目錄

壹、前言及目的	1

貳、研習課程與參觀行程	3

參、日本骨材供應概況	5

肆、日本砂石資源開發之相關法令	11

伍、日本砂石採取之申請程序與技術安全指針	15

陸、日本砂利業及碎石業之概況	41

柒、日本事業廢棄物再利用概況	48

捌、骨材的鹼矽反應	55

玖、心得與建議	59

照片目錄

照片1 第一石產運輸株式會社熊谷工場之碎解洗選場安全防護情形	76

照片2第一石產運輸株式會社熊谷工場之碎解洗選場採掘跡凹地，並在四周植樹以防噪音及污染公害	76

照片3 第一石產運輸株式會社熊谷工場之陸砂（平地）採取場開採情形及表土堆置	77

照片4 第一石產運輸株式會社熊谷工場之陸上（平地）砂石採取場附近開採完成後農作生長情形	77

照片5第一石產運輸株式會社小川工場山砂採取場上方為採完之殘壁下方以階段開採情形	78

照片6第一石產運輸株式會社小川工場山砂採取場污泥處理設備	78

照片7 第一石產運輸株式會社方花園工場之再生骨材樣品	79

照片8 北海道帶廣日置工業株式會社土石採取場標示牌	79

照片9 北海道帶廣日置工業株式會社土石採取場採掘後農作物生長情形及邊坡狀況	80

照片10丸和建設公司在木更津港砂石調配場由四處不同地方運來砂石掺配情形	80

照片11 日本開發興業株式會社山砂採取場	81

照片12 鎌瀧建材株式會社山砂採取場	81

# 壹、前言及目的

由於國土保育觀念逐年昇高及自然環境保護法令諸多限制，再加上農地許可變更使用政策日趨嚴緊，使得砂石骨材採取之申請案件，能符合各項條件通過審查者，在設定開採的區域上必定相對的減少，然而對於住宅、大樓，道路、橋樑、壩堤等建築構造物之砂石骨材需求量，相反的，勢必隨著人口增加而日益提高，砂石骨材一旦供應失衡，將直接或間接導致營造建築工程成本上漲，並影響社會經濟建設。

除了如何持續天然骨材的適度開採問題，公害（空氣、排水及噪音等污染）及災害（崩塌、塌陷及土石流等）的防治問題，也是砂石業界及政府共同努力的目標。砂石業唯有落實依計畫完成開採後之整復工作，才能達成與地區居民相互理解，並獲取各級政府的信賴，因此，為瞭解日本有關陸上砂石開發後，採掘跡復整情形及防災技術方面之作為，特往日本研習參訪。

本報告第貳章簡單介紹上課課程與參觀行程，第參章述明日本砂石骨材需求情形，說明日本各不同形式砂石需求階段，及相關名詞解釋。

第肆章與第伍章為陸上砂石開發災害防止之積極行為，在第肆章分別以砂利業與碎石業兩種不同開採形式產業，說明相關法規規範；第伍章為報告重點，說明日本砂石採取申請程序與採取技術安全指針。

第陸章與第柒章為陸上砂石開發災害防止之消極行為，在第陸章以日本事業廢棄土再利用概況，說明如何有效利用營建出土，以減少砂石資源開採；第柒章將介紹日本砂利業及碎石業概況，即及協會在砂石開發整復與防災技術上扮演之角色。

第捌章附提日本在鹼骨材方面之研究，日本砂石業向為我國技術與資訊重要的交流對象，而日本所遭遇如河川禁採、多元化砂石來源等課題，均成為我國先驅。目前日本已有「鹼骨材」方面之研究，提供於最末章參考。

平成2年（1989年）2月枥山縣採石場採掘跡地大規模崩落，造成大坑谷；平成14年（2002年）1月鳥取縣脫水泥餅堆置場發生崩壞，崩塌高度50公尺，寬度300公尺，坍塌土石量約20萬立方公尺，造成河川200公尺淤塞，形成堰塞湖，後續整治費用為10億日圓。這兩次採掘跡的災害，使日本政府與業者兩度研商修正「採石技術基準書」，並且耗費相當多的經費、人力與時間在崩塌地的重建復原，因此，未來我國陸上砂石、坡地砂石及碎石母岩的開採上，亦應著重採掘防災技術研究，以防範於未然。

# 貳、研習課程與參觀行程

赴日研習之時程（含往返路程）計18日，研習課程係由日本砂利協會依據研修計畫安排，聘請學者專家及經濟產業省、農林水產省、國土交通省相關中央機關官員講授課程，參觀行程安排有砂石採取場現場觀摩及學術研究機關參訪等（詳如附表）。

一、研習課程

主要研習課程有：「日本砂利業現狀與採掘情形」、「日本農地制度概要」、「砂石採取技術安全指針」、「砂利採取法概要」、「建設發生土有效利用行動計畫」、「廢土石與脫水泥餅之堆積處理」、「砂利採掘與環境保全」、「日本天然骨材的開發」、「日本碎石業現況與課題」、「日本的骨材資源」、「北海道十勝地區砂利採取狀況」、「砂利採取災害防止關係法令」。

二、參觀行程

參觀砂石採取場之行程有埼玉縣陸砂開採、千葉縣山砂開採、北海道陸砂開採等，以下為參觀行程內容：

（一）獨立行政法人產業技術總合研究所深部地質環境研究中心地質標本館及筑波研究學園都市資訊中心，瞭解全日本地質及砂石資源概況。

（二）第一石產運輸株式會社所屬花園工場、小川工場及埼玉產業開發株式會社，參觀陸地砂利採取、碎砂、汙泥及廢水處理與造粒利用、混凝土塊之回收利用。

（三）北海道日置工業株式會社釧路及大正陸砂採取場。

（四）關東千葉縣山砂採取場，有丸和建材有限會社、日本開發興業株式會社、鎌滝建材株式會社等，參觀砂利採取、碎砂、汙泥及廢水處理、木更津港砂石自動化掺配設備機械。

（五）埼玉縣草加市財團法人建材材試驗中心－中央試驗所，參觀砂石骨材及預拌混凝土之試驗、品管。

# 參、日本骨材供應概況

一、日本砂石採取適用法規及名詞解釋

日本砂石採取可適用「砂利採取法」與「採石法」二種法規，「採石法」與「礦業法」除有分別明列適用開採之岩石與礦物種類外，「砂利採取法」更以粒度與「採石法」作為適法之區別。粒度在300mm以下適用「砂利採取法」，300mm以上則適用「採石法」。一般「砂利採取法」所採取之砂石粒度，由小至大排列為砂（5mm以下）、砂石（5~80mm）、栗石（80~100mm）、玉石（100~300mm），至於300mm以上，具有丸狀者稱為轉石，適用「採石法」。日本各種砂石有關名詞之定義如下：

（一）骨材（Aggregate）：

指添加於水泥混凝土、瀝青混凝土或一般混凝土二次製品所需之天然砂、石與機製碎砂、碎石之總稱。

（二）骨材之分類：

天然骨材：砂、石（Sand, Gravel）及天然輕質材（如火山石）。

人造骨材：碎石、碎砂、爐渣（Crushed Stone, Crushed Sand、Slag）及人造輕質材（如煤灰添加黏土經加熱形成之煤團）。

細骨材：一般指天然砂及機製碎砂。

粗骨材：一般指天然石、機製碎石及道床消音石（Ballast）。

（三）砂利業與碎石業之區分

|  | 粒度大小 | 適用法規 | 採取地點 | 採取方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 天然骨材 砂利業 | 300mm以下 | 砂石採取法 | 川砂、陸砂、山砂、海砂 | 機械力或炸藥小炸 |
| 人工骨材 碎石業 | 300mm以上 | 採石法 | 原石 | 必定使用炸藥爆破 |

註：「陸砂」在我國稱為農地（平地）砂石；「山砂」在我國稱為坡地砂石；「原石」在我國稱為碎石母岩。

二、日本各階段骨材需求代表

日本砂石骨材供需之沿革區分為河川砂石時代、多元化砂石開發時代及機製砂石骨材時代，未來可能為再生砂石骨材時代；其中有砂石料源多元化開發、機製砂石骨材發展及再生砂石骨材（營建事業廢棄副產物）再生利用之經驗。本報告分別介紹日本砂石開發之經驗，期能供作國內未來砂石開發走向參考。

（一）日本砂石料源多元化開發之經驗

日本砂石料源來源早期係以河川砂石為主，惟由於經濟高度成長，砂石骨材需求量不斷增加，又考量河川構造物之安全，許多河川開始禁採砂石，再加上政府機關之努力推動及砂石業者之配合，自1970年代起，砂石開採由河川砂石轉型為多元化開發（河砂、陸砂、山砂、碎石及海砂）。日本砂石料源轉型為多元化開發相當成功，而台灣地區砂石料源開發所遭遇之問題與日本的經驗相似，故日本砂石料源多元化開發之演進過程極具參考價值，可作為國內推動砂石料源多元化開發之借鏡。

1955年起日本經濟高度成長，政府公共建設及民間建設大增，砂石骨材需求量逐年大幅成長，河川砂石生產量因而增加。河川砂石經多年大量採取利用後，於1963年起開始產生危害跨河構造物與護堤基礎安全之情事。神奈川縣在該年於發生危害之河川首先實施禁採砂石，日本政府亦於1964年修訂河川管理相關條文，強化河川砂石採取之管理，並輔導砂石業者多元化開發砂石料源，以減少河川砂石生產量所占之比重。由於砂石骨材需求量持續成長，又河川砂石生產量日漸減少，再配合政府輔導砂石業者多元化開發砂石料源（中小企業現代化促進法提供減稅及低利貸款等措施協助砂石業者購置新的開採機械及生產設備，以利轉型至陸砂、山砂、碎石及海砂之開採；並給予轉型之砂石業者延長開採期限及增加開挖深度之優惠），陸砂、山砂、海砂及碎石之生產量占砂石總生產量之比重自1965年起日益增加；至1970年，日本大多都道府縣已在轄內部分禁採河川砂石，河川砂石生產量不再一枝獨秀，陸砂、山砂、海砂及碎石產量的大幅成長不僅彌補河川砂石的減產，亦滿足經濟高度成長對砂石骨材的大量需求，維持其穩定供應，自此進入砂石料源多元化開發時代。

（二）日本機製砂石骨材發展之經驗

日本砂石料源在1970年以前係以河川砂石為主，在1970年至1980年間仍以天然砂石骨材為主，直至1980年以後才轉型以機製砂石骨材為主。台灣地區目前正推動砂石料源多元化開發，並針對未來砂石料源由河砂轉為陸砂、山砂或碎石母岩，細砂來源較為缺乏，未來勢必推動機械製砂。由於推動機械製砂與日本發展機製砂石骨材之經驗相似，期以借助日本機製砂石骨材發展之經驗，可提供國內推動機械製砂參考。

日本砂石骨材生產來源可分為兩大類，一為「天然砂石骨材」，包括河砂、陸砂、山砂、海砂﹔另一為「開採碎石母岩」，加工碎解作為砂石骨材原料，包括碎石及碎砂。由於河川砂石品質較佳，開採成本低廉，日本早期砂石骨材生產來源幾乎全部仰賴河川砂石，後來由於砂石骨材需求量隨經濟高度發展而大增，為保護河川構造物之安全，禁採範圍擴大，河川砂石生產量已不敷所需，再加上混凝土用碎石JIS（日本工業標準）於1961年制定，碎石品質管理體制確定，銷售量自此逐年增加，並於1977年起碎石生產量超過河川砂石生產量，成為最主要的砂石骨材生產來源；混凝土用碎砂JIS於1980年制定完成後，碎砂品質管理亦獲保證下，碎石（含碎砂）生產量隨砂石骨材需求量增加下再度提高，機製砂石骨材生產量從此超過天然砂石骨材生產量。由於河砂日漸枯竭，海砂主要生產地瀨戶內海又因環保、自然生態等問題，將於2003年全部停採，未來天然砂石骨材生產量可能減少，機製砂石骨材及營建剩餘土石方﹙再生骨材﹚二次利用日益重要。

（三）日本再生骨材再製利用之經驗

日本都市自1970年代起再開發，老舊建築物的拆除，其所產生之營建廢棄物日益龐大，又機製砂石骨材生產後所產生之細粉量較大，廢棄土之問題日漸嚴重，廢棄土均堆置於：1、低窪地，2、農地開採後之採掘跡、陸上開採之採掘跡；（棄土場設立不易，且原核准之廢棄土棄置場多已趨於飽和），為解決建設工程事業剩餘土方堆置場所一地難求之困境，及減輕未來砂石骨材料源不足之壓力，砂石資源的回收再利用已成為當前的重要課題。

營建廢棄物中大部分為可回收利用之資材，該再生骨材目前多利用於較次級之用料工程，由於日本政府規定路基填方必須使用再生骨材，且建設省將使用再生骨材列為招標工程條件之一，業者倘欲得標勢必採用再生骨材，故日本砂石骨材的回收再利用情形大幅提昇，尤其瀝青塊、混凝土塊及廢土料等再生利用率更已高達90％以上。

目前日本砂石骨材的回收再利用大多僅作為路基填方用，如何增加再生骨材再利用的層面，使再生骨材能再作為混凝土骨材，是其目前努力的方向。目前做法有二，一個方向是請JIS能制定再生骨材再利用之品質規範，如此將有助於促進業者投入該領域發展；另一為加強廢棄物之分類技術，分類愈精細，再生骨材再利用的層面就愈廣。

日本營建剩餘土之流向有二種，一為「指定處分」乃政府指定之傾倒、掩埋處；另一為「自由處分」乃由業者自行處理，包括非法處理。

三、砂石骨材供需現況

依據日本經濟產業省製造產業局住宅產業窯業建材課統計資料，日本在平成14年（2002年）全國砂石骨材之生產量為7億800萬公噸，其主要來源為天然砂石骨材計2億3,200萬公噸（約佔33%），機製砂石骨材計4億5,400萬公噸（約佔64%），其他骨材（含進口、爐渣、道渣、再生骨材及輕量骨材）計2,200萬公噸（約佔3%）。其中天然砂石骨材又可依來源地點區分為河砂計2,000萬公噸（約佔3%）、山砂計6,900萬公噸（約佔10%）、陸砂計9,200萬公噸（約佔13%）、海砂計5,000萬公噸（約佔7%）；另統計日本全國生產之砂石骨材之使用方面，有4億4,500萬公噸用於混凝土方面，有2億6,300萬公噸用於道路方面。從日本歷年砂石骨材生產量來看，日本在昭和46年（1971年）時，山砂與陸砂之年生產總和超過了河砂之年生產量，表示日本砂石採取地點已由河川轉向陸上（農地及坡地砂石）發展；在昭和56年（1981年）時，機製砂石骨材之年生產量超過了天然砂石骨材，表示日本目前採用炸藥爆破來開採碎石母岩。

日本歷年骨材生產量表

（百萬公噸）

| 年度 |  |  |  |  | 砂利 | 碎石 | 其他 | 總計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日本 | 西元 | 河砂 | 山砂 | 陸砂 | 海砂 |  |  |  |  |
| 昭和42 | 1967 | 187 | 28 | 43 | 29 | 287 | 125 | 12 | 423 |
| 昭和44 | 1969 | 159 | 56 | 54 | 62 | 331 | 168 | 17 | 516 |
| 昭和46 | 1971 | 133 | 84 | 86 | 71 | 374 | 237 | 22 | 633 |
| 昭和48 | 1973 | 110 | 140 | 113 | 70 | 433 | 341 | 25 | 799 |
| 昭和49 | 1974 | 107 | 118 | 84 | 57 | 366 | 336 | 23 | 725 |
| 昭和50 | 1975 | 107 | 106 | 80 | 60 | 353 | 297 | 19 | 669 |
| 昭和51 | 1976 | 105 | 96 | 83 | 60 | 344 | 298 | 20 | 662 |
| 昭和52 | 1977 | 115 | 94 | 94 | 82 | 385 | 328 | 22 | 735 |
| 昭和53 | 1978 | 115 | 102 | 113 | 90 | 420 | 374 | 23 | 817 |
| 昭和54 | 1979 | 103 | 114 | 123 | 90 | 430 | 395 | 23 | 848 |
| 昭和55 | 1980 | 89 | 100 | 127 | 89 | 405 | 404 | 25 | 834 |
| 昭和56 | 1981 | 80 | 102 | 118 | 82 | 382 | 395 | 22 | 799 |
| 昭和57 | 1982 | 79 | 97 | 106 | 81 | 363 | 373 | 17 | 753 |
| 昭和58 | 1983 | 69 | 91 | 94 | 73 | 327 | 390 | 16 | 733 |
| 昭和59 | 1984 | 64 | 92 | 97 | 69 | 322 | 410 | 16 | 748 |
| 昭和60 | 1985 | 57 | 87 | 96 | 71 | 311 | 398 | 18 | 727 |
| 昭和61 | 1986 | 52 | 91 | 96 | 73 | 312 | 422 | 15 | 749 |
| 昭和62 | 1987 | 47 | 95 | 102 | 83 | 327 | 445 | 15 | 787 |
| 昭和63 | 1988 | 44 | 96 | 116 | 77 | 333 | 482 | 12 | 827 |
| 平成元 | 1989 | 43 | 109 | 126 | 78 | 356 | 491 | 15 | 862 |
| 平成2 | 1990 | 49 | 121 | 151 | 89 | 410 | 526 | 13 | 949 |
| 平成3 | 1991 | 43 | 117 | 134 | 78 | 372 | 535 | 12 | 919 |
| 平成4 | 1992 | 38 | 110 | 127 | 77 | 352 | 526 | 14 | 892 |
| 平成5 | 1993 | 38 | 107 | 118 | 75 | 338 | 512 | 14 | 864 |
| 平成6 | 1994 | 37 | 94 | 130 | 80 | 341 | 497 | 15 | 852 |
| 平成7 | 1995 | 38 | 96 | 131 | 83 | 348 | 484 | 17 | 849 |
| 平成8 | 1996 | 35 | 97 | 144 | 81 | 357 | 487 | 18 | 862 |
| 平成9 | 1997 | 32 | 83 | 128 | 72 | 315 | 487 | 18 | 820 |
| 平成10 | 1998 | 28 | 76 | 118 | 67 | 289 | 430 | 16 | 735 |
| 平成11 | 1999 | 28 | 81 | 113 | 79 | 301 | 412 | 16 | 729 |
| 平成12 | 2000 | 25 | 80 | 107 | 66 | 278 | 431 | 25 | 734 |
| 平成13 | 2001 | 24 | 76 | 106 | 57 | 263 | 463 | 20 | 746 |
| 平成14 | 2002 | 20 | 69 | 92 | 50 | 232 | 454 | 22 | 708 |

# 肆、日本砂石資源開發之相關法令

一、日本「砂利採取法」之概要

日本「砂利採取法」共計48條，其體系由「總則」、「行業之規定管制」、「行為之規定管制」、「監督規定」及「其他規定」等五部分組成，以下分別就各部分重點摘述之：

（一）總則（第一章）

第1條目的：災害防止與健全發展砂利採取業。

第2條適用範圍：從事砂利採取業之公司或行號（包含個人企業及純洗選之公司或行號，適用於有營利行為者）。

（二）行業之規定管制─登錄制度（第二章）

第3條登記權者：

（1）申請區域位於單一之都道府縣轄區者，由該都道府縣知事核定，河川則由河川管理單位核定。

（2）申請區域位於二個以上（含）之都道府縣轄區者，由國土交通省核定。

第6條登錄之要件：砂利採取事業應聘請經過考試合格或高中以上學歷並具有實務經驗者之砂利採取業務主任。

第6條登錄之拒否：違反下列法令規定者不准其登錄。

（1）申請登錄之書件虛載不實。

（2）受法律科處罰金，執行罰金完畢起未滿二年者。

（3）受第12條第1項規定取消登錄者，自取消登錄之日起未滿二年者。

（4）依第12條第1項規定取消登錄時，受處分公司之董事（役員）未滿2年者不准其以另一家公司名義申請登錄，但該董事係在原公司受上述取消登錄前30日進入該公司者，不在此限。

（5）董事（役員）有上述情況時。

（6）業務主任未經過砂利採取業務主任檢試合格或同等級以上之知識技能檢定並經都道府縣知事認定者。

第12條登錄之取消：有下列情事者，取消其登錄。

（1）有第6條第1項第1、3、4款規定情事者。

（2）有第6條第1項第5款規定情事者。

（3）有第9條第1項規定，不實提出申請者。

（4）有第16條規定情事者。

（5）依第26條規定，遭取消認可者。

（6）以不正當手段，依第3條規定辦理登錄者。

（三）行為之規定管制─採取計畫之認可制度

第16條認可權者：

（1）採取場位於河川區域者，屬河川主管單位。

（2）其他地區為都道府縣知事。

第17條採取計畫記載事項：

（1）採取場之所在地及面積。

（2）預定採取種類數量及採取期間。

（3）採取方法、設備及防止災害之方法。

第19條認可基準：無危害他人；無損害公共設施；不影響其他產業及不違反公共福祉。

第21條採取計畫之遵守義務：土石採取計畫經認可後，採取人應遵守各項規定及主管機關之命令。

第26條認可之取消：違反主管機關之相關規定或違反應遵守義務等，取消認可。

（四）監督規定

監督命令（第三章）：

第22條認可採取計畫之變更命令：依認可採取計劃開採砂石，惟倘有發生第19條之情事或有發生之虞時，都道府縣管理者得命令該砂石採取業者變更該認可採取計畫。

第23條第1項緊急處置命令：為防止採取砂石所產生之災害，主管機關得採取緊急措施，要求已取得認可之砂石採取業者停止採取。

第23條第2項違反本法者之規定：未經登錄及認可，或違反應遵守之義務者，均違反本法之規定，應依第45條予以處罰。

監督檢查（第四章）：

第34條取得認可採取權之採區，主管機關得派員進入實施監督檢查。

（五）其他之規定

1.標識之揭示：業者對於認可條項，應明確標示於標示牌上。

2.帳簿之記載：業者對於採取場之採取數量，災害防止措施及資金運用等應詳列登載。

3.報告之規定：業者每年應將採取量、採取區狀況、機械設備等資料，提報當地都道府縣知事核轉通商產業大臣。

二、砂石開發有關法令

日本「砂利採取法」為土石採取之主要法規，另頒佈登記規則、認可制度及法令適用解釋通達（類似本國解釋令）等三種以補充規定。

日本土石採取法令除了上述外，相關法令如下：

（一）天然砂石方面：

1.基本法令：砂利（石）採取法―分總則、登錄制度、認可制度、雜則、罰則、附則等。

2.開採關係法令：有河川法、海岸法、國有財產法、農地法、改正道路交通法、防砂法、森林法、水產資源保護法、港灣法、海洋水產資源開發促進法、海上交通安全法及其他法令。

3.公害關係法：公害對策基本法、環境基本法、水質污濁防止法、騷音規則法、大氣污染防止法、振動規則法、廢棄物處理及清掃法、海洋污染及海上災害防止法、自然環境保全法、再生資源利用促進法。

（二）人工（造）砂石方面：

1.基本法令：採石法。

2.開採關係法令：除（一）2.所列外尚有礦業法、火藥取締法。

3.公害關係法：除（一）3.所列外尚有地滑等防止法。

三、砂石資源開發管理機關

（一）河川砂石：一級河川經劃定為中央主管之河道，由建設省河川局水政課主管。未劃定者及二級河川，由地方政府建設局河川部水政課主管，惟河川砂石採取申請案均向地方政府提出申請。

（二）陸地砂石及坡地砂石：由中央之國土交通省製造產業局窯業建材課主管，但涉及農地及林地者需同時受農林省之監管，環境保育部分需受環境保護所監管，砂石採取申請案均向地方政府提出申請﹙農地砂石開採有四種法律規範：農地法、都市計畫法、農地整備相關法、農業整備相關法﹚。

（三）海域砂石：由國土交通省管理，但海域砂石之開採申請案亦向當地地方政府提出申請﹙基於環境、生態保護，瀨戶內海將於2003年禁止採取海砂，其餘海域亦從嚴審查﹚。

（四）坡地碎石：由國土交通省管理，砂石之開採申請案亦向當地地方政府提出申請。

# 伍、日本砂石採取之申請程序與技術安全指針

一、日本陸上砂石採取

（一）陸上砂石採取之申請

日本所稱陸上砂石（我國稱為農地或平地砂石），係賦存在平地地表以下之土石，包括河川區域外沖積扇、沖積平原、舊河床、台地及盆地等賦存之砂石，以靠近河川之農地為採取目標。日本為保護農地並兼顧社會變遷、農地開發合理利用等需要，訂定「農地轉用許可制度」，作為農地申請轉用為農業加工廠或倉庫或建屋等審核之依據。申請採取農地砂石，亦依照該制度審核辦理。

目前日本有農地約470萬公頃，劃為農業用地區域有420萬公頃，農地依地域與特性等區分為五種，其中第三種及第二種農地，原則上是可以申請採取底下之砂石；至於第一種、甲種農地及農用地區域內農地等三種農地，原則上是不容易獲准採取砂石，但是如果所申請開採的砂石是作為地方上公共、公益事業用途，如道路、橋樑、鐵路、公共建築、社區福利等興建所需要砂石的話，通過地方政府審查許可，還是可以獲准採取的。農地砂石採完，要回填恢復農用；北海道地區申請農業用地作為非農業使用者，其中有95％作為開採砂石使用。

農地底下砂石之賦存厚度，與河川地域不同，日本原限制採取深度為8公尺現放寬為10公尺，倘經鑽探得10公尺以下還有砂石賦存，可掘深至15公尺，但必須檢附地質鑽探資料報告，此項規定與我國土石採取法令規定相同。

申請採取農地砂石之書件，應依照「砂利採取法」及「農地轉用許可制度」所規定之書件，具備申請採取人登錄書、農地所有人轉用同意書、土地謄本、採取業者與農地所有人之契約書、砂石採取計畫書圖、及第三人保證將來砂石採完恢復農業使用並有銀行存款證明的保證書、及當地協同組合連帶保證書等申請書件，詳如下表：

|  | 書圖件 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 位置圖 | 5萬分之1～1萬分之1 |
| 2 | 周邊地形圖 | 5千分之1～2千分之1 |
| 3 | 地籍圖 | 採取區域及其鄰接之土地編號及所有者明示圖內 |
| 4 | 實測平面圖 | 5百分之1以上 |
| 5 | 災害防止相關之保安設備等配置圖 | 5百分之1以上 |
| 6 | 面積求積圖 | 5百分之1以上 |
| 7 | 採取量計算書 | （採取） |
| 8 | 實測縱斷面圖 | 5百分之1以上（採取） |
| 9 | 實測橫斷面圖 | 5百分之1以上（採取） |
| 10 | 沉澱池及調整池設置時斷面圖 | 5百分之1以上 |
| 11 | 洗選設備配置圖 | 5百分之1以上 |
| 12 | 砂石運搬出入路線圖 | 5萬分之1以上 |
| 13 | 砂石採取業者登錄通知書 |  |
| 14 | 砂石採取業務主任試驗合格證書影本 |  |
| 15 | 保證書 |  |
| 16 | 誓約書 |  |
| 17 | 砂利採取取得土地所有權人同意使用書面證明 | 契約書及同意書 |
| 18 | 土地登記書謄本 | 申請書提出前參個月 |
| 19 | 鄰接土地所有者等之同意書及其他相關書件 |  |
| 20 | 耕地回填土砂能恢復原耕地使用書面保證書 |  |
| 21 | 其他相關法令規定應許可之書面證明 | 許可書件影本或同時提出申請之書面證明 |
| 22 | 地下水位鑽探檢測不影響資料 | 採掘深超過10公尺應附送 |
| 23 | 年次別採取計畫書 | 採取期間1年 |
| 24 | 申請地之現況照片 |  |
| 25 | 其他有關縣政府規定書件： 採取場周邊運輸道路通過學校，取得校長協議之證明書件。 填土提供者之採取許可書及耕地表層土堆置認可書之影本。 排水同意書。 |

（註：地下水位高之地區以採取深5公尺為原則，不得超過9公尺深為限，超出採掘深9公尺者應檢具第22項地下水位鑽探檢測不影響資料）

申請採取農地砂石之流程如下：

1.日本於平成12年（2000年）4月實施地方分權制度，並修正「砂利採取法」相關條文，申請採取農地砂石業者具備上開申請書件，透過所屬之砂石採取協同組合向當地都道府縣提出申請，由都道府縣主辦砂石採取業務單位先審查再經會農林、水土保持、環保、地政、建設、交通等有關單位共同審查，於2個月內即作出准駁。

2.倘申請採取農地砂石面積在4公頃以上，都道府縣轉報農林水產大臣取得許可後，再行核辦。

3.農地砂石採取申請及許可流程，如下表：

政府要求農地砂石應以分期分區規劃採取為原則，通常採取業者與農民簽訂自採取至回填恢復農用之休耕補償契約以1年為計算單位，故行政機關對農地砂石採取許可期間一般為1年，最長為3年。期限屆滿，而砂石尚未採完業者在沒有違反相關法令規定情形下，一般申請展限是會被許可的。

採取業者於申報開工後3個月、每隔一1及採完回填申報完工時，都應檢具現場照片等書件向都道府縣申報。

（二）陸上砂石採取技術安全指針

1.採取預定地前置作業

（1）採取作業之告知

為防止無關人士自採取預定地周圍擅自進入，應設置有刺鐵絲網、鐵皮圍籬及柵欄等，並於周圍豎立明顯標示「禁止進入」之警告標示牌。

（2）出入口之設定

出入口應設置上鎖之大門，並於門口揭示採取認可之標示牌。此外，為防止污染公路，應視狀況加強設置輪胎清洗設備。

2.採取準備

（1）表土剝取

表土應充分徹底剝取至砂石層頂端出露為止，並暫時予以堆置。

（2）保全區域（我國稱為公界）

A.剝取表土時，應與鄰接地界線間設置2公尺以上（依毗鄰地屬性而不同）距離，稱為「保安距離」，此一距離內區域即為「保全區域」，自當排除採掘行為。基準保安距離，農地及雜種地為2公尺以上，水渠及住宅地為5公尺以上，縣道及鄉鎮村道7公尺以上，一般國道為10公尺以上。

B.在「保全區域」內應於適當間隔內設置「界樁」（圖1），以維持安定角度。除彎曲部份特應加強外，原則以20公尺為間距。

圖1 界樁結構概要

（3）表土堆置場之設置

表土堆置場應設置於土地平坦處，以防止堆置表土之崩塌、流失，得設置適當擋土設施、雨水引水路與集水設施，以及防止乾燥粉塵飛散設施等。

3.採取作業

（1）挖掘深度：理想之挖掘深度應視以下各項而定。

A.農地之挖掘深度原則為10公尺以內，但若鑽探調查確認砂石層達10公尺以上時，最大可採深度可至15公尺為止。

B.非農地區域之採取深度並無特殊限制，但應以能充分防止災害及完全回填之深度為限。

（2）採取方法：應由下列方式辦理採掘。

A.確定保全區域後，當地砂石之安定角內（參考下表）進行挖掘。（圖2）

表1 挖掘安定角度之標準

| 種類 | 垂直1.0公尺對應之水平距離 | 坡面角度* |
| --- | --- | --- |
| 砂 | 1.5公尺 | 35° |
| 堅硬之砂石 | 1.0公尺 | 45° |
| 鬆散之砂石 | 1.2公尺 | 40° |
| 堅硬之砂土 |  |  |
| 高度5公尺為止 | 0.8~1.0公尺 | 51°~45° |
| 高度5公尺以上 | 1.0~1.5公尺 | 45°~34° |
| 鬆散之砂土 |  |  |
| 高度5公尺為止 | 1.0~1.5公尺 | 45°~34° |
| 高度5公尺以上 | 1.5~2.0公尺 | 34°~27° |

*坡面角度為概數

B.當挖掘角度大於安定角時（圖3），應充分設置擋土設施，以防止崩塌。

C.挖掘角度大於安定角造成崩塌時，應推斷崩塌線最前端仍在保全區域內，即不容有越界情形產生。（圖4）

圖2 以正常之安定角度挖掘情形

圖3 挖掘角度大於安定角度，坡面崩塌之情形

圖4挖掘角度大於安定角度，但仍維持於安全距離內之情形

D.採掘深度超過10公尺時，每10公尺應設置2公尺以上之平台。

E.如在水中挖掘，應儘可能抑制採掘機械所引發之波浪，造成沖擊崩塌。採掘至計畫深度時，應立即開始回填，並依序進行碾壓。

（3）採取場之排水處理：因地區不同而有所差異。

A.自場外滲入之廢水處理，應視狀況於採取場周邊設置充分排水能力之引水路因應。

B.丘陵地之雨水處理，應視狀況於較預定採掘深度之地點設置集水路因應。

4.回填

（1）確定回填原料

A.回填原料應預先確定符合相關法令規定，並且於施工後不會隨時間經過而有所變化，或膨脹、收縮等情形。

B.自取土地點載回回填料後，應考慮土量之變化（參考下表），確保充分回填數量。

表2 土量變化率及換算係數

| 分類 | 土質 | L | C | L/C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 砂 | 砂、摻砂黏土 | 1.15 | 0.90 | 1.28 |
| 砂質土 | 普通土、砂質土、砂質沃土 | 1.25 | 0.90 | 1.39 |
| 礫質土 | 砂石 | 1.15 | 1.05 | 1.10 |
|  | 摻砂砂石 | 1.18 | 0.95 | 1.24 |
|  | 摻礫土 | 1.40 | 0.95 | 1.47 |
|  | 固結砂石 | 1.35 | 1.20 | 1.12 |
| 黏質土 | 黏土、砂質黏土、普通土 | 1.30 | 0.90 | 1.44 |
|  | 粉砂質沃土、黏土質沃土 | 1.30 | 0.90 | 1.44 |
| 混有卵石砂土及破碎岩石 | 摻卵石砂土、摻巨礫砂土 | 1.40 | 0.95 | 1.47 |
|  | 軟岩 | 1.50 | 1.15 | 1.30 |
|  | 中硬岩 | 1.63 | 1.30 | 1.25 |
|  | 軟岩、混凝土碎片、碎塊 | 1.85 | 1.40 | 1.32 |

但L=挖鬆後土量（m3）/天然地基土量（m3）、C=壓實後土量（m3）/天然地基土量（m3）、L/C=挖鬆土量（m3）壓實後土量（m3）。

土量換算係數

| 換算土量 對象土量 | 天然地基土量 | 挖鬆後土量 | 壓實後土量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 天然地基土量 | 1 | L | C |
| 挖鬆後土量 | 1/L | 1 | C/L |
| 壓實後土量 | 1/C | L/C | 1 |

註：一般以天然地基土量為1時，挖鬆後土量為1.2，壓實後土量則為0.9。

（2）回填方法

A.回填應以每回2~3公尺之厚度執行作業，依序進行充分碾壓，以防止完成後表面凹凸不平。

B.農地之回填應採用暫時堆置之表土層或耕土層平舖於表面。

5.篩選碎解砂石場之設置（以下簡稱砂石場）

（1）砂石場設置應考慮周邊環境景觀，特別是噪音對策方面，建築物最好為密閉式構造。

（2）處理卵石之碎解洗選過程，應防止粉塵飛散，建築物與輸送帶應為密閉式，並應視狀況設置灑水及集塵設備。

（3）確保清洗用水

A.自地下抽取地下水時，應避免影響採取場及砂石場周邊之飲用井水及農業用水。

B.清洗用廢水原則應於污水設施處理後，回收作為清洗用水循環使用。

（4）污水處理設施

污水處理設施流程如圖5所示。

（5）脫水泥餅之管理

脫水泥餅可為「資源」循環使用，因此應於室內或建構設施堆儲管理。其堆儲適用表土堆置原則，並妥善管理避免外部水分滲入。

圖5 污水處理設施之基本流程

6.砂石場排放之廢水

（1）砂石場用地內之廢水，應儘可能引進污水處理設施內，經處理後循環使用。

（2）燃料、潤滑油等油脂類所造成之污染廢水，應設置適當油脂類處理設施予以處理。

7.作業時段

包含採取場及砂石場在內之用地內作業時段，及成品搬運時段，應考慮周邊環境狀況，選擇適當時段進行。

8.廢土石之堆置

廢土石堆置場設置適用表土堆置原則，但砂石場可能長期大量堆置含脫水泥餅等之廢土石，在管理方面必要採取以下措施。

（1）設置地點應無集水可能，並選擇無山崩、土石流等危險性之地形，儘可能遠離河川區。

（2）選擇土石、地下水、廢水不會浸入的地點，且不會因崩塌而帶來對下游民家或建築物之災害。

（3）堆置廢土時之坡腳應設置特別強固之擋土設施。

（4）堆置原則應採水平層狀堆置法。

9.採取結束後之措施

（1）回填：陸上砂石採掘跡地原則應依下列步驟回填。

A.農地採掘跡地之回填，應將土地回復得作為農地使用之適切狀態，並於許可期限內完成。

B.若無特殊理由，非農地採掘跡地亦必須回填。

C.非農地採掘跡地有不回填原因時，除應於跡地周圍設置有刺鐵絲網外，並應封鎖跡地以防止無關人士進出。

D.低於地下水位之回填應採取相關措施，以避免妨礙地下水流通。

（2）土地之返還

整地方法、界線之確認等，都應與土地所有人會同進行返還。但返還後如因施工不當造成地盤發生問題時，土石採取人應迅速予以修復。

10.其他

（1）成品之運出

應於校準、洗車後運出，廢土石及脫水泥餅亦同。

（2）運般道路之整備

採取場及砂石場等與公路直接連接之部份或附近，應注意實施清掃、防塵對策，並保護、維修路面。

（3）超載之防止

應致力於防止交通事故，遵守道路交通法規，並視情況召開加強自我管制之研習會。

（三）觀摩陸地砂石採取及加工

第一石產運輸株式會社有13個營業所及事業部（工場），另外有五家關係會社，包刮曾協助在台灣花蓮設場的富國新股份有限公司。本次參訪有埼玉事業部花園工場（埼玉縣大里郡）、小川工場（埼玉縣比企郡）及一個關係會社埼玉產業開發株式會社（埼玉縣熊谷市）

1.埼玉產業開發株式會社工場面積2公頃，年產量砂240,000公噸、砂利360,000公噸擊碎石240,000公噸，其工場附近多處陸砂利採取場已開採並完成回填回復耕作。其陸砂採取情形及砂石碎解洗選概況如下：

（1）埼玉產業開發株式會社陸砂利（農地）採取場

該採取場依「砂利法」申請採取農地砂石，一次申請開採面積為1公頃（縣府規定申請面積在1.5公頃以下採取期限1年），與土地所有人取得同意採取至回填復整為1年，都道府縣許可期限為1年，每1公頃休耕補償費為日幣80萬元，其中包括農作物補償金16萬元。另向砂利組合繳交保證金每立方公尺11日圓，為其保證回填，倘業者未依規定辦理，則由組合負責回填。

採取區回填物來源為山土石或營建工程廢棄土石等，視該地區地質特性並經與土地所有人協議後辦理。又採罄回填之農地，交還地主後有5年之保證期，倘有沉陷等情事，該會社仍負起回填責任。

該地區附近多處農地經由該會社採取農砂後，回填地力更新恢復農用，第二年收成才會顯著增加。

現場觀摩時該工場所請一場農地砂石已採罄並已完成回填工作，而在相鄰農地亦已取得一場農地砂石，開採面積均為1公頃，正在做整地圍籬的工作。其農地砂石採取區與鄰地保安距離為2~3公尺，倘相鄰為公路則需留保安距離為10公尺。

採取作業先將採區劃分二區，以挖土機採掘表土堆置於旁邊租用農地，堆成等腰三角型，堆置高度約1.2公尺，兩邊坡度約45o，坡面植草保護防止雨水沖蝕，又可作為隔音牆。開採階段高5公尺，採掘深度可達5~10公尺，分二階段作業，先以挖掘機向下採掘，邊坡斜度為45o〜50o，採掘於地表下約10公尺即有地下水湧出，因地勢平坦且無抽排地下水，所以不影響地下水位；地下水位依季節不同而有所不同，冬季時較低在地表下約10公尺，夏季在地表下約8公尺。地下水位以下挖掘機則改裝以抓斗採掘，為掌控採掘深度，吊索上標示挖掘之深度。所挖掘出砂石先堆置一處，另一堆則是已放置24小時經自然濾水後，以10噸傾卸車搬運至5~7公里內距離合乎成本之該會社所屬碎解加工。﹙如照片3.4）。

（2）埼玉產業開發株式會社之砂石碎解洗選場

埼玉產業開發株式會社早期為開採荒川水系的河砂石而於昭和34年（1959年）12月設立，昭和36年（1961年）2月正式生產，昭和40年4月荒川實施禁採砂石後，便轉向陸地採取農地砂石。昭和46年2月利用農地砂石採罄之凹地，申請核准建造砂石碎解洗選場（現址），砂石碎解洗選機械設備因為建於地面下7公尺之舊採掘跡凹地，可降低碎解洗選機械所發出噪音。

該工場現有砂石碎解、洗選及污水處理、泥餅回收等設備，主要製品有25~40mm砂利、5~25 mm砂利、0~5mm洗砂及5~20mm碎石等，目前年產量計40萬公噸，並可依顧客之需求生產各粒度之規格石。生產比砂佔38~40 %，砂利佔30~40 %，規格石佔20~22 %。

該工場為維護環境清潔，載運砂石車輛出場時，利用從地下至地面上坡車道設置自動噴水清洗輪胎，清洗完後之廢水沿水溝流至低處再抽至沉澱槽循環利用。

該工場鑒於廠區周圍附近陸續開闢道路及建住家，為降低碎解洗選機械所發出噪音及粉塵等污染，將機器馬達等機具加蓋封閉及設吸塵設備，以降低碎解洗選機械所發出噪音及粉塵等污染，並於廠房四周植樹以達到隔音及綠化效果。洒水車及清掃車沿廠區四周砂石車運輸道路每日定時洒水及清除掉落之砂石或汙泥做好環境清潔（如照片1.2）。

二、日本山砂利採取

（一）山砂利採取之申請

日本所稱山地砂石（我國稱為坡地砂石），包括下列三種岩層：

1.坡地礫石層：指原沉積膠結之礫石層，經造山作用隆起而成者。

2.坡地砂土層：指原沉積之矽砂、黏土及一般土層，經造山作用隆起而成者。

3.碎石母岩：指以岩盤或岩體型態賦存，經開採碎解作為骨材者。

山地砂石有山砂、碎石母岩。申請採取山砂，依「砂利採取法」之規定辦理，之申請採取碎石母岩，依「採石法」之規定辦理。業者備具申請書件向都道府縣申請採取。

（二）山地砂石採取技術安全指針

1.採取預定地前置作業

（1）採取作業之告知

為防止無關人士自採取預定地周圍擅自進入，應設置有刺鐵絲網、鐵皮圍籬及柵欄等，並於周圍豎立明顯標示「禁止進入」之警告標示牌。

（2）出入口之設定

出入口應設置上鎖之大門，並於門口揭示採取認可之標示牌。此外，為防止污染公路，應視狀況加強設置輪胎清洗設備。

（3）採取地之取得範圍

為便於採取結束後進行綠化及活用跡地，或避免形成無用之最終殘避，應儘可能確保山頂、稜線部份。

2.表土剝取

（1）剝取方法

表土及風化物應充分徹底剝取至砂石層頂端出露為止，原則與鄰地界線水平距離保持2~15公尺之保全區域，不得進行開採，另外必須設置殘置森林之情形不在此限。

（2）保全區域之維護

為防止風化、崩塌等發生，保全區域應進行適切保護管理。此外，表土剝取部份之坡腳應設置水路。

（3）表土堆置場之設置

表土、風化物等剝取土石將利用作為回填材料、造成用材及綠化用客土等，因此應於鄰近採取場之平坦處所，設置具充分容量之堆置場，暫時予以堆置。堆置場之設置方法如下。

A.選擇預定地內之平坦處所，並遠離住宅區及河川區等。

B.為防止堆置土石之崩塌、流失等，應設置適當之擋土設施、雨水引水路與集水設施，以及防止乾燥粉塵飛散設施等。

3.滲水及落石對策

（1）山腰水路等之設置

可能滲入含表土堆置場在內之河水、雨水、地下水等應透過具充分引水能力之水路等誘導至開採區域外。

（2）落石對策

採取物可能流落至鄰地內，或可能發生爆破飛石之處，應設置強固之防御設施。

4.採取方法

（1）作業前之巡視

作業開始前應徹底巡視採取場內，特別是當天作業處所附近，充分確認有無異常。

（2）採行階段式採取法（以下簡稱階段法）

A.砂石層之固結度弱，必須以機械採取時，原則上採用自頂層下挖方式，即山頂階段式採掘。此一情況之階段高度為使用重機之動臂長加上約3公尺，階段寬度（W）則為砂石層崩塌造成之擴散寬度（S）加上使用機械之安全作業寬度（R），即W=S+R（如圖6）。

圖6 掘進工段及最終殘壁之標準山形

B.固結高之砂石層及礫岩質等岩質，需要進行爆破時，階段高度為15公尺以下，爆破孔向下。此外，應調整火藥裝填量及階段高度，以將爆裂物之擴散抑制於階段寬度之1/2以下。階段寬度（W’）、爆裂物擴散寬度（S）及機械安全作業寬度（R）之關係，仍為W’=S+R。

C.除了爆裂物擴散寬度及機械安全作業寬度為階段寬度之要素外，應考量階段坡面角度，及砂石層之固結狀況。

D.山砂採取作業，階段坡面應維持安全角度（如表3）。

表3 挖掘安定角度之標準

| 種類 | 垂直高度1公尺對應之水平距離 | 角度（o） |
| --- | --- | --- |
| 砂 堅固之砂石 鬆散之砂石 堅固之砂土 高度5m以內 高度5m以上 鬆散之砂土 高度5m以內 高度5m以上 | 1.5公尺 1.0公尺 1.2公尺 0.8~1.0公尺 1.0~1.5公尺 1.0~1.5公尺 1.5~2.0公尺 | 35o 45o 40o 51o~45o 45o~34o 45o~34o 34o~27o |

（3）沉砂池之設置

A.於採取區域內最低處設置沉砂池，以收集沿著採取坡面流下之雨水、逕流水等，並除去水質污濁物。

B.沉砂池容量應具備充分處理能力，並保持其機能至採取結束為止。

C.為維持沉砂池之有效水深，除應挖除淤泥等措施外，並儘可能採取並列2系列或串聯2系列，以於沉砂池挖除淤泥期間發揮代替功能。

D.考慮挖泥用機械之動臂長及抑制沉澱物再度浮出等因素，有效水深應為1~2公尺左右。

E.沉砂池應設置防止跌落之設施。

（4）殘壁之形成

A.殘壁單一階段之高度應低於10公尺，但固結度高而需要進行爆破之砂石層則為15公尺以下。每一階段應設置寬2公尺以上之平台。

B.殘壁之平均角度為45度以下。階段坡面角度適用安定角度參照表。

C.山頂階段式挖掘於採取作業結束時形成之殘壁參考圖。

D.殘壁頂端及各階段之鄰接山腰部份應設置排水路。

E.未有明確利用計畫時，殘壁面應依序予以綠化。

F.殘壁出現異常地下水、滲水、湧水及落石、滑落等前兆時，應迅速予以因應。

5.爆破

進行爆破時，應致力於防止飛石、粉塵飛散、震動、噪音等所造成之災害。因此應採取以下措施。

（1）爆破作業的次數應盡量減少至最低程度。

（2）設定危險地區，封鎖通往該地區之道路，除採取禁止一般人進入之相關措施外，應明確發出警報及通報爆破結束。

（3）應致力於裝填適當火藥量（避免過度裝填），而小炸作業應盡量以機械代替。

6.篩選碎解砂石場之設置（以下簡稱砂石場）

（1）砂石場設置應考慮周邊環境景觀，特別是噪音對策方面，建築物最好為密閉式構造。

（2）乾燥狀態下之篩選碎解作業應予以密閉化，並視情形採取灑水及集塵等措施。濕式洗選作業會產生明顯之震動及噪音，故應採取密閉及防止噪音等措施。

（3）確保清洗用水

A.自地下抽取地下水時，應避免影響採取場及砂石場周邊之飲用井水及農業用水。

B.清洗用廢水原則應於污水設施處理後，回收作為清洗用水循環使用。

（4）污水處理設施

污水處理設施流程如圖5所示。

（5）脫水泥餅之管理

脫水泥餅可為「資源」循環使用，因此應於室內或建構設施堆儲管理。其堆儲適用表土堆置原則，並妥善管理避免外部水分滲入。

7.廢水排放

（1）砂石場用地內之廢水，應儘可能引進污水處理設施內，經處理後循環使用。

（2）採取場沉砂池之澄清水SS量如超過規定數值，則應引進砂石場內之污水處理設施，或作為場內灑水使用，不得排放至場外

（3）燃料、潤滑油等油脂類所造成之污染廢水，應設置適當油脂類處理設施予以處理。

8.作業時段

包含採取場及砂石場在內之用地內作業時段，及成品搬運時段，應考慮周邊環境狀況，選擇適當時段進行。

9.廢土石之堆置

廢土石堆置場設置適用表土堆置原則，但砂石場可能長期大量堆置含脫水泥餅等之廢土石，在管理方面必要採取以下措施。

（1）設置地點應無集水可能，並選擇無山崩、土石流等危險性之地形，儘可能遠離河川區。

（2）選擇土石、地下水、廢水不會浸入的地點，且不會因崩塌而帶來對下游民家或建築物之災害。

（3）堆置廢土時之坡腳應設置特別強固之擋土設施。

（4）堆置原則應採水平層狀堆置法。

10.產品運出

（1）成品運出

應於校準、洗車後運出，廢土石及脫水泥餅亦同。

（2）運般道路之整備

採取場及砂石場等與公路直接連接之部份或附近，應注意實施清掃、防塵對策，並保護、維修路面。

（3）超載之防止

應致力於防止交通事故，遵守道路交通法規，並視情況召開加強自我管制之研習會。

11.採取結束後之措施

（1）禁止進入柵欄之設置

在殘壁坡面安定、植生確定適用、沉砂池回填及採取場最低階段完成整備之前，採取場及砂石場跡地周圍應設置禁止進入柵欄。柵欄結構適用1.（1）採取作業之告知相關規定。

（2）綠化

A.執行植生作業之殘壁階段應根據4.（3）殘壁之形成相關規定進行施作，並於適當時期施灑肥料、播植草種及種植樹苗。

B.綠化之目的視其是否以水質保全、景觀保全或生態保全等機能為主，殘壁高度、坡面角度及階段寬度、播種、樹苗種類也會隨之變化。

C.綠化作業不可能一次完成，應隨時進行施肥、補植及新一代適用數木之種植。

D.綠化之維持管理應持續進行至跡地管理責任消失為止。

（三）觀摩山砂利採取及加工

1.第一石產運輸株式會社小川工場、花園工場概況（如照片5.6.7）

基本資料：第一石產運輸株式會社所屬關係企業有小川工場、花園工場，早期從事山砂開採、碎解洗選及販賣。花園工場於平成4年（1992年）拓建再生骨材機械，增加營建廢棄物再生利用等多元化經營。山砂採取場所採之山砂運回所屬上述兩個碎解洗選場加工，並外購原石及廢骨材加工生產。

（1）小川工場砂石碎解洗選情形

小川工場位於埼玉縣比企郡地方，場地2.5公頃，設有有原石進料台、碎石機（粗碎、中碎、細碎）、篩選機、洗砂機、分級機、輸送帶等設備，及污水處理並建造各粒度砂石產品儲倉，以防粉塵污染環境，馬達、篩選機及輸送帶等機具加蓋封閉以減低噪音，可生產混凝土用碎石粒度25〜20mm、20〜05mm，及15〜05mm砂石，以及公路用碎石共計年產量為40萬噸以及碎砂30萬噸。

（2）花園工場砂石碎解洗選情形：

花園工場座落埼玉縣大里郡花園町地方，於昭和32年（1957年）建廠，設有碎石機（粗碎、中碎、細碎）、篩選機、洗砂機、分級機、輸送帶及污水處理等設備，每月可生產砂石粒度25〜20mm、20〜05mm、15〜05mm總計為1萬噸。

平成4年（1992年）增建再生骨材機械設備，有粒度調整、造粒工場各一式及骨材再生工場一式，目前場地拓寬為9公頃，原料收購營建工程廢棄混凝土塊及混凝土二次製品之廢材，經破碎、磁選、過篩及分選處理後，目前年產粒度40〜0mm、30〜0mm 10〜0mm之碎石計約12萬噸、碎砂約6萬噸及再生骨材約15萬噸等，並依客戶需要生產其他粒度之砂石。

由建築工地以10噸卡車運至碎解洗選場之營建廢料收購價格如下：

A.含鋼筋之混凝土塊每輛一萬日圓。

B.不含鋼筋之混凝土塊每輛七千日圓。

C.水泥製品廢料每輛一萬五千日圓。

D.瀝青廢料每輛八千日圓。

2.第一石產運輸株式會社之小川工場山砂採取場現況：

該會社現有之山砂採取場，位於所屬小川工場附近山坡，許可開採面積約24公頃。由最高頂處以挖掘機截頭式往下採掘砂岩，每降一階高度為5公尺，由於岩層較破碎僅須用少量炸藥配合採掘機械開採。

採取場西邊有道路社區，與鄰地距離留50公尺緩衝帶，留設護坡並布置採掘階段繼續向下採掘，所採出土石以傾卸車運至採取場下方小川工場碎解加工。

3.千葉縣君津市山砂採取場及木更津港摻配粗砂作業情形

（1）日本開發興業株式會社山砂採取場現況

A.基本資料：

該公司設立於昭和40年（1965年）4月原石山保有面積達250公頃，目前產量佔君津地區天然砂產量的40 %，主要供應東京灣內重要城市如東京、千葉、橫濱、川崎、船橋及橫須賀，在首都圈的建設上功不可沒。﹙如照片11﹚

B.開採情形：

山砂係海底上升造成坡地，由於全區除表土外均為細砂，故直接以挖土機採取容易，開採面積每次申請10公頃，開採階段高8公尺，階段平台2公尺，坡度45o。該公司擁有250公頃之優良山砂賦存山林原野土地，相當於東京巨蛋的50 倍，足以提供首都圈每年300萬噸以上的天然砂。

（2）鎌滝建材株式會社山砂採取場現況

A.基本資料：

該採取場申請許可面積20公頃，目前核准年度計畫採取面積2.6公頃，年產量35萬立方公尺，已開採30年，經營人亦更換幾手。

B.開採情形：

土石區之砂石賦存情形特殊，山砂係海底上升造成坡地，採掘出細砂可發現貝殼魚骨等海洋生物遺體，故其粒度與海砂相當，不適合做細骨材，須與較粗砂石調配後才能作為骨材。由於全區除表土外均為細砂，故直接以挖土機採取容易，自山頂由上往下階段開採，殘壁高15公尺，據業者告稱係地方政府准許之高度，因在採取場後方為縣定風景區，留有獨立山頭之殘壁以遮蔽不易植生之採掘跡裸露面。

碎解洗選場位於土石採取場下方，採取細砂運至碎解場，直接以水洗不須碎解即為成品，另有廢汙水處理設設備，採循環用水，淤泥沉澱脫水經壓縮成泥餅回填於採掘跡﹙如照片12﹚。

（3）丸和建材社有限會社木更津港摻配粗砂場情形：

千葉縣君津市的山砂，係原賦存於海底之海砂，因造山運動上升成為山砂，故粒度過細，無法作為混凝土骨材，必須自國內外購入較粗砂石自行調配後銷售客戶。

運作情形：

於昭和54年（1979）在木更津港開設砂粒調配場，面積0.55公頃，每小時處理400噸，嗣於昭和62年（1987）擴充場地面積為1.18公頃，每小時處理達1,200噸。目前調配砂石來自四處不同地方，本地砂石除該會社自產山砂外，尚有北海道陸砂（農砂）、青森縣石灰岩碎石及中國福建之河砂，外地砂石以船運至木更津港碼頭之調配場，再以鏟裝機鏟取經自動控制之調配粒度後，由輸送帶直接送人碼頭裝船，所設輸送帶可前後左右移動，不需移動或整理船艙即可運載出港。

調配場對於各地砂石均做篩分析試驗，每月定期委託檢驗機構測試調配砂石之粒度、吸水性等品質，每六個月做鹼性反應，以符合客戶需求品質。該場最大調配出砂量每月達23萬頓，平均月產量18萬頓，由該會社自有船隻13艘，每日運輸量1.5萬頓，運銷至東京都、神奈川縣、靜岡縣伊豆地方及千葉縣灣岸北部等地（如照片10）。

# 陸、日本砂利業及碎石業之概況

一、日本砂石採取業之組織

日本砂石業界應鑒於戰後日本產業疲弊極待復興，遂於昭和21年（1946年）4月成立任意法人日本砂利協會。歷經日本砂利振興會、砂利俱樂部、日本砂利俱樂部等名稱，最後於昭和30 年（1955年）8月31日由經濟產業大臣許可，改為社團法人日本砂利協會（JSGA， Japan Sand and Gravel Association），依照日本民法規定，公益法人係非以營利為目的之組織，有財團法人及社團法人二種。其差異為財團法人係先有基金，運用基金滋息推動業務；社團法人則是運用會員繳交會費來維持社團業務之運作。日本砂利協會宗係旨為確保、開發、流通及調查研究砂利資源、健全發展砂利採取業與砂利販賣業及穩定供給日本國家經濟發展所須之砂石骨材；日本碎石協會於1970年成立為社團法人，其主要業務為研究碎石產業發展之方向、調查碎石供需之情形、輔導業者碎石開發之經營策略、生產技術、公害防止及行政措施等。

日本砂利協會會員可分正會員及贊助會員，正會員係指從事砂石生產及販賣之法人或個人，以及地區團體，如砂石協同組合、砂石販賣協同組合等；贊助會員係指協力法人，如生產機械製造商、運搬機械製造商等。平成16年（2004年）3月31日日本砂利協會會員統計資料如下表，由於經濟景氣持續不振，目前會員數逐年下降中。採取砂石發生違法行為者多為非會員，砂利協會對其無約束力，且尚無法令強制規定砂石業者一定要加入砂利協會，故砂利協會建請地方政府指導非會員依規定開採或輔導其加入砂利協會。

表3 日本砂利協會會員統計表

|  | 支部名 | 法人或個人會員 | 團體（組合）會員 | 小計 | 團體會員構成數 | 構成總數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正會員 | 北海道 | 421 | 25 | 446 | 227 | 648 |
|  | 東北 | 45 | 0 | 45 | 0 | 45 |
|  | 關東 | 17 | 14 | 31 | 770 | 787 |
|  | 東海 | 232 | 7 | 239 | 70 | 302 |
|  | 北陸 | 0 | 5 | 5 | 491 | 491 |
|  | 關西 | 10 | 9 | 19 | 212 | 222 |
|  | 中國 | 68 | 4 | 72 | 127 | 195 |
|  | 四國 | 52 | 1 | 53 | 46 | 52 |
|  | 九州 | 1 | 24 | 25 | 193 | 194 |
|  | 小計 | 846 | 89 | 935 | 2136 | 2936 |
| 贊助會員 |  | 47 |  | 47 | 將團體會員構成數複加後之會員構成總數 |
| 合計 | 893 | 89 | 982 |  |

二、日本砂利協會主要功能如下：

（一）砂石資源之確保、開發，蘊藏量調查及研究。

（二）提昇土石採取業、土石運輸業之地位。

（三）土石採取場開採安全之宣導，公害發生之預防。

（四）有關土石採取方面相關知識之傳遞。

（五）土石採取業與政府相關部門之聯繫、業務之溝通。

（六）舉辦土石採取相關業務之演講會、展示會、講習會。

（七）編寫「砂利時報﹙月刊﹚」及其他相關刊物。

三、日本砂利業特徵

日本天然砂石採取產業已由依賴河川砂石，轉型為多元化開發及碎石開採為主，未來發展趨於再生骨材再製利用，雖然砂石開採來源之轉變，砂石開採產生之公害防制、生態保護、景觀維護等要求亦日趨嚴格，惟砂石業的特徵始終未曾改變：

（一）砂石採取業多為小型企業，日本砂利協會會員中，雇用員工在20人以下者占80%，年採取量在100,000立方公尺以下者占75%。

（二）砂石產品單價低（每公噸2,000日圓），且加工後亦無法反應其副加價值，例如，海砂經除鹽後始能使用，然售價並未因成本增加而提高。運輸價格又限制其銷售範圍，故僅適合銷售於開採地點附近區域。

（三）砂石生產量約有80%〜85%賣給預拌混凝土廠，似附屬在建築營造產業之下，日本建築營造業景氣不佳時，砂石業自必蕭條；但即使未來景氣復甦，利潤亦多歸建築營造所有。

（四）砂石為天然資源，有資源枯竭問題，如何持續穩定供給砂石骨材之需求，是急需解決的問題及努力的目標。

（五）勞動災害發生率較低。

四、日本砂利協會平成16年（2004年）年度計畫如下：

（一）防止職災與公害的發生－防止職災方面，協會延續去年實施會員自我管理體制，辦理「勞災保健收支改善推進事業」，期望達到「零死亡，輕重傷減半」及職災保險費完全繳納的目標。防止公害方面，砂利洗淨後所得之脫水泥餅處理問題，相關機關同政府將運作脫水泥餅再資源化檢討委員會，廣泛交換意見；另有關首都圈柴油砂石車排放管制，預定以加收硫化物排放稅，每公噸300日圓，以限制並降低污染排放。

（二）資源確保－鑒於砂利資源有限，應對資源確保政策有長期眼光，各地區部會應著手調查砂利蘊藏量，並請政府依計畫合理性，適度放寬砂利採取限制，以確保骨材資源及流通。

（三）會員協助－砂利採取業務主任、砂利業登錄與採取計畫認可是砂利採取法三大重要項目，協會為配合地方分權法實施，對於所屬會員之砂利採取業務主任資格取得或一定年限後之再教育之業務，將辦理新知識研修講習。未加入會員者，努力促進入會。

（四）實施受託調查事業－平成14年至平成16年協會配合厚生勞動省辦理「產業別高齡者雇用推進事業」，持續促進各會員普及辦理。

（五）品質管理－品質管理嚴守JIS的混凝土試驗方法，並聯合骨材業界、水泥業界、混凝土業界依照國土交通省鹼骨材反應對策實施要領，防止鹼矽骨材可能對建築構造物的破壞。

（六）基盤強化－一般社會痛恨砂利業破壞環境，殊不知天然砂利的重要性，是重要的社會資本，災害搶救的基礎資材，因此應加強向民眾宣傳，砂利重要性的啟蒙；每月刊行之「砂利時報」，內容應充實以會員情況及展望；會員名冊製作。

（七）不景氣對策－長期的經濟不景氣，自去年起砂利業被中小企業信用保險法（中小企業廳所管）列為特定業種，支援延長會員融資借款時間。

（八）對外活動－國際上，長期遠見應加強與中華人民共和國的交流。積極配合對應我政府技術研修申請。國內，聯繫碎石業、石灰石礦業及混凝土製造業，穩定骨材資源市場價格。

五、日本使用碎石之沿革：

二次世界大戰後之日本經濟快速成長，促使砂石骨材的使用量大增，在昭和40（1965）年以前天然砂石的使用量佔80%以上（其中河川砂石使用量佔74%以上），碎石使用量則低於18%，其後因河川砂石大量採取，以致河川砂石料源逐漸耗盡，為避免橋樑受損及危害河防安全，日本於1965年起陸續對各一級河川實施禁採，此後在日本政府的大力推動下，砂石採取業者逐漸朝向多元化料源的方向發展，而進行陸地、山地、以及海域等地區砂石的採取，以供應建築混凝土粗、細骨材、道路填方及鐵路道渣等所需。另海砂最大的問題在於其含有鹽份（氯離子），所以在使用前需先以水洗或靜置的方式進行除鹽，否則鹽份將腐蝕鋼筋使混凝土塊剝落，而造成安全上問題，又因環境保護之因素，自2000年起，日本已逐漸禁止採取海砂，以致海砂採取量銳減。另一方面，陸地、山地及碎石母岩之砂石則為石多砂少，雖於碎解加工過程中可生產砂，但砂產量約為砂石總生產量之百分之20〜30，未能滿足市場需求量，故業者將所生產之2〜3公分之碎石，再經磨碎機械加工製成細小顆粒之碎砂（亦稱為機械製砂）作為細骨材使用。基此，日本自1981年起，碎石生產量已正式超過天然骨材（碎石為49%，天然骨材為48%），迨至2000年止，碎石生產量已逐年增加至59%，而天然骨材生產量逐年降低至38%，顯見碎石已成為骨材之主體。

在天然砂石的使用效果通常較碎砂石為佳，因為天然砂石的表面形貌較為圓滑，使用於混凝土灌漿時流動性較佳，不易產生空隙，工程品質較佳，故碎砂在使用時一般會與天然砂混合，然而天然砂產量漸漸減少，對人造砂之需求量增加，相對於碎砂品質之要求標準提高，從粗砂到細砂，其粒形及物理性質都要求與天然砂相近。

工程使用的混凝土係由水泥、砂、碎石加水等拌合而成，凝固後對工程結構產生抵抗壓力之能力，視工程需要之抗壓強度，而決定各混合物之重量配比。一般重量配比以1：2：4或1：3：6（即水泥、砂、碎石之比）為最被常採用，故工程上混凝土之粗、細骨材數量之比例大約為2：1。日本因天然砂的產量逐漸減少，在進口砂數量有限的情況下，對於碎砂的需求日益增加。

表4 日本在使用混凝土之碎砂，物理性質規格要求如下：

| 品質項目 | J I S 規格值 |
| --- | --- |
| 黏土塊量 | 1.0%以下 |
| 絕乾密度 | 2.5以上 |
| 吸水率 | 3%以上 |
| 洗淨試驗之損失量 | 3%以下 |
| 安定性 | 10%以下 |
| 粒形判定實績率 （2.5〜1.2mm） | 53%以上 |

天然骨材因形狀趨近於圓形所以流動性及填隙能力都較碎砂為佳，流動性佳可使預拌混凝土灌漿時不會有間隙產生，填隙能力佳則可獲得高堆積密度（天然砂之堆積密度為70%，而碎砂則為55%）而減少水泥用量，所製造之碎砂應具有類似天然骨材之性質。

六、碎砂之設備及流程：

日本現有砂石碎解洗選場，一般均設有碎解機（粗碎、中碎及細碎）、篩選機、洗砂機、分級機等機具設備。從陸地、山地及母岩塊石所採之原石，經過粗碎（使用顎碎機作一次碎）使它成為粒度20〜10公分碎石，經過中碎（使用錐碎機作二次碎）使它成為粒度10〜5公分碎石，再經過細碎（使用錐碎機作三次碎）使它成為粒度3〜2公分以下粒徑，可作為混凝土之粗骨材。在以上三次碎解過程中，都會分別生產少量碎砂；如為增加砂量，部分業者在三次碎解後，再將粒度3〜2公分以下碎石送入磨碎機細磨，即為機製砂（亦可由較細顆粒粒石或加工過之碎石再予細碎），生產粒度4.75〜0.075mm之碎砂（美國標準篩4號至200篩之間）。

碎砂係將純淨碎石再磨碎製造而得，一般製砂生產方式，分為濕式與乾式兩種。典型的濕式製砂機有棒磨機、球磨機、自體研磨機及振動式研磨機等；而典型的乾式製砂機則有棒磨機、球磨機、自體研磨機、衝擊型研磨機、壓縮式研磨機及振動式研磨機等。乾式研磨機因無須進行污水處理，所以沒有污水處理成本，且無須另外購置污水處理設備，所以成本較低，惟因製砂過程中會產生大量的粉末，易造成環境污染，且粉末易附著於碎砂表面，以致使用的效果不佳，所以在日本所使用之製砂機多以濕式為主。

濕式製砂機的污水處理設備係使用聚合物凝聚劑使污泥集中，於脫水製成泥餅（cake）後，便可當作事業廢棄物送到掩埋場掩埋，或送到農地砂石採區與良質回填料混合後進行回填，或與生石灰混合後可做路基材料或水泥原料；惟目前日本政府的環境保護部門認為泥餅中含有聚合物，因有污染環境之虞，所以傾向將泥餅視為事業廢棄物，不得用以作為農地砂石的回填料，而通產省則認為其應不屬事業廢棄物，所以政府部門的認知上有爭議。乾式製砂機為免產生空氣污染的問題，另設有集塵設備，收集粉塵可作為瀝青的填充劑。

七、日本碎石業所面臨之問題

（一）市場需求銳減：日本自1990年起泡沫經濟崩潰後經濟長期
不景氣，土木建築業亦不景氣，連帶使得砂石（碎石）需求遽減，以致業者生存困難。

（二）公共工程的發包方式改變：日本政府對於公共工程的發包逐
漸採用以完工性能保固為發包方式，而非傳統的工、料計價方式，亦即在預定的保固期限內，所完成之工程需保持某些特定性能，例如車輛行駛於道路上時，所產生之噪音應低於某限定值，如此業者的責任便加大，且必須花費額外成本進行研究。

（三）品質保證制度之建立：目前日本具有JIS標章碎石場尚未普
遍，其產量無法滿足市場需求，為讓消費者可在為數不多JIS標章的碎石場安心購得碎石，建立此制度為當務之急。

（四）碎砂使用增加：碎砂在過去係與天然砂混合使用，現在已取代天然砂成為主要骨材，生產碎砂需消耗大量能源，並產生大量需處理的粉塵，因而導致業者成本增加。

（五）碎石副產物之有效利用：將濕式與乾式法產生的泥餅與粉塵
收集後，作有經濟二次利用。

# 柒、日本事業廢棄物再利用概況

一、日本循環型社會的建立

日本在二次世界大戰後，積極建設與工業化快速成長，在大量製造、大量消費與大量廢棄的生態下，造成生活環境的嚴重破壞，日本政府有鑑於此，為加強保護日益惡化的生活環境，以「減量使用、重複使用、回收再利用」為原則，先後制定了七項有關處理和利用工業和生活廢棄物、保護生態環境的法律，如「廢棄物處理法」、「資源循環利用法」、「包裝容器循環利用法」、「家庭電器循環利用法」、「建築器材循環利用法」、「食品資源循環利用法」及「綠色採購法」等。2001年4月開始實施其中的大部分。特別是去年制定的「推進形成循環型社會基本法」，規定了國家、地方政府、企業和國民等各方在保護生態環境方面的義務，提出了抑制廢棄物發生、零部件的再利用和廢棄物的再資源化等基本原則，標志著日本在建立循環型經濟社會的道路上邁出了決定性的一步。

企業是日本建設“循環型經濟社會”的主力。到2002年1月底，已有5338家企業獲得國際標準化組織的“環境ISO 14000”認證，在世界上遙遙領先。隨著環保立法的加強，企業不斷增加在環保方面的投資。以大企業為主的一批“零排放工廠”已經建成，從原材料進廠到產品出廠，每道工序的廢棄物都被其它工序用作原料，不再產生工業垃圾。這些措施不僅使生態環境免受污染，還給企業帶來不小的經濟效益。

日本發展循環型社會目的乃為形成以「最佳生產、適量消費、最少廢棄」為特點的「後工業化社會」。

二、建設廢棄物處理現況

依據日本建設省及厚生省調查，產業廢棄物年排出量約四億公噸，其中包括8,200萬公噸建設廢棄物，約佔產業廢棄物總量之20%。惟建設廢棄物最終處置量3,700萬公噸卻佔所有產業廢棄物最終處置量8,400萬公噸之45%。建設廢棄物再利用之比率，自平成2年（1990年）之42%，於平成12年提升至85%，平成17年的目標值為88%，其中瀝青塊、混凝土塊、建設污泥、建設混合廢棄物、建設發生木材及建設廢棄土的再利用比例分別為98%、96%、41%、9%、83%、及60%。此外，建設廢棄物每年非法棄置量34萬公噸約佔產業廢棄物非法棄置年總量39萬公噸之九成。平成10年（1998年）時，日本全國廢棄物最終處置量為6,700萬公噸，而剩餘掩埋容量21,004萬公噸，約僅餘三年即達飽和，首都區域甚至僅剩餘0.7年之掩埋容量。由於建築物使用壽命約35年至50年，1960年代大量建造之建築物使用壽命已屆，需進行建築物之拆除及重建工作，將使建設廢棄物排出量持續增加，因此建設廢棄物再利用之推廣，以及最終處置設施之興建，為目前日本亟需解決之廢棄物處理問題。

三、建設副產物減量再利用對策

（一）工程計畫設計階段

建設副產物之產生及清運量，受工程設計之影響很大，因此於總體設計及細部設計階段時，工程發包單位對於工程規劃、工法、建材之選定等應將廢棄物資源再利用納入考量。為提升建設工程所產生土方之再利用，應於事前調查工地周圍之工事場所、施工時期等相關資訊，並製作「資源再利用計畫書」。建築拆除工程時亦同。再利用計畫主要項目包括：建設副產物產生之種類、性質及數量；建設副產物之減量、採用有利於再利用之工法及建材；各類建設副產物之處理方法及去處。相關法規如「資源再生利用促進法」第4條及其基本方針、「建設副產物適正處理推進要綱」第6條、第10條、第21條。

（二）發包階段

計算工程費用及發包時，應詳細調查土方、混凝土塊、瀝青混凝土塊等建設副產物之資源化再利用設施所在地、收受條件等相關資訊，並將計畫設計階段所擬定之工法、建材、再生建材之使用規格及場所、建設副產物之清除處理方式及去處內容等明確納入施工條件，並計算其所需之費用。

為促進建設副產物之再生利用，建設省自1991年起（「公共工程上再生資源活用之當前運用」，1991年12月13日建設省技調發第287號、建設省營技發第97號）規定公共工程應以資源再生優先於經濟考量為原則，採行下列廢棄物減量化及資源再利用措施：

1.對於混凝土塊、瀝青混凝土塊、建設剩餘木材三項，距工程現場40公里範圍內有再生資源化設施時，應送至該設施資源再利用。建設剩餘土方則送至工程現場50公里範圍內之其他建設工程（含民間建設工程）再利用。

2.下列再生材料如符合工程所要求品質時，於下列範圍內，應將其送至其他建設工程（含民間建設工程）予以再利用。

（1）再生骨材之再利用：40公里之範圍內者。

（2）再生加熱瀝青混合物之再利用：40公里範圍及清運時間小時以內者。

（3）建設剩餘土方之再利用：50公里之範圍內者。

（三）施工計畫及施工階段

施工單位應將建設副產物之減量化及資源再生化作為施工計畫之一環，並擬定「再生資源利用計畫」、「再生資源利用促進計畫」、「廢棄物處理計畫」及「解體工事相關計畫」等，並應與其他工程現場之聯絡協調，確保建設副產物之去處。工程單位亦應於施工現場派駐專人負責建設副產物相關事宜，並指導施工人員。為提高建設廢棄物再利用比率，施工時應徹底執行廢棄物分類工作。此外，施工時應採取雨水滲透、粉塵飛散、惡臭等污染防治措施。工程發包單位亦應於現場派駐專責人員（得由監工員兼任），並指導施工單位確實依各項計畫施工。

（四）建築物拆除工程之分別解體與資源再利用

日本為加速推動建築廢棄物資源再利用，於2000年5月24日公布建設再利用法，規範建築物拆除之發包單位、承包單位及解體工事事業者（拆除業）對於混凝土塊、木材及瀝青等三項特定建設資材之分別解體及資源化再利用義務，及解體工事事業者之登錄制度。

為確保適當地實施分別解體與再資源化等工作，發包單位應於工事著手七日前，將建築物等之構造、工事時期、分別解體等計畫向都道府縣提出申請。並應將分別解體等之方法及解體工事所需之費用等明載於契約書上。解體工事業者應將於解體工事現場張貼明顯標示。承包單位於再資源化工作完成時，應將其工作情形向發包單位提送書面報告，同時將再資源化工作製成記錄並保存之。

為確保解體工事業者之施工品質，規定解體工事業者應向都道府縣申請登錄之義務，但是土木工業、建築工業及從事有關粗工、水泥工事業之建築業許可者，得不用登錄即可從事解體工事。此外並規定解體工事業者於從事解體工事時，應選任具有專業技術者擔任技術管理工作之義務。

（五）建設副產物再利用情報系統

日本為加強工程發包者、建設公司、再資源化設施三方面之資源化物質供需情報交換及聯繫，促進有計畫之建設副產物資源化再利用，成立財團法人日本建設情報綜合中心（JACIC），自1996年開始提供瀝青混凝土、剩餘木材、污泥等建設副產物之資源化再利用情報資訊服務。目前實施地區包括東京都、神奈川縣、崎玉縣及千葉縣。此外JACIC自1999年四月起開始運作建設剩餘土情報系統，建立全國之公共工程基礎資訊網，以網際網路方式提供全天式之剩餘土方供需資訊情報服務。該系統之功能包括工事情報登錄及更新、剩餘土方需求者之資訊檢索、土方提供與需求之申請、再利用成果之登錄等。此外另有「首都圈建設資源高度化中心」（ACR），執行剩餘土方產生者及需求者之協調撮合，及剩餘土方之供需時間、土質、土量等情報之調查蒐集，以促進公共工程剩餘土方於土地區劃整理事業、大型堤防等工程間之資源化再利用。

四、再生骨材使用現況

日本在1960年代因景氣復甦，政府加緊各項公共工程建設腳步，又接連舉辦國際奧林匹克運動會及萬國博覽會，增建了大量建築物，依日本建築業界的經驗，混凝土建築物使用超過35年後，即屆拆除重建年限，再因90年代初期日本建築業適逢景氣高峰期，大量建築物及公共工程拆除重建，間接產出大量建設廢棄物，部分不法業者為節省處理經費，非法投棄，造成公害問題，另外，遵手法令業者依規定繳費投置於最終廢棄物處理場，又造成處理場容量不足，亦形成困擾。日本政府鑑於天然骨材資源逐漸耗竭，且建築廢棄物未妥善處理，遂思考將其再生處理後回收利用，並於1991年由建設省訂頒再生法，正式立法規定公共工程及民間建設須作全產業（含建設業）的廢棄物資源再生，惟混凝土在碎解後僅可使用於路基填方材料，不可作為建設用骨材。此外，日本政府亦訂定建設副產品再生推進計畫，於公元2000年，其整體建設廢棄物的再生利用率可達80%，其中瀝青、混凝土塊的再生率須達90%，建設污泥60%，木材50%，營建廢土80%等的目標，據其官方今年實態調查結果顯示，瀝青、混凝土塊的再生利用率已達95%（其中政府公共工程建設廢棄物再生率達100 %）再生率，可謂成效卓著。

瀝青、混凝土塊之回收再生骨材，目前大多再利用於道路興建之路盤材（路基填方）使用，並經立法被附加義務化了，公共工程之道路興建於規劃時，即以再生骨材之價格（較新材便宜許多）編列預算，促使投標業者不得不採用再生骨材，其中在東京、名古屋等大城市附近地區，道路路盤材使用再生骨材的比率幾乎超過六成，在大城市以外地區則使用率較低（因建築物拆除改建數量較少）。

近來，日本部分業界對此項政策亦有微詞，因舊建築物及構造物之解體，大多集中在大城市，鄉村地方較少，其分布一般而言和人口目的成正比，統一規定新建道路之路基須採用再生骨材則非城市區域恐無太多拆除改建之構造物，又日本因經濟不景氣，原本使用年限到期須改建之構造物，改為僅惟修不拆除，造成再生骨材供應來源不足，但土木業者為得標工程，削價以新材充當舊材競標，造成骨材資源浪費，甚為可惜。

至於再生骨材做為混凝土骨材之原料則因尚有品質上的疑慮，目前尚少有使用，因為構造物在拆除過程中，倘未事先分級後再拆除，因拆除過程中易混入木屑、裝潢、鐵片、玻璃等物質，即使經過再生工場之處理，該如何有效的將異物分離，仍具有諸多技術上的問題須加以克服，不過現今已有多家業者朝這個方向努力研發突破中，且已獲致可觀成果，但因仍未取得日本JIS認證，目前大多使用於工程強度要求較低之構造物（如堤防、道路邊溝等）使用。

五、再生骨材再利用於混凝土之品質探討

大都市舊建築物、構造物被拆解，運往再生骨材處理工場，經破碎、磁選、過篩及分選等處理過程後，所得到的碎石產品，在日本已被廣泛使用於道路填方原料，但再生骨材使用於混凝土原料，則因尚有品質上的疑慮，目前仍未能被混凝土業者採用；砂石為具耗竭性的資源，總有用盡的一天，日本刻正朝構建「循環型社會」的目標推進，鼓勵廢棄物再生利用。1996年3月東京臨海副都心預定舉辦「世界都市博覽會」，會場基地及建築即大膽採用再生骨材，政府機關起帶頭作用，並由日本大學工學部教授笠井芳夫擔任委員長籌組「再生混凝土技術委員會」，負責工程進行中之工程設計、再生骨材使用等咨詢工作。

六、再生骨材處理工場現場觀摩

（一）地點：第一石產運輸株式會社花園工場（埼玉縣大里郡花園酊）

（二）生產情形：

以顎碎機將混凝土擊碎，並經過磁選機移除鋼筋等金屬物質而進行生產，其每年的再生骨材生產量約為15萬噸，其回收不含鋼筋之混凝土收購費用，不含運費每公噸約500日圓，而加工費用則每噸約為7000至15000日圓，含有鋼筋之混凝土處理費用每公噸至少10000日圓以上，水泥二次製品（諸如涵管）處理費用每公噸15000日圓，以及瀝青混凝土處理費用每公噸為8000日圓。

除碎解混凝土以外，該工場亦將港灣疏浚污泥及火山灰等污泥混合石灰進行燒結，製成直徑約0.5至1公分大的圓球形顆粒，據該公司表示，該顆粒質輕但強度和一般砂石一樣佳，可用於路基填方材料及舖設水管使用，惟目前價格仍高，故一般工程仍不太願意嘗試新的建築材料，市場消費不佳。

目前在埼玉縣共有20家再生骨材工場，每年生產100萬噸，東京都政府規定有營建剩餘土石方再回收利用之法律，故回收處理料源尚不致有缺料之虞（如照片7）。

# 捌、骨材的鹼矽反應

一、骨材在混凝土中的鹼性反應機制

在2001年5月10日日本NHK電視台曾針對日本福島縣因骨材鹼矽反應（alkali-silica reactivity）而造成混凝土破壞進行報導，同年5月16日日本政府便針對此事件進行全面性的實地調查並進行材料實驗。

骨材鹼性反應的機制係水泥中的氫氧根離子與鹼金屬離子和具有活性的骨材產生的化學反應，其中該鹼性金屬離子通常為鉀或鈉。通常骨材在混凝土中的化學性質極為穩定，但當骨材含有不當或過量的某些化學物質時，則會和水泥中的鹼性物質發生反應，特別是在潮溼、溫和的環境時，生成的反應產物在吸水後膨脹，造成混凝土的破裂、起泡、強度損失或嚴重到破壞整個石材。而何謂有害的物質包括有機不淨物、沉泥、黏土、褐煤及某些輕質物和柔軟顆粒，此外也包括具有鹼性反應之岩石、礦物，如矽質角岩和含鎂質之石灰石。

至於骨材鹼性反應所需之主要條件為水、活性骨材、鹼金屬離子，因此骨材鹼性反應通常可分為：鹼—氧化矽反應（簡稱為鹼—矽反應），以及鹼—碳酸鹽反應（簡稱為鹼—碳反應）二大類。鹼性反應的機制為：

1.矽酸鹽水解：因為矽酸鹽類在鹼質及含水環境中水解，使骨材失去整體性，當然也必須矽酸鹽由骨材分解，才能產生反應，而能發生反應必然有二個條件，一是環境中鹼質太強，二是骨材為玻璃質無良好結晶之材質方可。

2.形成膠體：水解之矽酸鹽與水泥提供鹼緩慢反應形成膨脹體，由此可知必須要有水的環境，才會發生反應。如果混凝土防水或是很緻密，水分無法擴散，則反應將受阻滯。

3.膠體膨脹：膠體膨脹將產生內應力和破裂，造成爆開及裂縫並與產生膠體物。深色反應的出現也代表水泥砂漿與花崗岩石英體有化學反應產生，而也是鹼骨材反應的對象之一。

4.形成流動溶液（凝膠體）：水斑的形成，使膠體沿節理流出，當然這也必須有足夠濕氣存在，才有媒介可溶流出來。膠體可能以溶膠的形式移動，填入裂縫中，覆蓋石材顆粒的內表面，注入毛細孔體中，這些反應物乾涸後會在內部留下深色的膠體沉積物，而膠體雖是鹼矽反應發生之最可靠的徵兆，但沒有水斑的產生不一定代表沒有鹼矽反應，只是因緣條件未完全。

目前國際環境保護的要求標準提高，水泥製造過程之高溫揮發粉塵被回收，其中含大量鈉及鉀之氧化物，這些物質回收混在水泥中，造成水泥中所含的鉀及鈉過高，使原來歸屬「潛在活性」或「惰性」的骨材變成活躍，而提升被侵蝕的機率。對於如何防止鹼骨材反應變得非常重要，反應機制是進入防治對策的先階工作。

二、鹼骨材反應之試驗方式

因鹼骨材反應屬於長期型態之化學反應，對於評估或檢測混凝土中是否可能發生骨材鹼性反應，無法長時間測試。目前日本對於鹼性反應的測試標準有JIS A 1145的化學方法（chemical method）及 JIS A 1146的灰泥棒法（mortar-bar method），前者係利用氫氧化鈉加上骨材粉末，在攝氏80度靜置三日後於室溫下測其鹼性反應的程度﹔而後者則將水泥棒靜置於攝氏20度的蓋鍋中，經6個月的時間進行測試。一般而言，JIS A 1145的測試較為準確且嚴格，惟倘該方法檢驗不合格而JIS A 1146檢驗合格者，仍可使用為建築骨材，另一方面，因JIS A 1145測試所需的時間較短，通常會用該方法先進行測試。

三、骨材鹼性反應防範措施：

由上述反應的機構顯示造成鹼骨材反應的條件是：1.水泥或摻料中有足夠的鹼金屬含量，2.具有活性的骨材，3.混凝土吸水，4.石材不防水--骨材鹼性反應之速率與膨脹量之大小，並非受單一因素所支配，而是多種原因綜合作用或相互所需之首要條件牽制所致。其影響因素可就活性骨材、鹼金屬、混凝土配比及環境等因素來探討，因此，有效防止骨材鹼性反應其對策如下：

（一）限制水泥中鹼的含量：

一般水泥可依任選標準按需要加以規範，然目前為了環保要求，一般水泥廠均會回收廢氣，而其中含有大量揮發性之氧化鈉及氧化鉀強鹼，此使得水泥中的鹼通常是超量的，所以要求降低氧化鈉、氧化鉀、氧化鈣的技巧只有由混凝土中添加中性反應物質，以相對降低鹼的供應量則可避免。

（二）避免使用活性骨材：

使用石材專用砂骨材使用前須嚴格檢測，控制活性氧化矽含量；另為控制骨材顆粒選用結晶完全之乾淨砂。

（三）減低含水量：

骨材中的活性矽必須能游離至骨材周界，才有機會與水泥中或混凝土中之氫氧化鹼反應，結合成膨脹性膠質物。這些反應一定了要有水分的助長，因此如何阻止水分及減少水分存在是首要的工作，亦即增加混凝土水密性，減少溶解矽酸鹽之「水」，最直接的就是減少拌合水量，提昇水泥防水功能，增加緻密性，使混凝土的滲透性降低，而減少水進入混凝土之機率，也減少混凝土中水擴散至石材的速率。

（四）使用骨材專用水泥料：

以骨材專用水泥取代一般水泥，該材料可消耗不具膠結性的氫氧化鈣，生成具膠結性的，可填充孔隙的，可提供強度的矽鈣膠體，對混凝土之耐久性、穩定性、緻密性、防水性、低水化熱、低泌水性、低收縮、抗硫性、抗汙水性、抗化學性、抗鹽化、提高強度、提高工作性有正面效益；抑制鹼骨材反應的最佳策略就是利用比骨材更加活躍的材料來搶奪鹼性物質，與氧化鈣、氧化鈉及氧化鉀反應而消耗鹼質，也同時促進膠結反應，有助長期性質。

# 玖、心得與建議

- 日本政府規定砂石場之挖掘機、裝載機、推土機工程操作人員應由領有合格證照者擔任，我國礦場安全法施行細則第163條對上述重機械操作人員亦有同樣之規定，建議政府針對土石採取場之重機械操作人員亦規定之。

- 本次觀摩「熊谷工廠」其將工廠件在地面下7公尺之採掘跡凹地，並在四周植樹以防噪音及污染公害。並將機具馬達轉動部分切實圍柵，通道、樓梯並加堅固扶手，暢通乾淨而安全，值得吾等效法。

- 日本砂石採取場及碎解洗選場之工作幹部在工作時，經常對從業人員實施工作安全之「機會教育」且嚴加考核，每年實施在職訓練，養成工作認知及守法習慣而達成工作零災害目標，亦可供本國業界參考。

- 日本對於土石採取場之安全檢查，除由主管機關定期及不定期至土石採取場監督檢查外，並要求業者需在每年將採取量、採取區狀況、機械設備等資料附相片，提報當地都道府縣知事。另當地砂利協會會組成一諮詢及安全檢查團隊，針對業者輔導及安全監督，防止公害發生，基此縣市政府可參考日本之監督管理方式，要求業者定期提報土石採取相關資料或公會協助監督，以加強人力不足之縣市政府的監督檢查工作。

- 北海道申請農地（平地）砂石，就其開採計畫先與附近民眾溝通，包括災害防止措施及鄰近居民之災害防止協定之締結、回填計畫、保證等，再向道政府申請約2-3月則可完成申請作業。採取完成回填後農業使用，再接續申請鄰近區塊之農地。北海道十勝地區到處是土石採取場比鄰農地之景象，建議政府可否依日本模式。開放農地採取土石後恢復農用，既可採取土石，又可改良農地。

- 日本之土石採取申請案之申請到核准期間約2-3月，有此效率主要原因為砂利組合之協助及政府專責專業承辦人員之故。建議各縣市政府成立專責之土石採取單位，配置充足之專業人員，辦理土石採取申請案，訂可縮短申請時程。

- 日本砂石開採申請由業者將開採計畫送請當地協同組合向縣政府申請，同時以協同組合或同業二人為保證人，負責處理開採砂石後產生之後遺症。此一制度，使砂利協會之影響力獲得確保，亦使開採砂石後產生之後遺症得到解決之保證，日本有關砂石開採申請過程之行政措施及回填保證制度值得我國採行。

- 日本砂石業有秩序的轉型發展，並不斷提昇砂石開採之技術，環境保護與公害防治等措施及加強敦親睦鄰工作，使民眾不排斥砂石採取業，砂石產業得以永續發展。由其成功之經驗顯示，除政府有完備法令引導，及全國各種砂石骨材協會直接或間接參與協助政府監督及管理砂石業者外，日本優秀之公務人員退休後，政府輔導其至全國各類協會就業，並借重其所長，協助業者瞭解及遵守法令，並將業界實務執行窒礙難行地方，建議相關主管機關修正法令。是以，協會扮演橋樑之角色，加強政府及業者的溝通，使得政府各項政策不僅推動較易，亦能配合實務適時加以修正。

- 日本砂石產業在各類砂石骨材協會及協同組合之帶領及協助下，建立砂石資源開發利用之良好產銷制度，且在此一良性產銷秩序下，砂石業者能獲得合理的利潤，並將砂石資源開發利用作為其一生之志業，願意遵循政府之法令與政策，並投資研發砂石開發之永續多元發展，提昇開採技術、環境保護及敦親睦鄰等工作，與民眾建立良性互動，使砂石採取業能永續經營。受限於公平交易法之約束，我國砂石公會無法像日本砂利協會等組織一般，協助業者調配砂石市場之供需。當未配合砂石需求量調整砂石生產量時，不僅業者無法獲得合理之利潤，且易造成砂石資源之浪費，長期如此，更產生劣幣逐良幣之情形，合法並願意投資改善砂石開發環境者，在不堪價格競賽之虧損下，只得退出市場。為解決此一問題，建議引用日本經驗，政府適度賦於砂石公會一定權責，促使其帶領同業良性發展，改善砂石開發投資環境，並協助砂石業者遵循政府之法令與政策開發砂石，進而提昇砂石開發相關之技術、環保、水保…等事宜，使民眾能對砂石開發具有信心，且砂石採取業能在合理的利潤下合法經營，供給國家經濟發展所需之砂石骨材。

- 日本為強化砂利採取之管理，法令規定部分砂利採取行為應檢附砂利協同組合之擔保，使得日本砂利協同組合之地位深具影響力。由於該組織核心幹部熟悉政府之法令及政策，不僅能掌握砂石採取業者之開採動態，亦可兼負監督輔導砂石採取業者之功能，且能在面對經濟景氣低迷之時機，調配砂石市場之供需，帶領砂石業者共渡難關。未來我國對於土石採取業之監督管理，似可參考日本之方式授予砂石公會部分權責，亦能協助政府管理及解決相關砂石業務。

- 政府積極推動砂石料源多元化開發供應政策，以開採陸上砂石為主，惟在推動辦理過程中，對於土地取得、都市計畫限制、環境保護及地方民眾抗爭等，致使陸砂開發進度受阻，亦降低業者參與開發意願，另在市場條件下，台灣長期一直仰賴河川供應砂石，惟近年來各主要供應砂石之河川相繼實施禁採，已對砂石供應造成壓力，且在目前砂石尚未有替代物，而合法業者提出申請案不易獲得通過情況之下，間接促使非法盜濫採砂石盛行。觀之日本政府鼓勵砂石業者進行大面積開採陸砂，業者基於永續經營的心態，皆作長期整體規劃開發，對於採掘後土地亦能妥善復整，做有效二次利用，在台灣地區大面積開採陸砂大多遭受地方居民反對，擔心環境遭到破壞，是以，政府尚需加強開發陸上砂石相關宣導工作，以使砂石業者及政府相關機關人員，以上民眾均能深入瞭解陸上砂石開發的相關資訊。

- 日本的砂石業者對於污水的處理普遍重視，部分業者亦能研發新技術將泥餅加工成性質和天然骨材類似的材料，用以作為路基填方料之用途，除了不污染環境外，又可有效利用廢棄物，減少天然骨材之開採，進一步減少環境污染，並可將天然骨材資源留存下一代使用，台灣地狹人稠，環境維護尤其重要，砂石業的廢污水處理，有須要傚仿日本業界作法。

- 日本的國土交通省有專門的部門在負責公共工程營建剩餘土石方的調配，除可避免公共工程缺料的問題外，又可解決土石資源堆置場短少的問題。

- 近年來政府積極推動開採坡地砂石、平地砂石、碎石及海域砂石，惟需克服的困難相當多，包括土地取得、都市計畫限制、環境保護及居民抗爭等均妨礙了其開發速度與意願，除了市場條件，上述因素使得台灣一直仰賴河川供應砂石，迄今仍難以吸引業者開發。近年來各主要供應砂石之河川相繼受到禁採的限制，已對砂石供應造成壓力，形成供應之潛在危機。砂石難有替代物，當合法業者申請案被要求採取高標準，致其難以順利取得開發許可或順利生產，則讓盜採業者有機可乘，造成惡性循環，這點值得政府與民間共同努力。

- 日本政府鼓勵砂石業者進行大面積開採，業者基於永續經營的心態，多能遵守政府的法令，而在台灣大面積開採反而容易引起居民反對，深怕其造成相當程度的污染與災害，有關這一點，政府在舉辦砂石宣導會時，除了教育砂石業者及政府機關相關承辦人員以外，亦應加強對民眾的宣導，讓民眾亦能深入瞭解砂石開發的相關知識，以解除其疑慮。

日本陸上砂石開發防災技術研究行程表

| 月 | 日 | 星期 | 研究內容 | 地點 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 19 | 一 | 出國 |  |
| 7 | 20 | 二 | 課程：日本砂利業現狀與採掘情形 講師：社團法人日本砂利協會理事長 岡山嚴 | 東京都 |
| 7 | 21 | 三 | 課程：日本農地制度概要 講師：農林水產省農村振興局農村政策課 課長輔佐 穴澤博英 課程：建設發生土有效利用行動計畫 講師：國土交通省總合政策局事業總括調整官室施工技術係長 末松佑介 課程：1.砂石採取技術安全指針 2.砂利採取法概要 講師：經濟產業省製造產業局住宅產業窯業建材課課長輔佐 池田研一 | 東京都 |
| 7 | 22 | 四 | 課程：廢土石與脫水泥餅之堆積處理 講師：獨立行政法人產業技術綜合研究院地圈資源環境研究部門副部門長 山口勉 課程：砂利採掘與環境保全 講師：骨材資源工學會博士 岩崎孝 | 東京都 |
| 7 | 23 | 五 | 課程：日本天然骨材的開發 講師：崇城大學工學部部長 岡村宏 | 東京都 |
| 7 | 24 | 六 | 資料整理 | 東京都 |
| 7 | 25 | 日 | 例假日 | 東京都 |
| 7 | 26 | 一 | 課程：日本碎石業現況與課題 講師：社團法人日本碎石協會專務理事 藤野順也 | 東京都 |
| 7 | 27 | 二 | 參觀：獨立行政法人產業技術總合研究所深部地質環境研究中心地質標本館 筑波研究學園都市資訊中心 講師：中心主任 笹田正雄 課程：日本的骨材資源 講師：獨立行政法人產業技術總合研究所地圈資源環境研究部門集團長 須藤定久 | 茨城縣 筑波市 |
| 7 | 28 | 三 | 參觀：第一石產運輸株式會社 熊谷工場（埼玉產業開發株式會社） 小川工場 花園工場 導覽：第一石產運輸株式會社生產統合部長 飛鷹征雄 第一石產運輸株式會社小川工場場長 櫻井利雄 第一石產運輸株式會社熊谷工場場長 伊藤隆夫 | 埼玉縣 熊谷市 |
| 7 | 29 | 四 | 課程：北海道十勝地區砂利採取狀況 講師：十勝陸山砂利採取協組事務局長 棚橋勉 課程：砂利採取災害防止關係法令 講師：日本砂利協會十勝部會專務理事 新川清一郎 參觀：日置工業株式會社釧路採掘場 導覽：日置工業株式會社代表取締役 日置清司 日置工業株式會社常務取締役 青木博 日本砂利協會十勝部會專務理事 新川清一郎 | 北海道 帶廣市 |
| 7 | 30 | 五 | 訪問：帶廣市長 砂川敏文 參觀：日置工業株式會社大正採掘場 導覽：日置工業株式會社代表取締役 日置清司 日置工業株式會社常務取締役 青木博 日本砂利協會十勝部會專務理事 新川清一郎 | 北海道 帶廣市 |
| 7 | 31 | 六 | 導遊：日置工業株式會社代表取締役 日置清司 日置工業株式會社常務取締役 青木博 日本砂利協會十勝部會專務理事 新川清一郎 | 北海道 阿寒郡 |
| 8 | 1 | 日 | 例假日 | 東京都 |
| 8 | 2 | 一 | 參觀：關東山砂採取 丸和建材有限會社 日本開發興業株式會社 鎌滝建材株式會社 導覽：丸和建材有限會社專務取締役 深澤義明 鎌滝建材株式會社取締役 松崎利雄 日本開發興業株式會社千葉事業所所長 出口雅博 千葉縣土砂事業協同組合事務局長 小島泰雄 千葉縣土砂事業協同組合連合會事務局長 平野昭男 | 千葉縣 木更津市 君津市 |
| 8 | 3 | 二 | 課程：骨材及混凝土品質管理 參觀：財團法人建材試驗中心中央試驗所 導覽：財團法人建材試驗中心中央試驗所所長 勝野奉幸 財團法人建材試驗中心中央試驗所總務課長 荒井常明 | 埼玉縣 草加市 |
| 8 | 4 | 三 | 評價會及終業式 出席：日本砂利協會理事長 岡山嚴 日本砂利協會常務理事 馬場正博 台北駐日經濟文化代表處經濟組 謝偉馨 松崎建、杉田敬三、土屋智圭男、菱沼真理以 通譯：李秀娥 | 東京都 |
| 8 | 5 | 四 | 返國 |  |

照片1 第一石產運輸株式會社熊谷工場之碎解洗選場安全防護情形

照片2第一石產運輸株式會社熊谷工場之碎解洗選場採掘跡凹地，並在四周植樹以防噪音及污染公害

照片3 第一石產運輸株式會社熊谷工場之陸砂（平地）採取場開採情形及表土堆置

照片4 第一石產運輸株式會社熊谷工場之陸上（平地）砂石採取場附近開採完成後農作生長情形

照片5第一石產運輸株式會社小川工場山砂採取場上方為採完之殘壁下方以階段開採情形

照片6第一石產運輸株式會社小川工場山砂採取場污泥處理設備

照片7 第一石產運輸株式會社方花園工場之再生骨材樣品

照片8 北海道帶廣日置工業株式會社土石採取場標示牌

照片9 北海道帶廣日置工業株式會社土石採取場採掘後農作物生長情形及邊坡狀況

照片10丸和建設公司在木更津港砂石調配場由四處不同地方運來砂石掺配情形

照片11 日本開發興業株式會社山砂採取場

照片12 鎌瀧建材株式會社山砂採取場

# Text boxes

開採業者

取得農地契約書

採取地測量

回填土確保契約

申請書

砂利採取計畫申請

同  意  書

1.鄰接土地所有者

2.附近居民

3.300公尺以內機關

4.鄰近水利或其他公共設施

5.其他法令有規定者

地區審查會

現地調查

保證人

誓約書

送請砂利採取協同

組 合 審 查

農地轉用保證書

由砂利組合及業者

共  同 申 請

市公所農業委員

審   查

縣商工勞動觀光部工業課礦政係

農務部農政課農地調整係

縣農業委員會

會  同  審   查

核發許可證

土地意見書

農業委員會

改良區

清洗用水

砂石場

濃縮劑

污水

澄清水

沉降泥

脫水

分離水

濾餅

沉砂池

採掘跡地

資材銷售

場內污水

凝集劑

澄清水

沉降泥