行政院所屬各機關因公出國報告書

( 出國類別:   實  習   )

赴新加坡Cisco Training Partner參加思

科網路交換器訓練課程(BCMSN)心得

報告書

服務機關:中華電信股份有限公司

國際電信分公司

出國人 職 稱:助理工程師 	助理工程師

姓 名:張士瑞	 劉義信

出國地點: 新加坡

出國期間: 90.4.15~90.4.28

報告日期:91.6.28

摘				要

赴新加坡參加「網際網路系統新設備技術實習」報告書摘要

- 本次訓練為得標廠商艾群科技針對本公司所採構網路交換器提供Cisco 在新加坡的指定訓練機構所開之BCMSN「Building Cisco Multilayer Switched Networks」及MCNS「Managing Cisco Networks Security」等兩項課程。

- 本次訓練由網維處聯合通信中心一股TWGate 核派二員參與。

- 此次訓練課程內容包括如下:

- Overview of a Campus Network

- Building a Campus Network

- Defining Common Workgroups

- Managing Redundant Links

- InterVLAN Routing

- Managing Network Traffic

- Configuring HSRP for Fault-Tolerant Routing

- Multicast Overview

- Configuring IP Multicast

- Controlling Access to the Campus Network

目錄						頁次

  - 前言-------------------------------1~4

  - 系統架構---------------------------6~9

  - 硬體介紹--------------------------9~14

  - 結論與心得-----------------------14~16

- 前言

中華電信國際分公司為提高未來資訊網路多樣化服務之願景, 積極建設網路國際通(TWGate)系統—寬頻、高速、高品質之IP網路，以扮演國內與國際間之網路服務提供者(ISP)、政府、以及企業間之橋樑。為符合寬頻時代的寬頻需求，TWGate陸續擴充網路架構，並保持網路高品質、高穩定度, 直達電路連接各國、最短路徑，品質穩定。

本分公司依據「網路國際通服務系統建設工程」合約規定，核派張士瑞、劉義信赴新加坡Cisco Training Partner參加BCMSN「Building Cisco Multilayer Switched Networks」及MCNS「Managing Cisco Networks Security」等兩項課程,其餘訓練課程在台灣岱凱公司Cisco Training Partner受訓，訓練後,除負責TWGate系統維運工作外,亦可當培育本分公司IP人才之種子人員。

實習日程如下:

(一)、九十年四月十五日

行程:台北─新加坡

(二)、九十年四月十六日至四月二十日共五天

BCMSN(Building Cisco Multilayer Switched Networks)

(三)、九十年四月二十一日至四月二十二日

例假日

(四)、九十年四月二十三日至四月二十七日共五天

MCNS「Managing Cisco Networks Security」

(五)、九十年四月二十八日

行程: 新加坡─台北

網路國際通之系統架構為標準三層式Hierarchy架構：

- Core Layer: 由Juniper M160,Cisco Router 7513(台北，高雄各一),Cisco GSR10126構成,其中M160及GSR10126連接T3(含)以上頻寬,Cisco R7513則連小頻寬之國家,與各國互連之ISP皆Run BGP4路由協定,彼此交換路由資訊,以便彼此客戶作網際網路連線.非互連國家之路由資訊則由北美之大ISP(UUNet,Sprint,Williams)提供,此三家ISP為TWGate轉訊全世界之網際網路供應商。

- Distribution Layer:為Cisco 6509之大型網路交換器及小型Cisco 3524網路交換器作為Core Layer 及 Access Layer 各路由器間Redundancy之Dual Link ,及系統擴充之用。

- Access Layer: 由Juniper M160, Cisco GSR10126,Cisco Router 7206-4及7206-5構成,其中M160及GSR10126連接T3或STM-1之大客戶,Cisco 7206則連小頻寬之客戶,TWGate與客戶間之互連亦Run BGP4路由協定,彼此交換路由資訊,以便幫客戶轉訊至互連之國家或全世界之網際網路。

- 目前TWGate台北連北美轉訊之大ISP(UUNet,Sprint,Williams,WorldNet)共三路STM-1兩路Ds3, TWGate高雄連北美Scramento一路STM-1進UUNet,在Oakland的 MANAGER Router 連一路DS3至PAIX與紐西蘭及Accretive互連。

- TWGate與中國大陸(CT)互連155M,中國網通CNC互連30M,中國聯通CNC互連30M。

- 與日本互連頻寬KDD為25M,IDC為4M,JT為6M,NTT為2M。

- 與韓國互連頻寬Kornet為155M,DACOM為45M。

- 與香港互連頻寬CWHKT為90M,NWT為2M。與澳門互連頻寬為10M。

- 與新加坡互連頻寬SingTel為47M,StarHub為2M。

- 與澳洲互連頻寬Telstra為2M,Optus為6M。

- 與東南亞國家互連頻寬菲律賓為2M,泰國為6M,馬來西亞6M,印尼2M,阿拉伯聯合大公國2M。

硬體介紹：

Cisco 12016 Gigabit Switch Router 可擴充性, 適合於電信級的路由平台 ,可提供整合至少10 Gbps (OC-192c/STM-64)以上之IP網路架構.

Cisco 12016 可提供80 Gbps之交換能力(可擴充至320 Gbps以符合客戶頻寬之提升).

Cisco 12016 GSR 可支援高精密及高效率介面卡從DS3 至 OC-48c/STM-16(可擴充至OC-192c/STM-64).

Interface Density

| Interfaces | Interface Density |
| --- | --- |
| 12 x DS3 | 168 DS3 |
| Channelized OC-12c/STM-4 | 168 DS3 |
| 4 x OC-3c/STM-1 PoS | 60 OC-3c/STM-1 PoS |
| 4 x OC-3/STM-1 ATM | 60 OC-3/STM-1 ATM |
| 1 x OC-12c/STM-1 PoS | 15 OC-12c/STM-4 PoS |
| 4 x OC-12c/STM-4 PoS | 60 OC-12c/STM-4 PoS |
| 1 x OC-12/STM-1 ATM | 15 OC-12/STM-4 ATM |
| 1 x OC-48c/STM-16 PoS | 15 OC-48c/STM-16 PoS |
| 1 x Gigabit Ethernet | 15 Gigabit Ethernet |
| 8 x Fast Ethernet | 120 Fast Ethernet |
| 1 x OC-12c/STM-4 DPT | 15 OC-12c/STM-4 DPT Rings |

Cisco 7513 具有雙電源、雙CPU的備援能力，整體封包處理速率為一百萬PPS(Packets per second) ，共有13個插槽：RSP(Route Switch Processor)卡路由交換處理器在插槽6和插槽7,其餘11個插槽皆為介面處理槽(Interface processor)，此系統之網路介面卡具有熱抽換之能力，每槽需母卡(前端處理器)再插上兩片子卡.子卡的型式如下:

- 乙太網路介面(10M)

- 高速乙太網路介面(100M)

- 超高速乙太網路介面(100M)

- 符記環介面

- 同步串列通信介面(2M以下) :PA-4T，PA-8T

- 高速串列通信介面(45M): (High Speed Serial Interface ,HSSI)

- FDDI介面

- ISDN介面:含PRI.BRI Port

- ATM介面: ATM DS-3/T3, ATM E3, ATM OC-3/STM-1, ATM OC-12/STM-4

- Channelized T1/E1

- Packet over SONET/SDH: OC-3/STM-1, OC-12/STM-4, OC-48/STM-16, OC-192/STM-64

Cisco 7206:

此系統具有雙電源備援能力，網路介面卡具有熱抽換之能力。I/O control Card若為NPE300時整體封包處理速率為三十萬PPS(Packets per second)，若為NPE400時整體封包處理速率為四十萬PPS(Packets per second)，不需母卡，可插六片子卡，STM-1速率以下的子卡與7513同，並可互換使用。

Catalyst 6509:

此系統可提供電源供應及交換的備援能力，卡板具有熱抽換能力。

此系統之交換能力30 Mpps、容量30 Gbps (可擴充150 Mpps、320 Gbps) 。

可提供384 10/100 Ethernet Ports，192 100FX Fast Ethernet Ports，130 Giga Ethernet Ports。

可提供Layer-2/3/4 的QOS及32,000 MAC Address 的Address table，可支援1000 VLAN。

結論與心得：

◆ TWGate為中華電信國際分公司第一個IP網路的平台，其客戶對象為網際網路服務提供者（ISP）、政府機構學術單位、跨國企業，本分公司可藉由此IP網路平台發展出其他各式各樣的Ip產品。

| Topic : IDC 加 值 服 務 |
| --- |
| ■ | Firewall 防火牆服務 |
| 提供企業網路安全規劃、防火牆軟硬體建置、維運及監測等網路保全服務。有效保障企業網站資料及交易安全，防止任何有害網路安全的行為，避免惡意破壞者的入侵。 |
| ■ | Backup 備份服務 |
| 在天災人禍頻仍的今日，電子化的資料備份對企業而言日益重要，「備份服務」定期以磁帶保存企業重要資料，除了可減輕應付資料膨脹的時間壓力，亦可減少資訊人員的人力負擔，節省企業購買備份設備的成本。 |
| ■ | Monitoring 監控服務 |
| 企業只需透過企業專屬網頁進行簡單的設定，所有主機設備的管理人員即可透過 E-mail 與手機簡訊，隨時輕鬆掌握設備主機的狀況，再加上 TWGate IDC 365 x 24 x 7 的全時服務，真正讓你享受高枕無憂的委外服務。 |

# Text boxes

SW-3524

SW-3524

互連頻寬45M以

上及連美骨幹

M160

M1600

SW-3524

網路國際通之系統架構

2600

STM-1

連美骨幹及

亞太區互連

高雄-7513

Server Farm

FTP

DNS

Mail

Web

網管系統

Access

Layer

Distribute Layer

#### Core

Layer

GSR-1

Cisco 6509

Cisco 6509

亞太區互連頻

寬在45M以下

,

接取路由器連接客戶

7206-4

7206

7206-5

AS10126

##### IFAX

VoIP

FR

IDC

eYp

Switch

LAN

互連頻寬45M以

上及連美骨幹

##### GSR-2

7513

9505

AS

STP

Firewall