目     錄

一、前言	P. 1

二、目的	P. 2

三、出國行程	P. 2

四、概述	P. 2

４．１EIC公司簡介	P. 2

４．２參與此次研商人員	P. 3

４．３一級泵基本性能介紹	P. 3

五、研商過程	P. 4

５．１新一級泵規範與特性曲線	P. 4

５．２新一級泵與原有相關設施之連接事宜	P. 6

５．３新增振動監測分析系統	P. 6

５．４交貨時程	P. 7

六、成果	P. 7

６．１新一級泵採購範圍	P. 7

６．２新一級泵主要材質結構	P. 9

６．３圖面及文件	-P. 10

６．４特殊工具	-P. 10

七、心得與建議	-P.10

一、前言

由於本廠第二期LNG儲槽T-104、T-105及T-106三座未完成驗收，目前無法參與營運；而明（91）年全省各用戶NG用氣量換算為LNG供應量，在尖峰時段之需求為1600 T/hr，如使用現有三座儲槽（T-101～T-103）之九台輸出泵浦（慣稱一級泵）來泵送LNG，因每台一級泵之全泵量為175 T/hr，如以八台泵浦全量運轉、一台做為備機，則總泵量為1400 T/hr，勢將不敷供應全省用戶所需之天然氣，因此公司提出兩個改善方案以解決LNG輸出量不足之問題，且須雙管齊下，才能徹底改善問題。

改善方案一是增設16英吋（或20英吋）之輸出管，以解決一級泵出口流量受限制之瓶頸問題。改善方案二是設法提高一級泵之泵送能量，此方案看視簡單，只要換裝較大泵量之LNG泵浦即可解決，但其實並不容易；因為LNG一級泵之構造乃是集合泵浦（Primary Pump）、泵桶（Column）及底閥（Foot Valve）三機構為一體，相互匹配，缺一不可。當泵浦處於運轉操作狀態時，由於泵浦是放置在底閥上，藉由泵浦之重量迫使底閥處於常開的狀態，此時底閥即是泵浦的吸入口，LNG經底閥被吸入泵體，經加壓後泵出於泵桶內（泵桶為圓柱體，由儲槽底部直達槽頂，並連接於出口管線），泵桶內LNG液面隨之上升至充滿整個泵桶，注入出口管線而達到出料目的。而當泵浦需進行大修時，將泵浦吊離底閥後，底閥之彈簧會將底閥自動關閉以防止LNG滲入泵桶內，以利吊修作業進行。所以要提高泵量之新一級泵，必須被侷限於原有泵桶之內徑尺寸（即新泵浦直徑須與原泵浦之直徑相同）及原有的底閥構造（底閥亦為泵浦原廠生產），且須考慮既有之泵浦吊升系統（Lifting Cable System）、泵桶蓋板構造（Head Plate）、電源供應裝置（Electrical Power Support）及新增加之振動監測分析系統（Vibration Monitoring System）等因素，對設計新泵浦所產生的影響。

經與原泵浦製造商EIC公司（EBARA INTERNATIONAL CO.）初步交涉了解，原廠認為在遵守上述條件限制下，他們可以依照本廠之要求提供泵量提升為現有泵量（387 m3/hr）1.5倍（580 m3/hr）的新泵浦，經本廠研議結果，認為如真能將每台一級泵之泵量提升為580 m3/hr，則足可應付往後天然氣市場之LNG需求量，且尚有餘裕輪流進行泵浦大修之工作（兩台運轉、一台大修）。因此，本方案是解決既有一級泵泵量不足的唯一方法，不僅時間急迫，且只許成功，不許失敗。如何順利執行此項方案更為本廠當務之急；而對於在事前通盤了解新泵浦的性能及將來與既有系統之搭配、銜接等等事宜，是相當重要且須儘速釐清之要務，這也是本小組此行之主要目的。

二、目的

本次赴美國舊金山EIC公司研商LNG泵浦新購事宜，其目的為：

- 確保新泵浦性能、構造完全符合本廠需求。

- 研討新泵浦與原有相關設施之連接事宜。

- 新設置振動分析系統功能及安裝方式確認。

- 新泵浦製造、性能測試、現場安裝及運送等各階段時間表確認。

三、出國行程

90年8月26日：啟程前往美國舊金山。

90年8月27日～90年8月31日：研商LNG泵浦新購事宜。

90年9月01日～90年9月02日：返程回國。

四、概述

４．１ EIC公司簡介

承造本廠一級泵的EIC公司低溫動力部門（Cryodynamics Division）創立於公元1973年，廠址位於加州首府沙加緬度（Sacramental），原係一家從事設計、製造由電動馬達帶動之沉浸式（Submerged）泵浦的公司。公元1984年該公司與日本的Ebara公司結盟，Ebara是全球最大的專業化泵浦製造廠，員工人數逾五千人。這項結盟關係發展至公元1989年時臻於化境，兩家公司正式合併，Cryodynamics成為Ebara公司旗下的一個部門。

加入Ebara公司後，Cryodynamics得以將其在低溫液化氣體泵浦方面之工程技術與Ebara自1912年起在離心式泵浦領域累積的專業技術相互融合運用，這樣的技術融合所產生之既精且廣的設計與製造等技術能力及經驗，是其他的低溫泵浦製造廠所無法比擬的，再加上低價策略的配合，著實為該公司帶來了無數商機。

目前EIC公司低溫動力部門已全部採用電腦輔助設計的專業技術來設計高效率的泵浦，其廠房內共計有三條生產線，配備各式各樣的機械工具、精密動平衡儀器及完善的檢測設備，可製造、組裝、測試、包裝及運送該公司的產品，行銷至全世界。

另外值得一提的是，該公司的性能測試設備能以日後泵浦的實際工作流體（LNG、LPG或LN2）來進行泵浦之性能測試，測試時之流量、電力供應、溫度、壓力等條件均可設定成完全與客戶端實際工作條件一致，可在新泵浦出廠前執行最嚴格的品管措施，確保產品品質。

４．２參與此次研商人員

- 中國石油股份有限公司：賴顯偉、彭之強、蔡金水、李熙文。

- EIC公司：以Mr. Steve Rush、Mr. Lonn Hall、為代表，且於開會研商期間與該公司各相關部門協調連繫，以提供我方必要之資料及解答問題。

４．３一級泵基本性能介紹

４．３．１通則

本廠所使用之一級泵浦均為美國EIC公司所製造，屬於沉浸式馬達低溫泵浦，其主要用途為：

- 泵送儲槽內之LNG至碼頭卸收管線，作循環冷卻。

- 將儲槽內之LNG泵送至再冷凝器，再送至二級泵入口。

４．３．２主要構造特性

- 馬達冷卻：

沉浸式馬達與泵浦均與大氣隔絕而浸在LNG內，轉子及定子直接與LNG接觸，由於LNG無腐蝕性，將LNG代替空氣通過馬達內部，使其冷卻，馬達外殼材質為鋁合金，內有冷卻孔及定子。

- 軸承潤滑：

以低黏度之LNG潤滑及冷卻之，一般使用麻田散鐵系不銹鋼之鋼珠軸承，鋼珠保持環使用合成樹脂而有自潤性，因在低黏度之液體中使用軸承之容許負荷較小，冷卻液為強制單向通過，且保持充分壓力，雖溫度上升也不會在軸承部形成氣層。

- 轉子及軸：

一級泵之轉子與軸為一體構成，軸之材質為15-5 PH不銹鋼，轉子係由矽鋼片與鋁合金直接固定於軸上。

- 葉輪及擴散器：

葉輪之材質為鋁合金，其作用係將LNG加速，擴散器材質為鋁合金，其形狀設計之目的有二：①使磨擦阻力減至最低，②增加流路面積，降低速度，使一部分的速度能轉為壓力能。

４．３．３流體在泵浦內之流程

泵浦安裝完成後，底閥是保持在全開的位置，當電源送至馬達後，泵軸開始旋轉，葉輪也同時跟著旋轉，流體由導葉輪吸入後，進入第一級葉輪孔，經葉輪加壓後導入第二級的擴散器；此時壓力已達出口之壓力，大部分LNG經泵浦外殼出口泵送出去，一小部分LNG流經下端軸承與馬達冷卻孔進入馬達室以冷卻馬達，上端軸承之冷卻係由尾端蓋上的小孔進入軸承室內以冷卻。

五、研商過程

此次與EIC公司研商過程中，本廠首先提出新購一級泵之規格、特性及交貨期限等各項需求，與EIC公司人員研商；最主要之討論重點在於新的泵浦須遷就既有泵桶之內徑大小、底閥構造及電源供應系統，且泵量須提升至580 m3/hr；另外，新泵浦之製造及交貨時程亦須配合本廠之供氣特性，以便能在明年供氣旺季來臨之前安裝、測試完畢，確保全省天然氣之供應不虞匱乏。

EIC公司人員在接受本廠提出之各項需求後，相關部門人員隨即集會討論，並確定可以設計、製造符合本廠要求之新泵浦且及時交貨。該公司業務部門在最短時間內製作好計劃書並再與本廠人員逐項研討，確保新泵浦之設計及生產流程均能符合需求。

茲將研商過程中之重要事宜分項詳述如下。

５．１新一級泵規範與特性曲線

５．１．１主要規範

| Model Number 型號 | 8ECR-122(Capacity/Head increase) |
| --- | --- |
| Operating Fluid 泵送液體 | LNG |
| Design Temperature 設計溫度 | -164℃ |
| Specific Gravity 比重 | 0.418～0.479 |
| Maximum Operating Pressure 最大操作壓力 | 16.3㎏/cm2 |
| Rated Capacity 泵量 | 580M3/H |
| Rated Head 揚程 | 270M |
| Pump Speed 馬達轉數 | 3600RPM |
| Motor Rating 馬達額定值 | 280KW |
| Power Supply 供應電源 | 460V/60HZ/3PH |
| I.D. of Column 泵桶內徑 | 須適合既有泵桶之尺寸 |
| Electrical Power Support 電源支撐 | 須與既有之設備配合 |
| Lifting Cable System 吊裝泵浦之鋼索系統 | 須與既有之設備配合 |

５．１．２特性曲線

５．２新一級泵與原有相關設施之連接事宜

本項討論主要在確保新泵浦可與既有之安裝位置及週邊設備相容，必要時既有設備可能要進行適當之修改，以便能妥善安裝新泵浦。

５．２．１新泵浦之外型大小幾與原一級泵完全相同，所以既有泵桶底閥、泵浦吊升系統可與新泵浦完全匹配，不會產生問題。

５．２．２新泵浦所需之額定操作電力為280KW，與既有一級泵265KW之操作電力需求相差不多，且在本廠電源設計安全負荷內。

５．２．３由於既有一級泵之振動感測器（Vibration Sensor）裝設在泵桶上，無法有效偵測出泵浦運轉時產生之振動信號，所以本廠要求EIC公司在新泵浦泵體上適當位置增設振動感測器，因此需將感測器信號線連接至泵桶蓋板處之新接線箱，故須在原泵桶蓋板上加工挖出一個1-1/2( 大小之孔洞，以連接穿線導管及接線箱（此部份工作亦由EIC公司統包），這是唯一需要在本地加工的工作。

５．３新增振動監測分析系統

為隨時瞭解泵浦之運轉狀況，有必要設置本系統，以作為維護保養之依據，本系統包括下述項目：

５．３．１振動感測器

由兩個耐超低溫、ICP型式之加速規（Accelerometer）所組成，安裝在泵體上端之鐘形蓋上。

５．３．２信號線

兩組信號線，用以傳送振動感測器之輸出信號，並包括固定信號線及與既有電纜線穿配系統整合在一起所需的所有零組件。

５．３．３穿線絕緣接頭

兩組特殊之隔絕式穿線絕緣接頭（Feedthru），兩組接頭之間以穿線導管（Conduit）連接，以便將振動信號送至蓋板上的接線箱，穿線導管上附加氮氣吹除裝置，本身亦提供作氮氣吹除所需之空間。本裝置之主要目的是將信號送出，且一旦發生洩漏時亦能防止NG進入儀控管路內，防止意外事故。

５．３．４接線箱

一座經防爆認證核可之接線箱，內含兩組信號介面模組，以便將振動信號傳送至控制室內之振動監視器。

５．３．５蓋板加工

既有之泵桶蓋板須另外加工，以便安裝新的接線箱，此部份工作由EIC公司在台灣自覓下包商，在原廠技師之監督下進行。此項工作必須完全符合本廠需求及本國法規之規定。

５．４交貨時程

EIC公司保證之泵浦交貨期限為收到訂單之後六個月，經過積極爭取，則該公司願意儘一切努力再縮短時程，最快可在四～五個月內交貨（但不保證）。

六、成果

此次與EIC公司相關人員經過多天充分討論後，就新購一級泵之規格、特性及交貨期限等事項，獲致以下結論：

６．１新一級泵採購範圍

６．１．１PUMP MODEL SECR-122 WITH INTEGRAL ELECTRIC MOTOR. PUMP MODEL TO MEET HIGHER HEAD AND FLOW REQUIREMENTS TO INSTALL IN EXISTING PUMP COLUMNS AND FOOT VALVES USING EXISTING LIFTING/SUPPORT CABLE ASSEMBLIES AND POWER CABLES.

(8ECR-122型泵浦附整組電動馬達，有更高的揚程及泵量；並須能適合安裝於現有的泵桶、底閥、吊升設備及電力系統)

６．１．２DUAL PROBE VIBRATION SYSTEM CONSISTING OF THE FOLLOWING:

(提供包含兩只感測器在內之振動監視系統，包括：)

- QTY 2, ICP TYPE SUBMERSIBLE ACCELEROMETERS MOUNTED ON THE PUMP UPPER END BELL.

(兩只可浸入LNG中的ICP型式之加速規，且需安裝於泵浦之鐘型蓋位置)

- DUAL IN-TANK, ARMORED VIBRATION CABLE SYSTEM TO CONNECT FROM THE PUMP TO THE HEADPLATE AT THE TOP OF THE COLUMN, INCLUDING MOUNTING CLAMPS AND HARDWARE TO ATTACH CABLE(S) TO EXITING IN-TANK CABLE ASSEMBLY.

(兩只有保護套皮之連接電纜，以便將振動信號自感測器連接至泵桶頂端之蓋板外；包含固定夾及其他將此電纜與既有電纜組件固定在一起所需之零配件)

- DUAL INSTRUMENT FEEDTHRUS.

(兩只儀控穿線絕緣接頭)

- CONDUIT SECTION BETWEEN INSTRUMENT FEEDTHRUS TO PROVIDE PURGE SPACE BETWEEN FEEDTHRUS.

(兩只儀控穿線絕緣接頭之間需以導線管連接，以便收納振動連接線，此段導線管並需設置氮氣吹除裝置)

- CERTIFIED JUNCTION BOX ASSEMBLY WITH DUAL INTERFACE MODULES.

(兩組信號介面模組及一個經防爆認証之振動監視系統接線箱，來自感測器之連接線穿過蓋板及儀控穿線絕緣接頭後，需接至接線箱內信號介面模組)

６．１．３HEADPLATE MODIFICATION FOR VIBRATION SYSTEM:

(配合安裝振動分析系統修改原有泵桶蓋工作：)

  - DRAWING FOR MODIFICATION OF HEADPLATE TO SHOW PLACEMENT OF NEW NOZZLE FOR ATTACHMENT OF HEADPLATE MOUNTED FEEDTHRUS AND JUNCTION BOX.

(提供泵桶蓋板加裝振動分析系統管線及接線盒施工圖)

  - LOCAL WELDING AND MACHINING TO COMPLETE MODIFICATION TO CPC REQUIREMENTS.

(依本公司要求完成蓋板焊接及加工)

  - SERVICE SUPERVISION (AT ADDED COST, SEE SEPARATE SECTION ON SERVICE)

(依原廠技術人員收費辦法, 原廠派遣技術人員來現場安裝)

６．１．４TESTING:

(性能測試)

- EACH PUMP TO BE PERFORMANCE TESTED IN LNG.

(每一台泵浦均需以LNG作性能測試)

- 5 POINT TEST ON EACH PUMP PER TEST PROCEDURE.

(每一台泵浦均需依測試計劃作五點性能測試)

- 3 POINT NPSH/PUMPDOWN TEST ON ONE PUMP, ONE POINT ON REMAINING PUMPS AT RATED FLOW.

(一台泵浦作三點NPSH/PUMPDOWN測試及在額定流量作持續運轉)

- STARTING CURRENT MEASUREMENT ON ONE PUMP.

(一台泵浦作起動電流測量)

- VIBRATION READINGS DURING PERFORMANCE TEST.

(於性能測試期間觀察振動數據)

６．１．５ELECTRICAL TESTS PER OUR QA MANUAL AND QUALITY

PLAN.

(電氣設備需依品管手冊及品質計劃實施)

６．１．６SUPPLY OF MATERIAL CERTIFICATES, DRAWINGS, MANUFACTURING PLAN, TEST PROCEDURE, DOCUMENTATION AND DATA AS REQUIRED.

(提供材質證明書、圖面、製造計劃、測試程序、文件及必需的數據)

６．１．７MANUFACTURING AND MATERAL TESTS.

(製造及材質測試)

６．１．８HYDROSTATIC TESTS ON PUMP AND COMPONENTS.

(泵浦及組件水壓測試)

６．１．９EXPORT PACKAGING WITH SEALED, NITROGEN GAS PURGED CRATE.

(裝箱出口時需以氮氣加以密封)

６．２新一級泵主要材質結構

| ITEM (項目) | MATERIAL (材質) | ASTM SPECIFICATION (規範) |
| --- | --- | --- |
| PUMP CASTINGS (外殼) | ALUMINUM ALLOY A356-T6 (鋁合金) | B-26 |
| IMPELLER(S) (葉輪) | ALUMINUM ALLOY A356-T6 (鋁合金) | B-26 |
| INDUCER (導葉輪) | ALUMINUM ALLOY A356-T6 (鋁合金) | B-26 |
| BEARINGS (軸承) | SST 440C WITH “CRYOLON” BALL SEPARATORS (6300 SERIES) | 不銹鋼440C |
| IMPELLER WEAR RINGS (葉輪耐磨環) | BRONZE (銅合金) | B-144 ALLOY 937 |
| HOUSING WEAR RINGS (外殼耐磨環) | STAINLESS STEEL (不銹鋼) | TYPE 304 |
| PUMP/MOTOR SHAFT (泵軸) | STAINLESS STEEL (不銹鋼) | 15-5 PH/AQUAMET |
| STATOR (定子) | ELECTRICAL STEEL LAMINATIONS WITH COPPER WINDINGS AND DOUBLE VPI TREATMENT (電煉鋼+銅纏繞疊層+雙層VPI處理) |  |
| ROTOR (轉子) | ELECTRICAL STEEL LAMINATIONS WITH ALUMINUM ROTOR BARS (電煉鋼+鋁處理轉子桿) |  |

６．３圖面及文件

| DESCRIPTION (說明) | INITIAL(最初) | FINAL(最後) |
| --- | --- | --- |
| Updated pump assembly drawing 新修改部份泵浦組合圖 | 3p | 6p |
| (2) Updated spare parts list 備料清單 | 3p | 6p |
| (3) Manufacturing Plan 製造計劃 | 3p | 6p |
| (4) Manufacturing Date Book 設計書 | 3p | 6p |
| (5) Quality Plan 品質計劃 | 3p | 6p |
| (6) Document list 文件清單 | 3p | 6p |
| (7) Performance Test Report 性能測試報告 | 3p | 6p |

６．４特殊工具

由賣方提供拆/裝新泵浦所需之其他特殊工具（若與原有泵浦通用之特殊工具相同則不必再重覆提供）。

七、心得與建議

７．１本次參加研商LNG泵浦新購事宜工作之後，可深入瞭解泵浦之設計及製造技術已經有相當快速與突破性之進步。EIC公司人員告訴組員，本廠一期儲槽之一級泵當年是以人工繪圖之方式設計的，設計之規範與製造出來成品的性能存在有一落差，但目前已改變為採用電腦輔助設計方式，以電腦執行泵浦設計及性能模擬之工作，不僅可迅速變更設計，更能在生產前即可獲知正確之泵浦性能。

７．２對於新泵浦特性，雖然原廠的說明，能夠使組員認同，但組員們還是認為，即使理論及設計正確，但整個製造過程是否能完美無暇？至少應該要等到新泵浦在EIC公司工廠性能測試之結果出來後，才能肯定。

７．３經組員一再爭取，EIC終於同意將新泵浦交貨期（裝船時間）由原來的接到訂單後十二個月，縮短為六個月交貨，如此則當現場安裝、測試，正式加入營運時，剛好可以趕上本廠營運尖峰期，化解明年泵量不足之困難。

７．４為了再次確保泵浦之性能，建議出廠測試（以LNG實際測試性能）時，本廠派員會同，以利運送至本廠安裝時能順利試俥，並如期於九十一年六月尖峰用量時納入商轉。

７．５當新泵浦於工廠性能測試成果滿意後，本廠建議將隨即提出再採購六台該型泵浦安裝於其他兩個儲槽內，提早為往後出料需求做好準備。

７．６關於新泵浦之價格，組員亦予力爭，最後EIC公司同意泵浦仍維持最低價格(不含技師服務費用)，但新增加之振動監測分析系統(含所有配件，及修改泵桶蓋板工料)費用、工期縮短之趕工費用、以LNG作出廠測試之費用全由EIC公司吸收。顯示EIC公司作為本廠泵浦之供應廠商，對中油公司面臨之困境，給予最誠摯的支持，不利用中油之危機趁火打劫。此種正派公司之風範讓組員不禁動容佩服，當面代表公司表示感謝。

# Text boxes

DIFFERENTIAL HEAD (m)