行政院及所屬各機關出國報告

（出國類別：其它）

（新建四九九○噸油輪一艘（兼具油駁功能）之主機與發電機廠試）

服務機關：中國石油股份有限公司

出國人 職稱：組長

姓名：方振仁

出國地點：日本

出國期間：九十年九月二十四日至九月三十日

報告日期：九十年十一月八日

摘要：

為汰換中楠號油駁，並配合未來馬公港及環島油料載運業務之營運需求，本公司石化事業部新建一艘4,990噸油輪（兼具油駁功能），並委由總工程師室執行。該輪經辦理招標手續後由位於高雄市之豐國造船公司承建，於89.12.12簽訂契約。

該輪所配置之主機為一部日本Daihatsu Diesel MFG. Co. Ltd.所製之型號8DKM-32船用柴油主機；所配置之四部發電機亦為Daihatsu Diesel MFG. Co. Ltd.所製之6DL-16A船用柴油發電機。

茲因該輪主機與發電機訂於九十年九月二十五至二十九日在Daihatsu廠進行交貨前之測試檢驗，以確定該裝備之性能。經職會同豐國造船公司與中國驗船中心代表共同參與檢驗，主機與發電機之測試結果良好，符合契約之規定。

目次：

壹、緣起、目的		3

貳、行程		4

參、裝備之特性		4

肆、測試程序		6

伍、廠試結果		7

陸、附件		7

壹、緣起、目的

本公司石化事業部於八十九、九十、九十一年編列計畫型資本支出預算，建造一艘4,990噸油輪（兼具油駁功能），以汰換中楠號油駁，並配合未來馬公港及環島油料載運業務之營運需求，並委由總工程師室執行。

本案經公開招標後，於九十年十二月十二日與豐國造船股份有限公司簽訂建造契約（契約編號：A020-8800），合約交船日為九十一年七月三十日前。

該輪之主要尺寸、船級及法規及船速及續航力等資料簡介如下：

#### 本船主要尺寸

全長	約	90.00公尺

模寬	約	17.20公尺

模深	約	7.70公尺

設計模吃水	不大於	5.80公尺

輕載吃水標：dF=2.18M	dA =4.56M	△=2010.0t

滿載吃水標：dF =5.24M	dA =6.32M	△=7000.2t

燃油櫃(100%滿)	約	180.00立方公尺

淡水櫃(100%滿)	約	120.00立方公尺

柴油櫃(100%滿)	約	70.00立方公尺

船員(高級官員8名，普通官員10名)	合計18員

#### 船級及法規

本船掛中華民國國旗，入籍於中華民國。

本船建造及檢驗應符合中國驗船中心船級之要求，船級登記為CR100+E，Oil Tanker，CMS（CAU）+

#### 船速及續航力

本船於主機最大連續出力3,500 PS時，船速約11.3節。

本船於主機正常連續出力2,975 PS時，船速約11.0節。

本船於主機正常連續出力及船速11.0節時，續航力約4,000海浬。

該輪所配置之主機依合約規定為一部船用柴油主機（Main Diesel Engine），其最大連續出力不小於3500匹公制馬力；另該輪亦配置四部柴油發電機。

該輪經豐國公司設計及篩選國內外製造廠後，選擇日本Daihatsu Diesel MFG. Co. Ltd.所製之型號8DKM-32為本船之柴油主機，並由Daihatsu為本船推進系統整合製造廠商；另亦選擇日本Daihatsu Diesel MFG. Co. Ltd.所製之型號6DL-16A為本船之船用柴油發電機。

茲因Daihatsu通知該輪之主機與發電機訂於九十年九月二十五至二十九日在Daihatsu廠進行交貨前之測試檢驗，為確定該裝備之性能符合契約之要求及保障本公司之權益，職經核派赴日本參與該裝備之廠試。

貳、行程

於九十年九月二十四日搭長榮航空班機啟程赴日本大阪，九月二十五日赴Daihatsu廠，經三十分鐘測試前溝通會議後即進行並於二十六日完成主機相關測試；緊接著於二十七日、二十八日進行發電機相關測試，二十九日進行結束會議後按預訂時程於三十日經大阪關西機場返回台北。

參、裝備之特性

１、主機：

- 型號：8DKM-32

- 型式：4行程（4-Stroke）、直線式（In-Line Single Acting）、直接起動（Direct Injection）、不可反轉，附排氣增壓渦輪機（Exhaust Gas Turbo-Charger）與空氣泠卻器（Air Cooler）。

- 汽缸數：8

- 汽缸直徑與行程：320 mm x 360 mm

- 最大連續輸出馬力（MCR）：2574 KW X 720 rpm

- 超負荷輸出（110% Over Load）：2831 KW X743rpm

（每12小時允許1小時）

- 平均有效壓力（Mean Effective Pressure）：1.85 MPa

- 惰速（Idling Speed）：400 rpm

- 起動空氣壓力：Max. 2.94 MPa

- 泠卻系統：淡水泠卻

- 燃油消耗率：193 g/kw.h at MCR（不含齒輪）

- 199 g/kw.h at MCR（含齒輪）

２、發電機組：

- 型號：6DL-16A

- 型式：4行程（4-Stroke）、直線式（In-Line Single Acting）、直接起動（Direct Injection）、不可反轉，附排氣增壓渦輪機（Exhaust Gas Turbo-Charger）與空氣泠卻器（Air Cooler）。

- 汽缸數：6

- 汽缸直徑與行程：165 mm x 210 mm

- 最大連續輸出馬力（MCR）：441 KW X 1200 rpm

- 平均有效壓力（Mean Effective Pressure）：1.64 MPa

- 起動空氣壓力：Max. 2.95 MPa

- 泠卻系統：淡水泠卻

- 燃油消耗率：207 g/kw.h + 5%

- Generator容量：500kVA

- Generator額定輸出：400 KW

- 電壓/相位/頻率：AC 450V/3相/60 Hz

肆、測試程序

１、主機：

##### 量測曲柺軸變形（crank shaft deflection）

##### 起動測試

##### 惰速運轉測試

##### 25%負荷測試

##### 50%負荷測試

##### 75%負荷測試

##### 85%負荷測試

##### 100%負荷測試

##### 110%負荷測試

##### 調速器測試

##### 離合器作動測試

##### 保護裝置測試

##### 25% 負荷CPP 性能測試

##### 50%負荷CPP 性能測試

##### 75%負荷CPP 性能測試

##### 85%負荷CPP 性能測試

##### 測試後主要部件檢查

##### 燃油消耗率測試

２、發電機：

##### (1). 保護裝置測試

##### (2). 起動測試

##### (3). 25%負荷測試

##### (4).50%負荷測試

##### (5).75%負荷測試

##### (6).100%負荷測試

##### (7).110%負荷測試

##### (8). 調速器測試（100% - 0% - 50% - 100%）

##### (9).並聯測試

##### (10). 測試後主要部件檢查

伍、廠試結果

- 主機：測試結果其性能符合契約要求（詳附件一），並做成會議記錄，Daihatsu同意改進船東所提之缺點（詳附件二）。

- 發電機：測試結果其性能符合契約要求（詳附件三），並做成會議記錄，Daihatsu同意改進船東所提之缺點（詳附件四）。

陸、附件

附件一：主機測試紀錄

附件二：主機測試會議記錄

附件三：發電機測試紀錄

附件四：發電機測試會議記錄

附件五：相關照片