�h	舊形的主機板將BIOS儲存在 EPROM 的記憶體中，因此不容易自行更新，必要用 EPROM 燒錄器。
而現在的主機板大都改用Flash ROM 來儲存BIOS，於使用者只要使用工具程式，就可在家更新 BIOS 版本。為什麼要更新 BIOS 呢?事實上是為了得到新的功能，或支援新的硬體。

�h	執行 AWDFLASH
1 . 執行方法
     開機後直接進入DOS模式(不可進入Windows)，而且不可載入記憶體
     管理程式如 HIMEM、 EMM386、QEMM386
2 . 在 C > (檔案所在處)下打入AOFLASH NEWBIOS.BIN(新的BIOS檔案名)     
3 . 載入新的BIOS 前，程式會詢問是否要將原本的BIOS 存到磁碟中，
     最好選 "Y" 並取一個檔名如 "OLDBIOS.BIN"。
4 . 儲存完原本的 BIOS 後，按下 "Y" 便會開始進行燒錄。
5 . 按下 "Y" 後銀幕會顯 "FLASHING" 代表現在正在燒錄，這時千萬不
     可關機。否則再怎麼努力按電源也看不到銀幕出現畫面了。
6 . 在 "FLASHING" 消失後，會顯示出重新開機的訊息，這時就可放心
     的重新開機了。
7 . 開機後進入 BIOS Setup 畫面。
8 . 重新設定所有選項，將系統設好；或者直接使用設定值。(參考設定)
9 . 最後選擇"Save & Exit" 就可享受到新功能了!

PS: 您也可以依循同樣的程序，將原本的 BIOS 寫

BIOS設定

BIOS的設定可是最困難的一見事，設定的好可以加快電腦動作，設定錯那可是會造成電腦大亂的，這兒我就告訴大家BIOS中各選項的用處。

基本指令

| （向上鍵） | 移到上一個項目 |
| --- | --- |
| （向下鍵） | 移到下一個項目 |
| （向左鍵） | 移到左邊的項目 |
| （向右鍵） | 移到右邊的項目 |
| Esc 鍵 | 回到主畫面，或結束SETUP程式 |
| Page Up鍵 | 改變設定狀態 |
| Page Down鍵 | 改變設定狀態 |
| F1 功能鍵 | 設定項目的相關說明 |
| F2 功能鍵 | 改變SETUP視窗的顏色 |
| F3 功能鍵 | 保留 |
| F4 功能鍵 | 保留 |
| F5 功能鍵 | 可載入該畫面原先所有項目設定(不適用主畫面) |
| F6 功能鍵 | 可載入該畫面之BIOS預設設定(不適用主畫面) |
| F7 功能鍵 | 可載入該畫面之SETUP預設設定(不適用主畫面) |
| F8 功能鍵 | 保留 |
| F9 功能鍵 | 保留 |
| F10 功能鍵 | 儲存設定並離開程式 |

回ＢＩＯＳ說明首頁　到各選項說