行政院所屬各機關因公出國人員出國報告書

(出國類別：實習)

赴美國實習

IP/ATM網路品質及應用

（本案包含：ATM寬頻加值技術、

ATM訊務疏通品質技術、

IP網路訊務疏通及管理技術）

出 國 報 告 書

服務機關：中華電信股份有限公司

出 國 人：職   稱：工  程  師(三)

姓   名：許  石  三

職   稱：主任研究員

姓   名：林  祥  明

職   稱：助理工程師

姓   名：李  益  哲

出國地點：美國 羅列、舊金山

出國期間：九十年十一月十八日至十二月二日

報告日期：九十一年二月

1	前言	1

2	ALCATEL 7470 MSP ATM 交換機簡介	2

2.1	主幹	2

2.2	支幹	2

2.3	支援	2

2.4	訊務管理	2

2.5	服務品質	3

2.6	壅塞控制	4

2.7	結語	5

3	IP/ATM網路之QoS服務品質技術	6

3.1	前言	6

3.2	MPLS產品所支援之差別式服務（DiffServ）QoS結構	6

3.3	MPLS Qos模式	9

3.3.1	端點至網路模式	9

3.3.2	端點至端點服務模式	10

3.4	在下一代網路中新的ATM（含有MPLS功能）應用	10

3.4.1	ATM是寬頻擷取改革之核心	11

3.4.2	ATM應用於第三代行動通信系統	12

3.5	結語	13

4	IP/ATM訊務疏通管理技術	15

4.1	前言	15

4.2	Traffic Engineering For Voice Over Integrated Service Network	15

4.2.1	語音非一種網路	15

4.2.2	基本語音訊務工程	15

4.3	Introduction to MPLS and Traffic Engineering	17

4.3.1	Motivation for MPLS	17

4.3.2	MPLS訊務工程	17

4.3.3	訊務工程元件	17

4.3.4	實施訊務工程	19

4.4	Introduction to Traffic Management and Quality of Service Technology	19

4.5	Advanced Traffic Management and Quality of Service Technology	19

4.6	Cisco Info Center	20

4.7	Application Aware Traffic Engineering and Monitoring	20

4.8	結語	20

5	心得與建議	21

6.	附錄	21

# 前言

職許石三工作於總公司技術處（已於91.01.02與網路處合併，統稱網路處）、林祥明工作於電信研究所830專案計畫、李益哲工作於國際分公司網路管理處等三員，依據90.11.05.信人二字第90A3002501號函及90.10.24.信人二字第90A3002411號函赴美國實習「IP/ATM網路品質及應用」。本次實習是依據90.08.22.信人二字第90A3001936號函將行政院核定之90年度出國實習計畫編號四：IP網路技術、編號二十一：ATM寬頻加值技術、編號五十九：ATM訊務疏通品質技術及編號六十八：IP網路訊務疏通及管理技術等四項組團方式進行出國實習，但其中編號四：IP網路技術已於90.09.02.先自行執行完畢，故本次實習僅將所剩三案組團執行，於90.11.18.至90.12.02.赴美國Alcatel公司及Cisco公司實習相關IP/ATM網路品質及應用課程，其行程如下：

| 日期 | 工作項目 | 工作地點 | 實習人員 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.18. | 赴美行程 |  | 許、林、李 |
| 11.19~11.23. | 在IP網路之ATM訊務管理與控制相關技術 | Alcatel公司 | 許、林、李 |
| 11.24~11.25. | 返國行程 |  | 李 |
| 11.24~11.25. | 轉機行程及例假日 |  | 許、林 |
| 11.26.~11.30. | IP網路QoS服務品質相關技術 | Cisco公司 | 許、林 |
| 12.01.~12.02 | 返國行程 |  | 許、林 |

# ALCATEL 7470 MSP ATM 交換機簡介

ALCATEL 7470 MSP 是一標準化擴充化強高容量且具多種服務(Muti-Services)功能的ATM交換機。整個系統可以是單機架的獨立交換設備，其容量為1.6 G Bit/s,或多機架的交換系統, 最大容量可達12.8 G Bit/s。機架數量可隨需要增減。

7470 MSP交換機可做為公眾或專用網路的主幹(core)設備或支幹(edge)設備。

## 主幹

可在T1, E1, T3, E3, OC3, STM-1, OC-12與STM之間做連結, 提供多種服務。

## 支幹

在網路邊緣提供下接取介面

‧cell relay

‧frame relay

‧N-ISDN

‧專線(T1, E1, 56 Kb/s 或53K b/s)

‧語音

‧IP網路

## 支援

‧固接式虛擬接續(Permanent Virtual Connection, PVC)管理平台，

‧交換式虛擬接續(Switched Virtual Connection, SVC)信號訊息，

‧Soft-PVC 自動尋找路徑，失敗(failure)時會重新尋找。

## 訊務管理

7470 MSP 交換機依循ATM forum(由一群使用者、服務提供者、廠商共同制定出的標準)訊務管理規格4.0版(TM4),適合做為訊務管理和壅塞控制之用。

交換機包括先進的連接允許控制(Connection Admission Control, CAC), 依用戶端在呼叫時所要求的服務品質等參數判斷是否接受連接請求而不影響已建立的連接。

遵循工業標準與TM4, 交換機透過完全程式控制的使用參數控制(Usage Parameter Control , UPC)提供監視和訊務調整功能。

具SMART(Scalable, Multi-priority Allocation of Resources and Traffic)功能。當網路資源與效能做最佳配置時, SMART確保使用者獲得良好的服務品質(QoS)。

## 服務品質

服務品質(Quality of Service, QoS)通常是以對服務有意義的參數值來表示。PSTN提供的傳統電話品質因素是信號雜音比、延遲變動(Delay variations)等影響受方語音品質的數據。然而，這些參數對ATM網路的服務品質不完全適用。ATM網路的QoS參數是細胞漏失率(Cell Loss Ratio, CLR)，細胞延遲(Cell Transfer Delay, CTD)，細胞延遲變動(Cell Delay Variation , CDV)。

資料(data)傳送是不可有容許誤碼(error-tolerant)，傳輸協定(transmission protocal)必須併入適當的順向誤碼控制(forward error control, FEC)來修補誤碼。因此，QoS參數並不含可接受的誤碼率。語音和影像對通道誤差(channel errors)較不敏感，必要時接受端可選擇放棄封包，但提供住址和控制信號的標頭則保留。

延遲(delays)與延遲變動(delay variations)，被用來作為QoS指示信號 (indicators)。延遲會影響反應時間與語音影像的主觀品質認定， 前者更能改變使用者的通話特性型態，電路式交換網路延遲是固定的，而封包式交換網路則是變動的。因為在任一節點的延遲是處理延遲、封包化延遲與傳送延遲的總和，延遲現象在LAN通常較小，在WAN端對端延遲可能很大且隨封包傳遞而變。而且誤碼控制過程也會增加實質上的延遲。

表2.1 Different Services Together with the QoS Parameters that Characterize Them

Services										            OoS Parameters

Voice-Sensitive to delays ; can withstand random bit          Low cell delay variations and

Errors, but not many long error bursts; fixed bandwidth for        low cell loss ratios

Constant-bit-rate-encoded audio, bandwidth can vary for

Variable-bit-rate coder outputs.

Interactive video as part of multimedia services-Sensitive to          Low cell delay variations and

Delays;can stand some random errors, but not long error               low cell loss ratios

burst; bandwidth can be fixed or variable depending on the

coding used.

Interactive data as part of multimedia services- Variable      A reasonable amount of delays

Bandwidth; can stand delays or delay variations. but no        or cell delay variations, but

errors at all.                                                no cell loss

Variable data transfer(as in file transfers)-Can stand delays      Delays and cell dealy varia-

And cell delay variations, but no erros at all.                  tions, but no errors at all

## 壅塞控制

效能(Performance)管理、壅塞控制與資源配置方式(resource allocation schemes)是相關連的議題。當進端源 (input sources)開始超過契約流量時會就產生壅塞。通常設計網路都會預留備份容量，因此，若在某一段時間內少許進端源超過約定的PCRs (Peak Cell Rate) 或SCR(Sustainable Cell Rate) 是不會造成壅塞。理由是從個別的進端源的訊務抵達過程是隨機而且各自獨立，要所有的進端源在同一時間內全部超過配置寬頻的機率是非常小。在不超過交換機容量的前提下，有限度的給予一個較高的頻寬是可以的。然而，若網路發生壅塞是可以用一些方法來控制，較直接的方式是採用某些監管機制(policing mechanism)。例如當VC(Virtual Circuit)送來的流量比允許的高，它會被要求減慢或被強制降低直到網路壅塞解除。基本上這個方法是網路配置頻寬引起壅塞的VC。

至於頻寬配置可以是靜態式或動態式。靜態配置對於接續全程配置固定頻寬，不因進端源流量不同而改變。動態配置裏，網路隨時監視進端訊務，按照不同的連接給予頻寬。例如，當網路壅塞時它會將封包速率分成一個或多個連接，若有多餘頻寬也可增加其流量。因此，動態配置方式隨使用狀況而變，對網路資源的利用更有效率。

概略的說，對於ATM網路壅塞控制有兩種型態：預防(PREVENTIVE)控制和回應(REACTIVE)控制。預防式控制採用連接允許控制(CAC)方式和使用參數控制(usage parameter control, UPC)依據網路可用資源限制連接數量。至於回應式控制是由網路監視訊務顯示裝置(如平均緩衝器(buffer)使用量，平均鏈路(Link)連接使用量，封包重傳(retransmission)率，輸出電路(trunks)平均等待(queue)量)然後回授到進端源以達到調整封包送出量。當壅塞發生時，封包可能會漏失及流量減少，上述的控制過程可以使壅塞降到最低以達到疏通效果。

## 結語

由於Internet的興起與企業網路(Intranet)的大量建立，都會網路中資料(data)傳輸佔用骨幹網路八成以上的通訊量，因此必須建立最符合資料傳輸的網路架構，以提供客戶需求及產生最大投資收益的服務。未來的通訊是需要語音、影像和數據同時傳送，對頻寬需求必定很高。網路對服務品質(QoS)也要能提供給用戶選擇，這些對ATM而言很是容易達成。採用ATM為骨幹網路進而擴充到企業網路以至區域網路可解決網路壅塞問題。

# IP/ATM網路之QoS服務品質技術

## 前言

在此次實習中Cisco公司有提到其IP-MPLS網路產品之QoS功能，而Alcatel公司亦提出ATM加入MPLS功能在下一代網路之應用，其內容敘述如下。

綜合性的服務品質（QoS）功能是CISCO公司MPLS產品上主要賣點，QoS是管理網路頻寬、延遲、jitter及封包遺失之技術必需組合，從商業願景來看，縱使在不同網路訊務承載，它是確保網路資源必要應用。

服務提供者現在提供MPLS VPN與訊務工程（Traffic engineering）服務能在網路訊務知不同型態知不同Qos層次來區別。例如，VoIP訊務須接收保證最小延遲時間與頻寬，在電子商務訊務可能接受一個最小頻寬擔保，而非一個延遲擔保。為了訊務需要一個點對點擔保，CISCO公司DiffServ-Aware Traffic Engineering（DS-TE）產品可確保達到此需求。

Alcatel公司認為ATM設備在下一代網路適用於擷取網路，因為下一代核心網路用MPLS技術為主流已漸為世界各大通信產品製造廠商所接受，因此擷取網路要與核心網路介接就必須有MPLS功能，故現有ATM網路必須增加MPLS功能才可形成擷取網路，符合下一代網路需求。

## MPLS產品所支援之差別式服務（DiffServ）QoS結構

DiffServ 是IETF組織定義載IP網路兩種QoS結構之一。在這個模式，封包進入一個可執行DiffServ網路將被組合成一些小數目等級，例如：VoIP封包能被組成超值等級，而電子商務HTTP封包被組成黃金等級，等等。因此每一等級都有一個顏色或標記與它對應。這個使得封包分級在核心網路李有極度地可延展且可保證適當的頻寬和延遲之擔保。當他們進入網路時，這些封包在網路邊際節點依據等級監控（Policies）來被標記。這些網路標記節點亦應用訊務支配功能來控制進入網路之訊務量。訊務支配包括Shaping（封包被傳送至網路之使平滑比率）和監控（Policing）（略去超過約定速率之封包；或重新著色超出速率部分，以便在核心網路擁擠時提高其速率略去機率）。在網路內每一節點依據每一封包之標記做不同之貯列與略去之監控（policies）。

CISCO公司之MPLS產品提供符合IETF組織訂定之差別式服務（DiffServ）結構如圖3.1所訂之QoS功能，且可執行如表3.1所示MPLS封包之特性。

表3.1.QoS功能與對應CISCO公司產品提供之特性

| QoS Functions | Cisco IOS Enabling Features |
| --- | --- |
| Traffic Classification | Access Control List matching |
| Traffic Marking | DiffServ Code Point (DSCP) MPLS Experimental (EXP) field |
| Congestion Management | Low-Latency Queuing (LLQ) Class-Based Weighted Fair Queuing (CBWFQ) |
| Congestion Avoidance | Weighted Random Early Detection (WRED) |
| Traffic Conditioning | Shaping and Policing |

圖3.1. IETF Differentiated Services (DiffServ) Architecture

在MPLS網路有兩個一般方案被用於標記MPLS訊務作為QoS管理。第一方法，差別式服務（DiffServ）著色資訊被置於MPLS shim Header之experimental（EXP）欄位，這個欄位允許八個不同之QoS標記。使用這個方案之標籤交換路徑（Label Switched Paths；LSPs）被稱為E-LSPs，其表示QoS資訊是從EXP欄位推斷出來的。

另外，IETF組織規格允許攜帶差別式服務（DiffServ）資訊第二個方法，每一MPLS封包相對之標籤攜帶差別式服務（DiffServ）標記部分，其標記是規定分包如何被佇列。差別式服務（DiffServ）標記之滴掉前一部分被攜帶如用於MPLS shim header之EXP欄位或者一些利用於基本技術之欄位（例如：用於ATM之CLP比次與用於Frame Relay之DE比次）。在MPLS網路內用這個方案之交換路徑稱為L-LSPs，其表示QoS資訊是部分從MPLS標籤推斷出來的。

LSP支援之差別式服務（DiffServ）被建立於頻寬之保留，標籤交換路徑之頻寬需求能在建立LSP之時被作記號。頻寬之保留能在已被訂線之差別式服務（DiffServ）資源上執行許可控制。縱使許可控制能被在LSP基礎上執行，在MPLS網路之Qos設計是以差別式服務（DiffServ）為基礎，其延展性之優點將從隱藏於QoS結構中獲得。

## MPLS Qos模式

在CISCO公司MPLS產品來講，服務供給者（Service Providers；SPs）能使用下列兩個方案之全部或擇一來實行對客戶之QoS保證，一為端點對網路模式，另一為端點對端點模式。

## 端點至網路模式

服務供給者（Service Providers；SPs）提供之Qos服務將要供給一個Ingress Committed Rate（ICR）擔保和一個Egress Committed Rate（ECR）擔保，無論如何對每一服務等級都要提供。ICR參照進入SP網路之訊務速率，如已知之一個特定待遇（超值等級、黃金等級、等等）來通過SP網路。ECR參照那個從SP網路來之已知特定待遇至客戶端之訊務速率。只要其訊務不超過ICR與ECR之限制，網路供給其頻寬與延遲擔保。例如：HTTP訊務不超過1Mbps（進入網路與從網路離開至客戶端），則其頻寬與低延遲被擔保。這個端點至網路模式只要它與目的地間的速率在ICR/ECR範圍內，為了QoS目的，服務供給者不需要不斷的追蹤訊務之目的地。

圖 3.2. Cisco MPLS VPN QoS: The "Point-to-Cloud" Model

以CISCO公司之MPLS產品來講，一個服務供給者之QoS擔保能被穿透至客戶端。如此，一個服務供給者在無法強制之方式內提供這些擔保。當沒有適當的服務供者可實行QoS之端點至端點差別式服務時，客戶端點亦能夠用CISCO 公司MPLS產品部署前後一致的功能。服務供給者能以優先順序排列客戶之IP封包的DSCP欄位沒有標記之優先的訊務。一個可分開的標記被用於供給在MPLS網路內之QoS和當訊務離開MPLS領域之刪除，QoS標記送達至目的地網路就如同當訊務進入MPLS網路標記接收時一樣。

## 端點至端點服務模式

對更多有說服力的應用，客戶希望一個端點至端點保證，服務供給者就需要建置一條可送達之高關鍵性訊務之虛擬的資料導管。例如：一個企業體要兩個 hub 點或資料中心連接在高服務等級協議（Service Level Agreement；SLA）保證。CISCO公司之DiffServ-Aware Traffic Engineering（DS-TE）產品可使用，自動地選擇一個路由路徑來滿足沒一服務等級定義（例如超值等級、黃金等級、白銀等級及黃銅等級）之頻寬限制。DS-TE產品亦可免於服務供給者對每一客戶之適當的路徑及每一客戶之每一等級作運算。這是參照如同端點至端點模式。

圖 3.3. Cisco's Solution for MPLS guaranteed bandwidth services

## 在下一代網路中新的ATM（含有MPLS功能）應用

今日全世界已建立了大量之ATM網路應用平台，ATM之技術在網路上一直僅做語音與資料的有效率整合，它已被廣泛用於Frame Relay網路核心引擎增強器和被廣泛部署為第二代行動通信網路之語音壓縮中繼設備。

ATM之使用將在壓倒性之資料環境下持續成長於擷取領域裡，它將維持僅在解決傳統網路服務（如：電話或行動電話）做接續控制（路徑管理）與服務品質（劃務管理）之方法。還有使用於在下一代服務如：語音/視訊資料流、分散式遊戲及多媒體共享應用等之多媒體擷取連路上擷取控制需求。下列有兩個新的ATM在下一代網路應用例子：

## ATM是寬頻擷取改革之核心

有一些硬體層技術能夠支援高速率數位擷取使廣大的擷取環境多樣化。因此，在有潛力的寬頻核心網路之光纜過度供應比較下，擷取網路之頻寬一直是供應不足的。這有下列之涵義：

      - 在較長且又大量之多媒體資料封包必須共享供應不足之鏈路資源且使jitter數為最小時，將大量資料封包分段是有必要的。也就是一個1500 Bytes 資料封包帶入120 毫秒之延遲，假如用100kb/s之ADSL上鏈路傳送其語音最大延遲預算值是5微秒。

      - 在提供擷取傳輸層時，為避免敏感且即時之資料流阻塞而損害，應用頻寬保留是必要的。

這些能力在多重服務之ATM網路已經是成熟的特性。

這些必備條件在現有銅質電話線上使用數位用戶線（xDSL）之新一代寬頻擷取服務之提供方式是非常明確如圖3.4。這裡是用戶有xDSL modem 連接銅質電話線至配置點，此配置點收容於DSL 擷取多工器（DSLAM），其功能將多個用戶資料流匯集如同ATM 之虛擬通道進入網路送至擷取伺服器（ATM設備）。在相同中繼電路上，個別用戶可連接至網際網路、公司之私人虛擬網路或特別服務提供者之網路。

在用戶與擷取伺服器間，ATM可提供三至四種用戶服務等級：

- Constant bit rate（CBR）：使用於語音和信號傳送，確保低延遲。

- Real-time variable bit rate（rt-VBR）或CBR：用於視訊，確保一定或低延遲。

- Unspecified bit rate + minimum cell rate guarantee（UBR+MCR）：用於比Best effort好。

- Unspecified bit rate without MCR：用於彈性資料傳送，已知沒有頻寬保證對等於best effort。

這些等級是以資料會談需求與用戶之SLA權利為基準，這是用最簡單方法來允許QoS層次之區別。

在下一代網路之商業經營模式，服務提供者在擷取服務上提供批發方式給另一服務提供者做捆包式高加值擷取服務。

圖3.4下一代網路中通泛型QoS支援擷取網路

## ATM應用於第三代行動通信系統

3GPP聯盟有四種QoS等級之標準：conversational、streaming、interactive和background（best effort）。

Conversational等級是用於即時性多媒體。縱使必需產品在行動多媒體服務市場是持續發展中，我們能夠期望在通泛行動通信系統（UMTS）之無線擷取網路有大量成比例的訊務將在此等級如圖3.5。

以ATM基礎為架構版本A，行動電話小細胞提供以ALL2所提供之封包分割及確保符合QoS需要。同時，在基本ATM細胞內之ALL2承載多工要改善其效率。版本B架構仍以使用封包基礎替代至研究ATM/AAL2之研究。

行動終端設備（MT）起始一個會談協議一個QoS等級和UMTS網路相關參數。它使用頻帶內之資源保留協定，命名為packet data protocol-context activation（PDP-CA）協定，來協議定義於MT與3G Access gateway 間通道之QoS參數。這個頻帶內之保留協定是對資源非常供應不足及全部訊務之實體部分皆為多媒體資料時，在擷取部分之多媒體流程的允許進入是必要的。另一主要理由是為保留行動性支援之精確資源。

圖3.5第三代行動通信之擷取網路

## 結語

QoS產品是一個關鍵性技術，可加強現有MPLS服務與允許服務供給者建置新的生產收入之服務。CISCO公司MPLS QoS模式是建置在IP QoS模式，提供在兩個技術間之自然一節。服務供給者能夠提供不同之服務給客戶和一直保持客戶之內部QoS監控。再往前看，DS-TE產品將增加QoS之透通性，藉著允許服務供給者提供建立以DiffServ為標記之TE通道。這個將使服務供給者可調訂為了建立虛擬專線與語音中繼線提供之保證導管。

我們將ATM加入MPLS功能可直接達到加入以IP-MPLS基礎之封包光核心技術，是使ATM網路符合新一代網路需求之方法之一。

# IP/ATM訊務疏通管理技術

## 前言

訊務疏通管理主要瞭解網路通狀況，依網路擁塞的情形，採取應對措施及管理，以確保網路通暢，提昇網路的服務品質。訊務工程(Traffic Engineedring)、訊務管理(Traffic Management)及服務品質(Quality of service, QoS)是基本，以下就相關主題作說明。

## Traffic Engineering For Voice Over Integrated Service Network

本課程已含傳統電話網路的訊務工程原理及其在VOIP或整合服務網路(Integrated Services Networks)上的應用。也已括語音在數據網上的容量規劃（Capacity planning）並強調計算忙時(Busy Hour)，平均時間（Average Hour）及Erlang，Poisson等訊務表的運用，以期瞭解語音訊務工程為目標。

### 語音非一種網路

- 語音是一種應用

- 語音訊務工程用來規劃一定水準的服務

- 語音可使用在circuit switched及Packet based的網路

### 基本語音訊務工程

訊務工程有四個步驟：分別為1)獲得語音訊務，2)訊務的描述，3)決定中繼路由數，4)考慮成本

步驟1：獲得語音訊務

訊務可自帳務資料，PBX的訊務報表，CDR (Call Detail Report)及各種查測設備之報表等等。自訊務報表瞭解訊務流量。

步驟2：訊務的描述

可將訊務區分成市話、長話、國際、或依其呼叫類型(如FAX)。

為對訊務特性有所瞭解，先定義訊務流量A=C(T

C：在一小時的呼叫數

T：每一呼叫平均佔用時間

例：在一小時期間，平均每2分鐘有200呼叫時，其訊務流量為每小時400 Call-minutes。

若轉換成Call-hours，則為400/60=6.67 call-hour，一般採用Erlang或CCS(百秒呼)，而1Erlang=36CCS。

另外，訊務變動(Traffic Variation)可因時、日、月、年有所不同，而有忙時的觀念。

BH(Busy Hour)=Total traffic in a month(% in busy day ( % in hour 而BH常用以決定需求中繼路由數之重要因子。另外一個因子為佔用時間（Holding Time）。

##### Holding Time = Dialing + call setup + ringing + conversation + release

即為一條中繼路由之總使用時間。

步驟3： 決定中繼路由數

- 依所描述的訊務來決定有多少的中繼數

一般中繼群的大小與訊務效率有關。

- 決定每一群服務度

服務度因阻塞率，忙時有所不同。

- 利用或然率表或程式計算中繼數

依訊務特性（如Random, Smooth或Rough）及阻塞的呼叫處理等而異，其採用訊務或然率表有所不同。

步驟 4 Least-Cost Trunk

- 計算需要承載忙時訊務的中繼數

- 計算訊務溢流至備選路由

- 主要路由與備選路由以經濟方式(承載價格)來決定

- 封包式網路可用於主要路由或備選路由，也以成本來考量

- 再依最適成本原則來決定

本課程最後討論如何引用語音訊務工程至封包式的數據網路。

## Introduction to MPLS and Traffic Engineering

本節說明導入IP服務時，MPLS對客戶所獲的利益

### Motivation for MPLS

Internet的爆發成長顯現出對服務提供者及設備供給者有巨量升高訊務量的極大挑戰。同時對漸增需求來產生不同的IP服務，也帶來市場快速成長。其他的挑戰已含對應IP over L2網路的成本。同樣地，在確認較好網路利用度及失誤處理的困難度。

服務提供者解決這些論點有些方法，如增加頻寬及/或效能路由器的數量，利用QoS使Shape及Police訊務更好，可用頻寬更有效地使用。CISCO提供純IP架構及IP/ATM網路等有顯著效益的方法。MPLS技術對VPN及點對點之QoS有著關鍵因素，能有效利用現存網路來符合未來快速成長及快速對鏈路及node失效作錯誤校正。將Layer 2與Layer 3作最好整合，可保持成長，降低維運成本、增加可靠度，從更多深入的IP服務創造新利潤，且是一種標準。

### MPLS訊務工程

雖然MPLS交換機提供forwarding Packets的基礎技術，但它並未完全提供訊務工程之支援諸如訊務工程原則。訊務工程(TE)依自數據訊務選擇路徑的過程為了輔助有效及可靠的網路運營，使得網路資源利用最佳化及訊務效益。TE的目的是計算路徑自給定點至另一點，而此路徑無受到任何限制（頻寬／管理需求）且是在一些測定下最佳化。一旦路徑已被算出，TE遵循那一已建立及維持地依此路徑前另一點。

### 訊務工程元件

能支援MPLS的路由器稱為LSR(Label Switching Router)，點對點MPLS路徑稱為LSP(Label Switched Path)，LSP是啟自最頭端的路由器及終止於最尾端的路由器。

現存的IGP(Interior Gateway Protocols)對訊務工程是不足夠的，路由抉擇是以最短路徑原理為基礎，一般用作增加的方法，但並未考慮頻寬的利用度或訊務特性。最容易的方法是利用重疊模式可提供如此功能，重疊模式是在實體網路上加入虛擬拓樸。虛擬拓樸由虛擬鏈路組成，虛擬鏈路如同在實體鏈路上的路由協定。更進一步，重疊模式能提供1) constraint based routing ,2) traffic shaping及traffic policing functionality, 3) 虛擬鏈路之存活度….等。這些能力很容易從超負荷鏈路的訊務移轉至低負荷鏈路上。

MPLS即是TE利用的一種重疊模式。它具有

- 明確的標記交換機路徑不會被基於向前訊務的承續目的地所限制(如所有現存IGPS之功能)

- LSPs能有效地被維護

- 訊務的中繼路由能列舉及對應至LSPs

- 一組屬性能與訊務中繼路由結合

- 一組屬性能與限制位置的LSP及訊務中繼路由跨越他們的資源結合。

- MPLS允許訊務集中或分散，而IP為基的目的地僅允許集中方式。〝限制路由〞及中繼保護能容易整合於MPLS。

下列元件應可支援TE：

- Information distribution

傳送網路拓樸的資訊及限制能配合鏈路(即頻寬)

- Path selection algorithm

能依限制修件計算及選擇最佳路徑

- Route setup

RSVP-TE(Resource Reservation Protocol TE)延伸至信號LSPs之設立

- Link Admission Control

決定隧道需要多少資源

- TE control

建立及維持中繼路

- Forwarding data across the path

### 實施訊務工程

在引用MPLS TE前，網路的訊務型態必須非常明確，這將網路最佳化系因MPLS TE選擇路徑優於傳統且有更多可用頻寬。然而IGP並不需要選擇這些路徑。典型而言，透過模式工具，一個服務提供者提供訊務參數及網路拓樸，工具提供最好路徑。CISCO公司利用CISCO IOS AutoBand width Allocator 加速MPLS TE提供訊務管理決方案。

## Introduction to Traffic Management and Quality of Service Technology

Internet應用有多樣化需求諸如guaranteed bandwidth , low latency等等，本課程討論不同的訊務管理及服務品質方法利用在今日的網路處理這些不同應庄用的服務需求。也適用同樣目標的企業及服務提供者客戶。說到訊務管理的重要性，QoS，如何針對訊務管理部署QoS及服務。（內容參考附錄）

## Advanced Traffic Management and Quality of Service Technology

本課程為網路管理者及工程師所設計，以協助他們驗證所需之網路QoS架構來有效處理訊務。首先討論如何達到點對點訊務管理架構，討論QoS及一些問題點的觀察，差異性服務之方法及訊務路徑管理。首先，作網路預估，預估網路之總訊務量，再說差異性服務方法（如PHBs 及DSCPs，Traffic Classifiers，Traffic Conditioners及Queues containing classes of traffic），並說明TCP之QoS問題。

## Cisco Info Center

CIC 收集來自網路多元的事件，在顯現在NOC前作集縮，相關性及去除重複性的事件。經由收集問題解答及以集縮事減少示警／事件的數量來輔助SLA(Service Level Agreement)之承諾。

CIC能使服務提供者：

- 維護及增加網路用戶服務及應用上線時間

- 降低網路故障之MTTR（Mean Tiｍe to Resolution)及客戶SLA之遺留抱怨。

CIC為一服務水準之監視及診斷工具提供Network fault, performance monitoring, trouble isolation，及即時服務水準管理。Info center設計協助作業人員注意在重要網路事件，提供減少警示元規則的組合方法，過濾，客戶警示觀點及區分。

## Application Aware Traffic Engineering and Monitoring

許多網路管理者面臨網路應用及其衝擊的挑戰。本課程提供一種方法來分析網路應用，執行此分析的技巧及工具，且討論網路能力的衝擊諸如QoS及頻寬管理。Cisco提供兩個分析例子並設計供網路工程師及管理者供網路應用的performance及reliability

## 結語

訊務疏通管理主要能處理網路因各種服務及不同特性之影響，使網路通暢，滿足客戶需求。TE的功能是必要的，Cisco以MPLS之技巧使IP/ATM網路能提供最佳服務。

# 心得與建議

隨著Internet的快速成，寬頻上網的客戶日形增加，國內寬頻上網人口已超過100萬用戶，寬頻環成熟及帶來新商機均會影響網路服務品質。當High-bandwidth或Low-latency的應用聚集到整合網路上，企業開始努力於因應所需的應用所得到服務品質能確保到最好的程度如何的議題。如此已開始將QoS技術實際地快速成長。我們知道語音的QoS是相當的關鍵，乃因人們的耳朵對網路的延遲及封包的落失之感覺相當敏感，TCP應用也需要有效的網路運營的一定服務水準。現在有90%的Internet應用是TCP-based，這些數據的應用也開始要求QoS。

本次實習IP/ATM網路品質及應用課程，訊務管理以即時監測網路之效能，經分析效能趨勢，以網路效能出現異常時能即時發現。或利用經驗法則，事先預測某些效能參數，在設備故障前先偵測得知。為確保客戶之訊務效能，有效地運用網路資源，訊務工程是重要的，訊務工程與QoS是密不可的。雖然經濟許可，超量設計也無法滿足所有應用之服務水準需求。每一種業務需要網路不同的服務及不同方式的行動，既使超量備援也不能保證網路能充分地處理特定業務的特殊需求，何況所考量的是經濟因素。CISCO公司裝置IP-based的test bed，提供公司內部的IP通信，藉以了解其效能，MPLS相關產品是賣點，而MPLS為IETF組織的標準。

MPLS是提供IP服務的關鍵技術，Diffserv-aware MPLS TE是改善網路資源管理的有效解決工具。處理數據訊務資料以使網路一的鏈路，路由器及交換機；其訊務承載平衡是MPLS訊務工程的主要工作。訊務疏通確保網路的QoS符合需求。

建議本公司研究所及訓練所對ATM QoS及 MPLS之訊務工程與QoS等應用技術研究、師資培養及訓練班開辦，以宣導與訓練本公司人員專業知識，提昇本公司網路之應用。

# 附錄

Introduction to Traffic Management and Quality of Service Technology -- Cisco公司提供，本資料為PDF檔案無法上載，請參閱文件資料。

# Text boxes

行政院研考會/省(市)研考會

編  號  欄