ASRD-90E-009

中山科學研究院

國外公差心得報告

| 批 示 |
| --- |
| 公年差度 | 九 十 | 所屬單位 各級主管 | 政戰部 | 企劃處 |
| 單 位 | 一次次次次次 系系系系系 所統統統統統 組組組組組 |  |  |  |
| 級 職 | 中少上荐技 校校尉聘術 技技技技員正士佐士 |  |  |  |
| 姓 名 | 楊尹張吳張 定瑞高嘉秋 一昌健穎艷 |  |  |  |

國外進修(公差)人員返國報告主官(管)審查意見表

本次公差係依據本所執行經濟部科專『航空致動器技術引進』計畫，配合承接廠商光磊、公準公司，執行航空致動器設計、製造、組裝、檢驗、測試及品質系統之雛型試製與實作示範之技術移轉，另亦爭取與MPC公司合作共同開發它型航空致動器系統關鍵零組件，以配合政府推展航太工業政策。

由楊定一中校、尹瑞昌少校、張高健上尉、張秋艷技術員及吳嘉穎技士等五員赴美國MPC公司，以技轉學習第二階段設計、製組、測試及品質系統等技術，並搜集先進關鍵技術資料文件。

本次赴美接受技轉訓練所習得關鍵技術均已蒐集完整技術，並攝製錄影帶，而其效益僅列舉二例如下：

1.就靜電防制來說，國內廠商在製造時可能僅作業員有靜電手環及靜電衣，而且無隨時量測確認，MPC公司從進料、入庫分包、領料、製造、組裝、測試、完工入庫，均嚴格要求靜電防制規定，每更換一次位置/製程，皆需再量測確認靜電手環功能是否正常，同時對於工作環境溫濕度要求、導地線、導地網阻抗---等亦多有規定，以避免靜電之產生。

2.就電路板焊接來說，國內廠商在製造時直接焊接零件，易造成熱應力集中，而MPC公司則是將電路板放在間接加熱盤上預熱錫焊接，如此可提昇焊接品質並促使焊接速度加快，同時焊接點非常均勻，不易造成熱應力集中。

類似此種可確保品質、避免重工、增加產能技術移轉，本計劃之執行除可提高國內業界生產製造能量外，同時對本院相關技術也得以提升。

依本院85.11.25（85）蓮菁字15378號令，返國報告上呈時應附主官評審意見

| 報 告 資 料 頁 |
| --- |
| 1.報告編號： ASRD-90E-009 | 2.出國類別： 實習 | 3.完成日期： 91.01.21 | 4.總頁數： 31頁 |
| 5.報告名稱： 航空致動器技引案─ 直流無刷馬達第二階段技轉落實訓練 |
| 6.核准 文號 | 人令文號 | (90)詮鑑字第007679號 |
|  | 部令文號 |  |
| 7.經 費 | 新台幣： 389210.5元 |
| 8.出(返)國日期 | 90.10.27至90.11.04 |
| 9.公 差 地 點 | 美國芝加哥 |
| 10.公 差 機 構 | 中山科學研究院第一研究所 |
| 11.附 記 |  |

行政院及所屬各機關出國報告

（出國類別：實習 ）

（航空致動器技引案─

直流無刷馬達第二階段技轉落實訓練）

服務機關：中山科學研究院

第一研究所

出 國 人 職    稱：中校技正  職    稱：少校技士

姓    名：楊定一    姓    名：尹瑞昌

職    稱：上尉技佐  職    稱：技術員

姓    名：張高健    姓    名：張秋艷

職    稱：荐聘技士

姓    名：吳嘉穎

出國地區：美國芝加哥

出國期間：90.10.27至90.11.04

報告日期：91.01.21

行政院及所屬各機關出國報告提要

| 出國報告名稱：航空致動器技引案-直流無刷馬達第二階段技轉落實訓練 頁數 31 含附件：■是□否 |
| --- |
| 出國計畫主辦機關/聯絡人/電話中科院一所/吳嘉穎/04-27023051轉503859 |
| 出國人員姓名/服務機關/單位/職稱/電話 楊定一等五人/中科院/一所/中校技正/04-27023051轉503569 |
| 出國類別：□1考察□2進修□3研究■4實習□5其他 |
| 出國期間：90.10.27-90.11.04 報告日期：91.01.21 | 出國地區：美國芝加哥 |  |
| 分類號/目 關鍵詞： 致動器、驅動器 內容摘要：（二百至三百字） 本次公差係依據本所執行經濟部科專『航空致動器技術引進』計畫，主要目的係依計劃需求，執行航空致動器第二階段驅動器之設計、製造、組裝、檢驗、測試及品質系統之雛型試製與實作示範之技術移轉，另亦爭取與MPC公司合作共同開發它型航空致動器系統關鍵零組件，以配合政府推展航太工業政策。 由楊定一中校、尹瑞昌少校、張高健上尉、張秋艷技術員及吳嘉穎技士等五員赴美國MPC公司，以技轉學習第二階段驅動器之設計、製組、測試及品質系統等技術，並搜集先進關鍵技術資料文件。 MPC公司係一國際著名且擁有良好市場營銷業績及產品信譽之業界，該公司成立於1962年，位於美國芝加哥史攷基(SKOKIE)近郊，MPC公司有7個廠房，佔地面積約337,000平方呎，目前以生產電機致動器系統(electromechanical actuation systems)為主要經營業務。 就靜電防制來說，國內廠商在製造時可能僅作業員有靜電手環及靜電衣，而且無隨時量測確認，MPC公司從進料、入庫、領料、製造、完工入庫，均嚴格要求靜電防制規定，以避免靜電產生，造成產品失效。 就電路板焊接來說，國內廠商在製造時直接焊接零件，易造成假焊，而MPC公司是將電路板放在間接加熱盤上焊接，如此使焊接速度加快。 類似此種可確保品質、避免重工、增加產能技術移轉還有很多項，在此無法一一敘述。總而言之，MPC公司是非常值得我們學習的對象。 |

本文電子檔已上傳至出國報告資訊網（http://report.gsn.gov.tw）

# Text boxes

……………………………………………………（裝  釘  線）……………………………………………………………

系統識別號

附件二

國外公差報告