# 報告書結構順序：（紙張規格—A4，均需打字）

第一頁    中科院國外公差報告封面

第二頁    公差返國報告主官審查意見表

第三頁    中科院報告資料頁

第四頁    行政院研考會封面

第五頁    行政院因公出國報告書審核表
（本頁紙張規格為A3）

第六頁    出國人員名單

第七頁    著作財產權同意書

# 第八頁起  內文（格式不拘，須加註頁碼）

- 出國目的及緣由

- 公差心得

- 效益分析

- 國外工作日程表

- 社交活動

- 建議事項

附　件

（公差心得及效益分析應為報告精華，公差後對本院科技進步、獲得先進國家資料及產生效益，應顯示於報告中，以供院內同仁參閱。）

# 最後一頁  封底（空白紙）

註：1.院長批示後，製作影本三份（院部二份，圖書館一份）。

2.送院部影本第四頁封面及封底紙張限用200磅以上，可向企劃組索取空白紙張打字。

# 中山科學研究院

# 國外公差心得報告

| 批 示 |
| --- |
| 公年差度 | 九十 | 所屬單位各級主管 | 政戰部 | 企劃處 |
| 單 位 | 一 模 擬 所 組 |  |  |  |
| 級 職 | 簡少上 聘校尉 技技技 正士佐 |  |  |  |
| 姓 名 | 鄭盧林 秋南哲 彬華正 |  |  |  |

# 國外公差人員返國報告主官（管）審查意見表

| 本次國外公差係為航生案彈射座椅訓練機之高速氣缸購案進行設計審查及功能測試，三位出差人員執行任務時認真負責，向國外廠商提出多項修正意見；讓本案順利於90 年底交貨。為一成功之高速氣缸購案。 |
| --- |
| 所屬單位主官 |  |

| 報 告 資 料 頁 |
| --- |
| 1.報告編號： | 2.出國類別： 研究 | 3.完成日期： 91年02月18日 | 4.總頁數： 23頁 |
| 5.報告名稱：「彈射椅訓練機」高速缸功能測試報告 |
| 6.核准 文號 | 人令文號 | （九○）銓鑑字第○○八三三九號 |
|  | 部令文號 |  |
| 7.經 費 | 新台幣：251,639元 |
| 8.出(返)國日期 | 90年11月26日至90年12月04日 |
| 9.公 差 地 點 | 澳洲布利斯班 |
| 10.公 差 機 構 | 中山科學研究院第一研究所 |
| 11.附 記 |  |

封面格式

行政院及所屬各機關出國報告

（出國類別：研究）

「彈射椅訓練機」高速缸功能測試報告

服務機關：中山科學研究院

第一研究所

出 國 人 職    稱：技正、技士、技佐

姓    名：鄭秋彬、盧南華、林哲正

出國地區：澳洲布利斯班

出國期間：90年11月26日至90年12月04日

報告日期：91年02月18日

行政院及所屬各機關出國報告提要

| 出國報告名稱：「彈射椅訓練機」高速缸功能測試報告 頁數 23 含附件：■是□否 |
| --- |
| 出國計畫主辦機關/聯絡人/電話 國防部中山科學研究院第一研究所/鄭秋彬/(04)27023051分機503782 |
| 出國人員姓名/服務機關/單位/職稱/電話 鄭秋彬、盧南華、林哲正/國防部中山科學研究院第一研究所/模擬組/技正、技士、技佐/(04)27023051分機503782、503769、503765 |
| 出國類別：□1考察□2進修■3研究□4實習□5其他 |
| 出國期間：90年11月26日至90年12月04日 報告日期：91年02月18日 | 出國地區：澳洲布利斯班 |  |
| 分類號/目 關鍵詞：高速氣缸、G值 內容摘要：（二百至三百字） 本院執行國軍岡山醫院委製之「彈射椅訓練機」專案，其中所需之高速氣缸經國內廠商近一年之研製測試驗證後，仍無法完全滿足原有需求；為確保專案工程品質並降低研發風險，因此同時向國外購置一具高速缸，以確保專案能滿足原設計需求。為確定國外購置之高速缸性能可以滿足合約需求，故在合約需求中即列入在廠商交運前，必需前往國外執行「設計審查」及「基本功能檢測」兩項工作，以確保運回國內後在功能上及安裝介面上均能滿足「彈射椅訓練機」之需求。 在本次國外差旅中，先就設計圖比對實體尺寸，以確定硬體安裝上沒有干涉的問題；並以自備之Ｇ值感測器執行由1 bar至10 bar之彈射測試。Ｇ值感測器分別安裝在彈射缸及負載物體上所量測得到的Ｇ值均可達到合約之需求。 所以本次國外差旅，已確認高速缸功能可以滿足合約需求，這可確保高速缸在功能及安裝介面上均符合「彈射椅訓練機」需求。 |

行政院及所屬各機關出國報告審核表

| 出國報告名稱：「彈射椅訓練機」高速缸功能測試報告 |
| --- |
| 出國計畫主辦機關名稱：國防部中山科學研究院第一研究所 |
| 出國人姓名/職稱/服務單位：（若二人或以上，則列○○○等_人）鄭秋彬等3人/技正/模擬組 |
| 出國計畫主辦機關審核意見 | (1.依限繳交出國報告 (2.格式完整 (3.內容充實完備 (4.建議具參考價值 (5.送本機關參考或研辦 (6.送上級機關參考 (7.退回補正，原因：((不符原核定出國計畫 ((以外文撰寫或僅以所蒐集外文資料為內容 ((內容空洞簡略 ((未依行政院所屬各機關出國報告規格辦理 ((未於資訊網登錄提要資料及傳送出國報告電子檔 (8.其他處理意見： |
| 層轉機關審核意見 | (同意主辦機關審核意見 (全部 (部分 （填寫審核意見編號） (退回補正，原因： （填寫審核意見編號） (其他處理意見： |

說明：

一、出國計畫主辦機關即層轉機關時，不需填寫「層轉機關審核意見」。

二、各機關可依需要自行增列審核項目內容，出國報告審核完畢本表請自行保存。

三、審核作業應於出國報告提出後二個月內完成。

# 行政院所屬各機關因公出國報告書

(出國類別：研究)

# 「彈射椅訓練機」高速缸功能測試報告

# 服務機關：中山科學研究院

第一研究所

出 國 人	職    稱：簡聘技正

少校技士

上尉技佐

姓    名：鄭秋彬

盧南華

林哲正

| 行政院研考會/省(市)研考會 編號欄 | 出國地點：澳洲 |
| --- | --- |
|  | 出國期間：90年11月26日至90年12月04日 |
|  | 報告日期：91年02月18日 |

# 行政院所屬各機關因公出國人員出國報告書審核表

出國計畫主辦機關代號：  305010000C    全銜：  國防部中山科學研究院    聯絡單位：  第一研究所    聯絡人：　鄭秋彬　　　    聯絡電話： (04)27023051轉503782

| 報告書 名 稱 | 「彈射椅訓練機」高速缸功能測試報告 | 頁數 | ２３ 頁 附件： ■有 □無 |
| --- | --- | --- | --- |
| 出國人員 (表格不敷 使用，請 自行浮貼) | 姓 名 | 服務機關 | 單 位 | 職稱官職等 | 連絡電話 | 出 國 類 別 | □1.出席國際會議 □2.考察 □3.進修 □4.研究 □5.實習 ■6.其它活動(請註明)至廠商執行基本功能測試 |
|  | 鄭秋彬 | 中科院 | 第一研究所 | 簡聘技正 | (04)27023051轉503782 |  |  |
|  | 盧南華 | 中科院 | 第一研究所 | 少校技士 | (04)27023051轉503769 | 出國期間 | 自９０年１１月２６日至９０年１２月０４日 |
|  | 林哲正 | 中科院 | 第一研究所 | 上尉技佐 | (04)27023051轉503765 | 繳交報告書 日 期 | ９１年０２月１８日 |
|  |  |  |  |  |  | 前往國家 地 區 | 澳洲布利斯班 |
| 實際支用 金 額 (以新台幣計) | ■1.出國計畫機關經費 90 年度 251,639 元 □2.其他機關經費(機關名稱：__________)________年度__________元 □3.國內團體經費(圖體名稱：__________)__________元 □4.外國政府或團體經費(國家或團體名稱：__________)__________元 □5.國際團體(團體名稱：__________)__________元 | 內 容 提 要 |
|  |  | 本院執行國軍岡山醫院委製之「彈射椅訓練機」專案，其中所需之高速氣缸經國內廠商近一年之研製測試驗證後，仍無法完全滿足原有需求；為確保專案工程品質並降低研發風險，因此同時向國外購置一具高速缸，以確保專案能滿足原設計需求。為確定國外購置之高速缸性能可以滿足合約需求，故在合約需求中即列入在廠商交運前，必需前往國外執行「設計審查」及「基本功能檢測」兩項工作，以確保運回國內後在功能上及安裝介面上均能「彈射椅訓練機」之需求。 在本次國外差旅中，先就設計圖比對實體尺寸，以確定硬體安裝上沒有干涉的問題；並以自備之Ｇ值感測器執行由1 bar至10 bar之彈射測試。Ｇ值感測器分別安裝在彈射缸及負載物體上所量測得到的Ｇ值均可達到合約之需求。 所以本次國外差旅，已確認高速缸功能可以滿足合約需求，這可確保高速缸在功能及安裝介面上均符合「彈射椅訓練機」需求。 |
| 出國計畫主辦 機關審核意見 | □1.依限繳交出國報告書 □2.格式完整 □3.內容充實完備 □4.論述深入精闢 □5.建議具參考價值 □6.送本機關參考或研辦 □7.送上級機關參考 □8.送其他機關參考(機關名稱： ) □9.專案報院 □10.同意送指定圖書館 □11.其他處理意見： |  |
| 層轉機關 審核意見 | □同意主辦機關意見--□全部/□部份__________(填寫編號) □其他處理意見： |  |
| 本院研考會／ 省(市)政府研 考會審核意見 | □同意主辦機關意見 □同意層轉機關意見 □送指定圖書館 □函請補正 □其它處理意見： |  |

一、本表請詳填後併同報告書處理。

二、出國計畫主辦機關即層轉機關時，不須填寫「層轉機關審核意見」。

三、機關代號依銓敘部、行政院人事行政局及台灣省政府人事處編印「全國公務人事資訊統一代號本」之「機關暨學校代號」填寫。

四、報告書屬限閱或機密性質者，於欄內註明。

出   國   人   員   名   單

| 服務機關 | 職稱官職 | 姓 名 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中山科學研究院 第一研究所 | 簡聘技正 | 鄭秋彬 |  |
| 中山科學研究院 第一研究所 | 少校技士 | 盧南華 |  |
| 中山科學研究院 第一研究所 | 上尉技佐 | 林哲正 |  |

同    意    書

本人同意九十年十一月二十六日執行因公出國計畫：

# 『彈射椅訓練機籌建案』

# 所完成之出國報告書，其著作財產權歸屬中華民國

(代表機關：行政院研考發展考核委員會)

# 立 同 意 書 人：鄭秋彬

盧南華

林哲正

# 身份證統一編號：Ｌ１２０４４０３５９

Ｒ１２２４１９８３９

Ｍ１２００２２２８１

地          址：台中縣大甲鎮興安路１６９巷２號

苗栗縣苗栗市文山里文城２９號

台中縣沙鹿鎮公明里忠貞路２０巷１２｜３號

中  華  民  國  九十一  年  二  月  十八  日

# 中山科學研究院公差出國人員報告目錄

項        目	頁碼

壹、出國人員基本資料	1

貳、出國目的及緣由	2

參﹑公差心得	3

肆﹑效益分析	5

伍﹑國外工作日程表	6

陸﹑社交活動	13

# 附件：

# 一﹑Action Items

壹、出國人員基本資料

| 出國人員 | 鄭秋彬 | 盧南華 | 林哲正 |
| --- | --- | --- | --- |
| 職稱 | 簡聘技正 | 少校技士 | 上尉技佐 |
| 學歷 | 成功大學 電機工程博士 | 中興大學 應數所 資訊組碩士 | 逢甲大學 工業工程研究所碩士 |
| 專長 | 自動控制 | 資訊軟體 | 機械控制 |
| 目前工作 | 擔任「彈射椅訓練機」（EST）專案經理工作。 負責彈射控制軟體發展。 負責全案履約各非工程事項之審查。 | 負責EST教官台軟體發展。 負責顯示彈射Ｇ值變化率。 負責氣缸機構Ｇ值與瞬間增Ｇ率分析。 負責Ｇ值與瞬間增Ｇ率量測環境之建立。 | 負責EST座艙分系統硬體組裝測試。 負責驗證高速缸機構設計是否滿足組裝需求。 負責測試環境之氣壓控制、管路流量及控制閥之檢測。 |

# 貳、出國目的及緣由

本院執行國軍岡山醫院委製之「彈射椅訓練機」專案，其中所需之高速氣缸為彈射椅訓練機成敗之關鍵裝備，該高速氣缸首先找國內廠商進行研發，結果近一年之研究製造，歷經三次重作及測試驗證後，仍無法完全滿足原有需求。

為確保專案工程品質、降低研發風險、並如期如質交機，因此同時向國外購置一具高速缸，以確保專案能於合約期間內滿足原設計需求。

為確定國外購置之高速缸本身性能可以滿足合約需求、而且與彈射椅訓練機間之介面相容，故在合約需求中即列入在廠商交運前，必需前往國外執行「設計審查」及「基本功能檢測」兩項工作，以確保運回國內後在功能上及安裝介面上均能滿足「彈射椅訓練機」之需求。

參、公差心得

AIR EQUIPMENT公司雖然規模不大，廠棚不過100坪，但是它是一家20餘年老公司，在高速缸的設計上仍有獨到之處（如消音方式及出氣大小調整等設計），並且設計一套簡單但卻有效的驗證平台，以提供測試驗證彈射Ｇ值之環境。

雖然Air Equipment公司在技術上堪稱一流，但是他們在文件管理方面卻不具規模，我們在文件產出方面確實相當不滿足，我方已在審查會上要求廠商改進並補齊相關所需資料。也因為AIR EQUIPMENT公司小，所以很多文件需求(例如相關說明文件及藍圖資料並不是非常齊全)均可經由老闆的同意限期補足而解決。

# 肆、效益分析

本次公差效益有二，一者為專案管理方面，二者為技術方面。

一、專案管理方面

在本次國外測試期間，由於AIR EQUIPMENT公司工程人員的充份配合，使得測試工作進行非常順利。

部份機構上的差異廠商已配合修改，應可滿足系統安裝上不會有干涉之問題；量測得到之彈射Ｇ值及分析之瞬間增Ｇ率，也滿足合約之需求。

經由此次之基本功能測試，已確定購置之彈射缸可以在90年底前運回國內，滿足時程上之需要；實體尺寸(如附件二)及彈射Ｇ值也經過驗證，可以滿足系統安裝及彈射訓練需求。這將降低「彈射椅訓練機」全案執行之風險。

因此藉由高速氣缸採購之成功，彈射椅訓練機幾個關鍵技術均獲得解決，彈射椅訓練機確保成功已無需置疑!

二、技術方面

Air Equipment這家公司在技術方面並無設定門檻，只要我方質疑或要求配合解說，基本上他不太隱藏，也因為參與審查(出差)同仁在國內對高速氣缸的研發均已絞盡腦汁，那邊有困難都胸有成竹，因此這趟出差不僅完成高速氣缸購案之設計審查及基本功能測試，也學了不少技術，簡列幾項如下：

(a)消音器

消音器在衝爆過程最大氣爆音量需小於130dBA，國內作法是改善消音器品質，Air Equipment作法是採用環型出氣口再配合小消音器如下圖。結果音量幾乎僅我們3/4。

(b)配重平台

配重平台要滿足承載250Kg在加速度10G後在有限距離內煞住， Air Equipment作法是採用汽車碟煞器安裝於平台下，在氣缸盡頭以油壓啟動煞車如下圖。結果平台與配重在三米內煞住。

(c)On-Set G Value

瞬間G增加率希望至少有120(太小感覺不夠) ，但也希望不過200(500以下較安全) ， Air Equipment作法是採用錐形體當Cylinder Header，這點作法與國內相近，也印證國內這方面是正確的，On-Set G Value量測如下圖。因為承載是平移結果方便裝備安裝，只是G Value要減1.0。

# 伍、國外工作日程表

90/11/26(一)

台北搭機出發。

90/11/27(二)

1、到達澳洲布利斯班後，租車由廠商帶領前往工廠。

2、由AIR EQUIPMENT公司Tony簡介公司概況及能量，展示藍圖及相關設計文件，先就合約中非技術部份進行設計審查。

3、經比對廠商藍圖及合約需求，兩者差異不大；但細部零/組件並未詳細標列，已請廠商在交運前補齊。可靠度分析尚在執行中，請廠商在交運時必需附上分析結果報告（詳如附件一之Action Item 7）。

90/11/28(三)

1、比對藍圖及高速缸實體：

(1)由於國內高速缸在安裝時有些微誤差，所以為避免安裝時之干涉，已將安裝孔位加大，由原有之27 mm圓孔改為寬27 mm/長40 mm之長方形孔位（詳如附件一之Action Item 1）；AIR EQUIPMENT公司願意配合修改。

(2)高速缸之撞擊端應不可超出活塞桿之大小，且長度需至少為28 mm，AIR EQUIPMENT公司同意配合修改（詳如附件一之Action Item 2及3）。

2、先安裝自備之Ｇ值感測器固定於高速缸之撞擊端上，設定及建立抓取Ｇ值之測試環境。

90/11/29(四)

1、將Ｇ值感測器固定於高速缸之撞擊端上抓取Ｇ值之測試結果：

(1)2 bar之結果：最大Ｇ值為8.6 g，Ｇ值變化圖形如下：

(2)3 bar之結果：最大Ｇ值為12.65 g，Ｇ值變化圖形如下：

(3)4 bar之結果：最大Ｇ值為18.0 g，Ｇ值變化圖形如下：

(4)5 bar之結果：最大Ｇ值為25.5 g，Ｇ值變化圖形如下：

(5)6 bar之結果：最大Ｇ值為30.9 g，Ｇ值變化圖形如下：

(6)7 bar之結果：最大Ｇ值為31.1 g，負載位移316公分，Ｇ值變化圖形如下（31 g以上已超出Ｇ值感測器之上限而無法顯示）：

(7)8 bar之結果：最大Ｇ值為31.1 g，負載位移323公分，Ｇ值變化圖形如下（31 g以上已超出Ｇ值感測器之上限而無法顯示）：

(8)9 bar之結果：最大Ｇ值為31.1 g，負載位移362公分，Ｇ值變化圖形如下（31 g以上已超出Ｇ值感測器之上限而無法顯示）：

(9)10 bar之結果：最大Ｇ值為31.1 g，負載位移346公分，Ｇ值變化圖形如下（31 g以上已超出Ｇ值感測器之上限而無法顯示）：

90/11/30(五)

1、先安裝自備之Ｇ值感測器固定於負載上，設定及建立抓取Ｇ值之測試環境。

2、將Ｇ值感測器固定於負載上抓取Ｇ值之測試結果：

(1)2 bar之結果：最大Ｇ值為2 g，瞬間增Ｇ率為28 g/sec，Ｇ值變化圖形如下：

(2)3 bar之結果：最大Ｇ值為2.9 g，瞬間增Ｇ率為51 g/sec，Ｇ值變化圖形如下：

(3)4 bar之結果：最大Ｇ值為3.9 g，瞬間增Ｇ率為69 g/sec，Ｇ值變化圖形如下：

(4)5 bar之結果：最大Ｇ值為4.6 g，瞬間增Ｇ率為83 g/sec，Ｇ值變化圖形如下：

(5)6 bar之結果：最大Ｇ值為5.3 g，瞬間增Ｇ率為90 g/sec，Ｇ值變化圖形如下：

(6)7 bar之結果：最大Ｇ值為6.0 g，瞬間增Ｇ率為106 g/sec，Ｇ值變化圖形如下：

(7)8 bar之結果：最大Ｇ值為7.0 g，瞬間增Ｇ率為127 g/sec，Ｇ值變化圖形如下：

(8)9 bar之結果：最大Ｇ值為7.8 g，瞬間增Ｇ率為178 g/sec，Ｇ值變化圖形如下：

(9)10 bar之結果：最大Ｇ值為8.5 g，瞬間增Ｇ率為154 g/sec，Ｇ值變化圖形如下：

90/12/01(六)

就本週測試結果所得之彈射Ｇ值，分析並檢討是否已獲得足夠之驗證資料。

90/12/02(日)

依據測試結果分析其瞬間增Ｇ率及變化量，以確認測試結果是否滿足合約需求。

90/12/03(一)

再次檢驗及確認機構上之修改，準備總結會議記錄內容；由我方及Tony同時討論及準備雙方後續之Action items，並簽署最後決議事項，資料如附件一。

如果AIR EQUIPMENT公司針對Action items機構方面之修改能在交貨前完成，則直接執行防鏽表面處理，以確保機件之完整性。

90/12/04(二)

由澳洲布利斯班搭機回到台北。

陸、社交活動

由於澳洲之中間商Kooij前往美國參與ITEC Show而沒有碰面；而且此次國外任務是以測試工作為主，均固定在AIR EQUIPMENT公司執行，所以無法接觸到其他公司，下班之餘也沒有特別安排社交活動。

附件一、Action Items：

##### Deign Review and Functional Test of Pneumatic Cylinder

in Air Equipment Services

Action Item_1 : The left and right mounting holes should be changed from circular hole (d = 27 ) to elliptic hole (a=27, b=40). Center point is not changed.

Action Item_2 : The front side height of rectangular ring (on the output holes of cylinder) should not larger than that of the cylinder cover.

Action Item_3 : The height of strike mech. should be changed from 20mm to 28mm.

Action Item_4 : The holes of output air are suggested to be enhanced the radius from r(1.4r

Action Item_5 : If the pneumatic cylinder can be delivered to ASRD/CSIST before the last four days of the contract, ASRD should finish all examination by the due day of contract.

Action Item_6  :  Painting is not done. But, it should be done before delivery.

Action_Item_7 :  According to the contract, the following documents should be delivered to ASRD/CSIST.

- Schematic drawing of the cylinder.

- Parts list/Supplier.

- Maintenance manual.

- Repeatability requirement ( certificate or analysis report.

- Two year guaranty.

Air Equipment Service Representative  : Tony Cox

Signature  :

ASRD/CSIST  Representative  : Cheng, Chiu-Pin

Signature  :

Reference Data

20th Dec. 2001 finish integration and testing

16th Dec. 2001 arrival in ASRD/CSIST

13th Dec. 2001 complete the custom formalities in Taiwan

7th Dec. 2001 delivered to Taiwan

6th Dec. 2001 complete all modification and painting

附件二

所量測零組件機構尺寸如下：

- 蓋帽鎖固螺栓 4M27 *P1.5

- 蓋帽四周修邊 4-C10

- 兩側螺栓中心間距:190mm

- 缸體寬度:240mm

- 缸體雙耳寬度:350mm

- 缸體總長:1316mm

- 活塞桿加速伸出行程:0~500mm

- 安裝腳座長度:190mm

- 安裝腳座桿徑:27mm

(10)缸體活塞桿歸位時突出蓋帽:50mm

Air Equipment 公司

A.E.公司消音設計

A.E.公司撞擊介面設計

A.E.公司出氣口設計1

A.E.公司出氣口設計2

A.E.公司進氣口(正下方)設計

# Text boxes

A.E.公司出氣口設計：檔案太大無法傳送，請參考原報告

A.E.公司撞擊介面設計：檔案太大無法傳送，請參考原報告

A.E.公司消音設計: 檔案太大無法傳送，請參考原報告

環型出氣口及9小消音器設計：檔案太大無法傳送，請參考原報告

AIR EQUIPMENT 公司:檔案太大無法傳送，請參考原報告

撞擊點尺寸圖：檔案太大無法傳送，請參考原報告

孔位圖：檔案太大無法傳送，請參考原報告

On-Set G測量裝備: ：檔案太大無法傳送，請參考原報告

配重平台及撞擊設計：檔案太大無法傳送，請參考原報告

Ｇ值感測器於高速缸配置圖：檔案太大無法傳送，請參考原報告

40

27

27

國外公差報告

……………………………………………………（裝  釘  線）……………………………………………………………

系統識別號