目錄

0.  摘要………………………………………………………………………… 1

1.  引言………………………………………………………………………… 2

2.  光交接機系統概述………………………………………………………… 3

2.1 光交接機系統架構………………………………………………………… 4

2.2 光交接機功能架構………………………………………………………… 5

2.2.1 OTH交接矩陣 ……………………………………………………………6

2.2.2 SDH VC-4-nc/4交接矩陣 ……………………………………………… 7

2.2.3 輸入/輸出系統……………………………………………………………8

2.2.4時序產生及分配子系統……………………………………………………8

2.2.5網路管理及維護介面………………………………………………………9

2.2.6 設備保護……………………………………………………………………9

3.  光傳送架構 …………………………………………………………………10

4. 網路存活能力及保護…………………………………………………………13

4.1 與SDH有關之網路保護機制………………………………………………14

4.2 與OTH有關之網路保護機制………………………………………………20

4.3  Lambda Gate及網路管理系統……………………………………………22

5. 以GMPLS為基礎的網路及智慧型光網路 ………………………………24

5.1智慧型光網路 ………………………………………………………………24

5.2 智慧型光網路的好處………………………………………………………26

6. 心得與建議 …………………………………………………………………27

7. 英文縮寫名詞彙編……………………………………………………………28

0.摘要

光傳輸技術因網際網路的應用而趨更高頻寬及多樣化服務介面發展，整個光傳輸網路也更形複雜，SDH、WDM、OXC及GMPLS的整合應用，儼然成為下一代網路的研發趨勢。

職於91年7月1日至14日期間奉派至德國斯圖卡特國際標準電子公司（Alcatel）實習光交接機(OXC)與多協定Lambda交接（MPλS）技術，本文即介紹Alcatel公司產品Lambda Gate的設計理念、基本架構及應用，第一章引言，說明此行實習目的，第二章介紹Lambda Gate主要系統設備架構，第三章介紹光傳送網路架構，第四章說明該設備於提高網路存活度的設計，第五章介紹GMPLS於Lambda Gate的應用機制，第六章則略述實習心得及提出建議。

1.引言

隨著金融、購物、娛樂及電子商務等新服務相繼應用到網際網路上，造成大量的網路頻寛需求，愈來愈多的網際網路服務提供者（Internet Service Provider：ISP）的路由器需要透過可自動加入或取出訊號的全光網路作連結，不同網路經營者之間也將是光的連接應用，可預見的未來網路將是端對端的光傳輸網路（包含了接取網路、都會區網路及核心網路），網路的傳送單位也將由同步數位階層/同步光纖網路（Synchronous Digital Hierarchy/Synchronous Optical Network：SDH/SONET）的時槽改為光通道層級。現有波長多工（Wavelength Division Multiplexing：WDM）技術雖已大大提高了每心光纖可傳送之光通道數，然未來的全光網路不應只是大容量的資訊高速公路而已，它還必需具備多樣服務介面、更彈性的訊務頻寬調度及更智慧的網路管理機制等等，始得應付未來網路高頻寬、多樣化的需求。

職於91年7月1日至14日期間奉派至德國斯圖卡特國際標準電子公司（Alcatel）實習光交接機(Optical Cross Connector：OXC)與多協定Lambda交接（Multi-Protocol Lambda Switching :MPλS）技術。即希望了解該公司下一代光傳輸網路的發展趨勢及應用，本文僅就該公司OXC之系統架構、制定標準中的光傳送架構（Optical Transport Hierarchy：OTH）及配置GMPLS（Generalized Multi-Protocol Label Switching）的MPλS應用機制概略介紹。

2.光交接機系統概述

為能提供彈性頻寬的服務，未來的傳輸網路節點如圖1所示，將是個多重服務平台，可支援如光傳輸架構（Optical Transport Hierarchy：OTH）、SDH/SONET、光纖分散式數據介面（Fiber Distributed Data Interface：FDDI）、網際網路協定（Internet Protocol：IP）、非同步傳送模式（Asynchronous Transfer Mode：ATM）、十億比次以太網路（Gigabit Ethernet）及淨光通道等等，不同設備（如1641SX、1664SX、1674）、不同應用（如設備型號1641SX的交接矩陣執行VC-12的交接、1664SX及1674的交接矩陣執行VC-4/VC-4-nc(n=4,16,64)交接，1764的光通道交接矩陣則執行波長交換）的交接系統共用一個共同的控制維護系統。

圖1. 阿爾卡特公司多重服務節點方塊圖

2.1 光交接機系統架構

圖2為阿爾卡特公司多重服務接取光交接機設備（後續以1674 Lambda Gate稱之）方塊圖，此一設備為SDH技術的數位交接系統及光通道交換系統之增效組合，它具備同步數位架構介面（SDH Interface：STM-1/4/16/64，SONET Interface：OC3c、OC12、OC48、OC192）、淨通道介面（速率：2.5Gbit/s、9.9Gbit/s）、光傳送架構介面（OTH Interface：OTM0.2、OTM-1r.2、OTM0.1，速率：2.7Gbit/s及10.7bit/s）以及二階式交接矩陣，一為可執行VC-4/VC-4-nc (n=4,16,64)交接之VC-4-nc/4交接矩陣，透過OTI（Optical Transport Interface）與SDH介面及其他設備（如IP 路由器及ATM路徑交換器）等銜接，另一個可執行波長交換之光通道交接矩陣則透過OGI（Optical Generic Interface）與淨通道介面、OTH介面銜接。

圖2. 阿爾卡特公司多重服務接取光交接機設備方塊圖

2.2 光交接機功能架構

Lambda Gate 依功能可分為下列三個功能方塊，如圖3所示：

（1）交接矩陣：分為SDH及OTH子系統
Lambda Gate是一個二階的交接矩陣架構，包含了OTH ODU1/ODU2 交接矩陣及SDH VC-4-nc/4交接矩陣。

（2）輸入/輸出系統：包含SDH及OTH子系統

（3）時序之產生及分配子系統（SDH子系統需用）

圖3. 光交接機功能方塊圖

2.2.1 OTH交接矩陣

OTH交接矩陣特有的好處是保持訊務在光層中以光波長的型式通過，只有那些需要在VC-4或VC-4-nc層處理的訊務才投落或加入。OTH交接矩陣以完全不阻塞方式交換波長，支援單向、雙向、廣播連接及網路保護，以2.7Gbit/s 及/或 10.7Gbit/s波長執行交接（ODU1/ODU2），2.5 Gbit/s、STM-16或2.7 Gbit/s的訊號可透通的直接交換或多工成10.7 Gbit/s後接入交接矩陣，較高速率的訊號如40 Gbit/s及43 Gbit/s則分割成多個10.7 Gbit/s再接入交接矩陣進行交接。OTH交接矩陣為一1+1備援系統，當偵測到經過OTH交接矩陣的訊號消失或光訊號劣化時，將在50ms 內自動切換。此系統容量可以是32、80、160、320λ，高密度多變化的交換單元達32λ，中心級配置160λ為基本區塊如圖4，未端級則依訊務需求分配到OTH輸入/輸出框，初建期未端級無需滿裝，要擴充時可在不中斷運作狀況下擴充相關介面。

圖4：三階式160埠OTH交接矩陣

2.2.2 SDH VC-4-nc/4交接矩陣

SDH VC-4-nc/4交接矩陣為三階式、不阻塞交接矩陣，具備了將VC-4訊務匯集成較高頻寬或自較高頻寬分離出VC-4的功能，使得網路經營者得以更經濟的利用其網路。它支援單向、雙向、廣播連接及網路保護，可在VC-4、VC-4-nc（n=4,16,64）進行交接。最大系統容量達16384（16K）STM-1等量之數據流如圖5，中心級完全配置以4K的基本方塊，分散至SDH輸入/輸出機框的內部連接線及未端級則可依訊務需求調整，未端級於初建期不必滿裝，需增設時可在不中斷運作狀況下擴充。

圖5：三階式16384埠STM-1交接矩陣

2.2.3 輸入/輸出系統

Lambda Gate為OTH及SDH子系統提供全頻寬的速率整合及訊號投落介面，所有介面可在有需要時才擴充，非常有彈性而無限制。

OTH子系統輸入/輸出介面如下列：

－Och @ 43.3 Gbit/s(OTM-3)，

－Och @ 10.7 Gbit/s(OTM-2)，

－Och @ 2.7 Gbit/s(OTM-1)，

－9.9 Gbit/s clear channel，

－2.5 Gbit/s clear channel，

－STM-64/STM-16，

－OC-192/OC-48，

－1GbE

－10GbE。

SDH子系統輸入/輸出介面如下列：

－STM-64 Optical/OC-192，

－STM-16 Optical/OC-48，

－STM-4 Optical/OC-12，

－STM-1 Optical and electrical/OC-3c，

－1GbE，

－10GbE。

2.2.4 時序產生及分配子系統

時序產生及分配子系統的功能在於分配、監視SDH子系統內的時序與定時參考信號，系統時鐘可以自動選取、人工選取及自由運轉等三種方式同步於2.048 MHz 參考源。

2.2.5 網路管理及維護介面

Lambda Gate提供外接控制介面與多個操作系統及網路管理系統（如Alcatel 1354 NP/Alcatel 1354RM、Alcatel 1355VPN/BonD、AVIP-TE或Alcatel 1353 SH）介接，透過Q3及TL1與當地或遠端元件管理者（Element Manager：EM）溝通的介面。

Alcatel 1354 NP為一網路保護操作系統（Network Protection Operation System：NPOS），當執行減少網路保護容量設定時仍得確保路徑重建能力。

Alcatel 1354RM 為一區域管理者（Regional Manager：RM），為使保護切換時間降到最低，經由元件管理者（EM）：Alcatel 1353SH，需確認SNCP/MSP的路徑保護功能。

1355VPN為一虛擬網路管理者（Virtual Private Network：VPN），乃透過1354NP或1354RM及1353SH執行。

AVIP-TE為一訊務設計工具（Traffic Engineering Tool），經由隨選頻寬管理者（Bandwidth on Demand Manager）：1355VPN/BonD，可支援來自IP 路由器的隨選頻寬需求。

2.2.6 設備保護

為保護Lambda Gate網路元件使免於因設備的信號失敗造成相關交接訊務的中斷，Lambda Gate子系統均配置備援功能。

所有核心系統如控制設備、交接矩陣、時序產生及分配等均為1+1保護，所有電介面輸入/輸出子系統設計為1:N保護，所有光介面輸入/輸出子系統亦提供1+1保護， STM-1及STM-4子系統另可選用1:4保護。

3.光傳送架構

如圖6所示：基本上，OTH像SDH一樣定義了區段（Optical Multiplex Section：OMS，Optical Transmission Section：OTS）及通道（Optical Channel：OCh）。

圖6:光傳送架構（Optical Transport Hierarchy）示意圖

OTH分為電域及光域，在電域中，可包裝各種使用者端不同應用層的信號，如SDH/SONET、ATM、FDDI、IP、GbE及淨通道。如圖7所示，對任一可包裝成光通道架構的訊號而言，光通道提供了完全透通的傳送媒體。

圖7. 光傳送架構（Optical Transport Hierarchy）

在光域中，只有架構在光傳送模組之不同域間網路節點介面（inter-domain Network Node Interface：IrDI）被定義，網路節點介面（Network Node Interface：NNI）的不同應用如圖8所示。

圖8：不同域間及同域內網路節點介面示意圖
     IrDI：Inter-Domain Network Node Interface

IaDI：Intra-Domain Network Node Interface

OTM：Optical Transport Module

OTM-n.m的定義為n表示光通道的數量，m表示OTM內單一通道的速率，光通道可由不同的成份組成，如圖9所示。

圖9：光通道模組組合示意圖

光通道架構主要設計為光通道酬載單元（Optical Channel Payload Unit：OPU）、光通道傳送單元（Optical Channel Transport Unit：OTU）、及光通道數據單元（Optical Channel Data Unit：ODU）三層，如圖10所示。基本上它是一個包裝酬載的碼框，碼框的前面安排了OTU、ODU及OPU標頭，後面則有FEC（Forward Error Correction）機制。一個碼框共有4列4080行，每行1個byte寬。FEC採用雷德所羅門碼編碼法（Reed-Solomon Code 239/255），即傳送239比次中若有錯誤，有8個比次可以被校正。由光域進入電域時，FEC機制在每個3R區段產生及終端。雷德所羅門碼編碼法的誤碼校正能力，加大了二節點間的間矩，可減少再生器的使用，當然的也降低了投資成本。

相對於光通道有關的各種不同的標頭則包含了加框化、多重框化標示，路徑、區段及前後連接監視標頭，保護切換訊息，及為管理用之通訊通道。

圖10：光通道架構(Optical Channel Structure)

4.網路存活能力及保護

基於支援各自不同的設備架構層級，Lamda Gate具有SDH及OTH二組網路保護救援機制。

第一組機制定義了Lamda Gate及其與SDH有關的信號及介面如MSP、SNCP、MS-SPGing、NPE和網路修復（Restoration）。

第二組機制則以支援OTH相關的信號實體為主，包括了
－1+1 OMS trail protection
－1+1 Och trail protection
－1+1 /1:n OCh sub network connection protection
－OMS shared protection ring

－OCh shared protection ring

－Client protection

－ODU SNCP

－OCh network restoration

值得一提的是結合SNCP及網路修復（Restoration）的多點障礙保護機制，可建立1:n保護路徑，將提升網路可用度及降低投資成本。

4.1 與SDH有關之網路保護機制

4.1.1多工區間保護（MSP ：Multiplex Section Protection）

如圖11所示，MSP架構包含輸出端的信號廣播：送出VC-4信號到二個不同路徑的多工區間，與接收端的選擇功能。接收端依信號品質及MSP協定選定其中一個信號接收。二區段必須終端在同一個機框中。

MSP 又分為單方向端切換MSP（Single-ended MSP ）及雙方向端切換MSP（Dual-ended MSP），單方向端切換MSP只處理單方向信號的切換，雙方向端切換MSP（Dual-ended MSP）則透過區段標頭（Section Overhead）的K1/K2位元組，啓動另一個信號方向的接收器之切換動作。

圖11. MSP ：Multiplex Section Protection

4.1.2 MS-SPRing：
Multiplex Section Shared Protection Ring

多工區間分享保護環（Multiplex Section Shared Protection Ring： MS-SPRing） 可分類成2心光纖環及4心光纖環二種型式，利用K1/K2二組字元表示以執行自動保護切換。

MS-SPRing有二種保護切換模式，稱為環切換及區間切換；所有的MS-SPRing均可支援環切換，如圖12：所有受影響的訊務將轉由長路徑的保護通道載送。區間切換只有4心光纖環可支援，因工作及保護通道分置在不同光纜上，若是只有工作通道受損，其訊務將可由同一區間之保護通道承載。如圖13。

2心及4心光纖環之保護切換均由K1/K2所控制，保護切換時間小於50ms。

圖12：2心光纖環MS-SPRing 環切換

圖13：4心光纖環MS-SPRing 區間切換

4.1.3 NPE：Network Protection Equipment

網路保護設備（Network Protection Equipment ：NPE），如圖14所示，是修改型的MS-SPRing，符合ITU-T G.841，主要為了那些非常長距離的傳輸路徑（如跨海系統）所設計的，避色免因保護路徑過長造成信號的劣化及浪費可用頻寬；當環保護切換時，所有受影響訊務將橋接到障礙的節點上，經由保護通道轉送訊務。該保護切換由K1/K2所控制，保護切換時間小於200ms。

圖14:NPE的應用

4.1.4子網路連接保護

（Subnetwork Connection Protection：SNCP）

是一種可應用在各種實體架構（網狀、環狀或混合式）的專線保護機制。可部分或全部保護網路連接。在伺服器層利用內在的監視保護（SNC/I）機制，以避免線路不通。

一個SNCP的結構包含輸出方向VC-4信號的廣播：送出VC-4信號到二個不同路徑的多工區間，與接收方向的選擇功能。接收端依信號品質選定其中一個信號接收，如圖15。

SNCP為單方向端切換（Single-ended，Unidirectional）保護模式，雙向信號的每一方向信號選擇，由各方向獨立進行，二個方向的選擇器功能互不相溝通。二路由的優先次序相同，故没有自動回復機制，也就是：當目前工作的路由被偵測到故障時，備援路由的信號將被選用，然後這被選用路由即成為工作路由。

圖15：SNCP：Subnetwork Connection Protection

4.1.5 SNCP與網路修復的結合

Lambda Gate 支援SNCP與網路修復機制結合的程序，以提高網路可用度及保護網路免於因多點障礙造成訊務中斷。如圖16，為避免已切換至保護路由之線路（此時已成為工作路由），因障礙路由修復時間過長，形成長時間的無備援路由狀態。藉由網路管理系統（Network Management System：NMS）的修復管理，再另行建立橋接保護路由，當第二個障礙發生時，可執行SNCP切換到第二保護路由，快速恢復其訊務。

圖16：具修復功能的SNCP

4.2 與OTH有關之網路保護機制

4.2.1  1+1 光多工區間保護
（1+1 Optical Multiplex Section Protection：1+1 OMSP）

OMSP是應用在OMS專屬的點對點保護機制，當工作中OMS出現障礙或信號品質低於所需水準時，將由保護OMS取代，OMS保護可以單向或雙向進行。

1+1結構的OMSP，專屬的保護路徑只用來作保護用，其在輸出端是一個永久性的橋接器，接收端保護切換器純粹依當地的訊息決定所要選擇的路由，也可以不使用自動保護切換（Automatic protection switching：APS）協定。

此一機制未來將與WDM系統連接應用，Lambda Gate未來的版本也將會支援1:n或n:m保護方式。

4.2.2 1+1 /1:n 光通道子網路連接保護
（1+1/1:n Optical Channel Sub-network Connection Protection ： 1+1 /1:n OCh SNCP）

OCh SNCP之應用在輸出端複製OCh，一路當工作OCh，另一路則為保護的OCh SNC，當障礙發生，相關的保護OCh SNC將被選用。

在1:n OCh SNC/S保護架構裏，則是n路OCh SNC分享一路外加的SNC保護；正常狀態下，此一保護用容量可用來搭載較低優先順序的額外訊務，但不提供保護，當較高優先順序訊務發生障礙時，此一額外訊務將被取代。此一架構需要APS協定且可應用於OCh 層。

4.2.3 光通道分享保護環
（Optical Channel shared Protection Ring：OCh SPRing）

此架構虛擬的為每一路OCh預先指配1:1的保護路由及容量，正常狀態下，保護用OCh並未搭載工作中OCh之備份訊務，故可供額外訊務使用，並可與其他相同環路之OCh分享；當需修復網路障礙時，被影響的OCh將以預先指配的波長、點對點方式切換到逆向路由。

4.2.4 光多工區間分享保護環
（OMS shared protection ring：OMS-SPRing）

OMS-SPRing 係將整個OMS的負載等分成工作及備援容量，例如：2心光纖OTM-n環，可有n/2 個OTU當工作通道，n/2 個OTU作為保護備援；4心光纖OTM-n環，可有n OTU個當工作通道，n個 OTU作為保護備援，當區段或節點障礙時，此環路保護容量可經由多點環路的任一OMS 擷取之。該保護容量在平時可用來搭載較低優先順序的額外訊務，但不提供保護。

此一機制未來將與WDM系統連接應用。

4.2.5 光通道網路修復
（Optical Channel Network Restoration）

光通道網路修復技術係建立在光通道交接系統上，此修復機制所用的邏輯包含了重新尋找路由（Re-routing）。欲修復受損的線路，將選用整個光層網路上尚有可用頻寬的各種不同設備，此機制無法只靠設備元件的功能完成，必須和特有的網路管理系統一起運作始得完成。如同4.1.5節所述SDH設備的SNCP與網路修復的結合機制，將提供光傳送網路高的網路存活度。

4.3  Lambda Gate及網路管理系統

Lambda Gate是典型的在網路上發展出來的設備，也因此易於由Alcatel 網路管理系統（Network Management System）所管理。為了加強系統控制能力 (controllability)，一旦控制網路失去作用，元件管理者（EM）可將Lambda Gate當成獨立的網路元件來管理。依據網路發展方式，Lambda Gate的內建式網路管理者在NMS 的內部內建機制，如圖17所示。

由於直接內嵌於NMS的設計，Lambda Gate可完全經由網路保護管理系統（NPOS）：Alcatel1354NP去管理骨幹上任一路徑與線路的修復工作，為能達到修復的目標，異地備援設計的NPOS要管理網路上所有的資源及分配備用頻寛容量。

圖17：網路元件管理者的嵌入及在NMS內的Lambda Gate

應用4.1及4.2節所述的網路保護機制及NMS各元件控制下的網路修復機制，為整個網路提供了高存活度的保證。根據鏈路或節點的障礙所在位置，為受影響訊務重新尋找路徑的作業程序，即稱之路徑修復。

集中式修復管理系統（Alcatel 1354NP）不斷的計算來自整個網路的各式告警，修復機制一啓動，修復管理系統馬上行動，受影響的各路徑被繞道到適合網路的備用頻寬。

修復網路的目標時間為2秒鐘，建立在特殊狀態下的時間則可能降到數個千分之一秒。

5.以GMPLS為基礎的網路及智慧型光網路

5.1智慧型光網路

基於不同的傳輸網路部署及調度方式（單一網路元件或集中式網管），不同網路（如IP、ATM、SDH/SONET等）間相互連接的需求，導致一種稱為智慧型光網路（Intelligent Optical Network：ION）的強烈趨勢，即架構在共同的分散式網路管理上之整合及管理網路。

這樣的網路（ION）須對使用者提供快速的隨選頻寬服務（Bandwidth On Demand Service：BODS）及不同供應商與網路的互連能力。相關的定義及協定正在IETF、OIF、T1及ITU-T各制定標準的團體中討論。圖18所示為Alcatel 對ION的演進架構。

圖18：Alcatel 向ION 演進示意圖

智慧型光網路是建立在網路元件具有自動且分散的建立、釋放、維持通訊路徑的能力，而不需要網路管理的協助。這樣的機制需經由網路的智慧化來達成，網路元件利用信號及路徑控制數據通道和相鄰的節點通訊，以此分散方式建立完整的網路。經由控制數據通道足夠的訊息在各節點間交換，可學得整個網路的拓樸及架構、可到達的端點、允許路徑的建立/釋放，又因具備拓樸知識，當出現鏈路、節點或路徑障礙時，即可提供繞道能力。

因為智慧型光網路所定義之協定將與設備提供廠商無關，如此可允許在多廠家及多網路上快速建立路徑而不需人為的介入。網路障礙如路徑、鏈路、或節點障時，會在網路上或跨越網路引發受影響訊務的重新尋找路徑機制。這樣的機制亦稱為動態頻寬指配（Dynamic Bandwith Allocation）。

圖19即說明了Lambda Gate支援動態頻寬指配的步驟：

圖19  動態頻寬指配的演進

步驟1：由訊務設計工具AVIP-TE 所管理的Alcatel 7770RCP 透過AVIP-TE與VPN管理者1355VPN/BonD間專用介面轉送的’out-of-fiber’ ，使IP 路由器Alcatel 7770RCP發出動態頻寬指配要求，Lambda Gate 內部的傳輸資源指配即透過1354RM啟動。

步驟2：動態頻寬指配的要求即透過數據通信網路專用的SDH  DCC或
OTH GCC通道，轉送到VPN管理者。

步驟3：VPN管理者1355VPN/BonD即通知1354RM啓動傳輸資源指配。

5.2 智慧型光網路的好處

－提供客戶隨選頻寬服務（Bandwidth On Demand）
由於能快速設定點對點服務，又具備網路修復能力，經由尋找替代路由的機制，尚可節省光纖的使用。

－提供點對點及不同等級SLA：
依不同等級SLA等級，設定保護路由及保護路由的數量。

－提供IP VPN服務

－降低系統運作成本
具快速且自動系統維運設定
單一的管理系統

6. 心得與建議

光傳送網路的高頻寬、低損失及不易受干擾等特性，使其成為傳送網路的最愛，全面光化的目標已由骨幹網路擴展到接取網路，面對大量互連的光訊號，光交接系統成為全光網路的基礎。Lamda Gate即是為了處理大量訊務流而設計的光交接系統，此一超大容量智慧型的光網路平台，提供了320λ（速率為2.5或10Gbit/s）光層交接能力及16,384 STM-1（以VC4為交接單位）等量的SDH層交接能力。在德國，德意志電信即以交接系統佈置在主要傳輸節點上，傳輸網路則同時採用ALCATEL及LUCENT兩廠家系統，提供互為備援傳輸網路。

整合IP控制及光信號、可彈性設定通訊路徑及路徑選擇的GMPLS，因其能支援新興服務與IP路由器的網路互連而倍受矚目。

然就Lambda Gate 或全球設備廠商之光交接設備而言，尚有許多通訊規約待標準化，如何完成理想中的跨網路、跨設備互連？不同技術標準的各種傳送介面如何介接？搭配GMPLS，NMS的應用和運作該如何改變？穩定度如何？所有網路元件是否均可支援GMPLS？

對網路經營者，何時引進此新設備本身就是個大課題！面對客戶端日益增加的頻寬需求、多樣化網路介面，需要怎樣的設備？點對點服務如何介接及傳送？既有網路是否可以升級？（經由設備硬體更換或軟體升級）？需要多少額外的投資？

套句廣告詞：科技始終來自於人性，個人認為：設備的引進總是因應提供服務的需求，未來的光交接設備至少應具備二個特性：一是解決現階段機房內大量光纖成端與跳線的問題，二是應具備可彈性調度訊務的能力。至於所需介面為何？則應考慮與客戶端設備的演進一致，始能獲得較佳的投資效益。

| 7. 英文縮寫名詞彙編 |
| --- |
| APS |  | Automatic Protection Switching |
| ATM |  | Asynchronous Transfer Mode |
| BonD |  | Bandwidth on Demand |
| BODS |  | Bandwidth on Demand Service |
| EM |  | Element Manager |
| FDDI |  | Fiber Distributed Data Interface |
| GMPLS |  | Generalized Multi-Protocol Label Switching |
| ION |  | Intelligent Optical Network |
| IP |  | Internet Protocol |
| ISP |  | Internet Service Provider |
| MPλS |  | Multi-Protocol Lambda Switching |
| NMS |  | Network Management System |
| NPOS |  | Network Protection Operation System |
| OCh |  | Optical Channel |
| OCh SNCP |  | Optical Channel Sub-network Connection Protection |
| OCh SPRing |  | Optical Channel shared Protection Ring |
| ODU |  | Optical Channel Data Unit |
| OMS |  | Optical Multiplex Section |
| OPU |  | Optical Channel Payload Unit |
| OTH |  | Optical Transport Hierarchy |
| OTM |  | Optical Transport Module |
| OTS |  | Optical Transmission Section |
| OTU |  | Optical Channel Transport Unit |
| OXC |  | Optical Cross Connector |
| SDH/SONET |  | Synchronous Digital Hierarchy/Synchronous Optical Network |
| WDM |  | Wavelength Division Multiplexing |

# Text boxes

IP Client Services

7770 RCP

7670 RSP

Redback

Metro
OptiX

Metro
OptiX

IP Client Services

IP Client Services

IP Client Services

OC-48c

OC-48c

Tenor

IP Client Services

CISCO

Optical Network Management

SDH/SONET network of provider of O-VPN services

IP Client Services

Internet/
Intranet

1355BonD
Client Terminal

OIF-UNI ignaling

Lambda
Gate

1355BonD

IP Client Services

Sonet/SDH Layer

 Layer