行政院及所屬各機關出國報告

(出國類別:實習)

赴歐「Terabit Switch Router（TSR）網路應用技術實習」出國報告書

行政院研考會 編號欄

赴歐洲「Terabit Switch Router（TSR）網路應用技術實習」出國報告書

目錄

第一章	緒論	2

1.1 動機與目的	2

1.2 本文架構	3

2.1高階骨幹路由器設計考量	4

2.2光纖骨幹網路架構應用	5

2.3具有各種ATM介面支援(Backbone ATM Applications)	6

TSR 核心網路與ATM交換機介面透過VPs/VCs 連接公眾或私人ATM 網路network且具有如下介面	6

(1)	OC3c/STM1c	6

(2)	OC12c/STM4c	6

2.4 核心網路與分封同步數位層階網路應用(POS )	6

2.5架構設計原則	7

1	Core Router採用兩部配置方式,訊務疏通路由   採dual home。	7

2	可接續裝置Access Device(BRAS 、 RAS 、AR… )、 Server Farm 及Gateway 以 Dual Path方式連接 Core Router 。	7

2.6 以GE或POS高速彙集應用Intra-PoP	7

1	TSR骨幹路由器連接Edge BRAS 或Gigabit Ethernet 介面之LAN switch	7

2	TSR骨幹路由器連接Edge BRAS 或Gigabit Ethernet 介面之分封 SONET (POS) 網路	7

2.7 具有MPLS Basics服務	7

1	簡潔整合ATM 和 IP之間MPLS服務	7

2	以ATM 介面傳送IP封包	7

3	逐步整合IP 與with ATM交換	7

4	訊務工程整合	7

5	逐步增進路由器容量	7

6	階級制的轉送訊務	7

7	逐步增進路由器	7

圖2.2為MPLS之Lable標籤在Link Layer與Network Layer中作轉介工作	8

圖2.3：為MPLS之Lable標籤在ATM封包中配置情形	8

2.8 MPLS 工作情形	9

2.9 MPLS連接VPN網路工作情形	9

第三章	介紹TSR網路之特性	11

3.1 GSR/TSR系統可分兩種架構	11

3.2各家廠商有不同之架構，但有共同特性	11

3.3 Juniper 公司 (T-640)架構特性	12

第四章	TSR產品產品發展現況	15

4.1主流產品現況(I/O Spec.)	15

4.2主流產品現況(Performance)	15

4.3主流產品現況(Architecture)	16

4.4主流產品現況(Routing)	16

4.5主流產品現況(QoS)	16

4.6主流產品現況(Management)	17

4.7主流產品現況(Reliability)	17

第五章	實習心得與建議	18

# 緒論

## 1.1 動機與目的

由於傳統PSTN網路其網際網路高速網路不同特性亦不相同，再者全世界電信自由化的潮流，因此網路頻寬需求大幅增加，網路設計及結構出所衍生的高速網路技術也種類繁多，如何有效率且最佳化的設計將網路高速網路考量的首要課題，當各種網路可以更高速在網路傳送時更進一步需要探討高速網路網路安全及應用的各項技術探討。

本次實習目的在於學習歐洲電信設備供應商ALCATEL及SIEMENS TSR 網路應用技術交換技術發展現況及未來各全球各大電信設備公司之研發重點及方向，以做為本公司高速網路之技術參考。超大容量交換式路由器(Switch Router)從推出到現在技術的進展一直沒有停止直到最近經濟發展減緩才放慢腳步，在處理能量上，從最初的數十Gbps (Giga- Bit- Per- Second) 進展到數百Gbps甚至到數個Tbps；通訊界面更進展到高達10Gbps！

隨著網際網路訊務的快速成長，造就了龐大的市場需求，市面上的GSR(Gigabit Switch Router)或TSR(Terabit Switch Router)產品如雨後春筍般的不斷推出，

網路IP化已經是既定的趨勢， 同時MPLS技術的提出，眾多現有或新生的有服務品質保證”QoS” 的全方位服務將逐步的在IP網路上運轉，服務水準將不再侷限在以往的Best Effort Data服務，GSR/ TSR將為IP骨幹網路的重要設備。

## 1.2 本文架構

本報告共分為五個章節，每一章節概要簡述如下：

第一章：說明實習TSR網路應用技術實習之動機與目的。

第二章：敘述TSR網路之基本架構，探討GSR/TSR高速網路基本介紹。

第三章：介紹TSR網路之特性，以及針對不同廠牌及結構加以分析網際網路、不同家廠商不同架構介紹，高速網路的技術，用於複雜的高速網路結構。

第四章： TSR產品產品發展現況，及TSR之發展及未來性。

第五章：結論實習TSR網路技術之心得與建議。

- 高速網路(TSR)之基本架構

## 2.1高階骨幹路由器設計考量

- 須有網路營運業者等級架構Carrier-class architecture

電磁規範NEBS Criteria Level 3， 物理性保護, EMC and Safety

硬插拔組件Hot Swappable、雙套備份組件 Components 
Redundancy

自動切換保護裝置Automatic Protection Switching

- 可逐步功能升級Scalable Performance
分散式分封交換Distributed Forwarding of Packet
分散式交換架構Distributed Switching Fabric

- 迂迴方式Routing
支援各種迂迴約規Routing protocol support
迂迴路由表Routing table entry

廣播支援Multicast support

- 頻寬介面種類豐富的 ATM 界面和功能，輕易支援網路轉型
DS-3 to OC-192/STM-64、CT3,

PoS, ATM, Gigabit Ethernet

## 2.2光纖骨幹網路架構應用

第三代網路平台提供前所未有的經濟性，此平台需要更少的路由器，消除了中間層，因而減小了複雜度並極大地降低了資金成本和運營成本。第三代網路路由器可輕易與低階系列的路由器接口 ( PIC ) 可移植性，提供空前的網路資產壽命和更高的投資回報。具備成熟的網條件、可靠性高的 網管軟體系統可以確保服務提供商和信息密集型企業在將業務處理能力提升到多terabit速率級的過程中，進行戰略性的投資並轉換到通用的 MPLS 基礎設施，而不影響服務級別。Juniper Networks網路通過提供市場上性能最佳的組網設備，延伸其領導地位，幫助您轉型組網業務。

TSR網路平台通過在真正的多服務平台上提供先進的處理功能，免除已往在智慧性和性能之間的權衡利弊。公司可以減少運營和資金成本，同時又可以容易地提供客戶化的解決方案和用戶体驗。

TSR路由器具有各種高速率(10G)之光介面，近1,000G之大容量，具有各種類之ATM及Gigabit Ethernet連接埠，組成巨大路由器。

圖2.1：光纖骨幹網路架構

## 2.3具有各種ATM介面支援(Backbone ATM Applications)

### TSR 核心網路與ATM交換機介面透過VPs/VCs 連接公眾或私人ATM 網路network且具有如下介面

### OC3c/STM1c

### OC12c/STM4c

## 2.4 核心網路與分封同步數位層階網路應用(POS )

- 連接同步光纖網路/同步數位層階SONET/SDH muxes (OC3c/STM1c 到to OC192c/STM64c)

- 連接分波長多工(WDM system)(典型 OC48c/STM16c or OC192c/STM64c介面)

- TSR直接以裸光纜連接 (典型 OC48c/STM16c)

## 2.5架構設計原則

### Core Router採用兩部配置方式,訊務疏通路由
  採dual home。

### 可接續裝置Access Device(BRAS 、 RAS 、AR… )、 Server Farm 及Gateway 以 Dual Path方式連接 Core Router 。

## 2.6 以GE或POS高速彙集應用於Intra-PoP

### TSR骨幹路由器連接Edge BRAS 或Gigabit Ethernet 介面之LAN switch

### TSR骨幹路由器連接Edge BRAS 或Gigabit Ethernet 介面之分封 SONET (POS) 網路

## 2.7 具有MPLS Basics服務

### 簡潔整合ATM 和 IP之間MPLS服務

### 以ATM 介面傳送IP封包

### 逐步整合IP 與with ATM交換

### 訊務工程整合

### 逐步增進路由器容量

### 階級制的轉送訊務

### 逐步增進路由器

### 圖2.2為MPLS之Lable標籤在Link Layer與Network Layer中作轉介工作

### 圖2.3：為MPLS之Lable標籤在ATM封包中配置情形

## 2.8 MPLS 工作情形

圖2.4 MPLS在實際網路工作情形

## 2.9 MPLS連接VPN網路工作情形

圖2.5 以MPLS 連接VPN網路工作情形

- P路由器(LSRs) 為MPLS網路之核心路由器.

- PE路由器以MPLS方式與核心路由器(P)銜接, 同時以一般簡單 的IP 方式連接客戶路由器(CE).

- P and PE 路由器以(IGP如OSPF,IS-IS)路由協定共享相同之網路路徑訊息

- PE路由器之間以MP-iBGP 方式fully meshed

# 介紹TSR網路之特性

### 3.1 GSR/TSR系統可分兩種架構

Cross Bar 架構(Sisco)

Share memory架構(Juniper)

### 3.2各家廠商有不同之架構，但有共同特性

•第三代TSR系列平台強化了網路的核心產品領導地位和可伸縮性。

•提供前所未有的密度

•任何服務、任何端口、任何時刻、多terabit速率，提供可預見的服務性能

•豐富的 ATM 界面和功能，輕易支援網路轉型

•實現多種類、高可靠性的、基於 MPLS 的業務

•領先的 MPLS 業務和功能

•基於硬體的特性、完善無瑕的性能

•高可靠性的硬體和軟體結構

•促進從 ATM 和幀中繼到通用 MPLS 基礎設施的移植

•服務品質具有廣泛的類別和精細的序列

•廣泛的安全功能（ 磁碟作業系統 攻擊緩解、端口映射、流量控制等）

•提供第 2 層和第 3 層 VPN 功能

•第一個具備成熟生產條件的 GMPLS 實現

•隨著網路的伸展提供更高的投資回報

•模組化的界面設計提供投資保護

•最大化的資產壽命： 5 年以上

•無隱性運營商固定資產投資成本，可預見的、始終如一的性能

•通過 PIC 可移植性和矩陣技術提升了資產壽命

•通過使用所有低階系列平台支援的網管軟體簡化運營複雜度、實現最小的運營開支。

•TSR網路平台支援整合網路轉型模型，可以定義新的運營、技術和業務模型以轉型組網業務。

### 3.3 Juniper 公司 (T-640)架構特性

西門子公司本身並無TSR網路平台設備，故併購Juniper公司為以取得該項設備

ATM 、FR及專線業務收入是網路服務供應商取得商業成功的關鍵。雖然這些傳統業務仍是最主要的數据收入源，但服務供應商正日益將 網際網路通訊協定 業務作為主要收入來源。服務供應商正在進行戰略性投資，希望將這兩種創收機會同時聚合到同一套 MPLS 基礎設施上。

這種移植當然不能影響客戶滿意度。通用基礎設施必須使網絡服務供應商能夠繼續提供嚴格的服務級別保証，同時最大限度地降低設備投資成本和運營成本。

為了迎接這些挑戰并滿足這些移植需求，TSR網路網絡公司推出了最廣泛的第三代核心路由平台系列。

T 系列平台構建在 MPLS 優化的硬體及強韌的服務質量基礎上，以便支持豐富且可擴展的 ATM 、FR及 網際網路通訊協定 業務。

通過基于互通網路的 JUNOS 軟體， T 系列平台可同時將可靠性、功能、性能及運行規模結合在一起而不對系統造成任何負面影響，從而解決了傳統設備中最常見的問題。

T 系列平台使網絡服務供應商能夠在不中斷業務的情況下將其網絡從 OC-3/STM-1 ATM 和 SONET/SDH 無縫擴展到高密度的 2.5 和 10-Gbps 界面( OC-192c/STM-64 SONET/SDH SM LSR, SMSR2, VSR 和 10-Gbps 千兆乙太網路) ，直到數terabit的容量。 T 系列解決方案能夠透過可在 M40e 、 M160 、 T320 和 T640 路由選擇平台間移植的物理界面卡( PIC) 來提供無與倫比的投資保證。

此外，在所有T 系列平台上營運單一 JUNOS 網管系統可確保操作簡單性，同時簡化了將軟體版本和硬體版本相容性，這一複雜昂貴的工作。

這種業務特性在所有界面上的激活和擴展可以大幅度減少所需的硬體數量且不必急於強迫升級。

# TSR產品產品發展現況

### 4.1主流產品現況(I/O Spec.)

### 4.2主流產品現況(Performance)

### 4.3主流產品現況(Architecture)

### 4.4主流產品現況(Routing)

### 4.5主流產品現況(QoS)

### 4.6主流產品現況(Management)

### 4.7主流產品現況(Reliability)

# 實習心得與建議

此次實習TSR網路技術固然時程十分緊湊但收穫很多，雖然十分辛苦但能夠同時學習歐洲電信設備供應商ALCATEL及SIEMENS VoIP網路高速網路技術及TSR發展現況及未來藍圖，在他們實驗室內一起參與整個網路之規劃設計及高速網路可能之解決方案，有助於瞭解高速網路技術之世界趨勢及目前發展之現況，在ALL IP之美麗願景之下，相對應之開放性平台，開發加值服務非常容易，對於客製化，差異性之加值服務視為未來電信公司之主要利基之一，然而在網路高速網路及高速網路產生之網路安全仍須作適當開發與研究，尤其大容量之路由器是未來之發展將是關鍵性之高速網路技術，再者唯有網路安全有適當的解決方案，否則以目前之世界發展來看各電信設備供應商及制訂標準之電信先進仍須更進一步之開發研究，以達到ALL IP美麗願景之無縫性(Seamless)之高速網路網。

# Text boxes

Possibly several ways to set up Routing/Control

Single Forwarding Paradigm

based on Label Switching

Can run over different 
Link Layer technologies

服務機關：中華電信股份有限公司

預算項目：九十一年度派員出國實習計畫第十項

出國人：溫明哲 網路處 副工程師

出國期間：九十一年七月二十七日至八月九日

出國地區：歐洲

報告日期：九十二年七月二十五日

Aggregation

MAN IP/Optical

- Regional/metro transport

- STM4/STM16,Gigabit Ethernet

Metro

- Optical Scales to OC-192c/STM64 trunks

- Terabit capacity

- MPLS for traffic engineering and Fast Restoration

- Restoration

Backbone

GSR