| ︵裝釘線︶ ………………………………………………………………… | 行政院所屬各機關因公出國人員出國報告書 出國類別：( ) 智慧型管線洩漏監測系統 與高階非破壞檢測技術 服務機關： 出國人職 稱： 姓 名： 出國地點： 出國期間： 報告日期： |
| --- | --- |

H10-HRD-05

| 出國人員報告用紙 ………………………………………………………………… | 目次 |
| --- | --- |
|  | 一、目的 1 |
|  | 二、過程 2 |
|  | 1.REL Intstrumentation Ltd. 2 |
|  | 2.Silver Wing Ltd. 4 |
|  | 3.Krautkramer Ltd. 12 |
|  | 三、心得 15 |
|  | 四、建議 18 |

| 出國人員報告用紙 ………………………………………………………………… | 一.目的 |
| --- | --- |
|  | 非破壞檢測(nondestructive testing，NDT)，是指在不 |
|  | 破壞構件本體安全及不影響使用性能的前提下，利用聲、 |
|  | 光、熱、電、磁和射線等方法，測定有關構件本體性能方 |
|  | 面的物理量，進而藉由這些關係來推定構件本體安全與危 |
|  | 害評估等。 |
|  | 非破壞檢測對結構物之安全偵測，如同醫生對人體建 |
|  | 康的看診所扮演的角色一般，都希望能在不破壞之原則 |
|  | 下，達到檢測之目的。在過去幾十年來，非破壞檢測技術 |
|  | 之檢測設備隨著科技發展更新，逐步走向電腦化、影像 |
|  | 化、自動化，因而大幅提昇了檢測可靠度。有鑑於此，本 |
|  | 次出國參訪之最主要目的，就是希望能藉由學習了解其他國家 |
|  | 家之先進技術，以作為本公司日後跟進之參考。 |

| 出國人員報告用紙 ………………………………………………………………… | 二.過程 |
| --- | --- |
|  | 本次出國共參訪三間公司，分別為REL Instrumentation |
|  | Ltd、Silver Wing Ltd與Krautkramer Ltd。 |
|  | 其參訪過程與該公司實際發展應用狀況如下列所示: |
|  | 1.REL Instrumentation Ltd |
|  | 瑞利國際有限公司(REL Instrumentation Ltd, or RELi) |
|  | 當初是為殼牌公司(Shell)研究開發管線洩漏監測系統 |
|  | （Pipeline Leak Detection System）而成立的。這個電腦自 |
|  | 動檢測管線洩漏報警系統，即智慧型管線洩漏監測系統 |
|  | (ATMOS Pipe System)是世界上最先研製成功，並且投入 |
|  | 業界使用的高科技產品。該監測系統是以高靈敏度、高 |
|  | 可靠性、性能優越、經濟安全、易於安裝維護等特點而處 |
|  | 於國際領先地位。瑞利國際有限公司的總部設在英國，在 |
|  | 美國設有分公司。中國代理為博創集團有限公司(DRS |
|  | Innovations Group Ltd)。 |
|  | 系統簡介： |
|  | ATMOS Pipe管線洩漏監測系統是利用追蹤流體(氣 |
|  | 體或液體)的流量與壓力等參數，藉由資料之適當收集，並 |

| 出國人員報告用紙 ………………………………………………………………… | 使用模式識別技術及統計分析方法，以精確計算洩漏的概 |
| --- | --- |
|  | 率，及準確地判斷輸送管線的洩漏況狀。當檢測得知存在洩 |
|  | 漏狀況時，ATMOS Pipe將自動計算出洩漏的位置和洩漏 |
|  | 的大小，以警報方式立即提供洩漏資訊。 |
|  | 功能應用： |
|  | ATMOS Pipe是套功能非常完整的系統，並在英國得 |
|  | 到許多獎項與殊榮，如英國工貿部 Smart 科技發明獎、英 |
|  | 國 Tickit 電腦軟體質量證書與通過ISO 9001 國際認證 |
|  | 等。皆可佐證此系統之優越性與品質保證，除此之外，其 |
|  | 主要功能如下列所示： |
|  | 智慧型檢測和識別功能 |
|  | 自動區分管線洩漏與管線正常操作之變化。 |
|  | 自動檢測及處理測量資料中，由於資料連結或儀錶 |
|  | 失效等，所導致的錯誤。 |
|  | 自動適應和識別線上運行儀錶及管線之自然特性變 |
|  | 化。 |
|  | 高可靠性與高經濟效益 |
|  | 可檢測到流量的千分之五的洩漏。 |

| 出國人員報告用紙 ………………………………………………………………… | 測量儀錶需求少且易於安裝測試。 |
| --- | --- |
|  | 易於維護和維修且運行成本低。 |
|  | 可安裝於任何奔騰系列的個人電腦。 |
|  | 適用性強 |
|  | 對輸送管線的長短、直徑大小與鋪設地理環境不限。 |
|  | 對輸送管線內容物的形態不限(氣體或液體均可)。 |
|  | 對管線所處的運行狀態不限(正常運行，瞬變過程或 |
|  | 停運狀態均可)。 |
|  | 可隨時安裝於任何狀態下的輸送管線系統。 |
|  | 基本需求少 |
|  | 管線的長度及直徑。 |
|  | 儀錶的安裝位置及儀錶的精度。 |
|  | 流量與壓力的額定範圍或管線運行時的資料。 |
|  | 2. Silver Wing Ltd |
|  | Silver Wing (英國)有限公司是工業界非破壞檢測設備 |
|  | 的製造商，其磁通量(MFL)設備已申請專利，並用於世界 |
|  | 大多地方。公司於1983年建立，初期為發電工業界提供 |
|  | 專業訓練和檢測服務，但為因應石油化工業界檢測者與使 |

| 出國人員報告用紙 ………………………………………………………………… | 用單位之需要，自 1992 年以來，公司開始開發研究管線 |
| --- | --- |
|  | 設備之檢測儀器與專業檢測服務。 |
|  | 目前Silver Wing (英國)有限公司之主要產品有四 |
|  | 種，分別為Floormap 2000、Handscan、Pipescan與Scorpion |
|  | 等四種。其中本廠已購買Floormap 2000與Handscan，因 |
|  | 此本參訪將著重於Pipescan與Scorpion，詳如下列所示： |
|  | Pipescan |
|  | Pipescan是一個易於使用、經濟方便與手攜式之磁通 |
|  | 量洩漏檢測系統，其主要用於探測管線腐蝕(如圖一所 |
|  | 示)。獨特的機械設計加上最新的磁性材料，使得系統只用 |
|  | 兩個可調節的掃描探頭，就能覆蓋直徑為6英寸到2.4米 |
|  | 的管線。不像一些其他檢測方法，MFL不受管線內容物的 |
|  | 影響，因此檢查工作可在管線操作狀態下進行，以提供化 |
|  | 工廠完整精確的管線腐蝕追蹤系統，其規格如表一所示。 |

| 出國人員報告用紙 ………………………………………………………………… |  |
| --- | --- |
|  | 圖一 Pipescan |

| 出國人員報告用紙 ………………………………………………………………… | Scorpion |
| --- | --- |
|  | Scorpion主要使用於較高設備之厚度量測，如地面上 |
|  | 球槽、升降機、鋼結構和船舶等。利用爬行器易於登高之 |
|  | 特性，可免除搭架與檢測者攀高之危險。Scorpion共由四 |
|  | 個元件所組成，分別是爬行器、纜線、電腦與電池(如圖二 |
|  | 所示)。厚度測量資料可直接儲存到一個專用的資料庫，並 |
|  | 確實紀錄平均值、最小和最大厚度值等統計功能。除有預 |
|  | 定的報告格式外，軟體可將結果輸出到微軟Excel，以 |
|  | 方便報告編排，電腦顯示螢幕如圖三所示。 |
|  | 圖二 Scorpion主要元件 |

| 出國人員報告用紙 ………………………………………………………………… | 爬行器的輕型和小轉輪的設計，加上最新一代的磁力 |
| --- | --- |
|  | 輪軸，可確保爬行器粘貼在檢測設備表面。四個塗有特殊 |
|  | 橡膠混合物的獨立驅動輪，使其無論在乾燥或潮濕的表 |
|  | 面，均能給予最大的爬行能力。磁力吸引、多輪驅動和主 |
|  | 軸連接轉換器的組合，將使爬行器在垂直、水平和甚至倒 |
|  | 過來之行駛驅動，都將不損其檢測能力。Scorpion之使用 |
|  | 規格如表二所示。 |
|  | 表二 Scorpion使用規格 |

| 出國人員報告用紙 ………………………………………………………………… |  |
| --- | --- |
|  | 圖三 電腦顯示螢幕 |
|  | 技術服務 |
|  | Silver Wing (英國)有限公司除了有高科技之檢測設備 |
|  | 外，並提供一套完整之對外服務。包括油槽底板檢測，銲 |
|  | 道追蹤檢測、設備管線腐蝕檢測與C.U.I.檢測(如圖四、 |
|  | 五、六、七和八所示)。其中C.U.I.檢測是利用導波法 |
|  | (Guilded Wave)檢測，可在局部拆除包覆層(保溫或保冷) |
|  | 下全面檢測，此舉將大大降低拆除成本，以確保設備之安 |
|  | 全。 |

| 出國人員報告用紙 ………………………………………………………………… |  |
| --- | --- |
|  | 圖四 油槽底板檢測 |
|  | 圖五 銲道追蹤檢測 |

| 出國人員報告用紙 ………………………………………………………………… |  |
| --- | --- |
|  | 圖六 設備腐蝕檢測 |
|  | 圖七 設備管線腐蝕檢測 |

| 出國人員報告用紙 ………………………………………………………………… |  |
| --- | --- |
|  | 圖八 C.U.I.檢測 |
|  | 3.Krautkramer Ltd |
|  | Krautkramer Ltd在英國分部為工廠區，其專職設備製 |
|  | 造維修、系統測試校正與儀器研發。Krautkramer Ltd主要 |
|  | 生產超音波檢測設備、渦電流檢測設備、硬度測試儀與射 |
|  | 線檢測設備(如圖九、十、十一和十二所示)。由於歷史悠 |
|  | 久，並有專業人才培訓與研發，故其所生產製造之產品， |
|  | 皆獲得極高之評價，並廣受國際所歡迎。本課亦有其超音 |
|  | 波探傷測厚等產品，其準確度與可靠度均為本課所肯定。 |

| 出國人員報告用紙 ………………………………………………………………… |  |
| --- | --- |
|  | 圖九 超音波檢測設備 |
|  | 圖十 渦電流檢測設備 |

| 出國人員報告用紙 ………………………………………………………………… |  |
| --- | --- |
|  | 圖十一 硬度測試儀 |
|  | 圖十二 射線檢測設備 |

| 出國人員報告用紙 ………………………………………………………………… | 三.心得 |
| --- | --- |
|  | 近幾年來，新的快速檢測技術持續不斷的發展，並逐 |
|  | 漸趨向成熟。再搭配以風險為基準之檢查觀念，我們可大 |
|  | 膽判斷，新的檢查策略將跳脫傳統固定檢查方式。所以無 |
|  | 論在檢查的位置與檢查的週期上，將皆更著重於成本效益之 |
|  | 考量。這對世界經濟處於低潮的石化產業來說，無疑將帶 |
|  | 來更有效益的成本契機。 |
|  | 目前在石化工業製程中，設備與管線之腐蝕狀況檢 |
|  | 測，一向被視為最重要的檢查工作之一。而檢測之最主要 |
|  | 目的，就是要避免設備可能發生的失誤，及降低對安全造 |
|  | 成危害及影響的機率。英國海上操作員協會（UK Offshore |
|  | Operator Association）曾發表過一篇有關造成失誤原因之 |
|  | 研究報告。根據其報告結果顯示，最常造成失誤的原因有 |
|  | 三項:1.內部腐蝕疲勞（Internal Corrosion Fatigue）。2.高溫 |
|  | 疲勞（Thermal Fatigue）。3.潛變（Creep）。但傳統上常使 |
|  | 用的檢測方式及策略，並無法有效發現及掌握這些潛在的 |
|  | 危害。因此如何利用有效的檢測計畫，及運用搭配最新的 |
|  | 檢測方法，已是業界最需迫切解決的問題。 |

| 出國人員報告用紙 ………………………………………………………………… | 本次出國參訪REL Instrumentation Ltd、Silver Wing |
| --- | --- |
|  | Ltd與Krautkramer Ltd等三間高科技公司。其中REL |
|  | Instrumentation Ltd為軟體系統公司，主要針對管線之洩漏 |
|  | 作有效監控，本廠目前使用之洩漏偵測儀器，由於只能對 |
|  | 管線洩漏狀況作定性之描述，而對於洩漏正確位置與洩漏 |
|  | 狀況均無法確切地掌握。所以運用一套完整的管線偵測系 |
|  | 統，以應付目前龐大且複雜之管線運作狀態，將是一個值 |
|  | 得深思之課題，其系統螢幕如圖十三所示。 |
|  | Silver Wing Ltd與Krautkramer Ltd均為一世界級之檢 |
|  | 測儀器公司，並有多項世界專利。其客戶遍及各大洲，且 |
|  | 廣為工業界所肯定。目前國際之檢測服務均朝向快速篩選 |
|  | 技術(screen)與不停爐情況下之檢測技術邁進，Silver Wing |
|  | Ltd與Krautkramer Ltd也不例外。其研發部門在這幾年來 |
|  | 不斷努力下，亦有長足之進步。而本廠在符合世界潮流之精 |
|  | 神下，也陸續引進幾種先進之檢測技術，如脈衝式渦電流 |
|  | 檢測(Pulsed Eddy Current)、放射線外形檢測(Radiographic |
|  | Testing Profile)、導波法(Guiled Wave)、紅外射線檢測法 |
|  | (Thermal Testing)與聲發射技術(AE)等，均有不錯的實蹟與 |

| 出國人員報告用紙 ………………………………………………………………… | 發展，若能適時地應用施作，相信對於化工廠安全之提 |
| --- | --- |
|  | 升，必有正面的助益。 |
|  | 圖十三 REL系統螢幕 |

| 出國人員報告用紙 ………………………………………………………………… | 四.建議 |
| --- | --- |
|  | 目前本廠之檢測技術大抵還是以傳統檢測技術法為 |
|  | 主，如超音波檢測法(Ultrasonic Testing)、目視檢測法 |
|  | (Visual Testing)、磁力檢測法(Magnetic Testing)與液滲檢測 |
|  | 法(Penetrant Testing)等。因此如何吸取新知與引進先進之 |
|  | 檢測技術，應是本廠未來努力之目標。 |
|  | 國際上之高階非破壞檢測技術，隨著科技不斷之發 |
|  | 展，可說是進入百家爭鳴的時代，但並沒有一項檢測技術 |
|  | 可以獨領風騷。因此檢測技術之互相搭配，可說是大勢所 |
|  | 趨。職藉由這次參訪之機會，深感訂定一套有效之檢測標 |
|  | 準程序之重要。經由檢測技術各取所長之互相運用搭配， |
|  | 並導入風險管理之機制，才可避免檢測過度與檢測不足之 |
|  | 情形。而如何訂定有效之檢測標準程序與適合的檢測計畫，將成 |
|  | 相信將成為本廠共同思考之課題。 |

# Text boxes

| 原理 | 磁通洩漏運行原理 |
| --- | --- |
| 探頭個數 | 18個 |
| 應用管線直徑 | 50毫米至2.4米 |
| 推進方法 | 手推/拉 |
| 速度 | 0.5米/秒 |
| 最大塗層厚度 | 6毫米 |
| 靈敏度 | 可調節 |
| 連接線 | 5米標準長度 |
| 能源要求 | 12伏電池運行 |
| 測試時間 | 10小時連續工作 |
| 操作重量 | 18公斤 |

表一 Pipescan系統規格

| 爬行器尺寸 | 長度15.5英寸x寬度 9.75英寸x高度4英寸 |
| --- | --- |
| 重量 | 10.5磅 / 4.75公斤 |
| 纜線長度 | 100英尺 / 30米 |
| 驅動力 | 301磅 / 13.6公斤 |
| 電池 | 4個獨立的12伏直流電機 |
| 驅動輪 | 塗有特殊的防滑合成橡膠化合物 |
| 速度 | 1英寸/秒 |
| 使用時間 | 10小時 |