行政院所屬各機關因公出國人員出國報告書

(出國類別：實習)

『高密度分波多工設備(DWDM)
系統及維運技術』

實習報告

服務機關：中華電信中區分公司

出國人　職　　稱：副工程師、助理工程師

姓　　名：王學明、廖恭德

| 行政院研考會/省(市)研考會 編號欄 | 出國地點：德國 出國期間：自91 年 7月1 日至 7月 14日 報告日期：91年 10月 21日 |
| --- | --- |

摘       要

『高密度分波多工DWDM系統及維運技術』實習案係91年度資本支出派員出國需求計畫，並奉總公司九十一年六月十七日信人二字第91A3500298號函核可出國實習。

本報告就Alcatel  DWDM相關設備1696 Metro WDM及1674 Lambda Gate之系統觀念及維運技術提出報告。

Alcatel 1696是DWDM傳送系統，用於都會骨幹(meto core)及都會接取(metro access)網。1696為高度模組化架構，可用於點對點、線性、塞取及環路網路，並確保可順利、有彈性地作網路升級。

Alcatel 1674 Lambda Gate為智慧型OMSG (Optical MultiService Gateway systems)是屬於Alcatel Optical Network解決方案之成員。1674包含Alcatel產品系列之各種不同交接設備，有OTH I/O介面、SDH I/O介面、Optical CH交接矩陣、VC-4nc/4交接矩陣及共控與維護系統。

目    錄

前言

第一部分  1696 Metro WDM

- 簡介	5

- 系統架構	8

- 轉頻器	12

- 光餘裕度及光放大裝置	16

- 光保護	18

- 光監視通道及效能監視	21

- 設備實裝及網管	22

附錄一    技術資料	25

第二部分  1674 Lambda Gate

第一章     簡介	32

- 光傳送階層	34

- 系統架構及應用	40

附錄二     技術資料	46

第三部分  感想與建議

前言：

本案係奉信人二字第91A3500298號函，派王學明、廖恭德赴德國史圖佳特接受『高密度分波多工設備(DWDM)系統及維運技術』訓練，於民國九十一年七月一日啟程，七月十四日返國，共十四天。接受培訓項目及日期如下表：

| 日 期 | 接受培訓項目 | 地點 |
| --- | --- | --- |
| 7月 1~ 2日 | 啟 程 |  |
| 7月 3~12日 | 1696 Metro WDM、1674 Lambda Gate系統及維運技術 | 德國史圖佳特 |
| 7月13~14日 | 返 程 |  |

第一部分 1696 Metro WDM

第一章 簡介

- 概述

Alcatel 1696是DWDM傳送系統，用於都會骨幹(meto core)及都會接取(metro access)網。1696為高度模組化架構，可用於點對點、線性、塞取及環路網路，並確保可順利、有彈性地作網路升級。

在two fiber ring組構，最大有32CH保護或64CH無保護，可容易地提供高度彈性，經由協定及透通介面介接所有光纖及傳輸設備，如：SDH/SONET、FE(Fast Ethernet)、GbE(Gigabit Ethernet)、ESCON(Enterprise Systems Connection)、FDDI(Fiber Distributed Data Interface)、FC(Fiber Channel)、DV(Digital Video)。

1696提供光通道(optical channel)卡板及設備保護機制，來確保高可靠度給都會應用需求。光通道保護在光纜中斷或卡板故障時可保證超快速復原服務。它能經由per channel為基準的電路調度來確保完整的光路徑保護，包含轉頻器的傳送及接收亦可保護，還提供監視及測試功能，像是比次流控制及本地及遠端迴接。

1696平台使用模組化結構，可低價且容易有彈性地作容量及機能升級，此設計允許在服務中逐步擴充。1696網路可容易地由點對點無保護系統，提升為32λ有保護的DWDM都會網，其擴展不會造成任何服務的中斷或改變，也不會影響操作及網管。本系統可滿足都會網成長的需求，為容量用盡的局間及都會環路網，提供一個經濟解決方案。

- 應用服務
1696提供可管理有保護通道的傳送服務如下：

- Synchronous Transmission Services:
STM-1/SONET OC-3, STM-4/SONET OC-12, STM-16/ SONET OC-48

- Switched Data Services : 
ATM 155, 622 and 2488Mb/s

- Data Center Services:
ESCON, Fiber Channel (FC, 2FC)

- LAN Services:
FDDI, Fast Ethernet and Gigabit Ethernet, Digital Video

- 主要功能
1696主要功能如下：

- ENTSI and NEBS compliant

- Dense wavelength division multiplexing (DWDM)

- Optional Integrated Metro Node concept for integrated WDM, SDH/SONET, Datacom

- Up to 32 optical channels

- 100 GHz (0.8 nm) channel spacing based on ITU-T G.692 standardized frequencies

- Universal 3R multi-rate transponder accepting all bit rates between 100 Mb/s and 2.5 Gb/s (MCC: Multi-Clock Channel Card)

- 2.5 Gb/s optical channel transponder compliant with ITU-T G.709 for end-to-end channel management (OCC: Optical Channel Card)

- 4xAny TDM module combining any mix of up to 4 client signals (100Mb/s-1.25Gb/s) into a 2.5 Gb/s optical channel, compliant to SDH/Sonet framing standard

- 18 dB span budget without optical amplifier for Metro Access applications

- Optical amplification for Metro Core applications

- 8 ch. + 8 ch. + 8 ch. + 8 ch. modular hub node structure

- Low loss 4 ch. and 8 ch. OADM

- Customer Premises optimized node

- 32 x 32 built-in optical crossconnection matrix

- Per channel selectable 1+1 optical channel protection (detection + switching time < 50 ms)

- Tunable lasers

- 64 bidir. transponders in one rack (ETSI and NEBS2000)

- Q3 and TL1 management interface

Managed by Alcatel 1353 SH and 1354 RM

- 系統架構

- 系統架構
    都會網與長途網的區別，在於它能包含那些明顯不同容量的節點，並面對不可預測的訊務成長。1696被設計為一個高度模組化的Metro WDM平台，以符合在初期建設時有最佳節點組構，並保有彈性供未來升級之用。

- 網路拓樸
1696能提供各種類型的網路拓樸如下：

- Point-to-point

- Point-to-point with linear add-drop

- 2-fiber ring with single hub-node

- Fully meshed 2-fiber ring

- Inter-connected rings with drop and continue

 
 
 
        Fig. 1: Example of metropolitan 2-fiber ring network

- 節點架構
為達成這些網路拓樸，1696提供2種節點如下：

- 彙集節點(Hub node)
             
            Fig. 2: 32 ch. terminal node.


    本類節點含有8CH的MUX與DEMUX，提供以8CH為級距，最大達32CH容量的多工、解多工能力，其組構有下列三種：

(a)8、16、24、32CH終端機，用於點對點組構。

(b)系統容量可作25%至100%塞取能力之OADM，並可提供以8CH為
   單位作直通(passthrough)。








Fig. 3: Scalable 8 ch. hub node. EXP : Expansion between band 1 :16 and 17 :32. OSC : Optical Supervisory Channel. TPD :Transponder.


(c)以背對背方式組成彙集節點(Hub node)之環狀網路。

- 光塞取多工節點(OADM node)

    1696提供4CH與8CH兩種塞取多工機，這類低損失OADM的直通CH可減少衰減，允許在可用光預算(optical budget)內串接較多之OADM。4CH OADM之直通CH之最大損失為2.5dB，加上OSC時為4dB。



              Fig. 4: 4 ch. OADM node

- 通道波長對照表
    1696可提供最多達32CH符合ITU-T G.692規定之標準光柵(optical grid)。通道之間隔(spacing)為100GHz，全系統皆使用C- band光放大器(optical amplifier)。以4波長為一組分割為8組，對應使用於彙集節點(Hub node)及光塞取多工節點(OADM node)。

| Channel | ( [nm] | Channel | ( [nm] | Channel | ( [nm] | Channel | ( [nm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1553.33 | 9 | 1543.73 | 17 | 1561.42 | 25 | 1535.82 |
| 2 | 1552.52 | 10 | 1542.94 | 18 | 1560.61 | 26 | 1535.04 |
| 3 | 1551.72 | 11 | 1542.14 | 19 | 1559.79 | 27 | 1534.25 |
| 4 | 1550.92 | 12 | 1541.35 | 20 | 1558.98 | 28 | 1533.47 |
| 5 | 1549.32 | 13 | 1539.77 | 21 | 1557.36 | 29 | 1531.90 |
| 6 | 1548.51 | 14 | 1538.98 | 22 | 1556.55 | 30 | 1531.12 |
| 7 | 1547.72 | 15 | 1538.19 | 23 | 1555.75 | 31 | 1530.33 |
| 8 | 1546.92 | 16 | 1537.40 | 24 | 1554.94 | 32 | 1529.55 |

Table 1 - Wavelength scheme

第三章 轉頻器

- 轉頻器(Transponders)
1696提供4種型式之轉頻器：

- 可接受100Mb/s至2.5Gb/s(MCC)速率範圍之萬用型3R轉頻器。

- 符合ITU-T G.709可作端對端通道管理之2.5Gb/s與10Gb/s轉頻器。

- 利用TDM 集縮器(concentrator)可將最多4路低速率信號集成2.5Gb/s光通道。
                
                 Fig. 5: Schematic of 1696  transponder.

- 轉頻器之一般特性
     1696轉頻器為可調式，可降低備用料數量。調整範圍在第一版為2個波長，下一版本將可達4個波長範圍。
    在轉頻器內有電的matrix，可用網管來遙控，以便轉頻器可依下列應用來重新組構：

- O/E/O regeneration

- Drop and continue

- Local or remote loopback (for testing & fault identification)

此matrix可進一步提供彙集節點(Hub node)與光塞取多工節點(OADM node)應用的彈性。例如在節點A，matrix可先設定為塞取式訊務，以後再依需求將節點A重設為直通式(O/E/O再生) 轉頻器。所有轉頻器，無論當再生器或TDM 集縮器時，皆可彈性地提供設定，如此可節省成本。

- Multi-Clock Card (MCC)
     MCC 為3R轉頻器，可收容100Mb/s~2.5Gb/s速率範圍，即FE、FDDI、ESCON、DV、STM-1/OC-3、STM-4/OC-12、STM-16/OC-48、FC、2FC、GbE 等介面，可由網管遙設，供電信業者提供各種不同頻寬、不同費率之服務。
    此種轉頻器，提供都會網所有常用之速率，包括2.5Gb/s及2個波長(未來4個波長)可調式，是真正的萬用型，可理想地適用於都會接取應用，使能彈性、快速地供裝新服務。

- 2.5Gb/s Optical Channel Card (OCC)
    OCC為3R轉頻器，用於端對端可管理的2.5Gb/s光通道。它是固定速率的轉頻器，可接受任何標稱STM-16/OC-48(2.488Gb/s)之SDH/SONET數位信號。
    OCC轉頻器是都會骨幹應用參考之轉頻器，提供所有必須資訊給穿越都會與長途網路之光通道，作端對端之管理。

- Time Division Multiplexed (TDM) Concentrator
    


Fig. 6: Example of implementation for the 1696  TDM concentrator



    TDM集縮器允許將4路信號用時間多工方式集縮成1路，OCC為3R轉頻器，用於端對端可管理的2.5Gb/s光通道。此集縮方式可將低速率信號有效地傳送並降低光通道數目，亦即將轉頻器數目與多工解多工體積極小化。
    1696 TDM集縮器有一個特色，它是使用完全符合SDH/SONET碼框之格式而不是廠商獨有之格式。集縮後之2.5Gb/s可直接有效率地連接到SDH/SONET、ADM/DXC。其應用方式如下圖：














    
    




 


   


    1696 TDM集縮器有高度模組化設計，利用母卡來收容最多4種子卡。子卡有3種型式如下：

- low bit rate cartridge: for Fast Ethernet, FDDI, ESCON and Digital Video

- SDH/SONET cartridge: for STM-1/OC-3 and STM-4/OC-12

- GbE/FC cartridge: for Gigabit Ethernet

1696TDM集縮器須與MCC或OCC轉頻器配合使用，來傳送2.5Gb/s光通道。TDM集縮器之模組化卡板，可在不影響現有訊務下，更換不同硬體子卡板，來提供不同服務項目。

- 10Gb/s Optical Channel Card (OCC)
    10Gb/s OCC與2.5Gb/s OCC相似，為提供10Gb/s 光通道之3R轉頻器。它是固定速率的轉頻器，可接受任何標稱STM-64/ OC-192(9.953Gb/s)之數位信號SDH/SONET。
    OCC轉頻器是都會骨幹應用參考之轉頻器，用於都會網及長途訊務穿越都會網之應用。

第四章 光餘裕度及光放大裝置

大都會網路，實際上能在地理的擴充以及通信量的型式和分佈狀態，表示非常不相同的網路。1696 已經被設計來提供此一多樣性的應用:

- 相同的1696平台可用於：沒有光放大器作為有限制範圍延伸的城市網路或用由於使用光放大器作為大都市的網路。

- 光餘裕度指示申請所有的通信，從 100 MB/ s 到 2.5 Gb/ s 以及將會適用於 10 Gb/s 。這確定光通道能在相同網路中，以不具複雜的工程學，支援各種不同位元傳輸率共存。以及平穩地執行在不同的位元傳輸率，介入新的服務。

  - 無放大系統之光餘裕度

1696 使用於沒有光放大器時，提供18dB光餘裕度用，無關位元傳輸率。這個光餘裕度在所有的情況是有效的，不管有無光保護。

4.2  光放大器

Fig. 8: 1696  optical amplifier.

1696 支援光放大器，以建置大型都會網路。這個光放大器，是一個典型地能在中間-級中，容納OADM的倍級(double-stage)放大器。這個放大器，是一個能放大所有 32個波長，為1696多工支援的寬帶放大器。它因為可以提供一個更成本化的解決方案，降低在所有的波長上的光放大成本，節省空間和備用品存貨，比較適合都會網之應用。
     對於 10 Gb／s 傳輸，如果需要的話，可加入倍級光放大器和一個色散補償模組，也將會是有利於OADM的。

第五章 光保護

1696 提供兩種保護─”外部的保護”稱為”客戶設備保護”和”內部的保護”稱為”光（層）保護”。

5.1  客戶設備保護

1696─於網路能提供二個獨立的路徑：典型地二芯光纖環路應用，一個路徑往西向和一個路徑往東向。保護切換在 DWDM 系統外部由客戶設備實現（ SDH／ SONET ADMs 和 ESCON ，光纖通路或 GbE 設備具負載分享能力）。

5.2  光學的層保護
    保護通訊不被保護，否則其經由慢的恢復機制在第2或 3層中被保護( 典型地 IP 路由器)，1696 為這些服務支援光通道保護提供快速的保護切換。

1696支援光保護的主要的特徵為：

- 偵檢和保護切換其光遺失＜50ms

- 可適用於點對點、線性塞取鏈路和環路架構

- 光保護能獨立地以每一波長基礎來配置

光通道保護，能被在一個以 1696 為基礎的網路中，以兩種方式實現：

‘光的’SNCP／UPSR：
    在這情況，轉頻器在兩端點為 1+1保護（客戶和 WDM 光介面）以及光路徑在環路的二互補的路由。OPC（光保護卡板）要分離，而且結合在 1696 和客戶設備之間的光信號。在環路中光信號在順時針和逆時針方向上同時傳送。從1696 到客戶設備之輸出訊號的選擇，是藉由啟動在工作轉頻器(working transponder)的客戶端上的發送器，當發送器在保護轉頻器(protection transponder)的客戶端上是切斷的。

Fig. 9: ‘Optical’ SNCP/UPSR: example of implementation 
with MCC (Multi-Clock Card) transponder. OPC:
Optical Optical Protection Card.

- ‘電的’ SNCP／UPSR：

與‘光的’UPSR 類似，除了在客戶光介面之不同點：作為保護的轉頻器上不為兩倍，且沒有光保護卡板。當客戶光介面的保護不為客戶所需時，這第二選擇項提供了彈性的花費成本。在每個轉頻器，其 8x8 可用的電矩陣被配置，以便那從客戶設備輸入的信號，饋送至工作及保護轉頻器的WDM發送器 。8x8 matrix從來自工作及保護轉頻器的WDM 接收器的二個號，選擇一信號饋送至客戶設備。





































 Fig. 10: ‘Electrical’ SNCP/UPSR: example of implementation with
        MCC(Multi-Clock Card) transponder

第六章 光監視通道及效能監視

1696於1510 nm支援一個光監視通道，可以在以 1696為基礎的網路上，對每個節點進行插入與擷取。這個監視通道具4Mb/s的位元傳輸率，提供2Mb/s於使用者資料通道。

1696的管理，經由光監視通道是可選擇的。操作者可以選擇傳送，與1696客戶設備的1696監督設備相關的訊息。 (也就是 SDH/SONET ADM，IP－路由器…)

1696 提供廣泛的效能監視，因為當它建構高可信任的光網路的時候，大都會網路需要相同的標準當作長途骨幹。1696支援兩者：

- 數位效能監視：使用B1-位元組，這是所有的 SONET/ SDH話務，以及符合 ITU-T G.709 推薦的所有類型話務延伸的B1-位元組。其光通道添加標頭的一個專用位元組，被2.5 Gb/ s和10 Gb/ s的光通道轉頻器附加到酬載訊息。端對端服務品質能因此被監視，甚至4 x 任何TDM 集縮器之低速率訊務亦可被監視。

- 類比效能監視：關於光功率 （OADM/hub節點與光放大器和發射器的輸入和輸出），雷射電流和溫度。

第七章 設備實裝及網管

1696 已經被設計提供一個創記錄尺吋整合，以符合大都會環境的挑戰性需求。一個全載的1696系統由 32 保護通道或 64個無保護的通通道，能被裝置在一單一的標準NEBS或ETSI機架。對於不同的網路元件，1696 使用一個共同的機框型式。最多可有四個1696機框，裝進NEBS或標準ETSI機架內。

7.1  1696機框

1696機框有一 21吋寬度，適合標準的NEBS或ETSI機架，高度是 443 毫米且深度是 300 毫米。

機框由三部分組成：一個主要部分和二個擴充部分。

機框的主要的部分，被設計可容納 24塊 4-TE寬度的卡板，通常它由下列所組成：

─	一塊設備控制器卡板（主機框需二塊）─(ESC)

─	可達 16個轉換器卡板─（TSP）

─  一終端機需要一個mux/demux（東西向卡板需二個mux/demux或OADM）

─	一個光監視波道卡板（SPVM）

除了四個槽位，主要設計來裝置設備控制器卡板和光監視通道卡板外，所有的槽位均能容納任何的類型卡板。

第一擴充部分由下列的卡板所組成：

─	二塊-48伏特電源卡板（PWS）

─  一塊區域網路接取卡板作為連接終端機或到EML（LAN_Q）(僅在主機框中)

─	一塊區域網路接取卡板作為機框間之通信用（LAN_I）

─	維護管理卡板，具 8個 輸入接取點及 +8個輸出接取點（HK） (僅在主機框中)

─	一塊遠端告警卡板（RA）(僅在主機框中)

─	二塊使用者介面卡板（UI）(僅在主機框中)

─	一塊光保護通道卡板(OPC)供每一保護通路用（光的 SNCP/UPSR）

1696機框的第二個擴充部分是一個風扇的抽屜。

為了接取的方便，所有的連接頭（光和電），皆位於設備的前面。

機框有二組饋送 -48伏特之冗餘保護電力。

Fig. 11: 1696  shelf: example of a protected 8 ch. OADM (fully loaded )

7.2  1696機架設計

1696 機架設計，由主機框和三個延伸機框所組成。

右圖舉例說明，一個單一的1696機架，如何能支援容納一 32通路背對背的終端機（ 32個通路往西向和 32個通路往東向）。

Fig.12: 32ch. back-to-back  terminal (32 ch. westbound and 32 ch. eastbound)

7.3  網路管理

1696 在 EML層次被 Alcatel 1353 SH 管理和在 NML層次被Alcatel 1354 RM所管理。 這些平台，允許來自 Alcatel Optinex 產品線，所有產品的集中管理：                                                                       包括長距離 WDM 系統（1686和1640） 和光多種服務節點 （Optical Multi-Service Nodes, OMSN）。

附錄 技術資料

| Card reference | Description |
| --- | --- |
| Multi-Clock card | 3R-Multi-rate card for all bit rates from 100 Mb/s to 2.5 Gb/s |
| 2.5 Gb/s Optical Channel Card | 2.5 Gb/s Optical Channel Card supporting ITU-T G.709 optical channel overhead |
| 4 x Any TDM concentrator | TDM concentrator accepting plug-in cartridges |
| Low bit rate cartridge | Plug-in cartridge for 4 x Any concentrator supporting FE, FDDI, ESCON, digital video |
| SDH/SONET cartridge | Plug-in cartridge for 4 x Any concentrator supporting STM-1/OC-3 and STM-4/OC-12 |
| GbE/FC cartridge | Plug-in cartridge for 4 x Any concentrator supporting GbE and Fiber Channel |
| 10 Gb/s Optical Channel Card | 10 Gb/s Optical Channel Card supporting ITU-T G.709 optical channel overhead |
| OMDX | 8 ch. mux/demux card for hub nodes |
| 4 ch. OADM | 4 channel OADM |
| 8 ch. OADM | 8 channel OADM |
| ESC | Equipment / Shelf controller card |
| SPVM | Optical supervisory channel card (1510 nm) |
| EDFA | Optical amplifier card |
| OPC | Optical protection card (1 per optical channel) |
| Fans | Fan drawer (1 per shelf) |
| PWS | Power supply card |
| HK | House-keeping card |
| RA | Remote alarm card |
| UI | User interface for data user channel |
| LAN_Q | LAN access card for network management |
| LAN_IS | LAN access card for inter-shelf connection |

| Multi-Clock Card (MCC) |  |
| --- | --- |
| Data rates | 3R for all bit rates from 100 Mb/s to 2.5 Gb/s |
| Transmitter wavelength range | 1260 – 1360 nm |
| Receiver wavelength range | 1260 – 1360 nm |
| Receiver dynamic range @ 10-10 | -18 to 0 dBm |
| Transmitter output power range | -5 to 0 dBm |
| Fiber type | SMF for Tx and MM for Rx |

| 2.5 Gb/s Optical Channel Card (OCC) |  |
| --- | --- |
| Data rate | 2.488 Gb/s |
| Transmitter wavelength range | 1260 – 1360 nm |
| Receiver wavelength range | 1260 – 1360 nm |
| Receiver dynamic range @ 10-10 | -18 to 0 dBm |
| Transmitter output power range | -5 to 0 dBm |
| Fiber type | SMF for Tx and MM for Rx |

| 4 x Any Concentrator |  |
| --- | --- |

| Low bit rate cartridge |  |
| --- | --- |
| Data rate | Fast Ethernet, FDDI, ESCON and Digital Video |
| Transmitter wavelength range | 1274 – 1356 nm |
| Receiver wavelength range | 1270 – 1380 nm |
| Receiver dynamic range @ 10-10 | -28 to -7 dBm |
| Transmitter output power range | -15 to -7 dBm |
| Fiber type | SMF for Tx and MM for Rx |

| SDH/SONET cartridge |  |
| --- | --- |
| Data rate | STM-1/OC-3 and STM-4/OC-12 |
| Transmitter wavelength range | 1274 – 1356 nm |
| Receiver wavelength range | 1270 – 1380 nm |
| Receiver dynamic range @ 10-10 | -28 to -7 dBm |
| Transmitter output power range | -15 to -7 dBm |
| Fiber type | SMF for Tx and MM for Rx |

| GbE/FC high bit rate cartridge |  |
| --- | --- |
| Data rate | Gigabit Ethernet and Fiber Channel |
| Transmitter wavelength range | 1285 – 1343 nm |
| Receiver wavelength range | 1270 – 1355 nm |
| Receiver dynamic range @ 10-10 | -20 to -3 dBm |
| Transmitter output power range | -11 to -3 dBm |
| Fiber type | SMF for Tx and MM for Rx |

| 10 Gb/s Optical Channel Card (OCC) |  |
| --- | --- |
| Data rate | 9.953 Gb/s |
| Transmitter wavelength range | 1500 nm – 1580 nm |
| Receiver wavelength range | 1500 nm – 1580 nm |
| Receiver dynamic range @ 10-12 | -14 to –1 dBm |
| Transmitter output power range | -1 to 2 dBm |
| Fiber type | SMF for Tx and MM for Rx |

| OMDX |  |
| --- | --- |

| OMDX band#1 (ch. 1:8) (1) |  |
| --- | --- |
| Insertion loss of add/drop channel | 7.3 dB |
| Insertion loss of extra-channel | 4 dB |
| Insertion loss of 16 ch. Band passthrough | 2.2 dB |

| OMDX band#2, #3 and #4 |  |
| --- | --- |
| Insertion loss of add/drop channel | 5.1 dB |

(1) Indicated figures include insertion loss of coupler for Optical Supervision Channel (OSC) and bandsplitter

| 8 ch. OADM |  |
| --- | --- |
| Insertion loss of passthrough channel with OSC | 5.2 dB |
| Insertion loss of add/drop channel with OSC | 6.2 dB |

| 4 ch. OADM |  |
| --- | --- |
| Insertion loss of passthrough channel with OSC | 4 dB |
| Insertion loss of add/drop channel with OSC | 5.6 dB |

| Supervisory Module (SPVM) |  |
| --- | --- |
| Optical wavelength | 1510 nm |
| Bit rate | 4.864 Mb/s |
| Data User Channel | 2 Mb/s |

| Optical amplifier (EDFA) |  |
| --- | --- |
| Wavelength range | 1530 nm – 1560 nm |
| Output power | +17 dBm |
| Noise factor | < 6 dB |

| Optical Protection Card (OPC) |  |
| --- | --- |
| Insertion loss | 4.4 dB |

| Power Supply (PWS) |  |
| --- | --- |
| Input power range | -36 to –72 V |
| Connector | Sub-D 3 poles |

| House-Keeping (HK) |  |
| --- | --- |
| Number of inputs | 8 |
| Number of outputs | 8 |
| Connector | Sub-D 25 pins |

| Remote Alarm (RA) |  |
| --- | --- |
| Connection to top-rack Power Distribution Unit with alarm indications |  |

| User Interface (UI) |  |
| --- | --- |
| E1, E2, F1, NU (phone jack) | Up to 2 x 64 kb/s (V11 or G.703) |
| User data channel | Up to 2 x 2 Mb/s (G.703) |
| PC connection | Up to 2 x RS 232 (19.2 kb/s) |
| Auxiliary phone | One analog link |
| Connector | SCSI-2 50 pins |

| LAN_Q |  |
| --- | --- |
| Connector (for craft terminal access) | 2 x BNC or 1 x RJ 45 |
|  | 1 x DB9 |

| LAN_IS |  |
| --- | --- |
| Connectors | 2 x BNC |

Power consumption: 	< 400 W for a fully loaded shelf with 16 transponders

Rack, Shelf and Board dimensions (D x H x W):

| Item | Dimensions (D x H x W) |
| --- | --- |
| Rack | ETSI, NEBS2000, OptinexTM compatible |
| Shelf | 270mm x 443mm x 534mm |
| MCC, 2.5 G OCC, 10 G OCC, OMDX, 4 ch. OADM, 8 ch. OADM, ESC, SPVM | 224 mm x 284.5 mm x 20 mm |
| 4xAny concentrator, EDFA | 224 mm x 284.5 mm x 40 mm |
| PWS, HK, RA, UI, LAN_Q, LAN_IS | 174 mm x 87 mm x 20 mm |
| OPC | 174 mm x 87 mm x 40 mm |

Connectors:

All the connections of the 1696  are done via MU connectors except for the 4xAny TDM concentrator that uses LC connectors.

Adapters to client equipment are available for all types of connectors (ST connectors, SC connectors, FC-PC or FC-APC connectors, …).

第二部分1674 Lambda Gate

第一章 簡介

- Alcatel 光交接機系列產品

    智慧型OMSG(Optical MultiService Gateway systems)是屬於Alcatel Optical Network解決方案之成員，Alcatel產品系列之各種不同交接設備，使用一個共控與維護系統。這些交接設備依不同應用需求，分別有下列三種：VC-12 (Multi Service Metro Gateway 1641 SX)、 VC-4/VC-4-nc (n=4, 16, 64) levels (Multi Service Core Gateway 1664 SX, 1674 Lambda Gate) 及Optical Channel (1674 Lambda Gate)。

- Alcatel 1674 Lambda Gate
    
    Lambda Gate包含OTH I/O介面、SDH I/O介面、Optical CH交接矩陣(matrix)、VC-4nc/4交接矩陣及共控與維護系統。
    在OTH matrix內，λ通道有2.5/2.7Gb/s及9.9/10.7Gb/s，內部架間以OGI連接。VC-4nc/4 SDH 交接矩陣，利用OTI接至高容量SDH I/O介面。
    Lambda Gate也可有GbE介面，以SDH之VC藉由Generic Frame Protocol(ITU-T G.7041)來載送Gigabit乙太封包。

第二章 光傳送階層

- 概說
    依據國際電信聯盟(International Telecommunication Union，ITU)預測，骨幹網路需求容量幾乎每12個月增加一倍，網路提供者很難預估未來幾年之頻寬需求。因此有下述之發展：

- 尋求一種網路，在容量及可靠度皆具擴充彈性，以因應未知將來的需求。

- 使用WDM技術，在既有空間次元與時間次元外增加波長次元(Wavelength Dimension)，可極度擴大光纜容量。

- 傳輸頻寬基本單位，由SDH/SONET系統之時槽(Time Slot)轉移至光通道(Optical channel)。
    




















    一種新的光傳送階層(Optical Transport Hierarchy，OTH)，類似SDH碼框結構、TDM多工、Overhead之定義、執行與管理等標準，已由ITU將目前的知識、平台與技術再次發展制定完成。
    OTH之架構、相關之層級(Layers)、光通道結構、介面等，於下節介紹。

- 光傳送階層(Optical Transport Hierarchy，OTH)

基本上，光傳送階層定義的區段(sections)、通道(channels)與SDH定義相似。




















    其結構被分為電的區域(domain) 與光的區域。在電的區域，各種不同客戶層(client layers)，被封包成光通道(optical channel，Och)，典型的客戶信號有SDH、ATM、FDDI、IP、GbE、clear channel等應用。
    這些信號被集成一個Och，不管他們的起點與終點，提供一個全透通的傳送媒體，給那些能夠將任何信號包裝成Och架構者，如下圖示。



















     在光區域，只對不同區域間NNI之OTM(Optical Transport Modules)作定義；而留下一個空間，給網路業者及製造商做內部區域應用之本地最佳化。很清楚地，這是一個非常方便的選擇。
















     OTMn.m介面定義之n為Och數目，m為OTM內單一Och之bit rate。Ochs可由各種要素組合而成，如下圖。




















     除了Ochs之酬載(payload) 之外，光監視通道OSC(Optical Supervisory Channel)也是OTMn.m介面內成分之一種。OSC是一個獨立分開之波長，用於OMS(Optical Multiplex Section)、OTS(Optical Transmission Section)及不同Ochs間相關信息之傳送。這個通道為添加標頭(overhead)，用於監視所經過網路路徑的信號，及提供每一個中繼點(hop)信號所需之資訊。目前此OSC只用在廠商獨家之IaDI(Intradomain)。
    Och光通道之架構主要由OTU(Optical Channel Transport Unit)、ODU(Optical Channel Data Unit)、OPU(Optical Channel Payload Unit)層組成，如下圖示。















     基本上，它是一種碼框將Payload包起來，在前頭加上各種overhead；在後頭加上FEC(Forward Error Correction)。
     碼框有4列及4080欄，每一欄有一個byte寬度，FEC使用Reed-Solomon Code 239/255，最小距離為17，可有八個錯誤之修正能力。
     Och之各種overhead包含有訊框(Framing)、多重訊框指示、路徑、區段及彙接監視overhead、保護切換訊息以及一些管理用途的溝通通道。

第三章 系統架構及應用

- 網路架構
    Lambda Gate可用於區域性的或骨幹的網路，可組構成環狀(ring)、星狀(star)、網狀(mesh)等架構，如下圖。

- 機能方塊圖
Lambda Gate包含下列三種機能方塊(子系統)如下：

_ Matrix (SDH and OTH subsystem)
_ Input/Output (SDH and OTH subsystem)
_ Clock Generation and Distribution (for SDH
  subsystem)





















     包含三種機能方塊子系統如上圖，所有中央子系統如交接矩陣matrix、時鐘產生與分配、控制操作等設備皆為完全贅裝，並使用1+1保護方式。所有電的SDH I/O子系統則為1：N設備保護方式。光的SDH I/O子系統則使1+1 MSP/SNCP或MSSPRING。光的OTH I/O子系統使用1+1 SNCP或單/雙點藕合環。
     SDH線路介面卡版(STM-1，4，16)，使用原有Alcatel OMSN的ADM，如此可使備用料管理與維護訓練等工作易於執行。
     在OTH與SDH子系統間，使用廠家獨有STM-16介面，採1：N保護方式互相連接。OTH內ODU matrix為完全不阻塞型之波長交接，可單向、雙向、廣播連接，並具備網路保護。交階層級有1.7Gb/s及/或10.7Gb/s二種信號。
     2.5Gb/s、 STM-16或2.7Gb/s(OTM-1) 信號，經由ODU前後級被轉成10.7Gb/s(OTM-2)信號；40Gb/s及 43Gb/s (OTM-3)信號，也被轉為10.7Gb/s(OTM-2)信號做交接。
     在ODU matrix內光信號異常時，可在小於50ms內執行自動保護切換。ODU matrix容量有32、80、160、320等四種可選用。
     VC-4nc/4 matrix為三級式無阻塞交接，可作單向、雙向、廣播及網路保護。交接層為VC-4及 VC-4nc(n=4，16，64)。VC-4nc/4 matrix容量有512、4k、8k、16k等四種可選。

- 節點互連

     如果要將DWDM與OADMs作互連節點，則需用一中型交接系統來提供訊務重組之彈性。因此要有好的步驟，把這些功能建在一個交接機，以便將SDH技術延伸至光層。如此，以不影響服務之方式來升級，將不同次網路間作高彈性且無阻塞之交接，可降低為維運成本。

- 網管
     Lambda Gate正常情況下，是由Alcatel 1354 NP之Network Management System(NMS)網路管理系統來管控，它可管控骨幹網路內，路徑與線路之復元，而當NMS失效時，Lambda Gate也可被Element Manager(EM)元件管理器來管控，如圖示。

- 機架實裝
3.5.1  下兩圖分別為Lambda Gate SDH部分，4K、8K系統之機架實裝圖。































3.5.2  下兩圖分別為Lambda Gate OTH部分，交換容量為
  800Gb、3.2Tb之機架實裝圖。

附錄 技術資料

第三部分  感想與建議

在通訊的世界裡，全光網路〈all-optical networking〉未來勢將成為一個重要的技術演變。很顯然地，無窮盡的光波流〈streams of wavelengths〉，從訊息源頭，經過全光路徑，將各類訊息傳遞到最後目的地的現象，將永遠改變人類通訊的方式。我們該怎麼做才能到達那個境界？

大多數所謂的下一代光網絡「解決方案〈solution〉」都需要整體的網路更新，意思是說，需要在終端與終端之間建立全新的架構，因而使得原本的網路投資完全無用武之地。這在資本市場非常吃緊的時候，它們就很難通過財務這一關。在這個具高度挑戰性的環境裡，有關全光的預算都必須運用在最需要，能產生最佳效益的地方-亦即都會網路的邊緣。因此建議如下：

  - 適時引進任意組合Typical metro traffic protocols之TDM Concentrator應用在SDH及OADM網路：
    
    在今天的都會網路裡，傳統的協定與先進的光技術混合並存。縱然朝向全光發展的趨勢無可避免，而IP顯然已經成為被看好的網路協定。網路服務供應者卻已經在現有SDH的架構上投注了太多的金錢，已經佈置有廣大的客戶容量，卻苦於無法使用得上。
    因此在SDH推出Datacom相關介面(第二代SDH)之時，如能引進本出國實習案介紹之任意組合Typical metro traffic protocols之TDM Concentrator，彈性地應用在SDH及OADM網路。它可以快速、有效率之方式，提供包含STM-1、STM-4、GbE、FE、ESCON、FICON、FC、FDDI、DV等服務介面，使傳統的都會架構重獲新生。如此，電信公司除了持續從舊有架構上獲利，同時還能演變到新的架構，這個方法非但讓既有資產發揮最大效益，還能為明日的新服務鋪路。

  - 既有網路規劃適當SDH層及OTH層兼備之OMSG(Optical Multi-service Gateway)節點，以階段性演變邁向全光網路：

     作為一個網路服務供應者，必須要有市場敏感性，以滿足客戶需求為最大目標。除了尋求適用之新設備外，配合市場的演變，要在已經投資的既有設備上，提供新服務、增加新營收、創造設備新價值。
   目前，由於配合將Data放入光網中，各種異質網路如IP、SDH、DWDM間之互連應用正在推行，而這些異質網路必須用共同分布網路同質管理之方法，即智慧光網路(Intelligent Optical Network，ION)來整合管理網路。
    這種網路須提供快速頻寬需求服務(Bandwidth On Demand Services，BODS)，用於客戶及各不同廠牌與網路間互連之能力。這種網路的定義與規約目前正在由IETF(Internet Engineering Task Force)、OIF(Optical Interworking Forum)、ITU-T制定中，亦即未來將朝向基於應用GMPLS(Generalized Multi-Protocol Label Switching)構成之智慧光網路或稱聰明網路(Smart Network)來發展。
    在聰明網路發展之初，各種相關技術之通信協定陸續推出， 
傳輸頻寬之基本單位，也由SDH之時槽(Time Slot)轉移至光通道(Optical Channel)層次，亦即進入了光傳輸階層(OTH ， Optical Transport Hierarchy )之光網時代。 
   進入了光傳輸階層初期，可將本分公司第二期SDH網路規劃適當節點，提升ADM設備為Lambda Gate ，達到SDH層及OTH層兼備之OMSG(Optical Multi-service Gateway) ，建構完整之寬頻傳輸網路，以便適時提出各種寬頻應用加值服務，提升服務競爭力，確保市場領先地位。

# Text boxes

Fig. 7: TDM  concentrator  application  example

Fig. 7: TDM  concentrator  application  example