行政院所屬各機關因公出國人員出國報告書

(出國類別:實習)

# 赴德國、瑞典實習

# 『IP骨幹網路之規劃設計』

# 出國報告書

服務機關: 中華電信股份有限公司

行動通信分公司

姓名職稱: 陳朝祥/科長

出國地點: 德國、瑞典

出國期間: 自91年9月8日

至91年9月21日

報告日期:  92年3月18日

目  錄

1	前言	6

2	3G核心網路架構	7

2.1	UMTS核心網路架構（1）-R99	7

2.1.1	架構設備及其功能	7

2.2	UMTS核心網路架構（2）-Rel.4/5	8

2.3	UMTS核心網路架構（3）-IP Multimedia Subsystem(IMS)	8

3	網路元件功能及優點	10

3.1	CMX-5000 MSC	10

3.2	系統特性	10

3.2.2	系統功能	11

3.3	CPX-5000 SGSN	13

3.3.1	系統特性：	14

3.3.2	系統功能	14

4	系統效能及網路規模（dimension）	17

4.1	MSC效能	17

4.2	SGSN及信號處理效能	17

5	電路交換特性增強及2G-3G網路互連（interworking）	19

5.1	安全性	19

5.2	漫遊之彈性	19

5.2.1	就功能性而言：	19

5.2.2	對營運商而言：	20

5.3	GSM<->UMTS之語音電話交遞	20

5.3.1	GSM -> UMTS：	20

5.3.2	UMTS -> GSM：	20

5.4	以服務為基礎之交遞	21

5.4.1	UMTS -> GSM：	21

5.5	電路交換的精緻化：CAMEL 3	21

6	封包交換特性增強及2G-3G網路互連（interworking）	23

6.1	UMTS封包交換之漫遊及交遞	23

6.2	支援封包交換之QoS參數	23

6.3	在UMTS PO方面，提供增強型DiffServ	24

6.4	在IP核心網路方面，提供MPLS及IPv6	25

6.5	安全性	25

6.6	位置相關服務之演進	26

6.7	封包交換的精緻化：CAMEL 3	26

7	UMTS轉移計畫（R99(R4/R5）	28

7.1	基本UMTS內部網路架構如下圖：	28

7.2	從GSM轉移之策略	28

7.2.1	轉移步驟	28

7.2.2	電路交換轉移策略	28

7.2.3	封包交換轉移策略	29

7.3	R4/R5之電路交換轉移策略	30

7.3.1	語音通信分析	30

7.3.2	Rel. R4之電路交換新機能	31

7.3.3	MSC Server/MGW之整合	31

7.3.4	轉移計畫之選項	33

7.3.5	平順的轉移計畫	34

7.3.6	電路交換進一步的轉移計畫	35

7.4	R4/R5之封包交換及IP多媒體子系統轉移策略	35

7.4.1	封包交換之分析	35

7.4.2	UMTS核心網路（R4）及時服務	36

7.4.3	封包交換（R4/R5及以上）	37

7.4.4	服務供應	37

8	行動網路之全IP網路演進	39

8.1	市場需求：	39

8.1.1	為何需要IP 多媒體子系統（IMS-Internet Multimedia Subsystem）？	39

8.1.2	整合性多媒體服務之機會	40

8.1.3	營造市場趨勢主流並擴大營收流	40

8.1.4	何種應用服務是市場主流	41

8.2	營運商之需求與考量重點	41

8.2.1	可增加APRU為最優先考量	41

8.2.2	減少CAPEX及OPEX	42

8.2.3	改進既有網路	42

8.2.4	終期網路架構	42

8.3	IMS應用服務	43

8.3.1	應用服務之分類	43

8.3.2	多媒體＝整合性服務	44

8.4	IMS：全IP核心網路之演進	45

8.4.1	從UMTS R99開始演進	45

8.4.2	Siemens IMS網路架構	46

8.4.3	IMS 1.0（ES）實驗系統	47

8.4.4	IMS 2.0（首次商業服務）	48

8.4.5	IMS 3.0（完全符合3GPP R5）	50

8.4.6	IMS之終端設備	52

8.4.7	IMS之加值建議	54

9	感想及建議	55

前言

本公司第三代行動通信網路第一期之建設先依R99版本建置，隨後再視3GPP規範頒行及技術演進情形，逐步升級、演進至全IP網路。

核心網路則由電路交換網路及分封交換網路所構成，負責將語音及數據訊務銜接至PSTN/ISDN及PSDN/Internet等網路。

加值服務網路建置各種服務應用平台，如預付服務、Mobile IN及CAMEL、位置相關服務(LCS)、多媒體訊息服務(MMS)及簡訊服務(SMS)等，並建立服務發展平台，以支援新服務的開發。

傳輸部分以ATM/SDH做為骨幹網路，可以提供較大的傳輸頻寬，較高的傳輸速率，及更好的通信品質。為配合網路建設之一致性及整體性，本案OAM傳輸電路使用既有ATM網路，既有網路亦應考慮酌量擴充以配合本案之順利進行。

第一期建設完成可提供服務項目有語音及傳真服務、電路交換及分封交換數據傳輸服務、預付服務、行動台執行環境(MExE)及無線應用協定(WAP)服務、即時多媒體服務、IP載送語音(Voice over IP；VoIP)服務、行動智慧網路（Mobile IN／CAMEL）服務、位置相關服務(Location Services；LCS)、整合訊息服務(Unified Messaging Service；UMS／Ｍultimedia Messaging Service；MMS)、簡訊服務(Short Messaging Service；SMS)、細胞廣播服務(Cell Broadcast Service；CBS)、SAT/USAT服務等等。

隨著第一期建設完成，依據3GPP技術規範及各項服務之推展，客戶所需頻寬會隨服務需求而加大，網路會漸進推展到全IP環境。因此針對未來IP骨幹網路之規劃設計就顯得重要。

3G核心網路架構

UMTS核心網路架構（1）-R99

3G核心網路會先以R99版本建構，基本架構如下：

架構設備及其功能

3G核心CS網路於高穩定TDM網路上建置獨立最新設備MSC(CMX-5000)及SGSN(CPX-5000)以提高網路穩定度及運作性能。

3G 核心PS網路上之GGSN以最新設備CPG-3300設置透過Gn介面與3G SGSN及2G SGSN界接，提高疏通量(throughput)及處理能力(processing power)。

HLR設備採用穩定度最高功能最強之CMS-8000。

絕對無阻塞之交換結構(switching fabric)。

皆透過標準介面及規約進行每一節點之管理。

藉由高品質、性能及穩定度之終端設備進行網路管理。

具備將來性之設計，作為以後軟、硬體擴充所需。

UMTS核心網路架構（2）-Rel.4/5

載體（bearer）與控制分開

獨立式的MGW

採用Transcoder Free Operation (TrFO)

UMTS核心網路架構（3）-IP Multimedia Subsystem(IMS)

IMS提供一個創新的多媒體服務之促銷平台

IMS支援語音及數據組合服務

無論如何，從R5起，IMS在3GPP是一項全新之領域

網路元件功能及優點

CMX-5000 MSC

透過模組化之研發設計，可以將2G MSC加入軟/硬體，以構成2G/3G MSC設備，以A介面與GSM設備界接互運，以lU介面與UMTS系統元件界接，同時透過標準介面與PSTN/ATM/IP設備界接，保證資源作最有效運作，其硬體架構如下圖：

系統特性

控制 MOC,MTC,MMC等設備

呼叫控制及信號

終接使用者網路信號，並翻譯成相關網路間之信號

整合VLR並保持行動用戶及其他服務(CAMEL, IN)之資訊

99,999% 服務可靠度

系統功能

連接性（Connectivity）：呼叫控制, 資源管理, SMS 處理, 增添服務, IN/CAMEL

呼叫控制

呼叫建立程序：MOC, MTC, MMC

呼叫中（in-call）異動程序：即呼叫中改變傳送模式

DTMF之控制程序

資源管理：

呼叫中之數據傳輸資源管理，包含：lu介面為一通呼叫所需數據傳輸資源之建立及釋放

IN/CAMEL：

在IN/CAMEL內部架構內提供 服務交換點（SSP）之電路交換功能

增添服務：

主叫來電辨識（CLIP,CLIR）

被叫來電辨識（COLP,COLR）

呼叫限制：全部去話、全部來話

呼叫限制：全部去話、全部來話、全部國際去話

呼叫限制：除本籍PLMN之全部去話

呼叫限制：值機員設定

群組：Closed user group (CUG)

呼叫轉接：CFU, CFB, CFNRy, CFNRc

呼叫等待、呼叫保留：Call waiting, call hold

隨我轉接：Follow me (FM)

多方電話：Multi Party Service (MPTY)

用戶可控制之輸入：Subscriber controlled input (SCI)

被叫方佔線之呼叫完成：Completion of calls to busy subscribers (CCBC)

增強型之多重取消/在佔用：Enhanced multi-level precedence and preemption (eMLPP)

費率通知：資訊、費用

移動性（Mobility）：移動管理, 交遞（Handover）控制

移動管理

位址異動之位址記錄控制（LUP）、漫遊授權之確認、位址註銷

支援用戶終端設備啟動IMSI之detach/attach

自己擁有之用戶資料庫：VLR功能

移動中終止連接之Paging控制

交遞控制

MSC內交遞及MSC間交遞

PLMN內交遞之彈性（分屬不同PLMN之細胞間）

系統間之交遞(GSM <-> UMTS)使資源使用率最佳化：

對3GPP而言，GSM -> UMTS交遞（MAPv3）是必要項目，這將適用於基本GSM -> UMTS交遞，及兼具UMTS->GSM交遞之後續GSM -> UMTS交遞。

操作性（Operability）：觀察（Interception）處理, 安全管理, CS Charging, Maintenance, Operation

安全管理

確認、密碼、授權

支援五重金鑰匙（UMTS）

支援MAP V3（MAP V3是UMTS安全機制之先期要件）

觀察處理

提供兩種不同型態之資訊

觀察結果是觀察話務流之複製，可能為MOC, MTC及轉接呼叫之語音或數據；多方呼叫、呼叫等待/保留之語音；以及S-Records之短訊息。

觀察相關資訊：相關於觀察對象及其呼叫相關資訊（被叫號碼、位置、使用服務等）。

CPX-5000 SGSN

透過模組化之研發設計，可以將2G SGSN加入軟/硬體，以構成2G/3G SGSN設備，以Gb介面與GPRS設備界接互運，以lU介面與UMTS系統元件界接，同時透過Gn介面與ATM/IP設備界接，保證資源作最有效運作，其硬體架構如下圖：

系統特性：

介接無線接取網路（RAN）及封包骨幹（packet backbone）間

控制信號及封包並傳送至MS

追蹤MS之位置

除服務UMTS用戶外，亦提供GPRS用戶

作為智慧型網路之介接

達到99.999%服務可靠度

系統功能

移動性（Mobility）管理

GPRS attach、detach、漫遊區域異動、用戶資料庫（SLR）

安全功能包含：確認、資料一致性、用戶機密

對封包交換及電路交換等服務之paging

交遞（Handover）管理

SGSN變動控制

RNC重置（relocation）控制

SMS處理

經由GPRS及UMTS之SMS

IN/CAMEL

支援CAMEL Ph3（PDP文字模式）

預付卡服務

支援位置（location）服務

封包路由（routing）即轉送

支援服務品質

支援IP封包頭部（header）壓縮

支援隨機路由RIPv2及OSPF

支援GPRS通道協定（GTP）V0/V1

支援GTP版本協議：由於GTPv1無法相容GTPv0，因此，網路內若有不同GTP版本，則GTP版本協議是必需的。

會議（Session）管理

支援PDP文字模式IPV4及PPP

支援PDP背景（context）啟動/終止

每個用戶最多提供11種PDP背景

資源管理

門禁控制之內部資源管理

封包流背景之管理

特定RANAP信號之資源管理

系統效能及網路規模（dimension）

MSC效能

硬體架構的計算取決於話務模型及網路拓僕，Siemens網路規劃工具可確認正確之網路規模。

三架組態將於2002年底前完成，這種小型組態可支援300,000個用戶；此外，隨著用戶增加亦可增加模組應付，最多可擴充至4架。

無論UMTS或是GSM的呼叫均可集中由CP（Co-ordination Processor）處理，這種開放式多重處理器平台，可處理從300,000用戶至1,000,000用戶（在R4可達1,200,000用戶）。

MSC可處理高達1,000,000BHCA之話務而不致影響效能。

對閘道MSC而言，更可處理高達4,000,000BHCA之話務。

SGSN及信號處理效能

對不同組態，可支援高達1,500鏈路。

視交換機之功能，可具備30HSL（2 Mbit/s）。

可整合STP之功能在MSC。

UCR2.1：支援lu/Gn介面達200Mbit/s、Gb介面達150Mbit/s以上及80,000封包/每秒（平均封包長度240DL/UL）。

UCR3.0：支援lu/Gn介面達500Mbit/s、Gb介面達240Mbit/s以上及210,000封包/每秒。

電路交換特性增強及2G-3G網路互連（interworking）

安全性

既有2G內部架構可用來支援UMTS涵蓋區外之2G服務。

轉換五重為三重之標準化功能，及轉換GSM Kc碼為UMTS CK/lk碼。

Siemens設備將完全符合安全標準以確保在漫遊及交遞時之溝通順暢，且不至於犧牲用戶及網路之安全性。

2G及3G之安全性區別如下圖所示：

漫遊之彈性

就功能性而言：

基於MCC/MNC之彈性漫遊協定。

行動用戶可從其他PLMN漫遊進入其預先設定區域之自己的PLMN。

可彈性的允許或拒絕國際漫遊用戶，視接收端介面（A,lu）和UMTS/GSM之訂閱而定。

對營運商而言：

有效用的引進UMTS。

可彈性對其他網路用戶的允許或拒絕，視無線接取網路和UMTS/GSM之訂閱而定。

可解決用戶自己網路之UMTS訂閱問題

GSM<->UMTS之語音電話交遞

GSM -> UMTS：

功能性

2G MSC/VLR支援GSM->UMTS之語音電話交遞。

由無線子系統觸發之交遞。

優點

提供基本功能。

可經由UMTS疏通溢流話務。

UMTS -> GSM：

功能性

2G MSC/VLR支援GSM->UMTS服務為基礎之交遞。

由核心網路觸發之交遞。

優點

當UMTS可提供服務時，則UMTS服務可被使用。

更多高價之服務可被用戶選用以創造利潤。

以服務為基礎之交遞

UMTS -> GSM：

功能性

2G MSC/VLR支援UMTS -> GSM服務為基礎之交遞。

由核心網路觸發之交遞。

導引式重試（diredted retry）以確保語音通路不是建立在UMTS。

優點

對語音等窄頻應用服務可提供免費之寬頻UMTS資源。

對UMTS用戶使用既有GSM網路，可允許使用低速數據服務及傳真服務。

一旦用戶啟動一通語音電話或低速數據服務，則這通呼叫將被強迫從UMTS交遞至GSM。

電路交換的精緻化：CAMEL 3

功能性

支援不成功觸發檢測點。

提供MTC資費相關通知。

在請求模式下，提供EDP放棄功能

對營運商之優點

在漫遊協定方面，完全符合CAMEL Phase 3標準。

IN服務設計之改進

支援不成功觸發檢測點。

不成功之呼叫啟動亦可能觸發檢測點。

ISUP群組選擇之不成功檢測點

提供MTC資費相關通知：送參數e給被叫用戶。

在請求模式下，提供EDP放棄功能：在帳單尚未結束前，可經由SCP增加帳務資訊

封包交換特性增強及2G-3G網路互連（interworking）

UMTS封包交換之漫遊及交遞

支援封包交換領域之彈性漫遊

UMTS-UMTS SRNS 之位址重置（Relocation）

SGSN及SRNS內部之位址重置

SGSN及SRNS間之位址重置

UMTS-UMTS行動網路間之位址重置：提供數據導向服務在兩個UMTS網路間作不中斷之交遞。

UMTS-UMTS RAU網路間：允許數據導向服務在兩個UMTS網路間作路由區域異動。

UMTS-GPRS RAU系統間：允許數據導向服務在UMTS及GPRS網路間作路由區域異動，一但用戶MS發生從UMTS至GPRS之PMM空閒或連結狀態改變時，SGSN系統間之異動就產生。

支援封包交換之QoS參數

在UMTS PO方面，提供增強型DiffServ

在SGSN及GGSN間支援全面性之DiffServ功能。

與IP核心路由器介接溝通，支援全面性之DiffServ功能。

提供及時性服務。

在IP核心網路方面，提供MPLS及IPv6

IPv6

支援GGSN之IPv6堆疊。

支援SGSN之PDP IPv6。

支援行動終端設備之IPv6位址。

MPLS：在核心網路各個網路元件間提供各種MPLS連結。

安全性

提供IPSec及鎖匙管理機制，詳如下圖：

位置相關服務之演進

功能性：3GPP R4及R5支援下列各項服務。

在GPRS網路服務方面，提供cell ID、E-OTD及A-GPS。

在UMTS封包交換服務方面，提供cell ID、OTDOA及A-GPS。

對營運商及用戶之優點

多數吸引人之位置相關服務最好提供在封包交換領域，例如資訊服務、地圖及路由資訊等服務。

對GPRS及UMTS之封包交換用戶，提供較高準確度位置以滿足其各項基本應用。

封包交換的精緻化：CAMEL 3

功能性

附加模式：允許一個用戶在一個CAP對話下，操作不同PDP背景。

QoS改變之CAMEL互連：基於最新選擇之QoS，並改變相對之QoS程序。

GPRS取消之操作：取消所有GPRS會議或PDP背景之未完成請求。

SMS參考數字：每超過6星期，明確識別每一個SMS。

重用（Rollover）計數器：提供大量信息控制（如已傳送數量及已使用時間），最大可達4GByte及24小時之容量。

對營運商之優點

完全符合CAMEL Phase3標準。

UMTS轉移計畫（R99(R4/R5）

基本UMTS內部網路架構如下圖：

從GSM轉移之策略

轉移步驟

使用相同網路元件，並提供2G及3G技術

基於高可靠度設計之核心網路產品，以支援TDM、ATM及IP平台。

為確保目前之投資，可從目前之GSM平順演進至R99-R4/R5。

經由2G-3G之無縫隙網路互連，目前既有之內部架構得以有效利用，並提供最佳化之使用。

電路交換轉移策略

電路交換轉移策略通常採用重疊網路架購（如下圖一），其轉移過程之網路架構（如下圖二）。

3G之實現對2G之運轉不會有任何影響

未來GSM話務轉由2G/3G混合系統處理。

當2G市場成長率較高時，則藉由增加2G/3G元件之2G話務處理能力。

當無法預期2G或3G用戶之成長，此網路架構可提供彈性解決方案。

數據載送語音（VoP）雖可能單獨從既有2G之TDM網路引進，但這種技術通常使用在3G及2G額外之話務。

封包交換轉移策略

封包交換轉移策略通常採用下列之網路架構（如下圖）。

2G/3G混合網路架構之實現得以承載2G額外話務。

當2G市場成長率較高時，則藉由增加2G/3G元件之2G話務處理能力。

當無法預期2G或3G用戶之成長，此網路架構可提供彈性解決方案。

R4/R5之電路交換轉移策略

語音通信分析

語音通信仍是今日利潤之大宗，在中長期之未來亦是。

語音雖然不需要全新的網路來傳送，然而在全新的封包IP網路頂端，為了節省成本以及為整合IP多媒體/數據網路環境的各種服務及機能，語音是轉移計畫是最佳的選擇。

語音收入的利潤將漸漸增加：

使得封包基礎的語音傳送最佳化。

區隔語音QoS（低QoS=低價位，高QoS=高價位）。

可增強訊息系統。

及時多語言翻譯。

Rel. R4之電路交換新機能

VoP (VoATM & VoIP)。

TrFO (Transcoder Free Operation)

SIGTRAN (#7 Signaling over IP)

MAPsec (Signaling security)

MSC Server/MGW之整合

MSC Server/MGW之整合可有效節省成本：

確保一個穩定及高可靠之系統。

從節省成本效益及平順轉移的觀點，可確保投資效益。

可快速有效的回收成本，並導至VoP。

分散式架構

為未來語音及數據話務成長，提供較高彈性。

無關基礎核心網路，可快速引進新的用戶機能。

提供開放性架構，以符合多供應商及第三者之應用服務。

節省維運成本（如組態管理，路由等）

轉移計畫之選項

執行轉移計畫須考慮下列幾項因素：

是否需要額外獨立式MGW？

分散式架構是較佳之解決方案，可提供：

在高話務區域，提供供能較強之MSC-Server。

在低話務區域，可經由標準H.248提供遠端控制之MGWs。

採用VoTDM、VoATM、VoIP技術？

系統架構是否依據3GPP Rel.4標準（ATM/IP採用BICC信號）？

平順的轉移計畫

一個平順的轉移計畫須考量下列事項：

是否依據3GPP之系統架構？

可否支援A及lu(AAL2)之介面？

可否整合VoTDM及VoATM(AAL2)？

是否具有TrFO之高語音品質？

可否支援SIGTRAN及信號安全？

電路交換進一步的轉移計畫

就網路架構觀點來看，電路交換進一步的轉移計畫須考量：

電路交換須與IP多媒體系統互連。

須提供以IP為基礎之lu-cs

其他

R4/R5之封包交換及IP多媒體子系統轉移策略

封包交換之分析

# 封包交換是行動通信最重大之改進，亦是GPRS及UMTS成功必備之要件：

在行動網際網路中，提供一般目的的資訊交換及擷取。

提供多媒體訊息。

為企業安全通訊提供行動內部網路接取解決方案。

提供機器對機器之通信。

封包交換要成功，必須依賴下列各項條件：

合適之費率政策及資費策略：不僅是頻寬及數量問題，亦須考量應用服務。

比較今日終端設備及介面，須提供更簡單且易使用之終端設備。

所提供之應用服務須適合行動終端設備。

UMTS核心網路（R4）及時服務

下圖為一MS網路交談之及時服務範例，核心網路會將UMTS之QoS參數對照至DiffServ 話務等級和/或特定MPLS LSP：

封包交換（R4/R5及以上）

在封包交換之最主要轉移計畫：

改進資源管理及QoS。

服務轉移之創新。

使用新一代網路以支援廣泛之服務。

利用SGSN及GGSN等設備支援UMTS 交談式（Conversational）及串流式（Stream）等服務之及時話務等級。

服務供應

利用IMS提供一個功能強大平台，以支援各項創新多媒體服務。

利用IMS啟動E2E IP。

IMS為R5之新領域。

Siemens在IMS服務方面早已準備好，且時程較早。

行動網路之全IP網路演進

市場需求：

為何需要IP 多媒體子系統（IMS-Internet Multimedia Subsystem）？

提高APRU以符合公司提高營收成長之需求

電信公司面對語音利潤逐漸衰退，同時希望能在多媒體服務方面能增加營收及利潤。

根據預測，語音APRUs將逐漸以2%衰退；而預期數據及多媒體服務則以10%逐漸成長。

可藉由IMS支援多媒體服務以增加營收及利潤。

整合性多媒體服務之機會

行動通信網路必須提供新商業模式。

從以往Web進接式之經驗學習，並發現新腳色及定位（如下圖）。

對營運商而言,有下列問題須克服：

如何保有客戶之擁有權？

如何擴充潛在之營收及利潤？

如何擁有延伸加值鏈之控制權？

營造市場趨勢主流並擴大營收流

第一步：營運商擁有接取及傳輸網路部分之營收。

第二步：營運商利用IMS維持既有控制及營收。

第三步：對於應用服務及整合服務之供應商，營運商須與擁有內容之第三者合作或自己擁有。

IMS可幫助營運商維持既有控制及營收，並擴大加值鏈。

何種應用服務是市場主流

市場趨勢影響IMS之定位。

交談式服務仍將在短、中期之未來佔有大部分市場。

娛樂型服務在稍後將從B2C市場釋出營收。

資訊型服務並不是一種好的營收創造者。

商業型服務將繼續成長且普遍，但是大部分營收將間接來自企業源頭，而非直接來自終端使用者。

營運商之需求與考量重點

可增加APRU為最優先考量

在MNO內可維持營收。

如同MNO一樣，與一般ASPs及ISPs作市場區隔，例如，提供安全性、費率、QoS等。

提供ASPs從MNO上使用各種費率方式，以吸引ASPs在營運商之網路上提供服務。

提供安全性介面至ASP平台上。

減少CAPEX及OPEX

減少網路多樣性，以降低費用支出。

改進既有網路

目前網路雖已相當先進，但仍有技術種類不同、重大網路互連及應用服務及營收失控等問題須克服。

終期網路架構

終期網路架構須具備下列終點：

整合性的應用服務。

簡單的終端模型。

以IP為基礎之多重無線接取技術。

共通之IP網路。

以IP為基礎之標準呼叫控制、移動性及接取控制。

與既有網路能互連。

具備QoS使IP得以傳送及控制。

能提供其他ASPs互連。

能掌控相關之應用服務。

IMS應用服務

應用服務之分類

服務架構如下圖。

整合性服務之多媒體。

服務範例：

好朋友名單（Buddy List）

聊天室（Chat）

及時訊息（Instant Messaging）

自動會議（Auto Conferencing）

遊戲（Games）

互動式年輕人入口網站（Interactive Teen Portal）

多媒體＝整合性服務

IMS提供之應用服務範例

非及時服務

好朋友名單（具備IM and presence）。

具位置資料之組合服務。

Click to dial。

Push to talk。

商務卡及虛擬卡之資料交換。

非及時服務

依好朋友或出現名單之多人多媒體遊戲。

可選式語音/影像頻道。

同時會議（Parallel sessions），例如影像式目錄選擇。

IMS：全IP核心網路之演進

從UMTS R99開始演進

步驟一：既有網路

步驟二：利用IMS以邁向全IP網路

步驟三：提供多重接取的單一IP核心網路－全IP網路

Siemens IMS網路架構

IMS之演進步驟

步驟一：IMS 1.0（ES）實驗系統

步驟二：IMS 2.0 （GPRS及UMTS初版）

步驟三：IMS（UMTS標準完全符合方案）

步驟四：IMS NG（下一代版）

機能增強版

完全支援Go介面

支援QoS基礎之費率

符合未來產品之演進

IMS 1.0（ES）實驗系統

IMS ES網路架構

IMS ES之服務內容

網路服務

用戶登錄及確認

會議（session）控制

再應用伺服器提供呼叫相關服務

提供出現式服務（Presence service）

支援50用戶

無線接取方式: WLAN and GPRS

營運商服務

網路元件管理

用戶管理

呼叫流程形象化

服務創造環境

終端使用者服務

IP載送語音及影像

雙方聊天

好朋友名單

自我管理之訂閱

及時訊息

IMS 2.0（首次商業服務）

系統特性

商業Turn-key解決方案：提供GPRS/EDGE及UMTS之非及時SIP啟動行動數據服務。

提供IMS核心網路產品以支援3GPP IMS之相關功能（CSCF,HSS等）。

IMS Client端軟體包含SIP及PIM使用者Agent。

提供應用伺服器開放式介面（ISC）。

與GPRS/EDGE互連之網路架構

# 支援3GPP呼叫會議及控制

保留用戶設定資料

支援IMS Clients

IMS 3.0（完全符合3GPP R5）

系統特性

商業Turn-key解決方案：提供IP及時服務、數據服務及語音/數據整合服務。

提供IMS核心網路產品以支援3GPP IMS之相關功能（CSCF、HSS、MGCF、MGW、BGCF、MRF等）。

支援整合性服務。

支援多方（會議）服務。

支援PSTN網路互連。

支援非信任第三者經由安全性介面（如Parlay/OSA）。

完全符合3GPP之網路架構

IMS@vantage V3.0 CCS-1000（媒體資源功能－Media Resource Function－MRF）：支援會議控制及媒體處理。

IMS@vantage CFX-5200（媒體閘道控制器－Media Gateway Controller－MGCF）：控制媒體閘道器，支援整合性信號閘道器(Signalling Gateway－SGW：IMS@vantage CFX-5200)

IMS@vantage CMG-3000（媒體閘道器－Media Gateway－MGW）：提供IMS及PSTN/CS領域之載體轉換功能。

IMS之終端設備

IMS Client軟體架構

IMS Client GUI架構

IMS SIP Client軟體策略（目前）

實驗系統階段：發展自己SIP client。

商業系統階段：2Q2003

為Win CE發展自己SIP client。

為IMS內建服務發展新client應用及GUIs。

開放性架構API及 SIP使用者agent。

為營運商的聯合client解決方案，與設備供應商及應用服務供應商協商合作。

商業系統階段：E03

與設備供應商合作，提供及時解決方。

開放性架構APIs。

IMS SIP Client軟體策略（長期）

設備擴充（IMS啟動）

低階終端設備

移植Windows CE 3.0到J2ME, Native WIN32等平台，以拓展潛在市場。

IMS之加值建議

IMS 提供新包裝之服務

支援新應用服務，無論是今日GSM/UMTS系統，或是未來無線intranet/internet領域。

支援結合SIP之各式包裝服務。

為ASPs增強網路服務。

支援基本網路服務。

為全IP接取網路提供單一及共通之控制方式。

IMS為MNO、ASP及終端使用者提供加值

基於下列理由，得以提供MNO各項加值：

經由基本服務產生營收（IP會議控制、QoS、漫遊及互連）。

為ASPs增強網路服務（付賬、確認、安全）。

快速提供新服務（整合IP 語音/數據服務以提供多樣服務）。

與接取方式無關之會議控制。

感想及建議

西門子(SIEMENS)及易利信(ERICSSON)公司是世界上屬一屬二之電信製造商，以其對於行動等通信相關設備如基地台、核心設備、智慧型網路、手機製造水準及全球市站率，相信在3G行動網路及往後之市場相關產品必有其競爭性。

目前本公司正進行第三代行動通信第一階段建設工作，雖然全球電信業者如歐洲德國電信、荷蘭電信、法國電信等，囿於3G執照費過高目前尚楚於虧錢狀態，及3G前景未明情況下，所以一直尚未採取動作或只少量建設，讓3G產業楚於渾沌未明；但是很慶幸的是本公司透過公開程序及群策群力下採購到Nokia R4版本系統及其網路設備，相信以Nokia手機及網路設備製造及應用水平，配合本公司員工素質及百年通信經驗，應會如期推出第三代行動通信服務；相信結果應可期待而且是目前亞洲及全球通信市場所盼望的，因為唯有如此，低迷已久的通信市場包含全球電信運營商及設備製造商，才能再造另一波潮流，再造包含使用者在內之多贏局面。

第三代行動通信服務推出代表第二代行動服務之終將結束，但這並不代表第二代行動服務之終結；取而代之的是，將以嶄新技術、速率、品質、多樣、價格更具競爭性等服務呈現在使用者面前，比如老人照護、學童保全、路況及時呈現、班機時刻動態查閱、工作進度掌握、居家保全、動態學習環境、畸零時間(如候車、候機、等人)娛樂、打情罵俏等不勝玫舉，若要達到這些目的及境界亦非一觸可及，必須結合全IP網路及配合設備、內容供應商方能達到。

亞洲如日本、韓國、香港、新加坡等已先後推出第三代行動通信服務，其用戶數亦達相當規模，依據彼等推出經驗及提供服務內容項目等，相信對於本公司推出第三代行動通信服務會有相當助益，以鄰為鏡及本公司、承商努力則成功指日期待，茲將本次國外實習的建議如下：

１. 很榮幸看到一系列新穎相關產品，希望有機會再接觸相關應用、技術方面進展，以為日後規劃參考。

２. 行動通信技術進步神速，為順利建設本分公司行動應用服務及增裕營收，應積極培訓人才，以因應未來通信大環境的改變。

３.為因應完全競爭市場，本公司唯有不斷引進新技術及開發新業務才能立於不敗之地；並積極與各相關產業進行策略聯盟，整合各項科技應用及技術人才，縮短新應用之研發及推動，加強多角化經營及強化企業體質。

# Text boxes

行政院研考會/省(市)研考會

編 號 欄

圖二

圖一

圖二

圖一

圖二

圖一

圖二

圖一

圖二

圖一

圖二

圖一

圖二

圖一

圖二

圖一