行政院所屬各機關因公出國人員出國報告書

(出國類別：實習)

實習用戶寬頻接取網路（MFOAN）設計、施工及維運技術

出 國 人      服 務 機 關     職   稱     姓  名

中華電信北區分公司  副工程師    蘇木煌

中華電信北區分公司  助理工程師  李仁勛

中華電信南區分公司  專員        王泰隆

| 行政院研考會 編號欄 | 出國地點：美國、加拿大 出國期間：自91年9月8日至9月20日 報告日期： 91 年 12 月 20 日 |
| --- | --- |

系統識別號：C09103975

行政院及所屬各機關出國報告提要

頁數：50  含附件：否

報告名稱：實習用戶寬頻接取網路（MFOAN）設計、施工及維運技術

主辦機關：中華電信股份有限公司

聯絡人/電話：姜學民/2344-5104

出國人員：      服 務 機 關     職   稱     姓  名

中華電信北區分公司  副工程師    蘇木煌

中華電信北區分公司  助理工程師  李仁勛

中華電信南區分公司  專員        王泰隆

出國類別：實習

出國地區：美國、加拿大

出國期間：91年9月8日至9月20日

報告日期：91年12月20日

分類號/目：H6/電信

關鍵詞：Extreme Nortel STP EAPS VLAN QoS DiffSev BD6804 BD6808 BD6816 Passport8600

內容摘要：

為了學習用戶寬頻接取網路技術，職等奉派前往Extreme Networks公司及Nortel Networks公司實習用戶寬頻接取網路（MFOAN）之設計、施工及維運技術，除了了解超高速乙太網路之標準及架構外，並學習二大公司之交換器設備及其維運技術。本報告將詳述本次實習內容及感想，其中第一章及第二章說明實習之目的及行程，第三章說明超高速乙太網路Extreme技術概論，第四章詳述Extreme 交換器設備，第五章為Extreme 交換器設備之操作及維運，第六章則說明Nortel光纖乙太網路技術及設備，第七章說明網路規劃設計模式，最後第八章是網路管理系統。

本文電子檔已上傳至出國報告資訊網

摘  要

為了應付客戶日益增加之頻寬需求及服務多樣化，並考量將來之訊務將以IP封包為主，本公司乃計劃建設以光纖配合乙太網路技術之用戶寬頻接取網路，以達到用單一設備提供客戶各種頻寬需求之目的。

為了學習用戶寬頻接取網路技術，職等奉派前往Extreme Networks公司及Nortel Networks公司實習用戶寬頻接取網路（MFOAN）之設計、施工及維運技術，除了了解超高速乙太網路之標準及架構外，並學習二大公司之交換器設備及其維運技術。本報告將詳述本次實習內容及感想，其中第一章及第二章說明實習之目的及行程，第三章說明超高速乙太網路Extreme技術概論，第四章詳述Extreme 交換器設備，第五章為Extreme 交換器設備之操作及維運，第六章則說明Nortel光纖乙太網路技術及設備，第七章說明網路規劃設計模式，最後第八章是網路管理系統。

目   錄

頁次

- 實習目的 ………………………………………………………..1

- 行程概要………………..………………………………………..2

- 超高速乙太網路Extreme技術概論…………….……………...3

  - 傳輸介面及傳輸距離……………………………………………….3

  - STP(Spanning Tree Protocol)………………………………………..4

  - EAPS(Ethernet automatic protection switching)…………………….5

  - 虛擬區域網路(VLAN)………………………………………………7

  - 服務品質QoS…………………………………………….…………9

  - 不同服務等級DiffServ…………………………………………… .10

- Extreme 交換器設備說明………………………….…………..12

  - Black Diamond 6804 L3交換器……………………………………12

  - Black Diamond 6808 L3交換器……………………………………12

  - Black Diamond 6816 L3交換器……………………………………13

  - MSM64i管理模組………………………………………………….13

  - 高速乙太網路模組………………………………………………….14

  - 超高速乙太網路模組……………………………………………….14

  - 分波多工模組……………………………………………………….15

  - 多重協定標籤交換(MPLS)模組……………………………………15

  - ATM模組……………………………………………………………15

- Extreme 交換器設備操作及維運…………………….…….… .16

  - 操作介面…………………….……………………………….….… .16

  - 管理Extreme SW……………………….…………………….….….17

  - Extreme SW維護………………….…………..…….……….….….20

- Nortel光纖乙太網路技術及設備………………………….… .22

  - 光纖乙太網路(Optical Ethernet)……………………….….……….22

  - Passport 8600路由交換器…………………………….……..…….28

- 網路規劃設計模式…………………………………………… .38

  - 單環模式……………………………………………………...…….38

  - 雙環模式……………………………………………….……..…….38

  - 多環模式(一)…………………………….…………………………39

  - 多環模式(二)………………………………………….……………40

  - 重疊式EAPS網域模式……………………………..…………..…41

- 網路管理系統……………………………….………..….…… .43

  - 組態管理…………………………………………………………...43

  - 障礙管理………………………………………………..………….45

  - 效能監測管理……………………………………...…..…..………50

- 實習目的

近年來由於通信科技的發展快速，社會各階層對通信服務及頻寬需求日益多元化，以往以單一設備提供單一頻寬服務，已不符經濟效益。因此在用戶迴路接取方面，便有以光纖配合單一設備以提供多重頻寬服務之構思，故各種用戶寬頻接取網路（MFOAN）便被發展出來，其中特別具有潛力的便是超高速乙太網路（Gigabit Ethernet）。目前全世界有超過九十五%的區域網路（LAN）是以乙太網路（Ethernet）技術為基礎，為歷史上最廣泛被開發使用的網路技術，另分析資料指出在二○○四年將有超過九十%的網路資訊是透過IP封包方式傳輸，又目前客戶端之終端設備幾乎均介接於乙太網路，為減少通信協定的轉換以提昇傳輸效率，且減少管理複雜度，以光纖結合乙太網路傳輸技術並持續被改良以增加頻寬及傳輸距離的超高速乙太網路遂被發展出來；因本公司已經佈設相當多中繼及市話光纖迴路，非常適合建置超高速乙太網路之都會網路，以提供個人及企業用戶高速上網、高速數據專線、多媒體及VoIP等接取服務。

職等三人(北分公司二人及南分公司一人)依中華電信公司九十一年度資本支出派員出國計畫奉派赴美國Extreme公司、加拿大Nortel公司研習MFOAN設備相關之技術，為期十三天(含行程)。其主要出國實習目的係為了解先進國家在超高速乙太網路技術之發展及其相關設備之概況，以引進用戶寬頻接取網路新技術，提升服務品質及設計施工維運能力，並對本公司日後在建設寬頻接取網路有所助益。

- 行程概要

本次出國實習案經奉總公司九十一年八月三十日信人二字第91A3500826號及九十一年九月五日信人二字第91A3500854號函核准北區分公司設計處副工程師蘇木煌、網維處助理工程師李仁勛、南區分公司高雄營運處專員王泰隆等三人，於九十一年九月八日至九十一年九月二十日(含行程共十三天)，赴美國、加拿大實習用戶寬頻接取網路(MFOAN)相關技術，其研習內容與行程如下：

- 九十一年九月八日：由台北搭機飛往舊金山。

- 九十一年九月九日~十三日：

於Santa Clara Extreme公司研習Ethernet Technology，內容包括New IP Technology of Extreme、Product Brief、10G Ethernet Trend &Application。

- 九十一年九月十四日：資料整理。

- 九十一年九月十五日：由舊金山搭機飛往渥太華。

- 九十一年九月十六日~十八日：

於渥太華Nortel公司實習High speed internet connectivity。

- 九十一年九月十九日~二十日：由渥太華搭機飛回台北。

- 超高速乙太網路Extreme技術概論

為了因應頻寬的需求，在1997年IEEE 802委員會設立了802.3z特別委員會，並於1998年6月完成802.3z Gigabit Ethernet 標準；

Extreme公司提供符合802.3z 標準之超高速乙太網路設備，其相關技術說明如下：

  - 傳輸介面及傳輸距離如表1

【表1】

  - STP（Spanning Tree Protocol）

符合802.1D標準，提供環路保護機制；為了防止網路某段光纖斷路，網路可以以環路（Ring）方式設計，以達雙路由之保護機制，惟LAN之架構若形成環路狀態，將會造成訊框重複接收而引起廣播風暴以致癱瘓整個網路；為防止形成環路，遂有802.1D STP標準制定，其藉由演算法則將環路之某段在邏輯鏈路上暫時斷路，當架構之某一段光纖真正斷路時，將透過STP機制使暫時斷路之段重新建立通訊鏈結，其恢復時間約30-45秒。

【圖一】

如【圖一】橋接器A、B、C、D將網路1、2、3、4連接形成一環路，因圖中橋接器支援STP功能，經啟動STP演算機制，網路選擇將橋接器A、D間訊務截斷（Blocked），使整個網路在邏輯鏈路上不致形成迴路；假如橋接器A、B間真正發生光纖斷路如【圖二】，則網路檢測出有斷線狀況發生，而將橋接器A、D鏈路恢復接通，而達到網路之雙路由保護機制。

【圖二】

  - EAPS(Ethernet automatic protection switching)

EAPS為Extreme公司為改善STP恢復時間過長之缺點所發展出來之獨家技術，此種技術可與其他廠牌之L2 交換器相容，其運作原理如【圖三】所示。

【圖三】

在環路中先選取一交換器當為主要節點交換器（Master node），並將其一端埠設為主埠（Primary Port），另一端埠設為次埠（Secondary Port），整個環路設定為一個EAPS網域（EAPS domain），主要節點交換器之主埠設為控制 VLAN，環路其他交換器之上鏈埠則為被保護VLAN，平時由主要節點交換器之主埠不斷送出控制封包（control packet），主要節點交換器之次埠除能接受控制封包外，其他訊務之封包一概截斷（blocked）而使網路不致形成環路；若網路之任一段光纖斷路而使主要節點交換器之次埠收不到控制封包時，主要節點交換器之次埠將馬上恢復通路狀態（un blocked），使整個網路在1~2秒中內恢復通路。

  - 虛擬區域網路（VLAN）

所謂虛擬區域網路是指不受實體的網路架構限制，當網路的架構有增加、刪除、或變更時，能夠利用靈活的邏輯網路來因應的一種功能。VLAN功能是能將多個交換器埠群組化，因此即使是實體場所不相同的終端機，亦能藉由VLAN功能的設定組成相同的群組，亦即形成一虛擬區域網路。

【圖四】

如【圖四】連接相同之交換器之五部電腦，設成兩個不同的VLAN群組，不同群組間之電腦即不能相互溝通訊息，如此便形成兩個虛擬區域網路。

VLAN設定技術大致分為以下四種：

Port VLAN方式：是以交換器的實體埠為單位來進行群組化的方式。

Layer 2 VLAN方式：是以交換器埠所連接的終端機的MAC位址為單位來進行群組化的方式。

Layer 3 VLAN方式：是以IP位址或IPX位址這種網路位址為單位來進行群組化的方式。

標籤（Tagging） VLAN方式：是在乙太封包內附上輔助資訊（Tag）以進行群組化的方式，此方式是依據802.1Q標準於乙太封包內加上VLAN識別碼（VID），以在交換器之間交換資訊；其技術說明如【圖五】，在乙太訊框之Source address 與Length field 之間插入4個位元組，其中後面2個為元組之16個位元中，前3個位元被當為802.1P優先權ID使用，因2的3次方為8，故依802.1P標準共可設8個不同之優先等級；後面12位元則當作802.1Q VLAN ID使用，因2的12次方為4096，故Tag VLAN最多可設4096個。

【圖五】

  - 服務品質QoS（Quality of Service）

Extreme公司交換器之服務品質控制可依OSI第4層TCP/UDP之Port address、第三層之IP address、DiffServIP、第二層VLAN、MAC address、8021P、802.1Q及第一層之實體埠等條件設定服務品質等級及最低頻寬需求，其運作如【圖六】

  - 不同服務等級DiffServ（Differentiated Services）

Extreme 交換器具備支援第三層DiffServ服務品質協定之能力，其服務等級是藉由與Extreme交換器之頻寬管理做連結，利用IP標頭中的8個位元TOS（type of service）編為64個碼點（Code Point）， 此64個碼點再對應8個硬體佇列（Queue）以提供8個不同優先權設定服務等級，其對應表如【表二】。

【表二】

- Extreme 交換器設備說明

  - Black Diamond 6804 L3交換器

Black Diamond 6804 L3交換器【圖六】具備：

●64Gbps 交換及選徑容量

- 4個10GbE 交換埠

- 32個1000BASE-X交換埠

- 336個10/100BASE-TX交換埠

● 16個OC3/STM-1 PoS或ATM埠

- 8個OC12/STM-4PoS埠

【圖六】

  - Black Diamond 6808 L3交換器

Black Diamond 6808 L3交換器【圖六】具備：

- 128Gbps 交換及選徑容量

- 8個10GbE 交換埠

- 64個1000BASE-X交換埠

- 672個10/100BASE-TX交換埠

- 32個OC3/STM-1 PoS或ATM埠

●  16個OC12/STM-4PoS埠

【圖七】

  - Black Diamond 6816 L3交換器

Black Diamond 6816 L3交換器【圖七】具備：

- 256Gbps 交換及選徑容量

- 16個10GbE 交換埠

- 128個1000BASE-X交換埠

- 1440個10/100BASE-TX交換埠

- 64個OC3/STM-1 PoS或ATM埠

- 32個OC12/STM-4PoS埠

【圖七】

  - MSM64i管理模組

MSM64i管理模組如【圖八】，具備64Gbp交換架構，可適用於所有Black Diamond系列機架，若插二片則可作為備援並分擔負載（load sharing），利用帶外頻寬進行管理，並支援SNMP、RMON等通訊協定，每片MSM64i管理模組提供二個串列埠及10/100BASE-TX管理埠，以供外接監測使用。

【圖八】

  - 高速乙太網路模組(Fast Ethernet Modules)

F96Ti模組具有8個RJ21接續頭，共有96個10/100BASE-TX埠。

F48Ti模組具有48個RJ-45接頭，提供48個10/100BASE-TX埠，其線速（Wire Speed）為14.3Mpps，提供IP/IPX選徑及交換功能。

F32Fi 模組具有32個100BASE-FX埠，其線速（Wire Speed）為9.5Mpps，提供IP/IPX選徑及交換功能。

【圖九】

  - 超高速乙太網路模組(Gigabit Ethernet Modules)

G8Xi模組具有8個GBIC-based 1000BASE-X模組，可支援SX、LX及ZX GBIC（Gigabit Interface Converter）。

G8Ti 模組具有8個RJ45-based100/1000 BASED-T模組，支援UTP Category 5銅絞線使用。

G12Xi具有12個MT-RJ-based 1000BASED-X                              插接頭可使用；G8Xi G8Ti G12Xi線速皆為23.8Mpps，支援IP/IPX選徑及交換功能。

【圖十】

  - 分波多工模組（WDM）

分波多工模組（WDMi）可利用1對光纖傳送8個雙向全雙工電路（channels），即每單心光纖可傳送4個雙向全雙工電路（channels），其最遠距離可達35公里，並具備鏈路匯集（Link Aggregation）功能。

WDMi

【圖十一】

  - 多重協定標籤交換（MPLS）模組

如【圖十二】此模組無外接埠，可當作MPLS之邊緣路由器（LER）或交換路由器（LSR），可支援目前任何MPLS之模組。

【圖十二】

  - ATM模組

如【圖十三】之ATM模組以4個單模光纖介面提供OC-3速率，其最長傳輸距離為15公里，可支援SONET及SDH模組。

【圖十三】

- Extreme 交換器設備操作及維護

第三、四章詳細地介紹了Extreme的技術及設備，本章則要說明Extreme Black Diamond系列設備的操作及維護。

  - 操作介面

Extreme Black Diamond設備提供有CLI（Command Line Interface）及Web Browser二種操作介面，其中CLI又有Console port connection和Telnet client二種連接方式，分別如圖5.1和圖5.2所示。

圖5.1 CLI介面

圖5.2 Web Browser操作介面

使用者管理權限方面區分為二個等級，User等級者僅准許察看設備相關組態、參數及ping的測試動作，Administrator等級者則允許修改及設定，有關建立、查詢、刪除使用者之指令分述如下：

create account [admin | user] <username>

show accounts

delete account <username>

另外，更改預設admin或user之密碼指令如下：

config account [admin|user]

  - 管理Extreme SW

設備資料庫軟體管理方面有二種，分別為Software Image及Software Configuration

，其中又各分成Primary和Secondary，相關指令如下：

•download image <host name/ip> <filename> {primary | secondary}

•use image [primary | secondary]

•reboot {cancel | time} <cr>

•upload config

•download config

•save {config}  {primary | secondary}

•use config [primary | secondary]

•unconfig switch / unconfig switch all

軟體資料庫備份或更新相關指令如下：

•Download the new image to the switch

–download bootrom [ <host_name> | <ip_addr> ] <ngboot.bin_name>

–download image [<ipaddress> | <hostname>] <filename> {primary | secondary}

•select which image the switch will load on the next reboot

–use image [primary | secondary]

•To save the configuration:

–save {configuration} {primary | secondary}

•To use the configuration:

–use configuration [primary | secondary]

•Return the switch configuration to factory defaults:

–unconfig switch

–

•Erase the currently selected configuration image and reset all switch parameters:

–unconfig switch all

•To upload the configuration:

–upload configuration [<ipaddress> | <hostname>] <filename> {every <time>}

–

•To download the configuration:

–download configuration [<hostname> | <ip_address>] <filename>

另外，Extreme SW亦支援SNMP（Simple Network Management Protocol）協定，可用任何SNMP-based Network Manager管理，本公司在維運上即利用此管理協定，以電信研究所開發之Rinpoche網路管理系統來管理全區之設備，此部分將在第七章介紹。有關SNMP相關指定的設定如下：

•enable snmp access

•enable snmp traps

•config snmp add <ip_address> {<mask>}

•config snmp add trapreceiver <ip_address> community <string>

•config snmp community [readonly | readwrite] <string>

•config snmp delete [<ip_address> {<mask>} | all}

•config snmp delete trapreceiver [<ip_address> community <string> | all}

•config snmp syscontact <string>

•config snmp sysname <string>

•config snmp syslocation <string>

使用SNMP管理設備時須特別注意安全性問題，Extreme提供三項程序來強化SNMP之安全，分別為Create Access Profile、Config Access Profile、Enable Access Profile等，指令分述如下：

•Create Access Profile：

–create access-profile <access_profile> type [ipaddress | ipx-node | ipx-net | ipx-sap | as-path | bgp-community]

•Config Access Profile：

–config access-profile <access_profile> mode [permit | deny | none]

•Add Access Profile Entry

–config access-profile <access_profile> add {<seq_number>} {permit | deny} [ipaddress <ipaddress> <mask>]

•Enable Access Profile

-enable telnet <access_profile> {port <tcp_port_number>}

-enable web <access_profile> {port <tcp_port_number>}

-enable telnet <access_profile> {port <tcp_port_number>}

-config snmp access-profile readonly [<access_profile> | none]

-config snmp access-profile readwrite [<access_profile> | none]

底下舉一簡單設定Access Profile的例子，假設只允許來自10.1.1.0/24網段的IP用telnet的方式連進L3 Switch時的設定步驟：

1.Create access-profile Allow-telnet

2.Config Allow-telnet mode permit

3.Config Allow-telnet add 10.1.1.0/24

4.Enable telnet Allow-telnet

  - Extreme SW維護

本節以條列方式說明Extreme SW設備一般維護及故障排除，如下說明：

- Power LED不亮：檢查Power單體或cable。

- 開機期間MGMT單體亮黃燈：表示MGMT單體自我測試失敗。

- 有連線，但status LED燈不亮：cable可能鬆脫，亦可用show port config檢查狀態。

- MSM64i單體LED燈亮琥珀色：為軟體critical error，可檢查syslog訊息。

- I/O單體LED燈亮琥珀色：檢查相關的I/O單體syslog訊息，可clear slot、config slot <slot> module。

- MSM64i單體ENV LED燈亮琥珀色：檢查Power Supply和風扇。

- 操作終端機歡迎的提示字未出現：檢查終端機的設定是否正確。

- 使用SNMP-based Network Manager無法管理設備：檢查IP、Submask、default route等設定是否正確，以及檢查SNMP community string。

- 無法telnet至設備：檢查IP、Submask、default route等設定是否正確，或檢查telnet功能是否被disable。

- 忘記密碼或無法登入：刪除該username，重新建立一組帳號。

- 建立VLAN name失敗：不能有空格或特殊字元。

- Nortel光纖乙太網路技術及設備

此行在加拿大北電網路公司(Nortel Networks)的研習內容，主要包括兩大部份：(一)光纖乙太網路(Optical Ethernet)，(二)Passport 8600路由交換器。在本單元將針對這兩個主題做說明。

  - 光纖乙太網路(Optical Ethernet)

- 什麼是光纖乙太網路?

網際網路應用成長迅速，頻寬需求日增，促使光纖逐漸向接取端延伸。乙太網路(Ethernet)為一種相當成熟的區域網路的技術，當以光纖為傳輸媒介後，其發展將跨越區域網路(LAN)範圍。因此將光纖的速度快、高容量、長距離和可靠等特性與乙太網路的普遍性、簡易性和擴展性完美地結合成一種新型態的網路技術稱為光纖乙太網路(Optical Ethernet)。此種結合的結果，使得傳統上侷限於高性能區域網路的應用能跨越都會網路(MAN)甚至於是廣域網路(WAN)，而且因兩種技術結合所得的相乘效果使得光纖乙太網路在用戶寬頻接取網路與都會網路市場上，具有相當的競爭優勢。

當區域網路端訊務流量可達Gigabit的等級，而骨幹網路的頻寬也進展到Terabit等級，但是在這兩點之間的頻寬只有Megabit等級，於是形成所謂的接取瓶頸(Access bottleneck)。此外，這些原設計用於處理語音訊務為主的接取網路，對於乙太網路數據訊務必須重新格式化及使用複雜的通訊協定轉換，這將影響整個網路的性能。為何不在怎個傳輸過程中，從區域網路經過接取網路再到骨幹網路，都利用乙太網路的功能呢？因此，北電網路提供一種突破性的方法來建立一種穩健、符合成本效益、可擴展的端對端網路，採用的是一種共同的語言－乙太網路。這種方法被稱為光纖乙太網路，以原來的格式，端對端地傳送區域網路的訊務，無需通訊協定轉換，更不用勉強數據通過一頻寬有限的接取/都會網路，無接縫(seamlessly)地整合區域網路、都會網路和廣域網路。

- 光纖乙太網路的優勢

用戶寬頻接取網路目前主要技術為xDSL與Cable modem，光纖乙太網路的出現使用戶能更有彈性地選擇寬頻接取網路。許多電信業者相當看好光纖乙太網路的市場潛力，其主要優點說明如下：

- 網路架構簡單

在全程光纖乙太網路中，訊務維持原有的乙太封包格式，不需要再做通訊協定轉換。網管工作簡單，如同在管理單一的區域網路。由於架構簡單，使網路規劃與設定容易，縮短供裝時間。傳統數據專線，常因傳輸速率提升就需重新規劃網路或更換傳輸設備，供裝時間長。光纖乙太網路服務依用戶需求來供應連接埠，在首次需人員前往裝設外，往後的頻寬變更只需由網管設定即可完成。

- 網路速度快

光纖乙太網路提供比銅纜Megabit等級更大的頻寬。乙太網路支援的傳輸速率從原始的10 Mbps到100Mbps再到 1 Gbps，目前已達10 Gbps的速率，提供了高速寬頻網路所需的頻寬可擴充性。目前光纖乙太網路的標準主要為IEEE 802.3z(Gigabit Ethernet)、IEEE 802.3ae(10 Gigabit Ethernet)。對於企業用戶而言，過去為連接廣域網路而使用的多條T1或T3線路可以被一個單獨的10/100/1000Mbps乙太網路連接埠所取代。電信業者可以用切割方式提供頻寬。例如，依1 Mbps的增量實現規模從1 Mbps到1000 Mbps的寬頻接取網路服務。這種分級的頻寬切割方式使電信業者所提供的服務更加適合於每個用戶的需求，並且更有效率地利用網路頻寬。

- 網路可靠性高

因為建置於本質上具有高可靠性的光纖傳輸系統上，使得光纖乙太網路比現今的銅線寬頻接取網路有更高的可靠性。北電網路的光纖乙太網路解決方案之一，Ethernet over Resilient Packet Ring 提供少於50毫秒的中斷復原能力。其他方案也提供路徑備援與快速復原特性，包括Multi-link Trunking技術，它允許多個乙太網路的連接埠匯集成一個較大頻寬連接埠，各個連接埠不僅互為備援且負載分擔能力。

- 網路建置成本低

相對於ATM、SONET的高成本，光纖乙太網路則擁有價格便宜的絕對優勢。光纖乙太網路維運和管理成本低，人員不需重新訓練。維運SONET的人員僱用成本高，需要購置額外設備在每個網路協定轉換點。北電網路將公司內部網路轉換為光纖乙太網路後估計可節省了約30%的成本。

- 光纖乙太網路架構

北電網路公司提供四種架構來實現光纖乙太網路，這四種架構在全球各地都有成功案例。

- Ethernet over Fiber：利用Nortel Networks Passport 8600光纖乙太網路路由交換器在光纖上直接設置光纖乙太網路，如圖6.1所示。

圖6.1 Ethernet over Fiber

可與符合IEEE 802.3標準且支援光介面(例如：100FX，Gigabit SX、LX、ZX)的乙太網路交換器，以光纖為傳輸介質建置點對點或網狀結構的光纖乙太網路，這是一種非常低成本且能高速傳送數據訊務的解決方案。

- Ethernet over Resilient Packet Ring：利用創新的Nortel Networks OPTera Packet Edge系統Metro 3000系列組成的彈性封包環Resilient Packet Ring (RPR)，設置光纖乙太網路，如圖6.2所示。

圖6.2 Ethernet over Resilient Packet Ring

利用既有的SONET光纖環路基礎設施來提供數據傳送，使乙太網路的訊務流量可以與傳統TDM訊務共享傳輸網路資源，提高頻寬使用效率。RPR是一個為公平存取光纖環路資源所設計的Media Access Control(MAC)協定，目前IEEE 802.17研究小組正在制定其標準，該標準主要為以環狀為基礎的Gigabit 光纖乙太網路能具有SONET可靠度為目標。北電網路公司相當看好RPR未來的發展潛力，因此先行推出OPTera Packet Edge系列產品，以便於Ethernet over Resilient Packet Ring光纖乙太網路的建構。

- Ethernet over DWDM：利用Nortel Networks OPTera Metro 5000系列，以 Dense Wave Division Multiplexing(DWDM)做為核心傳輸技術，設置光纖乙太網路，如圖6.3所示。

圖6.3 Ethernet over DWDM

可適用於點對點、網狀和環路的光纖乙太網路。提供巨大的頻寬特別適合於需極高傳輸網路性能的應用，例如資訊儲存的解決方案、資料中心之間的連接。對於光纖為稀少資源而且鋪設成本昂貴的環境中，使用此種光纖乙太網路可在一條光纖上承載多路Gigabit等級的乙太網路頻寬，因此可提高光纖的使用效率，並提供巨大頻寬。

- Hybrid Optical Ethernet：一種混合型光纖乙太網路架構把分享型環路的優點與連接用戶所在的簡單、低成本、點對點光纖乙太網路連接起來，所設置光纖乙太網路，如圖6.4所示。

圖6.4 Hybrid Optical Ethernet

結合上述三種光纖乙太網路架構提供獨特的功能，以滿足使用者特別的網路型態需求。對於各種環境極具彈性與調適性。混合型光纖乙太網路在不同的網路區段依不同的目的與需求使用不同的架構，所建置的整體光纖乙太網路可能包含兩種或三種光纖乙太網路基礎架構。

在說明了何謂光纖乙太網路、光纖乙太網路優勢及其架構後使我們更瞭解國外電信大廠為何積極投入光纖乙太網路的市場。光纖乙太網改變了傳統網路設計、施工與維運方法，傳統網路界限變得模糊，理想的選擇是採用一種可以運行於所有範圍的網路技術。在寬頻接取網路市場競爭中，能提供多重服務的業者才是最後的贏家。光纖乙太網路確實提供了多重服務所需的彈性、可擴充性及低成本的技術。

  - Passport 8600路由交換器

- 概述

北電網路公司的Passport 8600的路由交換器如圖6.5所示，可使用銅纜與光纖為傳輸媒介，提供全線速(wire-speed)交換與路由選擇功能。支援高性能的第二層與第三層交換結構，可提供高達128Gbps交換頻寬，未來並可擴充為256Gbps之容量。交換器上任何兩埠間的線速交換與路由選擇，其延遲時間小於10μs，因此Passport 8600路由交換器是支援企業重要應用與即時服務的理想平台，也是北電網路在光纖乙太網路解決方案的關鍵產品。

Passport 8600插卡式模組化設計，支援廣泛的介面模組，例如高達10Gbps的乙太網路介面、Packet-over-SONET(POS)及ATM等介面。使其成為整合區域網路、都會網路及廣域網路的理想選擇。北電網路將Alteon網路交換模組整合在Passport 8600產品系列中，以增強第四至第七層交換的智慧能力。

圖6.5 Passport 8600的路由交換器

- 交換器特性

Passport 8600路由交換器主要特性：

- 高性能與可用性

分散式交換結構可以避免在集中處理系統常發生的瓶頸現象。所有封包分類和路由選定都在交換埠由硬體完成，比傳統路由器以軟體為主的過濾封包方式有更快的處理速度。

為了具有最大的可用性，增加一個備援、負載分擔的交換結構/CPU模組，可避免任何單點故障(No single failure point)，以提供系統整體恢復功能和可用性。

- 可靠性高

Passport 8600 具有多層次的保護策略以提供電信業級的可靠性。

設備層次的保護：配置備援且可熱插拔組件，包括交換結構/ CPU 模組、輸出/入模組、電源及風扇托盤。溫度感測器監控各組件溫度，冷卻系統維持系統在可運作情況。

鏈路層次的保護：Distributed Multi-Link Trunking (DMLT)分散式多鏈路中繼，將MLT埠分散在同機箱的不同模組上，若單一模組發生故障時其他正常模組仍可分擔訊務避免鏈路中斷。

網路層次的保護：由VRRP、ECMP及SMLT所提供。

- 操作簡單

Passport 8600機箱的安裝和維護非常簡單，電源、風扇托盤及所有系統和輸出/入介面模組都可以從機箱前面操作維護。

配置北電網路的整合網路管理系統，網管人員無需離開辦公桌便可診斷網路障礙。Web-Based Management提供最簡易且彈性化的管理方式。

- 可擴展性高

模組化的設計，無論是機箱或模組的選擇均極具彈性與未來擴展性。

機箱選擇：Passport 8000系列機箱有四種型式，分別為符合NEBS3的10插槽Passport 8010co、10插槽的Passport 8010、6插槽的Passport 8006和3插槽的Passport 8003。

模組選擇：在Passport 8000系列機箱安裝8600系列模組就構成Passport 8600路由交換器。除了系統管理模組外可裝置各種類型的模組，包括10/100Mbps高速乙太網路(Fast Ethernet)、1Gbps和10Gbps超高速乙太網路(Gigabit Ethernet)、Packet-over-SONET、非同步傳輸模式(ATM)等介面及整合Web交換功能的模組。

具有CWDM介面，為北電網路在光纖乙太網路解決方案中扮演關鍵角色。

- 投資成本低

Passport 8600的投資成本很低。各型式機箱內的系統零組件是通用的，而且許多介面模組可與北電網路的其他交換系統共享。因此大幅地降低了零組件備用品和維護的成本。

- 交換器功能

- 無阻塞交換頻寬128Gbps。

- Layer 2轉送速率(Forwarding Rate) 96Mpps。

- Layer 3選徑效能(Routing Performance) 96Mpps。

- 最大可安裝交換埠個數:384個10/100Base-TX交換埠或128個1000Base-SX交換埠。

- 可選擇交流或直流電源。

- Multi-Link Trunking (MLT)，匯集2到8個交換埠構成一條容量可高達16Gbps的高性能鏈路，以提高上連、骨幹網路和伺服器間的可擴展性。

- 支援IEEE 802.1d 擴張樹協定(Spanning Tree Protocol)。

支援Multiple Spanning Tree Domains，Spanning Tree Fast Start。

- 虛擬區域網路(VLAN)功能：

支援Port-based、MAC-based、Protocol-based及IP subnet-based 等VLAN設定。

可設定VLAN 個數2000個以上。

支援IEEE 802.1Q VLAN Trunking，可將多個虛擬網路匯集於單一實體鏈路內。

- 服務品質(QoS)功能：

獨特的eXpress Classification(XC)，它根據第2、3和4層信息以硬體過濾封包來實現安全性和服務分類。

每個埠上有8個硬體佇列來傳輸不同優先級的服務。支援IEEE 802.1p Class of Service(CoS)和IETF Differentiated Service (DiffServ)。

- IP群播功能：

利用IGMP與DVMRP協定，有效控制IP群播訊務。

- Layer 3 IP routing：

支援RIPv1、RIPv2、OSPFv2、ECMP。

虛擬路由備援協定(VRRP)，提供負載平衡和預設閘道故障的自動復原。

- 具備IP Flow Filters，使用IP subnet、IP address及TCP/UDP port，提供封包過濾功能。

- 每個交換埠支援4組遠程監控(RMON)

- 交換器模組

Passport 8600模組主要有下列幾種類型，包括交換管理模組和輸出入介面模組，輸出入介面模組支援各種不同速度及型態的交換埠。

- 交換結構/ CPU 模組

8691SF模組為系統的交換管理模組，由核心交換結構及CPU組成，核心交換結構處理所有8600模組間的訊務，CPU管理路由交換及其他輸出入模組。

提供高性能Layer 2及Layer 3訊務交換功能，每個機箱至少需要一個，若需要備援則裝設兩個模組。

如圖6.6所示，8691SF模組提供管理控制連接埠以便於對Passport 8600進行設定與網路維運管理。

圖6.6 8691模組

- 10/100BASE-TX

如圖6.7所示，8648TXE介面模組提供48個10/100Mbps速率自動協商 (Auto-Negotiation) 雙絞銅線乙太網路交換埠。每個連接埠可支援全雙工與半雙工操作模式，由連接的設備雙方自動協商出最高速率與雙工操作模式。

圖6.7 8648TXE模組

- 100BASE-FX

8624FXE 模組，如圖6.8所示，提供24個100 Mbps 光纖乙太網路交換埠。全雙工操作模式，使用62.5 µm 多模光纖，傳輸範圍可達2公里。

圖6.8 8624FXE模組

- Gigabit Ethernet模組

如圖6.9所示，8608SXE模組提供8個1000BASE-SX交換埠。速率為1000 Mbps、光纖波長850 nm、全雙工操作模式、SC型式介面連接器。

圖6.9 8608SXE模組

圖6.10所示，8608GBE模組提供8個安裝GigaBit Interface Converters (GBIC)介面轉換器的槽位。可支援1000BASE-SX、1000BASE-LX、1000BASE-ZX、1000BASE-XD及1000BASE-CWDM等型式的連接埠。

圖6.10 8608GBE模組

圖6.11為8個1000BASE-T銅線連接埠的8608GTE模組。

圖6.11 8608GTE模組

- 10-Gigabit Ethernet 模組

如圖6.12所示，8681XLR 模組提供一個10GBASE-LR

10 Gigabit Ethernet串列區域網路(LAN)連接埠。光纖波長1310 nm，全雙工操作模式，使用 9/125 µm 單模光纖，傳輸範圍可達 10 km。

圖6.12 8681XLR模組

如圖6.13所示，8681XLW 模組提供一個10GBASE-LW

10 Gigabit Ethernet串列廣域網路(WAN)連接埠。光纖波長1310 nm，全雙工操作模式，使用 9/125 µm 單模光纖，傳輸範圍可達 10 km。

圖6.13 8681XLW模組

- ATM模組

圖6.14所示8672ATME模組有兩個槽位可安裝ATM MDA轉換器，這些MDA提供支援 RFC 1483 路由及橋接PVC的網路傳輸。至少需要安裝一個下列型式的MDA： 1個速率為OC-12c/STM-4的連接埠、4個速率為OC-3c/STM-1的連接埠或2個速率為DS-3的連接埠。

圖6.14 8672ATME模組

- POS模組

圖6.15所示8683POSM模組有3個槽位可安裝POS MDA轉換器。至少需要安裝一個下列型式的MDA：1個速率為OC-12c/STM-4的連接埠或2個速率為OC-3c/STM-1的連接埠。支援混合安裝OC-12c/STM-4和OC-3c/STM-1在不同的槽位。

圖6.15 8683POSM模組

- 網路規劃設計模式

  - 單環模式

以光纖將數個交換器串成一環如【圖十四】，此種規劃最為簡單，適合一都會網路的規劃設計，可以利用不同的網路介面界接各種網路。

  - 雙環模式

如【圖十五】方式以光纖將數個交換器連成二個環路，其中一部交換器以不同埠界接二個環路，此二個實體環路可設成單一邏輯環路且可設成L2網路，在此架構下若有一節點損壞，將被隔離開網路。

【圖十五】

  - 多環模式(一)

以光纖將網路架構成如【圖十六】之三環路，此種架構設計使網路形成完全的路由保護，左右二側實體環路可設定成單一邏輯環路且可設成L2網路，中間環路以EAPS機制提供左右二環路備援電路，如此任一節點損壞，皆不會影響整個網路架構。

【圖十六】

  - 多環模式(二)

以光纖將網路架構成如【圖十七】之環路架構，此種架構設計使網路形程完全的路由保護，左右二側實體環路可設定成單一邏輯環路且可設成L2網路，中間鏈路以ESRP之L2選徑機制提供左右二環路備援電路，如此任一節點損壞，皆不會影響整個網路架構。

【圖十七】

  - 重疊式EAPS網域模式

如【圖十八】，將【圖十七】架構之網路最外圍交換器再以光纖連成一大環路，此架構提供VMAN機能設計，可將VMAN設定在同一網路上。

【圖十八】

- 網路管理系統

本章將介紹以電信研究所開發之Rinpoche系統應用於管理本公司之Ethernet-based FTTB（EB-FTTB）網路，現階段可納管Extreme BD6808等交換設備，底下將依組態管理、障礙管理、效能監測管理等分別敘述。

  - 組態管理

可以新增單一或整批的EB-FTTB設備，並將設備及相關元件等管理節點以階層式的樹狀結構呈現於畫面中，方法如圖8.1、8.2所示。此外，亦可以輸入網段區間自動搜尋設備納管之，如圖8.3所示。

圖8.1 由管理區域新增一個設備

圖8.2 新增設備畫面

圖8.3 輸入欲自動搜尋設備之網段

  - 障礙管理

執行GESW的即時狀態監測功能時，可於設備管理員中點選該GESW管理節點並按右鍵，點選彈出式選單之即時狀態監測選項。圖8.4所顯示為Extreme L3SW的即時狀態監測畫面，畫面的上半部分顯示設備的Packet Loss Rate、Round Trip Time及設備的溫度、電源、電壓、風扇等資訊。由於slot層級也有相關的狀態值可以用SNMP協定去讀取，所以畫面的下半部分會將該設備所有slot的狀態顯示出來，其中Slot Status代表的是目前slot的運作狀態，Slot Configured Type代表的是預設該slot可接受插入的卡片，而Slot Inserted Type代表的是該slot實際插入的卡片。此外，即時狀態監測畫面的最下面一行"更新欄位"項目可以設定欲間隔多少秒去讀取並更新狀態資訊。

圖8.4 Extreme L3SW即時狀態監測視窗畫面

當使用者欲執行GESW port的即時狀態監測功能時，可於設備管理員中點選該GESW port並按右鍵，點選彈出式選單之即時狀態監測選項，如圖8.5、8.6所示。另外，亦可查詢訊務即時狀態，如圖8.7、8.8所示。

| 圖8.5 L3 Extreme Port即時狀態監測功能表單 | 圖8.6 L3SW Extreme Port即時狀態監測視窗畫面 |
| --- | --- |

| 圖8.7 L3SW Extreme Port即時訊務監測功能表單 | 圖8.8 L3SW Extreme Port即時訊務監測視窗畫面 |
| --- | --- |

障礙事件管理方面，可藉由點選設備管理員中的管理節點，並按右鍵點選彈出式選單之查詢事件單選項系統隨即會開啟事件流程管理員，並將此管理節點所發生的障礙事件顯示出來，使用者可以雙擊(double-click)相關事件以查看詳細的說明，如圖8.9~圖8.11所示。

圖8.9查詢事件功能表單

圖8.10 查詢障礙事件視窗畫面-1

圖8.11查詢障礙事件視窗畫面-2

當使用者欲執行L3 Switch提供的VLAN狀態查詢的功能時，可於設備管理員中點選該設備並按右鍵，點選彈出式選單之VLAN狀態查詢選項，使用者可藉由VLAN ID或VLAN Name來查詢該VLAN的所有資訊，如圖8.12、圖8.13所示。

| 圖8.12藉由VLAN ID 查詢VLAN狀態視窗畫面 | 圖8.13藉由VLAN Name查詢VLAN狀態視窗畫面 |
| --- | --- |

  - 效能監測管理

使用者欲檢視GESW相關之圖報表可於設備管理員中點選該GESW設備並按右鍵，點選彈出式選單之報表選項。如下圖8.14所示，系統針對GESW設備共提供五類圖報表使用者查閱，第一類圖表為日、週、月的packet loss rate/round trip time趨勢圖表，第二類圖表為設備障礙彙總，第三類報表為該設備所擁有port的訊務監測流量，第四類報表為該設備所擁有port的頻寬使用率，第五類報表為該設備所擁有port的可用率彙總報表。

圖8.14 GESW設備報表功能表單

另外，GESW port相關之圖報表可於設備管理員中點選該port並按右鍵，點選彈出式選單之報表選項。如圖8.15所示，系統針對GESW port共提供兩類圖報表使用者查閱，第一類圖表為日、週、月的訊務統計圖表，第二類圖表為日、週、月的頻寬使用率統計圖表。

圖8.15  GESW Port報表功能表單

# Text boxes

F96Ti

F48Ti

F32Fi

G8Xi

G8Xi

G8Ti

G12Xi

【圖十四】

Ring

Ring

Protection