行政院所屬各機關因公出國人員出國報告書

(出國類別：實習)

實習	 寬頻企業網路(IP VPN)業務及相關加值業務

之帳務處理

服務機關：中華電信公司 、 北區電信分公司

行政院研考會/省（市）研考會 編號欄

出國人職   稱 ： 助理工程師 、   副工程師

姓    名： 黃千子    、   江弘益

出國地區：美國

出國期間：91年9月25日-91年10月4日

報告日期：92年2月

工務出國報告提要

報告名稱：寬頻企業網路(IP VPN)業務及相關加值業務之帳務處理

主辦機關：中華電信公司

聯絡人/電話：02-23443639

出國人員：

黃千子       中華電信公司         行銷處     助理工程師

江弘益 中華電信台灣北區電信分公司   帳務處理處 副工程師

出國類別：實習

出國地區：美國

出國期間：中華民國九十一年九月二十五日-九十一年十月四日

報告日期：92年2月

分類號/目：H6/電信

關鍵詞：IP-VPN：企業虛擬專屬網路

內容摘要：

本文電子檔已上傳至出國報告資訊網

摘要

企業虛擬專屬網路（IP-VPN）是一新興技術，極具潛力，預期可成為受歡迎之新服務亦將是本公司未來之網路重心，如何汲取先進國家該等業務之帳務處理經驗，俾掌握先機，極為重要。

企業虛擬專屬網路之重點為虛擬及專屬，亦即企業依據網路協定來分享公共網路上的資源，以虛擬方式達到專屬網路之目的，將企業的私有網路加以延伸。VPN可降低企業的技術負擔、網路管理及人力成本、資料傳輸與網路通訊成本，並提升資料存取的便利性與即時性，企業導入虛擬專屬網路，就如同各種電子化解決方案與技術一樣，唯有透過完整務實的內外需求分析、本身狀況與條件釐清、解決方案之評價及其他成功或失敗經驗之學習與分享，與企業政策的緊密結合，才能選取最適之決策與解決方案。因此電信業者需提供非常客製化服務以滿足客戶需求。

職等此次奉派赴美研習「寬頻企業網路（IP-VPN）業務之帳務處理」，目的為研習美國AT&T、Cisco及Juniper等電信業者對於寬頻企業網路（IP-VPN）業務之各服務型態所對應之帳務處理經驗，以做為本公司提供該類業務處理帳務之參考。

本報告茲就美、日等IP-VPN之用途、技術進而導入價格、計費及SLA等帳務處理方式案例說明。所參酌之資料則取自赴美研習期間暨回國後所蒐集各項電信產業業者所發表之技術解說與分析資料。

目錄

- 前言

- 實習目的與行程概要

  - 實習目的

  - 行程概要

3. 實習內容

3.1. 虛擬專用網路簡介

3.2. 虛擬專用網路之用途

3.3. IP-VPN之技術

3.3.1.CPE型 IP-VPN

3.3.2.網路型IP-VPN

3.3.2.1.MPLS layer 3 VPN

3.3.2.2.MPLS layer 2 VPN

3.3.2.3.IP-VPN之優點

3.3.3.IP-VPN技術方案之選擇

3.4. 電信業者IP-VPN價格及計費

3.4.1. AT&T VPN 價格及計費

3.4.2.日本Japan Telecom Solteria IP-VPN價格及計費

3.5. SLA（Service-Level Agreement）

3.5.1. VPN之SLA類別

3.5.2. IP VPN 服務之SLA訂立範例

3.5.3. IP VPN客戶需求輸入項目範例

3.5.4.IP VPN 不同服務等級之計費範例

- 心得與建議

5. 參考資料

- 前言

VPN可降低企業的技術負擔、網路管理及人力成本、資料傳輸與網路通訊成本，並提升資料存取的便利性與即時性，企業導入虛擬專屬網路，就如同各種電子化解決方案與技術一樣，唯有透過完整務實的內外需求分析、本身狀況與條件釐清、解決方案之評價及其他成功或失敗經驗之學習與分享，與企業政策的緊密結合，才能選取最適之決策與解決方案。因此電信業者需提供非常客製化服務以滿足客戶需求。

職等此次奉派赴美國AT&T、Cisco及Juniper等電信業者研習「習寬頻企業網路（IP-VPN）業務之帳務處理」，茲就美、日等IP-VPN之用途、技術進而導入價格、計費及SLA等帳務處理方式案例說明，將所見所聞及學習心得彙整報告，願相關作業單位不吝賜教。

- 實習目的與行程概要

2.1.實習目的

近二十年來全球電信業在電信自由化的大潮流下，市場競爭日益劇烈，傳統電信服務不斷因價格戰而侵蝕毛利，如何提供新式或差異化服務，從激烈競爭中，殺出重圍，是一大課題。隨著網際網路的普及，多媒體需求日益殷切，大家不約而同在網際網路裡尋找商機。IP-VPN是一新興技術，極具潛力，預期可成為受歡迎之新服務，如何汲取先進國家該等業務之帳務處理經驗，俾掌握先機，極為重要。

2.2.行程概要

| 09/25 09/26 09/27 09/28 09/29 09/30 10/01 10/02 10/03(10/04 | 台北－紐約去程 至AT&T公司研習IPVPN technologies ＆ Billing system Services 至Cisco公司研習The Billing system of IPVPN Business Services 假日 (整理資料) 紐約－舊金山行程 至Cisco公司研習The Billing system of IPVPN Business Services 至Juniper公司研習The Billing system of IPVPN Business Services 至Juniper公司研習The Billing system of IPVPN Business Services 舊金山－台北回程 |
| --- | --- |

- 實習內容

3.1. 虛擬專用網路簡介

虛擬專用網路(VPN， Virtual Private Network) 係由兩個以上之私有網路利用公眾網路來互連所構成，如圖一所示，其主要特色在於應用具經濟規模之公眾網路，如網際網路，而非價昂之專線。此外它保有私有網路安全與私密之優點，及享有公眾網路之普遍接入能力。

由於網際網路蔚為風潮，帶動企業構建企業內部網路(Intranet)及接入網際網路之需求，全球電信業者紛紛以提供虛擬專用網路以為因應。企業不需大量投資構建基礎網路，即可擁有企業內部網路，可降低其營運成本，因此虛擬專用網路普受歡迎。

3.2. 虛擬專用網路之用途

虛擬專用網路之用途可分爲三大類：（1）企業各部門與遠端分支之間的VPN，如圖二所示；（2）企業網與遠端（移動）員工之間的遠端存取（Remote Access）VPN，如圖三所示；（3）企業與合作夥伴、客戶、供應商之間的Extranet VPN，如圖四所示。

迄今虛擬專用網路可應用之技術有ATM、訊框傳送(Frame Relay)、IP-VPN及X.25等，惟目前受歡迎者，仍以IP-VPN為最。主要因企業內部網路大多應用IP及全球資訊網(World-Wide Web，WWW)技術，IP-VPN最容易透通地穿越廣域網路。

3.3.IP-VPN之技術

3.3.1.CPE-Base IP-VPN

較早推出的IP-VPN解決方案，係以應用CPE (Customer Premises Equipment)型軟硬體設備為主，利用既有安全技術來提供不同等級VPN服務，這些技術有：

• IP packet filtering

• Network Address Translation (NAT)

• IP Security Architecture (IPSec)

• SOCKS

• Secure Sockets Layer (SSL)

• Application proxies

• Firewalls

• Kerberos, RADIUS, and other authentication systems

•Tunneling

圖五、標示上述技術在TCP/IP層架構下之所在位置。圖六為各項技術特性之比較

上述各項技術(除IPSec外)原各為解決某種特定安全問題而發展出來的，無法全盤解決IP VPN所面臨的各項安全威脅。IPSec則是為了此目的首先被IETF( Internet Engineering Task Force)研訂的規格(RFC 2401-RFC2412及RFC 2451)，因此已普遍為業者及使用者採用，提供鑑別(Authentication)、加密(Encryption)、完整性(Integrity)與Replay保護機制。

提供IPSec機能之設備可以是主機(Host)或專屬閘道(gateway)，兩IPSec系統間建立之連結可為透通式(Transparent mode)或通道式(Tunnel mode)，原始封包(Original　datagram)經IPSec系統或模組處理過後，會被加上額外之標頭(Header)，如Authenticated Header(AH)及或Encapsulating Security Payload (ESP)，供遠端IPSec系統或模組辨識與處理。圖七為透通式封包封裝之格式，圖八為通道式封包封裝之格式。

圖九為兩IPSec主機間以透通式建立之連結，其封包封裝之情形。圖十為兩主機透過兩IPSec閘道以通道式建立之連結，其封包封裝之情形。

Ipsec設備採用標準規格，有多家廠商製造，企業一般可自行建置或向服務提供者取得此向服務，很多企業已經使用這一方案，其優缺點如下表:

| 優點 | 敘述 |
| --- | --- |
| 企業掌控度佳 | 企業之資訊部門一般偏好自行操控其內部網路，應用此方案企業可控制及管理網路出入之政策。 |
| 點對點加密 | 傳送於CPE間之資料流，CPE可予以加解密；極度關心安全課題之企業，特別喜愛此架構。 |

| 缺點 | 敘述 |
| --- | --- |
| CPE安裝與管理複雜 | 使用此架構，企業必須於各點建置CPE，對大型網路而言，設備安裝與升級費時，維護或異動設備之設定極為複雜。 |
| 成本 | CPE安裝與管理複雜度，一定轉化為成本。使用此架構企業其設備安裝點越多，設備購買或租賃成本一定水長船高。 |
| 不同廠牌設備之互運作能力差 | 企業為了B2B需求或購併需要整合不同網路，不同廠牌設備整合極為困難。 |
| Scalability | 使用此架構，企業每增加一安裝點(CPE)時，為了互通，對Fully meshed網路上之各CPE，均需增建通道，因此網路複雜度呈指數增加，影響網路成長，增加維運成本。 |
| 缺乏QOS機制 | 大部分CPE並不提供QOS控制，少部分則提供有限功能，如流量限制等。 |

即使有上述缺點，但IPSec已有很多成功案例。

3.3.2. 網路型IP-VPN

網路型IP-VPN之推出，植因於CPE型IP-VPN於管理面、成本與延展性之缺點。電信服務機能究由終端設備(CPE)或網路來提供，一直是電信業一貫競爭的課題，Centrex即是明證之一，網路型IP-VPN亦是 。

目前網路型IP-VPN除了可應用既有ATM或Frame Relay網路外，業界一致看好之技術為MPLS(Multi-protocol Label Switching)，MPLS IP-VPN在網路拓樸上可區分為服務提供者(Provider)網路與客戶(Customer)網路兩大區塊，如圖十一所示。服務提供者網路是由一些提供VPN服務的路由器所構成，供所有VPN客戶共同使用。客戶網路一般散佈於不同地方，透過服務提供者網路來互聯。為了確保各VPN之私密性並與其他VPN或與網際網路隔絕，服務提供者網路係以分離各VPN之路由來達成。

MPLS 主要目標在於提供多個類似ATM VC/VP(Virtual circuit/Virtual Path)之虛擬專線，稱為LSP (Label Switch Path)，來介接客戶網路；以及滿足未來多媒體需求，提供QOS(Quality Of Services)機能。 VPN是由下述網路裝置所構成，如圖十一所示

- Provider edge (PE) routers:它位於服務提供者網路端，連接位於客戶網路端之CE，它提供VPN與LDP(Label Distribution Protocol )機能。一VPN裡有多對PE路由器，兩兩以LDP通道互連，如圖十二所示。

- Provider (P) routers: 位於服務提供者網路端，且不連接位於客戶網路端之CE者，稱之。它提供LDP機能，但不提供VPN機能。

- Customer edge (CE) devices: 它是位於客戶網路端之路由器或交換器，且連接PE者，稱之。

LSP類似一單工(Simplex)之專線連接兩CE ，LSP系透過LDP(Label Distribution Protocol )通信協定來建立，服務提供者網路上之路由器均需具備此機能。圖十三為MPLS LDP協定與路由更新機制運作之概況，圖中以圓圈標示之數字表示運作之步驟，

步驟1：圖底之CE介面0有 192.1.1.0 /24, 192.1.2.0 /24兩網段，CE左側表格顯示其路由表之部份資訊，經由選定之路由交換協定如RIP、OSPF、BGP等，送予其對應PE。

步驟2：PE在介面Serial 1選擇未經使用之標籤5，在Serial 2選擇未經使用之標籤31，更新路由表如其左及右側表格，並將路由資訊送與予鄰接(左上及右上)路由器；其左側路由表顯示由Ser1介面收到標籤為5的封包，應從Ser0介面送出。

步驟3：LSR在介面Serial 1選定標籤17搭配介面Serial 0之標籤17，更新路由表如其左及右側表格，並將路由資訊送與予鄰接路由器。

步驟4與5：同步驟3。惟圖頂CE並非為MPLS路由器，故其對應PE之路由表內in欄無標籤資訊。步驟4右側表格有較多行數，係因該LSR已送LDP與路由資訊予其右側路由器。

步驟6：圖上粗體線顯示一LSP業經建立。

步驟7：詳步驟2。

步驟8：LSR並未完成傳播LDP與路由更新資訊予其鄰接路由器。

步驟9：同步驟8。

MPLS提供Layer 3及Layer 2 VPN功能，在Layer 2 VPN裡，路由選取主要由CE來負責；在Layer 3 VPN裡則由PE及P Routers來擔任，因此服務提供者網路上之路由器需較多有關CE之資訊，需較多的設定。

3.3.2.1.MPLS layer 3 VPN

MPLS Layer 3 VPN係以RFC 2547bis為規格，又稱BGP/MPLS VPNs。依IP路由運作機制，客戶網路上之路由器間本來就應利用Intra-domain路由通信協定( Routing Protocol)如RIP、OSPF互相交換拓樸資訊，俾各自產生路由表。在MPLS Layer 3 VPN裡，MPLS主幹網路(服務提供者網路)亦為一IP 網路，它自有其Intra-domain 路由通信協定，因此服務提供者網路與客戶網路之路由通信協定需予以區隔，方不互相影響。一客戶網路點(Site)以單埠(或鏈路，Link)或多埠連接服務提供者網路(PE)，服務提供者網路在每埠上賦予一VPN路由表，稱為VRF(VPN routing and forwarding table)它利用BGP在服務提供者網路上來傳播VPN之路由資訊，如圖十二所示，PE1利用BGP傳遞10.1/16路由資訊予PE2；反之，PE2亦利用BGP傳遞10.2/16路由資訊予PE1，達成客戶網路之拓樸資訊交換。

MPLS LAYER 3 VPN之優點為：

對客戶而言路由複雜度借移轉予服務提供者得以降低。

對服務提供者而言

- 有關各VPN之資訊並不需儲存於MPLS骨幹網路上之每一路由器上，維護上較為簡便，

- 可提供較多之加值服務。

      - MPLS layer 2 VPN

MPLS Layer2 VPN係以Internet draft draft-kompella-ppvpn-l2vpn為規格，從客戶網路的觀點而言，它提供如ATM、 Frame Relay或X.25等第二層服務；就服務提供者網路而言，它以MPLS LSP傳送來自客戶網路的第二層封包，它不參與客戶網路的路由選取機制。CE與PE間之介面可以是ATM、FRAME或乙太網路，發送端PE負責轉換PVC、 DLCI或VLAN ID為LSP，接收端PE轉換LSP為PVC、 DLCI或VLAN ID，如圖十三所示。

MPLS LAYER 2 VPN之優點為：

對客戶而言

- 僅租用電路，

- 控制VPN之路由選取機制，

- VPN可支援任何第三層協定。

對服務提供者而言

- 可在同一MPLS骨幹網路上同時支援Layer 2 與Layer 3 VPN，

- 支援ATM、FRAME或乙太網路介面與客戶網路介接。

3.3.2.3.IP-VPN之優點

對客戶而言，IP-VPN有下述之優點

- 共用服務提供者網路，服務價格較低廉。

- 使用服務提供者網路，設備成本較低。

- 客戶網路維運工作，可委託服務提供者處理，降低維運成本，客戶並可專注於核心業務而非網路。

- 服務提供者網路散佈範圍極廣，可提昇客戶網路之連接能力。

    - IP-VPN技術方案之選擇

一般客戶對 IP-VPN技術方案之選擇，依需求可區分如下：

- 若客戶重視安全性，如資料加密或身分認證，則選擇IPSec、Layer 2 VPN或IPSec搭配任一種網路型VPN技術皆可。

- 若客戶希擁有網路控制權，Layer 2 VPN是最佳選擇。

- 若客戶缺乏網路專業人手，Layer 3 VPN是最佳選擇。

- 若客戶需從網際網路作遠端存取，L2TP/PPTP是最佳選擇。

3.4.電信業者IP-VPN價格及計費

3.4.1. AT&T IP-VPN 發展：

  - P Enabled Frame Relay：建設於AT&T 現有的 Frame Relay 網路，IP Enabled Frame Relay利用簡化 any-to-any連接及服務品質（QoS）兩種特性，展開Frame Relay VPN功能，客戶感覺像Frame Relay，實際為MPLS。

  - MISMR：Managed Internet Service with Managed Router，設備及網路統一管理，較適中小企業，分四種服務等級（Classes of Services）：

- 及時（Real time）：VoIP，視訊會議（video conferencing）

- 高（Hign）：企業資源規劃（ERP）

- 中（Medium）：e-mail

- 低（Low）：web browsing

  - AT&T Frame Relay價位依Hub-&Spoke、Partial Mesh、Full Mesh及MPLS VPN （IP Enabled FR）區分，客戶則視所需建置IP VPN規模，以TCO變動最小、降低網路成長費用及減輕管理及維護費等因素考量建置方式，收費與Sites數如下圖。

例：AT&T IPFR客戶EarthTech 於全球7000員工，100餘據點，使用IPFR Network：

3.4.1.1.AT&T Frame Relay Port及 PVC價格：

| Port速率 | 裝置費 | 月租費 |  | PVC CIR | Frame Relay 月租費 | IP FR 月租費 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56/64kbps | 800 | 285 |  | 16kbps | 32 | 64 |
| 128kbps | 1,000 | 570 |  | 32kbps | 61 | 122 |
| 192kbps | 1,000 | 705 |  | 56/64kbps | 104 | 208 |
| 256kbps | 1,000 | 850 |  | 128kbps | 236 | 472 |
| 384kbps | 1,000 | 1,145 |  | 192kbps | 355 | 710 |
| 512kbps | 1,000 | 1,405 |  | 256kbps | 473 | 946 |
| 640kbps | 1,000 | 1,555 |  | 384kbps | 709 | 1,418 |
| 768kbps | 1,000 | 1,705 |  | 512kbps | 1,063 | 2,126 |
| 1,024kbps | 1,000 | 2,005 |  | 640kbps | 1,355 | 2,710 |
| 1,544kbps | 1,000 | 2,535 |  | 768kbps | 1,654 | 3,308 |
|  |  |  |  | 1,024 kbps | 2,284 | 4,568 |
|  |  |  |  | IP FR PVC價格為Frame Relay之2倍 |

3.4.1.2.AT&T Frame Relay Hub-&Spoke計費範例：

訂價：512kbps Port裝置費1,000(US$)、Port月租費1,405(US$)

64kbps PVC CIR Frame Relay月租費104(US$)

費用計算：

| Site | Speed | Port/ PVC | 一次收費 | 每月繳費用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 512K | Port | 1,000 | 1,405 |
| B | 128K | Port | 1,000 | 570 |
| C | 128K | Port | 1,000 | 570 |
| D | 128K | Port | 1,000 | 570 |
| E | 128K | Port | 1,000 | 570 |
| AB | 64K | PVC |  | 104 |
| AC | 64K | PVC |  | 104 |
| AD | 64K | PVC |  | 104 |
| AE | 64K | PVC |  | 104 |
|  |  | 合計 | 5,000 | 4,101 |

3.4.1.3.AT&T Frame Relay Full Mesh計費範例：

訂價：512kbps Port裝置費1,000(US$)、Port月租費1,405(US$)

64kbps PVC CIR Frame Relay月租費104(US$)

費用計算：

| Site | Speed | Port/ PVC | 一次收費 | 每月繳費用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 512K | Port | 1,000 | 1,405 |
| B | 512K | Port | 1,000 | 1,405 |
| C | 512K | Port | 1,000 | 1,405 |
| D | 512K | Port | 1,000 | 1,405 |
| E | 512K | Port | 1,000 | 1,405 |
| AB | 64K | PVC |  | 104 |
| AC | 64K | PVC |  | 104 |
| AD | 64K | PVC |  | 104 |
| AE | 64K | PVC |  | 104 |
| BC | 64K | PVC |  | 104 |
| BD | 64K | PVC |  | 104 |
| BE | 64K | PVC |  | 104 |
| CD | 64K | PVC |  | 104 |
| CE | 64K | PVC |  | 104 |
| DE | 64K | PVC |  | 104 |
|  |  | 合計 | 5,000 | 8,065 |

3.4.1.4.AT&T IP Enabled Frame Relay計費範例：

訂價：128kbps Port裝置費1,000(US$)、Port月租費570(US$)

64kbps IP FR PVC CIR月租費208(US$)（為Frame Relay  2倍）

費用計算：

| Site | Speed | Port/ PVC | 一次收費 | 每月繳費用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 128K | Port | 1,000 | 570 |
| B | 128K | Port | 1,000 | 570 |
| C | 128K | Port | 1,000 | 570 |
| D | 128K | Port | 1,000 | 570 |
| E | 128K | Port | 1,000 | 570 |
| A | 64K | PVC |  | 208 |
| B | 64K | PVC |  | 208 |
| C | 64K | PVC |  | 208 |
| D | 64K | PVC |  | 208 |
| E | 64K | PVC |  | 208 |
|  |  | 合計 | 5,000 | 3,890 |

3.4.2.日本Japan Telecom Solteria IP-VPN：

  - 基本收費項目有Port費用、PVC費用及VPN費用等，另視客戶使用需求收取用戶端設備租費及佈線費用：

  - VPN服務費則視總頻寬及不同的CoS（Class of Service）而有所區隔。

  - 其最初的客戶包括Toyota、Nissan及Sakura Bank。

◎

|  | Basic Charge for Access Circuit |
| --- | --- |

| 1) Using High-speed Digital Circuit | (yen/month) |
| --- | --- |
| NTT TOHKnet HTNet OTNet HOTnet STNet QTNet CTC, OMP TTNet CTNet Metal (64kb/s,128kb/s) 2,430 2,000 2,400 2,430 2,435 Optical Fiber (192kb/s-6Mb/s) 18,000 16,000 18,000 18,000 18,000 |
| 2) Using ATM Private Leased Circuit | (yen/month) |
| NTT CTNet HOTnet, TOHKnet, TTNet, CTC OMP, HTNet, STNet, QTNet OTNet One wire 65,000 60,000 64,000 65,000 Two wires 133,000 123,000 126,000 133,000 |

*When using multiplexed VP, no basic charge for access circuit is required from the second circuit

|  | Basic Charge for Network Connection |
| --- | --- |

| 1) Using High-speed Digital Circuit | (yen/month) |
| --- | --- |
| Speed (I-interface only) Charge (Same rate from type 1 area to type 6 area) 64kb/s 64,570 128kb/s 79,570 192kb/s 157,000 256kb/s 182,000 384kb/s 222,000 512kb/s 257,000 768kb/s 322,000 1Mb/s 402,000 1.5Mb/s 532,000 3Mb/s 732,000 4.5Mb/s 882,000 6Mb/s 1,002,000 DA/E 64kb/s 27,570 DA/E 128kb/s 35,570 DA/E 1.5Mb/s 217,000 DA/E 6Mb/s 530,000 |

| 2) Using ATM Private Leased Circuit | (yen/month) |
| --- | --- |
| Speed Charge Type 1 area*3 Type 2 area *3 Type 3 area *3 Type 4 area *3 Type 5 area *3 Type 6 area *3 0.5Mb/s 75,000 88,000 91,000 100,000 124,000 214,000 1Mb/s 120,000 146,000 152,000 170,000 218,000 398,000 2Mb/s 193,000 243,000 255,000 291,000 387,000 747,000 3Mb/s 260,000 332,000 349,000 400,000 536,000 1,046,000 4Mb/s 317,000 411,000 433,000 499,000 675,000 1,335,000 5Mb/s 364,000 476,000 502,000 580,000 788,000 1,568,000 6Mb/s 404,000 533,000 562,000 649,000 881,000 1,751,000 7Mb/s 444,000 585,000 617,000 713,000 969,000 1,929,000 8Mb/s 484,000 637,000 672,000 777,000 1,057,000 2,107,000 9Mb/s 524,000 689,000 727,000 841,000 1,145,000 2,285,000 10Mb/s 564,000 739,000 780,000 903,000 1,231,000 2,461,000 11Mb/s - 44Mb/s *1 20,000 32,000 35,000 44,000 68,000 158,000 45Mb/s 1,247,000 1,847,000 1,991,000 2,423,000 3,575,000 7,895,000 46Mb/s - 135Mb/s *2 3,000 7,000 8,000 11,000 19,000 49,000 |

| *1 | Add the cost listed to the amount of "10Mb/s" in 1Mb/s increment for the charge of over 10Mb/s. |
| --- | --- |
| *2 | Add the cost listed to the amount of "45Mb/s" in 1Mb/s increment for the charge of over 45Mb/s. |
| *3 | Please ask JAPAN TELECOM for more detail about each area. |

|  | Closed IP-VPN Communications Charge | (yen/month) |
| --- | --- | --- |
| Total speed Charge Total speed Charge to 64kb/s 5,000 to 8Mb/s 260,000 to 128kb/s 10,000 to 9Mb/s 290,000 to 192kb/s 15,000 to 10Mb/s 320,000 to 256kb/s 20,000 to 11Mb/s 350,000 to 384kb/s 30,000 to 12Mb/s 380,000 to 512kb/s 35,000 to 13Mb/s 410,000 to 1Mb/s 50,000 to 14Mb/s 440,000 to 2Mb/s 80,000 to 15Mb/s 470,000 to 3Mb/s 110,000 Add 10,000yen in 1Mb/s increment from 16Mb/s to 56Mb/s to 4Mb/s 140,000 to 5Mb/s 170,000 to 57Mb/s 885,000 to 6Mb/s 200,000 Add 5,000yen in 1Mb/s increment over 57M/b to 7Mb/s 230,000 |

*This is determined according to the total value of connection speeds.

*HOTnet : Hokkaido Telecommunication Network. Co.,Inc
*TOHKnet : Tohoku Intelligent Telecommunication Co.,Inc
*TTNet : Tokyo Telecommunication Network Company, Incorporated
*CTC : Chubu Telecommunication Co.,Inc
*OMP : Osaka Media Port Corporation
*HTNet : Hokuriku Telecommunication Network Campany
*CTNet : Chugoku Telecommunication Network Co.,Inc
*STNet : STNet, Incorporated
*QTNet : Kyushu Telecommunication Network Co.,Inc
*OTNet : Okinawa Telecommunication Network Company, Incorporated

|  | DSU/ONU Rental Charge |  | In-house Wiring Charge |
| --- | --- | --- | --- |

| 1) Using High-speed Digital Circuit | (yen/month) |
| --- | --- |
| Speed DA/E 1.5Mb/s DA 6Mb/s 64kb/s 128kb/s 192kb/s to 1.5Mb/s 3Mb/s to 6Mb/s In-house Wiring Charge ( except DA/E 1.5Mb/s DA 6Mb/s ) Other Additional Charge*(DA/E 1.5Mb/s and DA 6Mb/s) Carrier Metal Optical Fiber Metal Optical Fiber NTT 9,500 1,700 - 19,000 21,000 60 2,000 2,000 HOTnet 9,500 1,700 7,000 19,000 21,000 60 2,000 2,000 TOHKnet 9,500 1,700 7,000 19,000 21,000 70 2,000 2,000 TTNet 9,500 1,700 6,000 19,000 21,000 60 2,000 2,000 CTC 9,500 1,700 7,000 19,000 21,000 50 2,000 2,000 OMP 9,500 1,700 6,000 19,000 21,000 70 2,000 2,000 HTNet 9,500 1,700 7,600 19,000 21,000 70 2,000 2,000 CTNet 9,500 1,700 6,000 19,000 21,000 70 2,000 2,000 STNet 9,500 1,700 - 19,000 21,000 60 2,000 2,000 QTNet 9,500 1,700 - 19,000 21,000 60 2,000 2,000 OTNet 9,500 - 1,700 20,000 22,000 - 2,000 2,000 |

*With regard to 1.5Mb/s and 6Mb/s of NTT Digital Access and 1.5Mb/s of Economy Service by regional NCC, "Other Additional Charge", equivalent in the amount to the in-house Wiring Charge, is required.

| 2) Using ATM Private Circuit | (yen/month) |
| --- | --- |
| Interface DSU/ONU Rental Charge In-house Wiring Charge Other Additional Charge One wire Metal 11,000 - 2,000 Coaxial 20,000 Optical fiber SMF Type I 33,000 MMF Type II 29,000 Two wire Optical fiber SMF Type I 42,000 2,000 - MMF Type II 38,000 |

*All carriers offer then in the same rates.
*SMF:Single-Mode Fiber
*MMF:Multi-Mode Fiber
*Please ask JAPAN TELECOM for POI of ATM Private Leased Circuit.

Installation Fee* using NTT circuit

| Installation Fee | (yen) |
| --- | --- |
| Item Charge Router Settlement (per one connection circuit) 1,000 |

| Carrier | Item | High-speed Digital Circuit | ATM Private Leased Circuit |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Metal | Optical Fiber |  |
| JAPAN TELECOM | Basic Installation | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| NTT | Circuit Connection | - | - | 1,000 |
|  | Facility Installation | 72,000 | 102,000 | - |
|  | Basic Installation | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
|  | In-house Wiring | 3,800 | 8,000 | 8,000 |
|  | DSU/ONU Settlement | 3,500 | 8,500 | 13,600 |

*The above fee applies to the case of installing one new access circuit.
*Please ask JAPAN TELECOM when using a regional NCC's circuit.
*Installation costs in case of using an existing NTT private leased circuit as the access circuit total 4,000yen per access circuit (3,000yen for JAPAN TELECOM basic installation and 1,000yen for router installation)
*No facility installation fee is required for Digital Access 1.5Mb/s and 6Mb/s, though 1,000yen circuit connection fee is needed.

3.5.SLA（Service-Level Agreement）

3.5.1. VPN之SLA類別

  - 於目標客戶需求與價值、競爭者未能滿足的部分及內部潛力、技術等因素，決定提供合適的SLAs。

  - VPN之SLAs類別如供裝時間、網路性能、維護時間、封包遺失率、傳輸延遲、防火牆性能、即時修復、撥接成功率、改變需求之履行、狀況發生通知及服務中心支援等。

  - 依Cisco公司提供資料，客戶關心SLAs的比例依序為：

安全：76%

主機伺服器uptime：70%

網路、骨幹之效能、等級及服務：68%

客服反應時間：65%

總處理能力：64%

撥接成功率或速率：55%

延遲（Latency）：51%

服務出現時間：47%

傳輸品質（Transit delay，jitter）：39%

  - SLA有些屬流程面，有些屬技術面，如下圖，愈往右上方難度愈高，Cisco公司建議依

逐步提供SLA：

3.5.2.IP VPN 服務之SLA訂立範例：

| Class of Service | Network Avaliability | Roundtrip Delay(ms) | Packet Loss |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100%Core and Redundant Edge 99.9% to Edge | 50 | <0.1% |
| 2 | 100%Core and Redundant Edge 99.9% to Edge | 60 | <0.25% |
| 3 | 100%Core and Redundant Edge 99.9% to Edge | 70 | <0.5% |
| 4 | 100%Core and Redundant Edge 99.9% to Edge | 75 | <1% on-Net <5% off-Net |

不同服務等級（CoS）之SLA Qos指標範例：

|  | Real Time | Business | Standard |
| --- | --- | --- | --- |
| Contracted Bandwidth | v | v | v |
| Packet Loss | v | v |  |
| Delay | v | v |  |
| Jitter (Delay variation) | v |  |  |
| Service Availability | v | v | v |

罰則：

主要事件：如未達網路有效性（Availability levels not met），則租費扣減5% to 10%，每月超過5至10次狀況發生，最高可扣減整月租費。

次要事件：如封包遺失（Packet Loss）超過1%，則扣減1天或1/30租費。

3.5.3. IP VPN客戶需求輸入項目範例：

以PCCW BtN MPLS VPN為例：

客戶依需求輸入各欄，PCCW BtN接獲該訂單後會於72小時內以e-mail或電話聯繫客戶。

3.5.4.IP VPN 不同服務等級之計費範例：

以Global One 公司Global Intranet VPN為例：

訂價：依不同服務等級價位不同

| Port Speed | Economy | Standard | Premium |
| --- | --- | --- | --- |
| 64kbps | $60 | $85 | $120 |
| 128kbps | $90 | $130 | $180 |
| 256kbps | $150 | $215 | $300 |
| 512kbps | $250 | $385 | $540 |
| 768kbps | $400 | $600 | $770 |
| 1024kbps | $650 | $800 | $1,020 |

以256kbps port為例，訂價為Economy $150、Standard $215、

Premium $300，若選擇50%Economy、25% Standard、及

25% Premium，則計費為：

50% * $150 + 25% * $215 + 25% * $300

= $204（每月）

- 心得與建議

由於IP-VPN業務提供客戶非常客製化之服務，企業不需大量投資構建基礎網路，即可擁有企業內部網路，可降低其營運成本，因此虛擬專用網路普受歡迎。目前大型網路廠商都把VPN產品當作提高公司營收的重要發展策略。美國AT&T、Cisco、 Juniper及日本等電信業者對各種型態之企業客戶均推出IP-VPN業務之各服務型態及解決方案。

IP-VPN業務於電信市場之情況呈現某些特點，例如價格保密、應要求之行情提供、需個案協商、提供多樣化之服務等級及Bundle 之服務包裝等。而對距離感覺遲鈍，以頻寬為訂價基準，而不以用量為訂價基準，以簡化計費。

目前本公司亦因應客戶需求推出不同服務種類之VPN業務，提供網際網路服務商(ISP)之骨幹網路服務、企業界總公司及分公司架設企業內部網路等。各先進國家業者提供之解決方案，對於本公司未來因應各類型企業、機關之多樣化需求，於目標客戶需求與價值、競爭者未能滿足的部分及內部潛力、技術等因素，決定提供合適的全方案解決方式及訂立不同服務等級之SLA指標、價格策略及簡化之帳務處理等有許多值得參考借鏡。

- 參考資料

  - AT&T公司簡報資料。

  - Cisco公司簡報資料。

  - Juniper公司簡報資料。

# Text boxes

圖一、虛擬專用網路

圖二、企業各部門與遠端分支機構之間所構成的VPN

圖三、企業網與遠端（移動）員工之間的遠端存取（Remote Access）VPN

圖四、企業與合作夥伴、客戶、供應商之間的Extranet VPN

圖五、各安全技術在TCP/IP層架構下之所在位置

圖六、各項安全技術特性之比較

圖七、透通式封包封裝之格式

圖八為通道式封包封裝之格式

圖九、兩IPSec主機間以透通式建立連結

圖十、兩主機透過兩IPSec閘道以通道式建立連結

圖十一、一IP VPN拓樸簡圖

圖十二、Site1與Site2間之LSP

圖十三、MPLS LDP協定與路由更新機制運作之概況

圖十三、MPLS LAYER 2 VPN

Easy				 Implementation				Complex

改變需求之回應

供裝時間

快速回應

1

傳輸品質jitter

障礙

排除

3

Technology

Anchor

process

封包遺失率

網路性能(end-to-end)

Round Trip Delay

(Backbone)

網路性能(bavkbone)

Round Trip Delay

(end-to-end)

2

1

2

3

Basic Charge for Access Circuit

=      +

2

1

Basic Charge for Access Circuit

Basic Charge for Network Connect

Closed IP-VPN Communications Charge

DSU/ONU

Rental Charge

Basic Charge for Access Circuit

3

4

1

5

2

In-house Wiring Charge

Central office

DSU/ONU

MDF/PD

Cabinet

Solteria

Customer’s Office

5			10			15			20			25  	Sites數

Hub-&Spoke

MPLS VPN

20,000

18,000

16,000

14,000

12,000

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0

Full Mesh

月租費

（US$）

### IP Enabled

Frame Relay

MISMR

##### International

Frame Relay

Enterprise

VPN

PVC Mesh		MPLS Data 				MPLS CoS