第      1    頁

製表者: 歐陽茂青                    製表日期： 91  年 12 月  2 日

目 次

一、摘要………………………………………..2

二、前言…………………………………………3

三、乙烯冷凍船碼頭裝卸作業流程及安全……4

四、乙烯冷凍槽操作程序……………………..10

五、乙烯長途管線輸送作業…………………..14

六、結論…………………………………………15

本作業紀錄保存年限：2年。

表單核定日：90.06.13                                5B0-HRD-06-15

第     2     頁

製表者: 歐陽茂青                    製表日期： 91  年  12 月 2 日

一、摘要

職因公司業務需要，赴日本見習乙烯冷凍船碼頭裝卸

作業及乙烯儲槽輸儲作業，在七天出國期間，於日本東京灣共

參觀見習東燃化工、丸善化工兩家工廠的乙烯產製及輸儲作

業、因兩家工廠皆比鄰東京灣，享有船舶靠泊的便利，石油腦

可直接由船卸入工廠儲槽，以利生產至產品乙烯的裝卸船，

一氣呵成。

乙烯一般儲存方式可分為低溫、低壓〈冷凍方式〉及高

壓球槽兩種，東燃化工及丸善化工都有冷凍儲槽及高壓儲槽存

放乙烯，並都有專用碼頭輸出乙烯〈以冷凍船為主〉，而高壓

儲槽存放的乙烯，以長途管線泵輸往下游工廠。

在見習的過程中，了解到冷凍乙烯船的裝卸作業程序及安

全作業標準〈含碼頭安全作業〉。並觀摩冷凍乙烯儲槽輸儲程

序及操作安全，受益匪淺。

本作業紀錄保存年限：2年。

表單核定日：90.06.13                                5B0-HRD-06-15

第     3     頁

製表者:歐陽茂青                     製表日期： 91 年 12 月  2 日

二、前言

中油石化事業部甫成立兩年多，為因應多變的石化國際

市場及強化本事業部的產銷競爭能力，決定於事業部前鎮儲運

所興建一座一萬五千噸乙烯冷凍槽(含碼頭裝卸收設備、附屬

壓縮機、及泵浦管線等重大工程)。設定於92年底可完工，

屆時事業部的乙烯產銷能力將大幅提昇。當乙烯產量不足時

可經前鎮儲運所進口，過量時亦可出口。不但進可攻、退可

守，還可掌握國內乙烯市場，競爭力不可同日而語。

職奉准，出國赴日見習乙烯冷凍船裝卸操作，及乙烯冷

凍儲槽輸儲作業等。9/16~9/17由日本丸紅代理商安排於日本

東京灣川崎東燃化工，了解冷凍船裝卸作業程序及安全操作

。9/18~9/19安排至千葉丸善化工，實際參觀該工廠的乙烯

產製及乙烯冷凍槽輸儲與管線輸運作業。讓人印象深刻，並了

解乙烯的操作安全，以確保他日本事業部乙烯冷凍儲槽完工後

，前鎮儲運船的乙烯冷凍槽之裝卸操作安全顧慮。

本作業紀錄保存年限：2年。

表單核定日：90.06.13                                5B0-HRD-06-15

第     4     頁

製表者:歐陽茂青                    製表日期：91年  12 月  2  日

三、乙烯冷凍船碼頭裝卸作業流程及安全

1.乙烯冷凍船碼頭靠泊作業及條件

依東燃化工碼頭可分乙烯、石油腦、原油等專用碼頭區。

其乙烯冷凍船專用碼頭設施如下：

碼頭長度(Length of Berth)：370m

水深(Depth of Water)：12m

吃水(Max Draft)：10.8m

可容最大冷凍船噸位(Gross Tonnage)：35315MT

船最大長度(L.O.A.)：224.99m

最大潮差(Max Tidal Range)：2m

其停泊條件如下：

強制領港(Berthing Pilot Compulsory)：2名領港員

最大風速(Wind Velocity)：max 15m/sec

拖船(Tug Boat)：2艘

停泊時間(Time Restriction)：Daytime only(不可夜航)

能見度(Visibility)：min 1000m

浪高(Wave)：max 1.5m

警戒船(Guard Boat)：1艘

本作業紀錄保存年限：2年。

表單核定日：90.06.13                                5B0-HRD-06-15

第    5     頁

製表者:歐陽茂青                     製表日期： 91 年 12 月 2  日

2.乙烯冷凍船裝卸作業安全

冷凍船靠泊碼頭前之作業

船方準備工作：

(1)三天前通知岸方抵達時間、裝卸數量、船舶基本資料(如

吃水深、船長、裝載貨艙及輸泵浦能量等)

(2)依岸方規定，對船舶抵達碼頭前的安全檢點表(Pre-arriv

al Safety Check List)實地檢查。如第六、七、八頁

岸方準備工作：

(1)碼頭至儲槽裝卸前線預冷(Precooling)，及相關設備試運

轉(如泵浦、壓縮機等)。

(2)安排船席位，以利冷凍船如期靠泊。

(3)通知相關單位(如港務局等)

(4)緊急排放閥開關試運轉。

(5)緊急應變措施演練(如：碼頭消防系統測試、控制室與碼頭

控制凡而緊急開關作動)

(6)冷凍儲槽壓力排放凡而試作動。

(7)確認控制室電腦操作正常否。

(8)停水停電之緊急應變措施演練。

本作業紀錄保存年限：2年。

表單核定日：90.06.13                                5B0-HRD-06-15

第    6     頁

製表者:歐陽茂青                     製表日期： 91 年 12 月 2  日

第    7     頁

製表者:歐陽茂青                     製表日期： 91 年 12 月 2  日

第    8     頁

製表者:歐陽茂青                     製表日期： 91 年 12 月 2  日

第      9    頁

製表者: 歐陽茂青              製表日期： 91 年 12 月  2 日

冷凍船靠泊碼頭後裝卸作業

(1)冷凍船靠泊後，由繫泊船長(Berth Master)與船方討論裝

卸細節(如裝卸乙烯數量、泵速、及安全規則等)。

(2)卸料臂(Loading Arm)：6”×1<液體管> 4”×1<氣體管>的

連接。

(3)繫泊船長(Berth Master)指揮航方與岸方中央控制室(CCR

)開始裝卸作業，其裝卸操作準則為：

液體管(Liquid Arm)：最大操作壓力 8.2kg/cm2

最大裝卸速度 350MT/h

氣體管(Vapor Arm)：操作壓力 0.03~0.8kg/cm2

最大氣體回流量 1200m3/h

裝卸溫度範圍：-98℃~-98.5℃

緊急應變措施及安全系統

(1)裝卸碼頭設有看守人員，及瓦斯偵測器。如發生洩漏時，

由CCR直接開關碼頭裝卸凡而。

(2)碼頭設有強力消防泡沫系統及火災警報系統。

(3)乙烯船裝卸時，碼頭海域設有警戒燈，以防他船航入，發

生危險。

(4)如遇強風或外力撞擊時，碼頭繫樁有緊急脫離裝置。

(5)各碼頭設有電視監控系統(CCTV)，以維操作安全。

本作業紀錄保存年限：2年。

表單核定日：90.06.13                                5B0-HRD-06-15

第    10    頁

製表者:歐陽茂青                     製表日期： 91 年 12 月 2 日

四、乙烯冷凍槽操作程序

1.在千葉縣的丸善化工場有兩座輕油製解工廠，其中生產乙

烯的兩套工廠為3EP與4EP，其個別產能為48萬噸/年與 60

萬噸/年。如下圖：

本作業紀錄保存年限：2年。

表單核定日：90.06.13                                5B0-HRD-06-15

第    11    頁

製表者:歐陽茂青                  製表日期： 91 年 12 月  2  日

與東燃化工相同，丸善化工亦比鄰東京灣，石油腦由自有專

用碼頭進口並將產製乙烯除外銷裝船出口外，並利用四通管線

將乙烯直接泵輸至下游工廠(如三井化學、住友化學等工廠)。

丸善裂解工廠有2座冷凍乙烯槽每座儲存量7500KL及兩座球

型乙烯槽，每座儲存量3000KL。

2.冷凍乙烯槽之操作

來自製解工廠的乙烯冷凍操作：

由3EP及4EP產製之常溫高壓乙烯氣體經由冷凍槽之乙烯壓縮

機，再冷凝成液體。入槽流程簡圖如下：

3EP.4EP

本作業紀錄保存年限：2年。

表單核定日：90.06.13                                5B0-HRD-06-15

第     12    頁

製表者:歐陽茂青                  製表日期： 91 年  12 月  2  日

3.乙烯冷凍槽之裝船操作

當冷凍船靠好碼頭，岸槽已做好事前的裝船準備(如管線預冷、

裝船泵浦循環操作等)，裝船時碼頭與船上連接兩隻卸料臂(

Loading Arm)，一支為液體管(裝載溫度為-98℃~-98.5℃左右

，泵速為300MT/h)，一支為氣體管(將船方乙烯氣體送回岸槽，

降低槽壓以維裝載安全)。

其下為裝載流程示意圖：

本作業紀錄保存年限：2年。

表單核定日：90.06.13                                5B0-HRD-06-15

第     13     頁

製表者:歐陽茂青                  製表日期： 91 年 12 月 2  日

4.乙烯冷凍槽之卸船操作

在乙烯冷凍船未抵達卸貨碼頭之前，岸上的冷凍槽必須做以下

的準備工作，以利卸收冷凍乙烯。

(1)以循環泵浦冷卻卸收管線以達-98℃。

(2)啟動壓縮機降低冷凍槽壓，以利卸收。

(3)試運轉鼓風機(Blower)以利將氣體送至船方。

(4)測試緊急排放控制凡而至flare是否正常。

在卸收時必須與船方保持聯絡，並每小時核對卸收數量，雙方

有充分的緊急應變程序步驟可依循，其卸收簡圖如下：

flare

本作業紀錄保存年限：2年。

表單核定日：90.06.13                                5B0-HRD-06-15

第     14    頁

製表者:歐陽茂青                  製表日期：  91年  12 月  2 日

五、乙烯長途管線輸送作業

在日本千葉縣之丸善化工第3EP、4EP兩套輕油裂解工廠

出產的乙烯，其輸出管道可分為兩種。一為由工廠直接送乙烯

至下游工廠(如三井化工、住友化工，管線6”壓力約30kg/cm2

)。另一為送經丸善工廠內之冷凍槽及球型槽，以做為工廠生

產調節之用，在送往下游工廠使用。

丸善化工與下游工廠，有密不可分之合作關係，彼此供

輸以長途管線為主，並在每一條管線皆裝有壓力監視器，以維

長途管線作業安全。

冷凍槽 乙烯 球型槽 3EP 電氣化學 6” 6” 五井化學 4EP 三井化學 日立化學 住友化學

本作業紀錄保存年限：2年。

表單核定日：90.06.13                                5B0-HRD-06-15

第    15    頁

製表者:歐陽茂青                  製表日期： 91 年  12 月  2  日

六、結論

台灣屬海島國家，與日本有共同之處，無論是輕油裂解

工廠與下游工廠緊密結合成一座高資本技術密集工業區，或

產銷都有相似的影子。為一不同的地方，是我國三、四、五

輕油裂解工廠都沒有像日本的輕油裂解工廠比鄰碼頭，而能

直接進出口乙烯(台塑六輕卻佔有地利)。中油石化事業部有鑑

於國內外的競爭壓力與民營化的逼近，毅然在前鎮儲運所興建

一座一萬五千噸的乙烯冷凍槽及相關碼頭卸收設備，預定92

年底完工，職此次奉准出國見習日本之東燃化工與丸善化工

乙烯冷凍槽裝卸船作業，及管線輸送作業。無不懷著學習的心

態，努力了解一切過程及各種可能發生的潛在危機，及各種應

變措施。

前鎮儲運所位居高雄港61號碼頭，各種設施與條件都

優於日本，在石化事業部完成乙烯冷凍槽後，將可為事業部進

出口乙烯。並利用前鎮儲運所四通八達的長途管線，直接輸往

林園廠及下游工廠，對事業部助益甚鉅。

中油從未從港口進出口乙烯，職此次肩負重大任務，

出國見習後，將竭力盡己所能，期待不久的將來，前鎮儲運所

冷凍乙烯槽正式運轉後，能確保乙烯冷凍槽裝卸船作業安全，

輸儲操作正常。發揮前鎮所應有的功能，並提高事業部乙烯

產銷的競爭力，帶給事業部更大的企業經營契機。

本作業紀錄保存年限：2年。

表單核定日：90.06.13                                5B0-HRD-06-15

# Text boxes

頁次：1/1

出國人員報告用紙

頁次：1/2

出國人員報告用紙

頁次：1/3

出國人員報告用紙

頁次：1/4

出國人員報告用紙

頁次：1/5

出國人員報告用紙

頁次：1/9

出國人員報告用紙

頁次：1/10

出國人員報告用紙

頁次：1/11

出國人員報告用紙

頁次：1/12

出國人員報告用紙

頁次：1/13

出國人員報告用紙

頁次：1/14

出國人員報告用紙

氣體管

液體管

頁次：1/15

出國人員報告用紙

頁次：1/6

氣體管

液體管

頁次：1/7

頁次：1/8