行政院所屬各機關因公出國人員出國報告書

﹝出國類別：實習﹞

網際網路新技術

﹝實習報告﹞

服務機關：中華電信數據通信分公司

出國人    職稱：副設計師

姓名：郭經權

出國地點：德國

出國期間：91.11.17~91.12.1

報告日期：92年3月31日

摘      要

職此次奉派出國，係依據中華電信股份有限公司中華民國九十一年十一月四日信人二字第91A3501330號核派赴德國實習「網際網路新技術」，主要目的為學習網際網路數據語音整合及加值服務新技術，項目內容包含有Softswitch、Media Gateway、SIP-based Solution及加值服務新技術等。特別著眼於PSTN與IP網路整合之發展趨勢，與相關產品的發展現況及加值服務之新技術，以提供本分公司數據語音加值服務規劃之參考。

PSTN與IP網路整合之發展趨勢為現階段電信網路演進的重要議題，NGN在全球都屬於新興的技術，藉由IP網路為基礎架構，有效整合固網與第三代行動通訊，中華電信亦搶先於三家新固網業者引進，藉由新科技來鞏固市場。而本實習主要也參酌長通分公司已採購之Siemens的SURPASS解決方案，透過實際的商用產品的了解與實際操作，對於本公司所建置之新世代網路與未來網際網路數據語音之整合及加值服務新服務之規劃，可以有整體一致的發展方向。

本篇報告內容分為四大部份：實習目的、實習過程、實習心得及感想與建議。其中實習心得部份又分為四小節詳細說明：新世代網路 (NGN) 的發展概述、SURPASS 產品概述、SURPASS 解決方案及hiQ 9200 軟式交換機。

目  錄

1.實習目的	2

2.實習過程	3

3.實習心得	7

3.1  新世代網路 (NGN) 的發展概述 ……………………… 7

3.2  SURPASS 產品概述 …………………………………… 13

3.3  SURPASS 解決方案 …………………………………… 24

3.4  hiQ 9200軟式交換機   ……………………………… 32

4.感想與建議	46

1.實習目的

由於網際網路的蓬勃發展，以IP為基礎的應用日益廣泛，數據網路的流量終將超越電話網路。即使如此，目前電信業者最主要的收入來源仍然是電話服務，且在短時間之內似乎不會有太大的轉變，因此能夠成功結合成本較低廉的IP網路並同時提供電話服務的業者，才有機會在市場上成功。然而，單純的電話服務也漸漸無法滿足現今多樣化的需求，電信業者所需要的，是一個可以整合電話及數據網路的完整解決方案。

本實習目的以學習網際網路數據語音整合及加值服務新技術為主，特別著眼於PSTN與IP網路整合之發展趨勢，與相關產品的發展現況及加值服務之新技術，以提供本分公司數據語音加值服務規劃之參考。其中，PSTN與IP網路整合之發展趨勢為現階段電信網路演進的重要議題，NGN在全球都屬於新興的技術，藉由IP網路為基礎架構，有效整合固網與第三代行動通訊，中華電信亦搶先於三家新固網業者引進，藉由新科技來鞏固市場。而本實習主要也參酌長通分公司已採購之Siemens的SURPASS解決方案，透過實際的商用產品的了解與實際操作，對於本公司所建置之新世代網路與未來網際網路數據語音之整合及加值服務新服務之規劃，可以有整體一致的發展方向。

2.實習過程

由於本實習案為資本支出案(九一年度寬頻接取伺服器採購案，由Siemens公司得標)，其次也配合長途通信分公司導入之新世代網路 (Next Generation Network,簡稱NGN) 之採購案亦由Siemens所提供之解決方案SURPASS得標。所以本次實習主要以Siemens公司之SURPASS產品為主，所有課程均由該公司協助安排，上課地點安排在Siemens I and C Training Institute的訓練中心(慕尼黑)進行。實習時間自民國九十一年十一月十七日至九十一年十二月一日為期十五天。主要課程包含有二個項目：SURPASS解決方案與產品概述和SURPASS hiQ 9200 軟式交換機 (Softswitch)。

所安排的課程內容大致如下所述：

1) SURPASS 解決方案與產品概述 (課程編號：SN2050)

SURPASS Product Family Overview

- SURPASS Networking beyond Limits

- SURPASS Overview

- SURPASS Network Solutions

Carrier Class Dial-in

- General Description of Carrier Class Dial-in

- Charging

- Network Redundancy

- Business Opportunities for Carrier Class Dial-in

Virtual Trunking

- General Description of Virtual Trunking

- Virtual Trunking in Detail

- Signaling Aspects

- Business Opportunities

- Quality of Service for VoIP Gateways

- Quality of Service in IP Networks

Signaling Overlay Network (SURPASS hiS 700)

- Network Structure and Market Trends

- hiS Product Family

- Functions and Harware Architecture hiS 700

Packet Local Switch

- Introduction

- Product Description SURPASS hiA 7500

Voice over Broadband

- Overview

- Market Trends and Business Models

- IP Clients and Terminals (H.323)

- Call Flows for H.323

- IP Customer Premises (VoDSL/VoAnyNet)

- IP Customer Premises (VoCable)

- SIP solution

NextGen Applications Multimedia Applications

- Introduction

- Siemens SURPASS Applications

Product Description hiG: Architecture, Features and Interfaces

- hiG 1000

- hiG 1200

Product Description hiQ: Architecture, Features and Interfaces

- hiQ 9200

- hiQ 8000

- hiQ 4000

- hiQ 10

- hiQ 20

- hiQ 30

Product Description VoxPortal and hiR

- VoxPortal

- hiR Resource Server

Product Description NetManager

- System Architecture

- Base System

- Service and Network Management

- Design Principles

2) SURPASS hiQ 9200 軟式交換機 (課程編號：SN2060)

Introduction

- Architecture of hiQ 9200

- Scenarios for hiQ 9200

- Components of the Scenarios

Media Control Platform

- Virtual LTG for hiQ 9200

- Call Control LTG

- Administration of CC-LTG

Internal Communication Network and Packet Control Unit

- MB Type D with Ethernet IF (MBDE)

- Installation of Packet Control Unit

- Creation of Packet Control Unit

Dimensioning of hiQ 9200

- Projecting hiQ 9200 for Virtual Trunking and Carrier Class Dial-in

- Projecting hiQ 9200 for Voice over Broadband

Administration for CCD, VT, PLS and VoBB

- Media Gateway Interface Administration

- Virtual Trunks

- Routing Database in the hiQ 9200 for CCD, VT, PLS and VoBB

- BOAM Tasks for PCU

- Exercises

Media Gateway Control Protocol

- Introduction

- MGCP Command and Response Syntax

- Gateway Control Commands

- Gateway Control Parameters

- Session Description Protocol Parameters

- Event Packages

- General Handling Principles

- Exercises

Call Flows

- Carrier Class Dial-in

- Virtual Trunking

- Voice over Broadband

- Exercises

Maintenance

- Maintenance of PCU

- Maintenance of MG Interface

- Maintenance of Call Control LTG

- Load Distributor

- Maintenance Message Flows

The talkgem IP-client

- Overview

- Description of the Use of Functionality

Customer Premises Equipment

- SANTIS IPNode 1400 R2.10

3.實習心得

3.1 新世代網路 (NGN) 的發展概述

現有的語音或數據服務，通常經由不同的網路提供，屬於電路交換式的有公眾交換電話網路 (PSTN) 與整合服務數位網路 (ISDN)，主要處理高品質和即時性的服務。而屬於封包交換式的網路則有網際網路通訊協定(IP) 和非同步傳輸模式 (ATM)兩種，主要提供數據的服務，特別是低收益的不保證頻寬的網際網路服務 (Best-effort Internet) 如電子郵件、檔案傳輸或瀏覽全球資訊網。雖然數據訊務增長速度超過語音訊務，但業務收入的主要部分還是來自於語音業務，並且語音業務的成長曲線也趨於平緩，如圖1所示。

圖1

因此，能夠成功結合成本較低廉的IP網路並同時提供電話服務的業者，才有機會在市場上成功。然而，單純的電話服務也漸漸無法滿足現今多樣化的需求，電信業者所需要的，是一個可以整合電話及數據網路的完整解決方案。

以軟式交換機 (Softswitch) 為核心，能夠提供語音、視訊、數據等多媒體整合服務，採用開放、標準架構的新世代網路（Next Genaration Network，以下簡稱NGN）應運而生，且一度成為人們關注的熱點，是目前電信網路發展與演進的目標。

3.1.1標準發展現況

為了解決電信業者的困境和提供新的創新加值服務，新世代網路的目標將使這兩種網路整合成單一網路。新世代網路的架構遵行多重服務交換論壇的建議 (Multiservice Switching Forum，一個由電信業者與電信設備供應商所組成的國際性論壇)，如圖2，3所示。

圖2

目前PSTN網路的主要特點大致可歸納為:

- 具有整合性的功能：交換機之主要功能為負責接入外部介面，提供交換及呼叫功能。

- 對每個業者之交換機統都有各自特殊的硬體平台及開發的特殊功能。

- 以標準智慧型網路 (IN) 的介面來提供外部先進服務的需求。

而相對於PSTN之集中式交換技術，新世代網路所採用的則是分散式交換技術，如圖4，5所示，其主要特點為:

圖3

- 就指定的頻寬與服務品質之差異性而言，以IP為骨幹之網路可以有效支援各種快速成長的語音和數據的資料流。

- 分散式的媒介(Mediation) 和閘道功能可加速網路調適(Network Adaptation)以因應變動的需求。這也是新世代網路元件的發展的基石。

- 集中式的控制和開放式的介面以提供網路和服務的智能。在一個信號層次上, 集中式的控制是迅速地和彈性地導入新服務以擴大營收的先決條件。

- 開放式的平台可確保不同供應商設備間的互聯,使得下一代網路的元件易於公開的市場取得。

- 媒介技術可把電路交換式的固網和行動網路連接在新世代網路 上，且可媒介新世代網路 (NGN) 和任何存取 (Access) 技術之設備，不論此存取技術是否以傳統或以IP為主。

圖4

圖5

3.1.2軟式交換機﹙Softswitch﹚之架構

軟式交換機的架構主要特點可歸納為：以IP為基礎的骨幹網路、分散式架構、集中式管理、媒體閘道﹙Media Gateway﹚控制、接取閘道 (Access Gateway) 控制、以及開放式的標準介面，加速各類服務的提供﹙Service Creation﹚。

若按功能區分可大致分為四層：媒體接入層（NGN Access）、核心傳送層 (NGN Core)、控制層 (NGN Control) 及管理與應用服務層(NGN Management)，如圖6所示，各層的功能及特性說明如下：

圖6

1）媒體接入層 (NGN Access)

通過各種接入手段將各類用戶連接至網路，並將資訊格式轉換為能夠在網路中傳遞的資訊格式。主要設備有：信號閘道器（Signal Gateway）、中繼閘道器（Trunk Gateway）、接入閘道器（Access Gateway）、整合接入設備（Integrated Access Device）、無線接入閘道器（Wireless Access Gateway）、媒體資源伺服器 (Media Resource Server)、H323閘道器（H323 Gateway）。

2）核心傳送層 (NGN Core)

採用封包交換技術，提供一個高可靠性的、具有QOS保證、大容量的整合傳送平臺，並將資訊媒體流路由至目的地。目前主要有IP和ATM兩種網路。

3）控制層 (NGN Control)

軟式交換機的呼叫控制核心，利用呼叫機能伺服器 (Call Feature Server)或媒體閘道控制器 (Media Gateway Controller），以軟體的形式控制接入設備完成呼叫接續。

4）管理及應用服務層 (NGN Management)

主要是利用各種設備為整個體系提供各種豐富的應用服務及網路管理服務。包括：網路管理系統 (Network Management System)、服務控制元件 (Service Control Point)、AAA伺服器 (Radius Server)、應用伺服器 (Application Server)  及策略伺服器(Policy Server)等。

3.2  SURPASS 產品概述

本實習主要內容皆以研習Siemens公司的SURPASS產品及解決方案為主，它是該公司整合既有傳統電信網路高可靠度及多樣化服務的特性及數據網路高資訊傳輸效率的特性所提出的整體解決方案。

SURPASS系列產品係以軟式交換機 (Softswitch) 為核心，其產品家族包括網路末端的接取、核心網路的介面以及智慧型網路和網路的控制等，主要分為五個家族系列分別涵蓋四個階層如圖7所示。

圖7

各家族系列詳細說明如下：

- SURPASS hiQ (控制伺服器, Servers and Controllers)家族系列包括下列產品：

- hiQ 4000 為一個開放服務平台，提供開放應用程式介面以加速多媒體應用程式之開發，目前提供CORB介面，計畫提供PARLAY和JAIN介面。

- hiQ 9200為一個軟式交換機，由呼叫控制模組、信號閘道器及媒體閘道控制器所組成。

- hiQ 6200 為一個SIP伺服器，可設定組態為Porxy或Redirect模式，提供用戶管理及呼叫路由等功能。

- hiQ 30 為LDAP伺服器，可提供存取用戶基本資料及路由資料。

- hiQ 20 為H.323閘道控制器，可提供電信等級的IP電話註冊及路由等功能。

- hiQ 10 為Radius伺服器，可提供用戶認證、授權及記帳等功能。

2) SURPASS hiR (資源伺服器, Resource Server)

- hiR 200 為資源伺服器(Resource Server)，可提供用戶呼叫提示及對話等功能。

3) SURPASS hiS (多重協定信號閘道器, Multiprotocol Signaling Gateways)

- hiS 700 為獨立的信號閘道器(Signal Gateway)，可提供SS7信號轉換功能。

4) SURPASS hiG (媒體閘道器, Media Gateways)

- hiG 1000為VoIP媒體閘道器(Media Gateway)，適用於小規模至中規模的應用。

- hiG 1200為VoIP媒體閘道器(Media Gateway)，適用於中規模至大規模的應用。

5) SURPASS hiA (多重服務接取伺服器, Multi-service Access)

- hiA 7500 為新世代接取伺服器(Access Gateway)。

- hiA 7600為新世代接取伺服器(Access Gateway)。

此外，圖8介紹了以SURPASS產品家族的網路架構，hiQ、hiG和hiA組成了SURPASS家族的核心產品線。hiQ是SURPASS 家族的心臟，提供服務和網路的智慧。hiG是閘道器，提供不同傳送技術 (TDM和IP) 的介接。hiA是一個多重服務的接取平台，可以支援語音、xDSL和寬頻網路接取。

圖8

3.2.1 hiQ產品細部描述

依據多重服務交換論壇的建議，SURPASS 新世代網路解決方案支援分離的傳輸與控制，而SURPASS家族系列的控制產品就稱為SURPASS hiQ 家族，如圖9 所示。而SURPASS hiQ的解決方案的觸發，可由圖10 及 圖11的演進過程來說明：

一個交換機不僅只是提供用戶間實體的連接，它包含完整的語音服務邏輯、服務處理能力和不同的信號介面。如何把這個服務智慧轉送到數據網路的方法，便是SURPASS所提供完整的解決方案—在數據網路中建置語音的服務。概念上，我們將信號和服務的處理能力從實體的交換層分離，不同型態的閘道器用來在不同的網路作實體介接，並透過一個標準的介面，稱為媒體閘道控制器協定 (Media Gateway Control Protocol,MGCP) 來控制， MGCP 或它的變形 Megaco/H.248都是 IETF 和 ITU 的標準。目前提供可以轉移已有 EWSD 的安裝到

圖9

SURPASS，不管是部分或是全部，並不需要在相同的功能上重複投資。

圖10

圖11

此外，SURPASS hiQ家族與其他系列產品的信號介面，如圖12所示，分別說明如下：

圖12

- 經由H.323來連接用戶端多媒體應用

H.323為ITU-T於1996年為了推廣IP網路視訊會議傳輸所制定的一個協定標準，雖然它原先僅為區域網路上傳輸語音、視訊及數據之用，並沒有考慮服務品質(QoS) 的問題；然而目前很多製造商仍然把它視為網路電話和VoIP之語音、視訊及數據傳輸的互通標準。

它被使用於SURPASS hiQ 9200軟式交換機的呼叫伺服器與H.323終端機 (多媒體電腦) 通信之用。

- 經由SIP來連接用戶端多媒體應用

Session Initial Protocol (SIP) 為IETF所制定初始一個互動式的用戶會談的標準協定，會談內容包括視訊、語音、聊天、遊戲和虛擬實景等，這個協定標準為RFC 2543。

它被使用於SURPASS hiQ 9200軟式交換機的呼叫伺服器與SIP終端機 (多媒體電腦) 通信之用。

- MGCP用來控制媒體閘道器

MGCP為MGC與MG間的接續控制(Connection Control)通信協定，Megaco和H.248可以看作MGCP的修正版本；其中Megaco已被IETF制定為協定標準 RFC 3015，而H.248也已為ITU-T建議的一個協定標準。

這些協定都被SURPASS hiQ 9200軟式交換機使用作為控制SURPASS hiG、SURPASS hiR和SURPASS hiA之用。

- 大型SURPASS網路經由BICC來介接

Bearer Independent Call Control (BICC)為ITU-T針對新世代網路媒體閘道控制器互連之ISUP調適所制定的協定標準，通常使用在兩個或多個SURPASS hiQ 9200軟式交換機之間交換呼叫控制相關的資訊之用。

3.2.2 hiG 產品細部描述

SURPASS hiG家族的媒體閘道器產品是在SURPASS hiQ軟式交換機的控制下，運作在封包網路的接入點。它提供兩個主要功能，傳統PSTN網路和以封包為基礎的網路介接和TDM與IP網路的轉換，如圖13所示。

除了支援標準的介面 (ATM、Ethernet、TDM) 外，由於hiG 具有數位信號處理(Digital Signaling Processing, DSP)的能力，能夠用來支援不同的數據機型式(V.90、V.22、ISDN等)、以及語音壓縮、靜音抑制和回音消除等VoIP應用的功能。

每一個閘道器單體都是被 SURPASS hiQ軟式交換機所使用的MGCP 協定控制，因為上層的功能都是集中控制，在實作新的服務時，並不需在接取單元作太大的更動即可達成，更增加了它的彈性。

圖13

此外，從功能面來看，hiG也有兩種基本的應用型態：

- 虛擬中繼 - VoIP的應用：VoIP Gateway用來轉換語音串流到IP網路，如圖14所示。

圖14

- 電信等級的撥入- RAS的應用：RAS Gateway用來介接PSTN和ISDN的訊務，如圖15所示。

圖15

3.2.3 VoxPortal產品細部描述

VoxPortal是一個電信等級的解決方案，提供以語音來接取網際網路或內部網路的內容(Content)。DTMF音頻信號被使用於和Portal間的互動，例如：選擇一個服務或瀏覽一個Web 連結，如圖16所示。

圖16

VoxPortal的主要特點如下：

- 具有直接的PRI介面或IP介面(VoIP 閘道器)。

- 支援標準介面：

PSTN：PRI-DSS1

IP：H.323, POP3, IMAP4, SMTP, HTML, VoxML

- 經由DTMF輸入來操控。

- Windows NT的平台，每部伺服器可以同時提供60個會談，並經由伺服器的複製功能達到可擴充性。

- 具有多國語言文字轉語音技術。

- 每部伺服器可提供多個Portal。

- 具有Web為基礎的管理功能。

進一步的接取流程可參照圖17所示：

圖17

至於詳細的系統內部元件及介面，請參照圖18所示：

圖18

3.2.4 hiR產品細部描述

SURPASS hiR家族是一個全IP為基礎的資源伺服器 (Resource Server)，可以提供VoIP的音頻、提示語和互動式對話等功能，並提供標準介面( MGCP/MEGACO )與軟式交換機介接；當呼叫需要撥放提示語或與用戶互動對話時，SURPASS hiR會從集中式的內容伺服器擷取所需的內容，經由SURPASS hiQ的控制下，撥放給連線的用戶使用，其詳細的信號流程如圖19所示。

圖19

此外，為了提供一個電信等級的平台，SURPASS hiR以工業標準CompactPCI技術為基礎，構建於19英吋符合電信標準NEBS相容機架中，其主要元件包括：

- System CPU：接收來自SURPASS hiQ經由MGCP的工作處理。

- 電話資源模組 (Telephony Resource Board)：提供實體連接至語音伺服器，接收RTP/RTCP資料並執行語音處理工作；例如回音消除、語音編碼及VoIP資料的封包及緩衝處理。

- Pool Slave CPUs：提供被要求的內容資料給語音的用戶。

3.3  SURPASS 解決方案

SURPASS針對不同的網路和業務需求，分別提出5種不同的解決方案，如圖20所示，茲分別說明於各小節。

圖20

3.3.1 電信等級的撥號接入 (Carrier Class Dial-in, CCD)

SURPASS的電信等級的撥號接入解決方案是利用其媒體閘道器同時具備VoIP和遠端接取 (Remote Access Server,RAS) 兩種功能，在軟式交換機控制下，使得全網的媒體閘道器能被統一管理，並將語音與數據訊務分流，以減低TDM網路的負擔，如圖21所示。

而應用SURPASS的電信等級的撥號接入解決方案，對於服務提供者而言，都可以獲的一些商業上的利益：

- 利用SS7信號連接方式，比使用PRI連接方式，無論在價格、路由彈性及可擴充性上均有較大的優勢。

- 對RAS閘道器而言，可獲得額外的語音營收。

- 對語音網路而言，可獲得額外的網際網路接取的營收。

圖21

3.3.2 虛擬中繼 (Virtual Trunking, VT)

SURPASS的虛擬中繼解決方案是在新世代網路基礎建設上提供電信等級的語音服務，同時允許電信業者利用NGN架構來減少逐漸增加的維運成本並簡化網路管理，以保有電信業者現今仍以語音為主的收入。其主要的應用是以取代或增強現有以TDM為主的Class 4交換機為目的，提供一個以封包(Packet)為主的解決方案，將PSTN的TDM流量(traffic)傳送到以封包為主的媒介轉換器(一般稱為閘道器,例如：SURPASS hiG 1000 或SURPASS hiG 1200);這些閘道器受控於使用媒介閘道控制通信協定(MGCP)的呼叫機能伺服器 (Call Feature Server; SURPASS hiQ 9200)並提供媒介以處理從TDM電路交換的流量到以封包為基礎的流量，同時也支援H.323和SIP網域的相互聯接。

SURPASS 虛擬中繼解決方案已經排除了階層式TDM中繼網路的複雜度，藉扁平化與簡化使它成為一個具有彈性的、無阻礙連接的單一層級。並依據多重服務交換論壇 (Multi-service Switching Forum) 規定的架構允許傳輸層完全與服務分離。

圖22

# 3.3.3 封包式局用交換機 (Packet Local Switch, PLS)

封包式局用交換機是對於現今的局用交換機 (Class 5 交換機)在新世代網路中所提出的解決方案。接入閘道器 (Access Gateway, SURPASS hiA 7x00) 可將TDM用戶(POTS/ISDN/PRI)連接在IP網路上，或透過GR303/V5.2或TR08/V5.1連接傳統存取設備，如圖23所示。

其機能控制 (Feature control)與網路信號是由集中式的軟式交換機 (SURPASS hiQ 9200) 所完成。此功能包含完整的 EWSD 機能集：例如用戶機能(Subscriber features)、Centrex、智慧型網路(Intelligent Network)、監聽(LI)、電話會議(Conference)、客服中心 (ADMOSS) 及統計、計費、路由(Routing)等整組的網路機能。

封包式局用交換機解決方案也提供開放介面如MGCP/H.248以連接到任何接入閘道器，現有EWSD交換系統 (西門子公司TDM交換機)亦可升級為封包式局用交換機。

圖23

# 3.3.4 寬頻語音(Voice over Broadband, VoBB)

# 以 IP為主的語音接入設備的引進 (PC Client/IP電話/IP PBX)與寬頻接入技術的引進對於SURPASS是一個新的機會。VoBB提供語音即時的通信服務，包括了下列二種方式，如圖24所示:

# 圖24

- 寬頻存取

藉由整合接入裝置 (Integrated Access Device,IAD)，整合了接入技術的不同特點 (例如xDSL，有線電視)，VoBB支援一般的POTS或ISDN 的電話線路的標準用戶介面以做為寬頻接入。透過集中式的呼叫控制支援用戶和電信業者所需的最先進機能，並可連接到PSTN。

在接入技術方面，用戶終端閘道器(Customer Premise Gateway, CPG) 的使用將使其運用更加靈活，它支援與IAD相同的用戶介面和功能，但對網路端係透過數據介面連接。CPG亦可與外部線路終端設備連接使用(例如cable modems, xDSL modems,無線區域回路存取等)。CPG 也適用於連接傳統專用支線交換機 (PBX)到 SURPASS網路，如圖25所示。

圖25

- IP based voice termination:

以H.323和MGCP為主的個人電腦用戶與IP電話，VoBB可提供集中式的呼叫控制，例如企業具有傳統 Centrex 與 IP Centrex 的機能集 (Centrex over IP)。而且它允許去連接具有 IP PBX的配合網域，如圖26所示。

圖26

# 3.3.5新世代網路之應用服務 (NextGen Applications, NGA)

在NGN與TDM網路下，NGA隱含新的應用服務以增加業者的營收，從技術觀點來看有兩個截然不同的應用服務:

1) 多媒體應用服務(Multi Media Applications, MMA)

主要在提供NGN之應用服務，係藉SURPASS hiQ 9200呼叫控制功能達成。由於SURPASS hiQ 9200和EWSD之共通性，此應用服務也可重複使用於以EWSD為基礎的網路。MMA 應用服務主要由協力廠商提供，透過 ”we SURPASS”的夥伴計劃建立與協力廠商的關係。SURPASS hiQ 4000之開放式服務平台(Open Service Platform,OSP)提供應用程式介面(API)允許外部應用程式使用其呼叫控制資源，如圖27所示。

圖27

2) 以SIP為基礎的聚集服務(SIP-based Converged Service,SCC)

IETF的會談初始通信協定(Session Initiation Protocol,SIP)能快速和靈活的執行創新業務與一般用戶應用，以協助電信業者獲得額外的收入。這不僅包括SIP代理人(Proxy),SIP應用伺服器及SIP用戶端的SIP網路元件，而且是架構的增強，對SIP會談(session)而言可確保安全的SIP通信及QoS控制。

# 3.3.6 信號覆蓋網路 (Signalling Overlay Network, SON)

信號覆蓋網路 (SON) 的解決方案是採用Quasi-Associated Signaling (如圖29)以代替Associated signaling (如圖28)。這個解決方案把網狀獨立的(Meshed Stand-alone) STP建立在分離的SS7覆蓋網路(overlay network)以卸載(offload) 既有的SS7流量(traffic)。

此信號覆蓋網路僅連接不同類型的服務節點(Service Node)之信號端點(signaling end point)。此服務節點可能是: 
1) TDM交換機(例如 EWSD) 
2) 如同SURPASS hiQ 9200之語音NGN節點 (如Signaling via IP) 
3) 行動交換中心(Mobile Switching Center,MSC) 
4) Home Location Register(HLR) 
5) 智慧型網路應用(SCP)。

圖28

圖29

3.4  hiQ 9200軟式交換機

SURPASS hiQ 9200軟式交換機是從EWSD交換系統的技術演進而來的，整合了一個商用的計算平台，可以完全運用原有EWSD的豐富機能，並且可以同時作為未來多媒體應用服務的開發平台。SURPASS hiQ 9200包括五個主要元件，如圖30所示。

圖30

1) 呼叫機能伺服器 (Call Feature Server, CFS)

呼叫機能伺服器主要提供呼叫控制和豐富機能給網路用戶、PSTN用戶和H.323用戶。例如：呼叫信號處理、呼叫控制性能、語音服務、中繼機能處理、號碼轉換/呼叫路由和訊務管理。而CFS與其他功能單元(例如：封包管理者和信號閘道器)的溝通，完全經由內部通信網路來完成。

2) 內部通信網路 (Internal Communication Network, ICN)

內部通信網路提供呼叫機能伺服器、封包管理者、信號閘道器和OAM&P代理者之間的內部通信，而ICN子系統實際係以高階數據鏈路控制(High-Level Data Link Control, HDLC)來建置。

3) 封包管理者 (Packet Manager, PM)

SURPASS hiQ 9200軟式交換機的封包管理者係執行語音或多媒體的連接控制，或使用SURPASS hiR 200的資源伺服器的提示語和對話的連接控制。而PM主要的工作係經由管理媒介資源(例如：VoIP埠和編碼器) ，以確保SCN和IP為基礎的網路之間正確互連，並經由MGCP的控制來使用提示語和對話。

4) 信號閘道器 (Signaling Gateway, SG)

信號閘道器被設計為接收SS7信號鏈路，和其他鄰近交換電路網路的高速信號鏈路，或其他從IP或ATM的信號點。而SG處理的SS7通信協定係依據ITU-T Q.701(MTP)、Q.711~Q.714 (SCCP)和IETF“SIGTRAN“所定義的SS7 over IP (SCTP, M3UA)等標準。

5) 維運管理代理者 (OAM&P Agent)

維運管理代理者賦于SURPASS hiQ 9200軟式交換機管理的能力，它提供和NetManager的OAM&P介面，以允許所有管理工作；例如：發出告警、資料庫異動及系統組態等。此外，它也支援現有PSTN管理介面，減少用戶需要轉換原有報表資訊的負擔。

3.4.1 硬體結構

SURPASS hiQ 9200軟式交換機的詳細硬體結構，如圖31及圖32所示，分別說明如下：

- 信號閘道器語OAM&P代理者

信號閘道器語OAM&P代理者係以系統資源平台(System Resource Platform, SRP) 來實作，這個平台以完全複製和高度可靠的信號系

圖31

統網路控制 (Signaling System Network Control, SSNC) 硬體為基礎。此外，SRP也以高效能的主處理器(MP)為基礎，可以擴充至50個 MP，而各自MP負責的工作分別說明如下：

MP:SLT		接收信號鏈路的功能。

MP:SM		SS7 信號網路管理功能。

MP:OAM		操作、管理和維運功能。

MP:STAT		收集信號相關的統計功能。

MP:IP		互聯和將SS7信息傳遞至IP網路的功能。

- 呼叫機能伺服器

呼叫機能伺服器的功能係以網路服務平台和媒體控制平台來實作，分別說明如下：

- 網路服務平台 (Network Service Platform, NSP)

hiQ 9200 V3.2和V4的NSP是以CP113C為基礎，可以處理容量為4 Mio BHCA (1100 calls/s)

hiQ 9200 V5則以CP113E為基礎，可以處理容量為16 Mio BHCA (4400 calls/s)

- 媒體控制平台 (Media Control Platform, MCP)

MCP目前以LTG板為基礎，為了減少所需之LTG硬體和空間最佳化的考量，hiQ 9200 V3.2已經引入虛擬LTG的概念，也就是說一個LTG-硬體可以支援8個邏輯性的LTG-軟體元件。而MCP主要是用來處理所有信號的協定，包括國家特定的信號和超過100個國家的機能信號變形。

圖32

- 封包管理者

在hiQ 9200軟式交換機V5的商業平台上已經實作封包控制單元 (Packet Control Unit, PCU)，以取代hiQ 9200 V4所使用的媒體閘道器介面LTG (MG-LTG)。PCU負責信號的轉換及傳遞至IP網路，也就是將NSP/MCP來的信息轉換成MGCP/H.323信息，並送至相關的端點去；例如：SURPASS hiG、SURPASS hiQ 20、SURPASS hiR 200、H.323 client/user和IAD/CPG等。

3.4.2 應用範例

SURPASS hiQ 9200軟式交換機可以支援IP電話的應用，如3.3節所說明之五種解決方案，現再以應用範例所包含的元件，進一步說明如下：

- 虛擬中繼及電信等級撥入之範例元件

SURPASS產品家族的媒體控制器(Media Gateway Control, MGC) 就是hiQ 9200，它是以EWSD的硬體元件為基礎，PCU引入是為了支援MGCP協定和IP的連結之用。MGC僅支援ISUP信號和呼叫控制，為了要允許在一個網路上存在有多個hiQ 9200軟式交換機，就必須提供不同MGC之間的通信協定，它是以修改的ISUP為基礎的協定稱為Bearer Independent Call Control (BICC)，如圖33，34所示。

圖33

圖34

- VoBB (H.323)之範例元件

在H.323的術語中，H.323的呼叫信號、呼叫控制和RAS功能被統稱為閘道控制器(Gatekeeper)，而SURPASS實作時將它分為兩個部份，如圖35所示：

- hiQ 9200負責呼叫和服務控制功能。

- 以IP為基礎的相關功能，例如：認證、授權及註冊，放在分離的平台hiQ 20 RRS上。

此外，進一步也可以提供三種不同型態的H.323用戶，彼此互相呼叫，如圖36，37所示，分別說明如下：

- H.323 FFS (用戶端具有完全機能集)：這種用戶必須具有西門子特殊的用戶端介面，媒體串流被強迫導入電路交換網路。

- H.323 RFS (用戶端具有部份機能集)：IP媒體串流仍然留在IP網路，而信號則由hiQ 9200提供。

- H.323 PURE：用戶端僅具有單純的VoIP功能，而IP媒體串流仍然留在IP網路。

圖35

圖36

圖37

3) VoBB (IP CPE)之範例元件 (如下圖38所示)

4) 封包式局用交換機之範例元件 (如圖39所示)

圖39

3.4.3 呼叫流程

對照上一小節之應用範例，詳細再進一步觀察它的呼叫流程，相信對於SURPASS產品家族的解決方案會有更進一步的了解。

- 電信等級撥入的呼叫流程

當一個撥接用戶想要瀏覽網際網路時，必須先以網際網路提供者的E.164號碼建立一個呼叫連線，如圖40所示為一個撥入的MGCP呼叫流程：

首先CP發起一個C:SETUP_C(RAS)信息給CC-LTG，接著CC-LTG送一個回報R:MGIC_DATA(CREATE_CONNECTION, RAS)信息給MGI板上的PCU。PCU將些信息傳給媒體閘道器，以建立所需的TDM-IP連線。收到回應信息後，ISUP:ACM和ISUP:ANM就會通知PSTN進行連線。

圖40

- 虛擬中繼的呼叫流程

圖41為虛擬中繼的呼叫流程，進一步列出MGCP呼叫的相關參數。

圖41

- VoBB H.323的呼叫流程

圖42,43,44所示為VoBB H.323的呼叫流程，其中包括第一部份

圖42為H.323用戶的註冊流程

圖43 為 PSTN電話至H.323(RFS或Pure)的呼叫流程

圖44 為H.323(RFS或Pure)至PSTN電話的呼叫流程

H.323用戶註冊的流程，第二部分由PSTN電話建立呼叫至H.323用戶，及第三部分由H.323用戶建立呼叫至PSTN電話；至於閘道控制器(Gatekeeper)並沒有使用自我偵測的程序，而是設定於H.323的端點上。

此外，用戶相關的基本資料及路由資料，由hiQ 30的LDAP伺服器所提供，hiQ 9200軟式交換機負責呼叫和服務控制功能(包括SS7信號控制功能)，hiQ 20負責H.323 RRS的功能(包括註冊、路由及狀態報告等功能) ，而hiG則負責IP與PSTN間的媒體轉換功能。

- VoBB VoBB的呼叫流程

圖45，46，47所示為MGCP和IUA間的呼叫流程，包括基本的呼叫建立、通話與呼叫結束，請詳細參照，在此不作贅述。

圖45 POTS: Basic Call Setup, Idle -> Talk

圖46 POTS: Basic Call Setup, Idle -> Talk (續)

圖47 POTS: Basic Call Release Talk -> Idle

4.感想與建議

目前電信業者最主要的收入來源仍然是電話服務，且在短時間之內似乎不會有太大的轉變，因此能夠成功結合成本較低廉的IP網路並同時提供電話服務的業者，才有機會在市場上成功。

NGN是一個長遠的目標，在此過程中有許多尚待解決的技術和標準建置的問題，列舉數條說明如下。然而我相信，隨著資訊技術及設備的不斷改進，這些問題必將一一克服，用戶一定可以在新世代網路中得到更廣泛、更高品質的服務。

- 協定標準的完善和設備之間的互通問題：正如本文3.1.1節所敘述的，由於軟交換技術本身還在不斷發展，協議本身也需要根據業務需求不斷完善和補充。由於各廠家採用的協議不同，對同一協議細節的理解不同，因此不同廠家設備之間互通在今後幾年內仍將是一個關鍵問題。

- 如何實現私網穿透問題：為了隱藏私有地址，防止外部攻擊及有效節省對公開IP地址的佔用，企業內部網路與公眾網路的邊緣都會設有 NAT。由於NAT僅對IP封包的地址及服務埠進行轉換，而H.248及SIP等協定真正的媒體連接資訊是放在SDP（即IP封包的負載）中傳遞的，這部分的私有IP地址是無法被NAT映射成公開IP地址傳到對方，因此媒體流實際是無法真正建立起來的；而且 NAT如何保持所記錄的會談地址轉換直到通話結束才被刪除，這都是目前這一領域需要解決的問題。

目前有兩種解決方案，一種是使用能夠解析相關應用協定（如SIP）的增強型NAT，即應用層的轉換器（Application Layer Gateway, ALG）；另一種則是在NAT的外側增加代理伺服器(Proxy Server)。

但是上述解決方案的性能/價格比怎樣，可行性如何，是否會給網路帶來新的問題（如成為網路的擁塞瓶頸），這些都有待我們去進一步研究。

- 網路安全性問題：如果採用專用的IP網路作為下一代網路的承載網路，網路安全應可以得到保證。但如果採用網際網路作為承載網路，則存在網路安全的問題。目前業界還沒有一個非常完善的方法來解決網路安全的問題，只能通過要求MG、Softswitch等網路設備應具備一定的反入侵能力以增強系統的安全性；控制信號的傳輸則只能採用加密的方式解決。這些問題未真正解決，將直接影響到業務的真正實施。

- QoS問題：目前的網際網路是為了傳送非即時、突發性數據訊務而設計的，能否為新世代網路所承載的語音及視訊等即時訊務提供所需的QOS服務保證，是新世代網路發展所面臨的主要問題。IETF已經提出了多種服務模型和機制來滿足QoS的需求，其中比較著名的有：IntServ、DiffServ和MPLS等技術，這些方案如何具體組合使用、可行性如何，均有待進一步研究。

- 業務開發問題：標準、開放的API介面，能夠快速、靈活地提供豐富的業務，這是軟交換技術的一個優勢所在，但目前廠家能夠提供的業務多集中為基本語音業務及附加業務、IN業務、PINT業務、多媒體終端之間的同步瀏覽、UMS、多媒體會議等，究竟什麼業務才是所謂殺手業務，才能真正帶來收益，是目前營運商和設備商在共同解決的問題，目前並未出現使人眼前為之一亮的業務。