系統識別號:C09105029

行政院所屬各機關因公出國人員出國報告書

(出國類別：研習)

「加熱爐效能提昇及工場RBI應用」

服務機關：中油公司煉製研究所

出國人職稱：技術服務組工程師

姓    名：陳孟宏

出國地點：美國

出國日期：91/10/15~91/10/23

報告日期：92/01/10

行政院及所屬各機關出國報告提要          系統識別號：C09105029

出國報告名稱：加熱爐效能提昇及工場RBI應用  頁數20 含附件：是

出國計畫主辦機關/聯絡人/電話：

中國石油股份有限公司煉製研究所 蔡淑娥 05-2224171轉2212

出國人員姓名：陳孟宏

服務機關：中國石油股份有限公司煉製研究所

單位：技術服務組

職稱：工程師

電話：05-2224171轉2672

出國類別：□1考察 □2進修 □3研究 □4實習 ■5其他

出國期間：91/10/15~91/10/23       出國地區：美國

報告日期：92/01/10

分類號/目

關鍵詞：燃燒器、測試爐、Tube Seal、Expansion Joint

# 內容摘要：此次奉派赴美國奧克拉荷馬州Tulsa，主要參加世界最大燃燒器製造商John Zink公司之Burner School研習，課程非常緊湊、豐富，包括：介紹燃燒器種類、燃燒理論、設計觀念、製程加熱爐設計、如何提高燃燒效能、如何解決燃燒器問題、開發燃燒器之電腦模擬技術(CFD)、介紹新一代高效能低能耗燃燒器、實地到現場測試爐瞭解燃燒情形，以及參觀製造工場等。因另一家著名燃燒器製造商Zeeco公司，也在附近(約半個小時車程)，所以順道拜訪該公司，和該公司工程師討論問題及經驗交換，並且參觀製造工廠及燃燒器測試爐。於回程經過洛杉磯途中，順道拜訪Tube Seal、Expansion Joint研發暨製造商Flextech公司，收集最新之保溫材資料及經驗。

# 這次赴美9天行程，扣除來回搭機與國際換日時間，雖僅在美停留6天時間，但參訪三家與本身日常研究工作非常相關的公司，並且獲得很多知識、資料與見聞，使自己加熱爐技術，進一步提昇，對於未來服務公司現場及解決問題，很有助益。

本文電子檔已上傳至出國報告資訊網

摘    要

# 此次奉派赴美國奧克拉荷馬州Tulsa，主要參加世界最大燃燒器製造商John Zink公司之Burner School研習，課程非常緊湊、豐富，包括：介紹燃燒器種類、燃燒理論、設計觀念、製程加熱爐設計、如何提高燃燒效能、如何解決燃燒器問題、開發燃燒器之電腦模擬技術(CFD)、介紹新一代高效能低能耗燃燒器、實地到現場測試爐瞭解燃燒情形，以及參觀製造工場等。因另一家著名燃燒器製造商Zeeco公司，也在附近(約半個小時車程)，所以順道拜訪該公司，和該公司工程師討論問題及經驗交換，並且參觀製造工廠及燃燒器測試爐。於回程經過洛杉磯途中，順道拜訪Tube Seal、Expansion Joint研發暨製造商Flextech公司，收集最新之保溫材資料及經驗。

# 這次赴美9天行程，扣除來回搭機與國際換日時間，雖僅在美停留6天時間，但參訪三家與本身日常研究工作非常相關的公司，並且獲得很多知識、資料與見聞，使自己加熱爐技術，進一步提昇，對於未來服務公司現場及解決問題，很有助益。

關鍵詞：燃燒器、測試爐、Tube Seal、Expansion Joint

加熱爐效能提昇及工場RBI應用研習出國報告

目次

- 前言

- 行程及工作摘要

- 拜訪燃燒器製造商Zeeco公司

- 參加John Zink公司之Burner School研習

- 拜訪Tube Seal、Expansion Joint研發暨製造商Flextech公司

- 心得與建議

- 附件

一、前言

# 製程加熱爐主要透過燃燒器，將燃料燃燒獲取能源，雖然燃燒器的成本僅佔整座爐子建造費用的一小部份，但關係著整座爐子的能力、安全與效能，所以燃燒器性能好壞，操作得當與否，也影響工廠的產能及運轉是否會順利；除此之外，燃燒器燃燒不良，不僅造成能源浪費，亦排放空氣污染物質(NOX、CO、黑煙)，危害環境及人體健康。

# 目前世界各燃燒器研發暨製造商，相繼推出最新一代高效能、低能耗、低污染之燃燒器，是採用分段燃燒及煙氣迴流方式，降低氮氧化物生成，更以設計漩渦燃燒法，促使火焰穩定，可以在低過剩空氣條件下完全燃燒，並減少CO及黑煙的排放，達到高效率燃燒效果。

爐管進出加熱爐爐壁的管孔，一般設計比爐管外徑大大約6～12 mm，以便於開爐後，爐管受熱膨脹、伸長時，減少受抑或摩擦的機會。但往往在爐內是負壓的狀況下，管孔與爐管間的間隙，成為冷空氣滲入爐子內部的主要管道，冷空氣滲入的結果，不僅需浪費很多燃料、能源，把這些冷空氣加熱到與爐內煙氣一樣的溫度，以維持爐內熱傳的需要；還會增加過剩空氣量，對不是很有經驗的操作人員，易誤以為燃燒器風門開過大，因而關小風門，卻又導致冒黑煙，所以在偏安全、保守的心態下，只好維持高O2%、低效率的操作。

為了防止冷空氣自管孔與爐管間的間隙滲入爐內，參考國外的作法，引進Tube Seal，Tube Seal內外層是採用耐候、耐高溫、高延展性的玻璃纖維布做成，中間夾層以陶瓷纖維材料增加隔熱效果，管孔箍及爐管兩端以不銹鋼管束封住固定，果然O2%過高的問題，明顯獲得改善。這次出國期間順道拜訪Tube Seal、Expansion Joint著名研發暨製造商Flextech公司，瞭解其裁製過程及收集最新之保溫材資料，以便作為日後自行開發之經驗。

二、行程及工作摘要

| 時 間 | 行 程 | 地 點 |
| --- | --- | --- |
| 10/15 | 啟程飛往美國奧克拉荷馬州Tulsa | Tulsa, OK |
| 10/16 | 拜訪燃燒器製造商Zeeco公司 | Tulsa, OK |
| 10/17~18 | 參加John Zink公司之Burner School研習 | Tulsa, OK |
| 10/19 | 由Tulsa, OK啟程轉往Los Angeles, CA | Los Angeles, CA |
| 10/20 | 假日 | Los Angeles, CA |
| 10/21 | 拜訪Tube Seal、Expansion Joint研發暨製造商Flextech公司 | Los Angeles, CA |
| 10/22 | 搭機返台 | Los Angeles, CA |
| 10/23 | 抵達桃園中正機場 | Taipei |

三、拜訪燃燒器製造商Zeeco公司

Zeeco公司位於Tulsa,Oklahoma metro-plex，創立於1981年，研發與製造的產品，和John Zink幾乎一樣，主要是製程加熱爐燃燒器，其他還有Flare和Incineration system，因創始人原是John Zink公司合夥人之一，所以Zeeco公司很多主管及資深工程師，過去都在John Zink公司服務過；由於Zeeco公司規模較小，人員較John Zink公司精簡，所以在市場上，同類型的Burner，Zeeco公司Burner的價位，較具競爭力，對客戶的態度也較客氣，截至1998年，Zeeco公司賣出的Burner數量有10,000個以上，其中乙烯裂解爐用之Burner有4,000個左右，足見Zeeco公司生產的Burner，也相當受客戶信賴；目前中油公司加熱爐燃燒器是Zeeco公司製作的，以桃園煉油廠最多，尤其近幾年新蓋的爐子，採用Zeeco公司燃燒器的，有越來越多的趨勢。

許多燃燒器公司，近幾年相當重視利用電腦模擬技術在燃燒器研發的應用及解決問題上，也就是所謂的計算流力(Computing Fluid Dynamics；CFD) 數值分析技術，Zeeco公司也不例外，可惜這次拜訪時間相當匆促，無法詳細瞭解他們在CFD方面的應用情形。

同時Zeeco公司很極力想趕上John Zink公司的規模，所以在實驗、測試設施上，近幾年也耗費不貲，共蓋了13個規模不小的測試爐，這些測試爐，不僅與煉油廠同類型的爐子同大小，在型態上也涵蓋了圓筒型、箱型和裂解爐、重組爐等較特殊的型式，足見他們在實際驗證上的重視。

Zeeco公司在Ultra Low NOX Burner開發方面，到目前為止，共分三代，第一代發表於1994年，Model代號叫GLSF，雖然有達到低污染物排放要求，但因喉部穩焰金屬板的關係，導致同capacity的Burner，卻比傳統Burner size來的大，因此不甚受客戶的青睞。1997年發表第二代Ultra Low NOX Burner，命名為GLSF Min-Emission，除改善喉部穩焰金屬板的缺點之外，NOX 排放量也達到15～30 ppmv的低標準，所以第二代GLSF Min-Emission Ultra Low NOX Burner銷售成績相當不錯。

Zeeco公司精益求精，這幾年來仍不斷的改進、研發，2000年發表第三代Ultra Low NOX Burner，命名為GLSF Free Jet，GLSF Free Jet Burner是利用燃氣(Fuel Gas)點燃前，先與容許之最大量爐內迴流煙氣(Flue Gas)混摻，然後再進入燃燒區，以降低氮氧化物生成，在乙烯裂解爐，NOX 排放量可達低於9 ppmv的標準，在一般爐子，NOX 排放量可達低於5 ppmv的標準；更以促使靠牆緣燃燒的方式，達到穩定火焰的效果，這種穩焰的技術，Zeeco公司技術人員認為比分段燃氣或其他家穩焰技術更可靠，所以GLSF Free Jet Burner Turn Down Ratio可達5:1到10:1。

四、參加JOHN ZINK公司之Burner School研習

這一次Burner School是本年度最後一期，所以是和Flare School合併上，因費用及時間的關係，僅參加Burner School部份，總共有來自10個國家，28個學員，上課內容豐富、緊湊，茲摘要如下：

1.介紹John Zink/Koch公司及Burner School歷史、內容、講師等

2.介紹流力、熱傳、燃料等基本理論與觀念。

3.介紹燃燒基本理論與觀念。

4.燃燒器的設計。

5.燃燒器測試場參觀、講解。

6.燃燒污染排放物之組成與控制。

7.燃燒器產生噪音的原因與控制。

8.燃燒器的安裝。

9.加熱爐介紹。

10.CFD電腦模擬技術在燃燒器研發與加熱爐問題解決的應用。

11.加熱爐性能監控與操作。

12.燃燒器及加熱爐相關問題討論與解決。

13.ThermBond介紹與應用。

從上課內容及現場實作，瞭解怎樣的火焰顏色、形態，才是有效率、好的燃燒，進而才能提高加熱爐的熱效率；燃燒器維護、安裝、更換零件方面，教導過去遇到的實例，說明錯誤的地方，加深學員的印象，提出解決的方法；從加熱爐爐膛量測到的煙氣樣品及相關參數，如溫度、壓力、含氧量，知道如何調整燃燒器，達到低污染、低能耗、高效能的燃燒。

五、拜訪Tube Seal、Expansion Joint研發暨製造商Flextech公司

Flextech公司位於洛杉磯市郊工業區內，員工80%是墨西哥裔，主要生產Tube Seal、Expansion Joint，不管那一種產品，都是依照客戶、工程需要，case by case進行設計、放樣，所以最重要、核心的技術，在於保溫材料選用、畫圖、放樣；保溫材料主要分內、中、外三層，內外層主要是耐高溫耐候之玻璃纖維布料(Fiberglass Cloth)，內層布料特質主要是要能耐高溫(1500℉～2000℉)、高延展性，一般採用3M公司的產品，外層布料特質主要是要能耐雨水、酸鹼環境、高延展性，中間夾層墊以10 mm厚6 Lb/Ft3陶瓷纖維棉毯，增加隔熱效果；裁縫線也需同內層布料是耐高溫材料，前後端加縫套一條棉繩，增加安裝時不銹鋼管束固定。

因Flextech公司開發、製作之Tube Seal，在美國各煉油、石化廠應用之後，效果很好、耐用，每年幫助工廠節省巨額成本，所以目前廣泛使用在各式爐子，銷路甚佳。這次前往拜訪，除將今年訂購兩批貨，在林園廠之應用情形，彼此交換心得之外，也吸收其他公司應用成功的經驗，作為日後服務現場之參考。

六、心得與建議

此次奉派出國赴美，扣除飛行及國際換日時間，雖然僅停留6天時間，但除參加John Zink Burner School研習之外，也拜訪了Zeeco及Flextech兩家公司，可說獲益良多，在研習及拜訪期間獲取了一些寶貴知識及經驗外，並認識一些相關領域專精人士，同時參訪了世界最大燃燒器測試場(250,000 ft2)，收集相關的資料，相信對於未來相關加熱爐技術的引進，及服務現場的技術能力提昇很有助益。

從Burner School參與的學員人數及國家發現，歷年台灣相關石化公司，派去的人數很少，中油公司也很少，反觀亞洲幾個有煉油廠的國家，如日本、韓國、新加坡、印尼、泰國等，幾乎每年都派將近有10位員工參加研習。可能與每年公司編列出國名額不多有關，所以未來，如果能多讓基層操作、維護的工程師，參與此類的研習，將對他們本職技術的提昇，很有幫助，這樣為公司帶來的利潤，遠高於公司提供給他們的出國費用。

七、附件

# Text boxes

1

2

3

4

5

6

7

8

9