行政院所屬各機關因公出國人員出國報告書

（出國類別：用油技術服務）

中鋼運通公司貨輪國外用油技術服務

出國報告

職務機關：中油公司潤滑油事業部

出國人職稱：經理

姓　　名：梁葉和

出國地點：澳洲布里斯班、Dalrymple Bay

出國期間：91年10月13日至91 年10月19日

報告日期：91年12月18日

中鋼運通公司貨輪國外用油技術服務出國報告

出國報告摘要

品質、服務、貢獻是中油公司長久以來的經營理念，本事業部對海運機油主要的大客戶，每年皆定期派員至各大港口登船提供技術支援服務。而中鋼運通公司是本事業部最大的海運機油客戶，下轄十七艘貨輪，目前已有團隊輪、運通輪等九艘散裝貨輪使用國光牌海運機油，本次技術服務對象為運通輪。

本次任務除針對該船用油情形研判使用潤滑油狀況是否正常，並依據輪機長提供設備維護之紀錄作意見交流，也提供最近用油取樣化驗報告相互溝通，增進彼此相戶信賴。同時也建立該公司萬一在國外發生緊急用油與本事業部支援作業模式，期使中鋼貨輪使用國光牌機油，都能維持正常。

運通輪楊船長表示，其對國光牌潤滑油品質十分肯定，而本事業部能不辭辛苦，千里迢迢遠渡重洋至澳洲偏僻的Dalrymple Bay煤礦港提供該輪用油技術服十分感謝，也讓該公司對本事業部服務客戶的誠意更具信心。

海運機油係使用於船上設備，而船行駛於國際港口之間，也不能保證都不出問題，萬一有狀況發生，若本事業部能有更多人熟稔國外支援管道，必能贏得客戶信賴，開拓更寬廣的市場。

中鋼運通公司貨輪國外用油技術服務

出國報告

目    錄

- 出國目的……………………………………………… 1

- 出國行程……………………………………………… 2

- 用油技術服務工作概要……………………………… 3

- 結論…………………………………………………… 5

- 附件…………………………………………………… 6

中鋼運通公司貨輪國外用油技術服務

出國報告

一、出國目的

品質、服務、貢獻是中油公司長久以來的經營理念，尤其新任郭董事長上任後，更是強調「銷售是服務的結果」，可見服務正是維繫著公司與客戶之間的臍帶。而潤滑油事業部自成立迄今，也本著顧客第一、服務第一的理念，方能將潤滑油的經營績效不斷提昇。

基於上述理念，本事業部對主要海運機油的客戶，每年皆定期派員至各大港口登船提供技術支援服務。而中鋼運通公司是本事業部最大的海運機油客戶，其成立於民國85年，下轄十七艘貨輪，其原料專輪主要行駛於台灣與澳洲之間，提供中鋼公司所需煤礦與鐵礦原料。而團隊輪、企業輪、求新輪、踏實輪、運通輪等五艘散裝貨輪自民國七十幾年起即陸續使用國光牌海運機油，在中鋼運通公司正式成立後仍繼續使用。中鋼公司民營化後，海運機油採購係採公開招標方式，標案取得不易，本事業部團隊經過萬分努力，於90年標得該公司卓越輪、成長輪、正派輪及責任輪等四艘貨輪供油合約，自此國光牌海運機油占有該公司超過半數輪船供油合約。

本次技術服務對象原訂為團隊輪，因中鋼船隊船期每有延期或變更情形，於臨出發時，團隊輪船期延後，遂改登運通輪提供服務。本次登船除針對該船用油情形研判使用潤滑油狀況是否正常，並提供最近用油取樣化驗報告與輪機長相互溝通，增進彼此相戶信賴。同時也建立該公司萬一在國外發生緊急用油與本事業部支援作業模式，期使中鋼貨輪使用國光牌機油，都能維持正常。

二、出國行程：

本次出國係由高雄小港機場出發，至中正機場轉搭澳洲航空公司班機，直飛雪梨，轉布里斯班，再轉Makay，再搭計程車至目的地Dalrymple Bay，由於路途遙遠，且運通輪靠港時間延後，幸能不辱使命，順利完成運通輪用油技術服務。

日期　　　　　　　　地點　　　　　　　　　　工作內容

91/10/13           高雄-台北—雪梨          啟程

91/10/14-16         雪梨                     當地中鋼運通輪之船務代

理聯繫登船事宜

91/10/17-18          雪梨—布里斯班—        運通輪技術服務

Dalrymple Bay

91/10/19            布里斯班-台北            返程

三、用油技術服務工作概要

(一) 由布里斯班飛抵Mackay之後，在當地船務公司Mr. Meier安排之下，搭唯一的交通工具—計程車直奔Dalrymple Bay，車行約一小時總算抵達目的地。在滿港煤灰歡迎下，登船與楊船長及朱輪機長洽談，彼此提出問題與經驗交換，對本次技術服務的目的都有深切的了解，其後在輪機長熱心的帶領下，到輪機室一一為我介紹船上的設備及使用油品，其主要設備大多是使用國光牌油品。

(二)中鋼運通輪船身長289公尺，滿載吃水深達16.9公尺，載重153,0002噸，其二行程十字頭型主機係使用國光牌內燃機油AC30，筒型發電機使用國光牌內燃機油SL303，甲板液壓系統則使用國光牌液壓油LPS46。

(三)依據出發前該輪化驗報告顯示，內燃機機油黏度有偏高現象@40℃為127.2 cSt、@100℃為13.47~13.51 cSt，疑似遭汽缸油污染，建議其增補新油以改善該狀況，並注意污染問題。

(四)一、二、三號發電機(筒型)化驗結果卻有含水量偏高分別為0.3、0.3、0.32vol%，總鹼價TBN偏低分別為15.23、14.46、15.58mgKOH/g，TBN下降建議其增補新油以作改善，而發電機水份含量偏高，則很可能係冷卻系統有冷卻水洩入油中，因此建議其針對冷卻設備應儘快檢修找出原因，同時進行加熱除水至0.2%以下，以免影響潤滑品質，保障設備正常運作。其他正戊烷不溶物及甲苯不溶物均有不正常含量，一併建議其換油同時對於淨油系統應加強維護保養，以避免對汽缸壁造成磨損。

(五)甲板機械液壓油雖也有黏度偏低@40℃為41.23 cSt、@100℃為7cSt，總酸價偏低0.5 mgKOH/g現象，建議其增補新油後應可改善。

(六)另外朱輪機長也反應，在國外港口若有須要加油，感覺不是很方便，因本事業部海運機油業務量仍不是很大，爭取國際油公司海外支援合作，在價格及條件上較不易談成，願意合作的油公司也較少，可能讓客戶感覺不便之處，本事業部甚為抱歉，並全力謀求改善之中，此點經過說明對方已表可以諒解。

(七)另外該輪大管亦建議，因輪機室環境不易維護，目前所使用桶裝滑脂，易遭環境(尤其是煤礦沙)或維修人員污染，是否可考慮提供管狀包裝，該點已向其說明本公司有0.4kg管狀包裝產品，若另有其他需求，只要成本及包裝設備沒問題，一切會以滿足客戶需要為主要考量。

(八)至於該輪有一部空壓機在前任輪機長任期發生故障問題，朱輪機長甚為在意，經回來查證後，已回覆朱輪機長，並澄清該問題非潤滑系統造成，避免造成雙方不必要的誤會。

(九)在船上洽談近三小時後，自Mackay再召來計程車回到機場，因班機係晚上七點多，小小的機場裡空無一人，連海關、航空公司、商店的人都沒有，只有我一個人獨自對著空蕩蕩的機場和黑漆漆的曠野，不禁感到十分孤寂，而滿天星斗卻顯得特別明亮。一直到班機時刻接近時，才陸續有旅客進來，該出現的人也才一個一個出現，對來自地狹人稠的我，也算是另一種難得的經驗。

四、結論：

(一)為了開拓海運機油市場，定期派人至世界各主要客戶輪船靠柏港口進行用油技術支援服務，以建立客戶對本事業部具海外支援能力的信心，是不可或缺的一環。本次專程前往澳洲Dalrymple Bay這地圖上找不到的偏遠地區進行技術服務，雖然路程遙遠且交通不便，備極辛苦與疲憊，但客戶對本公司願意耗費人力物力所展現的誠意，確有極深的感受。對客戶關係維繫，更具有不錯的效果。同時也建立本公司國外緊急支援作業模式，期使所有使用國光牌機油的輪船，不論在世界上的那一個港口，在必要時都能獲得本公司適切的支援與關懷。

(二)中鋼運通輪楊船長與朱輪機長對於本公司此次造訪提供技術服務，深表謝忱，雖然本次該輪用油情形還算正常，並未有太大待解決問題，但透過雙方直接溝通，更可以了解到對方一些不同於與業務人員接觸的需求和期望，同時回來之後請業務人員澄清的一些問題，亦可避免產生不必要的誤解，對雙方關係的鞏固有著相當大的助益，也期望經由服務的提供，業績能不斷提昇，為公司創造利潤，真正體驗董事長一再強調的「銷售是服務的結果」。

(三)綜觀本次出國造訪運通輪目的，皆能達成預訂成效，也期望在不斷付出與關懷客戶之後，本事業部海運機油業務能持續成長。

附件一

附件二

中鋼運通輪化驗資料如下：

中國石油公司潤滑油事業部

潤 滑 油 脂 檢 驗 報 告

| 樣品名稱 / 編號 | AC30 | AC30 | SL303 | SL303 | SL303 | LPS46 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取樣位置 | 運通輪 | 運通輪 | 運通輪 | 運通輪 | 運通輪 | 運通輪 |
| 取樣位置 | 主機 | 主機 | #1發電機 | #2發電機 | #3發電機 | 甲機 液壓油 |
|  | 迷你濾器前 | 迷你濾器後 | 濾器後 | 濾器後 | 濾器後 | 液壓油 |
| 使用時間,hrs | 30457 | 30457 | 1159 | 1152 | 1055 | -- |
| 黏度,cSt,40℃,D445 | 127.2 | 127.2 | 117.7 | 114.4 | 114.2 | 41.04 |
| 黏度,cSt,100℃,D445 | 13.47 | 13.51 | 12.94 | 12.88 | 12.79 | 6.98 |
| 黏度指數,D2270 | 101 | 101 | 103 | 106 | 105 | 130 |
| 總酸價,mgKOH/g,D664 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.41 |
| 總鹼價,mgKOH/g,D2896 | 9.03 | 9.05 | 15.23 | 14.46 | 15.58 | -- |
| 正戊烷不溶物,wt％,D893 | 0.04 | 0.03 | 0.13 | 0.22 | 0.25 | 0.01 |
| 甲苯不溶物,wt％,D893 | -- | -- | 0.08 | 0.10 | 0.14 | -- |
| 含水量,vol％,D95 | 0.10 | 0.15 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | -- |
| 含水量,vol％,D1744 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 |

附件三

運通輪原廠推薦換油標準

| API 項 目 | CC | 換油條件(標準) |
| --- | --- | --- |
|  | HD |  |
| 閃火點 ℃ | >200 | - |
| 粘度 cst@100℃ | 9.3~12.5 | +30%~-20% |
| 流動點 ℃ | <-5 | - |
| 粘度指數 | >85 | - |
| 總鹼價mg KOH/g | >20 | >5 |
| 總酸價mg KOH/g | - | +1.5 |
| 熱穩定性 | pass | - |
| 不溶物(正戊烷)% | - | <2.5 |
| 水份含量% | - | <0.2 |

附件四

原廠推薦主要用油參照表

| 號碼 | 用 油 分 類 | 粘 度 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系統用油 | SAE#30 | HD型(TBN20~30) |
| 2 | 汽缸用油 | SAE#40 | 以使用之燃料不同選用 柴油--TBN20~30 中質油---TBN30~40 重油—TBN40~55 |
| 3 | 驅動齒輪閥用油 | SAE#30 | 系統用油 |
| 4 | 伺服馬達用油， 離合器(ON-OFF) | - | 系統用油或渦輪用油 |
| 5 | 伺服馬達用油， Ahead-Astern | - | 系統用油或渦輪機用油 |
| 6 | 手控 潤滑油 | SAE#30 | 系統用油 |
| 7 | 變轉馬達 |  | 萬用滑脂 |
| 8 | 渦輪增壓用油 | SAE#20 | 系統用油或渦輪機用油--No.140(VG56)or No.180(ISOVG68) |
| 9 | 調節器用油 | SAE#20 | 系統用油或渦輪機用油--No.140(VG56)or No.180(ISOVG68) |

| China Steel Express DWG. NO. K4000132 LUBRICATION OIL LIST 附件五—1/4 | REMARK | FOR RUNNING IN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RECOMMENDED LUBRICANTS << 國光牌 >> | 內燃機油V50 | 海運機油CO700 | 內燃機油AC30 | 液壓油LPS68 |  | 極壓機油HD220 | No. 0齒索油 | 二號極壓滑脂 | 內燃機油AC30 | 內燃機油AC30 | 內燃機油SL-303 | 內燃機油SL-303 | 液壓油LPS68 | 空壓機油SC68 (SHELL P68) | 空壓機油SC68 (SHELL P68) | 極壓機油HD220 | 極壓機油HD220 | 極壓機油HD460 | 極壓機油HD220 | 二號極壓滑脂 |
|  | QTY/UNIT (L) | 400 | 2800 | 28000 | 9 | 0 | 18 | 5 | 0.5 | 10 | 3400 | 450 | 3 | 3 | 12 | 2 | 11 | 8 | 3 | 3 | 14 |
|  | PART TO BE LUBRICATED | CYLINDER | CYLINDER | SYSTEM | BEARING |  | REDUCTION GEAR | OPEN GEAR | GREASE POINT | BEARING | SEAL & BEARING | CYLINDER & BEARING | BEARING | HYDRAULIC MEDIUM | CYLINDER & BEARING | CYLINDER & BEARING | ENCLOSED GEAR | ENCLOSED GEAR | HOIST GEAR BOX | TRAVERSE & TRAVEL GEAR BOX | GREASE POINT |
|  | NO. SET | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
|  | TYPE OF MACHINERY | TMMC SULZER 6RTA 72U 19250PS X 78 RPM | TURBO CHARGER HH-ABB VTR 454 | ELECTRONIC GOVERNOR | TURNING GEAR REDUCING GEAR | AUXILARY BLOWER | JAPAN MARINE TECH. SELF LUB. SYSTEM | STERN TUBE SEAL | MAN B&W HOLEBY 610KW X 720 RPM | TURBO CHARGER | GOVERNOR WOODWARD | HAMWORTH 2TF5 | MITSUBISHI SJ30EH | MITSUBISHI SJ30EH | ALFA LAVAL LOPX 707 | CHENG DAY MACH. EW-700 |
|  | NAME OF MACHINERY | MAIN ENGINE | STEADY BEARING | STERN TUBE SEAL & BEARING | MAIN DIESEL GENERATOR ENGINE | MAIN AIR COMPRESSOR | EMERGENCY AIR COMPRESSOR | H.F.O. PURIFIER | L.O. PURIFIER | ENGINE ROOM CRANE |
|  | ITEM NO. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| China Steel Express DWG. NO. K4000132 LUBRICATION OIL LIST 附件五—2/4 | REMARK |  |  |  |  |  |  | MAKER SUPPLIED |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RECOMMENDED LUBRICANTS << 國光牌 >> | 二號極壓滑脂 | 液壓油LPS32 | 特級循環機油R68 | 液壓油LPS32 | 二號極壓滑脂 | 超優D5合成油15W/40 | 液壓油LPS32 | 液壓油LPS32 | 液壓油LPS68 | 二號極壓滑脂 | 特級冷凍機油32 | 全能機油68 | 液壓油LPS68 | 二號極壓滑脂 | 液壓油LPS68 | 0號極壓滑脂 | 極壓機油HD220 | 0號極壓滑脂 |
|  | QTY / UNIT (L) | 0.5 | 5 | 3.5 | 1 | 0.5 | 18 | 0.3 | 0.5 | 10 | 12 | 2 | 20 | 0.3 | 0.2 | 1000 | 20 | 93 | 48 |
|  | PART TO BE LUBRICATED | BEARING | SPINDLE BOX | GEAR BOX & APRON | OIL POINT | GREASE POINT | CYLINDER & BEARING | AIR LUBRICATOR | OIL POINT | OIL POINT | GREASE POINT | COMPRESSOR | COMPRESSOR | GEAR BOX | GREASE POINT | HYDRAULIC MEDIUM | GREASE POINT | OIL BATH | BEARUNG |
|  | NO. SET | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
|  | TYPE OF MACHINERY | DAK KYUNG DEA I TON | CHARLES CH-100C | CYCLEMATIC MACH. S24A | DEMP. D2866 TE | AIR STARTER GALI A15 |  |  | USHIO URS-5.5S | SABROE CMO26 | AERATION BLOWER TSA-40 | KHI FE21-243 | FONG SO MACHINERY |
|  | NAME OF MACHINERY | ELECTRIC CHAIN HOIST | LATHE | DRILLING MACHINE | EMERGENCY GEN. ENGINE | EXH. VALVE GRANDER | MISCELLANEOUS PUMP, FANE & MOTOR | DEF. PROVISION PLANT | AIR CONDITIONER PLANT | SEWAGE TREATMENT | STEERING GEAR | RUDDER CARRIER |
|  | ITEM NO. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

| China Steel Express DWG. NO. K4000132 LUBRICATION OIL LIST 附件五—3/4 | REMARK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RECOMMENDED LUBRICANTS << 國光牌 >> | 液壓油LPS46 | 極壓機油HD220 | No. 0齒索油 | 液壓油LPS46 | 二號極壓滑脂 | 液壓油LPS46 | 二號極壓滑脂 | 極壓機油HD460 | 極壓機油HD220 | No. 0齒索油 | No. 0齒索油 | 液壓油LPS32 | 極壓機油HD220 | No. 0齒索油 | No. 0齒索油 | 二號極壓滑脂 | 極壓機油HD220 | 二號極壓滑脂 | 極壓機油HD220 | No. 0齒索油 |
|  | QTY / UNIT (L) | 7200 | 300 | 2 | 90 | 4 | 550 | 20 | 3 | 0.5 | 0.5 | 2 | 40 | 8.5 | 0.5 | 1 | 5 | 3 | 0.5 | 3 | 3 |
|  | PART TO BE LUBRICATED | HYDRAULIC MEDIUM | ENCLOSED GEAR | OPEN GEAR | REMOTE CONTROL | GREASE POINT | HYDRAULIC MEDIUM | GREASE POINT | HOIST BOX | SLEWING GEAR BOX | OPEN GEAR | GREASE POINT | HYDRAULIC MEDIUM | ENCLOSED GEAR | OPEN GEAR | WIRE ROPE | GREASE POINT | ENCLOSED GEAR | GREASE POINT | ENCLOSED GEAR | WIRE ROPE |
|  | NO. SET | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
|  | TYPE OF MACHINERY | AQUAMASTER-RAUMA | MACGREGOR | TINIOU ELEC. MOTOR DRIVEN | TINIOU 5KT29-AM | BAE YOEU ELECTRIC MOTOR DRIVEN | SAMGONG ELECT. DRIVEN |
|  | NAME OF MACHINERY | WINDLASS AND MOORING WINCH SYSTEM | HATCH COVER | F. O. DAVIT | TROLLEY HOIST | SLUDGE DAVIT | ACCOMMO. LADDER WINCH |
|  | ITEM NO. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| China Steel Express DWG. NO. K4000132 LUBRICATION OIL LIST 附件五—4/4 | REMARK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RECOMMENDED LUBRICANTS << 國光牌 >> | 極壓機油HD220 | No. 0齒索油 | 極壓機油HD220 | 液壓油LPS32 | 液壓油LPS32 | 液壓油LPS68 | 二號極壓滑脂 | No. 0齒索油 | 滑道機油68 | 二號極壓滑脂 | No. 0齒索油 | 超優D5合成油15W/40 | 極壓機油HD220 | 二號極壓滑脂 | No. 0齒索油 | No. 0齒索油 |  |  |  |  |
|  | QTY / UNIT (L) | 3 | 3 | 4.5 | 0.5 | 1000 | 2.5 | 0.3 | 8 | 2 | 0.3 | 0.5 | 8 | 32 | 4 | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  | PART TO BE LUBRICATED | ENCLOSED GEAR | WIRE ROPE | ENCLOSED GEAR | AIR MOTOR OILER | HYDRAULIC MEDIUM | VACUUM PUMP | GREASE POINT | ENCLOSED GEAR | GUIDE RAIL | BEARING | WIRE ROPE | ENGINE CRANKCASE | ENCLOSED GEAR | BEARING | OPEN GEAR | WIRE ROPE |  |  |  |  |
|  | NO. SET | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  |
|  | TYPE OF MACHINERY | SAMGONG ELECT. DRIVEN | BAY YOUE AIR MOTOR DRIVEN | NAKAKITA | TEIKOKKU ELEC. MOTOR DRIVEN | SCHINDLER ELEVATOR K.K. | CHUN HWA BLUE SEA 24LE | SEKIGAHARA SHS-35-056PK |  |  |  |  |
|  | NAME OF MACHINERY | PILOT ACCOMMO. LADDER WINCH | PILOT LADDER REEL | HYDRO. VALVE REMOTE CONT. | EMERGENCY FIRE PUMP | ELEVATOR | LIFE BOAT ENGINE | LIFE BOAT DAVIT |  |  |  |  |
|  | ITEM NO. | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |  |  |  |  |