行政院及所屬各機關出國報告審核表

說明：

- 出國計畫主辦機關即層轉機關時，不需填寫「層轉機關審核意見」。

- 各機關可依需要自行增列審核項目內容，出國報告審核完畢本表請自行保存。

- 審核作業應於報告提出後二個月內完成。

| 總 經 理 副總經理 | ： | 主管處 主 管 | ： | 單位 主管 | ： | 報告人： |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

行政院及所屬各機關出國報告提要

出國報告名稱： 核能四廠模擬器硬體維護人員後續訓練

頁數 79   含附件：□是■否

出國計畫主辦機關/聯絡人/電話：台灣電力公司/陳德隆/(02)2366-7685

出國人員姓名/服務機關/單位/職稱/電話：

張勳智/台灣電力公司/核能技術處/電腦工程監/(02)2366-7163

林輝燦/台灣電力公司/龍門施工處/儀電工程師/(02)2490-2401轉分機：2364

鄭清河/台灣電力公司/龍門施工處/儀電工程師/(02)2490-2401轉分機：2364

出國類別：□1考察□2進修□3研究■4實習□5其他

出國期間：91.10.09～91.11.27              出國地區：美國

報告日期：91.12.25

分類號/目：

關鍵詞：核能電廠   模擬器

內容摘要：（二百至三百字）

本項出國緣起依龍門計畫採購合約赴廠家學習核四廠模擬器硬體之維護技術訓練，本公司派遣第二批核四運轉維護技術幹部模擬器硬體維護組人員共三人，赴廠家接受訓練，以全盤了解模擬器硬體系統架構、設計、除錯、安裝、修改、更新、維護等相關技術環節，並經由實作熟悉相關細部技術，奠定將來驗收及進行模擬器驗證之能力與建立將來自行執行模擬器硬體維護及更新之能力。本次訓練為繼續89年因政府宣布核四暫停興建而中斷之訓練。本報告即為此小組接受該項訓練後撰寫之出國報告，內容涵蓋出國目的、出國行程、受訓內容及心得、建議事項等內容。

本文電子檔已傳至出國報告資訊網（http：//report.gsn.gov.tw）

行政院及所屬各機關出國報告

（出國類別：實習）

核能四廠模擬器硬體維護人員後續訓練

服務機關：台灣電力公司

出國人 職    稱：電腦軟體工程監、儀電工程師、

儀電工程師

姓    名：張勳智、林輝燦、鄭清河

出國地區：美國

出國日期：91.10.9～91.11.27

報告日期：91.12.25

目   錄

- 出國目的 ……………………………………	…	2

- 出國行程及訓練課程 ………………………		2

- 受訓內容及心得 ……………………………		 2

- 建議事項 ……………………………………	…	79

核四廠模擬器硬體維護後續訓練

SIMULATOR   HARDWARE

TRAINING

壹、出國目的

依合約赴廠家學習核四廠模擬器硬體之設計及維護技術訓練，以全盤了解模擬器硬體系統架構、設計、除錯、安裝、修改、更新、維護等相關技術環節，並經由實作熟悉相關細部技術，奠定將來驗收及進行模擬器驗證之能力與建立將來自行執行模擬器硬體維護及更新之能力。本次訓練是為延續前因政府宣佈核四停建而中斷之訓練，重點放在工作訓練，由於模擬器正值安裝測試階段，藉由實作學習模擬器硬體維護相關技術累積工作經驗，期為爾後核能四廠模擬器硬體維護工作奠定基礎。

貳、出國行程及訓練課程

出國行程:

10/09/2002            啟程     台北->聖荷西

10/10/2002~11/25/2002  核能四廠模擬器硬體維護人員後續訓練  GE公司

11/26/2002~11/27/2002  返程      聖荷西->台北

本次訓練主要內容為On Job Training，主要重點有:

- 瞭解核四模擬器硬體架構。

- 瞭解核四模擬器硬體各種設備及其內部的組成元件。

- 根據K-2000 Schematic Diagrams 核對Wide Display Panel, Main Control Console 盤面接線。

- 與GE工程設計人員一起工作，利用Foxboro I/A軟體修改Class 1E (Eaton/DRS)操作畫面上的Navigation Button 操作邏輯，以正確引導運轉員操作程序。

- 練習安裝與拆卸控制盤面上之元件。拆解Mimic Tile，了解控制板組成，LED及維護方式。

- 和GE PCS 設計負責人追蹤修訂Foxboro與STN 相關之POINTS ID’S 資料。

- 與Foxboro, GE人員在Simulator做系統整合測試, 如 Historian System Testing，Alarm & Annunciator， Mimic display…。

- 收集STN設備，Foxboro AOS(Application Object Service) Manual等維護資料。

- 在STN工作站練習每日測試(DORT， Daily Operation Readiness Test) 。

- 預先執行驗收測試ATP01及ATP02測試程序書部份內容。

參、受訓內容及心得

- 模擬器系統架構

A. 核四廠模擬器硬體架構

核四廠模擬器系統是由奇異公司(GE) 統包， 系統軟體部份則由STN ATLAS 負責， 控制盤由INABENSA製造， MIMIC 顯示幕由SACO 負責，  DCIS/MMI/PCS 操作畫面大部份由FOXBORO公司負責， GE負責整合。模擬器系統架構圖如圖一所示，所有電腦設備均以LAN網路線連接。在控制盤方面之佈置則如附錄一K2000圖所示

模擬器系統主要元件包含：

-	1 x Simulation Computer		(LMCC1)

-	1 x Instructor-Station			(LMIS )

-	1 x PDM Workstation	(LMPDM)

-	1 x 1PTS Workstation			(LMPTS1)

-	1 x Software Maintenance Station	(LUNPC)

-	1 x PC for Sound Simulation		(LUNP03)

-	1 x Laser Printer				(LMLAS)

-	1 x Plotting Device				(LMHCP)

-		1 x Data I/O-System			(LMIOS)

-	1 x Hub  16 Port, Fast Ethernet 100 Mbit/s, auto sensing

-	 2 x PC with X-Terminal capability for Control Room and Class Room Displays					(LUNP01/02)

- 1 x Foxboro System incl. All application processors and I/O clients

- 1 x Hub  12 Port, Fast Ethernet 10/100 Mbit/s, Connect the Foxboro HW

- 2 x Speakers for sound simulation connectable to PC sound card

- 1 x Relay to room lighting for light simulation

模擬器電腦系統STN提供之設備，其IP定址如下:

圖一. 模擬器系統架構圖

- 硬體維修及工作訓練重點

模擬器硬體維修及工作訓練(On Job Training)

由於在受訓期間，核四廠模擬器設備正在做整合測試，因此利用Simulator 做為上課、維修練習及OJT實習的器具。

工作訓練的重點則在複習基礎課程，練習電腦設備維護的技能，熟悉介面設計，瞭解控制盤內部接線及審查相關設計圖面和確定預製電纜線的長度。並與Foxboro, GE人員在Simulator做系統整合測試。

- 主控制室運轉員操作畫面

主控制室運轉員操作畫面，可劃分成1E及Non E，1E部分又分DIV 1，DIV 2，DIV 3，DIV 4及DIV 0，其操作主畫面如下圖所示:

- 操作與顯示畫面則如下圖所示: (僅列舉兩個畫面代表):

它是利用FoxView Screen Components、Mouse、Trackball、Alphanumeric Keyboard、Annunciator／Numeric Keyboard的人機介面元件與一組事先定義好的display及程序控制圖去監督現場的程序或模擬。

核四廠操作畫面至目前為止的數量表:

從STN 到控制盤顯示PCS相關點之對應表:

- 模擬器輸出 / 入介面：

核四廠模擬器採用Distributed RTP System做主電腦(LMCC1)與操作開關(Switch Module)之間的輸出 / 入介面，其架構如下圖所示。

- 系統描述：

DRTP是一個資料庫控制輸出/輸入系統，其有自我掃描、工程單位轉換、計算、環路控制、先後事故時間標示等能力，它經由一片FDDI(Fiber Distributed Data Interface)介面與主電腦(host computer)做網路連接，本系統含有下列設備:

- Central controller

- V4211FDDI Node Processor

- Remote controller (P/N：RTP6620/10)

- Universal board (P/N：021-5419-000)

- Terminator board (P/N：021-0004-000)

- 16 Bits Digital I/O board(P/N：7438/20-052 021-5241-052)

- 8 Bits Analog I/O board (P/N：7438/50-000 021-5244-000)

Central controller為含有HK68/V4F processor之computer，其附有一片fiber-optic serial data link controller (FDB)，FDB插在VME Chassis的第一個slot內且做為系統的控制器，FDB提供HK68/V4F processor與RTP fiber optic rings之間的界面，FDB可依串列方式連八個Remote Controller。

FDB是一個以68030為基礎的通訊控制器且含有兩個獨立的光纖通訊通道，在DRTP系統FDB扮演主要的串列資料連結控制器(Serial Data Link Controller SDLC)通訊站，Remote RTP Controller受FDB的控制來回應通訊，兩個通訊每秒的傳輸率為20MB，因FDB能用任一條連線故如有一條連線斷掉，DRTP系統仍能繼續運做。

DRTP系統之軟體儲存在HK68/V4F電路板的ROM裡面，當啟動DRTP時HK68/V4F會Download 控制此系統結構和操作之run-time object code至FDB。

DRTP 包含一個PROM 常駐database compiler， 此database由host computer download，後在DRTP 系統compile，Database以ASCII方式存在主電腦裏,可用此電腦來修改database。

除了由database產生runtime data structures外， compiler則產生runtime executable code 以執行DRTP系統之輸出 / 輸入計算功能，並建立控制執行表格碼，因此依據database的大部分計算是由compile time來判斷而非runtime，結果能造成快速的執行。

由compile 產生之輸出再up-loaded 至host computer， Binary database將被儲存稍後在downloaded至DRTP系統和執行。

DRTP 有兩組database結構的能力,如此它能用任意一組database做系統掃瞄 ，同時用另一組database做download、 compile、upload。

Compiler 產生一個包含記錄名單對應記錄號碼的報告，這些記錄號碼將由主電腦在經由Ethernet interface、 FDDI、 或VME bus讀/寫信號點資料時使用。此Compiler執行大量的資料庫並檢查錯誤，且將此錯誤做出報告。

Central RTP控制器、通信控制器、Remote RTP控制器、當電源啟動時，每個都有自我測試能力，這些卡片均有LED指示燈，如自我測試失敗時由指示燈便可了解故障卡片。

DRTP系統軟體使用RTP interrupts信號給A/D converter cards、 pulse counter cards、 frequency counter cards、 change of state interrupt cards、 programmable delay counter cards， RTP硬體架構必須提供連續的interrupt acknowledge signal信號給上述卡片，任何在RTP controller和上述卡片之間如無插入卡片則必須插入interrupt pass through cards否則在背盤的interrupt acknowledge signal 必須短路。

V 4211 FDDI是一個RISC-based high-performance node processor，其提供每秒100Mbit光纖介面網路，此卡片包含一個AMD SUPERNET晶片以設定FDDI介面，一個16Mhz29000RISC處理器，一個1MB通訊緩衝器，一個high-performance VMEbus介面。

Remote RTP Controller是一個以68030-based I/O控制器，他含自己的處理器、ROM、 RAM和計時器、一個通訊控制器跟兩個獨立光纖通訊通道、一個RTP I/O Bus Converter。 在送電後Remote RTP Controller將由RTP光纖環路啟動，後Central RTP Controller將 Down-loads run-time object code 至本系統所有之Remote RTP Controllers。則Central RTP Controller將負責收集掃描之資料格式，且傳送輸出資料至RTP I/O Option cards ，Central Controller也對類比輸入資料執行信號條件功能，和在SOE輸入和暫態記錄資料輸入貼上時間標籤。

RTP I/O Bus Converter則經由標準RTP I/O Bus 提供至Universal I/O Controllers的介面，它產生所有的時序和控制信號做I/O Option Cards的通訊，Remote RTP Controller的I/O Bus可連八個Universal I/O Controllers。

Universal I/O Controller系統用來測量監視和控制類比/數位的處理它包含有下列設備

- I/O Bus Converter(IOBC)，它提供主電腦與控制器之監得連線，並轉換主電腦的指令給RTP I/O Bus。

- RTP I/O Bus它是有32條串並連的Bus，它提供茲料得傳送控制和設備得位址及下列功能：

RTP Command

RTP Input

RTP Output

RTP Test

Interrupt Query

- Universal Interface Card(UI)它含有設備選擇控制(reset data direction card select)和interrupt circuitry。

本系統亦包含下列輸出入卡片：

- Digital Input/Output Card 一個16-bit digital word每個bit對應每個輸入信號狀態，在輸入主電腦時便引發一個16-bit digital word輸出至使用者的電路。

- Analog input/output Card AIO Card 依據由chassis logic所接收得控制信號傳送資料至使用者的連接器，此八個通道的類比輸入資料，或八個通道的類比輸出資料可分別傳送。

本系統採用雙光纖環路設備，每個Node含有兩個獨力的通信通道，輸入至通道1的是RXA連接器，輸入至通道2的是RXB連接器，在環路的模式下，輸入多工器能夠互換其通道位置，選擇其輸出通道當做輸入通道，在TXA的輸出可當通道1或通道2的輸出，在TXB的輸出亦可做為通道1或通道2的輸出。

圖3-5描述RTP光纖環路在正常情況下的運做，Central RTP Controller當做Primary Station，每個Remote RTP Controller當做Secondary Station，在Central RTP Controller通道1產生transmits clock signal和transmits data至link A和link B。

Remote RTP Controllers在通道1之link A接收data，在link A使用recovered clock signal則傳送data。同樣在在通道2之link B接收data，在link B使用recovered clock signal則傳送data。

下列為光纖工作正常與非正常電路交換情形:

核四廠RTP實際環路接線情形

Central RTP Controller and FDDI Node Processor信號接線與指示燈圖示

- 核四廠Mimic設備介紹

- 系統概述

Mimic設備，ALS顯示控制系統，是由加拿大SACO SmartVision Inc.所提供，它被用來做為Host Compute和Mimic Display Panel之間的介面。

此系統包含一個電子電路板組件用以控制和驅動LED，燈泡，和數字顯示器，每一顯示點和數位值ALS系統會保留原狀態，直到手控開關或監督電腦的改變才有變化。

本系統是為模組化，可以依據輸入輸出之多寡要求做結構的改變，其組合了所有必須的驅動器、記憶體，控制和通訊邏輯。本系統之元件如下:

- ALS-C					Controller (1)

- ALS-CX					Expansion Board (1)

- ALS-OS					Output Board (low current) (38)

- ALS-BCD					BCD Driver Board (8)

- BCD-DIST					BCD Distribution Board (18)

本系統基本上可控制2048個訊號，如加上ALS-CX Board則可控制至16384個訊號，ALS-C控制器可二個並連，避免如控制器故障時能正常運作。

- 元件描述

- ALS-C Controller

ALS-C 控制器基本上是微處理器電路設計，用來更新顯示電腦點和數值的狀態，對每一個顯示點，它含有512KRAM記憶資料，因有後備電池，故在失電時並不會消失資料。

此控制器接收由Host computer來的指令，以改變電腦點的狀態或數位錶的值，每個點可設成下列狀態：

- OFF

- ON

- SLOW FLASH

- FAST FLASH

- MODULATING

- DIM

ALS-C有一個自動燈泡測試指令，允許對控制盤面之所有數位錶、燈泡、LED做ON/OFF檢測而不影響控制盤的狀況。

ALS-C有一個3-position key switch：

- Reset			reset / halt state

- Run				Control of display points via supervisory computer

- Manual			test

ALS-C使用+5Vdc電源，其有一只LED燈亮用以指示電源供應，另一只LED則用以監視保險絲，如保險絲斷掉則燈亮。

- ALS-CX Expansion Board

此延伸電路板用以提供控制至16384個電腦點它用flat ribbon cable與ALS-C Controller做通訊連線。

ALS-CX有八個輸出連接器，每個連接器用flat ribbon cable可接32個ALS-OS Boards，如此可做16384個信號的存取(8x32x64)。

ALS-CX提供一個硬體燈炮測試電路，即將j12連接器的pins TST和GND短路，如此可讓操作員了解燈炮是否故障。

- ALS-OS Output boards

它是一個低電流(150mA)驅動電路板，其有１個連接器分成兩路，一端接ALS-CX另一端再接ALS-OS,如此可並接32個ALS-OS Boards。

每一個Output board有64 個transistor (or FET)做驅動輸出，故共可控制2048(32x64)點，每個board均有一個8-position DIP switch用以設定在通信匯流排的位址。

Display lamps or LEDs經由二條導線接至64個端子，一條接到lamp電源，另一條經由transistor (or FET)接到lamp power return端，本Output boards須5Vdc電源供給logic circuitry和lamp voltage。

各個電腦點可有下列狀態： OFF、ON、 SLOW FLASH、 FAST FLASH 、MODULATING、 DIM。

每個輸出點都有一個LED做監視輸出狀態和Trouble-shooting目的。

- ALS-BCD Driver board

ALS-BCD為ALS-C Controller與Digital display之間的介面，ALS-BCD可串接至16個，每個又可並接4個DIST-BCD Distribution boards。

ALS-BCD有一個64 Pin data bus， 4個 Latch Strobes。

- BCD-DIST Distribution Board

BCD-DIST有一個data bus，一個BCD Latch， 8個meter連接器。

核能四廠控制室模擬器Mimic部份及Alarm/Annunciator部份是由位於加拿大魁北克的SACO公司（www.sacocontrols.com）提供。

模擬器Mimic系統架構示意圖，如圖所示。

Mimic控制信號傳送，從STN主電腦LMCC1送出，經由Foxboro Gateway-01及Gateway-02傳送到SACO公司提供之ALS-C控制器。如屬於Pump、Valve、EDG等Light Tiles的控制信號，則再經由ALS-OS分送連接到個別Light Tiles。如屬於數字型指示表（Digital Meter）的控制信號，則再經由ALS-BCD及ALS-BCD-DIST分送連接到個別Digital Meter。

基本上，ALS-C控制器不會自行啟動顯示控制功能，除非ALS-C控制器從主電腦（Host Computer）收到訊息（Message）。當主電腦送一個訊息到ALS-C控制器時，ALS-C控制器將回應以自己的功能訊息以供執行顯示控制。ALS-C控制器功能訊息內容是由ASCII字元字串組成，而以CR（Carriage Return）及LF（Line Feed）字元做為結尾。

功能訊息內容字串格式簡介如下：

功能訊息內容字串之第一個字元表示命令碼（Command），代表等待執行之事件（Event）。如下表所示：

| Code | Command |
| --- | --- |
| 0 | Turn OFF selected point number |
| 1 | Turn ON selected point number |
| 2 | SLOW FLASH selected point number |
| 3 | FAST FLASH selected point number |
| 4 | DIM selected point number |
| 5 | MODULATE selected point number |
| 6 | Lamp Test and Software System Reset Request |
| 7 | Point of System Status Request |
| 8 | Lamp Monitor |
| 9 | BCD Display Command |
| ; | Group Load Command |
| : | Group Update Command |
| > | Input Status Request |

命令碼 6、7、8、9、;、: 、> 之功能訊息摘要格式說明如下：

F[CR][LF]

命令碼 0、1、2、3、4、5 之功能訊息摘要格式說明如下：

F1 F2 F3 ……Fn [CR][LF]

F      =   Function

n      =   Numbers of functions in a message (max. 256)

[CR]   =   Carriage  Return

[LF]    =   Line Feed

每一功能訊息段F是由一連串ASCII字元組成，以空白字元（Space character）為結尾。

功能訊息格式詳細說明如下：

命令碼 0、1、2、3、4、5、7、8、> 如需指定顯示點位址（Display Point Address），則功能訊息之格式如下：

CVWXYZ[SP]

C        =   Command code

VWXYZ   =   顯示點位址，由八進制5個數字組成。

範圍：00000 – 37777 八進制 (0 - 16,384十進制)

VWX：板位址 (Board Address)

範圍：000 – 377 八進制 (0 - 255十進制)

例如，017八進制 (15十進制)

(  第16個板

YZ ：點位址  (Point Address)

範圍：00 – 77 八進制 (0 - 63十進制)

例如，77八進制 (63十進制)

(  第64個點

[SP]      =   Space character

命令碼 6，功能訊息之格式如下：

CWXYZ[SP][CR][LF]

C      = Command code, i.e. 6

WXYZ  = 序號，由八進制4個數字組成。

0000：Exit the lamp test function and restore

all points to their original state

0001：Turn ON all ODD points

0002：Turn ON all EVEN points

0006：Turn OFF all points

7777：Turn ON all points and meters

命令碼 9，功能訊息之格式如下：

9FA2 A1 A0[SP] D1 D2 …Dn[SP][CR][LF]

9        =    BCD Display command code

F        =    BCD Display Control Function

0：Turn display OFF

1：Turn display ON

2：Turn display to SLOW FLASH

3：Turn display to FAST FLASH

A2 A1 A0   =   BCD display address, three octal digits

Valid numbers：000 - 777

D         =    Data to be displayed

n         =    The nth BCD meter to be changed

命令碼 ；，功能訊息之格式如下：

；A2 A1 A0[SP]P1P2P3…Pn [CR][LF]

；       =  command code

A2 A1 A0  =  Goup address in octal (000 – 377)

P        =  Point to include into group,

with the following format

VWXYZ[SP]

VWXYZ = Point address in octal

(00000 – 37777)

n        =  The nth point to include in the group.

The maximum number of point per group is 64.

命令碼 ：，功能訊息之格式如下：

：U1 U2 U3…Un[CR][LF]

：       =    command code

U        =    Group to include for update,

with the following format

C A2 A1 A0[SP]

C = Group Update Control Code ( 0 – 5 )

0：Turn OFF selected group address

1：Turn ON selected group address

2：SLOW FLASH selected group address

3：FAST FLASH selected group address

4：DIM selected group address

5：MODULATE selected group address

A2 A1 A0   =   Group address in octal (000 – 377)

n        =    The nth group to include for update

within the message

命令碼 >，功能訊息之格式如下：

CVWXYZ[SP][CR][LF]

>   =  Input Status Request command code

VWXYZ  =  Point address in octal (00000 – 37777)

模擬器Alarm/Annunciator系統架構示意圖，如圖所示。

Alarm/Annunciator控制信號傳送，主要是由Foxboro WorkStation驅動，經由 Foxboro Gateway-06傳送到SACO公司提供之CPU module。在CPU module 內部，控制信號再經過PLC控制程式處理，而後連接由Digital Output module分送到Alarm/Annunciator之燈號Windows。換言之，PLC控制程式如果圖形連接設計有誤，縱然Gateway-06的輸出信號是正確的，但Alarm/Annunciator的燈號Windows顯示仍會是錯誤的。於Shift Supervisory Console之Foxboro WorkStation亦提供Alarm/Annunciator之設計控制測試之畫面（例如，Slow Flash、Fast Flash、Static、Dynamic、Light Color等）。

CPU module內部之PLC控制程式是利用CONCEPT圖形套裝軟體針對核能四廠應用規劃設計，將Alarm/Annunciator分割成數個Section。於測試完成後，再將Alarm/Annunciator設計資料分Section逐一Compile成執行檔，再從PC下載（Download）到CPU module以供執行控制。

CONCEPT是一種Microsoft Windows-based可程式化的工具，可於單一發展環境下，提供控制系統不同種類控制程式（例如，BASIC、FORTH、C等）的結構化設計、測試、診斷、建立並整合PLC控制程式、通訊控制及診斷功能於相同的資料庫。此外，亦可將複合程式（Complex program）簡化成階層式結構（Hierarchical structure），使易於閱讀。

CONCEPT控制程式發展流程Life Cycle如圖所示。

CONCEPT符合IEC1131-3（Full title IEC61131-3）國際標準PLC程式控制語言（IEC1131-3敘述PLC語言程式LD - Ladder Diagram、SFC - Sequential Function Charts、FBD - Function Block Diagram、ST - Structured Text、IL - Instruction List等五項之Syntax、Semantics及Display）。提供通用圖形使用者介面，使用標準化的編輯器（Editor），提供構型（Configuration）、開發、除錯、安裝前模擬測試、系統擴充、線上監控與更改等功能，並簡化 Modicon TSX Quantum Automation Series control system之程式編寫、文件管理列印，維護容易。同時CONCEPT之可攜性（Portability）支援IEC格式，亦可建立可重覆使用（Re-usability）的程式庫（Program Library），亦可購買加入Third-party之程式模組。

Alarm/Annunciator燈號Windows維護診錯時，則須利用特殊電纜連接PC與 CPU module之通訊埠，先行將最新控制資料從CPU module上載（Upload）到PC端供CONCEPT軟體使用，再進行維護偵錯。

Digital Input module目前並未有控制信號連接。

- 核四廠Annunicator設備介紹

- 系統概述:

Annunicator採用Modicon TSX Quantum Automation Series, 本系統有數位處理計算的能力，它用在即時控制上，可以依需要使模組化的擴充。

本設備有下列元件:

      - Quantum series CPU 434-12A

      - DDO 353-10 modules

      - CPS 114-10 Power Supply

- 系統架構:

- 應用軟體

本系統採用Concept V2.1軟體

Concept V2.2

This document contains the following sections:

1.	Overview

2.	System Requirements

3.	Information about Concept 2.2

3.1.	Concept and Service Release Installation

3.2.	MMFStart Installation

3.3.	New Projects

3.4.	Project Conversion

4.	Further Information

4.1	General

4.2	Language specific

4.3	Simulator

4.4	Hardware related Issues

5.	Known Issues

6.	Technical Support

7.	Copyright Notes

- 元件描述:

      - Quantum series CPU 434-12A

      - DDO 353-10 modules

所有Quantum I/O模組對匯流排均採用光電隔離(optical isolated)，以確保安全和Trouble- free操作，而且所有I/O module均是software configurable。

下列為本卡片之規範及接線方式:

      - CPS 114-10 Power Supply

- 主控制室控制盤各操作螢幕均配有電腦並賦予位址:

Foxboro 部分之電腦定址為

#*****************************************************

#  EWI NETWORK GE LUNGMAN

#*****************************************************

152.152.152.101	P2S91001

152.152.152.102	P2S91002

152.152.152.103	P2S91003

152.152.152.104	P2S91004

152.152.152.105	P2S91005

152.152.152.106	P2S91006

152.152.152.108	P2S91008

152.152.152.109	P2S91009

152.152.152.10	P2S91010

152.152.152.11	P2S91011

152.152.152.12	P2S91012

152.152.152.13	P2S91013

152.152.152.14	P2S91014

152.152.152.15	P2S91015

152.152.152.16	P2S91016

152.152.152.17	P2S91017

152.152.152.18	P2S91018

152.152.152.19	P2S91019

152.152.152.20	P2S91020

152.152.152.21	P2S91021

152.152.152.22	P2S91022

152.152.152.23	P2S91023

152.152.152.24	P2S91024

152.152.152.25	P2S91025

152.152.152.26	P2S91026

152.152.152.27	P2S91027

152.152.152.28	P2S91028

152.152.152.29	P2S91029

152.152.152.30	P2S91030

152.152.152.31	P2S91031

152.152.152.32	P2S91032

152.152.152.33	P2S91033

152.152.152.34	P2S91034

152.152.152.35	P2S91050

152.152.152.51	P2S91051

152.152.152.52	P2S91052

152.152.152.53	P2S91G04

152.152.152.150	P2S91G03 Barco

152.152.152.61	P2S74001

152.152.152.62	P2S74002

152.152.152.63	P2S74302

152.152.152.64	P2S74202

152.152.152.65	P2S74102

152.152.152.66	P2S74050

152.152.152.67	P2RAS

152.152.152.68	P2S74101

152.152.152.69	P2S74201

152.152.152.70	P2S74301

152.152.152.71	P2S74401

152.152.152.72	P2S74103

152.152.152.73	P2S74203

152.152.152.74	P2FOXREMPC1

152.152.152.76	P2S74303

152.152.152.93	P2S91053

152.152.152.151	P2S91060 EWI

# Remote Clients for station S91062

152.152.152.152	P2S91062A

152.152.152.153	P2S91062B

152.152.152.154	P2S91062C

152.152.152.155	P2S91062D

152.152.152.156	P2S91062E

152.152.152.157	P2S91062F

152.152.152.158	P2S91062G

#

#

151.128.8.102	S91001

151.128.8.91	S91002

151.128.8.92	S91003

151.128.8.93	S91004

151.128.8.94	S91005

151.128.8.95	S91006

151.128.8.96	S91008

151.128.8.97	S91009

151.128.8.99	S91010

151.128.8.98	S91011

151.128.8.65	S91012

151.128.8.75	S91013

151.128.8.76	S91014

151.128.8.90	S91015

151.128.8.77	S91016

151.128.8.78	S91017

151.128.8.79	S91018

151.128.8.80	S91019

151.128.8.81	S91020

151.128.8.82	S91021

151.128.8.83	S91022

151.128.8.84	S91023

151.128.8.85	S91024

151.128.8.86	S91025

151.128.8.68	S91026

151.128.8.87	S91027

151.128.8.88	S91028

151.128.8.67	S91029

151.128.8.74	S91030

151.128.8.73	S91031

151.128.8.72	S91032

151.128.8.71	S91033

151.128.8.70	S91034

151.128.8.66	S91050

151.128.8.101	S91051

151.128.8.100	S91052

151.128.8.104	S91055

151.128.8.105	S91056

151.128.8.89	S91062

151.128.8.69	S91G04

151.128.8.72	S74001

151.128.8.76	S74002

151.128.8.78	S74050

151.128.8.71	S74101

151.128.8.74	S74102

151.128.8.65	S74103

151.128.8.70	S74201

151.128.8.73	S74202

151.128.8.77	S74203

151.128.8.69	S74301

151.128.8.75	S74302

151.128.8.67	S74303

151.128.8.68	S74401

151.128.8.66	S91053

#

#*****************************************************

# End of I/A hosts

#*****************************************************

- AOS MAP 檔維修與測試

為改善AOS Sun Workstation的運作效能及易於維護， .aod files 通常集中置放於一目錄中，重新執行 MkMapFile：

Map file generation:          /opt/aos/scripts/MkMapFile  1G41

Object type definition:        /opt/aos/22sys/data/ObjTemplates/

Object instance specification:   /opt/aos/22sys/data/1G41.aod

再將所有產生的map files 置於一目錄中，並重新安排aosBuild / aosMap script file，或配合使用 AppObjSrv 來load  .map files，再使用 aoGet，  aoSet 或 omget，  omset 確認已正確load mapping file：

omset –Pb ox2000 1G41:P0001_M1.PAKCRB

omget 1G41:MBV0016_M1.PAKCRB

aoGet  1G41:FT0006A.PNT

- 測試panel I/O (RTP)

21.06.02 R4.2      Panel Function Test Program I O _ T E S T

STN ATLAS Elektronik BREMEN

NUKS LUNGMEN

--------------------------------------------------------------------------------

1 = DI-Test         2 = DO-Test(Panloc)      6 = AO-Test(Panloc)

3 = DO-Test(Pin)         7 = AO-Test(Pin)

4 = DO-Test(Plug)        8 = AO-Test(Plug)

5 = DO-Test(Section)     9 = AO-Test(Section)

m = AO-Test(Ramp Meter)

l = DO Light Show

# = Exit

--------------------------------------------------------------------------------

Input:

21.06.02 R4.2      Panel Function Test Program I O _ T E S T

STN ATLAS Elektronik BREMEN

NUKS LUNGMEN

PANEL-DI TEST

--------------------------------------------------------------------------------

Scanning through PANEL_DI for 1233  DI's                              1233

Panloc      :.MC03CQ231_B01..........Offset :.PNDI00205.......................

MPL         :.(1N21-CTS-4608).................................................

Description :.CBP D STOP......................................................

Distributor :.CM02/B.......Plug   :.NO1CHA1SLO09CM02.....Pin/Chan :.DI08/7....

HW Element  :.1702/B_AK/C.....................................................

Lamp        :.(1N21-CTS-4608)............................OFF..................

Description :.CBP D STOP......................................................

--------------------------------------------------------------------------------

Hit Ctrl-C to stop DI-TEST

21.06.02 R4.2      Panel Function Test Program I O _ T E S T

STN ATLAS Elektronik BREMEN

NUKS LUNGMEN

--------------------------------------------------------------------------------

DO-PANLOC TEST - Sorted by PANLOC

--------------------------------------------------------------------------------

Scanning through PANEL_DO for 354   DO's                   DO Number: 1

Panloc      :.MC01CO312_L01..........Offset :.PNDO00000.......................

MPL         :.(1C51-PB-4608)..................................................

Description :.MRBM SYS SETUP PERMIT A ON......................................

Distributor :.CM01/A.......Plug   :.NO1CHA3SLO14CM01.....Pin/Chan :.DO20/0....

HW Element  :.1701/A_AD/A.....................................................

f=Forward b=Back p=Panloc t=Blinking(off) e=Error to File #=Exit

--------------------------------------------------------------------------------

Enter [f/b/p/t/e/#]:.

21.06.02 R4.2      Panel Function Test Program I O _ T E S T

STN ATLAS Elektronik BREMEN

NUKS LUNGMEN

--------------------------------------------------------------------------------

AO-PAN TEST - Sorted by PANLOC

--------------------------------------------------------------------------------

Scanning through PANEL_AO for 83   AO's                    AO-Number: 1

Panloc      :.RS01BE156_A01..........Offset :.PNAO00000.......................

MPL         :.1P21-TE-0011A2:1C61-TI-2135A....................................

Description :.RHR HX 1A - RBCW INLET TEMP.....................................

Distributor :.CM06/A.......Plug    :.NO2CHA1SLO14CM06....Pin/Chan :.AO13/0....

HW Element  :.3001_BZ/A.......................................................

Minimum     :.0............Maximum :.50..................Units    :.C.........

Set Value(%):.50.0............................................................

f=Forward b=Back p=Panloc k=Coef(%) e=Error to file #=Exit

--------------------------------------------------------------------------------

Enter [f/b/p/k/e/#]:

- 測試Alarm&Annunciator Tiles 操作畫面

- 測試STN電腦之能力與容量:

root@lmcc1{4}/>df

Filesystem                    512-blocks        Used   Available Capacity  Mounted on

root_domain#root                  800000      319142      465568    41%    /

/proc                                  0           0           0   100%    /proc

usr_domain#usr                   4000000     1486962     2475744    38%    /usr

var_domain#var                    600000      142044      443040    25%    /var

rz0f_dmn#local                   2000000      347234     1636752    18%    /usr/local

rz0g_dmn#nsr                     6000000        1884     5984608     1%    /nsr

rz1a_dmn#lmccsimu                4000000     2495050     1492704    63%    /lungmen/lmccsimu

rz1d_dmn#db                     10000000     5247652     4737184    53%    /lungmen/lmccsimu/db

/dev/rz1b                        7760780     2826982     4157720    41%    /lungmen/lmccsimu/data

/lungmen/intgr/process@lmpdm    23773520    12679220    10695216    55%    /lungmen/intgr/process

/lungmen/intgr/control@lmpdm    23773520    12679220    10695216    55%    /lungmen/intgr/control

/home/glc/bin@lmpdm              4000000     2520132     1450608    64%    /home/glc/bin

root@lmcc1{5}/>

root@lmcc1{2}/>disklabel -r rz0

# /dev/rrz0a:

type: SCSI

disk: BD0186459A

label:

flags:

bytes/sector: 512

sectors/track: 254

tracks/cylinder: 20

sectors/cylinder: 5080

cylinders: 7001

sectors/unit: 35565080

rpm: 10025

interleave: 1

trackskew: 88

cylinderskew: 82

headswitch: 0           # milliseconds

track-to-track seek: 0  # milliseconds

drivedata: 0

8 partitions:

#          size     offset    fstype   [fsize bsize   cpg]      # NOTE: values not exact

a:     800000          0     AdvFS                            # (Cyl.    0 - 157*)

b:     600000     800000      swap                            # (Cyl.  157*- 275*)

c:   35565080          0    unused        0     0             # (Cyl.    0 - 7000)

d:    4000000    1400000     AdvFS                            # (Cyl.  275*- 1062*)

e:     600000    5400000     AdvFS                            # (Cyl. 1062*- 1181*)

f:    2000000    6000000     AdvFS                            # (Cyl. 1181*- 1574*)

g:    6000000    8000000     AdvFS                            # (Cyl. 1574*- 2755*)

h:          0          0    unused        0     0             # (Cyl.    0 - -1)

root@lmcc1{3}/>

root@lmcc1{3}/>disklabel -r rz1

# /dev/rrz1a:

type: SCSI

disk: BD018645

label:

flags: dynamic_geometry

bytes/sector: 512

sectors/track: 254

tracks/cylinder: 20

sectors/cylinder: 5080

cylinders: 7001

sectors/unit: 35565080

rpm: 10025

interleave: 1

trackskew: 88

cylinderskew: 82

headswitch: 0           # milliseconds

track-to-track seek: 0  # milliseconds

drivedata: 0

8 partitions:

#          size     offset    fstype   [fsize bsize   cpg]      # NOTE: values not exact

a:    4000000          0     AdvFS                            # (Cyl.    0 - 787*)

b:    8000000    4000000    4.2BSD     1024  8192    16       # (Cyl.  787*- 2362*)

c:   35565080          0    unused        0     0             # (Cyl.    0 - 7000)

d:   10000000   12000000     AdvFS                            # (Cyl. 2362*- 4330*)

e:    1000000   22000000      swap                            # (Cyl. 4330*- 4527*)

f:          0          0    unused        0     0             # (Cyl.    0 - -1)

g:          0          0    unused        0     0             # (Cyl.    0 - -1)

h:          0          0    unused        0     0             # (Cyl.    0 - -1)

root@lmcc1{4}/>

+------R S M M------+

| * s - Task Summary|

| * t - Single Task |

| * o - Options     |

| * r - Reset Values|

| * q - Quit        |

|                   |

|                   |

+-------------------+

R S M M              Task Summary (all times in ms)

Task    Freq CPU  Time last cyc  Time last sec   Time last min  CPU Time  Lost

[Hz]      elapse    cpu  elspse    cpu   elapse    cpu  Average  Cycles

tskhdl    16   00     0.0    0.0     0.0    0.0     35.2     0.0    0.00   -261

sctlcp    16   01     0.0    0.0     0.0    0.0      0.0     0.0    0.00      -

cs_ais    16   01   163.1    1.0   832.0    1.0  51863.3     2.9    0.01      0

sctlap     4   01     0.0    0.0     0.0    0.0      0.0     0.0    0.17      -

modela     8   08     7.8    7.8     0.0    0.0      0.0     0.0    5.87      0

modelb     8   02    88.9   89.0     0.0    0.0      0.0     0.0   91.35      0

modelc     8   08     7.8    0.0     0.0    0.0      0.0     0.0    0.13      0

modeld     8   08    32.2   24.3     0.0    0.0      0.0     0.0   22.96      0

lu_server  4   04     5.9    5.8  4037.1  883.2   4037.1   883.2    4.81      0

pra_lugm   4   04     1.0    0.0   189.5    0.0    189.5     0.0    0.00      -

snd_serve  4   04  task has not recognized RSMM

Commands : c - cancel, p - print

lmccsimu@lmcc1{54}/lungmen/lmccsimu/conf>vmstat

Virtual Memory Statistics: (pagesize = 8192)

procs    memory         pages                          intr        cpu

r  w  u  act  free wire fault cow zero react pin pout  in  sy  cs  us  sy  id

6 171 39   56K  37K  33K   7M   1M   2M  495   1M   30 211  4K  1K   8   0  92

lmccsimu@lmcc1{55}/lungmen/lmccsimu/conf>vmstat -M

Memory usage by bucket:

bucket#  element_size  elements_in_use  elements_free  bytes_in_use fail_nowait

0            16         47518           13410          760288       0

1            32         17799            2937          569568       0

2            64          2929            3087          187456       0

3           128          2521            1319          322688       0

4           256           770            1278          197120       0

5           512          4396             324         2250752       0

6          1024            13             259           13312       0

7          2048           158             146          323584       0

8          4096            19              19           77824       0

9          8192           105              33          860160       0

10         16384             4              16           65536       0

11         32768             7               0          229376       0

12         65536            17               0         1114112       0

13        131072             2               0          262144       0

14        262144             0               0               0       0

15        524288             3               0         1572864       0

16            96          3824            2126          367104       0

17           160          5428            1151          868480       0

18           192           351             993           67392       0

19           320          1343             332          429760       0

20           384            26             415            9984       0

21           448            10              26            4480       0

22           576            47              37           27072       0

23           640            28             116           17920       0

24           704             0              11               0       0

25           768            16             294           12288       0

26           896           230             175          206080       0

27          1152           214             178          246528       0

28          1344            26              22           34944       0

29          1600            88              97          140800       0

30          2688           106              53          284928       0

31         12288            19              33          233472       0

Total memory being used from buckets = 11758016 bytes

Total free memory in buckets = 4622368 bytes

Memory usage by type: Type and Number of bytes being used

MBUF        = 51200    MCLUSTER    = 587776   SOCKET      = 83328

PCB         = 77312    ROUTETBL    = 1856     IFADDR      = 2176

SONAME      = 5376     MBLK        = 22016    MBLKDATA    = 128192

STRHEAD     = 5632     STRQUEUE    = 15872    STRMODSW    = 2688

STRSYNCQ    = 4384     STREAMS     = 2240     NFS REQ     = 9792

FILE        = 28608    DEVBUF      = 738496   PATHNAME    = 544

KERNEL TBL  = 80816    ADVFS       = 1396032  IPM ADDR    = 256

IFM ADDR    = 832      VNODE       = 2169632  DMASG       = 4342240

SIGQ        = 64       ATM         = 79936    KALLOC      = 909568

TEMP        = 415344   PMAP        = 505504   CRED        = 35584

TASK        = 266112   THREAD      = 198912   AIO         = 2688

SELQ        = 39040    RTTIME      = 640      SVIPC       = 832

FILEBUF     = 12288    MOUNT       = 4352     NAMEI       = 2048

MIPC        = 194624   VMOBJ       = 745984   VMANON      = 689648

VMSEG       = 16064    VMMAP       = 19968    VMENTRY     = 171552

FLOCK       = 768      FIFO        = 31488    ANON        = 624672

VMVPAGE     = 73664    NCALLOUT    = 20416    WS          = 16384

HWINTR      = 34816    SIGACT      = 19456    THREADLOCK  = 13696

DLI         = 17472    VMSWAP      = 16640    IORSRC      = 16384

USB         = 17696

lmccsimu@lmcc1{56}/lungmen/lmccsimu/conf>

lmccsimu@lmcc1{56}/lungmen/lmccsimu/conf>vmstat -P

Total Physical Memory =  1024.00 M

=   131072 pages

Physical Memory Clusters:

start_pfn     end_pfn        type  size_pages / size_bytes

0         256         pal         256 /    2.00M

256      130987          os      130731 / 1021.34M

130987      131072         pal          85 /  680.00k

Physical Memory Use:

start_pfn     end_pfn        type  size_pages / size_bytes

256         280   unixtable          24 /  192.00k

280         284    scavenge           4 /   32.00k

284         859        text         575 /    4.49M

859         987        data         128 /    1.00M

987        1153         bss         166 /    1.30M

1153        1318      kdebug         165 /    1.29M

1318        1322     cfgmgmt           4 /   32.00k

1322        1323       locks           1 /    8.00k

1323        1474   unixtable         151 /    1.18M

1474        1487        pmap          13 /  104.00k

1487        3544    vmtables        2057 /   16.07M

3544      130987     managed      127443 /  995.65M

============================

Total Physical Memory Use:     130731 / 1021.34M

Managed Pages Break Down:

free pages = 36302

active pages = 20172

inactive pages = 11685

wired pages = 33714

ubc pages = 25578

==================

Total = 127451

WIRED Pages Break Down:

vm wired pages = 12721

ubc wired pages = 13808

meta data pages = 3921

malloc pages = 1889

contig pages = 296

user ptepages = 1010

kernel ptepages = 57

free ptepages = 8

==================

Total = 33710

lmccsimu@lmcc1{57}/lungmen/lmccsimu/conf>lmccsimu@lmcc1{57}/lungmen/lmccsimu/conf>vmstat -s

Virtual Memory Statistics: (pagesize = 8192)

20172   active pages

11685   inactive pages

37670   free pages

33712   wired pages

7167784   virtual memory page faults

1206709   copy-on-write page faults

2039711   zero fill page faults

495   reattaches from reclaim list

1564002   pages paged in

30   pages paged out

1786246454   task and thread context switches

257197128   device interrupts

5546177823   system calls

lmccsimu@lmcc1{58}/lungmen/lmccsimu/conf>root@lmcc1{19}/var/admin>swapon -s

Swap partition /dev/rz0b:

Allocated space:        37500 pages (292MB)

In-use space:              93 pages (  0%)

Free space:             37407 pages ( 99%)

Swap partition /dev/rz1e:

Allocated space:        62500 pages (488MB)

In-use space:              94 pages (  0%)

Free space:             62406 pages ( 99%)

Total swap allocation:

Allocated space:       100000 pages (781MB)

In-use space:             187 pages (  0%)

Available space:        99813 pages ( 99%)

root@lmcc1{20}/var/admin>

root@lmcc1{14}/var/admin>rsh lmpdm df

Filesystem                    512-blocks        Used   Available Capacity  Mounted on

root_domain#root                  400000      133582      251824    35%    /

/proc                                  0           0           0   100%    /proc

var_domain#var                    600000      248290      330096    43%    /var

usr_domain#usr                   2580080     1213138     1286576    49%    /usr

rz9f_dmn#rz9f_fs                 2000000      756920     1215088    39%    /usr/local

rz12a_dmn#lungmen               23773520    12679250    10695200    55%    /lungmen

rz8d_dmn#db                      6000000     5257978      724384    88%    /lungmen/intgr/db

rz8b_dmn#home                    4000000     2520212     1450528    64%    /home

rz10g_dmn#rz10g_fs              17585920     7533114     9959696    44%    /usr/apc

rz10h_dmn#rz10h_fs              17585920     2985588    14523232    18%    /lungmen/lmccsimu

/lungmen/lmccsimu@lmcc1          4000000     2495578     1492176    63%    /lmcc1/lungmen/lmccsimu

/lungmen/lmccsimu/data@lmcc1     7760780     2826986     4157716    41%    /lmcc1/lungmen/lmccsimu/data

root@lmcc1{15}/var/admin>

root@lmcc1{15}/var/admin>rsh lmpdm disklabel -r rz8 |tail -10

8 partitions:

#          size     offset    fstype   [fsize bsize   cpg]      # NOTE: values not exact

a:    1000000          0      swap                            # (Cyl.    0 - 297*)

b:    4000000    1000000     AdvFS                            # (Cyl.  297*- 1488*)

c:   17773524          0    unused        0     0             # (Cyl.    0 - 5289*)

d:    6000000    5000000     AdvFS                            # (Cyl. 1488*- 3273*)

e:    4000000   11000000     AdvFS                            # (Cyl. 3273*- 4464*)

f:    1000000   15000000    unused        0     0             # (Cyl. 4464*- 4761*)

g:    1773524   16000000    unused        0     0             # (Cyl. 4761*- 5289*)

h:          0          0    unused        0     0             # (Cyl.    0 - -1)

root@lmcc1{16}/var/admin>rsh lmpdm disklabel -r rz9 | tail -10

8 partitions:

#          size     offset    fstype   [fsize bsize   cpg]      # NOTE: values not exact

a:     400000          0     AdvFS                            # (Cyl.    0 - 176*)

b:     800000     400000      swap                            # (Cyl.  176*- 530*)

c:    8380080          0    unused        0     0             # (Cyl.    0 - 3707)

d:     600000    1200000     AdvFS                            # (Cyl.  530*- 796*)

e:    2000000    1800000     AdvFS                            # (Cyl.  796*- 1681*)

f:    2000000    3800000     AdvFS                            # (Cyl. 1681*- 2566*)

g:    2580080    5800000     AdvFS                            # (Cyl. 2566*- 3707)

h:          0          0    unused        0     0             # (Cyl.    0 - -1)

root@lmcc1{17}/var/admin>

root@lmcc1{17}/var/admin>rsh lmpdm disklabel -r rz12 | tail -10

8 partitions:

#          size     offset    fstype   [fsize bsize   cpg]      # NOTE: values not exact

a:   17773524          0     AdvFS                            # (Cyl.    0 - 5289*)

b:          0          0    unused        0     0             # (Cyl.    0 - -1)

c:   17773524          0    unused        0     0             # (Cyl.    0 - 5289*)

d:          0          0    unused        0     0             # (Cyl.    0 - -1)

e:          0          0    unused        0     0             # (Cyl.    0 - -1)

f:          0          0    unused        0     0             # (Cyl.    0 - -1)

g:          0          0    unused        0     0             # (Cyl.    0 - -1)

h:          0          0    unused        0     0             # (Cyl.    0 - -1)

root@lmcc1{18}/var/admin>

root@lmcc1{24}/var/admin>swapon -s

Swap partition /dev/rz0b:

Allocated space:        37500 pages (292MB)

In-use space:              93 pages (  0%)

Free space:             37407 pages ( 99%)

Swap partition /dev/rz1e:

Allocated space:        62500 pages (488MB)

In-use space:              94 pages (  0%)

Free space:             62406 pages ( 99%)

Total swap allocation:

Allocated space:       100000 pages (781MB)

In-use space:             187 pages (  0%)

Available space:        99813 pages ( 99%)

root@lmcc1{25}/var/admin>rsh lmis swapon -s

Swap partition /dev/rz16b (default swap):

Allocated space:        31250 pages (244MB)

In-use space:            1316 pages (  4%)

Free space:             29934 pages ( 95%)

Swap partition /dev/rz18b:

Allocated space:        62500 pages (488MB)

In-use space:            1327 pages (  2%)

Free space:             61173 pages ( 97%)

Total swap allocation:

Allocated space:        93750 pages (732MB)

Reserved space:         21782 pages ( 23%)

In-use space:            2643 pages (  2%)

Available space:        71968 pages ( 76%)

root@lmcc1{26}/var/admin>

root@lmcc1{25}/var/admin>rsh lmis swapon -s

Swap partition /dev/rz16b (default swap):

Allocated space:        31250 pages (244MB)

In-use space:            1316 pages (  4%)

Free space:             29934 pages ( 95%)

Swap partition /dev/rz18b:

Allocated space:        62500 pages (488MB)

In-use space:            1327 pages (  2%)

Free space:             61173 pages ( 97%)

Total swap allocation:

Allocated space:        93750 pages (732MB)

Reserved space:         21782 pages ( 23%)

In-use space:            2643 pages (  2%)

Available space:        71968 pages ( 76%)

root@lmcc1{26}/var/admin>rsh lmpdm swapon -s

Swap partition /dev/rz9b (default swap):

Allocated space:        50000 pages (390MB)

In-use space:            4317 pages (  8%)

Free space:             45683 pages ( 91%)

Swap partition /dev/rz8a:

Allocated space:        62500 pages (488MB)

In-use space:            4429 pages (  7%)

Free space:             58071 pages ( 92%)

Total swap allocation:

Allocated space:       112500 pages (878MB)

Reserved space:         41473 pages ( 36%)

In-use space:            8746 pages (  7%)

Available space:        71027 pages ( 63%)

root@lmcc1{27}/var/admin>

1

- 每日工作前檢測項目Daily Operational Readiness Test (DORT)

- Verify simulator running (if not, start simulator as described in Attachment A)

- Check Task Handler on the simulation computer (LMCC1)

Login on LMCC1as user:  ...............

Password:  ..................

After completing the startup on the instructor station, the following tasks should run on the simulation host – LMCC1 (see also the file ~conf/.tasks, where the processes are listed):

Tskhdl	-	Task handler (runs from the beginning.

cs_ais	-	Communication server (runs from the beginning).

sctlcp	-	Cyclic Control task

sctlap	-	Non-cyclic Control task

adersrv	-	Asynchronous Data Exchange Server

adesclnt	-	Asynchronous Data Supply Client

sdesrv	-	Synchronous Data Exchange Server

modela/b/c	-	Model task A/B/C/D

lu_server	-	Server for Foxboro

If the tasks tskhdl, cs_ais or sctlcp are missing, the simulator won't run at all; if one or more of the other tasks are missing, certain simulator functions may fail.

You may also use the test monitor to check for tasks, which are not running. For this purpose start the test monitor from the UNIX prompt by the command : sems&

- Use the function "Edit task table" to see, which processes should run within the simulator (do not edit them, if you do not exactly know what to do).

- With "Task Control" you are able to see, which processes are actually running ("Stop Task" toggle button on) or which processes have failed ("Start Task" toggle button on).

- You may stop and start tasks with the test monitor (except cs_ais!!), ones the simulator is running.

# If a task is missing, check the error files for the cause and solve it, if possible. For details refer to OMM - Section 3/1.1 “Simulator Troubleshooting”.

- Check the panel devices using the panel Test Program at the Instructor Station

The test of the simulators Panel I/O-System is done using the foreseen I/O equipment and final panel configuration. The configuration data contain all information about the panel tiles with their dedicated DI’s, DO’s and /or AO’s as well as the wiring information from the individual button/switch, lamp or meter to the connector module which is the HW interface to the I/O-System. In order to demonstrate the evidence that the I/O-system host-software is working properly with the I/O-System hardware the test shall be made as follows applying the Panel Test Program:

DI-Test

Select key "1".

To stop DI-test hit "CTRL C".

If any key or switch on the panel is moved following information from the latest changed DI is shown on the screen:

-	panloc, global offset number, title, distributor, plug, pin, channel, element type, nearest lamp (ON/OFF) and description.

The nearest lamp will be on during button is pressed.

DO - Test per Section

Select key "5" (first time wait for getting all DO's sorted by panel location from CMS database).

The test starts now with setting the complete panel lamps to on. The screen shows the first found panel section in the database. While entering the wanted panel section only the lamps belonging to the entered signs turned on.

Following keys are now allowed to hit:

CR	-	start a new panel section

#	-	exit DO-Test

## AO-Test Section

Select key "9" (first time wait for getting all AO's and DO's sorted by panel location from CMS database).

The test starts now with setting the hole panel AO-Meters of their scale (default). The screen shows the first found panel section in the database. While entering the wanted panel section only the meters belonging to the entered signs show the value.

Following keys are now allowed to hit:

CR	-	start a new panel section

#	-	exit AO-Test

- 模擬器系統維修策略與方法

一個成功的維修策略需要有完整的規劃， 資訊收集是第一個邏輯步驟，善加利用系統服務紀錄簿及詢問使用者和觀察現象等都是重點：

- 第一個出現的警訊或錯誤是甚麼？

- 最近有無更改設定或安裝任何軟體、軔體？

- 出現那些現象或異音(聲音)？

- 使用者是否曾經做過初步的檢修？是甚麼動作？結果是甚麼？

- 問題是出在作業系統嗎？ 如果不是，則執行自我診斷測試(power on self test, POST)； 如果是，則收集系統資訊如利用error log, operator log, crash dump 等檔案，瞭解問題所在，或執行OS-based 的診斷程式如DEC VET。

- 將問題簡單化，一次只解決一個問題，每次只更動一個變化。

- 檢視所有可能的設備、零件的指示燈是否正常？檢查信號線/電源線的連接接頭是否鬆動、斷路？

- 確認所有驅動程式都正常？

- 重新啟動(rebooting system)，並注意error message， 判斷是硬體、還是軟體的問題？

- 當模擬器正在running 時，檢查下列task是否正常：

        - sctlcp

        - sctlap

        - cs_ais

        - modela

        - modelb

        - modelc

        - modeld

        - lu_server

        - pra_lugm

        - snd_server

- 當模擬器正在running 時，並downloading the simulator 時檢查下列log files：

lmccsimu @LMCC1  ($HOME)

        - error.log

        - lmccsimu_<date&time>_sim.log

        - cs_ais.log

        - modela.log

        - modelb.log

        - modelc.log

        - modeld.log

        - pra_lungmen.log

        - rpcde.log

        - sctlap.log

        - sctlcp.log

        - sound.log

        - tesmon_crash

lmsimu @lmis (/usr/apc/lmsimu/errorlog)

    - ais_error.log

    - last_errormsg

    - simcom_error_status

    - ais_error_status

    - simcom_error.log

### 當系統出現問題時的檢查準則

- 是否所有系統都在 running    (使用login, telnet 檢查)

- 是否所有 NFS 設置均可用   (使用df, mount檢查)

- 是否所有tools/licences (SEMS/EMPRESS/DATAVIEWS) 均可用   (使用tesmon / dbmgr  檢查)

- 資料庫database 是否可用 (使用db_clean檢查)

- CEP (central error processor) running (使用ps –e | grep cep檢查)

- 是否所有 simulation processes running (使用ps –Ulmsimu 檢查)

- 是否所網路連結正常 running (使用ping檢查)

- 檢查磁碟空間是否夠用   (使用df檢查)

- 使用者可以有正常/正確的進出系統  (使用ls –l / chown chmod  檢查)

- taskhandler interface 正常運作   (使用thmon檢查)

- shared memory正常運作  (使用glbmon檢查)

- 檢查 simulator logfiles (使用more, tail, cat檢查)

- 如果更動設備的IP address ，則於更改後必須再執行Impress updatekey，否則資料庫將無法動作。

- 假如資料庫無法正常啟動，可用下列方法解決被鎖定的問題：

1.用您自己的user ID 和對應的資料庫清除所有被鎖住的資料庫：

db_clean -v /lungmen/lmccsimu/db/sdb/org.db

2. 用user empress 和對應的資料庫清除所有被鎖住的資料庫：

db_clean -v /lungmen/lmccsimu/db/sdb/org.db

3. 檢查資料庫的鎖住狀況：

empadm /lungmen/lmccsimu/db/sdb/mm.db lockinfo

4. 如果仍然無法讀寫資料庫，則清除/停止所有使用者使用之資料庫：

empadm /lungmen/lmccsimu/db/sdb/mm.db lockclear

empadm /lungmen/lmccsimu/db/sdb/mm.db coordclear

如果要清除所有被鎖住的資料庫可用 db_clearlocks (user: empress)

5. 如果前述方法均無效，則用下述方法刪除對應之 lock-files.

rm /lungmen/lmccsimu/db/sdb/mm.db /_lock/*.lck

## 避免累積無效之鎖住資料庫可用下列方法行之︰

### 1: 經常執行 db_clean 程序

login as user empress and create crobtab-entry by using the command crontab -e

0 5 * * 0-5 env MSPATH=/usr/local/empress/v6.6 /usr/local/sems/bin/db_clean

/lungmen/lmccsimu/db/sdb >> /var/tmp/empclean.log 2>&1

save the file and check for correct entry using crontab -l

create Logfile using touch /var/tmp/empclean.log

2 : 啟動模擬程式前執行 db_clean 程序

edit the file .login of user malsimu and enter the following command line into a right position

db_clean -v /lungmen/lmccsimu/db/sdb

- 如果模擬器運作有問題，確認已按正確程序upload simulator，觸發LMCC1，啟動tskhdl 和 cs_ais processes ，請再檢查LMCC1上的相關檔案內容：

tskhdl 			-	Task handler (runs from the beginning.

cs_ais			-	Communication server (runs from the beginning).

sctlcp			-	Cyclic Control task

sctlap			-	Non-cyclic Control task

adersrv			-	Asynchronous Data Exchange Server

adesclnt			-	Asynchronous Data Supply Client

sdesrv			-	Synchronous Data Exchange Server

lu_server		-	Server for Foxboro

modela			-	Model A

modelb			-	Model B

modelc			-	Model C

modeld			-	Model D

snd_server		-	Sound Task

(pra_lugm		-	temporary PRA Task fore usage with WINNT PRA Client )

/lungmen/lmsimu/conf/.sim_conf	Simulator configuration file

/lungmen/lmsimu/conf/.tasks		Simulator tasks to be started

/lungmen/lmsimu/data/IC/I_CONST.icn	IC for all constants

/lungmen/lmsimu/db/sdb			Simulator data base

- CEP(central error process) 掌管錯誤訊息和警告，提供診斷資料，其包含下列特徵及工作：

- 收集來自模擬系統的process 資料。

- 附加詳細說明error messages 的資料，以加強判讀。

- 集中保持一所有錯誤訊息於同一檔案。

- 當模擬系統產生一錯誤訊息時可收集到一個log 檔。

- 可將錯誤訊息資料存到預先定義好的目的地。

- 每日系統維護工作(檢查清單)︰

- check mail for user "root".

- check motd-files ( message of the day ) on /etc

- check of the Event-Log-File: "uerf -R | more".

- check latest information in the files /var/adm/messages: "tail -200 messages | more".

- check latest information of the files /var/adm/sialog: "tail -200 sialog| more".

- check recent "logins": "last | more".

- check which users are ( still ) logged in, how long they are logged in: "f" or "who -a".

- check all processes running on the System:

"ps -ef | more".

All running processes still active ?

Are there some processes not needed any more ?

- check used "message queues", "shared segments" und "semaphores": "ipcs".

delete a.m. "inter-process-communication-tools" not used anymore: ipcrm -s id; ipcrm -q id; ipcrm -m id.

"glbmon -a -d"

- delete all *.i-files generated by the SEMS-Tools ( usually automatic done by "cron"; results via mail to user "root" )

- check whether "core-dumps" have been generated:

"find / -name core -print"; "file <core-dump-file>".

delete core-dump-file if not needed ( usually automatic done by "cron"; results via mail to user "root" ).

- check available disc-space: "df".

- check last-day-information under "/var/adm/syslog.dated":

( auth.log; daemon.log; kern.log; lpr.log; mail.log; syslog.log; user.log )

- check existing mail-messages on the system under /var/spool/mail. Inform the user about mail not yet picked up and deleted/saved.

- 每月系統維護工作(檢查清單)

- check motd-file ( message of the day ) on /etc

- make a printout of the Event-Log-File:

"uerf -R -o ful > uerf.log"

"lpr -P<printername> uerf.log"

change directory to /var/adm

list owner, group aund access-rights of "binary.errlog"

delete /var/adm/binary.errlog

touch  /var/adm/binary.errlog

adjust owner, group and access-rights if necessary

- make a printout of the file /var/adm/messages

change directory to /var/adm

list owner, group and access-rights of "messages"

delete messages

touch  messages

adjust owner, group and acces-rights if necessary

- make a printout of the file /var/adm/sialog

change directory to /var/adm

list owner, group and access-rights of "sialog"

delete sialog

touch  sialog

adjust owner, group and access-rights if necessary

- make a printout of all recent "logins":

"last > filename".

"last" displays information about previous logins.

"/var/adm/utmp" contains information about who is currently using the system.

"/var/adm/wtmp" record of all logins and all logouts

"var/adm/lastlog" contains last login-times. Used e.g. by "finger".

list owner, group and access-rights of the a.m. files

delete a.m. files

touch  a.m. files

adjust owner, group and access-rights if necessary

/var/adm/smlogs:contains information about the installation and the upgrade of the operating system.

- /var/adm/syslog: contains for every day certain Control System Log-files. The information are generated by syslogd-daemon. Old files get erased frequently via "cron".

- check if system configurator is still up to date, update configuration printout recommended

- run system backups

# 肆、建議事項

# A. 訓練有關之建議事項

- 參與工作訓練，對一些基礎課程可在國內先修以提早進入情況，建議先安排在國內上基礎課程，再來受訓，則可收事半功倍之效果。

- 參與設計、組裝測試工作(On job training) 是為對將來維護工作最有用之時機，因為在此階段，學員可了解設計者的工作歷程及除錯改善之方法。對將來運轉維護工作有實質的幫助。

- 建立測試用實驗室，例如建立Foxboro I/A設備教具，充實訓練教材，以培訓維修人員。

- 國外訓練教材，最好能在電廠資料室或相關課室留存一份，供將來培訓相關工作之工程師參考。

# B. 與模擬器驗收有關之建議事項

- 由於模擬器設計分別由STN、GE、Foxboro三大家設計，再加上使用設計圖面版本的差異，因此其間的資料(database)有許多對不上(相對應)的地方，預期在GE做安裝整合測試時會有一些麻煩，建議將來要做FAT/SAT時，參加人員務必仔細測試各個點的資料、各項功能及系統反應時間。

- 部份Mimic上之Light Tiles模組為針對核能四廠特別定製，內部使用扁平式LED，如更換時，需整個模組更換，無法只更換LED。備品需多加考量。

- 參與驗收人員應注意點收所有硬軟體的媒體及文件，尤其要注意(新)版本，license，數量，是否有給足？設計用之工具軟體是否給予正確的版本？文件是否足夠？

- 不同廠家之Cable marker、wire marker編法不同。大部份Mimic上之Light Tile及Alarm/Annunciator上之燈號Windows，配線均超過2條wires，但wire上之marker確相同，不易識別。將來將視需要給予適當，以利維修工作。

# Text boxes

EMBED SnapGraphics

CPS：CPS-114-x0

CPU：CPU-434-12

DDO：DDO-353-10

DDI ：DDI-841-00

14

13

12

11

10

08

SACO公司 Alarm/Annunciator 示意圖

Foxboro WorkStation

(Shift Supervisor Console)

Alarm / Annunciator

Control Displays

Silence

… … …

Mimic

… …

… …

Digital  Meters

Light  Tiles

ALS-C：Controller

ALS-CX：Expansion Board

ALS-OS：Output Board (Low Current)

ALS-BCD：BCD Driver Board。

最多可接4個ALS-BCD-DISTs

ALS-BCD-DIST：BCD Distribution Board。

最多可接8個Digital Meters

ALS-BCD-DIST #2

ALS-BCD-DIST #3

ALS-BCD-DIST #4

Data

Bus

ALS-BCD-DIST #1

ALS-BCD #8

… 串接順序 …

ALS-BCD #1

Rack #2

ALS-OS  #38

… 串接順序 …

ALS-OS  #20

ALS-OS  #1

… 串接順序 …

ALS-OS  #19

Bus 7

Bus 1

07

06

Bus 0

A

L

S

|

C

X

Foxboro

Gateway 01&02

A

L

S

|

C

STN

Signal

SACO公司 Mimic Control 示意圖

05

04

03

02

01

Alarm / Annunciator 接線

…  …  …

1. 一般PC, Windows

Not in GE scope

2. Concept 維護軟體

特殊電纜

DDO

DDO

DDO

DDO

DDO

DDO

DDO

DDO

DDO

DDO

DDO

DDO

09

CPS

DDO

CPU

DDI

Rack

#3

Foxboro

Gateway 06

STN

Signal

Horn

Anunciator

Windows

Anunciator

Controller

S91G06

Gateway

NODE 1