行政院所屬各機關因公出國人員出國報告書

(出國類別：其他活動)

(出國報告題目)

電動油壓閥系統技術洽談研討

服務機關：中國造船股份有限公司

出國人職稱：場主任      工程師         工程師

姓名：      陳揚華      陳崇實         洪文讚

出國地區：韓國

出國日期：91年11月18日 至91年11月22日

報告日期：91年11月26日

| 批 示 | 人 事 室 | 單 位 主 管 |
| --- | --- | --- |

註：送存報告應由出國人員自反國之日起三個月內提出，依行政程序併陳逐級審核。

行政院及所屬各機關出國報告

(出國類別：其他活動)

電動油壓閥系統技術洽談研討

服務機關：中國造船公司

出國人  ： 姓名             單位             職稱

陳揚華          艤裝工廠         船裝主任

陳崇實          艤裝設計         工程師

洪文讚          艤裝工廠         工程師

出國地點：韓國 釜山

出國時間：91年11月18日至91年11月22日

- 主題：電動油壓閥系統技術洽談研討

- 目的：

Pleiger Far East Co., Ltd. 廠家來文邀請派員赴韓協商有關電動油壓閥系統安裝調整技術洽談事宜，因此類型產品本公司從未使用過，其施工方及技術與以往之油壓閥大為不同，該系統有取代傳統系統之趨勢，中船日後亦可能經常使用以應造船界之劇烈競爭。

- 過程：

91.11.18        出發到 韓國釜山 。

91.11.19        Discussion for Tech. Question about running project

91.11.20        Presentation new system for “EHS”

91.11.21        Tech. Question & discussion

91.11.22        回程。

- ：系統分析

- 傳統油壓閥系統架構：Conventional Hydraulic remote controlled system

電磁閥開關控電纜

開關信號傳送電纜

表電力與信號警報控制電纜

表油壓管主管&支管

- 電動油壓閥系統架構：Electro-Hydraulic System簡稱EHS系統

- 傳統油壓閥系統&EHS系統配備優劣點比較：

|  | 主要差異配備 | 傳統油壓閥系統 | EHS系統 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油壓裝置 | 配1組Hyd. Power Unit于機艙，若故障全部油壓閥停擺 | 使用單獨油壓馬達分別裝配於閥本體油壓問題各別處理 | 油壓系統發生問題時EHS僅該閥受影響 但傳統式系統則是全面影響 |
| 2 | 油壓主管&支管 | 有 (需安裝主管支管及固定支架、對接電焊研磨、管路需試壓吹放通油) | 無 (系統不必試壓油洗吹放) | EHS較省工省料省吹放氮氣不必動用大批試壓工具 |
| 3 | 閥之開關行程設定 | 一般閥為連續full open & full close | Open為連續操作但close可選擇連續作動或間歇作動 (step close) | EHS在關閥過程可設為間歇操作(step close)可防水鎚現象可延長閥之使用壽命 |
| 4 | 閥側緊急操作裝置 (閥側開閥) | 僅能使用portable pump | 可用portable pump或在閥側配handle直接開關 | EHS有較大之選擇空間 |
| 5 | 閥之開關控制 | 需power unit建立油壓及利用電磁閥切換油壓方向才可開關valve | 僅使用油壓馬達之正反轉即可控制valve之開關 | EHS較簡便 |
| 6 | 液壓油&閥速度設定 | Power unit tank及主管支管須加滿油&power unit及電磁閥須送電才能作動valve且閥操作速度需另外再作調整set | 廠家供料時valve油已加好、開關速度皆設定OK，送電後可直接作動 | EHS不必額外加油& setting valve speed，可省油、省工Troubleshooting也較簡易 |
| 7 | 對工程施工進度之影響 | 需接cable及hyd. Line需兼備，且油壓建立前施工程序繁複檢驗項目多而系統建立時間亦較戎長 | 系統僅接cable送電查核即可建立系統 | EHS可提前建立系統對雨季bilge排外及下水進塢吃水壓載調整裨益良多 |

- 心得&建議：

- EHS裝備單價略高，唯其不需油壓管路及其相關安裝試壓清潔等費用，故對於船廠之整體成本較傳統式系統為便宜，另一方面EHS以電控為主簡化油壓、其高階系統配有PLC(可程式控制)未來發展具有前瞻性。

- 因EHS比傳統油壓閥系統在安裝、操作、維修上較省時省工省料，但節省之時間物料及人力可轉投它項生產，其附加價值高，使EHS有明顯優勢之競爭力。

- Pleiger Far East Co., Ltd.除積極於系統技術開發，其經營者對全體員工以” WE ARE FAMILY “人性化理念，認真工作以身作則不僅凝聚員工向心力亦強化了生產創造力、其優點值得我們參考。

# Text boxes

Control console

控制盤

Hyd. Power Unit

油壓動力裝置

Solenoid valve box電磁閥箱

Remote control valve

油壓閥本體

油壓裝置running、pressure 、level alarm控制電纜

油壓主管

油壓支管

Control console

控制盤

Local control box

現場控制箱

Remote control valve

油壓閥本體

主控制盤到各區分電箱控制電纜

各區分電箱到閥側控制電纜