伍、考察心得與建議

一、電業自由化，用戶有了選擇權，長期負載預測困難度增加，除了分析經濟成長率、產業結構、能源價格外，必須分析研究用戶流失情況，方能準確估計未來需電量。

二、自由化市場的電源開發也更趨多元化，自行建廠不一定是最佳方案，可選擇長、短期購電合約或現貨市場購電因應電力需求。

三、自由化市場備用容量多沒有強制規定，但電源規劃者必須考量各種不確定性，研擬最佳組合的供電方案與備用電力以降低長期經營風險。

四、加拿大安大略電力系統之備轉容量包括一台運轉中最大機組容量，及半台次大機組容量，分別於10分鐘及30分鐘內提供電力，此一容量可來自已併聯或未併聯機組，也包括可停電力及降壓運轉在內。因備轉容量不大，併聯中機組可維持在高效率下運轉，有助於降低發電成本。

五、我國目前調度備轉容量似無明確準則，除夏季外均保持很高的備轉容量，致許多併聯機組均在低載運轉影響發電效率，增加系統發電成本。宜研訂明確的調度準則，在可靠性與發電成本間取一平衡點，使調度者有所依循。

六、公司成本資料均顯示每台機組平均每年每度電之成本，自然長時間運轉的基載電廠成本低，中、尖載機組因發電時數少，單位成本高，致各電廠均要求將燃油或燃氣機組改為燒煤。此仍未忠實反映尖、中載機組對系統之貢獻，尤其電業自由化後輔助服務收益也應考慮。如SMUD有很多尖峰機組容量因數不到1%。

七、本公司應利用電業自由化前的有利條件，仔細研究台灣電力特性，所需各項輔助服務數量與可能價格，再評估各老舊機組，依各機組性能、成本、特性爭取各項服務收益，以利潤而非成本為中心以改善老舊機組，（改燃煤並不一定是有利的選擇）。SMUD評估多以老舊機組提供尖峰電力。

八、台灣地區電力普及率高、電價低、氣價貴，不利分散型發電，但美國在此方面研究十分積極。EPRI及CEC均投入很多的人力、經費，從事這方面研究，對未來發展深具信心，我國宜密切注意其發展成果。

九、分散型發電其容量雖小，但不同DG引接到配電系統對電力潮流與穩定度仍有影響，美國正進行不同DG組合對系統影響研究。CEC訂定了短、中、長期DG發展策略。

十、加州對再生能源開發不遺餘力，尤其是風力與太陽光電，其發電時段正好與該州尖峰用電時間相符，條件優於台灣，風力已可與傳統發電競爭，CEC與SMUD均認為在不久未來PV也會走風力的模式，成本可望逐年下降。