行政院及所屬各機關出國報告

(出國類別：實習)

GPS載波相位資料分析研習報告

服務機關：中華電信研究所

出國人 職    稱：助理研究員

姓    名：彭新民、陳商銜

出國地區：瑞士伯恩

出國期間：91.09.07~91.09.15

報告日期：91.10.28

摘要

本國家時間與頻率標準實驗室係由經濟部標準檢驗局所委託，負責建立及維持台灣地區標準頻率與時間源，並將本國標準時頻信號經由國際間傳時鏈路傳送至BIPM以參與國際原子時及世界協調時的計算。GPS載波相位時頻傳送為目前廣受矚目的時頻比對技術，而其關鍵技術主要在於GPS載波相位分析方法。本次由瑞士伯恩大學所舉辦的GPS載波相位資料分析研習，研習內容主要是以伯恩大學所開發的GPS資料分析軟體Bernese GPS V4.2為主體，配合實際上機操作演練，以熟悉GPS載波相位資料分析的原理及背景知識，研習時程含交通時間共計九天。課程安排共計五天內容由淺而深逐步進行，包含程式人機界面簡介、程式及資料結構組成、資料前置處理程序、參數解算程序以及程式自動化程序等，並在適當時間安排實作課程以熟悉上課內容及實際操作流程，課程內容對於建立本所自動化分析平台及日後進行GPS載波相位資料分析有極大的助益。

目次

- 目的	1

- 過程	3

- 心得	9

- 建議	10

- 其他相關事項	11

- 附錄	12

- 目的

本國家時間與頻率標準實驗室係由經濟部標準檢驗局所委託，負責建立及維持台灣地區標準頻率與時間源，並將本國標準時頻信號經由國際間傳時鏈路傳送至BIPM以參與國際原子時及世界協調時的計算。由BIPM所發布之國際間主要傳時鏈路如下圖一所示：

圖一：國際傳時鏈路示意圖

此類鏈路之建立均有賴於衛星信號之連接，廣被採用之衛星可分為導航衛星及同步通信衛星兩類，下圖二及三分別為採用導航衛星及同步衛星之系統架構。由於科學技術日新月異，各國家實驗室標準頻率源所能達到的精度隨之提高，因此傳時系統所需求之精確度亦需精進方能正確進行國際間比對，而在諸多研究中廣受注意之新技術即為GPS載波相位傳時技術。此項技術沿用過去所採用的GPS導航衛星，更採用一般僅使用於測量界的載波相位觀測量來提高導航衛星傳時系統所能達到的精確度，而此項研究之關鍵技術即為載波相位觀測量之分析方法，唯有在考慮諸多變因如衛星軌道及時鐘誤差修正、大氣模型建立、相對論效應修正、衛星姿態效應、地理觀測站位置偏移效應等修正項後，方能使載波相位分析之不確定度達到奈秒以內。目前已有BIPM及IGS所組成的BIPM-IGS Pilot Project專門進行此類分析研究工作，而國際上較為知名的分析軟體為瑞士伯恩大學所發展的Bernese、美國MIT的GAMIT/GLOBK及美國JPL所發展的GIPSY-OASIS II三套分析軟體。本室為了進行相關研究，已完成Bernese軟體安裝及測試，並於每天進行資料分析，分析之實驗室包括了美國AMC2及USNO，英國NPL、德國PTB、日本CRL以及本所TL，以作為本所日後建立相關系統之比較基礎。而此次參與GPS載波相位資料研習正是為了增進職等相關知識，以期達到建立同等研究水準之必要訓練課程。

圖二：導航衛星傳時系統

圖三：同步通信衛星傳時系統

- 過程

本次研習課程內容係以GPS載波相位分析為主軸，配合瑞士伯恩大學所發展的Bernese軟體進行講解，以期受訓學員能通盤了解如何進行相關GPS資料分析工作及其背景原理。本次研習課程共計五天，上課行程如附錄所示，內容包括程式人機界面簡介、程式及資料結構組成、資料前置處理程序、參數解算程序以及程式自動化程序等。此套軟體可應用於大地測量、長基線定位解算、對流層及電離層模型建立、衛星管道計算及地球旋轉參數估測以及本室所關切的鐘差計算及時間傳送。以下將依上課流程簡介本次研習內容。

第一天進行的課程主要是介紹本軟體的標準操作程序，包括了選單介面的運作、程式及資料結構、專案的建立及資料匯入工作等，當課程結束後並實際以範例資料要求學員操作以增進實作能力並可用來進行日後分析使用。在選單介面的介紹內容中，主要是說明整體程式的操作介面以及各項功能的所在位置，由於本程式包含了上百個子程式以完成各項工作，所以在選單的製作及整理上需格外的注意以達到使用時的便利，下圖四為本程式的起始選單。此軟體主要包含五大部分，分別為資料轉換(Transfer Part)、軌道計算(Orbit Part)、參數運算處理(Processing Part)、資料模擬(Simulation Part)及輔助程序(Service Part)，此外亦建構了自動處理程序(Bernese Processing Engine; BPE)用以自動進行資料運算，降低資料處理人員工作負擔。

圖四：Bernese軟體起始選單畫面

在程式及資料結構部分，可以下圖五及六分別說明。圖五為程式結構部分，依其功能可分為主程式部分(PGM)，函式庫部分(LIB)及軟體相關檔案部分(GPS42)。此外程式亦依其目的整合至選單中，如起始選單中的2~5項，但資料模擬部分並未整合至選單系統中。在資料結構中，系統將資料分為一般檔案(general files)、專案特定檔案(campaign-specific files)、使用者特定檔案(user-specific files)及暫存檔案(temporary files)四類，可分別對應到圖六所示分類，使用者可根據所需檔案分類特性而在對應之目錄中找到所需檔案資料。

圖五：Bernese軟體程式結構圖

圖六：Bernese軟體資料結構圖

本程式操作時是以專案為主體進行分析，換言之，不同使用者可以存取相同的資料，因此目錄的建立以及標準資料的交換均需要有相同的格式，使用者可利用起始選單中第1項的功能協助建立專案並產生專案所需之必要檔案。在原始分析資料的匯入部分，標準的GPS資料格式稱為RINEX格式，系統需通過起始選單中2項部分程式轉換資料成為二進位格式檔案並同時對資料進行查驗，待資料轉換成功後才可進行分析步驟。

在第二天的課程為衛星軌道計算及資料前處理程式兩部分。衛星軌道計算流程可分為兩類，第一類是以接收機所獲得的衛星廣播星曆進行運算，此資料以RINEX格式記載，故需先以資料轉換程式進行運算，再配合軌道產生程式估測各時間點的衛星位置，標準程式流程為圖七中左半部的部分。第二類是以後處理資料所獲得的精確星曆為基礎，需至特定網站下載精確星曆檔，再配合圖七中右半部的流程進行衛星位置估測，各種不同軌道相對應的誤差估測如圖八所示。

圖九為Bernese軟體進行資料分析及參數解算的標準流程，其中GPSEST函數為進行參數解算的主體程式，為了使GPSEST程式能得到最佳運算結果，必須先執行相關的資料前處理程式，可去除如接收機內部振盪器誤差或周波脫落等影響，並將錯誤資料標註記號以免誤用，待完成此類前置處理後，方能以GPSEST函數解算參數值。

圖七：衛星軌道計算流程圖

圖八：軌道誤差對照圖

圖九：程式參數運算流程圖

第三天課程內容為參數解算函數GPSEST的輸入部分，包含接收機觀測資料輸入、電離層及對流層的誤差等部分。由於本軟體可進行電離層隨機誤差及對流層誤差的解算，亦可透過外部輸入資料及誤差模型降低大氣效應影響，唯有透過適當的解算流程方能正確的獲得最佳的參數解。此外，在下午的時段中安排了軟體安裝課程，說明如何在PC Windows及Unix的環境下安裝Bernese軟體，並在Linux環境下提供一個免費的Fortran編譯器以便進行Linux版本安裝。由於此套軟體設計時是以Unix為主要平台，所以系統發展人員也建議以Unix/Linux為最佳工作環境。本所所建立的工作環境本為Windows 2000作業系統，但在實習後已順利將工作平台轉移至Linux上，程式自動化效能及環境相容度明顯較Windows 2000為佳，此為本次上課重點收穫之一。

在實習課程的第四天中便以參數解算為主要重點，其中包含兩個主要函式GPSEST及ADDNEQ。GPSEST函式用以解算諸如位置參數、周波未定量參數、電離層及對流層參數、衛星軌道及時鐘誤差等，通常每天可解算出一組最佳參數解。而ADDNEQ函式則是以每天所獲得的最佳解為基礎，可進一步解算在一定時間週期內的最佳解，並可配合周邊服務程式計算出每日所得最佳解間之轉換公式，進一步研究大地座標系統的變換。

最後一天的課程對本所研究最為重要，其中包括了自動處理程序BPE的設定及時間傳送分析專用的未差分觀測量。在上課講義中包括此部份資料的原理概說節錄至附錄中以供參考，講義為軟體的操作手冊，全文可從其網站中下載。在BPE程式的設定中，主要關鍵在於如何配合系統自動進行檔名代換及批次運算，並配合使用者所建構的分析網路大小進行資料平行處理以降低解算時間，尤其以Unix/Linux平台上具有最佳的系統彈性，可以發揮最佳的效能進行資料分析。而在時間傳送上的未差分觀測量是在一般使用時較不被採用的做法，由於在觀測量中含有較多的誤差成分，如何進行精確的誤差消除程序為其重點，但唯有此法方能正確求得接收機時鐘誤差，進而達到利用GPS載波相位進行時頻傳送的目的。依據本日的課程內容，本所已架構完成自動分析平台定期分析資料，對工作及研究均有極大助益。

在操作本套軟體進行GPS載波相位資料分析時，最令初學者感到困擾的便是諸多參數的設定。由於此套軟體之功能強大且相關應用領域眾多，故為求提高系統彈性，許多參數的設定需依使用者的需要自行設定，甚至有些參數需透過程式原始碼的修改方能完成。此次訓練課程主辦單位亦根據此點提供學員充分操作時間以熟悉各項參數，並從旁指導並說明各項參數意義，對於系統操作的初學者具有相當大的幫助，令使用者能確實瞭解系統操作流程，此點亦對日後工作有極大的幫助。

- 心得

參與本次研習的學員來自各項學門領域，包含測量、天文觀測、大氣傳播延遲、低軌道衛星研究、GPS校正及時頻應用等。台灣地區另有工研院量測中心同仁參與。本次上課內容充實，對相關工作及研究極有助益，茲將重點節錄如下。

  - 可建立本所時頻標準件觀測系統：

本所負責台灣地區時間頻率標準的維持及參與國際間時頻比對的實驗，為求增進本實驗室的品質監控水準，實有必要建立一套以GPS載波相位為基礎的時頻觀測系統，定期觀測本所頻率源品質並與國際間各主要時頻實驗室進行比對。由於GPS共視法受限於系統所能達到的精度，而衛星雙向傳時技術則需考慮通信衛星租用費用及其他各國實驗室是否有能量與本實驗室進行衛星信號連接，此兩種技術都不適用於建立本室標準觀測系統。目前各主要國際時頻實驗室皆已架構完成GPS傳時接收機，並參與相同國際組織IGS進行資料交換，故以GPS載波相位架構本所時頻觀測系統極為可行。本所已於去年加入IGS組織，如今亦以此套分析系統架構完成自動分析平台，固定分析本所TL與美國AMC2、USNO、英國NPL、德國PTB、日本CRL間頻率信號，可有效觀測本所與其他時頻實驗室間時頻品質並與其他技術所得結果進行相互驗證工作。

  - 提高本所GPS載波相位資料分析能力

由於此套軟體所得精度極高亦為國際間廣被採用及承認的軟體，使用本程式所得的分析結果適足以成為本所自行發展相關能力的比較基礎，而此程式所使用的模型及參數亦可成為本所進行測試環境的平台，可有效節省未來的研究開發時間並提高本所成果可信度。

  - 架構遠距頻率校正系統分析平台

本室已在推廣遠距頻率校正系統，其主要核心技術即為GPS載波相位觀測分析，由於此套軟體具有國際性的公信力，可作為本所分析數據時的主要參考軟體，提高本所自製系統的可信度及資料分析之精確度。

- 建議

瑞士伯恩大學發展此套GPS分析軟體已長達20年，程式功能齊備。而在本室的應用中，接收機時頻參數的計算為重點項目，可藉由觀摩他人經驗迅速提高本室相關領域分析知識，加快本室開發相關技術的進度。

伯恩大學所負責的CODE GPS資料分析中心為國際組織IGS之主要分析中心之一，亦負責整合IGS其他分析中心資料產生IGS最終產品提供GPS使用者使用。本室所架構的GPS觀測站已於今年起被CODE分析中心選為台灣地區的代表觀測站，資料除提供計算本室所維持的時頻標準品質外，亦提供國內外相關測量界及各項領域研究用，如工研院量測中心即以本所資料進行長基線校正分析，如何增進本所觀測站可信度及連續運轉性實屬必要。此外，本所一些其他相關GPS應用研究亦可透過本所觀測站的資料提高其定位品質，此類相關技術合作亦可提高本所在GPS應用上的競爭力，增加本室GPS觀測站的附加價值。

- 其他相關事項

本所所架構的GPS觀測站站名為TWTF，每日提供前日資料至美國CDDIS Global Data Center，CDDIS FTP站網址為ftp://cddisa.gsfc.nasa.gov。自動分析系統架設在本室一台工業用電腦上，作業平台為Linux，系統定期分析兩天前的GPS觀測資料，分析輸出為GPS接收機時頻特性，選定的GPS觀測站包括AMC2(U.S.)，KGN0(Japan)，NPLD(U.K.)，NPLD(Germany)，TWTF(Taiwan)，及USNO(U.S.)。分析軟體為Bernese V4.2，軟體相關資料可參考其網站內容(www.aiub.unibe.ch)。

- 附錄

實習行程表

GPS未差分載波相位觀測量標準處理程序原理(節錄程式操作手冊第16章第一節)