行政院及所屬各機關出國報告

（出國類別：實習）

赴Nettest新加坡分公司實習「WCDMA

行動通信品質查測分析技術」

出國報告

服務機關：中華電信研究所

出 國 人 職    稱：助理研究員

姓    名：章瑞山

出國地點：新加坡

出國日期：91年12月02至06日

報告日期：91年12月27日

赴Nettest新加坡分公司實習「WCDMA

行動通信品質查測分析技術」

出國報告

摘要

本次出國案係依據中華電信股份有限公司九十一年度派員出國訓練編號169號「WCDMA行動通信品質查測分析技術」（案號：GF3-910113），暨Nettest台灣代理商訓練課程邀請函辦理。

WCDMA第三代行動通信系統為未來的無線通信主流，而GPRS為WCDMA數據服務提供重要的技術。Nettest是目前少數可提供GPRS通信品質查測分析技術的公司，派員參加原廠教育訓練可吸取最新技術與分析經驗，有助於提升與優化本公司GPRS網路的通信品質，並做為未來第三代行動通信系統建置及後續網路優化之參考。Nettest公司所開發的GPRS後級處理軟體稱為Compass GPRS，本次實習主要內容為GPRS原理，以及如何使用Compass GPRS軟體來分析GPRS的通信品質。

赴Nettest新加坡分公司實習「WCDMA行動

通信品質查測分析技術」出國報告

目錄 (Contents)						                 頁次(Page)

1. 目的	1

2. 行程概要	1

3. Nettest GPRS訓練課程摘要	1

4. Compass GPRS訓練心得	3

4.1 GPRS、GSM與IP	3

4.2 GPRS與WCDMA	4

4.3 GPRS的最佳化	4

5. 檢討與建議	6

# 1. 目的

本次出國案係依據中華電信股份有限公司九十一年度派員出國訓練編號169號「WCDMA行動通信品質查測分析技術」（案號：GF3-910113），暨Nettest台灣代理商訓練課程邀請函辦理。

WCDMA第三代行動通信系統為未來的無線通信主流，而GPRS為WCDMA數據服務提供重要的技術。Nettest是目前少數可提供GPRS通信品質查測分析技術的公司，派員參加原廠教育訓練可吸取最新技術與分析經驗，有助於提升與優化本公司GPRS網路的通信品質，並做為未來第三代行動通信系統建置及後續網路優化之參考。Nettest公司所開發的GPRS後級處理軟體稱為Compass GPRS，本次實習主要內容為GPRS原理，以及如何使用Compass GPRS軟體來分析GPRS的通信品質。

本文內容章節安排如下，第一章說明本次出國目的，第二章為行程概要，第三章為Compass GPRS訓練課程摘要，第四章為Compass GPRS訓練心得，文末則為對Compass GPRS軟體的相關建議。

# 2. 行程概要

行程概要如下：

12月2日：去程，搭乘中華航空班機啟程赴新加坡；

12月3~5日：參加新加坡Nettest分公司之Compass GPRS訓練課程；

12月6日：回程，搭乘中華航空班機返國。

# 3. Nettest GPRS訓練課程摘要

本次訓練地點為新加坡Nettest分公司，訓練課程共為期三天，課程主要可分成3部分，包括GPRS protocol的原理、Compass GPRS的使用與Case Study。實際訓練課程的內容如下：

(  Section 1 - GPRS introduction

(  Section 2 - Architecture and main components

(  Section 3 - Main GPRS procedures

(  Section 4 - Summary of the protocols in use in GPRS

4.1 - PCU-SGSN (Gb) interface (Network Service and BSSGP protocols)

4.2 - MS-SGSN interface (LLC and SNDCP protocols)

4.3 - Radio interface and MS-PCU interface (RLC/MAC protocol)

4.4 - Introduction to IP protocol stack

4.5 - Introduction to WAP

(  Section 5 - Optimization and Quality of Service in real networks

(  Section 6 & 7 - Study cases using Compass GPRS

(  Section 8 - COMPASS GPRS features overview

Compass GPRS為Nettest公司開發用來分析GPRS通信品質的後級處理軟體，可處理的介面為Gb與Agprs，它的整個架構如圖1所示，其中主要的分析項目具有下列功能：

Statistics：包含Layer 3、LLC、BSSGP與Network Service訊息的統計。

Signalling：GPRS的控制信號分析。

Sessions：用戶資料的分析，例如Cell Reselection時間、Throughput、TCP與WAP的分析等。

Subscribers：用戶的資訊，例如IP Address、IMSI、Multislot Class等。

GPRS Abis：TBF與空中介面的分析。

圖1 Compass GPRS的架構

# 4. Compass GPRS訓練心得

## 4.1 GPRS、GSM與IP

GPRS建構在現存的GSM網路上，與GSM共用空中的資源，但兩者仍有許多特性不同，主要差別在於GPRS使用封包交換技術取代GSM的電路交換技術，因此，GPRS並無所謂的Call Drop、Handover（以Cell Update取代Handover）問題，同時，不是每一種應用都有即時的限制。此外，GPRS也引進新的功率控制、流量控制與Coding Scheme機制。

當資料透過GPRS系統傳送時，將以IP協定來進行。IP為一通用、簡單的通信協定，它已應用在有線網路多年，同時提供良好的通信品質。當IP要以Over GPRS的方式來實行，將會遇到幾個問題，包括:

無線網路需執行移動管理；

GPRS Protocol引進許多的Overhead；

無線鏈路的品質通常不如有線。

這樣一來，將使系統變得較複雜，降低IP的效率。因此，不要寄望以IP機制的觀點來解決所有GPRS的問題，因GSM、GPRS與IP彼此互相影響，每一種技術將衝擊到對方。在談數據優化時，GSM、GPRS與IP的每一部份都要做到最好才可。

## 4.2 GPRS與WCDMA

GPRS被視為是從GSM至WCDMA之間的過渡產品，它的建設成本遠比WCDMA低，但卻能提供許多與3G網路相同的功能，包括封包技術、數據服務與新的核心網路（GGSN與SGSN）。這意味GPRS系統時期的許多維運經驗，將可大量運用於WCDMA。

目前GPRS服務所遇到的最大問題，在於系統業者仍遍尋不著Killer Application。另外像傳輸速率、使用者的使用習慣（移動中並不適合資料瀏覽），以及過高的費率（相對有線的收費）等，都是讓GPRS使用人數一直無法有效提升的重要因素。未來推出3G服務時，勢必也將面臨與相同的問題，這當是系統業者與營運公司需認真思考的一個問題。

## 4.3 GPRS的最佳化

根據實際分析GPRS量測資料的結果，數據通信的優化，確實比GSM困難。就曾有人說："Optimizing our GPRS network is far more complex than expected" (An operator. << Les Echos >> newspaper – May 30th, 2001)。在評估數據通信品質的好壞時，有下列幾點需考慮，這幾點都是在優化過程中，可能遭遇到的盲點。

移動性的影響：MS在執行Cell Update或RA Update時，勢必造成Throughput下降，有時也可能發生封包損失，但應用層使用的傳輸協定若具有重傳功能，遺失的資料便可藉由重傳機制來回復。由於無線通信具有移動的特性，Cell Update是無可避免的行為，只要次數不要太多或者時間太長，因Cell Update造成的速率下降與封包損失是屬於”正常”現象。

不同應用的評估：在GSM，QoS (Quality of Service)主要與語音的品質有關，在GPRS，不同的應用則有不同的行為。目前常用的應用有Web (HTTP)、FTP、E-mail (SMTP & POP)等。不同的應用，評估的指標也會不同，至於如何針對不同應用去定義其指標值，則是未來努力的方向（因目前GPRS的話務仍偏少）。

其它：例如手機與系統的匹配度、系統的穩定度等。

對於GPRS的優化，可從兩方面著手，一是檢查程序是否正常，這階段通常是在系統建設初期或系統更新版本時執行，在進行優化工作之前，必須先讓每一程序皆能正常運作。另一個是從量測資料來評估細胞品質的好壞，對其中表現不佳的細胞，思考一些解決方案，以下將進一步闡述。

一般而言，數據網路可量測的參數有：

Throughput：Throughput為評定數據通信的一個重要指標，然而有許多因素將影響Throughput的值：移動性(Cell Change)、干擾、Mobile的Multiclass、網路的負載、IP的應用等；

Delay；

BLER (Block Error Rate)；

Blocking。

一般以為，由於TCP/IP協定已實行多年，比較不可能發生重大的問題，所以對於GPRS的優化，應以空中介面為優先。在執行GPRS空中介面的最佳化時，可先根據上面的量測參數選定欲改善的細胞，然後進行下列的步驟：

GSM話務的監控：包括涵蓋最佳化、細胞的Trouble Shooting（例如Antenna、Feeder、Connectors、TRX等）與頻率規劃。

GPRS NMO (Network Monitor)資料的分析：例如細胞的Abnormal Release比例、BLER等。

這是初期的想法，至於詳細的分析與改善步驟，由於GPRS的使用人數仍偏少，世界各國尚處在摸索階段。而在優化過程中，Compass GPRS所扮演的角色有：Gb介面不程序正常的檢查、某一使用者的程序分析，以及部分議題的統計資料。

理想的GPRS Service Quality如表1所示，這是GPRS優化的最終目標。

表1 建議的GPRS Service Quality

| Service availability and response time | Service quality |
| --- | --- |
| WSP transaction success ratio | 100% |
| TCP connection failure | 0 |
| TCP connection establishment | < 2 seconds |
| Service interruption | Service quality |
| Dropped PDP Context | 0 |
| Dropped TCP connection | 0 |
| Cell update | As few as possible |
| FTP transfer | Service quality |
| Throughput | MS multislot class x 10 kbps |
| Retransmission | 0% |
| HTTP "surfing" | Service quality |
| HTML page download time vs page size | MS multislot class x 10 kbps/size |
| WAP transaction | Service quality |
| WSP response time | < 1 second |
| WSP retransmission | 0% |

# 5. 檢討與建議

本次參加Nettest新加坡分公司之GPRS訓練課程所獲感想與建議如下：

Compass GPRS的優點有：

可針對某一手機進行Gb程序的追蹤；

提供許多統計的功能，例如重傳率、Cell Update時間、Throughput等；

在Protocol Decoding方面，可從TCP/IP層解到GPRS Protocol，這將有助於Layer to Layer的資料追蹤分析。

在Compass GPRS的購案合約上，規定在2年保固期內，可進行免費的軟體升級。目前使用過後，仍覺得有部分方面不便，因此，在此提出一些建議（這些建議已向原廠反應），以求未來的版本能夠更符合分析者的需求：

(1). 在解IP層的欄位Identification時，建議使用16進位而不要使用10進制表示，因大部分網路監控軟體大多以16進制表示，使用相同的表示法可與其它軟體比對，以進行更詳細的追蹤分析。例如：

Compass GPRS表示法：

建議：0x9d07

(2). WAP協定的Decoding不夠精確：Compass GPRS將WSP層(WAP Protocol)的資料解成應用層的資料，而其資料也解得不夠詳細，例如：

Compass GPRS的Decoding格式：

建議格式：

在未來，建議Compass也要能夠解出MMS訊息。

(3). 在Session Message List (TCP View) 中，ACK (Acknowledgement Number)與SEQ (Sequence Number)分成DL與UL兩部分，如表2所示，這樣的表示法將會造成使用者的困擾，因為在TCP的規格中，這兩個參數並無UL與DL之分。

表2 Session Message List (TCP View)

另外，不管是DL或UL訊息，SRC PORT Numbers (or DEST PORT)總是相同，這樣的表示也將造成困擾。例如表2中，DL訊息MSG 357的SRC PORT應為http (80)而DEST PORT應為1044，表2的表示剛好相反。

在此也建議能合併IP與TCP/IP層的訊息在同一張表單上，表單的欄位有：Timestamp、Source Address、Destination Address、Total Length、	Identification、Protocol、Application、Sequence Number、Acknowledgement Number、Syn、Ack、Fin、Rst與Psh。

(4). 舊版本的Compass GPRS具有“Message at Gb & GPRS Abis interface”表單，但新版本則沒有，因此建議廠商要將此功能加上，如表3示。

表3 Message at Gb & GPRS Abis interface（舊版本才有）

(5). 建議Compass GPRS能提供篩選(Filter)的功能。有部分分析軟體會提供篩選的功能，例如Microsoft的Netmon、Tektronix的K1205 Viewer，使用者在輸入某些設定值之後，軟體根據這些設定值輸出篩選結果。以K1205 Viewer為例，使用者可根據IMSI號碼以及其它參數對Gb介面的訊息作篩選，如圖2所示。雖然Compass GPRS也有提供類似的功能，只是篩選的項目與方式都已固定，使用者無法做任何更動。

圖2 K1205 Viewer的篩選設定

(6). 建議Compass GPRS能提供Column Configuration的功能。圖3為Tektronix K1205 Viewer的Column Configuration，使用者可自行組織一些他們只想察看的欄位。

圖3 Tektronix K1205 Viewer的Column Configuration