行政院及所屬各機關出國報告

﹙出國類別：實習﹚

赴英國參加『寬頻CDMA系統無線通信規約分析實習』報告書

服務機關   ：中華電信研究所

出國人 職稱：助理研究員

姓名：劉騰元

出國地區   ：英國

出國時間   ：91年11月3日至10日

報告日期   ：91年12月26日

摘       要

寬頻CDMA系統無線通信規約分析實習為發展寬頻CDMA系統之課程，內容包括WCDMA系統概念、WCDMA通信規約測試標準概念、TTCN概念、通信規約測試系統概念與通信規約測試系統之操作。參加此訓練課程可熟悉WCDMA系統通信規約開發平台之運用及增進WCDMA系統通信規約的設計與測試能力，將可加速本所寬頻CDMA無線技術研發工作的進展，以因應未來支援本公司第三代行動通信系統建設與維運之需求。

本報告書為『寬頻CDMA系統無線通信規約分析』之實習報告，其內容結構如下：第一章為目的：說明參加此訓練課程的主要目的；第二章為過程：說明出國的行程，及介紹訓練課程的內容；第三章為心得：說明參加此訓練課程後的收穫與心得；第四章為建議：評估此套研究發展工具對本所研發工作的助益，並提出適當的建議。

目                錄

1	目的	1

2	過程	1

2.1	行程	1

2.2	訓練課程內容	2

2.2.1	WCDMA系統概念	2

2.2.2	WCDMA通信規約測試標準概念	3

2.2.3	TTCN概念	5

2.2.4	通信規約測試系統概念	10

2.2.5	通信規約測試系統之操作	13

3	心得	18

4	建議	19

# 目的

本次出國實習的主要目的，為參加寬頻CDMA系統無線通信規約分析之教育訓練課程。其中主要包含一個WCDMA無線通信規約測試系統，此平台之主要功能包括：test sequence的編輯與執行、通信規約的測試與偵錯、讓待測手機與外部伺服器相連以測試上層應用服務等功能，可以輔助研發人員快速且正確地開發系統所需之通信規約功能，並增進研發人員對於通信規約之設計與測試能力，以縮短系統研發時程、維持系統的穩定度和品質。進而可加速本所寬頻CDMA無線技術研發工作的進展，以因應未來支援本公司第三代行動通信系統建設與維運之需求。

# 過程

## 行程

| 日期 | 地點 | 工作摘要 |
| --- | --- | --- |
| 91.11.3 | 台灣—英國 | 去程 |
| 91.11.4~ 91.11.8 | 英國Anritsu公司 | 參加【寬頻CDMA系統無線通信規約分析實習】 |
| 91.11.9~ 91.11.10 | 英國—台灣 | 回程 |

課程內容安排如下：

11/4 ：   WCDMA系統概念

11/5 ：   WCDMA通信規約測試標準概念

11/6 ：   TTCN概念

11/7 ：   通信規約測試系統概念

11/8 ：   通信規約測試系統之操作

## 訓練課程內容

本報告在第2.2.1節到第2.2.5節中，將分別介紹此次實習的課程內容：WCDMA系統概念、WCDMA測試標準概念、通道模擬器概念、雜訊與干擾模擬器概念及發展測試平台之整合與操作。

### WCDMA系統概念

個人行動通訊在未來將會邁入傳送多媒體資料的時代，為了符合這個需求，一個具備寬頻高速的傳輸能力與能有效管理利用無線電資源的行動通訊系統即被催生出來，也就是一般所說的第三代行動通訊系統，簡稱3G(Third Generation)。3G的標準由聯合國下轄的ITU(International Telecommunication Union)所制定的IMT-2000(International Mobile Telecommunication for the year 2000)來定義，其中主要包含兩大陣營，即為歐洲的3GPP(Third Generation Partnership Project)與美國的3GPP2，這兩大陣營分別提出其對IMT-2000的技術建議，其中在空中界面的技術方面，歐洲提出WCDMA(Wideband Code Division Multiplex)的技術，而美國則提出cdma2000的技術。此次訓練主要是集中在WCDMA的系統，因此本章就以WCDMA的系統概念為主。

歐洲3GPP的技術所發展的系統稱為UMTS(Universal Mobile Telecommunication Services)，主要是由之前的GSM(Global System for Mobile)與GPRS(General Packet Radio Service)演化而來，在核心網路的部分改變並不大，但在無線電網路的部分由於改用WCDMA的空中界面接取技術而有較大的改變。UMTS系統架構可由圖 1看出，主要可分為行動台(UE, User Equipment)、無線電網路(UTRAN, UMTS Terrestrial Radio Access Network)與核心網路(CN, Core Network)三大部分，UE經由Uu介面，也就是WCDMA空中界面與UTRAN界接，而UTRAN又經過Iu界面與CN相接，其中無線電網路又分為基地台(Node B)與無線電網路控制器(RNC, Radio Network Controller)，兩者間的介面稱為Iub。

圖 1 UMTS系統架構圖

由於此次訓練著重於UMTS中WCDMA空中界面的通信規約部分，因此我們特別提出相關的標準作參考，例如像3GPP 25.3xx系列的標準，就定義了UE與網路端的相關通信規約，而34.1xx系列的標準，就定義了UE與網路端之間相關通信規約的測試環境與方法。

### WCDMA通信規約測試標準概念

由於此次訓練主題為WCDMA的無線通信規約，故我們在此先特別說明定義WCDMA無線通信規約的相關標準。WCDMA無線通信規約的相關標準包含了TS 25.301 Radio Interface Protocol Architecture、TS 25.321 Medium Access Control (MAC) Protocol Specification、TS 25.322 Radio Link Control (RLC) Protocol Specification、TS 25.323 Packet Data Convergence Protocol (PDCP) Protocol、TS 25.324 Broadcast/Multicast Control (BMC)與TS 25.331 Radio Resource Control (RRC)等。另外在上層與網路端關係較大的通信規約則有TS 23.060 General Packet Radio Service (GPRS) Service description; Stage 2、TS 24.007	Mobile radio interface signaling layer 3; General Aspects與TS	24.008 Mobile radio interface Layer 3 specification; Core network protocols; Stage 3等。其相互間的關係可由圖 2看出。

圖 2 WCDMA無線通信規約架構圖

若要測試WCDMA空中界面通信規約的相關部分，也就是UE和網路端之間的通信流程，3GPP也有定義了一些相關的測試標準，這些測試標準包含了定義測試環境的TS 34.108 Common test environments for User Equipment (UE) conformance testing與TS 34.109 Terminal logical test interface; Special conformance testing functions，以及定義測試方法與結果的TS	34.123 User Equipment (UE) conformance specification; Part 1: Protocol conformance specification、Part 2: Implementation conformance statement (ICS) specification、Part 3: Abstract test suites (ATSs)。

根據標準的敘述，進行WCDMA無線通信規約的測試時的環境架構約略如圖 3所示，一組WCDMA無線通信規約測試系統主要包含一個WCDMA Node-B Emulator來模擬WCDMA基地台的動作，並能透過WCDMA空中介面來對待測手機測試。另外Node-B Emulator通常由一台Host Controller所控制，Host Controller上會執行TTCN test cases來主控整個測試流程。例如Anritsu公司的Protocol Test System (PTS)就具有相同的架構與功能。

圖 3 測試環境架構圖

### TTCN概念

所謂的TTCN就是Tree and Tabular Combined Notation，也就是用樹狀結構來表示一個test case的程序與分支，並且用表格的方式來呈現所有的參數與資料。它可以讓負責測試工程的人員更系統化且更方便的去定義一個test case來進行測試工作。TTCN是由三個非常相似的標準所定義的，包含ETSI TR 101 666、ISO 9646-3與ITU-T X.292。

通常一個test cases是由多個test steps (相當於較小的test cases)所組成，而多個用途類似test cases又會集合在同一個test suite中來定義，如此做的好處是在參數宣告方面可以共用，test cases之間也可重複使用彼此的test steps來組成新的test cases，以提高模組化應用的效率。一個TTCN test suite包含四大部分：Test suite overview part、Declarations part、Constraints part與Dynamic part。其中Test suite overview part主要包含了所有在此test suite中的test cases與test steps的index，如圖 4所示。而Declarations part則負責定義所有參數的type與數值，包含常數與變數、通信協定中的訊息、每個訊息中的欄位值以及計時器等，如圖 5所示。Constraints part則是定義所有參數在進行測試時的限制值，舉例來說，一個test case在某個步驟應該收到某個訊息，此訊息的欄位內的參數值就必須符合Constraints part中對此值的限制範圍，否則test case在此處就判定為fail，如圖 6所示。最後Dynamic part則是test case中最主要的運作部分，此處定義了所有test cases與test steps的內容，包含每一個測試步驟的流程、程序的分支與pass或fail的結果判定，如圖 7所示。

圖 4 Test suite Overview part

圖 5 Test suite Declarations part

圖 6 Teat suite Constraints part

圖 7 Test suite Dynamic part

我們以一個簡單的例子來說明如何寫一個test case。如圖 8所示，為一個測試RRC connection setup程序的test case。在第二行的’?’表示應該自NW_TM_SAP這個service access point收到RLC_DATA這個primitive，且其內容值必須與Constraint Ref所定義的相同，此步驟才能判定為pass。而在第三行中的’!’則表示自NW_UM_SAP這個service access point送出RLC_DATA這個primitive且同樣其值必須與Constraint Ref所定義的相同。第六行則表示若收到T_RECEIVE這個timer的expire訊息的話，此步驟就判定為fail。每個步驟之間的關係是以樹狀結構形成，執行順序則是以此步驟文字開頭與最左那條線間的間隔距離的多少而定，間隔距離越少，也就是位置越左邊，在樹狀結構中就是屬於比較頂端的位置，例如第七行的步驟就比第六行的步驟要靠近頂端，具有同一個位階的步驟則相當於樹的分支，依照其上一個步驟的結果來選擇要執行哪一個步驟。

圖 8 Test case範例

要能夠編輯TTCN格式的test cases必須要有特殊的編輯器，例如Telelogic公司的ITEX與Davinci公司的Leonardo editor。在編輯完成後，可由上述的軟體將TTCN所寫成的test cases轉譯成C code，之後再使用Microsoft Visual C++把這些C code與Integration library作compile與link後，就產生*.dll格式的Executable test suite，接下來的步驟就如同圖 3所示。

### 通信規約測試系統概念

本次實習的重點在於了解並使用Anritsu公司的Protocol Test System (PTS)，因此以下就此通信規約測試系統的結構作介紹。PTS的架構基本上與圖 3的架構是相同的，只不過在Node-B Emulator部分是使用Anritsu公司的MD8480B，此儀器外觀如所示。而PTS在軟體架構方面則如圖 10所示，整個通信規約測試系統大致可分為三大部分，最右邊的部分是測試系統的主體，負責執行test cases、控制基地台模擬器並與待測方作溝通，而中間的部分則是負責將測試的結果紀錄下來，最左邊的部分則是負責分析紀錄下來的測試結果。

圖 9 Anritsu MD8480B Node-B Emulator

圖 10 通信規約測試系統架構圖

首先在測試系統的主體部分，Anritsu的PTS引入了National Instrument (NI)公司出的TestStand測試控制軟體，此軟體的功能在於能將不同的test cases加以組合成為各種不同的測試程序(test sequences)，例如要測試一個voice call就必須把RRC connection setup、Location Update以及Call setup等test cases照順序加以排列組合，而成為一個合理且可執行的測試程序。此外只要變化不同的test cases的組合方式，或是引入不同的test cases，就可以再創造出不同的測試程序，以方便測試人員進行不同狀況下的測試。TestStand還負責在測試程序開始時去設定並初始化基地台模擬器的layer 2與layer 1，然後依照test cases的內容去命令下層執行測試動作，最後在測試完成後重設layer2與layer1。

在圖 10中還有GCI management interface與GCI operational interface，這部分的功能主要是提供一個interface以供TestStand來呼叫Executable test suite，並對下層執行命令，此interface也負責處理通信規約訊息的傳送與接收，至於訊息的編碼與解碼就由同中的CODEC完成。另外PTS也提供了能讓測試者自行將外部應用程式整合進此測試系統的C-API。

再來談到圖 10的中間部分，其中Logger負責將PTS與待測手機間的layer3、layer2與實體層的所有訊息都紀錄下來，並以*.XML的格式儲存。而Results database則負責儲存Logger紀錄的資料與TestStand在test cases執行時所遭遇的狀況與執行結果。最後Web server則負責根據Protocol analyzer的要求將*.XML檔轉成*.HTML檔。而在圖 10的左邊部分的Protocol analyzer則是將Web server所轉成的*.HTML檔以一於了解的形式顯示出來，其所顯示的內容包括Message Sequence Chart (MSC)，也就是測試過程中所有訊息的流程圖，以及每個訊息的欄位之內容，還有test cases執行的狀況與結果。

### 通信規約測試系統之操作

在本章節則要介紹如何實際的操作使用Anritsu公司的PTS來對待測手機進行測試。首先必須建立如圖 3所示的測試環境，將Anritsu MD8480B的電源打開後，在Host controller上點選PTS的icon就會出現ATS manager的視窗，如圖 11所示。ATS manager是整個通信規約測試系統軟體部分最外圍的管理介面，它可設定所連的MD8480B的IP與port number，以及控制Logger與Web server的執行狀況。

圖 11 ATS manager

在設定完成後，就按下TestStand的執行鍵，此時會呼叫出NI的TestStand，此時就可以載入先前已編輯好的test sequences或是直接在此處編輯新的test sequence，如圖 12所示。

圖 12 NI TestStand之test sequence editor

然後使用者就執行視窗上的Execute選項中的Single pass命令，TestStand就開始執行test sequence，執行中並會顯示進度與每個步驟的執行狀況，如圖 13所示。

圖 13 Test sequence執行狀況

在執行結束後會顯示此test sequence的最後執行結果是pass或fail，以及所執行過的每個test cases的執行結果，若有某些test cases是fail的話，也會特別標明出來，如圖 14所示。

圖 14 Test sequence的執行結果

此時ATS manager會自動執行Protocol analyzer將test sequence執行中所紀錄下來的所有資料加以整理後以HTML的格式顯現出來，如圖 15所示。由圖中我們可以看到，在圖的左下半部顯示了此test sequence從頭到尾執行時的所有protocol primitives與messages的流程。而若想要看到某個primitive或message其內含的欄位數值內容，只要在圖上點選此primitive或message，在圖的右下半部就會顯示出此primitive或message內含的所有欄位的數值，有了這些資訊，對進行通信規約測試的使用者來講是非常有用的。

圖 15 Protocol Analyzer

此外，Anritsu的PTS還有一些較特殊的功能，例如它可以讓待測受機在語音連線程序建立完成後，實際的與MD8480B上所連結的話筒進行語音交談，帳樣可以讓我們知道所發展的手機實際表現的聲音品質如何，以作為改良的參考，如圖 16所示。

圖 16 PTS可讓待測手機實際的與另一方交談

另外一個較特殊功能是Anritsu的PTS也可以讓待測手機連到一個外部的應用伺服器，以測試其在執行IP或PPP相關應用服務的效能。作此項測試時只要將手機與TE相連，並把一台應用伺服器以網路線連到MD8480B上然後執行相關的test cases即可，如圖 17所示。

圖 17 PTS可讓待測手機連上應用伺服器以測試應用服務

# 心得

本次實習參加寬頻CDMA系統無線通信規約分析之教育訓練課程，其心得如下：

- Anritsu公司所發展的這套通信規約測試系統主要是用來發展與測試符合歐規3GPP的手機的無線通信規約，其所提供之功能包含test sequence的編輯與執行、通信規約的測試與偵錯、讓待測手機與外部伺服器相連以測試上層應用服務等功能，實已具備開發無線通信規約所需之主要工具。

- 使用Anritsu的PTS，可在系統的前期發展階段對系統的通信規約部份進行性能驗證與除錯，以避免在系統發展後期才發現性能不符合標準的困擾，進而縮短系統研發時間且維持系統的穩定度和品質。

- 在系統的後期發展階段，可讓研發人員將通信規約與硬體的雛形機進行整合後再來測試，以避免在系統商用化後才發現不穩定或是無法與應用服務配合。

- Anritsu公司將NI的TestStand整合進PTS後，讓進行測試的人員能很容易的透過軟體去控制各種測試的程序，以符合測試標準中的各種測試要求，更可自行製作所需的測試程序以測試某些abnormal的狀況，以提高產品的穩定度。

- Anritsu公司為日本最大的通信儀器研發公司，由於日本在WCDMA的發展上算是處於世界領先的地位，而且日本版的WCDMA系統已商用運轉一段時間，技術應較他國成熟，因此採用日本Anritsu公司的儀器進行本公司WCDMA手機研發計劃是一項較保險的選擇。不過由於其在台雖有分公司，在技術支援上仍不如Agilent那樣完整，所以我想短期內，若我們公司買的Anritsu測試儀器發生問題，較難立即在國內得到完整的協助，而必須透過Anritsu公司的台灣分公司向國外請求技術支援，這對於系統發展的速度勢必會有所影響。

# 建議

對於整個行動通信系統來說，通信規約的設計與實作是相當重要的一環，其對於系統的品質及穩定度必會有一定程度的影響，因此，使用合適的通信規約系統研究發展工具，將可大大地提升本所研發人員對於通信規約之設計與實作能力，以及幫助Interoperability of Testing (IOT)的相關測試工作。進而可加速本所寬頻CDMA無線技術研發工作的進展，以因應未來支援本公司第三代行動通信系統建設與維運之需求。

目前，WCDMA的技術發展已趨成熟，而且已成為第三代行動通信系統的標準。有鑑於此，培養WCDMA技術的專業人才與建立相關技術已成為本所刻不容緩的要務。