| 行政院及所屬各機關出國報告 |
| --- |
| （出國類別：實習） |
| 參加「進步型沸水式反應器模擬操作短期訓練班」 訓練報告 |
|  | 出國人 | 服務機關：台灣電力公司 職 稱：核能工程師 姓 名：范宏志 |
|  | 出國地區： 出國日期： 報告日期： | 日本 自920412至920427 92年5月29日 |

行政院及所屬各機關出國報告審核表

| 出國報告名稱： | 參加「進步型沸水式反應器模擬操作短期訓練班」訓練報告 |
| --- | --- |
| 出國計畫主辦機關名稱：台灣電力公司 |
| 出國人姓名/職稱/服務單位：范宏志/核能工程師/台灣電力公司核能四廠 |
| 出國計畫 主辦機關 審核意見 | □1.依限繳交出國報告 □2.格式完整 □3.內容充實完備 □4.建議具參考價值 □5.送本機關參考或研辦 □6.送上級機關參考 □7.退回補正，原因： □(1)不符原核定出國計畫 □(2)以外文撰寫或僅以所蒐集外文資料為內容 □(3)內容空洞簡略 □(4)未依行政院所屬各機關出國報告規格辦理 □(5)未於資訊網路登錄提要資料及傳送出國報告電子檔 □8.其他處理意見 |
| 層轉機關 審核意見 | □同意主辦機關審核意見 □全部 □部份 （填寫審核意見編號） □退回補正，原因： （填寫審核意見編號） □其他處理意見 |

說明：

- 出國計畫主辦機關即層轉機關時，不需填寫「層轉機關審核意見」。

- 各機關可依需要自行增列審核項目內容，出國報告審核完畢本表請自行保存。

- 審核作業應於出國報告提出後二個月內完成。

| 總經理 副總經理 | ： | 主管處 主 管 | ： | 單位 主管 | ： | 報告人 | ： |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

行政院及所屬各機關出國報告提要

| 出國報告名稱： | 參加「進步型沸水式反應器模擬操作短期訓練班」訓練報告 |
| --- | --- |
|  | 頁數 15 含附件：▓是 □□否 |
| 出國計畫主辦機關/聯絡人/電話：台灣電力公司/陳德隆/(02) 2366-7685 |
| 出國人員姓名/服務機關/單位/職稱/電話： |
| 范宏志/核能工程師/台灣電力公司核能四廠/(02) 24902401轉2920 |
| 出國類別：□1考察□2進修□3研究▓4實習□5其他（洽公） |
| 出國期間：自92年04月12日至92年04月27日 |
| 出國地區：日本 |
| 報告日期：92年5月29日 |
| 分類號/目 |
| 關鍵詞：進步型沸水式反應器(簡稱ABWR)、沸水式反應器(簡稱BWR)、BWR訓練中心(簡稱BTC)、人機介面(Man-Machine Interface) |
| 內容摘要：（二百至三百字） |
| 核能四廠所引用的進步型沸水式反應器，其操控方式及控制室設計與傳統沸水式核能機組頗有差異，目前世界核能先進國家中，僅有日本具有此方面之實體裝置。為確保核能四廠未來之運轉安全，援引日本經驗可謂必要。而核能四廠實際擔任操作任務的運轉人員，更有必要嫻熟該類型機組的性能，以提升核能四廠未來運轉之穩定性。 本次訓練依據日本BWR訓練中心所規劃設計的課程，包含有ABWR基本設計原理及儀控特性【含比較傳統沸水式反應器(BWR)核能機組與日本進步型沸水式反應器(ABWR) 核能機組差異性】及實習機組升、降載、異常事件及團隊操練。藉由課堂講授及上機實習等方式，使受訓人員了解各種盤面之功能，並熟習人機介面及模擬器的操作，俾便返國後將訓練心得回饋給運轉人員。 |
| 本文電子檔已傳至出國報告資訊網（http：//report.nat.gov.tw） |

目　　　錄

頁數

一、	出國事由	2

二、	出國行程	2

三、	工作紀要	2

四、	心得與建議	6

出國事由

核能四廠所引用的進步型沸水式反應器(簡稱ABWR)，在目前世界核能先進國家中，僅有日本具有此方面之實體裝置。故應原子能委員會(簡稱原能會)要求，派遣核能四廠一名運轉人員，會同原能會陳技正建源、牛科長效中，共赴日本位在柏崎市的BWR訓練中心(Niigata BWR Training Center)，參加『進步型沸水式反應器模擬操作短期訓練班』。

進步型沸水式反應器核能機組其操控方式和控制室設計與傳統沸水式核能機組頗有差異，為確保核能四廠未來之運轉安全，援引日本經驗可謂必要。而核能四廠實際擔任操作任務的運轉人員，更有必要嫻熟進步型沸水式反應器核能機組的操控性能，以提升核能四廠未來運轉之穩定性。

出國行程

92年04月12日		往程（台北(東京(柏崎市）

92年04月13日至		日本柏崎市BWR訓練中心

92年04月26日	        (4月26日住宿東京)

92年04月27日	       返程（東京(台北）

- 工作紀要

日本BWR訓練中心(簡稱BTC)安排一系列訓練活動(課程表：詳附件一)，課程內容有：

  - 電廠參觀。

  - ABWR基本設計原理及儀控特性。【含比較傳統沸水式反應器(BWR)核能機組與日本進步型沸水式反應器(ABWR)核能機組差異性】

  - 實習機組升、降載、異常事件及團隊操練。

  - 了解日本BWR訓練中心，如何去評鑑運轉員及團隊操演。(觀摩BTC訓練中心的講師們演練團隊操作)

日本柏崎市BWR訓練中心共有5部訓練用模擬器，其中第5部模擬器(BTC #5模擬器)專為訓練進步型沸水式反應器機組的運轉員。訓練中心課程設計，乃藉由課堂講授及上機實習等方式，使受訓人員了解各種盤面之功能，並熟習模擬器的操作。

由於此次受訓學員，皆有傳統沸水式反應器(BWR)核能機組高級運轉員執照且對進步型沸水式反應器(ABWR)基本設計及電廠各系統有相當的瞭解。訓練中心講師授課內容則應學員要求偏重在人機介面(Man-Machine Interface)、儀控系統、評鑑運轉員等方面。

訓練課程內容分述如下：

1、電廠參觀

- 參觀東京電力公司之柏崎-刈羽電廠

柏崎-刈羽電廠共有7部核能機組，其中第6、7部核能機組(簡稱K6/K7機組)為進步型沸水式反應器。

日本BWR訓練中心原本安排參觀K6/K7機組的控制室、反應器廠房、汽機廠房。但正逢東京電力公司之17部核能機組被強迫停機檢修，機組作業忙碌，沒有開放參觀內部廠房設施及主控制室。故只參訪其電廠外圍設施：展示館、維護訓練中心。

故對於進步型沸水式反應器不同於傳統沸水式反應器核能機組之人機介面、電廠運轉心得及運轉管理等相關問題，無法直接請教K6/K7機組的運轉人員，只能間接由訓練中心講師代為查詢。

- 參觀東京電力公司之福島第一原子力電廠

如同柏崎-刈羽電廠，機組正在大修檢查工作中，不合適開放參觀，故只參訪其電廠外圍設施：用過燃料儲存廠房、展示館、維護訓練中心。

- 參觀福島縣近廠指揮中心(Offsite Center)

2、基本設計原理及儀控特性

課堂講授重點內容如下：

- 訓練中心簡介

- 進步型沸水式反應器電廠系統概述

  - K6/ K7機組的特色

  - 人機介面(MMI: Man-Machine Interface)

- 五種重要儀控系統

    - 自動功率調整系統(APR：Automatic Power Regulator System)

    - 再循環流量控制系統(RFC：Recirculation Flow Control System )

    - 棒控制及資訊系統(RCIS：Rod Control & Information System)

    - 液壓油控制系統(EHC: Electro-Hydraulic Control System)

    - 飼水控制系統(FWC: Feedwater Control System)

- 電廠運轉操作程序

  - 正常機組起動程序

  - 正常機組停機程序

- ABWR在不同暫態下的運轉狀態

3、實習機組升、降載、異常事件及團隊操練

- 正常機組起動程序

  - 抽棒至反應器臨界

  - 反應器升溫、升壓操作

  - 主汽機起動

  - 發電機同步、併聯操作

  - 汽機驅動之飼水泵置入使用

  - 利用爐心流量提升反應器功率

- 正常機組停機程序

  - 從額定功率降載

  - 發電機解聯

  - 反應器降溫、降壓操作

  - 起動停機冷爐系統

    - 異常、暫態事件操作

      - 反應器急停

      - 汽機/發電機跳脫

      - 主蒸汽隔離閥關閉

除以上異常、暫態事件操作外，另要求增加演練項目：

          - 1台/多台爐內再循環泵跳脫，觀察機組爐心穩定度/爐水水位/反應爐功率的變化，及演練重新起動爐內再循環泵程序。

          - 機組滿載時，1台汽機驅動之飼水泵跳脫或冷凝水泵跳脫，觀察機組儀控系統自動化反應。

          - 1台汽機驅動之飼水泵運轉中，將第2台汽機驅動之飼水泵手動置入運轉之操作。

        - 緊急操作

          - 反應器低水位

          - 預期暫態未急停

          - 一次圍阻體壓力控制

            - 觀摩訓練中心講師們示範團隊操練

              - 了解日本BWR訓練中心，如何去評鑑運轉員的個人及團隊操演。

- 心得與建議

                - 日本BWR訓練中心甚具規模，教材甚完備。

此次實習，對於該訓練中心教材的編寫及內容之豐富頗為讚嘆，日本BWR訓練中心編寫內容充實的模擬器講師暨學員手冊。雖然我們不熟悉BTC #5模擬器的人機介面，但依照模擬器學員手冊操作，很快就進入狀況。

趁此機會要求提供所有上課訓練教材電子檔，並將核能四廠同仁委託之問題請教訓練中心或請訓練中心代為查詢，其中有些問題雖然超出訓練範圍，然而訓練中心講師對於所提出之問題及要求，皆熱心予以解答。

至於資料部分，該訓練中心負責人Murata先生表示，部分上課訓練教材之內容，由於牽涉智慧財產權，無法提供電子檔並且要求課後收回教材，許多原先要求提供之資料也涉及智慧財產權亦無法提供，並強調所有提供之訓練教材僅可在台電及原能會內部參考用。此次所攜回的教材資料尚豐富，可供核能四廠訓練中心規劃及編寫運轉人員訓練時參考使用。

- 良好的用過燃料儲存設施

參觀福島第一原子力電廠的外圍設施：用過燃料儲存廠房/設備(包括乾式用過燃料儲存設備)，乾式用過燃料儲存設備(參考附件二)目前有2種大、小型式之橫向放置圓筒型鋼製容器，各可貯存52及37根用過燃料元件。日方電廠引導人員特別強調其管理良好及儲存廠房之清潔，參訪人員配戴之輻射偵測劑量計讀值為0，以爭取人民之支持與信任。

- 協助訓練地方子弟

電廠維護訓練中心有開放部分電廠維護訓練課程供地方子弟參訓，做為敦親睦鄰的一種方案，訓練合格後發給證書並可介紹給負責電廠維護工作的外包廠商雇用，但是當地子弟多往東京等都市發展。

- 良好的人機介面佈置

從電廠基本設計比較，K6/K7機組的硬開關(Hard Switch)比核能四廠多，核能四廠儀控系統網路自動化比K6/K7機組複雜。

K6/K7機組控制室之主控制盤(Main Control Console；簡稱MCC)，除了ECCS(Emergency Core Cooling System)/ESF(Engineered Safety Feature)為固定盤面佈置(與核能四廠類似)外，五種重要儀控系統在主控制盤有固定盤面(核能四廠只有RCIS為固定盤面佈置)，從MCC的H11-P701至H11-P702即由中至右上的水平固定盤面佈置為：RFC、RCIS、APR、FDWC、EHC等五系統。(參考附件三)

觀察機組滿載時其主控制盤上的電腦螢幕(CRT)之盤面佈置由左至右為：

    - 主蒸汽系統畫面

    - 個別警報畫面

    - 常用參數趨勢畫面

    - 功率階中子讀數畫面 或 爐心功率-流量圖畫面

    - (滿載時BOP參數畫面) or (飼水系統畫面)

    - (液壓油控制系統畫面) or (個別警報畫面)

    - 發電機系統摘要畫面

上述盤面佈置，可在核能四廠模擬器先行演練驗證，找出適合於核能四廠運轉特性需求的佈置情形，以便將來推展到核能四廠的主控制室內。

- 便利的自動化操作

- 控制室運轉員正常操作方法趨於簡單，甚多瑣碎的操作皆改為自動化操控，運轉員僅需從旁監視(Watch Only)，但是運轉員必須熟悉自動化的邏輯並且熟練萬一自動化功能故障，必須將機組改為手動操作的程序。

- PGCS (Power Generation Control System) 提示Breakpoint/Task /Step，APR自動控制RFC/RCIS/EHC，大量減少運轉員負擔及誤操作機率。

- BTC #5模擬器之運轉畫面有設計重要操作程序資訊

其功能相當於核能四廠的On Line Procedure，可供運轉員參考。K6/K7機組將電廠重要的操作程序書轉為類似PGCS提示Task模式，可提醒運轉員是否已執行完成重要的操作步驟。(參考附件四)

- 運轉員及團隊操演之評鑑

日本BWR訓練中心依據日本電力協會指引4802-2002 (Guideline for the Operator Training)，陸續發展出內容充實的模擬器講師暨學員手冊，藉以訓練運轉員，並建立標準評分辦法及評鑑運轉員合格表及團隊操作之各崗位評鑑表。

且另開發一套團隊操作評鑑圖表，以六項評分指標繪出運轉團隊操作的雷達圖表(參考附件五)，提供給電廠管理者，藉以改進或調整運轉人員配置，達成最佳的運轉團隊。

- 建議增派運轉員赴日訓練

此次的訓練和原能會將來的核四考官：陳技正建源及牛科長效中，一同接受訓練。原能會長官們對BTC訓練中心模擬器演練課程/設備讚不絕口，並針對BTC講師如何去評鑑運轉員的教材及方法多加請教BTC訓練中心。

原能會長官希望核能四廠在模擬器建好安裝前，能增派運轉員赴日參加日本BTC訓練中心之模擬器操作訓練，以汲取進步型沸水式反應器運轉經驗。

附件一(1/2)

附件一(2/2)

附件二

附件三

BTC #5模擬器

附件四

附件五

六項評分指標繪出運轉團隊操作的雷達圖表

# Text boxes

（裝 訂 線）

1.Awareness of abnormal　situation

Common weak Point ； Crew superintendent

6. Compliance with 
  Operator guide line

5. Crew superintendent

4. Crew Communications

3. Control Board Operations

2. Forecast of plant behaviors