行政院及所屬各機關出國報告

(出國類別: 實習)

W-CDMA行動電話系統傳輸網路技術

實習報告

|  | 服務機關 | 職 稱 | 姓 名 |
| --- | --- | --- | --- |
| 出國人 | 中華電信行動通信分公司 | 工程師 | 黃銘忠 |
|  | 中華電信行動通信分公司 | 主任 | 林瑞斌 |
|  | 中華電信行動通信分公司 | 股長 | 張德豊 |

出國地區: 芬蘭

出國期間: 92年4月27日至92年5月10日

報告日期: 91年7月10日

行政院所屬各機關因公出國人員出國報告書

(出國類別: 實習)

W-CDMA行動電話系統傳輸網路技術

實習報告

|  | 服務機關 | 職 稱 | 姓 名 |
| --- | --- | --- | --- |
| 出國人 | 中華電信行動通信分公司 | 工程師 | 黃銘忠 |
|  | 中華電信行動通信分公司 | 主任 | 林瑞斌 |
|  | 中華電信行動通信分公司 | 股長 | 張德豊 |

出國地點: 芬蘭

出國期間: 92年4月27日至92年5月10日

報告日期: 91年7月10日

摘要

本出國實習案係依本分公司3G行動通信系統建設採購案執行國外訓練部分，依中華電信九十一年度資本支出派員出國計畫辦理，職等三人奉派赴芬蘭3G設備廠商-諾基亞公司(Nokia)，實習W-CDMA行動電話系統傳輸網路之相關技術，接受為期二週之實習訓練，目的在於熟習本3G行動通信系統建設案之傳輸網路技術及施工技術。本實習除研習W-CDMA行動電話系統傳輸網路之原理、功能、特性以外，並以實際機上操作演練為主要重點。

本報告內容包括WCDMA傳輸網路簡介、3G ATM網路實體介面、ATM網路交換及多工等三部分。WCDMA傳輸網路技術包括UTRAN架構、ATM技術、ATM連接、ATM細胞、ATM傳輸網路、統計式多工、ATM網路交換機制、WCDMA網路中信號、信號規約及3G傳送網路主要說明ATM技術及3G系統採用ATM技術的優勢，並進一步說明各項通信協定。在3G ATM網路實體介面中主要說明Nokia公司之3G網路中所使用的實體介面技術包括PDH TDM傳輸、PDH ATM傳輸、SDH ATM傳輸、實體層路段終端點、網路介面單元、實體介面監督管理，此部分內容含各種介面的使用場合及功能，並進一步說明其監督管理。最後介紹ATM多工及交換功能。

本報告期以提供讀者對3G系統之傳輸網路技術有更進一步的認知；並增進本分公司對Nokia公司所供應之3G行動通信系統之設計、施工及日後維運之能力。

# 目   錄

目   錄	1

1.	目的	3

2. 過程	3

3. 前言	4

4. W-CDMA傳輸網路簡介	5

4.1 UTRAN進接架構	5

4.2 ATM傳輸技術	7

4.3 ATM 連接	8

4.3.1 ATM 虛擬連接	8

4.3.2虛擬路徑連接優點	9

4.4  ATM 細胞(ATM cell)	10

4.4.1 ATM細胞的格式	11

4.4.2 ATM細胞標頭欄位	11

4.5 ATM 傳送網路	12

4.5.1使用者層面訊息傳送中所含網路元件	13

4.5.2 NOKIA ATM交接實例	15

4.6統計式多工	16

4.7  ATM 規約	17

4.7.1實體層	19

4.7.2 ATM層	20

4.7.3 ATM適應層	20

4.7.4 AAL2	23

4.7.5 AAL5	25

4.8  ATM網路交換機制	26

4.8.1 ATM層交換	27

4.8.2 AAL type 2交換	28

4.9  W-CDMA網路中信號	29

4.9.1 信號規約	29

4.9.2 AAL 2 信號	31

4.10  ATM作為 3G傳輸網路	34

4.10.1 ATM介面	35

4.10.2 UTRAN介面一般規約模型	35

5.	3G ATM網路實體介面	46

5.1 PDH TDM傳輸	47

5.2	PDH ATM傳輸	47

5.2.1 PDH-based的ATM介面	47

5.2.2  ATM 逆多工	48

5.3  SDH ATM傳輸	50

5.3.1  STM-1及STM-0 ATM介面	50

5.3.2  SDH傳輸保護	52

5.4 實體層路段終端點	54

5.5  網路介面單元	55

5.5.1 PDH/ATM介面	56

5.5.2 PDH/TDM介面	57

5.5.3 SDH/ATM介面	57

5.6　實體介面監督管理	59

5.6.1　PDH監督管理	60

5.6.2 IMA監督管理	61

5.6.3　SDH監督管理	63

6.　ATM網路之交換及多工	64

6.1　ATM多工	65

6.2　ATM交換	66

6.3  基地台設備之ATM功能	67

7. 感想與建議	69

8. 參考文獻	71

# 目的

本次派員赴芬蘭實習W-CDMA行動電話系統傳輸網路技術主要目的為:

(1)實習W-CDMA行動電話系統傳輸網路技術及其研發方向。

(2)W-CDMA行動電話系統建設方式及未來之規劃方向等。

並培養本公司營運人員對3G行動電話系統建設案之W-CDMA傳輸網路設備之性能和操控深入熟悉，並學習相關技術，俾利日後規劃、設計、建設及維運工作，以奠定本公司3G行動電話市場競爭之利基。

# 2. 過程

職等三人奉中華電信股份有限公司九十二年四月十六日信人二字第92A3500621號函派赴芬蘭諾基亞公司(Nokia)實習W-CDMA行動電話系統傳輸網路技術，行程及內容如下

| 日 期 | 地 點 | 行 程 |
| --- | --- | --- |
| 92/4/27 ~28 92/4/29 ~5/8 92/5/9 ~ 10 | 台北 – 芬蘭赫爾辛基 芬蘭赫爾辛基 芬蘭赫爾辛基– 台北 | 去程 參加W-CDMA行動電話系統傳輸網路技術實習 回程 |

# 3. 前言

(1)本公司繼GPRS系統於90年8月8日正式開始對外營運，行動通信領域已正式跨入分封數據的時代後。於92年1月21日與NOKIA公司簽訂3G 行動通信電話系統建設契約，採WCDMA技術，系統完工後除提供更高的語音通信品質外， 並具備優異的無線電數據傳輸能力，使本公司行動通信網路提昇行動數據服務再往前邁出一大步。

(2)GSM行動電話市場在台灣目前用戶數已漸趨飽和，用戶普及率超過105%以上，其通信行為仍以語音通信為主，為目前行動通信業者之主要營收來源。各家業者因應競爭激烈的市場，採取手機補貼，各項通話費率優惠方案紛紛出籠吸引消費者，使各家業者用戶ARPU逐年下滑，營收成長遇到瓶頸。今後唯有藉行動通信數據業務之拓展，營收方能有成長空間；現推出GPRS服務，受限於既有GSM大量語音話務佔據頻寬，使GPRS數據傳輸速率與有線數據傳輸速率差距甚大，加上加值服務內容問題，一直無法有效吸引使用者使用，大幅增加相關營收；依據預測2004年之行動電話用戶將超過固定電話用戶，至2005年數據用戶將佔70%，而語音用戶將只佔有30%，由此可知開發無線電數據業務對各業者之重要性，本公司適時切入WCDMA網路建設，希望能藉WCDMA優異的無線電數據性能除提供一般手機加值服務外，更能提供商務用戶真正快速的無線上網，實現辦公室M化，趕上無線數據通信來臨的時代。

# 4. W-CDMA傳輸網路簡介

## 4.1 UTRAN進接架構

UMTS無線電接取網路(UMTS Terrestrial Radio Access Network, UTRAN)簡稱為UTRAN，主要用於使用者設備(User Equipment, UE)與核心網路(Core Network, CN)之間連線的建立與維護，UTRAN內有兩大開放式介面為Uu及Iu，作為使用者設備與核心網路溝通用。UTRAN網路中分兩大元件：無線電網路控制器(RNC)及W-CDMA基地台(Node B)如圖一所示。

圖一 UTRAN網路架構

兩個元件之功能分述如下：

(1) RNC：

無線電網路控制器(Radio Network Controller, RNC)作為無線電資源管理及基地台控制，與CN連結部分，因不同的服務又把Iu介面再分為Iu-CS及Iu-PS。與基地台之間之介面為Iub。與另一台RNC之間之介面為Iur。其功能為

- WCDMA無線電資源管理：頻道組態、話務通道和控制通道管理、交遞管理(軟交遞、更軟交遞、硬交遞、碼交換和馬型式交換交遞)。

- 電信功能：CS及PS核心網路用戶平面(User Plane)處理，位置及連接管理，指示RNC與MSC間通道阻塞，配置與基地台間話務通道，ATM交換及多工。

- 維修：RNC故障局部化、RNC組態重新設定、支援基地台組態重新設定、RNC與基地台軟體升版。

- 操作：修改無線電網路參數、設定RNC硬體組態、管理RNC設備。

(2)基地台

基地台(Node B)函一個或數個細胞，與使用者設備(UE)之間之空中介面為Uu。

- Iub介面：實體傳送介面及ATM交換。

- O&M處理(O&M processing) ：如外部告警，本地及遠端管理工具。

- 通道層功能(Channel Level Function) ：如編碼。

- 空中介面收送器之功能(Air interface transceiver functions) ：如基頻/射頻轉換。

- 功率控制(Power Control) ：

- 微分散組合(Micro diversity combining) ：

Nokia公司提供給本公司3G的UTRAN目前所使用的傳輸技術採ATM傳輸網路，本篇報告將由ATM傳輸簡介開始，逐步介紹ATM傳輸網路在UTRAN中扮演的角色。

## 4.2 ATM傳輸技術

ATM是一快速交換及多工技術，ATM技術開發屬寬頻ISDN的一部分用於支援綜合性服務(如語音，數據及影像等架構於公眾網路上)。如今ATM更進一步架構於公眾及私有網路中使用，ATM採非同步多工技術較一般同步多工技術(如時間分割多工TDM)更有效率。

在一般時間分割多工技術(TDM)中，每一使用者必須指配一或多個時槽供其專用，其他使用者就不能再使用該時槽傳送資料，若有一使用者有大量資料待傳送時也只能使用自己受指配的時槽傳送資料，其他時槽即使空閒也無法利用；所以若某一用戶當輪到要傳送資料而無資料傳送時，此時槽送出空資料浪費了頻寬。ATM的特點是依據需求來指配頻寬(bandwidth on demand)，每一使用者只要兩端網路使用者協調好可於任何可傳時槽(available time slot)傳送資料。

圖二 非同步及同步多工

ATM有效提供寬頻叢發性(bursty)數據資料傳送服務並提供整合性服務供語音(circuit mode as well as packet voice)、數據及影像使用。

ATM利用統計式多工技術採取固有叢發應用的特質，對一群叢發性特質的連接，比一般依峰值速率保留頻寬方式相較可保留較少頻寬即可，降低傳輸成本。

ATM將待傳資料切割成小而固定大小的單元稱為細胞(cell)，易於處理，固定大小的細胞方便於有效率的交換。ATM網路採統計式多工技術(各種連接可用不同速率)綜合起來減低了整體頻寬需求，並提供服務品質(QOS)保證及可靠服務。

## 4.3 ATM 連接

ATM為一連接導向技術，ATM 連接(ATM connection)將兩終端路由(end to end route)在連接初始即定義好銜接路由並於整個連接中保持相同狀況，兩端ATM細胞傳送採用相同路由對傳，確保接收端收到與傳送端傳送的細胞順序相同，且讓細胞間傳送延遲變動最小化。

### 4.3.1 ATM 虛擬連接

ATM虛擬連接(ATM virtual connection)提供兩通信端點連接方式，ATM兩種虛擬連接：

- 虛擬通道連接 (Virtual Channel Connection,VCC)

- 虛擬路徑連接 (Virtual Path Connection,VPC)

每一ATM細胞在標頭中(header)含有標籤用於識別細胞所屬的虛擬連接(VC)，此標籤包含兩部分：虛擬通道碼(Virtual Channel Identifier,VCI)及虛擬路徑碼(Virtual Path Identifier,VPI)

(1)虛擬通道連接(Virtual Channel Connecton,VCC) 一種ATM邏輯連接。

(2)虛擬通道碼(Virtual Channel Identifier,VCI) 用於識別虛擬路徑中的虛擬通道鏈路，每次虛擬通道於網路中交換時即指配一虛擬通道碼(VCI)，VCI僅於所在設備有意義。

(3)虛擬路徑連接(Virtual Path Connecton,VPC) 一群具有相同端點的虛擬通道連接(VCC)定義為VPC，在同一虛擬路徑連接(VPC)下的所有細胞一起交換；虛擬路徑乃將一群虛擬通道集束更高階寬頻資訊流經ATM交換單元，交接(cross-connection)及交換僅對高層而不針對個別虛擬通道層次。

(4)虛擬路徑碼(Virtual Path Identifier,VCI) 用於識別一群虛擬通道所分享共用的虛擬路徑連接(VPC)，當虛擬路徑於網路中交換時即指配一虛擬路徑碼(VPI)。

(5)傳送路徑(Transmission Path) 一群虛擬路徑組合而成，下圖三說明虛擬通道、虛擬路徑及傳送路徑間關係。

圖三 虛擬通道、虛擬路徑及傳送路徑間關係

藉由將各種連接群組後分享共同路徑穿越網路經由同一單元方式，虛擬路徑降低了控制成本，網路管理單元只需控管較少數目的群組連接即可，毋須控管眾多數目的個別虛擬路徑連接(VCC)。

### 4.3.2虛擬路徑連接優點

虛擬路徑連接優點如下：

(1)簡化網路架構(Simplified network architecture)

網路傳輸功能可分成兩大部分，一部分與個別虛擬通道連接(VCC)有關，另一部分則與虛擬路徑連接(VPC)有關。

(2)增進網路效能及可靠度(Increase network performance)

網路可處理較少數目的、聚集的實體。

(3)話務分割(Segregation of traffic)

藉由分割話多種話務類形實現優先權控制，以符合各種服務品質等級(QOS)需要。

(4)縮短處理及連接建立時間(Reduced processing and short connection time)

許多工作在虛擬路徑連接(VPC)建立時已完成，藉由虛擬路徑連接(VPC)容量的保留，後續呼叫新的虛擬通道連接(VCC)僅須於兩端點執行簡單控制功能即可，各轉接點(transit nodes)毋須任何呼叫處理，所以在既有虛擬路徑連接(VPC)新增虛擬通道連接(VCC)僅需簡單處理，降低了建立連接延遲。

(5)強化網路服務(Enhanced network services)

虛擬路徑連接(VPC)用於網路內部，亦可見於終端用戶，因此用戶可定義群內通信(closed user groups)或一群虛擬連接構成的封閉網路。

## 4.4  ATM 細胞(ATM cell)

使用者話務將被切割並以固定長度封包傳遞稱為ATM細胞，細胞長度53 bytes，5 bytes為標頭(header)另外48 bytes為用戶資料欄(payload field)，ATM細胞是依標頭的標籤來作傳遞，此標籤內容分別為虛擬通道碼(VCI)及虛擬路徑碼(VPI)

圖四 ATM細胞架構

### 4.4.1 ATM細胞的格式

依介面型式分ATM細胞的格式有兩種分述如下

(1)ATM UNI(User Network Interface)細胞：本介面供ATM交換設備與ATM終端點通信用。在3G系統中，本介面使用於RNC至WCDMA 基地台之間，作為使用者終端機與網路終端點接取之通信協定。

(2)ATM NNI(Network Node Interface)細胞：本介面供ATM交換設備之間通信用。在3G系統中，本介面使用於RNC至MGW之間，作為網路點之間之通信協定。

### 4.4.2 ATM細胞標頭欄位

ATM細胞基本格式如下圖所示：

圖五 基本ATM細胞格式

(1)流量控制瑪(Generic Flow Control , GFC)

提供本地功能以識別眾多站台共享同一ATM介面時用，此欄位一般不用設為內定值。

(2)虛擬路徑識別碼(Virtual Path Identifier , VPI)

與虛擬通道碼合用，在一細胞穿越一系列ATM交換系統往目的地途中用以識別下一目的地。

(3)虛擬通道識別碼(Virtual Channel Identifier , VCI)

與虛擬路徑碼合用，在一細胞穿越一系列ATM交換系統往目的地途中用以識別下一目的地。

(4)負載型態(Payload Type , PT)

三位元中第一位元表示細胞承載使用者資料(user data)或控制資料(control data)，若為使用者資料則第二位元表示是否擁塞，第三位元則表示是否為一系列細胞中最後一個。

(5)細胞漏失優先權(Cell Loss Priority , CLP)

表示當網路發生擁塞時此細胞是否須被丟棄，CLP設為1之細胞必須比設為0者先被丟棄。

(6)標頭錯誤控制(Header Error Control , HEC)

計算標頭本身檢查碼，凡細胞標頭檢測出錯誤者將立即被網路丟棄。

## 4.5 ATM 傳送網路

許多通信系統傳輸規約多以PCM為主，交換系統亦多植基於交換64或56kbit/s的PCM連接；在3G網路Release 99版本在UTRAN及Iu介面則選用ATM傳輸技術。

ATM能有效支援叢發性寬頻服務傳輸需求並提供語音、數據及視訊整合性解全方案；提供QOS保證及可靠性服務，ATM統計式多工採其針對固有叢發特性應用的優點，比一般以尖峰速率保留頻寬方式保留較少頻寬即可，節省可寬之傳輸成本。

ATM支援在WCDMA空中介面中軟性交遞(soft handover, SHO)快速連接建立、釋放功能所需。3G網路中RNC擔負有無線電資源管理(radio resource management)及交遞控制等任務，當行動台端與一基地台通信時則S-RNC即與該基地台建立連接，當執行軟性交遞(SHO)後行動台可能同時與多部基地台通信，相對地許多軟性交遞觸角則由S-RNC到相對應之基地台，為使軟性交遞能供使用者無縫隙(seamless)交遞，傳輸路徑建立需相當快速(如時間需少於100ms)，特別因無線電層對各軟性交遞觸角間同步的需要，這些連接需嚴格符合延遲及時閃(jitter)要求；此對ATM網路而言頗具挑戰，Iub、Iur介面傳輸容量成本貴，為此勢必要求Iub介面傳輸達到高使用率。

### 4.5.1使用者層面訊息傳送中所含網路元件

下列乃使用者層面訊息傳送所含網路元件(Network elements involved in the transport of user plane information)定義(節錄自 ITU-T I.311)：

(1)虛擬路徑交叉連接(VP cross-connect)為一網路元件連接多條虛擬路徑鏈路(VP links)，轉譯虛擬路徑碼(VPI not VCI)，由管理層面功能指揮(人工事先定線)-非由控制層面功能指揮。

(2)虛擬通道交叉連接(VC cross-connect)為一網路元件連接多條虛擬通道鏈路(VC links)，終端虛擬路徑連接並轉譯虛擬通道碼(VCI)，由管理層面功能指揮(人工事先定線)-非由控制層面功能指揮。

(3)虛擬路徑暨虛擬通道交叉連接(VP-VC cross-connect)為一網路元件同時扮演虛擬路徑及虛擬通道交接，由管理層面功能指揮(人工事先定線)-非由控制層面功能指揮。

(4)虛擬路徑交換(VP switch)為一網路元件連接多條虛擬路徑鏈路(VP links)，轉譯虛擬路徑碼(VPI not VCI)，由控制層面功能指揮(控制信號自動定線)。

(5)虛擬通道交換(VC switch)為一網路元件連接多條虛擬通道鏈路(VC links)，終端虛擬路徑連接並轉譯虛擬通道碼(VCI)，由控制層面功能指揮(控制信號自動定線)。

(6)虛擬路徑暨虛擬通道交換(VP-VC switch)為一網路元件同時扮演虛擬路徑及虛擬通道交換，由由控制層面功能指揮(控制信號自動定線)。

虛擬通道路由功能在虛擬通道交換/交接(VC switch/cross-connect)中完成，包含了入虛擬通道鏈路虛擬通道碼(VCI)的轉譯及出虛擬通道鏈路虛擬通道碼(VCI)的轉譯。

圖六及圖七為虛擬路徑及虛擬通道交換例子。

圖六 虛擬通道及虛擬路徑的交換

圖七 虛擬路徑的交換

### 4.5.2 NOKIA ATM交接實例

圖八為Nokia 3G網路中ATM交接實例(Example of Nokia ATM cross connect)其中Nokia ATM 交接(AXC)是一整合性傳輸解決方案也是Nokia WCDMA基地台ATM 交接元件，Nokia AXC也可成為獨立的網路元件。可作BTS不同扇區內部連接及透由Iu介面作基地台BTS和無線網路控制器RNC連接，此外也可將其他基地台與無線網路控制器RNC間話務交接。

Nokia AXC擔任虛擬路徑(VP)及虛擬通道(VC)交接元件使成為永久性ATM連接。圖八為AXC內虛擬路徑/虛擬通道交接範例。

圖八 3G網路中ATM交接

## 4.6統計式多工

統計式多工(Stastical multiplexing)是ATM主要優點之一，網路經營者利用統計式多工固有得叢發性應用的優點，ATM網路使用者一他們要傳送的訊息量產出相當數量的細胞，使用者對網路資源需求量隨時間而變，當這些網路資源分享於使用者間，所有使用者同一時間送出尖峰細胞率的機會相當小，意謂著網路經營者對固定負載可降低網路資源數目或相同的網路資源數目較傳統式多工可承載更多負載。此即所謂的統計式多工。網路資源分享於中多使用者間無論是虛擬通道連接或虛擬路徑連接。

圖九為統計式多工範例，圖左側顯示各個連接容量依尖峰細胞率作保留所需的總頻寬，圖右側顯示即所謂的統計式多工增

益，及頻寬依統計式多工原理作保留。

圖九 統計式多工增益(Statistical multiplexing gain)

在虛擬路徑使用時有兩層多工存在：虛擬通道層及虛擬路徑層，虛擬通道層中在一虛擬路徑以統計式多工含有許多虛擬通道；虛擬路徑層中在實體鏈路中以固定式(deterministically)或統計式(statistically)多工含有許多虛擬路徑。

採用固定式多工之虛擬路徑，不與相同鏈路中其他虛擬路徑分享系統為他們保留的頻寬，為這些虛擬路徑保留的頻寬總和不得超過此鏈路頻寬；採用統計式多工虛擬路徑會與相同鏈路其他虛擬路徑共享原為他們保留的頻寬，虛擬路徑沒有嚴格地保留頻寬。

## 4.7  ATM 規約

ATM規約(ATM protocol)參考模式包含三層面：

(1)使用者層面(User Plane)負責使用者資訊轉移和相關控制(如流量控制，錯誤控制)。

(2)控制層面(Control Plane)扮演呼叫及連接控制功能(如信號流程)。

(3)管理層面(Management Plane)包含兩部分：

- 層次管理(Layer management)，扮演相關層次資源及參數(如OAM資訊流量)管理功能。

- 層面管理(Plane management)，扮演整體系統管理功能。

圖十 ATM規約參考模式

ATM規約參考模式主要包含三個功能層次：

- 實體層(Physical layer)

- ATM層(ATM layer)

- ATM 適應層(ATM adaption layer,AAL)

圖十一 ATM規約層次

### 4.7.1實體層

實體層(Physical layer)定義傳輸媒介、電子特性、網路介面及信號編碼方式，ATM實體層細分兩部分：

- 實體媒介相依副層 (Physical medium dependent sublayer)

- 傳送會合副層(Transmission convergence sublayer)

(1)實體媒介相依副層(Physical medium dependent sublayer, PMD)

負責編碼、解碼、攪亂(scrambling)使適應媒體，PMD副層相依於實際媒體的使用，ATM使用任何可承載ATM細胞的實體媒介如SDH、SONET、E1等。

(2)傳送會合副層(Transmission convergence sublayer, TC)

傳送會合副層處理的程序包括有，將細胞取自ATM層或送到ATM層，比次速率調整(bit rate adaptation)、標頭保護(header protection)、細胞描述(cell delineation)及使適應實體媒介架構。

現存傳輸網路廣泛地植基於近似同步數位階層(Plesiochronous Digital Hierarchy, PDH)，雖然同步數位階層(Synchronous Digital Hierarchy, SDH)為傳送ATM話務主要基礎，但ATM話務也有可能使用近似同步數位階層(PDH)傳輸網路。PDH-based ATM介面用於提供低速鏈路連接於ATM各網路元件間，PDH介面尤其適於連接無線電網路控制器(RNC)及基地台，此連接一般對頻寬需求較低，容量及成本需恰到好處，常用介面型態有E1、T1及JT1。

此外傳統PDH在多工層(即介於E1或E3層)，解多工層(inverse multiplexing)依據網路經營者提供彈性傳輸容量，亦適合於支援ATM實體層。

### 4.7.2 ATM層

使用者話務切割並定於固定長度封包稱為ATM細胞，細胞大小53位元組，其中分5位元組為標頭(header)另外48位元組為負載欄(payload field)。

48位元組細胞負載於ATM適應層(AAL)組合後於ATM層加入細胞標頭，反之在ATM層取出標頭後在送到ATM適應層(AAL)。在ATM交換或交叉連接中ATM層轉譯虛擬通道碼(VCI)及虛擬路徑碼(VPI)，此外細胞的多工及交換亦發生於ATM層，ATM層(ATM layer)提供兩端點虛擬連接並藉由在呼叫建立時間運用話務協議程序(traffic contract procedure)維持傳輸協議服務品質，它也在連接進行中管制既定話務協議。

### 4.7.3 ATM適應層

ATM適應層(ATM adaptation layer, AAL)為上層規約提供數據鏈路服務，ATM適應層將上層規約資料單元如TCP/IP及信號使其適於ATM層傳送，另一方面語音編碼產生的短語音封包也必須被調適為適於ATM層服務。

ATM適應層(AAL)將來自高層用戶資料映射為標準ATM細胞傳送於ATM網路中，並自ATM細胞中蒐集訊息傳送至高層，ATM適應層(AAL)包含兩副層：

- 會合副層(Convergence sublayer, CS)

- 分段及組合副層(Segmentation and assembly sublayer)

圖十二 ATM適應層功能

(1)會合副層(Convergence sublayer, CS)

會合副層提供AAL服務給上層規約，此副層具相依性而非獨立性，扮演的各種功能視實際支援的服務而定包含鐘波再生(clock recovery)、補償細胞延遲變動及處理其他網路問題(如細胞漏失)。

(2)分段及組合副層(Segmentation and assembly sublayer, SAR)

分段及組合副層將用戶資料(含CS支援加入的訊息一起)分段為每段48位元組行成ATM細胞負載欄位，反之也將ATM細胞負載欄訊息組合程適於高層的訊息格式。

ATM適應層規約只在ATM連接的兩端點處理，典型的AAL型式對中繼ATM交換設備而言是透通的。

圖十三 ATM適應層在系統端點

多種AAL目前用於支援不同型態話務，下圖說明AAL所提供的各種用戶話務型態支援。

圖十四 各種ATM適應層及其支援的話務型態

(A)AAL1

AAL1支援固定位元速率(constant bit rate, CBR)訊息，起源端與目的端需有時間同步，適於傳送電話話務、未壓縮的影像話務及近似電路(circuit emulation)服務。

(B)AAL2

AAL2支援變動位元速率(variable bit rate, VBR)訊息，需要有嚴格關係介於傳送及接收端時序，提供有效頻寬供傳送短的、對延遲敏感變動長度封包的應用。AAL2將許多使用者短封包多工至一ATM連接，主要是設計來傳送行動電話網路受壓縮的語音話務，也可用於有線網路中壓縮的語音話務。

(C)AAL3/4

AAL3/4支援連接導向或非連接導向數據傳送模示，針對變動位元速率訊息而傳送及接收兩端無嚴格時序關係者。用於在ATM網路上傳送Switched Multimegabit Data Service (SMDS)封包。

(D)AAL5

AAL5支援連接導向或非連接導向變動位元速率，傳送及接收兩端無時序關係者。用於傳送大部分為non-SMDS數據，如IP over ATM及 LAN emulation、信號通道(signaling channel)及Frame Relay/ATM界接等。

AAL5 常被稱為簡單又有效率的適應層(Simple and Efficient Adaption Layer, SEAL)，所提供的數據傳送服務與AAL3/4類似，但以更簡單及更少的overhead且不包含多工容量。

### 4.7.4 AAL2

人對話有著明顯的沉默時段需要較少的傳輸頻寬，壓縮過的語音訊息有著固有的變動位元速率(variable bit rate, VBR)但對延遲敏感等特性，AAL2可使這些低位元速率對延遲敏感的應用共同分享同一個ATM 虛擬通道連接(ATM VCC)來改善網路頻寬的使用、降低呼叫建立時間如圖十五所示。

語音資料被聚積成一有3位元組標頭的短封包，這些短封包再累積成標準的ATM細胞，短封包標頭包含有通道識別碼(channel identification number, CID)，封包長度，user to user indication及標頭錯誤控制碼，每一ATM細胞的負載(payload)中有一位元組的起始欄未來表示下一完整封包的起始點，使ATM細胞內的封包包裝密度最大化來承載低位元速率語音信號；此外靜音的壓縮功能在編碼時充分有效利用AAL2，因為在靜音這段時間的短封包無須送上ATM細胞中。

圖十五 AAL2細胞包裝

AAL2特別適於載送語音封包，甚至在長到64bytes的長封包也可用AAL2載送。

AAL2又再分兩副層：

(1)特定服務會合副層(Servic specific convergence sublayer, SSCS)

SSCS提供上層封包長度超過CPS封包長度(default 45 bytes)者作分段及組合功能，封包長度也可用64 bytes。

(2)共同部分副層(Common Part sublayer, CPS)

CPS可將來自不同使用者的變動長度封包(0~64 bytes)組合到同一ATM細胞上傳送於相同的虛擬連接上，收自某使用者的小封包(mini cell)轉換成CPS封包帶有3 byte的標頭內含1 byte CID作為在同一ATM虛擬通道連接(VCC)中眾多AAL2連接中辨識用，AAL2的多工、解多工功能即在CPS中。

圖十六 AAL2副層

### 4.7.5 AAL5

AAL5包含兩大副層：分段及組合副層(Segmentation and Assembly Sublayer)和會合副層(Convergence Sublayer)，會合副層再細分為共同部分會合副層(Common Part Convergence Sublayer, CPCS)及特定服務會合副層(Service Specific Convergence Sublayer, SSCS)詳如圖十七，CPCS及SAR又合稱為AAL 5共同部分(Common Part of AAL type 5)，此二者為所有AAL5服務的共同部分，這些AAL5共同部分副層可以結合成SAR晶片配上驅動程式或以純軟體方式做出來。

不同的特定服務會合副層(SSCS)規約支援特定AAL使用者服務或群組性服務是有被定義的。如果以SSCS僅是供上層應用規約與共同部分會合副層(CPCS)作對應或相反的對應工作的認知時則SSCS也可是空的。

圖十七 AAL5副層

AAL 5可備用於IP over ATM話務、信號話務載送及FR/ATM界接，RNC/MGW設備(ATM模組)內部控制連接就是以ATM AAL5來連接這些元件，所有使用ATM連接的元件都具有AAL5的功能(某些元件指示用來系統內部使用如訊息傳遞)。

## 4.8  ATM網路交換機制

ATM網路中，使用者話務資料可於ATM層或ATM適應層(AAL)中作交換，行動電話網路中ATM適應層交換(Switching in ATM network)之應用採AAL type 2交換方式。

### 4.8.1 ATM層交換

ATM交換基本操作很直接：從已知VCI或VPI值鏈路上收到細胞後，交換設備就從本地翻譯表查此連接值來決定出線埠及該出線埠上該鏈路新的VPI/VCI值，交換設備就以此新識別碼將此細胞重新送上出現鏈路，所有VCIs及VPIs識別碼僅於當地交換設備有效，跨越某條鏈路後這些值需要的話就會被各交換設備重新對映。

ATM交換設備(扮演ATM層交換)可處理兩層交換：虛擬路徑交換及虛擬通道交換。

(1)虛擬路徑交換(Virtual Path switching)

虛擬路徑交換僅處理細胞標頭的虛擬路徑碼(VPI)用來說明細胞下一目的地，如此有一優點VP內的眾多VCIs將被整群交換(bulked switched)。

VP交換設備終端了VP鏈路，VP交換進來的VPIs依據虛擬路性連接目的地轉譯成相對應出去的VPIs，而裡面的VCIs值都不變。VP交換如圖十八所示。

(2)虛擬通道交換(Virtual Channel switching)

VC交換發生於實體介面所有細胞透由VPI/VCI值被識別及交換到目的地。每一介面都有一翻譯表識別輸入、輸出埠及相關的VPI/VCI。

VCI值將於虛擬通道交換時更動及VPI值將於經過虛擬路徑交換時更動。當經過虛擬路徑交換時VCI值是部會變動的。VC交換如圖十八所示。

圖十八 虛擬路徑及虛擬通道交換

### 4.8.2 AAL type 2交換

AAL2支援單一ATM虛擬連接上不同來源的多工，通道識別碼(Channel Identifier, CID)用於辨識同一ATM VCC中不同的AAL連接，AAL2交換系統擔任AAL2層交換工作，而一般ATM節點指作ATM層交換。傳統用於ATM細胞交換的VPI/VCI表再延伸一層引用CID來識別AAL type 2連接，當AAL type 2交換設備收到ATM細胞時首先將它解多工成許多的AAL type 2連接(CIDs)，然後再依據VPI/VCI/CID表查出結果將他們交換重新組合成一ATM細胞送出。

如果一AAL2連接路由經不支援AAL2交換的ATM交換設備，此設備被當成AAL2中繼，而這些交換設備只支援到ATM層交換。

圖十九使用者話務由AAL2多工成一ATM細胞，此被視為虛擬ATM連接中的虛擬AAL2連接。

圖十九 ATM虛擬連接及AAL2連接

## 4.9  W-CDMA網路中信號

### 4.9.1 信號規約

信號規約從底層往應用層看有實體層、ATM層及AAL層，如圖二十、二十一所示。

圖二十 ATM protocol for signaling and user data

圖二十一 信號規約層

一般控制信號主要跑於信號ATM適應層上(Signalling ATM Adaptation Layer, SAAL)，如圖所示SAAL駐在介於ATM層及信號規約層間，SAAL可提供兩ATM系統間信號訊息可告的傳送以恢復在一數據資料流(data stream)中的缺口。SAAL由兩副層組成：共同部分(Common Part)及特定服務部分(Service Specific Part)

(1)共同部分(Common Part)主要以AAL5作基礎，包含了分段及組合副層(Segmentation and Reassembly Sublayer, SAR)及共同部分會合層(Common Part Convergence Sublayer, CPCS)功能，確保訊息的傳送及服務資料單元(service data unit)錯誤的偵測。

(2)特定服務部分(Service Specific Part)分為：

- 特定服務協調功能(Service Specific Co-ordination Function, SSCF)

- 特定服務連接導向規約(Service Specific Connection Oriented Protocol, SSCOP)

SSCF將來自上層的信號訊息對應到SSCOP層，而SSCOP主要提供的機制有：交流於兩信號實體間信號訊息的建立、釋放及監測等，也有回復錯誤或漏失的信號資料單元機制。

有兩種型態的SAAL

- SAAL-NNI

- SAAL-UNI

(A)SAAL-NNI遵守ITU-T Q.2140 B-ISDN AAL-Service Specific Co-ordination Function for Signalling at the Network-Node Interface(SSCF at NNI), Q.2144 B-ISDN Signalling ATM Adaption Layer (SAAL)-Layer Management for the SAAL at the Network-Node Interface (NNI),Q.2110 B-ISDN SAAL-Service Specific Connection Oriented Protocol (SSCOP) 等規約。

(B)SAAL-UNI遵守ITU-T Q.2110 B-ISDN AAL Service Specific Connection Oriented Protocol(SSCOP) and Q.2130 B-ISDN AAL Service Speific Co-ordination Function(SSCF) for signalling at the User-Network Interface (UNI)

註：

AAL2 type 2 信號規約(AAL type 2 signalling protocol)及節點B 應用規約(Node B Application Protocol, NBAP)等應用規約使用UNI SAAL在3G 無線電接取網路(RAN) Iub介面點對點的信號連接上，Iub介面尚無法使用第七號信號方式。

### 4.9.2 AAL 2 信號

AAL2信號(AAL type 2 signalling)規約是一獨立新的規約，並非任何現存ATM信號規約的延伸，此方法加速了AAL2連接建立時間因為中間的ATM-only交換設備不會延遲在處理AAL2信號規約訊息的儲存轉發上，更進一步優勢是AAL2連接交換可於任何ATM網路上層進行而忽略用於建立ATM層連接的通信規約，ATM層連接的建立可用現存ATM信號規約，例如 ITU-T Broadband ISDN User Part (B-ISUP)，ATM Forum Private Network-Network Interface (PNNI)，ITU-T Q.2931，或ATM Forum User-Network Interface (UNI)。

圖二十二 AAL2信號規約

AAL2端點及AAL2交換設備組成的網路中，當AAL2服務的使用者提出要求時AAL type 2信號規約可提供動態的建立或釋放AAL type 2點對點的連接，3G網路中AAL2服務的使用者乃指無線電資源管理(radio resource management)及交遞控制個體(handover control entity)，當新的軟性交遞觸角(soft handover legs)要建立或釋放時就是作AAL 2連接的建立或釋放。

圖二十三 AAL2信號規約架構

AAL2信號特點提供一清晰而有效的介面給AAL2信號規約使用者，此介面由受服務的使用者用於啟動AAL2連接的建立與釋放。AAL2信號特點包含的程序有：建立AAL2連接、釋放

AAL2連接及維護能來調準在兩相對的AAL2節點內AAL2資源的狀態。它提供重置(reset)機制用來將一或多個AAL2通道回復成閒置狀態(idle condition)，重置機制主要用在連接狀態不明時如信號的相對個體位回應訊息時。AAL2特點也包含了另一項機制即在Service-in或頻寬調整前的測試程序中閉/解閉相關資源。

信號傳送轉換器(Signalling Transport Converter)提供在規約實體間一般的信號載送服務來交流AAL2信號訊息，STC提供確保的資料傳送及服務可用性指示，服務是獨立於所使用的信號載送元(signalling bearer)，信號載送元如MTP-3及SAAL UNI。

註：信號載送轉換器(signalling bearer converter)使用AAL5連接，這些信號連接被組成介於AAL type 2交換設備的永久性ATM連接。AAL2信號遵從ITU-T Q.2630.1 AAL type 2 signalling protocol (Capability Set 1)

## 4.10  ATM作為 3G傳輸網路

許多電信網路多以PCM作傳輸基礎，一般交換機也多以64或56 kbit/s的PCM時槽作交換，然而3G網路Release 99版無線電接取網路(UTRAN)及Iu介面則選用ATM作為傳輸網路(ATM as a transport network in 3G)。

圖二十四 ATM in 3G

3G網路中無線電網路控制器(RNC)負責無線電資源管理及交遞控制，當行動台端與基地台通訊時在S-RNC與基地台間便建立起一連接，此連接以基地台終端。當軟性交遞時行動台端同時與多個基地台通訊，相對的也有一些軟性交遞觸角(SHO legs)建立於S-RNC與基地台間，為達成無縫隙(seamless)軟交遞，傳輸路徑建立需相當快速(100 ms範圍以內)，特別因介於各交遞觸角間無線電層同步需要，這些連接需嚴格符合延遲及時閃(jitter)需求。此對ATM網路而言頗具挑戰，Iub、Iur介面傳輸容量成本貴，為此勢必要求Iub介面傳輸達到高使用率。

這些需求要求賦有嚴格QoS控制的連接導向接取網路，目前最能符合這項技術的便是隨AAL2一起的ATM傳輸網路，AAL2符合行動電話低延遲、低漏失及信號複雜度低等特定需求，ATM擴大AAL2交換使其成為目前3G行動電話接取網路最佳的傳輸技術，一項新的信號規約(AAL2 Signalling或Q.2630.1)能是需求建立、釋放及維護端對端的AAL2連接，在支援AA L 2 交換時所需要。

### 4.10.1 ATM介面

ATM網路中使用者-網路介面(User-Network Interface, UNI)指終端設備與網路端點間接取規約使用處，介於無線網路控制器及基地台間介面即為UNI介面。

網路節點介面(Network Node Interface, NNI)介於兩網路節點間如無線網路控制器與MGW間介面稱為NNI介面。

圖二十四顯示3G網路各元件間ATM介面。

### 4.10.2 UTRAN介面一般規約模型

根據一般規約模型(General protocol model )，關於UTRAN介面 UTRAN terrestrial interface)中Iu, Iur, Iub 規約架構模型建構如圖二十五所示。

圖二十五 UTRAN介面一般規約模型

(1)水平層次(Horizontal layers)

此規約架構包含兩主要層次：

- 無線網路層(Radio network layer)

- 運送網路層(Transport network layer)

所有UTRAN相關問題僅可見於無線網路層，運送網路層代表所選用的標準運送技術。

(2)垂直層面(Vertical Planes)

此規約架構包含四主要層面：

- 控制層面(Control Plane)

用於3G控制信號，包含應用規約(如 RANAP in Iu, RNSAP in Iur, NBAP in Iub)及運送應用規約訊息的信號載送。

應用規約為使用者設備(UE)(即Iu介面的無線進接載送和接著的Iur Iub介面的無線電鏈路(radio link)建立載送元到，應用規約信號載送元總是由O&M動作所建立。

- 使用者層面(User Plane)

所有使用者傳送或接收的資料如語音呼叫中編碼過的語音資料或網際網路連接的封包都是透由使用者層面傳送。使用者層面包含數據資料流及數據資料載送(data stream(s) and data bearer(s))

- 傳送網路控制層面(Transport network control plane)

傳送網路控制層面用於傳送網路層(Transport network layer)的所有控制信號，傳送網路控制層面包含使用者層面建立傳送載送元(數據載送元)所需的ALCAP規約，同時也包含了ALCAP所需的信號載送元。ALCAP(Access Link Control Application Part)規約是用於建立或拆除傳送載送元傳送信號規約的通稱。

使用傳送網路控制層面時，使用者層面中作數據載送的傳送載送元建立模式如下：首先在控制層面中的應用規約會有一信號交易，此交易觸發由ALCAP規約將數據載送元建立，ALCAP規約由使用者層面用的技術所特定。在此需特別指出ALCAP無法適用於所有型態的數據載送元，如果沒有ALCAP信號交易則這個傳送網路控制層面就不需要，直接用預定得數據載送元即可。

ALCAP所用得信號載送元(Signalling Bearer)也許與控制層面中應用規約的信號載送元不同型態，ALCAP信號載送元都是由O&M動作所建立。

- 傳送網路使用者層面

使用者層面的數據載送元(data bearer)及控制層面應用規約所用的信號載送元都屬於傳送網路使用者層面(Transport network user plane)，傳送網路使用者層面的數據載送元直接由傳送網路控制層面(Transport network control plane)所控制，但控制動作需要控制層面中應用規約建立信號載送元，此動作即視為O&M動作。下面各圖例根據一般規約模式呈現出用於Iub、Iur、Iu-CS及Iu-PS等介面的各種規約。

圖二十六 Iub介面規約架構

圖二十七 Iur介面規約架構

圖二十八 Iu-CS介面規約架構

圖二十九 Iu-PS介面規約架構

使用者層面(user plane)的使用者話務(語音及封包資料)於Iub、Iur及Iu-CS等介面都是以AAL2承載，然而封包資料送往GPRS網路在Iu-PS介面上則以AAL5承載，如圖三十所示。

在控制層面(control plane)信號承載於AAL5之上，信號資料由SS7信號網路承載，而SS7信號網路則位於SAAL NNI(Network-Node Interface)規約堆疊上。在無線電網路控制器(RNC)與WCDMA基地台間Iub介面上，信號鏈路是ATM永久性虛擬通道連接位在SAAL UNI(User-Network Interface)規約堆疊上，而無SS7信號網路層。圖三十一表示ATM信號網路上不同的邏輯介面和網路元件，SAAL NNI/SS7信號網路終止於無線電網路控制器(RNC)，WCDMA基地台與無線電網路控制器(RNC)以Iub介面連接透由永久性SAAL UNI信號鏈路。接著幾張圖描述電路交換網路、分封交換網路和RNC-RNC間使用者層面和控制層面的規約堆疊。

圖三十二到三十六顯示網路中用於建立和釋放AAL2連接的AAL type 2信號規約堆疊。

圖三十使用者層面ATM適應層(ATM adaption layer)

圖三十一控制層面ATM適應層(ATM adaption layer)

圖三十二傳送網路控制層面(AAL type 2 signalling)ATM適應層(ATM adaption layer)

圖三十三電路交換資料規約堆疊

圖三十四分封交換資料規約堆疊

圖三十五Iur介面規約堆疊

圖三十六 AAL type 2 signalling 規約堆疊

# 3G ATM網路實體介面

實體介面用於連接網路元件到外部傳輸網路，提供實體層功能執行的方法如O&M、ATM及TDM話務對映成SDH或PDH碼框結構。一網路介面單元(network interface unit)包含一或多個實體介面，視網路介面單元型式而定。

圖 三十七 PDH/SDH傳輸實體介面

RNC及MGW Rel.99版提供以下的實體介面型式：

- E1/T1/JT1 PDH ATM介面

- E1/T1/JT1 PDH TDM介面(只在MGW Rel.99版)

- STM-1(VC-34) 及 STM-0(VC-3) SDH ATM介面

(1)PDH-based ATM介面用於提供低速鏈路連接，以E1，T1或JT1連接ATM網路元件。ATM接取透由E1/T1/JT1提供一通用性通信方法給整合性數據、視訊及語音在一普通且具成本效益的網路傳送。PDH介面特別適合於RNC及WCDMA BTS間的鏈路使用，此鏈路頻寬需求低且數量大需考量成本效益。ATM PDH介面有IMA(Inverse Multiplexing for ATM)功能提供了更具彈性的傳輸容量建置。

(2)另外提供ATM及TDM網路介接功能於GSM A介面上，電路交換的窄頻TDM連接透由E1/T1/JT1介面提供。PDH介面監督管理則藉由中繼網路維護功能(Trunk Network Maintenance)提供。

(3)Iu介面等骨幹網路以SDH介面為主，RNC/MGW提供高速率SDH STM-0及STM-1 ATM介面。SDH傳輸保護採MSP 1+1而SDH介面單元也提供保護功能。

## 5.1 PDH TDM傳輸

PDH TDM介面用於連接MGW Rel.99版到GSM MSC(A’ interface)將PCM電路數據轉成ATM電路數據或者反過來將ATM電路轉換成PCM電路。E1/T1/JT1 TDM信號終端於MGW。

每一TDM電路連接到一ATM虛擬通道(VC)，每當網路元件重置(restart)時就會自動對應到此通道。

在PDH/TDM 網路介接單元(Network Interworking Unit, NIWU)負責將PCM比次流轉換成ATM細胞流並提供16個E1/T1/JT1介面。TDM通道可被連於MGW Rel.99版中任何單元，尤其適用於來自MSC A介面先被連到TCU作語音轉碼，及連到網路介接單元(NIWU)的窄頻SS7訊務。PDH介面的監督管理由中繼網路維護功能(Trunk Network Maintenance)負責。

## PDH ATM傳輸

現存傳輸網路仍廣泛地運用PDH，雖然3G以SDH當成ATM骨幹話務的傳送，但使用PDH傳輸網路來傳送ATM細胞仍有其需要。

### 5.2.1 PDH-based的ATM介面

PDH-based的ATM介面主要用於ATM網路元件間低速鏈路的連接，PDH介面特別適合於頻寬需求低及容量、成本效益考量高的地方。

PDH介面可以是T1、E1或JT1模式。

- E1歐規PCM系統每一載波載送30個通道256比次碼框傳送速率2.048Mbits。

- T1美規PCM系統每一載波載送24個通道193比次碼框傳送速率1.544Mbits，主要用於美國、加拿大等北美國家。

- JT1日規PCM系統源自美國T1介面每一載波載送24個通道193比次碼框傳送速率1.544Mbits。

網路介面單元(Network Interface Unit, NIP1)提供PDH外部介面並負責實體層(Physical layer)及ATM層功能，NI16P1A可提供16 E1/T1/JT1 ATM介面(交換終端exchange terminals)，此用於ATM連接的交換終端稱為PET，PDH exchange terminal。

ATM細胞傳送時將被對映成E1/T1/JT1碼框傳送，在ATM層無可傳細胞痴玩送時將插入空閒(idle)細胞，藉以將細胞傳輸速率調適成PDH碼框速率。不同型式的實體介質可用於PDH介面，故介面阻抗值設定必須使其阻抗匹配，可能的設定值有：

(1) E1介面

- 75歐姆同軸電纜。

- 120歐姆對稱性絞線。

(2) T1介面

- 100歐姆對稱性絞線。

### 5.2.2  ATM 逆多工

ATM 逆多工(Inverse Multiplexing for ATM, IMA)以下簡稱為 IMA，其主要功能是將一些低速率傳輸介面結合成一群組視為單一ATM層的虛擬鏈路的網路元件，現存的PDH傳輸介面就可被充分利用，可被應用於：

- WCDMA BTS及RNC間。

- 兩RNC間。

- RNC及MGW間。

IMA提供基準頻寬供使用者接取ATM網路及ATM網路元間以傳統多工速率如E 1或E3作連接。IMA包含了反向多工、解多工ATM細胞於一群組鏈路上循環方式來行程一較高頻寬的邏輯鏈路，其傳送速率約相當於轄下鏈路速率總和，此即稱為IMA群組(IMA Group)，ATM細胞流的多工是將每一細胞循環方式輪流送上每一條轄下鏈路中，此IMA副層(IMA Sublayer)屬於實體層一部份，介於傳送會合副層(Transmission Convergence sublayer, TC)與ATM層間，如下圖所示

圖三十八IMA工作原理

IMA群組終端於IMA虛擬鏈路兩端，發送端ATM細胞流由ATM層將一個一個細胞分散在IMA群組轄下各鏈路的送出(cell by cell basis)，另一端的IMA再從每一鏈路收回這些細胞並重新組合成原來的細胞流順序。

NIP1網路介面單元支援每一IMA群組由8條實體鏈路組成，每一NIP1最多支援8組IMA群組。在兩端IMA虛擬鏈路所連的PDH交換終端(PET)需集中於相同功能單元上，介於WCDMA BTS及RNC間最大可由8條E1(2Mbit/s)線或8條T1/JT1(1.5Mbit/s)組成一IMA群組；RNC間的IMA群組也是最多各8條。初創IMA群組時轄下的傳輸線就以連到的PDH交換終端識別，IMA下所有的PDH交換終端必須屬於同一NIP1，在一NIP1下可有許多IMA群組。一個PET只可屬於一IMA群組，而一PET可被轉移到同一NIP1的其他IMA群組，作轉移時交換單元也必須同時更動。

## 5.3  SDH ATM傳輸

SDH主要用於骨幹網路傳送ATM話務，SDH介面用於連接RNC / MGW (Rel.99版)到藉SDH傳送的ATM網路。

### 5.3.1  STM-1及STM-0 ATM介面

RNC/MGW (Rel.99版)所用的SDH傳輸是依據ITU-T制定的SDH標準。

(1)SDH介面有：

- STM-1 SDH介面速率155,520kbit/s提供ATM細胞VC-3或VC-4的對映(Mapping)。

- STM-0 速率51,840kbit/s提供VC-3的對映。

(2)NIS1及NIS0主要任務就是提供STM-1及STM-0的外部介面並負責實體層及ATM層功能，NIS1及NIS0P組態必須為2N redundant，SDH交換終端型式只有一種：SET。

(3)SDH分成三個區間：再生區間(Regenerator Section)、多工區間(Multiplex Section)及路徑區間(Path Section)如下圖所示：

圖三十九SDH區間

從SDH傳輸網路觀點看，RNC/MGW Rel.99版相當於圖中的終端多工器(Terminal Multiplexer)

表 一STM-1/STM-0介面規格

為提供可靠的ATM連接實體媒介副層(Physical Medium sublayer)及傳輸會合副層(Transmission Convergence Sublayer)具有監督管理及維護功能，最重要的維運功能(O&M)包含了效能監測(performance monitoring)，缺失及失敗偵測(defect and failure detection)，系統保護及缺失訊息故障定位等。

### 5.3.2  SDH傳輸保護

SDH傳輸保護(SDH transmission protection)包含了多工區間(Multiplex Section)MSP 1+1及設備(網路介面單元network interface unit)保護SDH STM-1及STM-0介面。

(1)MSP 1+1

多工區間路段線性保護(Multiplex Section trail linear protection)用於保護單一多工區間藉由當工作中電路故障或性能低於預定標準時，系統自動切換至保護區間。

Nokia 公司所提供的IPA2800系列設備，其SDH介面符合ITU-T定的不可回復 (non-revertive) MSP1+1與1 :n規範(G.783 Annex A)相容且支援MSP 1+1最佳化規範(G.783 Annex B)，只有NIS1單元支援MSP相容的規約。

(2)MSP 1+1是雙向切換保護模式，發送端將話務承載於兩個多工區間，於接收端以選擇開關連接構成網路實體點對點間的多工區間，當故障發生時藉由保護開關切換保護用多工區間。本項功能，適用於所有的SDH介面無論是負載(Payload)或VC對映(VC-4或VC-3)，MSP功能在多工區間端點以MSP位元組(即ITU-T所規定之SDH保護區間MSOH的K1及K2位元組)提出切換動作的要求或回應ACK。

話務一直傳送於工作及保護的線路上，送端話務將同時送上此兩區間，接收端則可由區間1或2擇一接收。

圖四十SDH傳輸MSP 1+1保護

(3)網路介面單元保護(Network interface unit protection)

SDH網路網路介面單元又分有備援(redundant)及無備援(non-redundant)兩種，NIS1及NIS0屬無備援(non-redundant)單元，NIS1P及NIS0P屬有備援採2N雙重單元。

有備援單元正常狀態下一NIU在WO-EX狀態另一則在SP-EX狀態，受保護的NIU硬體缺失被偵測到時或此NIU狀態改變到WO或SP狀態外時或此SET狀態不處於WO狀態時都將啟動切換動作。當SDH NIU對中的其中一NIU故障時，進來的話務必須選自另一NIU，當NIU狀態改變到WO或SP狀態外時所有進來的話務也必須選自主用的NIU。保護開關動作失敗時會產生告警。

## 5.4 實體層路段終端點

實體層路段終端點(Physical layer Trail Termination Point, phyTTP) 以下簡稱phyTTP為邏輯層，它配置介於實體層及ATM層間，主要用於對上層的規約隱藏實體資源特性，phyTTP id是在配置ATM介面時設定，phyTTP用於傳送上層規約信號單元(protocol data units)如ATM細胞。

配置phyTTP是在SDH或PDH介面配置完後再做，實體層監督管理phyTTP偵測ATM傳送的失敗。

圖四十一實體層路段終端點(Physical layer Trail Termination Point, phyTTP)

## 5.5  網路介面單元

網路介面單元(Network interface units, NIU) 以下簡稱NIU，系統決定發出或取消告警及傳輸干擾的統計都是接收來自網路介面單元送出的資訊，NIUs就是用來控制交換終端(exchange terminals)的功能單元。

有六種型式的NIU用作為ET、PET及SET等交換終端，每一種NIU包含有一或多個實體介面(交換終端, exchange terminals)可備用於A、Iu、Iub及Iur等介面。

NIUs將各種實體介面經由多工單元(Multiplexer units, MXU)及ATM交換結構單元(ATM Switching Fabric Unit, SFU)連接到監督管理信號電腦單元(supervising signalling computer units)。各式實體介面如下圖所示，其中無網路介接單元(network interworking unit,  NIWU)用來連接非ATM傳輸系統(例如TDM E1)。

圖四十二RNC/MGW Rel.99版實體介面

### 5.5.1 PDH/ATM介面

(1)NIP1網路介面單元E1/T1/JT1

主要任務提供2Mbit/s PDH外部介面及執行實體層、ATM層功能。此單元負責工作有ATM細胞與PDH (E1/T1/JT1)碼框架構間相互對映，ATM層所做的標頭轉譯(header translation)，O&M功能及話務管理等，NIP1也提供參考時鐘供時序及同步所需選項。

NI16P1A可提供16 E1/T1/JT1 ATM介面(交換終端 exchange terminal)具IMA功能，這些介面可用於將ATM架於傳統PCM連接上。

(2)PET

PDH交換終端(PDH Exchange Terminal, PET)為一個PDH 的E1/T1/JT1實體介面用於ATM連接上，多個PETs也可組成IMA群組。

### 5.5.2 PDH/TDM介面

(1)NIWU

NIWU (網路介接單元E1/T1/JT1)主要工作有窄頻SS7信號鏈路終端，SS7 MTP-2規約處理，PCM使用者通道比次流及ATM使用者通道細胞流間使用者層面轉換等，也提供參考時鐘供時序及同步所需選項，IW16P1提供16 E1/T1/JT1 TDM介面。

(2)ETGR 交換終端群組

主要負責該介面屬於相同實體層4*E1/T1/JT1硬體區塊使用者層面的轉換，ETGR功能單元可提供NIWU內處理的話務在有一處理器區塊故障時仍具連續性不受影響，軟體只被下載到此四個ETGR上。

(3)ET 交換終端

ET代表著單一個E1/T1/JT1介面，此功能單元主要提供後向相容(backward compatibility)給一般以PCM概念的交換平台軟體使用。

### 5.5.3 SDH/ATM介面

(1)NIS1

NIS1(網路介面單元STM-1)主要任務提供STM-1外部介面及執行實體層、ATM層功能。

此單元負責工作有ATM細胞與SDH碼框架構間相互對映，ATM層所做的VC-3/4對映、標頭轉譯(header translation)，UPC/NPC參數控制，O&M功能，話務管理，效能監督及效能資料收集等。

NIS1支援MSP1+1保護，也提供參考時鐘供時序及同步所需選項。無法配置成2N的備援對(2N redundant pair)也無法支援插入式單元層次的保護(plug-in level protection)，NI4S-1提供4個STM-1光介面。

(2)NIS1P

NIS1P (具設備保護的網路介面單元STM-1)與NIS1功能相同另外具有插入式單元層次的保護(plug-in level protection)，需配置成2N備援NIU對，讓SET保護群落於不同的NIU介面卡。

(3)NIS0

NIS0(網路介面單元STM-0)主要任務提供STM-0外部介面及執行實體層、ATM層功能。

此單元負責ATM細胞的VC-3對映及SDH介面的設備保護，但無法支援MSP1+1保護，也提供參考時鐘供時序及同步所需選項。無法配置成2N的備援對(2N redundant pair)也無法支援插入式單元層次的保護(plug-in level protection)，NI4S-0提供4個STM-0 ATM光介面。

(4)NIS0P

NIS0P (具設備保護的網路介面單元STM-0)與NIS0功能相同另外具有插入式單元層次的保護(plug-in level protection)，需配置成2N具備援NIU對(NIS1P, NIS0P)，讓SET保護群落於不同的NIU介面卡。

(5) 組構SDH軌跡碼參數

STM-1或STM-0的實體光介面其軌跡碼設定參數有RESET, SET1, SET16, SET64可供操作。

## 5.6　實體介面監督管理

實體介面監督管理(Physical interface supervision)功能為負責監督管理phyTTP，障礙發生時通知ATM OAM同時將ATM介面狀態改變，它也收集在傳送會合副層(Transmission Convergence Sublayer, TC)偵測的干擾量統計。

圖四十三 實體介面監督管理

TC 監督管理(TC supervision)

傳送會合副層(Transmission Convergence sublayer, TC)再有障礙時將產生告警如下：Loss of ATM cell delineation，alarm number 3904。

### 5.6.1　PDH監督管理

PDH監督管理(PDH supervision)功能為PDH監管系統對所有連接於網路元件間所有運轉中的中繼線PCMs做監督管理(PCM干擾監督管理)，障礙發生時此PCM的干擾監督管理機制便通知呼叫控制系統相關的干擾狀況並發出告警，它同時也收集各PCMs偵測到的干擾統計。當收監管的PCM狀態變至WO-ex時監管功能將自動啟動。

如果工作中的中繼電路障礙發生時網路介面單元便送出一錯誤訊息給監管系統，監管系統便已告警通知維運人員並執行必須的維運動作通知呼叫控制系統(call control system)及遠端相關的障礙狀況，此發生障礙的連接將被自動隔離直到恢復正常為止，這段時間的話務將使用其他正常工作的中繼連接。

網路介面單元偵測到其中某條中繼電路障礙時將會向監管系統報告，干擾時間超過告警過濾極限時，系統將設定特定干擾告警並執行必須的維運動作來通知維運人員，呼叫控制系統及遠端相關的障礙狀況。

監管系統管控目前可用電路的呼叫控制，在特定干擾原因消失後，監管系統會自動地將該電路恢復使用。不藤障礙狀況的各項維運動作如下表所示，告警1900及2925不使用於PETs。

表二 PDH告警維運

### 5.6.2 IMA監督管理

IMA監督管理(IMA supervision)功能為提供IMA相關告警信號，其定義如下表所示：

表三 IMA告警

表四 IMA告警(續)

### 5.6.3　SDH監督管理

SDH監督管理(SDH supervision)功能為提供SDH相關告警，其定義如下表所示：

表五 SDH 告警

# 6.　ATM網路之交換及多工

ATM網路交換及多工(Switching and multiplexing in ATM network)功能主要能使ATM細胞轉接、話務的多工傳送於不同的網路介面及RNC/MGW網路元件的其他單元。

當話務到達RNC/MGW後輩終端於網路元件的一些單元，再重新交換回到網路前做進一步的處理，兩不同實體網路介面間也提供話務的交換及多工以提供正常的ATM交換服務。

交換功能乃系統核心功能提供不同單元間及實體網路介面間的連接，藉由交換及多工功能的協助，網路經營者可有效利用網路元件的實際容量。連接控制(connection control)控制著ATM細胞的交換及多工，話務的交換及多工依據ATM細胞標頭資訊(如VPI/VCI)依事前設定各項特定連接話務參數。

Nokia 產製IPA2800系列，由多工單元(Multiplexer Unit, MXU)、ATM STM-1網路介面單元(NIS1)、ATM E1/T1/JT1網路介面單元(NIP1)、TDM E1/T1/JT1網路介面單元(NWP1)、交換結構單元(Switching Fabric Unit, SFU)及AAL2交換單元(AAL2 Switching Unit, A2SU)組成，如圖四十四所示。

SFU屬無阻塞交換結構(non-blocking switching fabric)總交換容量達10Gbit/s (16x 622 Mbit/s )共有8個接口(埠)，其每埠容量為622Mbit/s，MXU及NIS1直接連接到 SFU 。為有效充分利用SFU之每埠容量，一些低及中速率介面單元(如A2SU、NWP1、NIP1)、信號處理單元(Signal Processing Units, SPU)、維運單元(Operation and Maintenance Unit, OMU)及電腦單元(computer units, CU)等都是透過MXU連到SFU，這些單元被稱為從屬單元(tributary units)。

圖四十四 RNC/MGW Rel.99版封包平台方塊圖

## 6.1　ATM多工

ATM多工(ATM mutiplexing)功能係將網路介面單元、信號處理單元及電腦單元低到中速頻寬需求(低於155Mbit/s)等單元藉由多工處理可充分有效利用ATM交換資源。一些低及中速率介面單元(如A2SU、NWP1、NIP1)、信號處理單元(Signal Processing Units, SPU)、維運單元(Operation and Maintenance Unit, OMU)及電腦單元(computer units, CU)等都是透過MXU多工為高速率信號後接入SFU。

MXU將來自各低於155Mbit/s從屬元件的話務多工聚合成622Mbit/s剛好可充分利用速率為622Mbit/s的SFU埠，一個MXU最多可連接15個從屬單元，MXU不支援話務集縮(traffic concentration)即連接到同一MXU所有從屬單元容量總和不得超過622Mbit/s。

圖四十五 ATM多工原理

為保證MXU的高可用度及可靠度，MXU如同系統核心功能採雙重化架構(2N備援)。

## 6.2　ATM交換

ATM交換(ATM switching)其功能係將交換結構中任一個輸入埠及輸出埠之間做交換，也就是將直接連到SFU的網路介面單元(NIS1, NIS0)或多工單元上。

SFU植基於交換元件(switching element(s))，細胞的交換採自我迂迴方式(self-routing)硬體裝置根據已知輸出埠位置將細胞送到目標輸出埠上。交換結構單元有最小的話務管理及統計資料收集的功能，這些功能主要建置於連到SFU的各單元上。

交換結構採無阻塞(non-blocking)，任一單元以最大速率(622Mbit/s)送上話務時不會在交換結構單元上有任何阻塞或細胞漏失發生。阻塞的避免是以細胞緩衝區(cell buffering)及壅塞處理(congestion handling)植基於SFU及MXU/NIS0/NIS1等單元間的

反向施壓信號(back pressure signalling)；反向施壓產生於交換結構的佇列臨界(queue thresholds)超過時，交換結構輸入埠便強制停止再送話務，交換結構內細胞的佇列及時間表示根據交換結構內的延遲優先權而定。

交換結構單元支援2N備援(雙重硬體單元)，確保其中一單元故障時使用者話務不受影響。SFU無阻塞總容量為10Gbits/s 16x16的交換結構埠，每埠容量為622Mbits/s，雙重化埠介面供給具備援的多工器及網路介面單元使用。

圖四十六 交換結構單元具有10Gbit/s容量

## 6.3  基地台設備之ATM功能

Nokia 公司所提供的基地台設備其方塊圖四十七，關於傳輸部分由傳輸介面單元(Transmission Interface Unit, IFU)及及ATM交接單元(ATM Cross Connection Unit, AXU)組成，IFU有五個槽位可插裝Nokia 微波系統(IFUE, E3)光纖通信系統(IFUC, 3STM-1/STM-0)或一般傳輸線(IFUA/B/D, 8E1 per Card)。各種介面卡供介接Iub信號至RNC，另一側則傳送至AXU再傳送至WAM及WSC。如該基地台為中間站時則由AXU再傳送另一IFU介面卡接往下一個基地台。AXU的功能為處理傳輸階段的交接功能。可行使IMA功能將數個E1/DS1/DS2信號結合為一個ATM連接。

圖四十七 Nokia WBTS方塊圖

# 7. 感想與建議

(1)本公司3G WCDMA系統已於92年1月21日正式與Nokia簽約，並開始建設第三代行動電話系統。但目前世界WCDMA網路僅日本NTT DoCoMo為首的五個商業網路運轉，用戶數僅約38萬(March 2003)，世界其他電信公司受限於電信市場大環境的不景氣，3G執照費用過高造成的財力負擔及cdma 2000 1x的強力競爭等不利因素，對WCDMA網路建設腳步似有放慢現象。

(2)目前本公司第二代GSM系統為提供行動通信(無線電)上網之服務，增加GPRS系統來傳送影音等多媒體服務，惟頻寬有限傳輸速率受技術問題先天不足(頻寬約28.8k~115kb/s)，日後在與亞太電信的cdma 2000 1x EVDO可提供比GPRS系統更高速率多媒體服務之競爭時將備感艱辛；透過3G WCDMA網路的建設，憑藉WCDMA優越的數據傳輸能力，提供更高速多媒體(包括視訊電話)服務。

(3)3G網路建設初期基地台數、密度集涵蓋率無法與現有GSM網路相抗衡，嚴重影響通信品質，連帶降低用戶使用意願及吸引新用戶；所幸GSM/WCDMA雙模手機的推出(如NOKIA 6650)，除可在GSM及WCDMA網路漫遊使用外，甚至具有seamless handover功能，可補3G網路初期建設涵蓋不足的劣勢。GSM與WCDMA網路互連，以GSM綿密的涵蓋面行一般語音通信，以WCDMA卓越的無線數據寬頻能力行各項數據通信加值數據服務，並吸引寬頻行動商務用戶實現M化，充分利用本網2G/3G網路資源，互相支援將兩者優勢發揮到極限，故2G/3G間用戶的漫遊及無間隙交遞宜儘早規劃測試，使將來3G服務的推出能一舉成功。

(4)目前無線通信技術處於百家爭鳴，激烈競爭的戰國時代，WCDMA，CDMA2000 1x EVDO，GSM GPRS/EDGE Wi-Fi IEEE 802.11/a/b/g 、PHS甚至未來的4G等各項技術紛紛出籠，何者可奪得龍頭寶座，尚未分曉，應持續參與世界有關行動通信之年會與各業者相互溝通，與各國成員共同討論未來方向，交換經驗，汲取更多新知，每年與會維持各項資訊管道暢通，確實掌握最新發展方向，確保本公司的競爭力。

# 8. 參考文獻

          - Nokia, 3G ATM Basics。

          - Nokia, ATM Protocols and Signalling。

          - Nokia, RAN 1.5 Transmission and Transport Functions。

          - Nokia, RAN1.5 Transmission Network Planning Guideline。

          - Nokia, basics of the Nokia IPA2800 Platform

          - Nokia, Nokia Radio Network Controller Solutions

          - Nokia, Nokia WCDMA BTS Solutions

          - 中華電信訓練所 第三代行動通信專輯。