行政院所屬各機關因公出國人員出國報告書

(出國類別：考察)

考察VOIP交換機維運管理技術

服 務 機 關：中華電信股分有限公司北區分公司

出國人 職稱：分公司副經理

姓名：林典瑩

摘要

VOIP技術在大企業及個人方面之應用已行之有年，主要作為通信節費之用。近年來，新興電信業者大量使用VOIP技術來提供語音服務，爭食市話、長途及國際電話市場之大餅，且大有斬獲。而原有電信業者VOIP技術之應用則偏重在市話局、彙接局及長途局之新設或汰換（Class 4，5 Replacement）。至於SIP規約所能提供如影像電話、多媒體通信之新穎服務應用則尚在萌芽階段。

本報告首先探討VOIP技術與新世代網路之關聯，並討論VOIP技術在個人、企業及電信業者之應用情形。在VOIP網路之發展策略章節則研擬策略方案，如何將原有電信業者龐大之現有電路交換式（Circuit-Switched ）電話網路轉換為以VOIP技術及分封交換（Packet-Switched ）骨幹網路為基礎之新世代網路。

本報告列出VOIP交換機在維運管理方面之特殊考量。為避免語音封包在IP網路上傳送造成服務品質之降低，須探討如端對端延遲（End-to-End Delay）、封包損失（Packet Loss）、延遲差距（Jitter Variance）等QoS議題。此外，為持續原有在電話網路傳送之非語音服務，除Voice over IP外，ISDN、FAX及MODEM 訊務在IP網路傳送之特殊考量亦一併考慮。

本報告列出不同廠商之VOIP設備，如軟式交換機（Softswitch）、SIP伺服器（SIP Server）及各式閘道器（Gateways）等功能，最後並提供建議及感言。

目錄

- 前言

- 行程

- VOIP與新世代交換網路

- VOIP交換機之應用

- VOIP網路發展策略

- VOIP交換機維運管理技術

- Siemens VOIP交換設備

- Nortel VOIP交換設備

- 感言

- 前言

網際網路（Internet）之發明改變整個人類文明發展方向。隨著網際網路將整個世界綿密地串聯起來，其影響力亦無遠弗屆。IP（Internet Protocol）技術規約是網際網路之主流，絕大多數網際網路服務均採IP技術，許多服務在IP網路上蓬勃發展起來。

VOIP（Voice over IP）是許多語音傳送技術之一種，其將語音信號數位化後包裝在IP封包內，再利用IP網路加以傳送。由於其利用現有IP網路傳送，VOIP具有IP服務價廉及普及全球之優點。

目前新興電信業者（ CLEC）競相以VOIP技術來提供語音服務，以避開建設用戶線路（Last Mile）之巨額成本及漫長之建設時程；而企業界亦有利用VOIP技術作為內部通信網路，節省長途及國際通話費；甚至一般個人用戶亦可利用其個人電腦連上IP網路傳送VOIP信號。

至於原有電信業者對VOIP技術發展則仍持觀望態度，一方面現有龐大電話網路面臨轉型之壓力，另一方面VOIP技術雖發展迅速但尚未完全成熟、功能尚未完備及價格上仍較昂貴。本公司雖已引進VOIP交換機作為長途交換機，亦計畫引進VOIP交換機作為市話交換機，然仍在試用階段，大規模引進此一新型交換機仍須做進一步之評估。

另一方面，VOIP網路係基於全新之技術，其規劃、設計、建設、維運技術與傳統之電話網路迥異。原有電信業者技術人員必須能擺脫舊有技術之桎梏，以革命之心態去學習此一新技術，方能於未來之電信市場競爭上立於不敗之地。

- 行程及考察內容紀要

2.1 日期：民國92年9月13日至92年9月21日

2.2 考察行程

92年9月13日-92年9月14日-----------------去程（台北→波斯頓 ）

92年9月15日-92年9月16日-----------------考察SIEMENS公司

92年9月17日-92年9月18日-----------------考察NORTEL公司

92年9月19日-92年9月19日-----------------考察ALCATEL公司

92年9月20日-92年9月21日-----------------回程（達拉斯→台北）

第三章 VOIP與新世代交換網路

VOIP技術使用新世代交換網路（NEXT GENERATION NETWORK）平台。新世代網路是一個泛用術語，係指不同於目前傳統電路交換及傳送網路，大量採用創新技術，以IP技術為中心，可以同時支持話音、數據和多媒體業務的融合網路。

狹義的新世代網路可分為由控制層、網路智慧層、媒體層等三層構成。控制層為軟交換機，提供之服務機能如下:

- 網路元件控制

- 呼叫處理：翻譯及路由、錄音及截答、計費、話務監視及報告、性能監視及報告等。

- 頻寬管理

- 安全管理

- 信號規約處理及轉換：H.323、H.248、會議發起規約（SIP）或媒體閘控制規約（MGCP）等。

（6）進階呼叫處理功能：號碼可攜性、平等接取等。

網路智慧層為智慧型網路，負責在呼叫建立的基礎上提供各種加值服務和網路管理功能。

媒體層為媒體閘道器（Media Gateway）負責將用戶側或從公眾電話網路送來的語音及信號資訊轉換為能夠在網上傳遞的格式並將並負責網路的交換/路由選擇（Switching/Routing）功能。媒體層包含：

（1）接取閘道器（Access Gateway）：與用戶接取網路銜接之介面設備。

（2）中繼閘道器（Trunk Gateway）：與公眾電話網路銜接之介

面設備。

（3）信號閘道器（Signal Gateway）：與信號網路銜接之介面設備。

廣義而言，新世代網路除了軟交換機外尚包容了寬頻接取網路（BroadBand Access Network）、寬頻傳送網路。寬頻接取接取網路包含xDSL及Cable及FTTB 等。新世代網路之寬頻傳送網則專指光網路，以光波多工（WDM）為基礎的光網路將是理想的大容量網路，然而主要基於點到點通信的WDM光網路儘管容量有餘但組網靈活性欠佳，能實現光層靈活聯網功能的光網將是理想的新世代網路傳送平臺。

第四章 VOIP交換機之應用

VOIP交換機之應用隨著使用者及時間、技術演進而不同，其應用可分為個人、企業、新興電信業者及原有電信業者等四種：

4.1 個人應用

最早之應用為業餘嗜好者利用個人電腦在公眾IP網路上傳送語音以達節省長途及國際話費用為主，目前雖長途及國際話費大幅降低，此種應用仍相當盛行，惟其通話品質較差。

4.2 大公司企業應用

第二種為大公司企業應用VOIP網路電話作為跨國企業間內部通信。此種應用一般為裝置電話閘道器（Gateway、Gatekeeper）等設備並租用數據專線網路將不同地點之電話閘道器連結，構成語音、數據專用網路。因須自建VOIP設備及租用數據專線網路，裝置成本高，但通話品質較佳，近來由於長途及國際通話費大幅度降低，此種應用之誘因亦減低。

4.3 新興電信業者應用

第三種為新興電信業者應用新世代交換網路來迅速推出服務，奪取原有電信業者電話服務市場。新世代交換網路可避開大量佈建用戶迴路及複雜的電話網路系統，利用原有IP網路銜接至VOIP交換機，即可提供語音傳送之服務。新興電信業者以軟交換機取代傳統交換機，以用戶原有數據接取網路取代用戶迴路及以公眾IP網路取代傳統電路交換網路。由於其網路結構單純，不必如傳統電信業者廣建用戶迴路及市話、長途、國際交換網路，可以很迅速的推出服務，並在短期間即可奪取大量客戶。

最典型的例子為日本YAHOO BROADBAND及香港寬頻。香港寬頻原本是小型的ISP業者，在郊外新社區建置新世代網路後，從去年6月開始提供電信固網服務，到今年5月已經有16萬用戶，涵蓋香港和九龍的網路只要兩個機房，電信費率較PCCW便宜15%，大幅降低機房土地、電力及人事等成本。

4.4傳統電信業者

對於傳統電信業者而言，新世代交換網路之應用主要在於

- 汰換市話局（Class 5 Replacement）：用VOIP交換機汰換傳統市話局時，Softswitch 除能提供VOIP交換機專有之機能如 H323 IP Phone and IP CENTREX及SIP IP Phone外，亦應如傳統市話交換機般，提供傳統CLASS 5機能如 POTS、ISDN 及 CENTREX等用戶機能。此種應用一般採用綜合交換機，亦即須能處理傳統時間分割多工及新型分封交換之呼叫處理功能及不同之接取網路介面。

- 汰換長途或彙接局（CLASS 4 Replacement或Long Distance Bypass）：用VOIP交換機汰換長途或彙接局時，Softswitch 如一般長途或彙接交換機般，提供虛擬中繼電路（Virtual Trunking）機能。虛擬中繼電路話務種類包含下列各種：

A、Voice over IP:

- Bearer services: "Speech" and "3.1kHz Audio"

- Codecs: G.711,  G.723.1,  G.726,  G.729A

- Comfort Noise Generation (VAD/CNG) - Silence suppression optional

- Echo cancellation in acc. with G.165, G.168

- Echo Control in acc. with Q.115

- Fax over IP with Standard G3 facsimile terminal

- Modem over IP: VT is transparent for all Modem protocols, e.g.:V.22,  V.22bis,  V.32,  V32bis,  V.34,  V.90,  V.92

B、ISDN Data over IP:

- Bearer service: "64 kbps unrestricted"

- Synchronous PPP over HDLC transparent 64kbps

- Also used for LAN-LAN interconnection using Enterprise PoPVirtual Trunking Network Scenarios

- 其他如IP話務分載（IP OFFLOAD）及多媒體應用（Multimedia ）等。

圖4.1同一電信公司內虛擬中繼

圖4.2不同Carrier間之虛擬中繼

第五章  本公司VOIP網路發展策略

雖然VOIP為一革命性之發展，然不像新興業者可直接跳進此新技術，對擁有龐大傳統電路交換網路的原有電信業者而言，將是一個緩慢的演進過程。如何從全面電路交換網路過渡到全面分封交換網路將是一個長期的漸進過程。

演進策略可分為接取網路、骨幹網路及交換系統三方面討論。

在接取網路方面，傳統以銅纜為主之用戶迴路將轉換為xDSL、FTTH、FTTB等寬頻接取網路，在北美或韓國亦有採Cable Modem作為寬頻接取網路。以本公司現況而言，應用銅纜傳送之ADSL頻寬即可符合VOIP語音服務頻寬需求。至於未來基於SIP規約之多媒體服務可能需要如利用光纜之FTTH、FTTB等寬頻接取網路。

在骨幹網路方面，傳統以電路交換網路將由分封網路取代。但由於目前之IP網路無法確保VOIP語音服務即時（Real Time）需求，在以MPLS為基礎之Managed IP網路尚未普及之前，應以ATM網路來確保VOIP服務頻寬及即時性之需求。

在交換系統方面其演進策略有兩種，一種為重疊網路（Overlay Network）方式，另一種為混合網路（Hybrid Network）方式，兩種方式採用之交換系統不同。重疊網路方式採用新型之VOIP交換機（Softswitch），混合網路方式採用混合（Hybrid）交換機。

重疊網路方式為新建一獨立之VOIP交換網路，與傳統電信網路間透過中繼閘道器、信號閘道器銜接。在初期VOIP需求較少時，僅需建少數VOIP交換機集中處理VOIP話務，隨著VOIP需求逐漸增加而增建網路，傳統電話網路則因需求降低，逐漸萎縮而淘汰。

此一策略之優點為初期投資較少，可視VOIP服務需求增加再擴增網路，不必冒太大的風險。另一優點為不必更動現有交換網路。因目前全球傳統話音收入在總收入中的比重高達80％。因而最好不要或少去更動傳統電路交換網，讓VOIP網路獨立發展。

混合網路方式則是採用混合交換機同時提供傳統語音服務及VOIP服務。現有之交換系統為集中式之數位交換系統，其核心部分為時間分割交換模組。在現有交換系統核心部分增加ATM模組及分封交換模組，並增加ATM及IP介面以銜接ATM及IP傳送網路以提供VOIP服務為一可供採行之方案。現有交換機廠商如SIEMENS即有在EWSD開發分封交換模組之hiE系統，此種交換機可稱之為混合交換機。採用此一混合交換機為核心的網路混合網策略，因其交換核心即可進行一般語音服務及VOIP語音服務間之轉接服務，理論上應可減少中繼閘道器銜接需求。其缺點為須增現有交換系統功能及設備，其初期投資較大。

以本公司而言，因擁有龐大的傳統語音服務用戶及交換網路系統，採用重疊網路策略，可避免更動傳統電路交換網，在VOIP服務尚未蔚為風潮前，建設少數交換系統即可提供VOIP服務，亦可避免過度之投資。

在網路規劃方面，目前之市話、彙接、長途、國際交換機局階將被打破，由於VOIP話務經IP網路傳送，除非是IP話機與傳統話機間通信，才須經長途、國際交換機。如跨國或跨長途區域之IP話機與IP話機間通信直接經由Public IP網路傳送，不必經彙接、長途、國際交換機層層轉接。

目前本公司引進之PTSS長途VOIP交換系統僅作為過度階段汰換現有長途交換機之Class 4 Replacement之用，其功能類似中繼閘道器，在網路全部轉換為VOIP網路後，即將功成身退，故不宜建設太多。

第六章 VOIP交換機維運管理技術

傳統語音服務採固接式設計，能確保通話期間語音信號之品質；而VOIP在IP網路傳送，受限於公眾IP網路之Best Effort設計，無法確保通話期間頻寬，在IP網路訊務尖峰時段，聲音延遲斷續之缺點令人無法忍受。若為改善VOIP通話品質，而建設專用之IP網路，就失去原有價廉之優勢。因此本章列出VOIP交換機對服務品質項之特殊考量。

## 6.1 Quality of Service

Quality of Service是 VoIP 網路及重要之議題， IP 網路並非設計作為傳送即時數據 ，因此VOIP交換機必須採取特別之方法以確保語音呼叫之品質， 語音呼叫品質之主要因素為：

- 端對端延遲 (End to End Delay)

- 骨幹網路之封包損失（Packet Loss）

- 延遲差距（Jitter）

### A、端對端延遲

ITU-T G.114 指出用戶可能注意到大於150ms之端對端延遲，但可以接受小於400ms之端對端延遲。

表6.1顯示造成端對端延遲之概況，且僅適用於單向端對端延遲來源(ingress gateway + egress gateway)，並不考慮 PSTN或 IP 骨幹部分。因此閘道器間IP 網路設計須注意可接受之 latency 性能。

| 所支援 編解碼器 | G.711 | G.729A | G.723.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分封週期 | 10 ms | 10 ms | 30 ms |
| Jitter 緩衝器 | 10 ms | 10 ms | 30 ms |
| 頻寬 | 64 kbps | 8 kbps | 5.3 kbps |
| 端對端延遲 | < 50 | < 60 ms | < 120 ms |

Table 6.1: 不同編解碼器造成之端對端延遲

jitter 緩衝器可自動調適網路品質，如此IP骨幹網路QoS品質不良對延遲之影響將小於上表。為減少VoIP端對端延遲，VOIP交換機可以設定電信業者所規定之Type of Service (ToS)比次。此VoIP封包之ToS比次印記（MARKING）可作為網端路由器（Edge Router） 給予VoIP 分封訊流比正常IP 數據封包更高之優先等級。

### B、封包損失

在減輕封包損失方面，VOIP交換機須採取封包損失隱藏（Packet Loss Concealment）技術。儘可能模擬損失之封包。.因此一功能，用戶只會在連續性之封包損失後才會察覺有封包損失。RTP 標頭（header）之順序號碼（sequence number）備用來偵測封包 損失及失序封包（sequence packages）。

G.723.1及G.729 a規定編解碼器之封包損失隱藏方法，但G.711則未明定，因此VOIP交換機必須自訂之封包損失隱藏方法。

### C、延遲差距

封包經由IP 網路傳送在到達時，因封包走不同路徑或網路負載改變，會造成不同程度之延遲， 此一延遲差距稱為jitter。VOIP交換機須採用不同方法去補償延遲差距。最簡單之方法是在接收端之延遲差距緩衝器加上一固定延遲。此外，亦可動態調適延遲差距緩衝器之大小以符合網路需求。

RTP/RTCP 提供測量延遲差距之方法，因此可以將延遲差距緩衝器大小最佳化。在一服務品質良好之IP骨幹網路，延遲差距緩衝器 應設為最小，以減少端對端 延遲，但那些超過延遲差距緩衝器容量之封包將被丟棄。

### 6.2編解碼器

VOIP交換機須能支援下列編解碼器：

- G.711 (A-law / (-law)

- G.723.1

- G.729 A及B

G.711 編解碼器所支援之比次率為 56及64 kbps. 若以 RTP語音 應用，則只有使用64 kbps 因為 G.711之抽樣為8-bit。

G.729編解碼器作為高品質語音之用，支援Voice Activity Detection (VAD)及舒適雜音產生 (CNG) 。

G.723.1編解碼器支援5.3及6.3 kbit/s兩種模式。

### 6.3迴音消除

ITU Recommendation G.168迴音消除標準，可反向符合 G.165。VOIP交換機迴音消除功能在 call-by-call之基礎下，可提供每一呼叫迴音消除功能。在每一呼叫建立時，控制迴音消除功能是否需要。當modem或ISDN 數據 話務時須透通傳送時，該埠之迴音消除功能須關閉。

### 6.4 靜音壓制及舒適雜音插入

在語音傳輸時，VOIP交換機須能偵測及壓制靜音週期，如此IP 網路負載可以減輕。

G.723.1及G.729 A編解碼器有各自之靜音壓制策略，VOIP交換機均須支援。

G.711 編解碼器並無標準化之靜音壓制策略，因此VOIP交換機採用與 G.729 Annex B 相同策略去靜音壓制並插入舒適靜音週期。

舒適雜音產生 (CNG) 可以讓通話中之用戶在靜寂時期不會察覺沒有信息在傳送。 舒適雜音控制信息由ingress gateway 產生，以通知egress gateway 撥放特定音量之舒適雜音。此一控制信息在靜寂時期時產生，每200 ms 重複撥放。

### 6.5傳真, modem及ISDN 數據 在 IP上傳送

為傳送傳真及modem信號，VOIP交換機須能經由信號音偵測辨識傳真及modem話務。

ingress gateway負責偵測modem或傳真之信號音 並以MGCP規約通知VOIP交換機 。VOIP交換機送指令到ingress及egress gateway ，G.711 編解碼器不經迴音消除， 靜音壓制功能被關閉及 jitter 緩衝器容量設定在特定大小。如此做是為能將modem或傳真信號透通傳送至egress gateway。

ISDN數據呼叫可先被 VOIP交換機偵測到，再以MGCP指令通知media gateways使用 G.711 並關閉迴音 壓制及靜音 壓制。

RTP訊息流之傳真信號在呼叫建立後，當被叫回送信號音時被media gateway偵測到，並通知VOIP交換機，VOIP交換機修改正進行中之接續。

### 6.6 DTMF 信號音傳送

DTMF信號音之傳送有兩種方式。依照編解碼器形式，信號音可以outband 信號或inband 傳送方式。 在G.723.1及G.729編解碼器情況下，DTMF信號音不能在負載頻道上傳送，因為編解碼器會摧毀雙音信號。

因此DTMF信號音在傳送端之gateway從一般數據訊流中被取出，亦即每一信號音偵測取出後及不再出現在負載頻道，信號音信息以信號方式被送到VOIP交換機， VOIP交換機 再轉送 egress gateway，egress gateway重新產生此一 DTMF 信號音。

在G.711編解碼器情況下，所有 DTMF信號音以inband或outband 傳送，在 inband模式時，信號音不須偵測而是透通性在 IP 網路上傳送。

第七章  Siemens VOIP交換設備

7.1 hiQ 9200軟交換機

SURPASS hiQ 9200 Softswitch可作為虛擬中繼（VT：Virtual Trunking）、分封市話局（PLS：Packet Local Switch）及寬頻上語音傳送 （VoBB： Voice Over Broadband）等應用。

作為 VT應用時， SURPASS hiQ 9200 Softswitch 支援所有class 4 傳送機能。.

作為 PLS and VoBB應用時， SURPASS hiQ 9200 Softswitch 提供一般市話局之用戶機能，即所謂CLASS 5機能。用戶種類含 POTS、ISDN、CENTREX 、IP users 、IP CENTREX 。至於 SIP 用戶則由 SURPASS hiQ 8000 SIP server 先行終接處理後再由CFS做傳送面之處理。

hiQ 9200 Softswitch 提供 IP CENTREX之功能係基於H.323 and MCGP 規約。

SURPASS hiQ 9200 Softswitch之系統機能（System Features）如下：

- 基本路由選擇及號碼分析機能

- SS7信號機能：含 MTP, ISUP, SCCP, TC, OMAP -及MTP & SCCP accounting, ISUP參數篩選及,OPC/DPC篩選

- 訊務蒐集、訊務及時監視及訊務結構量測

- 硬體及軟體系統管理

- 處理系統過載確保QOS

- 帳務處理（Accounting）

- 號碼可攜性（Number portability ）

hiQ 9200 Softswitch作為 PLS and VoBB時， SURPASS hiQ 9200 Softswitch 提供一般市話局之用戶機能，即所謂CLASS 5機能。用戶種類含POTS、ISDN、 CENTREX 、 IP users 、IP CENTREX 。至於 SIP 用戶則由 SURPASS hiQ 8000 SIP server 先行終接處理後再由CFS做傳送面之處理。

SURPASS hiQ 9200 Softswitch 提供 IP CENTREX之功能 係基於H.323 and MCGP 規約。 SURPASS IP CENTREX可取代企業用戶之IP PBX，提供類似 PSTN CENTREX 之機能，如private numbering plan, CLIP, Name Display, CCBS, CCNR, Call Waiting, Call Forwarding, call conferences, Manager Secretary functionality,等。SURPASS IP CENTREX 可與PSTN CENTREX 整合為事業群組。.

hiQ 9200 Softswitch 可與現有智慧型網路銜接提供智慧型網路功能如下：

- Virtual network services

- Calling card services

- Number translation services

- Mass call services

- Least Cost Routing

- Abbreviated Dialling (Individual list)

- Travel service Call

- Account Codes

- Dial-up Access with Calling Line Identification (CLI) and Authorisation Code Identification (ACI)

- Outgoing Traffic Restriction

- Hotline immediate or delayed

- Outgoing screening

hiQ 9200 Softswitch可如如圖7.1分為下列功能模組：.

- 呼叫機能伺服器（Call Feature Server）

- 信號閘門（Signaling Gateway）

- 封包管理者（Packet Manager）

- OAM&P Agent

- 內部通信網路（Internal Communication Network）

圖7.1 hiQ 9200功能模組

（1）呼叫機能伺服器(CFS) 處理所有用戶（POTS/ISDN 、 IP interfaces及 SIP users）呼叫控制、呼叫相關信號及服務機能。這包含

- 呼叫相關信號, 呼叫控制, 語音服務處理

- 呼叫建立（含號碼翻譯、路由選擇及話務管理）

- 呼叫管理機能（如帳務資料之蒐集）

- 經由內部通訊網路與信號閘門、封包管理等其他單元通訊

（2）信號閘道器（Signal Gateway）

信號閘道器用以端接鄰近電路交換網路及其他信號點之SS7信號鏈路及高速信號鏈路，其功能如下：

- 依據ITU-T Q.701 to Q.707標準處理MTP訊息

- 門依據ITU-T Q.711 to Q.714標準處理SCCP訊息

- 依據 IETF „SIGTRAN“ working group應用串流控制傳輸規約（Stream Control Transmission Protocol）處理SS7 信號在IP網路傳送功能

- 依據MTP Level 3 User Adaptation (M3UA) 提供SS7 用戶部分及應用部分之傳送層功能

信號閘道器之信號堆疊（protocol stack）如圖7.2所示。信號閘道器可做信號端點（signal end point） 及信號轉接點（signal transfer point），信號閘道器將ISDN用戶部分(ISUP)及交易機能(TC)等高層訊息轉送給呼叫機能伺服器。

圖7.2  SS7 over IP: Protocol Stack Overview

圖7.3  SS7 over IP: Protocol Stack Overview

（3）封包管理者（Packet Manager）

封包管理者應用資源伺服器SURPASS hiR 200來執行語音及多媒體接續控制及錄音訊息接續控制。封包管理者須確保電路交換網路與IP網路互連， 其功能如下

- 封包管理者提供連接SIP domains之網路介面

- 封包管理者管理媒體閘門（Media Gateway）之資源，如VoIP ports及 codecs)

- 經由MGCP規約使用錄音訊息

- 處理H.323及其延伸H.323+用戶信號， H.323+ 是 Siemens 依據 H.323 Annex M standard.制定

# 7.2 hiQ 8000簡介

SURPASS hiQ 8000是企業客戶專用之 SIP IP Centrex 伺服器，屬於SIEMENS新世代網路產品之一。hiQ 8000 配合hiQ9200 softswitch 容許網路經營者提供 IP-based 語音服務、商業服務及, SIP-based 多媒體服務。SURPASS hiQ 8000 可連接現有之接取網路，如語音在Xdsl寬頻上傳送（xDSL-based Voice over Broadband）及語音在同軸電纜傳送（Voice over Cable），並可處理多種VOIP信號及呼叫控制規約。. SURPASS hiQ 8000可在hiQ9200 softswitch配合下在時間多工網路（TDM）或IP網路等傳送網路傳送語音服務。

圖7.4  SURPASS SIP-based IP Centrex Solution Architecture

SURPASS hiQ 之支援下列信號規約：

- 中繼信號：MGCP and TGCP

- 用戶信號：：MGCP, NCS, SIP and H.323

- 內部通信：SIP-T

- 媒體閘道器信號SS7 ISUP and ISDN PRI

### 茲列舉用戶機能及IP CENTREX機能 如下：

- 用戶機能如下：

- Call Waiting, Cancel Call Waiting

- Call Waiting Visual Notification

- Calling Number Delivery, Calling Number Delivery Blocking

- Calling Name Delivery, Calling Name Delivery Blocking

- Call Forwarding Variable

- Call Forwarding Busy

- Call Forwarding No Answer

- Call Forwarding Time Of Day (web-administration)

- Speed Dialing

- Selective Distinctive Ringing and Call Waiting

- Anonymous Call Rejection

- Selective Call Rejection

- Selective Call Forwarding

- Selective Call Acceptance

- Three Way Calling

- Automatic Recall

- Automatic Callback

- Remote Activation Call Forwarding

- Anonymous Call Screening

- Video Two-Way Call

- Voice Mail/Unified Messaging support

### （2）IP-Centrex 機能如下：

- Intercom Dialing

- Main Number

- Direct Outward Dialing

- Direct Inward Dialing

- Access Codes per Group

- Group Level Feature Administration

- Business Group Web Portal

- Call Transfer

- Internal/External Distinctive Ringing

- Fully Restricted Originating Line

- Fully Restricted Terminating

- Semi Restricted Originating Line

- Semi Restricted Terminating

- Simultaneous Ringing

- Call Hold

- Group Call Pickup

- Multiple Line Appearance

- MLHG - Multiline Hunt Groups

- Traffic Measurements for Business Groups

- Billing for Business Groups

7.3 SURPASS  hiQ 4000

SURPASS hiQ 4000是附加於 hiQ 9200 Softswitch上之開放系統平台（OPEN SERVICE PLATFORM）, hiQ 4000 可將 hiQ 9200 Softswitch 之呼叫控制功能開放供其他業者開發新世代之應用服務。HiQ 4000具有最大之彈性及一客戶需要量身製作之特點。隨著語音、數據及視訊服務網路整合之趨勢，此一開放系統平台可提供客戶各類型通訊端對端之解決方案。

SURPASS hiQ 4000 提供下列合乎標準企業規約之 APIs介面：

- PSTN Internet Interworking (PINT) interface

- the Session Initiation Protocol (SIP)

- CORBA

圖 7.5

7.4 hiQ1000簡介

hiG 1000為SURPASS VOIP產品家族之一員， 作為電路交換語音網路及數據 網路間高可靠性媒元件。經由轉換從PSTN 來之訊息至IP網路，可以作為語音, 傳真,多工解多工器及ISDN 數據 話務 在 IP 網路傳送 等之中繼。hiG 1000主要用於虛擬中繼(Virtual Trunking) 解決方案，亦可作為新一代市話交換器 (NGLS)及多媒體 應用。

（1）功能敘述

hiG 1000由四種不同功能單元組成：多工解多工器卡版 (MoPC), 分封樞紐 (Packet Hub)，A型乙太網路交換器(ESA)及整合SDH 卡版 (ISDH)。

圖7.6: SURPASS hiG 1000 功能簡圖

圖7.6 顯示PSTN及IP 骨幹間之媒介。 至 PSTN之 i介面可以是STM-1 （經由整合SDH 卡版） 或 E1 （經由多工解多工器卡版）. MoPCs 負責終端PSTN來之語音訊息。 VoIP封包則經營乙太網路交換器被送至 IP 骨幹。

P樞紐功能單元是i介面 至呼叫控制及網路管理平台。hiG 1000直接由Media Gateway 控制器 (MGC)應用MGCP規約來控制，並經由SNMP規約與網路管理器（NetManager）來通信作警報及網路管理。

## （2）語音 Over IP 功能

VoIP 是經由 IP 網路傳輸語音， 傳真及modem 話務。亦即語音話務經由分封為基礎的網路而不經由電路交換網路。 圖 7.7  顯示作為作為虛擬中繼之典型VoIP 應用。

圖 7.7 VoIP functionality with SURPASS hiG 1000

呼叫建立及釋放由 hiQ 9200 Media Gateway 控制ler來協調，它作為與電路交換網路間之SS7信號轉換器及與media gateways hiG 1000間之MGCP信號轉換器。一旦呼叫被建立，從PSTN 網路來之語音信號hiG 1000接收。類比語音信號被不同編解碼器轉換為數位語音分封信號。此一 分封訊息流被包裝為 RTP/UDP/IP封包格式並經由IP 網路至其他閘道器 ，在其他閘道器 ，信號被反向處理。

對於語音處理， hiG 100提供下列功能，這些功能存在 MoPC 功能單元。

- 不同編解碼器

- 迴音消除器

- 靜音壓制

- 舒適雜音產生 (CNG)

- 分封損失隱藏

- DTMF音傳送

### （3）SURPASS hiG 1000 由兩個SURPASS hiQ 9200控制

在非常不可能之情況下，hiQ 9200媒體閘道器（hiQ 9200）無法使用(如因 軟體升版)， 每一 SURPASS hiG 1000可以被兩個hiQ 9200媒體閘道器以負載分享的方式控制。亦即每一 SURPASS 9200 控制一半的SURPASS hiG 1000埠。因此當一部hiQ 9200媒體閘道器無法使用時，另一部hiQ 9200媒體閘道器所控制之另一半hiG 1000埠仍可使用。

### （4）信號Backhaul

新一代 網路呼叫控制 與媒體處理分離，亦即 SS7 信號在 SURPASS hiQ 9200處理， hiQ 9200再傳送指令至 SURPASS hiG 1000。如圖2-2所示，associated mode時，SS7 信號相關於終接於hiG 1000之E1之一個時槽。但因hiG 1000並不負責呼叫控制功能，SS7 信號經由IP 網路被傳送至 SURPASS hiQ 9200， hiQ 9200終接 SS7 信號並執行呼叫控制功能。

Figure7.8: SS7 Signalling Backhaul via IP

第八章 Nortel VOIP交換設備

Nortel VOIP網路元件由下列元件構成：

- 通信伺服器（Communication Server）-------------CS 2000

- SIP 伺服器 （Interactive Multimedia Server）--------- IMS

- 中繼閘道器 (Trunk Gateway)--------- Passport 15000 PVG

- 信號閘道器（Signaling Gateway）-------------------------USP

- 接取閘道器 (Access Gateway) ---------------------- MG 1000

- 媒體伺服器 (Media Server)------------------------------------UAS

- 住宅閘道器 (Residential Gateway) -----VG201 (4 ports IAD)

8.1  CS2000 通信伺服器

Nortel通信伺服器CS 2000可提供最尖端Class 4及Class 5功能及服務. CS 2000應用 SIP 規約與 IMS 銜接提供IP 用戶代理功能. 對使用IP hard phones或 IP soft phones用戶, CS 2000 可以提供語音接續至公眾電話網路PSTN (經由ISUP中繼器), PBX (經由PRI 中繼器)及接取閘道器或住宅閘道器之電話。

CS 2000可以接取如IN based 機能之服務. CS 2000 提供整體系統控制、翻譯、路由、信號、維護及管理功能。 CS 2000提供如下之服務機能。

（1）基本接續及網路元件控制：控制中繼閘道器、接取閘道器及媒體閘道器等。

（2）呼叫處理

- 翻譯及路由

- 錄音及截答

- 計費、話務監視及報告、性能監視及報告

（3）進階呼叫處理功能

- 號碼可攜性

- 智慧型網路

- 虛擬專用網路

- 平等接取

（4）用戶服務機能（Class 5功能）

- CLASS機能

- ACD及CTI (Computer-Telephony Integration)

- Centrex機能

- 虛擬專用網路(VPN)

- emergency, Lawful Intercept

（5）中繼服務機能（C lass 4功能）

- CCS7信號機能

- 進階路由功能 (alternate, time of day, proportional split )

- 智慧型網路路由功能

- 阻塞控制

- 呼叫篩選機能

CS 2000之系統容量如下：

- 最大BHCA： 1.65 百萬

- 最大同時呼叫數： 82,500

- 最大中繼器/用戶線路數

- 112,000 CCS7 中繼器

- 81,860 SIP-T 動態分封中繼器 (DPTs)

- 48,000 PRI或QSIG中繼器

- 130,000類比用戶線路

- 最大CCS7信號鍊路數：328 (USP) 或 180 (FLPP)

CS2000支援之電話介面如下

- CS2000提供兩種CCS7 中繼器介面

- PSTN網路端：ISUP及TUP

- 分封網路端：SIP-T

- CS2000提供下列中繼器介面

- QSIG VPN介面

- 類比用戶線路

- INAP

- ETSI PRI

8.2 NORTEL SIP 伺服器

NORTEL SIP 伺服器可提供新一代網路功能。此一平台提供完整SIP機能、基於SIP規約之用戶端功能、開放性程式編寫耕能及網路閘道器服務。IMS之可靠度高達 99.999% 可在單一分封網路架構上提供整合語音、數據與影像服務。

IMS提供呼叫處理, 服務, 邏輯, 呼叫 路由及計費。IMS 處理及控制不同SIP終端機，如 SIP IP hard phone, IP Videophone 及 SIP IP softphone。

IMS 由下列三種主要功能元件組成：

（1）SIP 應用伺服器：處理 SIP 會議層及應用層

（2）SIP位置伺服器及資料庫伺服器

- SIP位置伺服器判別SIP用戶之位置並證實用戶身分

- SIP資料庫伺服器儲存用戶、翻譯及呼叫記錄

（3）管理伺服器作為用戶供裝、管理及帳務功能

SIP應用伺服器處理 SIP 會議層及應用層機能，提供下列基本SIP服務及網路服務

- SIP服務

- SIP proxy, registration, authentication, location

- SIP redirection, simultaneous ringing (forking)

- Event based Billing

- Proxy sessions/registrations to other domains

- Internet語音服務

- Private, National and International dialling plans

- Enhanced call screening

- Audio conferencing

- Calling Line ID (w/ Name, Number& Subject)

- Calling Waiting (with CLID),all Forward, all Transfer, all Hold,all

Mute

- Call redirect / reject

- MWI (with voice mail integration)

- Call logging /Call history / Click-to-Call

- 視訊（Video）服務

- Point to point Desktop Video calling

- 多媒體（Multimedia ）服務(本服務限在 SIP clients之間)

- Presence notification / subscription

- Automatic presence detection

- Instant messaging

- Network-based directories

- Calling name, number, picture

- Simultaneous ring / sequential ring

- Collaboration services

- Buddy list with presence

- Co-browse

- Instant file transfer

- Web push

- White-boarding

- 微軟郵件整合（MS Outlook integration）

- Click to call from email and contact list

- Import contact list to address book

8.3 中繼閘道器 - (PVG)

Nortel Passport分封語音閘道器(Passport PVG)是界接分封網路及現有公眾網路（PSTN）之中繼閘道器，基於開放式之國際標準可以與其他廠商之網路設備互連。可隨著需求逐步擴充，作為多種服務平台。

Passport 15000 採用 40 Gbps ATM 交換核心，可作為VoIP及VoATM 應用，每架最多可傳送38,000 DS0s語音接續。可利用in-band (經由Ethernet, ATM MultiProtocol Encapsulation或PPP) 及out-of-band (經由Ethernet)管理功能。

Passport 15000 有下列三種功能模組:

- TDM介面模組

Passport15000提供下列傳統TDM網路介面：

- 4-port STM-1 / OC3 (提供7,560 DS0中繼器)

- 32-port E1 / 2-port DS3 (提供960 DS0中繼器)

- VSP (語音信號處理器)

VSP 提供完整語音處理服務：

- TDM到分封網路之轉換及呼叫控制

- 支援符合G.711 codec標準，最多處理2016 DS0語音信號

- 分封網路介面

分封網路介面提供接續至骨幹分封網路， Passport 15000可支援下列介面:

- 4-port STM-1/ OC-3 ATM

- 4-port STM-4/ OC-12 ATM

- 4-port Gigabit Ethernet

8.4 信號閘道器 - Universal 信號 Point (USP)

Nortel USP是一高容量之SS7信號閘道器，最多可有216 個SS7 link及6個216 SS7 link。其兩個主要功能如下：

  - 將SS7訊息包裝為每個網路所能了解的格式

  - 監督網路元件及鏈路之可用性（availability）

USP與分封網路銜接之介面為雙重化之10/100BaseT，USP與傳統TDM網路之介面則可選擇V.35 and T1 or E1介面。

USP與傳統TDM網路之介面功能如下：

- 4-port V.35 card (link system node)

- 1-port E1 / T1 card (link system node) providing 4 signalling links on DS-0 channels of the E1/T1 or 4-port V.35

- Load sharing between SS7 links

- Transmission of SS7 messaging to CS2000 using M3UA/SCTP

- High service availability of 99.999%

- Access to HMI through the Ethernet

- IP SS7 link connection to STP o Full event logging

8.5 接取閘道器 - MG 1000

MG 1000為接取閘道器，最多可提供672 port。MG 1000經由一對10/100 Base-T連接至managed IP骨幹網路。MG 1000以元件管理系統 (EMS)作為管理系統。EMS以SNMP為基礎，可作為MG 1000遠端系統構型、系統狀態及性能監視障礙診斷等。

MG 1000主要元件為主處理單元（MPU ：Main Processor Unit）。

MPU 模組提供中繼及交換網路及控制，提供最多672用戶VoIP 通話，上鏈（uplink）介面可支援10/100/1000 Base-T Fast Ethernet介面或Gigabit Ethernet 介面。

MPU 模組提供多點廣播（multicast）、Layer 2服務品質 (QoS - LAN IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q標準及DiffServ)及虛擬群組功能。

A、VoIP用戶服務機能

- Support 16 POST lines on Service Module

- Selectable POTS Loop Impedance

- Selectable Loop Current

- Selectable Ringing Cadence

- Distinguish Ringing

- Message Waiting Indication

- PSTN Loop Through Option

- Warm Dial Tone

- VAD & Silence Suppression

- Fax/Modem Support

- Calling Number Delivery

- Selective Call Acceptance

- Selective Call Rejection

- Outgoing Call Restriction

- Call Waiting

- Cancel Call Waiting

- Call Forward All

- Call Forwarding - Busy/No Answer

- 3 Way Conference Call

B、數位用戶機能:

- Support Type of Service (ToS)

- Support Echo Cancellation (G.168)

- Support T.38 and RFC2833Support VAD and Silence Suppression

- Selectable WAN interface

- 802.3, 802.3ab Ethernet Standard - 1000 Base-SX Module (SC

connector)

- 1000 Base-FX Module(SC connector)

- 1000 Base-T Module(RJ45 connector)

- 100 Base-T RJ45 Connector IEEE 802.1d Spanning-Tree Protocol

8.6住宅閘道器（Residential Gateway）VG201 IAD

Nortel VG201為低容量, 經濟型之整合接取設備(IAD，Integrated Access Device)。IAD是VOIP網路之邊緣設備，利用用戶端永遠連線（Always on）之之寬頻IP接續作為VOIP語音之應用。VG201可以連接cable modem、xDSL modem 或 直接之 Ethernet 接續s.採用即裝即用（plug-and-play）之設計，可以用HTTP, Telnet, SNMP 或 Nortel VGManager元件管理系統來做遠端監督、管理及供裝。

Nortel VG201提供4個FXS類比語音埠，再加上一個FXO埠作為 PSTN 備援之需。其主要規格如下：

- Number of analogue POTS port....…………........... 2/4/8 4.8.3

- Loop length .................……....... More than 2Km over AWG26

- Loop characteristics.................. Compliance to the regulatory

- Ringing equivalency.............….............. 4 @1,750ohms/20Hz

- Ringing voltage.............…………..……....................... 50Vrms

- Line Impedance.....................................………………...... 600

- Call Control protocol......................... MGCP RFC2705 1.0bis.

- Codec support and PCM interface. G.711 (a-law/mu-law)，G.729a

- Packetization rate................……….................... 10ms & 20ms

- Echo cancellation........................................ G.165 and G.168

- Fax transmission........ V.22, V.22bis, V.32, V.32bis, V.33, V.90

- Out-of-band fax transmission....…………................. T.38

- Out-of-band DTMF tone transmission……........ RFC2833

- Silence suppression .................................... G.729 Annex B

- Comfort noise generation ........................... G.729 Annex B

- SNMP MIB support...................……........... MIB-II RF1213

- QoS class... .................... DSCP and IEEE 802.1p/q VLAN

第九章 感言

  - VOIP語音傳輸的穩定性不如傳統語音，新「殺手級」服務並未出現，且VOIP交換機成本較傳統交換機高出數倍，對於現有電信業者現階段推動VOIP並無利基。

  - VOIP部份技術標準未完全成熟且許多技術標準仍在制定中，目前宜採觀望策略，不宜大量引進以免冒過大風險。

  - VOIP信號規約不論是H.323、MGCP/MEGACO或是SIP都會有互通性的問題，同一廠商設備不同規約間可靠軟交換機轉換，不同廠商間同一信號規約互連亦可能產生問題，本公司在引進VOIP設備時，應考慮互連問題，比照不同數位交換機SS7信號互連模式，可由研究所訂定VOIP信號規約互連細節。

  - 各種信號規約中以SIP最具發展潛力，SIP規約不只用於VOIP，連3GPP也已選擇SIP當做IP行動網的連線控制協定，許多多媒體新服務都可利用SIP規約來實現，未來VOIP能否蓬勃發展端賴SIP規約。

  - 許多VOIP設備大廠商紛紛推出SIP伺服器，且提供新服務之開發平台，預留電信業者自行開發新服務之空間，本公司應培養SIP規約相關技術人力資源，以免在新世代網路起步上落於人後。

  - ISP業者利用VOIP技術推展IP PHONE業務在一些國家以低價或包月方式搶奪語音市場，已造成許多原有電信業者營收減少，國內ISP業者是否會效法，且此種營運模式是否確實有利可圖，應做進一步評估。

# Text boxes

行政院研考會/省(市)研考會 編號欄

SINAP

hiQ9200

hiQ8000

NMC

IP phones/IP clients

SIP Videophone

IP Network

SIP

SIP

SIP

MGCP

MGCP/ACP

SIP

NetManager

hiQ30

LDAP

hiG1600

POTS/ ISDN

hiG1x00

CPE

DSL

MGCP

SS7

Switch

STP

PSTN / ISDN

MGCP

Media server

3rd party

Applications

SIP

出國地點：美國

出國期間：自92年9月13日起至9月21日

報告日期：92年12月5日