行政院及所屬各機關出國報告

（出國類別：實習）

高整合度多重服務光接取平臺

(Optical Access Platform, OAP)

出國報告

報告人：張正杰

單位：中華電信

北區分公司

網路維運處

職稱：助理工程師

派赴國家：美國

出國期間：92年9月21日~10月4日

報告日期：民國九十二年十二月一日

出國人員：

黃煌城	北區分公司	設計處		副工程師

張正杰	北區分公司	網路維運處	助理工程師

目錄：

摘要	………………………………………………………………………3

1.	目的	…………………………………………………………………3

2.	過程	…………………………………………………………………3

3.	心得	…………………………………………………………………3

3-1	RAYexpress	…………………………………………………4

3-2	RAYstar		…………………………………………………25

3-3	R-OADM	…………………………………………………32

3-4	RAYo/s		…………………………………………………38

3-5 RAYtracer	…………………………………………………43

4.	建議	…………………………………………………………………49

摘要

本報告內容，主要是針對MOVAZ公司在「高整合度多重服務光接取平台

(Optical Access Platform, OAP)」方面發展的實習心得。包括光塞取多工設備(Optical Add/Drop Multiplexer)：RAYexpress的架構與功能介紹；光多工交換設備：RAYstar的架構與功能介紹、發展中的光交換(Photonic Switch)技術：R-OADM的技術狀況說明、還有MOVAZ設備控制機制RAYo/s的簡介與網管RAYtracer的簡單說明。

1.	目的

赴美國MOVAZ公司，實習該公司在「高整合度多重服務光接取平台(Optical

Access Platform, OAP)」方面所發展的整合系統設備與該公司對光接取平台的研究發展方向。

2.	過程

92年9月21日，從台北出發，搭乘長榮班機至美國洛杉磯，轉Delta航空

班機抵達美國亞特蘭大市，MOVAZ總部。

92年9月22日~10月2日，在亞特蘭大市MOVAZ總部，接受MOVAZ公司所安排的訓練參觀課程。

92年10月3日，從亞特蘭大出發，搭乘Delta航空班機至洛杉磯，轉

長榮航空班機，於92年10月4日返抵台北。

3.	心得

MOVAZ的光接取設備基本上分三大產品：光塞取多工設備( Optical Add/Drop Multiplexer)：RAYexpress；光多工交換設備：RAYstar；光交換(Photonic Switch)：R-OADM設備。此外設備運作核心是RAYo/s，網管係統有RAYtracer。

3-1	RAYexpress

架構與單體介紹：

圖3.1.1是MOVAZ的OADM產品RAYexpress。RAYexpress的插槽由左下角數起，Slot 1 與Slot 5是redundant的電源，Slot 2 與Slot 4是redundant的機框處理器源(shelf processor)，Slot 3是應用介面卡。機框的中間部份Slot 6 ~ Slot 19分為兩個工作平面(plane)，Slot 6 ~ Slot 12是plane 0；Slot 13 ~ Slot 19是plane 1。Slot 6,7,18,19是SIM(Service Interface Module)卡插槽，Slot 8跟13是OLD(Optical Line Driver)，Slot 9~12與Slot 14 ~ 17是Transceiver或Transponder插槽。機框的上方Slot 20 ~ Slot 27是光濾波器介面。

圖3.1.1

圖3.1.2

圖3.1.2圖示各種介面卡支援的單體類型。光濾波器介面可以插20種波長或40種波長的多工/解多工器，也可以插單一波長的塞取(Add/Drop) 濾波器。OLD(光驅動器)有多種不同的掺鉺光纖放大器(Erbium Doped Fiber Amplifier, EDFA)模組，其型號與規格如表3.1.1，計有1712，2020，2520和3020四種。1712型的訊號流程圖示如圖3.1.3，接收光訊號的輸入範圍在-5 ~ -21dBm，可分出5%的訊號供監視量測，再取出波長1310nm的控制訊號(Optical Signal Channel, OSC)供系統控制，之後取1%功率給光二極體(Photo Diode, PD)作光訊號強度偵測，作為下一級可變光衰減器(Variable Optical Attenuator, VOA)的衰減調控，經過可變光衰減器後，適當強度的光訊號輸入參鉺光纖放大器，經放大後輸出到後端設備的訊號強度範圍在-3 ~ +12dBm。

表3.1.1

圖3.1.3

MOVAZ提供多種SIM(服務介面)卡，圖3.1.4 ~ 圖3.1.9分別是不同的卡板外觀與訊號流程圖。圖3.1.4是155/622M的SIM卡可提供用戶端4 - Port 的STM-1或STM-4訊號，經過SONET/SDH的多工器後多工成STS - 48的SONET訊框，分送到PLANE 0和PLANE 1的Transceiver卡中；反之Transceiver卡來的STS – 48光訊號，經過選擇器後送解多工器，解多工成四路STM-1或STM-4訊號，分送四個用戶PORT。圖3.1.5是GEB(Giga Bit Ethernet)的SIM卡，可提供用戶端2 - Port 的GBE訊號，其訊號流程架構類似155/622M的SIM卡，不同在於以Packet Over SONET Framer模組來接取用戶端的Giga Bit Ethernet訊務，取代SONET/SDH的多工/解多工器 。圖3.1.6的SIM卡提供1 – PORT的 3R功能，3R功能是波形再造(Reshaping)，訊號再造(Regenerating)，時脈再造(Retiming)，3R的功能由CDR模組運作。圖3.1.7的SIM卡提供2 – PORT的 3R功能，因此除CDR模組的3R功能外，尚需要類似多工/解多工器的功能，這理是以Mapper/DeMapper與G.709的訊框/解訊框器來完成，再利用前向錯誤校正碼(Forward Error Correction, FEC)的Encoder/Decoder來增加訊號的解析能力。圖3.1.8是STM-16的SIM卡，同155/622M的SIM卡的架構，由於STM-16的速度等同於STS-48，故只能提供一個PORT。

圖3.1.4

圖3.1.5

圖3.1.6

圖3.1.7

圖3.1.8

圖3.1.9

圖3.1.9是10Gbps的SIM卡，10Gbps的速度需要4個STM-16來傳送，所以MOVAZ的架構中以4 個STM-16傳輸，因此用戶端10Gbps的訊號先經SONET/SDH DEMUX解多工成4個不同的訊號，再經G.709訊框器與FEC編碼器後，以4個STM-16訊號送出；同理，4個STM-16從網路端送來，先經FEC解碼器，G.709解訊框器後，由SONET/SDH MUX多工成10Gbps的訊號。除上述的多種SIM卡外，MOVAZ尚提供多種SIM卡如表3.1.2。

表3.1.2

Transceiver的功能是光轉電/電轉光，作為濾波器與SIM卡間的媒介，有兩種不同速度2.5Gbps與10Gbps的介面，和兩種雷射調變技術：直接調變雷射(direct modulated laser, DML)與外部調變雷射(externally modulated laser, DML)。圖3.1.10是2.5Gbps Transceiver的訊號流程圖，從濾波器來的光訊號由2.5Gbps的光接收器轉換成電訊號，經過限制放大器(Limiting Amplifier)放大訊號後，透過I/O介面輸出到SIM卡；反之從SIM來的2.5Gbps電訊號，經過限制放大器後輸入雷射驅動器，由雷射驅動器驅動2.5Gbps的雷射，經可變光衰減器往濾波器送。圖中光接收器的LOL(Loss of Laser)可偵測有無輸入光訊號，限制放大器的LOS(Loss of Signal)可偵測光接收器是否有輸出電訊號。圖3.1.11是10Gbps Transceiver的訊號流程圖，從濾波器來的光訊號由10.709Gbps的光接收器轉換成電訊號，經過限制放大器(Limiting Amplifier)放大訊號後，由1:16的解多工器，分成16個667MHz的訊號，再由4個頻道的時脈/資料回復器，重整成4個2.67Gbps的電訊號送到SIM卡；反之從SIM來的4個2.67Gbps的電訊號，經過16:1的多工器多工成10.709Gbps的電訊號後，再藉由雷射驅動器驅動10.709Gbps的雷射。

圖3.1.10

圖3.1.11

Transponder的功能是將15xx nm的光訊號轉換成電訊號，再將電訊號轉換成1310 nm的光訊號供用戶端應用，Transponder可支援100MHz到2.5Gbps的速率。圖3.1.12是Transponder的訊號流程圖，用戶端1310 nm的光訊號，由接收器轉換成電訊號，再由發送單體轉換成15xx nm的光訊號經可變光衰減器送濾波器；反之由濾波器來的15xx nm的光訊號先由接收器轉換成電訊號，再由發送單體轉換成1310 nm的光訊號，送用戶端。

圖3.1.12

圖3.1.13

系統訊號流程介紹：

圖3.1.13是整個RAYexpress的整個訊號流程架構。用戶端1310 nm 的單模光訊號可以藉由Transponder光轉電，電轉光，轉換成15xx nm 波長的光訊號，經過濾波器送到OLD整合多個不同波長光訊號後，送DWDM網路；用戶端GBE、10Gbps光訊號可藉由SIM單體收容，將光訊號轉換成適合Transceiver的電訊號，再藉由Transceiver將電訊號轉換成15xx nm的光訊號，經濾波器由OLD整合多個不同波長光訊號，送DWDM網路；從圖3.1.13可以發現RAYexpress有兩組電源(Power Indicator, PI)，多組風扇，兩組機架處理器(Shelf Processor, SP)，機架處理器可以直接控制OLD、Transceiver/Transponder和SIM卡，同時可利用波長1310 nm ，155MHz的光訊號頻道(OSC)透過OLD與周邊MOVAZ系列設備溝通，此外機架處理器可以接受OSC來的時脈訊號，也可以接受外部的時脈訊號，來對SIM卡作同步動作。

圖3.1.14

RAYexpress應用介紹：

RAYexpress的單機框除了可以提供STM-1 ~ STM-16服務外，還可以提供2.5G的服務如圖3.1.14，和10G的服務如圖3.1.15。從圖3.1.14中可以得知，一框的RAYexpress提供2.5G的服務時，每個Plane可以插兩片SIM卡，Slot-6的SIM卡接Slot-9和Slot-14的Transceiver，再接Slot-20和Slot-24的濾波器，分別從Plane 0和Plane 1的OLD送出，其餘的詳細對照表同樣顯示於圖3.1.14的右下方表格。當RAYexpress提供10G的服務時，每個Plane只可以插一片SIM卡，如圖3.1.15所示，Slot-6，Slot-7只能插一片SIM卡，其詳細對照表顯示於圖3.1.15的下方表格。

圖3.1.15

除了單機框的應用外，RAYexpress也可作堆疊的應用，特別是20波長和40波長的應用，一定是堆疊架構如圖3.1.16，左邊是20波長架構，堆疊了5個RAYexpress，右邊是40波長架構，堆疊了10個RAYexpress。圖3.1.17有20個波長的多工/解多工器外觀及其波長列表，還有20波長堆疊的訊號流程圖示。每個RAYexpress的每個Plane計有4片的Transceiver/Transponder，每片Transceiver/Transponder佔用一個波長，所以20個波長用了5個RAYexpress的堆疊，分別與20波長的多工/解多工器銜接，然後串接第一框的OLD與網路連接，同理Plane 1也可提供一路20波長的服務。圖3.1.18是40個波長的多工/解多工器外觀及其波長列表，還有40波長堆疊的訊號流程圖示。40波長堆疊的訊號流程類似於20波長堆疊的訊號流程，只是10個機框堆疊與40個波長的多工/解多工器取代5個機框堆疊與20個波長的多工/解多工器，如圖3.1.16的右圖。圖3.1.18的40波長堆疊只用了5個RAYexpress，每個RAYexpress的兩個Plane共計有8片的Transceiver/Transponder，每片Transceiver/Transponder佔用一個波長，所以共用了40個波長，圖中除了第一框Plane 0的OLD連接上網路外，第一框Plane 1的OLD銜接第二框Plane 0的OLD，第二框Plane 1的OLD銜接第三框Plane 0的OLD，依此類推，這些未連接到網路的OLD只使用到OSC的1310 nm 波長，供系統管理各個機框。

圖3.1.16

圖3.1.17

圖3.1.18

RAYexpress網路架構介紹：

RAYexpress可構成環狀網路或者線性網路。圖3.1.19是一個3節點的環狀網路例子，3個節點分別為RE1，RE2和RE3，其Loopback Interface IP依次為1.1.1.1/32，1.1.1.2/32，1.1.1.3/32；Broadcast Interface IP依次為1.1.2.11/24，1.1.2.12/24，1.1.2.13/24；Plane 0 Interface IP依次為1.1.3.1/30，1.1.3.5/30，1.1.3.9/30；Plane 1 Interface IP依次為1.1.3.10/30，1.1.3.2/30，1.1.3.6/30；其中Loopback Interface IP供測試用，Broadcast Interface IP供設備網管用，Plane 0 Interface IP和Plane 1 Interface IP供相鄰設備的連接，所以3個設備的設定分別如下，其中因為RE1直接介接網管路由器，為其他相鄰設備到網管伺服器的閘道器，故RE1比其他相鄰設備RE2，RE3多了紅色的兩道設定指令：

CLI command sequence to configure RE1

set ne name re1

set osc config 1-1-8-1 ptop-protected

#	set osc config 1-1-13-1 ptop-protected

#	set mpls autoconfig on

set interface lo0.0 ip-address 1.1.1.1/32

set interface eth0.0 ip-address 1.1.2.11/24

set interface eth0.10 ip-address 1.1.3.1/30 tx-plane 0

set interface eth0.11 ip-address 1.1.3.10/30 tx-plane 1

# 	IP address of router should be 1.1.2.1/24

set route default nexthop 1.1.2.1

set protocol ospf redistribute static

圖3.1.19

CLI command sequence to configure RE2

set ne name re2

set osc config 1-1-8-1 ptop-protected

#	set osc config 1-1-13-1 ptop-protected

#	set mpls autoconfig on

set interface lo0.0 ip-address 1.1.1.2/32

set interface eth0.0 ip-address 1.1.2.12/24

set interface eth0.10 ip-address 1.1.3.5/30 tx-plane 0

set interface eth0.11 ip-address 1.1.3.2/30 tx-plane 1

# 	IP address of router should be 1.1.2.1/24

# 	set route default nexthop 1.1.2.1

CLI command sequence to configure RE3

set ne name re3

set osc config 1-1-8-1 ptop-protected

#	set osc config 1-1-13-1 ptop-protected

#	set mpls autoconfig on

set interface lo0.0 ip-address 1.1.1.3/32

set interface eth0.0 ip-address 1.1.2.13/24

set interface eth0.10 ip-address 1.1.3.9/30 tx-plane 0

set interface eth0.11 ip-address 1.1.3.6/30 tx-plane 1

# 	IP address of router should be 1.1.2.1/24

# 	set route default nexthop 1.1.2.1

圖3.1.20

圖3.1.20是一個3節點的線性網路例子，RE1，RE2和RE3，其Loopback Interface IP，Broadcast Interface IP，Plane 0 Interface IP和Plane 1 Interface IP如圖中所標示，其中RE1的Plane 1 Interface與RE3的Plane 0 Interface並無任何銜接，故並沒有指配IP，所以3個設備的設定分別如下：

CLI command sequence to configure RE1

set ne name re1

set osc config 1-1-8-1 ptop-protected

set osc config 1-1-13-1 unequipped

#	set mpls autoconfig on

set interface lo0.0 ip-address 1.1.1.1/32

set interface eth0.0 ip-address 1.1.2.11/24

set interface eth0.10 ip-address 1.1.3.1/30 tx-plane 0

#	 IP address of router should be 1.1.2.1/24

set route default nexthop 1.1.2.1

set protocol ospf redistribute static

CLI command sequence to configure RE2

set ne name re2

set osc config 1-1-8-1 ptop-protected

set osc config 1-1-13-1 ptop-protected

#	set mpls autoconfig on

set interface lo0.0 ip-address 1.1.1.2/32

set interface eth0.0 ip-address 1.1.2.12/24

set interface eth0.10 ip-address 1.1.3.5/30 tx-plane 0

set interface eth0.11 ip-address 1.1.3.2/30 tx-plane 1

# 	IP address of router should be 1.1.2.1/24

#	 set route default nexthop 1.1.2.1

CLI command sequence to configure RE3

set ne name re3

set osc config 1-1-8-1 ptop-protected

set osc config 1-1-13-1 unequipped

#	set mpls autoconfig on

set interface lo0.0 ip-address 1.1.1.3/32

set interface eth0.0 ip-address 1.1.2.13/24

set interface eth0.11 ip-address 1.1.3.6/30 tx-plane 1

# 	IP address of router should be 1.1.2.1/24

# 	set route default nexthop 1.1.2.1

在上述的環狀網路與線性網路的設定中，有一個基本的假設，就是MPLS的自動設定是啟動的，因此設備的網路設定可以如上述設定般簡單，跨網路增加服務電路也會很容易，只要從其中一個端點設備作設定，整個MOVAZ的網路便會自動將網路上經過的每一個結點作設定，例如從RE1的卡板<1 1 1>到RE3卡板<1 1 2>建立一條雙向無保護的OC-48 Optical Channel Trail (OCT)，只需在RE1上加入設定即可建立全線的網路連線：

edit service oct example-1-oct

set source ip-address 1.1.1.1 cp 1-1-1

set destination ip-address 1.1.1.3 cp 1-1-2

set protection none

#	set direction bi-directional

#	set priority setup 7 hold 7

#	set status on

#	set rro all

#	set bandwidth oc-48

exit

commit service example-1-oct

例子二，在RE1的卡板<1 1 1>到RE2卡板<1 1 2>建立一條單向保護的Gig-E OCT，只需在RE1上加入設定即可建立全線的網路連線：

edit service oct example-2-oct

set source ip-address 1.1.1.1 cp 1-1-1

set destination ip-address 1.1.1.2 cp 1-1-2

set direction unidirectional

set priority setup 4 hold 7

set protection path required 1+1

set bandwidth GigE

#	set status on

#	set rro all

exit

commit service example-2-oct

RAYexpres的機框處理器(SP)與服務介面模組(SIM)可以提供保護切換，其指令如下示：

initiate protect sp <B-S-S> switch                 (機框處理器切換

initiate protect sim <B-S-S> action lockout          (SIM禁止切換

initiate protect sim <B-S-S> action forced plane{0|1}  (SIM強迫切換

initiate protect sim <B-S-S> action manual plane{0|1}  (SIM手動切換

realease protect sim <B-S-S>						  (解除SIM切換

此外SIM卡也可支援Port Loopback與Line Loopback，其指令如下所示：

initiate loopback port <B-S-S-P> {facility|terminal}	(port loopback

release loopback port <B-S-S-P>					(解除port loopback

initiate loopback line <B-S-S> {facility|terminal}		(line loopback

release loopback line <B-S-S>					(解除line loopback

圖3.1.21是Port Loopback訊號流程圖，當執行facility loopback時，會針對選定Port在多工/解多工模組上，將用戶端訊號回送用戶端；執行terminal loopback時，會針對選定Port在多工/解多工模組上，將網路端訊號回送網路端。圖3.1.22是Line Loopback訊號流程圖，當執行facility loopback時，會在多工/解多工模組上，將全部用戶端訊號回送用戶端；執行terminal loopback時，會在多工/解多工模組上，將全部網路端訊號回送網路端。

圖3.1.21

圖3.1.22

3-2	RAYstar

圖3.2.1

架構與單體介紹：

圖3.2.1是RAYstar的典型架構，由 OADM、OEO、EXC與SIM四種機框組成。光塞取多工(OADM)框，有三種多工/解多工單體，20波長，40波長和80波長；兩種OLD，接取型(Access) OLD與都會型(Metro) OLD，詳細的插槽位置如圖3.2.2，Slot-1 ~ 8與Slot-19 ~ 26是多工/解多工單體；Slot-9 ~ 12與Slot-15 ~ 18是OLD的插槽，接取型與都會型OLD的訊號流程結構類同RAYexpress的OLD，但又有單放大器與雙放大器不同模組，因應不同的傳輸距離；Slot –13,14為電源單體；Slot –27,28為機框處理器。

OEO機框如圖3.2.3，是光電轉換處理的機框，可以插用Transceiver/Transponder，如同RAYexpress，Transponder是光轉電又電轉光的單體，可以在設備上提供透通的終端服務；Transceiver則為光轉電的介面，接到電交換模組(Electric Cross Connection, EXC)轉接到SIM介面，再由電轉光訊號。其訊號流程結構均類同於RAYexpress。

圖3.2.2

圖3.2.3

圖3.2.4

圖3.2.4標示出EXC機框相對應的位置與實物外觀，是以電訊號的方式，應用GMPLS協定來管控交接動作，可提供160x160 2.5Gbps交接與40x40 10Gbps交接(透過1:4的反相多工)，未來可升級到320x320 2.5Gbps交接。

圖3.2.5

圖3.2.5有RAYstar 的SIM機框的插槽規劃與卡片型式，其種類與訊號流程架構皆類同於RAYexpress的介紹。

系統訊號流程介紹：

如圖3.2.4，網路上20/40/80波長的光訊號由OADM機框的OLD進入RAYstar，經過同在OADM機框的解多工器解析成單一波長的光訊號後，可轉接到同在OADM機框的其他多工器，例如slot-3與slot-4的多工/解多工器間的Mapping如下：

set map passthrough 02-03-04 02-02-04

set map passthrough 02-04-02 02-03-02

或分送OEO機框的Transceiver/Transponder單體。若是送Transponder單體，則波長15xx nm光訊號會先轉成電訊號，該電訊號會再轉換成1310 nm的光訊號，供本地服務電路使用；若是送Transceiver單體，則波長15xx nm光訊號轉成電訊號後，將匯接到EXC機框，經交接切換後，可由任意SIM卡轉成相關服務的光訊號。OADM框與OEO框間的Mapping如下：

set map xc 02-03-09 03-18

set map xc 02-03-15 03-21

set map xc 02-03-19 03-26

set map xc 02-04-11 03-14

set map xc 02-04-13 03-20

set map xc 02-04-18 03-11

set map xc 02-04-20 03-12

同理，本地特定服務的電路，可經由SIM卡介接後，轉光訊號成電訊號匯接到EXC機框，經交接切換後，可由OEO框裏選定任意Transceiver單體，轉換成的15xx nm波長光訊號，經過OADM框的多工器多工成20/40/80波長的光訊號，由選定的OLD送到網路上。

RAYstar網路架構介紹：

圖3.2.6的RAYstar分別與左邊的RAYexpress RE1、RE2構成具保護的環狀網路，與右邊的RAYexpress RE3構成具保護的線性網路。同RAYexpress中介紹，Loopback Interface IP供測試用，Broadcast Interface IP供設備網管用，Plane 0 Interface IP和Plane 1 Interface IP供相鄰設備的連接，詳細IP規劃如表3.2.1。各設備的設定指令如下：

CLI command sequence to configure RE1

set ne name re1

set osc config 1-1-8-1 ptop-protected

#	set osc config 1-1-13-1 ptop-protected

#	set mpls autoconfig on

set interface lo0.0 ip-address 10.1.1.11/32

set interface eth0.0 ip-address 10.1.3.18/28 tx-plane 0

set interface eth0.10 ip-address 10.1.3.5/30 tx-plane 0

set interface eth0.11 ip-address 10.1.3.2/30 tx-plane 1

圖3.2.6

表3.2.1

CLI command sequence to configure RE2

set ne name re2

set osc config 1-1-8-1 ptop-protected

set interface lo0.0 ip-address 10.1.1.12/32

set interface eth0.0 ip-address 10.1.3.19/28

set interface eth0.10 ip-address 10.1.3.9/30 tx-plane 0

set interface eth0.11 ip-address 10.1.3.6/30 tx-plane 1

CLI command sequence to configure RAYstar

set ne name star01

set osc config 1-2-1-1 ptop-protected

set osc config 1-2-2-1 ptop-protected

set osc config 1-2-19-1 ptop-protected

set osc config 1-2-20-1 ptop-protected

set interface lo0.0 ip-address 10.1.1.1/32

set interface eth0.0 ip-address 10.2.1.2/24

set interface trip0.0 ip-address 10.1.3.17/28

set interface trip0.10 ip-address 10.1.3.1/30 tx-plane 0

set interface trip100.11 ip-address 10.1.3.10/30 tx-plane 1

set interface trip1.0 ip-address 10.1.4.17/28

set interface trip1.10 ip-address 10.1.4.1/30 tx-plane 0

set interface trip101.11 ip-address 10.1.4.6/30 tx-plane 1

#	IP address of router should be 10.2.1.1

set route default nexthop 10.2.1.1

set protocol ospf redistribute static

CLI command sequence to configure RE3

set ne name re3

set osc config 1-1-8-1 ptop-protected

set osc config 1-1-13-1 ptop-protected

set interface lo0.0 ip-address 10.1.1.13/32

set interface eth0.0 ip-address 10.1.4.18/28

set interface eth0.10 ip-address 10.1.4.5/30 tx-plane 0

set interface eth0.11 ip-address 10.1.4.2/30 tx-plane 1

CLI command sequence to configure router

hostname Router1

Interface ethernet 0

Description To Management Ethernet

Ip address 10.2.1.1 255.255.255.0

Ip route 10.1.0.0 255.255.252.0 10.2.1.2

exit

從RE1 cp <1-1-7>與RE3 cp <1-1-2>間，建立一條OC-48雙向OCT，只需由任一端點設備，鍵入下列指令即可：

edit service oct example-1-OCT

set source ip-address 10.1.1.11 cp 1-1-7

set destination ip-address 10.1.1.13 cp 1-1-2

set protection none

#	set direction bi-directional

#	set priority setup 7 hold 7

#	set status on

#	set rro all

#	set bandwidth oc-48

exit

commit service oct example-1-OCT

3-3	R-OADM：可重新規劃光塞取多工機( Reconfigurable optical add/drop multiplexer )

可重新規劃光塞取多工機有兩種常見技術，一種利用廣播與選取的機制(Broadcast and Select)；另一中是使用交換(Switched)的機制。

•廣播與選取的機制(Broadcast and Select)

圖3.3.1的可重新規劃光塞取多工機是一種廣播與選取架構。光訊號從前級放大器(Pre-amplifier)輸入，經過分歧器(splitter)後，光訊號廣播向兩個路由，欲拮取出來的光訊號經解多工器(DEMUX)將特定波長的光訊號解出；通過動態頻道等化器(Dynamic Channel Equalizer, DCE)的光訊號，被解多工的波長訊號會被阻絕，其餘未被解多工的波長訊號，將依不同頻道的傳輸特性，予以等化後送組合器(combiner)與從多工器送來的光訊號重新組合，再送往後級放大器(Post-amplifier)輸出。此種架構只可對固定特定波長的光訊號，作重新規劃塞取。

圖3.3.1

圖3.3.2

圖3.3.2是另一種廣播與選取架構的可重新規劃光塞取多工機。此架構類似圖3.3.1的架構，所不同點主要在於解多工器換成分歧器與可調式光濾波器(Tunable Filters)，如此可任意選擇要取出的光訊號波長，該波長的光訊號可重新再利用於後面的傳輸網路。

•交換(Switched)的機制

圖3.3.3的R-OADM中，光訊號經過前級放大器後，輸入一個1x2(一進二出)的波長選擇交換器，可將要取出的特定波長訊號切換輸出到解多工器；其餘波長的光訊號切換輸出到下一級2x1(二進一出)的波長選擇交換器，匯整多工器送來可重新使用的特定波長訊號，送到後級放大器。

圖3.3.3

圖3.3.4

圖3.3.4的R-OADM中左端輸入的光訊號，先進入解多工器，解多工成N種不同波長的光訊號，在經過N個2x2的塞取交換器來決定那個特定波長的光訊號要在此R-OADM取出，則該特定波長的光訊號可重新應用於右端環路的傳輸。N個塞取交換器輸出訊號到N進N出的矩陣式可變式光衰減器(variable optical attenuator, VOA)將N種不同波長的光訊號等化後，經多工器整合由單一光纖傳送。

圖3.3.5的R-OADM中，N個2x2的塞取交換器與N進N出的矩陣式可變式光衰減器，由一個NxN的交換矩陣所取代，這個NxN的交換矩陣可選取任意波長的光訊號並加以等化處理，故可選取任意波長與任意埠作為重複傳輸使用。圖中NxN的交換矩陣使用一種整合式波長選擇交換器(integrated Wavelength Selective Switch, iWSS)，這個交換器的機構圖與MOVAZ的實際成品圖分別如圖3.3.6與圖3.3.7。其中的交換核心是以微機電(Micro Electronics Mechanical System, MEMS)的IC製造技術所設計的可控制鏡面角度的鏡子矩陣，可控制鏡面的微機電機構圖如圖3.3.8右下圖，是利用控制電壓來調控鏡面對任意波長光訊號的鏡射角度，再配合光柵與折射反射的物理處理，以達成任意波長任意埠的光訊號可以交換成任意波長到任意埠。圖3.3.8左邊是MEMS 的IC光罩圖，中間部分是960個可調控的鏡子矩陣；LV decoder ASIC是可定址的內容記憶體(Contents Addressable Memory, CAM)為低電壓模組，一組CAM可紀錄240筆的鏡子傾斜資料，故有4組CAM；因為鏡面傾斜角的控制需要高電壓，所以CAM與Mirrors之間必須借由高壓的驅動模組HV Drive ASIC將5V的方波訊號提升為200V，共有12個模組；圖3.3.8右邊則是成品的照相圖，

圖3.3.6

圖3.3.7

圖3.3.8

3-4	RAYo/s

MOVAZ系列設備的作業系統(operating system)是MOVAZ自行研發的RAYo/s，這個作業系統可以提供設備節點管理(Node Management)，安全管理(Security)，單體提供(Equipment Provisioning)，軟體管理(Software Management)，性能監視(Performance Monitoring)，使用者管理(User Management)，障礙管理(Fault Management)，保護管理(Protection Management)，智慧控制平台(Intelligent Control Plane)。

RAYo/s的節點管理可藉由CLI (Command Line Interface)或SNMP(Simple Network Management Protocol)來管理，使用CLI介面可透過設備上的Ethernet介面或Telnet Session登入設備直接管理；使用SNMP協定則須透過網管程式RAYtracer，以MIB與TRAP與設備溝通。

保護管理方面，RAYo/s目前支援三種保護機制：路由一加一保護(Path 1+1 protection)，鏈結一加一保護(

Link 1+1 protection)，端對端回復(

End-to-end Recovery)，三種保護機制的示意圖展示如圖3.4.1。路由一加一保護如圖3.4.1的上圖，當頭端與尾端間的工作路由任何一點障礙時，路由一加一保護機制會自動從頭端到尾端間產生一條保護路由，這個保護機制只需簡單的一道指令即可達成：“set service oct ABC protection path 1+1”；

圖3.4.1的中圖是鏈結一加一保護的示意圖，其保護機制是針對節點與節點間的鏈路做保護，當工作路由任何一點障礙時，系統會在故障鏈路的兩個節點間自動產生保護鏈路，原工作路由中未障礙的鏈路仍保持不變，其設定也可用一道指令達成：“set service oct ABC protection link 1+1”；

圖3.4.1的下圖是端對端回復機制的示意圖。此端對端的回復機制並不會預先規劃保護路由，而是當工作路由障礙時，自動送出訊令(signaling)，在頭端與尾端間重新產生一條服務路由，其設定指令如下：

“set service oct ABC recovery end-to-end”

圖3.4.1

MOVAZ的智慧控制平台架構如圖3.4.2，主要有三種模組：訊令模組(Signaling Module)，路由計算模組(Path Computation) ，路由規劃模組(Routing Module)。訊令模組的核心是GMPLS-RSVP和光路由資料庫(Optical Path Database)，可以動態控制電路服務的傳遞；路由計算模組的核心是路由計算引擎(Path Computation Engine)，透過拓樸資料庫(Topology Database)，可以根據設定的條件選擇出所要的服務路由；路由規劃模組有兩種路由規劃，光訊號頻道路由規劃(OSC Routing)與光路由規劃(Optical Routing)，光訊號頻道路由規劃使用OSPF的繞路協定，光路由規劃使用GMPLS-OSPF的繞路協定，可提供網路的拓樸架構與可用的網路資源給網路上的所有節點，中華電信的控制平台部分建置時並未啟動。啟動控制平台機能可以使MOVAZ設備，透過GMPLS的通訊協定提供下列機能：

- 目錄發現與廣告：可發現網路新增原件並告知其他網路原件。

- 提供端對端動態服務：可從任一端點網路原件的CP(circuit pack)，產生跨網路的服務電路，中間的路由可由路由計算模組自動產生，並將路由資料傳送給相關的網路原件。

- 網路原件層的服務認知：網路原件可以認知該原件上產生或經過的服務電路。

- 電路卡層的服務認知：電路卡可以認知該電路卡上產生或經過的服務電路。

- 告警的相關性與傳遞：當有電路卡發生故障時，在該電路卡上受影響的服務電路，會沿著各個服務電路的光頻道路徑(Optical Channel Trail, OCT)傳送給相關設備。

- 狀態的重新同步：當網路原件遭到重大當機重新啟動時，原來的網路服務資訊可以從鄰近的網路原件中學得，而回復原本的運作狀態。

- 自動的服務保護與回復：可提供三種服務保護機制。

圖3.4.2

控制平台的核心協定是GMPLS(Generalized MPLS)，GMPLS是MPLS(Multi Protocol Label Switch)與MPS(Multi Protocol  Switch)兩種通訊協定的巨集，可以跨不同傳輸技術，例如IP, ATM, SONET/SDH, s等。MPLS有兩種路由器，標籤邊緣路由器(Label Edge Router)與標籤交換路由器(Label Switch Router)，標籤邊緣路由器可將非MPLS介面的輸入資料貼上標籤送到標籤交換路由器，或將標籤交換路由器送來的資料移除其標籤，送到輸出介面。標籤交換路由器則根據標籤值來做資料交換，以送達目的地的標籤邊緣路由器。

圖3.4.3是MPLS建立標籤交換路由(Label Switch Path, LSP)的示意圖。由Ingress端發動建立LSP的Request，透過MPLS-OSPF送到Egress端，Egress端收到Ingress的Request後，會根據MPLS-RSVP沿LSP路徑回覆標籤給Ingress端，Ingress端收到標籤後，便根據標籤建立起Ingress端到Egress端的LSP電路。圖3.4.4是MPS建立路由的示意圖，其原理同MPLS，只是標籤交換(Label Switch)改成波長交換(Wavelength Switch)。

圖3.4.3

圖3.4.4

3-5 RAYtracer

RAYtracer是MOVAZ網管的圖形介面，可以架設在Windows、Solaris、Linux三種作業平台上，透過SNMP或GMPLS兩種協定對節點設備網管控制，圖3.5.1是MOVAZ的整個網管架構圖，其中的DHCP Server可以提供給RAY系列產品網管IP，網管伺服器分正用主機與備用主機，兩部伺服器主機間以UDP協定互相通訊，備用主機會以固定周期送Heartbeat訊息給正用主機，並以FTP協定作資料備援。RAYtracer可以提供設備管理，服務管理，操作管理，效能/頻寬管理，告警/事件管理及設備軟體管理。

圖3.5.2顯示RAYtracer所提供的設備管理，點選一個節點後，該節點的選單內容如圖3.5.2圖的左上方，可提供設備詳細資料、機框圖形、效能監視、服務提供、設備連結與告警/事件查看等，圖的右上方是Chasis的圖形介面，可以由燈號顯示，判斷卡片的服務狀況；右下方則顯示，可以進一步點選任一卡片，查視該卡片的內容、效能狀態與告警/事件情形。圖3.5.3分別是RAYexpress與RAYstar的設備提供內容，RAYstar多了Cross Connect(供EXC框)和Mapping(供OADM與OEO框的光纖連線)兩項，其內容參考圖3.5.4。

圖3.5.1

圖3.5.2

圖3.5.3

圖3.5.4

圖3.5.5圖示服務管理、操作管理與頻寬管理的圖形介面，圖的右方表列各種服務的訊號型態與資訊速率，圖的左上方是提供服務電路的管理畫面，有OCT電路與Data電路，圖的左下方是增加或移除電路交接的畫面，可分In/Out端，雙向或單向，硬體保不保護，還有訊號型態與資訊速率的選擇，In/Out端又可選擇SIM卡、OADM、Lambda、OEO位置。

圖3.5.5

圖3.5.6

圖3.5.6提供卡片Restart的圖形畫面，選定卡板後可至Action處選擇切換或重新啟動卡片，可選Warm Restart或Cold Restart，然後執行Apply即可，Warm Restart約需30秒，Cold Restart約需45秒。圖3.5.7是服務電路資料備份功能的畫面。

圖3.5.7

圖3.5.8

圖3.5.8是SIM卡單體的效能監視畫面，如圖所示port 1的光接收功率(Optical Power Receive, OPR)值是-5.63dBm，最高與最低臨限值分別為-5dBm與-17dBm；port 1的雷射偏壓電流(Laser Biased Current, LBC)值是9.45mA，其高低臨限值分別為60mA與1mA。圖3.5.9是OLD卡單體的效能監視畫面，port 1有光接收功率值(OPR)，光訊號頻道(OSC)的光接收功率值與可變光衰減器(VOA)的衰減值等效能參數。port 2有光發射功率值(Optical Power Transmit, OPT)，光訊號頻道(OSC)的光發射功率值，光訊號頻道(OSC)的雷射偏壓電流(LBC)值等效能參數。port 3有掺鉺光纖放大器(EDFA)的輸入功率(Input Power, IP)、掺鉺光纖放大器的增益值、掺鉺光纖放大器的雷射功率值(Laser Power, LP)、掺鉺光纖放大器的雷射偏壓電流值、掺鉺光纖放大器的雷射溫度等效能參數。

圖3.5.9

圖3.5.10，圖示告警/事件管理畫面，告警/事件表可以分別從點選設備、卡片或連線的子選單中找到，圖3.5.10的例子是從設備的子選單中，點選事件單，事件單中除事件外還包括告警部分，不同的告警等級分別用不同的顏色表示，表單中紀錄有設備名稱、告警點、告警可能原因、告警發生時間等資料。

圖3.5.10

圖3.5.11是RAYtracer網管程式的管理畫面。

圖3.5.11

- 建議

MOVAZ設備均提供GMPLS協定，建議啟動該項功能測試，是否如該公司

所言功能強大，利於現場維護。