經濟部暨所屬機關因公出國人員報告書

（出國類別：考察）

報告書

| 出 國 人： | 服務機關：中油公司總公司 職務：管線組組長 姓名：鄧兆章 |
| --- | --- |
| 出國地點： | 德國 |
| 出國期間： | 92年8月21日至8月28日 |
| 報告日期： | 92年11月26日 |

出國考察報告摘要

壹：前言

貳：3P-services公司之組織與業務

參：結語與展望

出國考察報告

壹：前言

智慧型PIG為全面檢測管線腐蝕情形之工具，主要係檢測管線內、外部腐蝕情形及裂痕之有無；腐蝕之面積、深度、裂痕長度能量化顯示，且定位其腐蝕、裂痕所在地點，為目前檢測管線內外部腐蝕、裂痕之先進、有效利器。

本公司陸上長途輸油氣管線總長度達5250公里，遍佈台灣西部人口稠密地區，經統計近十（82/1-92/9）餘年來，本公司發生管線事故總計117次（如附表一），其中發生腐蝕洩漏33次，佔管線事故之28.21%，尤其是民國84年2月發生於台北縣板橋市之管線腐蝕而致天然氣洩漏之氣爆事件，更是令人談之色變，當時燃燒火焰竄升三層樓高，未傷及人員誠屬大幸，但大範圍之燃燒波及民宅住家，造成附近民房及民眾財物損失高達四億六千七百餘萬元。

如上所述，鑑於管線腐蝕洩漏將造成本公司財物嚴重損失及形象負面影響，本公司近年來即積極進行管線緊密電位檢測工作，對於經檢測發現電位異常之管段則立刻開挖檢修或切換，並逐年編列預算，積極進行老舊長途輸油氣管線之汰換，但緊密電位檢測方法有其限制，影響管線緊密電位檢測正確性之因素有以下幾點：

1.管線埋設深度。

2.其他管線與待測管線靠近並行埋設。

3.與電力管線並行，受電力線磁場干擾。

4.陰極防蝕測試線，於測試端子至管線之間的導線發生斷路現象或錯接目標管線。

5.修改管線時舊管未拔除者，舊管線信號誤導管位偵測。

6.經過閥箱底下、水泥包覆等所產生之屏蔽效應

由以上可知，緊密電位檢測方法有其限制，若能引用先進之智慧型PIG檢測方法，能夠即時檢測管線腐蝕情形及其正確位置並立即修理，對於防範管線因腐蝕造成之洩漏事故可收立竿見影之效。到先進國家考察、了解國外智慧型PIG檢測實施近況，吸收國外先進知識與經驗，以為本公司實施管線智慧型PIG檢測之借鏡並期能降低管線智慧型PIG檢測成本，為本次奉派出國考察之主要任務。

貳：3P-services公司之組織與業務

3P-services成立於1993年，位於德國西北部生產石油之EMSLAND地區，為一家獨立、私人擁有的小型公司（如附圖一），其業務主要以研發、製造與實施智慧型PIG檢測服務為主。

該公司之組織系統、部門及人員配置、核心業務、檢測設備、服務範圍及主要客戶說明如下：

一、組織系統

3P-services公司之組織系統分：

（一）PIG檢測系統研發與檢測數據判讀

（二）電子零配件組裝

（三）PIG機械外殼等硬體設施之製作及組裝

（四）智慧型PIG現場測試

（五）實地檢測等

二、部門分類與人員配置

3P-services公司目前有員工30餘人。各部門人員配置情形約如下

（一）PIG檢測系統研發與檢測數據判讀：2~3人

（二）PIG相關電子零配件之組裝、測試與維護：6~7人

（三）PIG機械外殼等硬體製作、組裝：8~10人

（四）智慧型PIG測試、現場檢測：8~10人

（五）業務推廣與銷售：1~2人

三、3P-services公司自行研發、製作之檢測設備

（一）管線智慧型PIG檢測相關設備

3P-services公司擁有3吋至36吋之智慧型PIG（如附圖二），所有檢測機型組件（包括軟、硬體）皆係3P-services公司自行研發產製之原型機種。

3P-services公司研發之管線檢測設備有：

1、MFL（Magnetic Flux Leakage）PIG

從4吋至36吋高解析度磁通漏型PIG，以檢測管線內外部腐蝕及裂痕用為主

2、DMR（Direct Magnetic Response）

口徑為3吋或更大之直接磁場反應檢測器，特別針對管線內部局部腐蝕之檢測（不論管壁厚度）。

3、GEO（High Resolution GEOmetic）

高解析度幾何變形率檢測器，檢測3吋以上管線之幾何不連續性缺陷（檢測管線真圓度-管線變形情形）。

4、以上所述各種工具之特殊應用附加設備：

（1）可供單一清管頭管線泵入、泵出用之雙方向（Bi-directional）智慧型PIG（如附圖三）。

（2）適用於高彎曲度管線之智慧型PIG（如適用於4吋管徑，1.5D-90度彎曲之管線，如附圖四）

（二）手提方便型掃描儀（Handy-scan Inspection Equipment，如附圖五）

引用Magnetic Flux Leakage檢測原理，採用多枚探頭設計，供檢測管線外部、儲槽底板及壁板之腐蝕用。

四、3P-services公司之核心業務

（一）各種尺寸之管線智慧型MFL PIG及手提方便型掃描儀之研發、製作與出租業務。

（二）有關陸上、海底管線鐵損（內、外部腐蝕）、機械變型及連續輸送作業管線之智慧型PIG檢測服務。

（三）儲槽底板、壁板腐蝕之檢測服務

（四）由管線外部檢測腐蝕之服務

五、3P-services公司之其他服務項目

（一）特殊諮商、計畫規劃及Co-ordination業務

（二）智慧型PIG之租賃業務

（三）智慧型PIG檢測前之管線清洗業務

（四）智慧型PIG之讀值之校正業務

（五）PIG位置標示器讀值之校正業務

（六）檢測數據之解析、判讀業務

（七）檢測報告撰寫與建議業務

六、3P-services公司之客戶

（一）SHELL石油公司（約佔50%以上）

（二）美國軍方各駐在地之油料管線（約佔30%）

（三）一般油公司、管線公司

七、討論與說明事項

很感謝3P-services公司Schmidt經理及其所屬同仁之接納與協助，在這幾天地考察中，能夠參與了解該公司之運作方式，結束考察當天並與Schmidt經理交換意見，並有以下之討論與共識

問題：（問題由我方提出，Schmidt經理回答）

（一）除了智慧型PIG檢測外，目前世界上有無其他更先進之管線檢測技術？

答：智慧型PIG可檢測管線內、外部腐蝕情形，其腐蝕面積、深度、位置皆能檢測出來，為管線全面檢測之唯一方法，到目前為止，尚未發現其他優於智慧型PIG檢測之方法。

（二）德國政府目前對於管線檢測，有無規定必須實施智慧型PIG檢測之規定。

答：德國政府尚未規定管線必須實施智慧型PIG檢測，德國油公司及管線公司雖仍有以水壓試驗為檢測管線腐蝕之方法，但鑒於智慧型PIG檢測之準確性與有效性，已逐漸改採智慧型PIG來檢測管線之腐蝕情形。

（三）何以有時本公司有實施智慧型PIG檢測之需求時，前來投標公司之投標金額大都較排訂檢測時程之檢測金額高出甚多？

答：通常智慧型PIG檢測服務公司每年都接有一定數量客戶之檢測服務契約，並排定檢測時程，若臨時有突然檢測工程需求時，智慧型PIG檢測服務公司可能因：

（1）將影響已排定之檢測計畫，必須調整原先排定之檢測時程，且涉及第三者之權益，必須與原排定檢測時程之客戶溝通協商，不然甚或遭原顧客解約，將造成營業、信譽損失。

（2）若欲不影響原先排定之檢測時程，則必須加班趕工，所增加之趕工加班費用只好轉嫁，所以檢測費用會較正常排定時程者高。

（四）本公司有一條8吋燃料油管線長約20公里，材質為API5L-X52，操作溫度約在45~55℃間，操作壓力約20公斤/平方公分，如欲實施檢測，所需費用大概多少？

答：約需USD 80~100Thousand（詳如所附估算表）

（五）海管與陸管之智慧型PIG檢測方式與所須注意之施工安全事項有何不同？

答：海管與陸管之智慧型PIG檢測方式並無差異，因智慧型PIG係通過管線內部實施檢測，管線之所在位置不影響智慧型PIG檢測之施行；因智慧型PIG之置入與收取皆在陸地上施作，所以施工安全應注意事項亦相同。但檢測發現有腐蝕異常時，因涉及海上作業，有關船舶操作、海流影響及進入水下實施複測與維修等與一般陸上不同之特殊作業，則其作業困難度與危險度比陸管之維修高很多，所需投入之維修費用亦相對地將高出很多。

（六）3P-services公司之智慧型PIG檢測設備皆自行研發、製造，其精確度已有相當高之水準，又經觀察，貴公司之工作人員亦都相當熟練、專精於智慧型工作，但據我了解貴公司好像不曾參與碧公司之檢測投標工作，歡迎貴公司參與本公司之檢測工作。

答：雖然3P-services公司目前稍具規模，但人才培養不易，人力有限，若一時接單太多，恐因人力不足，到處疲於奔波，匆忙應付，將降低檢測精確度及數據資料判讀品質，影響剛剛建立之公司聲譽與形象，所以目前為止，並未積極拓展市場，貴公司雖有智慧型PIG檢測之業務需求，因本司人手不足且須遠度重洋，距離太遠，所以未能爭取提供服務；但3P-services公司一定會朝積極培養人才，慢慢擴大業務，穩定發展的方向，逐步跨出去，並擴大茁壯，屆時將有足夠人力，提供服務。

（七）對於貴公司及您之開放接納、詳細介紹貴公司之產品並現場觀摩，讓我對智慧型PIG之研發、製作與測試修正有更深一層地了解，深致謝意。

答：歡迎再次光臨，並希望爾後有機會為貴公司服務。

參：結語與展望

一、  感謝長官之厚愛與栽培，本次有機會奉派至德國Lingen 3P-SERVICES公司考察智慧型PIG檢測業務。

二、  就像參加考試，不到考試鈴聲響，拿到考題，你就不知如何答題一樣，隻身前往一個不曾到過且語言不通的國度考察業務，相信對所有的人而言，多多少少都會產生一股無名的恐懼與壓力，雖然出國前已充分收集3P-SERVICES公司相關地理位置與交通設施資料，啟程前之惶恐與興奮難安之感，仍隱然於心；但畢竟這也是人生歷程之一，總要跨出去，就憑著這股信念，我啟程前往，紮紮實實的走了一趟人生之旅，並順利的完成公司交付任務。

三、  以往亦曾參觀過本公司管線實施智慧型PIG檢測情形，概念中僅知如何將智慧型PIG置入管線，如何控制速率，如何掌控智慧型PIG位置，又如何取出智慧型PIG等之作業程序，至於智慧型PIG之內部構造如何，其資料判讀相關機制又如何，因智慧型PIG製造公司往往視此等技術為家機密，不肯輕易解說，則有迷團一堆之憾；本次前往3P-SERVICES公司考察，蒙3P-SERVICES公司之接納與開放參觀，而得以一窺智慧型PIG之內部構造真貌（如附圖六），誠屬榮幸，僅將所見與心得說明如下：

（一）智慧型PIG之內、外部構造：

1.智慧型PIG之外部筒體

（1）智慧型PIG之外部筒體結構與管線相似，為中空之管狀物。

（2）智慧型PIG之外部筒體管材係選用可承受200Bar之壓力者（如附圖七），以確保內部之電子零組件與電力（池）供應等系統完全不受外部壓力而損壞。

2.PIG內部結構

（1）電子零組件

磁力線感知及接收系統、整波、濾波與調幅、A（Analog）/D（Digital）與D/A轉換系統、訊號輸出入系統，微型電腦處理器等。

（2）電力（池）供應系統；用以供應電子零組件、微型電腦處理器等所需之電力。

3.附屬設備

（1）強力磁鐵

附著固定於PIG筒體外側，用以產生磁力線

（2）磁力線感應探頭：

設置於智慧型PIG碟型圓盤前端帽（Cap）沿端，依智慧型PIG尺寸大小，設計不同數量之感應探頭（經私下了解，該公司之8吋口徑之智慧型PIG，設有55個探頭，依此類推，16吋口徑之智慧型PIG須設110個探頭，26吋口徑者則須設178或179個探頭）。

（二）智慧型PIG檢測資料判讀機制

1.建制各種腐蝕情況之各尺寸模擬管線，供新組立完成之智慧型PIG模擬檢測並建立資料庫

2.施測前之模擬檢測，該公司於前往現場實際檢測（如附圖八）時，皆先行實施模擬檢測，用以調整、修正智慧型PIG之檢測數據，並為實際檢測時之參考數據，據以判斷管線實際腐蝕情況

3.現場實際檢測完成，將資料送回公司，並與前項模擬檢測數據進行比對判讀

四、  智慧型PIG檢測技術，不論是硬體設備或是軟體設備，世界各家先進公司莫不視為獨門技術，相關之Know-how守口如瓶，視為非賣品，不輕易釋出，以致目前全世界僅有二至三家公司擁有該等檢測之相關設備與技術，也因為如此，智慧型PIG檢測已屬專精、獨占之一種管線檢測技術，以致該等檢測費用之居高不下，經統計本公司以往之智慧型PIG檢測費用約為每公里40餘萬元；今年初基隆地區因管線腐蝕而發生二次漏油情形，基隆儲運處為能迅速掌握管線腐蝕情況而急欲實施智慧型PIG檢測，其檢測費用高出平常檢測所需費用之二倍有餘。如前所述，智慧型PIG檢測為先進之管線檢測技術，自行研發有其困難，而國外公司對於此類技術只採取提供服務或租用，不賣技術之策略，若非限於目前法律規定，而能夠與外國公司訂定長期檢測或租用契約，將可降低本公司本類檢測之成本。

----------------------------