行動通信網路ALL IP技術發展趨勢和行通虛擬網路(MVNO)介接技術及商業運轉模式

出國報告書

目    次

1、	考察目的與行程	1-3

1.1	考察目的	1-3

1.2	考察行程	1-3

2、	3G全IP標準演進及對網路未來發展的影響	2-1

2.1	3GPP標準發展及演進	2-1

2.2	3GPP R99	2-2

2.3	3GPP R4	2-4

2.4	3GPP R5	2-4

2.5	3GPP R6	2-5

2.6	3GPP未來的演進	2-6

3、	無線區域網路發展與3G整合趨勢	3-1

3.1	無線區域網路標準之發展	3-1

3.2	WLAN的安全標準	3-2

3.3	WLAN與3G之整合	3-5

3.4	從技術觀點來看WLAN及3G的競合關係	3-6

3.5	從業務觀點來看WLAN與3G之競合	3-8

3.6	UMTS Forum對3G服務的分類	3-11

3.7	WLAN/3G的整合議題	3-12

3.8	SIM based對Non-SIM based	3-17

3.9	Loose coupling對Tight coupling	3-20

3.10	3GPP相關之WLAN標準	3-24

3.11	WLAN與3G整合之挑戰	3-27

3.12	結論	3-29

4、	MVNO網路介接及經營模式	4-1

4.1	MVNO的定義	4-1

4.2	MVNO網路服務架構	4-2

4.3	MVNO介接技術	4-5

4.4	MVNO的驅動力與成功要素	4-11

4.5	MVNO的經營模式	4-12

5、	P2T行動加值	5-1

5.1	P2T簡介	5-1

5.2	P2T呼叫實例	5-2

5.3	P2T重要特性	5-3

5.4	P2T原型設計	5-4

5.5	在GPRS上實現P2T的挑戰與解決方案	5-7

5.6	FastMobile的P2T業務簡介	5-9

5.7	Verizon Wireless的P2T業務簡介	5-11

5.8	經營P2T必需考量的因素	5-12

6、	考察心得與建議	6-1

6.1	考察心得	6-1

6.2	考察建議	6-3

# 考察目的與行程

考察目的

本次考察的目的是了解國外營運商及電信設備供應商對於第三代行動通信網路演進至全IP架構以及MVNO(Mobile Virtual Network Operators)商機及營運模式的看法及技術發展趨勢，做為本公司建設全IP網路及經營MVNO時介接之參考。

考察行程

本次考察從九十二年九月二十八日到十月五日，為期含行程共八日，地點在美國Dallas。九月二十九日到十月二日參加Nortel公司GSM&UMTS User Group meeting。十月三日和Nortel公司研發部門的高級主管討論MVNO/IP技術發展趨勢、本公司行動電話網路品質改善及2G/3G/WLAN等相關技術介接及演進技術。

User Group meeting的議程簡述如下：9/29：報到。9/30上午UG主席R.Herr開場白後，北電無線網路部總裁P.Debon介紹Nortel Networks Wireless Strategy，接下來是北電負責GSM/GPRS/EDGE的總裁V.Hudson介紹GSM/GPRS/EDGE Portfolio Strategy，UMTS的總裁A.Biston介紹UMTS Portfolio Strategy。下午先由無線研究部門的副總裁R.Lowe介紹Wireless Development & Innovation，然後參觀北電的實驗室，包括3G產品的互通性測試。10/1上午首先由AWS(AT&T無線網路事業部)的Jim Knapik介紹AWS Experience in Data Services，Cingular Wireless介紹Cingular Experience in Data Services，接下來分成GSM/GPRS/EDGE Access、UMTS Access和Circuit & Packet Core三組做分組研討。下午則分成GSM Access Operations、UMTS、Packet Core Operations、New GSM & Regional Operators及GSM-R Operators等做分組研討。10/2由T-Mobile USA的Neville Ray介紹GSM and WLAN Services，Bell Mobility介紹CDMA experience -Learning for UMTS，最後Q&A及總結。

# 3G全IP標準演進及對網路未來發展的影響

隨著技術演進及市場需求，3GPP除規範接取網路及核心網路之外，亦增加許多服務及應用平台的規範；茲就3GPP標準演進做說明。

3GPP標準發展及演進

3GPP標準之發展及演進如圖 2-1所示，以版本來區分，可分為R99、R4、R5及R6等，分別代表不同的網路架圖。

圖 2-1 3GPP標準之發展及演進

每一版本之內容皆與前一版本相容(Backward Compatible)。各版本之主要內容如圖 2-2所示，分別說明如下：

圖 2-2 3GPP標準版本相容性示意圖

3GPP R99

R99是3GPP標準的第一個版本，主要規範無線接取網路部分；在核心網路部分則與原GSM/GPRS標準相近。R99內容大綱在1999年12月定案，隨即為規格的細部修訂。

UMTS系統網路架構如圖 2-3所示，可分為UTRAN(UMTS Terrestrial Radio Access Network)及核心網路(CN, Core Network)兩部分。其中核心網路分為電路交換(CS Core)及分封交換(PS Core)兩部分，分別負責將語音等電路交換訊務及分封交換數據訊務銜接至PSTN/ISDN/PLMN及Internet/Intranet等外部網路。而UTRAN係無線電介面，為UMTS系統全新的部分，採用WCDMA(Wide Code Division Multiple Access)技術，主要供用戶設備(UE, User Equipment)與核心網路銜接使用。

UMTS系統在基地台部分採用WCDMA技術，在核心網路部分則使用IP/ATM做為骨幹網路，因此比GSM系統具有更大的頻寬，提供更高的傳輸速率，承受更多的用戶訊務量，以及更優良之通訊品質。

UMTS系統的用戶設備包括USIM(UMTS Subscriber Identity Module)及ME(Mobile Equipment)兩部分。USIM用來儲存UMTS用戶的身分識別及系統認證等資料，如同現有GSM系統所使用之SIM卡，但其具有更大的記憶體空間及更快的資料處理能力，亦具可程式化的能力。由於系統具有384 kbps甚至2 Mbps的傳輸能力，將使手機功能大幅提昇，除具備語音通話能力外，還可支援行動寬頻上網、多媒體影音傳輸等高速寬頻服務及應用。

圖 2-3 UMTS系統架構圖

R99主要優點：

- 技術成熟，風險小；

- 多廠商供貨環境形成；

- 互聯互通IOT(Inter-Operability Test)測試基本完成。

但R99也存在以下的缺點：

- 核心網路因考慮向下相容，其發展進程會落後於無線進接網路，無線進接部分已分封化處理的AAL2語音，仍須經過編解碼轉換器轉化為TDM 64K的電路，降低了語音的品質，致使核心網路的傳輸資源使用率降低；

- 核心網路仍採用傳統的TDM技術，未來會存在技術過時，廠家後續開發力度不足，新業務跟不上的困擾；

- 電路交換和分封交換兩種網路並行，不僅增加投資，且網管系統複雜度提高，網路維護費用較高；

- 網路智慧仍基於RNC,MSC,SGSN,IN等節點，升級耗時且成本高。

3GPP R4

相較於R99，R4版本改善了許多功能，並將架構作最佳化調整。其中MSC Server/Media Gateway取代原有電路交換網路之MSC架構。R4的內容大綱在2001年3月定案，隨即為規格的細部修訂。

定義在R4版本的主要項目為：

(1)網路由以TDM為中心的電路交換型式演進為以分封交換分散式體系架構；

(2)網路採用開放式結構，上層的應用層(application layer)與底層的承載(bearer)分離。語音封包化，以分封方式來承載，UTRAN與核心網路語音承載方式均由分封方式來實現；

(3)由於優化了語音編解碼轉換器，改善了WCDMA系統網路內部語音封包的延遲，提高了語音的品質，編解碼轉換只需在與PSTN的公眾網路閘道上實現，提高了核心網路傳輸資源的使用率；

(4)同時，由於語音採用ATM統計多工方式傳遞，相較於TDM 64K靜態電路頻寬分配而言，可提高傳輸網路的使用效率，實現網路頻寬動態分配，以避免TDM電路擴容時需反覆調配電路的繁雜程序。

但R4相對於R99而言，也存在缺點，主要有：

(1)全新協議和技術，目前無商用部署的系統；

(2)互聯互通有待測試等方面。

3GPP R5

以SIP(Session Initiation Protocol)為基礎的IMS(Internet Multi-media Subsystem)服務，為R5版本在核心網路所引進之全新概念，主要是以IP技術建構電信基礎網路，用於取代傳統電路交換系統。另RAN部分則為UNTRAN的IP化。

R5版本的內容大綱在2002年3月定案，隨即為規格的細部修訂。到了2002年7月，R5版本的規格已經固定，係因3GPP將部分較重要但不合時宜的項目移轉至R6版本，以使R5版本能夠符合時程要求。

從IMS服務的觀點來看，R5版本規範了非即時(Non real-time)服務的需求，另即時(Real time)服務的需求將包含於R6版本中，其中亦包含了與電路交換子系統的互連。

3GPP R5所定義的主要項目如下：

(1)IP可作為UTRAN的信令傳輸和用戶資料承載；

(2)HSDPA(High Speed Downlink Packet Access)支援高速下行分封資料接入，應用不同的技術實現峰值資料速率可達8M-10Mbps，此時網路介面已不具備soft handover功能；

(3)採用混和ARQII/III以增強分封資料信號傳輸的可靠性和高效性；

(4)支援RAB增強功能，對Iub/Iur的無線資源管理進行優化；

(5)增強了UE定位功能；

(6)支援相同網域內不同RAN節點與不同CN節點的交叉連接。

3GPP R6

R6版本基本上包含所有3GPP R5版本未完整定義之項目，以及許多新的功能項目。R6版本內容大綱於2003年7月定案，規範於3GPP R6版本的主要項目如下：

- 以IMS替代電路交換核心網路，包含符合電信監理單位的需求(例如緊急呼叫、號碼/名稱可攜、通信監察等)

- IMS服務

- IP RAN：當R5版本在UTRAN提供IP化傳送系統時，IP RAN架構將會呈現許多優點。這意味著在傳送系統及應用系統上提供All IP的環境。在傳送層部分，IP RAN提供以IP為基礎的彈性化架構，用於連接RAN元件，以節省傳輸。另在應用層部分，當使用多種無線接取技術時，IP RAN在WCDMA及其他無線接取網路技術間提供一般化無線資源管理功能(Common Radio Resource Management, CRRM)以保證無線資源的最佳化應用；例如與WLAN的互連，IP RAN架構提供最佳化的管理功能；另用戶與接取網路間，與用戶資料相關的許多功能由RNC移至Node B，使區域話務的傳送更為有效率。

- 新的工作項目，如數位專利管理(DRM, Digital Right Management)、與WLAN互連、數位語音辨識(DSR, Digital Speech Recognition)及多媒體廣播/多重播送等。

3GPP未來的演進

2001年10月3FEW(3GPP Future Evolution Workshop)討論了3GPP未來的演進，基本上著重於已知及新技術的改善，特別是在系統結構、系統互連、核心網路、無線接取網路、頻譜及服務部分。爰於電信網路的投資金額龐大，絕大部分的電信業者皆傾向於保守經營，不希望在規格標準或技術部分有過大的波動或改變，以避免投資尚未回收前，就必須面對設備過時或須淘汰的情境。然而整個3GPP未來的演進，是將重點放在4G尚未到來之前，能為電信業者及設備製造商創造最有利的環境。

# 無線區域網路發展與3G整合趨勢

隨著網際網路的快速發展，寬頻與無線已成為下一代通信服務的主流，各種電子商務及網際網路應用服務與人們的關係越來越密切，受限於傳統網路佈線的影響，使用者運用的場合與空間上往往受到相當大的侷限，而無線區域網路(WLAN, Wireless Local Area Network)便成為解決此問題的好方案。

無線區域網路係無線通信及網際網路兩種技術結合下的產物，近年來隨著筆記型電腦的普及，加上IEEE 802.11系列標準的制訂，以及產品價格持續下跌，無線區域網路已成為一種新的趨勢。

由於不需要佈線即可傳送大量資料的特性，使得無線區域網路能夠被廣泛應用在架線困難及需要隨時連線的場合。無線區域網路的形成讓網路的空間更加寬廣，使用者只要在無線訊號可送收距離內，就能輕輕鬆鬆的上網擷取網路資源，而且具有高速率(11〜54Mbits)、架設費用低廉等優點，不論是室內或室外，都是不錯的選擇。

無線區域網路標準之發展

IEEE工作小組於1997年提出第一個無線區域網路標準(IEEE 802.11)，隨著技術的進步，當有線區域網路的資料傳輸速率從原先的10Mbps升級至100Mbps時，無線區域網路也追求著更高、更快。兩年後(1999年)從原先的IEEE 802.11標準中發展出兩條路徑來，一是以IEEE 802.11b為標準，其使用頻段為2.4GHz；二是以IEEE 802.11a為標準，其使用頻段為5GHz U-NII band，採用OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)的技術，傳輸速率可達54Mbps。

2000年4月IEEE 802.11成立一個工作小組，希望能將現有的IEEE 802.11b標準的資料傳輸速率提升到20Mbps以上，這個小組就是後來的G工作小組，其任務是開發和定義在2.4GHz頻段上，新一代高速率的無線區域網路標準，2001年11月於IEEE會議上接受了Intersil公司與Texas Instruments公司的折衷提案，成為802.11g標準，並於2003年6月12日正式公佈。

近年來由於無線區域網路應用於企業用戶、公眾接取網路上，其安全性方面有所顧慮；另一方面對於多台AP所佈建之無線區域上，AP間的漫遊機制也是考量的重點之一；而消費者對於多媒體影音資料流的需求日益增加，無線區域網路上傳輸頻寬的需求保證，也是另一項考量的重點，因此IEEE工作小組也積極的著手擬定802.11i(Security)、802.11f(Roaming)、802.11e(QoS)等各式相關標準規格草案。有關802.11b,802.11a及802.11g特性比較如下表：

WLAN的安全標準

WLAN的安全標準發展如圖 3-1所示，在802.11的標準中訂定了WEP(Wired Equivalent Privacy)的標準，希望透過這種加密技術讓使用者獲得更好的資料安全性，惟WEP使用RC4演算法，竊聽者可以在很短的時間內即收集到足夠封包來破解所使用的WEP加密傳輸。

圖 3-1 WLAN無線安全標準之發展

因此，Wi-Fi聯盟提出WPA(WiFi Protected Access)如圖 3-2所示。WPA包含802.1x的認證系統EAP(Extensible Authentication Protocol)與TKIP(Temporal Key Integrity Protocol)。WPA和WEP同樣是資料加密技術，只是產生密鑰的方式不同，WPA讓用戶可以自己設定並隨時更改與AP後端區域網路間的認證密碼。

圖 3-2 WPA資料加密機制

當WLAN以WEP方式來做安全防護時，攻擊者有機會在短時間對封包加以破解，因此，802.11i規格針對802.11的MAC層，採用強化安全機能與認證機制。在認證功能方面，引入802.1x的機制，802.1x架構如圖 3-3所示。

圖 3-3 802.1x架構

802.1x是一個認證傳送機制，讓客戶可以透過WLAN AP與後端認證系統如Radius溝通。這樣就提供了一個密碼傳送機制，並克服了WEP的靜態密碼架構。

因為802.1x支援如Radius這一類集中式的認證、辨識及帳號管理架構，AP可以用來過濾沒有經過Radius Server許可的使用者封包。當AP與Radius Server進行Radius Protocol的協議流程時，如果收到Access-Reject的封包，就表示該使用者認證失敗，被Radius Server拒絕登入。如果AP收到Access-Accept，就表示該使用者認證成功，Radius Server同意其登入網域。此後只要是由該使用者經過認證的主機所送出的封包，經過AP時就會放行通過。由於802.1x規格有提供密鑰管理的機制，所以能夠讓使用者每次登入網路時都使用不同的加密密鑰，避免遭駭客破解密碼而入侵。

另外，無線網路使用者(Supplicant)與AP(Authenticator)使用EAPOL作為EAP認證的底層協定，支援802.1x認證的AP會記錄目前認證過的MAC Address，並且會禁止未經認證的MAC Address通過AP，如果該MAC Address認證過了，就會記錄在AP，之後由該MAC Address所發出的封包就可以自由進出AP。

EAP主要用在PPP中提供額外的認證機制，以提供遠端登入的認證機制。EAPOL(EAP Over LAN)是屬於無線網路協定裡IP Layer以下的通訊協定，可以讓使用者在未經過EAP認證登入前的封包，透過EAPOL的傳送，經由AP與後端AAA(Authentication、Authorization、and Accounting)Server進行認證。

Radius Protocol主要用來提供Authentication機制，用來辨認使用者的身份與密碼，確認通過之後，經由Authorization可授權使用者登入網域使用相關資源，並可提供Accounting機制，保存使用者在網路上的活動記錄，以提供系統服務業者完整認證收費機制的一個基礎。

802.11i與WPA的差別在於(即WPA所缺乏的功能)：secure IBSS, secure fast handoff, secure de-authentication, de-association及enhanced encryption protocol(如：AES-CCMP)

WLAN與3G之整合

寬頻、無線、移動是未來通信的趨勢，不同技術與應用可以圖3來表示，WLAN與3G扮演什麼角色，如何發揮它的綜效，是我們要討論的議題。

圖 3-4 移動與寬頻的結合

從技術觀點來看WLAN及3G的競合關係

從技術面來分析，WLAN及3G(UMTS)各自扮演著角色，由圖 3-5可知，3G比WLAN的鏈路預算(Link Budget)至少多40dB，這意謂兩者之間涵蓋的差別。3G因採用CDMA的技術，其涵蓋會因訊務量而產生呼吸效應(breathing effect)，惟在都會區仍可達公里以上。

圖 3-5 WLAN及3G (UMTS)的鏈路涵蓋分析

而屋內涵蓋部分，3G因基地台的功率係供涵蓋區內所有用戶共同使用，如同政府的統籌分配款，當用戶在屋內使用時，會需要較多的功率，這意謂著資源的浪費。是以屋內的涵蓋如以WLAN來提供會是較佳的方式。圖 3-6是它的示意圖。

圖 3-6 3G在屋內涵蓋的示意圖

WLAN的涵蓋亦與傳輸速率有關，802.11b/a/g的涵蓋與傳輸速率的關係可參考圖 3-7。

圖 3-7 802.11b/a/g的涵蓋與傳輸速率關係

比較WLAN及UMTS的系統運作資料，可以得到以下結論(圖 3-8)：

  - WLAN通道“fat and short pipes”，適用熱點、室內與低移動特性，其涵蓋範圍在百公尺以內。

  - 3G通道“thin and long pipes”，適用廣域、室外與高移動特性，其涵蓋範圍可達數公里。

圖 3-8 WLAN與3G的涵蓋與傳輸速率示意圖

假如，使用3G(cellular)來涵蓋熱點(包含微細胞及屋內)，因為它的高設備成本(收發訊機)，即是非常不經濟的做法。且為了涵蓋小區域，系統必須降低發射功率、將天線傾斜等以減少干擾。同時為了提供高速傳輸需求，又必須增加基地台或無線電設備，屋內佈纜亦是相當的成本。因此，屋內通信使用cellular是不適當的。相對的，低功率的WLAN對既有的固網佈建與成本卻可大幅降低。

同樣的道理，以WLAN來提供廣域通信的需求，亦屬不當。因為涵蓋區與細胞半徑有關。舉例來說，對密集都會區的應用，一個UMTS基地台可涵蓋2 km，對三個細胞來講，其涵蓋範圍約10 km2。假如利用WLAN來佈建，以一個802.11b涵蓋0.1 km或802.11a約0.05 km來估算，則

802.11b估需(2/0.1)^2 = 400個AP；

802.11a估需(2/0.05)^2=1600個AP

才可提供相同的涵蓋，其所需要的傳輸專線或ADSL數量更屬可觀。更不用說，對於鄉村、郊區等的涵蓋了。從這個角度看來，還真是尺有所長、寸有所短了，即它們具備互補的功能。即由WLAN來提供somewhere, sometime for someone的需求，而由行動電話系統WWAN來提供anywhere, anytime for anyone的需求。同時，將WLAN佈建在熱點，以吸收該處的訊務，更可降低3G系統的負荷。

從業務觀點來看WLAN與3G之競合

市場對3G的需求是什麽？3G宣傳最多的應用是可視行動電話(如streaming video等)，它真的有市場嗎？多年來可視電話和手持電視一直未被市場所接受。行動電話輕巧，只“聽”不“看”是它的一個優點，因此多數用戶對“看”的需求並不強烈，尤其是在小螢幕上，行進中、乘車、公共場合活動時，用戶的需求仍以語音爲主。3G的應用如以提供一般多媒體業務爲主，這一目標未必能被市場接受，用戶需要的是可靠、速率、價格適中的移動無線網接入，俾帶來競爭優勢。

1．WLAN是否真的對3G構成威脅？相對於3G來說，WLAN是否是一種更具競爭力、更先進的技術？

從目前兩種技術的市場競爭力來看，WLAN和3G均可以為自己支援的設備提供高速的無線接取服務，從這個角度來看，它們之間必定會相互競爭的。但是，對商務行動人士而言，無線高速數據應用服務有需求，惟3G的傳輸速度無法滿足，且高速數據應用服務可能不需要高速移動及廣大區域的涵蓋，因為，用戶不可能一面開車一面看著螢幕，他僅需要在定點把訊息下載即可。

那麼，適合它們的市場應用又是什麼呢？WLAN主要用於人口密集的熱點(如公共場所以及無線應用非常頻繁的辦公室等)，在這些地區，WLAN比3G有著更多的應用。3G的主要應用目前仍是語音，而不是資料應用。即使在可預見的未來，資料業務帶給3G的ARPU仍然有限。這顯示，人們使用手機主要是用來進行語音通話，其次才會考慮使用附加的資料業務。上述不難看出，在熱點涵蓋/語音業務方面，WLAN/3G分別滿足了它們各自的需求。

在資料需求方面，必須考慮各自的競爭力。儘管WLAN可以提供更好的解決方案，但是當用戶習慣於固定費率甚至免費的資料服務時，習慣的改變是需要時間的；另外資料通過何種路徑到達用戶，定點或移動中？業務的特性可能決定何種技術的使用。

2．WLAN如何由專業市場走向大眾市場？

由專業市場走向大眾市場存在著很大的鴻溝，能夠突破，才能帶動業務的發展。普通用戶只會逐步採用新的技術，PC的應用就是一個例子。對於大多數人來說，這種對新技術的採用應該是平滑漸進，不需要花費太多的時間與嘗試，也無需通過訓練。從固網的語音通話，到行動電話語音和簡易資料通信，即為一種平滑的過渡。

對於WLAN來說，情況又是如何呢？WLAN過去只有在辦公室中才有，目前雖逐漸擴展到一些熱點，惟仍限於專業人士使用。如何讓這種技術走向廣大的消費市場呢？對於行人來說，行動電話就可以了，不會考慮使用PDA和筆記型電腦，因為對於廣大用戶而言根本是不切實際的。

一種技術要想獲得成功，必須配合幾個條件：

1.藉助已經存在的技術，從而逐漸為大眾所接受。

簡訊(SMS, Short Message Service)透過GSM的發展就是一個例子，SMS是一種業務，而不是一種新技術，對於營運商和手機製造商來說，毋須在推出這種服務前研究其可行性。

2.在已有的技術基礎上對其功能逐步的改進。

人們可以從手機如何進入市場看出，人們非常願意使用那些便於攜帶的東西，有線電話無線分機就是。WLAN要面向市場，同樣應依照這樣的方式進行。在辦公環境下的熱點開發業務，也為遠端資訊處理業務。這些業務雖有利可圖，但仍僅限於專業人士使用，無法進入廣大的用戶市場。

人們需要一種設備，它既可以在辦公室中使用，在出差使用，也可以在逛街購物時使用。因此，對於WLAN來說，唯一的選擇就是和3G一起進入市場，雙模手機是必備的條件之一，問題是它的螢幕大小該如何選擇，用戶才會有興趣。

如果WLAN可以搭上3G的便車(即附加了WLAN功能的手機），那它大規模進入市場就指日可待了。但是，如果將WLAN看成是對已投入巨額資金的3G威脅的話，上述情景就不會出現。不僅僅是營運商為了回收3G所投入的資金，同時也是整個"價值鏈"的建立，這個價值鏈包括設備製造商、手機製造商、內容供應商等，因為他們永遠不會去開發那些可能對自己的將來構成威脅的新技術。

3．市場的成功不僅僅取決於技術上的優勢？

"不管是2.5G、3G還是WLAN，消費者關心的只是業務、服務，而不是支援這些業務、服務所採用的技術，但新技術仍可能成為新產品和新服務的催化劑。WLAN的成功將不僅僅取決於它在技術上的優勢。在很多情況下，處於劣勢的技術通過明確的市場區隔和活動，可能反敗為勝。比如i-mode和WAP，VHS和Betamax等。

4．對WLAN的需求是什麼？對3G的需求又是什麼？

從DoCoMo對FOMA 3G服務的資料統計可以看到，在該項服務推出後，用戶數之少讓人非常訝異。對移動視頻、視頻會議和高速移動資料連接等技術，其前景是非常誘人的，但也同時帶來了問題：如此誘人的前景是建立在什麼樣的成本上。這裏，成本不僅指錢的方面，它還包括需要花費的時間、對新設備使用的探索、以及在這個緊張忙碌的時代為那些"惱人的"東西而不得不花費各種精力去學習。

那麼，人們不禁要對WLAN提出質疑。WLAN確實是有市場需求的，但是它的使用成本是怎樣呢？如果WLAN比3G更具競爭力，它必須能夠花費最少的成本提供最多的服務。但事實上並不是如此。WLAN不會取代3G，因為它無法涵蓋所有的區域。路上的行人並不想去購買一塊無線網卡來使用WLAN服務，但是，他們卻希望隨時可與朋友互通。他們需要的不是在這裏使用某種設備，而在那裏又要另一個設備。他們需要的某種透通的(transparent)設備來提供多種服務。WLAN不應該是3G的威脅，它們之間應該是相輔相成的。

UMTS Forum對3G服務的分類

圖 3-9 UMTS Forum對3G服務的分類圖

圖 3-9係UMTS Forum對3G服務的分類，顯示與mobility有關的服務如客製化服務、多媒體服務及位置資訊服務等以行動通信來提供較合適，即行動通信可以就：higher revenue/bit之lower bandwidth services來經營如Messaging, Email, Web即是。而與internet銜接有關的行動上網、行動企業網內/網外服務等大訊務的提供，仍以WLAN較適合，即WLAN可以就低移動性的FTP , streaming multimedia等Broadband content services，即：low value/bit之High bandwidth indoor applications。

因此，基本上，3G與WLAN是各有不同的應用範圍，彼此之間是可以相輔相成的。但不容否認，兩者間也有因市場重疊而有相互競爭的地方，一旦WLAN逐漸增加其移動性，對於3G行動系統的競爭性便會增加。但各國未來發展WLAN是必然的趨勢，雖然許多國家目前對頻段開放尚處於保守階段，但是未來將逐漸自由化。因此，ISP業者、行動通信業者、WLAN設備製造業者均蓄勢待發。尤其行動通信業者應立刻抓緊發展公眾無線區域網路的機會，挾行動通信經營優勢和龐大用戶為基礎，以確保公眾無線區域網路服務領域之主導地位。

WLAN/3G的整合議題

WLAN當初制定通信協定時，部分觀念衍生自Ethernet網路，講究的是資源共享，後來雖有WEP加密方式，安全性仍受到質疑。況且不論是802.11b或以高速為訴求的802.11a或802.11g，受到標準制定時以家庭或企業內部應用為主，故與電信產業相關的漫遊、認證、授權、計費等機制，均付之闕如。

眾所周知，安全性不足是WLAN最為人所詬病的問題。而安全性又可分成認證(Authentication)、授權(Authorization)、及計費(Accounting)三個部分，即所謂的3A。WLAN在認證方面的問題，指的是企業網路運用WLAN時，無論是否同時採用VPN的機制，公司的資料都很容易遭駭客入侵及竊取。在授權議題方面，當使用WLAN進行線上交易時，系統較難辨識上網者的身份，因WLAN採用的是帳號及密碼的授權方式，若進行交易的帳號被盜用，系統管理者是無法辨識的。以上都是WLAN無法有效辨識使用者身份所造成安全性不足的問題。

而GPRS/3G系統採用的SIM(USIM)卡，因使用IMSI含有Ki的加密功能，在空中使用時並不容易被複製，所以SIM卡提供的安全機制是可被接受的。此外，SIM卡的資訊還需進一步與業者的系統管理端作進一步的認證，可提供雙重保障。所以GPRS/3G所提供的認證機制是較有保障的。

在計費機制方面，現階段WLAN服務業者所提供的計費方式大致上有兩種，一種是以次或以時間計費，需立即付款，另一種則是預購儲值卡，依連線時間計費，大多是事前付費的方式。若不幸帳號被盜用，用戶無法立即得知，會降低服務的品質。而在GSM系統早已通行的SIM卡付費機制，不但可以對用戶身份做認證，而且也可於事後付費，因此若WLAN也採用類似SIM卡的計費方式，並將帳單與GSM行動電話合併，會是較有彈性的計費機制。

在網路涵蓋方面，目前WLAN的涵蓋範圍尚未普及，不像行動電話在任何地點都能打電話。用戶面臨尋找hotspot上網的問題，甚至因漫遊機制尚未建立，A業者的用戶無法在B業者的hotspots上網等問題，而延遲了WLAN的普及，目前政府積極推動的即是漫遊機制的建立。因此可藉由GPRS整合各家WISP業者的熱點以增加WLAN的涵蓋範圍，或是當用戶無法使用WLAN無線上網時，可選擇GPRS/3G的連線上網方式。

在漫遊方面，WLAN的漫遊問題包括兩種層次，一種是用戶在同一家業者不同地點（或AP）間漫遊時，所面臨身份重新認證的問題；另一種則是用戶使用不同業者所架設的hotspots時，業者間的拆帳問題。然而，以SIM卡來做漫遊的身份認證與計費機制卻早已成熟，因此可以套用至WLAN的架構下。

在客戶基礎方面，無論是行動業者或是ISP業者，都希望客戶基礎能愈大愈好，因這代表營收的來源，當然經營公眾WLAN的業者也不例外。目前業者依其屬性不同而有結合ADSL客戶或結合ISP客戶等不同作法以建立客戶基礎。行動業者可以既有的行動電話用戶為基礎，並提供單一帳單、單一服務窗口。

做為台灣最大的行動及固網業者，本公司切入WLAN的優勢有1.處於高端市場的商業人士同時也是本公司行動及固網的用戶，品牌效應可以彰顯。2.提供GPRS廣域無線接入，可以滿足用戶隨時隨地無線上網(Always-on)的需求。3.可以利用認證系統、計費系統，通過手機帳號支付，對User而言非常方便。至於本公司網路如何結合3G與WLAN，以提供end-to-end的無線數據通訊解決方案，什麼樣的做法，才是走向3G的最佳路徑？而在一片看好WLAN發展之際，又該如何將3G與WLAN結合，便成為當前的極大挑戰。

未來的技術發展，將會著重在開發更強大的行動通信數據服務，以符合愈來愈廣泛的高速數據傳輸應用。透過頻寬的解決，以改善網路的效能，將可為系統業者與內容供應商帶來更多的商機，也可為整個加值鏈思考如何定位。有那些技術方面的議題要探討呢？

- IETF的無線IP標準-Mobile IP

由網路的觀點來看，無論是GPRS或3G，這兩項標準與WLAN的結合，都是為了能夠在公眾行動通訊網路與無線區域網路間，進行不中斷的網路切換或漫遊，以便未來能提供更多先進的服務，雖然，不同的技術有不同的throughput，service degraded在所難免，但終究能維持服務的連續(service continuity)。

由WLAN如何能夠無縫切換至GPRS/3G的網路，其使用的設備，包括：3G網路環境、內含廣域網路無線PC卡的筆記型電腦、802.11 WLAN卡與無線漫遊解決方案，均是以IETF所制訂的一項重要標準-行動網際網路協定- Mobile IP來達成。

當WLAN的服務區從“點”發展成“面”時，就必須採用某種關鍵技術，方可加強WLAN服務在移動過程中的靈活性。

在IP網路中，當PC由某一子網(Subnet)移動到其他子網時，如果不及時轉換為包含新網址在內的IP位址的話，那麼IP資料封包就無法送達PC。子網，指的是由路由器劃分的IP網段，如果一邊使用WLAN接入服務，一邊移動接入位置，那麼一旦超越子網覆蓋範圍，就無法繼續通信。此時就要用到Mobile IP的技術。

Mobile IP提供網路層mobility的功能，它允許移動型終端設備MH(Mobile Host)利用一個固定的IP位址，漫遊於不同的網段之間。它必須增加兩個元件，本籍代理器HA(Home Agent)及外部代理器FA(Foreign Agent)。本籍代理器儲存MH固定的IP位址，不管MH連至網路何處，其本網位址保持不變。外部代理器則提供MH暫時性的IP位址，稱為CoA(Care of Address)，透過註冊(Registration)的程序，本籍代理器可將永久性的位址及暫時性的位址結合在一起。當MH受訊時，本籍代理器會截收訊息，而將之轉送到FA，並且在HA與FA之間建立tunneling，以保障資料的安全性。

Mobile IP允許MH在不重新啟動、不中斷已進行通信之前提下，可同時移動自己的位置，即移動對於用戶來說，是完全透通的。用戶可使用固定的IP位址而在不同的網段間漫遊，從而避免更改IP及通信中斷的困擾。

圖 3-10 Mobile IP的圖示及主要元件

要達到Mobile IP的功能，有三個階段，即：

    - 代理器尋找階段(Agent Discovery)：由MH向FA要求服務，這個動作就好比行動電話手機漫遊到國外時，尋找網路一般。

    - 註冊階段：由FA向HA要求服務，類比於國外的網路向本國的網路通知註冊一般，此時，MH在FA取得一個Care-of Address即暫時性的位址，同時HA會告訴FA是否同意服務請求，當答案是Yes時，FA再把這個結果傳送給MH。

    - 訊息傳送的階段：當傳遞給MH的IP封包會先傳遞到本網上，HA會代替MH將這些封包收下，並以通道技術(Tunneling)用另一層IP標頭把IP封包加以包裝，這個外層包裝的IP標頭，目的位址會填入此時MH所註冊的Care-of Address(即用新的信封及新地址將原信封包好)，當FA收到封包後，解出外加的IP標頭後送給MH，再將內容解出。

- 對安全的考量

什麼是無線網路的網路安全？簡單的說，就是認證及資料加密。隨著數據傳輸的大量應用，對於網路安全的考量也日形重要。在3G網路中，採用了3GPP安全技術，來改進GSM/GPRS的缺點：同樣的在WLAN也由WEP逐步演進採用WPA,802.11x及802.11i等技術。

- VPN與穿隧技術

3G也同時提供企業虛擬網路VPN服務，這是一項極度仰賴穿隧(tunneling)的技術。穿隧技術將可在公眾的網路環境中，有效地創造一個安全的資料傳輸路徑，並確保資訊的私密性。

以3G為基礎的VPN應用，在核心網路使用GPRS穿隧通訊協定(GPRS Tunneling Protocol；GTP)，如：無線端的IPSec通訊協定，使其能夠與固定網路端的企業網路相互連結，來進行封包交換。如果需要進行點對點的傳輸，IPSec穿隧技術也同樣支援。由於IPSec是一套標準、健全且彈性的機制，因此以其為基礎，系統業者將可以針對各種不同應用需求，提供符合安全考量的解決方案，甚至更高層次的通訊協定，也是建立在IPSec的基礎上。

事實上，無論是GPRS或3G，都必須做到和WLAN間平順無礙地漫遊切換，而且讓使用者能夠存取防火牆後的重要應用程式，如： E-Mail、企業資料庫、以及內部Web應用程式。即使是行動人士，透過筆記型電腦或個人數位助理PDA，也能享有和在辦公室一樣的安全與效能。

- MVPN的好處

在VPN發展一段時間之後，行動網路也結合此項功能，而推出了MVPN的服務。對企業來說，MVPN的好處，在使公司成員無論身在何處、使用哪個ISP或ASP的服務，都可以與公司網路互連，取得所需資訊。其次MVPN的管理也極為容易，管理者可以掌握所有MVPN能為企業帶來許多好處，一方面，MVPN可以讓位址的分配與使用者權限，另一方面，MVPN也提供了企業一個隨時、隨地的安全互連與遠端存取控制，拉近企業與其客戶、業務夥伴與供應商之間的關係。

- 真正的高速

要成功建立WLAN解決方案，必須符合使用者、也就是行動企業人士的需求。而對這些人來說，什麼才是無線資料傳輸解決方案成功的關鍵？答案是安全性和易於使用。由此，服務業者才能規劃各種不同應用，讓企業用戶能真正為其帶來營收。

對企業用戶來說，通訊可以無縫切換而不致中斷、易於使用、何時何地都可以存取其企業資料，將可為其提升生產力，而這也正是3G與WLAN之所以結合的原因。

對電信業者來說，除協助企業提升生產力、降低營運成本外，也必須選擇優化其成本與頻寬利用的解決方案，使其價格效能比達到最高。

綜上所述，WLAN與行動通信系統在技術與業務方面均具有互補性，將兩者整合以提供最經濟有效之服務，應為未來之趨勢，亦是行動業者保持競爭優勢之關鍵，雖然，有些業務難免受到侵蝕。

SIM based對Non-SIM based

WLAN與行動通信系統整合應用，2001年3GPP SA TSG曾經進行可行性研究，並確認interworking scenarios，於2002年6月完成TR 22.934標準，內含architecture study、WLAN network reference model、Reference points、Authentication architecture等。茲就本公司現有該二系統之整合應用方案分別說明如下：

- SIM Based

SIM Based方案係利用GSM系統的認證機制，來達到用戶識別之目的。其在WLAN用戶終端設備部分須具備SIM讀卡器，用以裝置GSM SIM。在WLAN的涵蓋範圍內，SIM藉由WLAN與GSM/GPRS系統之HLR對用戶做身分認證，認證完成後，用戶方得傳送資料。若WLAN用戶終端設備為WLAN+GPRS之雙模卡，則在無WLAN涵蓋之範圍內，該用戶仍可用GPRS進行身分認證及傳送資料。該二系統雖可以互相漫遊，但是不同系統間的交遞，目前仍在研究中，意即用戶在移動中跨系統時，該資料傳送會中斷。SIM Based系統架構如圖 3-11所示。

圖 3-11 SIM Based WLAN架構

- Non-SIM based

分成USSD一次密碼(OTP, One Time Password)認證方式和固定密碼認證方式二大類。

USSD(Unstructured Supplementary Service Data)是使用GSM訊號通道(signaling channel,即SDCCH)來做短訊息或指令之快速傳送服務，可提供用戶使用簡易撥碼方式，讓手機與網路應用元件以簡訊互動式交談。因此用戶在AP所涵蓋的範圍內，服務閘道器會先送一網頁至用戶上網終端設備，用戶由手機撥USSD碼(如*123*456#)至一次密碼(One Time Password , OTP)產生伺服器，該伺服器會以簡訊方式立即傳送一組密碼至手機，用戶在將該密碼及手機門號鍵入網頁，如此接續控制器便可完成認證程序，並且監控該用戶使用情形及產生相關之帳務資料。

USSD認證方式之系統架構如圖 3-12所示，操作流程說明如下：

- 用戶撥USSD服務特碼

- USSD Server通知RAC對該用戶產生OTP

- RAC產生並記錄OTP，並將OTP傳送至SMSC

- SMSC傳送含OTP之簡訊給用戶

- 用戶於終端設備鍵入MSISDN及OTP

- 認證資料經由Gateway轉送至RAC

- RAC認證該用戶，若成功，允許用戶接取WLAN

- 用戶使用結束並登出

- RAC產生帳務資料

圖 3-12 Non-SIM Based(一次密碼) WLAN架構

固定密碼認證方式利用預先建置之用戶資料，用戶可直間鍵入用戶名稱及密碼，倘用戶所鍵入之用戶名稱及密碼為正確，則系統可允許用戶連接上網並產生相關之帳務資料。

固定密碼認證方式之架構如圖 3-13所示，操作流程說明如下：

- 用戶於終端設備鍵入MSISDN及密碼

- 經由Gateway將認證資料傳送至RAC

- RAC傳送認證資料至認證伺服器

- 認證成功並通知RAC，用戶開始接取WLAN

- 用戶登出

- RAC產生相關帳務資料

圖 3-13 Non-SIM Based(固定密碼) WLAN架構

- 國內公眾WLAN之漫遊機制架構

政府計劃在2007年完成行動通訊與無線區域網路整合服務，提供百萬用戶漫遊無線上網，並於今年底前完成漫遊認證中心的建立，目前已有台大等七所大學與漫遊認證中心互連成功，學校間透過這種機制可以互相提供漫遊服務、認證服務、計費機制等工作。每個大學透過AP涵蓋的連結即可構成大區域的校園網路ESS(Extended Service Set)，惟不同學校之間仍有廣大區域屬WLAN無法提供服務的地方，這個連結就是WLAN與3G整合的議題了。

圖 3-14 國內公眾WLAN之漫遊機制架構

Loose coupling對Tight coupling

前述之SIM based及Non-SIM based均屬認證方式，即進接網路時有關之安全、計費機制，本節係討論網路整合的相關技術。

- Tight coupling (Iu-based)

WLAN與3G整合位於IP層之下，可利用既有3G/UMTS的核心網路，依其連接方式有RNC emulation及SGSN emulation兩種。

圖 3-15 Tight coupling (Iu-based)示意圖

A、UMTS當做master，WLAN網路扮演RNC emulation的角色，類似於UMTS無線進接網路如UTRAN,GERAN等，如此，UMTS核心網路有關之動態管理(mobility management)、QoS及安全等機制，即可重複使用(Reuse)，對網路的變更也最少。其缺點是WLAN既然是RNC的角色，其訊務經由UMTS後，易使UMTS核心網成為通信的瓶頸。

圖 3-16 Tight coupling之RNC emulation示意圖

B、UMTS當做master，WLAN網路扮演SGSN emulation的角色，即WLAN透過類似Iu介面與UMTS核心網銜接。WLAN與UMTS之SGSN有不同的RA(routing area)，跨越WLAN與UMTS邊界時，即需進行RA updating。手機終端可使用相同的IP位址(指相同GGSN時)，其優點是訊令(signaling)及訊務(data traffic)可經由UMTS核心網來處理。WLAN扮演SGSN的角色，即可透過AP組成一個大區域的ESS (Extended Service Set)如校園網路等。

圖 3-17 Tight coupling之SGSN emulation示意圖

不同校園網路間WLAN與3G的連結可以圖 3-18來表示，類似SGSN的功能。

圖 3-18 Tight coupling之SGSN emulation示意圖

- Loose coupling (IP-based)

WLAN與3G整合在IP層，是目前網路較適用的整合方式。與Tight coupling相同，WLAN可利用UMTS核心網既有的authentication, authorization and accounting (AAA)的機制，但WLAN的訊令(signaling)及訊務(data traffic)可分開處理，即訊令透過UMTS核心網，而訊務透過一般的網際網路來處理。WLAN要升級具有FA(Foreign Agent)的功能，以提供暫時性的IP位址，UMTS GGSN升級具有HA(Home Agent)的功能。無線進接網路扮演3G基地台網路互補的角色，可利用既有的用戶資料庫。

圖 3-19 Loose coupling (IP-based)示意圖

圖 3-20 Loose coupling (IP-based)之GSN emulation示意圖

不同校園網路間WLAN與3G的連結亦可以圖3.6-7來表示，類似於3G網路的功能。

圖 3-21 Loose coupling之GSN emulation示意圖

3GPP相關之WLAN標準

依據3GPP TR 22.934規範所述，它定義了六種WLAN與3GPP系統互連的模式，分別說明如下：

1. Scenario 1 – 共同的帳務及客服系統

為最簡單的3GPP WLAN互連架構。WLAN及3GPP系統有相同的客服系統，不論使用WLAN服務或3G系統，用戶僅從電信業者收到一份使用3G系統及WLAN服務的帳單。整合的客服系統為提供服務最簡單的模式，對於系統的安全要求則是WLAN及3G系統互相獨立，彼此沒有關聯。此種架構對於3GPP規格而言並無任何新的要求，亦即3G系統毋須做任何的變動。

用戶可以從電信經營者取得一組帳號，包含使用者名稱(User name)及密碼(Password)，用以接取該經營者的WLAN；用戶以該帳號使用WLAN時，並不會使用任何3G系統的服務及資源，惟獨在計費時，會與3G系統使用費合併出帳。

2. Scenario 2 – 以3G系統為基礎的接取控制及計費

圖 3-22 以3G系統為基礎的接取控制及計費示意圖

此架構中WLAN用戶之授權、認證及計費機制(AAA)功能由3G系統提供，以確保用戶接取服務時不會有明顯差異；同時也提供行動業者在3G及WLAN兩者平台上有一致的接取計費方式。

至於應用於WLAN的安全要求則是與3G系統一致。亦即用戶在使用WLAN與3G系統之接取服務時，並無明顯的差異。電信經營者在這兩種平台上，可以有相同或不同的收費機制。

由3G系統業者及用戶觀點而言，Reuse 3G系統之接取設備，可以最少的投資完成現有3G用戶資料轉換成WLAN-3G用戶資料，另外用戶資料維護也可以簡單化。例如3G系統經營者可用最少的投資，提供其既有的客戶群具有接取WLAN的能力。除此之外，對於用戶的管理亦可以簡化。以服務的觀點而言，WLAN只要能提供IP服務給用戶即可，3G系統毋須提供額外的系統能力給WLAN使用者。

其缺點是3G與WLAN間交遞功能尚未具備。

3. Scenario 3 – 接取3G系統的PS-based服務

圖 3-23 接取3G系統的PS-based服務示意圖

此種架構的最主要目標是允許業者透過WLAN接取方式進行3G系統之分封交換數據服務。3G系統經營者可延展其PS-based(Packet Service)的服務給WLAN使用，該服務包含APN(Access Point Name)、IMS(Internet Multimedia Subsystem)based服務、LBS(Location Based Service)、多媒體訊息服務(MMS, Multimedia Message Service)及即時訊息(Instant messaging)等各種服務。但是，即使此種架構允許接取上述各種服務，其間仍有許多網路實際建置的議題須考慮，才能確認是否能提供該服務，故3G及WLAN兩系統間尚無法達到服務連續性之要求。

- Scenario 4 – 服務延續(Service Continuity)

圖 3-24 服務延續(Service Continuity)示意圖

此架構的主要目標為當用戶使用服務時，能在3G系統及WLAN間變換接取服務，且服務不會中斷。接取服務改變時，系統可以通知用戶，且用戶設備毋須重新建立連線服務。當接取服務改變時，由於接取技術不一樣，可能導致服務品質改變。某些服務亦有可能因接取技術不一致，而導致服務中斷。就目前而言，此種架構所需之服務延續機制仍在研究中。

5. Scenario 5 – 不間斷之服務 (Seamless services)

此種架構最主要目的在於提供不間斷並可延續的服務，經由此種架構，不同接取技術間的切換須減少數據資料的遺漏及服務中斷的時間。

6. Scenario 6 - 3GPP CS 服務接取(Access to 3GPP CS Service)

此種架構允許WLAN接取3G系統電路交換式服務之核心網路，但此種架構WLAN並不需包含電路交換形式的特性。

圖 3-25 3GPP CS 服務接取(Access to 3GPP CS Service)示意圖

WLAN與3G整合之挑戰

1、技術的挑戰：多模手機及系統切換議題

發展含WLAN與2.5G/3G的多模手機，且系統間切換時對用戶而言必須是透通的(transparent)。手機藉由無線空間的技術會自動偵測系統的切換，祇要有WLAN的訊號存在，WLAN會優先選擇，其順序如圖 3-26所示：802.3(LAN)→802.11→UMTS→GPRS

圖 3-26 多模手機及系統切換順序示意圖

Ovum之研究調查顯示，業者目前面臨之阻礙主要有以下幾點，手機暨服務產品價格過高、頻寬受到限制、服務涵蓋之範圍有限、手機與平台間之通訊技術仍未成熟以及使用者與內容供應商間共識不夠。

2、技術的挑戰：手機的動態管理(Mobility 	Management)

使用Mobile IP來進行動態管理，即升級既有設備提供HA(Home Agent)與FA(Foreign Agent)的功能，來進行動態管理。Mobile IP的技術前已述及。

圖 3-27 Mobile IP來進行動態管理示意圖

3、技術的挑戰：安全管理(Security Management)

圖 3-28 多層次安全管理示意圖

安全管理分兩部分，其一是接取網路時之認證、授權及計費，即所謂的AAA，另一則是訊務的加密。網路整合後，行動網路對AAA的機制可彌補WLAN的缺失，加密部分則由新發展的802.11i來扮演。

結論

WLAN的快速成長會帶動”Discontinuity in Telecom technology and business”，其與GPRS/3G的整合預期會成為主流。WLAN的發展與傳統電話不同的是，不需要有外部的群聚效應，但它卻能建立起使用行動數據業務的習性，對未來3G業務的發展起帶頭作用。

藉由「在移動中使用3G，在靜止或低移動場合中使用WLAN」，可提供隨時隨地高速上網，同時兼顧高速與隨時連線的目的，提供用戶無縫隙的服務。根據NTT DoCoMo推動i-mode的經驗顯示，使用兼具數據功能手機的用戶，其語音通訊的花費，會比使用單純語音通訊功能手機的用戶，要來得高。WLAN主要應用在數據傳輸上，若能結合3G同時提供語音功能，將會產生加成的效果，不但便利於消費者，對於業者營收亦有助益。

WLAN與3G並非處於對立的立場，反而可以藉由功能的互補達到擴大整體市場大餅的效果，並得以促進整體通訊市場的發展。

技術的整合與匯流是未來通訊/網路產業的趨勢，但此並非目的，而是為了達到服務個人化與分眾化的工具與手段；也就是說，WLAN如能與行動通訊整合，將使設備供應商、系統業者、內容/應用供應商等整個價值鏈得以更靈活創造及供應各種服務，也就可以提供並滿足各式各樣消費者不同的需求，而達到客製化服務的目標。

WLAN的出現和普及雖給3G帶來很大的挑戰，但是WLAN並不是3G的終結者；相反，WLAN的低價格、高頻寬、有限的覆蓋範圍、簡單的網路架構，使其成為3G的一個很好的互補。如果WLAN的普及程度能夠提高，那麼資料業務(data service)的市場空間將全面加速增大，進而催生對資訊更大的需求以及更多的服務模式，推動無線互聯產生和發展新的價值鏈，積累無線網路營運和資訊服務更多經驗和資本，為3G的成熟和普及奠定更堅實的基礎。

具體而言，WLAN適合於普通的寬頻上網應用，同時滿足寬頻接入和移動要求，典型應用包括視頻服務、大資料檔傳輸、互動遊戲等即時應用。而3G則更適合於安全性要求高和廣域範圍的無線互聯應用，如網上交易、機密函件收發和國際商務漫遊等。

依UMTS Forum對3G服務的分類，顯示與mobility有關的服務如客製化服務、多媒體服務及位置資訊服務等以行動通信來提供較合適；但與internet銜接有關的行動上網、行動企業網內/網外服務等大訊務的提供，仍以WLAN較適合，所以兩者間是互有所長的互補關係。尤其行動通信在認證、授權、計費及安全、漫遊、涵蓋、用戶數方面的優勢，加上本公司是惟一擁有兩種網路的業者，整合當能發揮它的綜效。

# MVNO網路介接及經營模式

MVNO的定義

由於電信自由化的潮流引發了多樣化經營模式，許多沒有電信網路的第二類電信公司因應而生，它們向第一類電信公司租用電路以自己的品牌經營高利潤的國際、長途電話服務。這些沒有自己網路的電信公司稱為虛擬網路營運商（Virtual Network Operators，簡稱VNO）。對於沒有自己的頻譜但經營行動通信業務的營運商則稱為虛擬行動網路營運商（Mobile Virtual Network Operators，簡稱MVNO）。

MVNO的定義在世界各國都不太一樣，它的業務範圍對可以限制在第二類電信事業的業務範圍，例如完全租用行動通信網路營運商（Mobile Network Operators，簡稱MNO）的頻譜及網路，也可以横跨到第一類電信事業，例如MVNO擁有自己的電信網路，只向MNO租用頻譜。根據ITU-T的定義，MVNO沒有自己的無線電頻譜、但使用自己的品牌來經營行動通訊業務。簡而言之，MVNO的經營方式是向傳統的行動網路業者購買MOU(minutes of use)，再以自己的品牌及行銷包裝出售給消費者。

對電信管理單位而言，寶貴的無線電頻譜再怎麼切割也無法滿足眾多業者的需求，讓MVNO向MNO租用剩餘的無線電頻譜經營行動通訊業務可以擴大行動通訊業務的多樣性，讓消費者有更多選擇的機會。

對MVNO業者而言，若只經營單純的行動通訊業務轉售，打價格戰不是長久之計，只有開發加值業務才具有競爭性，消費者也能享受到更多樣的優質服務。

對MNO而言，除了向電信管理單位申請無線電頻譜外，還要建設及營運相關的無線基地台、交換設備、傳輸設備(或部分租用)、認證及客服系統、業務行銷系統等網路及服務基礎設施。對於其中向政府租用的頻譜使用費而言，就是一筆相當大的負擔，若能把剩餘的無線電頻譜租出去，也不無小補。尤其是對新取得3G營運執照的MNO業者而言，MVNO的加盟可以快速取得大量的用戶群，提高網路使用率，有助於投資成本的回收，進一步擴大網路覆蓋範圍，形成一種互補的良性循環。

MVNO網路服務架構

圖4-1是一個行動通信網路服務架構示意圖，除了中間的傳輸網路外，可以分成無線電系統、交換網路系統、登錄認證系統、加值服務系統和業務支援系統。對一個典型的MVNO業者而言，通常只要自建業務支援系統，經營、行銷自己的品牌，並提供客戶服務及帳務處理，其餘的系統直接向MNO租用。

圖4-1 MNO網路服務架構示意圖

從網路建設的觀點而言，典型的MVNO可以發展出多種不同的MVNO型態，歸納出三大類如下：

  - 簡單型MVNO：MVNO和合作的MNO提供相同的服務，甚至於帳務都委託MNO處理。這種方式的介接點為MVNO客服系統和MNO的登錄認證系統、MVNO和MNO二個帳務系統之間，如圖4-2所示，MVNO可以有限度的取得網管中心的報表及資料。實務上，在客戶群的定位、定價策略與行銷包裝方面，MVNO和MNO會有一定的區隔，而且合作MNO會是這家MVNO的大股東之一，對MNO而言是廣義的擴大用戶群。

圖4-2 簡單型MVNO網路服務架構示意圖

  - 加值型MVNO：MVNO建構自己的加值服務平台，如圖4-3所示，和合作的MNO提供不同的服務，例如群組遊戲、社區通訊、LBS等各種加值及其衍生服務。當然MNO也有自己的加值服務，甚至於和MVNO提供的加值服務類似，不過，在實務上，合作MNO和MVNO簽定合作協約時，應該會做市場上的區隔，MNO不可能培養一個敵人來打擊自己。這種方式的介接點除了簡單型的介接之外，MVNO的加值服務系統要和MNO的HLR及MSC等設備介接。

圖4-3 加值型MVNO網路服務架構示意圖

  - 完整型MVNO：MVNO除了租用MNO的無線電系統(頻譜)外，其餘網路及相關系統完全自己建構，如圖4-4所示。這種MVNO可能是少數固網電信公司加入行動通信服務的範例，為了提供企業客戶Total Solution，沒有行動通信服務的固網業者很難和同時具有固網、行網執照的綜合電信公司競爭，除了尋找合作的MNO提供企業整體服外，就是自己也來經營MVNO服務。此型MVNO的介接方式有多種變化，依據網路碼MNC是否獨立、無線電系統及交換網路系統的支援功能、加上投資策略上的考量等各種因素，介接的方式可能簡單，也可能很複雜。例如訊務直接由MNO的無線電系統導入MVNO的交換網路系統或訊務進入MNO交換網路系統後才轉接到MVNO的交換網路。MVNO也有可能自建部分網路系統，未建部分與MNO共用，其介接比較複雜以合約方式規定。

圖4-4 完整型MVNO網路服務架構示意圖

MVNO介接技術

針對各種不同的MVNO網路服務架構，各有其不同的介接技術。

圖4-5是一個典型的MVNO網路介接示意圖，MVNO的供裝、帳務和網路管理系統介接到MNO的對應系統，MVNO可以直接處理客戶的障礙申告、更新訂購的服務項目、建立客戶關係管理系統，並提供套裝應用服務，以增加客戶滿意度、提高客戶忠誠度。

圖4-6是MNO代理MVNO供裝示意圖，MVNO不需要建設自己的供裝設備，執行起來很容易，但依賴MNO的結果是受制於MNO，不容易建立自己的加值。

圖4-5 典型的MVNO網路介接示意圖(取材NORTEL NETWORKS資料)

圖4-6 MNO代理MVNO供裝示意圖(取材NORTEL NETWORKS資料)

圖4-7的實體HLR/AUC切割成幾個邏輯HLR/AUC，除了供MNO使用外，還可以支援多個MVNO獨立運作。這種架構下的MVNO比較有自主性，但是HLR/AUC仍在MNO，服務品質仍受MNO影響。

圖4-7 MVNO獨立供裝示意圖(取材NORTEL NETWORKS資料)

圖4-8是MVNO帳務系統的示意圖，根據IMSI從MNO的帳務系統中把MVNO用戶的CDR過慮出來送給MVNO的帳務系統，由MVNO批價製作帳單向自己的用戶收費。

圖4-8 MNO與MVNO帳務系統關係圖(取材NORTEL NETWORKS資料)

圖4-9是MVNO的網路管理接取示意圖，MNO把MVNO相關的網管資訊過濾出來讓MVNO的終端機接取。

圖4-9 MVNO網路管理接取示意圖(取材NORTEL NETWORKS資料)

圖4-10 加值型MVNO網路示意圖之一(取材NORTEL NETWORKS資料)

圖4-10是一種加值型MVNO網路示意圖，圖中的MVNO自建了SMSC、VMS、服務入口網站、內容伺服器及其它加值平台，介面是複雜了，但是MVNO可以開發自己的加值服務，提升其競爭力。

圖4-11是另一種加值型MVNO網路示意圖，圖中的MVNO有自己的CCBS、HLR、GGSN、加值應用平台，提供差異性服務。

圖4-11 加值型MVNO網路示意圖之二(取材NORTEL NETWORKS資料)

圖4-12是提供LBS(Location Based Services)服務的MVNO網路示意圖，這家MVNO自建LBS服務所需的網路元件，提供LBS的服務。LBS服務的對象己經擴展到「非人用」手機，例如車輛保全系統在車上安裝SIM卡，失竊時可以自動通知主人或服務中心報警。假設一家全國性機動車輛服務中心擁有數十萬客戶，每部車輛使用一個SIM卡，就可以成立一家MVNO，並且可以把業務推展到車主，以及其它「人用」的LBS服務。

圖4-13是完整型MVNO的介接示意圖，有GMSC和GGSN介面。

圖4-12 提供LBS服務的MVNO網路示意圖(取材NORTEL NETWORKS資料)

圖4-13 完整型MVNO網路示意圖(取材NORTEL NETWORKS資料)

MVNO的驅動力與成功要素

驅使MVNO快速成長的主要因素有：彌補3G執照重大的投資成本、擴展全球市場的佈局、建立品牌形象、在應用加值市場獲取經驗、妥善利用剩餘的網路容量及開發新的市場利基等。

加入MVNO市場經營的主要投資者及其加入這個市場的主要因素(利基)分別為：

- 行動通信網路業者：提供跨國或跨地區的服務，擴張業務版圖；或者進入新的市場以擴大用戶群。

- 固定通信網路業者：提供完整的電信服務(補足電信服務的缺口)，以確保客戶的忠誠度。

- 第二類電信服務業者(ISP/ASP)：提供行動網際網路接取與服務、提供VOIP服務、控制數據服務的價格、提供客戶整體性服務。

- 重要品牌業者：利用品牌優勢進入新的市場、充分利用既有用戶群的忠誠度及行銷通路、捆綁現有品牌的產品做策略性的定價與行銷。

對傳統MNO而言，和MVNO合作的主要原因為分攤頻譜執照費用、分攤網路建設費、進入尚未掌握的新市場、利用品牌商的行銷能力及行銷通路擴大用戶群。

經營MVNO者具備下列條件中的項目愈多，成功的機會愈高：

- 市場利基：對於即將飽和的行動通信市場，MVNO首先要定位用戶群在那裡，能夠找到利基市場才能切入這個市場。例如固定通信網路業者經營MVNO的利基市場放在其企業客戶的整體服務。在人口老化的高所得國家，SENIOR MVNO針對中、老人開發健康及關懷手機及加值應用，大大的螢幕，LBS防走失機能，簡單的按鍵使用(紅色鍵緊急呼叫、黃色鍵呼叫兒子、藍色鍵呼叫女兒、白色鍵呼叫客服中心)，搭配親切耐心的客服人員，可以高價賣給有錢的老人。

- 品牌認同：品牌對於MVNO營運商比MNO營運商更加重要。即使是同樣的服務，必須讓用戶感覺到選用某特定品牌的MVNO有其價值，例如更炫、擁有某些特權或提高身價。假設擁有7-11 MVNO門號的手機在7-11購物，只要在手機上按個鍵就可以把消費金額轉到手機門號的帳單上，不必擔心身上是否有錢，若再加上消費累積金額折扣優待，用戶一定樂於採用7-11 MVNO門號，也樂於在7-11採購(若附近存在另一家便利商店)。

- 行銷通路：MVNO營運商必須具備堅強的行銷通路體系，才能以最低的成本切入市場。MVNO的母企業若無現存的行銷通路，很難成功的經營MVNO。上述四類有興趣經營MVNO的業者，後三類業者基本上都有現存的行銷通路。對於跨區經營的行動通信網路業者，通常會和合作MNO共同投資，充分利用雙方的行銷通路。

- 創新加值：MVNO營運商若只是簡單地將MNO的服務原封不動地轉售出去，則其營運的基礎太過於薄弱，利基不大。若能掌握市場需求，開發出適應不同用戶群組的加值服務；更上一層，若能以創新技術或觀念帶動市場需求，則其利潤將更為豐厚。圖鈴下載及個人化回鈴音等加值服務都是掌握年輕一代市場的創新服務，下一個殺手級服務是什麼？PTT可能是一個候選者，由於PTT必需使用特殊手機，呼叫處理也略有不同，是MVNO切入的一個商機。例如COOL MVNO的營運以PTT為主，一般行動通信為輔，行銷重點放在年輕一族，呼朋引伴非常方便，也是群體旅遊時呼叫失散圑員的好方法。

MVNO的經營模式

挪威的sense是進入MVNO市場的先驅之一，經歷失敗之後重生。英國的Virgin在英國經營MVNO成功，並將其經驗轉戰澳大利亞、新加坡和美國，卻在新加坡嘗到失敗的命運。套一句管理名言，成功是無法複製的，唯有審慎評估，因地制宜，才能保住成功的果實。

MVNO營運最重要的條件是：結盟的MNO和MVNO雙贏，MVNO才能成功。結盟的MNO和MVNO是唇齒的關係，唇亡齒寒，若MNO經營不善，則MVNO也很難成功。一家虧損累累的MNO絕不可能提供太好的網路服務品質，在這種網路上經營的MVNO大概也很難獲得客戶的歡心。

由於MVNO和結盟的MNO是一種競爭與合作的關係，MVNO加入經營雖然可以增加結盟MNO的營收，但多少會吸收一部分結盟MNO的客戶，若因此造成結盟MNO客戶大量流失的話，MNO應該不會樂意出租更多的頻寬給MVNO。所以MVNO尋找合作的MNO時，其營運計畫不能讓MNO感到威脅，MNO從MVNO獲得的利益絕對要大於被MVNO搶走部分客戶所損失的利益。

當MNO-X公司同意Y公司的MVNO企劃案時，最好是二家公司合資成立MVNO-Y公司，這樣可以確保X公司在頻寬及技術上支援的誠意，以及Y公司在行銷上的強力動能。

基於上述雙贏的條件，MVNO有幾種可能成功的模式：

- 草創合作型

在新興的市場裡，各家MNO卯足全力搶奪市場佔有率，以降低其投資及營運成本。MVNO挾其母公司的行銷能力，幫助合作的MNO搶攻市場，因此可以提高MNO結盟的意願。當然結盟的MVNO和MNO要做市場區隔，不能互踩對方地盤，合作才能長久。

- 市場互補型

MVNO-A的母公司A在某特定族群具有絕對的行銷及市場優勢，市調結果顯示該特定市場顧客同時擁有A品牌行動電話門號的比率相當高，換言之，A牌行動電話可能成為A品牌眾多產品中的一種，可以搭配原有其它A牌產品促銷，其門號銷售預估量足於成立一個有利可圖的MVNO公司。MNO-B則在上述特定族群的市場占有率不高，也欠缺該市場的行銷能力。在這種條件下，MVNO-A和MNO-B合作具有互補的效果，相當於MVNO-A替MNO-B擴大市場占有率，MNO-B則把該市場行銷的費用回饋給MVNO-A。

- 開拓加值型

在2G-GSM市場裡，個人擁有行動電話的比率已經接近飽和，行動電話的促銷轉向「非人」的應用。假設C公司在某特定市場具有領導品牌的產品，該產品結合GSM-SIM卡可以開發出新的加值應用，並且成為該產品必備的附加元件。C公司向MNO-D公司批購行動門號(或SIM卡)附加在其產品賣給客戶。收費的方式之一是：行動門號配給C公司，產品客戶每個月付給C公司定額的服務費，C公司則付給MNO-D行動門號月租費及通訊費。方式之二是：行動門號配給產品客戶，客戶每個月除了付給C公司服務費外，並付給MNO-D行動門號月租費及通訊費，此外，MNO-D可能要回饋C公司若干利潤。對產品客戶而言，第一種付費方式比較簡單方便。若市場量夠大，C公司可能另外籌組MVNO-C公司，開發一系列加值專用行動通訊產品，其CPE不是手機，而是特定的「設備」，這些「設備」主要做加值，語音通訊反而成為可有可無的配角。

- 跨國合作型

對於人們往來密切的二個地區或國家，二地商人及居民往來的數量很大，這些人士的通訊需求是一大商機，雖然行動電話國際漫遊相當方便，但是高額的話費讓很多人除非必要不願跨國開機。若有一種簡單便宜的電信服務讓大家捨不得關機，則必可創造電信公司更多的營收。A國的MNO-A和B國的MNO-B互為MVNO可能是一種解決的方案。A國的MNO-A在B國和MNO-B合作成立MVNO-B，若A國的客戶申裝跨國服務的話，其SIM卡裡有A國和B國的行動門號各一個，只要一支手機，在A國使用A門號，在B國使用B門號，該客戶發話時，只要受話的對象在同一個國家，都算國內電話，沒有漫遊的高價問題<試想，以往使用A門號在B國發話給B國的受話者所付出的漫遊電話費多貴>。該客戶在B國受話時，若發話者來自A國，只要在A國設定指定轉接到B國的B門號，則該客戶只要付出一段國際話費，不需要負擔漫遊的相關費用。指定轉接的機能若能自動化，當該客戶由A國到達B國時，MVNO-B要把訊息傳回MNO-A，在HLR自動設定指定轉接到MVNO-B的B門號，當該客戶由B國回到A國時，MNO-A自動把HLR內的指定轉接取消。自動指定轉接在技術上有些問題，會跟原先的用途發生衝突，短期內無法實現。跨國合作型另外要解決SIM卡雙門號問題，目前雖然已經有公司開發出解決方案，短期內也無法普及，替代方法是跨國時更換SIM卡或雙SIM卡切換。

上述雙門號SIM卡適用於經常在二地往返的商業人士。對於A國到B國觀光旅行的遊客而言，預付卡是比較實在的產品。自己組團或參加旅行社的團體旅遊過程中，由於人生地不熟加上連絡不方便，往往浪費很多時間等人，或錯過重要的景點，雖然行動手機漫遊相當方便，由於昂貴的漫遊費用，大家都備而不用。A公司可以在A國賣MVNO-B的預付卡給到B國旅行的觀光客，解決他們通訊的問題。全團每人一支低通話費的MVNO-B門號手機，全部開機，在集合時可以迅速掌握脫隊團員的行蹤，協助其歸隊，旅遊途中發現好康的也可以立刻呼朋引伴大家同樂。MVNO-B預付卡可以批售給旅行社，也可以賣給個人，充值後可以讓家人或朋友重複使用。

# P2T行動加值

P2T簡介

P2T(Push-To-Talk)是一種行動無線電對講機(walkie-talkie)的應用，用戶在手機上按一個鍵就可以和一個人或一群人通訊。P2T是一種半雙工(half duplex)的通訊方式，在同一時間只有一個人能夠發話，群組的其它人只能受話(可以聽但不能講)。一般的電話語音通訊是全雙工(full duplex)通訊方式，二個人或多個人(多方會議電話)可以同時發言。

美國的行動電話營運商Nextel多年前首先推出P2T服務，目前Nextel已經擁有一百萬用戶，其ARPU為美金70元，用戶流動率低於2%。相較於其它行動電話營運商平均50美元的ARPU及相當高的用戶流動率而言，Nextel用戶的高ARPU及忠誠度另人刮目相看。

分析Nextel擁有高ARPU的原因，P2T並沒有辦法提高20美元的貢獻度，但是需要P2T服務的用戶都是高話務需求的行動用戶，例如在外工作的管線工、建築工、司機等，利用P2T加值拉住這些客戶，ARPU自然就大大提高了。

Nextel無線網路採用Motorola的iDEN技術，它具有超好的效率，但需要特別的手機，又不適用於GSM或CDMA網路，大大的限制了其發展的空間。Verizon Wireless近期推出的IP-based P2T使用Motorola三模數位式(Tri-Mode Digital)CDMA手機。3GPP IMS(Interactive Multimedia Service)雖然整合P2T機能，但是短期內應該不會實現，目前的應用推廣焦點就落在全世界使用人口數最多的GSM/GPRS網路，尤其針對年輕人及其它行動通訊用戶群，P2T的需求將陸續被開發出來，且被視為行動加值下一波殺手級服務。根據Yankee Group在2003年的行動加值服務調查報告指出，8%的用戶對P2T非常有興趣，16%的用戶對P2T有興趣。就以10%用戶申請這項業務，且ARPU增加20%(美國為40%)的保守數據估算，這項業務至少可以增加總營收2%以上，此外，提高忠誠度的效益還更可以減少營業支出。

目前除了美國幾家行動業者(Nextel、Southern LINC、Telus Mobility及Verizon Wireless等)已經提供P2T服務外，英國的FastMobile也在最近提供P2T服務。美國AWS(AT&T Wireless)預定在今年(2003年)底推出服務，其它各大行動通訊業者也都表示極大的興趣，將陸續在2004年推出服務。

P2T呼叫實例

下面是一個基的P2T呼叫使用實例：

- 使用者選擇一個或一群呼叫對象：發話者使用捲軸式選單從手機的電話簿裡選擇通話的對象。一項重要的延伸功能是顯示受話者是否開機中(available)，就如同一般使用的IM (Instant Messaging)服務一樣。

- 使用者按下通話鍵(Talk button)：如果是專用手機(如同一般的walkie-talkie)，通常在手機側有通話鍵，按住就可以發話。若不是專用手機，則要定義軟鍵以取得發言權。

- 確認取得發言權：例如系統送來一個嗶嗶聲表示可以發言。這裡還有一些細節，像被叫端是否要回應確認，發言權控制演算法必需保證同時只能有一個發言。

- 使用者發言。

- 聲音送到所有受話者。

- 使用者釋放通話鍵。

- 重覆步驟2-7。若有多個人同時要求發言，只有一個人可以取得發言權(聽到嗶嗶聲)。

- 呼叫結束。

P2T服務相關的一些其它重要機能有：電話簿如何管理、出席者情報顯示、群呼變動(不同時間有不同的參與者)、定價模式、手機是否直接通訊(不要伺服器)、發言權控制等。

P2T重要特性

一個成功的P2T服務必需掌握下列重要特性：

- 呼叫建立時間：發話者按下通話鍵後，要等多久才能夠開始發言？當然，這個值愈小愈好。Nextel的iDEN網路大約只要1秒鐘，GSM/GPRS網路可能沒有辦法達到這個標準。預估3秒鐘之內用戶尚可接受，超過5秒鐘用戶就難以接受。

- 延遲時間：發話者的聲音要多少才能送到受話者的手機？1.5秒之內應該可以接受，最好在1秒鐘之內。延遲時間影響發話者切換的暫停時間(Pause)。

- 語音品質：語音品質的好壞和效能(速率)有互斥的關係，語音編解碼器(codec)和頻寬決定語音品質的優劣。GSM/GPRS普遍採用的AMR codec支援多種速率，可以在品質和速率之間取得一個用戶可以接受的參數值。

- 用戶介面：通話鍵和喇叭(loud speaker)品質是用戶立即感受的最重要介面。以P2T應用為主的手機通常會有比較友善的介面，但是對於廣大的現存用戶，若申請P2T服務要更換手機，在行銷上恐怕會遇到障礙。用戶介面是GSM/GPRS推展P2T加值的重要關鍵之一，個人以為專用手機和一般手機要並存，當使用者的P2T使用頻率增加時，自然會更換專用手機，一般用戶偶而用一次，使用稍不方便的一般手機應可接受。

- 頻寬需求：多少頻寬才能滿足P2T服務的需求？除了語音編解器所需的頻寬外，發言權控制、電話簿管理、出席情報傳送等都需要額外的信號頻寬，在規劃網路時都要列入考慮。

- 服務範圍：早期Nextel的iDEN網路能提供同一個地理區內的P2T通訊，後來應客戶的需求增加機能使得不同地理區的用戶也能通訊。P2T的最終目標是隨處都可以通訊，除了在路上使用手機外，在家裡、在國外、在任何地方，使用手機、固網話機、PDA、PC、任何適當的CPE設備，透過無線網路、有線網路、LAN、任何網路，都可以得到服務。當然，先期的服務範圍可能還是局限在行動網路及手機。

- 標準相容性：P2T服務的標準制定才剛開始起步。一個業者組成的PoC(Push To Talk over Cellular)團體最近成立，推動P2T標準制定，以提升廠商之間設備的互運性、降低P2T服務的權利金成本分攤，有助於P2T服務的推廣。

- 安全性：包括個人通訊隱私權及政府通訊監察權都是推出商用服務前必需考慮的。

P2T原型設計

圖 5-1是一個P2T服務網路設計示意圖，手機內的用戶端軟體(Client software)負責上述的用戶介面，包含個人及群組電話簿管理及通話鍵(專用鍵或軟體設定鍵)管理。用戶端軟體透過數據網路和網路端伺服器(P2T Server)溝通，利用信號建立及結束呼叫。網路端設備要執行群播(multicast)功能把發話者的聲音複製送給每一個受話者。網路端伺服器除了呼叫處理外，還要管理電話簿、出席情報及通話紀錄等以便產生計費及管理報表。

圖 5-1 P2T原型網路設計示意圖(取材NORTEL NETWORKS資料)

P2T在用戶端(Client)可以分成用戶介面(UI)、用戶邏輯(Client logic)和編解碼器(Codec)三大功能。用戶介面和手機型號的關係很大，雖然市場上現有的大部分手機都可以升版支援P2T服務，但是各大手機廠商均計畫生產以P2T為主要用途的手機。用戶邏輯一般均為可攜性的程式，且可以透過空中介面遠端升級。Codec是可選式的硬體或軟體。

P2T Client除了放在手機外，同時也可以支援PDA或個人電腦，且可以經由網際網路、WLAN或企業VPN連接，當然這些網路不在提供P2T服務的行動業者控制之下，品質就無法保證。廣義的P2T服務事實上已經從原先「戶外工作者互相連絡」的應用擴展到包含固定網路的整合性應用，例如固定點控制中心也可以使用P2T服務利用固網電話進行派工。

圖 5-1中的P2T伺服器是P2T服務的核心，所有的功能都整合於這個邏輯單元，在實務上它可能是一個或多個設備，功能也不限於圖中所列的三項。商用服務所需的擴充性、穩定性及服務不能中斷等因素都要列入考慮，例如使用分散式軟體及備援硬體設計。P2T伺服器三大功能略述如下：

Presence狀態管理：Presence包含用戶設備的閒忙狀態及是否正出席某個群呼的狀態等。伺服器必需隨時掌握所有成員的狀態，適時的送給需要的成員。

呼叫管理：包含建立呼叫、識別用戶、邀請參與者、發言權控制、使用紀錄、計費、監控等功能。

媒體伺服器：負責語音數據串的複製及送給各受話者。若允許各種不同的受話設備，其編碼方式各不相同，則媒體伺服器要針對不同的受話者做不同的編碼轉換。例如發話者為手機，受話者除了手機外尚有VMS、MMS及固網手機，則媒體伺服器除了做語音編碼轉換外還要做語音-文字轉換，若允許不同語音人士加入，還要做語音翻譯，例如把英文譯成中文。當然，這些想像中的功能不可能在初期應用就可以實現，初期應用大概會局限在行動手機之間的通訊為主。

Presence服務不是P2T服務的必要功能，但是具備這項功能讓P2T服務更為完整及有效率，對行銷P2T具有相當大的加分效果。提供Presence服務可能需要額外的Presence伺服器。除了類似IM服務的上線/下線狀態，P2T的Presence服務提供開機/關機狀態外，P2T還有一些額外的情報，包括用戶是否正在通話中(例如目前正加入另一個群組通訊中)、用戶所在地點、用戶設定的訊息(例如用餐或開會中)，當然需要額外的應用軟體及適當的API介面。P2T介面通常提供選單讓使用者很方便的從夥伴清單(Buddy list)裡選擇通話的群組，並能顯示他們是否加入這次的呼叫。當群組通訊成員(夥伴)的狀態發生變化時(如加入或退出)，Presence情報必需跟著更新，但做即時更新的話，會產生相當的訊務，浪費頻寬資源，權宜的方法是用戶要求(如檢查電話簿夥伴狀態)時才做更新。對於某些特定的應用，主席必需隨時掌握成員出席狀態，主動提供Presence情報仍為必要，行動營運商在規劃P2T服務模式時必需詳細考量。

Presence的技術很多，目前市面上的廣泛使用的產品有ICQ、MSN和Yahoo等。由於3GPP R5是以SIP為核心，所以Nortel偏向採用剛起步的SIP/SIMPLE標準，將來容易和VoIP、3GPP R5 IMS整合。

P2T呼叫用到的信號很多，列舉重要的信號略述如下：

用戶選定受話群，按下通話鍵時，一個信號送給伺服器，以建立一個會談。發話者到P2T媒體伺服器之間先建立一個通話路，P2T媒體伺服器還要建立通話路到所有的參與者。根據效率與可用性的特性有不同的實現方法，若是模擬walkie-talkie，則發話者的語音立刻傳送給所有受話者；若是邀請模式，則受話者會先被告知有人要和他通訊，應答後才會收到發話者的語音內容。若受話者只有一人，似乎可以直接將發送二端連接，而不經過媒體伺服器，簡單又有效率，但也失去控制及計費機能，另外還要考量是否符合通訊監察的規定。

發言權控制是另一組重要信號。因為P2T是一種半雙工通訊，同時只能有一個人發言，當多人同時要求發言時，P2T的呼叫管理機能必需負責發言權的仲裁。發言權控制的方法很多，例如先到先贏、輪流發言或由主席指派發言等各種方式，各有不同的信號處理方法。

有多種呼叫處理信號協定可供選用，從效率的觀點(訊息的數量與長度)來看，SIP並非最佳的選擇，但是考量其親和性及未來各種加值服務開發的互通性，SIP仍是最熱門的候選者。當然，使用壓縮技術及最佳化處理可以提升SIP的效率。

呼叫信號所建立的語音通話路把發言者的語音封包送到受話者的手機，通話路經過媒體伺服器可以進行加工，如翻譯、轉譯、群播等，並做計費及統計等工作。

語音封包化面臨VoIP相同的困境，封包太小浪費頻寬資源，封包太大又會造成過長的延遲，必需在成本與品質之間做一個妥協，選擇恰當的編解碼方法、編碼速率、封包壓縮及安全設定等參數。目前使用最普遍的是RTP加上各廠商獨有的最佳化處理。

在安全機制方面，SIM卡己經執行了初步的使用者身份及使用權確認(authentication and authorization)，必要時P2T可以再增加通行碼確認。GPRS在通話過程中已經具備防止竊聽(eavesdropping)的機能，語音內容則可以用IPsec等技術做加密(encryption)處理。加密處理需要增加頻寬及加長延遲，影響服務品質，而且有可能抵觸相關通訊監察法律的規定。

若受話者不在行通營運商所控制的網路，例如在網際網路上，則針對該通話路確有必要做加密處理，通訊監察法應該允許這種做法(網內不加密的話，直接從發話者進行通訊監察即可)。

在GPRS上實現P2T的挑戰與解決方案

在一般行動通信網路及GPRS上建構P2T服務的最大挑戰是效率問題。為了充分利用可用的頻譜及頻寬以服務更多的用戶，行通網路採用多工分享的處理方式，當用戶通訊需要時才指配相關資源，因此在呼叫第一次建立及暫停後重新建立時都要一些額外的時間。對P2T服務而言，快速建立通話路是最重要的特性之一，從這個角度來看，現有的一般行動通信技術(GSM/GPRS/CDMA/UMTS)的「呼叫建立時間」都沒有辦法滿足P2T的需求。

縮短「呼叫建立時間」的方法之一是正常呼叫前先「建立部分呼叫」，當手機的電源開關打開時，手機內的P2T-client就先啟動，並立即向P2T-server註冊，建立一個PDP(Packet Data Protocol) context，並保持在活動、空閒狀態。這種做法的缺點是活動的PDP context數目太大，增加系統的負荷，也許要擴充設備容量才能應付。接下來是發話者頻寬的快速取得，這要調整手機的參數以及網路端利用TBF(Temporary Block Flow) allocator機制來完成。對受話者而言，paging的時間較難掌握，通常在2秒以內可以完成，但也可能需要較長的時間。延長手機的活動模式時間(例如送出空白封包)可以減少paging時間，但是會增加網路的負荷，同時也浪費手機的電池。

對GPRS而言，空中介面的資源回收更快，只要手機進入空閒狀態，頻寬馬上被回收。對P2T服務而言，交談轉換或暫停的空檔時間通常超過頻寬回收時限，造成不斷的paging及資源指配與回收。解決的方法是調整參數延長頻寬回收時限，或者P2T-client在頻寬回收時限內送出封包以保住空中資源。NORTEL針對上鏈及下鏈分別使用TBF-Alive及TBF-establishment機能來提供P2T服務。

稽延(delay)是行動通信網路提供P2T服務的另一個挑戰，行動通信無線介面的處理稽延先天性就較差，加上GPRS分封資源分享排隊的稽延，雪上加霜的是頻譜指配通常是以語音優先，分封得到較少的資源，所以在忙時的稽延就變的更嚴重。對提供P2T服務的營運商而言，資源分配的原則應做適度的修改。造成稽延的其它原因有：語音編解碼時間、封包處理時間、轉碼時間、伺服器廣播時間、封包在骨幹網路的傳送時間、接收端為了克服jitter的緩衝時間等。NORTEL採用priority based resource allocation技術，金級的P2T用戶在忙時可以優先取得資源。

語音品質決定於編解碼方式、頻寬和傳輸品質(如jitter、error rate等)，雖然P2T伺服器有轉碼的功能，但仍建議群組內採用相同的編碼方式，以降低稽延提升品質。

頻寬是相當大的成本，在一定的品質要求下，選用恰當的編碼速率，再加上壓縮技術，可以在最經濟的頻寬下提供P2T服務。高品質低成本需要不斷的進行微調作業，所以廠商提供的P2T產品必需具有可調的參數，營運商才能找出最佳的營運模式。

在計費方面，可以採用包月制(例如UK的FastMobile就採用包月制，不限使用時間)、依使用時間、依訊務量、依使用次數或幾種方法的組合(收月租費提供若干免費時間，超過的時間另外計費)，費用由主席負擔或者大家均攤。對於「使用時間」有一些不同的看法，例如從主席發言開始到最後一個人發言結束，主席中途可以離開，其它人仍可繼續通話，整個呼叫結束是所有參與者超過一定時限(例如2分鐘)沒有發言。預付卡方式服務需要即時計費的功能，初期應該不會實現。

FastMobile的P2T業務簡介

最近Fastmobile推出的P2T服務稱為fastchat™，它建構在GPRS(及未來3G)的系統上，必需搭配使用Symbian軟體的專用手機。fastchat™的主要特性有：

- 可提供群組或一對一通訊

- 單一用戶介面，無縫隙的整合服務

- 可用文字、語音或圖片方式回應

- 不需要特別的硬體或基礎建設

- 可以在2.5G/3G網路上提供服務

- 可以跨不同營運商和地理區域提供服務

- 群組成員可以混合訂戶、非訂戶和傳統行動話機用戶

目前市面上支援Symbian軟體的手機有NOKIA的N-GAGE、3650、7650和SONY ERICSSON的P800，各機型外觀依序如圖 5-2所示。

圖 5-2 支援Symbian軟體的GPRS手機

即將上市支援Symbian軟體的GPRS手機有：SIMENS的SX-1，NORKIA的3600、6600，MOTOROLA的A920，MITSUBISHI的CONCEPT和BenQ的P30，各機型外觀依序如圖 5-3所示。

圖 5-3 即將上市支援Symbian軟體的GPRS手機

fastchat™提供的P2T服務相當簡單，操作如下：

- 選擇通訊對象

- 按住通話鍵

- 發言(說話)

- 結束時釋放通話鍵

- 發言內容傳送到各受話者(存放在手機內)。

受話者可以使用語音、文字或影像回應。例如受話者選擇該來話訊息，按住通話鍵，發言，即可傳送到群組內所有成員。

一個手機可以同時加入多個P2T群組通訊(主持或受話或回應)，任意切換群組送收訊息。

評估fastchat™服務，是一種非即時性P2T服務，對於網路的要求不甚嚴格，建置成本較低，可以推展到非專業型用戶。對於專業型用戶，這個服務恐怕難以滿足即時性通訊的要求。

Verizon Wireless的P2T業務簡介

Verizon Wireless推出的P2T服務目前只有Motorola的V60p話機支援，服務的範圍包含美國各地Verizon Wireless Enhanced Services地區的P2T用戶之間互通。提供Alert call、Barge call和Group call三種呼叫模式。

Alert call的呼叫方式如下：

- 按P2T鍵

- 選擇連絡的對象

- 按alert軟鍵

- 按P2T鍵把alert送出

- 連絡的對象聽到alert tone，按P2T鍵進行通話

Barge call的呼叫方式如下：

- 按P2T鍵

- 選擇連絡的對象

- 按住P2T鍵不放

- 開始通話

Group call的呼叫方式如下：

- 按P2T鍵

- 選擇連絡的群組

- 按住P2T鍵不放

- 開始通話

在Verizon Wireless的網站www.vzwpushtotalk.com裡提供簡單的方式讓客戶建立連絡名單表，不必辛苦地在手機上操作。進行P2T呼叫時，若連絡的對象不在名單表裡，則要輸入其手機的全碼。

P2T和一般呼叫之間的關係如下：在P2T使用中若有一般的呼叫進來，該一般呼叫不會打斷P2T而直接進入語音信箱，並留下呼叫記錄。你進行一般呼叫的時候若有P2T進來，不會留下任何記錄，但P2T的主叫者會收到訊息指示你沒空。由於無法打斷一般的通話，Barge call的呼叫遇到被叫使用中會結束呼叫。用戶收到P2T呼叫時若沒空應答，可以按「ignore」軟鍵，P2T的主叫者會收到訊息表示你沒空。Group call主叫者可以檢查受話者的狀態了解多少人加入群組呼叫。對於使用Group Calling Introductory Offer套裝服務的P2T用戶，群組最多可以包括10人，其它P2T用戶，群組最多可以包括20人。每個P2T用戶可以建立最多50個群組，150個「個人連絡人」。P2T的計費方式是由主叫者付費，包含群組每個人的通話費用，P2T的計費和一般通訊的費用分開計算。

經營P2T必需考量的因素

營運商在推出P2T服務之前必需考慮下列問題：

- 經營策略：包括市場的目標、跨系統的互運、和其它營運商的合作。

- 決定手機：專用手機及/或一般手機，是否具有P2T-client程式，或可以植入P2T-client。

- 選擇codec及速率：這二項參數決定語音品質、稽延時間，和網路效能、頻寬資源有相當的關係，此外也和手機的支援有關。這二項參數決定擴充網路的程度及額外投資的成本。

- 計費及帳務：簡單的計費模式很難預估單位投資的回收，精算的計費模式則要複雜的帳務系統。必需仔細考量帳務系統的額外投資能否從精算的計費模式中回收。

- 對現有網路的衝擊：在不影響現有業務服務品質的基本條件下，如何調整各項資源的使用優先順序，包括各類計時器時限的微調，如paging時間和呼叫建立時間。

- 標準的相容性：由於P2T的標準尚未確定，初期建置的設備中一定有許多供應廠商特有的機能，標準確定後若不能簡易的升版為標準模式，則會影響後續服務的開發，甚至於綁死在特定的手機，或無法與其它網路互通，造成行銷上的障礙。

# 考察心得與建議

考察心得

在安排出國考察的時候，若考察的對象是製造廠商則行程安排比較容易，若考察的對象是營運商，則通常要透過種種關係，行程的安排通常比較困難。為了簡化行程的安排，又不讓受訪者感覺到同一個公司的不同人員在短期內陸續來訪，打擾他們的正常作息，所以性質類似或參訪對象相同的出國考察案合併組團，這是相當不錯的解決方法。個人認為參加用戶群組研討會(User Group Meeting)是另一種解決方案。在用戶群組研討會裡，主辦廠商的各高級主管都會出現，除了大會安排的主題外，若有額外的問題也可以在休息時間或臨時動議時提出，除了當場可以獲得的回答外，當場無法得到答案的問題也可以在事後拿到書面資料。參加用戶群組研討會的人員包括來自全世界的營運商，各營運商發表的營運策略及維運技術，有些看法心得及議題值得我們參考比較。本次考察綜合許多專家的意見，有下列心得：

- 雖然全IP網路的演進是大勢所趨，但是演進的過程將相當緩慢，除了WCDMA無線寬頻技術未臻成熟外，與既有GSM網路平滑過度(2G→3G，3G→2G交遞)的問題，外在網路演進至IPv6的時程等屬網路技術問題；另行動加值業務尚須逐步加溫，寬頻服務計費的解決，需要時間來解決；WLAN的興起，某種程度上在加值服務的取代性，均會影響全IP網路的演進時程。因為用戶所在意的是業務和服務，而不是提供服務所採用的技術。由去年(2002年)在加拿大Montebello大家還很熱烈討論未來3G全IP的演進，到今年冷卻的態度，值得我們審慎研討未來3G的進程及方向。

- GPRS(2.5G)平均可提供35〜40Kbps的速度，與CDMA 1x可提供50〜70Kbps相較，仍有一段相距。因此，本次研討會有甚多篇幅在討論EDGE(2.75G)，EDGE可提供384Kbps的速度，實際上可提供80〜120Kbps的速度(依手機能力)，對於行動加值服務50Kbps是一個門檻，即無線傳輸介面為100Kbps，EDGE倒是值得評估。本公司在既有GSM系統全區基地台(地點數)6,000，而3G之基地台數為2,800，未來網路是逐步由3G來涵蓋全區，以提供GSM900/1800和3G三個layer的網路，或整合GSM和3G網路，即次都會區、鄉村、偏遠地區由GSM(含GPRS、EDGE)網路提供服務，以降低建設、營運成本，值得深思。

- 英國的行動通信由O2、Orange、T-Mobile和Vodafone等四家營運商平分市場，MVNO在英國市場的發展值得我們參考。由於市場接近飽和，各營運商的策略都不相同：Vodafone併購所有合作的MVNO，認為這樣子可以更接近客戶，提供高價值的加值服務以提高ARPU及忠誠度；Orange則限制MVNO的對象，只批售給高價值的企業客戶綑綁固網及其它加值服務；O2和T-Mobile因應股東要求降低費用的壓力，就充分利用MVNO的廉價成本來擴充用戶數，提高整體營收。個人認為，對於一個具有強勢行銷及整合能力的營運商，不需要和MVNO合作就可以主宰市場；對於一個行銷能力強但整合能力差的營運商，有必要和整合能力強的企業籌組MVNO，提供企業整體解決方案；對於行銷能力不足或「單位門號行銷成本>用戶ARPU」的營運商，還是有必要透過MVNO行銷門號，但要慎選MVNO對象，免得把原先自己公司的用戶給搶走。

- 以GSM/GPRS提供P2T服務的發展令人注目，雖然目前僅能提供陽春型的服務機能，而且各廠家使用的標準也還沒有統一，但是P2T結合語音、文字及影像的即時訊息服務具備節省頻寬，提供多功能加值服務的優點，具有明日之星的架勢。若能早日把GSM-R裡快速建立呼叫的技術融入GSM/GPRS網路，手機Client程式快點標準化，這種服務很快的就會流行，替逐漸停滯的GSM/GPRS加值市場注入新的活水。

- WLAN的快速成長會帶動Discontinuity in Telecom technology and business，其與行動通信的整合預期會成為主流。WLAN的發展與傳統電話、行動電話、加值業務不同的是，不需要有外部的群聚效應，但它卻能建立起使用行動數據業務的習性，對未來3G業務的發展起帶頭作用。由行政院國家資訊通信(NICI)小組推動的行動電話網路、無線區域網路「雙網整合」計畫，利用台灣在該方面的優勢，製造超越第三代網路服務雙模行動電話，帶動行動電話、數位內容產業及無線上網產業異業結合已成為政府的重點計畫(三兆三星計畫)之一。支持者認為，台灣不論在行動電話、資訊科技、與WLAN產業上，在世界上都佔有重要地位，因此發展雙網整合計畫有相對優勢。「雙網整合」技術上不是問題，但Business Model如何是最大的問題，且WLAN恐會侵蝕到行動業者的商機。本次研討會由行動業者T-Mobile的報告，值得參考。

考察建議

- 3G全IP網路的演進，宜配合外在環境，逐步達成。QoS問題、計費議題宜先行研究。既有GSM網路如何做900/1800系統整合，並考量未來2G與3G的演進，需審慎規劃。

- WLAN與3G整合的議題，在3GPP R6標準的發佈，政府積極推動下，台北市的網路新都計畫可當做試金石，這其中又涉及多個分公司，總公司應扮演相當角色。

- EDGE是否引進，3G是否由既有規劃涵蓋範圍擴及全區，或由EDGE提供次都會區高速數據傳輸並同時供既有基地台設備之汰舊換新，宜評估在CAPEX及OPEX之利弊得失。

- 以MVNO策略進入大陸行動通信市場：台海兩岸的交流日漸密切，數十萬經常在兩地往返的商業人士需要有二個行動門號才能節省電話費，這些人士都是高ARPU的商業行動族，那一家行動營運商能夠讓這些人士很方便又經濟的在兩地通訊，而不需要在機場換SIM卡(省下國際漫遊高額費用)，擔心漏接重要的電話，保證可以擁有這群人士的青睞。台灣的MVNO法規已經出爐，我們應該密切注意對岸的動向，一旦法規鬆綁，就應該積極的爭取合作機會，把這些高ARPU的客戶搶過來。另外對於赴大陸旅遊人士的市場，也可以和對岸營運商合作批發預付卡門號，轉售給旅行社或賣給到對岸旅行的客戶，相信這些收入應該可以超過國際漫遊的收入。

- 借助合作通路推廣非語音行動加值業務：一般行動通信用戶普遍反應不知道如何使用各種非語音行動加值服務，造成這些服務推展上的瓶頸。英國MVNO-Virgin利用店內的客戶訓練機制，成功的在青少年市場推出VirginXtra服務，這種做法值得我們借鏡，不一定要透過MVNO，只要給予通路商一定的利潤(例如把電視廣告預算的一成保留給通路商當做推廣獎金)，應該可以透過通路商販賣加值服務，當客戶在維修、更換手機，購買手機或配件時，順便推銷加值服務，當場示範的客戶訓練可以讓客戶很快的熟悉各種加值的操作方式，也比較容易吸引客戶購買加值業務。

- 注意P2T的技術發展，適時引進P2T服務：利用GSM/GPRS網路提供P2T業務的技術在歐美及韓國剛起步，目前標準尚未底定，提供的服務也還不很專業，但是賺錢的加值(例如NOKIA始創的圖鈴下載業務)不一定要有國際標準，也不需要很複雜，所以P2T的引進不一定要等標準確定，也不需要等機能完整。我們必需隨時注意P2T的技術發展，一旦業務單位認為時機成熟，立刻引進P2T業務。

# Text boxes

HLR

AC

EIR

登錄認證系統

MSC

GW

STP

交換網路系統

BSC

BTS

網路管理

中心

無線電系統

SIM卡

MNC配發管理

傳輸網路系統

客戶

行銷

帳務

客服

業務支援系統

其它電信網路

SCP

SMS

MIN

加值服務系統

SCP

SERVER

MIN

加值服務系統

MSC

GW

STP

交換網路系統

MNO

網路管理

中心

BTS

BSC

無線電系統

AC

HLR

EIR

登錄認證系統

客服

行銷

帳務

業務支援系統

客戶

行銷

帳務

客服

業務支援系統

MVNO

SCP

SERVER

MIN

加值服務系統

MSC

GW

STP

交換網路系統

網路管理

中心

MNO

行銷

帳務

客服

業務支援系統

BTS

BSC

無線電系統

AC

HLR

EIR

登錄認證系統

SCP

SERVER

SMS

加值服務系統

行銷

帳務

客服

業務支援系統

客戶

MVNO

SCP

SERVER

SMS

加值服務系統

MSC

GW

STP

交換網路系統

MNO

網路管理

中心

行銷

帳務

客服

業務支援系統

BTS

BSC

無線電系統

AC

HLR

EIR

登錄認證系統

行銷

帳務

客服

業務支援系統

SCP

SERVER

MIN

加值服務系統

客戶

MSC

GW

STP

交換網路系統

SCP

SERVER

SMS

加值服務系統

網路管理

中心

MVNO

1

1

1