第    一    頁

製表者: 李明禮                    製表日期： 92 年 12 月 24 日

一早的報到，課堂上總共有來自歐亞各地共26人，經由短暫時

間自我介紹後，隨即進入一週課程的開始。

課程不可避免的先由UOP公司觸媒重組製程的發展開始：

自 1949 固定媒床觸媒重組製程開始，為高溫高壓的反應系統

1971 第一套流動媒床連續觸媒再生系統之觸媒重組工場建

立，以維持觸媒活性，並降低反應壓力來提升芳香轉

化率

1986 修改反應器內流場配置為上流式及觸媒收集器配置，以增

加反應及觸媒效率

1988 壓力式觸媒連續再生器的開發利用，提高觸媒再生效率

1990 觸媒重組超低壓反應器被商業化，再降低反應壓力至

3.5 kg/cm2-g，提升轉化效率

1996 CycleMax的觸媒再生系統開發應用，使觸媒再生速率大

量提升，並減少系統故障停機率

接續為觸媒的發展介紹：

1974 R30 第一個連續再生用觸媒

1975 R-32 第一個雙金屬觸媒

1988 R-34 低白金含量雙金屬觸媒

1992 R-132 高活性/高表面積穩定性的觸媒

1993 R-134 低白金含量的R-132

本作業紀錄保存年限：3年。

表單核定日：92.08.29                              5B0-HRD-06-15

第    二    頁

製表者: 李明禮                    製表日期： 92 年 12 月 24 日

1996 R-174 高芳香烴轉化率的觸媒

1998 R-162 高密度的觸媒

1999 R-164 低白金含量的R-162

1999 R-232 低積碳率及高液體產率觸媒

1999 R-234 低白金含量的R-232

2001 R-274 高芳香烴轉化率的R-234

至目前為止，有177座媒組工場在運作，其中169座為UOP所

設計；75%的工場乃設計為生產高辛烷值汽油；日煉量多介於20,000

桶至40,000桶之間，但近來的新工場已有14座超過40,000桶；反

應器的壓力有降低的趨勢，新建工場多已為超低壓反應器設計；觸

媒再生速率多已升至每小時1,000磅至2,000磅，而配合日煉量的

提升，再生速率也隨之提高超過每小時3,000磅；觸媒再生器較多

數為常壓式再生器，就如同本工場的設計一樣，但新工場已多改為

高再生速率/高效率的CycleMax系統。另外亦說明其公司近年來共

為40座媒組工場作製程更新服務，製程更新內容仍以提升產能及提

升芳香烴轉化效率為主。

接著進入觸媒重組製程的流程介紹。觸媒重組製程是以生產高

辛烷值汽油為目的，當然其高辛烷值芳香烴油品亦可轉換為芳香烴

下游的進料；其副產品為氫氣、燃料氣及液化石油氣，但近年來其

高氫氣產量已為其在油品煉製工廠佔一重要地位。

本作業紀錄保存年限：3年。

表單核定日：92.08.29                              5B0-HRD-06-15

第    三    頁

製表者: 李明禮                    製表日期： 92 年 12 月 24 日

基本媒組流程如下：

依流程先後分下列各部份來說明：進料，進出料換熱器，加熱

爐，反應器，氣液分離槽，去丁烷塔。

進料：進料的硫含量需低於0.5 wt%-ppm以下，不含其他烯類、

氮、金屬、氯及氧化物，因此媒組工場前段均附屬設計有一加氫脫

硫裝置，使之合乎進料規範。進料蒸餾範圍介於77℃～204℃（170

℉～400℉），但若專為生產芳香烴的設計，其蒸餾範圍則縮小為

82℃～149℃（180℉～300℉），這是為有效轉換為芳香烴，若進料

含過多的C5，僅佔據觸媒反應空間並無法產生芳香烴；另高蒸餾終

點的進料，其重成份將快速增加觸媒積碳量，降低觸媒活性。

進出料換熱器：舊設計所使用的直立型固定管板殼管式換熱器

可有效降低污物的累積與附著，但對最大進料量將有一限制；近來

本作業紀錄保存年限：3年。

表單核定日：92.08.29                              5B0-HRD-06-15

第    四    頁

製表者: 李明禮                    製表日期： 92 年 12 月 24 日

改採用Packinox板式換熱器，此高換熱效率熱交換器可大幅縮小進

出料溫差以節約能源，單一座進料量即可提高至每日60,000桶，且

體積小，整體裝建費用亦降低。

加熱爐：提供觸媒重組反應所需的熱源，並排式加熱爐為標準

式設計，近來則以如何增加熱效率為重點。已商業化的爐管表面陶

磁塗層技術效果不錯，約可節約燃料耗用量7%，有效防止爐管表面

的氧化，增加熱傳效率，降低爐管表面溫度，延長爐管壽命。

反應器：3-4個反應器已為標準配置，端看媒組反應所需的熱

消耗而定。堆疊式的反應器設計採用自然重力來流動觸媒，上流式

出料設計可增加反應的效率，並減少反應器底部的不流動觸媒量，

進料分隔網由圓形管改採半圓弧型Scallops，可有效增加氣體分佈

效率，降低差壓，並縮小反應器體積或增加觸媒量。第四媒組工場

所使用的為早期下流式設計，進料分隔網仍為雙同心圓之Johnson

Screen，操作至今靠著定期的清理維護，尚維持良好的性能；但經

長期的操作磨損，小面積分隔網網目已變大超出規範，無法修護；

雖藉由定期清理反應器，並不會立即對操作造成影響，但長期累積

下來，仍將增加觸媒的損失。

氣液分離槽：為增加液體的回收率，近來多增加丙烷再接觸塔，

使分離後氣體的氫氣純度提高，可直接進料純化至PSA來生產氫

氣；另為減少氯化氫的腐蝕問題，於壓縮機氣體的出口，多增設吸

收器來吸收氯化氫。

本作業紀錄保存年限：3年。

表單核定日：92.08.29                              5B0-HRD-06-15

第    五    頁

製表者: 李明禮                    製表日期： 92 年 12 月 24 日

去丁烷塔：觸媒重組反應液體的分餾塔槽，設計在高壓力操作

下，確實分離LPG與重組油；為求頂部LPG的品質合格及底部C5+

汽油的RVP合於規範，去丁烷塔分餾板數多設計在25-30層理論板

數。第四媒組工場原去丁烷塔設計之理論板數僅24層略不足，結果

是分餾效果不佳；已於90年大修時增加分餾板，使理論板數可達

28層，操作結果顯示，已解決了LPG及C5品質不佳的問題。

再來是觸媒重組的化學反應性探討，進料中烷烴/環烷烴/芳香

烴對反應的速率均不同。環烷烴可迅速的脫氫形成芳香烴；烷烴則

需經緩慢的脫氫過程形成環烷氫，再迅速脫氫轉換成芳香烴；形成

芳香烴的速率。於芳香烴轉化的過程，需於高溫的環境下完成，並

吸收大量的熱量；而不可避免的，會有一部份裂解反應伴隨著發生。

反應方程式滙總如下：

環化反應 C6H14 → C6H12 + H2

芳香化反應 C6H12 → C6H6 + 3H2 + △Heat

裂解反應 C6H14 + H2 → CnH(2n+2) + C(6-n)H(10-n)

如何控制上述各反應的進行使之往芳香烴進行，除需加熱促使反應

發生外，尚需借重觸媒本身的特性。

由於氧化铝觸媒上佈有白金，白金再生後利用氯化氫來分散，

故同時在觸媒上將有兩種官能基會影響觸媒重組的反應進行。金屬

基可加快脫氫芳香化反應，而酸性機能將增加裂解反應的發生。因

此觸媒連續再生的優劣，將直接反應在產品的分佈上。

本作業紀錄保存年限：3年。

表單核定日：92.08.29                              5B0-HRD-06-15

第    六    頁

製表者: 李明禮                    製表日期： 92 年 12 月 24 日

目前連續再生觸媒重組用的白金觸媒，以R-30系列來說，已有

穩定且長期的操作資料可供驗證；R-130系列則是增加觸媒表面積

及穩定性，並可降低操作溫度5℃；R-160系列則是為增加觸媒的比

重，避免反應器內發生觸媒流動遲滯的現象； R-170系列，可提高

芳香烴轉化率；新發展的R-230/R-270系列，相對於R-130/R-170

系列來說，可有效降低觸媒積碳量，並增加液體產率。

觸媒連續再生系統，包含再生前後觸媒傳送裝置及觸媒再生用

器。觸媒傳送系統由於關係到各區域的特性，反應區高氫氣/油氣含

量，燒碳再生器的含氧空氣區，如何使之安全隔離即成為設計的主

題，尤其是再生後的觸媒傳送，關係到高氧濃度的觸媒緩衝槽及利

氫氣升舉傳送槽，安全問題更不可忽視，其次才是效率的提升。因

此設計於各循環區域內裝有線上分析儀器，以偵測系統內是否安全。

基於安全的考量，觸媒再生傳送系統需先滿足各相關主連鎖條

件才能啟動。第一為重組反應器的循環氣流量需足夠（P-FI95A 大

於3.3“R”），以避免不正常的積碳使再生反應器過負載磽壞；第

二是各隔離區域的線上分析儀器顯示正常，確保安全無虞；第三再

生循環燃燒氣體及氯化氣體足夠；再配合三觸媒傳送邏輯控制系統

，並檢查各相關控制閥定位器位置正常，即可開始觸媒的傳送程序

。

本作業紀錄保存年限：3年。

表單核定日：92.08.29                              5B0-HRD-06-15

第    七    頁

製表者: 李明禮                    製表日期： 92 年 12 月 24 日

主控制系統，以定時定量取出再生後觸媒，再設定卸入觸媒緩

衝槽的時間來控制觸媒連續再生的速率；由於觸媒均採自然重力流

下，為確保再生內充滿觸媒，於再生器上端裝有差壓計，偵測再生

器及上方除粉罐的差壓，差壓太低即表示觸媒未充滿，立即連鎖停

止再生器之運作。第四媒組工場設計再生速率最大為每小時300磅，

大林廠第五六媒組工場再生速率則提高為3000磅每小時。視工場設

計需求，觸媒連續再生系統小由150、300磅，大至1500、3000磅，

均有標準化套裝設備，且各相關儀控元件亦標準化。

第一閘罐控制系統負責由反應器移出觸媒傳送至除粉罐，優先

檢查是反應器頂端之觸媒還原區無觸媒低媒位指示LI309或第二閘

罐控制系統之運作正常（連續傳送四次未補足還原區之觸媒即為異

常），其次是確認除粉罐觸媒媒位指示LI349未裝滿(燈熄)，即開

始觸媒的傳送程序。傳送前先以氮氣吹除傳送槽，再執行卸觸媒的

步驟，直至設定之卸觸媒時間到達，以確保傳送槽內部清空可裝觸

媒；此階段利用兩只球閥搭配中間排放閥來隔離上游區域。由於輸

送的固體觸媒需由地面升舉至再生器上方，故升舉氮氣的流量需充

足，否則將強制關閉卸觸媒V型閥BV13，避免觸媒卸出不完全，屯

積於傳送槽。完成卸觸媒程序後即開始裝觸媒程序，此時將檢查反

應器逆向吹驅流量FI302，不足時亦將限制裝觸媒V型閥BV2的打

開，直至滿足後再吹驅15分鐘後才繼續裝觸媒的程序，直至槽內觸

媒裝滿（LI307燈亮）或設定裝觸媒時間到達為止。如此完成一整

個傳送程序後，系統待命準備，等待下一個傳送的命令。

本作業紀錄保存年限：3年。

表單核定日：92.08.29                              5B0-HRD-06-15

第    八    頁

製表者: 李明禮                    製表日期： 92 年 12 月 24 日

第二閘罐控制系統控制再生後的觸媒傳送至反應器上方的還原

區，由於上游為觸媒緩衝槽P-V29，故僅需檢查還原區LI309是否

不滿有需求即可開始觸媒的傳送程序。也由於閘罐上游的觸媒緩衝

槽P-V29為高氧濃度區，而下游則為高壓氫氣輸送的傳送槽P-V31，

因此在卸觸媒時需先以氮氣吹驅閘罐，避免閘罐內含有氧氣，再以

氫氣平衡壓力後，同樣靠自然重力來卸出觸媒，直至設定時間到達

為止；且樣採用兩球形閥及中間排放閥來隔離P-V29。裝觸媒時亦

先以氮氣吹驅以除去內部氫氣，再開始裝觸媒的程序，直至槽內裝

滿觸媒（P-LI347燈亮）或設定時間到達，完成此一步驟後同樣等

待下一次傳送的命令。

觸媒緩衝槽上設有線上分析儀，分析可燃性氣體及氫氣含量，

隨時掌握觸媒再生燒碳及傳送閘罐的隔離情況，超出設定值時均將

連鎖停止觸媒再生程序。當可燃性氣體高時，表示觸媒再生燒碳不

完全；而氫氣高時表示閘罐球形隔離閥洩漏量超出其排放量，需暫

停傳送檢修球形隔離閥。

觸媒再生的開啟，於觸媒傳送正常後即可進行。升溫準備後，

需先校正燃燒空氣的線上氧氣分析儀器，確認運作正常；溫度到達

操作溫度後(燃燒區850℉，氯化區930℉，乾燥區980℉)，開入空

氣即開始再生燒碳，此時僅燃燒區有由氧氣分析儀連鎖控制一定流

量的空氣補入，其餘均只補充氮氣循環與乾燥；此為黑觸媒再生步

驟，是一般開爐的先期程序，待取樣分析再生後觸媒含碳量低於標

準後，才改為白觸媒再生程序；白觸媒再生時將注入二氯乙烷於氯

本作業紀錄保存年限：3年。

表單核定日：92.08.29                              5B0-HRD-06-15

第    九    頁

製表者: 李明禮                    製表日期： 92 年 12 月 24 日

化區並提高溫度至950℉，並改以空氣來乾燥觸媒。如此再生程序，

控制好燃燒空氣的氧氣含量於1.1%左右，配合觸媒的含碳量及傳送

速率，使觸媒燒碳在可控制範圍下，避免高溫使觸媒型態改變或燒

壞再生器內部配件；加上調整氯的添加量，使觸媒的金屬得到良好

的分散，再在還原區還原後即可恢復觸媒的活性。

接下來的重點即是媒組工場的操作問題探討，由開停爐程序進

入，並對於進料的實際情形，修改可短時間接受未脫硫進料的步驟，

此恰與本工場目前所予變動的部份相同；另說明各操作變數包含進

料、溫度、壓力的個別影響，對系統的操作趨勢如何變化；並佐以

停車檢修時故障的照片，來說明操作控制的的問題及相關的後續修

改對策，包括硬體的改進或操作方式的調整。

另針對反應器及觸媒再生器的硬體作特別的說明，因兩者為媒

組工場的主要設備，由設備的問題來尋找設計或操作上的問題並加

以解決之；但對於反應器內件的中心管，若因操作或維護之不良而

損壞，即需安排相當長的檢修時間來更新，因無法局部修護且需拆

卸之相關設備甚多，事前之各項作業均需規劃妥當，才能縮短停爐

時間。

最後在問題的互相探討後，結束這一課程。

本作業紀錄保存年限：3年。

表單核定日：92.08.29                              5B0-HRD-06-15

# Text boxes

出國人員報告用紙

出國人員報告用紙

Rx

出國人員報告用紙

出國人員報告用紙

出國人員報告用紙

出國人員報告用紙

出國人員報告用紙

出國人員報告用紙

Rx

Rx