行政院及所屬各機關出國報告

(出國類別：實習)

實習異質網路訊務監控管理技術

服務機關：中華電信研究所

出國人 職    稱：助理研究員

姓    名：張文華

出國地區：美國紐澤西

出國期間： 92年9月28日至92年10月9日

報告日期： 92年11月8日

摘    要

本計劃（830專案）負責跨網域整合網路管理系統開發，由於客戶對異質網路網管之整合的需求增加，不同網路之間整合之技術不斷更新，參加該訓練實習，將有助於吸取國外網管系統開發經驗，提昇本計劃網管功能之發展。

WANDL公司在傳輸、ATM、IP網路的規劃、設計、管理、模擬工具的研發上，有十分令人驚豔的產品，包括其對網路技術、不同形式的設備、通訊協定的瞭解，以及軟體研發之技術，都有值得我們學習的地方。

本次出國，針對該公司在不同網路設計、規劃、訊務工程方面的產品和技術，進行瞭解，以作為未來系統開發之經驗。

異質網路訊務監控管理技術

出國實習報告書

目       錄

1	目的	3

2	過程（實習內容）	3

2.1	網路設計、規劃和管理簡介(Overview of Network Design, Planning and Management)	3

2.1.1	NPAT(Network Planning and Analysis Tools)	4

2.1.2	IP/MPLSView	4

2.2	IP/MPLS之設計及訊務工程(IP/MPLS Design and Traffic Engineering)	5

2.3	設備組構資訊確認及管理(Configuration Checking and Management)	8

2.4	MPLS設計及應用(MPLS Design and Applications)	8

2.5	訊務資訊收集及處理(Traffic Data Collection and Processing)	9

2.6	ATM/PNNI設計、規劃和資料抽取(ATM/PNNI Design, Planning and Data Extraction)	9

2.7	傳輸網路設計(Transport Network Design)	10

3	心得建議	10

4	其他相關事項	11

2.1.3	錯誤! 尚未定義書籤。

# 目的

本計劃（830專案）負責跨網域整合網路管理系統開發，由於客戶對異質網路網管之整合的需求增加，不同網路之間整合之技術不斷更新，參加該訓練實習，將有助於吸取國外大型網管系統開發經驗，提昇本計劃網管功能之發展。

根據九十二年度資本支出派員出國實習第175項『異質網路訊務監控管理技術』進行此項出國實習案，於中華民國92年9月28日至92年10月9日執行。

# 過程（實習內容）

## 網路設計、規劃和管理簡介(Overview of Network Design, Planning and Management)

WANDL公司針對兩大類網路，提供其對於網路管理生命週期(圖 2-1)之設計、規劃和管理工具，分別是NPAT和IP/MPLSView兩類產品，以檢視現存的網路架構、歸納出問題、提出解決之建議、利用工具進行接近實際網路之測試、將修正之網路架構和設定載回實際的網路上。以下分別簡要說明兩類產品。

圖 2-1 網路管理的生命週期

### NPAT(Network Planning and Analysis Tools)

    - 針對Connection Oriented 服務之網路規劃分析工具。

    - 針對網路設計規劃所有步驟提供完整解決方案之軟體工具，可進行設計、最佳化、容量規劃。

    - 支援之網路種類包括：ATM、Frame Relay、TDM、語音和光傳輸網路服務。

    - 對很多種硬體設備特性提供精確的模組可以使用，包括：CISCO、Lucent、Nortel、Alcatel、Marconi、N.E.T、Generic等設備。

    - 障礙模擬分析，模擬包括節點、Link、設備元件障礙造成的影響，分析當發生網路Link障礙時，訊務如何reroute。

    - 沙盤推演當某些情況發生時，訊務的瓶頸會發生在哪些Trunk。

    - 根據預測將會增加的需求，產生網路擴充建議，估計對網路造成的影響，現有容量是否足以負擔，是否需要擴充網路，哪裡需要擴充，哪裡可以修剪掉。

### IP/MPLSView

    - 針對IP網路最佳化之規劃和管理系統，整合網路規劃、組構管理、效能管理等功能。

    - 特別支援具MPLS功能之網路，能提供電信業者和ISP業者IP網路訊務加值服務的需求。

    - 強大的自動化功能，從網路搜尋、資料收集到接近即時的網路使用率及效能監測。

    - 可模擬多種通訊協定和多層routing的狀況。可對MPLS之LSP路徑作最佳化。

    - 可模擬真實的網路障礙加以測試。

    - 提供邏輯、地理之網路拓樸。

    - 提供包括：IP、MPLS、VPN、CoS(Class of Service)、DiffServ(Differentialed Services)、BGP(Border Gateway Protocol)、VoIP、FRR(Fast ReRoute)和MPLS-TE LSPs(Label Switching Path)等模組。

    - 根據網路需求的成長或改變，保持load平衡，產生建議的LSP，並且可以儲存為router的Configuration 格式，可以存回網路設備上。

    - 自動設計和模擬FRR(Fast ReRoute)的LINK保護機制。

    - 網路設備組構資料控制、備份、資料正確性確認功能。

## IP/MPLS之設計及訊務工程(IP/MPLS Design and Traffic Engineering)

IP/MPLS訊務工程主要管理的方法，是從架構、訊務監測、網路設計調整反覆的去維護一個可靠而品質優良之網路。大致以下列步驟反覆來執行：

    - 從設備的Configuration檔案建構網路的基本架構

    - 透過Link和LSP的查測提供訊務的需求量

    - 根據IP的routing protocols建立routing路徑模組

    - 設計一個安全可靠的網路以應付障礙發生

    - 建立一套針對各種問題的因應方案以提供查詢、分析和檢視

圖 2-2 集中式網路設計和維運

透過從設備取得的Configuration資訊，將收集到的訊務資料或者預測成長的訊務資料輸入，模擬(Simulation)網路會發生的狀況；調整設備的參數，模擬不同狀況的效能，例如：延遲時間會有多少等等。最後，可以輸出調整後的Configuration，並feedback到網路設備上。

模擬網路在設備參數調整之後會造成的網路壅塞和延遲，避免用實際的網路來測試，是比較安全可靠的方式。

關於MPLS的訊務工程有下列重點：

- 隨著訊務分佈的改變，會造成網路不同的阻塞情況。

- 對於可用的頻寬能夠有比較好的使用效率。

- 並非使用最短路徑。

- 避開障礙點快速的reroute以到達目的點。

- 可以建立新的服務，例如：虛擬的專線服務。

- 可透過容量規劃，提供點對點頻寬保證之服務，例如：VoIP。

如果沒有使用MPLS-TE，當網路發生障礙時，網路回應的時間往往需要好幾秒鐘，根據Cisco Networkers 2001年的資料顯示網路回應時間如下：

| Events and Router Activity | Time |
| --- | --- |
| Link Failure Detection | ~ micro secs (POS+APS) |
| Information Prepagation | ~ 5-30 sec |
| Route Recalculation | ~ 1-3 sec |
| New LSP Setup | ~ 5-10 sec |

MPLS提供Link Protection和Path Protection。以Link Protection來說，如圖 2-3所示，Router B事先已經建立了保護到Router D的Tunnel，當B->D Link故障時，Route A會重新計算新的Tunnel Path A->B->C->D->E，大約會花10-30秒。

圖 2-3 Link Protection

而Path Protection的方式有幾種，包括Link要選擇不同、Node要選擇不同等等，兩個TE之間的Tunnel經過不同的路徑來加以保護。

圖 2-4 Path Protection

以下比較Link和Path保護在網路發生事件時所需要的回應時間。

PATH Protection

| Events and Router Activity | Time |
| --- | --- |
| Link Failure Detection | ~ micro secs (POS+APS) |
| Information Prepagation | ~ 5-30 + sec |
| Head-End Switch Over to Protected LSP | ~ micro sec |

FRR Link Protection

| Events and Router Activity | Time |
| --- | --- |
| Link Failure Detection | ~ micro secs (POS+APS) |
| Local Switch –over to Protect Tunnel | ~ Few msec or less |

## 設備組構資訊確認及管理(Configuration Checking and Management)

關於設備組構資訊的確認管理主要的工作有三：

- 組構資訊修正版本的管理。

- 組構資料的確認，將資料與設備上實際的設定值進行確認。

- 進行一些排定工作的管理

## MPLS設計及應用(MPLS Design and Applications)

以VPN服務為例，對於規劃、設計、管理的工作，從網路設備Configuration資料的取得開始，根據訊務的需求（根據預測、或者利用工具來產生需求）與網路的架構和通訊協定，模擬出是否需要增加、刪除、修改網路，並利用工具實際去驗證。

當網路修正或設計完成，設定到實際的網路之上後，必須回頭去收集訊務資訊，驗證是否能夠正常維運。

MPLS Tunnel Resizing的工作，是為了確保所設計的頻寬，是否足夠承載訊務並符合SLA的協議。而調整Tunnel大小的標準是根據：

- 點對點的訊務需求，包括現在和未來預測的需求。資料來源有：

  - netflow 或 cflowd – 利用此類工具分析網路上的封包，究竟是誰在使用網路、哪些應用程式在使用、網路使用的情況、訊務究竟流到哪些地方。

  - 從link使用率估計出來

  - 市場預測

- Full Meshed Tunnel訊務查測。

## 訊務資訊收集及處理(Traffic Data Collection and Processing)

訊務資料的種類有三種：

- 介面In/Out的量

- 點對點的流量（netflow或cflowd）

- Tunnel的流量

而重點是利用上述的資料，產生一個完整的訊務矩陣，方法如下：

- 利用介面In/Out的量去估計

- 從netflow或cflowd收集到的資料

- 完整收集full Meshed Tunnel的流量

- 再將VPN的訊務過濾掉

至於收集的方法，研究所目前很多的網管系統都有相當豐富的經驗跟介面種類。

## ATM/PNNI設計、規劃和資料抽取(ATM/PNNI Design, Planning and Data Extraction)

以ATM而言，中華電信目前的ATM網路相當的龐大，而目前供裝的方式大多以直接固定的PVC來供裝，而非利用SPVC，當ATM網路中的Link或Node發生障礙時，是沒有辦法在最短時間內重新找尋一條路徑出來。當然，CHT有其歷史包袱，網路設備廠牌繁複是最大的原因。

而訊務資料收集的方式，主要也是針對所有Interface的訊務流量來收集，沒有點對點之間的訊務需求資訊，因此，比較困難有比較好的網路設計與頻寬設計。

## 傳輸網路設計(Transport Network Design)

WANDL公司針對傳輸網路設計主要的軟體工具是NPAT，功能在2.1.1節中提過。

該產品可以做跨越不同網路層間的模型設計，有下列幾種範例：

- ATM over SDH

ATM網路和所有的STM1或STM4的Link跑在STM64 MSP-Ring 的SDH傳輸網路上。

- IP Network over ATM Network

IP網路設備具ATM介面，而IP網路介面對應ATM網路的PVC。

- IP over SDH

具備POS(Packet over SONET)介面的IP網路，這些介面會對應到SDH/SONET傳輸網路的STM1(OC3)、STM4(OC12)或STM16(OC48) Link。

- IP over DWDM

具備POS(Packet over SONET)介面的IP網路，跑在WDM網路之上。

# 心得建議

- 在訊務資訊收集及處理的部分，本所目前做得相當完整，重點是如何將收集到的資料應用到訊務工程上面。目前我們採用的訊務資料，都是Link(Trunk Port)的資料，但是如果是應用在訊務工程之上，如何將這些Link訊務估計出點對點的訊務，應該才會更有用處。

- 不管是網路規劃、網路設計、網路管理、還是訊務工程，對於各種網路的通訊協定，應該都要能夠更深入的瞭解，因為網路上所承載的不論是數據還是語音，所行的路徑，會遇到的問題，都跟通訊協定有密不可分的關係。

- 目前公司對於網路架構資料都來自於資源調度系統，WANDL的軟體則可以採用從設備取得的Configuration檔，正確性更高，而且可以做設定正確性確認。

- 本公司目前推行的VoIP服務，面臨網路壅塞在某一點的問題，由於目前的網路單純使用傳統IP網路的通訊協定，因此無法達到load balance，應該利用支援IP/MPLS的設備來提供此服務，並選擇具有模擬功能的網管軟體，在調整網路之前，先測試所建立的MPLS Tunnel是否能夠運作正常、是否會在某些地方造成壅塞、是否能夠提高網路的使用效率。此外，也應該事先將Backup的MPLS LSP Tunnel設計並且設定好。

# 其他相關事項

Reference:

- IP/MPLSView Catalog

- NPAT Catalog

- WANDL Training Manual

- http://www.wandl.com

- Traffic engineering with MPLS /Eric Osborne ; [edited by] BrettBartow.--Indianapolis, IN :Macmillan Publishing,2002