公務出國報告

(出國類別：實習)

第三代行動電話系統USIM技術實習報告

服務機關：中華電信行動通信分公司

出國人：	職　　稱：科長

姓　　名：胡學海、張明聰

出國地區：歐洲：芬蘭

出國期間：92.10.11 至92.10.24

報告日期：92.12.30

報告人：張明聰、胡學海

附件二

出國報告摘要

出國報告名稱：第三代行動電話系統USIM技術實習報告

頁數＿42＿

含附件：□是■否

出國計畫主辦機關/連絡人/電話：

出國人員姓名/服務機關/單位/職稱/電話

張明聰/中華電信行動通信分公司/網維處/科長/02-33166596

胡學海/中華電信行動通信分公司/加值處/科長/02-33166488

出國類別：□1 考察□2 進修□3 研究■4 實習□5 其他

出國期間：92年10月11日至92年10月24日	   出國地區:芬蘭

報告日期：92年12月30日

分類號/目：交通/電信

關鍵詞：USIM, UICC, SIM

內容摘要：

雖然SIM(Subscriber Identity Module)卡只是GSM行動電話系統的一個小螺絲釘，但卻也是一個關鍵的系統元件．用戶端設備(UE)透過無線界面接取(Access)系統，藉由系統所提供的安全認證及加密機制，以及(U)SIM卡所儲存之個人身分認證資訊，提供了無線通訊的安全保障，

隨著行動電話技術之演進，行動電話之服務重心已由語音(Voice)服務進入數據(Data)服務的時代，因此除了基本通信服務外，各類行動加值服務的開發預料將是未來行動通信服務提供者的服務重點，此種服務趨勢將更顯(U)SIM卡的重要性。

本報告就USIM及其UICC卡片平台等相關技術及Gemplus 公司之OTA應用平台, ADE系統等提出個人實習心得。

1﹒ 目的	1

2﹒ 過程	1

3﹒ 心得	1

3.1 ICC、UICC、USIM、SIM	2

3.2 Specifications	3

3.3 UICC	3

3.3.1 Physical, Electrical Characteristics	4

3.3.2 傳輸協定	4

3.3.3 檔案架構與協定	6

3.3.4 支援命令及格式	8

3.3.4.1 Command APDU structure	8

3.3.4.2 Coding of Instruction byte	9

3.3.4.3 Response APDU structure	9

3.3.5 安全機制	10

3.4 USIM	10

3.4.1 USIM Profile	11

3.4.2 Phonebook	11

3.4.3 Security feature	12

3.5 USAT	13

3.5.1 Profile Download	13

3.5.2 Proactive UICC	17

3.5.3 Data Download to UICC	19

3.5.4 Menu Selection	19

3.5.5 Call Control by USIM	20

3.5.6 MO Short Message control by USIM	20

3.5.7 Event Download	20

3.5.8 Multiple card	20

3.5.9 Timer Expiration	20

3.5.10 Bearer Independent Protocol	20

3.6 Security of UISM	21

3.6.1 相關網路元件參數及algorithm	21

3.6.2 The Milenage algorithm	22

3.6.3 系統元件配合功能	22

3.6.3.1 Generation of quintets in HLR/AuC	23

3.6.3.2 Authentication and Key derivation in USIM	23

3.6.3.3 Generation of re-synchronisation in the USIM	23

3.6.3.4 Re-syncrhonisation in the HLR/AuC	24

3.6.4 網路認證程序	24

3.7 Interworking between the ME and the UICC	25

3.7.1 Interworking between the ME and the ICC	25

3.7.2 Authentication and Key agreement in mixed networks	26

3.8 OTA 功能	31

3.8.1 遠端檔案管理功能	31

3.8.2 遠端Applet 管理功能	32

3.8.3 OTA協定	33

3.8.4 OTA安全機制	34

3.9 ADE加值應用	35

3.9.1 ADE簡介	36

3.9.2 為何需要ADE	36

3.9.3 ADE功能說明	37

3.9.4 ADE核心功能模組	38

4﹒ 建議	39

5﹒ 參考資料	40

6﹒ Abbreviations	40

# 目的

雖然SIM(Subscriber Identity Module)卡只是GSM行動電話系統的一個小螺絲釘，但卻也是一個關鍵的系統元件．用戶端設備(UE)透過無線界面接取(Access)系統，藉由系統所提供的安全認證及加密機制，以及SIM卡所儲存之個人身分認證資訊，提供了無線通訊的安全保障，

隨著行動電話技術之演進，行動電話之服務重心已由語音(Voice)服務進入數據(Data)服務的時代，因此除了基本通信服務外，各類行動加值服務的開發預料將是未來行動通信服務提供者的服務重點．

為支援未來多樣化的加值服務需求以及提供更安全的應用開發環境，3GPP標準在GSM規範的SIM卡做了若干的增強，以配合此新一代的行動通信時代來臨．

本公司第三代行動電話系統乃是採用3GPP標準的WCDMA行動電話系統，USIM(Universal Subscriber Identity Module)為此標準之用戶識別元件．本案實習之目的即在學習USIM技術，掌握最新資訊．

# 過程

本實習案乃依據中華電信股份有限公司92年10月2日信人二字第92A3501705號函，赴本分公司行動電話系統合約案得標廠商Nokia公司實習【第三代行動電話系統USIM技術】。

實習過程以課堂講課為主方式進行，由本案合約廠商Nokia 公司安排專業講師就USIM架構，相關規範，系統安全環境等主題，另外搭配OTA的ADE應用環境實習等方式講解．

# 心得

MS為PLMN(Public Land Mobile Network)系統(參考圖1)之用戶端實體元件，由ME及SIM(R99版本以後稱為USIM)組成，透過無線界面接取系統．

雖然USIM只是整個PLMＮ系統架構的一個應用程式模組，但是因為其存放用戶個人身分認證資訊，也存放系統安全(Security)運作架構所需之各種安全資訊，加上UICC的Multi application應用環境等，故USIM應用程式模組架構以及相關安全環境等主題為本報告之重點．

以下各節就本案USIM實習主題提出心得報告．

圖 1 ：Basic configuration of a PLMN supporting CS and PC serivices and interfaces

## ICC、UICC、USIM、SIM

2G行動電話系統由GSM演進到3G的WCDMA系統架構，用戶端設備的SIM卡規範也配合新技術及服務的需求而有所加強，雖然其主要作用仍然相同，但是3G規範給了新架構SIM卡新的稱呼，為免避混淆，本節首先針對幾個可能較易混淆的相關名詞稍作說明．

ICC(Integrated Circuit Card)為一般Smart card 的統稱.，而UICC卡則為3G 規範所制定，用以搭配ME設備存取3G系統服務之ICC卡；SIM卡則是2G規範所制定，用以搭配ME設備存取2G系統服務之ICC卡．

UICC卡的Universal 意旨UICC卡可以共存多個 application，除了存取3G系統的USIM application外，也可以建立其他加值應用程式，如行動銀行，行動商務應用程式等。

SIM卡為單一應用程式之卡片，是一個同時規範Physical及Logical 特性的實體(entity)．

## Specifications

構成USIM及其卡片實體平台UICC之主要規範如下：

Card physical and logical related specifications

- 3G TS 31.101 : UICC-Terminal Interface; Physical and Logical Characteristics

- 3G TS 31.102 : Characteristics of USIM application

- 3G TS 31.111 : USIM Application Toolkit(USAT)

Security algorithms related specifications

- 3G TS 33.102 :Security Architecture

- 3G TS 33.105 - Cryptographic Algorithm Requirement

- 3G TS 35.206 – Specification of Milenage algorithm

- 3G TS 35.205 – Specification of Milenage algorithm

OTA related specifications

- 3G TS 23.048  Security Mechanisms for the (U)SIM application toolkit

- 3G TS 23.040	Technical realization of the Short Message Services(SMS)

## UICC

3GPP TS 31.101 規範UICC卡片平台之實體及邏輯特性，與ME設備組成3G系統之MS元件，其主要規範內容如下：

- UICC卡實體特性

UICC卡界面電氣特性

傳輸協定

指令及程序

檔案架構與協定

UICC卡之多應用程式支援架構，除可同時存在多個UISM應用程式外，也可以同時存在諸如Banking 等之應用程式，其卡片之邏輯示意如圖2所示。

圖 2：UICC架構邏輯示意圖

### Physical, Electrical Characteristics

UICC卡之Physical 特性乃依據ISO/IEC 7816-1及ISO/IEC 7816-2規範，訂定ID-1 UICC及Plug-in UICC兩種尺寸規格。

UICC與ME界面的Electrical 特性則依據ISO/IEC 7816-3規範，訂定有支援5V, 3V及1.8V三種工作電壓等級之卡片。

行動電話手機開機後，ME首先以最低工作電壓提供UICC，透過檢測是否收到UICC 的ATR回應，ME設備得以配合切換適當之工作電壓。

### 傳輸協定

由於UICC與ME的信號傳輸共用一個實體傳輸路徑(ICC六個接點的其中一點)，規範並未設計多工工作模式，所以雙方之傳輸只能以half-duplex的方式執行。其傳輸協定之Protocol stack 如下圖3所示。

圖 3：UICC I/O protocol layers

UICC支援T=0及T=1兩種模式的傳輸協定。T=0模式傳輸協定為half-duplex 非同步Character based的協定；T=1模式傳輸協定為half-duplex 非同步Block bassed的協定。

T=1 與T=0兩種傳輸協定的主要差異是，T=1協定可以多點傳送，也多了錯誤檢查機制，所以兩者各有不同的適用範圍。以一般ME與UICC配合之應用而言，只需使用T=0模式傳輸協定。

ME與UICC的協定交談以Master-Slave方式處理，ME為Master端，UICC為Slave端。Master端發送命令，Slave端則回應命令執行結果。由ME送往UICC之命令為Command-APDU，由UICC回應的命令為Response-APDU，兩種APDU合為APDU pair，其結構如表1及表2。

表 1：Command APDU結構

| Mandatory header | Optional body |
| --- | --- |
| CLA | INS | P1 | P2 | Lc | Data field | Le |

表 2：Response APDU結構

| Optional body | Mandatory Trailer |
| --- | --- |
| Data field | SW1 | SW2 |

依據Master端的命令是否含有資訊以及是否要求UICC端傳回資訊，T=0 協定模式的Transport 層交談的命令格式有下列四種情形。

表 3：Format of Command APDU

|  | Command APDU |  |  |  | Response APDU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Case 1 | Header |  |  |  |  | SW |  |
| Case 2 | Header | Le |  |  |  | Data | SW |
| Case 2 | Header | Lc | Data |  |  | SW |  |
| Case 4 | Header | Lc | Data | Le |  | Data | SW |

### 檔案架構與協定

整個UICC卡平台的檔案系統乃是由MF根目錄檔(目錄檔為類似於一般電腦之目錄檔的群組檔案, 此種群組檔案本報告均以目錄檔稱之)為起始的階層式檔案架構，以及各應用程式之獨立階層式檔案組成。UICC卡檔案系統範例架構詳圖4。

圖 4：Example of an application structure

所有的檔案依其特性可分為MF、EF、DF、 ADF等四種。MF檔案為UICC檔案系統的根目錄檔案，其下可附掛DF及EF檔案；DF為一般性目錄檔案，其下可附掛其他的DF及EF檔案；而EF檔案為一般性檔案，用以儲存用戶或應用程式資料。

ADF為特殊目的之目錄檔案，與其附掛之DF及EF檔案組成特定應用程式之階層檔案。UISM及GSM應用程式即為規範供3G及2G系統接取服務之應用程式，其USIM 的ADF應用程式檔案架構另外規範於TS 31.102中。

EF檔案之架構分Transparent, Linear Fixed, Cyclic等三種(如圖5)，用以儲存不同性質之資料。

Transparent 檔案儲存是以Byte為單位之連續性資料檔案，資料的存取以指定Offset位置及存取資料長度方式處理。

圖 5：EF file sturcture

Linear fixed檔案儲存連續性，固定資料長度，以Record為單位之資料檔案，資料的存取以Record為單位。儲存資料時，檔案的Record指標隨指定方向移動到達盡頭時不再移動。

至於Cyclic fixed檔案儲存的也是連續性、固定資料長度，以Record為單位之資料檔案，資料的存取也以Record為單位，只是儲存資料時，檔案的Record指標隨指定方向移動到達盡頭時，record指標繼續往前移動，並覆蓋掉該位置的資料。

在MF目錄檔下，EFDIR, EFPL, EFICCID為強制性檔案，DFTELECOM檔案為選擇性檔案。

各應用程式目錄檔，ADF1, ADF2…等，透過EFDIR檔案指到相對應之應用程式。當UICC卡插入ME，經過開機後之ATR程序後，UICC卡自動選擇MF檔，隨後依據第一個ADPU指令的Class選擇UISM或是GSM應用程式。Class為”A0”時，選擇GSM應用程式，Class 為”80”及“00”時，選擇USIM應用程式。(詳圖6)。

圖 6：USIM application selecture procedure

一般電腦由於具有強大的性能，作業系統也提供人性化的操控畫面，應用程式可以透過方便的人機界面啟動，而一般的資料檔案則大多以單獨檔案方式儲存再由應用程式開啟。UICC卡屬特定用途卡片，雖也具有CPU，ROM，EEPROM，RAM，作業系統等電腦的主要軟、硬體零件，但其性能、特殊用途及架構均與一般電腦由極大差異，其應用程式與運作資料多已緊密結合，大多數應用程式運作資料也在卡片製作過程預為載入，只要選取該應用程式ADF檔案，應用程式即啟動執行。

### 支援命令及格式

下列各節說明Command 及Response APDU的細部規範。

#### Command APDU structure

表 4：APDU Command format

| Code | Length | Description | Grouping |
| --- | --- | --- | --- |
| CLA | 1 | Class of instruction | Header |
| INS | 1 | Instruction code |  |
| P1 | 1 | Instruction parameter 1 |  |
| P2 | 1 | Instruction parameter 2 |  |
| Lc 0 | or 1 | Number of bytes in the command data field | Body |
| Data | Lc | Command data string |  |
| Le | 0 or 1 | Maximum number of data bytes expected in response of the command |  |

表 5：Coding of Class byt

| B8 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | B2 | b1 | Value | Meaning |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | '0X' | The coding is according to ISO/IEC 7816-4 [13] |
| 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 'AX' | Coded as ISO/IEC 7816-4 [13] unless stated otherwise |
| 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | '8X' | Structured as ISO/IEC 7816-4 [13], coding and meaning is defined in the present document |
| - | - | - | - | X | X | - | - | - | Secure Messaging indication (see table 10.4) |
| - | - | - | - | - | - | X | X | - | Logical channel number (see clause 10.3) |

表 6：Coding of Security Messaging Indication

| b4 | b3 | Meaning |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | No SM used between terminal and card |
| 0 | 1 | Proprietary SM format |
| 1 | x | Secure messaging according to ISO/IEC 7816-4 [13] used |
| 1 | 0 | Command header not authenticated |
| 1 | 1 | Command header authenticated |

因為UICC可以同時支援2G SIM以及USIM兩種應用程式，兩者的命令以不同的Command Class 碼區別。SIM的Class byte為”Ax”, USIM的Class byte 為”0x” 及”8x”兩種．

UICC在ATR的Initial或Soft Reset 程序後，藉由第一個Command的Class 碼判斷選用的Application, 如果此Class 碼為”Ax”則選用GSM的SIM Application；如果Class 碼為”0x”或”8x”則選用USIM Application．Application 一經選定後，在整個Application Session程序中無法切換至其他的Application程序．

#### Coding of Instruction byte

下表為TS 31.101制定之Application Independent 命令及其Class與指令碼。

表 7：Command and Code table

| COMMAND | CLA | INS |
| --- | --- | --- |
| Command APDUs |  |  |
| SELECT FILE | 0X | 'A4' |
| STATUS | 8X | 'F2' |
| READ BINARY | 0X | 'B0' |
| UPDATE BINARY | 0X | 'D6' |
| READ RECORD | 0X | 'B2' |
| UPDATE RECORD | 0X | 'DC' |
| SEARCH RECORD | 0X | 'A2' |
| INCREASE | 8X | '32' |
| VERIFY | 0X | '20' |
| CHANGE PIN | 0X | '24' |
| DISABLE PIN | 0X | '26' |
| ENABLE PIN | 0X | '28' |
| UNBLOCK PIN | 0X | '2C' |
| DEACTIVATE FILE | 0X | '04' |
| ACTIVATE FILE | 0X | '44' |
| AUTHENTICATE | 0X | '88' |
| GET CHALLENGE | 0X | '84' |
| TERMINAL PROFILE | 80 | '10' |
| ENVELOPE | 80 | 'C2' |
| FETCH | 80 | '12' |
| TERMINAL RESPONSE | 80 | '14' |
| MANAGE CHANNEL | 0X | '70' |
| Transmission oriented APDUs |  |  |
| GET RESPONSE | 0X | 'C0' |

#### Response APDU structure

下表為由UICC回應Command APDU處理結果的APDU格式．表中的Data欄位是否實際送出視Command處理的結果而定。

表 8：Response APDU format

| Code | Length | Description |
| --- | --- | --- |
| Data | Lr | Response data string |
| SW1 | 1 | Status byte 1 |
| SW2 | 1 | Status byte 2 |

### 安全機制

UICC卡之安全機制乃依據ISO/IEC 7816-9標準，在每個檔案的的FCP控制參數表的’8B’, ‘8C’或是’AB’三個欄位指定其安全屬性。

依據該規範，UICC內部資源的安全屬性可以有Compact format、Expanded format以及Access rule referencing 三種方式。物件安全屬性設定到底採用哪一種設定格式，基本上是視安全屬性設定的複查度而定。

安全屬性乃是由Access mode 及Security condition 兩個設定參數成對組合而成，Access mode參數設定對該檔案的可執行動作，如Read, Write, Delete等，不同UICC卡資源的Access mode 可能不同；Security condition 則設定執行該動作(Access mode 所設定的動作)所需的條件，如是否需要密碼的認證等。

下列表9, 10及11分別為三種Security attribute之格式範例。

表 9：Compact format of security attribute

| Tag | L | AM | SC | SC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ‘8C’ | ‘03’ | ‘03’ | ‘10’ | ‘00’ |

表 10：Expanded format of security attribute

| Tag | L | AM_DO tag | AM_DO | SC_DO tag | SC_DO | AM_DO tag | AM_DO | SC_DO tag | SC_DO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ‘AB’ |  | See ISO/IEC 7816-9 |  | See ISO/IEC 7816-9 |  | See ISO/IEC 7816-9 |  | See ISO/IEC 7816-9 |  |

表 11：EFARR Attribute referencing file format example

| Record number(ARR) | Record content(Access rule) |
| --- | --- |
| ‘01’ | AM_DO∥SC_DO1∥SC_DO2∥AM_DO∥SC_DO3∥SC_DO4… |
| ‘02’ | AM_DO∥SC_DO1∥AM_DO∥SC_DO5∥SC_DO6… |
| FCP tag=’8B’ L=’03’ value=’File id of EFARR, record number |

## USIM

USIM為3G UICC卡片平台上之應用程式規範，透過USIM應用程式，UICC卡片得以插入任何廠牌手機，正常接取3G系統服務。

為配合接取3G系統服務，USIM應用程式除了必須執行TS 31.101 UICC規範所訂相關指令以及USAT指令外，也定義了接取服務有關的資料Profile．

USIM應用程式所有相關的資料存在於UICC 的MF根目錄下的UISM ADF目錄﹐以下各節簡略說明各相關規範。

### USIM Profile

USIM所存放資料約可歸類為下列幾種：

- 用戶身分識別資訊：

- IMSI。

服務設定資訊

- Service Table

- Cell broadcast related information

- Short message and related parameters

- Emergency call code

用戶認證及存取權限相關資訊：

- PIN, ADM 等密碼

- ARR

網路認證相關資訊：

- K, Ki, Kc, OPc, c1-c5, r1-r5。

網路接取相關資訊：

- Capability and Configuration parameters

- HPLMN search period

- BCCH information: list of carrier frequency to be used for cell selection

OTA相關資訊

- 各項安全傳輸加密密碼等資訊

其他服務設定資訊：

- SMS configuration parameters

- Forbidden PLMN

用戶資訊：

- 電話簿

- 簡訊收發記錄

- 發/受話記錄

### Phonebook

相較於舊版本的電話簿之功能，USIM電話簿功能已做大幅修改，下列各項為其主要修訂功能：

- 多組電話：此功能可允許一個人可設定多個電話號碼，

第二名稱：此功能允許給予第二個名稱，如匿名等。

群組功能：此功能可將公司電話或是私人電話分群管理。

傳真號碼：除了一般電話號碼外，傳真，E-mail 及公司網址等資訊都可以輸入。

E-Mail 地址

網站地址

電話不容量大量擴充：如果USIM記憶容量足夠的話，電話簿容量可大幅擴充至65000筆。

多組電話簿功能：如果UICC卡容量許可的話，UICC內各應用程式可以允許建立各自的電話簿。

電話簿同步功能：此功能可提供使用者方便的電話簿管理功能，使UISM電話簿可與方便的與外部電話簿進行同步。

為支援前述新增的電話簿功能，電話簿資訊必須由多個檔案共同組合而成(相關EF檔詳表12)。所有Phone book 使用到的EF 檔案必須先在EFPBR中宣告，同時指定與主檔案EFADN的對應關係。這些使用到的EF檔案與電話簿的主檔案資料的對應關係有三種，可以是一對一對應方式，也可以是透過EFIAP進行連結的對應方式，也可以是直接以Record Identifier連結的方式。當電話簿容量超過每個EF檔最大254個Record筆數限制時，可以在EFPBR中增列宣告以進行擴增。前述各項有關電話簿容量的規劃均必須在卡片製作過程中預先規劃。

圖7為電話簿結構範例圖。本例電話簿大於254筆容量，所以需要由兩個EFADN檔案帶領相關的的EF檔；每筆電話可以有4組號碼，第二名稱，Email 位址，每筆資料可設定是否隱藏，也有群組功能，

表 12：EF files for phonebook

| File name | Type 1 | Type 2 | Type 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EFPBR |  |  |  | Phone book reference file |
| EFAAS |  |  | X | Additional number Alpha String |
| EFADN | X |  |  | Abbreviated dialing number |
| EFANR | X | X |  | Additional number |
| EFEMAIL | X | X |  | Email address |
| EFEXT1 |  |  | X |  |
| EFGAS |  |  | X | Grouping information alpha string |
| EFGRP | X |  |  | Grouping file |
| EFIAP | X |  |  | Index administration phone book |
| EFPBC | X |  |  | Phone book control |
| EFSNE | X | X |  | Second Name Entry |
| EFUID | X |  |  | Unique Identifier |

### Security feature

為接取系統，支援系統相關的安全機制，USIM必須配合提供網路認證及加密等功能，此部份另於3.6節說明。

## USAT

USAT為TS 31.111所規範所定義，提供USIM Application與ME運作有關之指令及程序，以控制手機螢幕與按鍵．USAT的設計使UISM得以控制手機的運作，開發Handset-Independent之應用程式．

### Profile Download

為提供五花八門手機與USIM可以順利的溝通，Profile Download 機制允許ME設備將其可支援USAT能力的Profile資訊下載給USIM應用程式，使USIM可以配合手機功能調整互動行為．

規範所定義之ME的Profile資訊如下：

First byte (Download):

|  |  | b8 | b7 | b6 | b5 | b4 | B3 | b2 | b1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Profile download |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SMS-PP data download |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cell Broadcast data download |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Menu selection |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bit = 1 if SMS-PP data download is supported |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Timer expiration |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bit = 1 if Call Control by USIM is supported |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bit = 1 if Call Control by USIM is supported |

Second byte (Other):

|  |  | b8 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Command result |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Call Control by USIM |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bit = 1 if Call Control by USIM is supported |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MO short message control by USIM |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bit = 1 if Call Control by USIM is supported |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UCS2 Entry supported |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UCS2 Display supported |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bit = 1 if Display Text is supported |

Third byte (Proactive UICC):

|  |  | b8 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proactive UICC: DISPLAY TEXT |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proactive UICC: GET INKEY |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proactive UICC: GET INPUT |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proactive UICC: MORE TIME |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proactive UICC: PLAY TONE |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proactive UICC: POLL INTERVAL |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proactive UICC: POLLING OFF |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proactive UICC: REFRESH |

Fourth byte (Proactive UICC):

|  |  | b8 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proactive UICC: SELECT ITEM |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proactive UICC: SEND SHORT MESSAGE |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proactive UICC: SEND SS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proactive UICC: SEND USSD |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proactive UICC: SET UP CALL |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proactive UICC: SET UP MENU |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proactive UICC: PROVIDE LOCAL INFORMATION (MCC, MNC, LAC, Cell ID & IMEI) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proactive UICC: PROVIDE LOCAL INFORMATION (NMR) |

Fifth byte (Event driven information):

|  |  | b8 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proactive UICC: SET UP EVENT LIST |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Event: MT call |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Event: Call connected |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Event: Call disconnected |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Event: Location status |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Event: User activity |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Event: Idle screen available |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Event: Card reader status |

Sixth byte (Event driven information extensions):

|  |  | b8 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Event: Language selection |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Event: Browser Termination |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Event: Data available |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Event: Channel status |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Event: Access technology changed |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Event: Display parameters changed |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Event: Local Connection |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RFU, bit = 0 |

Seventh byte (Multiple card proactive commands) for class "a"

|  |  | b8 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proactive UICC: POWER ON CARD |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proactive UICC: POWER OFF CARD |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proactive UICC: PERFORM CARD APDU |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proactive UICC: GET READER STATUS (Card reader status) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proactive UICC: GET READER STATUS (Card reader identifier) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RFU, bit = 0 |

Eighth byte (Proactive UICC):

|  |  | b8 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proactive UICC: TIMER MANAGEMENT (start, stop) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proactive UICC: TIMER MANAGEMENT (get current value) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proactive UICC: PROVIDE LOCAL INFORMATION (date, time and time zone) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bit = 1 if GET INKEY is supported |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SET UP IDLE MODE TEXT |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RUN AT COMMAND (i.e. class "b" is supported) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bit = 1 if SETUP CALL by USIM is supported |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bit = 1 if Call Control by USIM is supported |

Ninth byte:

|  |  | b8 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bit = 1 if DISPLAY TEXT is supported |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SEND DTMF command |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bit = 1 if Proactive UICC: PROVIDE LOCAL INFORMATION (NMR) is supported |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proactive UICC: PROVIDE LOCAL INFORMATION (language) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proactive UICC: PROVIDE LOCAL INFORMATION (Timing Advance) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proactive UICC: LANGUAGE NOTIFICATION |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proactive UICC: LAUNCH BROWSER |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proactive UICC: PROVIDE LOCAL INFORMATION (Access Technology) |

Tenth byte (Soft keys support) for class "d":

|  |  | b8 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Soft keys support for SELECT ITEM |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Soft Keys support for SET UP MENU |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RFU, bit = 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RFU, bit = 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RFU, bit = 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RFU, bit = 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RFU, bit = 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RFU, bit = 0 |

Eleventh byte: (Soft keys information)

|  |  | b8 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Maximum number of soft keys available 'FF' value is reserved for future use |

Twelfth byte:

|  |  | b8 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proactive UICC: OPEN CHANNEL |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proactive UICC: CLOSE CHANNEL |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proactive UICC: RECEIVE DATA |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proactive UICC: SEND DATA |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proactive UICC: GET CHANNEL STATUS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proactive UICC: SERVICE SEARCH |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proactive UICC: GET SERVICE INFORMATION |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proactive UICC: DECLARE SERVICE |

Thirteenth byte:

|  |  | b8 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CSD supported by ME |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GPRS supported by ME |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bluetooth supported by ME |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IrDA supported by ME |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RS232 supported by ME |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Number of channels supported by ME |

Fourteenth byte: (Screen height)

|  |  | b8 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Number of characters supported down the ME display as defined in 5.3.1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RFU, bit = 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Screen Sizing Parameters supported as defined in clause 5.3 |

Fifteenth byte: (Screen width)

|  |  | b8 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Number of characters supported across the ME display as defined in 5.3.2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Variable size fonts Supported |

Sixteenth byte: (Screen effects)

|  |  | b8 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Display can be resized as defined in 5.3.3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Text Wrapping supported as defined in 5.3.4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Text Scrolling supported as defined in 5.3.5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Text Attributes supported as defined in 5.3.7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RFU |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Width reduction when in a menu as defined in 5.3.6 |

Seventeenth byte:

|  |  | b8 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TCP |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UDP |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RFU, bit = 0 |

Eighteenth byte:

|  |  | b8 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proactive UICC : DISPLAY TEXT (Variable Time out) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proactive UICC : GET INKEY (help is supported while waiting for immediate response or variable timeout) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | USB supported by ME |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proactive UICC : GET INKEY (Variable Timeout) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CALL CONTROL on GPRS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RFU, bit = 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RFU, bit = 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RFU, bit = 0 |

Nineteenth byte: (reserved for TIA/EIA-136 facilities):

|  |  | b8 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Protocol Version, coded as indicated in TIA/EIA-136-123 [29] |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RFU, bit = 0 |

### Proactive UICC

ME與UICC之間之通信協定為半雙工(Half Duplex)模式，兩者以Master-Slave的方式進行溝通．ME以Master 角色對UICC下達命令，而UICC以Slave角色回應處理結果．如此的設計缺少了UICC主動送出命令的給ME，而由ME回應處理結果的機制．

Proactive command 的設計提供模擬UICC主動送出命令給ME，而由ME回送處理結果的機制．

此種模擬UICC主動送出命令給ME的方式是，在UICC正常完成ME命令時，以”91 xx”特定的回應碼(Status word)替代”90 00”正常回應碼，除了回應UICC正常完成ME命另外﹐也同時通知ME設備UICC有命令等待ME取回執行，ME設備收到此訊息後，再以Fetch命令由UICC取回等待執行的命令，然後在命令成功執行完畢後，以Response命令將執行結果回送給UICC．

特定回應碼”91 xx”的第二Byte(”xx”)即是Proactive command 的命令代碼．

圖 7 ：Example of a Phonebook

Proactive Command代碼及名稱如表13所示．

表 13：Proactive command list

| Value | Name |
| --- | --- |
| '01' | REFRESH |
| '02' | MORE TIME |
| '03' | POLL INTERVAL |
| '04' | POLLING OFF |
| '05' | SET UP EVENT LIST |
| '10' | SET UP CALL |
| '11' | SEND SS |
| '12' | SEND USSD |
| '13' | SEND SHORT MESSAGE |
| '14' | SEND DTMF |
| '15' | LAUNCH BROWSER |
| '20' | PLAY TONE |
| '21' | DISPLAY TEXT |
| '22' | GET INKEY |
| '23' | GET INPUT |
| '24' | SELECT ITEM |
| '25' | SET UP MENU |
| '26' | PROVIDE LOCAL INFORMATION |
| '27' | TIMER MANAGEMENT |
| '28' | SET UP IDLE MODEL TEXT |
| '30' | PERFORM CARD APDU |
| '31' | POWER ON CARD |
| '32' | POWER OFF CARD |
| '33' | GET READER STATUS |
| '34' | RUN AT COMMAND |
| '35' | LANGUAGE NOTIFICATION |
| '40' | OPEN CHANNEL |
| '41' | CLOSE CHANNEL |
| '42' | RECEIVE DATA |
| '43' | SEND DATA |
| '44' | GET CHANNEL STATUS |
| '45' | SERVICE SEARCH |
| '46' | GET SERVICE INFORMATION |
| '47' | DECLARE SERVICE |

### Data Download to UICC

下列兩種信息途徑提供下載資料至UICC的機制，兩種命令信息以UICC Envelope命令包裝後,由ME直接送交UICC處理．

- SMS point-to-point or Cell broadcast

- Bearer independent protocol

### Menu Selection

UICC 透過”Set up menu” Proactive command 提供選單給ME，而此機制則將user在ME的選擇結果送給UICC，以提供USIM應用程式進一步處理的資訊．

### Call Control by USIM

如果ME設備支援此項機制的功能已被USIM啟動，則往後用戶撥叫電話或傳送USSD資訊時，用戶撥叫的資訊均會隨同用戶所在Cell 資訊先傳送給USIM應用程式，以供USIM做特殊處理後再進行真正的撥叫動作．

### MO Short Message control by USIM

與Call control by USIM機制相同的作用，ME設備支援此項機制的功能如果已被USIM啟動，則往後用戶發送簡訊時，發送資訊會隨同用戶所在Cell資訊先傳送給USIM應用程式，以供USIM做特殊處理後再進行真正的發送動作．

### Event Download

此項機制搭配”Set up event list” Proactive command，將ME的狀態資訊回傳給USIM．”Set up event list” 命令設定ME狀態監視項目，而ME的狀態資訊則利用UICC的Envelope 命令傳送給USIM應用程式．

ME可監視的狀態資訊如下：

Event

MT call

Call connected

Call disconnected

Location status

User activity

Idle screen available

Card reader status

Language selection

Data available

Channel status

Browser termination

Access technology changed

Display parameters changed

Local connection

### Multiple card

此項機制提供ME介接多UICC卡的功能，而這些UICC卡分別執行不同的應用程式。

### Timer Expiration

此項機制允許UICC利用ME所提供的Timer功能﹐以供應用程式使用．

### Bearer Independent Protocol

此項機制結合”Open channel” , “Close channel”, “Send data”, “Receive data” and “get channel status”等Proactive command，以及”Data available”﹐”Channel status”等Event download 命令﹐使UICC可以透過ME與遠端的伺服器建立資料傳輸通道

## Security of UISM

有關USIM的Security 問題，涉及MS與系統網路的認證，用戶的認證以及通信資訊如何加密等項目。

在用戶的認證方面，使用者必須輸入所謂的PIN密才可以開啟手機，依據不同PIN的權限等級，UISM會給予不同程式或檔案等UICC卡內部資源的存取權限。

至於MS與系統端的網路認證與資料加密的密碼協商程序就是所謂的Algorithm and Key Agreement(AKA)程序。

3G規範之AKA機制採Milenage認證架構，與2G規範的認證架構相較，有如下之新的功能：

- 雙向認證機制：

過去2G系統的認證架構只有User端認證，新架構的AUTN設計增加了雙向認證機制。HLR/AuC藉由AUTN送出其身分資訊給UISM，USIM則藉由送回正確的RES證明本身之身分。

- Signalling加密

在Radio access interface 除了DATA加密外，新架構也對Signalling加密，以提高多一層的保障。

- 彈性認證法則機制

Milenage認證架構的AMF設計預留多運算法則的機制，系統與USIM可可經由協調變更Milenage機制採用的運算法則。此項設計可提高AKA程序的安全性。

- 差異化認證機制

藉由選擇不同的OP碼以及c1-c5, r1-r5等Milenage認證架構參數，不同系統雖然採用共同的認證機制，卻可有差異化的結果。此架構也增加了認證系統的安全性。

### 相關網路元件參數及algorithm

為完成安全認證及加/解密作業，相關網路元件必須具備之參數或是Algorithm如下：

- UISM

- K, OP (per subscriber)

- IMSI (per subscriber)

- Milenage algorithm

- ME

- f8, f9 algorithm（KASUMI）

- RNC

- f8, f9 algorithm (KASUMI)

- HLR/AuC

- IMSI (per subscriber)

- K, OP (per subscriber)

- Milenage algorithm

網路之AKA程序在HLR/AuC及USIM之間執行。加密作業則在RNC及ME間執行。

### The Milenage algorithm

Milenage algorithm 用以產生f1, f1*, f2, f3, f4, f5, f5* 等認證需要有關之函數，其架構如圖8說明．

圖 8：Milenage algorithm structure

### 系統元件配合功能

參與網路認證程序之網路元件主要有HLR/AuC,及USIM，各元件須配合的機制說明於後。

#### Generation of quintets in HLR/AuC

HRL收到認證請求後，依下圖機制計算MAC-A, XRES, CK, IK等參數，進而組合相關資料產生AUTN。圖中的RAND採用f0函數產生。

圖 9：Generation of quintets in the AuC

#### Authentication and Key derivation in USIM

USIM收到(RAND, AUTN)後，依下圖機制還原SQN，也同時確認HLR/AuC之身分，並進而計算XMA-C, RES, CK以及IK。

圖 10：Authenticatin and key derivation in the USIM

#### Generation of re-synchronisation in the USIM

USIM確認收到錯誤的認證參數後，依下圖產生re-synchronization token, AUTS。

圖 11：Generation of re-synchronization token in the USIM

#### Re-syncrhonisation in the HLR/AuC

收到USIM回送的(AUTS, RAND)後，HLR/AuC依下圖執行解碼，並比對MAC-S與XMAC-S。

圖 12：Re-synchronization in the HLR/AuC

### 網路認證程序

整個Authentication and Key Agreement 之程序如下圖所示。

圖 13：Authentication and key agreement procedure

## Interworking between the ME and the UICC

3G行動電話系統乃由2G系統逐漸演進﹐系統設計時已考量兩代系統間的IOT機制；另外﹐在User端的MS也有同樣的設計﹐3G 的UICC卡以及2G的SIM卡都可以插入2G或3G手機使用．

由於有新、舊兩代系統並存﹐以及用戶端手機與卡片多樣化組合﹐以及系統業者營運政策的關係﹐展現的服務功能將因之而有所差異．

以下各節由不同的幾個主題說明可能的組合以及其現象或限制．

### Interworking between the ME and the ICC

2G與3G 兩種ME,以及SIM與UICC兩種卡片有下列四種可能的搭配使用方式：

- 3G ME and UICC

當UICC搭配3G 單模手機時﹐只支援3G的命令﹐不支援2G的指令．

當UICC搭配2G/3G 雙模手機時﹐如果要使MS可以接取2G的無線網路﹐USIM的下列兩項服務功能必須開啟﹐以提供相關功能．

Service n° 27：”GSM Access”

當雙模手機必要透過2G BSS網路接取系統時﹐此設定可讓USIM也產生2G Access 網路所需的Kc加密密碼．由安全的觀點來看，此時的USIM可謂工作在”3G + Kc mode”．

Service n° 38：”GSM Security Context”

當雙模手機必須透過2G VLR/SGSN 或者 2G HLR/AuC接取系統時﹐此項功能可讓USIM執行2G的AKA程序．

由於2G VLR/SGSN不會與3G BSS連接﹐意即2G VLR/SGSN只會與2G BSS連接﹐所以當 n° 38服務開啟時﹐n° 27服務也會同時開啟．

由安全的觀點來看，此時的USIM可謂工作在”Virtual 2G mode”．

- 2G ME and UICC

要使2G ME可以使用UICC, UICC除了提供USIM應用程式外﹐必須提供GSM 應用程式．

- 3G ME and SIM

3G ME由於支援2G SIM與3G UICC卡片的界面﹐所以此種組合的MS可以接取2G或3G系統．當然﹐接取3G系統時只能提供GSM類似的功能﹐而且也必須視3G系統業者的開放意願而定．

- 2G ME and SIM

此種組合的MS當然只能接取2G網路．

### Authentication and Key agreement in mixed networks

MS的網路AKA程序涉及ICC, ME, ICC, BSS, VLR/SGSN以及HLR網路元件，而這些元件又可能有2G與3G的差異，所以，所有網路元件的組合情況最多有32種．扣除某些不可能的組合情況，譬如，2G ME不可能接取3G BSS元件，而以ICC/ME組合分類的理論可能組合情形如下四節說明．

- With 3G ME and UICC

本群組合情形總共應有8種，但是，因為Case 3的2G VLR/SGSN無法與3G BSS搭配；Case 5 的UICC/ME只支援3G的AKA程序，與2G的HLR/AuC無法搭配；Case 7的情形與Case 3相同，2G VLR/SGSN 無法與3G BSS搭配．

其他的組合情形需要如開啟USIM的n° 27或是n° 38服務選項，啟動USIM的”3G + Kc Mode”或是”Virtual 2G mode”或是必須搭配2G/3G 雙模ME．

由於本分公司的2G網路與3G網路為兩個獨立的網路，兩個網路間HLR以下各層元件不會有互連的情形，所以實際上在本網可能只會有Case 1、Case 4及Case 8的組合情形．但是，如果考慮用戶漫遊的情形，組合情況可能會比較多．

表 14：Possible Interworking scenarios of a 3G ME/UICC with different network environments

| Case | ICC | ME | BSS | VLR/SGSN | HLR/AuC | Service | Figure 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3G | 3G | 3G | 3G | 3G | yes | A |
| 2 |  |  | 2G | 3G | 3G | yes 1) 3) | B |
| 3 |  |  | 3G | 2G | 3G | no |  |
| 4 |  |  | 2G | 2G | 3G | yes 2) 3) | C |
| 5 |  |  | 3G | 3G | 2G | no | F |
| 6 |  |  | 2G | 3G | 2G | yes 2) 3) | E |
| 7 |  |  | 3G | 2G | 2G | no |  |
| 8 |  |  | 2G | 2G | 2G | yes 2) 3) | D |
| Note: 1) requires service n° 27 supported by the USIM 2) requires services n° 27 and n° 38 supported by the USIM 3) only with 2G/3G dual mode ME |

圖 14：Possible Interworking of a 3G ME and UICC with different network environment

- With 2G ME and UICC

當用戶使用3G 的UICC卡與2G ME組合使用時，其必要條件是UICC必須支援SIM應用程式．

本群的組合情形，Case 1, 3, 5, 7因為2G ME無法與3G BSS連接，所以此4種組合情形並不存在．

表 15：Possible interworking scenarios of a 2G ME /UICC with different network environments

| Case | ICC | ME | BSS | VLR/SGSN | HLR/AuC | Service | Figure 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3G with SIM Appl. | 2G | 3G | 3G | 3G | no |  |
| 2 |  |  | 2G | 3G | 3G | yes 1) | G |
| 3 |  |  | 3G | 2G | 3G | no |  |
| 4 |  |  | 2G | 2G | 3G | yes 1) | H |
| 5 |  |  | 3G | 3G | 2G | no |  |
| 6 |  |  | 2G | 3G | 2G | yes 1) | J |
| 7 |  |  | 3G | 2G | 2G | no |  |
| 8 |  |  | 2G | 2G | 2G | yes 1) | I |
| Note: 1) No service if UICC does not contain a SIM application |

圖 15：Possible interworking scenarios of a 2G ME and UICC with different network environments

- With 3G ME and SIM

當用戶使用2G的SIM卡插入3G 手機使用時，適用下列的可能組合情況．因為3G BSS無法與3G的VLR/SGSN互連，所以本群Case 3組合情形無法搭配．

表 16：Possible interworking scenarios of a 3G ME/SIM with different network environments

| Case | ICC | ME | BSS | VLR/SGSN | HLR/AuC | Service | Figure 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2G | 3G | 3G | 3G | 2G or 3G | yes | K |
| 2 |  |  | 2G | 3G |  | yes 1) | L |
| 3 |  |  | 3G | 2G |  | no |  |
| 4 |  |  | 2G | 2G |  | yes 1) | M |
| Note: 1) 2G/3G dual mode ME required |

圖 16：Possible interworking scenarios of a 3G ME and SIM with different network environments

- With 2G ME and SIM

當用戶使用2G ME插入2G SIM卡時就是純2G MS, 所以本群Case 1及Case 3的情形不會發生．

表 17：Possible interworking scenarios of a 2G ME/SIM with different network environments

| Case | ICC | ME | BSS | VLR/SGSN | HLR/AuC | Service | Figure 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2G | 2G | 3G | 3G | 2G or 3G | no |  |
| 2 |  |  | 2G | 3G |  | yes | N |
| 3 |  |  | 3G | 2G |  | no |  |
| 4 |  |  | 2G | 2G |  | yes | O |

圖 17：Possible interworking scenarios of a 2G ME and SIM with different network environments

## OTA 功能

OTA功能提供經由SMS-PP 或是SMS-CB兩種簡訊格式訊息進行USIM之遠端管理功能，TS 23.048規範之管理功能有檔案管理與Applet 程式管理兩種。

系統業者欲提供此功能時，除了須建置遠端管理伺服器外，UICC卡也必須有對應之管理程式配合。

OTA管理功能的提供對系統業者而言，提供了USIM遠端參數變更能力，以及彈性的加值程式服務下載機制，使易於規劃個別客戶差異化之服務。

雖然OTA機制提供了方便的ICC卡管理途徑，但是對講求系統安全的行動電話系統而言，如果沒有相當安全的管理機制，恐怕適得其反。所以本項服務功能在安全設計方面必須有相當的考量。

### 遠端檔案管理功能

遠端檔案管理功能分Input 與Output 兩類，前者更新UICC卡之檔案內容，後者可以讀取其內容。規範定義命令如下表。

- SIM Input Command

Operational command

SELECT

UPDATE BINARY

UPDATE RECORD

SEEK

INCREASE

VERIFY CHV

CHANGE CHV

DISABLE CHV

ENABLE CHV

UNBLOCK CHV

INVALIDATE

REHABILITATE

- SIM Output Command

Operational command

READ BINARY

READ RECORD GET RESPONSE

- USIM Input Command

Operational command

SELECT

UPDATE BINARY

UPDATE RECORD

SEARCH RECORD

INCREASE

VERIFY PIN

CHANGE PIN

DISABLE PIN

ENABLE PIN

UNBLOCK PIN

DEACTIVATE FILE

ACTIVATE FILE

- USIM Output Command

Operational command

READ BINARY

READ RECORD

GET RESPONSE

### 遠端Applet 管理功能

Applet 程式下載的程序如下圖所示，乃是經由下列多道順序之命令完成。如果Applet程式較大而無法由一個命令完成時，可能須由多通簡訊訊息完成。

與檔案管理功能一樣，Applet 程式管理功能也有輸入及輸出兩類。

- Applet Input Command

Operational command

DELETE

SET STATUS

INSTALL

LOAD

PUT KEY

- Applet Output Command

Operational command

GET STATUS

GET DATA

### OTA協定

本節說明以SMS-PP簡訊方式執行OTA功能之協定。下圖為簡訊服務的Protocol layer示意圖，

下表為SMS-DELEVER Transport layer之協定格式，協定格式的TP-PID Protocol Identifier欄位為’7F’時定義此封簡訊為(U)SIM Data Download用，

當ME收到此種格式的簡訊訊息後，不會予以處理，而是直接以UICC的ENVELOP(SMS-PP Download)命令送給UICC執行，並等待UICC的回應訊息。

表 18：Basic elements of the SMS-DELIVER

| Abbr. | Reference | P (note 1) | R (note 2) | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TP-MTI | TP-Message-Type-Indicator | M | 2b | Parameter describing the message type. |
| TP-MMS | TP-More-Messages-to-Send | M | b | Parameter indicating whether or not there are more messages to send |
| TP-RP | TP-Reply-Path | M | b | Parameter indicating that Reply Path exists. |
| TP-UDHI | TP-User-Data-Header-Indicator | O | b | Parameter indicating that the TP-UD field contains a Header |
| TP-SRI | TP-Status-Report-Indication | O | b | Parameter indicating if the SME has requested a status report. |
| TP-OA | TP-Originating-Address | M | 2-12o | Address of the originating SME. |
| TP-PID | TP-Protocol-Identifier | M | o | Parameter identifying the above layer protocol, if any. |
| TP-DCS | TP-Data-Coding-Scheme | M | o | Parameter identifying the coding scheme within the TP-User-Data. |
| TP-SCTS | TP-Service-Centre-Time-Stamp | M | 7o | Parameter identifying time when the SC received the message. |
| TP-UDL | TP-User-Data-Length | M | I | Parameter indicating the length of the TP-User-Data field to follow. |
| TP-UD | TP-User-Data | O | note 3 |  |
| NOTE 1: Provision; Mandatory (M) or Optional (O). NOTE 2: Representation; Integer (I), bit (b), 2 bits (2b), Octet (o), 7 octets (7o), 2-12 octets (2-12o). NOTE 3: Dependent on the TP-DCS. |

### OTA安全機制

為求安全的訊息傳送，OTA機制必須配合安全的加密及防護機制。此項機制透過在SMS信息中設定TP-UD含有Command Header訊息，然後在Command header的下列欄位指定加密機制以及安全參數。

- SPI

- KIc

- KId

- TAR

- Counter

- PCNTR

- RC/CC/DC

下圖為SMS-PP 的UDH

表 19：Relationship of Command Packet in UDH for single Short Message Point to Point

| SMS specific elements | Generalised Command Packet Elements (Refer to table 1) | Comments |
| --- | --- | --- |
| UDL |  | Indicates the length of the entire SM. |
| UDHL | ='02' | The first octet of the content or User Data part of the Short Message itself. Length of the total User Data Header, in this case, includes the length of IEIa + IEIDLa + IEDa (see figure 2), and is '02' in this case. |
| IEIa | CPI= '70' | Identifies this element of the UDH as the Command Packet Identifier. This value is reserved in TS 23.040 [3]. |
| IEIDLa | ='00' | Length of this object, in this case the length of IEDa, which is zero, indicating that IEDa is a null field.. |
| IEDa |  | Null field. |
| SM (8 bit data) | Length of Command Packet (2 octets)(Note) | Length of the Command Packet (CPL), coded over 2 octets, and shall not be coded according to ISO/IEC 7816-6 [8]. |
|  | Command Header Identifier | (CHI) Null field. |
|  | Length of the Command Header | Length of the Command Header (CHL), coded over one octet, and shall not be coded according to ISO/IEC 7816-6 [8]. |
|  | Security Parameter Indicator (SPI) | see detailed coding in TS 23.048. |
|  | Ciphering Key Identifier (KIc) | Key and algorithm Identifier for ciphering. |
|  | Key Identifier (KID) | Key and algorithm Identifier for RC/CC/DS. |
|  | Toolkit Application Reference (TAR) | Coding is application dependent. |
|  | Counter (CNTR) | Replay detection and Sequence Integrity counter. |
|  | Padding counter (PCNTR) | This indicates the number of padding octets used for ciphering at the end of the secured data. |
|  | Redundancy Check (RC), Cryptographic Checksum (CC) or Digital Signature (DS) | Length depends on the algorithm. A typical value is 8 octets if used, and for a DS could be 48 or more octets; the minimum should be 4 octets. |
|  | Secured Data | Application Message, including possible padding octets. |

## ADE加值應用

USAT(Universal SIM Toolkit)是3G行動電話應用USIM提供加值應用的工具，中華電信的emome理財通即是應用GSM SAT(SIM Application Toolkit)開發之證券、轉帳、付款等之理財應用服務，這次3G行動電話購案的USIM解決方案也應使用USAT的標準持續提供emome理財通的服務。

現行STK應用在SIM卡發行後即非常沒有彈性修改使用者操作菜單或更改參數檔案，所以幾乎沒有辦法提供較動態行的服務型態，而目前行動消費服務市場又瞬息萬變，所以STK的應用即受到非常大的限制。OTA即可提供一較有彈性之可修改應用服務表現方式之機制，所以本次3G行動電話購案亦包含OTA解決方案之提供。

本次中華電信3G行動電話購案承商Nokia公司提出之OTA解決方案為Gemplus公司的ADE產品，以下即說明ADE的架構及功能。

### ADE簡介

ADE的全名為Application Download Enabled，是Gemplus公司的產品，其使用Control Blocks的觀念來建立USIM上之應用程式，ADE Kernel並依據與使用者的互動進行一系列Control Blocks的處理(如下圖18)。

圖 18：Connections of Control blocks

### 為何需要ADE

現行STK應用在SIM卡發行後即非常沒有彈性修改使用者操作菜單或更改參數檔案，所以幾乎沒有辦法提供較動態行的服務型態，而目前行動消費服務市場又瞬息萬變，所以STK的應用即受到非常大的限制。Gemplus公司的ADE產品即可克服前述限制，提供較有彈性之USIM應用程式開發工具。

### ADE功能說明

ADE功能架構圖如下

圖 19：Gemplus ADE功能架構圖

主要功能說明如下 :

- OTA(Over The Air)服務管理

- Allow remote ADE services download, update and removal

- Automatic OTA synchronization of subscriber environment

- Optimized OTA protocol based SMS layer

服務管理

- Comprehensive Services Repository

- Services attributes and implementation management

- Services Testing

- Service life cycle management

- Comprehensive Subscriber’s database

- Management of services portfolio per subscriber

- SIM card characteristics and available resources management

訂戶自訂個人化服務組合

- GemConnect ADE allows subscribers to directly manage their owner portfolio os services

服務供應商公開介面

- GemConnect ADE Solution provides Service Provider Support

- Authorized Service Providers can develop ADE services、upload ADE services in the platform services repository and perform end-to-end testing of their services

系統與訂戶狀況統計

- Relevant data generation for statistics and reports generation can be activated at any time

- Subscribers and Services information repository

- These data allows ststem and subscribers profiling on various topics such as : number of transactions performed on a given period、top most downloaded service and latest services transaction per subscribers.

### ADE核心功能模組

- 以Web為基礎之使用者介面

- A full set of Web-based MMI is provided : Customer care GUI for Telco’s Customer Care Services、Operations and management GUI for platform administration、Service provider GUI、Subscriber’s self care fully customizable GUI

- English and Chinese languages support

- 服務開通

- Service provisioning : through GUI and APIs

- Users provisioning including subscriber : GUI and API interfaces enables the assigning of a subscriber to a SIM card

- Subscriber : OTA/Web registration by subscriber

- Capabilities beyond creation include query, modify and delete of data

需求管理與監督

- GUI, Wireless and APIs allows request submission to the GemConnect ADE Platform

- The GUI Interface provides facilities for request submission including : Subscriber List Construct based on subscriber attributes and services、Subscriber Information Display

- GUI interface offers monitoring of ongoing requests

- Following parameters are shown per requests : submission date、sneder of the request、subscriber’s MSISDN、type of the service and status of the request

- Requests can be filtered with respect to each of the above

支援多家簡訊中心介面

- SMSC from Logica, CMG, Nokia, Sema

- SMPP interface de facto standard is full supported

- CMPP and SGIP interfaces

- Others can be supported o demand

紀錄

- Powerful and configurable logging tool

- System information messages(including errors) are output to dedicated log files in a structured formats.

# 建議

從SIM進入USIM時代，即表示GSM行動電話從2G進入到3G的網路與服務，第三代行動電話時代所提供之行動通信服務將更多元化。

本分公司emome理財通服務已在行動加值服務跨出重要的一步，3G系統平台的寬頻特性以及未來Bearer independent protocol 規範更斟成熟時，搭配3G完善的系統安全機制以及UICC卡的Multi application架構平台，相信與生活結合在一起的各種行動加值應用將更為發達，也更為大眾所接受。

因應前述預期趨勢，有關第三代行動電話網路與WLAN(Wireless Local Area Network)網路的整合議題、USIM與WPKI(Wireless Public Key Infrastructure)及JSR-177(Security and Trust Services API for J2ME Technology)等安全應用基礎之加值服務研發將是未來相關單位研討之重要課題。

# 參考資料

3GPP TS 21.111	USIM and IC card requirements

3GPP TS 22.038	USIM/SIM application t	toolkit(USAT/SAT) ;Service description1

3GPP TS 23.002	Network architecture

3GPP TS 23.040	Technical realization of Short Message Service

3GPP TS 23.048	Security Mechanisms for the U(SIM) application toolkit

3GPP TS 31.101	UICC-Terminal Interface; Physical and Logical Characteristics

3GPP TS 31.102	Characteristics of the USIM Application

3GPP TS 31.111	USIM application toolit(USAT)

3GPP TR 31.900	SIM/USIM internal and external interworking aspects

3GPP TR 33.909	Report on the design and evaluation of the Milenage Algorithm Set

3GPP TS 33.102	Security architecture

3GPP TS 33.105	Cryptographic algorithm requirements

3GPP TS 35.205	Specification of the MILENAGE Algorithm Set: 	An example algorithm set for the 3GPP 	authentication and key generation functions f1, f1*, f2, f3, f4, f5 and f5*;Document 1: General

3GPP TS 35.206	Specification of the MILENAGE Algorithm Set: An example algorithm set for the 3GPP authentication and key generation functions f1, f1*, f2, f3, f4, f5 and f5*;Document 2: Algorithm Specification

Training Documents of Gemplus

# Abbreviations

In addition to (and partly in overlap to) the abbreviations included in TR 21.905, for the purposes of the present document, the following abbreviations apply:

AK	Anonymity Key

AKA	Authentication and key agreement

AMF	Authentication management field

AUTN	Authentication Token

AV	Authentication Vector

CK	Cipher Key

CKSN	Cipher key sequence number

CS	Circuit Switched

HE	Home Environment

HLR	Home Location Register

IK	Integrity Key

IMSI	International Mobile Subscriber Identity

KSI	Key Set Identifier

KSS	Key Stream Segment

LAI	Location Area Identity

MAC	The message authentication code included in AUTN, computed using f1

MAC	The message authentication code included in AUTN, computed using f1*

ME	Mobile Equipment

MS	Mobile Station

MSC	Mobile Services Switching Centre

PS	Packet Switched

P-TMSI	Packet-TMSI

Q	Quintet, UMTS authentication vector

RAI	Routing Area Identifier

RAND	Random challenge

SQN	Sequence number

SQNHE	Individual sequence number for each user maintained in the HLR/AuC

SQNMS	The highest sequence number the USIM has accepted

SGSN	Serving GPRS Support Node

SIM	(GSM) Subscriber Identity Module

SN	Serving Network

T	Triplet, GSM authentication vector

TMSI	Temporary Mobile Subscriber Identity

UEA	UMTS Encryption Algorithm

UIA	UMTS Integrity Algorithm

UICC	UMTS IC Card

USIM	User Services Identity Module

VLR	Visitor Location Register

XRES	Expected Response

# Text boxes

API

Web

GUI

The global solution for

Optimized Services Delivery & Personalization

Transactions +

Core ADE Modules

SMS-C

Drivers

Subscriber

Administrator

Customer Care

Services

DB

Statistics

Subscriber

DB

Service Provider

SMS

Users

Wireless

UI

GemConnect ADE Server