行政院及所屬各機關出國報告

（出國類別：監造）

92年行車調度無線電話系統無線電轉播站設備廠測

服務機關：台灣鐵路管理局

出國人員：台灣鐵路管理局

電務處電訊中心副主任　李憲清

彰化電務段技術主任    林榮祥

出國地區：德國－柏林

出國期間：92年11月15日至92年11月28日

報告日期：93年02月20日

系統識別號：C09204506

行政院及所屬各機關出國報告提要

頁數：97 含附件：否

報告名稱：92年行車調度無線電話系統無線電轉播站設備廠測

主辦機關：交通部台灣鐵路管理局

聯絡人/電話：古明鑑／23815226轉2179

出國人員：台灣鐵路管理局

電務處電訊中心副主任　李憲清

彰化電務段技術主任   林榮祥

出國類別：監造

出國地區：德國

出國期間：民國92年11月15日至92年11月28日

報告日期：民國93年02月20日

分類號／目：H4／鐵路  H4／鐵路

關鍵詞：行車調度無線電話系統、無線電轉播站、中繼無線電系統、天線輔助系統、網路管理系統

內容摘要：1.工程摘要

2.設備功能

3. 廠測項目

4. 測試標準

5. 心得建議

6. 測試紀錄

本文電子檔已上傳至出國報告資訊網

http://report.nat.gov.tw/cgi-bin/cat-modity

公務出國報告審核表

| 出國報告名稱：92年行車調度無線電話系統無線電轉播站設備廠驗 |
| --- |
| 出國計劃主辦機關名稱：交通部台灣鐵路管理局 |
| 出國人姓名/職稱/服務單位： 李憲清 交通部台灣鐵路管理局 副工程司 林榮祥 交通部台灣鐵路管理局 技術主任 等二員 |
| 出國計劃 主辦機關 審核意件 | 1.依限繳交出國報告 2.格式完整 3.內容充實完備 4.建議具參考價值 5.送本機關參考或研辦 6.送上級機關參考 □ 7.退回補正，原因： □m 不符原核定出國計畫 □n 以外文撰寫或僅以所蒐集外文資料為內容 □h 內容空洞簡略 □l 未依行政院所屬各機關出國報告規格辦理 □r未於資訊網登錄提要資料及傳送出國報告電子檔 □ 8.其他處理意見： |
| 層轉機關 審核意見 | □ 同意主辦機關審核意見 □全部 □部分______________（填寫審核意見編號） 退回補正，原因：______________（填寫審核意見編號） 其他處理意見： |

說明：

- 出國計劃主辦機關即層轉機關時，不需填寫「層轉機關審核意見」。

- 各機關可依需要自行增列審核項目內容，出國報告審核完畢本表請自行保管。

- 審核作業應於出國報告提出後二個月內完成。

目錄

壹、工程概要及監造依據	1-1

1.1 工程概要	1-1

1.2 監造依據	1-2

貳、出國監造成員及行程表	2-1

2.1 成員	2-1

2.2 行程表	2-1

參、無線電轉播站系統功能概述	3-1

3.1 無線電轉播站(MBTS)系統功能	3-1

3.2 轉播站基本架構	3-2

3.3 設備特性介紹	3-3

3.4 設備機箱	3-4

肆、出廠檢驗與測試	4-1

4.1 合約規範相關要求	4-1

4.2 出廠檢驗與測試摘要	4-1

伍、心得與建議	5-1

5.1 心得	5-1

5.2 建議	5-3

附錄 A- 專有名詞縮寫中英對照表	A-1

附錄 B-原廠轉播站MBTS出廠報告及測試範例	B-1

附錄 C-第三公證公司CTCS轉播站抽樣測試報告範例	C-1

# 壹、 工程概要及監造依據

1.1工程概要

1.工程名稱：行車調度無線電話系統

2.工程主辦機關：交通部台灣鐵路管理局

3.設計單位：中華顧問工程司

4.監造單位：中華顧問工程司

5.立約廠商： 三商電腦股份有限公司(主要無線電設備廠商MOTOROLA公司)

6.工程地點：台灣鐵路管理局主線及各廠、段、車站。

7.工程期限：配合台鐵分段營運需求，本案分為下列二期完工：

(1)第一期應於中信局決標通知日後24個月內完工，範圍如下：

A.宜蘭經台北至屏東間之無線電話設備(含UHF射頻光收發設備、無線電中繼器、漏波同軸電纜、戶外型天線設備及室內型天線設備)、傳輸系統、戶外型機櫃、電力系統及鋼結構。

B.環島無線電話設備之無線電轉播站、遠方終接器、桌上台、公路工程車車上台、無線電手機及測試儀器。

C.中央調度系統

D.錄音設備

E.管道與纜線

(2)第二期應於中信局決標通知日後30個月內完工，範圍如下：

A.宜蘭經台東至屏東間之無線電話設備(含UHF射頻光收發設備、無線電中繼器、漏波同軸電纜、戶外型天線設備及室內型天線設備)、傳輸系統、戶外型機櫃、電力系統及鋼結構。

B.無線電話設備之動力機車車上台。

8.工程規模概述：

本案工作範圍主要為建設鐵路行車保安設備改善案行車調度無線電話系統(簡稱行車調度無線電話系統)，台鐵鐵路範圍約1,100公里包含鐵路主線、支線、臨港線及全長約160公里隧道區。本案工程計畫將既有台鐵站車無線電話系統及台北地下化區間TMS無線電話系統更新為行車調度無線電話系統，並將現有台北、彰化、高雄、花蓮調度所集中於台北綜合調度所，鐵路沿線計畫設置128套轉播站及佈設光纜，立約商負責本案工程與台鐵環島同步光傳輸網路(SDH)、台鐵全線自動電話交換系統連線；本案工程介面包含動力機車車上台與列車防護無線電系統介接，並預留行車管理系統、旅客資料系統及數據傳輸介面，器材設備包含無線電話設備、中央調度系統、錄音設備、傳輸系統、戶外型機櫃、管道與纜線、電力系統及鋼架等設備。

本案立約商須按規範規定負責本系統架構發展、現場勘查、系統施工設計、製造、工廠測試、包裝、運輸、接收、安裝、訓練、工地測試、組立測試及使本案行車調度無線電話系統與設備均能獲得最佳性能之各種調校、二年之保固與維護二年之運轉管理及既設無線電系統拆除等之相關事宜。主要設備及數量有無線電轉播站128套及鐵塔、動力機車車上台1130套、無線電手機5400套、各式漏波電纜約170公里、各式充膠光纜約1180公里、中央調度系統各式設備及傳輸設備等。

9.工程預算：約新台幣19億元。

1.2監造依據

1.依據「行車調度無線電話系統工程合約」技術規範15.2節	工廠檢驗與測試相關規定，買方得派員參與無線電主要設備之出廠檢驗測試。

2.經本局90.8.9九十鐵人二字第16480號函陳報，並奉交通部90.8.21交人九十字

第051048號函核准辦理。

3.依據核定之無線電轉播站硬體設計文件及工廠檢驗與測試計劃文件辦理。

# 貳、出國監造成員及行程表

2.1成員

台灣鐵路管理局

電務處電訊中心副主任　李憲清

彰化電務段技術主任    林榮祥

中華顧問工程司(委託監造代表)

電機部計劃副理 劉邦俊

2.2行程表

| 出國行程說明 | 日期 | 地點 | 行程概述 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 92/11/25 (六) | 柏林 | 去程 |
|  | 92/11/16 (日) | 柏林 | 去程 |
|  | 92/11/17 (一) | 柏林 | 德國MOTOROLA公司TETRA系統架構及檢驗工作簡報 |
|  | 92/11/18 (二) | 柏林 | 德國MOTOROLA公司TETRA系統架構及檢驗工作簡報 |
|  | 92/11/19 (三) | 柏林 | 確認MBTS出廠檢驗方法及報告內容 |
|  | 92/11/20 (四) | 柏林 | 第三獨立公正檢驗單位CTCS說明抽樣測試程序及簡報 |
|  | 92/11/21 (五) | 柏林 | 出廠檢驗報告簽認，抽樣測試報告簽認 |
|  | 92/11/22~23 (六~日) | 柏林 | 資料整理 |
|  | 92/11/24 (一) | 柏林 | 確認倉儲將被轉運至台灣之77套MBTS設備 |
|  | 92/11/25 (二) | 柏林 | 工廠介紹簡報(MBTS)工廠生產流程及品管作業 |
|  | 92/11/26 (三) | 柏林 | 召開測試綜合檢討會 |
|  | 92/11/27 (四) | 柏林 | 回程 |
|  | 92/11/28 (五) | 台北 | 回程 |

# 參、無線電轉播站系統功能概述

3.1無線電轉播站(MBTS)系統功能

本無線電轉播站連同其他子系統及輔助設備提供無線電波通訊用以涵蓋台灣鐵路管理局(TRA)軌道沿線，MBTS安裝之地點，原則上為台鐵沿線車站或廠段所在位置。MBTS無線電轉播站是MOTOROLA Dimetra-IP通信系統設備中所使用的無線電轉播站類型之一，採用陸上中繼無線電系統（TETRA）標準。

本系統允許用戶相互通信，以及使用射頻系統作為媒介來調度派遣無線電及電話用戶。射頻系統包含合理分配MBTS頻道數量和可能的與網路基礎結構相連的MBTS站台。

依靠本系統的運作可提供個別呼叫(半雙/全雙工)，群組呼叫(半雙工)，電話呼叫(全雙工)，短訊服務（SMS），和封包數據傳輸(packet data)。

MBTS轉播站與本行車調度無線電話系統中之連線運用，如附圖3.1所示。

附圖3.1  TRA 行車調度無線電話系統架構圖

3.2轉播站基本結構

轉播站設備結構示意，如附圖3.2所示。

附圖3.2   轉播站基本方塊圖

1.無線電轉播站依照以下配置運作。

●(1+1) 模式轉播站運作

低傳輸量的站台將使用(1+1)無線電轉播站無線電操作，此模式配置一個運轉無線電轉播站 (active BR)和一個備用無線電轉播站 (standby BR)，當運轉無線電轉播站出現故障時，備用無線電轉播站將接替它進行操作。

●二個無線電轉播站運作

高傳輸量的站台將使用兩個無線電轉播站以滿足傳輸負載。當一個無線電轉播站出現故障時，第二個無線電轉播站將繼續工作，然而該轉播的傳輸容量將減少。轉播站能接收系統控制及網管系統設備命令，完成全自動頻道調撥等功能。

2.天線輔助系統包含GPS接收天線設備。每一個轉播站配備一個GPS天線以獲取來自GPS的時間資訊達到同步的目的。GPS定位對於無線電轉播站運轉具有重要的意義。天線應安裝在對空視野開闊的戶外。如果位置選擇不好的話，將會影響MBTS 追蹤的衛星數，進而導致MBTS同步失敗。天線輔助系統的另一個設備是RF天線。其中一組天線作為雙工天線，即該天線可以同時傳輸和接收資料。另一條天線僅用於接收資料。

3.各MBTS需與臺北綜合調度中心建立連線進而提供廣域的通信涵蓋率。傳輸類型為E1介面。故障引起的站台連線中斷將導致MBTS退回到單一站台中繼轉播通信模式(Local Site Trunking)。MBTS無線電轉播站外觀圖如附圖3.3。

附圖 3.3  MBTS無線電轉播站外觀圖

3.3設備特性介紹

MBTS主要功能如下所示：

●無線電線路格式化，解碼，同步和錯誤控制

●移動通信無線電轉播站同步控制管理（定時提前）

●無線電線路品質測定（信號品質評定）

●站台對站台同步

●介面轉化－－無線電線路至網路設備

●多部無線電收發器切換功能（無線電載波）

●空中介面加密

●單一站台中繼轉播通信模式(Local Site Trunking)

●操作，維護和管理代理

MBTS機箱包括TETRA站台控制器（TSC），一至兩個無線電轉播站無線電（BR），一套電力供應裝置（PSU），和射頻訊號分配系統（RFDS）。RFDS 由發射結合器（Hybrid Combiner），接收耦合器(RMC)，類比功率監控器(APM)，雙工器(Duplexer)，以及功率放大器(PA)組成。

MBTS可以擴充第二個機箱配置以增至2＋2無線電轉播站無線電，用以增加系統通信容量。

MBTS由位于中心基礎機構的網路管理系統（Network Management, NM）來運作管理。

MBTS和網路管理系統之間的通信透過E1介面連接。NM可以下載最新的設定檔至MBTS，同時從MBTS接收警報/偶發事件資訊以及性能統計資訊。

3.4設備機箱

MBTS設備機箱包含以下模組：

●接線面板（機箱上端）

●雙工器

●預選器

●發射結合器

●接收耦合器

●類比功率監控器

●TETRA站台控制器（與遠端GPS接收模組同時使用）

●無線電轉播站無線電控制器(BRC)，發射模組，接收模組和功率放大模組（無線電轉播站無線電元件）

●電源供應模組

附圖 3.4-1  MBTS機箱內方塊圖

下列模組被安插於機箱內之背板上：

●發射模組(EXC1 / EXC2)

●無線電轉播站無線電控制器(BRC1 / BRC2)

●接收模組(RCV1 / RCV2)

●接收耦合器（RMC）

其他模組以線路與背板連接。

TETRA站台控制器（TSC）安裝在機箱門上。前面板指示器LED和RS232服務介面接頭使用方便，操作簡單。機箱門可以上鎖以防止未經授權的開門操作，機箱門開啟時將會產生一告警。

TETRA站台控制器(TSC)僅用於主機箱，按照所要求的頻道數目，MBTS在主機箱內可安裝兩套無線電轉播站無線電（BR），並在擴充機箱內可選配安裝一至兩套無線電轉播站無線電。

# 肆、出廠檢驗與測試

4.1合約規範相關要求

1.為確保本案無線電轉播站設備之品質，達成預期功能，於製造安裝施工過程中及完成時，立約商須陸續實施各階段之檢驗測試。

2.出廠檢驗測試分為種類檢驗與數量點檢，外觀與結構檢驗及性能測試，檢測項目須至少如下列各項所列。

(1)種類與數量點檢

出廠檢驗測試時須依契約文件所要求逐一核對設備之種類與數量。

(2)外觀與結構檢驗

檢驗項目包括如下：

A.機體外型尺寸

B.各類設備規格內規定之各類單元、模組、系統軟體、介面等是否完整配置

C.設備之名牌須標註製造廠商名稱、序號等資料

D.規範或送審資料所註明之配件規格、種類與數量

E.設備運作安全警告標示之裝設

F.在規範及送審資料所要求者

(3)功能及參數特性測試

每批依CNS 2779抽樣標準之特殊水準S-2允收值(AQL)為1.0抽驗無線電轉播站；立約商應委託具公信力之第三者檢驗機構依測試計畫檢驗，並將檢驗合格報告提送買方核可後，始得運交工地，買方得派員參與第三者檢驗機構之檢驗。

A.共同測試項目

(A)機殼絕緣防護性能

(B)設備安全防護功能

(C)電源測試

將電源電壓調至設備額定電壓容許變動範圍，檢驗受測設備功能，不能有任何異常現象。

(D)環境測試

在規範所要求溫度及濕度變化範圍內，檢驗受測設備功能，不得有任何異常現象。

4.2出廠檢驗與測試摘要

1.檢測範圍

依據合約需求規範書第二部份第15.2節規定，Motorola 於德國柏林生產交貨之轉播站設備(MBTS)，將由公信之第三者檢驗機構依照本測試計畫所述之測試程序實施檢驗。

(1)抽樣日期：2003年9月26~29日

(2)檢測日期：2003年9月29日~ 2003年11月21日

(3)檢測地點：德國柏林

(4)檢測單位：G-CTCS 測試實驗室(Test Laboratory)

Am Borsigturm 130,

D-13507 Berlin

Germany

(5)檢測執行人：Doris Fuchs

(6)第三獨立公正檢驗機構G-CTCS(EN ISO/IEC認證字號：17025)依據CNS 2779標準等級 S-2 第 1.0所訂，轉播站 (MBTS) 應抽樣檢測數量為 3，詳如下表所列：

表 4.2-1 CNS2779 S-2 AQL 1.0 抽樣標準

| 設備總數量 | 抽樣數 |
| --- | --- |
| 2 to 8 | 2 |
| 9 to 15 | 2 |
| 16 to 25 | 2 |
| 26 to 50 | 3 |
| 51 to 90 | 3 |
| 91 to 150 | 3 |
| 151 to 280 | 5 |
| 281 to 500 | 5 |
| 501 to 1200 | 5 |
| 1201 to 3200 | 8 |
| 3201 to 10000 | 8 |
| 10001 to 35000 | 8 |
| 35001 to 150000 | 13 |
| 150001 to 500000 | 13 |
| 500001 and above | 13 |

2.功能及參數特性測試概述

所有測試參數係依照歐洲電信標準協會(ETSI)及歐洲電器協會(IEC)所訂為準。詳細資訊請參考網站http://www.etsi.org/。

(1)機殼絕緣設備安全防護性能

主要依據IEC/EN60950-1標準辦理，主要需求如下，詳細測試報告祥附錄B.

表4.2-2 機殼絶緣設備安全防護測試項目

| 測試項目 | 合格標準 |
| --- | --- |
| 於AC電源初級及接地端輸入1500V AC 高壓60秒 | AC電源初級對外殼端之洩漏電流不得大於3.5mA，或低於輸入電流之5%。 |
| 於AC電源初級及次級端輸入2000V AC 高壓60秒 | AC電源初級對次級端絕緣(insulation)需良好，無擊穿現象。 |

(2)中繼通訊模式射頻測試

測試計畫係依照ETSI標準 EN 303 035-1 v1.2.1（2001 Dec版本）及相關測試 方法 EN 300 394-1（2001 Apr. 版本v.2.3.1）中繼通訊模式射頻測試項目如下表所示，其餘詳附錄C

表4.2-3 收發訊機測試項目

| 測試項目 | 合格標準 |
| --- | --- |
| Transmitter發射部分 |  |
| Transmitter output power 輸出功率 | 40dBm |
| Adjacent channel power 相鄰頻道功率 | -36dBm |
| Unwanted emissions far from carrier 傳導發射載波 | -55dBm(<frb) -70dBm(<frb) |
| Unwanted radiated emissions輻射發射載波 | -36dBm |
| Unwanted emissions during the BLCH傳導發射載波 | -30dBc |

| Receiver接收部分 |  |
| --- | --- |
| Nominal error rates誤碼率 | BER<0.488% |
| Dynamic reference sensitivity performance動態靈敏度 | BER<8.96% |
| Reference interference performance干擾選擇度 | BER<6.72% |
| Blocking characteristics阻斷特性 | BER<4.88% |
| Intermodulation response rejection互調變拒斥 | BER<4.88% |

| Transmitter/Receiver一般部分 |  |
| --- | --- |
| Modulation accuracy調變穩定度 | RMS Vector error<10% |
| Carrier frequency accuracy頻率穩定度 | ±0.2PPM |

(3)環境測試

測試計畫係依照下表ETSI標準所列，其功能必須正常。

表4.2-4 環境測試項目

| 項次 | 測試項目 | 測試項目及條件 | 測試週期 | 測試單位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作溫度 | -20°C to +55°C / active meas conform to ETS 300 019-1-3 class 3.3 | 4-8h storage + test time | CTCS |
| 2 | 倉儲溫度 | a) Storage at -40°C (72h) -> post –test functional meas at ambient temp. | 72h storage +4h at 25°C +test time for each temp.! | PQE and meas at CTCS |
|  |  | b) Storage at +70°C (72h) -> post –test functional meas at ambient temp. conform to ETS 300 019-1-2 class 2.3 |  |  |
| 3 | 工作濕度 | +30°C / 93% RH / active meas after 4 days storage conform to ETS 300 019-1-3 class 3.2 | 96h storage +test time | (CTCS) |
| 4 | 倉儲濕度 | See No. 3 conform to ETS 300 019-1-1 class 1.1 | “ | “ |

五、心得與建議

5.1心得

1.派遣式無線電系統發展概述

目前派遣式無線電話系統語音訊號傳送時，依其調變技術可分為類比及數位調變兩大系統，而兩系統技術各有其不同之特性，但類比與數位系統控制訊號傳送時，兩者調變技術同樣採數位調變技術，以資料型態方式傳送，兩者差異在於其傳送速度之高低，可運用於不同資訊傳輸需求，其基本特性比較如下表：

表5.1-1  各無線電系統基本特性比較表

| 系統 比較項目 | Tetrapol (數位) | APCO-25 (數位) | TETRA (數位) | MPT1327、APCO16、 日系 (類比) | 同頻發射類比 無線電系統 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.設備供應商 | AEG,DASA, SIEMENS(系統) other | Motorola(系統) EF Johnson(車手機) Racal(車手機)、other | Motorola、Nokia、Simoco、Macorni | Tait(系統)、 Motorola(系統)、 Hitachi(系統)、other | Tait、Motorola、 EF Johnson、other |
| 2.基地台功率 | 25W | 40W | 20W | 40W | 40W |
| 3.車機功率 | 10W | 25W | 3W(10W) | 25W | 25W |
| 4.手機功率 | 2W | 4W | 1W | 4W | 4W |
| 5.頻寬 | 12.5KHz/1CH | 12.5KHz/1CH | 25Khz/4CH | 12.5KHz/4CH | 12.5KHz/4CH |
| 6.預估發展前景 | 可 | 可 | 優 | 可 | 可 |
| 7.動態頻道調撥效率 | 優 | 優 | 優 | 優 | 差(手動) |
| 8.電波同頻干擾 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 |
| 9.空中波資訊調變速率 | 8Kbps/1CH | 9.6Kbps/1CH | 28.8kbps/4CH | 1.2Kbps/1CH | 1.2Kbps/1CH |
| 10.行動數據傳送功能 | 可 | 可 | 優 除撥接模式外，尚有封包模式IP Mode，隨時連線 | 差 | 極差 (需外加無線數據機且撥出一專用無線電頻道) |
| 11.原系統語音加密性 | 優 | 優 | 優 | 無 | 無 |
| 12.單一車/手機全雙工 | 無 | 無 | 單一車/ 手機全雙工 | 無 | 無 |

2.國內各單位無線電系統大都選擇較優良之TETRA無線電系統

(1)行政院海岸巡防署

(A)金馬地區

金馬地區數位中繼式無線電通信系統，為新建工程，採公開招標於91年7月決標，採Nokia TETRA系統。

(B)台澎地區

目前正辦理「數位中繼式無線電通信系統」委外規劃，以利爭取預算，辦理後續作業。

(2)高雄捷運局

無線電話系統併通訊系統標，為新建工程，採BOT方式，系統採Motorola TETRA系統。

(3)高速鐵路工程局

高速鐵路採BOT方式，目前台灣高鐵公司擬採Motorola TETRA系統。

3.MOTOROLA公司品質管制嚴格

此次至MOTOROLA公司德國柏林工廠場測，其廠房規劃製造及流程有條不紊，通過ISO 9000品質認證且為MOTOROLA全球評比最佳之系統整合彈性製造廠之一；不論備料(PRElim)、組裝(Assemly)、測試(TESTING)及產品確認(SIGN out)各步驟均電腦化並彙整至資料庫中，不論品管經理或線上操作人員可自網路上隨時取得品管良率或製程(PQC)必要資訊，以維持全廠96.8%FTY(FAULT Test YEAR)之目標)，值得台灣工業實務界學習。

5.2建議

1.行車調度無線電話系統工程介面複雜，應提高執行效率及資源

行車調度無線電話系統工程案，係本局近二十餘年來行車保安計劃中最後一環，影響本局未來之運轉，故其功能、性能之完善與否，極為重要；因此本局除了派遣相關技術人員參予監造廠測外，另亦委託中華顧問工程司為買方代表監造，且協助技術之審查及公務行政之建議，以期如期如質完成建設。惟針對合約執行之追蹤及協辦事項之配合因本局單位組織龐大，跨單位溝通協調費時，人力頗為吃緊，宜增加人力，以提高執行效率。

2.後續綜合調度中心及動力機車車上台廠測為執行重點

本次無線電轉播站設備為依據ETSI所訂標準的標準設備，其功能及電氣特性均有標準可循，較無爭議，故能即時依合約原訂之時程出國廠測，及早進口，儘速安裝，以先行掌握轉播站無線電波涵蓋範圍並繼而添補通訊盲區；惟後續綜合調度中心及動力機車車上台廠測除了基本電氣特性外，其廠測執行重點應為符合技術規範要求且屬於台鐵特殊運轉需求之功能，本局各處應發揮合作互助之精神，積極迅速審查核定立約商之廠測計劃及行程，以利整體工程進度。

附錄 A– 專有名詞縮寫中英對照表

| A | Ampere(s) | 安培（電流） |
| --- | --- | --- |
| A/D | Analogue-to-Digital | 類比/數位轉換 |
| AC | Alternating Current | 交流電 |
| ACELP | Algebraic Code Excited Linear Prediction | 線性預測編碼（語音壓縮技術） |
| ACT | Active | 運轉作用中 |
| ADM | Alias Database Manager | 用戶別名資料管理 |
| AEB | Ambassador Electronics Bank | 大使電子資料庫 |
| AGC | Automatic Gain Control | 自動增益控制 |
| AIC | Ampere Interrupting Capacity | 中斷電流容量 |
| AIE | Air Interface Encryption | 無線電加密介面 |
| AIMI | Ambassador Interface Multiplexer Interface | 大使電子資料庫多工介面 |
| AIS | Alarm Indication Signal | 告警指示信號 |
| AMB | AMbassador Boards | 大使電子資料庫模組 |
| APB | All Points Bulletin | 全部節點宣告 |
| API | Application Programming Interface | 應用軟體介面 |
| APM | Analog Power Monitor | 類比功率監控器 |
| ASCII | American Society for Computer Information Interchange | 美國電腦協會資訊交換標準編碼 |
| ASIC | Application Specific Integrated Circuit | 特定應用積體電路 |
| ATIA | Air Traffic Information Access | 無線電空中通訊擷取訊息 |
| ATS | Alphanumeric Text Service | 文字傳送功能 |
| Aux | Auxiliary | 輔助(介面) |
| avg | average | 平均值 |
| AWG | American Wire Gauge | 美規線徑標準 |
| bd | baud | 鮑率(數據傳輸單位) |
| BDM | Background Debug Mode | 幕後除錯模式 |
| BER | Bit Error Rate | 誤碼率 |
| BERT | BERT Bit Error Rate Test | 誤碼率測試 |
| BIM | Base station Interface Module | 轉播站介面模組 |
| BNC | Baby “N” Connector | 小型“N”型接頭 |
| bps | Bits per second | Bit/秒（傳輸速率單位） |
| BPV | Bipolar Variation | 雙極磁差 |
| BR | Base Radio | 無線電轉播站無線電 |
| BRC | Base Radio Controller | 無線電轉播站無線電控制器 |
| BS | Base Station | 轉播站 |
| BS | British Standard | 英國標準 |
| BW | Bandwidth | 頻寬 |
| C/（N+I） | Carrier Power to Noise + Interference Ratio | 載波功率雜訊干擾比 |
| CAD | Computer Aided Dispatch/ Computer Aided Design | 電腦輔助設計功能 |
| CADI | Computer Aided Dispatch Interface | 電腦輔助派遣台介面 |
| CD | Carrier Detect | 載波偵測 |
| CDM | Console Database Manager | 調度台資料庫管理 |
| CEB | Central Electronics Bank | 中央電子資料庫 |
| CED | Centracom Elite Dispatch | 摩托羅拉Centracom EliteTM 派遣台 |
| CER | Communications Equipment Room | 通訊設備機房 |
| CIE | Console Interface Electronics | 調度台介面設備 |
| CLIP | Calling Line Identification Presentation | 線上呼叫識別 |
| CLK | Clock | 時序(時間) |
| cm | centimetre | 釐米 |
| CMOS | Complementary Metal Oxide Semiconductor | 互補金屬氧化物半導體 |
| CNE | Central Network Equipment | 中央網路設備 |
| COIM | Console Operator Interface Module | 調度台操作介面模組 |
| COTS | Commercial Off-The Shelf | 商業製造成品 |
| CoU | Class of Usage | 運用等級 |
| cPCI | Compact PCI (Peripheral Component Interface) | 小型終端設備介面 |
| CPU | Central Processing Unit | 中央處理單元 |
| CSA | Cross-Sectional Area (wire size) | 截面積(線徑尺寸) |
| CSV | Comma Separated Variable | 離散變數 |
| CTL | Control (Base Radio Control) | 控制器（無線電轉播站無線電控制器） |
| CTS | Clear to Send | 清除發送 |
| D/A | Digital-to-Analogue | 數位/類比轉換 |
| dB | Decibel | 分貝 |
| DB-9 | 9-pin D-subminiature | D型9針接頭 |
| dBc | Decibel relative to carrier | 載波相對分貝 |
| DBDD | Database Design Description | 資料庫設計說明 |
| dBm | dBm Decibels relative to 1mW | 毫瓦分貝 |
| DC | Direct-Current | 直流電 |
| DC | Dispatch Console | 派遣控制台 |
| DCR | Depot Control Room | 修造控制中心 |
| DCSPLY | DC Supply | 直流電供應 |
| DDI | Direct Dial IN | 直撥 |
| deg | degree | 度數 |
| DGNA | Dynamic Group Number Assignment | 動態通話群組重組 |
| Dimetra | DIgital Motorola European Trunked RAdio | 歐規數位中繼無線電系統（摩托羅拉系統名稱） |
| DIMETRA IP | DIgital Motorola European Trunked Radio IP | 摩托羅拉歐規數位中繼無線電IP架構系統 |
| DIN | German Institute for Standardization | 德國工業標準 |
| DIP | Dual In-line Package | 雙同軸封裝 |
| div | division | 分割 |
| DLCI | Data Link Connection Identification | 資料連結連接認證 |
| DMA | Direct Memory Access | 記憶體直接存取 |
| DMO | Direct Mode Operation | 直通模式 |
| DOP | Dilution of Precision | 準確度降低 |
| DRAM | Dynamic Random Access Memory | 動態隨機存取記憶體 |
| DSP | Digital Signal Processor | 數位信號處理器 |
| DTE | Data Terminal Equipment | 數據終端設備 |
| DTMF | Dual Tone, Multi-Frequency | 複頻雙音調調變 |
| DVM | Digital Volt Meter | 數位電壓表 |
| DVRS | Digital Voice Recording System | 數位錄音系統 |
| EAP | Elite Admin Program | 摩托羅拉Centracom EliteTM 派遣台軟體程式設定 |
| EAS | Environmental Alarm System | 環境監測系統 |
| EEPROM | Electronically Erasable Programmable Read Only Memory | 電子可讀寫唯讀記憶體 |
| EIA | Electronics Industry Association | 電子工業協會 |
| EIC | European Integration Centre | 歐洲整合中心 |
| ELP | Ethernet LAN PCI (card) | 乙太網路周邊元件擴充介面（卡） |
| EMC | ElectroMagnetic Compatibility | 電磁相容性 |
| EMI | Electro-Magnetic Interference | 電磁干擾 |
| EN | European Norm | 歐規 |
| E-NET | Ethernet | 以太網路 |
| EPROM | Erasable Programmable Read Only Memory | 可讀寫唯讀記憶體 |
| ESCC | European System Component Centre | 歐洲體系元件中心 |
| ESI | Ethernet Serial Interface | 以太網路串列通信介面 |
| ESSC | European System Support Centre | 歐洲系統支援中心 |
| ET | Encryption Tool | 加密工具 |
| ETS | European Technical Specification | 歐洲技術規範 |
| ETSI | European Telecommunications Standards Institute | 歐洲電信標準協會 |
| Ex/EXC | Exciter | 發射激勵模組 |
| F | Farad | 法拉(電容單位) |
| FACCH | Fast Associated Control CHannel | 快速連結控制頻道 |
| FAT | Factory Acceptance Test | 工廠驗收測試 |
| FATP | Factory Acceptance Test Plan | 工廠驗收測試計畫 |
| FATR | Factory Acceptance Test Report | 工廠驗收測試報告 |
| FATUR | Factory Acceptance Test User Review | 工廠驗收測試客戶檢驗 |
| FB | Feedback | 迴授 |
| FESM | Fast Ethernet Switching Module | 快速以太網路交換模組 |
| freq | frequency | 頻率 |
| FRS | Frame Relay Server | 框碼傳遞伺服器 |
| FRU | Field Replaceable Unit | 換修模組 |
| FV | FullVision | Motorola "FullVision" 監控終端 |
| GGSN | Gateway GPRS Support Node | GPRS(無線電通用封包傳遞服務)網路閘門支援節點 |
| GND | Ground | 接地 |
| GPS | Global Positioning System | 全球定位系統 |
| GPSR | GPS Receiver | 全球定位系統接收器 |
| GSSI | Group Short Subscriber Identity | 群組用戶短識別碼 |
| GUI | Graphical User Interface | 用戶圖像介面 |
| HDLC | High level Data Link Control | 高階數據連結控制 |
| HPOV | Hewlett-Packard Open View | HP(廠牌)公開設計 |
| HVAC | Heating Ventilation Air Conditioning | 散熱空調設備 |
| Hz | Hertz | 赫茲(頻率單位) |
| I/O | Input / Output | 輸入/輸出埠 |
| IC | Integrated Circuit | 積體電路 |
| ICMP | Internet Control Message Protocol | 網際網路控制訊息通信協定 |
| ID | Identity/ Identification | 識別碼 |
| IDD | Interface Design Description | 介面設計說明 |
| IEC | International Electro-technical Committee | 國際電子技術協會 |
| IEEE | Institution of Electrical and Electronic Engineers | 電子與電氣工程協會(美國) |
| in | inches | 英寸 |
| inj | injection | 注入 |
| INM | Integrated Network Manager | 整合網路管理 |
| IOP | InterOPerability | 互聯運作相容性 |
| IP | Internet Protocol | 網際網路通信協定 |
| IRS | Interface Requirement Specification | 介面需求規範 |
| ISA | Industry Standard Architecture | 工業標準結構 |
| ISSI | Individual Short Subscriber Identity | 個別用戶短識別碼 |
| ITP | Integration Test Plan | 整合測試計畫 |
| ITSI | Individual TETRA Subscriber Identity | TETRA系統個別用戶識別碼 |
| kg | kilogram | 千克 |
| kHz | kilohertz | 千赫茲 |
| KVL | Key Variable Loader | 灌碼器 |
| LAN | Local Area Network | 區域網路 |
| LAPD | Link Access Procedure D-Channel | 連線存取程序數據頻道 |
| lbs | pounds | 磅 |
| LCD | Liquid Crystal Display | 液晶顯示器 |
| LDM | Linear Driver Module | 線性驅動模組 |
| LED | Light Emitting Diode | 發光二極體 |
| LFM | Linear Final Module | 線性終級模組 |
| LIB | Import Library Definition | 輸入儲存定義 |
| LNA | Low Noise Amplifier | 低噪放大器 |
| LO | Local Oscillator | 本地振盪器 |
| LODI | List of Deliverable Items | 可交貨項目清單 |
| LOMI | Logging record Multiplex Interface | 錄音多工介面 |
| LOS | LOS Loss of Signal | 信號缺失 |
| (( | Micro-Ampere | 微(10-6)安培 |
| mA | Milli-Ampere | 毫(10-3)安培 |
| MAC | Medium Access Control | 介質存取控制 |
| MAU | Media Access Unit | 媒體存取單元 |
| max | maximum | 最大值 |
| Mb/s | Megabits per second | 百萬位元/秒 |
| MBTS | Merlin(Mini) Base Transceiver System | Merlin無線電轉播站收發系統（摩托羅拉產品） |
| MCCH | Main Control Channel | 主控制頻道 |
| MER | Message Error Rate | 資訊誤碼率 |
| MGB | Master Ground Bar | 主接地棒 |
| MGN | Multi-Grounded Neutral | 中性多點接地 |
| MHz | MegaHertz | 兆赫 |
| min | minimum | 最小值 |
| min. | minute | 分鐘 |
| mm | Millimeter | 公釐 |
| mm | mm millimetre | 毫米 |
| MMI | Man-Machine Interface | 人機介面 |
| MPM | Multiple Peripheral Module | 多重週邊模組 |
| MR | Mobile Release | 機動開關 |
| MS | Mobile Station or Mobile Subscriber | 行動台 |
| ms | ms millisecond | 毫秒 |
| MSO | Mobile Switching Office | 系統控制交換中心 |
| MTBF | Mean Time Between Failures | 實際故障時間 |
| MTU | Maximum Transmission Unit | 最大傳輸單元 |
| MUX | Multiplex/Multiplexer | 多工器 |
| mV | Milli-Volt | 毫(10-3)伏特 |
| MVIP | Multi Vendor Integration Protocol | 多廠商 整合通信協定 |
| mW | mW milliWatt | 毫瓦 |
| N.C. | Normally Closed | 常閉接點 |
| N.O. | Normally Open | 常開接點 |
| NA | Not Applicable | 不適用 |
| NM | Network Management | 網路管理 |
| Nm | Newton-metre (torque) | 牛頓-米(轉矩) |
| NNM | Network Node Manager | 網路節點管理 |
| no. | number | 編號 |
| NTU | Network Terminating Unit | 網路終端單元 |
| NTWK | Network | 網路 |
| OCD | Operational Concept Description | 維運概念描述 |
| OJT | On Job Training | 在職訓練 |
| ONC | Open Network Computing | 公開網路運算方式 |
| P/N | Part Number | 零件料號 |
| PA | Power Amplifier | 功率放大器 |
| PABX | Private Automatic Business Exchange | 私人自動交換總機 |
| PC | Personal Computer | 個人電腦 |
| PCM | Pulse Code Modulation | 脈碼調變 |
| PDCH | Packet Data Channel | 資料封包通道 |
| PDG | Packet Data Gateway | 資料封包閘道 |
| PDOP | Position Dilution of Precision | 定位準確度降低 |
| PDS | Packet Data Service | 封包資料傳遞服務 |
| PDU | Packet Data Unit | 封包資料單元 |
| PEI | Peripheral Equipment Interface | 周邊設備介面 |
| pF | picoFarad | 10-12法拉 |
| PLL | Phase Locked Loop | 鎖相回路 |
| PMP | Project Management Plan | 專案管理計畫 |
| PN router | Peripheral Network router | 周邊網路路由器 |
| PPC | Pre-emptive Priority Call | 預留頻道優先呼叫 |
| PPM | Parts Per Million | 每百萬個 |
| PPS | Pulse Per Second | 脈衝/每秒 |
| PRNM | Private Radio Network Management | 私人無線電網路管理 |
| PROM | Programmable Read Only Memory | 可燒寫唯讀記憶體 |
| PS | Power Supply | 電源供應器 |
| PSU | Power Supply Unit | 電源供應單元 |
| PTT | Press To Talk | 按發射鈕通話 |
| pwr | power | 電源(模組) |
| QA | Quality Assurance | 品質保證 |
| QMA | Quick Snap SMA Connector | 快速接頭 |
| QMS | Quality Management System | 品管系統 |
| QSIG | Q-reference point Signaling | Q點參考信號 |
| Qty | Quantity | 數量 |
| R1 | R1 Receiver #1 | 1號接收模組 |
| R2 | R2 Receiver #2 | 2號接收模組 |
| R3 | R3 Receiver #3 | 3號接收模組 |
| RAG | Resource Allocation Group | 通話群組資源（頻道）分配 |
| RAM | RAM Random Access Memory | 暫存記憶體 |
| RAM | Random Access Memory | 隨機存取記憶體 |
| RCM | Radio Control Management/Manager | 無線電通話控制與管理 |
| RCP | Radio Control Panel | 無線電通話監控面版 |
| RCV | Receiver | 接收（模組） |
| RCW | Radio Console Workstation | 無線電派遣工作站 |
| Ref | Reference | 參考 |
| RF | Radio Frequency | 射頻 |
| RFDS | RF Distribution System | 射頻訊號分配系統 |
| RFS | RFS RF System | 射頻系統 |
| RMC | Receiver Multi-Coupler | 接收耦合器 |
| RNG | Radio Network Gateway | 無線電網路閘道 |
| ROCI | Remote Operator Console Interface | 遠端調度派遣台介面 |
| ROM | Read Only Memory | 唯讀記憶體 |
| RPC | Remote Procedure Call | 遠端程序呼叫 |
| RSS | Radio Service Software | 無線電維修軟體 |
| RSSI | Received Signal Strength Indication | 接收信號強度指示 |
| RTT | Request To Talk | 通話要求 |
| RX | Receiver | 接收器 |
| S/W | Software | 軟體 |
| SACCH | Slow Associated Control CHannel | 低速連結控制頻道 |
| SAT | Site Acceptance Test | 站台驗收測試 |
| SATP | Site Acceptance Test Plan | 站台驗收測試計畫 |
| SATR | Site Acceptance Test Report | 站台驗收測試報告 |
| SATUR | Site Acceptance Test User Review | 站台驗收測試客戶驗證 |
| SC | Site Controller | 站台控制器 |
| SCI | Serial Communications Interface | 串列通信介面 |
| SCK | Static Cipher Key | 靜態密鑰 |
| SCKN | Static Cipher Key Number | 靜態密鑰編號 |
| SCMP | Software Configuration Management Plan | 軟體設定管理計畫 |
| SCR | Station Control Room | 站台控制設備機房 |
| SD(T)S-TL | Short Data (Transport) Service-Transport Layer | 簡短數據傳輸服務—傳輸層 |
| SDD | Software Design Description | 軟體設計說明 |
| SDK | Software Development Kit | 軟體研發工具 |
| SDP | Software Development Plan | 軟體研發計畫 |
| SDR | Short Data Router | 簡短數據路由器 |
| SDR | Software Design Review | 軟體研發審查 |
| SDS | Short Data Service | 短數據服務 |
| SDTS | Short Data Transmission System | 短數據傳輸系統 |
| SDTS | Short Data Transport Services | 短數據傳輸服務 |
| sec | second | 秒 |
| SELV | Safety Extra Low Voltage (circuit) | 超低電壓安全防護 （電路） |
| SGC | Software Gain Control | 軟體增益控制 |
| SIMG | Software Installation And Maintenance Guide | 軟體安裝與維護指南 |
| SINAD | Signal Plus Noise Plus Distortion to Noise Plus Distortion Radio | 無線電訊號噪訊失真比 |
| SIT | Site Installation Test | 站台安裝測試 |
| SLM | Site Link Multiplexer | 站台連線多工設備 |
| SNDCP | Sub Net Dependant Convergence Protocol | 次網路附屬集合通信協定 |
| SNMP | Simple Network Management Protocol | 簡易網路管理通信協定 |
| SOP | Standard Operating Procedure | 標準作業程序 |
| SPI | Smart Phone Interface | 智慧型電話介面 |
| SPI | Serial Peripheral Interface | 串列通信週邊介面 |
| SPST | Single-Pole, Single-Throw | 單極，單投 |
| SQA | Software Quality Assurance | 軟體品質保證 |
| SQAP | Software Quality Assurance Plan | 軟體品質保證計畫 |
| SQWP | Software Quality Warrant Plan | 軟體品質保固計畫 |
| SRAM | Static Random Access Memory | 靜態隨機存取記憶體 |
| SRI | Site Reference ISA Card | 站台參考工業標準結構介面 |
| SRR | Software Requirement Review | 軟體需求審查 |
| SRS | Software Requirement Specification | 軟體需求規格 |
| SS | Surge Suppressor | 突波抑制器 |
| SSC | System Status Control | 系統狀態控制 |
| SSI | Short Subscriber Identity | 用戶短識別碼 |
| SSI | Synchronous Serial Interface | 同步串列通信介面 |
| ST | System Timer | 系統計時器 |
| ST/STAT | Status | 現狀 |
| Std | Standard | 標準 |
| SUG | Software User Guide | 軟體使用指南 |
| SWC | Site Wide Call | 全站台呼叫 |
| SwMI | Switching and Management Infrastructure | 交換網路與管理基礎建設 |
| TCI | Train Communications Interface | 無線電車機通訊介面 |
| TDM | Time Division Multiplex | 分時多工 |
| TDMA | Time Division Multiple Access | 分時多工存取方式 |
| TDR | Time-Domain Reflectometer | 時域反射計 |
| TE | Trainborne Equipment | 無線電車機設備 |
| TESS | Tetra MBTS Service Software | Tetra轉播站維護軟體 |
| TETRA | TErrestrial Trunked RAdio system | 陸上中繼無線電系統 |
| TNM | Transport Network Management | 傳輸網路管理 |
| TRA | Taiwan Rail Authority | 台灣鐵路管理局 |
| TRCP | Train Radio Control Panel | 無線電車機控制面版 |
| TRDS | Train Radio Dispatch System | 無線電車機派遣系統 |
| TRR | Test Readiness Review | 竣工測試審查 |
| TSC | TETRA(Trunking) Site Controller | TETRA（中繼）站台控制器 |
| TSI | Time Slot Interface | 時槽介面 |
| TTL | Transistor - Transistor - Logic | 電晶體邏輯電路 |
| Tx | Transmitter | 發射器 |
| TXD | Transmit Data | 傳送資料 |
| TXDSP | Transmit Digital Signal Processor | 發射數位信號處理器 |
| Txlin | IC | 積體電路名稱 |
| typ | Typical | 典型的 |
| UHSO | Ultra-High Stability Oscillator | 超高穩定振盪器 |
| UPS | Uninterruptible Power Supply | 不斷電系統 |
| UTP | Unit Test Plan | 單機測試計畫 |
| V | Voltage(s) | 電壓 |
| Vac | Volts - alternating current | 交流電壓 |
| VCXO | Voltage-Controlled Crystal Oscillator | 電壓控制晶體振盪器 |
| VDC | Volts - direct current | 直流電壓 |
| VFWD | Voltage representation of Forward Power | 正向功率電壓值 |
| Vp-p | Voltage peak-to-peak | 峰值電壓 |
| VREF | Voltage representation of Reflected Power | 反射功率電壓值 |
| VSWR | Voltage Standing Wave Radio | 輻射波駐波比 |
| W | Watt(s) | 瓦特（功率單位） |
| WDT | Watchdog Timer | 監視計時器 |
| WP | Write Protect | 防寫 |

附錄B、原廠轉播站MBTS出廠報告及測試範例

1.出廠報告

2.轉播站MBTS原廠測試範例

附錄C、第三公證公司CTCS轉播站抽樣測試報告範例

# Text boxes

MBTS無線電轉播站收發系統

天線輔助系統

固定底座

接線面板

電源供應模組

發射結合器

預選器(蓋板後)

雙工器

類比功率監控器

發射模組1

無線電轉播站無線電控制模組1

接收模組1

接收耦合器

接收模組2

無線電轉播站無線電控制模組2

發射模組2