目　          錄

壹、前言     …………………………………………………………………3

貳、國外輸電線路電腦化設計概要

一、概述   ……………………………………………………………5

二、測量   ……………………………………………………………6

三、設計   ……………………………………………………………7

四、出圖      ……………………………………………………… 8

五、表格製作    ……………………………………………………9

六、結論     ………………………………………………………10

參、日本＆美國輸電線路新建相關作業概況 11肆、日本電力公司輸電線路設計及施工管理電腦化

作業概況

一、輸電線路選定作業簡介

4-1-1 概述    …………………………………………………16

4-1-2 路徑選定業務的流程     ………………………17

二、輸電線路路徑選定作業電腦化簡介

4-2-1概述  ………………………………………………………19

4-2-2 路徑選定業務電腦化後的流程      ………19

4-2-3 基本路徑選定系統的三大功能      ………21

4-2-4 線路路徑選定支援系統概要     ……………24

4-2-5 使用『線路路徑選定支援系統』之優點 …29

三、業務管理IT化簡介

4-3-1 概述       ……………………………………………33

4-3-2 工程管理系統導入之效果       ……………34

4-3-3 IT電腦化管理概念圖     ………………………35

4-3-4 IT管理系統研發及目前使用概況  …………36

伍、實習心得及感想   …………………………………………………37

陸、建議事項   ……………………………………………………………40

壹、前言

本公司目前輸電線路之新建，從設計到施工等各項作業雖大部份使用電腦，惟多限於檢討、製表、繪圖等各自獨立作業，缺乏縱橫聯繫整合，致效率提升有限。倘能汲取國外電力事業單位在輸電線新建之相關電腦化作業經驗，應用至本公司，整合各項作業方式，不但能提升設計品質，亦可縮短整體作業時間及提升整體工作效率。

本報告就此次赴日實習所獲資訊、資料，包括日本九州電力公司及關西電力公司在輸電線路設計之概況、輸電線路路徑規劃選定電腦化之經驗及業務系統電腦化管理等，整理列示於後，期望藉由本計畫，對日本電力事業單位在新建輸電線路，電腦化作業之經驗與相關實例之探討，及值得本公司借鏡之處作綜合分析整理，提供作為本公司在新建輸電線路等相關業務，應用電腦化作業之評估參考。

另外此次出國實習，除要感謝各級長官之厚愛、指派負責執行此一題目任務外，並要感謝日本九州電力公司、關西電力公司及日本鐵塔公司、ISK株式會社等日本電力及相關事業單位的幫忙及熱情接待，除對實習主題詳細安排時間、場地與相關技術人員進行討論外，更不吝提供豐富的書面資料、施工錄影帶資料、案例介紹、現場見習及參觀相關的輸變電設施、地下管路、變電所、輸電線路等。雖然只有短短十日實習時間，不過這些豐富的參考資料及另人難忘的見聞，均可作為日後設計的參考。

貳、國外輸電線路電腦化設計概論

一、概述

傳統上，輸電線路之設計於辛苦的人工運算情況下，往往會考量以保守的假設及儘量使用簡化的計算模式來進行相關技術檢討；惟在目前電腦和相關套裝軟體日益發展進步普及以後，已可打破前述傳統上不夠彈性、僵硬的設計模式，並期望應用這些更好的、更快速的、更便宜的電腦化設計軟體，將輸電線從設計、採購到施工過程中，得到便捷又有效率的作業方式。

這些應用軟體不但適用於一般個人電腦，並可允許設計工程師自行調整、操縱整個輸電線的設計流程，最後在測量、設計、出圖、採購到施工等相關作業利用電腦化處理後，可於全面完美無缺的整合下，顯現出使用該等電腦化作業進行輸電線設計的最大優點。

茲以目前國外電力事業單位如美國POWER LINE SYS- TEMS.INC.輸電線軟體設計公司在線路新建中，從測量到發包採購等與傳統人工設計，尤其是運用電腦化處理相關作業方面，較大差異的地方，整理概述如下：

二、測量

- 最近發展出來的測量技術，已允許輸電線路新建單位重新思考傳統輸電線路三角點的測量方式，例如目前技術均已發展成熟及另人滿意、可以接受的測量方法，包括●.3D(Three Dimension) GIS的地理資訊系統(Geo-  graphical Information System)，該等數據被收集在數位化的電子模式中，輸電線路設計軟體有能力且智慧的用任何形式讀取這些資料。●.空中照相測量法（  photogrammetry）。●.利用電子地形地圖（electro- nic topographical maps）。●.掃描或重新數位化既有的圖資等。這些系統均能配合輸電線設計軟體模式，提供相對且正確的圖資。致輸電線設計軟體在載取這些數值資料上迅速又便捷。

- 前述空中照相測量法在國外（如美國、日本等）已被經常採用，尤其是長距離的輸電線路設計，其利用飛行器如直昇機、輕行機進行空中照相，可迅速統合現有地形和適切的地上物（如房屋、建築物、樹林）等資料，一天內大約可完成100公里的連續線路相關座標航測，並可配合客戶要求於一天內處理完相關測量數據，迅速且正確的產生縱斷平面圖來，供線路設計軟體使用；當然這些航空測量圖面，比傳統上使用費時、費力的人工測量方式才能獲得的圖面更為正確。

- 輸電線路設計軟體從上述3D數值測量資料中，可隨意及迅速的截取剖面圖，所以塔位的選取可隨意移動或移除，相關圖面資料亦可迅速的更新；這相較於傳統配合輸電線路變更，即必須請測量人員到現場再測量、再繪圖的情況，有效率多了，也不會產生因為人工改測部份線路區間，僅修改部份圖面所產生的equation問題。

- 另外這種軟體系統可提供模擬新建輸電線路的3D立體模型，這對於須要公開討論輸電線路新建的公聽會或作線路簡報時，可提供更適切的展示。

三、設計

- 輸電線路電腦化設計軟體的發展趨勢係將各種設計操作人性化，如作業方式儘量簡單化，相關檢討軟體集中化，及可使用於PC個人電腦等便利化，致使無論是事業管理者、工程師、製圖員或會計人員等均可利用這套軟體，得到他們想要的報表，而無須再重新學習複雜的操作模式或繪圖程式、機器語言。

- 相較於以前保守的假設性或嘗試錯誤法檢討方式，利用電腦運算、查核，可得到即時、正確的檢討結果。另外對須重新改測之輸電線路或塔位等變換亦能做出最佳化決定及可迅速獲得設計結果，這對成本降低的考量或工作效率的提升，均助益非淺。

- 該等輸電線路設計軟體一般包括：1.弛度-張力分析 2.線下距離檢討 3.風息檢討 4.橫傾檢討 5.導、地線張力檢討 6.支持物設計 7.絕緣設計 8.支線設計 9.基礎設計‧‧‧等，這些電腦化系統允許工程師從規劃到設計出圖，無須再連結其它電腦軟體，即可完成設計、檢討、查核工作。尤其在支持物設計和塔位選定系統及尋求輸電線路最佳化的功能上，目前更有長足進度，獲得另人滿意的結果。

四、出圖

- 電腦軟體出圖之平面圖上有P.I.S（points of inter-section）支持物位置和線路相關地圖等，在縱斷圖面上有支持物資料(如鐵塔型式、鐵塔高度)，支持物間跨距、懸鏈線、地面上物高度等，並可依使用者要求列印各式圖樣，如繪圖大小、比例、平、縱斷面大小、位置、支持物文字說明等。

- 另外，電子地圖在某些歐美先進國家可以很便宜的得到，對於可以接受這種圖檔的設計軟體而言，直接出圖，無須再經過其他繪圖軟體，當然亦可選擇出圖至繪圖軟體供其他用途使用。

五、表格製作

- 任何一個輸電線路計畫案中，必然包含採購的程序，因此在輸電線路設計電腦化改革中，已進一步研發程式，使之可自動產生各種採購所須表格（如輸電線路鐵塔一覽表、零組件材料表、人工費用估算表等），而這些表格所須資料可從既有材料或人工費用相關資料庫中被輸入到這個軟體；另外各式標準支持物亦可被適當的選取，並將其相關零組件材料、人工費等做自動統計的工作，產生最適切、最佳化的支持物組合，因此可去除以往以人工選取支持物及製表的冗長、單調程序。

- 這些表格可在任何時間於任何輸電線路區間自動產生，並可被選取使用在文字處理的軟體中，因此去除了傳統須重新鍵入資料的煩瑣程序及避免人工重新輸入資料可能產生的錯誤。

六、結論

今日經濟環境的迅速發展及快速進步，致使公、私營企業無法避免面對這些競爭，同樣的，電力事業單位為降低輸電線路興建成本，亦不得不重新審慎考量如何改進傳統的輸電線設計模式，並引進新的觀念、技術、想法；其中利用電腦進行如前述相關輸電線設計電腦化作業，是他們認為提高競爭力的最佳方式之一。

國內利用飛行器進行輸電線航測、數值出圖尚未普及，其它相關電子圖資亦甚缺乏情況下，如欲同國外一樣，將輸電線新建作業從測量到發包表格完全由電腦處理、完成，近期內似乎還有困難；惟倘國內航測技術和電子圖資普及後，是可引進相關輸電線電腦軟體，嘗試進行全程電腦化作業。

參、日本＆美國輸電線路新建相關作業概況

此次實習計劃即以先了解國外(美國POWER LINE  SYSTEMS.INC.&ITRON INC.)輸電線路電腦化設計概況，再比較本公司目前輸電線路從設計到施工實際情況後，於赴日實習期間，蒐集、探詢日本電力事業單位（日本九州電力公司及關西電力公司）興建輸電線路利用電腦化作業之相關經驗，例如輸電線路之線路選定方式、設計、出料(材料表製作)、工務發包、工程管理等各項作業電腦化概況，條列討論議題如下。

|  | 九州電力目前 作業情況 | 關西電力目前 作業情況 | 其 它 ( POWER LINE SYSTEMS.INC. &ITRON INC.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.輸電線路設 計是否使用 套裝軟體? | 設計軟體均為九州電力公司自行開發。 | 設計軟體均為關西電力公司自行開發。 | 據該等公司宣稱其設計軟體已於數十個國家超過好幾百家公司使用。 |
| 2.測量圖(資料)取得及輸入方式? | 航空及人工地面測量並用。 | 航空及人工地面測量並用。 | 可接受各種數值測量圖面資料，包括航測圖資。 |
| 3.支持物施設位置是以手動或自動選 取? | 手動及自動選取均可，視需要 選用。 | 手動及自動選取均可，視需要 選用。 | 手動及自動選取均可，視需要 選用。 |
| 4.縱斷平面圖繪製是否自動包含各項檢討(如絕緣距離、橫傾、風息‧‧‧)。 | 對設計所須各項檢討，均有相應軟體可配合供查核，即可視需要選用。 | 有相應軟體可配合供檢討，即可視需要選用。該公司稱架空線設計部份有多達16套軟 體系統可供選用。 | 有各種檢討套裝軟體可配合輸電線路設計軟體隨時點選查核，有單一或統合的套裝軟體。 |
| 5.支持物(如鐵塔、電桿)選擇及檢討方式? 是否選用標準支持物?需先建立資料庫否?自動應力檢 討 ? | 66KV有標準塔型可供選用，500KV以上線路則無標準塔型可供選用，須個案另行檢討。 | 1.無。 2.有鐵塔設計相關電腦軟體可供支持物設計、檢討。 | 1.有支持物設計專用軟體供應力檢討。 2.可依用戶所建支持物資料庫(databases)進行自動選取。 |
| 6.新建全線或部份線路區段所使用的支持物或架線等所需材料，如鐵塔一覽表、材料一覽表可否立刻自動產生? | 無法自動產生，須由設計員手工出料。 | 無法自動產生，由設計員手工出料。 | 1.可配合用戶所建材料相關資料庫(databases) 立刻自動產生材料表。 2.該軟體均可使用於Microsoft Windows系統，使用方便。 |
| 7.對全線或部份線路區段可否立即估算最佳化建設費用(包含材料費、組裝費、人工費‧‧‧等) | 無法自動估算，惟材料費、人工費等有標準單價表可供查詢(人工統計)。 | 有估價相關系軟體可供查詢。 | 可利用電腦軟體立即估算最佳化建設費用。 |
| 8.辦理工務和發包的部門，他們所需材料表資料(支持物及架線材料)，是否 直接使用前述材料表，不需人工重新鍵入。 9.施工部門所需支持物或材料，是由設計或工務部門提供?從設計到施工均可使用同一套軟體所產生之材料表否? | 辦理設計及工務係為同一人員，故辦理工務時不須再作重覆輸入資料動作；也因此材料規範、數量輸入錯誤的情況不會發生。 施工所需材料由設計（即工務）部門提供。 手工出料。 | 同九州電力公司。 1.有材料自動產生軟體。 2.或手工出料。 | 可連結客戶支持物或材料等資料庫自動列示於材料等表格。 可連結客戶支持物或材料等資料庫自動產生材料表；該軟體可連接於輸電設計軟體。 |
| 10.材料是否採料工合一方式？有否備料 及材料庫存問題? | 1.材料由「九電」提供。 2.「九電」強調工程有須用 料才會備料，並無材料庫存問題。 | 同九州電力公司。 | 材料和工程費可作最佳運算。 |

肆、日本電力公司輸電線路設計及施工管理電腦化

作業概況

    - 輸電線路選定作業簡介

4-1-1 概述

輸電線路路徑選定之優劣，攸關架空輸電線路設計良否，及影響支持物用地取得的難易和設計、施工是否達到經濟、可靠要求，更甚者影響全線能否完成，因此確需謹慎規劃選定。

日本九州電力公司在架空輸電線路新建方面，與台灣類似的情況如環境高度開發、環保意識抬頭和用地取得困難等，致架空輸電線施設也愈來愈困難，因此認為在路徑選定方面，須更加詳細，且強調路徑定案前的各項資料調查，包括自然、社會環境調查、微波路徑調查等，並利用航空測量和現場實地踏勘等配合作業，以求達到最佳化輸電線路徑選定目標。本實習即以九州電力公司為例，說明輸電線路選定相關作業流程。

4-1-2 以下所示即為『九電』原來路徑選定業務的流程

4-1-3   在上述作業流程中，可以看出九州電力公司在路徑選擇業務上的詳細情況，譬如在現地實際測量前，他們會利用很長的時間進行各項資料調查(包括自然、社會環境調查、微波路徑調查等)，收集、整合資料，並和地權部門人員先行協議、研討所選概略路徑是否恰當，再航空照相、判讀，確認所選路徑整體情況是否可行，俟這些前置作業均已完備，選出最適當的基本路徑以後，才進行現地測量。相較本公司在現場實測前，可能國情不同，往往受限於可供參考的自然、社會環境資料、圖資的不夠完備，或線路急需完成的壓力等，致使我們無法如日本電力公司一樣，花很長的時間在調查工作後才進行勘測。

4-1-4  前述日本原來輸電線路路徑選定作業中，仍須仰賴經驗豐富和勞力密集的人工作業方式進行，在目前講求經濟、效率的電腦化時代中，『九電』認為確有必要引進電腦化作業於線路選定系統中。

下一章節，即對九州電力公司在這一方面的電腦化作業，作一概述。

二、輸電線路路徑選定作業電腦化簡介

4-2-1 概述

日本近年來輸電線有朝大規模化、長距離化及山區設置的傾向，再加上民眾對自然環境、景觀的強烈要求，使架空輸電線設置愈來愈困難，路徑選定業務亦日趨複雜，況且電力自由化的關係，輸電線建設工程費受到抑制，使電力公司須面臨更嚴酷得考驗，因此有必要從影響建設費用最大的路徑選定業務開始，從提高其精確度著手，這其中電腦化作業的引用，即為最佳的選擇。

以下所示即九州電力公司將原來路徑選定業務中，部份由手工作業改為電腦化作業流程。

在上述流程中，基本路徑區域的選定已由原先手工作業改以電腦處理；另外相關參考圖資，亦大量使用數位檔案，這對電腦化的處理，非常有助益。以九州電力公司而言，該公司亦認為原先使用的基本路徑選定作業有必要再提升精確度及效率，因此檢討如何有效運用一般的電腦軟體系統；最後「九電」就系統建構時間、費用、功能，自行開發或由別的公司開發等各方面評估認為，直接購買中部電力公司和亞細亞航測公司所共同開發的『輸電線路基本路徑區域及基本路徑選定支援系統』，可滿足該公司須求，而開始引入使用。

4-2-3 「九電」基本路徑區域及基本路徑選定支援系統有下列三大功能：

● 基本路徑區域選定

利用數據化的定量評估分析各環境、社會、技術情報，然後在地圖上以紅色的濃淡度來表示，因此很容易的看清楚興建線路的適宜區域、範圍。

● 線路縱斷檢討

線路區域選定後，參考國土地理院1/25000航空攝影圖，檢討輸電線路徑是否可行（以圖面判讀，經驗上而言大致可行）。倘若有數條路徑可供選擇，亦可一邊看著即時產生的縱斷圖，配合位置座標、縱斷、跨距、水平角度、線下高度、現地高程等資料，一邊決定鐵塔位置。而選出實際上最可能興建的輸電路線。因此相較傳統以人工實地測繪後再來檢討概略路徑情況，節省了很多時間並大幅提高應用的效率。

●自然環境、社會環境檢討

A.輸電線路可視領域圖作成：以視點場和鐵塔作基準的二個通視點，作成可以看到鐵塔的範圍圖(可視領域圖)。

B.鳥瞰圖作成：●為考慮逐年提高的景觀保護要求，線路選定要因一向就考慮到對名勝古蹟、住宅區等主要視點場的景觀影響評估。如對某個視點場的現地調查、評估欲設鐵塔位置，並依據地形及輸電線路路徑的立體模型，作成從視點場所見的概略景觀影像等。●本功能不僅可以用視覺的方式作傳統的公司內評估，亦可以滿足公司外的要求。●自視點場的位置座標、標高、景觀方向(水平、垂直)得到的資料，可以即時作成地形及鐵塔之三度空間立體模型。●前述鐵塔立體模型，係利用檢討後之縱斷圖上鐵塔位置、高度，因此與實際情況大體上並無不同，且可讓第三者清楚瞭解鐵塔將來會如何呈現及設置的型式。

C.作成景觀合成照片：依據鳥瞰圖的影像與現場實際拍攝的照片，作成合成照片，如下圖例示。

D.檢討是否須設置航空障礙標誌：檢討輸電線是否在航道範圍內及計算出鐵塔總高度並繪出架空地線縱斷圖，供障礙標誌設置參考。

E.微波路徑調查：將調查結果作成無線電相關資料，要檢討是否有輸電線路預定路徑與微波傳送路徑相交叉的地方，若有交會之處，須在斷面圖上繪出。

以下就九州電力公司使用『線路路徑選定支援系統』系統概要、作業流程及該路徑選定系統軟體之優點概述如下：

4-2-4 「九電」使用『線路路徑選定支援系統』系統概要

A.作業流程

B.前述作業流程其中基本線路路徑區域（ZONE）選定的檢討流程，如下圖示：

註：顏色較淡部份表示適合輸電線路徑通過的區域

4-2-5 使用『線路路徑選定支援系統』作業處理項目、概要

及因為導入該選定系統後所獲得的好處，如下表列示：

| 作業 處理 項目 | 處理概要 | 導入『基本路徑選定系統』 優點 |
| --- | --- | --- |
| 1. 基 本 輸 電 線 路 路 徑 區 域 選 定 | 將國土地理院發行的5萬分之1地圖以每100公尺作一單位分格，對調查得來的自然環境、社會環境資料(做為評價點給分、數值化)進行統計。 由評價點高的區塊開始依序以濃淡顏色作區分，在地圖上將線路通過困難及可能通過的區域均表示出來。 | 成本方面： 因為線路可能通過的區域以濃淡紅顏色表現出來，所以路徑的選定可避免因設計者個人的因素而有所差別。 作業效率化方面： 對第三者作說明時很容易，且易讓人理解。 資料公開化方面： 經過評價點的內容、細目可以很簡單作確認，路徑評估的客觀性和透明度可以提昇。 |
| 作業 處理 項目 | 處理概要 | 導入『基本路徑選定系統』 優點 |
| 2. 輸 電 線 路 縱 斷 檢 討 | 於基本路徑區域選定後，沿著路徑可能通過的區域，利用該路徑選定系統，可在畫面上點選支持物希望施設的位置，然後相關資料，如支持物間跨距長度、水平角度、高低差等縱斷條件均能即時表示出來，亦能逐次的變更架線條件及鐵塔高度等。 | 成本方面： 因為能夠自動作路徑的縱斷檢討，所以可以檢討一條以上的路徑，再經過評選；使得選定最經濟的路徑成為可能。 作業效率化方面： 能夠在電腦螢幕上作縱斷檢討，所以很容易而且即時的做出路徑優劣判斷，達到工作簡化的目的。 資料公開化方面： 當路徑受到各種限制，須變更檢討時，能夠迅速的予以回應。 |

| 作業 處理 項目 | 處理概要 | 導入『基本路徑選定系統』 優點 |
| --- | --- | --- |
| 3. 自 然 環 境 . 社 會 環 境 檢 討 | 鳥 瞰 圖 | 可指定計算某一範圍的高程資料，能夠在很短的時間內自動作成從任意點看過去的鳥瞰圖和景觀圖；而且為了使景觀圖更接近實際的現地情形，還能調整顏色。 | 成本方面： 能夠降低景觀合成圖的委外製作費用。 作業效率化方面： 向行政機關、地方人士簡報線路經過情況時，能夠在很短的時間內製作出高精確的說明資料；又由於能夠很容易的作出鳥瞰圖、景觀合成圖等，使路徑的適當性很容易得到驗證(讓線路經過地區人民較易接受)。 |
|  | 作成 輸電 線路 可視 領域 圖 |  |  |
|  | 航空 障礙 標識 平 面 圖 |  |  |
|  | 景 觀 合 成 圖 |  |  |
|  | 微波 傳送 路徑 交叉 檢 討 圖 | 整合線路台帳與微波傳送路徑資料，可自動製作交叉處狀況檢討圖。 | 成本方面： 能夠降低委外檢討的費用。 作業效率化方面： 能夠在短時間內作正確處理，達到作業效率化。而且微波傳送路徑的資料可以被保存下來，對下次再做調查作業時，能夠縮小調查範圍。 |
|  | 陡 坡 識 別 圖 | 根據數值地圖圖資高程資料，可以在地圖上以顏色標示出每個地形的傾斜角度；另外高程也可以顏色識別。 | 成本方面： 由於線路路徑經過地在技術檢討上的精確度提高(判斷可否建塔、判斷基礎型式)，進而可達到降低成本的設計要求。 作業效率化方面： 就地形條件而言，對輸電線路通過有困難的陡坡地區，能夠提供更有效的說明。 |

三、業務管理IT（Information Technology）化簡介

4-3-1 概述

日本九州電力公司除了力求在輸電線設計上採行電腦化作業外，在管理業務上亦希望利用電腦及網際網路的普及，統合各部門業務，達到公司整體業務的改革和工作效率、品質的提昇，並期望藉由資料的一元化、共有化，減少資料的傳遞時間和紙張的浪費以及節省人力等費用。

「九電」原來使用的工程管理支援系統，是在新大分幹線新設時，為了業務效率化目的，由九州電技開發；之後，到宮崎幹線又有部份功能增加及改良，但是在通信系統上，因為資料無法大容量的傳輸，及傳輸時間緩慢等問題，而再提案發展提高大容量且迅速的雙向傳輸工程管理、營運支援系統。

該系統應用網際網將公司資料中心與各工程會社間連續起來，使得工程管理和營運上的情報可以共享及互相交換，即工程管理支援系統可以有效整合及運用；這些改進使得在降低人事、通信等費用上變為有可能，而且對於相關連系統之會社、組織間亦能提供很大的幫助。

4-3-2 下述幾點為該工程管理系統導入的效果

A.工程所與現場工務段間雙方資料，能以電子資料方式共有，化並採一元化管理，這對於防止資料流失將獲得很大的改善和實現。

B.改善原有的工程支援管理系統，使業務管理上更有效率、節省時間，而且在本公司以外的單位與工程所之間進行資料連繫時，亦可確保業務機密不致外洩。

C.可以利用公司資料中心資料，因此工程所內硬體設備減少，對以往經常委託專門技術者購買、管理、維護硬體設備，及檔案伺服器的運用等，須花費很大成本方面，獲得明顯改進。

D.改善工程紀錄照片因利用電子郵件(e-mail)方式傳輸，受限於網路契約容量或公司本身容量，有時會發生無法傳送情況；或現場人員1對1之間資料的交接(如工程紀錄照片、狀況照片等)，亦由於容量限制，有時無法傳送情形。

E.檔案資料能大容量的紀錄和保存，本公司和工程會社間亦可無容量限制高速資料傳輸、交換，獲得情報一元化、共有化(特別是過去無法傳送的數位相機大容量資料傳輸已屬可能)目標。

F.開工到完工的資料管理、保管，可以防止資料丟失，同時在維護單位接辦時可以DVD等電子資料交接，因此可以達到更有效率的業務處理目的(在這之前要求從本處到各分處間利用電子資料交辦事項，是無法辦到的)。

G.該管理系統利用網際網路連結，除了達到情報、資料的共有和交換外，亦可達到實施有效率管理和提高營運績效的目標。

4-3-3 下圖即為『九電』輸電部門採行電腦化管理的概念圖

4-3-4 另外該IT管理系統研發及目前使用概況：

A.該業務改革計畫構想時間約1年。

B.從構想到整體軟體系統大部份完成約2年。

C.IT化小組負責人員約12~18人（各部門派一員擔任）。

D.目前該系統尚未完成，尚有部份部門業務尚須再整合。

E.現場人員（約2000人）尚未熟悉使用方式，IT化小組計畫派員至現場提供教育訓練。

f.部份表格實行線上簽核，惟對於特急件須先以電話告知主管，這一方面IT化小組認為有再改進的空間。

伍、實習心得及感想

由於之前從未到過日本（包括旅遊或觀光），因此對本次附日實習，不管在日本整體生活環境或社會、人文上均印象深刻；茲概述些許感想如後：

5-1 生活環境上：

本次附日實習地點包括九州和大阪兩個地方，其中九州市和臺灣一些城市蠻類似的，除了日文招牌有點陌生外，有時還會以為身在臺灣；大阪市和台北市一些開發比較早的區域也很相像，如大樓林立、交通繁忙、高架道路蜿蜒蔓行，感覺亦很擁擠。日本人搭乘公共交通工具比較普遍，利用腳踏車當轉運者（或上學）似乎非常多，因而在人行道上常會與腳踏車擦身交會，但是腳踏車隨處亂停情況也不少，這些景觀與之前對日本街道非常整齊、清潔的想像，差距很大。相較台北市近年來對整體環境的改善，如機車停車格的劃設，商業招牌的統一等，似乎我們的生活環境不會比日本遜色，這或許是值得我們驕傲的地方。

5-2 社會、人文上：

日本在一般生活消費上相較台灣高出很多，感覺上他們承受的壓力非常大，抽煙的人似乎不少，但是在公共場所（如餐廳）禁煙情況，並不如台北徹底。惟日本商家人員的熱誠服務態度或對產品（不論大小、多少）的精美包裝，和想像中相差無幾。另外對空間的充分利用，亦另人讚賞，例如每一家餐廳、旅社的衛浴設施幾乎都不一樣，他們會依空間大小設置，其中對狹窄空間的利用，更是另人折服；在空間藝術化方面，如建築物會配合環境設計，不會讓人有突兀感覺，連地下人孔蓋都設計的很特別，這些都讓人印象深刻。

5-3 在實習期間與日本事業單位相關人員接觸後，發現他們的任事態度：

a.凡事按部就班：對事情的處理，會遵守規定辦理，按部就班，即一定完成前面程序再繼續後面程序，如輸電線路設計在定案前的調查及現場勘查一定要完備，才會進行實地測量等後續作業，又如線路新建，在確須使用材料時，才會進行購料動作。

b.細心嚴謹：在九州電力公司兩天的處內實習課程，均顯現出他們在做事方面的用心和細心，譬如在討論相關議體上的專業人員安排或聘請臺灣留學生當翻譯（據該翻譯表示，「九電」在一週前即提供相關資料，並請她要先行研閱）等；又如在問題討論時，提供詳細書面、錄影帶資料，對特殊問題一定請相關人員到場討論，不會敷衍了事等，這些認真的任事態度確實值得我們學習。

陸、建議事項

在實習期間，九州電力公司除了會提供書面資料供參考外，對重要工程或特殊工法等，亦會放映相關施工紀錄錄影帶供討論，這對於已經完成的工程，既可做工程紀錄、技術研討，亦可當作訓練教材，確實值得我們效法。

因此本公司在執行較特殊或值得推廣的設計、施工工法時，建議委請外面專業攝影公司拍製工程紀錄影片，並剪輯錄音説明，若此，不但可留存供公司內作施工紀錄、研究、訓練參考，亦可適時作為公司外宣導資料，可謂一舉數得。

# Text boxes

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

3

3

0

0

0

3

3

3

3

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

3

0

3

3

1

0

1

3

3

21

1

3

（1/20萬地圖）

基本計畫的確認

(手工作業)

用地部門及協議

概略路徑選定

電磁微波調查

現地 調查

地質調查

環境

調查

預備調查

用地部門及協議

A

擬新建輸電線路徑模擬3D圖

新設輸電線與現地實景合成模擬圖

D. 基本路徑區域資料總整合圖例

C.各項資料數值化、整合流程圖

收集環境資訊

設定環境評價項目

1

將環境資訊標示在1/50000地形圖上

(每個環境評價項目都要)

每100M正方作一網格，對每一網格進行

環境要素評價，將評價點數附註上去。

將每一網格的各項環境評價項目資料

重疊，標註總合的評價點數(最高18點，

最低0點)。

總合評價點數的值，以顏色的深淺濃度

來加以區別表示。

顏色較淡的區域帶表示是對環境面影響

較小的地方，也就是適合作為路徑通過

的帶狀區域。

使用掃描以手

輸入方式將其

讀入電腦。

輸電線路路徑選定支援系統

資料庫

基本路徑選定

3.自然環境.

社會環境

檢討

微波傳送路徑1~2次調查

勘查利用GPS表示現在位置

現場調查

地質普查、

精確調查

使用線路縱斷檢討程式

概略路徑選定

2.線路縱斷

檢討

路徑區域選定程式(利用國土地理院發行的5萬分之1地圖)(可能有數條線路路徑)

- 基本線路路徑

區域（ZONE）選定

A

4-2-2 路徑選定業務電腦化後的流程

用地調查結果

構想路徑選定

工程系統(預估工程費)

（電腦處理）

到縣市政府說明工程計畫

1/5萬地圖磁碟片

市面上販賣的地圖資料

利用GPS作設塔地點調查

新輸電線路徑附近實況圖

1/5萬地圖

資料磁碟片

詳細路徑選定

鐵塔位置資料

（經、緯度）

基本路徑選定

實施測量

路徑彙整

各個塔基踏勘調查

用地部門及協議

圖化

修正路徑

決定航空照相圖化的範圍

鐵塔用地是否要踏勘

照片來選定路徑

根據判讀航空

3

鐵塔位置資料

（經、緯度）

3

3

3

3

0

0

20

2

基本路徑選定

實施測量

4

（1/20萬地圖）

用地部門及協議

航空照相攝影

圖    化

修正路徑

決定航空照相圖化的範圍

基本路徑區域選定

電磁微波調查

概略路徑選定

地質調查

環境

調查

預備調查

用地部門及協議

構想路徑選定

基本計畫的確認

鐵塔用地是否要踏勘

現地 調查

航空照相攝影

用地部門及協議

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

3

0

3

0

0

0

0

0

(5)生活環境產資源

(4)景觀

(2)生產資源

(2)國土保安

(1)生態系

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1

6

6

0

8

7

2

0

1

9

6

15

9

12

7

3

0

0

4

5

0

5

4

3

(6)法規方面

1

0

3

0

1

3

0

3

0

0

0

0

1

0

0

0

0

3

3

0

0

0

0

0

0

4

3

2

4

3

2

1

4

3

2

7

2

0

0

2

2

3

0

3

3

0

0

0

0

0

0

3

0

3

0

2

0

0

0

0

2

0

0

2

2

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

3

0

3

0

0

0

0

0

1

0

3

0

1

3

0

3

0

0

0

0

1

0

0

0

0

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

3

3

0

0

0

3

3

3

3

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

3

0

3

3

1

0

1

3

3

3

3

3

3

3

0

0

20

2

0

0

2

2

3

0

3

3

0

0

0

0

0

0

3

0

3

0

2

0

0

0

0

2

0

0

2

2

0

3

2

1

單位名稱

討論議題