行政院所屬各機關因公出國人員出國報告書

(出國類別：其他)

參訪大型轉動機械製造廠了解製造

及維修新技術以提升維修技術層次

服務機關：中國石油公司煉製事業部大林煉油廠

出國人 職     稱： 機械工程師

姓     名： 吳進喜

出國地點：荷蘭及法國

出國時間：92年10月18~92年10月24

報告日期：93年1月

參訪大型轉動機械製造廠了解製造及維修新技術

以提升維修技術層次

出國報告書目錄

一、出國任務說明                        P.3

二、THOMASSEN及FLOWSERVE 公司簡介       P.4

A：THOMASSEN公司介紹                 P.4

B：FLOWSERVE 公司介紹                 P.5

三、參觀兩家大型轉動機械製造廠心得報告  P.6

A：往復式壓縮機                       P.6

B：立式離心泵測試                     P.9

四、心得與總結                          P.13

- 出國任務之說明

- 流體輸送是一般石化工廠重要操作流程之一,而轉動機械則是

提供流體輸送最主要的機器設備,在眾多轉動機械中,大型壓縮機更

是工廠的心臟,只要大型壓縮機一出問題,往往造成工廠莫大的損失。

因此,更可靠、更安全的大型壓縮機是各石化工廠的首要選擇,更是

各大轉動機械製造廠追求的目標。

近十幾年來隨著科技的進步,往復式壓縮機汽缸及活塞之設計亦

有大幅度改進,由滑油式(Lube)、無滑油式(Non lube)到最新自由浮

動式(Free Floating Piston)的設計,除了避免滑油污染製程產品外,

延長汽缸磨耗件之壽命以降低維修成本及次數亦是設計趨勢。在本廠

擁有之大型往復式壓縮機中,屬於 Thomassen 公司製造者有18台,該

公司除供應本廠維修零配件外亦提供檢修技術咨詢。

本次出國參訪Thomassen 公司主要是研究該公司製造之 Free

Floating Piston使用時之優缺點及現場更新施工之時程,並至

Flowserve公司Arnage 廠參訪,藉此機會了解其他轉動機械大製造廠

家之最新技術,作為本廠執行的參考。

- THOMASSEN公司及FLOWSERVE 公司簡介

- A: THOMASSEN公司介紹

THOMASSEN公司自1896年建造自己設計的第一部0.5 HP

gas engine,迄今已超過百年的歷史。

多年來,該公司一直致力于設計和製造壓縮機、壓縮系統和發

電設備,是石油、天然氣、石油化學以及電力工業方面的主要廠家。

除設計和製造外,並在世界各地為客戶進行安裝及提供技術性服務,

在這些方面享有盛譽。

其總公司位於荷蘭Rheden的Haveland工業園區內如下圖所示：

- B：FLOWSERVE 公司介紹：

- FLOWSERVE乃美國上市公司，年營業額超過十億美金，而期下

的PUMP DIVISION目前是世界最大泵浦製造公司之一，主要產品

涵蓋電力，石化，化工，水資源，環保，及一般工業用泵，該公

司製造之泵浦可從1馬力到70000馬力。該公司製造泵之歷史超

過一百五十年，製造廠遍佈五大洲，員工人數超過八千人，尤其

是行銷網遍佈全球，讓你可在總公司下單，不管你的泵浦安裝於

何處都可得到服務。

- Arnage Business Unit 為FLOWSERVE PUMP 歐洲八個分公司

之一,位於法國：

- 參觀兩家大型轉動機械製造廠心得報告

- A：往復式壓縮機：

- 往復式壓縮機構造圖：

- Free Floating Piston 的工作原理：

Free Floating Piston 的技術原理非常簡單, 活塞的重

量由製程本身的氣體壓力來負擔。在壓縮機衝程期間,活塞內

部充滿高壓製程氣體,由於壓力不同,製程氣體由活塞底部流出,

以確保rider rings與汽缸內部無實體之接觸。因此,rider

rings的磨耗減少到幾乎為零,而大大的提昇rider rings的

使用壽命。

如圖所示:

- 各型汽缸磨耗件之使用壽命:

- 使用Free Floating Piston的優點:

. rider ring實際上沒有磨耗

. 增加piston rings 和填料元件的壽命

. 沒有製程和閥門潤滑油污染,沒有汽缸潤滑系統及費用

. 減少預防保養費用

. 減少生產損失

. 增加可靠度和可用性

. 適用所有種類的製程氣體

. 低噪音

- B：立式離心泵測試：

泵浦的測試包括水壓試驗及性能試驗，水壓試驗機體要求壓

力為最高允許工作壓力之1.5倍，而附件為最高操作壓力之1.5

倍或150 psig（兩者取高者），性能試驗則依流量相對之揚程、消

耗電能及效率畫出性能曲線，所有的測試均需依API610（第8版）

之要求進行。

- 性能試驗：

在泵浦性能試驗期間要測量下列主要參數計算式：

  - SUCTION HEAD：

泵浦進口揚程或利用壓力傳送器連結PUMP進口管

線上之測壓環，其壓力表單位為psig或英吋-水銀柱。

- DISCHARGE HEAD：

泵浦出口揚程或利用壓力傳送器連結PUMP出口管

線上之測壓環，其壓力表單位為psig或英吋-水銀柱。

- CAPACITY：

泵浦能量利用文氏管流量計或磁力式流量計來測

量，若使用文氏管流量計其壓力表之單位為英吋-

水銀柱。

GPM = C x √〞HG  (利用文氏管流量計測量之計

算式,C：泵浦）

- SPEED：

泵浦轉速直接使用數位轉速計來測量。

  - POWER INPUT TO THE PUMP：

使用Mutilin relay（GE公司生產之複合式relay,

可當電表測量電流、電壓及保護電驛）測量馬達輸入

電力，所得到之曲線將決定泵浦之輸入電力。

- PUMP BRAKE HORSEPOWER：

泵浦煞車馬力使用多相電表或Multilin relay測

量馬達之輸入電力，並將所得數據代入下列公式：

BHP=METER READING x METER FACTOR              1000 x 0.7457     x MOTOR EFFICIENCY

=（KW/0.7457）x MOTOR EFFICIENCY

- TOTAL HEAD：

TH（feet）＝（DH x 2.31）＋（SH × 1.133）±（Gauge

Elevation Difference ）

- EFFICIENCY-PUMP：

EFF ＝ （GPM×TH）÷（3960×BHP）

2.﹒性能曲線：

泵浦性能曲線之描繪至少需包括下面五個點：

- shutoff

- minimum continuous stable flow

- midway between minimum and rated flow

- rated flow

- maximum allowable flow（as a min. 120﹪of  BEP）

根據性能曲線可以找出泵浦之BEP（best efficiency

point）作為泵浦選用之依據。

3. 下圖為FLOWSERVE PUMP公司之實驗配置圖：

4.下圖為FLOWSERVE PUMP公司之測試紀錄卡：

- 心得與總結

本次有機會奉派赴國外參訪大型轉動機械製造廠，因係首次出

國公出，感受特別深刻。首先，就公司的管理制度而言，國外公司追

求效率，主管需負成敗責任，故主管權威性很高，人事管理較富彈性。

反觀國內，除外商及較具規模之私人企業管理制度較靈活，而一些國

營事業則礙於法規及預算之限制在效率上顯得較差。

荷蘭的社會福利制度是世界上公認最好的國家之一，貧富差距較

小，但也衍生一些問題；高稅率、低生殖率、高失業率（很多人不做

事，靠優渥失業救濟金過活）、工資及物價高漲等問題。而我國的福利

政策亦在進步中，例如健保政策就造福很多低收入看診者，失業救濟金

雖不像歐美國家那麼優渥，但對失業的家庭不無小補。而國內的隱憂除

外籍新娘的小孩教育問題外，愈來愈大的貧富差距問題，也是政府應儘

速解決的問題。

降低轉動機械故障率，除平時要作好一級保養外，還要收集新資

訊選用新的設計。本廠現有之大型往復式壓機可考慮改用Free Floating

Piston（可在現場施工，約需24個工時），可延長操作時數，降低檢修

次數，節省維修費用。