行政院及所屬各機關出國報告

(出國類別：開會      )

裝

訂

線

（SAE 二○○三年國際燃油與潤滑年會）

服務機關：中油公司油品行銷事業部

出 國 人 職    稱：  組長

姓    名：  邱垂興

出國地區：美國賓州匹茲堡

出國期間：九十二年十月二十六日至十一月一日

報告日期：九十二年十二月三十日

行政院及所屬各機關出國報告審核表

| 出國報告名稱：SAE 二○○三年國際燃油與潤滑年會 |
| --- |
| 出國計畫主辦機關名稱：中國石油股份有限公司 |
| 出國人姓名/職稱/服務單位：邱垂興/組長/油品行銷事業部業務室 |
| 出國計畫 主辦機關 審核意見 | □1.依限繳交出國報告 □2.格式完整 □3.內容充實完備 □4.建議具參考價值 □5.送本機關參考或研辦 □6.送上級機關參考 □7.退回補正，原因：□（1）不符原核定出國計畫 □（2）以外文撰寫或 僅以所蒐集外文資料為內容 □（3）內容空洞簡略 □（4）未依行政 院所屬各機關出國報告規格辦理 □（5）未於資訊網登錄提要資料及 傳送出國報告電子檔 □8.其他處理意見： |
| 層轉機關 審核意見 | □同意主辦機關審核意見 □全部 □部分 （寫審核意見編號） □退回補正、原因： （填寫審核意見編號） □其他處理意見： |

說明：

一：出國計畫主辦機關即層轉機關時，不需填寫「層轉機關審核意見」。

二：各機關可依需要自行增列審核項目內容，出國報告審核完畢本表請自行保存。

三：審核作業應於出國報告提出後二個月內完成。

行政院及所屬各機關出國報告提要

出國報告名稱：2003 SAE “POWERTRAIN ＆FLUID SYSTEM CONFERENCE ＆EXHIBITION” 研討會

頁數  21     含附件：□是□否

出國計畫主辦機關/聯絡人/電話

出國人員姓名/服務機關/單位/職稱/電話

邱垂興/中國石油股份有限公司油品行銷事業部/業務室/組長/02-8725926

出國類別：□1考察□2進修□3研究□4實習5其他

出國期間：九十二年十月二十六日至九十二年十一月一日

出國地區：美國賓州匹茲堡

報告日期：九十二年十二月三十日

分類號/目

關鍵詞：二甲醚DME、E-DIESEL、微粒物PM。

內容摘要：（二百至三百字）

我國加入WTO後已全面開放國內油品市場，在市場競爭日益激烈下，需深入

了解汽柴油品質及車輛未來發展趨勢，因應未來市場變化，故職受派參加美國賓州匹茲堡

舉行之SAE美國自動工程學會二00三年秋季國際燃油與潤滑年會。

本次參與之主題選擇以「替代性燃油」（Alternative Fuel）為主題，在環保標準

日趨提高下，對於排放物（Emission）如：PM、NOx、SOx之管制更加嚴格，故有許多學

者致力於找尋更環保的燃油，改善對環境之污染，相對亦影響油品公司對於原有汽油產生

之配方及製程之改良。

在替代性燃油目前之發展趨勢以：E-diesel、DME及Fuel cell為可行性及推廣

性較高之產生，故在本次出國報告中即以上述替代性燃料為主軸。

目錄

- 目的                                                2

- 過程                                                2

- 研討主題                                          2

- 替代性燃料種類：                                  2

- 替代性燃料發展簡介                                4

  - 二甲醚DME                                   4

  - E-DIESEL                                     9

參、心得                                                14

肆、建議                                                16

五、附錄:                                               19

壹、目的

我國加入WTO後已全面開放國內油品市場，在市場競爭日益激烈下需

深入了解汽柴油品質及車輛未來發展趨勢，對於國內生產製程及行銷通路

提出建議，提早因應未來市場變化，故受派參加美國賓州匹茲堡舉行之SAE

美國自動工程學會二00三年秋季國際燃油與潤滑年會。

貳、過程

  - 研討主題：

本次活動分別於八個會議室有八個專題同時發表，共計有55個專題論文發表。本次研討會之主題挑選，職選擇與本公司燃油相關之替代性燃油（Alternative Fuels）為主題。

二、替代性燃料種類：

- Dimethyl ether （DME）

- E -Diesel

- Ammonia

- biodiesel

- Vegetable oil

- Natural gas

- LPG

- FUEL CELL

優缺點比較：

| 名稱 | 成分及來源 | 優點 | 缺點 |
| --- | --- | --- | --- |
| DME | CH3OH 天然氣､煤氣 | 1.減少NOx､PM排放 2.無油煙 | 1.潤滑性較不足 2.扭力及馬力較低 |
| E-DIESEL | 乙醇+柴油 | 1.減少NOx､PM排放 | 潤滑性較不足 2.不易摻混 |
| BIODIESEL | 蔬菜､大豆､種子 | 1.減少NOx､PM排放 | 1.黏度高揮發性低 2.製造成本高 |
| LPG | 丙烷､丁烷 | 1.減少NOx､PM排放 2.減少苯排放 | 1.較不穩定 2.儲槽空間較大 |
| AMMONIA | NH3 | 1.潤滑性好 2.辛烷值高 | 1.俱毒性 2.NOX排放量高 |
| FUEL CELL | 氫氣 | 減少污染 | 普遍性需提高 |

三、替代性燃料發展簡介

- 二甲醚DME

＊前言

許多國家正致力於找尋減少都會區柴油車輛NOx和PM（particulate matter）排放量的方法，要同時減少NOx和PM是困難的工作，而未來之環保要求即是要求NOx和PM皆需減量排放，故研究人員正極力尋找可替代之燃料，並利用各類實驗方法調整其適用性。

DME是一種化學合成物，可以從天然氣、煤礦及生物提煉，具有低排放量、高氧量之燃料，不會產生油煙廢氣，在日本DME產品已在工廠線上生產，當生產成本下降及燃料供給轉換系統在柴油車輛

能多加發展，DME車輛將是未來主流。

DME的缺點為潤滑性不夠，扭力及馬力仍較柴油為低，尤其在高

引擎轉速時（圖一）。上述潤滑問題可透過添加劑來解決。

在日本已在發展DME的卡車（圖二）及迷你巴士（圖三），而且商業化，其油煙排放極低，即使再排煙管附近亦不會感受到油煙，故相信DME車輛很快就能於市場上佔有一席之地。

圖一

圖二

圖三

＊DME之製程

DME之化學成分為（CH3）2O，其化學特性與柴油比較如下表：

| 燃料性質 | DME | 柴油 |
| --- | --- | --- |
| 化學結構 | （CH3）2O | CnH2n |
| Molwt(g/mol) | 46.07 | － |
| Explosion limit(vol﹪) | 3-17 | 0.6-7.5 |
| Lower heating value （MJ/KG） | 28.8 | 42.7 |
| Boiling point（K） | 248 | 453-633 |
| Vapor pressure （Mpa） | 0.51 | － |
| Cetane no | >55 | 40-55 |

＊製程反應式：

（一） CH4 ＋ 1.5 O2＝CO ＋ 2 H2O

CH4 ＋ H2O ＝3 H2 ＋ CO

CO ＋ H2O ＝ CO2 ＋ H2

（二） 3 H2 ＋CO2 ＝ CH3OH ＋ H2O

H2O ＋ CO ＝ H2 ＋ CO2

2 CH3OH ＝ CH3OCH3

＊製程圖：

`

＊DME應用於車輛燃料供給系統示意圖

＊研討會主題

主題：當燃料噴射泵出口溫度增加至318K時，DME蒸氣壓力會大增（圖四）以致泵受損，故本篇研討主題即希望找出方法減少此種現象。

方法：增加噴嘴之孔徑，採用雙燃料噴射泵（圖五）。

結果：

1、噴嘴孔徑加大可增加燃料流量，可降低燃料最高溫度減少蒸氣壓，得到類似柴油效果減少對泵的傷害。

2、DME之無煙燃燒使NOx減少，致使在高負載對EGR系統即是可以達到目的。

圖四

圖五

（二）E-Diesel

＊前言

在追求環保及再生能源要求下，將乙醇添加入柴油混合成的E-Diesel成為一個新話題的替代性能源，而乙醇是一種普遍化產品可從農產品像：玉米、甘蔗等提煉，故E-Diesel將是熱門的替代性能源。而對於減少CO的排放量及微粒物（PM）等環保要求有所的幫助。

＊研討會主題

主題一：柴油和乙醇混合之穩定性研究

柴油和乙醇之混合遠比汽油和乙醇之混合來的更行困難，包括閃火點、潤滑性、耐久性、十六烷值和穩定性。除了閃火點外其它的性質如：潤滑性、十六烷值和穩定性，可藉由添加劑的添加來改善，而本篇論文即是針對不同成份的柴油及不同成份的添加劑，來觀察各種成份E-Diesel之各種特性。

方法：

柴油：A、B、C、D四種

添加劑：1、2、3三種

添加劑量：低、中、高

水份：低、中、高

上述組成60種E-Diesel來觀察其water、（cloud point）、storage stability、Pour Point、color、Oxidative stability等化學物理特性。

結論：

1、添加劑的總類、溫度及劑量控制了E-Diesel儲存的穩定性，讓Diesel和ethanol不易分離。

2、7天內Diesel和ethanol不會分離。

3、Cloud point是影響E-Diesel混合效果之要原因，當溫度低於Cloud point時E-Diesel常有分離現象。

4、有關E-Diesel潤滑性和十六烷值皆可以添加劑來做改善。

主題二：壓縮點火引擎使用E-Diesel各項廢氣排放物之整理研究

本篇論文重點是收集研究各類使用E-Diesel後之廢氣排放特性論文，將各類ethanol添加量、引擎規格、操作條件與排放物HC、CO、NOX、PM及smoke之關係整理，得到使用E-Diesel後排放物變化之趨勢。

- 作者收集之論文操作條件及規格如下：

（二）使用E-Diesel各類廢氣排放物之排放特性（不考慮cetane number）

- 碳氫化合物：較柴油增加41﹪

- 一氧化碳CO：較柴油增加16﹪

- 一氧化氮NO：與柴油類似

- 微粒物PM：較柴油減少13﹪

結論：

1、E-Diesel的排放物和引擎大小、設計、十六烷值及操作條件有關。

2、在不考慮cetane number下、HC、CO皆較柴油增加，NO與柴油類似，PM較柴油減少。

3、當E-Diesel使用cetane添加物使其ceatne number和柴油類似後所有廢氣排放量皆較柴油為少。

參、心得

一、替代性燃料之急迫性及需求性主要之原因為：

◎環保要求之提昇

由於國際間對於環保規範如：含硫量、苯含量、SOx、NOx、VOC、氧含量之品質要求日趨嚴格，故如何改善現有油品品質及找尋替代性燃料，為未來製程及產輸設備調整提前規劃，搶得市場先機。

有關國內未來環保規範列表如下：

◎由於石油能源之枯竭及溫室效應未來石油產品需減產，未來石油產量約僅有40年蘊藏量，故需找尋替代性燃料。

  - 替代性之能源目前以：燃料電池、二甲醚DME及E-DIESEL可行性較高。其中燃料電池FUEL CELL更可能為主流，其對市場之影響如下：

1.短期(~2005):

機車推廣(1萬輛)

DMFC研發

3C及小型發電機之推廣

2. 中期許(2010):影響汽柴油

機車推廣(25萬輛)

3C及可攜式發電機之推廣

3. 長期(2020):影響燃料油

發電廠設置

三、本次發表之論文以歐、美、日學者居多，可見上述國家對於環保研究之努力，國內學術機關應迎頭趕上。

肆、建議

- 配合FUEL CELL燃料電池之推廣，有關氫氣之製造、儲存、運輸及加汽站應作規劃，以取得氫氣站之先機。

二、替代性之燃料應朝環保之需求努力，對於部分不法廠商以稅率較低之油料摻混使用之地下油，絕非當今替代性之燃料所規劃研究方向，環保及稽核單位更需嚴格執法。以下提供部份地下油資料納入本報告，供替代性之燃料主題之另類思考。

五、附錄:

| 主題 | 作者 | Paper NO |
| --- | --- | --- |
| Knock and combustion characteristics of CH4,CO,H2 and their binary mixtures | Hailin Li | 2003-01-3088 |
| Injection parameter effect on a direct injected, Pilot ignited, Heavy Duty Natural Gas Engine with EGR | Steven N. Rogak | 2003-01-3089 |
| Injector Durability and Emissions from Liguid LPG port injected SI Engine | Andrzej sobiesiak | 2003-01-3090 |
| Dimethyl Ether：New Advances in wear testing | Ion M.Sivebaek | 2003-01-3286 |
| Engine cycle simulation of Ethanol and Gasoline Blends | Richard K. Morton | 2003-01-3093 |
| Ammonia as a Fuel for SI Engine | RuiLiu David | 2003-01-3095 |
| Mixture Formation and Auto-Ignition Behavior of pure and Mixed Normal Paraffin Fuels | Rahman M. Montajir | 2003-01-3096 |
| Review of Exhaust Emissions of compression Ignition Engines Operating on E diesel Fuel blends | Keith C. | 2003-01-3283 |
| Study of diesel and ethanol blends stability | Mitchell M. Jao Mingfa | 2003-01-3191 |
| Experimental study on the combustion process of Dimethyl ether （DME） | Yao Mingfa | 2003-01-3194 |
| Influence of biodiesel and different Designed Diesel Fuels on the exhaust Gas Emission and health effects | Juergen Krahl | 2003-01-3199 |
| Fundamental Properties of different Vegetable oils Available in Bangladesh | Nurun Nab | 2003-01-3195 |

# Text boxes

減硫

重組

氧氣再生

燃料

天然氣

分離

氧

水

水

產品DME

DME+NEOH

最終淨化處理

CHECK

VALVE

DIESEL FUEL

DME

N2

DME

INJECTION NOZZLE

FUEL PUMP

FLOW

METWR

TEST ENGINE

DME  SUPPLY  SYSTEM

N2

能源別

石油

(億桶)

天然氣

(兆立方公尺)

煤碳

(億公噸)

鈾

(萬公噸)

蘊藏量

10529

146

9842

253

產量

257

2.3

45

可用年限

40年

62年

217年

76年