目	錄

摘要-------------------------------------- 1

第一章 前言與實習課程--------------------------- 2

1.1 前言----------------------------------------- 2

1.2 實習課程-------------------------------- 3

第二章 CS2000 Compact簡介------------------- 5

2.1 CS2000 Compact概述--------------------------- 5

2.2 CS2000 Compact構成元件-------------------------- 6

2.3 CS2000 Compact硬體介紹--------------------- 12

2.4 Call Agent軟體架構----------------------- 30

2.5 呼叫流程範例----------------------------- 35

第三章 USP簡介--------------------------- 43

3.1 共通道信號系統沿革------------------- 43

3.2 USP信號閘道器功能------------------------ 46

3.3 USP信號閘道器的通信協議架構--------------- 48

3.4 USP信號閘道器的硬體設備----------------- 51

3.5 USP信號閘道器的維護操作------------------ 61

3.6 USP信號閘道器的維護和供裝之設定-------------- 70

第四章IAD與UAS簡介----------------------- 73

4.1 Nortel之IAD產品型式、功能及規格-------------- 73

4.2 UAS (Universal Audio Server)通用語音伺服器------ 90

第五章 Passport PVG簡介-------------------- 99

5.1 Passport PVG功能簡介------------------- 99

5.2 Passport PVG語音處理能力-------------- 105

5.3 Passport 15000/20000 硬體簡介---------- 111

5.4 Passport 軟體簡介--------------------- 132

第六章 IMS簡介--------------------------- 137

6.1 IMS功能概述---------------------------- 137

6.2 IMS網路元件(Network Element)----------- 145

6.3 IMS網路維運管理-------------------- 181

6.4 SIP (Session Initiation Protocol)---------- 190

第七章 實習心得與建議-------------------- 200

摘  要

VoIP（Voice over IP）為下一代電信網路（Next Generation Network，NGN）重要發展的一環，電信公司均期望利用VoIP技術，提供新的加值服務，增裕營收；並有效降低網路建設投資成本(CAPEX)及維運成本(OPEX)、以及提昇服務品質。基於網路IP化發展趨勢，中華電信也積極規劃建設寬頻IP-based網路，引進VoIP技術，評估IP Class 5交換機相關技術可行性，以利掌握傳統電話交換機演進至寬頻IP交換網路發展方向，期能強化中華電信整體競爭優勢。

為因應VoIP網路建置所需之訓練需求，以及培訓本公司VoIP網路規劃設計維運人才，奉本公司九十二年十二月三日信人二字第92A3502106號函核准，派張子雄等七員，自民國九十二年十二月七日至二十日，含行程共二週，赴澳洲Nortel公司訓練中心實習「Class 5分封化語音服務系統」，研習Nortel公司針對IP分封化語音交換系統研發之Succession Solution，訓練課程內容包含：Succession Solution Softswitch CS2000交換系統、Succession Gateway電路與分封的轉換技術（PVG、AG、IAD）及多媒體通信新技術（Interactive Multimedia Server；IMS）等，以培訓本公司IP Class 5交換機系統規劃設計、維運管理等所需之工程技術人力。

第一章 前言與實習課程

1.1 前言

中華電信為了迎接寬頻化、IP化通訊時代之來臨及因應固網市場完全競爭之挑戰，逐步規劃並建設具備QoS、有效網路管理及安全機制等功能之「Managed IP寬頻網路」。由於寬頻網路具備單一網路提供多種服務之功能，即所謂﹝Single Network，Multi-services﹞；並能整合語音、數據、多媒體網路於一體，有效降低建設成本，提升營運收入。由於IP技術具備有提供低成本之通信服務能力，因此，目前國際各大電信設備製造廠商已經發展出新世代IP設備以提供電信服務。中華電信為掌握先機，跟上世界潮流，本公司積極規劃引進IP based Local Switch先期試用，試用目的在於(一)積極掌握傳統電信網路演進至寬頻IP網路發展方向，評估IP Class 5相關技術可行性，發現議題及其解決方案。(二)提供各種服務API應用平台之相關試用計畫，以期提供各類整合性寬頻服務。(三)引進IP based Local Switch先期試用並及早達成PSTN﹝Public Switch Telephone Network﹞網路IP化之目標。

在近程發展上，利用此一網路提供各項新穎寬頻IP商用服務，以加強競爭優勢，並吸引更多新客戶加入，期能鞏固電信市場之領導地位；在中長程發展上，本公司以此網路為基礎，將現有PSTN網路演化至下一代電信網路(NGN)，俾能簡化網路架構，提供先進電信服務，降低網路維運成本(OPEX)，使本公司能成功扮演投資人、客戶與員工的價值創造者。

本試用案架構如圖一所示，分二階段進行，Phase 1：以AG(Access Gateway)/RG(Residential Gateway)之POTS原有語音客戶為主，Protocol種類為MGCP/H.248，SIP；Phase 2：增加SIP /H.323 Protocol並提供IP Hard phone/Soft phone/Video phone等提供企業客戶試用新的多媒體﹝含語音、數據及影像﹞整合服務。

1.2 實習課程

本案實習期間、實習人員及課程如下：

- 實習期間：民國92年12月7日至92年12月20日，共14天。

- 實習人員：

北區分公司長途網路處  張子雄

中區分公司規劃設計處  洪志明

中區分公司網路處  謝仁森

南區分公司經營規劃處  徐景智

南區分公司網路處  黃清忠

電信研究所寬網室  連彥宗

中區訓練所   吳傳瑞

- 課程摘要：

─ Communication Server CS 2000 Overview、Hardware、Software、Manager

─ Universal Signalling Point & Manager(USP)

─.Universal Audio Server(UAS)

─ Integrated Access Devices(IAD)

─ Packet Voice Gateway(PVG)

─ Media Gateway(MG)

─ Interactive Multimedia Server(IMS)

本出國實習報告將針對所實習內容分別陳述，第一章為前言及實習課程，第二章CS2000 Compact簡介，第三章USP簡介，第四章IAD與UAS簡介，第五章Passport PVG簡介，第六章IMS簡介，第七章實習心得與建議。

圖1 IP Based Class 5交換網路試用案架構圖

# 第二章 CS2000 Compact簡介

2.1 CS2000 Compact概述

CS2000c（Communication Server 2000 - Compact）為Nortel下一代網路解決方案中用來整合Data、Voice及Multimedia於單一分封網路的核心元件之一。CS2000c的主要功能是提供呼叫處理的能力，並對各種閘道器本身及閘道器間的IP Connectivity（連接）進行控制及管理的工作。在CS2000c的解決方案中，透過PVG15000可和PSTN V5.2或ISDN PRI介面互連，透過IAD(Integrated Access Device)可提供傳統的POTS(Plain Old Telephone Service)線路直接使用CS2000c所提供的服務，以及使用Cable Modem（Multimedia Terminal Adapter；MTA）來提供有線電視用戶打電話的服務，使用USP（Universal Signaling Point）來和SS7網路介接及使用UAS（Universal Audio Server）來提供語音提示等服務。如圖2.1所示，CS2000c的各項元件透過IP CS LAN來互連。IP CS LAN則是由二顆L3 Switch（型號：PP8600）所構成。

圖2.1 CS2000c應用架構

2.2 CS2000 Compact構成元件

CS2000c本身構成之所需主要元件如下：

- 呼叫處理單元：如圖2.1 CS2000 compact的位置。

- 閘道控制單元（Gateway Controller；GWC）：不同類別的閘道器分由不同的GWC所控制。GWC型態有Trunk、Line、Audio、SIP-T及VRDN（Virtual Router Distribution Node）等類型。例如，當和Trunk閘道器通訊時，CS2000c是使用Trunk GWC來處理相關的訊息。二個CS2000c領域間的通訊則是使用SIP-T（Session Initiation Protocol Telephony）作為溝通的訊息。這時使用到SIP-T及VRDN GWC。VRDN GWC是負責調度同一領域內的GWC資源的工作，並提供單一的位址給不同領域的伺服器來通訊，當VRDN GWC從某個CS2000-Compact收到一個訊息時，它會選擇一個適當的SIP-T GWC來處理此訊息，SIP-T GWC則是二領域間傳達信號的單元，它會處理及終止SIP及ISUP訊息，並將它轉送到CA（Call Agent）處理。

CS2000c支援的協議有ASPEN（Advanced System for Process Engineering）、H.248、ISDN、ISUP、M3UA（Message Transfer Part Layer 3 User Adaptation）、MGCP（Media Gateway Control Protocol）、NCS（Network Call Signaling）－NCS應用在有線電視網路的版本、PPVM（Proprietary Processing Virtual Machine）、V5.2及SIP-T等。ASPEN為Nortel早期私有並控制閘道器之協議，與MGCP協議非常類似，最近之版本都已改為H.248。閘道器（如IAD與PVG）以H.248/MGCP和CS2000c之GWC通信，GWC再將H.248/MGCP轉成PPVM後，將信號傳到CS2000 compact作呼叫之處理，反之亦然。所以，GWC是負責PPVM與H.248、MGCP、SIP-T等協議間作轉換的單元。

構成CS2000 compact本身可運作的特定組成有：CS2000 compact Call Agent management、Call Agent、CS2000 compact CI（Command Interpreter） interface、Storage manager、STORM Manager（STORage Management Manager）及PDS（Persistent Data Storage）。在圖2.2的其它元件則是支援CS2000 compact作為一個軟交換的主要元件。除了PP8600及USP外，圖2.2中的所有元件之硬體都在CCF的機架中。CCF的下面二個機框(shelf)是以SAM21為平台的CS2000 compact。

圖2.2 CS2000 compact的特定組成

2.2.1 Call Agent

Call Agent為CS2000 compact負責呼叫處理的引擎，它有二塊卡片，分別位在二個SAM21 shelf上，其主要的功能如下：

- 負責提供Line及Trunk端點上的呼叫處理。

- 支援替CS2000 compact服務的端點做Translation及Routing。

- 提供用戶服務Profile及Trunk Group服務Profile。

- 提供計費資料送到元件管理系統前的蒐集與格式化的動作。

- 蒐集Log、Alarm及Operation Measurement資訊給網管系統。

2.2.2 Call Agent Manager

Call Agent Manager應用位在每一片Call Agent卡板上，對於Call Agent而言，它扮演一個元件管理者，此應用即是TPCMTC (Third Party Core Maintenance)。Call Agent Manager是Call Agent平台的主要管理介面，其主要的工作有：

- 控制Call Agent及其介接鏈路以及它們的應用狀態。

- 檢視Call Agent平台的的告警與Log。

- 將呼叫處理應用的活動交換到其它的Call Agent。

- 同步二個Call Agent卡板上的呼叫處理應用。

2.2.3 Command Interpreter Interface

CI Interface位在Call Agent的呼叫處理軟體中，其是Call Agent上所有呼叫處理功能的主要管理介面。CI Interface主要的工作有：

- 在Disk上建立、刪除一個空間或使一個空間忙碌。

- 從一個空間上刪除一個檔案，或寫入一個檔案到一個空間上。

- 列出、設定或清除boot檔。

- 檢視Call Agent呼叫處理的告警與Log。

- 增加或改變Translation Table內的tuple（或entry）。

2.2.4 PDS

PDS是資料實際存放的地方，任何連接到IP CS LAN的應用若需要儲存檔案到硬碟上則會使用到PDS。PDS是一個單獨的Shelf，此shelf包含了一些硬碟驅動機（Disk Driver）且位在CCF（Call Control Frame）的最上方。這個磁碟驅動機提供RAID（Redundant Array of Independent Disks） Level 5的磁碟陣列資料保護機制給應用軟體及其資料。

2.2.5 Storage Manager

Storage Manager應用提供CS2000-Compact應用抓取PDS裝置的途徑。Storage Manager執行一個網路檔案系統（Network File System；NFS）伺服器來管理硬碟的擷取。

NFS最早之前是由Sun這家公司所發展出來的，它的目的就是想讓不同的機器、不同的作業系統可以彼此分享個別的檔案。所以，您也可以簡單的將它看做是一個 File Server，NFS Server 可以讓您的 PC 來將網路遠端的 NFS 主機所分享的目錄，掛載到本地端的機器當中，所以，從本地端的機器看起來，那個遠端主機的目錄就好像是自己的一個磁碟分割槽一樣( Partition )，使用上面相當的便利。

就如同圖2.3所示一般，當我們的NFS Server設定好了分享出來的 /home/sharefile這個目錄後，其它的Client端就可以將這個目錄掛載到自己系統上面的某個掛載點(掛載點可以自訂)，例如圖2.3所示中的Personal Computer 1與Personal Computer 2掛載的目錄就不相同。我們只要在Personal Computer 1系統中進入 /home/data/sharefile內，就可以看到NFS Server系統內的 /home/sharefile 目錄下的所有資料(當然，還要有足夠的權限)，這個 /home/data/sharefile就好像我自己Personal Computer 1裡面的一個Partition，只要權限對了，那麼您可以使用cp、cd、mv、rm等等磁碟或檔案相關的指令來擷取NFS內的資料。雖然NFS有屬於自己的協議與使用的Port Number，但是在資料傳送或者其它相關訊息傳遞的時候，NFS使用的則是一個稱為遠端程序呼叫( Remote Procedure Call；RPC )的協議來協助NFS本身的運作。

圖2.3 NFS 主機分享目錄與Client掛載示意圖

STORM Manager是PDS上的檔案系統的主要管理維護介面，此應用位在每一個儲存管理者卡片上，當作儲存管理者卡片的元件管理者。其主要的工作有：

- 監看光纖通道鏈路的狀態。

- 監視其它使用此檔案系統的裝置。

- 修改檔案系統的大小。

- 檢視儲存管理者的紀錄。

對於整個CS2000-Compact的運作與管理維護仍須其它相關元件配合才可成為下一代的軟交換機，這些元件主要有：

- 控制CS2000-Compact Shelf的Shelf controller。

- CS2000-Compact SAM21 Manager。

- Gateway Controller。

- PP8600

每個CS2000-Compact shelf都需要二片Shelf Controller，Shelf Controller並沒有參與呼叫處理的工作，其主要功能有：

- 管理CS2000-Compact shelf上的其它卡片之硬體狀態，如Call Agent、Storage Manager、GWC。

- 和CS2000-Compact SAM21 Manager溝通來使shelf上的卡片管理工作可以運作。

- 將shelf上的卡片硬體狀態告警及運作環境告警轉送到CS2000-Compact SAM21 Manager。

CS2000-Compact SAM21 Manager為SAM21 Shelf的主要管理介面，它是一個Client\Server的應用。Client位在一個工作站上，提供GUI介面來遠端管理多個SAM21網路元件。Server則是位在CS2000-Compact Core Manager，SN06版本以後的CS2000-Compact其SAM21 Manager位在CS2000 Management Tool Server。SAM21 Manager主要工作包括：

- 完成對卡片的診斷。

- 對安裝卡片時，作設定的工作。

- 對卡片的Firmware及軟體升級的工作。

GWC為呼叫處理協議的轉換器，它將來自媒體閘道器進到GWC的公開標準協議（如MGCP、H.248）轉成Call Agent可以解譯的Nortel私有協議PPVM後，以PPVM和Call Agent通訊。GWC應用包含2張卡片彼此做冗餘。此二卡片可位在同一個shelf，也可位在相鄰的shelf。

PP8600為一台L3 Switch。CS LAN即是由2顆PP8600所構成，它可將CS LAN切割成不同的虛擬LAN來分別傳送不同的資料型態。如呼叫處理訊號、承載話務及OAM&P (Operation、Administration、Maintenance及Provisioning)的資料。

L3 Switch是一個兼具L2 Switch及L3 Router的功能，它使用ARP（Address Resolution Protocol）協議來建立同一個LAN內的MAC Table，若封包只是在同一個LAN裡面傳送時，則使用到MAC Table來達成L2 Switch的功能，另外，它還具有RIP（Routing Information Protocol）、OSPF（Open Shortest Path First）等建立Routing Table的功能，若是封包要送往其它的網段，則依據建立的Routing table來傳送封包，此即是使用L3 Routing的功能。

圖2.4 呼叫範例

圖2.4為CS2000-Compact應用的一個呼叫範例，在這腳本中，假設主叫端連接到IAD閘道器，被叫端則是連接到接取閘道器。這裡介紹所使用的閘道控制協議為舊版CS2000c使用的ASPEN，呼叫流程如下：

- 當主叫端拿起話筒Off Hook時，IAD即會偵測到Off Hook訊號並送出ASPEN的信息到負責控制此IAD的GWC來要求建立一通呼叫。

- 此GWC將進來的ASPEN的信息轉換成PPVM的信息後送到Call Agent來做相關的呼叫處理工作。

- Call Agent處理此PPVM信息之後，決定此通呼叫之去處，依據此目的地來選出控制被叫端閘道器之GWC，Call Agent產生PPVM的信息並送到此GWC。

- 此GWC將PPVM的信息轉換成ASPEN的信息後，GWC送出ASPEN信息到被叫端的接取閘道器來建立一條承載的通道。

- 被叫端的接取閘道器與主叫端的IAD建立一條承載的通道。

- 主叫端與被叫端建立起雙向的語音通訊。

2.3 CS2000 Compact硬體介紹

圖2.5 CS2000c的機架

CS2000-Compact的機殼是位在CCF機架的下二格，如圖2.5所示，CCF機架上方有電源分散系統、PDS及信號閘道器UAS。CS2000-Compact機殼（shelf）使用的是Motorola CPX8221硬體。此二個SAM21機殼所在的shelf位置分別是04及06。圖2.6及2.7分別為CS2000-Compact機殼正面與背面之照片，每一個CS2000-Compact機殼前方包含：

- 指示個別插槽或系統狀態有無告警的指示面板。

- 4個系統插槽。

- 17個用作輸入/輸出的非系統插槽（Non-System Slot；NSS）。

- 3個電源/風扇模組。

CS2000-Compact SAM21 Manager是一個Client/Server的應用，Client端位在遠的任何一個工作站上，以單一的GUI作為介面來管理多個SAM21網路元件。而Server端位在CS2000-Compact Core Manager。

圖2.6 CS2000c機殼正面

圖2.7 CS2000c機殼背面

CS2000-compact機殼背面包含：

- 4個系統插槽、2個橋接插槽及15個輸出/輸入插槽。

- 一個電源分散面板，此面板含有不可熱拔差的電源分散模組。

- 纜線槽。

圖2.8 CS2000-Compact卡片的配置圖

圖2.8為SAM21的前面與背後卡版畫在一起的配置圖，所有的卡版都可現場置換的模組。因此硬體是可熱插拔，但卡片上的軟體不一定可熱插拔。系統卡片分別位在前面與後面的7到10插槽。

Shelf Controller卡版有2片互做備援，SC位在前面插槽位置的7和9。SC支援1+1的冗餘，一個卡片在工作，另一個卡片則在暖等待的模式（Warm Standby Mode），所謂暖等待的模式即是當Fail-Over發生時所有的狀態仍然保持，但不處理新的信息一小段時間。SC卡片沒有參與呼叫處理的工作。但是，整個系統初始化時，SC是第一個啟動的卡片。

因為SC所提供的接口及燈號指示非常多，前方無法容納，因此，SAM21提供一個稱為TM（Transition Module）的卡片於機殼的背面，用來收容SC所無法容納的接口。TM卡片的作用只有提供信號由背面進入SC模組。TM卡片位在背面的第7及第9插槽。

SAM21上的SC之串聯鏈路彼此直接對連，此串聯鏈路提供心跳(Heartbeat)同步信號來偵測彼此是否運作正常，作為Fail-Over的依據。SC和SC2000-Compact SAM21 Manager的通訊則是利用10/100 baseT的乙太網路接口連到CS LAN上，透過CS LAN來傳達訊息。

圖2.9與2.10分別是SC卡片與SC正後面的TM之實體介面接口圖。圖2.9中的SC卡有1個乙太網路接口、一個COM port及一些指示燈。TM的接口則有SC間對接所用到的2個serial connection接口。

圖2.9 實體的SC連接介面

圖2.10 SC的實體TM連接口

如圖2.11所示，在正常的狀態下，活動的（Active）SC負責處理所有的運作、管理、維運及供裝的要求，維運的信號定時會在此二SC卡片間傳遞以檢測彼此的正常與否。當偵測出活動的卡片故障時，不活動的（Inactive）卡片立即執行一個暖的重新啟動（Warm Restart）程序，變成一個活動的卡片來處理所有新的要求。一旦Fail-Over程序完成後，此二SC卡會再度進行同步的動作。

SC在CS2000-Compact機殼上扮演復原各卡片的重要角色，SC會定期對各個卡片作Boot的稽查來決定這些卡片是否有正常執行或正Booting中。若卡片沒有再執行或是Booting中，卡片上的Firmware將會嘗試一個網路的自動Boot。每一個卡片的軟體備份都保存在SC上的非揮發RAM上，若網路的自動Boot失敗，Active SC會啟動一個自動Boot程序來恢復此卡片的服務。

在SAM21機殼的電源斷電後恢復供電時，SC本身會先透過網路對自己做Boot，然後Active SC對每一個NSS卡片用SC上儲存的軟體來做Boot。

圖2.11 Shelf Controller 支援fail-over示意圖

Hot Swap Controller (HSC)是每個機殼要提供熱拔插功能時所必須的一塊卡片，HSC卡片位在背面插槽的第8及第10插口。每個SC卡有自己專屬的HSC卡，SC卡需透過HSC卡來接取管理同一機殼上的其它NSS卡片。前面第7槽的SC卡和後面第10槽的HSC卡一起運作，前面第9槽的SC卡和後面第8槽的HSC卡一起運作。

如圖2.12所示，SAM21上有3個cPCI（compact Peripheral Component Interconnect）匯排流區段，分別是區段A、B與C，二個HSC之間存在一個內部的連接，所以HSC具有橋接的功能，讓SC能和三個區段上的NSS卡片通訊。SC與其正背面的TM以及其HSC構成一的運作單元，若背面第8槽的HSC必須更換，前面第9槽的SC事先需鎖住後才可抽換HSC卡。

圖2.12 CS2000c卡片接線圖

橋接延伸模組位在背面的第15及第16插槽，它們將3個區段的cPCI領域給連接在一起讓SAM21可提供的插槽口可延伸到21槽。如圖2.12所示，區段A、B與C透過HSC提供的橋接功能與橋接延伸模組即可互相通訊。橋接延伸模組為一個無任何外部接口的卡片。

CS2000-Compact上的NSS插槽的卡片則是提供各種不同的應用，這些卡片有GWC、Call Agent、STORM及選項的USP-compact。因GWC要提供冗餘的功能，因此，同一編號的GWC要二片，最多可提供14片的GWC卡，在版本SN05（含）以前，相同編號的GWC卡不能位在不同的機殼上，但SN06版之後的CS2000-Compact即可提供相同編號的GWC卡分別位在相鄰的機殼上。

一個CCF機架最多有二個CS2000-Compact SAM21機殼因此最多有14組GWC。若需要支援更多GWC，則需要一個延伸的機架稱做SAMF，延伸的SAMF的機殼上不需要有Storage、CA、USP，因此，每一個延伸的SAMF最多可插入17個GWC卡。

第1個GWC（GWC0）卡分別插在插槽1與插槽2，第2個GWC卡分別插在插槽3與插槽4。相同編號的2面GWC卡中，一片是活動的，另一片則處在暖等待的狀態。GWC的管理者應用位在CS2000-Compact管理具所在的伺服器上，它為GWC的管理者。

GWC只有乙太網路介面連到CS LAN，正常狀態下，Active GWC會將Active呼叫的資料用乙太網路傳給Inactive GWC，維運的應用也會定時和此二GWC通訊，以監視GWC的狀態。當偵測到Active GWC故障時，Inactive GWC立即啟動暖重新啟動程序，變成Active GWC並處理所有新的信息。所有已應答的呼叫仍維持原狀態，並不會受到影響。一旦Fail-Over的程序完成，此二卡片會再進行同步的工作。

每一個GWC（2塊卡片）需要4個連續的IP位址，最小的IP之第4個數字要能被4整除，GWC內的應用使用前2個IP位址，乙太網路介面實體使用後2個IP位址。

Call agent應用包含2個卡片，分別位在不同的機殼上用來提供冗餘的功能。當一片是active時，另一片則是處在Warm Standby Mode。CA間的連接如下圖所示，FC PMC（Fiber Channel Peripheral Component Interconnect Mezzanine）與SL直接將CA彼此對連，FC PMC鏈路是用在CA間之資料互相複製並提供CA應用間的同步。Call Agent的正背後有一塊TM卡（插槽6）提供CA做輸入/輸出的介面。

圖2.13與2.14分別是實體的CA與其背面TM的接口圖，CA的接口主要有連接到另一塊CA的光纖接口。而TM則有2個乙太網路RJ-45的接口及Serial Connection接口。

圖2.13 實體的CA接口

圖2.14 CA背面實體的TM接口

每個CA卡上有两個Ethernet接口，此二接口是主備用關係，一個卡板的二個Ethernet接口各自有其實體IP位址(localport0 & localport1)，這個卡對外還有一個邏輯IP位址(localblade)提供CA管理工具連結，外面的設備(如SDM)連接到這個卡上的時候(實際是SDM與卡板上的Linux操作系統通信，SDM對CA卡上的系統可以進行管理)，使用這個邏輯IP位址。

每個CS2Kc有2塊CA卡板，二塊卡板之間是主/備用關係，提供呼叫處理的功能，Call Processing對外(如對GWC)使用一個統一的邏輯IP位址(activeirm)；為了方便内部程式使用，在規劃時還佔用一個IP位址，這個IP位址没有對外使用(inactiveirm)。

如圖2.15所示，每個CA卡上還有一個光纖接口，两塊CA卡的光纖接口直接連在一起，提供Heartbeat的功能，所以這两個接口使用的IP位址與外界無關。現在使用的是出廠的預設值192.168.1.1(localptp－－local point to point)和192.168.1.2(mateptp－－mate point to point)。

圖2.15 CA卡板間的連接圖

這樣規劃中CA實際佔用的IP位址是8個，為了方便内部程式使用，又規定了使用連續的8個IP位址，並且規定activeirm的位址為最大，它的IP位址的第四個数字必須被8整除。下面是CA分配位址的例子：

Description                 IP Address

localptp (Channel on FC)      192.168.1.1

localport0 (Ethernet)          172.18.96.9

localport1 (Ethernet)          172.18.96.10

localblade (Entire unit)        172.18.96.11 (Provisioned at SAM21)

activeirm (Call processing)     172.18.96.16 (Datafilled in Table IPNETWRK at CI interface)

inactiveirm                 172.18.96.15

mateptp (Channel on FC)      192.168.1.2

mateport0 (Ethernet)          172.18.96.12

mateport1 (Ethernet)          172.18.96.13

mateblade (Entire unit)        172.18.96.14 (Provisioned at SAM21)

上述IP位址的意義如下：

• localptp and mateptp：

這二個位址分別為Active及Incative CA卡版的光纖接口之位址，這是點對點的連接。PTP即是Point To Point 的縮寫。這光纖連接是用來作二個CA卡版間資料同步用。使用者是看不到這個位址。

• localport0, localport1, mateport0, and mateport1：

這些位址是二個CA卡版實際以太網路介面的位址。

• localblade and mateblade

這是一個虛擬位址，分別對應每個CA卡版上Active的太網路介面位址，當Inactive太網路介面位址變成Active時，所對應的位址則變成新的Active位址。在使用上只要針對這虛擬位址即可和Active的以太網路介面通訊。

• activeirm and inactiveirm

這些也是虛擬位址，它們是呼叫處理應用的位址。

Localblade及mateblade IP位址是由Nortel Networks 安裝服務技術人員用CS 2000 SAM21 Manager Client來設定。軟體會從這二個IP位址計算出其它CA卡版所需的IP位址。這些位址是不可供裝的。

Storage Manager(STORM)卡亦有二片，分別位在Shelf 00及01的機殼上，它們位在插槽5位置。此二塊卡片是同時Active。在CSLAN上的任何應用需要儲存檔案到硬碟上時，可以使用任何一個STORM卡來接取PDS上的一個分割。這個應用可以透過一個用戶端工作站的Web Browser來進行。STORM應用是和實際儲存資料的地方分離的。它和PDS是透過FCPMC的光纖鏈路連結，如圖2.16所示。

圖2.16 STORM卡板連接圖

如圖2.17所示，PDS是由多顆硬碟組合成的資料儲存體，它使用N+1的方式備援。Nortel建議的最起碼組態是3顆工作的硬碟加上1顆備援的硬碟，每顆硬碟是36Gbyte。這3顆工作的硬碟組態成一個邏輯硬碟，3顆中的選1顆來做冗餘功用。剩下的2顆共72Gbyte以RAID5（Redundant Arrays of Inexpensive Disk）的方式來達成資料保護的工作。將這邏輯磁碟分割成2個partition。每一個partition各有36Gbyte。備援的硬碟不使用，除非邏輯磁碟中的某顆硬碟故障，系統會自動用這備援硬碟來取代故障的硬碟。以下是對RAID做一簡單的介紹。

圖2.17 PDS示意圖

RAID的來源：

在美國University of California - Berkeley有一群研究學者於1987年發表了一篇文章－A Case for Redundant Arrays of Inexpensive Disks，這篇文章介紹了一個新的『硬碟組觀念』－RAID，並且也定義了五種不同方式與效能的RAID代號－RAID Level。所謂RAID就是由數顆硬碟機組成一個容錯(或非容錯)陣列系統，它可以提供磁碟機串接或並接，將所有連接的硬碟機組成一個虛擬的大硬碟機。可將資料切割成許多區塊，當讀取或寫入資料時以並行的方式對多顆硬碟同時進行存取動作，當硬碟機顆數愈多時，愈能增加存取速度。並且能夠提供硬碟機容錯功能，這個功能可藉Mirroring或Parity的方式進行。

RAID 的好處：

- 在不同應用環境下，可提昇系統I/O之存取效能。

- 增加資料保存的安全性。

- 可以增加每個系統可連結硬碟機的數量與容量 ─ IDE RAID CARD 3WARE-7810可以連接8顆硬碟，當設定為RAID 0時系統看成是一顆大容量的虛擬硬碟機。

- 經由磁碟陣列卡RAID Level的設定控制，可以得到不同運用需求的彈性選擇。

RAID的特徵：

由於現今RAID的技術愈來愈成熟，產品在市場上也愈來愈多，一些基本的功能就變成是一種標準，不會因為廠牌不同而有所不同。這些特徵包括：

- 提供相互備援、可熱抽換的冷卻風扇(Hot Swappable Fan)。

- 提供相互備援、可熱抽換的電源供應器(Hot Swappable Power)。

- 與主機、作業系統獨立(Host Independent)。

- 支援熱抽換與熱備援用硬碟機並且線上自動資料重建 (Automatic Rebuilding)。

RAID的基本觀念：

RAID把許多顆硬碟機放在一起，由一個智慧型的控制器來統一操控，使電腦的主系統把全部硬碟看成是一顆虛擬的硬碟機，其主要功能是增加資料的儲存總容量(Storage)、安全性(Safety)與硬碟機的執行效率(Performance)，並且藉由RAID的劃分方式將資料分散儲存在多顆硬碟機內，來提供與改良在不同應用環境下的資料存取彈性、效能與安全性。

資料的安全性 ─ 當系統的硬碟機數目增加時，發生硬碟機損壞的可能性也隨之增加，因此一個磁碟陣列系統，應該不能受單一硬碟損壞的影響，而造成資料的流失或系統的損毀。磁碟機鏡像(Disk Mirroring-把一顆硬碟機資料拷貝到另外一顆)是最早出現也是最簡單的方法，但是需要多一倍的硬碟容量，因此造成使用者投資成本的增加，於是磁碟陣列就出現了使用各種不同的編碼方式(Encoding Scheme)來增加硬碟的使用率及資料的安全性。

硬碟的執行效率─ 使用者存取資料時，因資料分散在多顆硬碟中同時讀取，平行操作來增加存取效能，也就是說當有一筆資料進出時，多顆硬碟能同時作用，來增加硬碟的執行速度。

RAID Level 0：

圖2.18為RAID 0的邏輯示意圖，RAID 0這是被定義為非容錯的硬碟群組而組構的多顆硬碟機，被依一定的切割區段連貫成一顆大容量的陣列硬碟，容量大小等於全部硬碟機總和，它沒有同位檢核的位元，所以無法救回因其中任一硬碟故障而毀損的整個資料。這是最有效率的一種陣列類別，因為資料可以多個區段方式在同一時間將之分別存放在該群所有陣列硬碟裡，在讀取資料時，亦可在同一時間由該群所有陣列硬碟送出資料至陣列控制器，換言之，此種陣列類型的效率是與該群內陣列硬碟數成正比，所以在讀寫強而集中的應用領域 (如：非線性剪輯、mpeg影音播放系統、美工製作、mpeg壓縮製作、3D動畫)可藉RAID Level 0得到較佳的輸出效率及品質，是RAID等級中效能最高的等級。

讀取資料 - 容易處理許多個同時讀取。

寫入資料 - 容易處理多個同時寫入。

備份功能 – 無 。

費用 – 非常合理(空間完全利用)。

圖2.18 RAID 0示意圖

資料來源：http://www.upmost.com.tw/htm/tech/disk_raid/disk_raid.htm

RAID Level 1：

如圖2.19所示，RAID Level 1就是一種 "磁碟鏡像"（Disk Mirroring），它可將兩顆硬碟機設為為一組，有資料欲寫入時，會在同一時間將之存放在系統的兩顆硬碟中，利用"鏡像對映" （Mirrored Pair）直接同時寫入兩硬碟機，其內部資料是完全一樣的，而在讀取資料時，則可自兩顆硬碟機同時讀出，即使是來自不同的用戶端所提出之不同讀取要求也是一樣。這一型式的磁碟陣列不但不會降低寫入的速度，更能提高讀取的效率。事實上，它是容錯型式的磁碟陣列中，效率最高的。不過其硬碟機的容量利用率則只有實際容量的一半，所以，RAID Level 1常應用於高安全要求的多人使用環境，例如：作業系統磁碟OS Disk。

讀取資料 – 較快，因為其中的任何一個硬碟都有資料。

寫入資料 – 較慢，因為需要寫入多顆硬碟。

備份功能 –安全性最高。

費用 – 較高，由於硬碟機使用率只有50%。

圖2.19 RAID 1示意圖

RAID Level 0+1(10)：

這是一種 Dual Level RAID，也有人稱之為RAID Level 10。這可不是 "十"，它是 "零加一"，亦即是兩組依一定的切割區段連貫成不同的兩顆大容量的陣列硬碟，互相為 "鏡像"。在每次寫入資料時，磁碟陣列控制器會將資料同時寫入該兩組 "大容量陣列硬碟組"內，同 RAID Level 1一樣， 雖然其硬碟使用率亦只有50%，但它卻是最具高效率的規劃方式。圖2.20為RAID 1+0示意圖。

圖2.20 RAID 1+0示意圖

RAID Level 3：

這種規劃方式常用在繪圖、影像處理等，對資料進行大量讀或寫的應用領域。它由陣列控制器內建的XOR邏輯根據切割之區段大小計算出同位檢核位元或位元組，這項功能提供了資料容錯效果，而這個區段的大小是以Bit或Byte為單位。

每項資料中的同位檢核資料統一存放在一特定的同位碟(Parity Disk)上，而資料則是分別散存在各資料碟Data Disk內，單從少部份的資料碟是無法取得完整原資料的。

讀取資料 – 正常速度（也就是說，與一顆的速度一樣）。

寫入資料 – 較慢，由於Parity編碼的運算包含從其他硬碟機內讀取與寫入Parity編碼所需要的時間。

備份功能– 很好。

費用 – 合理，硬碟機使用率為n-1顆。

RAID Level 4：

跟上述的 Level 3大部份相同，不過其支援的區段大小相當多樣，是以Block為單位計算的，它可以是單一Block為區段，也有以多個Block為區段大小。所以有些資料是可以從某資料碟中取得，這促成一個較RAID Level 3優勢的功能是：允許 "重疊讀取" （Overlapped Read Operation）。

但是在作寫入時，因為需同時更新 "同位碟" 的資訊，所以不具有 "重疊寫入" 的能力。換言之，在同時間中多筆資料要求寫入時，因為每筆資料之同位資訊需寫在同一顆 "同位碟" 中，所以並不會有任何速度的優勢。所以在一般使用多人資料庫 (如：醫院掛號系統、多櫃檯大型賣場等)，RAID Level 4是較不適合的規劃。

RAID Level 5 -

通常亦稱為 "輪轉同位型陣列"（Rotating Parity Array）。它和 RAID Level 4一樣的，在每次的寫入前，由陣列控制器內建的XOR邏輯根據切割之區段大小 (單一或多個Block 為單位)，計算出同位檢核資訊。每項資料中 (以 Stripe 為單位) 的同位檢核資料隨著資料分別散存在各陣列硬碟內，因沒有特定同位碟，相較於上述RAID Level 4，這個型式的RAID可允許多個寫入，因為在多個寫入的動作時，同位資訊是置在不同的陣列硬碟中。

但是在讀取資料時，每項資料可能是直接來自各具該項資料的硬碟中。但也可能是會讀入同位資訊而必需經由XOR的計算，在連續大型檔案要求輸出時，它顯然稍有不利。圖2.21 為RAID5示意圖

讀取資料 – 正常速度。

寫入資料 – 較慢，由於Parity的計算（包含讀與寫）。

備份功能 – 很好。

費用 – 合理，硬碟機使用率為 n-1 顆  (同 RAID 3)。

圖2.21 RAID5示意圖

表2.1為有關各種磁碟陣列的幾項基本的名詞作一分項解釋及比較。      表2.1 各種磁碟陣列名詞解釋及比較

| 陣列種類 | 英文簡述 | 硬碟容錯嗎？ | N 顆硬碟可用容量 |
| --- | --- | --- | --- |
| RAID Level 0 | Stripe / Span | No | N |
| RAID Level 1 | Mirror | Yes | N/2 |
| RAID Level 3 | Parallel with Parity | Yes | N-1 |
| RAID Level 4 | Parallel with Parity | Yes | N-1 |
| RAID Level 5 | Striped with Rotating Parity | Yes | N-1 |
| RAID Level 0+1(10 ) | Mirror + Stripe | Yes | N/2 |

圖2.22為STORM卡片上的邏輯卷(volume)或目錄樣本，此二STORM卡片的卷並沒有做鏡像，因此不一定一樣，如STORM0上的/sd00/image不需要和STORM1上的/sd01/image有相同的內容。

圖2.22 STORM目錄樹狀圖

在正常的狀態下，CA可以選擇使用和任一STORM卡片有關連的partition將資料儲存於PDS上，當PDS收到資料時，PDS內部的partition會對此資料做鏡像來達到冗餘的功能，無須CA對此二partition都做寫入的工作。但是二片STORM卡之間並沒有做對話的工作。

當有一個STORM卡片故障時，與此故障關連的partition上的資料仍然保持著，CA用另一片STORM卡片關連的partition將資料儲存到PDS上。等到故障排除後，CA又恢復使用之前故障的STROM卡片關連的partition來儲存資料。

2.4 Call Agent軟體架構

圖2.23 Call Agent軟體架構

Call Agent的軟體處成包含了2個分開部分：NCL（Non Computing Module Load）及PCL（Product Computing Module Load）。NCL是由下列的軟體所組成：

- Platform：LINUX作業系統。

- Virtual Machine：由Nortel本身開發的應用，稱做PEEL（PROTEL Environmental Emulation Layer），它是用來服務各種應用的一個Virtue Machine。

- Maintenance：Maintenance應用負責錯誤管理（Fault Management）、元件管理及支援Fail-Over。位在這二片Call Agent卡板上的Maintenance應用定時溝通來監視這二塊卡片彼此的健康情形。

PCL則是包含了：

- 呼叫處理：系統作業系統（System Operation System；SOS）應用用來提升DMS Line及Trunk服務引擎的槓桿效益。

NCL及PCL的檔案名稱命名方式如圖2.24所示：

圖2.24 NCL及PCL的檔案名稱命名方式

圖2.25 NCL及PCL的檔案名稱命名方式（續）

在初始的狀態下，NCL與PCL都存放在軟體預設存放的地方。然後再使用SDM（SuperNode Data Manager）的磁帶或檔案傳輸協議（File Transfer Protocol；FTP）來將它們傳送到用戶端的基地。Platform軟體（NCL）直接透過BOOTP（BOOTstrap Protocol）及TFTP（Trivial File Transfer Protocol）安裝在SDM，呼叫處理應用（PCL）則是使用FTP來將檔案送到Storage Manager然後再到PDS。

軟體要在NCL上升版可以在系統是in-service的情況下進行，透過CS2000-Compact Call Agent Manager來完成。同樣地，軟體要在PCL上升版亦可以在系統是in-service的情況下進行，但是使用的工具是PRSM（Post Release Software Manager），這個工具在CS2000-Compact CI上有。

NCL的修補（Patching）程序的高階描述如下：

- 從區域修補部門（Regional Patch Sector；RPS）下在修補檔案並傳送到SDM上。此檔案命類似3pclinuxpatch_5.32.1.4。檔案要放在SDM的/swd/3pc/patch目錄上。

- 假設目前的狀態是：Call Agent 0為inactive，Call Agent 1為active。從此二卡片之一來抓取此補修檔案，基本上，PDS的partition 0及partition 1都有此修補檔案。

- 從此二卡片之一來執行此修補檔案，這動作會改變執行中的image。基本上，修補檔案是先在Active的Call Agent上執行，然後再應用到Inactive的Call Agent上。

- 最後在下命令將補修後的結果存到永久的儲存體上，下次重新boot或reset時，即會使用此補修檔案來開機。基本上，修補檔案是先在Active的Call Agent上執行寫到永久的儲存體的工作，然後再應用到Inactive的Call Agent上。

NCL及PCL的升版程序的高階描述如下，MNCL的升版和下面的步驟相似，然而，表格不需要重新傳送：

- 安裝SDM的磁帶上存的升版軟體到Call Agent上。此檔案組名稱類似”3pc Linux Image SN05”，檔案名稱類似”3pclinuximage_5.33.1.0”，檔案組放在SDM的/swd/3pc目錄中。

- 安裝SDM的磁帶上的呼叫處理應用image。此檔名類似CSNN05BG，處理應用image放在SDM的/swd/3pc目錄中。

- 通常在LINUX開機時，它會載入目前放在PDS的呼叫處理應用image，所以，新的呼叫處理應用image需要轉放在PDS才可被LINUX載入使用，呼叫處理應用image是使用FTP來將檔案放到個partition的其中一個。

- 假設目前的狀態是：Call Agent 0為inactive，Call Agent 1為active。將升版過的Call Agent Platform載到inactive Call Agent上。

- 將升版過的呼叫處理應用imag載到inactive Call Agent上，即是Call Agent 0。

- 將表格中的供裝資料轉送到inactive Call Agent上升版過的呼叫處理應用image上。

- 執行PRESWACT命令，TABLE-DELTA會展示新舊軟體之表格內容上的差異，包括新增、變更及刪除過的資料。

- 執行NORESTARTSWACT命令，Call Agent 0現在變成Active，Call Agent 1變成inactive。

- 將升版過的Call Agent Platform載到目前的inactive Call Agent上，即是Call Agent 1。

- 同步Active與inactive Call Agent之呼叫處理應用image。

STORM的軟體架構由一個載入所構成，即是NCL。這個NCL之包含Platform軟體，它是一個Linux作業系統。它的檔案名稱命名範例如圖2.26所示：

圖2.26 NCL檔案名稱命名範例

在起始時，STORM的載入軟體存放在軟體存放的地方，使用SDM（Super-Node Data Manager）的磁帶或檔案傳輸協議（File Transfer Protocol；FTP）來將它們傳送到用戶端的基地。Platform軟體（NCL）直接透過BOOTP及TFTP安裝在SDM上。STORM不支援in-service的狀態下進行的NCL升版，取而代之是使用MNCL來做升版的工作。STORM Platform軟體升版是透過CS2000-Compact SAM 21 Manager Client及CS2000-Compact CI介面來進行。STORM的升版要在Call Agent之前執行，其高階的步驟如下：

- 用SDM的磁帶上的檔案組來安裝STORM的platform。此檔案組的名稱類似SDM_STORM_STM-CSU-00.tape。檔案名稱類似2.0.0.0203271119。檔案組位在/swd/storm目錄中。

- STORM卡上busy的硬碟卷(Disk Volume)要先升級，如SD00或SD01。在這裡假設SD00硬碟卷是busy的硬碟卷。

- 將升版的STORM platform軟體載入busy的STORM卡。

- 將升版後的STORM卡恢復in-service。在這裡是STORM 0的SD00。

- 將接著要升版的STORM卡上的硬碟設成busy。即是STORM 1上的SD01。

- 將升版的STORM platform軟體載入busy的STORM卡。即是STORM 1。

- 將升版後的STORM卡恢復in-service。在這裡是STORM 1的SD01。

整個CS2000-Compact的功率、電流、電壓及機架大小如圖2.27所示：

圖2.27 CS2000-Compact系統耗電圖

2.5 呼叫流程範例

圖2.28為CS2000-Compact實際應用時，與閘道器間之呼叫控制信號流程圖，此圖的架構是一個傳統電話透過用戶閘道器（如圖2.28之IAD A）打一通電話到PSTN上的用戶，CS2000-Compact網路是用中繼閘道器（如圖2.28之PVG B）來和PSTN互連，在圖2.28中信號閘道器和CS2000-Compact共同使用一個實體（如圖2.28之Call Server），呼叫流程如下：

- IAD A上的用戶拿起話筒並送出Off-Hook信號到IAD A。

- IAD A偵測到Off-Hook信號後後送出NTFY信號給Call Server同時產生一個撥號音給主叫端。NTFY為閘道控制協議MGCP（Media Gateway Control Protocol）的一個訊息，送此訊息之主要目的是告訴Call Server其用戶正拿起話筒要撥號。所帶之參數為hd(Hand down)。

- 主叫用戶開始撥號。

- IAD A偵測到用戶撥碼完畢後，送出NTFY訊息給Call Server，NTFY內帶有被叫端的號碼。

- Call Server收到此資料後分析此號碼的位置是在何處，當決定被叫端是一位PSTN的用戶後，送出CRCX的命令訊息給PVG B，要求建立一條連接PSTN與IP網路的通道。

- 當PVG B準備好內部之資源後，送出Ack給Call Server做出回應。Ack內帶有以SDP格式描述PVG B即將使用的IP傳送位址資訊及採用的語音壓縮技術以及使用的中繼電路之資訊。此IP傳送位址是由一個IP位址和一個RTP通道所使用的UDP port所組成。

- Call Server對IAD Ａ下達CRCX命令訊息，要求IAD A建立一條連接用戶線與IP網路的通道。同時將PVG B送到Call Server的IP傳送位址資訊及採用的語音壓縮技術資訊轉送到IAD Ａ。此時IAD A即知道如何和PVG B通訊。

- 當IAD Ａ準備好內部之資源後，送出Ack給Call Server做出回應。Ack內帶有以SDP格式描述IAD Ａ即將使用的IP傳送位址資訊及採用的語音壓縮技術。此時IAD A內部的連接是只能收對方送來的聲音封包。

- Call Server送出IAM信號到PSTN網路，此IAM信號帶有PVG B即將在這通呼叫使用到的中繼資訊。

- Call Server對PVG B送出MDCX來要求PVG B修改其內部連接之資訊，MDCX帶有以SDP格式描述IAD Ａ即將使用的IP傳送位址資訊及採用的語音壓縮技術，使得PVG B知道如何和IAD Ａ通訊。

- PVG B修改完畢內部之連結參數後，送出Ack給Call Server做出回應。此時IAD 與PVGB在IP網路上之通道已經建立完成。等待PSTN上的通道建立成功及完成一通呼叫之建立。

- Call Server收到PSTN送來之SS7信號ACM。

- Call Server對IAD A送出MDCX之訊息，要求IADA將其連接改成可收可送的雙向模式。

- IAD Ａ完成內部連接模式修改後，送出一個Ack回應Call Server。

- 此時PSTN端對被叫送出振鈴音。

- PSTN向主叫端送出回鈴音。

- 被交端接起話機。

- PSTN偵測到被叫的off-hook信號後，向Call Server送出ANM的信號。

- 當Call Server收到ANM後即完成此通呼叫之建立，主、被叫雙方開始通話並計費。

圖2.28 呼叫建立流程範例

圖2.29為通話結束時之流程，假設是IAD A之主叫用戶先掛斷電話，其流程如下所述：

- 主叫端掛電話。

- IAD A偵測到主叫用戶掛電話的信號後，送出NTFY信號給Call Server，內含hu（Hand Up）參數。

- Call Server收到此訊息後，知道主叫端已經掛了電話，立即送出RLS的信號到PSTN來通知PSTN將中繼電路通道釋放。

- 當PSTN將中繼通道資源釋放成功後，回應RLC給Call Server。

- Call Server幾乎同時地對IAD A及PVG B送出DLCX來要求它們釋放其內部的連接資源。

- 當IAD A及PVG B完成釋放連接資源的工作完成後，分別送出Ack訊息給Call Server來完成一通呼叫的結束工作。

圖2.29為通話結束時之流程範例

圖2.30至圖2.34是較詳細的呼叫流程，包含了上述呼叫流程省略的訊息及訊息的詳細內容。

- RSIP是用戶閘道器開機時通知Call Agent（即Call Server）閘道器已經啟動之訊息。RM是RSIP所帶之參數，用來說明設備啟動的方式，這裡是用重新啟動（Restart）。200 OK即是上面呼叫流程之Ack的實際編碼內容。200是代碼，OK為200所代表的意義。Ack還有其它代表不同意義的代碼，如300等。

- RQNT是Call Agent要求閘道器執行所指定的事情時所下的命令訊息。這裡閘道器所要求的是偵測用戶拿起話機的信號（R：L/hd）。R是代表要求的事件。

- IAD通知Call Agent偵測用戶拿起話機的信號（O：hd），O是代表觀測到的事件。

- Call Agent要求閘道器偵測用戶是否未撥電話即掛電話。這裡閘道器所要求的是偵測用戶掛電話的信號（R：L/hu）。

- Call Agent送出一個撥碼的數字地圖（D: (1|2XXXXXXX|3XXXXXXX|4XXXXXXX|5|6|7|8|9|0|*|#)），要求用戶所撥的號碼型態要和數字地圖所指示的一樣。此數字地圖只允許1、5、6、7、8、9、*或#且只有1碼的撥碼以及2、3或4開頭但長度為8碼的撥碼。另外Call Agent還要求IAD向用戶送出撥號音（L/dl），同時偵測用戶是否撥碼完畢或突然掛電話（R: L/oc(N)， L/hu(N)， D/[0-9*#T](D)）。OC（operateComplete）

- IAD回報Call Agent偵測到用戶撥9（O: 9）。

- Call Agent要求IAD終止撥號音的播放，同時繼續偵測用戶接著撥的數字是否在0到9以及＊和＃的範圍。

- IAD通知Call Agent偵測到用戶撥6（O: 6）。

- Call Agent知道被叫端的用戶在PSTN，且需要透過PVG中繼閘道器來連接。因此對PVG下一個建立連接的命令（CRCX）。要求新建的連接仍為inactive及使用G.711及不用回音消除的功能。當連接建立完成後，PVG將連接所使用的IP傳送位址送到Call Agent。

200 56185

I: 9

v=0

c=IN IP4 10.15.201.193

m=audio 54380 RTP/AVP 8

a=ptime:20

- Call Agent對IAD也下一個建立連接的命令。並將PVG的新建的IP傳送位址傳給IAD。當IAD的連接建立完成後，IAD也將其連接所使用的IP傳送位址送到Call Agent。

200 25492 OK

I:15

v=0

c=IN IP4 192.168.128.69

m=audio 50002 RTP/AVP 8

- Call Agent使用修改連接的命令訊息（MDCX）來將IAD的新建連接之IP傳送位址送給PVG。

- Call Agent使用修改連接的命令訊息來修改IAD連接的模式。將它從inactive改變成sendrecv。

- Call Agent送出RQNT來要求PVG此時不在產生任何信號及偵測事件。

- Call Agent送出RQNT來要求IAD偵測是否用戶有掛電話的信號或傳真與modem的信號。

- Call Agent使用修改連接的命令訊息來修改PVG連接的模式。將它從inactive改變成sendrecv並啟動回音消除功能。此時雙方即可通話。

- IAD偵測到主叫用戶掛電話。

- Call Agent送出DLCX來要求PVG清除此連接，並釋放資源給其它用戶使用。當PVG將此連接釋放成功後，回報一個此IP連接的品質統計資料給Call Agent。此通記資料包含了封包遺失數據、jitter及delay。

250 56194

P: PS=2546, OS=407360, PR=2538, OR=406080, PL=7, JI=0, LA=0, CT=2, BU=1, BO=0, P

D=0, IR=0

- Call Agent送出DLCX來要求IAD清除連接，當IAD將此連接釋放成功後，也會回報一個此IP連接的品質統計資料給Call Agent。完成以上步驟後，即可完全清除一通呼叫。

圖2.30 IAD到PVG的呼叫流程（1）

圖2.31 IAD到PVG的呼叫流程（2）

圖2.32 IAD到PVG的呼叫流程（3）

圖2.33 IAD到PVG的呼叫流程（4）

圖2.34 IAD到PVG的呼叫流程（5）

第三章 USP簡介

3.1 共通道信號系統沿革

在窄頻的電信網路亦即是PSTN/ISDN網路的時代，提出一個非常重要的網路變革，就是共通道信號系統CCS(Common Channel Signaling)的觀念，如圖3.1所示：

圖3.1窄頻電信網路

CCS最主要的目的係將電信網路內的語音資料和信號資料以不同通道傳送，相對於以前的電信網路是將語音資料和信號資料都同在一條通道上來傳送的。

在電信網路的架構下，分成二種不同界面：用戶網路界面UNI(User-Network Interface)和網路網路界面NNI(Network-Network Interface)，UNI界面係指用戶與交換機之間的界面。NNI界面係指電信網路內部的交換機與交換機之間的界面。

在網路網路介面NNI將SS7第七號共通道號系統引進PSTN/ISDN電信網路中，使電信網路的信號控制變得非常有彈性而且更有能供進一步的服務。其中最明顯的是智慧型網路IN (Intelligent Network)的引進，提供先進式的服務，例如010,020,030,0080,099等。

電信網路將SS7共通道信號系統引入後，在邏輯上，電信網路就可以看成是分二層：第一層是專門負責語音傳送的電路交換網路，第二層是專門負責傳送信號的SS7共通道信號系統網路如圖3.2。

SS7共通道信號系統網路中，如圖3.2所示，具有將交換機對信號處理之不同分為：信號交換點SSP(Signaling Switch Point)和信號傳送點STP(Signaling Transport Point)二種信號節點，以此二不同信號功能之節點，建構SS7共通道信號系統，其中，SSP信號節點係接收用戶的信號，轉換成ISUP(ISDN User Part)的信號封包，再使用STP信號節點傳送。一般而言，市話交換機接用戶設備，並且有ISUP的機能，所以是SSP信號節點，而中繼交換機或長途交換機是STP信號節點，STP信號節點是單純傳送信號封包。經各國電信業者實際的營運顯示，SS7共通道信號系統網路確實是一種非常穩定，快速接續，具彈性，可擴充性的特質，目前全世界的電信網路均使用此網路於信號傳送。窄頻電信網路使用的交換機技術是電路交換技術，亦可稱窄頻網路是電路交換網路(Circuit Switched)。

圖3.2  SS7共通道信號系統網路

近幾年來隨著寬頻網路的來到，寬頻的通信協議是採用電腦通信的通信協議，亦即在數據通信協議的七層構架中，第三層通信協議使用的是IP(Internet Protocol)通信協議，第四層通信協議使用的是TCP/UDP通信協議。所以亦可稱目前的寬頻網路是IP分封網路(Packet Network)，亦即寬頻網路的第三層協議是使用IP通信協議，且使用的交換技術是分封技術。以中華電信公司而言，寬頻網路係提供用戶上網的數據通信服務，窄頻網路係提供用戶電話的語音服務，在寬頻IP分封網路和窄頻電路交換網路整合如圖3.3是重要的技術課題，因為二者使用的技術和觀念有很大的不同。

圖3.3寬頻IP網路與窄頻網路整合

在本章所要探討專注於電信網路信號部份，因此只對電信網路信號的寬頻IP網路和窄頻電路交換網路之信號整合，提出Nortel網路公司解法方案進一步的探討和說明。

如圖3.2和上文所述，窄頻網路的信號網路係SS7共通道信號系統網路。因此，如圖3.3寬頻IP網路與窄頻網路整合所示，窄頻網路與寬頻網路的信號整合或界接，在窄頻的部份必然是透過SS7共通道信號系統網路進行的。在Nortel網路公司提出的解決方案係使用USP(Universal Signaling Point)信號閘道器(Signaling Gateway)設備，達成寬頻網路和窄頻網路的信號部份的整合。至於圖3.3中的PSTN閘道器(PSTN Gateway)和應用伺服器AS(Application Servers)等並不再本章的探討範圍，有必要關連到才再說明。

3.2 USP信號閘道器功能

圖3.4 USP信號閘道器功能示意圖

Nortel網路公司的USP如圖3.4 USP信號閘道器功能示意圖所示，係完完全全的信號閘道器的機能。USP將SS7共通道信號系統網路與寬頻IP網路的信號封包之間的傳送(Relay)。整合分封電話和下一代電信網路的服務。

為了達成上述目標，USP有二項基本且必要功能：

(A).USP必需完全與SS7信號系統網路與IP封包網路二者相符合。

(B).USP必需能轉換IP的位址等參數成為SS7信號系統，反之亦然。

USP提供窄頻電路交換網路與寬頻IP分封網路之間平順的轉換介接，USP當成SS7信號系統的信號節點與IP分封網路之間的整合網路元件。從IP網路觀點，USP是SS7信號系統的代理器(Proxy)。因此，電路交換網路可以透過USP與分封IP網路元件透通無阻的通信，就好像把這些IP網路元件當成電路交換節點一樣。亦即當窄頻的電路交換網路的電話可以直接無阻的撥號到IP網路上的IP電話，透過USP來達成信號傳送，以建立通信呼叫。

如圖3.5 所示，USP提供：

(1).STP機能

(2).TDM網路之界面

(3).分封網路之界面

(4).支援系統許多重要機能

圖3.5 USP達成目標

USP是信號閘道器與SS7信號系統的STP，均是處理信號信息，其不同點係在於：STP執行SS7節點間的路由功能，但不能直接與應用伺服器溝通。信號閘道器執行應用伺服器與SS7信號系統之間路由功能，但不執行SS7節點間的路由功能。

USP信號閘道器的主要功能：

(1).在傳送層，重新包裝呼叫和服務控制封包資料單元。

(2).在PSTN和分封電話網路的呼叫控制器之間，確保ISUP和TCAP封裝資料之傳送。

(3).封包路由

(4).路由管理

(5).其他信號服務的整合平台

整個寬頻IP分封網路的架構在圖3.5亦有描述，基本上寬頻IP分封網路可分為三層：第一層是接取網路，包含Cable(有線網路)、XDSL、Private Line(專線)、IAD、Wireless(無線網路)；第二層傳輸網路，包含Packet Network；第三層應用服務網路，包含Preside、IMS、CS2000、CS2000 Compact、UAS、USP等。第一層的接取網路專門提供不同接取的方法和設備，使用戶的現有設備亦可使用，最重要的是能確保未來能給不同的服務均可接取。其中IAD係提供VOIP的IP電話之接取，可參考本報告第四章。第二層傳輸網路，提供數據或語音的傳輸網路，目前寬頻網路的第二層通信協議使IP通信協議，在本公司的寬頻網路是指ATM網路或FTTB網路，此二種網路均可以是第二層傳輸網路。第三層應用服務網路，係各種不同的應用伺服器AS(Application Server)組成的，每個應用伺服器提供不同的應用服務供用戶接取使用，例如：IMS(Interactive Multimedia Server)提供互動式多媒體服務，進一步可參考本報告第六章有更詳細說明。CS2000(Communication Server)或CS2000 Compact提供語音呼叫處理(Call Processing)服務等，進一步可參考本報告第二章有更詳細說明。第一到第三層都是獨立的運作，所以每一層都可隨著科技的進步有不同的設備加入或退出，但不會影響其他層的運作。尤其是第三層應用服務網路，對電信業者或網路服務提供者更是方便新的服務的加入，加入新服務時只要在第三層加入新服務的應用伺服器即可，用戶馬上透過第一層接取網路，再經第二層傳輸網路，到達第三層新服務的伺服器得到新的服務。這是整個寬頻IP分封網路最大優點，非常方便的增加新的服務。

3.3 USP信號閘道器的通信協議架構

USP是一種信號閘道器SG(Signal Gateway)，如圖3.6所示，提供SS7信號綱路的信號節點與IP綱路的應用伺服器之間的信息交換功能。其中，SS7功能係相關於SS7通信協議的第一，二，三層，亦即信息傳送部份MPT(Message Transfer Part)。此信息傳送部份負責SS7信號信息的傳送和信號網路網管的工作。IP系統節點將信號信息傳送到應用伺服器，由應用伺服器對用戶提供各種不同電信服務。例如CS2K，或CS2K C伺服器提供語音語音呼叫處理服務，或IMS提供互動式多媒體服務等服務給用戶，滿足不同客戶的不同需求，使網路非常的有彈性提供不同服務。

圖3.6  USP信號閘道器的網路角色

在圖3.6中，媒體閘道器(Media Gateway)係負責語音部份的閘道器，與TDM中繼線(TDM Trunks)相連，提供語音傳送時的電路，更進一步可參考本報告的第五章。這是因為在傳統的網路信號網路與語音網路分開處理的，所以在此亦將信號部份給信號閘道器進行信號的相關處理，語音部份給媒體閘道器進行語音的相關處理。

圖3.7 USP信號閘道器的通信協議架構

圖3.7 USP信號閘道器的通信協議架構係實施上述USP功能的通信協議架構；如上所述，USP信號閘道器介於SS7信號網路的信號節點與IP網路的應用伺服器之間的連接信號閘道器，USP信號閘道器在中間，左邊是SS7信號網路的信號節點SSP (SS7 Signaling Point)例如STP節點，右邊是IP網路的應用伺服器AS(Application server)例如CS2000或SC2000 Compact或IMS等應用伺服器。USP信號閘道器具有SS7的信號通信協議、MTP2、MTP3和IP網路的信號通信協議，IP、SCTP、M3UA等二種通信協議，亦即透過USP轉換這二種通信協議，使得此二種通信協議達到透通的目的。MTP2係ITUT Q.703，MTP3係ITUT Q.704，ISUP、IP等通信協議都是大家所熟習的。

SCTP(Stream Control Transmission Protocol)係新的IP傳送協議，位於第三層協議IP之上，相當於如TCP或UDP之第四層通信協議，提供所有網際網路應用的傳送層功能，與TCP的功能相同。STCP提供可靠的第四層傳送服務，確保資料經網路傳送後資料內容和順序都正確無誤。STCP亦是接續導向(Connection-oriented)機制，亦即，在資料傳送之前，STCP交談(Session)的終端點必須預先建立一組關係存在，這組關係必須一直維持，直到所有資料成功的傳送完成為止。與TCP不同的是，STCP提供的功能對對信號傳送是非常重要，並且同時對於某些需額外效能和可靠度的應用服務提供傳送的優點。M3UA(MTP Layer3 User Adaptation)係在SCTP協議之上，支援SS7使用者部份(User part)協議，例如ISUP(ISDN User Part) 、SCCP(Signaling Connect-oriented Part)或TUP(Telephony User Part)，能在IP網路上傳送這些SS7使用者部份協議之信號信息。這個協議是使用於信號閘道器(SG)和應用伺服器AS (Application server)之間。所以，M3UA協議的提供功能完全相等於SS7信號節點的MPT3對上層的ISUP,SCCP,TUP提供功能。因此，M3UA上一層的協議ISUP,SCCP或TUP，根本不知道MPT3服務由遠端的USP的MPT3提供，而不是由當地的MPT3層提供。實際上，M3UA係將對MTP3層服務的接取延伸到遠端IP應用服務。

USP提供傳統的窄頻的語音網路PSTN/ISDN與寬頻的IP網路之間密合的網路互連。USP如圖3.7所示位於中間，同時具有傳統SS7信號節點和IP網路元件，提供SS7網路節點與IP網路的應用伺服器AS二者之間的信號信息交換功能。USP執行的SS7功能係相關於SS7信號鏈路(Link)的MPT管理。IP網路節點會將信號信息路由以封包格式，送到AS做進一步的處理。

3.4 USP信號閘道器的硬體設備

圖3.8 USP信號閘道器之硬體設備

如圖3.8所示，該USP信號閘道器之硬體設備主要包含：一個安裝電路卡板的機架和一部OAM&P工作站。其中，機架係使用於安裝USP所需電路板，該機架稱為CAM (Communication Application Module) 機架。OAM&P工作站係Windows2000或Windows-NT PC提供GUI圖形介面方便操作。

3.4.1 CAM機架硬體結構

如圖3.9所示，CAM機架利用中間的ATM背板(ATM backplane)分隔成為前半部和後半部二部份，其中前半部的插槽(slot)安裝的是任務卡(Mission Card)，後半部的插槽安裝的是轉接模組TM(Transition Module)，其中任務卡係具有信號信息處理和即時計算的功能，轉接模組係具有信號界面的功能。並且由前半部插槽中的一塊任務卡和後半部的插槽中的一塊轉接模組互連，共同組成一組特定功能的單元稱為一個系統節點(System Node)。所以，CAM機架包含多個不同的系統節點，構成不同的功能。目前，前、後半部均有18個插槽。USP的服務應用程式係在北電網路公司的信號伺服器平台上發展出來的。

圖3.9 CAM機架內部結構

3.4.2 CAM前、後半部插槽的任務卡和轉接模組之功能

如圖3.10所示，在每個USP的前和後半部之18個插槽安裝不同的任務卡和轉接模組，形成可執行特定功能的系統節點。因此，USP係以系統節點為基本的功能單位，來表示或達成所需的功能。

圖3.10二部USP互連的任務卡和轉接模組之配置

圖3.11 USP系統節點內部連結結構示意圖

以下參考圖3.10和圖3.11說明系統節點，目前USP共有四組系統節點。

(A) SS7鏈路(SS7 Link)系統節點：係利用一塊SS7鏈路任務卡和一塊PSE(Power/SCSI/Ethernet) 轉接模組所構成的。此SS7鏈路系統節點係接收、編譯和路由從SS7網路來的信號信息。如圖3.11所示，利甪此系統節點經E1信號鏈路與SS7網路互連。

(B) IP鏈路(IP Link)系統節點：係利用一塊IP鏈路任務卡和一塊PSE轉接模組所構成的。此IP鏈路系統節點係在分封的IP網路上接收、編譯和路由SS7的信號信息。如圖3.11所示，利甪此系統節點經Ethernet/IP界面與應用伺服器AS互連。

(C) 即時控制器RTC(Real Time Controller)系統節點：係利用一塊計算引擎CE(Compute Engine)任務卡，一塊硬碟驅動HD(Hard Drive)任務卡，和一對PSE轉接模組所構成的。此即時控制器系統節點係OAM&P和SS7信號網管的接取點。如圖3.11所示，利用此系統節點連接到OAM&P工作站，進行網管和系統參數值的設定。

(D) CAM控制器CC(CAM Controller)系統節點：控制CAM機架內部本身之控制器，另外又包含一個OC3界面，使用於機架之間之互連。提供USP鏈路節點之間機架內外之ATM交換功能，因為USP的中間的背板係使用ATM的交換結構。

3.4.3 CAM內部通信結構

圖3.12 CAM內部通信結構

系統節點與CAM控制器之間係使用雙重ATM細包的信息傳送，用的是匯流排(Bus)結構通信方式。每個系統節點經ATM25串列鏈路與二個CAM控制器(CC)互連，參考圖3.11。ATM25鏈路係PVC(Private Virtual Channels)方式建立，在所有的系統節點之間均已建立PVC通道。當系統節點送出一個信號信息時，它同時複製它，並且在另一個ATM25串列鏈路傳送。因此，接收節點將接收到重覆的二個信號信息，接收節點選擇最完整的那一個信號信息。所以有一個CAM控制器失效，亦不影響信號信息的傳送。如圖3.12所示，CAM控制器使用於路由ATM細胞到目的系統節點和以OC3界面與其他機架互連。RTC係具有系統恢復和系統維護功能。

3.4.4 系統節點的結構和功能

如前所述，任務卡和轉接模組構成一組系統節點，有不同類型系統節點執行不同特定功能。目前USP共有四組系統節點：SS7鏈路系統節點、IP鏈路系統節點、即時控制器系統節點和CAM控制器CC(CAM Controller)系統節點。由於USP的主要的功能係由系統節點構成，以上進一步說明：

圖3.13 IP鏈路系統節點

IP鏈路系統節點係任務卡CE-3(NTST1xx)和轉接模組PSE-TM(NTST09xx)構成的。任務卡CE-3(NTST1xx)係具有MTP3/M3UA通信協議，使用於處理SS7第三層信號信息信號信息。轉接模組PSE-TM具有一個10/100BaseT的Ethernet埠，利用此埠連接到寬頻IP網路與IP網路的第三層應用服務網路的應用伺服器AS進行溝通。因此，此IP系統模組係用於由任務卡接收處理SS7第三層信號信息MTP3/M3UA，由轉接模組轉換成IP封包格式，並傳送到寬頻IP網路的應用伺服器AS進行服務。

3.14 低速的SS7鏈路系統節點

低速的SS7鏈路系統節點依不同速率等特性再分為二個不同型態的系統節點：

第一型態系統節點，如圖3.14左邊所示，使用於DS0或V.35，任務卡LE2(NTST10xx)係具有處理SS7信號信息第三層的能力。轉接模組DS0A-TM(NTS08xx)或V.35-TM(NTST58xx)係具有可連接DS0或V.35埠，可連接到具有SS7網路的DS0或V.35埠。

第二型態系統節點，如圖3.14右邊所示，使用於T1或E1，任務卡LE4(NTST10xx)係具有處理SS7信號信息第三層的能力。轉接模組T1/E1-TM(NTST81xx)係具有可連接T1或E1埠，可連接到具有SS7網路的T1或E1埠。每個E1埠提供4個64Kbs的的通道。

3.15 高速的SS7鏈路系統節點

高速的SS7鏈路系統節點依不同速率等特性亦可分為二個不同型態的系統節點：

第一型態系統節點，如圖3.15左邊所示，ATM HSL係ATM高速鏈路在T1界面上具有一條ATM的SS7鏈路。任務卡LE3(NTST10xx)係具有處理SS7信號信息第三層的能力。轉接模組T1/E1-TM(NTST81xx)係具有可連接DS1埠，可連接到具有SS7網路的DS1埠。

第二型態系統節點，如圖3.15右邊所示，IP HSL係在Ethernet鏈路具有一條SS7鏈路，任務卡LE3(NTST11xx)係具有處理SS7信號信息第三層的能力。PSE-TE(NTST09xx)當成轉接模組。

圖3.16即時控制器(RTC)系統節點

RTC系統節點係二個任務卡：計算引擎CE(NTST11xx)和硬碟驅動HD(NTST12xx)。配合一對轉接模組PSE-TM(NTST09xx)。PSE-TM提供人機界面的一個Ethernet埠。

為了系統的備份在USP可提供二組的RTC系統節點。RTC節點位於CAM的第12和15插槽。硬碟驅動位於第13和16插槽。

圖3.17 CAM控制器(CC)系統節點

所有的CAM機架均具有二組的CC系統節點。CC系統節點係由任務卡CC(NTST02xx)和轉接模組OC3-TM(NTST07xx)構成的。此二組系統節點必定在第1和18插槽。主要功能係提供系統交換資源，系統同步，和維護功能。轉接模組OC3-TM提供系統告警電纜，外部時鐘輸入電纜，和OC3的光界面。

3.4.5 USP安裝實例和信號信息流程

CAM共有18個插槽，其中第1和18插槽為CAM控制器(CC)系統節點。第12到16插槽為即時控制器(RTC)系統節點。所以第2至11插槽使用於SS7鏈路系統節點和IP鏈路系統節點。以上是USP系統的範列。

圖3.18 USP系統的安裝實例

此完整安裝實例係一組信號閘道器SG，其硬體元件包含：CAM機架，系統節點，OAM&P工作站或PC，遠端接取伺服器RAS(Remote Access Server)，信號橋接器SH(Signaling Hub)和互連的傳輸媒體所構成。

OAM&P工作站或PC，使用於網管、設定或監控該CAM系統。遠端接取伺服器RAS，使用於遠端監控等。信號橋接器SH，使用於連接所有的Ethernet埠，並經此與IP網路互連(未顯示)。CAM機架如前所述有某些特定插槽，均定某些特定系統節點使用。如圖3.18所述，RTC系統節點使用第12到16插槽。CC系統節點使用第1和18插槽，如本例所示，亦連接到同步時鐘和告警。以本例而言，互連到SS7網路的STP信號傳送點，係使用第2到5插槽，本例使用的是：低速的SS7鏈路系統節點E1埠。每個E1埠提供4個64Kbs的的通道。互連到IP網路的使用第8到11插槽，本例使用的是：IP鏈路系統節點。使用互連到SS7和IP網路的數目完全依用戶數量做規畫的。此例，可以知SUP最主要係使用SS7鏈路系統節點互連到SS7網路，使用IP鏈路系統節點互連到IP網路，使SS7信號信息可送到IP網路進行呼叫處理的信號關係，當然達成VoIP的語音通信，仍然要使用媒體閘道器MG(Media Gateway)進行語音路徑的接續，使用即時通信協議RTP(Real Time Protocol)協議進行即時語音或影像的傳輸，才能進行VoIP的語音或影像通信。本章只對信號信息進行討論。以下以圖3.19實例說明該信號信息流程：

圖3.19 USP的信號流程實例

這個實例係假設從窄頻的PSTN/ISDN語音網路，打電話到寬頻的IP網路的IP電話的情況，USP的處理信號流程。

如前面3.1前言所述，窄頻的PSTN/ISDN語音網路係使用SS7的信號網路進行SS7信號信息為呼叫處理以建立語音通道，進行語音通信。而寬頻的IP網路係使用SIP協議為呼叫處理，配合RTP協議傳送語音影像等即時資料的。所以使用USP當成界面做信號信息的轉換和傳送的信號點。為了清楚，以下以使用到系統節點方式進行說明：

- SS7鏈路系統節點：

SS7系統節點機能：係OM和LOG用戶端，本節點維護，系統SS7信號信息：MTP L1、L2、L3和SCCP，ISUP，MSU信號信息的追蹤和網管。

首先，當主叫在窄頻的PSTN/ISDN語音網路撥寬頻的IP網路的IP電話的電話號碼時，市話交換機由首碼可知這是IP電話的電話碼，將此電話的ISUP/MPT信號信息單元MSU(Message Signaling Unit)送到SS7網路的STP局，由STP局送到圖3.19 USP的IN，如圖所示，IN係一組低速的SS7鏈路系統節點DS0界面，以本公司為例，此低速的SS7鏈路系統節點必然是E1界面的。由該低速的SS7鏈路系統節點的轉接模組輸入，亦即IN輸入，由該轉換模組處理ISUP/MPT信號信息單元MSU到MPT層(亦節SS7通信協議的第三層Level 3)，亦即低速的SS7鏈路系統節點處理MPT第一、二、和三層(Level 1,2,3)的相關資訊。例如，目地端點碼DPC(Destination Point Code)，發信端點碼OPC(Origination Point Code)，信號鏈路選擇SLS(Signaling Link Selection)等，經此處理後，送到CAM控制器(CC)系統節點，由該CC系統節點進行決定路由。

- CAM控制器(CC)系統節點：

CC系統節點的機能： 係ATM細包路由，ATM細包接續管理，ATM效能，機架維護，本節點管理維護，ATM25與OC3鏈路維護管理，和ATM細包的多址傳送(ATM Cell Multicast)。

USP的系統節點與系統節點之間的背板係使用匯流排結構做硬體互連，使用CAM控制器(CC)系統節點控制整體USP本身的運作，而匯流排使用ATM協議為傳輸方式，因此，必先將要傳送的SS7信號信息轉換成ATM細包(ATM Cell)的傳送(參考3.4.3)。所以USP的所有任務卡均有AAL和ATM的功能(參考3.4.4)。SS7鏈路系統節點的任務卡係將SS7信號信息(ISUP信號信息)轉換成ATM細包，53位元組，並以SS7鏈路系統節點與USP的二個CC系統節點的PVC路徑互連，同時以雙路PVC路徑傳送到USP的二個CC系統節點(參考圖3.11)。當USP的二組CC系統節點從匯流排的PVC接收到ATM細包時，CC系統節點機能的ATM細包路由進行ATM交換，決定目的地的IP鏈路系統節點。並利用CC系統節點與目的地的IP鏈路系統節點互連的PVC路徑傳送該ATM細包到該IP鏈路系統節點。

(C) IP鏈路系統節點：

IP系統節點機能： 係提供USP信號閘道器與應用伺服器AS之間的M3UA信號協議，MPT3/M3UA。由於USP的二組CC系統節點係同時執行ATM細包路由，因此，IP鏈路系統節點會接收到二組路由到的ATM細包，由IP鏈路系統節點選擇其中最適當的的ATM細包。當IP鏈路系統節點的任務卡由匯流排接收到ATM細包，並且以MTP3/M3UA封包格式封裝，並再以轉接模組PSE-TM以IP封包格式封裝，使用STCP第層協議將該IP封包經IP網路傳送到應用伺服器AS。

以本次VoIP建設案而言，此應用伺服器AS是SC2000 Compact(簡稱CS2Kc，參考本報告的第二章)的呼叫處理程式，進行SS7信號信息(ISUP信號信息)處理。如果要進行互動式多媒體IMS時，則會到應用伺服器AS是IMS(參考本報告的第六章)，但目前北電網路系統，IMS並不允許，可能未來版本應可以。

3.5 USP信號閘道器的維護操作

如3.4.2節所述，即時控制器(RTC)系統節點係統節點係OAM&P和SS7信號網管的接取點，利用此系統節點連接到OAM&P工作站，進行網管和系統參數值的維護操作。

即時控制器(RTC)系統節點的機能：係系統管理，系統資料庫管理，資料備份，告警管理，系統復原，OM、LOG檔收集和儲存，人機界面(HMI)伺服器，SS7 MPT管理和設定，STP管理和設定。

3.5.1 維護操作的架構

圖3.20 維護操作的架構

使用Ethernet Hub連接到RTC系統節點的轉接模組PSE-TM提供人機界面的Ethernet埠。OAM&P工作站或PC亦連接到該Ethernet Hub，使用該工作站或PC進行網路管理與系統設定。並可使用RAS機能進行遠方登錄。該工作站或PC網管軟體稱GUI(Graphical User Interface)，必須先在該工作站或PC安裝此軟體，才能對USP進行網路管理與系統之維護操作。

該GUI支援的功能：

(1).SS7轉換資料庫管理

(2).IP相關資料供裝設定

(3).系統建構資料庫管理

(4).故障管理

(5).Log和OM收集，儲存，和查看

(6).告警報表

(7).軟體安裝

(8).在同一個時間，每個USP系統容許4個使用者操作此系統

(9).在同一個時間，每個工作站或PC容許2個使用者操作此系統

(10).在不同一個時間，每個工作站或PC容許8個使用者查看該USP系統

安裝GUI軟體，與一般程式安裝方法完全相同，從Setup.exe安裝程式開始，然後按照指示安裝USPHMI應用程式於工作站或PC。

3.5.2 簽入視窗

圖3.21 簽入視窗

當GUI軟體安裝後，啟動USPHMI應用程式，該軟體可得到圖3.21的簽入視窗(Login Window)，該簽入視窗畫面上，有幾個地方可以設定。在”Site:”是目前這程式可管理的USP名稱。這設定可由”Configure”這個按鈕進入，增加(Add)/修改(Modify)/刪除(Delete) USP的IP位址，這IP位址是USP的RTC系統節點的IP位址。RTC系統節點一般都在第12和15插槽。”User ID”係輸入使用者識別值，預設值是”FIELD”。”Password”係輸入密碼，預設值是〞SERVICE”。”Connect”這個按鈕將連接到”Site”所指定的USP。

3.5.3增加/修改/刪除 USP的IP位址和名稱

如3.5.2所述，系統首見必須用登入視窗的由”Configure”這個按鈕進入，設定連接和管理的USP之名稱和RTC系統節點的IP位址。當按” ”Configure”這個按鈕”後，將出現圖3.22的增加/修改/刪除視窗，利用此視窗進行USP節點的名稱和IP位址的RTC系統節點增加/修改/刪除。“Site Name”的輸入格式，用於輸入或顯示USP節點的名稱。”IP Address”的RTC系統節點的IP位址，因為一般都在RTC系統節點在ACM第12和15插槽。所以有”RTC12”和”RTC15”的二組IP位址 。如果要增加新的USP節點之名稱和IP位址時，使用〞New”按鈕。如果要刪除新的USP節點之名稱和IP位址時，使用〞Delete”按鈕。如果要修改新的USP節點之名稱和IP位址時，直接修改即可使用。所有的增加/修改/刪除後，最後再按”Apply”再按”OK”二個按鈕，將儲存該增加/修改/刪除的名稱和IP位址，供後續使用。

圖3.22的增加/修改/刪除視窗

一般而言，USP有二組的RTC系統節點，每一組的RTC系統節點於CAM的第12和15槽，並具有一組10/100BaseT的界面，因此，一組的IP位址。二組USP有二組的RTC系統節點需有二組IP位址，以定址第12和15槽。此外，這二個RTC位址亦當成此USP的位址。由於IP鏈路系統節點有一個10/100BaseT的Ethernet埠，所以每個IP鏈路系統節點需有一個IP位址。

3.5.4 主視窗(Main Menu)

當USP的名稱和IP位址設定完成後，一般均在裝機時設定的，平常維護從簽入視窗，從”Site”選擇USP名稱，輸入”User ID”和”Password”後，接”Connect”按鈕，當連接該選擇USP成功後，進入如圖3.23所示主視窗。

圖3.23 主視窗和其功能表

主視窗分為三部份：第一部份最左邊是告警指示。第二部份是中間，分6個次系統(OAM&P)。第三部份是最右邊的接取線上使用手冊。這6個次系統(OAM&P)係系統行政(Administration)，系統管理(System Mgmt)，網管(Network Mgmt)，告警(Alarm)，維運管理(OMs)，和事件記錄(LOGs)。每個次系統之下亦有很多的功能，可對系統進行維護管理和設定。

3.5.5 系統行政次系統(Administration)

使用此系統行政次系統(如圖3.24所示)的機能：增加/刪除/修改使用者(User Accounts)，查看系統目前的使用者(User List)，設定系統日期和時間(Set Date/Time)，備份系統資料(Backup)，升級(Upgrade)，SNMP等。

圖3.24系統行政次系統的視窗

3.5.6 系統管理次系統(System Managment)

使用此系統管理次系統觀看USP的硬體，分三個層次：系統(System View)圖3.25，機架(Shelf View) 圖3.26，和系統節點(Node View) 圖3.27等三層次。首先由系統層次，可看到整個系統連接網路狀況。再由系統層次點選特定機架，得到機架的外觀。再由機架點選特定插槽上的系統節點，可顯示出該系統節點的相關供裝和維護設定參數(進一步說明參考3.6 USP信號閘道器的維護和供裝)。

圖3.25系統(System View)

圖3.26 機架(Shelf View)

圖3.27系統節點(Node View)

3.5.7 網管次系統(Network Management)

使用此網管次系統(如圖3.28所示)係提供USP元件供裝和管理。其中USP元件包含：系統識別，IPS7，MTP，SCCP，GTT，NP，GWS/MSU Trace，SSOM，報表(Report)，資料庫使用(Database Usage)等。

圖3.28網管次系統(Network Mgmt)

3.5.8 告警次系統(Alarm)

使用此網管次系統(如圖3.29所示)係提供不同程度的告警，告警可分為三種：緊急告警(Critical)，主要告警(Major)， 次要告警(Minor)等。每一種告警，最新的告警在畫面的最上面顯示。每個告警均有7個欄位的資料。

圖3.29告警次系統(Alarm)

3.5.9 維運管理次系統(Operational Managements)

使用此維運管理次系統(如圖3.30所示)係提供追蹤系統的運作情況，允許使用者接取評估系統的效能。維運管理次系統追蹤特定時期的系統特定事件的次數和持續時間，可收集資料和查看該資料。

圖3.30維運管理次系統(OMs)

3.5.10 事件記錄次系統(LOGs)

使用此事件記錄次系統(如圖3.31所示)係提供記錄所有此系統運作時，發生的重大事件的次數。每一個事件會產生一個記錄，稱為事件記錄(Log)。某些事件記錄是記錄系統的基本資訊。有些事件記錄指示可能發生的問題或方向。告警將產生特定型式的事件記錄。

圖3.31事件記錄次系統(LOGs)

3.5.11 線上使用手冊(Online Manual)

如圖3.32所示，在主視窗的”Manual”按鏈，快按二下，透過網路得到USP的相關資料，方便使用者查詢系統的資訊。進入USP查詢網站後，如圖3.32所示，右半畫面是USP的硬體系統之結構，左半畫面是各項的查詢資料選項，由這些選項進入可查得更詳細的相關資訊。

圖3.32線上使用手冊

3.6 USP信號閘道器的維護和供裝之設定

在3.5.6系統管理次系統(System Mgmt)，己說明有三層次：系統(System View)圖3.25，機架(Shelf View) 圖3.26，和系統節點(Node View) 圖3.27等三層次。此次系統亦提供維護和供裝之設定。

3.6.1 系統節點供裝

圖3.33 系統節點供裝

在CAM的18個插槽上供裝新的系統節點名稱，從系統管理次系統進入，選擇特定USP，就可顯示如圖3.33的CAM機架上的18個插槽，選擇空的插槽，在”Shelf Name”命名。在”Description”說明。

3.6.2 IP鏈路系統節點供裝

圖3.34 IP鏈路系統節點供裝

如圖3.34所示，IP鏈路系統節點供裝的參數包含：IP鏈路系統節點的名稱，功能，說明，硬體的產品編號PEC(Production Engineering Code)，軟體的產品編號(Boot Image)，外部IP位址和閘道器IP位址，和網路路由等。

3.6.3 SS7 E1鏈路系統節點供裝

如圖3.35所示，SS7 E1鏈路系統節點供裝的參數與上節3.6.2 IP鏈路系統節點供裝的參數完全相同，不再重覆說明

圖3.35 SS7 E1鏈路系統節點供裝

3.6.4即時控制器(RTC)系統節點供裝

圖3.36即時控制器(RTC)系統節點供裝

如圖3.36所示，即時控制器(RTC)系統節點供裝的參數與上節3.6.2 IP鏈路系統節點供裝的參數完全相同，不再重覆說明。

3.6.5 CAM控制器(CC)系統節點供裝

圖3.38 CAM控制器(CC)系統節點供裝

如圖3.38所示，CAM控制器(CC)系統節點供裝的參數與上節3.6.2 IP鏈路系統節點供裝的參數完全相同，不再重覆說明。

第四章IAD與UAS簡介

4.1 Nortel之 IAD產品型式、功能及規格

Nortel公司所提供之Residential Gateway(RG)與Access Gateway(AG)設備泛稱為IAD(Integrated Access Device)，其RG常用的設備型號為VG201與VG601兩種，而本案提供之AG設備型號則為MG1K。以下就此三種IAD設備分別作簡述並附設備相關圖示以說明。

圖4.1  Nortel IAD的應用

4.1.1  Nortel VG201(RG設備)

Nortel VG201為一封裝於塑膠外殼、屬於低容量但高效益的IAD設備，可提供語音及數據之服務。類比電話的訊息可先經分封化在經由IP方式傳送。本設備一般放置於SP(Servive Provider)網路的邊緣側，使得用戶隨時可藉由寬頻IP連線狀態下使用VoIP分封化語音的傳送服務。Nortel VG201具備LAN port與WAN port各1個，LAN介面用於連至區域網，而具彈性的WAN介面可接至DSL Modem、Cable Modem或直連Ethernet。並且可以完全與北電網路的Succession Call Server互連運作、提供多功能、擴充性能佳及高話質之Class 5語音服務。

Nortel VG201透過標準之Ethernet連接至TCP/IP網路便可容易地與數據網路整合起來，本設備支援自動配置功能，可確實提供隨插即用的功能。此外本設備可透過	HTTP、Telnet、SNMP與Nortel VG Manager EMS系統等各種方式作遠端管理、監測與配置及透過TFTP作韌體(Firmware)的升級。

Nortel VG201總共提供了4埠FXS及1埠FXO(僅用作PSTN備援)，使用壓縮、回音消除及de-jitter等技術提供可靠的語音服務，因支援封包分類的功能使得可在資料傳送網路上啟動QoS管理。Nortel VG201配有一個PSTN備援埠，當停斷電或分封網路連結斷線發生時，4埠的FXS即可手動連接至此一備援的PSTN線。

圖4.2  Nortel VG201外觀

圖4.3  Nortel VG201面板指示燈

圖4.4  Nortel VG201背板

圖4.5  Nortel VG201一般外線連接圖

以下簡單列出Nortel VG201的功能、技術規格、效能、維運管理、安裝與操作環境、外觀…等以供參考：

4.1.1.1  Nortel VG201的功能(Features)

4.1.1.2  Nortel VG201技術規格(Specifications)

4.1.1.3  Nortel VG201效能(Performance)

4.1.1.4  Nortel VG201維運管理(OAM&P)

4.1.1.5  Nortel VG201安裝與操作環境

4.1.2  Nortel VG601(RG設備)

Nortel VG601為一高容量且高效益的IAD設備，一般放置於SP網路的邊緣側，提供用戶VoIP分封化語音的傳送服務，Nortel VG601具備LAN port與WAN port各1個，LAN介面用於連至區域網，而具彈性的WAN介面可接至DSL Modem、Cable Modem或直連Ethernet並可以完全與北電網路的Succession Call Server互連運作、提供多功能、擴充性能佳及高話質之Class 5語音服務。

Nortel VG601透過標準之Ethernet連接至TCP/IP網路，可容易地與數據網路整合起來，本設備支援自動配置功能，可確實提供隨插即用的特性。此外，本設備可透過HTTP、Telnet、SNMP與Nortel VG Manager EMS系統等各種方式作遠端的管理、監測與配置及透過TFTP作韌體(Firmware)的升級。

Nortel VG601總共提供了30埠FXS，並具有PSTN備援線(當停斷電或分封網路連結斷線發生時，30埠的FXS即可手動連接至PSTN備援線)，使用壓縮、回音消除及de-jitter等技術提供可靠的語音服務，因支援封包分類的功能，使得可在資料傳送網路上啟動QoS管理。以下簡單列出Nortel VG601的功能、技術規格、效能、維運管理、安裝與操作環境、外觀…等以供參考。

圖4.6 Nortel VG601外觀

4.1.2.1  Nortel VG601功能(Features)

4.1.2.2  Nortel VG601技術規格(Specifications)

4.1.2.3  Nortel VG601效能(Performance)

4.1.2.4  Nortel VG601維運管理(OAM&P)

4.1.2.5  Nortel VG601安裝與操作環境：

4.1.3  MG1000(AG設備)

下一代網路NGN(Next Generation Network)提供了經濟的架構，並且可行的功能以滿足日漸增加的MG 1000服務需求。MG 1000 乃在傳統的銅線網路上使用以提供VoIP的服務，服務型態由下一代網路架構所提供。MG 1000 為一機架式、IP-based 的VoIP匣道器，提供長途通話品質與可靠的語音通訊，其服務型態與應用細節由NGN網路之系統架構所提供。

圖4.7  MG 1000的應用

在此應用情況裡，MG 1000 經由10/100 Base-T或GE介面連至IP骨幹網路，降低了服務提供業者的投資金額。藉由彈性的提供16埠至224埠(一部機架上裝滿了14片IPLG line card)，系統提供業者能輕易地安裝並擴充網路規模。並且可串接數個MG 1000設備，系統可透過一個WAN介面而最少提供672埠的容量。MG 1000為系統業者提供了小型或中型的媒體閘道器架構，既省錢且無需浪費其他的配線費用就可以開展VoIP的服務。

MG 1000 EMS具有強有力的SNMP-based網路管理軟體，可遠端設定參數、更新系統狀態、顯示告警事件、監測、診斷與下載。

MG 1000具有三項主要功能：1. MPU(Main Process Unit)提供介接與控制功能。2. IPLG-16 line card 提供語音封包與控制信號。3. MG 1000 EMS提供OAM的功能。以下將就MG 1000之硬體規格與軟體規格整理與簡單說明。

圖4.8  MG 1000之機框外型

4.1.3.1 MG 1000之硬體規格

機架：

MPU 卡板：

ADL-16 卡板 ：

IPLG 卡板 ：

4.1.3.2 MG1000之軟體規格

MPU 卡板：

IPLG 卡板 ：

圖4.9  MG 1000之卡板

4.2 UAS (Universal Audio Server)通用語音伺服器

4.2.1 概說

UAS 是Notel公司在VOIP 平台上的截答伺服器，配合CS2000運作，除提供一般截答功能外，亦具有接收DTMF數字、支援語音辨認、會議電話、及其他語音服務相關能力。UAS主要提供的服務有：

1.在C2000要求下，對通話用戶提供供分封語音截答服務

2.在VOIP環境提供多方通話服務功能

3.在分封網路載層提供合法的監聽功能

4.支援TDM側中繼器之中繼測試功能

基本上，UAS是一個獨立的作業裝置，具有自己的網址，但實際應用時，它是連接接在CS2000 CS LAN與CS2000共同作業，並且經由H.248 protocol接受CS2000 Audio Controller GWC控制，當作一個媒體閘道器Media Gateway的角色，提供諸如截答語音、會議電話、電話監聽等功能。

圖4.10  UAS於CS2000 LAN上示意圖

4.2.2 UAS的基本架構

Notel 公司的UAS 使用一般INTEL-based的伺服器平台，而作業系統使用微軟公司的 windows 2000，設備內部使用工業標準內部Bus介面，並採用標準的網路通訊規約，以提供更多通容性。UAS裝置於電信機房，採用電信機房-48v電源；但也可安裝於電腦室，使用100-200v市電。

UAS語音PORT容量可依照需求規劃及擴充，每個機櫃可收容兩套UAS，若需要更大容量，可增加機櫃數，硬體採N＋1備援方式規劃。UAS設備主要規格如下：

  - Motorola cpx8216T NEBS 相容機櫃(一般稱為SAM16機櫃)

  - DC

  - Windows 2k

  - cPCI data bus

  - H.110 TDM voice bus

  - 雙網卡

  - 兩套電源及風扇達成備援

  - 可依容量需求規劃或增加uas套數

  - UAS可安裝於不同位址

  - N+1 備援規劃

  - 使用MGCP 或 H.248 規約與softswitc 溝通

4.2.3 UAS 設置的規劃

UAS可規劃於一般VoIP 環境或ATM Backbone 環境下運作，當UAS規劃於VoIP下運作時的架構如下：

  - 採用CPCI Natural Microsystems CG6000卡，每片卡具有16組Dual-Core DSP，提供32000MIPs處理能力。CG6000卡提供網路介面、IP語音封包至TDM的語音轉換、IVR (Interactive Voice Response)語音互動功能、電話會議、以及電話監聽等功能。每套UAS最多可配置6片CG6000 卡。

  - H.110 BUS cable，可提供4096(單向)或2048(雙向)語音實體介面，每秒8k-8 bit samples。

  - 在ISN04以後，CPU 使用700MHZ 5370 處理器。

UAS規劃於VOIP網路下使用時，每片CG6000 CARD提供的Port數會依照規劃配置功能，如IVR，Conference、BCT不同而異。如果卡版僅提供IVR功能，則可有80 埠。如果提供IVR及Conferencing 功能，則可使用66埠。如果提供BCT功能，則可達90埠。當不提供會議服務功能時，一套UAS最多可提供480 (80X6)埠，當提供會議服務功能時，可使用396 (66X6)埠。

圖4.11  UAS VOIP 硬體架構

圖4.12  UAS 使用於VOIP 網路配置時的機架卡片配置

每一CS2000系統初期至少要規劃有一個UAS初始機架，內含有一個機櫃，2套UAS。擴充時，可採購UAS擴充機架，每個擴充機架最多有4套UAS。CS2000 最大支援的UAS裝置數依照規劃需求，若僅經由中繼器接取時最多可達8套。

圖4.13  UAS初始機架配置圖

圖4.14  UAS擴充機架配置圖

4.2.4 UAS使用的相關規約

UAS於VOIP網路下使用以下的規約，請參考圖4.15

  - MGCP & H.248，UAS MGCP 訊息介面翻譯由Call Agent來的MGCP訊息，並且建立由UAS向Call Agent發送之訊息。

  - SNMP，應用於障礙管理、組態管理、及效能管理。

  - RTP & RCTP，在網路載層提供語音傳送功能。

  - NFS，用於APS 至 UAS的語音檔案傳送。

圖4.15  UAS於VOIP網路使用以下的規約

4.2.5 Audio Access語音擷取功能

依照Call Agent 指示撥放語音是UAS主要功能之一，Call Agent 可指定某一單一語音片段，或複雜些如某些語音片段之組合，例如加上目前日期、時間等。UAS的語音擷取功能可說是提供一個簡單並且集中式的語音資料庫擷取介面。

Audio Access的基本架構如圖七所示，當Call Agent送出訊息要求語音伺服器撥放語音或提供會議電話資源時，經分析訊息後，Audio Server經由SRFS服務資源功能呼叫其他的應用服務程式去執行相關任務。

若要撥放語音時，SRFS呼叫Audio Access功能去語音資料庫擷取語音撥放。若是要錄音，則將新的語音傳送到語音編輯伺服器(APS)的轉送器存入ORACLE 資料庫，最後分送至系統上其他的語音伺服器。

圖4.16  AUDIO ACCESS語音擷取

新的語音來源是經由Provision Client加入系統，新的語音由Provision Client送到APS的整備伺服器Provision Server，再轉入ORACLE 資料庫，該語音資料庫又稱為互動式整備系統資料庫Interactive Provisioning System， IPSB Database。一旦語音存入資料庫，就會由TP轉送到系統其他語音伺服其節點，並加到該點的APM VFS。基本上，系統規劃每個小時自動將新的語音傳送到系統的每個語音節點上。

4.2.6 APS整備伺服器Audio Provision Server

UAS所撥放之G..711編碼μ-Law 及 A-Law截答語音是由APS伺服器準備的。該伺服器是建立在一個互動式整備系統架構上，該架構提供集中式WEB介面管理功能，經由CLIENT來使用及管理。

APS設備硬體與CS2000管理工具伺服器共用，可參考CS2000 document NN10020-111。APS 軟體則包含下列之軟體元件：

‧ Remote database proxy on client workstation

- HTTP/ftp communication over Inter/Intra-net between APS

and Client(s)

‧ Web server (Database Serves)

‧ IPS base (Audits, Permissions)

‧ SSPFS (Installs, Job Scheduler, System Admin)

‧ DMP (MBrow, Apache, JDBC)

‧ Database (Oracle 8.1.7)

4.2.7 Conference Service 會議電話服務功能

Notel 公司的CS2000會議電話服務功能由UAS提供，可支援會議服務，管理電話會議之建立、修改、增加或移除會議成員等。電話會議服務可多群同時進行，但是容量最多為128 Ports，實際容量仍依照CG 6000卡數、是否提供IVR，是否啟用會議跨接功能SPAN Capability，目前支援最多30人參與同一會議。

CS2000目前支援三種會議功能

- 三方通話功能，提供如Call Hold，Call Waiting，Three Way Call等等基本服務。

- 提供電話會議功能，由發起者啟動會議，並撥打其它成員電話號碼加入會議。

- 提供預約會議功能，由參加會議成員於預定時間撥入，需鍵入該次會議通行碼。

4.2.8  Notel公司的CS2000會議電話服務網路架構

如圖4.17所示，UAS經由DSP卡提供邏輯會議電話埠，對每個參加會議的用戶，CS 2000首先在UAS DSP及連接該用戶之Line或Trunk Media Gateway媒體閘道器間建立雙向通道。當CS2000呼叫處理要建立一個會議連線時，由Audio Control GWC送H.248訊息ADD命令給UAS。第一個ADD 訊息命令同時會建立一個會議服務的環境，接下來的ADD訊息命令將依次於此環境加入個別終接點。UAS則回應每個ADD訊息命令一個在UAS DSP邏輯埠上的轉接位址(含IP及UDP埠)，以便終接該相對應用戶自媒體閘道器與UAS間的語音串流。

圖4.17  CS2000會議電話網路架構方塊圖

第五章 Passport PVG簡介

5.1 Passport PVG功能簡介

Passport PVG(Packet Voice Gateway)可提供一個有效率、且具有電信企業等級的寬頻網路環境，其傳送語音與語音頻帶的數據資訊之能力，將取代公眾電話網路(Public Switched Telephone Network；PSTN)上的交換設備，使得電信業務經營者能以較少的中繼電路即可達成傳送語音與語音頻帶的數據資訊之目的。如圖5.1所示，兩Passport PVG擔任彙接交換機(Tandem Switches)的角色，用在ATM/IP (Asynchronous Transfer Mode/Internet Protocol)網路上連接兩端的數位交換機，作為TDM (Time Division Multiplexing)與ATM/IP間的閘道器(Gateway)。

圖5.1  Passport PVG的簡單應用

為了減少ATM/IP網路側頻寬的使用，Passport PVG提供的語音頻帶服務包含32、24、16 kbps的ADPCM (Adaptive Differential Pulse Code Modulation)，8 kbps的CS-ACELP (Conjugate- Structure Algebraic-Code-Excited Linear Prediction)，Fax Idle Suppression，Silence Suppression，Echo Cancellation與Comfort Noise Generation來確保語音傳送的品質。Passport PVG亦可透過壅塞管理參數(Congestion Management Parameters)來克服ATM網路可能遇到的壅塞問題，常用的方法即是動態的減少語音呼叫的傳送速率。

Passport PVG機型共有三種，分別是Passport 7000、Passport 15000、Passport 20000，是一個具有可擴充、模組化、佔用樓板面積小的系統架構，可以擔任ATM交換機，也可以調整為具有語音處理的能力並與T1/E1介接。如圖5.2所示，Passport PVG在概念上可分成三個組成要素，

(1) TDM介面單元
用來連接至TDM網路之介面，可以使用E1、DS-3、OC3 或STM-1。

(2) VSP (Voice Services Processor)單元
是Passport PVG的核心，語音資訊會在其內部進行處理，功能包含語音編碼(Voice Encoding)、封裝(Encapsulation)、靜音壓縮(Silence Suppression)、與回音抑制(Echo Cancellation)。此卡版在Passport 7000佔用兩個插槽(Slot)，但是在Passport 15000、Passport 20000只佔用一個插槽。

(3) ATM介面單元
提供一個連接至分封網路的介面。

圖5.2  Passport PVG的組成要素

有關Passport PVG的應用，概述如下：

(1) Non-switched Voice over ATM application
非交換式中繼在TDM中繼電路與ATM AAL2通道之間有一固定的語音通道對應關係。例如圖5.3所示，當TDM端的時槽1(Time Slot 1)有一呼叫啟動時，則此呼叫將會依據原先設定的ATM AAL2通道Port A、VPI 0、VCI 32、CID 8給予傳送；當時槽1空閒時，對應的ATM AAL2通道也空閒，而且該ATM AAL2通道不會被其他時槽所佔用。

圖5.3  Non-switched voice over ATM application

(2) Switched Voice over ATM Application
ATM上的交換式中繼(Switched Voice over ATM)係在TDM中繼電路端與ATM AAL2通道之間提供一動態的語音通道對應關係。例如圖5.4所示，MGC (Media Gateway Controller)具有處理信號與控制PVG的功能，當TDM交換機經由SS7網路送達SS7信號時，MGC接收該SS7信號後，會命令PVG執行建立或拆除通道之工作。

圖5.4  Switched voice over ATM application

(3) Switched Voice over IP Application (ATM Transport)
如圖5.5所示，MGC接收TDM經由SS7網路送來的信號後，即通知Passport PVG動態的經由ATM網路建立TDM網路與IP網路間的Media Connection。因此Passport PVG TDM側之入呼叫能有效率的使用IP over ATM交換至適當的ATM VCC(Virtual Channel Connection)。
在Switched Voice over IP (ATM Transport)網路架構中，Passport PVG係經由ATM與IP網路介接，當TDM端的語音資訊被轉為IP Datagram後，再以ATM封裝傳送至IP網路，其中所有IP Datagram是使用RFC 1483於ATM VCC中傳送，且ATM VCC是銜接至IP Router。Media Traffic在IP網路中是使用RTP/UDP/IP之封包格式傳送；Control Traffic在IP網路中是使用ASPEN/UDP/IP之封包格式傳送。(ASPEN：Voice Gateway Control Protocol)

(4) Switched Voice over (Native) IP Application 
如圖5.6所示，Passport PVG之IP側係採用IP over an Ethernet Interface，而不再如前述的採用ATM封裝與傳送。

在Passport 15000/20000 VSP3 FP (Function Processor)本身已具備兩組Gigabit Ethernet Ports，可直接連至IP網路，因此在本網路架構已不再需要ATM介面卡版與Ethernet介面卡版，如圖5.7所示。
如圖5.8所示，Passport 15000/20000 VSP3 FP的兩組Gigabit Ethernet Ports與IP網路連接情形，圖中為1：1 Spared VSP卡版配合Redundancy Pair of Bridge/Router Passport 8600連線情形。

圖5.5  Switched Voice over IP Application (ATM Transport)

圖5.6  Switched Voice over (Native) IP Application

圖5.7  Native IP traffic flow on Passport 15000/20000 
       through the VSP3 gigabit Ethernet ports

圖5.8  Native IP on Passport 15000/20000 :
     VSP3 gigabit LAN with redundancy

5.2 Passport PVG語音處理能力

Passport PVG可提供的語音處理能力，說明如後：

# 5.2.1 Packet Delay Variation

由於封包的產生過程、多工與傳送等因素，可能會使各個封包到達目的地的時間有少許差異，稱之為封包延遲變化(Packet Delay Variation；PDV)。為了確保通信品質，PVG於封包接收端提供一個De-jitter Buffer用以消除封包的Jitter現象。當收到封包時，在轉送該封包之前，PVG的De-jitter Buffer將保留該封包，此封包的保留能力與Buffer的大小決定了系統可以忍受PDV的總量。而允許De-jitter Buffer保留封包的時間稱為PDVT (Packet Delay Variation Tolerance)。一般而言，De-jitter Buffer大小為PDVT的兩倍。

假如封包送達的速度太快，De-jitter Buffer很容易就Overflow，將導致系統放棄封包；假如封包送達的速度太慢，De-jitter Buffer會Underflow，將導致PVG送出Comfort noise。所以設定PDVT與De-jitter Buffer的大小時，必須相當小心。VSP3 FP嚴格要求，PDVT必須小於或等於De-jitter Buffer的一半。

# 5.2.2 Voice Compression

使用下列各種語音資訊壓縮方式可達到節省頻寬的目的：

(1) G.711：可支援A-law與μ-law之64 kbps PCM。在Passport 15000/20000使用VSP3時，可承載2016 DS0 channels之容量，並可支援10ms與20ms RTP封包大小。
(PCM：Pulse Code Modulation)

(2) G.726：可支援32kbps、24kbps、16kbps之ADPCM。
(ADPCM：Adaptive Differential PCM)

(3) G.729：可支援8kbps CS-ACELP。
(CS-ACELP：Conjugate-Structure Algebraic-Code-Excited Linear Prediction)

# 5.2.3 Silence Suppression and Comfort Noise

在話音通信內容上，有許多時段是屬於靜音狀態，為了節省頻寬，PVG可以在所有的語音呼叫或壅塞期間，抑制靜音封包的傳送。如圖5.9所示，發送端Passport PVG偵測到靜音資訊時，會將該靜音轉為靜音指示封包(Silence Indicator Packet)，封包內包含背景雜音大小，每秒鐘傳送一次。接收端Passport PVG收到靜音指示封包，即轉為Comfort Noise，其大小與背景雜音(Background Noise)之差異應在1dB範圍內，以使受話端不會覺得不舒服。

語音啟動偵測(Speech Activity Detection；SAD)機制，係動態的追蹤背景雜音，並設定語音啟動之界限值。Comfort Noise也必須隨時與背景雜音匹配，電話使用者才不會有太突然的感覺。若Comfort Noise沒有隨著背景雜音變化，在安靜的環境中，於字句之間可能會聽到嘶斯聲(Hiss)；在吵雜的環境中，則有些字句可能會被忽略。

PVG於偵測到語音訊息告一段落時，會延遲一小段時間，以避免電話使用者感覺到太突然，此延遲時間稱為Silence Detection Hang-Over Time。PVG於偵測到語音訊息時，沒有任何延遲，立即啟動語音傳送機制。

圖5.9  Silence suppression and comfort noise generation

5.2.4 Echo Cancellation

在長距離的傳統電話網路中，為維持良好的通話品質，抑制回音(Echo)是有必要的。如圖5.10所示，回音的產生可分為三種，

(1) 近端兩線式轉為四線式時之反射。

(2) 遠端四線式轉為兩線式時之反射。

(3) 遠端終端設備之反射。

若語音通話路徑上，包含ATM或IP網路的傳送與處理，則回音的延遲將會增加。當回音延遲小於10ms時，人耳通常不易察覺；若回音延遲大於25ms時，人耳很容易就會察覺到，此時就需要抑制回音。近端會收到的回音，原則上由遠端PVG設法消除，理由是：

(1) 若由接收端PVG消除回音，則Silence Suppression效果將不佳。

(2) 回音由遠端經網路到達近端，Longer Tail Delay影響加大，近端PVG不易處理。VSP3配合Switched Voice over IP時，可以抑制128ms的Tail Delay。

圖5.10  Source of Echo

5.2.5 VBD呼叫(Voiceb and Data Calls)

VBD呼叫包含了Modem呼叫與Fax呼叫。Passport PVG對所有的發話一開始均假設其為語音呼叫(Voice Call)，當Passport PVG偵測到受話端設備送出2100Hz Tone時，若其相位反轉則為Modem Call，相位未反轉則為Fax Call。Passport PVG有能力同時偵測來自TDM側與Packet(ATM/IP)側的tone，如圖5.11所示。當Passport PVG判定為一VBD呼叫之後，可以採行下列措施：

(1) disable echo cancellation

(2) disable silence suppression

(3) enable fax idle suppression(FIS)

(4) upspeeds/downspeeds to the provisioned value tone2100rate

(5) 若接收端PVG之TDM側偵測到2100Hz tone，且經由SDP (Session Descriptor Protocol)收到MGC之請求時，則將送出NSE (Named Signal Event) 通知發送端之PVG。

圖5.11  Voiceband data calls

5.2.6 Tone

在控制器(如VoIP之MGC)的控制下，PVG可以產生可聽音(Audible Tone) 送至TDM端。該可聽音係被接入語音通道，而非混合於語音通道內。在PVG內有多組Toneset，可以依據各個T1/E1 Port的需求，同時播放不同的Toneset。

為了使PVG播放正確的可聽音，MGC必須使用H.248或ASPEN Protocol送出包含Toneset與Tone ID的請求信號(Signal Request)，PVG收到後即會播放該可聽音。

當PVG遇有下列情況時，將會停止播放可聽音：

(1) 播放時間結束

(2) PVG收到未包含Toneset與Tone ID的Signal Request。

(3) 有一適當的Request Event訊息以H.248或ASPEN Protocol送達PVG。例如用戶拿起話筒聽到撥號音(Dial Tone)時，按第一碼後，該撥號音將自動停止。

# 5.2.7 Local Announcement

當控制器(如VoIP之MGC)以H.248或ASPEN Protocol要求Passport PVG播放錄音截答時，Passport PVG會直接播放該錄音截答，並送至TDM端，每一音源檔案(Announcement File)係由一個索引檔(Index File)與一個語音檔案(Audio File)所構成。如圖5.12所示，音源檔案是由UAS (Universal Audio Server)的 APS (Audio Provisioning Server)編輯所產生，UAS以FTP (File Transfer Protocol)方式將該音源檔案自APS傳送至Passport PVG之active CP (Control Processor)，並存放於/user/PVG/announcements 目錄下。Active CP必須擔保該音源檔案也將會儲存於standby CP內。當有需求時(如重新開機、VSP重啟、更新檔名) VSP將自active CP內擷取該音源資訊，並存放於SSM (Secondary Services Module) 內，在使用該音源檔案之前，VSP會確認該音源資訊是否完整。若確認失敗，則原有的音源檔案仍然維持繼續使用；若確認沒有問題，則立即啟用新的音源檔案。

PVG本身具有儲存音源與播放音源之能力，當音源檔案更新時，並不會影響正在播放音源的工作，因為正在播放的音源是使用舊的音源資訊，當有新的音源要求時，才會播放新的音源資訊。

圖5.12  錄音截答音源傳送流程

# 5.2.8 Digit Collection

Passport PVG在MGC的控制下，可以收集自TDM側送來的DTMF (Dual Tone Multi-Frequency)碼，收碼後也會通知MGC。Passport PVG連續收碼長度可達32碼，收碼內容可包含 *、#、0~9、A~D，而且PVG也有能力區分長與短的 * 與 # 碼。

有關收碼的狀況，MGC是使用H.248或ASPEN Protocol與PVG溝通，其收碼方式可分為三種：

(1) Digit Collection with Digit Map
Digit Map係定義PVG的收碼方式，當PVG使用一Digit Map收集用戶撥碼內容時，該Digit Map的長度限制為400字元。

(2) Digit Collection without Digit Map
PVG每收到一DTMF碼，將立即以H.248或ASPEN Protocol通知MGC。

(3) Mid-call Digit Collection
在通話期間，MGC賦予PVG擁有Mid-call Digit Pattern與Digit Buffer，當PVG偵測到滿足該Digit Pattern時，將會通知MGC。當使用VSP3 FP時，PVG可使用RFC-2833 NTE (Named Telephone Event)於RTP封包內傳送DTMF碼。

5.3 Passport 15000/20000 硬體簡介

在一個NEBS (Network Equipment Building System) 2000機架中可安裝兩組獨立的Passport 15000/20000交換設備，如圖5.13所示。每一組Passport 15000/20000交換設備有18個插槽(slot)，最多可安裝16片處理器卡板，如圖5.14所示，說明如下：

(1) Slot 0專供主控制處理器(Control Processor；CP)使用

(2) 14個Slots專供功能處理器(Function Processor；FP)使用

(3) Slot 1專供備用控制處理器或功能處理器使用

(4) 另2 slots目前未使用

另有兩個Fabric Cards位於機框背面，如圖5.15所示，其功能是作為各個處理器之間的內部連接，如圖5.16所示，各個處理器卡板的Fabric介面是採用雙重串列鏈路連接至兩個具有16組雙向輸出入埠的Fabric模組(Fabric Cards)。

若只有一組Passport 15000/20000交換機時，可以考慮採用機箱裝置(equipment mounting apparatus)，但在準備過程中應注意下列事項：
(1) 機箱大小與重量
(2) 散熱風流動的方向是否順暢
(3) 確認直流電源供電系統
(4) 接地裝置

Passport 15000是一高容量的ATM節點，可作為ATM網路的骨幹或外圍節點(Edge Node)，可支援電介面與光接面，速率範圍為E3 ～ STM-16與DS3 ～ OC-48。

圖5.13  NEBS 2000機架

圖5.14  Passport 15000框架元件示意圖

圖5.15  Passport 15000 有關fabric位置圖

圖5.16  Passport 15000/20000交換功能架構圖

5.3.1 BIP (Breaker Interface Panel)簡介

BIP主要功能是提供DC電源與各Passport交換機的機架告警指示。BIP是一個Passport 15000/20000的電源分配單元(Power Distribution U nit)，應結合系統的電氣接地與控制電磁介面(Electro Magnetic Interface；EMI)，BIP也包含外部告警的連接(External Alarm Connection)與內部告警系統電路(Internal Alarm System Circuit)。

在NEBS 2000機架中，BIP可提供雙重-48V/-60V DC饋電系統，至多100A連接至斷路器介面模組(Breaker Interface Modules；BIM)，電源自BIM分配至機框與冷卻單元(Cooling Unit)。依機框的數量可支援兩組BIM(Single Shelf)或四組BIM(Dual Shelf)。BIP也包含了告警模組(Alarm Module)可監視系統元件、產生告警與控制LED的狀態指示。BIP包含的硬體元件，摘要說明如后。

5.3.1.1 BIP的前蓋板(Front cover of the BIP)

BIP的前蓋板打開後即可看到BIP的正視圖，如圖5.17所示。BIP的前蓋板功能如下：
(1) 保護電源斷路器與告警模組前面的連接與元件。
(2) 引導上方的冷卻單元排出熱風。
(3) 為了安全方便起見，提供專用螺栓。

圖5.17 NEBS 2000機架的BIP正視圖

5.3.1.2 斷路器介面模組(Breaker Interface Module；BIM)

(1) 兩個BIM或四個BIM作業模式(Two-BIM or Four-BIM Model)

a. Two-BIM Model

在只有收容一組Passport 15000/20000的NEBS 2000機架或機箱裝置中提供，例如機架編號NTQS10 與NTHQ10。

b. Four-BIM model

在NEBS 2000機架內，當收容兩組Passport 15000/20000交換機時，即需要提供Four-BIM model，例如機架編號NTQS20與NTHQ20。

(2) BIM的功能

每一BIM各有五組電源斷路器控制著直流A電源與B電源連接至電源介面模組(Power Interface Module；PIM)與上下方的冷卻單元，有關Passport 15000/20000之斷路器規格如表一所示。

表一：Circuit breaker configuration for each BIM of a Passport 15000/20000

| Location of circuit breaker | Left | Middle left | Middle | Middle right | Right |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Passport 15k | 20 amp | 20 amp | 5 amp | 20 amp | 20 amp |
| Passport 20k | 25amp | 25amp | 5amp | 25amp | 25amp |
|  | shelf upper half | shelf upper half | cooling units | shelf lower half | shelf lower half |

(3) BIM的前面板 (Front Panel of a BIM)

BIM的前面板的裝置與功能說明如下：

a. 三角形告警指示燈 (a triangle alarm LED)

BIM的告警狀態指示燈說明如表二所示。

表二：Alarm LED status indicators for BIMs

LED color Mode Meaning

red solid major fault

off no fault

b. 長方形告警指示燈 (a rectangular power LED)

BIM的電源狀態指示燈說明如表三所示。

表三：Power LED status indicators for BIMs

LED color Mode Meaning

green solid no fault； in service－active

off invalid state－test for loss of power

c. 五組斷路器

d. 固定BIM的專用螺栓

5.3.1.3 告警模組(Alarm Module)

BIP告警模組位於BIP的前面右邊位置，如圖5.17與5.18所示。

(1) 告警模組功能

a. 監視、過濾硬體與軟體的告警

b. 提供聲音告警與亮燈告警

c. 是機架列告警的一部分

d. 監視電源斷路器的狀態

(2) 告警模組的前面板(Front Panel of the BIP Alarm Module)

a. 告警指示

BIP告警模組電源狀態指示如表四所示。

表四：Power LED status indicators for the BIP alarm module

LED color Shape Mode Meaning

green triangle solid no fault； in service －active

red square solid minor fault with the alarm module

off invalid state － test for loss of power

b. 告警等級指示燈

告警等級指示燈包含Critical、Major、Minor三種。

c. 可視引導指示燈 (visual follow-me indicator)

共有十個LED協助維護人員找到障礙模組所在位置。

d. LED測試開關 (LEDTEST switch)

按5秒鐘，所有BIP LED告警指示燈全亮。

e. 聲音告警開關 (Audible alarm Cut-Off switch；ACO)

圖5.18  BIP的告警模組

5.3.2 機框元件簡介 (Shelf Assembly Overview)

Passport 15000/20000機框收容了大部分的元件，包含Backplane、Switching Fabrics、Power Interface Module、MAC Address Module、Alarm/BITS Termination、Cooling Unit、Control Processor Cards與Function Processor Cards。

5.3.2.1 背板 (Backplane)

背板位於機框背面，在處理器卡板與fabric之間，每一處理器卡板使用4Z-PACK連接頭(Connector)連接至背板。其他尚有Fabric卡板、MAC Address模組、Alarm/BITS模組與電源介面模組均連接至背板。

5.3.2.2 Fabric卡板

每一組Passport 15000/20000機框收容兩片Fabric卡板，均位於機框背面，如圖5.15所示。兩片Fabric卡板位置相反，是為了減少串列鏈路(Serial Link)的長度。

每一Fabric提供16組DASL輸出入埠，每一輸出入埠頻寬為3.52Gbits/s，所以fabric容量為3.52Gbits/s × 16 ＝ 56.32 Gbits/s，但機框使用容量只有40 Gbits/s，用以支援2.5 Gbits/s的功能處理器。在正常情況下，每一處理器會平均分攤的經由兩片Fabric與其他處理器卡板送收資訊，當控制處理器卡板偵測到有一Fabric故障時，則另一Fabric會承擔所有的訊務。Fabric的Data Rate大於User Data Rate原因有二：

(1) 頻寬保留給內部細胞標頭(Internal Cell Header)使用。

(2) Fabric以較高的傳送速率更容易提供無阻塞(Non-Blocking)的環境。

5.3.2.3 電源介面模組(Power Interface Module；PIM)

電源介面模組將來自BIP供應的電源轉送至機框內各個元件，在機框背面沿著左側共有四組PIM，如圖5.19所示，其中兩組屬於A組饋電系統，另兩組屬於B組饋電系統。有關PIM面板示意圖詳如圖5.20所示。

圖5.19  Passport 15000機框後視圖

圖5.20  PIM 面板

5.3.2.4 MAC位址模組(Media Access Control Address Module)

MAC位址模組包含一個擁有87C51 8比次微控制器電路板與一個Z-PACK連接頭連接至背板，MAC位址模組含有可使用位址範圍的相關資訊。MAC位址模組位於機框背面左側，如圖5.19所示。有關MAC位址模組面板構造，詳如圖5.21所示。

圖5.21  MAC address module 面板

5.3.2.5 Alarm/BITS模組(Building Integrated Timing Supply Module)

Alarm/BITS模組接收下列兩種信號：

(1) 來自冷卻單元(Cooling Unit)與BIP的告警信號。
(2) BITS信號

Alarm/BITS會將上述兩者信號經由背板轉送至控制處理器(CP)。Alarm/BITS模組位於機框背面右側，如圖5.19所示。有關Alarm/BITS模組面板構造，詳如圖5.22所示，共包含四個連接頭，

(1) BITS part (Sync J4與Sync B-J3)
依時鐘源規格的不同，需要採用不同版本的Alarm/BITS模組配合。

(2) Cooling Unit Alarm Connector
使用9-pin D型連接頭接收來自冷卻單元的告警信號，並經由alarm/BITS模組傳送至背板。

(3) BIP告警連接頭
接收來自BIP的告警信號，並經由背板傳送至控制處理器。

圖5.22  Passport 15000 alarm/BITS面板

5.3.2.6 冷卻單元(Cooling Unit)

在一個NEBS 2000機架內，若包含兩組Passport 15000/20000交換機時，則需要有兩組冷卻單元。有關機架內空氣流動的方向如圖5.23所示，

(1) Upper Cooling Unit 吸入冷空氣
Upper Cooling Unit風扇吸入冷空氣，經Upper Shelf Assembly，在BIP下方送出熱空氣。

(2) Lower Cooling Unit 送出熱空氣
在Lower Cooling Unit 送出空氣的帶動下，機架底層會吸入冷空氣，經Lower Shelf Assembly，並於Lower Ccooling Unit 風扇送出熱空氣。冷卻單元使用的元件如圖5.24所示，摘要說明如后：

(1) 風扇：每一冷卻單元包含三個風扇。

(2) 風扇控制器(Fan Controller)：當有一風扇故障時，將會傳送告警信號至Alarm/BITS模組，並通知其他風扇強迫其他風扇提高轉速，其功能包含：
a. 提供風扇電源
b. 監視風扇運轉與轉速
c. 監視溫度

(3) Air Filter
a. 避免灰塵與空氣中污染物進入機框內部
b. 引導空氣流動

(4) 溫度感知器(Temperature Sensor)

a. 每一溫度感知器搭配一個風扇控制器。

b. 當溫度高於攝氏72度時，將傳送高溫告警至Alarm/BITS模組。

c. 當溫度低於攝氏55度時，風扇維持正常運轉。

d. 當溫度介於攝氏55~72度之間時，則強迫風扇提高轉速。

(5) 冷卻單元的LED
冷卻單元的LED指示說明如表五所示。

表五：cooling unit LED indicator

LED display Description

Green light on Unit on； no fault detected

Red light on Fan fault； missing fan or temperature sensor detected. A FANFAIL signal is sent to the alarm/BITS module； and the remaining fans are switched to the high speed setting.

圖5.23  NEBS 2000機架內空氣流動方向示意圖

圖5.24  冷卻單元使用的元件

5.3.3 控制處理器與功能處理器

控制處理器與功能處理器位於機框的位置，如圖5.14所示。

5.3.3.1 處理器卡版的時鐘行為

Passport 15000節點收到時鐘源信號後，會分配至整個Passport系統。控制處理器接收時鐘來源的方式有二：

(1) 大樓整合型時鐘信號(Building Integrated Timing Supply；BITS)
BITS接入Passport 15000/20000的alarm/BITS模組，經由背板再轉送至控制處理器。

(2) 線路時鐘信號(Line Timing)
依據擁有光介面的功能處理器(FP)，於SONET或SDH信號內抽取線路時鐘信號。

兩控制處理器廣播時鐘信號(Timing Signal)至連接於同一背板的所有處理器卡版，所有處理器卡版也會同步於該時鐘信號。一般而言，當提供語音或視訊服務時，同步於網路上的時鐘信號是有必要的；當提供數據服務時，則無此必要。Passport 15000/20000可以工作於同步或非同步的網路時鐘模式。

每一功能處理器接受時鐘信號來源說明如下：

(1) 當功能處理器之軟體設定為Module時，則時鐘來源選擇為控制處理器。

(2) 當功能處理器之軟體設定為Line時，則時鐘來源選擇為入方向SONET或SDH的線路時鐘信號。

(3) 當來自控制處理器的參考時鐘信號停止，或功能處理器的時鐘來源設定為Local時，則時鐘來源選擇為功能處理器本身的振盪器。

當兩控制處理器均無法提供時鐘信號時，功能處理器將依據原先設計的方式進入free-run模式。當任一控制處理器恢復時鐘信號時，功能處理器會自動同步於該時鐘信號。

5.3.3.2 控制處理器

有關控制處理器的功能摘要如下：

(1) 控制處理器有兩種版本，分別是CP2與CP3，其中CP3的面板構造如圖5.25所示。

(2) 在系統起始期間，控制處理器需要安排功能處理器的啟始順序。

(3) 載入新軟體進入功能處理器。

(4) 管理與監視功能處理器、fabric卡板與其他硬體之狀態。

(5) 提供同步時鐘給所有連接於背板的其他處理器卡板。

(6) 監視與處理告警及同步時鐘信號之性能。

(7) 提供Preside Multiservice Data Manager或文字介面終端設備(Text Interface Device)所需的介面。

(8) Active控制處理器無法工作時，Standby控制處理器將轉變為Active。

控制處理器包含a motherboard、a memory daughter card、a power supply daughter card與a hard disk mounted on the motherboard。控制處理器介面支援下列功能，

(1) Disk Interface

(2) Stratum Clock

(3) Real-time Clock (example for the time-of-day clock)

(4) Shelf Alarm Circuitry

(5) External Interface

a. A V.24 DCE port for Preside Multiservice Data Manager Connectivity。

b. a 10Base-T Ethernet port for OAM of CP2 and 100Base-T Ethernet port for OAM of CP3。 (IEEE 802.3)

(6) BITS from the alarm/BITS module

圖5.25  控制處理器CP3之面板

5.3.3.3 32-Port E1 TDM FP

32-Port E1 TDM FP 是提供Passport PVG連接至TDM網路的一種介面卡板，該卡板有兩組16×E1連接頭，可銜接至兩組MAD (Multiport Aggregate Device)，用以提供32組E1介面。有關32-Port E1 TDM FP的面板構造如圖5.26所示。FP與MAD間電纜長度限制為250m，E1電纜線長度限制為183m。有關MAD面板構造如圖5.27所示，各個亮燈指示說明如下：

(1) 背面SIG亮燈
表示收到FP送來的Signal。

(2) 正面SYNC LOSS亮燈
表示MAD與FP之間發生Loss of Frame或Loss of Signal告警現象。

(3) 正面AIS亮燈
表示收到Passport送來的Alarm Indication Signal。

圖5.26  32-port E1 TDM面板

圖5.27  MAD面板

5.3.3.4 VSP3 FP

有關VSP3 (Voice Services Processor 3)面板構造如圖5.28所示，VSP3卡板的輸出入埠有兩種：

(1) 虛擬輸出入埠(Virtual Port)：經由背板與其他功能處理器可以連接至ATM/IP網路。

(2) 兩個Gigabit Ethernet Ports：經由此輸出入埠可以直接連至IP網路，不需要額外的Ethernet卡板或ATM介面卡板。

如圖5.7所示，來自TDM網路的信號進入TDM FP卡板，經由背板轉送至VSP3 FP，並由Gigabit Ethernet Port送至IP網路。VSP3 Gigabit Ethernet Port 可支援Media Traffic，並能傳送Call Control Signaling至MGC，但無法提供操作、管理與維護工作。有關VSP3 LED狀態指示說明如表六所示﹕

表六：FP LED status indicator

Status indicator Description

No color Card is without power.

Solid red Card is powered on and performing tests； or after 30s； is faulty.

Pulsing red Card is loading it 's software.

Slow Pulsing green Card is loaded but not activated.

Fast pulsing green Card is loaded as spare.

Solid green Card is in full service.

Solid amber Card is not faulty； but cannot operate.

圖5.28  VSP3功能處理器之面板

如圖5.29所示，VSP3內部至多可以收容21個VPM (Voice Processing Module)，每一個VPM最多可處理96 Timeslots，所以VSP3 FP至多可收容

21 VPM/VSP3 × 96channels/VPM ＝ 2016 channels/VSP3 (G.711)

PQC：Packet Queue Controller

SPM：Signal Processing Module

SSM：Supplementary Service Module

圖5.29  Passport 15000/20000 VSP3 FP

5.3.3.5 其他功能處理器

功能處理器除了前述的32-port E1 TDM FP、VSP3 FP之外，其他尚有：

(1) 2-port DS3Ch TDM FP

(2) 4-port DS3Ch FR FP

(3) 4-port DS3Ch ATM FP with IMA

(4) 4-port DS3Ch FP with AAL1 CES

(5) 12-port DS3 FP

(6) 12-port E3 ATM FP

(7) 2-port general processor with disk

(8) 4-port Gigabit Ethernet FP

(9) 6-module packet server FP

(10) 4-port OC-3/STM-1 ATM FP

(11) 4-port OC-3/STM-1Ch TDM/CES FP

(12) 16-port OC-3/STM-1 ATM FP with MT-RJ connectors

(13) 16-port OC-3/STM-1 ATM FP with LC connectors

(14) 1-port OC-12/STM-4 FP

(15) 4-port OC-12/STM-4 ATM FP

(16) 1-port OC-48/STM-16 POS FP

(17) 1-port STM-1Ch FP

(18) 1-port OC-48/STM-16 ATM FP with APS

(19) VSP2

5.3.4 電纜管理簡介(Cable Management Overview)

Passport 15000/20000的電纜管理單元與其框架元件可提供電纜線(內含銅線、光纖與系統內部連接線)所需要的保護、管線與安全措施。

在Passport 15000/20000系統內，使用的電纜線可分為兩種：

(1) 電力電纜線(Power Cable)

(2) 連接至其他電信設備的電信信號電纜線(Telecom Signaling Cable)

雖然電力電纜線與電信信號電纜線可以共用電纜管理相關設備，但是有關規劃、安裝、更換任一類型的電纜線時，應該分別處理。有關NEBS 2000機架之電纜管理相關元件如圖5.30所示。

圖5.30  NEBS 2000機架電纜管理簡圖

# 5.4 Passport軟體簡介

Passport 軟體可分為五個主要類別，分別是基本軟體(Base Software)、網路軟體(Networking Software)、中繼軟體(Trunking Software)、接取服務軟體(Access Service Software)與Packet Voice Gateway軟體，除Packet Voice Gateway已於5.2節說明外，其餘軟體功能簡介如后。

# 5.4.1 基本軟體(Base Software)

係提供基本的系統功能，用以支援其他軟體功能，包含：軟體管理(Software management)、指令處理(Command Processing)、檔案儲存(File Storage)、資料收集(Data Collection)、輸出入埠管理(Port Management)與網路管理介面(Network Management Interface)。

# 5.4.1.1 指令處理(Command Processing)

網路操作人員或網路管理人員可以直接的經由文字型式之介面(text interface)或間接的使用網路管理設備(Network Management Device)輸入指令，用以建構一個Passport節點所需要的硬體、軟體與服務等組成元件(Components)。

# 5.4.1.2 資料收集(Data Collection)

Passport收集到的資料可用來作為查修障礙、系統性能微調與帳務處理之參考依據，其內容包含：
(1) 告警與運轉狀態變化的通知
(2) 計費資料
(3) 性能量測 (Performance Measurement)
(4) 作業紀錄檔(Operator Logs)與除錯資訊(Debug Information)
(5) SNMP Trap

# 5.4.1.3 檔案系統(File System)

Passport檔案系統儲存系統運作所需要的軟體與結構資料檔案(Configuration File)，還包含系統運作所產生的資料檔案。檔案系統至多可包含兩個硬碟機，分別位於兩個控制處理器內。當兩個控制處理器為主備控制處理器之運作架構時，則兩個硬碟機將會保持在同步狀態。

# 5.4.1.4 網路管理介面(Network Management Interface)

網路管理介面系統是基本軟體的一部份，操作人員可經由網路管理設備接取Passport節點，同時網路管理介面系統也提供了接取時所需要的安全機制。

Passport提供了四種介面型態，分別是：

(1) 本地操作(Local Operator)
允許ASCII終端機作為本地的操作設備。

(2) 遠端接取(Telnet)
允許操作人員自遠端經由IP網路接取。

(3) 快速管理資訊規約(Fast Management Information Protocol；FMIP)
是Nortel Network專屬的管理資訊規約，當Preside Multiservice Data Manager經由PVG控制處理器上的Ethernet Port 接取Passport交換機時，即是採用FMIP。

(4) 檔案傳送規約(File Transfer Protocol；FTP)
允許檔案以FTP方式傳進本地硬碟機或自本地硬碟機傳出。

# 5.4.1.5 處理器控制系統(Processor Control System)

處理器控制系統管理各處理器卡板，例如：

(1) 安排系統啟始作業順序

(2) 當處理器卡板轉變為可用狀態時，負責載入適當的軟體。

(3) 監視處理器卡板，並於偵測到故障發生時，啟動適當的回復程序(Recovery Procedure)。

(4) 可使處理器卡板轉變為備用狀態。

(5) 提供指令處理系統使用的控制介面，供操作人員監視與維修。

# 5.4.1.6 軟體控制系統(Software Control System)

Passport軟體存放於可接取到的另一網路節點上，並允許自遠端節點下載軟體至Passport節點上。為了因應各類應用服務的需求，每一種應用均有一個版本編號與適當數量的Patches，Passport軟體控制系統即是用來管理Passport節點上的軟體版本與Patches。

# 5.4.1.7 Passport 15000 or 20000背板控制系統

背板控制系統(Backplane Control System)控制兩個Fabrics，這兩個Fabrics使得處理器卡板可以和其他處理器卡板互相溝通，當兩個fabrics均處於工作狀態時，則兩Fabrics共同承載處理器卡板封包的傳送任務；當一Fabric故障時，則由另一Fabric承擔所有處理器卡板的封包傳送任務。依據各個Fabric的使用狀態，Passport會自動切換為單工或雙工作業型態。

背板控制系統提供Fabrics元件介面，使得操作人員可以進行監視或維修作業，例如：locking、unlocking、或testing等維護指令均為背板控制系統所控制。

Passport 15000共有兩組56.3Gbits/s Fabrics，可提供40Gbits/s的使用容量。Passport 20000共有兩組112.6Gbits/s Fabrics，可提供70Gbits/s的使用容量，

# 5.4.1.8 Port管理(Port Management)

Port管理功能用於控制與管理每一處理器卡板上的Ports與channels。一個Logical Processor是一個Logical Entity，可以對應一個或多個處理器卡板與一群軟體功能，對於每一Logical Processor，管理人員必須規劃其位於處理器卡板上的Ports與Channels。當一Logical Processor 的Ports與Channels均設定完成後，即可連接到所需要的服務。

5.4.2 網路軟體 (Networking Software)

網路軟體提供路由建立的功能，使得Passport可將封包資訊自啟始地點傳送至目的地，包含非連接型路由(Connectionless Routing)與連接導向路由功能(Connection-Oriented Routing)。

# 5.4.2.1基本路由系統 (Base Routing System)

基本路由系統可取得與維持Passport網路拓樸，並計算網路中所有Passport節點間的最佳路徑。藉由TRM (Transport Resource Manager) 與拓樸管理者 (Topology Manager) 可提供傳送資源 (Transport Resource)與拓樸管理 (Topology Management) 功能。TRM本身擁有所有鏈路的使用狀態與可用頻寬之資訊，拓樸管理者則可送收網路上所有Passport節點與節點間的Logical Links之網路資訊。

# 5.4.2.2 非連接型路由系統 (Connectionless routing system)

(1) DPRS (Dynamic Packet Routing System)
DPRS使用階層式定址路由協議(Hierarchical Addressing Routing Protocol) 與拓樸資訊尋找至每一目的地的最佳路由。

(2) IP路由系統 (IP Routing System)
Passport提供標準的IP路由規約，包含OSPF (Open Shortest Path Protocol)、RIP (Routing Information Protocol)與BGP-4 (Border Gateway Protocol version 4)

# 5.4.2.3 連接導向路由系統 (Connection-Oriented Routing System)

(1) 路徑導向路由系統(Path-Oriented Routing System； PORS)
PORS提供一個可自動建立與維持連接的連接導向路由系統。PORS支援交換式與永久式的連接方式，在呼叫建立期間，PORS建立一路徑，並保留頻寬，允許所有的封包經由相同的路徑送達目的地。當不需要此連接路徑時，PORS將移除此路徑。

(2) ATM路由系統(ATM Routing System)
ATM路由系統提供各Passport節點間的動態連接建立，也允許Passport交換機與其他ATM交換機的介接。ATM路由系統提供定址(Addressing)、信號(Signaling)與路由機制，可支援SVCs (Switched Virtual Connections)、SPVCs(Soft Permanent Virtual Connections)、SPVPs(Soft Permanent Virtual Paths)與PVCs (Permanent Virtual Connections)。這些網路功能允許系統立即建立ATM連接。

# 5.4.3 中繼軟體 (Trunking Software)

Passport中繼系統使得Passport節點可連接至其他Passport節點。

# 5.4.4 接取服務軟體 (Access Services Software)

Passport服務軟體可同時處理與管理語音、數據、視訊與影像等混合型的訊務，也提供多種協議路由服務(Multiprotocol Routing Services)，例如Passport Frame Relay Services、Passport ATM Services、Passport IP Services、Multiprotocol Label Switching、…等。

第六章 IMS 簡介

6.1 IMS功能概述

IMS為Interactive Multimedia Server 簡稱，一種以SIP (Session Initiation Protocol)為基礎的多媒體伺服器。是利用標準化的開放式結構，使電信營運商能夠為他們的企業客戶與消費者提供先進的多媒體與使用者間協調合作(Collaboration)應用。

在Nortel Succession Solution中，IMS軟體版本1.X以前稱為IMS。版本2.0以後稱為MCS(Multimedia Communication Server)多媒體通信伺服器，由於本次受訓教材為IMS，因此以IMS為主做介紹。

IMS互動式多媒體伺服器，是專為下一代多媒體服務與應用的開放式商用系統。隨著下一代網路(Next Generation Network；NGN)發展，傳統電信營運商正在向下一代網路轉型以開拓新業務市場，創造新的獲利空間，新進電信業者正在利用NGN搶佔先機。企業面臨是現有網路的改造，還是新一代多媒體網路的建造，都面臨巨大的機會與挑戰。北方電訊提供電信業者的解決方案包括 CS2KC (Succession Communication Server 2000-Compact)、IMS互動式多媒體伺服器等豐富的內容。

IMS 是下一代網路的重要組成部分，通過各種智慧終端，包括網路電話、SIP多媒體PC終端機、網頁(Web)多媒體客戶端以及由第三者開發的客戶終端，可以將各種不同之新服務呈現給用戶。IMS還提供第三方開發編輯接取端，電信業者透過與軟體業者的合作可以擴大服務種類和內容；IMS 提供一個開放可編輯之服務環境，作為產生服務和運轉的平台，幫助電信業者在各種底層傳輸網路有線、無線以及WLAN(Wireless Local Area Network) 等建構新的多媒體應用與服務。IMS支持SIP、H.323等多媒體服務控制協議，可以接入各種基於SIP協議的用戶設備以及H.323閘道器等。IMS提供一整套計費、管理和配置的標準接取設備。

6.1.1 IMS的網路角色

IMS互動式多媒體伺服器與CS2000為同等之媒體閘道控制器(Media Gateway Controller；MGC)，其在網路架構上可單獨存在提供服務，其架構如圖 6.1所示

IMS也可與CS2000形成一個完整之Succession解決方案之網路，在此種情況下，IMS LAN與CS2KC CS(Communication Server)LAN共同型成VLAN (Virtual Local Area Network)，借此區分呼叫處理信號、載送流量、操作管理維護資料。其組態顯示如圖6.2所示

6.1.2 IMS信號架構

IMS透過客戶端管理者(Client Managers；CM)傳送多媒體服務與SIP客戶端，客戶端管理者在IMS與遠端客戶端(Remote Clients)扮演一個中介者，客戶端管理者與他們自己的客戶端用各種不同的協議(Protocol)溝通，但客戶端管理者代表客戶端與IMS溝通使用SIP(Session Initiation Protocol)溝通。IMS信號(Signalling)使用流程如圖6.3所表示

信號往返遠端之IP電話客戶端，像i2004 Internet Telephones，Unistim信號經由核心網路在客戶端與IP客戶端管理者(IP Client Managers；IPCM)之間傳送，IP客戶端管理者再將信號轉換成SIP信號連至SIP應用模組(SIP Application Module)，且與IMS私有網路相連提供各種不同的服務。

信號往返遠端之網頁客戶端(Web Clients)，允許瀏覽器(Browser)去接取多媒體伺服器(Multimedia Server)。信號以WCSCP(Web Client Session Control Protocol)為協議，經由核心網路在網頁客戶端與網頁客戶端管理者(Web Client Manager)之間傳送，網頁客戶端管理者再將信號轉換成SIP 信號連至SIP應用模組。

信號往返遠端之多媒體客戶端(Multimedia Clients)，包括SIP PC Clients 和 SIP IP Phones ，信號使用SIP。SIP信號經由核心網路在客戶端與IMS應用伺服器傳送，且經IMS Application Server與IMS私有LAN相連，提供各種不同的服務。

6.1.3 IMS 媒體伺服器(Media Server)

IMS多媒體(multimedia)訊務傳送，經由核心網路至IMS LAN是由兩種形式媒體伺服器來執行，圖6.4為媒體伺服器互連架構圖。

- SIP 語音伺服器(Audio Server)提供以分封為基礎(Packet-Base)的會議電話與錄音截答。

- RTP媒體入口(Media Portal)提供遠端客戶端連接路徑，接取IMS的多媒體服務。

6.1.4 IMS接取設備元件

IMS接取設備元件(Access Elements)功能包括：

- 個人、群體、企業接取(Access)‧

- 多樣化終端設備和多樣功能設備‧

- 對IP 用戶端提供多媒體服務‧

- 提供用戶與設備移動性(Mobility)‧

- 支持防火牆和NAT(Network Address Translation)接取‧

圖6.5為IMS 實際之接取客戶端設備圖

IMS服務和客戶端接取(Client Access)機制

- SIP Multimedia PC Client：個人電腦裝設SIP Client端軟體，提供接取SIP服務。

- i2004 Internet Telephone：使用i2004話機，經由IP 客戶端管理者(IPCM)，轉換信號協議(Unistim — SIP)接取SIP服務。

- SIP Multimedia Web Client：經由網頁瀏覽器(Web Browser)，透過IPWCM 網頁客戶端管理者轉換信號協議(WCSCP — SIP)提供接取SIP服務。

- SIP Personal Agent：以網頁瀏覽為基礎(Web-Based)，提供用戶可自己設定或修改介面，使合乎客戶需求之SIP 服務。

- SIP Provisioning Client：提供以網頁為基礎(Web-Page Based)服務，提供業者供裝用戶設定的機能。

- IP Client Manager(IPCM)：對於i2004 Internet Telephones 提供信號SIP-Unistim轉換，並作為i2004設備之SIP使用者之代理人兼管理者(User Agent and Manager)，IPCM提供給俱有i2004特性之設備與SIP Application Server作信號互連(Interwork)。

- SIP Web Client Manager Software：供裝在具有SIP特性之網頁客戶端(Web Client)，使SIP網頁客戶端(Web Client)與SIP Application Server作信號互連(Interworking)。

整個完整IMS 的接取網路(Access Network)，如圖6.6所示

6.1.5 IMS對傳統電話閘道器(PSTN Gateways)

IMS通往PSTN(Public Switch Telephone Network)可經由SIP PRI Gateway或CS2K，二者選一即可。

- CS2000：IMS的應用伺服器(Application Server)與CS2000之間是以SIP-T信號溝通，T代表電話(Telephony)。CS2000作信號互連(Interworking)，為客戶群(Customer Group)接PSTN。

- SIP PRI Gateway：PRI Gateway以UAS-Base Platform加上SIP使用者代理機能(User Agent Capabilities)，即能連至PSTN。圖6-7為IMS PSTN閘道器接取架構圖

6.1.6 IMS公網與私網(Public and Private Network)

IMS的私有網路隱藏在公眾網路之後，是增加安全性手段。路由器應限制流量，在私有網路與公眾網路之間作管制。IMS客戶端(Clients)不與IMS私有網路上的網路元件(Network Elements)直接溝通，因此IMS的私有網路不需被公眾接取(Public Accessible)。假設IP位址由公眾網路發出，欲接取私有網路，則路由策略過濾(Routing Policy Filters)、封包過濾、防火牆等機制應置於適當位置，確保私有網路的安全。管理模組(Management Module)、計費模組(Accounting Module)、資料庫模組(Database Module)為連至IMS私有網路之網路元件(Network Elements)，SIP Audio Server和 SIP PRI Gateway元件若被部署為IMS網路解決方案之一部分(Network Solution)，則其也為連至IMS私有網路之網路元件。SIP應用模組(Application Module)、RTP媒體入口(Media Portal)、供裝模組伺服器(Provisioning Module Server)、IP客戶端管理者和SIP網頁客戶端管理者與連在公眾網路上之網路元件溝通，需經由公眾網際網路(Public Internet)。因此連在公眾網路上之網路元件需搭配公網IP位址，網頁客戶端管理伺服器(Web Client Manager Server)都連至IMS的公眾網路。IMS的客戶端如i2004 Internet Telephone、SIP Multimedia PC Client、SIP Personal Agent和SIP Multimedia Web Client這些IP由IANA(Internet Assigned Number Authority)或ISP業者指配，IP位址區段大小依網路需求而定。

6.2 IMS網路元件(Network Element)

6.2.1 IMS設備配置

IMS系統由三種框架組成

- Management/Accounting and Database Server Frame‧

- Application Server Frame‧

- RTP Media Portal、SIP PRI Gateway and SIP Audio Server Frame‧

此三種機架正好對應圖6-9中間所標示，電源供應分AC與DC。

對供應AC組態之電源，機架以CMP SCCI Frame配置。

對供應DC 組態之電源，機架以CMP PTE2000 Frame配置。

6.2.2 SIP應用模組(Application Module)

SIP AM(Application Module)是IMS 最重要核心部分，它支援SIP會談(Sessions)。使IMS客戶端可以互相溝通，而且可接取IMS資料庫(Database)和媒體伺服器(Media Server)。為SIP Clients提供特定之機能

- 認證(Authentication)和註冊登錄(Registration)

- 顯示管理(Presence Management)

- 呼叫處理語言(Call Processing Language；CPL)編寫，例如篩選呼叫(Screening)。

全部服務邏輯都在應用模組(Application Module)執行，而用戶資訊、呼叫處理語言(CPL)編寫、服務資料、AP伺服器成分組態之資料，則由資料庫模組(Database Module)執行。

應用模組(AM)也處理SIP-Based網路與Non-SIP網路之間作信號互連(Interworking)。圖6-10為SIP Application Module在IMS網路上連接，SIP Application Module與IMS的私有網路和公眾網路都有連接，SIP應用模組與IMS公眾網路連接用來傳送來至像SIP多媒體個人電腦客戶端(Multimedia PC Client)和SIP多媒體網頁客戶端(Multimedia Web Client)的信號信息(Signaling Messages)。

SIP應用模組是IMS服務之核心，其服務是由各伺服器協同完成。由圖6-11顯示，SIP應用模組是由下列伺服器組成。

註冊伺服器(Register Server)

位址伺服器(Location Server)

代理伺服器(Proxy Server)

BBUA伺服器(Back-to-Back User Agent；BBUA Server)

顯示模組(Presence Module)

代理(Proxy)、轉向(Redirect)、位址(Location)和註冊(Registrar)等伺服器，以前定義為邏輯實體(Logical Entities)。IMS整合成為單一伺服器，即SIP Application Server。

6.2.2.1註冊伺服器(Registration Server)

註冊伺服器在客戶登錄期間執行確認工作，當用戶登錄時，註冊伺服器根據用戶提供之User ID和Password，與資料庫模組(Database Module)取出資料比對認證，確實正確即回送登錄成功信息與客戶端(Client)，客戶端登入完畢，登錄資訊仍存入資料庫模組。

圖6-12為客戶端Login 順序步驟

User							Server					   Database

|---------Register----------(|

|<--------100Try--------------|

|<--User Authentication-------|

|----_--Query Database----(|

|<---Authentication Succeed-|

|<-Register Successfully------|

以上為User、Server、Database之間信息流程

6.2.2.2 代理伺服器(Proxy Server)

代理伺服器處理服務要求，要接受用戶要求還要激發一要求給客戶端b，代理伺服器既為客戶端也是伺服器。代理伺服器回應由位址伺服器(Location Server)所獲得受話端位置(Location)給用戶端，並重寫信息標頭(Message Header)包括新獲得資訊，再向下一個節點作前向要求(Forward Request)。

圖6.13 Proxy向Client b 作Request，這顯示Proxy可向下一Hop作Forward Invite。在查詢資料庫以後，proxy可將Hop-by-Hop之Headers加入信息(Message)，且為next hop修改URI(Universal Resource Identifier)。Proxy Server雖然可做Forward Invite，但無法做Media Session Request。

6.2.2.3 Back to Back User Agent (Enhanced Service)

BBUA對於SIP Application Module之客戶端要求服務，提供増強之處理機能。BBUA用來處理媒體之特定服務，像領域外轉送(Foreign Domain Routing)和網路位址隱藏。

Back-to-Back User Agent將發信端之SIP信息終結，另產生一新的信息給目的端。這對於匿名者(Anonymous)或網路隱藏(Network Hiding)是好的，因隱藏IP 位址即可隱藏使用者資訊(User Information)。除信息繞向(Routing Message)，Back-to Back User Agent還有下述功能：

- SDP(Session Description Protocol)：此協議中可改變信息頭部之值(Header Values)

- 提供篩選能力：例同時振鈴(Simultaneous Ring)、順序振鈴(Sequential Ring)

- 控制端點媒體：RTP 入口、防火牆(Firewall)NAT穿越Location Server

6.2.2.4位址伺服器(Location Server)

位址伺服器對於透過Proxy Server的用戶和領域提供位址資訊，位址伺服器(Location Server)由Database Module查詢找出Incoming Call的目地資訊，傳回Proxy Server，則Proxy Server則會決定如何將此通呼叫繞向目的地。

圖6-15顯示Client 發出要求(Request)查詢Location流程

6.2.2.5 顯示模組(Presence Module)

顯示模組處理從客戶端訂閱要求(Subscription Request)，處理過程包括認證(Authentication)與提取客戶之相關資訊。例如位址簿(Address Book)、同好名單(List of Buddies)、套裝之服務(Service Package)，這些資訊接存於資料庫模組，當認證後，Address Book、Buddies List等傳回Client端。

6.2.3 SIP應用模組主要功能

6.2.3.1多路由翻譯(Multiple Route Translation)

Multiple Route Translation使用戶無論在任何地方，皆可接通呼叫電話，甚至不登錄也可接電話。用戶必需登錄另外的接取客戶端，像i2004 Internet Telephone、SIP Multimedia PC Client、SIP Multimedia Web Client。SIP 應用模組使用SIP Forking，而產生多路由翻譯。SIP Forking產生同時(Simultaneous)和順序(Sequential)振鈴。

由圖6-17可看出兩個振鈴表(Ring List)，多路由翻譯，依序執行List1振鈴呼叫，若所列名單無回應，再依List2所列名單來接續呼叫。

6.2.3.2 Interworking with Non-SIP Compliant Devices

SIP 應用模組利用Discriminator Service來篩選要到達目的地，但非符合SIP標準的設備，像CS 2000。CS 2000無法處理全部之SIP要求(Requests)，例如，像簡訊；且也無法處理媒體改變的要求(Media Change Requests)。Discriminator Service存有以XML(Extensible Markup Language)格式(Format)編寫的判別資訊。Discriminator Service利用判別資訊，處理特定設備之要求或回應(Requests or Responses)，這些特定設備包括CS2000和PRI Gateways。

6.2.3.3 防火牆穿越機能(Firewall Traversal Capability)

SIP Application Module 對位於防火牆(Firewall)後面的客戶端提供服務，使用防火牆穿越機能，其包括Network Address Translation(NAT)、Network Address and Port Translation(NAPT)、封包過濾(Packet Filter)和防火牆策略。

(1).Network Address Translation(NAT)的功能是要替換私有的資訊，例如像用戶名稱(User Name)或內部IP 位址(Internal IP Address)，這些資訊存於要求信息的標頭(Request Header)，這些資訊更替後，私有資訊將不會暴露於IMS私有網路(Private Network)外面。

(2).Network Address and Port Translation的功能除轉換網路位址(Network address)，還轉換埠口(Ports)。

(3).封包過濾(Packet Filter)將阻擋不被允准之Ports和IP ADDRESS。

(4).防火牆策略只允許預先授權(Pre-Authorized)埠口(Ports)可以有信息(Message)流向，例如Port xyz指配為信息(Message)流向SIP Application Module的埠口(Ports)。SIP Application Module以媒體入口(Media Portal)來處理Network Address Translation。

6.2.4 SIP 服務管理觀念(Service Management Concepts)

SIP Application Module以下列主要觀念(Key Concepts)來處理服務(Services)：

- Domains and SubDomains

- Services and Service Packages

- Subscriber

- Telephony Routes

6.2.4.1 領域(Domain)

Domain是個邏輯實體，是將用戶(Subscribers)群聚在一個團體謂之Domain。例如將用戶(Subscribers)、i2004 Internet Telephones和Subdomains聚集，即成一個Domain。這種群聚(Grouping)對於個人用戶、i2004電話和Subdomains可管理操作服務與路由翻譯。

圖6.18 Domains還包括Subdomains，另外Users與Devices可以組成Domain，接取圖示之套裝服務(Service Packages)。設置不同之Domain，可便於用戶管理。

6.2.4.2 服務與套裝服務(Service and Service Packages)

服務與套裝服務是二個邏輯實體，用來處理IMS所具有之服務功能。這些服務機能包括語音會議(Audio Conference)、Presence、語音信箱(Voicemail)、影像(Video)、同時網路呼叫限制(Simultaneous Network Call Restrictions)、篩選服務(Advanced Screening)和服務品質(Quality of Service；Qos)等。系統管理者(Administrators)可將上述服務指配給Domains和Subdomains，系統管理者(Administrators)依需求可開不同套裝服務(Service Packages)。

圖6-19指配給Domain有七種服務(Services)，但Service Package1和Service Package2提供服務則不一樣。不同用戶(Subscribers)有不同之能力，故使用的套裝服務也不同。當然一個Domain底下，可根據用戶不同需求，開建好幾組不同的套裝服務。

6.2.4.3 用戶(Subscribers)

互動多媒體伺服器IMS服務(Services)的端點使用者(End User)謂之用戶，如圖6.20之說明。服務管理系統使用用戶資訊(Subscribers Information)，像User ID和密碼(Password)，來作認證(Authentication)工作，以方便控制用戶接取(Access)。每一用戶指配一個套裝服務，此套裝服務服務種類不能比用戶所屬的Domain或Subdomain的套裝服務服務種類多。

6.2.4.4電話路由(Telephony Routes)

電話路由是邏輯實體(Logical Entities)用來管理路由(Routing)，三種機制作為路由管理。

- 路由(Routes)

- 路由表(Route Lists)

- 服務等級(Class of Service；Cos)

路由包括私有(Private)、領域(Domain)、閘道器(Gateway)路由，幾個路由組成路由表(Route Lists)，每一路由表配置一個服務等級(Class of Service；Cos)。同樣每一領域和每一用戶，也配置一個服務等級。根據個人用戶(Individual Subscriber)或領域所屬的服務等級，作路由管理。

圖6-21可顯示雖同為用戶，但服務等級不同，經過路由表(Route List)也不一樣。

6.2.5 IMS IP客戶端管理者(IP Client Manager；IPCM)

IP客戶端管理者(IPCM)為遠端IP 電話客戶端(Telephony Clients)，像i2004 internet telephones提供呼叫管理功能(Call Management Function)。IP客戶端管理者(IPCM)為IP客戶端(Clients)與IMS的Application Module之間的中介者(Intermediary)，IPCM與它的IP客戶端(Clients)的信號(Signaling)使用Unistim Protocol，而IP客戶端管理者與IMS的Application Module使用SIP Protocol信號。IP客戶端管理者在Unistim與SIP之間執行協議轉換(Protocol Conversion)，且提供下列特定的功能：。

- IPCM代表它的IP客戶端(Clients)向Application Module發起請求(Initiate Requests)，即註冊(Registration)。

- IPCM代表它的IP客戶端(Clients)發出(Originates) SIP call處理信息，即邀請(Invites)。且將這些SIP 呼叫處理信息送向SIP應用模組(AM)再轉送至正確目的地。

- IPCM終結由應用模組(AM)所送出之SIP呼叫處理信息，且導至它的IP客戶端(IP Clients)。

- IPCM代表應用模組(AM)向IPCM的IP客戶端(Clients)發起請求(Initiate Requests)。信號(Code)由IPCM認可後，即回應

(Respond)經由網路Softkeys所驅動之機能要求(Feature Activation Requests)。IMS提供機能有轉接(Transfer)、話插(Call Waiting)、呼叫保持(Call Hold)、靜音(Mute)、快速撥號(Speed Dialing)等。

圖6.22所示，IP客戶管理(IP Client Management)轉譯Unistim Protocol與Session Initiation Protocol使客戶端i2004 Internet Telephone可以與SIP Application Module溝通。IPCM為IMS網路中之選擇性功能元件(Option Functional Components)，它幫助i2004 網路電話接取和處理服務(Access and Manage Services)。Unistim(Unified IP Network Stimulus)為Nortel開放式終端協議(Terminal Protocol)。

6.2.6 IMS網頁客戶管理者(Web Client manager；WCM)

網頁客戶端管理者管理以網頁為基礎(Web-based)之客戶端應用(Client Applications)，處理瀏覽者會談(Browser Sessions)，使瀏覽者能發起(Initiate)SIP sessions。如IPCM一樣，網頁客戶端管理者(WCM)在它的客戶端與IMS的Application Module 之間擔任中介者角色。信號在網頁客戶端管理者(WCM)與其客戶端(Clients)使用WCSCP(Web Client Session Control Protocol)，網頁客戶端管理者(WCM)與IMS應用模組(AM)之間信號使用SIP Protocol。網頁客戶端管理者(WCM)在WCSCP與SIP間作協議轉換(Protocol Conversion)，且提供之功能與IPCM上述四項功能類似，這些功能包括呼叫狀態(Call States)維護與網頁客戶端(Web Clients)機能執行(Implementing Feature)。

圖6.23顯示，SIP Web Client Manager幫助SIP多媒體網頁客戶端與SIP Application Module溝通。這些溝通包括多媒體呼叫傳送與接收(Sending and Receiving Multimedia Calls)，取得用戶之套裝服務(Service Package)，更新位址簿(Address Books)和呈現同伴狀態(Status of Buddies)。WCM為IMS網路中之選擇性功能附件(Option Functional Components)，WCSCP經由TCP連接送Socket Message作為SIP Multimedia Web Client 和Web Client Manager溝通，以便發起SIP呼叫控制會談(Call Control Sessions)。

圖6.24表示IMS IPCM和WCM與它們的客戶端配置圖，WCM處理以網頁為主(Web-Based)的用戶供裝設定(Subscriber Provisioning)和客戶端應用，允許使用者從瀏覽器(Browser)建立SIP Sessions，WCM作SIP to HTTP資料轉換(Data Conversion)，另外WCM 也允許用戶在網路層(Network Level)自己設定服務(Self Provision Service)，例如同時振鈴(Simultaneous Ring)、轉接(Forwarding)等服務。

6.2.5 IMS資料庫模組(Database Module)

資料庫模組(DM)儲存IMS Application Module所需用戶資料、CPL(Call Processing Language)底稿、服務檔案(Service Profiles)、元件組態資料(Component Configuration Data)和翻譯資訊(Translation Information)。

資料庫模組(DM)為幫助資料儲存與取出，俱有下列基本功能：複製(Replication)、備份和復原(Backup and Recovery)、監視(Monitoring)、1+1立即備用(Hot Standby)和維護。資料庫模組複製(Replication) Oracle提供健全的安全保護機制，Oracle資料庫保護(Database Protected)使用Master-Master Replication。

圖6.25 Database Clients應用與管理伺服器(Application and Management Server)皆向Primary Database (Active Master)要求更新(Update)資料，當Primary Database (Active Master) Failure，則如虛線所示切換至Secondary Database(Backup Replica)。資料庫模組為IMS Application Sever相關聯資料貯存所，複製功能是確保兩個資料庫的資料一致之重要關鍵。當一個資料庫故障，另外一個資料庫繼續提供功能。備份(Backup)有兩種選擇方法即自動(Automated)與手動(Manual)，自動備份(Automated Backup)OEM原廠(Original Equipment Manufacturer OEM)即已設定與排定時間(Configured and Schedule)，備份分二種級別全部(Full)和增量(Incremental)。復原(Recovery)分兩種選擇方式自動(Automated)與手動(Manual)，長時期的故障建議使用手動復原(Manual Recovery)。監視功能提供備份、硬碟使用、錯誤信息、工作日誌和複製等監視資訊。維護功能(Maintenance)包括索引(Indices)最佳化與資料庫再同步。

6.2.6 IMS 帳務模組(Accounting Module)

Accounting Module為IMS提供一個結構，傳輸帳務資訊給服務提供業者(Service Provider)之後端計費系統(Billing System)。它儲存計費記錄(Billing Records)和提供格式帳務檔案(Accounting Files)。帳務系統取得記錄單元(Record units)即原始資料(Raw Data)，格式化為記錄(Records)，這些格式化記錄可以在TCP/IP上已近似Real-Time方式下載至指定設備(Downstream Device)，也可以ftp get 方式傳送計費資訊。利用ftp將Record送至OSS(Push to OSS)或者OSS(Operations Support System)利用ftp將Records從Disk取出(Pull)。以企業使用IMS 則格式化資料(Formatted Data)儲存在本地硬碟(Local Disk)，但電信業者(Carrier)則需磁碟陣列(Disk Array)來儲存格式化資料(Formatted Data)。

圖6.26為IMS Accounting System 概略圖，最原始計費資料在IMS Application Module產生，原始資料以XML(Extensible Markup Language)包裝，本地帳務管理者(Local Accounting Managers；LAM)將原始資料，送至Accounting Server的集中帳務管理者(Central Accounting Manager；CAM)。CAM 將XML Raw Data格式化為IPDR，並且存入Disk。CAM將管理計費檔案與磁碟容量，圖中四條線連至CAM表示IMS有四個Application Module，每一AM的LAM將Raw XML送至CAM，CAM將RU(Record Units)格式化為IPDR Format。而Active方向表示Record Stream可以在TCP/IP上傳送至指定設備，例帳務中心。ftp get指向則是利用ftp方式將Accounting Records拉至(Pull)OSS(Operation Support System)處理，或是需要查看歷史計費檔也可利用ftp get Access to Pull來取計費記錄，甚至可將歷史計費檔利用ftp Push傳回Disk，檔案壓縮.ZIP可以提高硬碟空間效率。

6.2.6.1  本地計費管理者工作流程(Task-Flow-LAM)

圖6.27為本地計費管理者(Local Accounting Manager；LAM)工作流程，計費Raw Data被留在LAM，經包裝為RU(Record Unit)。IMS的Call Model是以事件為基礎(Event Based)，此意謂帳務資訊收集是Event Based Billing，因此像Service Initiation、Session Answer即為Raw Data，將被插入Record Unit作處理。如圖所示，Session送至RU，LAM將RU封裝為RU Block。LAM將RU Block由Primary Stream送至Accounting Server之CAM。同時LAM也會在CAM的Primary Stream斷時，備份Accounting以便重連時再重送計費資料，確保完整。

6.2.6.2 集中式計費管理者工作流程(Task Flow-CAM)

圖6.28為集中式計費管理者(Central Accounting Manager；CAM)工作流程，Raw計費記錄由SIP Application Module至Accounting Module的CAM作格式化(Formatting)，CAM將XML格式為IPDR，並且存入硬碟，此圖之Disk(D1000)為磁碟陣列(Disk Array)。OSS(Operation Support System)可利用ftp存取帳務記錄，即ftp pull或ftp push。

IMS帳務系統工作流程，以Socket-Based TCP傳送帳紀錄，確保傳送的可靠性。且Data Stream傳送分Primary and Recovery路徑，保證資料完整。

6.2.7 IMS管理模組(Management Module)

管理模組為IMS各模組與服務提供管理與行政功能，它負責調度軟體載入(Software Loads)與SIP Application Module的組態資料(Configuration Data)，同時也處理由IMS各元件(Components)收集的OAM&P Data。

6.2.7.1 管理控制台(Management Console)

Management Console是服務提供者(Service provider)對於IMS系統維運的入口，如圖6.29所示。除部分工作由SIP Provisioning Client和Personal Agent執行供裝設定和資料庫行政功能屬原廠設定(Database Administration Function (OEM))外，大部分管理功能皆由控制台(Console)介面來執行。從控制台管理人員(Administrator)可Login/Logout，可以目錄樹顯示系統拓樸結構，瀏覽Alarms、Logs、OMS，操作維護指令，監視管理與運作狀態。圖6.30至圖6.34為各種維運管理瀏覽畫面：

6.2.8 供裝設定客戶端(Provisioning Client)

Provisioning Client是一容易使用(User-Friendly)前端設備，用來處理日常行政管理工作。對服務提供者(Service Provider)而言，它是一個健全的網頁為基礎(Web-based)介面，為IMS的元件(Component)和管理人員(Administrator)，建立和設定安全防護(Security)、接取(Access) 、允許(Permission)使用機制。其行政管理工作範圍如下：

- Administrator Provisioning：定義管理人員所扮演之角色及權限和管理人員增減解除。

- Domain Provisioning：訂定領域(Domains)、副領域Subdomains)、用戶和電話路由。指配翻譯資訊(Translation Information)予特定領域或副領域。

- 實際物件Provisioning： IPCM、閘道器(Gateways)、語音信箱配置，指配設備(Device)予使用者(Users)。

- Service Provisioning：設定服務參數，定義多個套裝服務、指配服務予套裝服務(Service Packages)，指配服務或套裝服務(Service Packages)予領域或副領域。圖6.35與6.36為SIP Provisioning Client Web 操作畫面

6.2.9 供裝設定模組(Provisioning Module)

Prvisioning Module(PM)提供易操作Web-based介面，為儲存於資料庫模組(Database Module)的資料作設定。PM也提供位址簿(Address Book)和套裝服務(Service Package)資料下載經IMS Application Module予SIP 客戶端。此外，提供CLI(Command Line Interface)來作大量設定(Bulk Provisioning)。圖6.37顯示PM功能，其主要功能為提供Provisioning客戶端強力和安全介面，儲存和取出在資料庫模組的設定資料。經由操作Provisioning Sessions，可使PM介面啟用。圖示客戶端Log in要求更新Provisioning Data經由介面，將更新Provisioning Data信息傳至資料庫模組，更新資料則透過PM 回傳客戶端。

6.2.9.1 個人代理(Personal Agent)

Personal Agent(PA)提供呼叫篩選和路由選擇能力，允許使用者自訂規則轉接來話指定至單一電話號碼(或SIP Address)，至轉接到他們最方便通信設備。規則制定則依呼叫屬性，例Call ID、Time of Day等屬性而定。PA具下列功能：

- End-User Account Control：

˙終端用戶帳號管控 、選定相片ID、可更改密碼與修改個人資訊。

- Call Manager：

˙呼叫管理可同時對一些設備振鈴‧

˙呼叫管理對一些設備振鈴順序振鈴‧

˙呼叫管理設定勿干擾則不產生呼叫‧

˙呼叫管理可在任何時間選路由時發推送網頁(Web Page)‧

˙呼叫管理可在任何時間選路由時推發電子郵件(Email Request)‧

˙呼叫管理由位址簿(Address Book)、Caller ID、使用者名稱來篩選電話‧

˙呼叫管理根據 ToD(Time of Day)或使者自訂目地點作為特定的路由篩選電話‧

˙呼叫管理阻擋匿名電話或轉至語音信箱‧

- Address Book/Buddy List：

˙位址簿或好友名單：可根據內容點選，即可呼叫或送簡訊‧

˙位址簿或好友名單：可察知誰在線上(Online)‧

˙位址簿或好友名單：可修改或移動進入者‧

˙位址簿或好友名單：Online且空閒時可阻止別人偵測‧

圖6.38至圖6.43所示為Personal Agent相關Web功能畫面

根據以上所述，可獲致下述結論：

- IMS系統管理控制台對於管理模組(Management Module)，提供一圖形使用者介面(Graphic User Interface；GUI)。

- Provisioning 客戶端對於Provisioning Module提供一圖形使用者介面(GUI)。

- SIP Personal Agent是IMS IP 電話解決方案(Telephony Solution)，線上(On-Line)性能豐富(Feature-Rich)的使用者介面。

6.2.10 RTP媒體入口(Media Portal)

RTP媒體入口提供NAPT(Network Address and Port Translation)功能，使其扮演防火牆與媒體入口角色。因在IMS私網與公網之間RTP/RTCP Media都經RTP Portal流通，此種媒體流皆由SIP Application Module管控。NAPT對於穿過Media Portal之IP封包，無論是來源(Source)或終接(Destination)之IP位址與Port皆可執行轉換翻譯。

由圖6-44所示，RTP Media Portal與IMS公網(Public Network)及私網(Private Network)介接。而RTP Media Portal主要角色為在兩端點(End Points)導流(Route)媒體封包(Media Packet)。媒體呼叫分三種：

- 公網對公網呼叫(Public Network to Public Network Call)

- 公網對私網呼叫(Public Network to Private Network Call)

- 私網對私網呼叫(Private Network to Private Network Call)

RTP Media Portal主要工作為在兩端點通訊經由使用Media NAPT，

Media NAPT優點如下：

- 增加IMS私網的安全。

- 隱藏私網的敏感性網路拓樸，避免外洩。

- 呼叫者可以私人掌控。

- 允許端對端之SIP服務，有能力分享稀少公用IP。

6.2.11 SIP PRI閘道器(Gateway)

SIP PRI閘道器在以Circuit-Based網路與Packet-Based IMS網路之間，提供Media Gateway功能。在接取Circuit-Based網路端，SIP PRI Gateway提供ISDN PRI連接(30B+D 或23B+D)，在IMS端提供SIP Signalling和RTP連接。閘道器執行Q.931信號與SIP信號轉換，也負責轉換Packet-Based語音流為Circuit-Based語音流。

SIP PRI Gateway為在IMS私網與PRI-Based ISDN系統之間介接，當作信號和媒體閘道器。SIP PRI Gateway為MCP(Multimedia Communication Portfolio)選擇性附件，SIP PRI Gateway主要功能如下：

- 執行SIP to PRI和PRI to SIP協議轉換。

- 轉換Packet-Based語音流為Circuit-Based語音流，反之亦然。

- IMS私網為IP-based，提供Packet-Based語音和Data服務。

- PRI介面使用Digital Circuit-Based話務通道。

6.3 IMS網路維運管理

IMS 2.0版以後稱為MCS(Multimedia Communication Server)，MCS 5200網路管理功能基本上具有FCAPS(Fault、Configuration、Accounting、Performance、Security)管理功能。圖6.46為MCS Management System所涵蓋三個層次。包括被管理元件(Managed Elements)、管理伺服器(Management Server)、管理客戶端(Management Clients)。

- 管理伺服器：MCS管理伺服器有管理模組、資料庫模組、設定模組(Provisioning Module)、帳務模組。

- 被管理元件：MCS的被管理元件有SIP應用模組、IPCM、WCM、SIP Audio Server、H.323 Gatekeeper、SIP PRI Gateway、RTP Media Portal、Media Application Server。

- 管理客戶端：MCS的管理客戶端(Management Clients)有MAS(Media Application Server)、管理控制台、Personal Agent、Provisioning Web Client、System Management Console、OSS。

6.3.1 系統管理控制台(System Management Console)

系統管理控制台應用使用者圖形介面GUI(Graphical User Interface)，提供MCS 5200 FACPS機能，其涵蓋範圍如下：

- 軟體管理(Software Management)：包括軟體修補(Fix)和軟體升版更新(Upgrade)，此外軟體安裝(Installation)、分配(Distribution)、執行啟用(Launching)和監視(Monitoring)也由軟體管理執行。

- 組態設定(Provisioning/Configuration)：負責伺服器(Server)、服務(Service)、服務元件(Service Component)等之查詢、增加、修改、刪除。此外也執行所佈署元件軟體(Component Software)備份與回復(Backup /Restore)

- 維護(Maintenance)：負責指令Lock、Unlock 執行，終端i2004 IP電話診斷。

- 障礙監視(Fault Monitoring)：負責工作紀錄(Logs)、警報(Alarms)處理。

- 性能監視(Performance Monitoring)：設定組態收集期間，負責計數器(Counters)和儀表(Gauges)監視。

系統管理控制台是MCS 5200系統的入口，除了部分供裝設定工作(Provisioning Task)由SIP Provisioning Client和Personal Client執行和資料庫管理功能由原廠設OEM外，大部分管理功能(Management Function)皆由系統管理控制台來執行。由Console管理人員(Administrator)可以執行Login/Logout，顯示目錄樹之拓樸狀況，使用維護指令作維護工作，利用系統提供編輯器進行編輯，Console也可瀏覽警報、工作日誌、OM(Operation Measurement )和監視管理(Administration)與運轉(Operation )狀況。

6.3.2 障礙管理(Fault Management)

MCS 5200故障告警由其嚴重性分為四個等級：Critical、Major、Minor、Warning。告警發生時，告警會加至”Currently Active Alarms”表單，且維持告警狀態，直到告警被解決或清除。每一告警都被登錄，且以Nortel標準格式作成檔案(Archived)，存於管理伺服器(Management Server)。MCS 5200 Core告警使用Simple Network Management Protocol(SNMP v2c)和Nortel Reliable Fault Management Information Base (MIB)來傳送，如圖6.48左邊部分傳送指式。

MAS(Media Application Server)的告警和工作日誌(Logs)使用Simple Network Management Protocol(SNMP v3)和Nortel Reliable Fault Management Information Base(MIB)來傳送，如圖6.48右邊指示傳送。管理伺服器(Management Server)由核心網路元件(Core Network Elements)收集Raw Fault Data，將其格式化為Nortel STD Format。MAS的工作記錄可在硬碟上儲存為.evt(Binary Files)或text(Ascii)檔案。System和MAS管理控制台( Management Console)皆可看到告警與過去的工作記錄資訊，管理控制台利用FTP Pull來擷取過去(Historical)的工作記錄資訊。

6.3.3 組態管理(Configuration Management)

系統管理控制台的管理人員可執行組態設定工作，這些工作包括如下：

- 對伺服器(Server)、站台(Sites)、服務(Service)和服務元件(Service Component)，作增加、修改、刪除、查詢等組態設定。

- 對所部署之元件軟體(Component Software)版本更新。

- 處理執行對元件維護要求(Maintenance Request)，例如啟動（Start）、停止(Stop)一個服務元件，每一系統由一個或多個網站組成，每個網站由伺服器(Servers)構成，伺服器又包括許多服務元件(Service Component)。

服務元件由服務(Services)組成，服務使服務元件功能運作。站台(Sites)由伺服器組成，包含許多服務元件。管理人員可以組態任何站台組合和群集伺服器加到這些站台，以適合系統需求。

伺服器分三種形式：General、Media和BPS (Business Policy Switch)，每種Server Type包含伺服器因服務(Service)而不同。

- General Server：包含Management、Database、Accounting、Application Module和RTP Media Portal，General Type Servers執行Sun或Linux作業系統。

- Media Server：包含SIP PRI Gateway和SIP Audio Server，Media Server執行Windows作業系統。

- BPS Server：包含Business Policy Switch應用，BPS Server可加強伺服器的品質(Quality of Server；QoS)。

6.3.4 供裝設定管理(Provisioning Management)

圖6.50顯示Provisioning Web Client與Provisioning Module的介面為OPI(Open Provisioning Interface)，允許使用者(User)經由Provisioning Web Client去設定MCS 5200系統。Customers利用BPT(Bulk Provisioning Tool)，可大筆輸入與輸出資料。對於End User和Service Provider 提供網頁介面(Web Interface)，經由網頁介面Service Provider可以執行日常管理工作。

Personal Agent(PA)允許User加入服務(Service)，藉Proxy Server由PC登錄，作應答呼叫或作SIP Call。PA可保留個人電話簿，與執行其他管理機能(Administrative Features)。Provisioning Server與Provisioning Client之間連接可選擇TCP或SSL傳輸型式(Transport Type)。

6.3.5 帳務管理(Accounting Management)

帳務管理是以事件為基礎(Event Based)帳單模式(Billing Model)，由SIP Application Module產生Raw Accounting Records送至Accounting Module作格式化(Formatting)。Accounting Records被格式為IPDR/XML，IPDR/XML Accounting Records儲存於Disk。或可直接下載(Downstream)經由近乎real-time TCP/IP組態至OSS(Operation Support System)下游設備(Downstream Device)。過去的計費檔案(Historical Files)可藉由FTP Pull或FTP Push來擷取，此外檔案也可壓縮成.zip。

6.3.6 性能管理(Performance Management)

管理伺服器(Management Server)從核心網路元件(Core Network Element)收集原始性能資料(Raw Performance Data)，將其格式為CSV(Common Separated Value)。從管理伺服器經FTP Pull即可接取CSV Data。

Media Application Server(MAS)的性能資料(Performance Data)，可以Text、Binary或Excel試算表格式，記錄在檔案(File)。

Media Application Server(MAS)和MCS 5200核心元件(Core Component)所提供之計數(Counters)和計量(Gauges)數值，皆由性能管理而獲知。此外，告警臨界值也可得知。從管理控制台經由OM瀏覽器，可查看核心性能資料(Core Performance Data)。另由MAS管理控制台也可查看MAS性能資料(Performance Data)。MAS與Management Server的OM歷史檔案皆以FTP Pull接取。

6.3.7 Software Upgrade Process

軟體升版程序(Software Upgrade Process)：MCS 5200網路元件軟體升版(Software Upgrade)是經由管理控台的GUI來進行，MCS 5200管理伺服器為被管理元件提供多種版本的應用軟體，而與被管理元件的安裝無關。

一旦選定應用版本被安裝，管理伺服器會自動查詢應用軟體的組態項目(Configured Items)。組態項目在現存的狀態若為未定義，則使用新應用軟體的預設值(Defaults)，在兩個應用軟體版本之間的共同組態項目(Common Configured Items)，則使用先前存在的值(Pre-Existing Values)。

被管理元件在新舊版本保有各別的目錄結構，原為主動的應用(Active Application)軟體繼續執行，直至下載完畢。

MCS 5200 Management Server提供”Roll-Back”能力，使應用軟體能平順地回復先前的版本。在”Roll-Back”過程中，Management Server會自動更新組態資料(Configuration Data)回復至先前應用軟體的組態資料。

6.4 SIP(Session Initiation Protocol)

由於IMS是一種以SIP為基礎的多媒體伺服器，提供一個開放可編輯之服務環境，作為產生服務和運轉的平台，幫助電信業者在各種底層之有線、無線以及WLAN等傳輸網路，建構新的多媒體應用與服務。IMS支持SIP、H.323等多媒體服務控制協議，可以接入各種基於SIP協議的用戶設備，SIP協議在互動式多媒體伺服器(IMS)佔重要地位。

依照IETF(Internet Engineering Task Force) RFC2543定義，SIP是應用層信號協議，SIP主要定義使用者間互動多媒體通信會談的發起(Initiation)、修改(Modification)及終接(Termination)。SIP是設計來整合既有IETF協議，SIP主要特徵在於簡單、易擴展、便於提供創造新服務以及支持用户的移動性和移動業務，SIP也設計能快速和簡化企業內部的核心網路應用。SIP主要支援下列功能及應用：

- 基本呼叫機能：話中插接、呼叫轉移、呼叫阻擋(Call Blocking)等。

- 整合信息服務

- 呼叫分流服務(Call Forking)：多路由翻譯、同時振鈴及順序振鈴

- 網頁點選交談(Click To Talk)

- 跟隨電話(Follow Me/Find Me)

SIP像其他網際網路協議一樣，是對等的協議(Peer To Peer)，任一客戶端能與其他客戶端建立會談。相反的，MEGACO是一種主樸式(Master-Slave)協議。SIP採用Client/Server的體系結構，在很大程度上繼承了HTTP和SMTP協議的特徵；SIP與網路協議獨立，可以在不同的傳輸層協議上工作，如TCP或UDP；通過SDP協議，SIP可以在呼叫發起和呼叫進行過程對會話參數進行協商；SIP可以提供呼叫控制功能（如呼叫保持、呼叫路由、呼叫轉移、媒體轉換等）；通過閘道器，SIP可以實現與PSTN電話之間的呼叫；SIP支持很多其他協議，如RSVP、RTP和RTCP、RTSP、SAP、SDP等。但是，SIP的功能和操作不取決於以上任何協議。

6.4.1.SIP的構成

SIP主要組成元件包含用户代理(User Agent)、代理伺服器（Proxy Server）、重定向伺服器（Redirector Server）、註册伺服器（Registrar Server）、位址伺服器（Location Server）。其構成圖如圖6.53所示。

用户代理（User Agent ）包含用户代理客户端（User Agent Client；UAC）及用户代理伺服器（User Agent Server；UAS）。UAC為發起呼叫之邏輯實體，UAS為接受呼叫之邏輯實體，二者皆可終接呼叫。

代理伺服器是中介程式，實際可執行伺服器與客戶端工作，能接受客戶端發出請求，也能對其他客戶端發出請求信號，請求信號可在內部處理，也可經過翻譯後，傳向下一個代理伺服器處理。

位址伺服器係提供有關被叫端位址資訊給重定向伺服器或代理伺服器送來之請求。

重定向伺服器主要功能係接受SIP請求，將位址映射(Mapping)成零或更多新的位址並回送到客戶端，不像代理伺服器一般，重定向伺服器不能自己發起SIP請求，也不像用户代理伺服器(UAS)，重定向伺服器不能接受或終接呼叫。

註册伺服器其功能在接受註册要求，能支援認證，通常註册伺服器與代理伺服器或重定向伺服器整合在一起，也可提供位址資訊服務。

6.4.2 SIP建立通信步驟

SIP建立通信通常有六大步驟其呼叫處理流程如圖6.54所示：

- 註冊、發起及定址使用者

- 決定使用何種媒體，包含會談(Session)被邀請(Invite)的對象。

- 決定被叫端通訊意願，即被叫端必須送回回應(Response)信息，表示接受或拒絕。

- 建立呼叫

- 修改或處理呼叫

- 終結(Terminate)呼叫

SIP消息類型主要分為請求（Request）回應（Response），SIP請求消息總共有下列：

  - REGISTER – 將用户位址信息送往SIP伺服器

  - INVITE – 邀請一個用户加入一個電話呼叫或會議

  - ACK – 証實客户已收到最終回應

  - PRACK(Provisional Response Acknowledge) –証實客户已收到回應

  - BYE – 終止兩用户之間的連接

  - CANCEL – 終止用户的尋找（取消未決的請求）

  - REFER – 用於會議和呼叫轉移

  - MESSAGE – 用於IM和網頁推送

  - NOTIFY – 用於呈現

SIP回應消息分為

- 1xx – 信息類（尋找、振鈴、排隊等）：100 Trying、180 Ringing、183 Session Progress

- 2xx – 成功（OK）：200 OK，202 Accepted

- 3xx – 重定向（臨時移開、永久移開）：302 Moved Temporarily

- 4xx – 客户端錯誤（錯誤請求、未授權、不可用、等）：400 Bad Request、401 Unauthorized、404 Not Found、407 Proxy Authentication Required、408 Request Timeout、480 Temporarily Unavailable、486 Busy Here、487 Request Terminated、488 Not Acceptable Here

- 5xx – 伺服器錯誤：500 Server Internal Error

- 6xx – 全局錯誤Global Error（忙、拒絕、不存在等）：603 Decline

SIP是設計要與現有IETF環境整合，IETF協議、標準與SIP協議一起工作，用來建構SIP應用。例如，RSVP(Resource reSerVation Protocol，資源預留協議-預留網路資源)、RTP(Real time Transport Protocol，即時傳輸協議-傳輸即時資料及提供Qos回饋)、RTSP(Real Time Streaming Protocol，控制串流媒體傳送)、SAP(Session Advertisement Protocol，透過群播，廣告多媒體會談)、MIME(Multipurpose Internet Mail Extension，內容描述)、HTTP(HyperText Transfer Protocol，網頁傳送)及其他IETF協議。SIP使用CGI(Common Gateway Interface)及CPL(Call Processing Language)支援彈性化、直覺式機能創作。

6.4.3 SIP註冊

SIP的註冊流程如圖6.55所示，其SIP流程說明如下：

1. PING sip:47.102.125.143:5060 SIP/2.0

v: SIP/2.0/UDP 90.90.90.120:5080

Proxy-Require: com.nortelnetworks.firewall

2. SIP/2.0 200 OK

v: SIP/2.0/UDP 90.90.90.120:5080;received=47.104.16.198;rport=16839

m: <sip:nli1@47.104.16.198:5080;transport=UDP>

3. REGISTER sip: nortelnetworks.com:5060 SIP/2.0

v: SIP/2.0/UDP 90.90.90.120:5080

Proxy-Require: com.nortelnetworks.firewall

m: <sip:nli1@nortelnetworks.com:16839;

maddr=47.104.16.198>; description="Online”;

expires=3600

4. Trying (SIP) – SIP/2.0 100 Trying

5. Add user to registration tables (SQL) – send user2@abc.com:5060;

ntfwaddr=<IP of NAPT>; <port of NAPT>; expires=3600

6. User Registered (SQL)

7. Registration Successful (SIP) – SIP/2.0 200 Registration Successful

v: SIP/2.0/UDP 90.90.90.120:5080;received=47.104.16.198;rport=16839

m:<sip:nli1@nortelnetworks.com:16839;transport=udp;maddr=47.104.16.198> ; expires=3598

6.4.4 SIP認證

SIP 認證流程圖如圖6.56所示，其SIP流程說明如下：

1. Register (SIP) - REGISTER sip:nortelnetworks.com:5060 SIP/2.0

v: SIP/2.0/UDP 47.102.128.252:5071

t: sip:1003@nortelnetworks.com

f: sip:1003@nortelnetworks.com;tag=276579022

m: <sip:1003@47.102.128.252:5071;transport=udp>;

description="Online";expires=3600

2. Trying (SIP) – SIP/2.0 100 Trying

3. Unauthorized (SIP) – SIP/2.0 401 Unauthorized

WWW-Authenticate: Digest realm="Nortel Networks",

nonce="MTAzMB…….YzVhYTgyZjgz",

stale=false,algorithm=MD5,qop="auth,auth-int"

4. Register (SIP) – REGISTER sip:nortelnetworks.com:5060 SIP/2.0

Authorization: Digest username="1003",realm="Nortel Networks",

nonce="MTAzM….gyZjgz", uri="sip:nortelnetworks.com:5060",

response="01b12080788fa32f28cfabe969b3fe47",algorithm=MD5,

cnonce="VG05eW….E9PQ==",qop=auth-int,nc=00000001

m: <sip:1003@47.102.128.252:5071;transport=udp>;

description="Online";expires=3600

5. Trying (SIP) – SIP/2.0 100 Trying

6. Add user to registration tables (SQL) – send user2@abc.com:5060;

maddr=47.102.128.241; expires=3600

7. User Registered (SQL)

8. Registration Successful (SIP) – SIP/2.0 200 Registration Successful

m: <sip:1003@47.102.128.252:5071;transport=udp>;expires=3600

6.4.5 SIP To SIP呼叫流程

SIP To SIP 呼叫流程圖如圖6.57所示，其SIP流程說明如下：

1.INVITE sip:user5@yahoo.com SIP/2.0

m: <sip:user1@47.102.128.241:5070> (SDP: A)

2. SIP/2.0 100 Trying

3. Database Lookup (SQL)

send user5@yahoo.com

4. New URL (SQL) return sip:user5@yahoo.com:5060; maddr=216.115.104.112

5. Request RTP resources for A (MGCP+)

6. INVITE sip:user5@yahoo.com:5060; maddr=216.115.104.112  SIP/2.0

m: <sip:user1@47.104.12.150:5060> (SDP: A’)

7. SIP/2.0 100 Trying

8. SIP/2.0 180 Ringing

9. SIP/2.0 180 Ringing

10. SIP/2.0 200 OK

m: <sip:user5@216.115.104.112:5060>  (SDP:B)

11. Request RTP resources for B (MGCP+)

12. SIP/2.0 200 OK

m: <sip:user5@47.104.12.150:5060>   (SDP: B’)

13. ACK sip:user5@yahoo.com SIP/2.0

14. ACK sip:user5@yahoo.com:5060 SIP/2.0

15. Media Path Established (RTP)

    - SIP簡寫說明

SIP簡寫說明如圖6.58所示：

圖6.58 SIP簡寫說明

第七章 實習心得與建議

本出國實習案係以組團方式運作，雖然時間有些匆促，但經由總公司網路處統籌協調規劃，得以順利成行。感謝總公司協調規劃以及北電公司的細心安排課程。雖然行前針對訓練內容多次會商，希望課程能契合本公司建設VoIP網路所需，但研習時間短短九天，要想深入瞭解如此大的VoIP交換系統，確實有點困難，所幸在訓練期間，大家努力以赴，認真學習並與上課講師溝通順暢，並能在研究室現場實習，受益良多，圓滿達成交付任務。以下為本出國案之實習心得與建議。

- IP網路為一開放標準、高彈性、多樣化網路平台，適合未來寬頻新服務之整合與開發，語音採用VoIP技術可有效提昇網路頻寬使用效率，降低營運成本，仍將成為未來技術發展主要趨勢。但目前提供較高服務品質之VoIP相關設備成本尚高，技術與價格平衡時間點掌握非常重要，適時引進以取代屆齡PSTN設備，以期逐步邁向PSTN網路IP化之目標，有效降低建設及維運成本，提供多樣化加值通信服務。

- Class 5 VoIP交換網路可考量先提供影像電話服務，除可區隔本公司既有語音電話服務，更可提高本公司於固網市場之競爭力。

- 以目前(北電)的產品價格來計算，若建設100萬戶用戶，VoIP設備仍然較貴，但預期維運費用會大幅下降，考慮公司民營化大量技術人力退休後，為降低維運人力成本，有必要考慮全面引進VoIP設備，並酌量招募新人才，以利技術人力傳承。

- VoIP新技術除了節省維運成本之外，傳輸成本、電力空調、及機房空間也可以節省。另外在IP網路上，開發寬頻新服務也比較容易，建議固網技術人力應逐步接受IP網路第二專長訓練，以利新技術引進與傳承。

- 未來VoIP網路新技術、新設備的引進，應考慮全區的一致性，統一採購，避免各分公司各自重覆建置，且有多家廠商，不僅投資浪費，對網路及網管的整合，造成莫大的阻礙與營運成本的增加。

- 現有Nortel VoIP 交換設備最大容量約為PSTN TDM技術交換機的十倍，並可將接取媒體介接分散到客戶端，未來如何規劃取代傳統交換機是非常嚴肅的問題，應儘早規劃。

- 本次受訓所使用的資料稍微舊了一點，與Nortel交貨的版本不一樣，也許是VoIP技術進步太快，來不及更新。建議以後課程內容要和實際交貨的版本一致。

- 面對國內外ISP VoIP業者的競爭，固網業務的流失是必然的，如何在下一代網路(NGN)提供新服務，以吸引新客戶並維持舊客戶是新技術引進的目的之一，但仍需配合公司整體政策，群策群力，才能達成目標，並增裕營收。