行政院所屬各機關因公出國人員出國報告書

（出國類別：實習）

赴美國實習「Call Center ASP平台」

服務機關：中華電信研究所

出國人	職    稱：助理研究員

姓    名：徐金傳

出國地區：美國舊金山

出國期間：92年11月23日～12月4日

報告日期：93年2月4日

摘要

依據中華電信股份有限公司九十二年度資本支出派員出國實習計畫，奉派自民國九十二年十一月二十三日至十二月四日，共計十二天，赴美國實習「Call Center ASP平台」，參加Intel公司於美國舊金山舉行之NetMerge Call Processing Software及CTADE訓練課程，此次研習係針對目前Call Center ASP平台系統技術與新趨勢實習，並研習其合作伙伴Call Center ASP產品Hosted Contact Center的系統架構及各項相關技術。藉由此次實習深入討論獲取Call Center ASP相關經驗以應用於本公司目前正積極開發之Call Center ASP業務模式，更希望對未來相關資訊系統之規劃、建設能有所裨益，以提供完整順暢之客戶服務工具來協助有效提高客戶滿意度，加強客戶忠誠度，並強化服務管理效率以面對電信市場自由化之強大競爭壓力。

目錄

一、 目的	1

二、 過程	2

三、 研習心得	3

1. NetMerge Call Processing Software	4

1.1. Call Processing Network	4

1.2. Call Control on Call Processing Network	5

1.3. Call Processing Software	6

1.4. Call Processing Application Programming Interface (API)	6

1.5. Call Processing Server	7

1.6. 管理Call Processing Server	7

1.7. Server to Server Distributed Data	8

1.8. 設備層級的權限管理	8

1.9. Client/Server 之Web Server通信架構	9

2. Hosted Contact Center	11

2.1. Hosted Contact Center系統架構	11

2.2. 網路部署模式	14

2.3. PSTN Gateway設置地點	18

2.4. QoS	21

2.5. Data Center端的Security考量	22

2.6. 企業客戶端的Security考量	22

2.7. 網路頻寬考量	23

2.8. 備援設計	23

2.9. 帳務系統支援	24

2.10. 遠端客服代表(Remote Agent)	24

2.11. 系統管理架構	25

2.12. 系統管理應用程式整合	27

四、 建議	29

# 一、 目的

面對目前電信市場全面開放之強大競爭壓力，如何提昇客服中心作業功能，提供多元化的新加值服務，以期有效的滿足客戶的查詢與諮詢，是日益重要的課題，中華電信在這幾年的努力下已成功的建立起新一代的CTI客服中心，其中包含北中南三區分公司之123、112客服中心、北中南三區分公司之第三代查號中心、國際分公司客服中心、數據分公司客服中心、以及行通分公司客服中心，以此為基礎提供中華電信各種業務最高品質的客戶服務。有鑑於本身的成功案例，不少企業客戶開始尋求中華電信協助來建立他們的客服中心，由於新一代的CTI客服中心內需整合各種不同系統與設備包含ACD、CTI、IVR、Recorder、CRM等等，系統複雜度可以想像，同時初期的建構成本也非常高，對於大企業而言還可以負擔，但對大多數中小企業及政府機關而言則變成高不可攀，因此以應用服務承租的方式(Application Service Provider, ASP)來營運客服中心變成一種可行的方案。

參與客服中心行銷推廣工作之時，在多項的建置專案上，深覺對ASP營運模式及系統架構與技術的殷切需求，由於美國在客服中心委外營運已行之多年，各種技術均達很高的水平，因此此次選擇中華電信內多數客服中心所使用的CTI廠商Intel及其合作夥伴Call Center ASP產品Case study作為研習對象，期能對於日後Call Center ASP專案之開發有所助益。

# 二、 過程

此次研習係依據信人二字第92A350197號函辦理，自民國九十二年十一月二十三日至十二月四日，共計十二天，赴美國實習「Call Center ASP平台」，參加Intel公司於美國舊金山舉行之NetMerge Call Processing Software及CTADE訓練課程，並研習其合作伙伴Call Center ASP產品Hosted Contact Center的系統架構及各項相關技術，行程安排如下：

| 期間 | 主題 |
| --- | --- |
| 11月23日 | 去程 |
| 11月24～28日 | Intel NetMerge Call Processing Software技術研習 |
| 11月29～30日 | 假日資料整理 |
| 12月1～2日 | Intel NetMerge CTADE技術研習 |
| 12月3日 | Hosted Contact Center實際案例研究 |
| 12月4日 | 返程 |

# 三、 研習心得

客服中心(Call Center)已成為今日各行各業致勝的關鍵，尤其像金融、電信、資訊、旅遊等服務導向的行業，一個架構完善且功能強大的Call Center不但可提升公司的形象、提高客戶對服務的滿意度、留住既有的客戶，更可協助過濾出潛在客戶，主動行銷，擴大市場佔有率。然而，要獲致這些成效，必須仰賴目前電子資訊業界最熱門領域之一的「電腦電話整合(CTI)」技術，如圖1即是一個CTI-based客服中心系統架構。

圖 1	CTI-based客服中心架構

運用CTI之技術，Call Center可將電話系統、電腦網路、客戶資料庫、後端系統及客服人員做完整、有效率之結合，提供客戶快速、主動、全面及高品質之整體服務。

## 1. NetMerge Call Processing Software

Intel NetMerge Call Processing Software是一個client/server-based的CTI套件軟體，使用者可：

- 經由call processing API來發展CTI應用程式

- 經由call processing server來管理、監視及控制CTI網路

### 1.1. Call Processing Network

在Call Processing Network中有三個主要元件：

- Call processing client：安裝call processing API所在的系統，並且執行經由這些API所發展的CTI應用程式。

- Call Processing server：負責傳遞與管理client端應用程式與交換機之間的CTI訊息

- Telephony switching environment：客服中心內負責實體電話網路之交換機系統，Call processing server支援許多品牌的交換機，並可以整合H.323環境

一個典型的Call Processing Network架構如圖1.1所示：

圖 1.1	Call Processing Network架構

### 1.2. Call Control on Call Processing Network

Call Processing Software提供了一個third party call control的機制，也就是call processing應用程式不是直接的控制電話，且電話設備與client端系統之間也不需要有任何直接連線，電話的控制是藉由call processing server與交換機之間的聯繫所達成的，Client端應用程式與server透過網路交換訊息，而server再與交換機交換訊息。Call Processing Software以下列的方式來運作：

- Call processing server至少和一部交換機介接，此介接是一個邏輯上的訊息溝通管道，稱之為CTI Link，在安裝server時需設定此Link。

- Call processing應用程式透過server之CTI Link與至少一個交換之上的設備號碼連接。

如圖1.2所示：

圖 1.2	Call Processing Software運作方式

### 1.3. Call Processing Software

使用call processing API可用來發展應用程式並從事多種電話操作，包含：

- 標準電話作業：例如撥出、轉接及接聽電話等

- 收集與電話相關的資訊並顯示在客服代表所使用的應用程式中(所謂的Screen-Pop)，這些資訊可包含ANI、DNIS、客戶姓名、地址、在IVR的操作過程等

- 智慧的話務分配，可依據agent skill level、電話相關資訊及多種營業規則做話務分配

### 1.4. Call Processing Application Programming Interface (API)

Call Processing Software中提供兩種API形式：

- C語言的程序型API，需要有分散式運算/遠端程序呼叫(DCE/RPC)的作業環境

- Java平台的API，需要Java 2 執行環境及Java SDK

在所有需要執行call processing應用程式的系統上都要安裝API軟體。

### 1.5. Call Processing Server

Call processing server是應用程式與交換機之間的溝通管道，它提供應用程式一個與交換機的單一接觸點。

- 接收來自client端call processing應用程式的API呼叫，並將這些呼叫轉換成與介接交換機所相容的通信協定訊息，當交換機有回應的時候，再將回應轉換後傳給應用程式。

- 偵測電話事件並將這些資訊分派給需要的call processing應用程式

- 管理CTI Link狀態並自動復原錯誤的Link

### 1.6. 管理Call Processing Server

Call Processing Software提供以下的工具程式，以利應用程式的開發與線上維運管理：

- Call Processing Software Control Program

- Tracing

- Event Logging

- Call Processing Software問題解決及監控協助

### 1.7. Server to Server Distributed Data

Call Processing Software的分散式資料(distributed data)功能可讓與電話相關的資料在不同的server之間傳遞，也就是當電話由一個交換機轉接至另一個交換機時，與該電話相關的資料也會一併被轉接，其系統架構如圖1.7所示：

圖 1.7	分散式資料架構

### 1.8. 設備層級的權限管理

Call Processing Software支援設備層級的權限管理，這可讓系統管理者控制使用者對電話設備的存取權限，管理者可定義：

- 每個使用者對個別電話設備的存取權限

- 每個client端主機系統對電話個別設備的存取權限

- 權限可分成完全控制及監視兩種

### 1.9. Client/Server 之Web Server通信架構

Call Processing Software可與Web server合作以達成讓Client端與Server端之間的通訊能穿越防火牆的目的，它使用Standard Object Access Protocol (SOAP)通信協定來轉換訊息，首先將client端binary形式的訊息轉換成XML形式以便穿越防火牆，越過防火牆後再將其重組成binary形式然後傳給server。Call Processing Software在兩個地方使用SOAP：

- client應用程式使用Java call processing API與server溝通

- Server與server之間交換distributed data

系統架構圖如圖1.9所示：

圖 1.9	Client/Server之Web Server通信架構

注意事項：

- 為了讓client端應用程式使用SOAP，一定要使用Java版本的call processing API

- 只有部分的Java call processing API有支援SOAP

## 2. Hosted Contact Center

Call Center ASP模式之實際案例研習對象是合作廠商之產品Hosted Contact Center，這不是一套新的產品，而是將原本的企業級ACD產品做一個代管（Hosted）環境的配置，並驗證這樣的配置在現實環境中是確實可行的解決方案，它採用Avaya S8700/G600/G700系列的IP Contact Center交換設備，並搭配其他合作廠商的產品，組成一個保留原本所有企業級ACD強大功能並同時支援ASP營運模式的系統架構。

### 2.1. Hosted Contact Center系統架構

Hosted Contact Center的系統架構是以S8700 Media Server為核心所建立起來的IP Contact Center代管系統，所有主要的Server設備均放置在data center機房內包含ACD(S8700, G600)、IVR、CMS等設備，且對每個承租的企業客戶均提供獨立的一套系統設備。Data center機房內的管理網路與應用網路是分開的，所有主要的Server都包含兩個網路介面，一個連接到管理網路，另一個連到應用網路，藉此設計服務提供者可安全的管理所有代管客戶的設備。不同客戶間的網路以VLAN來區隔，客戶與服務提供者之間則以具QoS能力的網路來連接，並支援MPLS網路及NAT架構。客戶端設備主要是IP Agent、IP話機、管理軟體（Supervisor, Visual Vectors及Voice Announcement over LAN software）及其他支援的客戶端伺服器(DB)，在客戶端網路使用NAT組態的情形下需使用Kagoor的VoiceFlow NAT設備，同時支援客戶端G700 gateway以提供本地備援處理器（Local Survivable Processor）的能力，並且支援遠端客服代表（使用Internet或PSTN）。

Hosted Contact Center的系統架構如圖2.1-1所示：

圖 2.1-1	Hosted Contact Center系統架構

系統組成元件分成Avaya設備及合作廠商設備。

Avaya設備包含：

- Voice ACD:

  - Avaya Communication Manager 1.3 with S8700 Media Server and G600

  - LSP/G700 Gateways

  - Call Center Elite Feature Package

  - Up to 1200 Agents

- IP Agent with screen pop, IP Phone

- CMS R3V11

- CMS Supervisor and Visual Vectors software

- Avaya IR R1.0

- Avaya IVR Designer

- Avaya Integrated Management Suite 1.3 software

合作廠商設備包含：

- Kagoor VoiceFlow H.323 aware NAT devices

- HP OpenView Operations management

- HP Data Protector backup and restore management

- Altiris eXpress software distribution

- X-windowing software

- DNS software

- DHCP/TFTP software

- Servers and PC’s

- Network infrastructure

- Data center equipment

- WAN networking

Hosted Contact Center的系統架構亦可以整合Interaction Center及Operational Analyst (IC/OA)，提供全方位的多媒體多通道客服中心服務，其整合架構如圖2.1-2所示：

圖 2.1-2	Hosted Contact Center整合IC/OA系統架構

在此架構下除提供語音通道的服務外，亦提供email、chat、fax等多通道服務，同時具備universal queue的功能，同時IC/OA與S8700等伺服器是安裝在一個以Virtual Machine為基礎的bladed Server上，以降低硬體成本。

### 2.2. 網路部署模式

在建置Hosted Contact Center時，依企業客戶需求不同，有三種不同的網路部署方式，分別是：

- 企業客戶已有自己的網路

- 企業客戶已有自己的網路且要求點對點的QoS機制

- 網路全部由服務提供業者提供

以下針對這三種網路部署方式作更詳細的說明。

企業客戶已有自己的網路

在此情形下，必須將對既有網路架構的衝擊減到最低，由於大部分的企業客戶內部都使用私有IP位址(10.x.x.x)，而不同的企業客戶的私有IP位置有可能會重複，而服務提供者必須以公共IP位址來存取企業客戶網路，因此在這架構下必須使用NAT設備來達成轉址的工作。若企業客戶內是使用公共IP位址，則不需要NAT設備。

VoIP通信協定如H.323及SIP在傳統的NAT設備上必然會出現一些問題，由於傳統NAT設備只針對IP封包的表頭部分做轉址，完全不理會實際封包內容 (payload)，但VoIP通信協定則在實際封包內容裡也會包含IP位址。解決方法是使用新一代具支援H.323通信協定的NAT設備，除支援表頭部分的轉址外，也會轉換封包實際內容裡所包含內的IP位址，在此使用合作廠商Kagoor的VoiceFlow NAT設備。Kagoor在網路內的建置方式如圖2.2-1所示：

圖 2.2-1	企業客戶已有自己的網路

此架構有幾項特徵：

- 使用公共/私有IP位址之NAT轉換

- IP話機接在企業客戶既有網路上

- 服務提供業者的網管設備HP OpenView無法直接管理IP話機

- 網路QoS的分界點在企業客戶的網路邊界上。

企業客戶已有自己的網路且要求點對點的QoS機制

VoIP的語音品質一直是建置相關專案的考慮重點，而使用QoS網路是保證VoIP語音品質的必須條件，若企業客戶有這樣的需求時，則必須在企業既有的網路外，再建構一個延伸網路，如圖2.2-2所示：

圖 2.2-2	企業客戶已有自己的網路並要求點對點QoS機制

此架構有幾項特徵：

- 建構延伸網路

- 使用公共/私有IP位址之NAT轉換

- IP話機接在延伸網路上

- 服務提供業者的網管設備HP OpenView無法直接管理IP話機

- 網路QoS的分界點在企業客戶既有網路及延伸網路的交會處

網路全部由服務提供業者提供

在此種情形下服務提供業者有最大的彈性可以指定私有IP位址以避免位址衝突的問題，這允許服務提供者及企業客戶間都使用私有IP位址，其架構如圖2.2-3所示：

圖 2.2-3	網路全部由服務提供業者提供

此架構有幾項特徵：

- 服務提供業者建構及管理整個網路

- 服務提供業者及企業客戶皆使用私有IP位址，不使用NAT

- 服務提供業者管理整個網路的QoS

### 2.3. PSTN Gateway設置地點

PSTN gateway設置地點有兩種選擇，一種是建置在企業客戶端，如圖2.3-1所示，另一種是建置在服務提供業者data center端，如圖2.3-2所示，以下針對兩種選擇做一個比較。

PSTN Gateway建置在企業客戶端

圖 2.3-1	PSTN Gateway建置在企業客戶端

此架構可避免所有的PSTN trunk全部集中在data center以分散風險，並且由於G700本身除擔任Gateway的角色外，在萬一data center的S8700/G600當機時，亦可擔任本地備援處理器的角色，此架構下PSTN客戶與客服代表之間的通訊不需佔用SP網路頻寬，但PSTN客戶使用IVR服務時卻需佔用SP網路頻寬。由於這個架構需要安裝G700 gateway在企業客戶內，因此對服務提供業者而言維運工作會也比較困難。

PSTN Gateway建置在服務提供業者Data Center端

圖 2.3-2	PSTN Gateway建置在服務提供業者Data Center端

此架構將所有PSTN進線全部集中在data center端，因此對部署企業客戶方案時速度較快，系統的維運也較為容易。PSTN客戶使用IVR時不需佔用SP網路頻寬，相反的在與客服代表通話時則需佔用SP網路頻寬。此架構沒有企業端本地備援的能力，萬一data center端的設備當機，則所有企業客戶的客服中心會全部受到影響，因此需要規劃一個更為複雜的備援模式，如圖2.3-1所示：

圖 2.3-1	網路備援方案

為了達成企業本地備援的能力，在每個企業客戶處都安裝G700 gateway，此設備平時不承接話務，只有在data center設備異常時，才發揮LSP功能。當然這個架構無論在系統複雜性、設備成本及維護成本方面都比前兩種架構要高上許多。

### 2.4. QoS

為了提供點對點的QoS網路服務以確保語音品質，網路設備將以下列方式來配置：

- 在IP話機及IP設備上依據不同的封包(語音、信令、資料)設定不同的802.1p/Q(L2)或DSCP(L3) tag

- MPLS edge router依據不同的tag value對應到不同的MPLS Label Switched Paths

- 在企業客戶端使用VLAN來區別IP話機與其他設備的網路流量

- 在data center端使用VLAN來區別ACD、IVR與其他設備的網路流量

### 2.5. Data Center端的Security考量

在data center端的網路安全考量主要是針對企業客戶不可存取data center管理網路及其他企業客戶網路所設計，在data center edge router上使用防火牆或access list僅允許下列封包進入data server內某特定企業客戶的subnet：

- 從該企業客戶端來的封包

- 從data center中同一企業客戶的Voice VLAN至Data VLAN的封包

- 從data center中同一企業客戶的Data VLAN至Voice VLAN的封包

- 從該企業客戶的遠端客服代表(remote agent)來的封包

### 2.6. 企業客戶端的Security考量

- 在企業客戶顛的網路安全考量主要是要阻斷任何和Contact Center服務無關的封包進入企業內部，在企業客戶的edge router上使用access list僅允許下列封包進入企業客戶內部網路：

- 從data center內與該企業客戶有關的Server來的封包

- 從該企業客戶其他客服中心來的封包

- 從該企業客戶的遠端客服代表來的封包

### 2.7. 網路頻寬考量

若希望減少data center端到企業客戶端的網路頻寬建置，可依下列幾點來設計網路架構：

- 分散式的PSTN gateway架構可大幅降低網路頻寬需求

- 分散式音樂源及announcement可再進一步降低網路頻寬需求

- 剩餘的流量源包含信令、保留音樂及IVR。保留音樂及IVR是屬於語音流量

- G.729A及表頭壓縮技術可用來降低語音流量對網路頻寬的需求

- 一通打到IP話機的電話需要2K bytes的信令流量

- 一通由PSTN trunk建立的通話需要4K bytes的信令流量

- Avaya提供進一步的網路頻寬需求計算工具

### 2.8. 備援設計

HCC架構繼承了來自其主要組成元件所提供的備援能力包含：

- S8700 Media Server備援設計

- CLAN fail-over設計

- 企業客戶端的本地備援能力(LSP)

- BCMS可作為CMS的備援系統

- CMS disk mirroring設計

- CMS High Availability功能

在分散式G700 gateway (with LSP)、分散式音樂源及分散式announcement的架構下，即使data center內的server或網路停止運作，個別企業客戶的客服中心仍舊可以提供服務。

### 2.9. 帳務系統支援

CMS報表系統可提供個別值機席每月的使用量統計來支援per seat per month的帳務模式，CMS同時可以被客制化以定期產生報表，這些資料可被匯入帳務系統中進行處理，此方法可用來收集客服代表、語音通話及IVR的使用量。

### 2.10. 遠端客服代表(Remote Agent)

HCC架構支援兩種遠端客服代表模式：

- Single Connect：使用IP網路來傳送VoIP語音封包及資料封包

  - 使用client VPN tunnel來確保資料安全並解決ISP NAT所產生的問題

  - 由於語音封包是在internet上傳遞因此QoS將無法確保，語音品質會較差

- Dual Connect：使用PSTN類比電話來傳送語音，IP網路則用來傳送信令及資料封包

  - 使用client VPN tunnel或site-to-site VPN tunnel來確保資料安全

  - 每通電話都需要建立一個trunk連線

基於以上比較，在較要求語音品質的應用上最好能使用dual connect模式，其系統架構如圖2.10所示：

圖 2.10	遠端客服代表架構圖

### 2.11. 系統管理架構

HCC的系統管理工作是建立HP OpenView Operation的環境上，提供：

- Single launch point

- Trap管理

- Server管理

系統管理者在HP OpenView Operation上透過以Java發展的GUI介面可執行下列管理工作：

- 本地應用程式管理

- 使用瀏覽器來執行網頁形式的系統管理工具

- 使用Windows 2000 終端機服務來執行遠端系統管理工具

- 使用telnet來遠端登入

企業客戶端的Server及Gateway則是透過intermediate node來管理，IP話機及用戶端應用程式在這個版本中並未納入管理，Server管理及備份/復原作業需要在server上安裝HP agent plug-in，HP OpenView Operation的架構如圖2.11所示：

圖 2.11	HP OpenView Operation架構

### 2.12. 系統管理應用程式整合

HCC中將多套系統管理工具及應用程式整合，提供系統管理員一個更有效率的管理環境。圖2.12為集中管理介面的執行畫面：

圖 2.12	集中式管理介面

##### HP OpenView Operation Solaris Version

- 提供所有管理工具的單一集中式執行點，Avaya reference kit中提供script及XML設定檔

- 提供所有Avaya產品的集中式SNMP trap管理及OS告警，Avaya reference kit中提供MIBs及trap檔案

- 監視系統資源、log檔及重要應用程式的執行狀態

- 需安將plug-in至被管理的server上

- 提供一個樹狀階層結構的管理物件定義，系統管理者可快速的找到與管理的物件

- 提供分權設定，系統管理這只可管理他/她所授權管理的設備

HP Data Protector Solaris Version

- 提供data center內定期或即時的集中式備份/復原功能

- 建構在Avaya產品的既有備份/復原能力上

- 必須在Server上安裝agent程式

##### Altiris eXpress Client Management

- 提供企業客戶端之IP Agent及其他應用軟體分派及更版的功能

- 需要將部署伺服器安裝在企業客戶端

# 四、 建議

客服中心的營運模式可區分為三種類型，如圖4所示：

圖 4	三種客服中心營運模式

- Premised-Base指的是傳統的自建型客服中心，所有的設備、人員都設置在企業內，企業必需培養一群專業的資訊及電信人員以維護客服中心的正常運作，企業亦需招募、培訓自己的客服代表，初期建置成本較高，總營運成本亦相當可觀，且客服代表席位多寡安排較無彈性。

- Outsourced指的是將所有的設備、人員全部委外的客服中心，對企業客戶而言服務的部署速度最快，初期建置成本較低，交由專業的委外公司可省卻自行維護系統運作的複雜工作，客服席位多寡可靈活調整，但由於客服代表不是企業本身的資產，且整個客服應用系統不在企業內部，不少企業對這種作法抱持營業機密外洩的顧慮。

- On-Demand指的是將複雜的設備如ACD、CTI、IVR等設備委外代管，但保留客服代表及應用系統在企業內部，企業可培訓具企業專業知識的客服代表，亦較無營業機密外洩的顧慮，這是較大多數企業接受的運作模式。

中華電信公司面對目前電信市場全面開放之強大競爭壓力，建立優良客戶服務中心來維持良好的客戶關係，開拓新的客源一直是十分重要的課題。另中華電信公司除了建立自己客戶服務中心服務客戶外，亦可承接企業用戶客戶服務中心(如台北自來水事業處客戶服務中心、台大醫院客戶服務中心等)或經營客服中心ASP。

面對Call Center ASP營運模式的市場時，除主動提供企業客戶的需求外，中華電信公司也可多注意專業ASP經營業者的動向。在美國許多電信網路經營業者本身並不直接將產品銷售給企業客戶，而是與專業的ASP經營業者結盟，電信網路經營業者提供設備與技術，專業ASP經營業者提供人員、場地及銷售，在分工合作下一起把ASP的市場規模作大。

客服中心的ASP營運模式在未來的客服中心專案建置上將產生越來越重要的影響，不只是中小企業及政府機關喜歡這種解決方案，連一些負擔得起自建客服中心的大型企業在考量總營運成本(TOC)及彈性席位調度的優點後，都開始慎重考慮這種營運模式。中華電信公司挾其本身在網路建置的豐富經驗與龐大資源特別適合扮演服務提供者的角色，而這也是為電信及數據網路提供加值服務，用來綁住企業客戶的一項重要工具。