行政院及所屬各機關出國報告

(出國類別：實習)

赴加拿大參與「實習智慧型IA設備」報告

服務機關  ： 中華電信研究所

出國人 職    稱  ： 助理研究員

姓    名  ： 郭鴻志

出國地區： 加拿大

出國期間： 92/11/30~92/12/11

報告日期： 92/12/18

摘  要

關鍵字:

- B-RAS : Broadband Remote Access Server (寬頻接取伺服器)

- PNM : Policy-based Network Management (政策性網路管理)

- NPM : NetOp Policy Manager (Redback的service creation產品)

- RADIUS : Remote Authentication Dial-In User Service

- PPPoE : Point-to-Point Protocol over Ethernet

- CLIPS : Client-Less IP Service (Redback的名詞，指DHCP/IP服務)

- SMS : (Redback的B-RAS型號)

- SE: Smart Edge (Redback的edge router型號)

內容摘要:

此研習係主要目的為Redback Networks的NetOp Policy Manager training，內容包含SmartEdge B-RAS/router產品功能，以及搭配NPM軟體後可達到的功能及其應用環境，如weblogin、service on demand、self-enrollment、service selection...等等。除此之外，亦包括軟體架構，原始程式碼的分析。期望藉著這次研習能深入瞭解其設計理念、軟硬體搭配架構，除了能夠利用這套系統自行客製化各式服務，甚至在應用在設備研發上，對於公司在減低維運成本或提供新型態服務能夠有所助益。

目			次

壹、研習目的…………………………….....…1

貳、研習過程重點摘要…………….…………2

參、心得與建議………………………….……14

肆、附件…………………………………….…17

壹、研習目的

Redback為一著重於access network的網路設備製造商，主要產品為SMS系列的B-RAS及SE系列的edge router；其中SE系列router亦具備B-RAS的大部份功能，近來在市場上頗受歡迎。而Redback於2000年併購加拿大的軟體公司Abatis Systems成為其加拿大分公司，試圖將該公司原有之service creation tool、portal service等技術與其硬體平台做一整合。

本計劃在service creation/management方面投入相當心力，除了收集各種open source的解決方案之外，也已在本計劃自行研發的6Switch乙太網路交換器加入類似的功能，此外亦購入Cisco、Redback的系統研究。由於Redback NPM系統採取的作業系統和軟體架構較為開放，提供的課程包含BRAS與NPM軟體搭配技術、設計架構及原始程式碼分析，因此派員參與此研習。

參加此研習將有助於建立本公司Policy-based Network Management核心技術，有助於減少公司整體網路維運成本，並可應用於FTTB大樓網路代維代管等客戶所需的新服務上。

貳、研習重點摘要

研習課程:

- 參訪Redback Networks

與部份TAC, R&D, SQA人員會面，大致瞭解產品研發測試過程與上線後技術支援、bug reporting/tracking等流程。

- 公司概況及產品線簡介

簡單介紹公司營運狀況及其主力產品，包括TDM傳輸設備、SMS系列B-RAS、SE系列router…等等。

- Introduction to SmartEdge router

新一代的edge router，強調其intelligence、rich feature set及high performance。

- Introduction to NetOp Policy Manager

可與SMS或SE搭配的service creation平台，可提供weblogin、使用者自行註冊登錄、線上動態改變user profile(如頻寬、QoS參數…)、service selection…等各式功能，並可透過資料庫管理介面修改已存在的services或是由使用者自行定義services。

- NPM Software architecture

介紹NPM的整體架構、內部模組以及各模組之間使用的通訊協定、運作方式及流程…等等。

實驗室上機實習:

- NPM installation & configuration NPM on Sun Solaris

- NPM installation & configuration NPM on RedHat Linux

以上兩個部分是一切從頭：由作業系統的安裝開始，實際操作NPM server的安裝及設定方式。

- SMS B-RAS setup

配合NPM所需環境，實地安裝及設定SMS 1800 B-RAS。

- SE-800 router setup

配合NPM所需環境，實地安裝及設定SE 800 B-RAS。

- PPPoE demo

以筆記型電腦模擬使用者連線，測試PPPoE的認證、計費等功能。

- CLIPS demo

以筆記型電腦模擬使用者連線，利用DHCP方式連線，並可透過Web方式做使用者認證。

- Bandwidth on demand demo

以筆記型電腦模擬使用者連線，由Web介面自行選擇不同的頻寬等級。

- Service selection demo

以筆記型電腦模擬使用者連線，使用者可由Web介面自行選擇不同的service。

- Customization & database management

修改web portal畫面，以及透過資料庫管理介面，查詢或修改services、使用者帳戶、使用者計費資訊…等資料。此外亦示範如何在更新版本時將舊有資料轉檔。

- Trouble shooting

實習各式偵錯工具，包括透過B-RAS/router的console觀察debug message；利用ethereal抓取封包；察看apache、tomcat、radiator等軟體套件的log file；使用Redback提供的database synchronization script同步資料庫中的資料….。

- Discussions

討論NPM的scaliability、與DHCP搭配的問題、研發設備的通訊定協介面…等問題，以及未來roadmap、版本更新、市場接受度等等。

參、心得整理與建議

- 寬頻市場的進化

    - (TCP) “Port”-based bandwidth limitation

    - 演化的方向

- DSLAM: Ethernet/IP, multicast

- new last mile technology

- layer two network

- Intelligence moving closer to edge

- opening network to ISP/ASP

- head-end POP

    - next generation broadband

- two tier B-RAS

distributed: QoS, AAA, multicast…

centralized: “service mode”, policy, wholesale…

- ATM ( Ethernet/IP

- Heavy QoS implementation (working w/ SIP, CAC…)

- B-RAS interworking w/ edge devices

- NPM系統需求

作業系統方面支援兩種常見的平台:

    - PC : Redhat Linux 8.0以上

    - Sun workstation : Solaris 9

NPM需要下列軟體套件運作，這些都是opensource

    - Apache HTTP 2.0.40.8

    - Apache Tomcat 4.1.18

    - Java SDK 1.4.1.02

    - MySQL 4.0.12.0

    - Perl 5.8.0.55

    - Radiator 3.6

另外有兩個3rd party Java class，提供Tomcat server發出radius及snmp呼叫的能力。

- NPM的組成

如圖一所示為NPM架構圖，大致可分成三層來看，最下層是使用者接入的設備(B-RAS或router)，如果以PNM的觀點來看，就是PEP (Policy Enforcement Point)。中間層是Policy manager，包括database、authentication、accounting、決定使用者適用的policy…，可以說是NPM的核心部分，也就是PDP (Policy Decision Point)。最上層則是http server、portal server等，這一層的目的是呈現使用者介面。

圖一、NPM架構

- NPM各部功能及通訊協定

事實上由前面可以看出NPM大多由opensource software packages組成，圖二所示為各模組之間的關係，以下就其各部功能做一簡介：

    - Radiator RADIUS server (NetOp PM Radius)

Radiator是NPM內建的一套radius伺服器軟體，負責認證、記錄計費資訊。事實上Radiator是一套商用的opensource radius server，由perl撰寫而成，有開放出相當多的APIs (Application Programming Interface)可供使用者加上自訂功能，而且具備有SQL database interface，可將資料置於外部資料庫。

    - NetOpPM database MySQL資料庫

MySQL資料庫提供各種資料的記錄，比如NAS資訊、service資訊、用戶資訊、計費資訊等。此資料庫透過SQL介面供RADIUS server (Radiator)做認證、計費及portal server (Tomcat)修改service profile使用。此外，管理者也可透過MySQL的GUI介面或是CLI介面直接對資料庫中的table管理。

    - Apache Web server

Apache server 提供了一個基本的web server功能，接受http的請求，並redirect到tomcat的port上去。

    - Tomcat server

Tomcat server是實際上和用戶互動的部份，使用者透過web browser看到的畫面就是由Tomcat server所產生的。它會根據用戶認證的結果來決定是否要向B-RAS/router發出SNMP set來觸發radius request。

這是NPM設計的特殊之處，不只是利用RADIUS protocol來做認證，也用來做policy provisioning；但是因為RADIUS總是由client initiated的，所以需要搭配SNMP做觸發的動作。

    - DHCP server

DHCP server用來動態配發IP及相關參數給使用者。嚴格說起來DHCP server並不算是NPM的一個元件，尤其是使用Smart Edge router時，因為該設備僅支援DHCP proxy，並無內建DHCP server。一般最常見的DHCP server是使用ISC DHCPd。

圖二、NPM使用的通訊協定

- 各種服務應用模式

圖三、Weblogin service

圖四、Bandwidth on demand service

圖五、service selection service

圖六、self-enrollment service (1)

圖七、self-enrollment service (2)

- 與技術人員討論的Q&A

- Q: DHCP server怎麼做redundancy/load-balance ?

A: SE800沒有內建DHCP server，而且僅支援針對一個DHCP server做DHCP proxy，在下個版本的firmware才會支援多個servers。在Korean Telcom的建置案中，目前的做法是利用一台Layer 4 switch擺在DHCP servers前面做loadbalancing / redundancy。

- Q: DHCP timeout的問題，如何決定合理的lease time ?

A: SE800上的DHCP proxy和一般的DHCP relay不同，使用者看到的DHCP server是SE800；因此可利用不對稱的方式設定，在DHCP server還是設定很長的lease time (如3天)，但是在SE800上設成比較短的lease time (如10分鐘)；如此即可避免lease time太短造成flooding。

- Q: NPM是否scalable ?

A: 是的，NPM的架構非常的scalable，在B-RAS上你可以設定最多5筆的RADIUS server，然後B-RAS會自動在這5個server之間round-robin，而這些Radiator可以跑在同一部NPM server機器上的不同TCP port，當然也可以擴充成為多台NPM servers；這些NPM servers後端可以連結到同一個MySQL database。

- Q: 如何讓分散各地的site集中使用同一個portal server以便管理 ?

A: 在目前的firmware版本你必需在SE800上設定GRE tunnel，將http traffic導至遠端的SE800；在下一個版本，我們會提供http redirection，可以把http request導至任意的URL，甚至附加一些變數在URL上。因此事情會變得更簡單。 [那麼， 在portal server也不需要做D-NAT了? ] 是的，使用http redirection就不必做D-NAT。

- Q: 關於ADSL forum中提到的Smart CPE概念，你們有計劃實作嗎? 如果我們要設計一個Smart CPE，並置於NPM的架構中，如果利用單晶片控制器如8051，加上篏入式的TCP/IP protocol並實作RADIUS，你認為可行嗎?

A: 我們目前並沒有計劃生產CPE設備，但是就大樓或是小區域用戶而言，我們希望能用SE400來取代IPDSLAM的地位。

至於protocol方面有三選擇，第一，使用RADIUS協定，這對整個架構的變動最小，但是你們就必須在CPE設備上實作TCP/IP stack及RADIUS協定。第二，我們目前正在規劃一種全新的protocol叫SUP (subscriber update protocol)，它的目的是用於SE800 (B-RAS)和SE400 (remote B-RAS)之間的溝通；我們的研發人員正在草擬這個標準，並試圖讓它標準化；SUP通訊協定在我們的計劃裡，但是目前還不會出現在我們的產品roadmap上。第三種是使用你們自訂的私有協定，它的好處可能是在實作上比RADIUS簡單，但是你必須在NPM加上你自己的driver code。

- Q: 為何使用Radius protocol做為policy management的protocol，IETF不是有訂定COPS protocol嗎?

A: 因為Radius是proven technology，你可以在世界各地看到許多成熟的應用；而且它很簡單、scalable，又具有延伸性，你只要定義自有的VSA (Vender Specific Attribute)，就可以做任意的擴充。[但COPS也可以定義PIBs，而且COPS是PNM的標準，不是嗎?]  沒錯，但是相對地，COPS相當複雜，我還沒有看到任何一個成功的應用案例。

- 心得

軟體發展趨勢

GNU/Linux、opensource在軟體發展的過程所佔的角色愈來愈重要，在過去可能只是利用opensource的開發工具如gcc來做發展，但近來有愈來愈多的軟體是建構在opensource packages之上，這些趨勢都是必需多加以注意的，此外，也要瞭解各種license的內容，以免在商品化的階段違法。

產品的價值

NPM雖然大部份由opensource組成，但其價值在於提出整體架構，並且整合各部軟體，最重要的是有一個穩定的硬體設備與之搭配。在與Redback的R&D、SQA人員會談時，可以知道其產品也是經過很長一段時間不斷測試，甚至透過客戶的回報來修正才漸漸穩定。一旦作業平台建立起來，配合完整的通報流程，後續開發加值功能就便得容易許多；相形之下，如果老是把立即性的市場擺在第一位，其結果往往是過度倚賴廠商的total solution，並且大量壓縮測試的時程，再加上沒有完整的通報體系，這樣的模式很難得到一個成熟或是有延續性的產品。

擺脫舊思維

RAIDUS protocol是大家早已熟悉的協定，但是應用在policy provisioning，卻是很特別的想法，即使它有一些缺點如無法由client initialite、因為使用UDP所以不容易做load balance以及attribute長度有限制；但是這些缺點都可以改善。著眼其穩定性、普遍接受度以及擴充性，再加上原有的認證計費用途，搭配SNMP使用，確實是比COPS較佳的選擇。

新型態服務

隨著網路及用戶的成長，以及FTTB市場的興，採用PPPoE做為的接取方式的缺點逐漸顯露出來，如網路邏輯拓樸的瓶頸點、multicast、維護多種版本的PPPoE client、PPPoE client授權費用…等等，如果換成DHCP (以Redback的術語叫CLIPS)的接取方式，看起來優點是遠多於缺點；即使需要做類似撥接制的機制，也可以搭配weblogin技術使用。目前國內市場已有多家ISP開始上線DHCP接取方式，也有不少廠商正在評估試用NPM系統，其影響不可不注意!

肆、附件

Redback Networks實驗室一景