行政院及所屬各機關出國報告

(出國類別: 實習)

『GPRS 系統基地台多時槽技術規劃設計實習』報告

服務機關：中華電信行動通信分公司

出 國 人  職    稱：副工程師、助理工程師

姓    名：陳則霖、張啟民

出國地區：法國

出國期間：92年11月22日至92年12月5日

報告日期：93年1月19日

目     錄

1	目的	3

2	過程	4

3	GPRS網路簡介	4

3.1	GPRS網路系統架構	4

3.2	GPRS Radio Access網路	5

3.2.1	網路控制指示((Network Control Order)	5

3.2.2	GPRS MS Class 與多重時槽等級	6

3.2.3	Coding schemes:	7

3.2.4	網路運作模式	8

3.2.5	系統資訊System Information 13	8

3.2.6	QoS (Quality of Service)	9

3.2.7	時槽分割	10

3.2.8	1 Phase/2 Phase 進接	10

3.2.9	GPRS Multiframe架構	12

3.3	GPRS 主要信號流程	13

3.3.1	GPRS行動管理狀態	13

3.3.2	GPRS Access 程序	14

3.3.3	GPRS Attachment	15

3.3.4	GPRS Detachment	16

3.3.5	PDP Context Activation	19

3.3.6	PDP Context Deactivation	20

4	GSM/GPRS基地台系統升版後GPRS之功能特點	23

4.1	GPRS時槽可分散設定於各頻道單體	23

4.1.1	GPRS時槽分散設定之實例	24

4.1.2	GPRS時槽分散設定之參數	24

4.2	CCCH由BTS負責管理功能	25

4.2.1	CCCH由BTS管理之參數設定	26

4.2.2	CCCH由BTS負責管理功能之優點	27

4.3	動態Agprs時槽重配置功能	28

4.3.1	細胞之時槽重配置準則	29

4.3.2	在OMC-R之動態Agprs時槽重配置功能參數	31

4.3.3	動態Agprs時槽重配置功能之優點	31

4.4	PCUSN之QoS管理	32

4.5	Dual Cell GPRS相容性	33

5	V14.3版GPRS部分之參數	35

6	感想與建議	43

7	參考文獻	44

8	縮寫字原文對照	45

# 目的

職等依中華電信股份有限公司九十二年度派員出國計畫表第132號，並奉核准赴法國實習GPRS系統基地台多時槽技術規劃設計技術，此行主要之目的為瞭解:

(1)目前GSM行動電話系統GPRS之技術及未來研發方向。

(2)行動電話系統GPRS建設方式及未來之規劃方向等。

(3)GSM/GPRS行動電話基地台系統由BSS V12.4升版至BSS V14.3後，GPRS方面之功能特性及其優點等。

本公司GSM/GPRS行動電話基地台系統，於第五次擴充案由BSS V12.4升版至BSS V14.3，由於其軟體方面功能繁多，不克逐一項目詳述，本報告介紹BSS V14.3在GPRS方面之主要新功能及其優點，這些新功能例如(1)GPRS時槽可分散設定於各頻道單體、(2)CCCH由BTS負責管理功能以及(3)動態Agprs時槽重配置功能等等，會逐一詳述。

本次由法國巴黎北電網絡公司所提供之GPRS系統基地台多時槽技術課程，並介紹及展示相關新技術。法國北電網絡公司為本公司GSM/GPRS基地台系統供應商，藉由本次研習，除學習相關新技術，並了解GSM/GPRS未來發展趨勢，俾利日後規劃設計、建設及維運工作。

# 過程

| 日 期 | 地 點 | 行 程 |
| --- | --- | --- |
| 92/11/22~23 92/11/24~12/05 92/12/04~05 | 台北 – 法國巴黎 法國巴黎 法國巴黎 – 台北 | 去程 GPRS系統基地台多時槽技術規劃設計實習 回程 |

# GPRS網路簡介

## GPRS網路系統架構

GPRS網路是在既有GSM CS(Circuit Switch)網路上，增建PS (Packet Switch)網路，以因應數據服務需求，因此整體網路便引進新的網路元件如 PCUSN, SGSN, GGSN，共同點僅是重複使用既有GSM實體基地台，但須進行基地台軟體升版以使基地台具備GPRS數據處理能力，GPRS網路整體系統由不同的完件所組成，架構圖如圖一。

圖一 GPRS網路系統架構

GPRS網路元件主要功能分述如下：

- PCUSN：(Packet Control Unit Support Node)

  - RLC/MAC Layer Radio資源指配管理。

  - 銜接BSC之Agprs介面同步管理。

  - 銜接SGSN之Gb介面BSSGP流量控制管理。

- SGSN：(Serving GPRS Support Node)

功能如GSM網路之MSC/VLR

  - Mobility管理(L3 GMM)：Location 與Authentication管理。

  - Session管理(L3 SM)：PDP Context與Data packet Routing(介於Access網路與GGSN)管理。

  - 壓縮/加密之管理。

  - GTP Tunneling。

- GGSN：(Gateway GPRS Support Node)

功能如GSM網路之GMSC，或者簡稱為Router。

  - Routing, encapsulation,壓縮和加密。

  - VPN Tunneling(Intranet)/GTP Tunneling(SGSN)管理。

  - Billing record 之計算，並傳送至Charging Gateway做資料收集。

  - GPRS and PDN (IP/X25) 網路之介面管理。

- CG：(Charging Gateway)

功能為GPRS計費(billing)資料處理。

BTS-BSC-PCUSN等三部分構成進接網路(Access Network)。

SGSN-GGSN等二部分稱為核心網路(Core Network)。

## GPRS Radio Access網路

### 網路控制指示((Network Control Order)

NCO定義細胞重選應由MS或網路控制，以及MS是否要傳送量測報告，共分成三種情形：

- NC0：MS控制細胞重選，沒有量測報告。

- NC1：MS控制細胞重選，MS傳送量測報告。

- NC2：網路控制細胞重選，MS傳送量測報告。

目前系統使用NC0，細胞重選完全由MS控制，MS不回報量測報告。若在STANDBY狀態，情形與GSM的Idle狀態相同，但在READY狀態時（通常在傳送或接收資料時），由於細胞重選仍由MS控制，而MS只能量測到下鏈路信號強度，沒有上鏈路收信強度與上下鏈路收信品質的資訊，若上下鏈路收信品質或上鏈路收信強度不佳時，無法及時反應而進行細胞重選。

### GPRS MS Class 與多重時槽等級

- MS Class: GPRS MS共有Class A、Class B與Class C三種等級，目前手機多支援Class B等級。

- Class A：同時可進行語音服務與數據服務，即可同時連接GSM和GPRS網路。

- Class B ：同一時間只能進行語音服務或數據服務其中一種，但語音服務具有較高優先權，為目前GPRS手機主流。

- Class C：需手動選擇要進行語音服務或數據服務，不可同時連接GSM和GPRS網路，若要收發電話，必須先要Detach GPRS網路後再連上GSM網路。

- GPRS手機多重時槽等級共分29級，表一列出目前時下商用支援之多重時槽等級(2+1, 3+1, 4+1)，其中Type 1 MS表示不需支援同時傳送與接收。不管是哪一種等級的MS，皆須支援多重時槽等級，才能讓傳輸速率增加。

| Multislot | Maximum number of slots | Minimum number of slots | Type |
| --- | --- | --- | --- |
| class |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rx | Tx | Sum | Tta | Ttb | Tra | Trb |  |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 8 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 9 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 10 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 11 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 12 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |

表一 多重時槽等級1 – 12（共29個等級）

### Coding schemes:

共有四種GPRS空中介面的Coding scheme：CS-1、CS-2、CS-3與CS-4。其中CS-1具有最高的錯誤更正能力與最低的資料傳輸速率， CS-4沒有錯誤更正能力但具有最高的資料傳輸速率。目前系統只支援CS-1與CS-2兩種，GPRS網路單一時槽可提供傳輸率如表二。

| Coding Scheme | Code Rate | RLC/MAC block data size (bytes) | RLC/MAC Max Throughput(Kbit/s) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 不含Header | 含Header |
| CS1 | 1/2 | 20 | 8 | 9.05 |
| CS2 | 2/3 | 30 | 12 | 13.4 |
| CS3 | 3/4 | 36 | 14.4 | 15.6 |
| CS4 | 1 | 50 | 20 | 21.4 |

表二 GPRS網路單一時槽可提供傳輸率

### 網路運作模式

網路運作模式可分成I、II、III三種模式，如表三。

| 模式 | 電路交換呼叫頻道 | 封包交換呼叫頻道 |
| --- | --- | --- |
| I | PCCCH | PCCCH |
|  | CCCH | CCCH |
|  | PACCH | 不適用 |
| II | CCCH | CCCH |
| III | CCCH | PCCCH |
|  | CCCH | CCCH |

表三 網路運作模式

目前系統使用網路運作模式II，在此種模式運作下，對已執行過GPRS Attach程序的MS而言，網路使用CCCH來傳送GSM的呼叫訊息，這意味MS只需監控CCCH呼叫頻道即可，即使MS已進入Packet transfer mode，指配到PDCH，GSM的服務仍舊使用CCCH頻道。也就是在這種網路運作模式下，不管是Packet idle mode的GSM與GPRS呼叫，或是Packet transfer mode的GSM呼叫，網路一律透過CCCH來傳送呼叫訊息。

### 系統資訊System Information 13

GPRS的廣播訊息，可透過PBCCH或BCCH來廣播，若使用BCCH（目前使用方式），細胞內的GPRS資訊經由SI 13 (System Information 13)廣播，SI 13的廣播內容包括系統一些設定與部分機制相關的參數設定。另外，SI 13的內容與使用PBCCH廣播的PSI 13內容完全相同，但使用PBCCH可廣播其它更多的資訊，如GPRS細胞重選方面的另一套參數。由於不管是否使用PBCCH，皆須廣播SI 13（若有PBCCH，則為PSI 13），可見SI 13廣播的訊息是GPRS在運作時最基本而重要的資訊，其主要內容包括如下表四。

| 參數 | 範圍 | 主要功能 |
| --- | --- | --- |
| RAC | 0 ~ 255 | Routing Area Code定義 |
| Priority_ Access_Thr | 1 ~ 4 | 用來顯示哪些radio priority level的使用者允許封包進接 |
| Network Control Order | 0 ~ 2 | 網路控制細胞重選，分成NC0、NC1與NC2三種 |
| NMO | 1 ~ 3 | 網路運作模式可分成I、II、III三種模式 |
| T3168 | 0 ~ 7 | TBF建立計時器 |
| T3192 | 0 ~ 7 | 下鏈路TBF釋放計時器 |
| DrxTimerMax | 0 ~ 7 | 由Packet transfer mode進入Packet idle mode停留在 non-DRX模式時間，該期間MS將收聽所有的CCCH頻道 |
| Control_Ack_Type | 0 ~ 1 | 顯示Packet Control Acknowledgement訊息的預設格式(Default Format)，預設格式有4個進接突波與RLC/MAC控制訊息兩種 |
| Access_Burst_Type | 0 ~ 1 | 進接突波比次是以8bit或11bit |
| bsCvMax | 1 ~15 | 上鏈路TBF釋放倒數程序，用來規定倒數最大值 |
| panInc | 0 ~ 7 | radio link failure參數 |
| panDec | 0 ~ 7 | radio link failure參數 |
| panMax | 0 ~ 7 | radio link failure參數，顯示MS端計數器N3102允許的最大值，即藉由參數panMax的設定，來定義N3102的最大值 |
| ALPHA | 0~1 | 功率控制參數 |
| nAvgW | 0 ~ 25 | 功率控制參數 |
| nAvgT | 0 ~ 25 | 功率控制參數 |
| PC_MEAS_CHAN | 0 ~1 | 顯示當執行功率控制時，是要量測下鏈路BCCH或PDCH信號 |

表四 SI 13廣播的主要參數

### QoS (Quality of Service)

GPRS對QoS要求包括下列五項：

- 優先等級(Precedence Class)

- 延遲等級(Delay Class)

- 可靠度等級(Reliability Class)

- 峰值流量等級(Peak Throughput Class)

- 平均流量等級(Mean Throughput Class)

### 時槽分割

所謂時槽分割(TS Partition)，定義為在以一個時槽為基準的情形下，某一鏈路方向（上鏈路或下鏈路）擁有的最大TBF數，也就是一個時槽最多可讓幾個使用者使用。 在GPRS網路以TFI(Temporary Flow Identity)來識別TBF(Temporary Block Flow)。在RLC/MAC層內，TFI可用來識別不同MS，上下鏈路TFI的範圍皆為0 – 31，北電設備每一TDMA最多支援32個 TFI指配，每一TS最多支援16 TAI(Timing Advance Indicator)。目前北電基地台每一TS最多同時可支援7個用戶，其主因為受限於Uplink上鏈路資料傳遞採動態指配方式(Dynamic Allocation)，手機根據所指配之USF(Uplink State Flag)進行上鏈路資料傳遞，而USF 由3 Bits組成，其中一組USF=0保留當polling時做信號控制用，故每一TS最多同時可支援7個用戶。

### 1 Phase/2 Phase 進接

手機取得分封無線頻道資源(Packet radio resources)也就是TBF資源的程序可區分為 1Phase進接/2 Phase進接，其流程可參考圖二。

1 Phase 進接：

      - 由手機透過PRACH(或者RACH)向網路提出Packet   Channel Request，要求網路提供Packet Resource。

      - 網路端PCUSN便透過給PAGCH(或AGCH)傳送Packet Immediate Assignment，直接指配TBF資源訊息包括ARFCN、TS數量、TBF起始時間、TFI、TA、 Coding Scheme、TLLI、USF..等。

2 Phase 進接：

- 由手機透過PRACH(或者RACH)向網路提出Packet Channel Request，要求網路提供Packet Resource。

- 網路端PCUSN便透過給PAGCH(或AGCH)傳送 Packet Immediate Assignment訊息給MS，藉以指配 PACCH資源讓手機有二次進接機會來取得TBF資源。

- 此時手機便可透過PACCH傳送PRR (Packet Resource Request)要求網路端提供Packet Resource，PRR信息內容包括多重時槽等級、傳送資料量(RLC octet數量)、LLC_PDU_Type、TLLI及RLC ACK/NACK模式。

- 網路端PCUSN再透過PACCH傳送PUAS(Packet Uplink Assignment)給MS指配TBF資源，內容包括ARFCN、TS數量、TBF起始時間、TFI、TA、 Coding Scheme、TLLI、USF..等。

顯見2 Phase進接所耗費時間遠比1 Phase進接要多的許多，在分封交換資料傳輸世界裡，TBF資源Open/Close相當頻繁，每次重新Request TBF資源又需2 Phase進接相當耗時，直接影響整體傳輸速率，目前北電PCUSN僅支援2 Phase進接，未彌補上述 2 Phase 進接缺失，北電提供 Downlink keep alive機制，藉由延長Downlink TBF Alive時間，減少TBF資源Open/Close相當頻繁現象。

### GPRS Multiframe架構

傳統GSM使用51個碼框的複碼框(51-multiframe)，GPRS則使用52個碼框的複碼框(52-multiframe)。包含52個碼框的GPRS複碼框結構，如下圖三所示，可區分為12個radio block (B0 – B11)、2個Idle碼框和2個用於PTCCH的碼框。一個radio block 由同一時槽（例如TS0）連續4個碼框所組成，時間約20ms。

## GPRS 主要信號流程

### GPRS行動管理狀態

GPRS有三種行動管理狀態(MM State)來記錄MS的位置：IDLE、READY、STANDBY如圖四，三種狀態的特性敘述如下。

- IDLE狀態：

GPRS手機尚未Attach到系統，此時MS雖已選到支援GPRS的細胞，但系統無MS位置的相關資訊。

- READY狀態：

              - MS完成Attach系統動作後，即進入READY狀態

              - MS與SGSN建立MM context，SGSN清楚MS的服務細胞；

              - MS可傳送或接收資料

              - MS可activate或deactivate PDP context

              - 若Ready Timer Expire，MS會從READY狀態移至STANDBY狀態

              - 若MS執行GPRS Detach，MS會從READY狀態移至IDLE狀態

- STANDBY狀態：

- MS與SGSN建立MM context，SGSN清楚MS的路由區域(Routing Area)

- 不可傳送或接收資料，若MS若傳送資料，MS將移到READY狀態

- MS可接收電路或封包交換的呼叫

- 若MS或SGSN之Standby Timer Expire，MS會從STANDBY狀態移至IDLE狀態

### GPRS Access 程序

茲以Web Access舉例如下：

- GPRS Attachment

MS 與SGSN完成GPRS 行動網路基本連接進入READY狀態，本階段使得GPRS網路對MS之移動性得以掌握，即為GPRS的行動管理(GPRS Mobility Management, GMM)，用來追蹤在GPRS網路內MS目前的位置，同時SGSN從HLR獲得MS用戶資料。

- PDP Context Activation

MS透過SGSN之穿針引線與GGSN取得聯繫，獲得MS IP指配，藉以開啟與外部數據網路的大門，此階段在GPRS網路管理，歸類為SM (Session Management)。

- Home Page Request

MS經Attach步驟後，GPRS網路確認該MS為網內合法用戶、服務等級，並於MS要求提供對外連網時，執行PDP Context Activation提供MS IP address，使得MS對外連接數據網路時有一識別位址，此時MS便可提出Home Page Request，選擇對外連接網站，開始GPRS數據服務了。

### GPRS Attachment

GPRS Attachment步驟分述如下：

- MS 提出GPRS Attach Request 至SGSN，該Request內容包括

                - IMSI or (P_TMSI + old RAI + P_TMSI Signature)

                - Attach type (GPRS Attach, IMSI Attach, GPRS/IMSI combined Attach)

                - MS Classmark (MultiSlot capability, GPRS Ciphering algorithms)

                - Requested READY timer value

                - DRX parameters

- SGSN向HLR 更新MS之位置(Update Location)，同時自HLR搬用戶資料核對(Insert Sub Data)

MS收到GPRS Attach Accept，同時進入 Ready state，完成GPRS網路程序，GPRS Attach Accept內容包括有：

                - New P_TMSI (TLLI)

                - 與SGSN協調後之 READY timer value：目前網路Default 數值為44sec，SGSN完全接受手機之建議值，除非手機未送Requested READY timer value，SGSN才指配Default Ready timer數值給手機

                - 週期性Routing Area update timer

### GPRS Detachment

- GPRS Detach程序成因(如圖七及圖八)

  - 由MS來向GPRS網路要求GPRS Detach程序，以終止GPRS服務

  - 由GPRS網路主動向MS啟動GPRS Detach程序，以終止GPRS服務

- GPRS Detachment_MS initiated程序說明：

  - MS向SGSN提出 Detach Request內容包括：

              - Detach type：有如下三種：

              - IMSI Detach

              - GPRS Detach

              - Combined GPRS/IMSI deatach

(此功能僅支援MS主動要求Detach)

              - Switch Off

              - 用來顯示MS執行Detach起因是不是由MS Switch off 來啟動。

              - P-TMSI

              - P-TMSI Signature

SGSN用來檢查Detach Message之正確性，若 P-TMSI Signature錯誤或未包含在Detach Request裡面，則SGSN會要求MS執行認證程序。

  - SGSN向GGSN提出 Delete PDP context Request ，GGSN會刪除該MS之PDP context，並回應SGSN Delete PDP context Response。

  - 若本次Detach Request不是起因於MS Switch off，SGSN會回送MS Detach Accept Message，告知MS Detach程序已完成。

- GPRS Detachment_Network initiated程序說明：

  - SGSN向MS提出 Detach Request。

  - SGSN向GGSN提出 Delete PDP context Request ，GGSN會刪除該MS之PDP context，並回應SGSN Delete PDP context Response。

  - MS經步驟一後任何時間向SGSN回應 Detach Accept訊息。

### PDP Context Activation

圖九所示為MS所啟動之PDP (Packet Data Protocol)Context

Activation程序，其步驟分述如下：

- 向SGSN送出Activate PDP Context Request其內容包括下列各項：

- NSAPI

- PDP Type：IP, X25

- PDP Address: 固定(static) 或是動態 (dynamic) MS IP指配

- QoS Requested ：目前僅提供Best effort

- Access Point Name (optional)： MS可指定GGSN來對外部數據網路連網，該APN可以用 IP address 或者 logical name來表示。

- PDP Configurations options

- SGSN收到Activate PDP Context Request 確認MS是被允許做PDP Context activation，並將GGSN之位址塞入NSAPI後，將資料PDP Context Request 信息Relay給GGSN，等候GGSN產生之PDP Context Response

- GGSN根據SGSN送來之Create PDP Context Request，為MS產生PDP Context Response內容包括MS IP (PDP address)及QoS等級，最後再由SGSN送出Activate PDP Context Accept訊息給MS，完成整個PDP Context activation程序。

PDP Context Activation程序可由MS啟動，亦可由Network來啟動，由Network來啟動PDP Context Activation，必須等到GPRS 採IPV6 指配方式，方可滿足IP量之需求，目前GPRS網路因沿用IPV4之IP指配，IP數量有限，所以均採動態(Dynamic)IP指配方式，非採用Static IP指配方式，IPV6即可指配MS固定IP，因而支援PDP Context Activation程序由Network來啟動。PDP Context Activation程序由Network來啟動程序如圖十。

### PDP Context Deactivation

- GPRS PDP Context Deactivation程序成因(圖十一及圖十二)

  - 由MS來向GPRS網路主動要求

  - 由GPRS網路主動向MS啟動該程序

- GPRS PDP Context Deactivation_MS initiated (如圖十一)

  - MS透過NASPI訊息，向SGSN主動送出Deavtivate PDP Context Request，SGSN可向MS執行Security Function (認證動作)。

  - SGSN透過 TID訊息，向GGSN提出Delete PDP Context Request，GGSN會刪除該PDP Context，並回應 Delete PDP Context Response給SGSN

  - 若MS IP是採取動態指配方式，則釋放後之MS IP隨即可供其他MS使用

  - SGSN透過NASPI訊息，向MS回應 Deactivate PDP Context Accept

- GPRS PDP Context Deactivation_Network initiated (如圖十二)

  - 若由GGSN主動提出 PDP Context Deactivation步驟，則首先由GGSN透過 TID訊息向SGSN送出Delete PDP Context Request，SGSN收到後，會將本訊息透過NASPI傳送至MS端。

  - MS收到Deactivate PDP Context Request訊息後，會刪除PDP Context，並回應Deactivate PDP Context Accept給SGSN

  - SGSN可在MS正式送出Deactivate PDP Context Accept給SGSN之前或之後，回應GGSN Delete PDP Context Request Response。

# GSM/GPRS基地台系統升版後GPRS之功能特點

本公司GSM/GPRS行動電話基地台系統目前已開始第五次擴充案的工程建設，基地台系統BSS的軟體版本也從V12.4升版到V14.3，除了支援新加入之BSCe3/TCUe3設備外，在GPRS方面，也增加了一些新的功能，主要功能詳述如下：

## GPRS時槽可分散設定於各頻道單體

此一功能即是GPRS之多時槽Multiple TDMA，GPRS之PDTCH時槽，在BSS V12.4版時是設定在有BCCH之第一個頻道單體上，升級為V14.3後承載GPRS話務之PDTCH時槽，可以依實際話務量的多寡，將PDTCH時槽指配至若干個TDMA上，參考下圖：

圖十三 GPRS多時槽Multiple TDMA

GPRS之多時槽Multiple TDMA之特點是：

- 可以將PDTCH時槽指配至若干個TDMA上，以增加每個細胞之輸出量。

- 一個細胞之每一TDMA可設定GPRS之優先權。

- 在不同TDMA之PDTCH不能指配給同一個手機。

### GPRS時槽分散設定之實例

前提是1個細胞需大於1個TRX以上，以一細胞2個TRX為例，原來所有PDTCH時槽全設定在含有BCCH時槽之第一頻道單體，升級為V14.3後，PDTCH可依業者需要分散配置於不同的頻道單體上，如下圖所示：

圖十四 GPRS之多時槽Multiple TDMA之設定實例

### GPRS時槽分散設定之參數

條件：OMCR，BSS和PCUSN之軟體版本需為V14.3。

表五 GPRS Multiple TDMA參數

- GPRS時槽可以一個細胞設定在一個TDMA以上，且可設定不同的GPRS優先權。

- gprsPriority：當指配數據資源的時候，GPRS優先權設定對於不同的TDMA會受到影響。

採用GPRS之多時槽Multiple TDMA有以下之優點：

- 可以增加一個細胞之數據輸出量。

- 如果GPRS話務增加，業者可依需要量再增設GPRS TS，提升GPRS服務品質。

- 對於無線電介面(radio interface)衝擊小。

- 可增加用戶整體滿意度。

- 搭配動態Agprs功能，GPRS之多時槽Multiple TDMA可增加用戶傳輸速率。

需要考量的是，為降低GPRS之多時槽Multiple TDMA之設定對於現有GSM網路的衝擊，可以減少在第二個及第二個以上的TRX/TDMA再設定GPRS專用時槽的需求量。

## CCCH由BTS負責管理功能

升級為BSS V14.3後，新增的另一功能是CCCH at BTS Level，主要是由BTS代替PCU來管理CCCH(Common Control CHannel)的工作，BTS在接收到RACH訊息後能夠立即回送一個IAS(Immediate Assignment)訊息給手機，而不需要等待PCU指派，如此便能減少上鏈路的TBF(Temporary Block Flow)建立時間。

在本公司之GPRS系統，手機取得分封無線頻道TBF資源的程序是採用2 Phase進接，當手機在RACH上送一個Channel Request訊息給BTS時，BTS會先確認CCCH at BTS Level的功能有無開啟（即是指參數CCCHGprsAtBtsLevel是設定”enabled”或”disabled”），若是此功能有開啟，BTS會根據原先PCU保留給他的資源情況在AGCH上送出IAS或是IAREJ(Immediate Assignment Rejection)，而不需要通知PCU，接下來的程序則不變跟之前版本一樣。

圖十五 CCCH由BTS管理之流程圖示

### CCCH由BTS管理之參數設定

前提條件：OMCR,BSS和PCUSN之軟體版本需為V14.3

表六 在OMC-R MMI設定參數CCCHGprsAtBtsLevel為”enabled”

OMC-R傳送radio configuration經由BSC給PCU允許此一功能啟動，之後PCU配置16個radio block給BTS。

當設定程序完成後，BTS計算接收到的Channel Request和下一個有用block之延遲時間，如果此一延遲時間小於4*52 TDMA(約為960ms)，則此一block就指配給手機，並且送一個Immediate Assignment訊息給手機。

如果此一延遲時間大於4*52 TDMA(約為960ms)，則BTS就出一個Immediate Assignment Reject訊息(此rejection計時器和PCU所使用的同一個)。

### CCCH由BTS負責管理功能之優點

- 從服務提供者方面來說，由於進接管理在BTS Level，因此Channel Request訊息的反應時間將會減少。

- 同時重複指配(Double allocation)的發生亦會減少。

- 由於Channel Request訊息的反應時間減少，因此可增加CCCH和access TS的容量。

- 從用戶使用者的觀點而言，則是具有減少上鏈路TBF(Temporary Block Flow)建立時間之優點。

- 延遲時間的減少因而可增加全體的傳輸速率。

依據CCCH at BTS Level的原理推論在2 Phase進接的時間改善有很大的幫助，因此特別引用中華電信研究所，在三重機房針對此功能以單次Ping的方式進行量測之結果予以驗證。

從下表5.2的統計結果可以明顯看到CCCH at BTS Level的功能開啟後對RTT(Round Trip Time )的改善情形，其中欄位名稱V14.3未加註ccc的是指CCCH at BTS Level的功能沒有開啟時所量測之結果，而有加註ccc表示功能開啟時所量測的結果，比較兩者可得知此功能開啟將使得RTT的值縮小約250ms以上，所以開啟此功能對於經常使用小量資料傳輸的用戶（例如：WAP用戶）的正向感受將會大幅提昇。但是在連續Ping的方式時，因為無需進行2 Phase進接流程就沒有明顯的改善現象。欄位名稱V12.4C’表示是在Nokia CD2.5升版後的系統下所進行的量測，其結果與V14.3版CCCH at BTS Level的功能沒有開啟時的結果很接近。

表七 在不同BSS版本下Ping128與1024時的RTT統計結果

## 動態Agprs時槽重配置功能

圖5-4 動態Agprs時槽重配置功能之原理

在目前的系統，每一個細胞對應在一條Agprs PCM鏈路，

圖十六 動態Agprs時槽重配置原理

在目前的系統，每一個細胞對應在一條Agprs PCM鏈路，都有一個Agprs時槽固定號碼的配置；但是對於新的動態Agprs時槽重配置功能，Agprs時槽的指配，可能從一個細胞的時槽移至另一個細胞之時槽(這是指在一條PCM上而言)。

其原理是PCU計算每一個細胞的負荷量，並考慮了所有手機每一秒之QoS值，然後PCU啟動時槽重配置程序，以便將負載最輕細胞的一個Agprs時槽移給負載最重的細胞來用，參考圖5.3.1 Agprs時槽重配分享示意圖會更易了解。很重要的一點是每次僅有一個Agprs時槽被重配置，BSC根據PCU的要求來執行時槽的重配置(並考慮了優先權)。

Agprs時槽重配置程序的啟動，一定是在PCU不是過負載的狀況下才會執行。

圖十七 動態Agprs時槽重配置功能示意圖

### 細胞之時槽重配置準則

主要原則是從最輕負載的細胞移一個Agprs時槽給負載最重的細胞來使用：

對於每一個細胞，PCU每秒以下式來計算其傳輸量：

Cell=Σ Peak Throughput*QoSi

i=在細胞裡的所有手機

以下舉一應用實例：

| 用戶數 | QoS係數 | Peak Throughput | C |
| --- | --- | --- | --- |
| MS1 MS2 | 銅級用戶(1) | 20Kbits/s | 40 Kbits/s Cell 1 |
|  | 銅級用戶(1) | 20Kbits/s |  |
| MS1 MS2 | 銅級用戶(1) | 30Kbits/s | 110 Kbits/s Cell 2 |
|  | 銀級用戶(2) | 40Kbits/s |  |
| MS1 | 金級用戶(4) | 40Kbits/s | 160 Kbits/s Cell 3 |
| Cell=Σ Peak Throughput*QoSi i=在細胞裡的所有手機 |

QoS係數：

銅級用戶=1

銀級用戶=2

金級用戶=4

Cell 1：

C=20Kbits*1(銅級用戶)*1(MS1)+ 20Kbits*1(銅級用戶)*1(MS2)=40K

Cell 2：

C=30Kbits*1(銅級用戶)*1(MS1)+ 40Kbits*1(銀級用戶)*1(MS2)=110

Cell 3：

C=40Kbits*4(金級用戶)*1(MS1)=160Kbits/s

因此，Cell 1銅級用戶之Agprs時槽將由原先3個減少1個，並轉移給Cell 3金級用戶使用，Cell 3金級用戶時槽將由3個增加為4個，以提供40 Kbits/s*4=160 Kbits/s之傳輸速率，如下表所示。

| Agprs時槽數 | PDTCH時槽最大數 | PCM 1 | C |
| --- | --- | --- | --- |
| 3→2 | 5 | Cell 1 | 40 Kbits/s |
| 3 | 5 | Cell 2 | 110 Kbits/s |
| 3→4 | 5 | Cell 3 | 160 Kbits/s |

### 在OMC-R之動態Agprs時槽重配置功能參數

圖十八 OMC-R之動態Agprs時槽重配置功能參數

上圖為在OMC-R之動態Agprs時槽重配置功能參數，這些參數侷限於BTS和PCU物件。

下表描述動態Agprs時槽重配置功能參數

表八 動態Agprs時槽重配置功能參數設定

### 動態Agprs時槽重配置功能之優點

- 可減少每一BSC之Agprs PCM之數目。

- 增加每個細胞的有效頻寬。

根據每個細胞的GPRS話務，動態Agprs時槽重配置功能，可使細胞間的Agprs時槽分享達到最佳化。

基本上動態Agprs時槽重配置功能可用於：

- 在無線網路內之相同的細胞數和PDTCH數，能夠減少每一BSC之Agprs E1鏈路數，其值約在15%和50%間。

- 在相同的Agprs E1鏈路數和相同的細胞數下，能增加每個細胞之PDTCH數，可使用戶之傳輸量增加15%到80%間。

- 在同樣的成本下可增加用戶的傳輸量。

## PCUSN之QoS管理

此一功能管理調整用戶的資料輸出量，這是QoS服務重要的一個特點，它是描述有關資料傳輸的頻寬。因為此功能是使不同的GPRS用戶依據他們預設的用戶服務等級，來接收無線電資源。

利用此參數，網路業者可依照優先等級，定義三種不同的套裝服務等級如下：

金級(Gold)用戶享有最高優先服務。

銀級(Silver)用戶則享有中級優先服務。

銅級(Bronze)用戶則只有較低之優先服務。

但是用戶要得到較佳的服務，也就是享有最高優先服務等級，必須願意支付較高金額之收費。

主要之參數：

- 金級用戶優先比例(Preemption ratio)：金級用戶可以比銀級和銅級用戶優先享有之頻寬百分比。

- 銀級用戶優先比例(Preemption ratio)：銀級用戶可以比銅級用戶優先享有之頻寬百分比。

- 最小之傳輸量(Min Throughput)：金級、銀級和銅級。

- 最大峰值流量限制(PeakThroughputLimitation )、(up)(dw)QoScriterion、voicepreemption(金級、銀級、銅級)等等。

- 實際上執行時是將參數upQoScriterion和dwQoScriterion設定為enabled，以及參數優先比例(Preemption ratio)之值不設為0。參數優先比例(Preemption ratio)之值需要微調以決定最佳值，同時亦需找出最佳之優先比例值，以做為提供用戶服務之決策。

測試之結論：當參數優先比例(Preemption ratio)之值設定為90%時，金級和銀級用戶皆受惠，但對於銅級用戶而言其throughput將降低，不過其感覺並不明顯；並建議將參數優先比例(Preemption ratio)之值設定為90%~95%(但這僅適用於在高話務時)。

## Dual Cell GPRS相容性

圖二十 Dual Cell GPRS相容性

Dual Cell定義：一個Dual Cell就是指此細胞其BCCH頻道單體和一部分的TDMA頻道單體在一個頻段(900Mhz或1800Mhz)，以及其餘的TDMA頻道單體在另一個頻段。

Dual Cell GPRS相容性意義即是允許GPRS無線電時槽配置在一個dual Band Cell內的第二個頻帶內，TDMA頻道單體可以分屬於兩個不同頻帶的涵蓋區內。因此，GPRS時槽可以像GSM時槽一樣，根據在OMC-R的時槽之定義，指配在一個dual Cell的兩個不同頻帶內。

PCU指配GPRS時槽在一個頻帶內，因為之前在V12.4軟體版本，在一個細胞內只能將GPRS時槽指配在一個GPRS TDMA內(建議將GPRS時槽指配在外部涵蓋區內)。

外層區域(Outer zone)之定義：其TDMA頻道單體使用和BCCH頻道單體相同的頻帶稱為外層區域。

內層區域(Inner zone)之定義：其TDMA頻道單體使用和BCCH頻道單體不相同的頻帶稱為內層區域。

當GPRS時槽設定後，可以執行跳頻或不跳頻皆可：

- 在外層區域：時槽可設定在跳頻或不跳頻的頻道單體上。

- 在內層區域：時槽僅可設定在不跳頻的頻道單體上。

一個手機選擇在那一區域是依據它接收到從SGSN來的Packet resource Request信息之雙頻能力來決定。

# V14.3版GPRS部分之參數

版本（BSS V14.3）之參數如下：

| 物件 Object | 參 數 Parameter | 說 明 Description | 範 圍 Value Range | 預設值 Default | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 細胞選擇及重選參數(Cell Selection and Reselection) |
| BTS | gprsCellActivation Class 3 | 設定細胞啟動GPRS功能。 | disabled/enabled | enabled |  |
| BTS | rountingArea Class 2 | 設定路由區域碼。作為歸屬GPRS Cell Global Identifier=LAC + Cell-ID + Routing Area. | [0-255] | = bscid |  |
| BTS | gprsPermittedAccess Class 3 | 定義細胞之路由區域色碼(3位元)。 若手機收到兩細胞之路由區域色碼不相同時(因兩細胞分屬不同路由區域), 則處理細胞重選訊息。 | [0-7] | 0 |  |
| BTS | cellReslectHysteresis Class 3 | 細胞重選時之遲滯值。 | [0 to 14,by step of 2] dB | 8 dB |  |
| 功率控制(Power Control) |  |
| BTS | nAvgW(gprsAvgParam) Class 3 | Packet idle mode, 手機輸出功率控制時, 計算多碼框之過濾區間Tavg_w。 | [0-25] | 25 |  |
| BTS | nAvgT(gprsAvgParam) Class 3 | Packet Transfer mode，手機輸出功率控制時, 計算多碼框之過濾區間Tavg_T。 | [0-25] | 25 |  |
| BTS | btsSensitivity Class 3 | 定義在BTS端能夠收到手機信號強度之目標值。本參數對上鏈路功率控制法則效率有影響。 | [0-255] | 85 |  |
| BTS | btsSensitivityinnerZone (gprsBtsExtendedConf) Class 3 | 定義雙頻細胞之內層區域，BTS端能夠收到手機信號強度之目標值。本參數對上鏈路功率控制法則效率有影響。 | [0-255] | 1 |  |
| BTS | maxBsTransmitPowerinnerZone (gprsBtsExtendedConf) Class 3 | 雙頻細胞內層區域之手機發射最大功率。 | [2 to 51] | 2 |  |
| 時槽共享(TS sharing) |
| Channel | channelType Class 2 | 無線電時槽支援之邏輯通道型式。 | tCHFull/sDCCH/mainBCCH/maniBCCHCombined/bcchsdcch4CBCH/sdcch8CBCH/cCH/pDTCH | tCHFull/sDCCH/mainBCCH/maniBCCHCombined/bcchsdcch4CBCH/sdcch8CBCH/cCH/pDTCH |  |
| BTS | radioAllocator (gprsBtsLockExtendedConf) Class 2 | 細胞中使用之無線電指配型式。 | voice+dataCircuit/voice+dataCircuit+packetData | voice+dataCircuit+packetData |  |
| Transceiver | gprsPriority Class 2 | 指配封包資源時，TDMA之優先權設定。 | p1 or 0(high GPRS priority) / p2 or 1(low GPRS priority) | p1 |  |
| BTS | minNbofGprsTs (gprsBtsLockExtendedConf) Class 3 | 細胞之最少專屬GPRS時槽數。 | [0 to 127] | 1 |  |
| BTS | gprsPreemption (gprsBtsLockExtendedConf) Class 3 | 設定成YES時, 於無法確保每支手機擁有GPRS之最小頻寬時, 允許PCU拒絕GSM使用共享GSM/GPRS時槽。 缺GSM無線電時槽時，BSC須指配一個共享GSM/GPRS無線電時槽給GSM，並起動preemption 程序。若共享無線電時槽暫時指配給GSM, 但已釋放時，重指配程序執行以增加GPRS容量。 | Yes/no | yes |  |
| BTS | gprsPreemptionProtection (gprsBtsLockExtendedConf) Class 3 | BSC採行之保護時間，preemption程序中接收到PCU TDMA TS Status Nack訊息時，設定本值以減少BSC之負荷。 | [1 to 60]s | 10 |  |
| QoS 參數(QOS parameter) |
| Power Control | upQosCriterion Class 3 | 啟動指配手機可接收到峰值 throughput。 | [0 to 255] | 0 | V14.3 |
| Power Control | dwQoSCriterion Class 3 | 啟動SGSN可接收到峰值 throughput。 | [0 to 255] | 0 | V14.3 |
| BTS | targetThroughputStep Class 3 | 定義peak throughput之增量。 | [0 to 255] per 100bit/s | 0 | V14.3 |
| BTS | minTargetThroughput Class 3 | 定義最小peak throughput | [0 to 255] per 100bit/s | 0 | V14.3 |
| Power Control | peakThroughputLimitation Class 3 | 啟動所指配之頻寬限制達到peak throughput。 | [0-1] | 0 | V14.3 |
| Power Control | minThroughputGold Class 3 | 指配給金級使用者之最小throughput。 | [0-65535] per 100bit/s | 0 | V14.3 |
| Power Control | minThroughputSilver Class 3 | 配給銀級使用者之最小throughput。 | [0-65535] per 100bit/s | .0 | V14.3 |
| Power Control | minThroughputBronze Class 3 | 配給銅級使用者之最小throughput。 | [0-65535] per 100bit/s | 0 | V14.3 |
| Power Control | PreemptionRatioGold Class 3 | 定義金級使用者能優先佔用銀級及銅級使用者之頻寬百分比。 | [0-93.5] per 0.5% | 0 | V14.3 |
| Power Control | PreemptionRatioSilver Class 3 | 定義銀級使用者能優先佔用銅級使用者之頻寬百分比。 | [0-93.5] per 0.5% | 0 | V14.3 |
| Power Control | voicePreemptionGold Class 3 | 依據金級使用者需求，定義BSC拒絕語音優先佔用無線電資源。 | [0-2] | 0 | V14.3 |
| Power Control | voicePreemptionSilver Class 3 | 依據銀級使用者需求，定義BSC拒絕語音優先佔用無線電資源。 | [0-2] | 0 | V14.3 |
| Power Control | voicePreemptionBronze Class 3 | 依據銅級使用者需求，定義BSC拒絕語音優先佔用無線電資源。 | [0-2] | 0 | V14.3 |
| Power Control | admissionCtrlGold Class 3 | 接受一個新使用者之前，啟動金級使用者允許控制。 | [0-255] | 0 | V14.3 |
| Power Control | admissionCtrlSilver Class 3 | 接受一個新使用者之前，啟動銀級使用者允許控制。 | [0-255] | 0 | V14.3 |
| Power Control | admissionCtrlBronze Class 3 | 接受一個新使用者之前，啟動銅級使用者允許控制。 | [0-255] | 0 | V14.3 |
| TBF建立(TBF establishment) |
| BTS | CCCHGprsAtBtsLevel (gprsBtsExtendedConf) Class 3 | 於BTS, 啟動CCCH管理功能。 | disabled / enabled | disabled | V14.3 |
| BTS | T3168 Class 3 | 手機端之計時器，送出PRR訊息之後，本參數定義手機等待PUAS訊息時間。 | [0-7] step 500 ms | 0 | V14.3 |
| Transceiver | upAckTime Class 3 | 定義下鏈路 TBF 預建立之計時器時間。 | [0-64] step 100 ms | 5 |  |
| 無線電鏈路失效(Radio Link Failure) |
| BTS | panMax (pan) Class 3 | 每次細胞重選時，手機設定計數器N3102(防止區塊回應過遲)之最大值。 | [0-7], 0( 4s); 7(32s) | 7 |  |
| BTS | panDec Class 3 | 每次PUAN時間期滿時，手機計數器N3102，依panDec執行之減量。 | [0-7] , 0( 4s); 7(32s) | 1 |  |
| BTS | panInc Class 3 | 每次PUAN訊息允許傳輸視窗被接收時，手機計數器N3102，依paniInc執行之增量。 | 0-7] , 0( 4s); 7(32s) | 2 |  |
| Transceiver | N3105Max Class 2 (gprsTranscvLockExtendedConf) | PCU所送出連續RLC 資料區塊最大值。 | [1-64] | 4 |  |
| TBF釋放(TBF release) |
| Transceiver | dwAckTime Class 3 (PacketAckTime) | 定義下鏈路TBF 存活計時器之時間。 | [1 to 64] step 500ms | 5 |  |
| BTS | T3192 Class 3 | 接收到最後一個區塊時，等待下鏈路TBF釋放之時間。本計時器使用於手機，定義手機收到所有RLC資料區塊之等待時間。計時器終了時，手機釋放相關於TBF之資源，且開始監視傳呼群之訊息。 | [0 (500ms) 1(1000ms) 2(1500ms) 3(0ms) 4(80ms) 5(120ms) 6(160ms) 7(200ms) | 0 | V14.3 |
| BTS | bsCvMax Class 3 | 提供給予手機上鏈路指配時槽數使用之封包數目。 | [1 to 15] | 8 |  |
| 滑動視窗(SLIDING WINDOW) |
| Transceiver | maxNbrPUDWithoutVChange Class 2 (gprsTranscvLockExtendedConf) | V(Q)沒改變時，連續送出之PUAN訊息之最大數量。 | [1 to 255] | 10 |  |
| BTS | N3103Max Class 3 (gprsBtsExtendedConf) | PUAN訊息重送之最大次數。 | [1 to 64] | 8 |  |
| 動態 Agprs(DYNAMIC Agprs) |
| PCU | dynamicAgprs Class 2 | 在PCU上 啟動或關閉動態Agprs功能。 | Enabled / disabled | disabled | V14.3 |
| PCU | agprsTsSharingProtection Class2 | BSC 過負荷之保護時間。 | [0-255] s | 0 | V14.3 |
| BTS | agprsFilterCoefficient Class 3 | 使用於Ln公式之過濾係數。 | [0-100%] | 0 | V14.3 |
| 其他 |
| Transceiver | codingScheme Class 2 | 使用於上下鏈路傳輸之通道編碼方式。 | [cs1/cs2] | CS2 |  |
| BSC | bscGprsActivation Class 3 | BSC 層級啟動GPRS功能之標識。 | [disabled / enabled] | enabled |  |
| BSSGP |
| PCUSN | bvcBlockUnblockTimer (gprsPcBssgpProv) | 閉鎖及無閉鎖程序之維持時間。PCU送出BVC-BLOCK(UNBLOCK) PDU 至 SGSN且開始執行bvcBlockUnblockTimer 計時器。 接收SGSN之BVC-BLOCK(UNBLOCK) ACK PDU 回應時，PCU停止計時。 若計時器終了，則PCU重新執行BVC-BLOCK(UNBLOCK)程序。 | [1 to 30]s | 15 |  |
| PCUSN | bvcBlockRetries (gprsPcBssgpProv) | BvcBlockUnblockTimer計時器終了前，BVC-BLOCK ACK回應未收到時， PCU可重送之BVC-BLOCK PDU之最大次數。 | [0 to 6] | 3 |  |
| PCUSN | bvcUnblockRetries (gprsPcBssgpProv) | BvcBlockUnblockTimer計時器終了前，BVC-UNBLOCK ACK回應未收到時， PCU可重送之BVC-UNBLOCK PDU之最大次數。 | [0 to 6] | 3 |  |
| PCUSN | bvcResetReqTimer (gprsPcBssgpProv) | BVC-RESET程序之維持時間。PCU送出 BVC-RESET PDU至 SGSN且開始執行bvcResetReqTimer計時器。 接收SGSN之BVC-RESET ACK PDU 回應時，PCU停止計時。 若計時器終了，則PCU重新執行BVC-RESET程序。 | [1 to 120] s | 10 |  |
| PCUSN | bvcResetReqRetries (gprsPcBssgpProv) | BvcResetReqTimer計時器終了前，BVC-RESET ACK回應未收到時， PCU可重送BVC-RESET PDU之最大次數。 | [0 to 6] | 5 |  |
| PCUSN | suspendTimer (gprsPcBssgpProv) | SUSPEND程序之維持時間。PCU送出 SUSPEND PDU至 SGSN且開始執行suspendTimer計時器。 接收SGSN之SUSPEND ACK(NAK) PDU 回應時，PCU停止計時。 若計時器終了，則PCU重新執行SUSPEND程序。 | [1 to 10] s | 5 |  |
| PCUSN | suspendRetries (gprsPcBssgpProv) | suspendTimer計時器終了前，SUSPEND ACK回應未收到時， PCU可重送SUSPEND PDU之最大次數。 | [0 to 6] | 3 |  |
| PCUSN | flowControlMaxRate (C) (gprsPcBssgpProv) | 送出連續流量控制PDU 至 BVC或手機之最小時間區間。亦即ETSI GPRS 規格所述之C timer 計時器。 | [1001 to 9999] ms | 2000 |  |
| PCUSN | flowControlMaxDelay (gprsPcBssgpProv) | 兩個連續流量控制-MS訊息送至SGSN之最大時間區間。 | [5 to 6000] s | 300 | V14.3 |
| PCUSN | tsFlowCntlBucketSize(tsBmax) (gprsPcBssgpProv) | BVC 流量控制程序之最大群塊, Bmax。亦即BVC一時槽之BVC 最大群塊。BSC動態指配時槽，PCU計算BVC 最大群塊為時槽乘以流量值。 | [0 to 65535]*100bytes | 5760 |  |
| PCUSN | msFlowCntlBucketSize (gprsPcBssgpProv) | 手機之最大群塊，BMAXS。 | [0 to 65535]*100bytes | 720 |  |
| PCUSN | tsLeakRate (gprsPcBssgpProv) | 一個時槽內之一個BVC峰值速率。PCU計算BVC峰值速率為流量乘以BSC動態指配之時槽。 | [0 to 65535]*100bytes | 125 |  |
| PCUSN | msLeakRate (gprsPcBssgpProv) | 一部手機於一個時槽之洩漏速率。這個值只使用在手機群塊產生階段。 | [0 to 65535]*100bytes | 50 |  |
| 網路服務(NETWORK SERVICE) |
| PCUSN | nsBlockTimer (gprsNsProv) | 網路服務虛擬連接(NS-VC) BLOCK及UNBLOCK程序之時間。亦即在NS-BLOCK及NS-BLOCK ACK間之時間區間或NS-UNBLOCK及NS-UNBLOCK ACK間之時閶區間。 | [1 to 120] s | 3 |  |
| PCUSN | nsBlockRetries (gprsNsProv) | NsBlockTimer計時器終了前， NS-BLOCK ACK未收到時之NS-BLOCK訊息可重送次數。 | [0 to 10] | 3 |  |
| PCUSN | nsUnblockRetries (gprsNsProv) | NsBlockTimer計時器終了前， NS-UNBLOCK ACK未收到時之NS-UNBLOCK訊息可重送次數。 | [3 to 15] | 3 |  |
| PCUSN | nsResetTimer (gprsNsProv) | 網路服務虛擬連接(NS-VC) RESET程序之時間。亦即NS-RESET及NS-RESET ACK間之時間區間。 | [1 to 120] s | 3 |  |
| PCUSN | nsResetRetries (gprsNsProv) | NsResetTimer計時器終了前， NS-RESET ACK未收到時之NS-RESET訊息可重送次數。 | [3 to 10] | 5 |  |
| PCUSN | nsTestTimer (gprsNsProv) | 網路服務虛擬連接(NS-VC)測試程序，初始化 NS-ALIVE PDU，之週期。 | [1 to 60] s | 30 |  |
| PCUSN | nsAliveTimer (gprsNsProv) | 網路服務虛擬連接(NS-VC) ALIVE程序之時間，亦即NS-ALIVE及NS-ALIVE ACK間之時間區間。 | [1 to 10] s | 3 |  |
| PCUSN | nsAliveRetries (gprsNsProv) | NsAliveTimer計時器終了前，NS-ALIVE ACK未收到時之NS-ALIVE訊息可重送次數。 | [3 to 10] s | 10 |  |

# 感想與建議

(1)本公司行動電話基地台系統目前由BSS V12.4升版至BSS V14.3，在GPRS方面亦增加了一些功能，如Multiple TDMA、CCCH at BTS Level及Dynamic Agprs

等，預定於93年陸續啟用。

行動通信科技日新月異，技術方面以及其加值功能不斷推陳出新，建議每年酌派相關人員赴國外原廠研習並引進新技術新功能，以提升本公司在競爭已經非常激烈的行動通信市場之佔有率。

(2)本公司GPRS系統已於90年8月開始對外營運，宣示在無線行動通信領域，已正式跨入分封數據的時代。但是此一業務一直無法迅速成長，實因對於已習慣在Internet享受高傳輸速率飆網之網路族而言，資料傳輸從寬頻之有線網路(ADSL 512kbps~1.5Mbps)進入窄頻(20~40kbps)之GPRS網路，自然接受度較低，這是GPRS市場無法快速起飛之主因。

(3)GPRS系統是從第二代GSM系統演進至第三代UMTS 系統的一個試金石，如何有效的去開發這一片龐大的分封數據市場商機，開拓創造另一個新的市場和商機，正是所有行動通信業者努力的目標。

(4)未來第三代行動通訊的目標能夠傳送聲音、影像等多媒體資訊，而且可以處理大量的封包資料。GPRS不僅有些技術規格和第三代行動通訊相似，GPRS 的應用服務和第三代行動通訊也是互通的。因此，所有的相關業者都藉著GPRS 網路，培養自己的技術與人員，預先有充分的準備與經驗，以取得未來在第三代行動電話時代經營的領先實力。

(5)目前在台灣行動通信仍以語音為主，要提供GPRS數據通信之功能及應用，除保持優良之語音通信品質外，持續提升及優化整體GSM網路品質，以提高GPRS用戶滿意度仍是很重要的課題。

(6)應持續參與各國有關行動通信之年會，與各業者相互溝通，並與各國成員討論未來之趨勢發展，交換經驗，汲取更多新知，維持資訊管道暢通，與世界先進國家同步。

# 參考文獻

- 北電網絡公司GSM GPRS SYSTEM RELEASE V14.3    1597AEN Course；BSS Optimization Parameters Course NE2；GPRS Technical Description GP1 Course。

- 3GPP TS 23.060 V4.2.0 ; Technical Specification Group Service and System Aspects ;GPRS Service Description；Stage 2 ; (Release 4)。

- 中華電信研究所92.8 GSM/GPRS無線網路升版之新功能引進評估與測試報告; TLWCT-92111/NUF01-ANY-01。

# 縮寫字原文對照

A		ETSI generic name for BSS-NSS interface

Abis         		ETSI generic name for BTS-BSC interface

AGCH		Access grant channel

Agprs        		NORTEL specific name for BSC-PCU interface

ARFCN		Absolutely radio frequency channel number

ARQ    		Automatic repeat request

APN    		Access point name

BCCH   			Broadcast control channel

BSC     			Base station controller

BSS     			Base station subsystem

BTS     			Base transceiver station

BSSGP  			BSS GPRS protocol

BVC     			BSSGP virtual connection

CCCH   			Common control channel

CS      			Coding scheme

FAI      			Final acknowledgement indicator

FBI      			Final block indicator

FN       			Frame number

Gb 					ETSI generic name for PCU-SGSN interface

GGSN 				Gateway GPRS support node

Gi 					ETSI generic name for GGSN-PDN interface

GMM 				GPRS mobility management

Gn 					ETSI generic name for SGSN-GGSN interface

GPRS 				General packet radio service

GSL 				GPRS signaling link

GTP 				GPRS tunneling protocol

HO 					Handover

IMSI					International mobile subscriber identity

IP 					Internet protocol

IAS 					Immediate assignment

IAREJ 				Immediate assignment reject

IOT 				Inter-operability tests

LA 					Location area

LAC 				Location area code

LAI 				Location area identity

LAPD 				Link access protocol on D channel

LLC 				Logical link control

MAC 				Medium access control

MM 				Mobility management

MO 					Mobile originated

MS 					Mobile station

MT 					Mobile terminated

N-PDU 				Network layer-packet data unit

NS 					Network service

NSAPI 				Network service access point identifier

NSS 				Network and switching subsystem

NTS 				Number of TS assigned to the UL TBF

O&M 				Operation and maintenance

OAM 				Operation administration maintenance

OML 				OAM link

PACCH 				Packet associated control channel

PAGCH 			Packet access grant channel

PBCCH 				Packet broadcast control channel

PCCCH 				Packet common control channel

PCM 				Pulse coded modulation

PCU 				Packet control unit

PDAN 				Packet DL Ack/Nack

PDAS 				Packet DL assignment

PDCH 				Packet data channel

PDN 				Packet data network

PDP 				Packet data protocol

PDTCH 				Packet data traffic channel

PLMN 				Public land mobile network

PPR 				Packet polling request

PRACH				Packet random access channel

PRR 				Packet resource request

PTCCH 				Packet TA control channel

PTR 				Packet TS Reconfigure

PSI 					Packet system information

PUAN 				Packet UL Ack/Nack

PUAS 				Packet UL Assignment

QoS 				Quality of service

RA 					Routing area

RAC 				Routing area code

RAI 				Routing area identifier

RACH 				Random access channel

RBB 				Receive block bitmap

RLC 				Radio link control

RRBP 				Related reserved block period

RSL 				Radio signaling link

SAPI 				Service access point identifier

SDCCH 				Stand-alone dedicated control channel

SFH 				Slow frequency hopping

SI 					Stall indicator

SI n 				SysInfo n

SGSN 				Serving GPRS support node

SM 					Session management

SNDCP 				Sub-network dependent convergence protocol

TA 					Timing advance

TAI 				Timing advance index

TBF 				Temporary block flow

TCH					Traffic channel

TCP 				Transmission control protocol

TDMA 				Time division multiple access

TFI 					Temporary flow identity

TID 				Tunnel identity

TLLI 				Temporary logical link identifier

TMSI				Temporary mobile subscriber identity

TRX 				BTS transceiver entity

TS 					Timeslot

UL 					Uplink

USF 				UL state flag

# Text boxes

圖八

手機在兩個頻帶

手機僅在900頻帶帶

圖十二

手機僅在1800頻帶

BTS

BTS

Outer zone

Inner zone

GPRS

Inner Zone

1800Mhz

1800Mhz

Outer Zone

900Mhz

一個用戶在同一時間只能指配在1個TDMA上

V 12.4

當啟動CCCH at BTS功能後，可減少Round Trip Delay時間

圖三  PDCH Multiframe架構

52個TDMA碼框分成：