行政院所屬各機關因公出國人員出國報告書

(出國類別：實習)

Packet Telephony網路測試技術師資培訓

服務機關：中華電信股份有限公司 電信訓練所 出 國 人 職 稱：講師 姓 名：張永孝 出國地點：美國 出國期間：自92年9月14日至9月27日 報告日期：92年 12月 15日

摘  要

為了提供客戶較高服務品質(Quality of Service , QoS)的寬頻網路環境，各電信公司都在積極建設網路平台，在建設的同時，除了須考量維運成本外，也需瞭解其網路所能達到的效能。本出國實習案的目的即是要研習國外先進公司，對寬頻網路效能的測試技術，研習期間為民國92年09月14日至92年09月27日，共計14天，研習內容是以Spirent公司之Adtec AX/4000寬頻測試儀器為主，利用本項寬頻測試儀器，可以對中華電信公司目前所擁有之訊框傳送(Frame Relay) 網路、TCP/IP網路、非同步傳送模式(Asynchronous Transfer Mode ,ATM) 網路、MPLS(Multiprotocol Label Switching)等各類網路及各式路由器進行包括封包loss、封包delay及throughput …等多項測試，本報告內容所含蓋的測試項目包括L2之ATM寬頻測試、L3之IP寬頻測試、BGP(Border Gateway Protocol )通信協定測試、OSPF(Open Short Path First)通信協定測試、BGP/MPLS VPN(Virtual Private Network)測試，以及MPLS RSVP-TE(Resource Reservation Protocol-Traffic Engineering)測試，希望藉由這些測試技術的導入，可以進一步瞭解本公司各類網路的效能(performance)，進而提高本公司之競爭力。

|  | 目 錄 | 頁次 |
| --- | --- | --- |
| 摘要 |  |  |
| 第一章 | 前言 | 1-1 |
| 第二章 | 行程及實習內容紀要 | 2-1 |
| 第三章 | AX/4000寬頻測試系統簡介 | 3-1 |
| 第四章 | ATM寬頻測試 | 4-1 |
| 第五章 | IP寬頻測試 | 5-1 |
| 第六章 | BGP測試 | 6-1 |
| 第七章 | OSPF測試 | 7-1 |
| 第八章 | BGP/MPLS VPN測試 | 8-1 |
| 第九章 | MPLS RSVP-TE測試 | 9-1 |
| 第十章 | 實習心得與建議 | 10-1 |

- 前言

由於電信科技的進步及internet人口的快速成長，各電信公司多建設了寬頻網路，提供其客戶語音、數據及影像等整合多媒體服務，隨著寬頻訊務呈指數型態之蓬勃發展，各電信網路業者為了競爭，也需要提供一個較高服務品質(Quality of Service，QoS)的網路環境來爭取客戶，因此網路的建設須兼顧其成本以及網路的效能，就網路的效能而言，網路的可靠度（reliability）及可用度(availability)顯得相當重要，這些資料都需要進行寬頻測試，才能確保服務品質與競爭力的強化。

有鑑於此，本出國實習案最主要的目的，就是要研習各種寬頻網路的測試技術，這些測試包括非同步傳送模式(Asynchronous Transfer Mode, ATM)、TCP/IP及MPLS( Multiprotocol Label Switching)等網路，以及網路間所使用的路由通信協定，如OSPF(Open Short Path First)、BGP(Border Gateway Protocol)。本次研習是在美國夏威夷之Spirent公司，共接受為期二週之訓練，主要設備是該公司所生產(併購自Adtec公司)而為各大電信公司所廣泛使用之寬頻測試儀器AX/4000，此產品有兩款，一種是具4Slots可攜帶型（Portable），另一種是具16Slets較多界面卡之Mainframe型，實際功能完全一樣。AX/4000早期是用來測試ATM，現在則配合網路技術的演進，可用來測試IP、ATM、Ethernet及Frame Relay等四種傳輸技術之效能及服務品質，使用者可規劃自己所需的測試模組，採用高速可程式化的硬體，來提供快速、彈性之寬頻測試，目前最新之測試模組為2.488Gbps之IP介面，AX/4000具完全模組化，有最大之彈性及擴充性，支援多使用者及多重控制選項，它包括了Windows、UNIX、C或TCL平台，甚至於可以創造出一個虛擬AX/4000系統。

本出國實習報告依實際研習內容作一簡要報告，第一章為前言、第二章為行程及實習內容紀要、第三章為AX/4000測試系統簡介、第四章為ATM寬頻測試、第五章為IP寬頻測試、第六章為BGP測試、第七章為OSPF測試、第八章為BGP/MPLS VPN測試、第九章為MPLS RSVP-TE測試、第十章為實習心得與建議。

第二章 行程及實習內容紀要

2.1日期:民國92年09月14日至92年09月27日，共計14天

2.2實習內容紀要

(一) 92年09月14日：去程(台北(美國夏威夷)

(二) 91年09月15日至09月25日：(扣除週休二日， 實際研習日數共九日)，本次研習的主要課程內容如下：

| 項目 | 課程內容 | 日期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | AX4000 L2 BROADBAND TESTING | 9/15 ~ 9/17 |
| 2 | AX4000 L3 BROADBAND TESTING | 9/18 ~ 9/19 |
| 3 | AX4000 HOW TO TEST BGP | 9/22 |
| 4 | AX4000 HOW TO TEST OSPF | 9/23 |
| 5 | AX4000 HOW TO TEST MPLS | 9/24 |
| 6 | BGP/MPLS VPN TESTING | 9/25 |

(三) 92年09月26~27日: 回程(美國夏威夷(台北)

第三章 AX/4000寬頻測試系統簡介

一、AX/4000之特點

AX/4000是一套寬頻測試器，它可用來測試同質性(homogeneous)及異質性(heterogeneous) 寬頻網路的L2及L3之QoS效能，所謂同質性網路指的是ATM與ATM間、FR與FR間或Ethernet與Ethernet網路間，而所謂異質性網路指的是ATM與FR間、ATM與Ethernet間或ATM與IP間或FR與IP間，而其所能測得之QoS參數則包括傳送延遲(latency)、loss、順序性(ordering)及bit errors…等，茲綜合其特點如下:

1.可橫跨多種技術來量測效能

2.可量測L2、L3之效能

3.可同時產生很多Streams

4.可動態模擬很多真實世界所產生的訊務型態

5.可即時分析每一個cell/frame

6.可量測所有的QoS參數

7.可達Full Line Rate來進行量測，亦即沒有速率的限制

利用AX/4000寬頻測試器可進行的測試項目，包括了QoS測試、BER(Bit Error Rate)測試及Conformance測試，其中還包含路由通信協定的Conformance驗証及Routing test，例如：MPLS (RSVP-TE and CR-LDP/LDP) 、OSPF、BGP-4 (EBGP and IBGP) 、IS-IS、BGP/MPLS VPNs(RFC2547)、IPv6 Emulation、Flapping、Protocol debugging (capture and decoding)…。

二、AX/4000系統架構

AX/4000寬頻測試器有共同之硬體平台，故可節省投資，並增加使用上之彈性，它有4-Slot可攜帶型及16-slot Mainframe兩種款示，功能上完全一樣，其中16-slot mainframe外觀如圖3.1所示，有較多之測試界面模組(Slot 1~16), 而Slot 0 則為控制模組，整個chassis，透過此介面可以同時支援8個sessions(亦即可以有8個USER同時使用本項測試儀器)，AX/4000之軟體作業系統，則支援Window 2000/NT/XP及Solaris。

圖3.1 AX/4000寬頻測試器外觀

測試界面模組有一張含有可以產生多種訊務型態的產生器（Generator，G）及可同時接收訊務的分析器 (Analyzer，A)之G/A卡片，再加上另一張介面卡片，就可以進行訊務模擬測試，目前之G/A卡片有mAX(multiAX)及mAX/IP兩種款式，mAX卡片可提供L2及L3測試，但最多只能有三種Protocols，而mAX/IP只有L3(不支援L2)，但可以同時提供各種通信協定(包括IPv6)，至於介面卡片則有FE、GE、ATM及POS等款式，可隨測試環境進行搭配，整個介面之運作模式如圖3.2所示。

圖3.2 測試介面之運作模式

三、即時寬頻測試訊務的產生與分析

3.1 AX/4000寬頻測試器之Generator(圖3.3)

由於真實世界的寬頻訊務複雜且多變，故不能用簡單且重複之封包來測試網路及交換機，AX/4000內之Setup精靈及邏輯功能方塊，可以很快地建立大量且複雜的訊務Stream，例如ATM訊務產生器包含特殊的traffic shapers，可依PCR、SCR及MBS來控制細包的釋放，而IP之訊務產生器則包括廣泛範圍之Packet Length Distribution，產生器可模擬多媒體訊務及多重QoS，每一Source能產生本身所定義之訊務型式，包括Ethernet、MPLS、IP及Test Block Pattern。

圖3.3 訊務產生器視窗

Traffic Distribution Model則係為產生真實的測試訊務，generator包括多重之即時分配模式，從單一手動觸發封包至複雜之Markov Modulated Poisson Process分佈，如其分佈模型不合使用者需要，亦可加以修改。在generator內亦可對訊務排定優先順序(圖3.4)，例如可指配較高之優先權給CBR，而VBR則設為較低優先。

圖3.4優先器

在產生器內亦可shape及修改產生之訊務，以檢查被測試設備之policing及error handling的能力，Shaping亦可幫助決定系統受影響之errors，可注入errors randomly或manually來測試設備之偵錯及error handling能力。

3.2 AX/4000寬頻測試器之訊務接收器Analyzer(圖3.5)

圖3.5 訊務接收器視窗

AX/4000之訊務產生器Analyzer允許同時分析大量的Streams(最多同時4095條)，它可自動識別並提供連續QoS及效能的量測，其內之traffic filter可依不同之Criteria(如packet cell的identifier或其型態)，識別出4095條substreams，亦可依特定內容作filter，以監測特定之tagged substream及test blocks，analyzer之Capture功能，除了提供線上統計外，亦可full rate capture訊務作進一步分析或作protocol decoding，它亦可依特定的事件或錯誤，來自動或手動trigger capture的功能，由於是full rate，Analyzer接收到之每一packet或cell的每一單一byte。至於其收集到之全部統計資料可儲存在disk，以供進一步分析，亦可透過Histograms及Charts，轉換為圖形方式，以便利使用者分析(圖3.6)。

四、AX/4000測試系統的啟動

本節所述在Windows環境下接取AX/4000的步驟，皆可適用於後面各章的測試，(後述各章之測試步驟將不再重述本說明)。

1.先將AX/4000控制模組(Slot 0)上之Ethernet port指配一個IP位址，再用RJ-45 Cable將此port連接至同一網段內之一台已開機PC，而該PC也已經事先安裝了AX4000 Controller Software。

2.開啟AX4000後面背板之電源開關。

3.經由Window桌面之程式集	 Spirent Communication   AX4000 Controller Software啟動Network Access GUI(圖3.7)。

4.在圖3.8之畫面下，Click Admin後選取Assign systems下assign globally for client/server，可改變AX/4000之IP位址。

5.按左邊之+號圖示，會顯示出該測試系統上所有可用之port(圖3.9)，其中綠色表示該port已ready，紅色表示被鎖住(lock)。

6.再點選其中之port，該port會變成眼鏡符號表示reserved(圖3.10)。

7.按AX/4000 tab，即可啟動AX/4000之GUI畫面(圖3.11)。

第四章 ATM寬頻測試

一、ATM基本原理

ATM(Asynchronous Transfer Mode,非同步傳送模式)交換機技術是一種連結導向(connection-oriented)技術，將不同種類的資訊加以包裝切割成長度相同且固定的細包(CELL)，以細包的方式在通信網路上傳送，細包長度為53Bytes，其中前5個Bytes是整個細包的標頭(Header)，其餘48個Bytes為資料酬載(Payload)，交換機依據每個細包前面5個Bytes的標頭內之VPI及VCI來進行交換。

虛擬路徑(Virtual Path ,VP)是一組的虛擬通道，描述如何以一共通辨識碼來傳送屬於若干虛擬通道的單向ATM細胞概念，此辨識碼稱為虛擬路徑辨識碼（Virtual Path Identifier, VPI）， 共8 BITS。

虛擬通道（Virtual Channel ,VC）是ATM網路中兩個端點間特定的路由，描述如何以一個共通、唯一的辨識碼來傳送單向ATM細胞的概念，此辨識碼稱為虛擬通道辨識碼（Virtual Channel Identifier ,VCI）， 共16 BITS 。ATM細包交換與傳送如圖4.1，ATM交換機的任務就是把進來之某一VPI/VCI的細包交換至另一VPI/VCI的細包。

圖4.1 ATM細包交換與傳送

ATM 非同步傳送模式兼具多工、交換與傳輸資訊的特定方法，採快速CELL SWITCH，由客戶所需之服務等級決定通信頻寬，高頻寬表示於虛擬電路上單位時間內 CELL 出現的次數較多，低頻寬表示單位時間內 CELL 出現的次數較少，它是實現寬頻交換網路之核心技術。

透過VTOA(Voice Telephony Over ATM)的技術，ATM設備能將傳統的語音轉換為ATM CELL，所以它可以和PSTN介接，客戶透過接取網路(如xDSL)可以在同一個基礎網路上來傳送語音、數據及視訊資料。ATM網路利用統計多工，將頻寬精確地分配給需要的使用者，並利用明確的QoS，以確保所提供的傳輸具一定頻寬，因不同種類的封包訊務所需的QoS要求不同，所以網路必須同時滿足所有不同的QoS要求。

目前的IP服務為UNRELIABLE、CONNECTIONLESS,尚無法支援明確的QoS，而只提供儘可能型(best effort) 。ATM 網路則以訊務契約明訂每一客戶服務類別(如CBR)的訊務參數(如PCR) 及其QoS參數(如Cell Delay,Cell Loss) ，所以ATM網路可說是具網路分等、服務分級、價格分類等品質保證(QoS)之網路。

ATM 服務類別可分為以下五種(圖4.2):

1.CBR(Constant Bit Rate 固定位元速率):支援需要穩定連續位元流、可預期傳輸速率、延遲時間最小以及極少的細包丟棄連結，提供固定頻寬的服務，應用在語音、電路模擬等即時性的服務。
2.rt-VBR (Real-Time Variable Bit Rate 即時變動位元速率):支援需要嚴格限制延遲時間，且需傳送叢發式資料，漏失率低的連結，傳送速率可以改變，但連結的兩端需維持時效性，應用於具有突發性且即時性需求的資料服務上，如視訊會議。

3.nrt-VBR(Non-Real-Time Variable Bit Rate非即時變動位元速率):支援一些需要傳輸叢發式資料，漏失率很低但不在意時效性（延遲）的連結， 應用於具有突發性且非即時性需求的資料服務上，如檔案傳送。

4.UBR(Unspecified Bit Rate 未指定位元速率):支援一些對網路效能完全沒有要求的連結，類似Internet，在傳輸延遲和封包漏失上都沒有限制，當網路發生擁塞時，本類別的細包會首先被丟棄掉。適用於非即時、突發性資料的應用，如E-MAIL。

5.ABR(Available Bit Rate 可用位元速率):支援需要高速率，又有叢發性質的傳輸，它容忍速度的變化及網路延遲，但要求高品質、低漏失率，通常是使用在LAN-WAN之間的服務，如Router的資料，ABR有Flow Control的功能，可防止壅塞。

圖4.2 ATM 服務類別

二、ATM寬頻測試架構(圖4.3)

在此測試架構下所需設備包括:一台具admins權限並裝有AX/4000 controller 軟體之Controller unit (PC或Laptop) 、一台AX/4000 chassis  (mainframe or portable) 、具ethernet controller module 之AX/4000 、一個 mAX G/A 測試模組、一個ATM OC-3 或OC-12介面模組(剛開始時不接FIBER) 、一個Ethernet 10/100介面(L2) 、一條光纜、一條RJ-45線、一個具bridge IEEE訊務之DUT

三、ATM寬頻測試步驟圖示說明

1.設定AX/4000 ATM測試界面(如OC-3)之組態

2.產生ATM 測試訊務(定義測試訊務)

Generator可產生七種foreground的sources，可分別設計七個COS，其產生之ATM Cell可以選擇Test cell、AAL5 cell、AAL5 cell或IP(L3)Test cell。

用traffic wizard產生PVC訊務

開啟GENERATOR 1 ,TRAFFIC SOURCE 1旁之TRAFFIC WIZARD:選CBR1(沒有CDVT),TEST 32 CELLS(利用PRBS可測QoS)

開啟GENERATOR 2 ,TRAFFIC SOURCE 1旁之TRAFFIC WIZARD:選CBR2(有CDVT),TESTAAL5 CELLS(利用PRBS可測QoS,並可載送DATA)

開啟GENERATOR 3 ,TRAFFIC SOURCE 1旁之TRAFFIC WIZARD:選VBR(有SLA),USER DEFINED CELLS(沒有QoS,並可載送DATA),其ENCAPSULATION PROTOCOL為FTP/TCP/IP/FR DLCI/AAL5

3.分析訊務

Analyzer至多可進行2040 channel之ATM及AAL-5 QoS測試，亦可作即時ATM/AAL層統計及traffic policing。

ATM QoS的測量可包括CTD、CDV、CER、CLR、CMR及SECB(Severely Error Cell Block)

第五章 IP寬頻測試

一、IP基本原理

由國際標準組織ISO (International Standard Organization)制定之網路分層架構標準稱為OSI(Open Systems Interconnection )參考模型，它從實體傳輸介質至上層網路應用，由低而高共包括七個層級，以便清楚完整規範網路應有之功能元件以及必須遵守的準則。而Internet通信協定集常稱為TCP/IP通信協定，它並沒嚴格定義通信層級，一般將TCP/IP通信協定分為四層包括處理層 (Process Layer)﹑主機對主機層 (Host-to-host Layer) ﹑網際網路層(Internet Layer) ﹑網路存取層 (Network Access Layer) ，IP(Internet Protocol)通信協定位於網際網路層，主要提供多個互連網路間之路由(Routing)功能(圖5.1)。

第一層實體層(Physical Layer,L1)定義連接到傳輸媒體的電氣、機械介面(electro-mechanical interface)特性及佈線方式，實體層個體(physical layer entities)藉由實質媒體(physical medium)互連，常見設備如網路卡、集線器、傳輸媒體。第二層資料鏈路層(Data Link Layer,L2)將實體層送來的資料信號合成一個資料框(frame)，或將網路層送來的資料框拆解成封包給實體層，以及單一通訊鏈路上的錯誤控制，使網路個體(network-entities)之間的資料鏈路連接(data-link-connections)能被建立、保持及釋放，常見設備如交換式集線器、橋接器。第三層網路層(Network Layer,L3)使運送個體(transport-entities)在network connection 的建立及運作中，無須作routing及relay的考量，負責建立、維護、結束兩台電腦之間的路徑，跨網資料的交換，與通訊子網的傳輸介質及topology無關。TCP/IP內資料封裝程序如圖5.2

為能提供有效路由功能，制定了IP定址機制，網路上每一部機器均須有一個唯一的IP位址，IP位址是一 32位元的數字，以點號分開成4 個位元組來表示之，並且寫成十進位數以方便閱讀。 IP位址代表某一網路中的某一主機，包含兩個部份，第一個部份指定網路，第二部份再指定此網路中的某一台主機，IP標頭格式如圖5.3。

TCP (Transmission Control Protocol) 是端對端傳輸層內最重要的協定之一(另一個是UDP)，TCP的功能包括:提供連線導向式(Connection-Oriented)及可信賴的端對端資料傳輸服務(Sequencing, Checksum) ，滑動窗式(Sliding Window)流量控制與重新傳送( retransmission)之傳送通信協定。所謂連線導向係指TCP首先利用控制資訊和對方建立連線，也就是連線前的握手(handshake)動作，之後再傳送資料，最後還有終止連線的動作。TCP採三向式握手(three-way handshake)建立連線，首先，由客戶端向伺服端發出SYN 訊息，表示要求建立TCP連線，若伺服端接受連線，則回應SYN/ACK 訊息，客戶端收到之後再回應ACK訊息，然後即可開始傳送資料。

二、IP寬頻測試架構(圖5.4)

在此測試架構下所需設備包括:一台具admins權限並裝有AX/4000 controller 軟體之Controller unit (PC或Laptop) 、一台AX/4000 chassis (mainframe or portable) 、具ethernet controller module 之AX/4000 、二個 mAX G/A 測試模組、二個Ethernet 10/100介面(L3) 、二條RJ-45線、一條光纜、一個具ROUTE  IP 訊務之DUT (ERX 700) 。

三、IP寬頻測試步驟圖示說明

1.設定IP over PPP OC3界面

2.設定GENERATIOR(定義測試訊務)

3.產生多重IP FLOWS

4.設定ANALYZER(可觀察每一FLOW之SUBSTREAM STATISTICS)

5.用mAX Tag 分析(Aggregate of flows)

第六章 BGP測試

一、BGP基本原理

BGP(Border Gateway Protocol )提供不同自治區(Autonomous System, AS)間可以避免造成環狀(loop)之網域間的路由資訊，一個AS是在一技術管理者內具有相同路由策略的一群路由器，AS內通常使用如RIP、SPF、IS-IS等IGP(Interior Gateway Protocol)，AS間則使用如BGP作為EGP(Exterior Gateway Protocol)，即使AS內可能同時使用不同組合之IGP，但對外而言，AS是一個單一的個體，因此它有一個固定的識別碼(圖6.1)。BGP不像其他的路由通信協定，它本身不會互相彼此發現而交換資訊，而是需要通過明確的設定其BGP Peer(或稱為BGP neighbor)後，才能互相交換路由資訊。

當兩個具BGP的路由器被規劃為BGP Peers時，他們之間會建立一個BGP Session來交換路由資訊，所謂的BGP session就是按照BGP通信協定來交換資訊的一個TCP連結，TCP連結可以提供很可靠及可流量控制的路由資訊傳送。IBGP (Internal BGP)是在相同AS內，EBGP(External BGP)則是存在於不同之AS間，IBGP和EBGP雖然有相同的資訊型態，但是其傳送規則仍有所不同，IBGP的路由器間必須規劃為完全連結(Fully meshed)，亦即AS內每一對的peer皆需有一個BGP session，EBGP則不需作完成連結，但需作實體的連線。

BGP通信協定包含訊息，在BGP session內所交換的BGP訊息有下列五種型態(圖6.2)：

1.Open BGP訊息－為TCP建立後之第一個訊息。

2.Update訊息－是BGP內最重要的訊息,用來宣告可以到達或抽退之route to prefix。

3.Keep alive訊息－定期檢查TCP連結是否仍存在。

4.Notification訊息－用來告訴對方BGP session結束的原因。

5.Route refresh訊息－用來告訴對方修改過或新的policy。

一個BGP路由是由一個prefix及一組的path attribute所構成，它是存在RIB(Routing Information Base)內，prefix代表使用路由可以到達的一組IP位址，path attribute則提供一些路由的額外資訊，例如AS-path、Next-hop、originator ID…等等。

二、BGP寬頻測試架構(圖6.3)

在此測試架構下所需設備包括:一台具admins權限並裝有AX/4000 controller 軟體之Controller unit (PC或Laptop) 、一台AX/4000 chassis  (mainframe or portable) 、具ethernet controller module 之AX/4000 、二個 mAX /IP G/A 測試模組、二個Ethernet 10/100介面(L3) 、二條RJ-45線、一個具BGP-4之二個Ethernet介面DUT(ERX 700 router)

三、BGP寬頻測試步驟圖示說明

- 建立AX/4000和DUT間之BGP peers(建立IP位址)

- 建立BGP nodes及peers(設定BGP Protocol)

- 傳送BGP  ROUTE TABLES至DUT

- 產生測試訊務(定義測試訊務)

•Router Capacity Test:How many route table entries can router handle?Send traffic to all advertised prefixes and check for loss, sequence, and mis-inserted packets

•Forwarding Performance:Use BGP4 to set up large route tables

–Stress router with traffic “to” routes

–Measure QoS( Throughput, Loss , Sequence , Latency)

- 分析ROUTER 訊務

第七章 OSPF測試

一、OSPF基本原理

在IP網路層必須能透通的將資料傳送服務給上層使用，負責處理有關資料由一部電腦傳給另外一部電腦，因此網路間須設置一至數部對外的閘道器(gateway)或路由器(router)，路由器所連接的各個網路可能採不同的傳輸介質，當資料片由一網傳送至另一網之前，若其長度超過傳輸介質能負荷的最大量時，需將資料片拆解成較小的資料片，接收主機的IP則負責將這些小的資料片重組成原來的資訊。

路由器為了能順利把封包轉送到目的地，它們之間需要互相交換路由訊息，因此得依靠其它路由器提供的資訊來學習網路的拓撲結構，每一台路由器會向其它的路由器宣告自己的存在，同時公佈自己擁有可抵達的網路，路由通信協定分類如圖7.1。

OSPF(Open Short Path First)即是動態路由的一種，其主要特點為OSPF會根據網路的拓撲架構計算路由，不會因為部分網路斷線導致迴圈。此外，網路上的改變會立刻傳送到整個網路，讓全部的路由器更新本身的拓樸，收斂時間極短，而且只會在連結狀態改變時才傳送更新，節省了網路頻寬及ROUTER的計算資源，每個router會把各段連線的傳輸速率納入考量，因此可選出較佳的傳輸路徑。OSPF router有全部topology資訊，沒有最大hop count的限制，適用在大型的網多重路徑支援能力強。OSPF網路架構如圖7.2，一個AS由一個以上AREA所組成，每一AREA有自己的TOPOLOGY DATABASE ，一個 area 約可收容40 ～ 50台router，AS內之ROUTING可分為INTRA-AREA及INTER-AREA ROUTING，若area無法直接連至backbone 者須建立Virtual Link連到ABR。

OSPF 運作原理包括下述程序

1. Establish Router Adjacencies: 每一 router 送一個包含router ID,DR/BDR IP address的Hello Packet 給neighbor router，同時也會收到neighbor router 傳來的 Hello Packet 。

2. Discovery Routes: 每一 router 在交換一次或多次的database description packets之LSA (Link state advertisement )後,會回送一個包含sequence  number的link-state acknowledgement(LSACK) Packet 給neighbor router，所有router都會異動連結狀態資料庫,當Area內連結狀態資料庫都相同時即進入了full state。

3.choose routes/maintaining routing information :DR( Designated Router )代表 multi access Network，每個 router 都鄰接 DR，OSPF router會選擇priority較高者或選 highest IP address of active interface為DR， 經由router的鏈路狀態廣播(Link State Advertisements, LSA)功能，使得Router內路由資料庫的link有:

- Router Link : 網內的 router send a link to neighbor

- Network Link : 由 DR ( Designated Router )發出有關 router connected network segment

- Summary Link : 由 ABR 發出有關網路內的 routing Data

- External Link : 由 ASBR 發出有關外部網路的 Data

二、OSPF寬頻測試架構(圖7.3)

在此測試架構下所需設備包括:一台具admins權限並裝有AX/4000 controller 軟體之Controller unit (PC或Laptop) 、一台AX/4000 chassis  (mainframe or portable) 、具ethernet controller module 之AX/4000 、二個 mAX / G/A 測試模組、二個Ethernet 10/100介面(L3) 、二條RJ-45線、一個具OSPF之二個Ethernet port DUT(ERX700)

三、OSPF寬頻測試步驟圖示說明

1.建立AX/4000和DUT間之OSPF adjacency(建立IP位址)

先建立port1及port2之IP及GW

2.設定OSPF Protocol   (Emulation/OSPF)

3.建立OSPF ROUTE

加入port1 1000個routes並加入port1 另1000個routes (no flapping)

4.產生測試訊務(定義測試訊務)

PACKET TEMPLATE輸入ERX PORT 2 MAC

DEST IP 使用前已建之ROUTE TABLE

CREATE router traffic

5.分析ROUTER 訊務

第八章 BGP/MPLS VPN測試

一、BGP/MPLS基本原理

BGP之多重協定(MP-BGP)使BGP能支援如BGP Multicast、BGP/MPLS VPN等之IP V4服務，通常BGP/MPLS VPN又稱為RFC 2547 bis VPN， BGP之多重協定會使用到多種之位址家族(address families)，也就是說multiprotocol BGP(MP-BGP)能交換不同型式或address families之路由資訊，包括unicast IPV4、multicast IPV4及VPN-IPV4因而能透過MPLS提供IPV4VPN服務(圖8.1)。

BGP/MPLS VPN的網路環境，最主要是利用BGP來傳送網路路由資訊及MPLS Labels，而MPLS則是用來傳送資料訊務，在SP的骨幹包括P(Provider core router)及PE(Provide Edge router)，其中PE位在網路邊緣，並有接連至客戶端，這些PE路由器包括了BGP/MPLS VPN所需之BGP-4，並且能夠作為MPLS的起端及終端，P路由器則直接連至PE或其他之P路由器，它並不直接連至客戶端，這些P路由器能交換MPLS LSP，它並不一定要執行BGP-4來交換VPN的路由資訊，它也不需要包括客戶端的任何資訊，PE直接連接至客戶端之CE(Customer Edge)，故CE是PE的routing peer，兩者之間不一定要使用MPLS，它們可使用任何型態的encapsulation。

一個客戶端指的是能和同一VPN內之其他網路作通信的網路，它亦能同時屬於其他之VPN，每一客戶端在特定之PE內都是一個VRF(VPN routing and forwarding)，有其本身之forwarding table，一個虛擬路由器內可能有0或多個VRF(圖8.2)。

至於需要使用到VPN IPV4的位址格式，其最主要的原因是，因為每一VPN有其本身之private address space，因此可能會有多個VPN使用相同之IP，因此BGP/MPLS VPN使用RD(route distinguisher)再加上IPV4位址來創造出單一VPN-IPV4位址，每一路由只有一個RD，RD不包括路由資訊。就P router而言，它是只提供中間LSP路徑，而PE和PE間則是利用MPLS LSP的tunnel，分別具有2-level的Label Stack，其中頂層(Top level)的label是用於ingress和egress PE，下層(Bottom level)的label是用於egress PE(圖8.3)，經由BGP分配此label及VPN路由。

BGP4之Multiprotocol Extensions會包括Site of Origin，Target VPN，VPN of Origin等屬性，PE內有兩個不同之routing tables，一個是包含全部PE和P的global路由表，另一個就是VPN專用的VRF，MP-BGP指配一個Route Target給遠端之PE，對方PE收到後，會將其路由資訊放入特定的路由表內，同時儲存其label，RT用來識別所要廣播路由的一組sites。L3 MPLS VPN的最大好處就是CPE不必作特別設定，只有在PE處需維護設定VPN，此外，在MPLS核心上亦可同時提供public及private訊務。

二、BGP/MPLS VPN寬頻測試架構(圖8.4)

在此測試架構下所需設備包括:一台具admins權限並裝有AX/4000 controller 軟體之Controller unit (PC或Laptop) 、一台AX/4000 chassis  (mainframe or portable) 、具ethernet controller module 之AX/4000 、二個 mAX /IP G/A 測試模組、二個Ethernet 10/100介面(L3) 、二條RJ-45線、一個具BGP-4之ERX router

三、BGP/MPLS VPN寬頻測試步驟圖示說明

- 建立AX/4000和DUT間之BGP peers(建立IP位址)

- 建立PE-to-PE MP-IBGP peering session(設定MPLS VPN)

- 傳送BGP  ROUTE TABLES至DUT

- 產生測試訊務(定義測試訊務)

We’ll use Port 2 (PE) to push traffic into the DUT to be forwarded to Port 1 (CE).

Since this traffic is coming from the “backbone” it needs to carry a label to identify the VRF.  We’ll choose the proper MPLS encap to accomplish this.

- 分析ROUTER 訊務

第九章 MPLS RSVP-TE測試

一、 MPLS RSVP-TE基本原理

MPLS(Multiprotocol Label Switching)用來整合網路層路由及標籤(Label)的交換，標籤的格式如圖9.1，它是可提供第三層網路訊務管理能力的一種混合通信協定，MPLS之訊務工程(Traffic Engineering ,TE)能在高頻寬及高穩定度下有效的利用網路資源， MPLS並不是一個路由通信協定，它和L3的OSPF、BGP等通信協定一起工作，提供L3網路的訊務管理能力。

MPLS架構如圖9.2，Ingress及egress的節點，又稱為LER(Label Edge Router)，在ingress node之LSR(Label Switching Router)將第三層之封包指配為一個FEC(Forwarding Equivalence Class)，每一LSR須有至少一個L3路由通信協定LDP( Label Distribution Protocol) ，LDP能和LSR作協調，以決定LSP標籤交換路徑(Label Switched Path, LSP)使用的標籤，在出端MPLS節點之LSR則使用FEC作為尋找所需資訊表格的index。

MPLS兩個主要的元件是標籤的分配及資料的mapping，前者是MPLS執行建立及維護標籤交換路徑(Label Switched Path, LSP)的一組動作，亦即MPLS隧道或MPLS定義域(Domain)，後者是在已建立的LSP上得到資料封包的程序。進一步而言，MPLS在處理標籤的過程包括標籤指定(Label Assignment)﹑標籤分配(Label Distribution)及封包轉送(Packet forwarding)三個程序如圖9.3，標籤指定又可分為Topology Driven﹑Date Driven及Request Driven三種方式，以Topology Driven為例，它是伴隨L3之OSPF、BGP的控制訊息執行，在建立網路路由資料時，同時指配Label。標籤分配可分為Explicit及Implicit Label Distribution兩種，以前者為例，它提供一獨立的標準標籤分配協定(LDP)，由Ingress LSR發出Label Request，再由Egress LSR回應Label，完成分配工作(此稱為Downstream Assigned on Demand)。封包轉送是在建立好LSP後，各LSR依據其內之LIB中代表某一LSP之Label執行packet forwarding，，標籤分配通信協定有LDP，CR-LDP及RSVP-TE三種。

為了進一步提供QoS服務，MPLS以ER(Explicit Routing)方式建立ER-LSP，此種應用於Traffic Engineering(TE)之通信協定有CD-LDP(Constrain-based Routing LDP)及RSVP-TE(Resource Reservation Protocol-TE)兩種，RSVP-TE(圖9.4)只提供Downstream on Demand分式的標籤分配，當其作Label request時會送出Path訊息，對方會回送RESV訊息作Label binding，使用RSVP-TE來建立ER-LSP時可分為Strict和Loose兩種方式(圖9.5)，前者係明確指出LSP所經各節點，後者則只指定抽象節點(如自治號碼)來明示LSP。總之，MPLS之TE目的就是在節省網路成本之下，希望能有效的使用網路頻寬。

二、MPLS RSVP-TE寬頻測試架構(圖9.6)

在此測試架構下所需設備包括:一台具admins權限並裝有AX/4000 controller 軟體之Controller unit (PC或Laptop) 、一台AX/4000 chassis  (mainframe or portable) 、具ethernet controller module 之AX/4000 、二個 mAX /IP G/A 測試模組、二個Ethernet 10/100介面(L3) 、二條RJ-45線、具二個Ethernet 10/100介面之DUT(Juniper ERX 700 router,規劃為RSVP-TE及LDP)

三、MPLS RSVP-TE寬頻測試步驟圖示說明

1.建立三個port的界面及IP位址

PE1(ATM):IP over ATM OC3  VC,LLC/SNAP   VCC/0.80

PE2(POS):IP over PPP STM-1  FSC16 unicast

PE3(FE):IP over ETHERNET  Ethernet unicast

2.設定RSVP-TE Protocol

在Enable RSVP並輸入router端port之IP作為PEER IP後，接著對其他PORT執行同樣動作，並Enable 每一port之RSVP-TE。

3.建立LSP

按Connect Primary後會送出PATH訊息，之後RESV訊息從egress mode送回LABEL，而此時Tunnel status 會由down變為connecting最後變為up狀態。

4.產生測試訊務(定義測試訊務)

檢視Label Code後，在Port 3選擇 Ethernet II Unicast MPLS輸入MAC DA/SA,LABEL及IP SA/DA。

5.分析ROUTER 訊務

第十章 實習心得與建議

本次出國實習案係一個人單槍匹馬前往夏威夷之Spirent公司上課，該處亦為AX4000寬頻測試器研發部門之所在，講師一位，而學員亦只有一位，故採取單獨面對面授課方式，每次上完一個Topic後，緊接著就是實際操作設備，進行測試演練，經過九天的研習，收穫良多，例如可以針對ATM網路之CBR、VBR等訊務參數進行量測，對TCP/IP網路測量packet loss ,packet delay，對目前公司所使用之各式路由器測試其各種通信協定如RIP、OSPF、BGP、IS-IS等之conformance，尤其是透過這套設備，可以很容易建立起目前最新通信技術之MPLS網路，進行可供企業客戶使用之BGP/MPLS VPN效能測試。然各種網路技術及通信協定範圍廣泛，如要真正瞭解其中之深奧理論，並非一蹴可幾，尚有待日後進一步探討。

經由此次之研習，日前已規劃於明年度在板橋電信訓練所開辦寬頻網路訊務模擬分析班，主要課程包括L2之ATM訊務測試，L3之IP訊務測試以及MPLS訊務測試，希望能培育本公司之訊務測試人才，惟測試技術常須兼顧理論及實務，學員來源又較為有限，訓練所可能以小班方式上課，雖然成本較高，但是其投資對公司的後續網路建設是很有必要的。由於網路技術方面的訓練，通常需輔以學員實際操作實習，才更能顯現其效果，目前國外訓練機構多設有webex meeting server，讓學員由遠端透過帳號及密碼登入，講師對於學員的操作狀況可以一覽無遺，進而加以指導，訓練所可建立一套類似系統，如此也可以解決事業單位現場人員，既想提升技術而又難於調度人力參訓的窘境。在此也建議公司能對目前所擁有之各類寬頻網路，作較大規模之端對端(end to end)測試，先瞭解我們的網路效能，確切掌握網路可提供的QoS，作為推廣新服務(如Videophone)或改善現有客戶抱怨時的參考，如此才能確保和滿足客戶所需之SLA(Service Level Agreement)，更進一步強化中華電信公司的競爭力，而在競爭激烈的電信網路世界裡，繼續保持領先的地位。