行政院所屬機關因公出國人員出國報告書

（出國類別：訓練）

內政部消防署特種搜救隊 德國、丹麥訓練報告書

服務機關：內政部消防署

出國人：職    稱：

主　任：黃世來

分隊長：陳光華

小隊長：袁志明

隊　員：張力家、劉湧興、黃坤明、鄒世德、洪寶賢

出國地點：德國、丹麥

出國期間：92.11.25至92.12.17

報告日期：92.06.07

目次

壹、前言…………………………………………………………..1

貳、受訓人員名冊及訓練行程......................................................2

參、德國訓練課程內容…………………………………………..3

- 倒塌建築物訓練場地介紹……………………………..3

- 救助器材車及裝備介紹操作…………………………..5

- 建築物倒塌支撐柱應用架設…………………………..7

- 電離子切割器操作……………………………………..9

- 電動削岩機操作………………………………………..10

- 國際地震救援運作機制簡介…………………………..11

肆、德國訓練心得及建議 ……………………………………….55

伍、丹麥訓練課程內容…………………………………………..56

- 鐵路隧道和救援常識…………………………………..56

- 鐵路災害防救隧道計劃..................................................60

- 鐵路和地鐵隧道的後勤問題…………………………..60

- 鐵路和地鐵隧道執行救火救援工作時的空間問題…..60

- 發展搶救工作的步驟......................................................61

- 隧道化災事故救援……………………………………..62

陸、丹麥訓練心得及建議………………………………………..71

壹、前言

近年來國內及世界各地各種大型地震、隧道火災頻傳，如九二一大地震、日本阪神、美國洛杉磯大地震，伊朗巴姆市地震、法義邊境白朗鋒（Ｍｏｎｔ　Blanc）隧道大火、瑞士阿爾卑斯山聖格達（Saint-Gothard）隧道大火、南韓大邱地鐵大火等，對人民生命實造成重大威脅。且災害無法避免，故世界先進國家如美國、日本、德國、丹麥、奧地利均以專責救災部隊，除執行國內重大災害搶救工作並發揮人道救援精神、在黃金救援七十二小時內，支援國外重大災難事件搶救工作。有鑑於此，本署挑選出七名專業優秀特搜隊人員，在學識涵養豐富的政風室主任帶隊下，前往德國、丹麥等國接受專業倒塌建築物、長隧道災害救援訓練，冀以優質之人力與專業之訓練，和先進國家進行救災經驗及救災訓練方式交流，建立一支強而有力、專業化的快速搜救部隊，以達成國人生命財產安全保障目標。

貳、受訓人員名冊及訓練行程

本次訓練經過事前規劃設計並與歐洲訓練機構ＩＣＥＴ公司多次磋商後，針對地震救援及長隧道災害救援訓練規劃三週課程，訓練人員名冊及訓練行程如下表：

一、訓練人員名冊：

| 赴德國、丹麥參加特種搜救隊訓練人員名冊 |
| --- |
| 服務單位 | 職稱 | 姓名 | 備註 |
| 內政部消防署 | 政風室主任 | 黃世來 | 帶隊官 |
| 內政部消防署 | 特種搜救隊分隊長 | 陳光華 |  |
| 內政部消防署 | 特種搜救隊小隊長 | 袁志明 |  |
| 內政部消防署 | 特種搜救隊隊員 | 張力家 |  |
| 內政部消防署 | 特種搜救隊隊員 | 劉湧興 |  |
| 內政部消防署 | 特種搜救隊小隊長 | 陳世勳 |  |
| 內政部消防署 | 特種搜救隊隊員 | 莊南華 |  |
| 內政部消防署 | 特種搜救隊隊員 | 章智鈞 |  |
| 內政部消防署 | 特種搜救隊隊員 | 張溫宗 |  |

二、訓練行程

| 特種搜救隊赴德國、丹麥訓練人員行程 |
| --- |
| 時 間 | 停 留 地 點 | 研 習 內 容 |
| 11/25至12/9 （第一、二週） | 德國Wesel市快速救援隊(THW)訓練場 | 參觀該搜救支隊之訓練場 國際搜救隊搜救及動員程序介紹 建築物倒塌模式與建築結構介紹 倒塌建築物搜救 |
| 12/10至12/17 （第三週） | 丹麥Kosor消防學校 | 鐵路隧道及救災常識 鐵路隧道火災救援實作 公路隧道及救災常識 公路隧道火災救援實作 隧道化學物質事故 隧道化學物質事故實作 |

參、德國訓練課程內容

- 倒塌建築物訓練場地介紹

THW（Technisches Hilfswerk）是德國聯邦政府所屬之災害搶救組織。其法定的任務包括國內災害搶救、民防與國外人道救援，工作項目主要為搶救、救助及公共設施搶修如水電、下水道等修復。目前有44,000位志願工作者，他們係來自各領域之技師、工程師等專業人士；另有850位專任人員，17,000位預備志願工作者，10,000位青年志工；此外，有6,000輛各類型救災車輛，如起重機、多功能推土機等，及各式裝備。

其總部設在波昂，下有8個州指揮部、66個區指揮部、665個地方辦公室，在各地方之救助隊計有810個隊，每隊有40位志工。每隊內分指揮組一組、技術組三組。指揮組內有志工4名，技術組各有12位志工。目前參與技術組工作之人員，總數有1620位從事搶救及救助、264位從事公共建設修復、132位從事土石流之清除、132位從事船舶救助及搭架浮橋、66位從事電力供應、66位從事水管與地下水道修復、66位從事搜索與偵查、66位從事指揮、控管與通訊、66位從事後勤行政、32位從事水之提供與處理、16位從事架設臨時橋樑、16位從事處理油料污染、有六組的快速反應救援隊。

THW自1953年投入國際救援工作，計已出勤二十七次，其中曾參與我國九二一地震之救援。其國際救援行動是受德國政府指派，並已納入歐盟與聯合國計畫內。其所出勤的國際救援活動大多數在非洲地區，因此在非洲奈內比及肯亞設有後勤補給站，內置有各式器材裝備，以便快速投入救援工作。並在奈內比設有分區辦公室，作為通訊與非洲地區災情交換傳遞中心。

由於THW的組成大多是來自各行各業的專長人士，因此如何組訓相對重要，為此該組織規劃不同階段之訓練，並設有二個訓練中心從事訓練。此次我們即在其中之一，位於德國西部之Wesel訓練場從事倒塌建築物救援訓練，其中訓練場規劃針對重大災害救災模擬所設置，囊括倒塌建築物訓練區、坑道救助訓練區、搜救犬訓練區、森林救助區、樓房搜救訓練區。(詳如下圖)

，並設有餐廳、宿舍、教室及器材儲放、維修區。訓練中心經營方式採公辦民營，除提供THW成員訓練外，也對外開放各國搜救團體租用，以提昇訓練中心經營成效及促進國際搜救經驗交流。

- 救助器材車及裝備介紹操作

1、救助器材車裝備配置：本次訓練過程中係使用訓練單位提供之D.A.F 800型救助器材車，車上配備了各式油壓破壞、支撐、起重裝備，擺放方式則充分利用車內空間依編號、左右分邊、上下編號、物品由輕至重由上至下擺放，並於車內同時EMT救護裝備，鏟式單架、長背板、急救包可掌握救災現場第一時間，對待救災民施行緊急救護動作。

2、油壓救助器材操作流程及注意事項：

(1)人員分配：

指揮官：1名

油壓主機操作員：1名

器材操作員：1~2名

(2)指揮官評估操作現場環境、對象，選擇適當油壓救助器材。

(3)器材操作員連接油壓主機、管線、救助器材。

(4)油壓主機應儘量平放，於移動過程中避免傾斜超過十五度。

(5)油壓管線應平放地面，避免人員拌倒。

(6)管線接頭部分避免泥沙進入。

(7)指揮官下達主機操作員開啟主機。

(8)以安全、有效方式進行如支撐、破壞、搬移操作。

-操作支撐、破壞、搬移姿勢須正確。

-注意附近混凝土塊移動狀況。

-指揮官隨時注意和器材、主機操作員保持聯絡。

-油壓主機應有專人操作，以於緊急狀況發生時立即關機。

(9)使用完後所有開關應回歸未使用前之狀況。

- 建築物倒塌支撐柱應用架設

本項課程使用器材為Holmatro支撐架組可依使用方式不同，分為氣動、手動油壓及手動微調三種類型。

使用流程及注意事項：

- 人員分配

(1)指揮官：1名

(2)油壓泵或空氣瓶操作員1名

(3)支撐柱操作員：1~2名

- 指揮官評估現場環境中進入救災必要支撐點後，依支撐點選 擇適用之支撐工具。

- 注意任何可能產生倒塌處，決定支撐點。

- 選擇支撐點架設時，避免影響救災動線。

- 要考慮到雙漏斗原則。

- 操作員連接支撐器材管線及器材。

- 注意支撐柱兩端樓板結構所能承受的力。

- 確認支撐柱穩定受力。

- 管線應平放地面。

- 指揮官下令開始進行支撐。

- 指揮官應隨時和油壓泵或空氣瓶操作員及支撐柱操作員保持聯絡，並注意支撐柱底座操作安全角度。

- 避免因支撐時造成建築物結構損壞。

- 完成支撐動作後，動力開關應保持常閉。

- 支撐柱搭配枕木使用可分散受力。

- 結束救援動作，完成器材回收。

- 電離子切割器操作：

電離子切割器是德國快速反應部隊(THW)所使用的一種切割工具，其利用空氣和電的交互作用，可於噴頭處產生溫度約三千度的高溫切割火焰，在救災現場中可快速的切割鋼筋、鐵條等障礙物。相較於國內的氧電切割器，其具有較快的切割效率及切割效果，且在使用安全性上，也因只使用空氣並無使用純氧，故沒有產生爆炸的危險性。

1、使用器材：護目鏡乙只、防護手套乙雙、小型發電機乙台、小型空氣壓縮機乙台、高壓空氣管線(含噴頭乙只)、延長線乙具。

2、操作人員：操作員兩名(甲、乙)

3、操作流程：

(1)確認切割目標周圍無可燃性氣體

(2)甲、乙員共同將發電機、空氣壓縮機、延長線、高壓空氣管線移至切割目標區附近放妥。

(3)甲員連接電路、空氣管線，並由乙員將空氣管線延伸至切割目標處。

(4)操作員甲員啟動發電機及空氣壓縮機，乙員測試高壓空氣供給是否正常。

(5)乙員操作噴頭對切割目標進行切割。

(6)完成切割動作後，依順序將發電機、空氣壓縮機關機。

回收裝備。

4、注意事項：

(1)使用時避免火氣及水的接觸。

(2)可產生三千度高溫，切割極限為四公分鋼板，且可使用來切割混凝土。

(3)操作者應穿載護目鏡、防護手套。

(4)管線應平放地面，並避免人員絆倒。

- 電動削岩機操作：

這次訓練中使用的電動削岩機，和國內所使用的並無太大的差異，同樣可以快速衝擊、旋轉方式搭配不同鑽頭，產生如鑽孔、碎石等效果，訓練圖片如下：

- 國際地震救援運作機制簡介

  - 國際搜救組織成源：早期世界各國在發生重大災難時，往往只有受災國自行救災，實難以有效、快速動員投入救災工作，如1980年墨西哥大地震中，雖成功救出251人卻造成救援人員252人死亡的窘境。益發突顯出國際救災資源共享機制建置的重要，隨著網路發展，資訊傳遞速度一日千里，全球互動更趨密切，各先進國家的專業救災團隊，為在重大災難發生時，於第一時間內趕赴災難現場，提供受災國最快速、有效的救災資源，發揮救災無國界的人道救援精神，遂產生了如美國的FEMA、NASAR、及聯合國OCHA(聯合國人道救援辦公室)轄下的INSARAG(國際人道救援諮詢委員會)，除在國際間發生重大災難時，提供受災國申請國際人道救援管道外，也不定期在國際間舉辦各類研討會議、跨國救災演習，促進國際搜救知識、經驗交流。

  - 國際搜救隊架構：

  - 搜救隊組織分工

(1)管理階層組：

․管控任務期間搜救隊運作。

․指導訂立搜救期程計劃書。

․要求各項安全工作確實執行。

․於執行任務前，清楚進行各組任務提示。

․掌握搜救期間救災紀錄檔案留存、交接事宜。

․保持搜救隊成員身心狀況平衡。

(2)計劃部：

․準備各項會議相關事宜。

․製作搜救期程計劃書。

․製作各類搜救期間救災紀錄檔案並予以分類建檔。

(3)安全部：製作搜救過程期間及基地安全計劃。

(4)聯絡部： 協助災區政府、搜救友隊、組織協調事宜。

(5)媒體聯絡部：

․負責對外發佈新聞。

․與當地政府聯絡新聞發佈事宜。

(6)操作組：管理搜救現場搜索、救援、醫療動作進行。

(7)技術組：排除搜救過程中化學物品、建築結構、重機械操作可能產生之不利救災危險因子。

(8)後勤組：維持災區搜救期間對內、外通訊，並確保運作所需後勤物資供給。

  - 搜救隊任務計劃

搜救隊任務計劃製作，應完整規劃過程中完成任務所必需資源及突發事件因應措施，並確認該搜救隊成員瞭解。

(1)前置作業準備計劃：

․管理階層應確認搜救隊成員具有執行任務的專業救災能力。

․應由接獲重大災害訊息後開始製作。

․出勤簿冊格式應以電腦建檔。

․出勤裝備、器材應可立即動員及使用。

․各組成員清楚所分配任務內容。

․建立即時收集災區資訊機制。

前置作業應蒐集資料：

a、地點

b、發生時間

c、傷亡情形

d、建築結構

e、當地天候溫度

f、是否提出國際救援

g、運輸：視當地交通狀況選擇空中、水運、陸地交通方式。

h、通訊狀況

(2)抵達災區作業計劃

․至受災國期間交通運輸：

      - 考量受災國即時災情，以最可行、快速、安全運輸式抵達受災國。

      - 告知搜救隊成員運輸行程及定時回報國內人員、裝備運輸情形。

      - 確認交通運輸期間人員、裝備作業。

․抵達災區

- 和聯合國人道救援協會(OSOCC)及當地政府(LEMA)聯絡、了解災區最新資訊了解災情輕、重分佈及當地請求搜救隊支援需求。

- 確認當地救災指揮通訊狀況(無線電救災指揮、通訊頻道區分)。

- 依災區狀況選擇安全基地營架設處。(學校、體育場、營區)

․研判災情：避開危險、傳染病預防、化學災害、水源、油料取得、當地醫療資源、確認派遣救災目標區範圍。

․災區初步堪查：實地派員調查災區狀況，畫製目標區簡圖(包涵主要路標，巷道、目標區建築物、初估受困災情等)並將目標區以衛星座標定位，提供管理階層組決定搜救順序派遣參考。

․操作、技術小組出勤搜救任務

- 建築物勘查：由技術組工程建築專業人員協助持續研判目標建築物四周結構安全，並繪制簡圖。

․搜救

  - 安b、安全官災害現場評估：

-製作現場評估報告之綱要、程序、表格、時程。

-依救災目標所進行之評估種類及方式頻率。

-依初步作業計畫優先順序立即進行現場初步評估。

-將現場初步評估作為簡報向指揮官報告。

-初步建築物結構、受損龜裂評估。

-指揮官下達從何搜救計劃。

-安全官協助指揮官畫現場圖。

-運用器材及救災方式的資料建議。

  - 選擇搜救出入口：考量人員進出動線、餘震影響、救援時效、受困者可能處所、最安全、容易進入等因素，決定搜救出入口。

  - 搜索作業

-物理搜索：搜索隊先用感官(眼、耳)，收集目標建築物資訊，並繪製包括地點、樓層、建築結構、災民可能生存空間、可能入內搜救通道、危險物品資訊標示之簡圖。

-詢問民眾：找出受災戶之關係人，了解建築物內部房間、傢俱配置、住戶人數、年齡生活作息、發生時間等資訊。

-儀器搜索：經物理搜索後，再使用儀器(聲鈉、光纖影音生命探測器)搜索時，視情況要求全場淨空及靜音，並以敲擊或呼喊等方式與受困災民互動、研判災民可能受困位置，以慢慢縮小尋找位置的方式，直到發現受困人員位置。

-搜救犬 ：搜索時如能尋獲失蹤者之衣物，讓搜救犬依其衣物之味道執行搜尋，比只靠聞空氣中無特定目標之搜尋更有效率。搜尋時須注意風向對搜救犬搜尋之影響。

  - 聲鈉生命測器使用方式：

快速搜索：

(使用二只探測頭，快速執行目標區概略搜索)

圖形搜索：

直線搜索：

(視目標區建物結構，以直線搜索快速縮小搜索範圍)

(於垂直或水平建築物結構快速定位)

使用流程：

1.管制現場保持靜音。

2.依所繪製目標區簡圖，評估現場決定主機及探測頭配置方式(快速、圓形、直線)。

3.將探測頭按編號依圖示計劃配置位置擺放。(須考量擺放位置介面如金屬、水泥、泥土會造成不同感音效果)

4.連接主機、探測頭間線路並測試運作功能正常。

5.藉由發出敲擊聲，和受困災民互動。

6.依主機顯示探測頭感應強度，縮小搜索範圍。

備註：於雨天也雖可使用，但雜音干擾大。

  - 影音生命探測器使用方式

  - 發現災民可能受困空間

  - 選擇最安全、快速探測口(可搭配鑽孔，但須考慮災民位置、危險物品及鑽孔處建築結構)

  - 探測頭由淺至深延深進入探測。(確認內部無可燃性氣體)

  - 確認參考點及方位(上、下、左、右、前、後)

  - 繪製簡圖(內部結構、傢俱位置、病患位置及生理狀況、出入口狀況)

(L：表活人、D：表死人)            (箭頭表受困人員方向)

(粗線：表目標區只餘死者

圓形：表目標區活者已救出)　　　　(目標區死者已移出)

  - 現場搜索應用：

1.指揮官及安全官先用看的，然後將所見之障礙與狀況畫出，並紀錄時間、地點、樓層、建築結構、發現受困人員情形等相關細節。

2.找出當事人及收集更多的資訊，也許是附近的人或鄰居。

3.案例：於深夜3點鐘發生地震倒塌事件。

-深夜大多人都在睡覺，所以搜尋時需注意睡房、人數、大人、小孩等，特別須注意是小孩，因為不易發現，但生命力很強。

-人員搜尋完畢後，再使用儀器搜尋時，可使用敲擊或呼喊等方式搜尋，若有人回應即舉手並通知隊長召集人員至舉手地點，以慢慢縮小尋找位置的方式搜尋，直到發現受困人員。

-利用狗搜尋，但需注意風向，若狗找到的定點刮風，就需往逆風方向上搜尋。

4.感應器之快速搜尋，是於搜尋地點中心點放置一個感應器，並配合戴耳機人員指揮移動，直到聽到聲音為止，於自己所記錄的草圖作記號；若再行移動時，可確定其定位處，是否是可搜尋的地點。

5.搜尋行動完成後須於搜尋處作記號，可告知下一支搜尋隊伍其搜尋的狀況。

6.使用敲擊的方式作搜尋，例如：水管敲擊、水泥塊、金屬、木頭等方式。

․建築物倒塌危險分析

1.建築物種類：

-混凝土磚造建築物：大多為老式建築物且以人工方式建造，牆面多為建物主結構，以混凝土、磚為主要建材。

-鋼筋混凝土建築物：主結構以鋼筋模組輔以混凝土建造，採傳統建築方式建造，多應用於大型集合住宅。

-骨式結構建築物：以木材、鋼骨、或混凝土等材質為主要結構，樓地板多以混凝土造，多應用於大型賣場、倉儲、醫院、學校。

2.建築物重要結構

-地基：應能承受建物重量，發揮預防建築傾倒功能，底部應為紮實土方，增加建築物抵抗水平產生之剪力。

-基層：在水平面部分之樓層，若樓層較深應有防水設計及通風設計。

-柱(垂直)：將建築載重平均轉移至地基，並連接如窗、基石、樓板以維持整體結構穩定，有時也可如牆般加強建築結構，在設計上應能承受建築載重之強度，及一定程度的耐熱(防火災)安全係數。

-樓板：和垂直結構緊密結合，並將建築載重轉移至垂直結構上。

-屋頂：通常俱有防水、防風的效果，依設計不同可提供通風功能。

-窗戶：提供採光、通風及建築進出空間。

-樓梯及電梯間：連接各層樓板，可強化建築結構。

3.建築物作用力：

-建築結構體總重

-建物內部空間之人員、傢俱、物品等重量

-水、風、雪、地震等作用於建築的作用力

可因作用於建築物的方式分為：拉力、張力、曲力、剪力。

拉力

曲力

剪力                              曲力

4.地震對建築物所造成的破壞：依發生期間長短、地區、深淺、強度而不同，且隨之而來的餘震強度極可能不亞於之前初次地震，並會對建築物結構再次造成破壞，以及對災區搜救隊產生危害。

5.爆炸對建築物造成的影響：

當爆炸發生時，產生大量的熱、光、聲及震波，其中震波會對建築結構如牆、樓板、樑、柱造成損害。

-建築物內部爆炸：於建築物內部所發生的爆炸，會引起內部空間的壓力瞬間驟昇，將對牆、樓地板、樑、柱等結構造成極大的破壞，以及混凝土和鋼筋結合脫落，如爆炸威力較大，更可能因為結構的損壞後，不足以支撐建築物載重，導致整棟建築物的坍塌。

內部建築物爆炸

-建築物外部爆炸：建築物外部爆炸所產生之震波，在接觸到建築物後，會對牆、樓板、窗戶、樑、柱等結構產生不同壓力，並造成程度不一的損壞。

震波對建物的影響

震波對建物的影響

6.基本塌坍類型：

剪力          接合點扭損       接合點崩開

牆接合處        局部柱之倒塌     單層倒塌

1= Slide(滑動型塌坍)

2= Pancake(薄餅型塌坍)

3= Half void(半空型塌坍)

4= Void filled with debris(碎石塊型塌坍)

5= Colided void(碎石塊空間塌坍)

6= Void filled with debris(碎石塊型塌坍)

7= Slightly obstructed void(微侷限型塌坍)

8= Obstructed void(侷限型塌坍)

9= Bird’s nest(鳥巢型塌坍)

10= Debris(碎石堆)

11= Blocking debris(碎石堆)

12= Heavy blocking debris(碎石堆)

7.樓板倒塌類型：

(單傾式樓板倒塌)                     (v型樓板倒塌)

(薄餅式樓板倒塌)                  (複合式樓板倒塌)

(倒v型樓板倒塌)

8.入室搜救安全評估：於進入室內搜救時，應盡量評估包括裂縫、崩塌、重物掉落、危險物品、水、電、瓦斯管線等救災不利因素，特別須注意如陽台、屋頂、煙囪是否有掉落危險，牆面、地下層結構損程度、牆角是否維定90度及餘震的影響，再行選擇安全、簡單的路徑入內搜救。

(輕結構建築安全評估：易因餘震造成屋頂、煙囪、瓦片、陽台掉落)

(重質樓地板安全評估：餘震發生時可能發生崩塌及上方重物掉落。)

․倒塌建築物搜救流程：

-抵達現場及決定搜救方法：於重大災害發生時，搜救隊應立即蒐集災害類型、規模及相關資訊後，制定初步救援計劃，明定各小組及成員間任務分工，搭配專業救災裝備出勤救災，在抵達現場時應即時分析營救工作複雜度、傷員數量、潛在危險等第一線現場資訊，以決定搜救方法。

-分析危險及穩定局面：任何事故發生時均要進行初步的危險分析及處理，如果所存在的危險無法排除，搜救隊應考慮其它營救方法。雖然這個步驟有時候會很耗時間，且可能無法對受困傷員即時給予創傷護理，但為避免造成搜救人員、裝備、傷員二次危害，搜救隊仍應以安全為任務優先考量因素。

-找倒傷員：現場被宣布安全之后，應該馬上給受困的傷員提供醫療救護，時間上越快越好，可提高傷員存活機率。在倒塌建築物救災實務中，很有可能無法抵達傷員身邊，這時仍應設法和傷員說話，持續給予心理支持。

-創傷護理：有效的緊急護理不能等待，減少傷員護理的時間，搜救和創傷護理必須同時進行，這樣才會大大縮短解救的時間。故專業醫療隊(美國EMT-P、德國Nortartzt、比利時的MUG、荷蘭的MMT)在接觸傷患後，會立即用氧氣瓶、血氧機、血壓計、靜脈注射、給藥等方式維持傷員的呼吸、心跳、血壓、體溫、意識清醒及器官功能，並於最短時間內轉送當地醫院進行更進一步的醫療動作。

-開拓空間：在傷員周圍開拓空間時，應和創傷護理同時進行，目的是清理出可供救護進行的空間，並儘量減少不必要的移動，將傷員轉移出來，尋求提供傷員持續性的醫療救護的可能性。

-解救脫離困境：轉移傷員也是多方的合作行動，醫療分隊負責固定傷員，並立即抬上救護車送醫。

-評估和實踐：每次協同救護工作完成之后，都應該進行一次總結評估。如果不能在現場進行的話，就儘快在別的地方進行。並將討論資料建檔。檢討應朝向正面、積極的討論，一方面可提供相互學習的機會，更可提昇搜救技術和方法，供日後救災參考。

․建築物倒塌的支撐目的：支撐是以木材、氣動、油壓等材質支撐柱相互搭配，對支撐處強化結構強度，防止因餘震或搜救行動等原因，所造成之再次坍塌，排除搜救過程中人員的危害，支撐原則如下：

1.支撐柱僅提供結構強度強化，不可取代主要結構，在架設後若要回收，應於確認結構安全後，才可將支柱移除。

2.透過漏斗原理，上方承受重量後，將重量往下方分散。

3.移開物品為何，移開搬出之物品是否影響建築物之結構平衡，

4.有倒塌之虞處要給予支撐，注意挖掘行動路線。

5.建築物支撐柱之選擇應考慮以下幾點：

-結構的完整性

-將要支撐的結構的重量

-建築物支撐面的結構穩定性

所選擇的支柱材料，支柱類型，會影響支柱的佈局及方式，本次訓練使所使用的支撐柱類型分述如下：

․地震倒塌建築物災區搜救注意事項：

a、作業安全：不論救援人員工作為何，在災害現場搶救一切人員均有責任注意個人及團隊的安全以防止意外事件發生，及保護所有人員安全與健康，每位救援人員必須熟悉災區救援災區之危險性，採取必要保護自身及同伴安全，搶救小組才能發揮其最大工作效能，彙整下列重點如下：

-救援人員應穿戴個人防護裝備。

-在災害現場搶救中，有受傷或意外事件（危險狀況與安全顧

慮）發生時，必定立即向小組長與安全官、督導官提出報告。

-熟悉緊急醫療計畫或醫療後送計畫。

-注意災區潛在危險狀況。

b、侷限空間搶救事前各項準備工作事宜：

1.搶救人員部分：

（1）人員部分：救援隊出發前事前個人醫療措施例如：打預防針等。

（2）醫療器材：整套醫療器材，請準備完成不能依賴災區醫療資源。

（3）用餐食物：先行準備完成不能依賴災區食物。

2、評估災害區受傷者之事項：

（1）評估現場之搶救安全性。

（2）對病患做初步檢查首先＞給氧＞檢查頸部＞脈搏＞呼吸心跳

C、災區醫療

（1）須先注射預防針(A肝、B肝、霍疾、破傷風)。

（2）如要靠近病人要做好傳染病的控制。

（3）須準備抗生素及醫藥箱，狗的醫療藥物也須準備。

（4）隊伍內須有醫療官EMTP及管制藥品人員。

（5）自己有疾病須自行帶藥物。

（6）避免接觸當地的動物(狗、蛇等)，但可觀察動物，便於了解地震情形。

（7）避免食用當地的水及食物。

（8）搶救時注意自身的安全，如果無法確保稱不上是完整的救難隊伍。

d、重大災害救災現場區劃

1.設立警戒區。

2.必須使車輛順利到達。

3.救護車能夠順利向外送醫，並接受管制。

4.成立指揮中心(如911事件的發生雙子星大樓約500公尺，而指揮中心須設置於600公尺的位置，增加100公尺安全距離接受救災人員報到，並執行聯繫及調派任務)。

5.成立醫護中心檢傷分類站－指揮中心要瞭解各個醫院的醫療程度及傷患，是否能優先處理重大傷患能力，便於調度派遣。

災害現場通訊、醫療及救災指揮站佈置圖傻瓜臉

e、災區整體搜救行動程序：

1.搜索

2.拯救

3.恢復－開始開挖(政府、救援隊長、消防隊)作決定

理由 （1）發生五天

（2）氣候溫度35度

（3）黃金七十二小時

（4）家屬多數要求

f、醫療處理

1.救援隊通常不做救援處理，而是由當地醫療機構處理。

2.救援隊永遠不會離開受傷者，但自己隊伍中有人員受傷或生命危險時，隊長必須優先作出決定搶救，以救援隊人員生命安全第一為主。

3.救援隊除提供給受傷者的醫療用品外，也必須提供給自己隊伍的人員醫療用品，直到救援結束。

g、黃金72小時的處理

第一天：地震發生時

-地震發生時以當地救援為主，隊伍最好在第一天到達。

-須了解30秒內沒有氧氣會死亡、沒有喝水及吃食物則會加速死亡的基本觀念。

第二天：地震發生後

-雙腿骨折（開放性）會因大量出血死亡。

-會消耗自己的脂肪而虛脫。

第三天：地震發生後

-問題產生的開始、水份不足、血糖降低、改變生存的狀況會休克、皮膚易受傷等。

-血壓降至90以下腎臟會發生問題，易造成死亡。

第四天：地震發生後（同第三天情形）

第五天：地震發生後

-血壓降低至死亡為止。

-生命跡象減少。

h、發現傷患之處理

1.評估現場是否安全即本身安全。

2.心理支持叫HELLO。

3.需要幫助嗎HELP。

4.A.維持呼吸道B.呼吸C.循環血壓

5.若需要開刀不建議給水，需改靜脈注射，依血管大小快速給水，便於正常運作。

6.虛脫者給糖、給水、保暖等。

7.以上問題解決後開始救出病患。

8.若血液循環受阻斷30分鐘後會開始壞死或產生有毒成分應作阻斷，否則救出後一分鐘後會死亡(案例：如有一名患者雙腿被壓到超過30分鐘後血液的循環受阻下肢壞死會產生有毒血液，因此以截肢或用止血帶的方式阻止血液回流，否則救出後一分鐘後，有毒的血液回流，患者則會死亡)。

i、救災作業觀念Concept of Operations

1.24小時救災運作。

2.分2組，每組12小時輪班。

3.最初72小時自給自足。

4.在72小時後透過緊急事件技援小組獲得充分之補給及支援。

5.接獲事件報告後6小時內行動離轄。

6.成員多受過多方面救災(助)技能交叉訓練。

7.標準之裝備及訓練。

8.使用緊急事件管理指揮系統

j、如何建立操作基地選擇方式（參考美國FAMY救援組職）應有裝備包含：

1.劃分出一個地區基地：需要有電力充電（電腦、無線電、射像機、電爐、衛星電話）。

2.設定前進無線電基地指揮所：設於最近於災害現場場地（但須考慮安全）。

3.駐地安全：駐防安全駐地必須有人駐防或保安人員（當地軍警）保護。

4.日常用品存放所：食品、飲用水（需煮沸五分鐘以上）。

5.器材室：存放所有救災器材及維護場所。

6.衛浴設備：人員沐浴及廁所使用。

7.辦公行政室：行政人員聯繫各單位使用。

8.廚房：人員用餐及煮食食物及儲存食物場所。

9.醫療站：設置小型醫療中心或供醫療用品儲存場所。

10.休息室：人員休息時間以工作時間及天候環境由總指揮決定調整（含人員及狗）。

11.其他選擇：交通離災區遠近、最好有當地管理組織所在、考慮工作地點距離但必須是安全、環境天候（冷熱）、最好是設在當地消防隊補給後勤需要較為容易、救災車輛以小型貨櫃車（可連結）但以裝箱方式為最當。

․倒塌建築物實際救援操作訓練

狀況一：地震發生後建築物倒塌，利用物理搜尋（自然搜

救法）搜尋受困民眾後進行救援？

使用器材：油壓支撐、破壞器材一組、鏟式擔架、頸圈、毛毯、骨折固。

定器、魔鬼沾束帶、扁帶二條、50米及30米編

織繩一條、木塊。

救援人員：包含一名指揮官、一名安全官、二名救護員兼搜索員、四名救援員共八人。

處置情形：

09:03  任務接獲時間

09:04  與當地救援指揮官交接現場資訊及受理任務。

09:07  指揮官在安全官協助下 ，先評估現場外部建築結構、救災危險因素後，繪製簡圖並擬定救援計劃。

09:11  任務提示及分組(二名救護員兼搜索員、四名救援員)

09:13  劃定警戒線及現場管制(建築物高度加10m或加1/2高度)

09:14   派遣先遣小組進行外部物理搜索

09:15  發現乙名民眾受困混凝土石塊堆中，無法直接移出，準備將妨礙救援石塊清開，進行救援。

09:16  現場評估無瓦斯、電源危險，但仍有餘震產生，在製造救援空間時，應持續支撐維持結構穩定。

09:23   清出部分石塊，發現受困傷者。

09:24   救援員開拓可供救護員進行救護傷者空間。

09:25   救護員完成救謢包紮動作，持續評估傷者，同時救援員持續以油壓破壞組開拓救出路徑。

10:00   救援路徑開拓完成，將傷者固定於長背板上，將患者移出。

10:10   回收裝備，並進行任務檢討。

任務檢討：在本次模擬救災中，只需以物理(眼、耳)搜索即可發現傷者，且在移開傷者周圍的少數混凝土塊後，救護員隨即對傷者左腳受混凝土塊長時間壓迫處，以止血帶防止毒血回流後，即可開拓移出空間，整個救災過程在全體學員只花費67分鐘，就將傷者成功移出。可惜的是在過程中，指揮官及安全官對於器材及救災人員動線佈局考量尚未周全，若在發生嚴重餘震時，可能產生救災人員絆倒受傷或損失器材的可能。

狀況二：搜救隊接獲當地救災任務申請，前往一處二樓倒塌建築物進行人命搜救。

13:33  任務接獲時間

13:36  依據當地救援指揮官交接現場資訊及受理任務後，得知建物倒塌已二十四小時，初期建築物內部有受困者傳出之微弱聲音。

13:39  指揮官在安全官協助下 ，先評估現場外部建築結構、可能人員存活空間、救災危險因素後，繪製簡圖並擬定救援計劃。

13:42  任務提示及分組(二名救護員兼搜索員、四名救援員)

13:45  劃定警戒線及現場管制(建築物高度加10m或加1/2高度)

13:48   派遣先遣小組進行外部物理搜索後，發現於混凝土塊中有微弱人聲傳出，但無法確認是否有人員受困。

13:53  搜索員使用影音探測器，探測發現乙名民眾受困混凝土石塊堆中，無法直接移出，立即將病人頭、腳位置，身體狀況及周圍混凝土塊產生之救援障礙，回報指揮官、安全官，繪製簡圖準備將妨礙救援石塊清開，進行救援。

13:56  現場評估無瓦斯、電源危險，但仍有餘震產生，且建築結構因地震產生損壞，可能有二次坍塌危險，在製造救援空間時，應持續支撐維持結構穩定並持續給予傷者心理支持。

14:06   清出部分石塊，發現受困傷者。

14:17   救援員開拓可供救護員進行救護傷者空間。

14:32   救護員完成救護包紮動作，持續評估傷者，同時救援員持續以油壓破壞組開拓救出路徑。

14:56   救援路徑開拓完成，將傷者固定於長背板上，將患者移出。

15:09   回收裝備，並進行任務檢討。

任務檢討：在本次模擬救災中，以物理(眼、耳)搜索雖可發現傷者可能位置，但因為混凝土塊重重阻擋，故無法直接目視。需透過使用影音探測器探測，才可以得知傷員受困狀況及概略傷勢，指揮官隨即指示先開拓救護員進入空間，並指示救護員進入完成支撐架設後，隨即評估傷者並給予必要醫療，並由內部混凝土塊分佈狀況，回報可能移出傷員路徑供救援員開拓傷者移出路徑作業參考，在全體學員花費96分鐘，就將傷者成功移出。這次的操作過程難度較狀況一稍高，在搜索方面需搭配影音探測器，才可確認傷員受困狀況，另外在開拓空間方面，也因傷員在受困於重重混凝土塊中，無法直接開拓一條可同時供救護員進入及傷員移出的空間，故指揮官以先開拓救護員進入的空間，先確保受困傷者生命徵象。並同時判斷建築物內部及外部混凝土塊結構，選擇最安全、簡單的方式指揮救援員完成傷員移出空間開拓，最後救出傷員。整個過程檢討下來指揮官及安全官對於器材及救災人員動線佈局考量較周全，但若能指定固定人員操作油壓主機，在需更換油壓工具開拓空間時，流程應該可以更順暢。

狀況三：搜救隊在夜間接獲當地救災單位申請，前往一處二樓全倒建築物(底下有地下室)救援。

20:13   任務接獲時間

20:15  依據當地救援指揮官交接現場資訊及受理任務後，得知建物倒塌已二十四小時，建築物內部可能尚有乙名。

20:20  指揮官在安全官協助下 ，先評估現場外部建築結構、可能人員存活空間、救災危險因素後，繪製簡圖並擬定救援計劃。

20:26  任務提示及分組(二名救護員兼搜索員、四名救援員)

20:32  劃定警戒線及現場管制並架設照明(建築物高度加10m或加1/2高度)

20:40   派遣先遣小組進行外部物理搜索後，並無發現任何人員受困，申請友隊搜救犬支援。

20:44  全場管制靜音，指揮官指示使用聲鈉探測器進行人命搜索。

20:50  聲鈉探測器測得微弱聲響，評估可能有人員，搜索組移動探測頭，縮小傷員可能受困位置範圍。

20:53  搜救犬抵達現場，指揮官指示人員撤出，改以搜救犬進行受困傷員搜索。

20:56  搜救犬回報尋獲受困傷員氣味傳出縫隙位置，受困現場評估無瓦斯、電源危險，但仍有餘震產生，且建築結構因地震產生損壞，可能有二次坍塌危險，在製造救護員進入空間時，應先支撐維持結構穩定。

21:06   清出部分石塊，同時進行支撐，開拓乙處救護員進入空間，救護員進入。

21:08   救護員回報內部結構可能因餘震產生二次倒塌，請求支撐柱支援。

21:20  救護員完成內部結構支撐後，前進搜索發現受困傷員，先對傷員進行評估及救護及回報內部可能傷員移出路徑3條，指揮官同時指示先由路徑1開拓傷員移出路徑。

21:38   完成路徑1石塊清出，但因移出角度過大，且空間不足無法移出傷員，指揮官指示同時進行路徑2、3開拓，及救護員持續對傷員心理支持。

22:20   路徑2石塊清出，亦因空間不利傷員移出，全員投入路徑3開拓，及救護員持續對傷員心理支持。

22:49   路徑3石塊清出，亦因空間不利傷員移出，指揮官指示人員休息5分鐘，重新評估傷員移出路徑。

22:54    指揮官決定由路徑4進行傷員移出路徑開拓。

23:38   完成路徑四石塊清除，將長背板送入，將傷員固定後移出。

23:48    成功移出傷員，回收裝備進行任務評估。

任務檢討：在本次模擬救災中，以物理(眼、耳)搜索無效後，改以儀器(聲鈉)搜索雖可發現傷者可能位置，但因為混凝土塊重重阻擋，及傷員聲音極小，較不容易縮小受困範圍。在經搜救犬搜索後，只花2分鐘時間即發現受困傷員可能位置，由此可知搜救犬的重要性。而在開拓傷員移出路徑時，因本次傷員位置移出角度限制較大，比較類似地震救災實況，在經多次嘗試後才成功將傷員移出。由此可見真實救災中，要順利將傷員移出，實在是不容易，但值得注意的是過程中仍應持續給予傷員心理支持。

․搜救犬訓練

1.解說搜救犬習性及特性和搜索注意事項：

(1)搜救犬可用在何種搜尋：地震、風災、水災、山難等救援搜尋，每隻搜救犬至少須訓練三年才能擔任搜救工作。

(2)在災難區工作需要為搜救犬準備何種裝備：狗醫療箱、帳

棚、用水、食物，主人準備裝備：指南針、手套、手持式照

明燈、救援服裝、搜救犬專用水壺及搜救用狗環。

(3)搜救犬搜索：如何得知尋獲到人，它會跑到主人前抓一抓或

爬一爬，如果主人未發現或沒看見它，它會跑到主人前方做

動作，如動耳、鼻或由眼神看出，但每隻狗發現人後會因特

性不同表現方式亦有所不同，執行救援搜索時不要理它，讓

他獨自工作。

(4)森林搜尋面積過大時，組成一條橫向搜索線向前搜索，間距

三十公尺，最後則為後勤補給人員，隊伍越大搜索面積就越

大；搜救犬進行搜尋時需要和風向相反搜尋，森林間搜救犬搜尋到人時會跑會來叫主人。

(5)水面地區失蹤人員搜索，以五公尺間距來會左右前進搜尋，

如有三次反應搜救犬通常會吠叫，此時再讓狗下水。

(6)兇殺案件搜尋時先讓狗聞一聞人或衣物味道後進行搜尋，

每次搜尋過後工作後必須給搜救犬東西吃或玩具玩耍報酬。

(7)如何選擇搜救犬：品種、〈德國狼犬、拉不拉多、牧羊犬

〉、用途〈搜救、緝毒、警用、打獵〉或看狗的父母。

(8)訓練時主人要和狗在一起生活，狗是習慣性的動物，和狗

之間熟識及互信是很重要的，在訓練時給他不同的東西吃，

讓他習慣不同的食物及不同的時間進食，如此才能適應在災

區搜索時，不定時間及不同食物都可以適應。

(9)搜救犬執行救援任務時須注意，執行搜尋必須以最後看到

受難者的地點，開始搜尋起，根據美國救援隊數據指出，最

後看到受難者的地方，方圓三公里內，通常可以找到自殺或失蹤者人或屍體。

2.搜救犬器材介紹：

器材：運送車輛及配備、腰背包、水壺、醫藥箱、安全帽及頭燈、雨衣、手套、帳棚、制服、指南針、練習棒、手機、瑞士刀及鉗子、繩索、頸圈、救援吊帶、食物等等。

3.搜救犬的選擇及訓練的時間：

（1）如何選擇一隻好狗？

血統、從小觀察、喜歡讓主人滿意、喜歡檢東西、九週大的狗可開始訓練。

（2）如何選擇訓練一隻好狗？

九週至六個月小動作的訓練，六個月後可正式訓練，出生滿三年才完成一隻好狗的訓練。

肆、德國訓練心得及建議

德國的天氣真的是非常的冷，兩週的訓練過程中，氣溫大約都在零度c左右，而且因為是冬天的關係，天亮得特別晚，大概都要早上八點的時候，才看得到陽光，但早起的我們就像鬧鐘一樣，在每天早上六點鐘的時候，穿梭在大街小巷裏，發出來自台灣特搜員獨特的跑步聲音，每天不同的訓練課程，也提昇了同仁對國際搜救專業，更瞭解到目前國內的救災優勢和迫切需解決的問題，僅提出以下的建議，冀能對提昇國內救災戰力及專業有所幫助：

  - 救災安全觀念：在歐洲的救災觀念中，對人命有著相當高的尊重，故對於現場救災人員．受困傷者的安全特別重視，而這次的訓練過程中，也以真人來模擬實況救災，讓我們深刻體會到被救者的身、心理感受，尤其是救災過程中，每一個動作，都必須格外小心評估，以冷靜細膩、安全有效的方法，在不造成搜救員傷亡和受困者的傷害，將人員救出，這往往需花費較多時間。比較台灣的救災現況，常因為現場難以有效管制，在周圍非專業的民眾不斷催促快速救災和大眾傳播媒體現場連線報導的狀況下，救災人員在時效上常承受著極大的救災壓力，對本身和受困者的安全評估實難以兼顧，如能在現場管控上，修法提高現場管制單位如警察的權限，並加強對民眾的觀念宣導，應可有效改善救災現場秩序，提昇救災安全及效率。

  - 建置專屬訓練場地：德國THW的訓練場規模雖不大，但是在經過精心的設計後，已能滿足訓練課目所需，且建議未來國內訓練中心尚未建造完成之前，本隊也能於各 分隊設立專屬簡易訓練場地，可有效提供分隊同仁平時訓練之需，也可增進分隊同仁小組救災默契，提昇救災戰力。

  - 定期辦理初訓及進階訓練：本隊成員曾經前往美國與歐洲訓練者，雖不在少數，但因所受訓練不同的關係，大部份的同仁觀念並不一致，如能辦理大型災害動員演練及相關之搜救複訓與進階訓練應可融合歐美搜救體系長處，精進本隊之救災戰技戰術及強化救災效能。

  - 組國參加國際救災習練：國際間常不定期舉辦境外動員搜救演練，國內若能組團參加，除可有效整合國內戰力

並可交流國際搜救經驗。

伍、丹麥訓練課程內容

- 鐵路隧道和救援常識

- 修築隧道原因：

-在城市內，可以短距離內快速運輸大量的人員。

-在交通不便的山區，可以大大縮短人員或者貨物運輸的時間。

-在跨海交通時，可以取代橋樑的作用。

- 鐵路隧道和城市地鐵事故實例

-2000年11月11日，奧地利：155人死亡，隧道火災其長度3.4公里。

-1999年08月23日，德國：67人受傷，地鐵系統撞車。

-1999年05月29日，俄羅斯：52人死亡150人受傷，地鐵天然氣意外事故。

-1995年10月28日，巴庫(Baku)地鐵，289死亡，265受傷(245人死於車廂內)，隧道火災。

- 隧道火災熱量評估

-車箱火災：乙節客車車箱完全燃燒時能釋放15至35MW的幅射熱。

-列車火災－列車火災燃燒可能釋放25mw的幅射熱。

鐵路和地鐵隧道的建築和設計

- 鐵路和地鐵隧道的建築結構分                             為：

A、山區隧道。

B、水下隧道。

C、城市隧道。

- 隧道設計類型：

A、一條或多條隧道洞。

B、雙向交通隧道洞。

C、服務隧道洞。

D、疏散隧道洞。

- 隧道設計應有設備

A、兩邊都有人行道。

B、通風設計。

C、消防栓。

D、隧道照明。

E、緊急照明設備。

F、電閘空制板。

G、列車電路。

H、滅火設備。

I、緊急電話。

J、蓄水池。

- 對隧道火災危險性的估計

- 列車火災。

- 車站火災。

- 撞車。

- 危險運輸品事故。

- 恐怖活動。

- 停車。

- 維護隧道時出現的事故。

- 自殺事件。

- 列車撞人。

- 列車出軌。

- 其他。

- 鐵路災害防救隧道計劃（災害防救工作方面的問題）：

- 有沒有報警系統？

- 逃生路線？

- 緊急處理設備(水、電、通風設備、照明、無線電通信、控制中心、錄影監視系統)？

- 如何進行通信？

- 消防局有多少消防救災設備(能夠支持多久30分鐘、60分鐘、150分鐘、240分鐘的消防救災設備)？

- 消防局是否熟悉隧道的情形？

- 是否有過隧道救火演練？

- 消防是否了解隧道內發生事故的災害種類？

- 救災的指揮者是誰？

- 、有没有協商好相關單位進行搶救的事宜？

- 鐵路和地鐵隧道的後勤問題：

- 事故發生時隧道內有没有可用資源？

- 可否使用地鐵站進行搶救？

- 如何最快的將搶救設備帶至現場？

- 如何將受傷的民眾移至救護車上？

- 隧道內救援後勤物資是否充足？

- 是否需要用特殊車輛將物資送達災害地點？

- 鐵路和地鐵隧道執行救火救援工作時的空間問題：

- 救火工作－消防水帶、滅火器材。

- 救援工作－照明設備、針對災害類別所準備的器材、其它。

- 救生工作－擔架、醫療器材。

- 發展搶救工作的步驟：

- 消防局須了解清楚：發生什麼事、火勢發展狀況如何？

- 列車是什麼類型？火勢的猛烈程度？列車處於隧道的什麼位

置？濃煙發展方向？車上人員在那裡？

- 列車火災（地面指揮中心掌控訊息）：車上人員在那裡？我們應採取什麼行動？濃煙發展方向，自然發展，還是受通風設備控制？我們能進入隧道多深？往那條路進入？

- 該怎麼辦－該如何滅火？隧道內是否有閃燃或其他危險？我們如何控制濃煙的方向？

- 隧道的災害防救中心在那裡？

- 搶救中工作步驟如遇到困難該怎麼辦：

- 隧道中之通風方向。

- 隧道長度。

- 人在哪裡、風向如何吹。

- 搶救人員應該如何滅火。

- 隧道裡有沒有著火或其他危險。

- 我們如何控制濃煙方向。

- 排風（煙）送風方向及人員疏散方向，搶救人員進入方向。

- 隧道化災事故救援

- 隧道化災事故類型：化學物品洩漏、油罐車事故、化學事故時的人員救護。

- 展開搶救工作的步驟：

- 該以何種方式進行搶救

- 化學液體流向什麼地方

- 是否有人員受到危險

- 毒蒸氣的流動方向，是自然流動，還是由排風設備所控制

- 我們能到達隧道的哪個部位，應該由那一向進入。

- 準確判斷實際情況：

- 警報中心的報告

- 特殊的氣味或者蒸氣

- 受害現場人員的說法

- 物品使用說明書上的標記

- 油槽車上的標記

- 安全證件及運輸文件

- 任何關於危險品的信系統

(劃定安全區

(規定人員防護衣級別

- 進行搶救工作的原則

- 需要進行緊急搶救或者缺少適當的保護護備時，於評估化學物性質後，考慮採取下列措施：

-穿著普通搶救服裝，配備全副防毒面具。

-防止直接接觸危險物品。

-縮短搶救時間，最好背朝風向。

- 消防特殊危險

-火災和爆炸的危險：以化學泡沫覆蓋及同時排煙。

-以適當方法止漏或覆蓋，同時注意化學物質洩漏範圍。

- 偵查情況

- 污染現場資訊

- 安排救災人員及裝備

- 救護人員自身安全措施

- 化學物質的進一步資訊

- 再次評估安全區域的劃分

- 評估進行搶救的時間

- 突發性危險物事故時，安全注意事項：

- 禁止車輛經過污染區

- 背風進入事故地點(考慮隧道的低谷地段)

- 到達時注意保持安全距離

- 嚴格組織指揮污染地段

- 封鎖/標識危險地區

- 使用合適正確的裝備和後勤物質

- 裝備使用原則：將乾淨和受污染者相互隔離。

- 儘量避免直接接觸危險品。

- 準備並檢查消毒場地。

- 登記使的製服，以及行動的時間。

- 人員安全確保

- 物質的危險性程度

- 人員是否直接接擉危險品，或者行動地點離洩漏地點是否很近

- 是否處在安全距離之內但沒有直接接觸危險物品

- 人員安全保護裝備

- 防化製服：

- 製服用料性能

-完全和外界空氣接觸

-呼吸防毒設計

-可以和冷凍背心或防冷製服使用

- 可防強酸、強鹼及耐化材質

- 使用場合

-直接和有毒物質或者腐蝕品接觸

-處理跟空氣中的水份或者水接觸後有毒或者有腐蝕作用的物質

-處理凝聚氣體(同時使用防冷製服)

- 著裝注意事項：

- 保證穿著正確之防護衣種類

- 穿著防護衣應仔細認真

- 檢查氧氣瓶氣壓

- 檢查手套、接鏈、及面罩

- 注意防護衣抗化時間

- 記錄防護衣使用時間及成員操作時間

- 注意防止製服受利器損壞

- 防冷(凝聚氣體)

- 除污原則

- 防污場地位置選擇

- 人員除污時間點掌控

- 人員除污順序

- 除污清潔要求

- 除污材料選擇

- 污水回收

外部封鎖線

危險區

(暖區)

內部封鎖線

(冷區)

除污帳架設處

風向

- 人員和裝備、器材消毒

- 掌握除污時效：

-假如人員使用6公升瓶/300巴(bar)的空氣瓶，而在55巴(bar)時警報器響起，此時空氣的使用量大約每分鐘55立升，只餘6分鐘時間除污及裝備卸下，將使時間非常緊迫。

-除污時間計算依物質性質、受污染時間長短、製服種類、清洗地點而定。

-著全身防護衣需要更長的時間，因為只有全身製服卸下後才能脫面具。

- 除污的程序：

-用水沖洗(使用特殊的洗劑(用水清洗(用酸鹼試紙檢查。

-要用清水漂洗，切忌直接用沖的。

-漂洗時用霧狀水流，不要朝面具或者呼吸裝置沖水，拉鏈也正薄弱的乙環。

-除污站在救災人員進入後立即架設完成。

-必須準備好備用氧氣瓶、空氣呼吸器。

-調控需要清洗的人員和設備量。

- 傷員除污

-時間因素：受污染到開始清洗的時間越長除污的作用越小。

-除污程序：

隔離

脫去衣服

用水清洗

到達等候地方

交通

接待

-除污方式：

  - 沖洗前脫去衣服

  - 防止衣服污染皮膚

  - 將衣服剪開或割開

  - 將傷口用塑料膜，束帶保護好

  - 至少沖洗10分鐘

  - 沖洗眼精

  - 送醫院之前清洗

  - 用溫水防止著涼

- 隧道救災專用車輛及裝備

陸、丹麥訓練心得及建議

在丹麥的訓練時間中，天氣依然是非常的冷，有一天晚上的時候，我們還遇到了那年冬天的第一場雪，雖然下得很短暫，但這個經驗對我們來說卻和這次訓練的體驗一樣珍貴，在短短的五天中我們瞭解到丹麥對隧道救援的重視，他們透過委託民間經營的方式成功建造了建達11.2公里連接大海峽(Storebalt)的海上(底)隧道，貫通了和瑞典間的交通，並且藉由使用者付費的方式，由政府、民間公司共通負擔隧道的救災建置及後續支出，在隧道兩側建置配備有隧道專屬救援車輛、裝備的消防隊，以爭取救災發生時的黃金救援時效，並在消防學校中成立隧道救援課目，進行國內救災人才培育，且藉由平時定期(每年)暫時封鎖隧道交通，進行包括政府部門、消防、警察、民間公司等的聯合救災實況演練，提昇對意外事故發生時的整體應變效能，並藉由大眾媒體傳播給社會大眾瞭解，讓民眾對大海峽隧道的安全保障更有信心，這樣的經驗實在是值得國內長隧道如雪山隧道、台北捷運、高鐵隧道未來防、救災模式建立的參考，以下僅就救災方面提出建議，冀能對提昇國內隧道救災效能有所幫助：

  - 規劃成立配置有專業救災車輛、裝備的隧道專屬消防分隊，以在黃金時效內，快速抵達隧道，搶救人命。

  - 建置模擬國內隧道類型的救援專援訓練場，培訓對國內隧道救援戰技、戰術的專門人材，強化隧道救援戰力。

  - 定期邀集消防、警察、隧道管理單位、民間經營公司舉辦實況模擬救災，促進整體隧道意外事故應變效能提昇，讓使用的民眾對隧道安全更有信心。

# Text boxes

管理階層現場(指揮中心)

計劃部

安全部

媒體聯絡部

連絡部

支援組

技術組

操作組

通訊

危險材料

搜索隊

救援隊

工程建築

後勤

醫療隊

救援機具

開始

5 分鐘

1 分鐘

85 %

60 %

30 分鐘

0 %

危險物品直接影響區

除污效果

＊B

＊B

＊B

＊B

＊B

＊B

＊A

災區

尚未確認位置之受困人數

救出受困人數(活)

救出受困人數(死)

執行時間

隊名

危險物資訊

□探測主機

Ø探測頭

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

(發現可能受困災民，逐步以圓形搜索方式縮小搜索範圍)

□探測主機

Ø探測頭

Ø

Ø

Ø

Ø

當樓層被壓縮時，可放於各樓層。

Ø

Ø

Ø

建築物載重力矩

建築物斜角支撐結構

地震時建築物的負載

輕結構倒塌

牆重力所造成之倒塌

評估及訓練

解救脫離困境

開拓空間

創傷護理

找到傷員

分析危險、穩定現場

抵達現場及決定搜救方法

程序 1

程序 2

程序 3

程序 4

程序 5

程序 6

程序 7

通訊

進車

指揮所

出車

停車場

重傷

災害現場

輕傷

醫院