行政院及所屬各機關出國報告

（出國類別：專題研究）

輸變電建設與自然生態工法之相容整合

服務機關：台灣電力公司

出國人 職    稱：八等土木工程師

姓    名：黃薰慧

出國地區：德國、英國

出國日期：93.07.24 ～ 93.09.05

報告日期：93.10.29

目    錄

- 前言

- 生態工法

2.1生態工法之緣起、精神及原則

2.1.1生態工法之緣起．．．．．．．．．．．．．．．．2

2.1.2生態工法之精神．．．．．．．．．．．．．．．．2

2.1.3生態工法之原則．．．．．．．．．．．．．．．．2

2.1.4生態工法之範疇．．．．．．．．．．．．．．．．3

2.2生態工法在台灣

2.2.1生態工法在台灣之發展．．．．．．．．．．．．．3

2.2.2生態工法在台灣之應用 ．．．．．．．．．．．． 4

2.3生態工法今日面臨之挑戰

2.3.1生態工法今日面臨之挑戰 ．．．．．．．．．．． 6

2.3.2生態工法安全性之質疑－七二水災之教訓．．．．．7

- 德、英專題研究心得

3.1德國

3.1.1崩塌地整治、河岸水域生態工法、道路生態工法． 8

3.1.1.1整治原則．．．．．．．．．．．．．．．8

3.1.1.2案例研析．．．．．．．．．．．．．．．8

3.1.2生態花園城市－漢諾威市．．．．．．．．．．．14

3.1.2.1漢諾威市建設政策．．．．．．．．．． 14

3.1.2.2漢諾威市議會／生態能源供應中心．．．．16

3.1.3科貝生態社區．．．．．．．．．．．．．．．．18

3.1.4福斯汽車城．．．．．．．．．．．．．．．．．29

3.1.5哈梅太陽能研究中心．．．．．．．．．．．．．33

3.1.6漢諾威市立水力電廠．．．．．．．．．．．．．36

3.1.7史坦戶德生態村．．．．．．．．．．．．．．．37

3.1.8太陽能住宅實例參觀．．．．．．．．．．．．．39

3.2都市工程生態工法－英國倫敦

3.2.1倫敦電力工程特色．．．．．．．．．．．．．．39

3.2.2生態建築．．．．．．．．．．．．．．．．．．41

3.2.2.1倫敦市政廳．．．．．．．．．．．．． 41

3.2.2.2瑞士再保銀行．．．．．．．．．．．． 43

3.2.2.3迦納利碼頭區地下鐵車站．．．．．．． 44

3.3德英生態工法執行特色

3.3.1德國生態工法執行特色．．．．．．．．．．．．46

3.3.2英國生態工法執行特色．．．．．．．．．．．．47

3.4德、英經驗移植台灣之可行性

3.4.1德、英與台灣環境條件差異之比較．．．．．．．48

3.4.2德、英經驗移植台灣之可行性．．．．．．．．．48

- 輸變電建設與自然生態工法之相容整合

4.1本公司輸變電建設現況．．．．．．．．．．．．．．50

4.2輸變電建設與自然生態工法之相容整合建議

4.2.1架空線路．．．．．．．．．．．．．．．．．．51

4.2.2地下電纜．．．．．．．．．．．．．．．．．．52

4.2.3變電所．．．．．．．．．．．．．．．．．．．52

- 結語．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．55

※參考文獻．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 57

第一章  前言

行政院公共工程委員會於2002年對自然生態工法之定義為「基於對生態系統深切認知與落實生物多樣性保育及永續發展，而採取生態為基礎，安全為導向的工程方法，以減少對自然環境造成災害」。台灣的土建水利工程，一向偏重於安全、耐用、經濟及管理便利等工程特性，而長期忽略與鄰近環境之關係，諸如鄰近生態環境維護與保育、工程與周遭環境之調和性、工程建材及工法之選擇、綠美化的運用，以致於雖達成工程成果，但對環境、生態造成傷害而不自知。自然生態工法一方面考慮結構體的安全性，一方面兼顧當地自然生態系之維護，以與環境共生共榮為目標，使人為建設能與大自然動植物之生存取得平衡。

本次專題研究藉前往生態工法之發源地－德國，與近來如火如涂發展高科技節能建築之英國，藉由與機構進行技術訪查與工程實例之研習與觀摩，並蒐集當地於生態工法、綠建築、再生能源、太陽能發電等各種永續發展政策、工程技術的運用及實例，研究並歸納可應用於輸變電工程建設之技術。

第二章  生態工法

2.1生態工法之緣起、精神及原則

2.1.1生態工法之緣起

生態工法最早係起源於德國，於1938年由Seifert首先提出「自然河溪整治」的概念，1962年美國Prof. H.T.Odum將生態學概念納入，提出「生態工程（Ecological Engineering）」的觀念，其後各界專家學者不斷研究及討論，於1991年美國生態學家Mitsch及Jorgensen首次明確界定「生態工程（Ecological Engineering）」之定義，並將其應用範圍由河溪治理擴大到生態環境工程、人工生態系、生態產業及生態工法之應用。

2.1.2生態工法之精神

復育、復健、改善、創造。

－創造具豐富多樣性之環境條件

－容許生態系自我消長之發生

－避免生態系之零碎化

2.1.3生態工法之原則

－因地制宜

－維持所設計的各項功能需求的獨立性

－承認激發生態設計的價值意義

2.1.4生態工法之範疇

本次研習重點

2.2生態工法在台灣

2.2.1生態工法在台灣之發展

台灣約於1998年由學術界開始提倡生態工法的概念，主要仍集中於集水區治理方向的研究；2001年九二一集集大地震發生後，九二一重建委員會便積極推動以生態工法進行崩塌坡地整治；2002年由行政院公共工程委員會正式召集會議，邀請各領域專家、學者，就台灣生態工法訂定明確定義為：「生態工法（Ecotechnology）是指人類基於對生態系統的深切認知，為落實生物多樣性保育及永續發展，採取以生態為基礎、安全為導向，減少對生態系統造成傷害的永續系統工程設計皆稱之。」。並進一步積極擴大推廣於河川、水土保持、道路、綠建築等工程領域之應用，如頒行各配套法規（如公共工程規劃設計服務廠商評選作業注意事項）、舉辦生態工法相關研討會、出版生態工法相關技術論文、推動再生營建材料研究及綠營建審議機制、國內外生態工法相關案例蒐集…等研究，並於2003年9月頒布生態工法基本圖供各界參考使用。

另營建署已於建築技術規則中增訂綠建築專章，並計劃於明年起強制推動綠建築。第一階段於九十四年一月一日起實施建築基地綠化、建築基地保水設施及建築物節約能源部份；第二階段：九十五年一月一日實施，計劃推動綠建材之使用等，但實際執行與否仍有困難。此外，針對車站、航空站、國家公園等公共場所，以及醫院、百貨商場、旅館等公（私）有建築物，建研所補助辦理「舊有建築物節能改善補助計畫」，期望藉由相關改善工程的補助執行，全面推廣綠建築。

2.2.2生態工法在台灣之應用

  - 山坡地治理：如九二一災區整治、陽明山邊坡防護工程。

治理理念：

上游：尋找填補裂縫、施做截水分水工、清除枯土腐木。

中游：清理崩塌坡面，施做適當之擋土及截引水工法、植栽。

下游：疏濬河溪沉積土石、施做適當的兩岸植栽、護岸及護床工。

  - 河川整治：如基隆河、台中縣七家灣溪整治、南投陳友蘭溪、台北內湖大溝溪等。

治理理念：集水區整治、營造河川生態環境、保水工程之施作、地下水補注、留設溼地、生物多樣化等。

  - 道路工程：

治理理念：用最少的車道數來滿足交通需求、減少對生態環境與系統之干擾、避免大挖大填造成山坡不穩、避免山區道路降雨時變河道、用生態工法穩定邊坡等。

  - 景觀防災生態池：如台南市即制定「景觀防災生態池都市設計審議原則」，規定凡新闢一公頃以上之公共設施，及三公頃以上採用綜合設計與整體開發之申請案，要求應留設至少百分之十之景觀防災生態池。

  - 人工濕地：人工濕地是最環保的污水處理方式，除減輕污染外，並能提供豐富的環境資源，成為各種動植物棲息地，使當地生態多樣化外，另可做為環境保育、鄉土人文教育之用，創造生態景觀新價值。尤其目前國內下水道建設尚未完全普及，人工濕地之創造，期望能減輕家庭污水對河川環境的影響，減緩日益惡化之河川生態。

  - 綠色校園計劃：改變校園環境，設立生態水池、屋頂花園、生態圍籬、花園有機農場、增加校園透水面積等，並設置太陽能光電板、雨水回收設施、廚餘落葉回收堆肥等環保生態設施。

  - 生態旅遊：設立生態植物園、生態步道、生態農業等。

  - 綠建築之推動。

2.3生態工法今日面臨之挑戰

2.3.1生態工法今日面臨之挑戰

- 劇烈轉變中的台灣環境

  - 全球環境惡化影響，台灣的環境氣溫、降雨、水文、地質、山川自然等在短短十年中產生巨大變化，天然災害亦漸頻繁

  - 氣溫：近一百年，台灣平均氣溫上升1.4℃，是全球平均氣溫上升0.6℃的2.3倍。

  - 雨量：全年降雨日減少，總降雨量卻不變（乾旱或豪雨成災 ），暴雨日（七二水災降雨量350mm/hr）及降雨強度履創新紀錄、颱風漸多。

  - 水文：河川洪峰流量突破兩百年水準，侵蝕率加重 ，河川泥砂淤積嚴重。

  - 地質：地震發生頻繁，地質狀況不穩定。

  - 國土過度開發及河川地、山坡地濫用

- 台灣先天工程環境條件不佳：

  - 缺乏完整、跨單位、大區域之生態保育計劃

  - 國內營建生態不建全

- 缺乏完善招標制度、工程酬金及獎勵制度

  - 設計、施工分段招標(建築師過度設計、營造廠偷工減料

  - 統包(建築師受限營造廠作最簡設計、使用低廉建材

- 生態工法與實際工程執行之衝突：時間、金錢、開發潛在阻力（如當地住民之抗拒、利益團體的關切）。

- 粗糙生態工法執行方式：在國內生態工法尚無完善制度配合下，為配合生態工法之名而施作之工程。

2.3.2生態工法安全性之質疑－七二水災之教訓

總結各家學者對於七二水災檢討結論，七二水災之災情肇因在於累積雨量過大、陡峭之山坡地形、九二一地震後之地質鬆動及過度開發，而非以生態工法整治山坡地政策有關，再者，生態工法之推行不過三、四年，尚未能有顯著成效。

然而，在中部山區幾個最早已生態工法治理之案例（如中寮鄉永豐橋），卻能挺住這次災害，而與於暴雨中毀壞以傳統工法整治之案例相對比，顯見生態工法並非毫無效用，只是有待時間證實其成效。

第三章  德、英專題研究心得

本次專題研究係分由中華綠建築協會安排，於93.07.24-93.08.22期間，至德國Bielefeld大學、漢堡及漢諾威等地，進行生態工法、綠建築、再生能源及太陽能建築等之現地研究；另與英國Alstom公司聯繫至倫敦，於93.08.24-93.09.05期間，進行輸變電建設及當地生態建築案例之現地研習。

3.1德國

3.1.1崩塌地整治、河岸水域生態工法、道路生態工法

3.1.1.1整治原則

- 人非勝天，不過度以人為方式干預或不開發，以維持山林及其生態之完整(安全的洪水防治、結構物自然化、河川生態環境復育)。

- 大範圍規劃、最小化設計、擬自然手法設計。

- 維護原始生態(原始動植物種之留存及生態教育)

- 保留生物通道

- 廣立標示及保育區

3.1.1.2案例研析

1.德國境內河溪整治

德國長久以來於為解決易北河、萊茵河、美茵河等流域的河水泛濫問題，以廣泛流域範圍內之土地使用進行了大規模的水土管理；首先對沿岸都市發展區採用了逕流管理，對於新興都市發展區採取嚴格的管制策略，必要時即考慮採用不增加淨流的策略，原都市發展區則以加強綠化來改善水土保持，流域內之農業發展採取管制措施，僅保留高經濟價值作物（以萊茵河為例其主要流域內僅餘高經濟價值之葡萄園、以及少數市民農園），於高低水線範圍內之河岸部份採砌石護坡工法，岸邊則採用植生混合方法來保護，水域範圍則採用自然方式之整流工程，降低水流對於沿岸的衝擊。

- 植生混合方法：岸邊則採用植生混合方法之優點不僅美化景觀，並兼具安全上的考量；例如，植物可吸收水份，降低坡體內的孔隙水壓；其根系且可握裹土壤，防止坡體的滑動。此外，並可降低水流的沖蝕。

- 水域整流工程：水域整流工程之設計應對其功效及目的詳加檢討考慮，並對其安全性、經濟性以及生態影響加以評估，使水流能安全通過且不影響鄰近地區之水資源利用、地下水位、生態環境以及工程之維護管理。

- 集水區內溪流之治理：集水區內溪流之治理由於其形成之危害因子較為複雜，其工程方法之選擇，除需符合技術性目標外，尚需參酌當地之自然環境、工程環境及社會經濟狀況，來選定適當之治理工法；由於對集水區野溪治理而言，很難以單項處理達成預期之成效，為期發揮構造物之最有效功能達成預期目標，應依其治理目的採用相互造林、植生、蝕溝治理、縱橫向排水、防砂壩、固床工、潛壩、護岸、丁壩、溜淤工程、土壩等方式綜合配合應用。

自然穩定的河岸，通常為自然植生良好的河岸，可見植物對水土保持之功能。另外，良好而豐富之植被也可提供生物一個適當之棲息環境。因此，植物是生態工法中不可或缺之重要部分。而根據工法中植物使用情況之不同，可將其分為工程方法、植生方法與植生混合方法三類。工程方法係指以符合生態需求之工程結構為主體，其上可為自然或人工植以植生，提供綠美化效果；植生方法則指主要利用植物本身對水土保持之功能，利用復育或建立良好之河岸植被，並利用工程方法（例如打活樁）使用自然材料提供額外工程性質。而植生混合方法則是使用較符合生態需求之工程結構提供主要安全需求，佐以植生以提供美觀及良好之（濱）水域生態環，並能利用植物本身具有之工程性質以提供整體結構穩定性。以下舉萊茵河及德奧公路案例說明。

(1)萊茵河沿岸

萊茵河沿岸為德國相當著名之觀光路線，然而其沿岸地質亦相當脆弱，為達到維持原地形風貌與兼顧觀光安全性之目標，當地採用最簡單之邊坡整治工法，即施作高張力護網、護欄、錨定加固等，必要時再小範圍施作擋土工程，雖外表不甚美觀，然以此法對原始地貌僅最小破壞，並保留原地形風貌，亦兼顧觀光安全性。

萊茵河沿岸河堤以拋石護岸築堤，製造多孔隙之生態環境，供生物棲息；河道兩岸設置石樑固床工，降低河岸侵蝕，並利於水生動物活動。另廣設濱水緩衝帶，除作為高水位期之洪泛區外，亦作為河川濕地，孕育豐富物種；於萊茵河支流可見河床拋石工法，以降低水流流速及沖刷力，並作為生物之棲息、避難、繁殖之棲地。

(2)德奧公路

德奧公路位於德國、奧地利交界處，沿線山區地形險惡而脆弱，考量施作各項土木工程可能均無法有效防治邊坡崩塌，及於經濟性與安全性之考量，即以廣設落石緩衝區、改道、開放式隧道、分層道路…等軟式工程手法作為道路設計；另德國道路為3m較台灣道路3.5m為窄，對於道路使用性上並無影響，並可

縮小開發範圍、減少破壞、簡省開發經費，此點亦為台灣道路工程現廣泛討論之一點；於道路工程生態維護上，亦廣採各種手法，如設立生態廊道、道路邊坡多採多層次植生擋土護坡，廣設生態標識，提醒用路人注意當地棲息動物之安全。

3.1.2生態花園城市－漢諾威市

漢諾威市於2000年舉辦世界博覽會，主題為「人、自然與科技」，當局並配合該主題，以發展太陽城市（solar-city）為主題，以生態工法、綠營建、綠建築等生態工程手法為手段，

進行一系列城鄉改造及城市建設，諸如太陽能建築、太陽能社區、生態農村、城鄉綠化，並整合各項政策及週邊資源，如太陽能源設置補助方案、與太陽能研究中心合作開發太陽能硬體設施、成立太陽能推廣網站、加強社區及學校之生態教育、定期並擴大舉辦園藝展等，而成就今日綠色生態花園城市之風貌。

3.1.2.1漢諾威市建設政策

漢諾威市城市規劃歷程：1970年以省能更新漢諾威市老舊建築為主、1980年引進低耗能建築、1990年與北歐合作，進行各式節能建築建設，並專注於降低二氧化碳排放問題、綠地佔全市50﹪。

德國節能建築形式之推廣，主要可分為：

- 省能建築（Low Energy House，又稱低耗能建築）：較一般建築節省30～50％之能源需求，僅須依賴使用者的行為即能達到省能目的。

- 被動式建築（Passive House）：依賴建築之自體加熱與冷卻，即由陽光、電子裝置及居民所散發熱量即能提供房子足夠熱能。

- 增能建築(Plus Energy House)：為被動式建築後續發展產物，建築所有能源之來源來自太陽能光電板、太陽能構造物及地求熱能。

- 2-Litre House：指只需兩公升的油就能加熱一平方公尺生活空間的建築形式。

以上四類，又以被動式建築應用最為廣泛。

3.1.2.2漢諾威市議會／生態能源供應中心

為起帶頭作用，市議會裝設各式示範性太陽能發電設備及節能設施。

- 太陽能光電遮陽板：可全自動配合光線調整角度，以發揮其太陽能發電之最大效能，兼有發電、遮陽、雨庇之功能。

- 屋頂式太陽能光電板

- 牆面式太陽能光電板（雙色），兼有發電、牆面裝飾及遮陽效用，於晴天時能反射出鑽石光芒，為市政府最佳太陽能推廣效果。

- 屋頂式太陽能光電板：共6片，裝設於屋頂層，每片（1m×2m）太陽能光電板可發電514W，發電量約可供應兩戶人家全年使用，其傾斜裝

設角度，係經實驗可發揮其太陽能發電最大效能，且為清潔最佳角度（雨水自然沖刷）。

- 冷房（冷水機）：提供全市議會冷氣及冷水（10℃），未來將改進為冷氣直接由中央控制溫度。

原理：（類似冷氣原理）

室內廢熱 吸收 ＞冷水機 轉換 ＞冷氣、冷水

- 室內通風、空調設計：市議會內之空調、窗戶之開關皆由中央電腦控制，以維持室溫於26℃。

- 室內通風、空調設計：市議會內之空調、窗戶之開關皆由中央電腦控制，以維持室溫於26℃。

- 植草屋頂(覆土建築)：施工方式簡單，僅需於屋頂層施作防水層，再鋪上薄土後植草。不僅可作為屋頂隔熱層，並具有景觀綠化、降低室溫、減少空調用量，有助於降低都市熱島效應、微氣候調節、淨化空氣蓄留雨水，進而降低都市暴雨逕

流量。據統計，一層樓建築約可節省冷氣費用30～50%！

3.1.3科貝生態社區（整地、排水、景觀、建築、太陽能）

本社區為配合2000年漢諾威世界博覽會興建，位於漢諾威市邊緣，佔地1200公頃，係將農地開發為歐洲規模最大的永續發展示範社區。雖位於市郊，興建為結合工作場所、商店、娛樂場所及便利的交通運輸網之良好

機能社區。漢諾威政府希望經由本社區的成功經驗，進而成為一永續社區模式推廣至全漢諾威市。

社區可容納約6,000戶、15,000人入住，市府構想擬提供予在德生活各民族之低收入戶優先進駐的大同社區，現約有3,000住戶，大多為德國人、俄羅斯人及土耳其人。

其設計重點即為生態環境最佳化（Ecological optimization）包涵最小化設計、充足生活機能、廢棄物最小化設施、便捷公共運輸設施、環狀步道系統、社區管理中心、擬自然雨水排水系統等、經濟性的飲用水系統、節約電力計劃等，並結合設於科貝社區周邊之市民農園，成為一自給自足之現代科技-生態社區。以下即就社區規劃設計重點介紹。

- 工程規劃、設計、施工任務編組、包商政策

  - 科貝生態環境維護辦事處：因本計劃係於1997年才開始規劃，卻需配合2000年博覽會完成，僅二年半的時間規劃、設計及施工，故整個工程專案能順利執行完成更顯重要。當局即於計劃成立之初，設立「科貝生態環境維護辦事處（Kronsberg Environment Liaison Aency, KUKA）」，負責工程之專案管理及對外公共關係事務。於社區完成啟用後，即轉型為負責社區導覽、生態維護及教育工作，並移由社區自行經營。

  - 包商政策：基於工期緊迫，本案採分區統包，即交由各個不同團隊負責，使社區呈現多樣面貌，契約並訂有提前完工獎勵及嚴勵逾期完工條款，以促始承商儘速完工。

- 社區保水計劃

－擬自然開放式雨水排水系統（semi-natural decentral rainwater management system）

－飲用水經濟性考量

－地下水再補注

- 擬自然開放式雨水排水系統

本系統採特殊開放式設計做為社區景觀設計特色，可營造社區和諧氛圍，並具有微氣候調節作用，還可創造生活休閒遊戲空間。

基於科貝社區之設立理念，其自來水供應即為地下水，而為能使永續利用，必須達成社區最佳化保水目標。欲達成全科貝社區保水目標，如以一般概念設計將造成排水系統極大負擔，故採「開放式地表排水系統」，並以製造一個類公園式綠地的概念設計本社區排水系統。

本社區之排水系統係利用社區地形採「重力式排水」，以滯流、滲流方式，期能將雨水留在社區中。

因科貝社區土質為不透水性高之黏土層，故全社區之11km排水系統，施作「換土工程」，將全社區11km排水水路下1.5m之土壤層，置換為透水性佳的砂土及礫石層。

設計前先行調查本地雨量記錄，經現場1：1模擬暴雨試驗，確定排水系統之功能驗證通過後才進行施工。自1997年施工完成至今，歷經幾次大雨，本社區仍未有淹水的情形發生，可見排水系統的確發揮相當良好的效果。

排水系統大致可分為開放式溝渠排水道、泄洪水閘、保留區(滯留池)、蓄水池、大排水道，佐以暗溝、滯流池、集水池、集水陰井…等排水設施。所使用建材均為當地材料，規範中並規定禁用pvc管材作為排水管。

除將溝渠排水道植草綠化外，所有人行道舖面均採透水磚，家戶亦保留相當綠地，或施作植草屋頂，前述排水溝、滯流池、集水池也儘可能做多用途利用及美化，如景觀水池、噴水池、生態池、濕地、兒童遊戲場、沙坑、景觀小溪…。

全區水系以排水水道聯結，平時即有流水貫穿全區，增添社區生氣，久旱未雨時可將地下水適量抽出，循環全區，以達到改善自然氣候、調節溫度、減少飛塵等功能，值得一提的是，該循環系統係採太陽能光電板發電，既環保又經濟。

社區學校之水概念：中水設施做為學校花園內植物澆灌用水、動物維生用水、廁所用水，學校校舍設計為植草屋頂亦具有保水作用，每年估計可省下550m3自來水量。

- 飲用水經濟性考量：各家戶提供省水裝置、用水流量限制、流量穩定裝置。（省水成果比較p7

- 地下水再補注：排水系統除經由本社區滲流入地底，另引入社區鄰近天然湖泊，補注回地下水。

- 保水計劃成果：

科貝社區經完工使用至今，觀察紀錄之數據證明其保水計劃完全成功，經由下科貝社區之保水成果比較圖可知，無論是與科貝社區開發前或與其它一般排水工程比較，科貝社區之排水量獲得有效控制、蒸發量減少、滲流量提高；另由平均用水量比較表可看出，其於省水政策亦獲得相當之成效。

- 棄土管理（Ecological soil management）

德國自1996年便立法管制各工程所開挖之棄土均需回收，並再利用。故科貝社區於工程規劃時，即計算開挖土方量，將棄土於原地回收作為造景之用。另因本地土質屬不透水性高之黏土質，如此可避免棄土隨意棄置於他處，造成二次污染；一方面，也可省卻棄土車往返棄土場造成的噪音、環境及交通污染，並有助於節省工程經費。

本工程約3000單位公寓，所製造之開挖土方量約為700000m3，約88％開挖出來之土方，係在離開挖原址4km內之處被再利用，其它的也都在10km內的範圍內。棄土往返旅程約節省100000車次的，減省1200噸的CO2量。

- 景觀規劃（Landscape planning）

科貝社區全區以「花園計劃」做為基礎構想，並以永續發展為目標。全區開放式綠地計劃設計理念為以開放空間為主、重塑並改造鄰接鄉村風景、同時作為運動公園及兒童遊戲場、有機農場。景觀規劃之重點如前點所述，係利用本工程棄土就地造景，製造多變起伏社區景觀，而不顯單調，其中最為人稱道的是一處棄土堆置小丘（149m），當地人戲稱為「漢諾威的阿爾卑斯山」，可俯視科貝社區漢諾威市。

- 節能建築

- 低耗能房屋建造方式（Low Energy House construction method）：為達成低耗能目標，建築師及規劃設計團隊於簽約時，均被市府要求完成之建築物需能達到30﹪之省能功效，建築師設計時經由一些設計細節達成省能目標，及如何避免或將熱對流效應降至最低…等，其後於建築物完成時之成果令人相當滿意，所有建築均通過政府之省能標準檢測。

- 被動式房屋建造方式（Passive House）：以獨特的建造方式（暖氣需求降低至一年15kWh/m2），如防風及密閉式結構、複層牆面之設計（其間預留多層多個6mm寬孔隙供進出氣－夏天可隔熱，冬天可保暖）、植草屋頂（社區中約1/3之建築物）、雙層氣密窗、遮陽百葉、遮陽板…等，只需消耗最少能源而使屋內成為人類能舒適居住其中之建築物，如熱源隔離、回溫系統、通風系統。

- 太陽能住宅（Solar House）-太陽能社區（Solar-city）

- 能源供應及節能設備

社區之能源供應來自設置於社區鄰近之風力發電場、天然氣發電廠與架設於太陽能社區公寓屋頂上之太陽能光電板。並規劃三大節能計劃，為太陽能區域暖氣系統（Solar-power district heating）、區域熱源供應系統（District heating provision）及節約電力計劃。

- 太陽能區域暖氣系統（Solar-power district heating）：太陽能社區內各公寓及鄰近學校屋頂均裝設有太陽能光電板，所吸收之太陽能儲存於太陽能源儲存槽，其可儲存2750m3太陽能，建造於地面下6m，由春季至冬季儘可能地吸收並利用太陽熱能，約可供100棟公寓，40％的暖氣來源。太陽能源儲存槽上方並兼作為兒童遊戲區使用。

- 區域熱源供應系統（District heating provision，或稱為太陽能區域暖氣系統Solar-powerd district heating）：係與太陽能區域暖氣系統及天然瓦斯電廠結合，經由裝設之共同熱水及暖氣管道，統一供應社區內各家戶之暖氣及熱水。

- 節約電力計劃：每家戶供應最多五個省電燈泡及兩個省水裝置（水龍頭輸氣裝置）。

3.1.4福斯汽車城（整地、排水、景觀、建築）

福斯汽車城位於漢諾威近郊之狼堡，亦係配合漢諾威2000年世界博覽會而於1998～2000興建，成為福斯之企業總部並為其形象豎立起標竿。建設理念係以建設一個完整汽車城市為出發點，包含福斯企業旗下各相關車廠之展示廠、研究中心、形象館、飯店…等，完整呈現福斯之社會關懷、重視環保、積極創新企業精神。

本基地佔地25公頃，基地為於狼堡工業區，區內原即設有人工運河，本基地便將該特色納入規劃設計之基本元素，以有趣之水遊憩設施、多變地形造景、多樣性植生、最佳生物棲息環境，作為設計基調。建築節能設計

  - 主建築（KonzernForum）特色：立面使用雙層玻璃帷幕牆面，具氣候調節作用（冬暖夏涼），南、北面各裝設六面與建築同高之活動雙層玻璃帷幕，可依需要開關，有自然通風之效果，作為開放空間之一部，冬季配合地面埋設暖氣管補足硬體微氣候調節功能之不足。

  - 通風空調：汽車城內所有建築物，除一兩棟小型建築物，因經濟因素考量採全面空調外，其他皆設計為被動式建築，採自然通風，另輔以輔助性空調暖氣設備，以達到省能目的。

- 景觀：以水、地形、植栽、生物為主題，規劃出一個以「公園裡的兒童遊戲場」為主題的舞台設計。

  - 水與生物：福斯汽車城外係既存運河，延續此一地理特色，汽車城內也引運河的水作為環繞全區的重要主題，將區外

運河的水引入，開挖120,000m3土方，建造出22,000m2人工水道，模擬自然栽植適當植栽，並以運河、

噴水池、瀑布、景觀水池等各型態之設計，增加水中氧氣、維持水之清潔度，使各種魚、蝦、青蛙等水生生物得以在區內生存，最後再流入區外運河中，保持水的流動性及生命力。

  - 植栽：全區配合各區主題栽植不同植物，共計種植650顆喬木、2,500灌木和玫瑰、8,000棵匍匐植物和水生植物、110,000棵球莖植物。如以松樹、草皮、土坡及公共藝術品，營造出日式庭園，靜逸、安詳的氛圍。

  - 地形：施工時開挖出之土方運用於景觀造景，塑造起伏地型區隔景觀主題及使參觀者的視線及視野可有多樣不同的變化。區內步道係配合區內建築，作為導引參觀路線之作用，並以不同質材、植栽、地形、水路、曲折步道路線，塑造出各種主題，並配合公共藝術品及極富創意之兒童遊戲設施，讓參觀者在驚豔汽車城建築物外，還可自在悠閒地漫步於汽車城內各參觀點之間。

3.1.5哈梅太陽能研究中心

作為下薩克森郡之太陽能研究中心之一，哈梅太陽能研究中心主要研究發展重點如下：

  - 太陽能光電板、熱水板、熱電共生太陽能發電系統

  - 太陽能發電原理：太陽電池(solar cell)是以半導體製程製作方式做成，其發電原理是將太陽光照射在太陽電池上，使太陽電池吸收太陽

光能透過圖中的p型半導體及n型半導體使其產生電子(負極)及電洞(正極)，同時分離電子與電洞而形成電壓降，再經由導線傳輸至負載。

  - 太陽能技術：太陽能光電板、太陽能熱水板、熱電共生太陽能發電系統

  - 發展型式：牆面式、雨庇式地面式

  - 利用現況：德國預估2008年普及太陽能住宅，以德國現發展情形，經濟性亦不佳，惟因其為無污染之自然能源，仍有不少民眾願意裝設，(德國柏林之前推行「一萬個屋頂」太陽能板計劃，成效如何尚未能得知)。

  - 隔熱技術-太陽能牆（Solar Wall）

保暖隔熱(熱對流原理)、隔音，集合傳統牆壁隔熱技術及將太陽熱能儲存於牆壁裡的技術，蜂巢板係以石化原料製品組成，再加裝玻璃板成為集熱板。當夏天太陽照射(角度高，僅照射到外側)時，板外側 溫度昇高，板內空氣層變便產生對流，熱氣由上層逸出， 冷氣由下層補充，產生散熱效果無需遮陽設備，冬季

太陽斜射角度低，穿過玻璃至塗黑外牆，外牆溫度昇高成為儲熱介質。

  - 新時代能源「氫-氧裂解」技術：利用太陽能進行「氫-氧裂解」，未來將以氫氣作為新式零污染能源，Benz及BMW皆已成功研發出新式利用氫氣作為動力來源，預估2006年開始量產，並設置「加氫站」。

  - 帷幕牆節能設計（雙層玻璃、Low-E玻璃、玻璃百葉遮陽系統、帷幕單元設計）

3.1.6漢諾威市立水力電廠

- 採取最小化設計，以最低限度開發，以維護原始動植物種之留存及不定期舉辦生態教育研習。

- 保留生物通道─魚道：利用人工的方式將魚道自堰壩分離出來，並引導水域生物往魚道，方向迴游(製造強力水流)，繞過攔河堰壩體構造後迴溯至堰壩上游，如此將可減緩河川整治構造物對水域生態縱向連續性的影響。

- 持續性於水力電廠周遭環境進行生態觀測。

3.1.7史坦戶德生態村

史坦戶德生態村原為軍事用地，轉型為生態農業村，其更新建設重點如下。

  - 兼顧農村建設與原始生態維護：配合轉型為農業發展，村內重新施作農業灌溉用溝、堤，並配合環境並不以三面光方式施作，而為自然開挖配合植生之擬自然溝堤，營造出多樣性的棲地環境、原始動植物種之留存、保留生物通道、沼澤保育區之設立。沿岸路堤與溝渠的木本植物、草生植物、花卉、昆蟲等，亦有良好的生存環境。

  - 生態教育設施：廣設生態教育標示牌、生態教育站、劃定生態保育區（如Steinhude am meer沼澤生態區）、舉辦生態教育旅遊。

成立生態站：

- 生態站係作為當地生態教育使用，內容包含介紹Steinhude am meer當地動植物，地形成因，傳統建築介紹。

- 以1840農舍改建為新式低耗能省能環保建築 (以自然建材-黏土、原木搭建，不使用人造加工建材) 。

- 戶外搭建太陽能板，提供屋內熱水、暖氣。

- 與鄰近大學建教合作，學生可於生態站內研究、實習生態、省能建築等學程，並擔任義工解說員。

  - 其他：德國本地有相當嚴苛之「古蹟維護法」，凡列為古蹟之建物不得擅加拆除或改建，如需改建須向當地政府提出申請，並依古蹟維護法之規定規劃設計，經審查核可始得改建，並不得變更原空間規劃。

3.1.2.8太陽能住宅實例參觀

本棟住宅為Bielefeld大學之Prof.Alhaus所興建太陽能建築，漢諾威市政府為鼓勵民眾使用太陽能光電板，故降低貸款利息為1.9﹪（原5﹪），並補助三萬歐元。本建築共安裝50m2之太陽能光電板，約可生產5000W電力（約15-20度）。如有剩餘電力，電力公司以0.48歐元／度收購（電力公司用電為0.12歐元／度）。

3.2都市工程生態工法－英國倫敦

3.2.1倫敦電力工程特色

倫敦近年因電力供應吃緊，故於近年加強倫敦電網之建設，其電力建設之特性如下。

- 都會區之線路地下化、變電所屋內化、地下化，或與地鐵站共構。

- 機能性取向：最小化設計、開發

- 統包專案政策

- 施工期間環境政策：最小噪音管制、沙塵防治、空氣品質管制、工地施工振動管制、最短工期施工（地面上日間施工、地面下24小時施工）、交通維持、古蹟維護計劃。

- 積極推動風力、太陽能等零污染能源，並推動綠色建築政策。

- 老舊電力建設新用途：Tate Modern泰德現代美術館，原為廢棄13年之火力發電廠，因其極佳之地理位置及特殊之建築量體，經經濟效益分析考量，當局將之轉化成現代美術館，保留原建築外觀，僅於屋頂添加兩層樓高之半透明玻璃光罩，一方面提供頂層展示廳採光之須，另一方面，亦可提供眺望泰晤士河岸之都市景觀，館內以展示20、21世紀之現代藝術作品為主，現為世界三大現代美術館之一，為活化閒置空間為與城市觀光產業結合之最佳示範。

3.2.2生態建築（基地規劃、綠建築、節能技術）

3.2.2.1倫敦市政廳（Greater London Authority Building，G.L.A.）

以高科技節能手法（通風、照明、隔音、美觀)興建之倫敦市政廳，為Norman Foster繼德國國會大廈後，又一以電腦數位輔助分析之高科技省能建築作品。「環保市政廳」，只要同樣規模的建築物1/4的能源，就可以維持所有系統的運作。其特色如下。

  - 建築造型：建築師於節能之大前提下，建築造型採特殊傾斜蛋型之雙層玻璃帷幕設計，因其下部之蛋型內縮表面，使為人構病之玻璃帷幕反射缺點得以解決，避免鄰近區域之二次光害，亦提供更多戶外空間，其破除一般單調四方造型建物成規之新奇造型，更成為倫敦當地顯著新地標。

  - 節能設計：

- 照明：採南北向傾斜蛋型設計，使建物接受太陽直射表面積最小（較相同容積建物減少25％表面積），亦形成良好遮陰效果，不致於日射西晒，並可兼顧室內每個角落日間良好自然照明。

- 通風、空調：採蛋型設計可屋外氣流流動順暢，順勢帶走建物散發熱氣，除每層設有獨立之進排氣窗，有效換氣外，建物內部整體採連通設計，使室內空氣對流效果更加良好。並自基地下數十公尺抽取低溫地下水，循環全大樓調節溫度，使本建築毋需任何冷氣設備。

- 中水回收：前述空調冷卻水並作為廁所之馬桶用水。

  - 開放空間設計：因市政廳圓型建築設計，使外部開放空間動線更加活潑而順暢，配合簡單之公共藝術雕塑及地面噴泉，成為當地民眾最愛駐足之空間，其開放式之地下舞台與地面開放空間連成一體，可作表演、展覽等多用途使用之活動場地。

3.2.2.2瑞士再保銀行（Swiss Re Headquarters）

已於2004年完工，為建築師Norman Foster繼德國商業銀行（Commerz Bank）、倫敦市政廳後，另一高科技節能環保超高層大樓（樓高40層），延續倫敦市政廳之圓體造型理念，及德國商業銀行空中花園之綠肺理念，以更合乎氣體動力學（Aerodynamic）之子彈形體，結合松果與鳳梨之表皮特徵，除有效減少超高層大樓之強大風阻，降低高樓旋風、玻璃帷幕反射之炫光影響，並可使自然通風效果更佳，以提供呈螺旋狀排列之綠肺（空中花園）充足新鮮空氣。

3.2.2.3迦納利碼頭區地下鐵車站（Canary Wharf Underground Station）

  - 地鐵站設計：本地鐵站亦為建築師Norman Foster設計，作為新興高級辦公區域之地鐵站。為能使地鐵站持久易維護，施工及建材，係以明挖覆蓋法並選用清水混凝土、鋼構及玻璃帷幕；於建築造型上，內部以挑高長跨距單柱之設計，以獲取最大內部空間，出口以馬蹄形玻璃採光罩設計，除以特出造型作為本區域地標外，並為地下車站大廳層引入大量明亮光線，進一步達成日間節能效果，地鐵站前後之大型開口，除為舒解地鐵尖峰時段之乘客流量，另一大功能有助於站內通風，光罩周邊以綠屋頂方式遮蓋，亦為可收省能及景觀綠化設計。

  - 本地鐵站另一特色為站外開放空間設計，為配合地鐵站通風口之設置，建築師結合景觀水池設計，除可達到景觀美化之效果外，並可作為防災水池之用，長條型景觀水池並連接前後地鐵站出口成為地鐵公園。建築師將單調之地鐵建築活化，並結合上部開放空間增加當地民眾休憩場所，整體而連貫之設計，並兼顧建築造型、節能技術、景觀美化等特點，實值得效法。

3.3德英生態工法執行特色

3.3.1德國生態工法執行特色

- 崩塌地、道路

- 人非勝天，儘量維持山林及其生態之完整、不過度人為方式干預或不開發。

- 最小化設計

- 維護原始生態（原始動植物種之留存及生態教育）

- 保留生物通道

- 廣立標示及保育區

- 以最接近自然手法設計

- 河川生態工程

- 維護河岸及河岸濱水區緩衝帶，盡可能在遵循自然的規則下，依據河溪之逕流狀況保持適當的河寬。

- 做好河川水源的保育工作及提升其河川的生態容量(負載能力)。

- 保護河岸，並盡其所能地將必要的防護措施控制在合理的比例下，維持河川之生態機能，預防對一般大眾或其工法所特定保護之部分造成有害的影響。

- 社區建設

- 大區域規劃、最小化設計

- 建築節能技術之應用（如遮陽設施、複層牆面（隔熱、降溫、換氣、隔音、緩和結露現象）、雙層氣密窗、太陽能技術、植草屋頂）、建築材料、住宅綠化技術 (創造健康、舒適的居住環境)

- 土木工程（如基地規劃、保水計劃、水資源再利用、棄土政策等）與景觀綠化(與周圍環境相融合)

- 廢棄物的再利用(中水回收、壞死枯木造景)

- 天然能源利用技術(太陽能、風力、地熱)

- 環境維護及生態教育

3.3.2英國生態工法執行特色

- 高科技節能建築(照明、通風、空調、用水、隔音、空間配置)

- 活潑基地平面規劃及景觀設計

- 公共藝術

- 舊建築之再利用

- 綠色住宅”建築計畫

- 生態教育

3.4德、英經驗移植台灣之可行性

3.4.1德、英與台灣環境條件差異之比較

|  | 德 國 | 英國(倫敦) | 台 灣 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氣候條件 | 溫帶大陸型氣候 | 溫帶海洋性氣候 | 亞熱帶季風性氣候 |
|  | 多雨、溫差大、冬季偶下雪 | 乾燥、溫差大、冬季下雪 | 降雨集中、溫差不大、夏季多颱風 |
| 地理條件 | 地形多變，惟都市發展多集中於地勢平緩處 | 地勢低平 | 處二板塊推擠之地震帶(地形崎嶇，多丘陵台地 、河川坡陡湍急) |

3.4.2德、英經驗移植台灣之可行性

生態工法最重要的中心理念為「因地制宜」，如同前一節所比較，本次前往之德國、英國與台灣比較，在氣候、地理環境、人文、社會等各項條件上均有差異，德、英經驗及技術是否能引用至台灣，近年來於學術界亦有許多研究與討論，其正反兩面評價差異頗大，如雙層帷幕設計、複層牆，能適用於冬夏溫差大且少雨的歐洲，卻不見得適用於一年四季日照量大且颱風驟雨多的台灣，另如太陽能光電板之應用，亦有其經濟性上的考量，類似此類實務性設計及建材上的問題，尚有賴於學術單位、營建材料商之進一步詳細研究與改進，及政府推廣政策，而基於經濟性及實用性的考量，現階段宜以個案試用為宜，而不宜全面推行；然營建署現正積極推展綠建築，並計劃就綠建材制訂明確規範及標章，以全國強制推行。

然而，德、英在工程專案生命週期之執行方式、流程乃至任務編組上，於生態環境之保育維護、工程手法考量、建材選用等各方面，完全立基於尊重自然的心態為出發點考量，確有顯著過人之處，實值得我們效法。

第四章  輸變電建設與自然生態工法之相容整合

4.1本公司輸變電建設現況

| 輸變電 建設 | 變電所 | 架空線路 | 地下電纜 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建造 地點 | 都市、鄉鎮皆有 (點／面狀分佈) | 都市極少，分佈於鄉野山林 (點狀分佈) | 都市、市郊 (線狀分佈) |
| 工程 內容 | 變電所建築工程、所內外土木、水保工程、聯外道路工程、防汛工程、社區回饋設施 | 鐵塔基礎工程（水保工程）、鐵塔架設工程、保線道路工程 | 電纜涵洞工程 |
| 生態 工法 分野 | 綠建築、綠營建 | 綠營建 | 綠營建 |

4.2輸變電建設與自然生態工法之相容整合建議

- 效法國外工程專案執行時之生態評估機制，將生態工法切入時點提早，並於輸變電建設生命週期各階段（規劃、設計、施工、營運維護）納入生態工法之考量。

  - 規劃－工址生態訪察、生態衝擊評估。

  - 發包－於規範中作明確要求、評選時納入生態相關專家。

  - 設計－採取最小化設計並選擇生態衝擊最小之設計及工法。

  - 施工－生態影響之防護、生態傷害之復原、補救與重建、施工期間之生態影響監測。

  - 營運維護－工址現場生態環境之後續維護與監測。

- 於國內生態工法應用尚未成熟前，建立生態工法執行流程供同仁參考使用。勿逕行套用生態工法基本圖，應針對工程現址環境狀態作完整考量。

- 完善招標策略、招標圖說之擬定、工程酬金方式及承商獎勵制度之建立。

4.2.1架空線路

- 將生態工法觀念應用於線路路徑規劃設計、工法選用、 施工期間之環境維護…等， 鐵塔、保線道路於邊坡護坡、綠帶設置之應用。

- 與其他相關工程單位（縣市政府、林務局、水利單位…）聯繫，於架空線路或保線道路之選線，配合林務生態之保育維護、河川溪流之整治，施作大區域性計劃之適當的生態計劃或取得一致性之生態工程做法。

- 與相關單位（森林管理處）合作，於線路沿線，結合保線道路、保線所，成立生態走廊、生態觀測站，並有限度地開放，經由專業訓練之導覽人員帶領民眾親近生態，並可收改善台電形象之效。

- 可參考國外公開競圖方式，徵求新穎美觀之鐵塔造型。

4.2.2地下電纜

- 地下電纜工程之路徑規劃設計、工法選用、施工期間之環境維護…等於都市生態工法之應用。

- 都會區共同管道之應用。

4.2.3變電所

- 以大範圍區域為考量出發點，將生態環境評估納入於變電所之選址；於土建規劃設計、施工之工法選用上，應將生態環境、社區景觀相容性之考量納入，並與鄰近之做法一致或相近，以使環境衝擊及影響性降低；施工期間實施環境監控與生態環境保護措施；施工完成後進行持續持續環境復舊或補償措施。

- 綠建築及綠營建：於經濟性及實用性之考量下，以目前綠建築九大指標為基點，儘可能應用綠建築及綠營建技術，如於綠建築之應用上適當引進外國普及省能技術，如植草屋頂、自然通風、複層牆、雙層玻璃（惟因考量本地條件與外國之差異，審慎應用）、再生能源計劃，如太陽能路燈、建築省電裝置等設計；於綠營建之應用上，土方平衡開挖計劃與棄土就地利用造景，保水性良好之排水與保水計劃（如防災生態景觀池、基地最大透水面積）、兼顧自然性與安全性之邊坡檔土、應用當地植栽物種進行景觀設計…等。

- 再生材料之應用：鼓勵承商使用營建再生材料（ex：水泥混凝土、飛灰混凝土、CLSM…）於非承重結構（如圍牆、花台、欄杆、造景、人行道緣石、護坡、透水舖材…等），並訂定相關獎勵機制。

- 藉由親民之社區回饋設施之施作，如開放綠帶之設置、生態景觀防災池、生態公園、生態教育設施…，消弭民眾抗爭心理，達到實質回饋效益。

- 隨著輸變電建設網漸趨完整，使用維護階段之重要性，將愈顯重要，針對既存變電所改善，使其達到綠建築之目標，並綠化改善環境，除可節省使用維護之成本，並可改善老舊建物及台電本身之形象。

第五章  結語

本次前往德國及英國，研習當地生態工法建設，小由居家住宅、鄉間道路、灌溉渠道、農村建設，大至社區規劃、道路建設、河川生態維護、水力設施、市政建設。一路看來，生態工法絕非專指任何一種工法或一種設計，亦非一般說笑之種草堆石，而是因尊重自然的生活態度，在施作任何人為設施、建設時，自然而然便考量到生態上的影響、對環境之衝擊，於工程進行前做好生態環境評估、選擇最佳工法及擬訂防護策略，工程中並持續監測，工程完成施作生態傷害補救措施等。「生態工法」除技術上應求精進外，更重要的應是對所處生態環境關懷的心。以下就本次研習心得整理如下：

- 「生態工法」不應挶限於特定工法，只要以人、生態、環境為出發點而考量之設計、工法皆可稱之，惟應在詳盡地規劃，多方考量實際生態、工程及經濟效益後再進行。

- 生態工程為新興工程顯學，應多方利用產、官、學各界資源，多方觀摩案例，避免閉門造車。

- 選取指標性個案做為生態示範工程，有節約能源帶頭示範作用，並有助於提昇台電形象。

- 以生態工程出發，朝向「綠色企業」之願景。

- 多派人赴海外研習。

台電負有滿足用戶供電需求之使命，要有充裕之電力，得靠完整輸變電網建設的支持，然而，輸變電建設(線路、地下電纜、變電所)，在民意高漲、環保意勢抬頭的今日，已被列為不友善設施；除加強民眾對電力設施電磁場安全性之教育宣導外，如何讓輸變電建設拉近與民眾間之距離，融入當地居民的生活環境，成為刻不容緩之課題。強調尊重自然及與環境共生共榮之生態工法理念，應是一個較好的切入方向。

  - 參考文獻

    - 公共工程委員會,2004.04,生態工法案例編選集,公共工程委員會。

    - 公共工程委員會,2004.04,2004年生態工法國際研討會論文集,公共工程委員會。

    - 公共工程委員會,2004.04,2003年生態工法博覽會研討會論文集,公共工程委員會。

    - 林鎮洋,邱逸文,2003.07,生態工法概論,明文書局。

    - 林鎮洋等,2004.05,生態工法技術參考手冊,經濟部水利署委託,明文書局。

    - 台灣營建研究院,2004.05,台灣營建研究院2003年成果年報。

    - 陳顯明,陳群達,2004.05,省能建築之太陽能運用技術,九十三年節約能源論文發表會論文專輯,台電公司。

    - 台灣建築,2004.09,帷幕牆特輯。

    - 台灣建築,2004.10，綠建築特輯。

    - Foster Catalogue 2001,Prestel。

    - KennethPowell,2001,New London Architecture,Merrell。

# Text boxes

夏季

冬季

微氣候試驗區

滲流量

蒸發量

排水量

一般排水系統

科貝開放式溝渠排水系統

1994年 未開發時

減緩流速

幫助滲流

全區排水系統圖

(水之社區廣場

(科貝環保教育概念區

(水之神聖教堂

(滯洪區

(滯留池

(溝渠式排水道

(緩坡排水道與太

陽能板控制水道

(水之公共藝術

落石緩衝區

地面通風孔

被動式建築(Passive House)運作原理

優點：以最低能源需求、低微的熱能消耗，卻具備高舒適度，使人能自在居住其中。

缺點：惟使用者如不瞭解其中各項設備之設計意義，則其省能效果將大大降低。

茲列舉較常應用之節能技術及理念：

- 被動式獲得太陽能源－間接減少日間熱能損失（房屋座北朝南、低反射三重玻璃、高效能隔絕窗框）。

- 高度隔離效能（如雙層氣密窗、複層牆、自然通風系統、遮陽設施、植草屋頂…等）。

- 結合「有效的熱能隔絕設施」與輔助性暖氣供應。

- 「用電效率」意指高效能的設備裝置。

- 使用再生能源（如太陽能、風力等）。

南向

北向

排氣

進氣

河川自然生態工法(德)

綠色九大指標

綠化、基地保水、水資源、日常節能、CO2減量、室內健康與環境指標、生物多樣化

再生、循環利用

生態工程

排水溝渠

農田圳路

人工濕地除污

生態環境工程

生態農業

人工生態系

溪流復育、整治

環境調和度、防災減災、棲地多樣性、生態工法應用、環境綠化與復育、保水性、水資源利用與節水、能源使用效率及節能、最少土方及棄土處理、營建廢棄物減量、綠色材料利用、土壤復育、CO2減量、公害防治、經營維護等

生態產業

水土保持

綠 建 築

生態工法

綠 營 建