公務出國報告

（出國類別：實習）

『實習寬頻接取網路終端設備 (FTTx)之規劃設計及施工維護技術(數據) 』

服務機關：中華電信中區分公司

出　國　人　職　　稱：副工程師

姓　　名：許森竹

職　　稱：助理工程師

姓　　名：徐德基

出國地區：以色列

出國期間： 93年8月29日～09月11日

報告日期： 93年11月18日

摘    要

為滿足寬頻需求不斷成長的應用服務，ECI公司的Hi-FOCuS光寬頻接取網路有下列兩種架構來因應：

1. Hi-FOCuS的FTTP方案是個全光的寬頻接取架構。此架構下從CO端到用戶設備由光纖、分歧器及連接器連接，並不需要電力供應，這使得FTTP成為一個可靠又具成本效益的方案。

2. Hi-FOCuS的FTTN方案是個混合型的寬頻接取架構。此架構下由光纖從CO端到用戶設備附近的某個集中點ONU，再自ONU以銅絞線或同軸電纜接到個別的用戶設備。

時至今日全球的骨幹網路/都會網路舖設幾乎已達飽和，光纖已往接取網路發展，各種以光纖為主的寬頻接取網路(FTTx)技術競相出現，透過光纖將數據、語音及影像直接傳送到用戶端將是未來寬頻網路技術的主流。

目次

壹、	前言及課程	1

貳、	FTTx寬頻市場之發展及現況	3

參、	ECI公司FTTx網路架構及終端設備	6

肆、	心得及建議	50

附錄--BEZEQ簡介與財務報告	53

# 前言及課程

隨著資訊的蓬勃發展與網路基礎建設的快速佈署，帶動起諸如線上遊戲、線上學習、視訊會議等網路寬頻應用的普及，光纖因具有高頻寬、大容量、低損失與不受電磁波干擾等特性，與其他傳播介質明顯具有優勢，在光通訊的急速成長下，逐漸取代傳統以銅線傳輸的通訊模式，成為未來寬頻網路佈建的趨勢。早期電信業者舖設光纖從骨幹網路開始進行，時至今日全球的骨幹網路/都會網路舖設幾乎已達飽和，光纖已漸漸往接取網路發展，各種以光纖為主的寬頻接取網路(FTTx)技術競相出現，透過光纖將資料直接傳送到用戶端(FTTx)將是未來寬頻網路技術的主流，已經是世界的共識。

FTTC、FTTB、FTTH等合成的FTTx是建設光纖接取網路的實施策略，而不是具體的接取技術，不同的FTTx網路會有不同接取技術，本文將針對以色列ECI公司之Hi-FOCuS光寬頻接取方案之技術、架構及產品做進一部之介紹。

職因本公司93年度資本支出派員出國計劃第120案『實習寬頻接取網路終端設備 (FTTx)之規劃設計及施工維護技術(數據) 』，奉派前赴以色列ECI公司實習，自93年08月29日出國至09月11日返國，為期共十四天(含行程)。

93年8月29～30日	去程，搭乘中華航空公司CI803班機由臺北飛經香港轉搭以色列航空公司LY76班機飛抵以色列特拉維夫。

93年8月31～9月2日	在Petah Tikva ECI公司實習寬頻接取網路終端設備 (FTTx)之規劃設計及施工維護技術訓練課程。

93年9月3～4日	例假日整理資料(以色列休週五-六)。

93年9月5～9日	在Petah Tikva ECI公司實習寬頻接取網路終端設備 FTTx之規劃設計及施工維護技術訓練課程。

99年9月10～11日	返程，搭乘以色列航空公司LY75班機由特拉維夫飛經香港轉搭中華航空公司CI803飛抵臺北。

# FTTx寬頻市場之發展及現況

日本NTT推行FTTH可視為全球標竿，由於得到日本政府所提供的各種優惠的建設措施，進而節省成本之後，讓FTTH價格逼近ADSL的價格，促使民眾採用高速便宜的FTTH，根據日本總務省在2004年4月底公佈的資料顯示，全日本的FTTH用戶數已突破110萬人口，參考如圖2-1，NTT並宣稱2004年底前日本所有FTTH營運商的用戶數將突破200萬用戶數，FTTH用戶數呈現持續成長。現在NTT的FTTH網路架構主要以MC架構所組成，但在2004 OFC會議中，NTT宣稱將從現在起日本FTTH標案將採取P2MP架構的PON網路模式。第二大營運商Yahoo BB 目前提供的服務為ADSL技術，最快速度可達45Mb/s，上面的數位內容服務包含VoIP、BB TV、VOD及Wireless LAN，內容豐富且價格便宜，未來將影響到NTT的市場佔有率。

圖2-1、日本FTTH寬頻服務量 (Source：MPHPT2004/04)

韓國是世界上寬頻普及率最高的國家，成功模式主要也是和日本雷同，利用政府的政策引導措施、市場進入與完全自由競爭、娛樂與線上遊戲需求大增等因素發展，使得FTTx網路迅速發展，而韓國也成為全球重要的指標國。主要營運商韓國電信KT並利用韓國特殊的地形人口結構-密集形公寓大樓與高度集中的都會化人口，衍生最佳解決方案就是FTTB-based EoVDSL技術，用戶端速度達26Mbps，KT並表明雖然FTTH起步晚但將迎頭趕上的決心，預計2007全面營運FTTH服務，如圖2-2。

圖2-2. KT的寬頻技術發展趨勢

(Source : IEEE Communication Magazine December 2003)

美國因幅員廣闊及Cable TV市場強大，要實現FTTH所花費的各項建設成本，相較於亞洲國家來的吃力，雖然如此，2003年6月美國三大營運商Verizon、SBC與BellSouth共同發表聲明建設FTTP計劃的RFP(Requests for Proposal)，3家營運商的FTTP計劃是屬於BPON標準。美國Verizon於2003年12月份公佈的一項計畫表明，將在2004年底前使FTTH服務用戶數達到100萬線路並且在2005年底前使累計用戶數達到300萬線路。該公司2004年3月份已開始實際採購ONU等設備。如果計畫順利實施，到2005年底美國的FTTH服務用戶數將接近日本。

歐洲曾經是光纖接取網實驗與部署最早的地區，德國、英國在20世紀80年代末就開始FTTH的計劃，但由於需求不足與技術之不成熟，致使失敗。到2002年，歐洲瑞典B2和美大利E．biscom兩個營運商各有十多萬的FTTH用戶。到2004年歐洲其他地方的FTTH市場將會開始緩步啟動，在荷蘭，由於KPN電信與眾多的DSL和有線營運商之間的激烈競爭有可能產生一個全國性產業聯盟，來共用FTTH網路，荷蘭目前正在評估一個遍佈全國的FTTH網路工程。而在歐洲其他地方，瑞典、希臘、挪威和丹麥已經進行了一些FTTH網路鋪設，預計在未來將會有更多網路的投入營運。

中國大陸各大營運商對FTTH/FTTP的興趣十分濃厚，已有一些地區如北京、長沙、武漢在進行FTTH光纖試點，除了點對點拓樸技術之外，PON的部署也即將開始，中國網通採用Salira的EPON設備提供服務，將於中國大城市中應用，並逐步推廣全國。因此，在中國大陸，2004年將以進行各種PON的現場試驗(Field Trial)為主，預計於2005年開始進行商業應用。而2003年12月在廣州成立的中國FTTH論壇，呼籲中國境內所有廠商、營運商、政府共同制定適合中國國情的FTTH標準，來推動中國的FTTH發展和應用。

配合政府建設寬頻台灣計劃，中華電信推出12M╱1M的超高速ADSL服務及10M、20M和100M的光纖服務，數位互動電視MOD使用的頻寬也提高到6M以上。預估到2005年時，本公司10M到100M的光纖到府用戶將達30萬戶，2007年成長到100萬戶，2010年達到240萬戶，而台灣到2010年將達420萬戶。光纖網路也將全面取代ADSL。未來FTTx將扮演更重要的角色，推動2008年達到通訊產業值達NT一兆元，排名提升全球前十名的願景。

# ECI公司FTTx網路架構及終端設備

3.1、Hi-FOCuS光寬頻接取方案

為滿足寬頻需求不斷成長的應用服務，新一代的接取網路必須順應此一趨勢，基於市場之新需求，有下列兩種架構來因應：

FTTP(FIBER TO THE PREMISES)乃是將光纖鋪設到用戶或企業客戶端之建築物，在建築物裝設光終端設備提供寬頻服務。

FTTN(FIBER TO THE NODE) 乃是將光纖鋪設到接近客戶的機箱，其後半段到客戶終端設備之連接仍沿用既有的銅纜。

3.1.1 FIBER ACCESS OVERVIEW

目前電信業者透過既有銅纜採xDSL之技術，來因應不斷成長的寬頻服務需求，但是由於銅纜先天上的限制，距離愈遠傳輸速率急遽降低，導致寬頻服務的提供範圍受到極大的限制。所以就經濟上及策略上的考量，電信業者開始將光纜的鋪設愈來愈接近客戶端，在接取網路上要將光纜鋪設接近客戶端，可採FTTP(FIBER TO THE PREMISE)或FTTN(FIBER TO THE NODE) 的方式。

圖3-1 FTTx RANGE

在FTTP的架構下光纖直接鋪設到用戶設備，對企業客戶來說稱FTTB(FIBER TO THE  BUSINESS)而對住家用戶稱FTTH(FIBER TO THE HOME)。在此架構下是以ONT(OPTICAL NETWORK TERMINATOR)或ONU(OPTICAL NETWORK UNIT)來終端(TERMINATE)光纖接取網路，以提供客戶新服務及改進既有的服務品質。 由於纜線鋪設建設的成本相當高，所以對於新設地區以光纜鋪設較為適合。

由於目前從投資效益的觀點，看不出FTTP的方式可增加多少營收，所以採漸進式的方式先以FTTN的方式鋪設，再視時機改為FTTP的架構也是另一種選擇方案。

在FTTN的架構下，光纜延伸到路旁機箱的ONU，或是到大樓的地下室的MDU，以縮短到用戶的距離，再藉由原先的銅纜提供較高頻寬的服務，也可視未來服務的成長而改為FTTP的架構。

3.1.2 Hi-FOCuS Solution Architecture

圖3-2 optical access solution

在圖3-2中是Hi-FOCuS方案的網路架構，整個網路可分為三個子網路，服務子網路(service sub-network)透過接取子網路(access-sub-network)到終端用戶網路(end user network)。

在FTTP的方案中，影像(VIDEO)、語音(VOICE)及資料(DATA)之串流(STREAMS)透過OLT系統傳送到ODN，再由ODN傳送到ONT。連接OLT及ONT或ONU之ODN是以BPON(Broadband Passive Optical Network)方式提供之網路，其中只有光信號之傳輸而沒有電信號之雙向傳輸。自OLT經BPON架構之光纖可以透過光分歧器接到最多32個ONU或ONT，如此可降低光纜之成本。此種點對多點之ODN光纖透過ONT連到用戶設備再將串流中之影像(VIDEO)、語音(VOICE)及資料(DATA)重現。

Hi-FOCuS FTTP採合於G.983 Broadband PON(BPON) 規格標準之方式，以非對稱傳輸方式，下行622 Mbps上行155 Mbps，然而亦可支援到下行1.2 Gbps。其採取WDM(wavelength division multiplexing)之技術來達到一條光纖中可雙向傳輸影像(VIDEO)、語音(VOICE)及資料(DATA)之服務。其中波長1490nm用來傳送下行封包資訊(採Time Division Multiplexing技術)，波長1310nm用來傳送上行封包(採Time Division Multiplexing Access技術)，波長1550nm用來傳送下行之RF broadcast video。

在FTTN的架構下光纖以ATM-based SONET/SDH Ethernet-based Gigabit Point-to-Point方式直接鋪設到用戶社區附近之ONU設備，ONU連接光接取網路及用戶端既有的社區網路，ONU可用來鏈接各種的POTS及DSL社區網路，如此可以較低之成本之點對點光纖提供用戶多樣化之服務。

(1)Optical Broadband Access Premise Component

以下所列為Hi-FOCuS在寬頻接取架構下所使用的ONT及ONU：

(a).  B-Light ONT通常是設在單一住家或是小型企業客戶。

(b).  C-Light 的ONT及ONU模組用在住家大樓或是多家企業的辦公大樓。

(c).  MiniRAM的ONU模組用在多家單一住家及住家大樓。

(d).  DSL CPE用在住家及企業用戶。

(2)FTTP

Hi-FOCuS的FTTP方案是個全光的寬頻接取架構。此架構下從CO端到用戶設備由光纖、分歧器及連接器連接，並不需要電力供應，這使得FTTP成為一個可靠又具成本效益的方案。

下圖為一個典型的FTTP架構：

圖3-3 FTTP SOLUTION

在Hi-FOCuS OLT中總共可提供15張BPLT(BPON Line Terminator)卡片，每張卡片有2或4個BPON 埠，所以最多每部OLT可達60 BPON埠，每個BPON 埠可服務32個ONT，每部OLT可服務1920個用戶。

(3)FTTN

Hi-FOCuS的FTTN方案是個混合型的寬頻接取架構。此架構下由光纖從CO端到用戶設備附近的某個集中點、在此點設一個ONU，再自ONU以銅絞線或同軸電纜接到個別的用戶設備。

下圖為一個典型的FTTN架構：

圖3-4.FTTN架構

FTTN亦可稱為FTTCab(FIBER TO THE CABINET)或FTTC(FIBER TO THE CURB)，三者同樣都是將光纖鋪設到社區，但是最後到客戶設備那一段仍利用社區原有的銅纜或同軸網路，此方式可免去為提供ONT所造成的供裝上的成本負擔，所以FTTC常用來與FTTP混合用，如此使用原有銅纜網路將比全面鋪設光纜上來的經濟。

3.1.3建置方式

Hi-FOCuS的FTTN及FTTP可以支援各種不同的建置方式，由於Hi-FOCuS的解決方案相當有彈性，可以針對不同的電信業者的需求給予最佳的解決方案。且要由FTTN演進到FTTP的架構可以平順的轉移，這使的電信業者在初期可做較少的投資，而視未來網路需求做升級。

(1) GREENFIELD

對於一個沒有任何既有寬頻網路的地區，如新建大樓及規劃中的新社區等都適合以FTTP的方式來建置，因對這種全新建置的網路，以光纖或銅纜來建置，在成本上並沒有很大的差別，Greenfield的客戶包含：

- 透天住戶(SINGLE-FAMILY UNIT：SFU)

- MULTI-DWELLING UNIT：MDU

- SINGLE-SMALL/MEDIUM BUSSINESS UNIT：SBU

- SMALL/MEDIUM BUSSINESS MULTI-TENANT UNIT：MTU

由於這些新興地區住戶屬於收入較高的一群，通常對於第二具電話、資料或影像服務的使用率會較高，所以增加營收及降低成本的可能性較高。而且人口密度較高時，光纖由機房一路鋪設到用戶家，是合乎成本效益的。

(2) OVERBUILD

一個Full Overbuild的方式包了FTTP、FTTC及FTTN的應用，在既有的銅纜網路如果出現大頻寬的服務需求時，就有可能沿著既有銅纜網路鋪設光纜。

下列因素皆是考量OVERBUILD的重要原因：

- 原有網路的壽年已久

- 新服務的訂戶率激增

- 服務多樣化的競爭壓力

- 頻寬需求超出銅纜之極限

- 留住原有之老客戶

採Full Overbuild的主要目的是要將所有用戶逐漸轉移到FTTP的架構下，另一方面逐漸汰掉老舊的銅纜。參考架構如下圖：

圖3-5.FULL FTTN OVERBUILD

其實在採用FULL OVERBUILD方式時， 可同時留用既有的DLC，這種情形下，視訊及數據的服務由新的FTTP網路提供，而語音部分仍透過原有的銅纜網路。如果無法一開始即用FTTP的方式，則建議先採用FTTN方案，再視市場需求過渡到FTTP方式，而兩種方式使用相同之OLT及網管，在演進個過程中相當簡單且不影響既有用戶的服務。

(3) REHABILITATION

此方式的主要目的就是要降低網路的成本，來提供用戶語音、數據及視訊的服務，但是其語音是透過原有的銅纜網路來提供，而FTTP及FTTN的ONU放到用戶設備旁，如果用戶需要高速的數據服務時，則從ONU以ADSL、VDSL或ETHERNET的方式提供。

圖3-6 REHABILITATION

## 3.1.4 FTTP 元件

Hi-FOCuS G.983 的FTTP 方案對於Optical Access 網路包含了以下的元件：

- Optical Line Termination (OLT)：介接於不同服務提供者的網路，透過光擷取網路來分送聲音、資料及視訊。OLT 是PON的主控制器，允許ONU和ONT有PON擷取權限。 OLT和Element Management System (EMS)界接來提供ONU和ONT的管理。

- Video Optical Line Termination (V-OLT)：結合了從視訊Head端傳送的1550nm RF視訊廣播訊號，從OLT的BPON開始傳輸， 結合的訊號送到ONT。

- Optical Distribution Network (ODN)：將OLT連接到ONT和ONU，且提供訊號光纖光學鏈結，透過點對多點之BPON 來溝通。ODN擷取網路包含了光纖設備和被動式光學分離器。

- B-Light Optical Network Termination (ONT)：鏈結了 ODN 的 WDM 光學的訊號到使用者設備。

- C-Light Optical Network Unit (ONU)：接收來自ODN擷取網路的 WDM 光訊號轉換成不同的服務訊號。再將這個服務訊號透過既存的配線設備傳輸到末端使用者。

- OPS Element Management system (EMS)：網路管理系統除了管理網路設備元件外也提供了標準介面給服務提供者的 Operations Support System (OSS) 系統。

## 3.1.5 FTTN 元件

Hi-FOCuS FTTN 方案包含了以下的元件：

- Optical Line Termination (OLT)：介接位於末端使用者社區的近處ONU 節點，透過標準的點對點光纖鏈結來傳輸資訊和音訊。聚集ONU節點的訊務傳輸到不同的與 OLT 界接不同的服務提供者的網路。

- Optical Distribution Network (ODN)：將OLT連接到ONU，且提供訊號光纖光學鏈結，透過點對點之光學鏈結。

- Mini-RAM Optical Network Unit (ONU)：主動式ONU節點將自ODN擷取網路接收來的標準Point-to-Point光學訊號轉換為聲音、資訊和視訊。 再透過既存的銅線來傳到客戶的Premise Equipment (CPE)以提供服務。

- OPS Element Management system (EMS)：網路管理系統除了管理網路設備元件外也提供了標準介面給服務提供者的 Operations Support System (OSS) 系統。

## 3.2、Hi-FOCuS 平台概論

ECI 電信的 Hi-FOCuS 提供了一個使用 Passive Optical Network (PON) 技術的光纖寬頻接取系統。PON 是用來傳輸光編碼資訊的實體網路。它是以被動式光學纜線，轉接器和分離器的基本設施為基礎，沒有任何主動式電子零件。透過 32 到 64 條光纜最遠距離可鋪設到20公里 (12miles)遠。

PON的優勢總結如下：

- 減少維護費用

  - 被動式光學分布系統，纜線和分離器的可靠度遠優於銅線和電子零件。

  - 使用被動式光學分佈系統功率消耗減少。

  - 光纖網路受環境和電磁影響的敏感度較低。

- 降低設備花費。

  - 單一個 OLT 光纖最高可被 32 (或 64 ) 個用戶分享。

  - 在一個服務提供者的網路裡並不需要提供電源給遠端設備。

  - 可藉由分割一個區段成兩個分離的區段來達到擴充，增加光纖線路到 64 的客戶。

  - 光纖基本架構支援未來的頻寬升級。

Hi-FOCuS 平台提供了一個以 PON-為基礎的 Optical Line Termination (OLT) 模組於局端 的MSAG。在用戶端，Hi-FOCuS 有Optical Network Termination (ONT)連接客戶端設備，還有設置在路邊的 ONU 使用 PON 光纖來接收網路資訊然後使用既存的銅線來提供服務給客戶。

使用光纖鏈結到路邊 或節點之架構為 FTTN 或 FTTC (Fiber to the node/curb)。使用PON 光纖直接鏈結到用戶端設備之架構為 FTTP (Fiber to the premises)。

ECI 電信的產品是符合以 ATM-為基礎的 BPON (Broadband PON) 的標準 G.983，下行622 Mbps和上行155 Mbps。

## 3.2.1 OLT 節點

## OLT 和系統架構

Hi-FOCuS OLT 節點提供了主體網路和末端使用者的網路之間的鏈結。

OLT是透過PON鏈結到ONU節點，這節點位於客戶設備的附近。ONU就連結到既有的客戶銅線網路。PON也能夠透過在客戶所在地的ONT直接鏈結到客戶設備。有ONU的OLT被視為FTTN，使用光纖到用戶設備CPE的OLT被視為FTTP。

基本的OLT 系統圖顯示如下。

圖3-7. OLT 基本設定

基本的OLT有兩張卡板，一個SANI卡連接到網路(STM-4/OC-12或Gigabit Ethernet)，以及BPLT卡來驅動PON接取網路。一個高密度的OLT 節點最高可包含15 BPLT卡板，在單一機架裡支援超過1,920 用戶。

| 插槽# | 卡 | 描述 | 來源 | 目的地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16,17 | SANI | 網路介面到 BUS | STM-4/OC12c,或 STM1/OC3c,或 Gigabit Ethernet | BUS |
| 1-15 | BPLT-2 | 傳輸網路資訊到/從使用者 | HiFOCuS 4 BUS | PON- 在CPE,最高有32個ONTs 街上的ONU |

表 3-1.基礎 OLT機架

功能：

在OLT 節點可執行的主要功能如下：

- 光訊號到電訊號和電訊號到光訊號的轉換

- 雙向傳輸控制。

- 訊號和服務的雙工/解雙工(包括ATM 和 FTTP 協定功能)。

- 訊號服務的交換。

- 操作，管理，和維護 (OAM) 功能。

- 網路和 PON 轉換及介面功能。

OLT同時控制了上行和下行的訊號傳輸。在下行方向 OLT將 訊號廣播到 PON 的所有 ONU 和 ONT。OLT 提供給下行訊號有使用者等級的安全性。在上行方向，OLT為使用者安排頻寬。服務銅線網路使用者的ONU有一個ONT模組和 PON 界接。所以 OLT 在擷取端只看到一個 ONT。

為了避免上行 cell 的碰撞，OLT 使用了一個 ranging process 來測量它和每一個 ONT 的邏輯距離。這個 ranging process 允許了光學耦合器和 ONT 能夠設在 OLT 的光纜可達範圍的任何地方，如此服務提供者在設計和規劃時就相當有彈性。

ONT安裝和開啟之後 ranging process 就開始執行，以定期的更新並計算環境和老化所造成的影響。

## 3.2.2   匯集器節點

當網路成長和訊務增加影響了效能及頻寬時，OLT 能夠被設為匯集器節點。在這個架構中，它匯集了從各個 OLT 來的訊務，不需要一個專用的匯集器。

在這個架構下的介面和卡片型態如下圖

圖3-8. 匯集節點

3.3   OLT 模組

下面章節列出了 Hi-FOCuS 平台OLT所使用的所有模組，根據以下的種類：網路介面，從屬介面(Tributary interface)，和線路卡。

| 插槽# | 卡 | 描述 | 來源 | 目的地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16,17 | MANI-S1 | 網路介面到 BUS | Network： FO： OC-3/STM-1 OC-12/STM-4 DS-3/E3 DS-1/E1 | BUS |
| 16,17 | SANI |  | Fast Ethermet Gigabit Ethernet |  |
| 1-15 | BPLT-2 | 傳輸網路資訊到/從使用者 | BUS | PON- 在CPE,最高有32個ONTs 街上的ONU |
| 1-15 | PEM | Dark Fiber | BP | FO FEM |

表 3-2. OLT 模組列表

## 3.3.1.   網路介面綱要

Hi-FOCuS 平台支援了廣大的介面，列表如下，提供連接到骨幹網路，同時支援 ATM 和 Ethernet ：

- OC-3/STM-1

- OC-12/STM-4

- DS-3/E3

- DS-1/E1

- Fast Ethernet

- Gigabit Ethernet

- Dark fiber

內建於 Hi-FOCuS MSAG Fractal Link 架構裡有兩張網路介面卡，每一個支援獨立的雙星連接陣列到每一個附屬-線路卡槽。Fractal Link 架構支援了數個操作模式：

- Default Mode -  訊務透過單一網路介面處理。

- 1+1 Redundancy - 為了確保用戶的服務不會中斷。當在 redundancy mode時，若主要網路介面卡或網路連接失敗時，訊務會切到另一個介面。

- Load-sharing mode - 訊務是分佈於兩個網路介面埠。

Hi-FOCuS 網路介面模組提供了以下四種ATM-based的能力：

- 最高可達 10,000 用戶

- 最高可達 64,000 虛擬連接

- 上行和下行的管制行列。

- 上行和下行的 GCRA  (Generic cell rate algorithm)為基礎的政策。

網路介面卡模組也能當為整個 Hi-FOCuS MSAG 機架的控制平台。網路介面模組含 Simple Network Management Protocol (SNMP)agent 和 Management Information Base (MIB)，以便為 OPS Element Management System (EMS)所管理。

SNMP agent 支援透過ATM/Ethernet網路介面埠的in-band管理，或透過網路介面模組的Ethernet管理埠的out-of-band管理。MIB儲存了設定，告警，和效能資訊，這些資訊隨時都可訊務從OPS EMS裡得到。

每一個網路介面卡有自己獨立的電源，增加了整套系統的 Mean Time Between Failure (MTBF)。

## (1) ATM網路光介面

## (a)SANI-1 OC-3/STM-1

SANI-S1網路介面鏈結Hi-FOCuS MSAG 到 ATM網路。它的OC-3/STM-1埠支援直接連接到ATM uplink，或到一個當為一個訊務集中器的主MSAG ，就如之前所描述的匯集器節點，。

## (b)SANI-S4 OC-12/STM-4

SANI-S4網路介面卡提供了與SANI-S1相同有力的功能，且支援連接到高速的OC-12/STM-4 ATM骨幹。它也能夠提供足夠的頻寬來支援例如多頻道的廣播和隨選視訊等這類高效能的應用， 。

## (2) ATM 網路電介面

## (a)MANI-P3 DS-3/E3

MANI-P3 網路介面卡可透過單一的 DS-3/E3 連接到 ATM 骨幹，或者到一個做為訊務集中器的主 MSAG 。

## (b)有 IMA 的 MANI-P1 DS-1/E1

當遠端設備高容量連接介面不存在的時候，MANI-P1網路介面卡最高支援 8 個 DS-1/E1 埠，能夠讓服務提供者提供寬頻擷取到遠端。

MANI-P1 也能夠用來連接一個遠端的擷取模組，例如 MiniRAM 或 FlexRAM透過一個存在的 DS-1/E1 鏈結到一個主 MSAG 。

當沒有其他高容量連接介面不存在的時候，MANI-P1 卡能夠支援 Inverse Multiplexing over ATM (IMA) ，藉由開啟 IMA 族群可到 8 個 DS-1/E1 鏈結，允許了服務提供者提供較大之ATM頻寬。

## (3) Ethernet 網路介面

## (a)Gigabit Ethernet

SANI-GE (Gigabit Ethernet)網路光介面卡提供一個 1 Gbps 的擷取到 Ethernet 網路，提供以下的橋接功能：

- 支援Virtual Local Area Network(VLAN)，包含Cisco QinQ 或IEEE 802.1ad的VLAN nesting。

- ATM VPI/VCI 到 VLAN ID C 的對照。

- 8個優先順序給支援IEEE 802.1p/q的增強型的QoS 。

這是由SANI 卡內的 Ethernet-based的子板來支援以上3種橋接能力。

SANI-FE 支援既存的擷取網路，提供一個平順的整合路徑，以便更新到 Metro Ethernet 網路。SANI-FE 卡可當為 ATM 擷取網路和 Ethernet 網路間的閘道器。未來在 SANI-GX 卡裡將期待能夠提供multi-giga 光介面。

## (b)SANI-FE (Fast Ethernet)

SANI-FE (Fast Ethernet)網路電介面卡支援 Ethernet 標準。Hi-FOCuS 可向下相容，對於電信業者可能需要從 ATM  到低成本的Ethernet 骨幹的漸進整合。Hi-FOCuS 平台支援了雙介面插槽，能夠讓兩種技術同時部署在擷取網路裡。Hi-FOCuS dual-homing 的能力能夠允許一個 ATM 介面 (例如 SANI-S1) 和一個 Ethernet 介面 (例如 SANI-FE) 來同時提供兩種網路的連接。Dual-homing 能夠讓營運商傳輸 SLA-sensitive 訊務透過 ATM網路，當將best-effort的訊務導入 Ethernet。

    - 從屬介面

多樣化的subtendding interface讓Hi-FOCuS MSAG當為一個主節點，來匯集從不同的子節點的訊務，這些子節點可以是一個從屬Hi-FOCuS MSAG，一個MiniRAM， 一個FlexRAM，或是其他廠牌的網路元件。以上功能的 Hi-FOCuS模組列表如下。

| 網路介面 | 主/subtended模組(匯集器) | 從/subtended模組 |
| --- | --- | --- |
| BPON | BPLT-2 | 2 Ports | ONT/ONU |
| OC-3/STM-1 | TANI-S1 | 4 Ports | SANI-S1 |
| OC-12/STM-4 |  |  | SANI-S4 |
| DS-3/E3 | TANI-P1 | 4 Ports | MANI-P3 |
| DS-1/E1(IMA) | TANI-P1 | 16 Ports | MANI-P1 |
| Dark Fiber | PEM | 1 or 2 Ports | FEM |

表 3-3. Hi-FOCuS subtended模組

當用戶數成長時，這些模組使得slave節點能連接到Hi-FOCuS主節點。 這模組能被放在主節點的15從屬卡板插槽之任一個，替代xDSL線路卡板。在slave節點，subtended模組被插入保留給網路介面卡板的兩個插槽。

## (1) BPLT-2 Line Termination

BPLT - 2， BPON Line Termination卡板，是Hi-FOCuS OLT 系統裡一個新加入的從屬介面。

BPLT-2 卡板透過被動的Optical Netwrok (PON)， 提供最高622 Mbps的下載頻寬和 155 Mbps的上行頻寬。這個以廣播取向的技術遵循了ITU-T G.983.x標準。

BPLT-2 卡板有兩個PON埠，透過單一的光纖最高每埠可連接32個ONT/ONU。

## (2)Tributary ATM Network Interface (TANI)

Hi-FOCuS 平台能夠能夠被用來匯集ATM-based的任何訊務，例如STM-1/OC-3 或 E1/DS-1 鏈結。這個工作是由Hi-FOCuS 從屬 ATM網路介面 (TANI) 卡板來處理。

- TANI-S1 (Tributary ATM Network Interface - STM-1)    對於高頻寬需求，TANI-S1卡板最多有四個STM-1鏈結。

- TANI-P1 (Tributary ATM Network Interface - PDH E1/DS-1)    TANI-P1卡板是用於較低頻寬需求。它支援了兩個設定：

  - 最高到16個E1介面。

  - 為最高為八個E1或DS-1鏈結的群組的Inverse Multiplexing over ATM (IMA)。

Hi-FOCuS MSAG最多可容納15個TANI 卡板，提供60個STM-1介面或240個E1鏈結。TANI的進階的ATM處理器能被設定為支援到最高八個QUEUE及 32,000 虛擬連接。

## (a)TANI-S1 卡板

TANI-S1 (Tributary ATM Network Interface - STM-1)卡板透過一個標準ATM Forum UNI-compatible的介面來提供了ATM網路擷取。 它執行下列之功能：

- ATM cell delineation

- User Parameter Control (UPC)

- 操作，管理和維護(OAM)

- 位址轉換。

- 匯集ATM訊務到Hi-FOCuS或其他的廠牌的ATM網路設備。

- 相較於ATM switch 提供了較低成本作ATM 訊務匯集。

- 每一卡板最多可支援四個STM-1埠。

- 可在本地或透過SDH/SONET作Subtend。

## (b)TANI-P3 卡板

TANI-P3 (Ttributary ATM Network Interface - PDH E3/DS-3)卡板透過一個標準的ATM Forum User Network Interface (UNI)的介面來提供ATM網路擷取。TANI-P3執行實體層的E3/DS-3訊框， ATM cell delineation，Usage Parameter Control (UPC)， OAM，和位址轉換。TANI-P3提供以下功能：

- 匯集ATM訊務到Hi-FOCuS或其他的廠牌的ATM網路設備。

- 相較於ATM switch, 提供了較低成本作ATM 訊務匯集。

- 每一卡板最高支援了四個E3/DS-3埠。

- 完整OAM功能。

## (c)TANI-P1卡板

TANI-P1 (Ttributary ATM Network Interface - PDH E1/DS-1)卡板透過一標準ATM Forum User Network Interface (UNI)的介面來提供ATM網路擷取。TANI-P1執行實體層的E1/DS-1訊框， ATM cell delineation，Usage Parameter Control (UPC)， OAM，和位址轉換。TANI-P1提供以下功能：

- 匯集ATM訊務到Hi-FOCuS或其他的廠牌的ATM網路設備。

- 相較於ATM switch, 提供了較低成本作ATM 訊務匯集。

- 每一卡板最高支援了16個E1/DS-1埠(UNI或IMA)。

- 完整OAM功能。

TANI-P1有兩種操作模式：

- User Network Interface (UNI) 模式。 TANI-P1最高提供16個獨立的E1/DS-1連接到Hi-FOCuS或third-party設備。假如不需要高頻寬，它的成本較低適用於人口稀少的區域。

- Inverse Multiplexing over ATM (IMA) 模式。使用支援2-8路的IMA群組，TANI-P1能夠透過多個低速度線路來提供更高速的傳輸。每個群組的傳輸速率最高為16 Mbps。

## (3)透過Dark Fiber使用PEM-FEM連接的FractalLink

MSAG機架滿載時，可以藉由增加所需的額外機架來解決他們的擴充問題。從屬機架使用dark fiber和PEM-FEM連接到主機架。主機架使用一個Passive Extension Module (PEM) 卡板，而從屬機架使用一個FractalLink Extension Module (FEM)卡板，以dark fiber連起來如下圖：

圖3-9. 透過Dark Fiber連接的FractalLink

FractalLink的星狀拓樸消除了daisy-chaining架構中“鏈結中斷”的問題。

圖3-10.  Daisy Chain 和星狀拓樸的比較

## (a)PEM 模組

當PEM卡板使得主MSAG的容量可以邏輯地擴充，不須要增加昂貴的網路介面。所以，最高到15個從屬機架的訊務能透過單一的網路介面來支援，且由Simple Network Management Protocol (SNMP) agent來管理。OPS 元件管理系統“發現”這些擴充的MSAG機架時，會在OPS 把他們當成主機架的一部分。

## (b)FEM 模組

從屬MSAG使用一個FEM卡板透過dark fiber和PEM卡板溝通。每一個FEM卡板整合了它自己的ATM引擎，且透過一個 200 Mbps或800 Mbps的鏈結,連接到專用的PEM卡板。

3.3.3 DSL 線路卡

Hi-FOCuS平台支援了全部的數位用戶線路(DSL) 寬頻擷取技術; ADSL， SHDSL，和VDSL， 允許不同的線路卡板型態混合於同一個機架。.

3.4 ODN和BPON

Optical Distribution Network (ODN)的術語經常可和Broadband Ｐassive Optical Network(BPON)互用。

Optical Distribution Network(ODN)連接OLT到很多ONTs來提供它們用來溝通的光學路徑。ODN只包含被動光學元件，包括單模光纖纜線，被動的光學分離器(也使用光學藕合器來為上行傳輸)和連接器。 ODN 能夠被作為一個單一光纖一對多的樹系和分支架構。在一般的ODN 架構裡，光纖纜線承載光訊號從 OLT 到迴路裡。每一個光纖都被連接到一個光學分離器切割訊號成多個輸出埠 (一般來說是 4， 8， 16 或 32 個)。

PON 被建立來在網路和用戶之間提供被動的光學路徑。PON有的元件例如光纖纜線，連接器，藕合器和分離器。PON 比銅線為基礎的元件更具可靠度。它也需要較少的維護。

PON 包含了一個單一的 feeder 光纖被動的藕合到分佈/drop 光纖。FTTP 系統最高支援到 32 個 ONT 在 PON 上 ，然而，數目會根據使用者的頻寬和位置而改變。

增加的視訊訊號被多工化到ONT，使用一個 Wave Division Multiplexer (WDM)/藕合器。WDM 藕合器是一個系統元件，能夠在戶外或是局端。 WDM “解-藕合器” 是位於 ONT ，避免影響其他用戶/ONT 的服務。WDM 提供給聲音，資訊，和視訊能被同時的傳送到三個不同的頻率：在下行的訊務是 1490nm， 上行的資料是 1310nm 和下行的視訊在 1550nm。

BPON 符合 ITU-T G.983 系列， 155Mbps 的上行， 622Mbps 的下行和 1.25Gbps 的下行選項。BPON 可以有效範圍可達 20km。

3.5. B-Light ONT單位

ECI電信光網路終端器(ONT)的 B-Light線提供了廣泛的模組給住宅的和商業的終端器。 B-Light有本地的及遠端的管理介面。有戶內和戶外的版本。

圖3-11. B-Light

下表列出B-Light ONT單位的可用種類：

| 種類 | 可用的埠 |
| --- | --- |
| Single Family Unit (SFU) | 2 或 4 POTS, Multi-TV, Ethermet |
| Small Business Unit (SBU) | 8 POTS,Multi-TV,Ethernet,DS1/E1 |

表3- 4. ONT 模組

B-Light ONT 是用於FTTP的住宅Greenfield，REHABILITATION設備重建，和Overbuild 應用。 B-Light被鏈結到單模的BPON 光纖當為網路介面。

3.5.1   單一家庭單位 (SFU)

B-light 1004R 光網路終端器提供了兩個 POTS 埠，10/100 Mb 的Ethernet 埠，和一個用於廣播電視分佈的連接器。一般AC電源是由住戶的所提供，重要的 POTS服務是使用UPS來保護，除了B-light 1004R， SFU 的 ONT 還有其他機型，有四個 POTS 埠，沒有支援 RF 視訊。

3.5.2.   小型企業單位 (SBU)

B-light 的 ONT 產品線包含更多的聲音埠，更適用於商業用戶的商業版本；包含了8個 POTS埠和一個 DS1 介面設計來和小型 PBX，或直接撥號應用一起使用。 B-light 有戶外和戶內的版本和有額外的軟體能力來支援商業資料需求。

3.6.     C-Light 模組化的 ONU/ONT 單位

ECI 電信的 C-Light 提供了一個省錢的方案給FTTx 末端，連接住宅的和商業的應用到 PON。它執行了實體層 (PON) 的訊框化， ATM 交換，Ethernet， ADSL/VDSL， POTS， E1/T1 終端器和視訊的 RF 。

C-light 是由有三個可選的使用者介面模組插槽的基本單位所組成。所有的外殼都是硬化處理過，特別是設計於放置在外部的設備裡。當和RLP結合使用時，C-Light 能夠透過標準的線路來饋電 。

C-Light 線也能夠被當成住宅的 Multi-Dwelling Units (MDU)和商業的 Multi-Tennant Units (MTU)。提供了基本的 24 POTS/xDSL埠，但它是模組化的，在裡面能夠加12埠的 ADSL，VDSL， 或 Ethernet ，能夠一次加4個埠。

C-Light 是一個獨立的單位，大小為 2U x 19”，有可選的連接區塊 (CCP) 大小為 1U。

下表列出了 C-Light ONU 的種類：

| 種類 | 可用的埠 |
| --- | --- |
| FTTC ONU | 24 POTS, Multi-TV, RF Video, Ethernet, ADSL, VDSL |
| Multi-Dwelling Unit (MDU) | 24 POTS, Multi-TV, RF Video, 12 Ethernet, ADSL, VDSL |
| Multi-Tennant Unit (MTU) | 24 POTS, Multi-TV, RF Video, 4xE1+8 Ethernet, ADSL, VDSL |

表 3-5. ONU 模組

3.6.1.   FTTC ONU

當ONU 安裝於街道的室外型箱內來提供鄰近客戶的服務時， C-Light是非常合適的。C-Light 藉由RLP (Remote Line Powering unit)透過存在的銅線對來提供電源。 C-Light ONU 服務住宅和商業用戶。

3.6.2.   Multi Dwelling Unit (MDU)

住宅的 MDU 的 C-Light ONU 能夠被設定來支援到 12  個 xDSL 用戶。它也配備了24 個 POTS埠。它可以在屋外型機箱或大樓的地下室，和適用於公寓的一個區塊。

3.6.3.   Multi-Tenant Unit (MTU)

在一個SME/SOHO 的C-Light ONU 能夠設定來支援 12x10/100BaseT 或8x10/100BaseT 加上 4xE1/T1。Multi-Tenant Unit ONU 也配備了 24 POTS 埠。它是設計來提供服務給同一建築物裡的企業。

3.7.    資訊服務

ECI 電信的 Hi-FOCuS 平台提供了廣泛的資料服務列表如下：

- 快速的網際網路擷取

- E-mail服務。

- 及時訊息服務

- 檔案傳輸協定 (FTP)服務

- 虛擬私有網路 (VPN) 擷取

3.8.    語音服務

音訊服務分為住宅及商業用兩類。

3.8.1.    住宅的服務

- 電話

特別的服務項目如下 ：

  - Wide Area Telecommunications Service (WATS)。由電話公司所提供的服務，例如，800 條線路服務。

  - Off-premises extensions。

  - Two party Automatic Number Identification (ANI)。

3.8.2.     商業的服務

- Private Branch Exchange (PBX)   商業用戶可能傾向於購買他們自己的設備且建立她們自己的小型電話公司的局端。另一個方案是成為本地電話公司的 Centrex 服務的用戶，提供了PBX的所有優點。

PBX 有很多的優點：

  - 有自己的設備會創造金融的和稅金的利潤。

  - 對於一個公司的發展需求 PBX 具有彈性。

  - PBX 提供了開放式架構。例如，它允許連接一台電腦來控制電話系統

3.8.3.   Voice over Packet

PON 是一個以 ATM-為基礎的網路。有很多的選項來透過PON來傳送資料。

Voice over ATM (VoATM) 使用了 Broadband Loop Emulation Service (BLES) 來傳送等長度的資料封包。

Voice over Internet Protocol (VoIP) 是一種用來透過資料網路來傳送資訊的技術。好處是管理語音和資料的網路可為單一網路，且容易增加新的整合服務。

3.8.4.  外部的音訊閘道器

音訊閘道器也可以被當為一個外部的獨立的網路元件。ECI 電信提供了一個開放且符合標準的平台，允許電信業者保留彈性，根據應用的成長需求，平順的整合IGW。

3.8.5.     集中式音訊閘道器和分散式音訊閘道器

有兩種音訊閘道器方案，集中式模型，和分散式模型。 兩種描述如下。

## (1)集中式音訊閘道器

外部的集中式音訊閘道器顯示在下圖

圖3-12. 外部音訊閘道器-集中式模組

音訊閘道器和Class 5的交換機在同一個局端，且提供音訊服務給本地區域的所有OLT。

## (2)分散式音訊閘道器

分散式音訊閘道器如下圖。

圖3-13.外部音訊閘道器- 分配模組

OLT、音訊閘道器和Class5交換機都在同一個CO，且每個有自己的音訊閘道器。音訊閘道器可以被視為分散式,在此他的功能是分散到很多位置相對於集中式。

3.8.6. 音訊閘道器功能

音訊閘道器含下列功能：

- 升版能力    音訊閘道器能夠提供不中斷服務的升版能力且提供遠端和本地端可下載的軟體升版。

- 穩定和可靠度    音訊閘道器提供了穩定和可靠度給所想要的音訊服務在所定義的要求內。

- 取得設備資料    音訊閘道器/EMS能夠取得 IAD/ONT的實體屬性，包括了提供者的辨識，模型號碼， 序號，硬體版本號碼，不同型態的通話埠號碼，和軟體版本號碼。

- 遠端設定    閘道器能夠取得音訊服務操作的設定參數集，包含所使用的 ATM Adaptation Layer Type 2 (AAL2) 設定檔，提供於每一個類比埠的訊號功能 (例如. loop start 或 ground start)，和告警報告所需要的門檻值。

- 遠端狀態控制    閘道器可以設定整個IAD/ONT和獨立埠的管理狀態為服務或不服務，開啟或關掉一個埠，重開IAD/ONT，設定 IAD/ONT的時間與日期。

- 效能報告    閘道器/EMS 讀取了關於效能資訊的統計，包括了不同協定層的統計， 和音訊應用層統計， 例如buffer-under-run 事件的數目。

- 遠端偵錯   閘道器/EMS 初始化一個遠端偵錯測試於 IAD/ONT， 包含硬體自我測試，折回測試功能， 和這些測試解果的報告。

- 遠端告警     閘道器/EMS 讀取從 IAD/ONT 的告警條件報告，包括了設備故障和事件的門檻值。

- 連接性測試    閘道器測試在CP-IWF 和閘道器間的ATM連接的存在，兩端之一來初始化，周期性的重複或隨選執行。

- 軟體下載    閘道器下載 IAD/ONT 軟體和韌體升版到IAD/ONT。

3.9.    視訊服務

視訊服務經常使用系統最多之資源，視訊是決定基本架構的主要因素。 ECI 電訊 FTTP 方案支援了兩種視訊架構，RF Video Overlay 和 IP Video，能獨立使用或一起使用。例如，電信業者可能選擇使用 RF vide overlay（由於它在訊號處理的花費較低）來提供視訊頻道給所有用戶，且透過IP視訊路由來提供客製化的視訊服務。

3.9.1.     RF Video Overlay

這個選項開啟了大量的RF 視訊分佈。高頻寬的 RF 視訊訊號是藉由 V-OLT 傳輸到 PON 和透過ONT分散到用戶的銅軸網路。

RF video overlay 提供了一個省錢的方案，因為它不需要 Set Top Box (STB)來接收基本服務。 然而， 它會需要額外的頭端（head-end）設施來將衛星訊號轉為 RF 視訊頻帶。這個方式讓客戶感覺與現有的有線電視服務相似。

V-OLT 支援了光學視訊訊號的”overlaying” ， 波長1550nm在PON上和其他訊號一起由OLT廣播，PON的訊號總數如下表：

|  | 資料 | Video (RF Overlay) |
| --- | --- | --- |
| Downstream | 1490nm | 1550nm |
| Upstream | 1310nm |  |

表3-6. PON訊號

Video Overlay 是由專屬的V-OLT.Video Overlay ，特別是適合用於廣播大量的標準整包頻道給所有用戶。

圖3-14. RF Video Overlay

3.9.2.  IP 視訊服務

Switched Digital Video (SDV) 選項是以 Switched Digital IP Video 為基礎的。這個方案能夠支援整個的互動式服務和應用於標準的 High Definition TV (HDTV) 的多個頻道。 ECI的Hi-FOCuS方案不但提供了 RF 廣播視訊，同時也已經有了 QoS 功能、足夠頻寬和MULTICAST來支援封包交換視訊。

這個方案，圖示如下，需要下一代住宅的多媒體閘道器，或其他符合的 STB。然而，它不需要 V-OLT 和額外的PON 波長。Ethernet 用來連接 ONT 和STB於所有服務。

IP Video 方法一般是用於特殊附加價值較高之視訊服務。

## Erbium-Doped Fiber Amplifier (EDFA)

Erbium-Doped Fiber Amplifier (EDFA) 對於 Video Overlay 的方法是很有用的元件。它接收了一個被衰減的光訊號然後將它傳給光纖。由鉺所發射的能量用來放大光學訊號。EDFA 沒辦法放大 1525nm以下的訊號，所以它適合於 1550nm 光學 RF Video Overlay 訊號。

圖3-15. IP Video 方案

3.10    遠端設備

3.10.1      MiniRAM

圖3-16.遠端單位家族(MiniRAM unit)

Hi-FOCuS MiniRAM 是一個不佔空間的 (1RU)設於遠端之接取設備。

MiniRAM 系列提供了一個理想的方案來將光纖帶到靠近用戶，以支援了視訊的應用，因為 VDSL和 ADSL的要提供較高頻寬都有距離上的限制。 MiniRAM 系列也有助於減緩建立專屬寬頻相對的需求。藉著提供一個不佔空間的堅硬的設計，有低散熱和低消耗功率，MiniRAM 能夠安裝在內部或沿著存在的DLC 或 被動的箱櫃。

MiniRAM 只佔垂直空間的1RU，且所有的連頭到在前面面板。它能垂直的平行的在牆上安裝。

MiniRAM 系列提供了數個網路介面包含DS-1/E1的Inverse Multiplexing over ATM (IMA)、 DS-3/E3 、OC-3/STM-1 或是直接透過光纖。MiniRAM 系列支援了各種型態的 DSL，包括了 ADSL (ANSI T1.413)， G.dmt (ITUG.992.1)， VDSL 和 SHDSL。

MiniRAM 系列允許電信業者根據 DSL 需求的等級來投資-初始使用一個 MiniRAM 基本單位 – 然後增加到3個 64-埠的 MiniRAM Extension 單位，總共可達224 個DSL埠。

MiniRAM 也能提供 ADSL， G.SHDSL，和 VDSL 等介面來符合服務的設定。它有進階的 ATM 引擎來為載波等級音訊的 BLES （Broadband Loop Emulation Service）。有 800Mb 的背板來支援多層的 Internet Group Management Protocol (IGMP)。

當 OLT 設定為匯集節點，MiniRAM 將客戶的上行訊務導入匯集點如下圖所示。

圖3-17.  MiniRAM 連接圖

3.10.2.     Remote Line Powering

如果 Remote Access Multiplexer (RAM) 安裝於沒有電源的地方，ECI 電信的Remote Line Powering (RLP) 系統從CO透過既在的銅線饋電給遠端RAM。

## (1)RLP：基本架構

位於 CO的 RLP 饋電單位連接到一個標準的 -48 VDC 電源。這個單位透過多個標準銅線饋電給RLP 機箱單位。RLP機箱單位收集了電源且提供了電源給 RAM。RAM電源所需要的銅線數量決定於：

- RLP 饋電單位和遠端單位的距離。

- 銅線的直徑。

- RAM 的消耗功率。

基本的架構圖示如下:

圖3-18. RLP： Basic 設定

## (2) 自動補償，調整，和擴充

對於一定數量的用戶線路，RLP系統自動調整線路電流來提供RAM所需的電源。假如一對電源線失敗(短路或開路)，系統自動增加剩下的對線的電流(在預定的限制內)來補償。當已存在的線路容量以超過時， 額外的線路可在不影響現有服務下增加。當 RAM 電源需求增加時，系統會自動調整已存在線路上的饋電。當一個系統容量已經不夠時另一個額外的系統能夠並行的增加來加大總輸出容量。

# 心得及建議

本次在ECI總部接受訓練亦前往以色列電信業者Bezeq，參觀其局內設備，包括SDH、測量台、IP-DSLAM等。此外，並在該電信公司人員的陪同下，參觀了該公司裝設在馬路邊的屋外型MiniRAM，以及屋外型的S-12交換機，讓我們進一步瞭解Bezeq公司如何解決遠端用戶使用寬頻網路的問題。Bezeq與本公司一樣面臨新業者的自由競爭與政府釋股民營化的壓力，但從該公司亮麗的LOGO可看到其積極地以蝴蝶蛻變的精神面對挑戰。其寬頻上網服務的LOGO亦延續其公司活潑的色調在公車及廣告看板上吸引客戶的眼光。雖然Bezeq約60萬的ADSL規模無法與台灣相比，但百人滲透率與台灣相當接近，該公司在社區/校園建設許多戶外型機箱(包含DLC、RDLU、Mini DSLAM)及局端部分系統只收容Remote DSLAM客戶的方式以提供基本服務，並成立多媒體視訊子公司以拓展寬頻市場。在參訪過程中對該公司MDF跳線之整齊留下深刻印象，或與因為門號預跳或其他因素，不過總是令人賞心悅目。

網路電話新技術以低廉的費率一步步侵蝕中華電信的營收，對中華電信而言有如芒刺在背，國內已有不少企業與個人使用網路電話服務，由其受歡迎程度，可知此乃大勢所趨不得不然。但是目前全球從事網路電話的業者無一賺錢，卻使得固網業者獲利大減。

免費網路電話的服務模式一出場，將使得傳統固網的語音營收逐漸減少，而且這個減少不是單純由A業者跑到B業者，而是整個消失不見。就目前狀況看來，確實是在消失中。目前的ADSL為主的寬頻用戶，主要服務仍是上網，語音部分逐漸減少的營收，必須有新的服務產生新的營收來補回，目前看起來這個新的營收應該是往多媒體影音、視訊這個方向走，只是獲利的營運模式仍屬摸索階段

由於家庭內多重使用者有同時上網、使用VoIP、觀賞Multi-channel IPTV的需求，且整合型Home Gateway產品發展日愈成熟、家庭網路平台與標準逐漸成形，使家庭網路逐漸成為電信服務業者的主要戰場。家庭網路(Home Networking.HNK)是在家庭範圍內(可擴展至鄰居，小區)將PC、家電、安全系統、照明系統和廣域網相連接的一種新技術。近年來，家庭網路功能不斷擴大，開始涉及家庭上班、網上購物、遠程醫療、保健、網路學校和培訓、老幼入托、就業、遊戲、休閒等。時下這種多功能的家庭網路如雨後春筍般的出現，大有方興未艾之勢。

美國克裏夫蘭諮詢公司最近的調查報告指出，各國家庭網路市場的發展均以家庭寬頻市場發展為基礎，並緊跟寬頻市場發展的步伐，與其保持幾乎相同的速率，正在迅速發展壯大。2003年全球共有4000萬個家庭引進了家庭網路。預計2008年將增加到接近1.15億個家庭。未來各種加值服務皆要透過寬頻進入家庭用戶，電信服務業者無不努力提高頻寬效能與品質，滿足用戶對家庭網路的需求。要有多樣化、吸引人的服務才有辦法留住客戶，足夠的頻寬才可容下高品質影音服務，MOD的服務將於全區大力推行，以FTTx的策略方式提供MOD服務是個值得仔細研究規劃的一環。頻寬容量如何解決是一個層面，技術的不斷演進終究可以解決，另一個層面是如何建構一個可以獲利的營運模式，更是重點所在。無論如何趨勢就是如此，家庭網路普及後這個將各種影音、資訊服務送到各個住家的網路平台就更顯的重要，有些投資初期不見得會賺錢、但是就潮流趨勢而言終究會是市場上的金雞母，以統一超商為例，歷經七年虧損，從原本不被看好的「集團醜小鴨」，到今天的「獲利白天鵝」。企業經營成功之道，首先是潮流趨勢的正確判斷，接著就看經營管理的效率及效益了。

# 附錄--BEZEQ簡介與財務報告

Bezeq The Israel Telecommunication Corp., Limited

Bezeq is Israel’s national telecommunications provider. Established in 1984, the company has led Israel into the new era of communications, based on the most advanced technologies and services. Bezeq and its subsidiaries offer the full range of telecommunication services including domestic, international and cellular phone services; Internet, ADSL, and other data communications; leased lines, and corporate networks.

Strategy and Mission

Bezeq aims to maintain its position as the #1 communications group in Israel, leading in both infrastructure and services, providing managed solutions to business customers, broadband and interactive services to consumers, as well as next generation mobile and wholesale network services. The company has adopted a strategy of growth and defense in an era of new technologies, emerging business possibilities, and intensified competition in the wake of government liberalization and deregulation. The strategy also includes strengthening group awareness so that Bezeq is seen as a one-stop-shop for domestic, cellular, international, satellite and Internet solutions.

Sound Balance Sheet

The company has a sound balance sheet and operating cash flow of over NIS 2.8 billion, which has been used to create a modern and sophisticated network and to pay off outstanding debts over recent years. Since 1997 Bezeq has reduced its net-interest bearing debt by over NIS 3 billion.  Turnover in 2002 totaled $1,738 million, making Bezeq one of Israel’s largest companies. The Israeli government, which retains a controlling 54.6% interest in the company, is committed to Bezeq’s privatization.

Efficiency Enhances Customer Service

The Company now has 2.7 employees per 1,000 lines, one of the lowest ratios worldwide and an additional 1,800 employees will be shed by 2006.  Lean manpower levels and innovative services and technology make Bezeq one of the cheapest communications companies in Europe.  Operations of a new ERP system has unified resource management systems.  The company’s infrastructure comprises a fully digitalized network, three million access lines and 10,000 km of fiber optic lines, facilitating the fullest range of value added services.  Bezeq has an ATM network for ADSL and other services, 500 kilometers of DWDM ring, and has introduced an IP network for the provision of IP-VPN services.  The company also stresses customer service.  Bezeq Business organization provides enhanced personal service and communications solutions to the business sector.  Reduced price additional telephone lines, discounts on calls to frequently used numbers, and checking and paying bills via the Internet are among new consumer incentives.

Internet and ADSL – The Major Growth Area

From 6,000 lines in Q1 2001, Bezeq had installed over 300,000 lines by August 2003 making this one of the company’s major growth areas.  Asymetric Digital Subscriber Loop (ADSL) technology lines, which allow high speed transmission and fast Internet services over existing copper lines are part of Bezeq’s long-term commitment to the Internet and e-commerce.

Cellular Technology Leader

Bezeq’s cellular subsidiary, Pelephone, which pioneered mobile phone use and cellular technology in Israel, has over 1.8 million subscribers and now has fully deployed its CDMA-1X network.  During 2003, Pelephone introduced its Escape (Esc) brand, which with over 100,000 subscribers by June 2003, has positioned the company as a leader in mobile entertainment services.  Having achieved high brand awareness, Esc, which is rich in value added applications, is penetrating deep into the youth market.  Pelephone has concluded an agreement with Korea’s SK for various advanced applications.

Key Subsidiaries

Pelephone Communications Ltd. (50%): Owned by Bezeq and Shamrock Holdings Ltd.  One of Israel’s leading cellular phone operators, it has over 1.8 million subscribers.  Bezeq owns a call option to increase its stake to 100%.

Bezeq International Ltd. (100%): Manages the group’s international telecommunications network and is also one of Israel’s largest Internet service providers.  The company owns 37% of Walla, a leading Israeli Internet portal.

BezeqCall Communications Ltd. (100%): Installs and provides infrastructure and services for private networks.

Bezeq On-Line Ltd. (100%): Provides call-center services.

Goldnet Communications Services Ltd. (75%): A partnership of Bezeq and Maalam providing e-commerce solutions to businesses and value-added services such as Internet, e-mail, EDI, databases, and fax transmissions.

YES (49%): A joint venture between Bezeq, Eurocom and others, which provides multi channel tv services.

FINANCIAL RESULTS FOR THE YEAR 2003

Tel Aviv, 19th March, 2004 – Bezeq The Israel Telecommunication Corporation (TASE: BEZQ) today announced its results for the full year 2003.

Financial highlights

|  | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
|  | In NIS millions of Dec 2003 |
| Revenues | 7,981 | 8,063 |
| EBITDA | 3,253 | 3,287 |
| EBITDA margin | 40.8% | 40.8% |
| EBIT | 1,093 | 1,017 |
| EBIT margin | 13.7% | 12.6% |
| Other expenses | 983 | 1,207 |
| Net earnings (loss) | (438) | (913) |
| Earnings (loss) per share | (0.179) | (0.379) |
| Capital expenditures | 1,414 | 1,354 |
| Net debt | 2,213 | 3,897 |

Key Highlights

    Loss of NIS 438 million in 2003, compared with a loss of NIS 913 million in 2002.

    Revenues of the Bezeq Group in 2003 amounted to approximately NIS 7.98 billion, compared with NIS 8.06 billion in 2002.

    Operating income higher than the previous year – NIS 1.093 billion, compared with NIS 1.107 billion.

    Decrease in operating expenses and in wages in the fourth quarter of 2003 compared with the same quarter in 2002.

    Provisions for employee retirement: about NIS 420 million, most of which would have been set aside even if the accelerated retirement agreement had not been signed this week.  Bezeq is obligated to provisions under agreements with employees who were State employees before Bezeq started operation.  In all, some 600 employees will retire in the coming months.

    Amortization of more than NIS 300 million in respect of equipment and infrastructures no longer in operation at the Group.

No "recovery" was recorded for Pelephone – the decision was based on the professional advice of the Israel Securities Authority (Bezeq decided to exercise the option to purchase the other 50% of Pelephone).

Pelephone moved into the black, and YES recorded a decrease in its operating loss.

CHAIRMAN MAZAR: WE HAVE HONORED AGREEMENTS WITH THE WORKERS. NOW IT IS UP TO EVERYONE TO PULL THEIR WEIGHT AND MAKE COMPETITION WORK AS IT SHOULD

"It is to be hoped that the changes will lead to suitable regulation for a competitive market"

With the publication of the financial statements, Miriam (Miki) Mazar, Chairman of the Board at Bezeq, said that despite the results, the financial robustness of Bezeq is not in doubt.

Nevertheless, said Mazar, Bezeq's grievances about fixed-line telephony tariffs, which were lowered on the recommendation of the Grunau Commission, are reflected in the financial statements. "There is a significant decrease in revenues from fixed-line telephony, in addition to the decrease in the number of lines and call minutes. We said it would happen and, I'm sorry to say – we were right," she said.

Mazar welcomed the breakthrough with the workers and the efficiency retirement agreement signed yesterday. "Bezeq – company and management – has complied with the agreements and honored the commitments to the workers. And now, everyone must pull their weight and help Bezeq to come out on top in the intensifying competition."

Mazar said that the members of the company's Board of Directors work hand-in-hand with the management and employees, and are partners in the strategic decisions of the Bezeq Group. During 2003, said Mazar, the Board of Directors was called upon to make important decisions that led, among other things, to the sale of approximately 8% of the shares in Bezeq held by the State. As a result, the State's holding in the company decreased to 49.1% and Bezeq is no longer a government company but a "mixed company".

Another significant decision of the Board of Directors was to approve exercise of the Pelephone option as a strategic move that would strengthen Bezeq's status as a leading communications group.

Mazar added that the Board of Directors is currently completing its work on a draft prospectus for the privatization of the company.  She pointed out that as a result of recent events in the Israeli communications world, the matter of the privatization of Bezeq has become the important issue of the day, in view of the competition as it is now and as it will become with the entry of new companies into fixed-line communications.

"We hope that the changes occurring will lead to suitable regulation for a competitive market, that will enable Bezeq to compete and continue to function as a leading communications group," said Mazar.

AMNON DICK: THESE ARE PROBABLY THE LAST YEARLY FINANCIAL STATEMENTS OF BEZEQ AS A GOVERNMENT CONTROLLED COMPANY. PRIVATIZATION IS ESSENTIAL

"The fourth quarter shows signs of improved efficiency, but it's not enough," said the CEO

With the publication of the financial statements, the CEO of the Bezeq Group, Amnon Dick, said that this year, 2004, we can expect to see the Israeli communications market turning a corner. "Contrary to the opinions of all the skeptics, the privatization of Bezeq will probably go ahead in the coming months – perhaps even before the end of the year. These are probably the last financial statements in which the State is 'landlord' at Bezeq," said Dick.

"The purchase of Matav's shares by Partner last week only serves to highlight the trend of the communications market to consolidate itself into a small number of groups, like the Bezeq group and many others around the world. The privatization of Bezeq is essential because the government should not and does not know how to run a business, and privatization is a prerequisite for the company's strength and its ability to compete."

Referring to the provisions in the financial statements relating to the workers, Dick said that in the area of fixed-line communications, Bezeq is implementing the moves necessitated by the decrease in its revenues. "Efficiency is the name of the game at Bezeq, particularly now that the market is opening to competition. Bezeq has made the provisions it has to make under the agreements it signed with the workers who were State employees before Bezeq was established 20 years ago." (Yesterday, Bezeq signed an interim agreement with the workers, whereby approximately 600 of them will retire within the next few months.)

"One of the outstanding strengths in the financial statements is that the Bezeq Group continues to generate cash in considerable amounts and to demonstrate financial robustness. Nevertheless, anyone can see that revenues from fixed-line telephony are on the decline, and there is therefore no alternative but to become ever more efficient. In the fourth quarter there are some signs of this, but that is not enough. The fact that in the fourth quarter we were able to reduce operating expenses and wages and to improve operating income despite the decrease in turnover, speaks for itself. But clearly the road ahead is along one, and there is much to do before we can be satisfied," said Dick.

The CEO thanked the heads of the subsidiary Pelephone for the transition from loss to profit, and noted that exercise of the option to purchase another 50% in Pelephone is yet another essential step for creating a strong communications group that will continue to lead its competitors. He also congratulated BezeqCall for the same achievement, and noted the decrease in the operating loss of Yes.

In summing up Bezeq's operations in 2003, Dick praised the success of ADSL, Bezeq's high speed Internet service, which continues to lead the Israeli Internet market, and recruited more than 250,000 subscribers in 2003.

Group Review

Statement of Income

The net loss of the Bezeq Group for 2003 amounted to approximately NIS 438 million,  compared with about NIS 913 million in 2002. The difference derives mainly from an expense of NIS 1.209 billion (before tax) recorded in the prior year, which was mainly for a decrease in value in connection with an investment in debentures convertible to Pelephone shares.

In the fourth quarter of 2003, the net loss amounted to approximately NIS 440 million, compared with a loss of about NIS 771 million in the same period in 2002.

Loss per share for 2003 was NIS 0.179 per NIS 1 par value, compared with a loss of NIS .0379 per share in 2002.

Revenues

Revenues of the Bezeq Group in 2003 amounted to approximately NIS 7.98 billion, compared with NIS 8.06 billion in 2002. Most of the decrease derived from the decrease in revenues from domestic fixed-line communication, a decrease in call traffic and dial-up Internet and the erosion of their tariffs. Cellular telephone revenues decreased due to the decrease in interconnect fees, transmission revenues and the company's collection fees.

The decrease in the Group's revenues was moderated by the increase in revenues from fixed fees for ADSL lines, and an increase in the revenues of Pelephone and BezeqCall Communications.

Revenues in the fourth quarter of 2003 amounted to approximately NIS 1.968 billion, compared with NIS 1.985 billion in the fourth quarter of 2002.

Operating and general expenses

The Group's operating and general expenses in 2003 amounted to approximately NIS 4.49 billion, compared with NIS 4.53 billion in 2002.  Most of these expenses remained more or less unchanged, although in 2003 there was some decrease in the company's wage expenses as a result of the retirement of employees under the early retirement plan.

Operating and general expenses in the fourth quarter of 2003 amounted to approximately NIS 1.126 billion, compared with NIS 1.149 in the same period in 2002.

Operating income

The operating income of the Bezeq Group in 2003 amounted to approximately NIS 1.093 billion, compared with NIS 1.017 billion in 2002 – an increase of about NIS 76 million.  The increase derived from the changes in the income and expenses items, which led to a transition from operating loss to operating profit at Pelephone and to a decrease in the operating income of the company and of Bezeq International.

Operating income in the fourth quarter of 2003 amounted to approximately NIS 257 million, compared with about NIS 211 million in the fourth quarter of 2002.

Financing expenses

The financing expenses of the Bezeq Group in 2003 amounted to approximately NIS 158 million, compared with about NIS 165 million in 2002. The decrease derives mainly from the decrease in the company's financial debt, and from an increase in income from the financial investments of the company. Most of the overall decrease was offset by the sharp rise in the financing expenses of Pelephone and Bezeq International.

Cash flow

The consolidated cash flow of the Group generated by current operations in 2003 was approximately NIS 2.692 billion, compared with about NIS 2.830 billion in 2002. The source of the decrease in the cash flow was mainly a decrease at the company and at Bezeq International. The decrease was partially offset by an increase in the cash flow from current operations at Pelephone and BezeqCall Communications.

Shareholders' equity

The shareholders' equity of the Bezeq Group as at December 31, 2003 amounted to approximately NIS 6.8 billion, which is about 42.5% of the total balance sheet, compared with about NIS 6.59 billion and 40.6% of the balance sheet on December 31, 2002.  The increase in shareholders' equity derived from an issue of shares in accordance with the agreement with the State, and from capital raised for the company. The increase was offset by the loss of the Group and the distribution of a dividend in 2003.