出國報告（出國類別：實習）

寬頻應用服務等相關技術

服務機關：中華電信股份有限公司

姓名職稱：陳寬宏助理工程師

派赴國家：法國

出國期間：93年10月24日 ～ 11月6日

報告日期：93年 12 月28日

目　　　錄

一、目的	3

二、過程	4

三、無線區域網路	5

四、無線網路頻帶	7

五、無線區域網路技術標準演進	8

六、無線區域網路設備廠商動向	10

七、無線區域網路和其它無線技術	11

八、設備實務	13

九、Alcatel OmniAccess 1200 規格	16

十、心得	20

十一、建議	21

十二、相關附件	22

一、目的

# 中華電信無論是在固網、行動以及數據通信網上面均擁有國內最多的客戶，其中越來越多人採用WLAN 技術--在家庭、辦公室、工廠和公共場所。

# WLAN 市場不但年年成長，它也將繼續致力於用戶需求產品和准許企業部署新應用如：作為聲音及其它即時應用。 今天，“集中" WLAN 架構可提供企業行動數據和聲音服務，並且由於它的QoS, 安全, 行動性, 無線電管理之改良及平順過渡到新的標準(802.11e，802.11i等。)未來802.11e 標準可保證無線電在空氣中傳輸之QoS, 特別是為VoWLAN (以WLAN傳輸VoIP) 應用, 並且模擬結果展示它改進了聲音容量和data / voice共存的效能表現。

在這競爭激烈的電信市場中持續保有技術優勢極為重要。職奉派赴法國實習國外廠商提供無線接取網路之經驗與技術，就是掌握技術脈動，提供更佳的服務予客戶。

# 二、過程

| 93/10/24 ~ 10/24 | 去程：台北－巴黎 |
| --- | --- |
| 93/10/25 ~ 10/29 | The practice of supply wireless access network of next generation |
| 93/10/30 ~ 10/31 | 週休假日、整理資料 |
| 93/11/01 ~ 11/04 | The practice of maintenance system wireless access network of next generationn |
| 93/11/05 ~ 11/06 | 返程：巴黎－台北 |

# 三、無線區域網路

WLANs 很快就會出現在在家庭、辦公室、工廠, 和公共場所。 隨處可見便宜的SOHO族用WLAN設備迅速促進了SOHO WLAN市場。 但是, 多數企業懷疑無線網路安全於是避開部署他們。由於新產生標準改善了WLAN 安全，很多供應商直接有效的提供了可管理性、可擴充性, 和可靠性的設備，企業WLANs佈建已開始增多。當企業體驗到WLAN好處和便利後，預期市場將持續增加。

# 3.1 WLAN的好處

2003 年大約50% 企業部署WLANs, 但都被限制在會議室或各自的部門。 今天, 企業開始經驗和評估普遍存在的無線接取之好處。 無線接取可提升員工生產力,增加每天例行任務準確性, 提高組織靈活性, 和改善員工滿意度。

部署WLAN除可以改善當前的營運之外，企業還想利用WLAN 的行動方便性尋求新應用。這些新應用可大大改進工作環境並且降低組織的營業成本。典型應用是WLAN傳輸VoIP (VoWLAN) 。 使用唯一WLAN基礎設施, 可以支援本身的數據傳輸需要以及提供公司聲音網路。 這唯一基礎設施能很大地增加網路的ROI 和改進員工生產力, 同時提供機動環境作其它即時應用。

# 3.2 WLAN發展

# 這種機動解決方案在美國及其它室內行動市場低度開發地區快速增長。 在歐洲, 企業 (聲音) 機動性代表大約12% 企業用戶 (根據年度發貨) 。 DECT 將繼續專注聲音機動性; 根據費用和服務，在可預見的將來，這仍然是最佳的解決方案。 在另一方面, WLAN已對整合 (voice + data) 企業機動性需要做好準備。

# 3.3 WLAN架構

依據IEEE 802.11之WLAN 標準不斷演變，特別是改進安全並且保證無線電在空氣中傳輸之真正QoS。在這些新標準被批准和實施前，WLAN最近湧現了"集中"架構，使能滿足企業data/voice機動性共存之需求。"集中"WLAN也改善效能，支援新的WLAN加值服務如呈現出客戶身處地點附近有那些餐廳、加油站、停車場等資訊。

# 四、無線網路頻帶

# 4.1操作局限

# 允許WLAN 的無執照的操作在 2400-2483.5兆赫頻帶導致了成功發展標準IEEE 802.11/11b/11g，IEEE 802.15。WLAN 操作必須全國性與其它用戶協調，這帶來某些限制。最常見頻道數目限制和EIRP (有效全向發射功率) 局限(如在一些國家室外、室內使用須小於100mW)。 WLAN 發射功率在這些頻帶是微弱的, 因為他們易受強大的發射功率源（譬如微波爐）干擾。

# 然而， WLAN的短程使用與抗干擾性封包傳輸，意味在許多情況下，對其他用戶而言是透明的。WLAN與不同的短程系統(如WiFi 和Bluetooth) 同時操作，效能可能稍差。

# 4.2國際動態

ITU WRC 2003 年指配了455 兆赫 5 千兆赫頻帶給全世界WAS (無線接取系統，包括WLANs)。 這些頻帶早已經指配給其它系統(無線電定位) 。 但ITU認為藉某些限制、可同時操作。為保護現在已經有的服務, 一些WAS功能放在某些sub-bands ：使用限制(如只能在戶內)，EIRP 局限，動態頻率選擇(DFS)及發射功率控制(TPC) 。 DFS 作用能使接取點AP查出雷達存在，和在雷達被干擾前釋放該頻道。

ITU這個決定將導致新標準和新部署。 但是，實際操作仍須遵守各國電信法規(如在一些國家不允許IEEE 802.11a 的操作) 。

# 五、無線區域網路技術標準演進

針對WLAN 在公司企業環境應用主要有以下的標準：

5.1 802.11e

802.11e 標準正被開發支持即時訊務之服務品質(QoS) 。預期2004 年底該標準將被批准。

5.2 802.11h

小組目標是增加在歐洲室內和室外5GHz頻道之選擇，並提高頻道能量測量和報告機制以降低干擾(DFS) 並且改進發射功率管理(TPC) 。

5.3 802.11i

802.11i 標準己被開發來提供WLAN網路安全。 802.11i 使用802.1x port-based的EAP標準為用戶和設備認證並且以TKIP 作為協定和演算法改進被WEP使用鑰匙之安全。它引進二個新特點, 即根據AES加密演算法之預認證及加密協定。 該標準在2004 年6月批准。WPA (Wi Fi 聯盟提案) 是802.11i 標準子集，包括802.1x/EAP 和TKIP。

5.4 802.11k

IEEE 802.11 工作小組K 專為WLAN定義無線電資源測量。 終端設備和AP 能從其他的終端設備和AP要求資訊、決定本身的狀態和採取的行動。上層也能使用這些測量作適當決定。 802.11k標準將於2004 年底被批准。

5.5 802.11n

2003 年IEEE 802.11 和WiFi 社區達成共識： 802.11需要修正以提供100 Mbit/s throughput應用。這產生了新的IEEE 工作小組802.11n標準。 首批規格可望於2005 年底產生。

5.6 802.11r

在2004 年4月初成立IEEE 802.11 工作小組R (臨時地快速漫遊)以定義標準化的方法使從一AP 到另一個AP之終端設備過渡(BSS 過渡)時間最短。 目標是達到BSS 過渡時間相容於譬如VoIP應用。提出的機制必須完成這目標且不影響安全或現有的服務。

5.7 802.21 與傳輸媒介無關之交遞

目標是能在802 和非802 (行動電話網路等)異質網路之間交遞和相互運作。

# 六、無線區域網路設備廠商動向

6.1 IETF CAPWAP 提議

從2004 年1月起，CAPWAP (無線接取點之供裝和控制) 己是一個正式IETF 工作小組。 它當前的努力範圍是為現有的WLAN架構提供詳盡的分類。 但是, 最終目標是為集中WLAN架構之中央控制器和APs之間，定義控制協定。 LWAPP 是其中一個協定提議，被Airespace、NTT Docomo、Legra, Proxim、Symbol和Dlink等公司推舉。

6.2 WLAN 智慧卡集團

這個集團, 絕大部分由智慧卡供應商組成，主要在促進筆記型電腦和PDAs使用智慧卡接取由行動電話公司、無線網際網路服務供應商及公司企業領域提供之WLAN。

# 七、無線區域網路和其它無線技術

7.1 行動電話網路

行動電話網路為寬覆蓋面聲音和資料應用之關鍵技術。當前, 第2代(GSM 、cdmaOne 、TDMA, 和PDC/PHS) 代表97%以上行動市場。 GSM以GPRS 提供40 Kbits/s頻寬。改善版本EDGE，頻寬為GPRS 三倍。 cdmaOne (IS-95B)資料速率可達到64 Kbits/s 。

7.2 第3代行動電話

由於頻寬大增，第3代行動電話技術將提供用戶新體驗。 UMTS提供384 Kbits/s 的資料頻寬。 在幾年內, HSDPA 將UMTS 資料加速五倍。 cdmaOne簡單演變為cdma2000 1xRTT, 支持資料服務至144 Kbits/s 。 cdma2000  1xEV, 是保留給資料用, 提供傳輸量700 Kbits/s 以上。 在將來, 像UMTS, cdma2000 1xEVDV,整合聲音和高速數據在同一頻帶。

7.3 無繩電話

DECT在企業環境作為室內聲音應用已超過10 年。雖住宅應用(無繩的電話) 驅使DECT 產品材料成本大幅降低, 但由於重複利用WLAN為數據部署基礎設施傳輸VoIP之手機普及，DECT 產品的長期遠景不定。

7.4 公眾HotSpot

公眾WLAN熱點可補行動電話技術不足。在當前任何50,000 熱點如機場, 旅館, 或會議中心， WLAN 提供高數據速率(Mbits/s)。

雖WLAN優勢明顯，然而它的覆蓋面和機動性在公眾應用受到限制。

7.5 全球互通微波接取

WiMAX，尤其是IEEE 802.16e 變形, 克服這些局限, 可在熱點提供寬頻連通。由於先進的技術, WiMAX 提供幾十Mbits/s寬頻無線接取在幾十公里的範圍。其它技術,如行動Fi (IEEE 802.20) 能以有限頻寬應付移動速度高達250 km/h之終端設備，未來前途不定。

7.6 藍芽

Bluetooth (IEEE 802.15.1) 允許個人區域網路（PAN）之無線短程連通。在來年, 歸功於低成本、高效率的電力消耗，低data-rate之ZigBee (IEEE 802.15.4) 可以補Bluetooth之不足。 另一方面,UltraWideBand (UWB) 瞄準短程, 非常高data-rate應用, 但標準(IEEE802.15.3) 仍未底定。UWB 第一個應用也許是替換當前的USB 纜繩，然後可能是家庭網路應用，替換或補全住宅WLAN 。

# 八、設備實務

8.1 概說

Alcatel OmniAccess 1200 存取點為802.11 無線網路提供最佳的安全、性能表現和覆蓋面。它與Alcatel 4000 WLAN 交換器和Alcatel 4100 WLAN 器具一道提供企業環境強固，高成本效益的無線區域網路 (WLAN) 服務。

OmniAccess 1200 存取點裝備以內建無線電和sectorized 扇形區域指向性天線。可利用任意選用之連接器連通外部天線。 企業採用OmniAccess 1200 存取點，可在多重狀態的802.11 a/b/g 和802.11 b/g兩個版本之間選擇一個。 Alcatel OmniAccess 1200 存取點之各種各樣的無線電能力及部署選擇，充分估計考量所有模式，在任何企業環境下都是適合理想的解決方案。

OmniAccess 1200 存取點是唯一同時結合資料前送和空中無線電監視作用的存取點解決方案。 不需要外加的監視空中無線電節點，可減少部署無線網路的費用。另外也同時簡化無線網路設計、無線網路部署。並且由於對無線基礎設施的每個角落擴大即時監視，大大強化 RF 無線電安全性。

8.2 根據之標準

Alcatel OmniAccess 1200 存取點支援正由網際工程特別工作組 (Internet Engineering Task Force ，IETF) 開發之規格、日漸受歡迎的輕量級存取點協定(Lightweight Access Point Protocol，LWAPP)，保證存取點、WLAN 交換器和器具之間可相互運作。 由於採取這標準協定，各OmniAccess 1200 存取點可無縫整合成一個無線網路並且提供長期投資保障。

8.3零接觸配置和管理

Alcatel OmniAccess 1200 不需要使用者來配置。 部署數千、萬台是非常簡單之事--只要插入任何執行標準乙太網路協定之設備即可。 OmniAccess 1200 透過乙太網路基礎設施自動向Alcatel WLAN 交換器和器具報到。 一旦報到被確認，Alcatel WLAN 器具且/或交換器自動地在Alcatel OmniAccess 1200s上編程所有適當的安全、服務品質(quality of service ，QoS) 及其他政策資訊。 使用Alcatel 的AirView 軟體，Alcatel WLAN 交換器及器具可在這些Alcatel OmniAccess 1200s設備上指定頻道和調整無線電發射功率，以保證RF 覆蓋面和性能表現的持續優化。

8.4安全

Alcatel OmniAccess 1200 、Alcatel WLAN 交換器和器具協力運作，創造出一個完整安全地無線環境。Alcatel OmniAccess 1200交貨產品內建X.509 證明，以防止未批准的通入Alcatel 網路。 此外，當情況需要時，Alcatel OmniAccess 1200 能支持802.1x 認證/ 加密、並且是能以硬體方式支援日漸受歡迎的802.11i 標準。Alcatel OmniAccess 1200 也在RF無線電層安全方面充當一個主動的角色。 經由整合即時空中無線電監視服務，Alcatel OmniAccess 1200 能協助查出和圍困其他非法惡意存取點，防止RF 無線電層之攻擊，保證惡意用戶不能存取敏感公司資源或打亂公司正常活動。

8.5服務品質

Alcatel OmniAccess 1200s 是Alcatel全面QoS 框架中之內在組件。 Alcatel OmniAccess 1200以聰明排隊和角逐管理計劃，提供有效的空中無線電資源管理。 這使Alcatel解決方案非常適合如聲音等即時應用。 Alcatel 的無線QoS能力緊密對照日漸受歡迎的 IEEE 802.11e 標準。 當標準完成，只須通過簡單的軟體升級，Alcatel 無線系統就將百分之百符合這個802.11e 標準規格。

8.6特點和好處

Alcatel OmniAccess 1200 存取點提供許多特點和好處包括:

• 零配置和管理

• 減少部署一無線網路所需的費用和時間

• 明顯簡化每日的操作

• 同時空中無線電監視和資料服務

– 減到最小的設備需求

– 被簡化的無線電網路設計

– 透過完全、即時、遍及一整個網路監視，增加安全性

• 內部和外部天線選擇

– 提供彈性的部署和部署變更之靈活選擇

• 能執行LWAPP 協定

- 保證與現有的基礎設施和第三方WLAN 設備之間可相互運作

資訊技術人員很容易為Alcatel OmniAccess 1200 存取點進行軟體升級。任何變動，都會從Alcatel WLAN交換器和器具自動地對所有 OmniAccess 1200s推送，以達到軟體無縫升級並有效降低成本。 這保證不必勞駕資訊技術人員親手介入干預，即可支援新出現之無線標準。因為軟體完全、即時、自動地保持整個Alcatel系統一致，即可保證與現有的基礎設施和第三方WLAN 設備整個網路之間可相互運作。

# 九、Alcatel OmniAccess 1200 規格

9.1 802.11a

‧ Data rate: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, and 54 Mbps

‧ Frequency band: 5.15 - 5.25 GHz, 5.25 - 5.35 GHz, 5.725 - 5.850 GHz

‧ Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)

‧ Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance (CSMA/CA)

‧ Non-overlapping channels: 13

‧ Typical receiver sensitivity: -72 dBm at 54 Mbps, -73 dBm at 48 Mbps,

-78 dBm at 36 Mbps, -82 dBm at 24 Mbps, -83 dBm at 18 Mbps,

-85 dBm at 12 Mbps, -88 dBm at 9 Mbps, -90 dBm at 6 Mbps

‧ Transmit Power Settings: 100%, 50%, 25%, 12.5%,  6.25%

‧ Maximum Transmit Power: 50 mW (17 dBm). Maximum power setting will vary according to individual country regulations

‧ Typical Radio Range

- Indoor: 45 ft (14 m) @ 54 Mbps, 110 ft (34 m) @ 18 Mbps,

165 ft (50 m) @ 6 Mbps

- Outdoor: 100 ft (30 m) @ 54 Mbps, 600 ft (183 m) @ 18 Mbps,

1000 ft (305 m) @ 6 Mbps

Ranges and actual throughput will vary based upon environmental factors

9.2 802.11b

‧ Data rate: 1, 2, 5.5 and 11 Mbps

‧ Frequency band: 2.4 – 2.4835 GHz

‧ Direct sequence spread spectrum

‧ Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance (CSMA/CA)

‧ Non-overlapping channels: 3

‧ Typical receiver sensitivity: -89 dBm at 11 Mbps, -91 dBm at 5.5 Mbps,

-92 dBm at 2 Mbps, -94 dBm at 1 Mbps

‧ Transmit Power Settings: 100%, 50%, 25%, 12.5%,  6.25%

‧ Maximum Transmit Power: 100 mW (20 dBm). Maximum power setting will vary according to individual country regulations

‧ Typical Radio Range

- Indoor: 160 ft (49 m) @ 11 Mbps,  410 ft (125 m) @ 1 Mbps

- Outdoor: 1000 ft (305 m) @ 11 Mbps,  2000 ft (610 m) @ 1 Mbps

Ranges and actual throughput will vary based upon environmental factors

9.3 802.11g

‧ Data rate: 1, 2, 5.5, 11, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps

‧ Frequency band: 2.4 – 2.4835 GHz

‧ Direct sequence spread spectrum

‧ Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance (CSMA/CA)

‧ Non-overlapping channels: 3

‧ Typical receiver sensitivity: -72 dBm at 54 Mbps, -76 dBm at 48 Mbps,

-82 dBm at 36 Mbps, -85 dBm at 24 Mbps, -88 dBm at 18 Mbps,

-90 dBm at 12 Mbps, -92 dBm at 9 Mbps, -92 dBm at 6 Mbps

‧ Transmit Power Settings: 100%, 50%, 25%, 12.5%, 6.25%

‧ Maximum Transmit Power: 30 mW (15 dBm).

Maximum power setting will vary according to individual country regulations

‧ Typical Radio Range

- Indoor: 90 ft (27 m) @ 54 Mbps, 180 ft (55 m) @ 18 Mbps,

300 ft (91 m) @ 6 Mbps

- Outdoor: 250 ft (76 m) @ 54 Mbps, 600 ft (183 m) @ 18 Mbps,

1300 ft (396 m) @ 6 Mbps

Ranges and actual throughput will vary based upon environmental factors

9.4 Environmental Specifications (AP)

‧ Dimensions: 6 in x 4.4in x 1.6in (INT antenna) 6in x 5.4in x 1.6in (w/ ext. antenna)

‧ Weight: 1.3 lbs (AP and ceiling clips) 2.2 lbs (AP with optional wall brackets kit)

‧ Power consumption: 10 watts

‧ Operating temperature: 0-50 degrees C

‧ Storage temperature: -40 to +85 degrees C

- Humidity: 0-90% non-condensing

9.5 Agency Approvals

Alcatel OmniAccess 1200

Safety – CSA 22.2 No. 950-95

CSA 1950

EMC – FCC Part 15 class A

EN55022 class A

ICES-003 (Canada)

FCC Part 15, Subpart E

FCC Part 15.247

IC RSS 210 (Canada)

Others IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g

# 十、心得

# 一個新WLAN 架構概念出現在市場上。 它被命名"集中架構"，對比傳統"分佈" 架構。後者包括以“繁重" 接取點AP為基礎之第一代 WLAN，AP負責所有WLAN 功能，AP直接連線到區域網路交換器。新“集中"架構概念引入一個新設備，例如叫接取控制器，從AP接手802.11之部分功能(MAC+PHY)。由於效能及成本考量，傳統 "繁重" AP 不可能集成全部WLAN 功能，未來趨向將是增加這接取控制器功能。

# 十一、建議

"集中架構"因不同WLAN 設備廠商而異, 例如, 一些廠商喜歡把802.11 加密功能放入接取控制器，另一些廠商仍把它保留在AP 。

有些廠商會以不同種類的接取控制器分別滿足客戶特定需求(如安全，機動性等。) 這新"集中架構"的目標是改進如無縫的移動性，QoS及安全等WLAN關鍵屬性。

未來，"集中架構"之 AP等設備規格各家廠商不同，同一套規格能找到符合之廠商家數很可能不足。

依此趨勢，本公司依政府規定作業必定面臨前所未有之巨大挑戰，建議相關負責WLAN 設備規格研擬、審查，採購，驗收，供裝單位宜速謀對策，彈性因應。

十二、相關附件

# Text boxes

OmniAccess 1200 Access Point