行政院所屬各機關因公出國人員出國報告書

（出國類別：其他活動）

赴日本執行直流電壓型無熔線斷路器監督試驗工作報告

服務機關：經濟部標準檢驗局

出 國 人  職    稱：技士、技佐

姓    名：林聰明、劉德聰

出國地點：日本新瀉（日立產機公司中条工廠）

出國期間：中華民國九十三年十月三日至十月九日

報告日期：中華民國九十三年十二月八日

行政院研考會/省（市）研考會 編號欄

# 前言

## 依據中國國家標準CNS14816-2 C4489-2之規定，凡適用於頻率60Hz交流600V以下及直流250V以下之無熔線斷路器皆屬本局檢驗之範圍，唯本局目前直流試驗設備尚未建置完成，而本次申請者所提出之直流電壓型無熔線斷路器，鑑於該產品仍屬應檢驗品目且於國內市場確實有所需求，因此同意由本局派遣相關人士赴日本以臨場監督試驗方式辦理，本案結束後，相信有此次之經驗必可對類似之商品於輸入國內時的檢驗提供一套解決的方案。

# 工作說明

## 本次監督試驗之申請者為永彰機電股份有限公司，所申請的型號為S-50SB委託試驗案號90303100611一案，檢驗所依據的標準為CNS14816-2 C4489-2。

## 經申請者提出檢驗之需求並審查申請者檢送之臨廠監督試驗日程進度計畫、工廠檢測設備基本資料及工廠位置等相關書面文件後，本局同意派遣第六組電氣檢驗科技士林聰明與技佐劉德聰於十月三日至十月九日赴日本日立產機公司中条工廠臨場監督試驗。

## 在本次的行程中，大約的工作內容如下：

- 十月四日：於日立產機中条工廠，先進行試驗前的討論會議，討論包括試驗的樣品規格、數量及程序等，並參觀工廠及核對各項試驗設備後，開始進行依標準規定之順序I做構造檢查、跳脫限制及特性、介電特性及機械操作及操作性能能力等試驗。

- 十月五日：於日立產機中条工廠，執行溫升試驗、1.45倍過負載試驗、2倍過負載試驗及DC125V Ics＝2.5kA及Icu＝5kA短路試驗。

- 十月六日：於日立產機中条工廠，執行DC250V Ics＝1.2kA及Icu＝2.5kA的短路試驗，試驗結束後再執行操作性能測試、耐電壓測試、溫升測試及1.45倍過負載測試等相關的試驗。

- 十月七日：於日立產機中条工廠，接續前一日的相關後續試驗，最後再執行2.5倍過負載的試驗後結束所有的試驗程序。

- 十月八日：於日立產機中条工廠，與該廠試驗人員討論一週來進行的試驗項目所得數據，並將試驗報告初稿紀錄完成交由双方確認無誤。

## 監督試驗結束後，並要求申請者對於產品技術資料內有疑義或應修改的部分提出說明及訂正。

- 檢討事項

鑑於此次監督試驗之經驗，於回國後可望藉由類似一致性研討的方式，讓本局於執行檢驗相同性質之案件的模式皆有一致性的觀點。

# 總結：

# 此次監督試驗因某些試驗項目所費時間甚長，甚至準備工作亦不容易，因此試驗程序的安排格外重要，大致而言，本次的試驗安排仍屬流暢，執行情形一切順利，該公司生產工廠對於本局人員所提出之問題，均能充分配合予以解說，並詳盡地解說該公司所有的試驗設備，讓本局人員對於直流試驗設備有更深入之了解與啟發，足供往後購置之參考。