- 本次會議研討會主題包括IPv6 Industry、e-Government / Society、IT Business、Management及Solution等，配合會議期間也有廠商展覽活動，展出包括Cisco、NEC、Hitachi等大廠及約15家較小廠商之產品，另NTT Communication、NTT West、NTT East之IPv6服務提供以及IPv6應用服務介紹，綜觀而言展出廠商為數不多，也未見商機熱絡現象

- 本次會議期間，台北電腦公會(TCA)共安排參訪NTT Communication、NEC、日本IPv6 Promotion Council、Hitachi及Pioneer等五個公司單位，藉以了解日本業界在IPv6服務面及產品面之實際進展。主要單位現況說明如下：

（一）NTT現況說明：

  - 目前所有骨幹網路(超過100個Routers)已建立IPv4 / IPv6 dual stack 於2004年建在全球各POP並已商用化。

  - NTT之OCN已提供IPv4 / IPv6 dual stack ADSL服務。

  - NTT利用IPv6及m2m-X管理伺服器提供新服務。

  - m2m-X IP 家庭試用包括Sony 的PS2 TV - phone、Sanyo的Multi-Media Communication、NTTCOM的personal VPN、及Pioneer的Cyber Conference等。

（二）NEC現況說明

1、NEC於1997年致力於IPv6的研究與試用並於NEC公司內Intranet建立IPv6實驗網。

2、NEC於2000年9月自制IPv6路由器(IX5000系列)開始出貨。

3、2004年10月BIGLOBE開始利用IX5000進行IPv6服務。

4、NEC亦自製IPv6相關產品已得到IPv6 Ready Logo認證，如高速Access、Router、小型ATM Router、整合型Switch Router、ADSL小型Router。

5、NEC於2004年2月16日在IPv6 Business Submit利用NTT之m2m-X作成Web會議新服務示範。

（三） IPv6 Promotion Council 現況說明：

1、IPv6 Promotion Council在日本為IPv6推動單位之ㄧ，成立於 2000年8月為一非營利及非政府機構、members截至2004年4月有360個單位參加。

2、參加各種比賽成果豐碩、idea獎項：15國家50個獎、製作獎項：11個國家33個獎項。

3、利用IPv6作了多項實例demo

    - Free Bit:相當IPv6 IP-phone。

    - JR(日本國鐵)West的監控系統。

    - 在各ISP間作TV廣播及VOD服務。

    - Matsushita Electric Works 的各項應用如：工廠自動化、辦公室自動化、家庭自動化、電子商務、政府服務、學校服務、醫療等。

- 針對IPv6 Peer to Peer或End-to-End之通信模式特性所帶來安全上更大的問題，NTT Communication 提出m2m-x platform (Machine to Machine for any 【thing ｜ place ︱ time】)解決方案，其要義為將每個end user 需要為每個end equipments設定的security policy 集中由service provider伺服器平台來提供包括認證、授權、加密等服務，個人認為集中安全管控固然有其方便性，但在Internet開放環境中，如何保護此集中安全管控平台免於遭受攻擊癱瘓因而導致全面性服務中斷，即為一大課題。

- IPv6強調每個裝置均可擁有自己位址以及位址Auto-configure 的方便性等，免去了IPv4因位址不足需有NAT(Network Address Transfer)位址轉換機制設定，但仔細推敲個別位址及Auto-configure均可能造成防火牆(Fire wall) Security Policy 設定上的困難，若將防火牆功能下推至個別裝置，卻又有設備成本提高及使用上反而更形困難，看來IPv6在安全上的議題不比IPv4 容易，NTT報告中強調v6安全議題可得到一些佐證。

- NEC從1997年開始開發IPv6路由器，目前生產的路由器全部取得IPv6 Ready標章，但詢問是否可因此說服用戶購買，答案是尚未看出此跡象，亦即實際出貨量仍極為有限，故NEC也著力於開發如使用IPv6 Multicast技術之企業web conference應用，因為唯有豐富的應用才能吸引人們使用IPv6。

- NEC特別詢問HiNet IPv6 之試用戶數目，回答約50戶與NTT約500戶之IPv6試用戶，可得知兩國推展狀況相似，NEC認為關鍵因素在於用戶使用IPv4沒有太大問題，缺乏使用IPv6的動機，且ISP對IPv4 address取得目前也未見問題，順便提到日本企業現在流行合併，因v4位址很難更動，建議乾脆使用v6也許是推廣方法之ㄧ。