行政院所屬各機關因公出國報告書

( 出國類別:實習 )

實習「第三代行動電話系統核心網路平台(含服務平台)R4/R5系統演進設計技術」報告

服務機關：中華電信行動通信分公司

姓名職稱：林仁洲/副  工

姓名職稱：陳富益/專  員

派赴國家：芬蘭

出國期間：九十三年十月二十三日至十月三十一日止

報告日期：九十三年十二月三十日

目     錄

1.	目的	1

2.	過程	2

3.	心得	3

3.1引言	3

3.2 Why UMTS Release 4、5 and 6	3

3.2.1行動通信與網際網路	3

3.2.2 UMTS Release 99的目標	7

3.3 Release 4的要項分離	9

3.3.1 Bearer Independent電路交換核心網路	9

3.3.2 多重服務交換網路架構	12

3.3.3 Transcoder Free Operation	13

3.3.4 Bearer Independent 分封交換核心網路	16

3.4 UMTS Release 5 核心網路要項	17

3.4.1 HSS (Home Subscriber Server)	17

3.4.2 SGW (Signalling Gateway)	19

3.4.3 Session Initiation Protocol (SIP) 和Session Description Protocol (SDP)	19

3.4.4 Call Processing Server (CPS)	23

3.4.5 IP Multimedia Subsystem (IMS)	23

3.4.6 IP Multimedia Register (IMR)	24

3.4.7 Release 6 的構想-網路分享(Network Sharing)	24

3.5 服務組態的改變	25

3.5.1 Open Service Access (OSA)	25

3.5.2 多媒體訊息服務Multimedia Messaging Service (MMS)	27

4.	感想與建議	30

5.名詞解釋 (Acronym)	32

# 目的

職等依中華電信股份有限公司九十三年十月二十日信人二字第93A35010982 號函赴芬蘭 NOKIA公司實習『第三代行動電話系統核心網路平台(含服務平台)R4/R5系統演進設計技術』，此行主要之目的為研習:

- Nokia 3G-CS概要及架構。

- Nokia 3G-CS　R4 核心網路。

- Nokia 3G-CS　R5 核心網路。

- Nokia 3G-CS 服務平台。

本次研習主要目的是學習3G-核心網路R4/R5系統相關技術，並了解第三代行動電話系統核心網路未來發展趨勢，藉由對其架構之了解，將有助於未來新服務及新功能之開發之規劃、設計，及維運工作。

# 過程

芬蘭NOKIA公司為本公司建設中之第三代行動通信系統建設案供應商，本實習案內容主要是以第三代行動通信系統核心網路之3G-核心網路R4/R5設備為主。

| 日期 | 地點 | 摘要 |
| --- | --- | --- |
| 93/10/23~92/10/24 (週六~週日) | 台北--赫爾辛基 | 去程 |
| 93/10/25~92/10/29 (週一~週五) | 赫爾辛基 | 第三代行動電話系統核心網路R4/R5技術實習 |
| 92/10/30~92/10/31 (週六~週日) | 赫爾辛基--台北 | 回程 |

行程紀要：

# 心得

## 3.1引言

中華電信第二代行動通信是採用泛歐式的GSM，第二代行動通信技術不管是歐規的GSM、日規的PDC或是美規的CDMA都是採用窄頻通道來傳送資訊，每秒只能傳送9.6Kbps，且以服務語音通訊為主要目的，數據傳輸速度顯得十分有限，這種窄頻的頻寬初期對以語音使用為主的用戶還算足夠，但隨著科技的進步用戶對多媒體服務的需求日益增加，這樣的頻寬就顯得不足，因而朝寬頻設計的第三代行動電話的發展。第三代行動電話採寬頻通道設計，最高傳輸速率為2Mbps，如此可以提供高速寬頻的服務，及多媒體資訊的傳送(諸如：圖片、影像等)用以滿足用戶對頻寬的需求。目前網際網路蓬勃發展，由於第三代行動通信速度夠快，所以可以結合網際網路提供「無線上網」的服務，但為整合一些即時性、非即時性、語音、非語音的多媒體資訊於同一行動通訊網路，實現一個行動無線個人多媒體的環境，不是目前第二代行動通信GSM及GPRS或初期的第三代行動通信UMTS Release 99所能辦得到的，必須建設一個能提供各種服務的ALL-IP共同網路，所以才有Release 4、5、和6的需求。

## 3.2 Why UMTS Release 4、5 and 6

### 3.2.1行動通信與網際網路

行動通信與網際網路可以說是近年來推動電信市場的兩大主要力量，由於行動通信帶給人們在通信上更自由、更獨立，加上手機價格日漸便宜，所以促使行動通信的使用率快速成長，在很多國家行動通信的用戶數甚至超越固網通信的用戶數，而這些年來隨著科技的進步及個人電腦的普及化，也讓網際網路成為電腦網路上的當紅炸子鷄，網際網路最吸引人的地方是它能提供多媒體的服務，使人的生活更方便、更多采多姿，人類的慾望是無窮的，這也是推動各行各業發展的原動力。行動通信也因應市場的需求結合網際網路，使人們能隨時隨地上網，無遠弗屆的遨遊於無線網際網路的世界，這樣的結果將造就通信市場的另一個新契機，但先決條件必須建造一個具備全分封交換能力的行動通訊網路。

一個成功的行動通信系統應建構在三個方面：

- Capacity (容量要大)

- Coverage (涵蓋面要廣)

- Value added service (附加價值內容要豐富)

其中第三項是一些新的 IP Applications 為滿足上面所提三項，我們可以現存的行動通信系統加入一些新的特性(即在現存的第二代行動通信系統GSM 加入新元件SGSN及 GGSN 成 GPRS) 或從新設計一個新系統如UMTS。

第二代行動通信系統GSM是一個純粹電路交換網路(Circuit Switched Network)用以服務語音，不具分封交換能力，無法與網際網路結合，更無法提供豐富附加價值的服務，為達成上述三項(Capacity 、Coverage、新的 IP Applications )的要求於是提出一些朝高速寬頻發展的方案，以逐步提高傳輸速率，並增添分封數據傳輸功能，其中最重要的三項特徵功能。

- General Packet Radio Service (GPRS)

- High Speed Circuit Switch Data (HSCSD)

- Enhanced Data rate for GSM Evolution (EDGE)

其中GPRS 及 HSCSD在現有的GSM無線介面上以channel bundling新的通道編碼技術方式，以多個實體通道指配給一個客戶使用，使HSCSD及 GPRS的傳輸速率分別達到115.2Kbps及 171.2Kbps如圖2所示。而EDGE是利用新的調變技術GMSK ( Gaussian Minimum Shift Keying) 及編碼方式，分別使電路交換模式及分封交換模式傳輸速率提高到348Kbps 及 476 Kbps。

提到網際網路就不得不提到IP 的應用，網際網路的蓬勃發展應歸功於IP技術的進步與成熟，在網際網路上提供多樣的IP應用，讓數據話務以每年300% 的速度成長。IP 應用包含很多，諸如網際網路電話(internet telephony)、影音資料流( Video and audio streaming)和文件資料分享(document sharing)等，傳統網際網路是提供一個架構在packet switched non-real time 的傳輸技術上，只能提供一些 non-real time 的 IP applications。但最近也有希望能把傳統的 real-time telephony services 納入到網際網路的聲音，讓網際網路能提供一個多媒體的服務，提供更多附加價值給客戶，所以未來multimedia applications 的需求將導向語音與數據服務的整合，電信業者構思去建構一個共同的網路組態，能同時傳送各種型態的服務必是未來的課題。

就技術層面來看，客戶期待能得到大範圍的 multimedia application 的服務，其實不同application 有不同頻寬需求，業者必須建構一個能符合不同頻寬需求的網路，且又能達到QoS 的要求的傳輸網路，被考慮的傳輸模式有兩個：

ATM (Asynchronous Transfer Mode)

IP (Internet Protocol)

由於IP　Protocol　不能提供如ATM 的 QoS ，但未來的趨勢是建構一個ALL-IP　的網路，所以目前是以IP over ATM 行之。

GPRS　是第一個使用IP當傳輸技術的GSM，IP 在網際網路規約是屬於網路層，IP 在GPRS 是應用於 SGSN 及 GGSN之間，為提供更多的IP address 以因應未來 multimedia services 的需求， IPv6 被強力推薦而目前所使用的為IPv4。

### 3.2.2 UMTS Release 99的目標

UMTS (Universal Mobil Telecommunication System )是歐規的第三代行動通信系統的標準，可以提供高速寬頻的多媒體行動通信服務，其傳輸速率可達384 Kbps ~2Mbps 。

UMTS Release 99 (俗稱Release 3 )其系統網路架構大致可分成兩部分，即接取網路(Access Network ; AN) 及核心網路(Core Network ; CN) 如圖五所示：

其中接取網路(AN) 的 GERAN 是屬2G 的無線接取，UTRAN (UMTS Terrestrial Radio Network) 是屬3G 的無線接取。中華電信在第三代行動通信因採購Nokia 的設備，所以沒有介接 GERAN。

UTRAN： 包含兩個主要元件，Radio Network Control (RNC)及 Base Station Node B

RNC :負責無線資源管理(radio source management) 其中包括允許控制(admission control) 、碼數配置(code allocation) 、壅塞控制(congestion control) 、封包排序(packet scheduling) 、功率控制(power control) 、 交遞控制(handover control)， ATM/IP 交換及操作性工作等。

Node B ：一個Node B 可包含數個cell ，其主要工作包含編解碼(encoding、de-coding) 、速率匹配(rate match) 、展頻(spreading) 、調變QPSK 、功率控制及操作性工作等。

Core Network：在考慮業者的投資成本下UMTS Release 99 的核心網路仍沿用舊有 GPRS 的核心網路。而核心網路又分為電路交換(Circuit Switch :CS) 及分封交換(Packet Switch：PS) 兩個領域

CS：是採用TDM (Time Division Multiplexing) 負責語音話務。

PS：是以IP為backbone 負責非語音的話務。

UMTS Release 99 有一特殊元件叫Media Gateway 介於RNC 與 MSC 之間負責做IP/ATM 及 TDM 的轉換，本元件在Release 99 上隱含於CS 內，到Release 4 才從CS 被獨立出來。

UMTS Release 99 與GSM 最大不同在於無線技術上。GSM採用的是TDM 技術，而Release 99 採用的是 WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access)的技術，它比GSM 系統具有更大頻寬，能提供更好的capacity、Coverage、和Throughput Rate，滿足用戶各種不同應用，使頻寬的使用更具彈性、更有效率。

UMTS Release 99在UTRAN 已差不多全面IP/ATM 化，在建構一個ALL-IP化的行動通信網路，只有在未來的Release 4、Release 5努力將整個核心網路建立成一個PS 的環境。

## 3.3 Release 4的要項分離

### 3.3.1 Bearer Independent電路交換核心網路

在上一章節談到在Release 99的CS領域裡隱含著一個元件Multimedia Gateway (MGW)做TDM 與 IP/ATM 的轉換，為使CS 朝向更IP 化，一個重要的關鍵就是將MGW 從交換機分離出來。也就是將CS 分離成Call Control Level (又稱Control Plane)及 Bearer Control Level(又稱User Plane)。在Release 99 裡 MSC 同時負責處理屬於Signalling部分 如行動管理(Mobile management) 和呼叫控制(Call Control)以及屬 trunking部分，如承載管理和控制(Bearer management and control)。到了Release 4則清楚的把Signalling 及 Trunking 分開。Call control level 專門負責處理屬於Signalling 部分而Trunking 就由Bearer control level來負責處理，這樣的設計就是讓核心網路更進一步朝向IP 化。

在UMTS Release 4 CS 領域裡，經分離成Call control level及Bearer  control level 後，其內部所含主要元件和功能如下：

(1) MSC-Server：MSC-Server 是屬Call control level 的網路元件，主要功能包含行動管理(Mobile management) 及MSC/VLR 的呼叫控制(Call Control) 主要工作如下：

- 行動電話發話與受話的呼叫控制

- 處理用戶設備與網路間，及網路與網路間的信號

- 管理VLR功能

- 與CS-MGW 做Interaction

(2) GMSC-Server：GMSC-Server也屬Call control level 的網路元件，主要功能包含行動控制(Mobile control) 及GMSC 的呼叫控制(Call control)，主要功作如下：

- 向HLR 訊問

- 與CS-MGW做Interaction

(3)Circuit Switched-Media Gateway (CS-MGW)：CS-MGW 是屬Bearer control level 的元件，主要負責：

- 承載控制

- 承載通道接續(Bearer control termination )

- media轉換 /payload處理

- 行動特定功能(Mobil specific functions)

### 3.3.2 多重服務交換網路架構

多重服務交換網路架構(Multi-Service Switching Network Architecture) 是一種水平層次的服務網路架構(Horizontally Layered Network)。

現今的多數網路是屬於垂直整合的網路，這些網路只能提供單一服務或一組特定的服務，譬如PSTN 網路、GSM 網路和IP 網路，以PSTN 網路和GSM 網路為例，他們只能提供Real-time speech 服務和非常有限數據傳輸，而一些IP網路只能做數據服務，這些都不能滿足一個大範圍且變化甚快的個人多媒體服務，因而設計一個水平層次的服務網路架構又稱為多重服務交換網路。

水平層次服務網路分四層:

(1)  Bearer control level：負責提供實體層傳送User data 和Signalling

(2)  Call control level：負責Call 和 Session 的Control 在建立Connection時用以和下一層的Bearer level 與上一層Service level做interact傳送 Call 的QoS 參數。

(3)  Service level:提供一些個人化的服務。如 Location service及 IN 的服務平台CSE。

(4)  Application level：提供不同Applications。

### 3.3.3 Transcoder Free Operation

編解碼( codecs ) 是一種演算，它是用來代表用戶資訊，著名的編解碼是ITU-T G.711，它是指PCM的μ-law 和A-law， 但GSM 的Full-rate (FR)，Enhance Full Rate (EFR) 和Half Rate (HR)也是編解碼。轉碼器  (Transcoder Unit：TCU)是網路上的一個元件，負責掌理編解碼，用以轉換用戶資料的格式，就語音為例，通常從PCM 格式轉成FR、EFR或HR反之亦然。

一個語音如果經過兩次的轉碼，其品質就會變差，這些年來手機與手機間的通話 (MMCs ) 異軍突起，MMCs的通話品質也會因為多次編解碼而降低，有兩種技術能讓語音碼框以透通性端對端被傳送，在傳送過程不被轉碼，分別是Tandem Free Operation (TFO) 和 Transcoder Free Operation (TrFO)，其主要好處如下：

- 增強speech 的品質

- 節省電力

- 降低端對端的延遲

- 節省發話、受話兩端網路的Link 數

Inabnd TFO 在於Release 99是Transcoder units 使用的Protocol。TFO是在Call set-up 之後才啟動的，Release 99 是屬Bearer dependent，也就是MGW 尚隱含在CS (Core Network) 裡，而TCU 又屬MGW 的元件，所以TCU也就參與呼叫的處理程序，TCU 可以起動、掌管、及結束TFO， 這是TFO 不同於out-of band TrFO 最主要的地方，而且TFO 只能用於雙方手機Speech 的codec types 與configuration 能匹配時，當雙方不能匹配時就不能用。

在Release 4 則使用out-of band TrFO， Release 4 是屬bearer independent ,它的編解碼的決定在Call control level 裡完成，而且決定的完成是在Call set-up 之前或之中。故TCU 不會參與呼叫處理程序，所以TrFO 的Signalling Message 是獨立於 Speech data ，不會佔用Speech data 的bit，故稱為out-of band TrFO，而TFO其Signalling Message 並非獨立於Speech data 所以會偷到Speech 的bit 故稱為inband (TFO)。

### 3.3.4 Bearer Independent 分封交換核心網路

在UMTS Release 4用了Bearer Independent Circuit Switched Core Network 將CS 分成獨立的 Call control level 及Bearer control level 兩部分，個別處理Signalling 及 Trunking 。這樣的理念也被拿來討論，把它應用到PS部分，這樣的構思只是被拿來討論，並非Release 4 和 Release 5 所必要的。討論結果有三個選項：

選項1：由於平時SGSN 做比 GGSN 多很多的Call control，所以考慮把 SGSN分成SGSN-server 和PS-MGW。SGSN-server 負責信號做 mobility 管理、Session 管理和CDR的產生，而PS-MGW 負責bearer，做Bearer 的管理。

選項2：除了分離SGSN 外也分離 GGSN 成GGSN-server 與PS-MGW。

選項3：在RNC 及 GGSN 之間建一虛擬通道，但以現在的Protocol 無法辦到所以不可能存在。

## 3.4 UMTS Release 5 核心網路要項

一個ALL-IP 的架構是建構於具分離獨立的控制面與傳輸面的階層式結構(Layered Structure)。最先原則就是將核心網路分離成通信管理及與實際交換有關的實體部分，在轉進到一個完全使用IP Telephony 的網路，自然要拿掉電路式交換的部分，讓整個網路成分封網路。UMTS Release 5就是朝這個方向努力，所以在核心網路有些元件需要進化。

圖十三

### 3.4.1 HSS (Home Subscriber Server)

HLR進化成HSS，HSS 儲存著用戶相關資料，這些資料包括用戶識別(即IMSI：MSISDN)，Numbering and address 資料，Location 資料及用戶的Profile。也就是HSS 仍包含Release 3 HLR 的功能，存有客戶在GPRS 或CS 的相關mobility 資料。HSS 不僅與傳統的CS和PS有界接，也與能提供多媒體服務的子系統IP Multimedia Subsystem (IMS) 有聯繫，並連接到CAMEL (Customized Applications for Mobile network Enhanced Logic) 服務平台。要與這些子系統相互作用良好，HSS必須具備下列較高層次的功能：

- Mobility Management			 (移動性管理)

- User Identification Handling	(管理用戶識別)

- User Security Handling			(管理用戶資料安全)

- Access Authentication			(接取認證)

- Service Authorisation Support (支援服務的授權)

- Service Provisioning Support	(支援服務的提供)

- Call and/or Session Establishment Support (支援call session 的建立)

圖十四

### 3.4.2 SGW (Signalling Gateway)

SGW 的功能是負責信號轉換，當信號在不同的傳輸協定上跑，其信號必須轉換，而信號轉換指發生在傳輸層，不會作用於應用層；如圖15所示SGW將以SS7 為基底的傳送層協定約MTP、SCCP 。轉成一個能在IP 網路上跑的SCTP/IP。

### 3.4.3 Session Initiation Protocol (SIP) 和Session Description Protocol (SDP)

UMTS Release 最大的創新是 IP Multimedia Subsystem (IMS)， 這個信號系統是建構在SIP/SDP ，SDP 是含於SIP 裡，它們是用來建立Multimedia Session ，Multimedia Session 的特性是資料流 (Data stream)，就是將這些資料流由一端的Multimedia sender 送到另一端Multimedia receiver，在建立Multimedia Session 必須用到兩個工具 ：

1.Messaging system：用以交遞兩端交換機的message， 告知兩端交換機有關call的狀態，IETF(Internet Engineering Task Force) RFC 2543建議用的是SIP。

2.Structure Language：用以描述Multimedia Session， 終端設備必須描述現在所用的是Voice codecs 、Vido codecs 或Data sharing ，讓兩端知道如何用Multimedia Session 、IETF RFC 2327 建議用的是SDP。

SIP 是MSS 與MSS 之間Nc 介面的 protocol 是用以控制交換機與交換機之間的話務，如BICC用於Release 4 或TDM SS7 用於Release 3及2G ，只不過SIP只能用於IP Base 網路上。

SIP是一個client-server 的protocol 。client-server 的兩個message type就是 Request 和Response ，其工作三步曲如下：

1.Client 送一個Request給Server，而Server 等待Request的到達。

2.Server 處理Client 的Request ，Client等待Sever 的 Response。

3.Sever 回送 Response 給 Client。

因為SIP 是一個Client-Server 的protocol ，所以它在呼叫建立(Call establishment) 比傳統的ISUP 簡單，只用Request 與 Response ，而且SIP 的訊息是用ASCII Character Oriented (如 INVITE、ACK、OK、BYE、CANCEL…等)，而傳統ISUP 的訊息是用bit oriented ，用bit 來表示訊息，所以SIP 比傳統ISUP 人性化多了。我們比較下列SIP 呼叫流程與SS7 ISUP 呼叫信號兩流程圖可知。

圖十七SIP Request 訊息

| Request method | Purpose |
| --- | --- |
| INVITE | Initiate a call |
| ACK | Confirm the final response to an INVITE |
| BYE | Terminate a call |
| CANCEL | Cancel searches and “ringing” |
| OPTIONS | Communicate features supported |
| REGISTERED | Register a client with a location service |

圖十八SIP Response 訊息

| Status-code | Category | Example information |
| --- | --- | --- |
| 1xx | Informational | Trying, ringing, call is being forwarded, queued |
| 2xx | Success | OK |
| 3XX | Redirection | Moved permanently, moved, temporarily, etc |
| 4xx | Client error | Bad request, unauthorized, not fount, busy, etc |
| 5xx | Server error | Server error, not implemented, bad gateway, etc |
| 6xx | Global failure | Busy everywhere, does not exist anywhere, etc |

| 100 Trying | 200 OK |
| --- | --- |
| 180 Ringing | 301 Moved Permanently |
| 181 Call is being Forwarded | 302 Moved Temporarily |
| 182 Queued |  |

在SIP 上 Client 端稱為UAC (User Agent Client) 如同俗稱的發話端，而Server 端稱為UAS (User Agent Server) 如同俗稱的受話端，呼叫流程如下：

- UAC (簡稱A端) 送一個INVITE到UAS(簡稱B端)邀請B加入multimedia Session。

- B Response 一個Ringing (振鈴聲)給A，表示INVITE的Request 已收到。

- B 再 Response 一個OK 給B，表答應A 的邀請。

- A 送一個Request (ACK ) 給B，表確認邀請此事。

- 兩端互傳Media flow。

- A 送一個Request (Bye) 給B，表示結束這個Call。

- B Response OK 表示結束成功。

### 3.4.4 Call Processing Server (CPS)

在Release 5 核心網路的交換機部分，NOKIA 將採用所謂Call Processing Server (CPS)，這是 IP-based Call Control Level，取代Release 4  MSS 的角色，做Mobility control 及 Call Control 其控制用的Protocol是使用上面所談的SIP

### 3.4.5 IP Multimedia Subsystem (IMS)

IMS 是 UMTS Release 5 所引介的核心網路子系統，這子系統是被設計來提供多媒體的服務，多媒體服務本身在3GPP 並沒有明訂，其所能提供服務項目端看電信業者本身及合作廠商(Content Provider)。

### 3.4.6 IP Multimedia Register (IMR)

IMR 其實是HSS 裡除了HLR (Home Location Register) 外的另一個元件，IMR又包含兩個實體:User Mobility Server (UMS) 和 Subscriber Service Repository (SSR) 。

UMS：是儲存用戶訂購的 IP multimedia 資料、應用層的認證資料等。

SSR：儲存用戶服務資料。

### 3.4.7 Release 6 的構想-網路分享(Network Sharing)

第二代的行動通信網路GSM 都是在自我負擔之下設計的，每家業者都建設自己的無線接取網路。進到UMTS Release 99 的時代也和GSM 一樣，一些可讓幾家業者共同分享一個相同的網路架構或一部分的建設者沒有被納入考慮，但在這期間有些理由讓業者們感到網路的分享變得愈來愈重要，諸如：基地台建設地點的取得，業者間如果合夥，或一些國家法規和條例的規定等。到了UMTS Release 6 才有一整套的網路建設分享的構想被勾劃出，這些構想大概分成5個，如下:

構想一：多個核心網路分享一個共同的無線接取網路(Multiple Core Network Share Common RAN )，這個構想就是每個業者擁有自己的UMTS 執照，即擁有自己的頻帶，而彼此分享RNC及B Node 的設備，用戶設備（UE）會偵測廣播頻道去找到自己所屬的業者。

構想二：地理分割網路分享（Geographical Split），每個業者擁有自己的UMTS 執照，但彼此間達成一個商業協議，各自提供不同的UMTS涵蓋地理區域，可為地區的或全國的，讓彼此的用戶可以漫遊其中。

構想三：共同網路分享（Common Network Sharing），在特定的地理位置由某家業者提供UMTS Coverage 給所有業者的UMTS 用戶，別的地理區域再由其他業者提供。

構想四：共同頻譜網路分享(Common Spectrum Network Sharing)，就是幾家業者分享一個共同的無線接取網路，即一家有執照的業者分享其無線接取給其他沒有3G 執照業者。

構想五：多個無線接取網路分享一個共同的核心網路（Multiple Radio Network Sharing Common Core Network） ，就是每家業者用自己的接取網路而分享一個共同的核心網路。

## 3.5 服務組態的改變

### 3.5.1 Open Service Access (OSA)

電信事業原本就是以提供電信服務而營生的，建設新的網路是為了提供更新的服務，尤其是在加值服務。初期建設IN網路（Intelligent Network）提供語音加值服務，隨著網路的IP化，數據加值服務的需求也愈來愈大，特別是多媒體服務的來臨。如何才能提供用戶一個更快速、豐富、完善的多媒體服務，是各家業者志在必爭之地。在UMTS　裡提供一個具有多媒體服務應用（Multimedia Application）的高彈性網路架構是必要的，未來Multimedia Application 的好壞，將是第三代行動通信系統成功與否的主要關鍵。

為了讓電信業者再服務上更具競爭力，能提供用戶更快速、更彈性的加值服務，行動通信網路上引進了一些工具：MExE、(UMTS)SAT、和CAMEL，功能如下：

MExE：Mobile Station Application Execution Environment，MExE 是用以擴增3G用戶設備UE (User Equipment) 的能力，在UE上植入一個Execution Environment 讓UE 能做Application的開發。

(U) SAT：UMTS Application Toolkit，(U) SAT是在USIM 卡或SIM 卡上植入Application的環境（Execution Application　）

CAMEL：Customized Applications for Mobile network Enhanced Logic，CAMEL 用以簡化OSS (Operator Specific Services) 的服務控制(Service Control)，並使漫遊於它網的用戶仍能享有Service。

上述所介紹的工具，MExE、(U)SAT、和CAMEL 皆屬OSS服務工具，OSS的服務仍根植於業者的網路組態，它的服務完全由電信業者所提供的，這些服務是設備廠商依電信業者需求而設計的，要設計這些服務需對行動電信設備有相當程度的了解，為建構一個能更有效率提供服務的高度彈性網路，在UMTS Release 4和 Release 5 採用了一新技術OSA (Open Service Access)　可以達成。在OSA 用了一個叫做API (Application Programming Interface)來接取網路的應用伺服器(Application Server)，接取用戶所要的Application。在OSA 的技術網路上，電信業者只扮演一個 Media Provider，而網路內多樣化的Applications 的內容，則委外給有創意的公司來做，這些公司就叫做Content Provider ，這些Content Provider對Application的設計，不需要非常了解行動通訊原理就可做，這就是OSA 與OSS　最大的不同。

### 3.5.2 多媒體訊息服務Multimedia Messaging Service (MMS)

1.Short Message Service (SMS) ：在GSM 裡最成功的Data Service 是SMS。SMS 主要用在個人對個人的通信如：”I will come one hour later”，SMS 成功的理由是在於每支GSM 手機都有此功能，且每個GSM 業者都提供此項服務，而且又好編輯、容易傳送。

2.Smart Messaging ：這是某些NOKIA 手機用的功能，可以下載簡單的圖片或鈴聲，本身是把某種Application 應用於SMS 組態上。

3.Enhance Messaging Service (EMS) ：由於Smart Message 的成功才想到以加強SMS 的功能而制定的標準，可以送收鈴聲、簡圖、聲音和動畫。

4.Multimedia Message Service (MMS) ：MMS 的主要應用範圍不僅是Person to Person 的Message ，也是Application-to-person 的一種Service， 只是MMS 要以分封交換的骨幹網路傳輸，而且需要網路新元件(MMS Relay、MMS Sender)，MMS 的Messaging Service 可以由第三者的Content Provider提供，它是3GPP （３rd Generation Partnership Project ）指定，屬UMTS Release 4 以後行動網路環境裡Message Service的標準規格。

Short Message (SMS) 的使用量到西元2000年已經大大的超越我們的預期，SMS 的Service 是種 Person-to-Person 的Service，但今日的Service 已經發展到Application-to-Person。像是在手機上查交通訊息、看足球賽的結果或透過傳送一個SMS 訊息參加電視猜謎節目等。之前所提到的Smart Message 及EMS　都算屬於SMS 的一種。這是無法滿足今日Application-to-Person 的多樣化服務需求，MMS 服務系統不僅具有SMS的所有功能，更能達成Application-to-Person 的服務，因此可以預見未來MMS　的使用者將大大成長，而SMS 的使用者將銳减。

圖二十四

一個MMS 的服務環境(MMSE：Multimedia Message Service Environment)如圖25，包含所有服務所需的元件，如一些服務伺服器(MMS Server、Fax Server、E-mail Server、SMS Server等) 提供用戶所需的服務，其中有兩個新的服務重要元件MMS Relay 及MMS Server 。這兩個元件通常是整合成一個元件叫做Multimedia Message Service Center (MMSC)。MMSE 擁有自己的用戶，某MMS Service Provider 的用戶也可能是另一MMSE的一部分，所以MMS Relay和Server 會連接其他的MMSE。MMS Server 主要的工作是儲存和處理進出的Message，而MMS Relay 主要是負責將Message 轉送在不同的Server間。MMS 的用戶設備需要有User Agent，User Agent 是屬應用層的功能，具有顯示、編碼、接收、刪除 MMS Message 的功能，MMS User Agent 透過MMSC 來使用MMS的所有Service。

# 感想與建議

2G行動通信服務在台灣電信市場推展非常成功，客戶曾經接近2千四百萬，超過了固定用戶以後，似乎行動取代有線已經是勢在必行，但是在整個行動通信產業還是有很強的危機，因為整個通信市場的發展已經出現很大的變化，行動通信雖然吸引所有通信者目光，可是3G態勢不明確；在不明朗的情況下，行動通信業者可能做出很多不同的選擇，比如說選擇重點市場與暫時可以滿足市場需要的技術，但是技術本身不一定能為長遠做出更多的貢獻，因為大家均無法對未來通信方向作出正確預估。

未來行動通訊網路、無線區域網路、與IP網路三網合一，用戶利用具有Wi-Fi功能的手機，可選擇在適當的時機選擇使用適當的網路傳送語音/data。利用無線網路技術，用戶撥打網路電話時，已不再被有線電話限制於固定點，只要有無線網路覆蓋的地方，均可利用Wi-Fi話機，連接AP經由有線寬頻IP網路連接上網際網路進行多方網路通話，使用者不再受限於有線的限制。

台灣各都會區的公眾無線區域網路建設計畫都如火如荼的進行，台灣無線網路設備製造產能又是全球第一，廠商都在研發製造支援Wi-Fi 無線網路的無線電話或手機，只要能連線無線網路，就能改以網路講電話，而不經由大哥大基地台，通信費用誘人之便宜。這項公眾無線服務若移植到企業通訊網路，引發的節費效果，將對都會區人口密集點的2G、3G、固網業者營收造成重大衝擊，由於公眾無線區域網路提供的寬頻服務其頻寬更勝於3G。無線寬頻很快的將不再是3G業者預期的優勢核心能力，網路架構也趨於整合，行動通信業者之間網路架構已無差異可言，如果行動通信業者仍把自己的角色侷限於通信業，獲利將會嚴重衰退。這使得數據、加值服務成為3G行動通信業者的新希望，而數據、加值服務正是3G的一大訴求點，3G業者要能提供多樣的數據、加值服務，並從數據、加值服務獲取最大的利潤，才能創造新營收，公司應該加緊將2G、2.5G的具備加值服務經驗人才重點加以培養，並投入資源開發或取得3G時代加值服務領導地位。

# 5.名詞解釋 (Acronym)

2G	2nd generations

3G	3rd generations

3GPP	3rd Partnership Project

A

AAL 	ATM Adaptation Layer

A-interface 	Interface between ATM Module and MSC

ALC	Adaptive Level Control

AMR 	Adaptive Multi-Rate

AN          Access Network

APSE	APplication SEver

ATM 		Asynchronous Transfer Mode

B

BB	Braod Band

BICC	Bearer Independent Call Control

BS 	Base Station

BSC 	Base Station Controller

BSS 	Base Station Subsystem

BSSAP 	Base Station Subsystem Application Part

BTS	Base Transceiver Station

C

CAMEL	Customised Applications for Mobile network Enhanced Logic

CAP	CAMEL Application Part

CDMA	Code Division Multiple Access

CDR	Call Detail Record / Charging Data Record

CN	Core Network

CP	Content Provider

CPS	Call Processing Server

CS 	Circuit Switched

E

EDR	Event Detail Record

EDGE        Enhanced Data rate for GSM Evolution

EFR	Enhanced Full Rate

EMS         Enhance Messaging Service

G

GCS	Gateway Control Server

GGSN 	Gateway GPRS Support Node

GMKS       Gaussian Minimum Shift Keying

GMSC	Gateway MSC

GPRS	General Packet Radio System

GSM 	Global System for Mobile Communications

GT	Global Title

GUI	Graphical User Interface

H

HLR 	Home Location Register

HMS 	Hardware Management System

HSCSD      High Speed Circuit Switch Data

HSS	Home Subscriber Server

I

IMR         IP Multimedia Register

IMS         IP Multimedia Subsystem

IMSI	International Mobile Subscriber Station Identity

IN 	Intelligent Network

INAP	IN Application Part

IP 	Internet Protocol

IPT	All-IP Telephony

IPoA 	IP over ATM

ISDN	Integrated Services Digital Network

ISUP	ISDN User Part

Iu interface 	Interface between ATM Module and RNC

L

LCS		Location Servers

LMT 		Local Management Tool

M

M3UA		MTP3-User Adaptation Layer

MAP		Mobile Application Part

ME		Mobile Equipment

MExE        Mobile Station Application Execution Environment

MGW 		Multimedia Gateway

MMS         Multimedia Messaging Service

MMSE        Multimedia Message Service Environment

MNP		Mobile Numer Portability

MO	Mobile Originating

MS	Mobile Station (ME + SIM = MS)

MSISDN	Mobile Station ISDN Number

MSC 	Mobile Services Switching Center

MT	Mobile Termination

MTP	Message Transfer Part

MTP3	Message Transfer Part Layer 3

MTP-3b	Broadband Message Transfer Part 3

N

NB	Narrow Band

NCC	Nokia Charging Center

NEMU 	Network Element Management Unit

NMC	Network Management Center

NMS 	Network Management System

NSS	Network Switching Subsystem

O

O&M	Operations and Maintenance

OSS	Operational Support System

OSA	Open Service Architecture

OSI	Open System Interconnection

P

PCM 	Pulse Code Modulation

PLMN	Public Land Mobile Network

PS 	Packet Switched

PSTN 	Public Switched Telephone Network

R

RAN 	Radio Access Network

RANAP      Radio Access Network Application Protocol

RNC 	Radio Network Controller

S

SC	Signaling Channel

SCCP 	Signaling Connection Control Part

SCCP-b	Broadband Signaling Connection Control Part

SCEP	Service Creation Execution Platform

SCN	Switching Core Network

SCP 	Service Control Point

SCTP	Stream Control Transmission Protocol

SDP         Session Description Protocol

SG	Signaling Gateway

SGSN 	Serving GPRS Support Node

SIGTRAN	Signaling Transport (IETF work group)

SIP	Session Initiation Protocol

SIM 	Subscriber Identity Module

SMS	Short Message Service

SNMP	Simple Network Management Protocol

SS7 	Common Channel Signaling System No 7

SSR         Subscriber Service Repository

SSP	Service Switching Point

STP	Signaling Transfer Point

T

TC 	Transcoder

TCAP	Transaction Capability Application Part

TCP 	Transport Control Protocol

TDM 	Time Division Multiplexing

TDMA	Time Division Multiple Access

TE	Terminal Equipment

TFO         Tandem Free Operation

TMN	Telecommunication Management Network

TrFO         Transcoder Free Operation

TUP	Telephone User Part

U

UE	User Equipment

UMS	Universal Mobility Server

UMTS 	Universal Mobile Telecommunications System

URAN	UMTS Radio Access Network

USIM	UMTS Subscriber Identity Module

USSD	Unstructured Supplementary Services Data

UTRAN 	UMTS Terrestrial Radio Access Network

V

VBR	Variable Bit Rate

VBN-NRT	Variable Bit Rate Non-Real Time

VBN-RT	Variable Bit Rate Real Time

VHE	Virtual Home Environment

VLR	Visitor Location Register

W

WAP		Wireless Application Protocol

WCDMA 	Wideband Code Division Multiple Access

WMSC	Wideband MSC

X

XML	Extensible Markup Language

# Text boxes

Expected numbers of

Mobile subscribers

2003

2002

2001

1999

2000

1200

1000

800

600

400

200

圖一　行動通信的成長

Value

Added

services

capacity

coverage

圖二十　ISUP 呼叫信號流程

Conversation

RLC

RLC

RLC

REL

REL

REL

ANM

ACM

ANM

ACM

ANM

ACM

IAM

IAM

IAM

SS7 Trunks

SS7 Trunks

SS7 Trunks

SS7 singing links

SS7 singing links

SS7 singing links

EO

TS

TS

Quality of Service

Enhanced

General

Packet

Radio

Service

(EGPRS)

Up to

476 Kbps

Enhanced

Circuit

Switched

Data

(ECSD)

Up to

348 Kbps

Enhanced

Data rates

For GSM

Evolution

(EDGE)

New

Modulation

And

Coding

Schemes

High Speed Circuit

Witched Data (HsCSD)

Channel bundling

up to 115.2Kbps

New coding schemes:

Up to 14.4 Kbps/TS

General Packet Radio

Service (GPRS)

Channel bundling

up to 171.2Kbps

New coding schemes:

Up to 21.4 Kbps/TS

+capacity on demand

+multiplexing of subscribers

on one phy. channel

GSM

Phase 2+

Higher throughput

Higher efficiency!

Higher flexibility on radio interface !

圖二　GSM　的衝擊

Signalling

User Data

Transport

application layer

transport layer

network layer

Data link layer

Physical layer

Media

manipulation

RTP

RTCP

RSVP

RTSP

MEGACO

SIP/SDP

H.323

UDP

TCP

IPv4， IPv6

ATM/AAL2， ATM/AAL5PDH， PPP， etc.

SDH， PDH， Sonet， Ethernet， etc.

MEGACO Media Gateway		SIP       Session Initiation Protocol	SDP    Session Description Protocol

RTSP    Real Time Streaming Protocol	RSVP   Real Time Reservation Protocol	RTCP  Real Time Transport Control Protocol

RTP      Real Time Protocol		TCP     Transmission Control Protocol	UDP    User Datagram Protocol

IPv4      Internet Protocol Version 4	ATM     Asynchronous Transport Mode	AAL     ATM Adaptation Layer

PPP      Point to Point Protocol  		SDH     Synchronous Digital Hierarchy	PDH     Plesichron Digital Hierarchy

圖四 Internet Multimedia Protocol Stack

MS

MS

Access Network (AN)            Core Network (CN)

Packet switched (ps) domain

IP backbone

Operation Subsystem (OOS)

GGSN

SGSN

CBS

LCS

CAMEL

Common CS & PS

Network entities

EIR

AC

HLR

GMSC

MSC

VLR

Circuit switched (CS) domain

GERAN/BSS

UTRAN/RNS

RNC

Node B

BSC

TRAU

BTS

圖五　UMTS Rel. 99 PLMN

BICC 	Bearer independent Call Control	CS	Circuit Switched

CAP	CAMEL Application Part		GERAN	GSM EDGE Radio Access Network

CSE	CAMEL Service Environment	UTRAN	UMTS Terrestrial Radio Access Network

Nb

Mc

(H.248)

A

lu

lu

A

Bearer

(Control)

Level

Mc

(H.248)

Nc (eg.BICC)

D

CAP

C

GERAN

UTRAN

Legacy signalling

network

Service

(Control)

Level

Call

Control

Level

CAP

CS-MGW

CS-MGW

PSTN,ISDN,

PLMN, etc

GMSC-Server

MSC-Server

CS-MGW

CS-MGW

圖六　UMTS Release 4 CS Domain

EO

MSC/VLR

UMTS Rel. ’99	      	  UMTS Rel. 4

Call

Control

Level

MSC-Server

> MO and MT call Control

Termination of UE-network signalling and

> translation to network-network signalling

> VLR functionality

> Connection control via interaction with CS-MGW

> CDR generation

Bearer

Control

Level

CS-MGW

> Bearer control and bearer channel termination

> Media conversion and payload processing

(e.g.  With echo cancellers, codecs)

> Mobile specific functions

(e.g. S-RNC relocation, anchoring)

Bearer Management

And

Control

(switching)

CN     Core Network	 MGW Media Gateway		MSC Mobile-service CS

SC     Switching Centre CS   Circuit Switched	    VLR  Visitor Location Register	              S-RNC  Serving Radio Network Controller

Mobility

Management

And

Call Control

圖七　Bearer Independent  CS CN

Application

Level

Call Service

Level

Call Control

Level

Authentication

Accounting

Session

Management

Resource

Management

Mobility

Management

Global

Name

Service

Accounting

Service

Capability

Server

Location

Service

CSE

χ

Media

Gateway

Media

Gateway

Media

Gateway

3rd party

Application

Application

Server

Application

Server

e.g.

-PSTN

-PLMN

AN,e.g.

-UTRAN

-WLAN

圖九　Horizontally Layered Network Architecture

PCM	Pulse Code Modulation		TC	Transcoder  (Unit)

Compressed

speech

ITU-T G.711

PCM μ/A -law

Compressed

speech

Decoding

Decoding

Encoding

UE/

MS

UE/

MS

Transcoding

Function

PLMN B

Transcoding

Function

PLMN A

No transcoding function

- Improved speech quality

- Reduced end-to-end delay

- Savings in processing power at TC

- Savings on the inter-PLMN

Transmission links

Risk in the

Transit network

- Network echo cancellers

- A/μ-law converters

- Etc.

圖十　編碼流程圖

Transit

Network

Encoding

BICC

ISUP

RANAP

Um

Abis

TFO

Nb

Mc

(H.248)

Mc

(H.248)

Iu

Uu

TFO frames with 8 or 16 kbps speech samples and TFO Message.

or 64 kbps PCM and TFO messages (stealing bits)

Radio

Bearer

Abis Bearer

(8/16kbps)

G.711(PCM) & TFO

CN Bearer

Iu Bearer

Radio

Bearer

GERAN

GSM NSS

UMTS CN

UTRAN

GMSC

Server

2G

MSC

MSC

Server

UE/

MS

BSC

TRAU

BTS

MGW

+TC

MGW

RNC

UE/

MS

BICC	Bearer Independent Call Control 	TRAN	Transcoder & Rate Adaptation Unit  ISUP	ISDN User Part		BSC	Base Station Control

圖十一　UMTS Release 99 Inband Trandem Free Operation (TFO)

Out-of Band

Codec negotiation

MSC

Server

Out-of Band

Codec negotiation

RANAP

Um

Abis

Nb

Mc

(H.248)

Mc

(H.248)

Iu

Uu

Radio

Bearer

Iu Bearer

CN Bearer

Iu Bearer

Radio

Bearer

PLMN B

Transit

Network

PLMN A

MSC

Server

UE/

MS

MGW

RNC

MGW

RNC

UE/

MS

TrFO	 Transcoder Free Operation 	   OoB	    Out-of-Band

OoBTC	 Out-of-Band Transcoder Control

圖十二　UMTS Release 4 Out-of-band Transcoder Free Operation  (TrFO)

IP Applications

Router technology

Cost/performance

Doubles every 20

months

IP transport

technology

Internet

Subscriber

worldwide

In Million

600

500

400

300

200

100

1995    1997   1999  2001   2003   2005

圖三　多媒體服務的構想

IP Multimedia Messaging

Messaging

Servers

Service

Creation

Envirenment

CPS

Multiradio RAN

User

GW Plane

Control

Plane

IPv6 Mobility Core

Application

Server

mPlatform

Server

enabling layer

OSS

Policy

HSS

SGSN

Server

CRRM

Server

Radio Access

Server

IP-RAN

Internet

PSTN

xDSL

WLAN

Nokia

Media

GW

IP/MPLS backbone

SGSN

Router

Nokia

GGSN

Broad

Band

GW

RAN

GW

GSM/EDGE

TDMA/EDGE

WCDMA

1XEV-DV

WLAN

IP Connectivity layer

圖十三　Nokia ALL-IP network (Rel. 5)

Signalling data transfer interface 		Signalling interface

Cx

Sh

Sh

Si

Gc

Gr

C

D

CAMEL

IM-SSF

gsmSCF

CSCF

SIP_AS

DSA-SCS

PS domain

CS domain

GGSN

SGSN

GMSC

MSG/VLR

HSS

User Security Handling

Access Authentication

Service Authentication Support

Service Provision Support

Call/Session Establishment Support

User Identification Handling

Mobility Management

CSCF	Call State Function	     SIP-AS   Session Initiation Protocol-Application Server

gsmSCF	 Service Control Point     IM-SSF  CAMEL Application Server (with IMS)

response

request

server

client

Processes the response

Wait for response

Wait for requests

Processes the requests

Wait for requests

圖十六　Clien-Server Principle

SS7 based

Signalling

transport

IP based

Signalling

Transport

SGW

Transport  Protocols ,

e.g. MTP,SCCP

Transport  Protocols,

e.g. SCTP/IP

Application Protocol ,e.g. ISUP,MAP,CAP

圖十五　SWG (Signalling Gateway Function) 的功能

ISUP	ISDNE User Part		    SCCP  Signalling Connection Control Part

MAP	Mobile Application Part		MTP   Message Transfer Part

CAP	CAMEL Application Part		SCTO  Stream Control Transmission Protocol

User Agent (UA)

=

UAC & UAS

I initiate

requests

I return

responses

OK (200)

BYE

Media   flow

ACK

OK (200)

Ringing (180)

INVITE

User Agent Server (UAS)

User Agent Client  (UAC)

圖十九　SIP 呼叫信號流程

Scenario 1 & 4

Scenario 5

Single

Network

infrastructure

multiple

network

infrastructure

Core network

Radio access network

Classical   approach:

“One RAN,   One operator”

Scenario 2 (&3)

- Acquisitions

- Partnerships

- National

Legislation & regulation

圖二十一　網路分享的構想

Open interfaces

Service Capabilities

- bearers and their required parameters

- mechanisms required to make services available

Core Network

Packet switched (ps) domain

GGSN

GMSC

SGSN

MSC

VLR

CS

AC

Network entities for service groups

Common cs & ps

Network entities

CBS

CAMEL

AC

HLR

Application

Server

Appli-

cation

Appli-

cation

Application

Server

Application

Application

Server

Appli-

cation

Appli-

cation

- independent from vendor specific solutions

- independent from operation systems, programming languages, underlying transmission technologies

- secure, scalable, and extensible in its interfaces

- independent of its regional deployment

- upgradeable when new network feature are introduced

- mappable, i.e. its interface/service capability features can be mapped into 3GPP specified standardrised

- etc.

圖二十二　General Idea of Open Service Access

SMS		Short Message Service		EMS		Enhanced Messaging Service

MMS		Multimedia Messaging Service

MMS phone

EMS phone

GSM Phone

TEXT

Simple graphics

Ringing tones

Towards

Real Time

Mobile

multimedia

Text

Graphics

Images

Voice

MMS

EMS

Smart Messaging

Nokia phone

SMS

Only Text

圖二十三　從SMS 到 MMS　的演進

MMSE   Multimedia Message Service Environment	MMSC   Multimedia Messages Service Centre

VAS       Value Added Service		MMx      (references)

A strong growth of MMS is expected to start within the next years.

(source : Mobile Streams)

MMS

SMS

SMS versus MMS

Billion SMS per month

month

MMS

GMSC

UMTS Rel. ’99		           UMTS Rel. 4

Call

Control

Level

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Year

A strong growth of sent SMS took place within recent years

(source : GSM Association)

SMS Groth Jan’00 to Dec ‘01

Billion SMS per month

35

30

25

20

15

10

5

30

25

20

15

10

5

0

Jan’00

Mar’00

Jun’00

Sep’00

Dec’00

Mar’00

Jun’00

Sep’00

Dec’01

MMSE

MM3

MM4

MM1

MM5

MM6

MM2

MM7

MMS VAS

Applications

Provides convergence

Functionality between

Server and User Agent.

Integration of different

Server types

Responsible for

Storage and handling

Of messages

OTHER

MMSEs

MMS

User Agent

?

Server

SMS

Server

E-Mail

Server

Fax

Server

MMS

Server

MMS

Server

MMS

Relay

MMS

User Data

bases

HLR

圖二十五　MMS　Server 與 Relay

GMSC-Server

- Interrogation of the HLR

- Connection control via interaction with  CS-MGW

- CDR generation

Bearer

Control

Level

CS-MGW

- Bearer control and bearer channel termination

- Media conversion and payload processing

(e.g.  With echo cancellers ,codecs)

- Mobile specific functions (e.g. codecs,anchoring)

Bearer

Management

And

Control

(switching)

CN Core Network	 MGW  Media Gateway	HLR  Home location Register

CS   Circuit Switched	GMSC  Gateway Mobile-services Switching Centre

Mobility

Management

And

Call Control

圖八　Bearer Independent  CS CN (GMSC)